Anexa nr.5

la Regulamentul privind cerinţele de colectare,

epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul

de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru

localităţile urbane şi rurale

Prescripţii referitoare la evacuările din staţiile de epurare

a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării

În funcţie de condiţiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.

Se aplică valorile de concentraţie sau procente de reducere.

| Indicatorii/parametrii de calitate | Concentraţia | Procentul minim de reducere (%)1) | Metoda de determinare de referinţă |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosfor total | 2 mg/l (10000-100000 l. e.) 1 mg /l (peste 100 000 l.e.) | 80 | Spectofotometrie prin absorbţie moleculară |
| Azot total 2) | 15 mg/l (10000-100 000 l.e.) 10 mg /l (peste 100000 l. e.)3) | 70-80 | Spectofotometrie prin absorbţie moleculară |

Note:

1) Reducere în raport cu cantitatea de efluent.

2) Azot total – azotul total obţinut prin metoda Kjeldal (azot organic+azot amoniacal), azotul din azotat şi azotul din azotit.

3) Aceste valori reprezintă concentraţii medii anuale.