Приложение № 3

к Постановлению Правительства

№ 115 от 8 февраля 2013 г.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

для официального контроля содержания нитратов в

пищевой продукции растительного происхождения

Глава I

ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Для целей настоящих Методов используемые понятия означают следующее:

r (повторяемость) – значение, под которым предусматривается, что абсолютная разница между результатами двух отдельных испытаний, полученных в условиях повторяемости, например, та же проба, тот же оператор, такая же аппаратура, та же лаборатория и короткий промежуток времени, располагается в определенном интервале вероятности (обычно 95%), где r = 2,8 × sr;

sr (стандартное отклонение) – рассчитывается на основе результатов, полученных в условиях повторяемости;

RSDr (относительное стандартное отклонение) – рассчитывается на основе результатов, полученных в условиях повторяемости

|  | _ |  |
| --- | --- | --- |
| ((sr/x) | × 100); |

R (воспроизводимость) – значение, под которым предусматривается, что абсолютная разница между результатами индивидуальных тестов, полученных в условиях воспроизводимости (т.е. для идентичных материалов, полученных операторами из разных лабораторий, использующих стандартный метод испытания), располагается в определенном интервале вероятности (обычно 95%), R = 2,8 × sR;

sR (cтандартное отклонение) – рассчитывается на основе результатов в условиях воспроизводимости;

RSDR (относительное стандартное отклонение) – рассчитывается на основе результатов, полученных в условиях воспроизводимости,

|  | _ |  |
| --- | --- | --- |
| ((sR/x) | × 100). |

Глава II

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2. Лабораторные методы анализа, используемые для контроля пищевой продукции растительного происхождения, характеризуются следующими критериями:

1) аккуратность;

2) применимость (диапазон анализируемого вещества и концентрации);

3) предел обнаружения;

4) предел определения;

5) точность;

6) повторяемость;

7) воспроизводимость;

8) восстанавливаемость;

9) селективность;

10) чувствительность;

11) линейность;

12) погрешность измерения.

13) другие критерии, которые могут быть выбраны по необходимости.

3. Точные значения, указанные в подпункте 5) пункта 2, получаются на основе совместных исследований, проводимых в соответствии с национальными и международными стандартами о межлабораторных сличительных результатах, в случае установления высших критериев для методов анализа, основываются на исследованиях по соблюдению критериев.

4. Соответствующие значения повторяемости и воспроизводимости выражаются в форме, определенной национальными стандартами. Результаты межлабораторных сличительных результатов размещаются на официальной веб-странице компетентного органа и предоставляются общественности без ограничения.

Глава III

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Раздел 1

Процедура экстракции

5. Процедуры экстракции, в том числе метод экстракции горячей водой или метанолом/водой (30/70), обеспечивают эффективное извлечение нитратов.

6. Метод экстракции холодной водой может быть использован только в случае, когда лабораторная проба была заморожена до извлечения.

Раздел 2

Критерии эффективности

7. Специфическими критериями для методов анализа, используемыми для контроля содержания нитратов, являются следующие:

| Критерии | Диапазон концентрации | Рекомендуемое значение | Максимально допустимое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Bосстанавливаемость | < 500 мг/кг | 60-120% |  |
|  | ≥ 500 мг/кг | 90-110% |  |
| Точность RSDR | Все | Производная уравнения Хорвица | 2×значение производной уравнения Хорвица |
| Точность RSDr может быть рассчитана умножением на 0,66 точность RSDR на концентрацию, представляющую интерес. |

8. Замечания по критериям эффективности:

1) диапазон концентраций не установлен, так как точность значений рассчитана на основе концентраций, представляющих интерес;

2) точность значений рассчитывают из уравнения Хорвица, а именно:

RSDR = 2(1– 0,5 logC), где:

RSDR – стандартное относительное отклонение, рассчитанное на основе полученных результатов в условиях воспроизводимости

|  | _ |  |
| --- | --- | --- |
| ((sR/x) | × 100); |

C – коэффициент концентрации (т.е. 1 = 100 г/100 г, 0,001 = 1000 мг/кг).

Раздел 3

Сообщение результатов, оценка погрешности измерений

и расчет уровней для восстановления

9. Аналитический результат регистрируется в исправленной форме либо неисправленной форме для восстановления. Указывается способ регистрации и уровень восстановления. Аналитический результат с поправкой на восстановление применяется для проверки соответствия.

10. Аналитический результат регистрируется как x +/– U,

где: x – аналитический результат, а U – расширенная погрешность измерений.

U – расширенная погрешность измерения, используемая как фактор покрытия 2, ведущая к достоверным показаниям примерно в 95%.

11. Настоящие правила толкования аналитического результата для принятия или отклонения партии применяются к аналитическому результату, полученному из пробы, предназначенной для официального контроля.

12. В случае проведения анализа в целях защиты или арбитража применяются национальные стандарты.

13. Компетентный орган уполномочивает лаборатории, аккредитованные в данной области, ответственные за проведение лабораторных анализов проб пищевой продукции растительного происхождения, отобранных в рамках официального контроля.