Anexa nr. 1

la Hotărîrea Consiliului

de administraţie al ANRE

nr. 497 din 20 decembrie 2012

METODOLOGIA

DE  CALCULARE,  APROBARE ŞI AJUSTARE A  TARIFELOR

PENTRU SERVICIUL DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

1. Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (în continuare Metodologie) are ca scop stabilirea modului de calcul a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de către operatorii reţelelor de distribuţie (în continuare RED).

2. Metodologia stabileşte:

1) principiile, modul de calculare şi de ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;

2) modul de calculare şi de aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul de tensiune a reţelelor electrice la care sînt racordate instalaţiile electrice ale consumatorilor finali;

3) componentele şi modul de determinare a:

a) consumurilor materiale;

b) consumurilor privind retribuirea muncii;

c) uzurii mijloacelor fixe şi a amortizării activelor nemateriale, inclusiv în cazul reevaluării acestora, pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a exclude activele care au fost primite cu titlul gratuit;

d) consumurilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor reţelelor electrice de distribuţie;

e) consumurilor aferente evidenţei energiei electrice distribuite;

f) consumurilor aferente procurărilor de energie electrică în scopul acoperirii nivelului rezonabil şi justificat al consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie;

g) cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;

h) altor consumuri şi cheltuieli aferente activităţii de distribuţie a energiei electrice;

4) modul de determinare a rentabilităţii activelor de distribuţie;

5) principiile generale de efectuare a investiţiilor în sectorul electroenergetic şi modul de recuperare a acestora prin tarif;

6) modul de separare a consumurilor, a cheltuielilor şi a rentabilităţii între activităţile practicate de RED şi între reţelele electrice de distribuţie cu diferite nivele de tensiune;

7) modul de determinare şi de aprobare a costurilor de bază pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;

8) modul de actualizare a costurilor de bază pentru perioada ulterioară celei în care au fost aprobate costurile de bază.

3. Tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice se determină la un kWh energie electrică distribuită, în cazul aplicării tarifelor de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali de tip monom, iar, în  cazul aplicării tarifelor de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali de tip binom, - la un kW putere contractată, şi sunt diferenţiate în dependenţă de nivelul de tensiune a reţelelor electrice de distribuţie la care sunt racordate instalaţiile electrice ale consumatorilor finali.

Secţiunea 2

Principiile de reglementare, aplicate la determinarea tarifelor

4. Metodologia este bazată pe următoarele principii de reglementare:

1) separarea  funcţională şi contabilă, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică,  a  activităţii de distribuţie de activitatea de furnizare a energiei electrice şi de alte activităţi reglementate sau nereglementate, practicate de RED, iar din 2015 separarea legală a activităţii de distribuţie de  activitatea de furnizare a energiei electrice;

2) funcţionarea eficientă şi asigurarea viabilităţii financiare a RED prin stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în baza costurilor reale şi strict necesare pentru desfăşurarea activităţii, cu excluderea din calcul a tuturor consumurilor şi cheltuielilor economic neargumentate, nejustificate şi/sau care, conform procesului tehnologic, nu sunt necesare pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;

3) prestarea calitativă şi fiabilă a serviciului de distribuţie a energiei electrice furnizorilor, consumatorilor finali, cu utilizarea eficientă a obiectelor reţelei electrice de distribuţie;

4) desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţii de distribuţie a energiei electrice;

5) includerea în tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice doar a costurilor reale, aferente prestării serviciului distribuţie a energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie de nivelul corespunzător de tensiune la care sunt racordate instalaţiile electrice ale consumatorilor finali;

6) orientarea sistemului de determinare a tarifelor astfel ca RED, furnizorii, consumatorii finali să fie motivaţi în utilizarea eficientă a capacităţilor reţelelor electrice de distribuţie;

7) promovarea investiţiilor eficiente în reţelele electrice de distribuţie;

8) eliminarea treptată a subvenţiilor încrucişate;

9) asigurarea transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor.

5. Determinarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice se va efectua diferenţiat, în dependenţă de nivelul tensiunii reţelelor electrice de distribuţie la care sunt racordate instalaţiile electrice ale consumatorilor finali. Prin Metodologie se disting trei nivele de tensiune a reţelelor electrice de distribuţie:

“IT” –înaltă tensiune. La acest nivel de tensiune se referă reţelele electrice de distribuţie de tensiunea  35-110 kV;

“MT” –medie tensiune. La acest nivel de tensiune se referă reţelele electrice de distribuţie de tensiunea  6-10 kV;

“JT” joasă tensiune. La acest nivel de tensiune se referă reţelele electrice de distribuţie de tensiunea  0,4 kV şi mai joasă.

6. În componenţa reţelelor electrice de distribuţie de „IT” se includ  liniile electrice de distribuţie de 110 şi de 35 kV, alte active materiale pe termen lung şi activele nemateriale direct aferente acestor reţele, amplasate de la punctele de delimitarea cu reţelele electrice de transport pînă la punctele de intrare a acestor linii electrice în staţiile de transformare (transformatoare) de 35/10 kV, de 35/6 kV, de 110/35/10 kV, de 110/35/6 kV, de 110/10kV şi de 110/6 kV, şi pînă la punctele de delimitare a proprietăţii RED cu proprietatea consumatorilor finali, ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electric de „IT”.

7. În componenţa reţelelor electrice de distribuţie de „MT” se includ staţiile de transformare (transformatoare) de 110/35/10 kV, de 110/35/6 kV, de 110/10 kV, de 110/6 kV, de 35/10 kV şi 35/6 kV, toate liniile electrice de distribuţie de 6 kV şi de 10 kV, alte active materiale pe termen lung şi activele nemateriale direct aferente acestor linii electrice, amplasate de la punctele de ieşire din staţiile de transformare (transformatoare) susmenţionate pînă la staţiile de transformare (transformatoare) de 10/0,4 kV, de 6/0,4 kV şi pînă la punctele de delimitare a proprietăţii RED cu proprietatea consumatorilor finali, ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de „MT”.

8. În componenţa reţelelor electrice de distribuţie de „JT” se includ staţiile de transformare (transformatoarele) de 10/0,4 kV şi de 6/0,4 kV şi mai jos, liniile  electrice de distribuţie de 0,4 kV şi mai jos, alte active materiale pe termen lung şi activele nemateriale direct aferente liniilor electrice de distribuţie de 0,4 kV şi mai jos, amplasate  de la punctele de ieşire din staţiile de transformare (transformatoare) susmenţionate şi pînă la (inclusiv) punctele de delimitare a proprietăţii RED cu proprietatea consumatorilor finali, ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de „JT” sau pînă la locurile de consum în cazul consumatorilor casnici (pînă la clemele de ieşire ale întrerupătorului sau a echipamentului  de măsurare).

Secţiunea 3

Calcularea  tarifelor

9. Tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, determinate la un kWh energie electrică distribuită, diferenţiate în funcţie de nivelul tensiunii reţelelor electrice de distribuţie, pentru  fiecare an “n “ se calculează conform formulelor:

1) Pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prestat prin reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

(1)

2) Pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prestat prin reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

(2)

3) Pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prestat prin reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

(3)

unde:

;;– tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de RED în anul „n” prin reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune (lei/kWh);

VDnit; VDnmt; VDnjt  - venitul necesar de a fi obţinut de RED în anul „n” de la prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie de tensiune înaltă, medie şi joasă, stabilit pentru acoperirea costurilor reale de distribuţie şi pentru asigurarea viabilităţii financiare a RED (lei);

EDnmt; EDnjt – cantitatea de energie electrică distribuită  în anul „n” prin reţelele electrice de distribuţie pentru consumatorii finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de medie şi de joasă tensiune. Cantitatea de energie electrică distribuită prin fiecare tip de reţea („MT” şi „JT”) se determină ca suma cantităţii totale de energie electrică distribuită  în anul „n” tuturor consumatorilor finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie cu nivelul respectiv de tensiune, kWh;

EDnt- cantitatea de energie electrică distribuită pe toate nivelele de tensiune ale  reţelelor electrice de distribuţie tuturor consumatorilor finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la aceste reţele, kWh. Adică:

EDnt = EDnit + EDnmt + EDnjt   (4)

unde:

EDnit - cantitatea de energie electrică distribuită  în anul „n” prin reţelele electrice de distribuţie pentru consumatorii finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune;

CDnit; CDnmt; CDnjt -  costurile activităţii de distribuţie a energiei electrice în anul „n”, aferente   reţelelor electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune (lei);

RAnit; RAnmt; RAnjt - rentabilitatea activelor  utilizate în activitatea de distribuţie a energiei electrice în anul „n” , aferentă reţelelor electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune (lei). Rentabilitatea activelor în anul „n” aferentă fiecărui tip de reţea, în parte, se determină conform următoarelor formule:

1) pentru reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

(5)

2) pentru reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

(6)

3) pentru  reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

(7)

unde:

RAnt – rentabilitatea totală a activelor nete ale RED în anul „n”, determinată în conformitate cu prevederile Secţiunii 6 din Metodologie;

VBADnt – valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe ale RED în anul „n”, aferente reţelelor electrice de distribuţie. Această valoare se determină ca suma valorilor de bilanţ a mijloacelor fixe ale reţelelor electrice de distribuţie de înaltă tensiune, de medie tensiune şi de joasă tensiune. Adică:

VBADnt =VBADnit +VBADnmt +VBADnjt     (8)

unde:

VBADnit ; VBADnmt; VBADnjt – valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe ale RED în anul „n”,  aferente reţelelor electrice de distribuţie de înaltă tensiune, de medie tensiune şi de joasă tensiune.

10. În cazul determinării tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru un kW putere contractată, acestea trebuie să asigure obţinerea de către RED a aceloraşi venituri ca şi în cazul tarifelor determinate la 1 kWh energie electrică distribuită. La determinarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, menţionate se utilizează aceiaşi parametri şi elemente, aplicate la calcularea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru un kWh, excepţie fiind înlocuirea în formulele de calcul a cantităţii de energie electrică distribuită cu parametrul puterea contractată de consumatorii finali. Tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru un kW putere contractată, stabilit pentru consumatorii finali, pentru anul „n” se va determina conform formulelor:

1) Pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prestat prin reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

(9)

2) Pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prestat prin reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

(10)

3) Pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prestat prin reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

(11)

unde:

;; - tariful anual pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de RED prin reţelele electrice de distribuţie de tensiune înaltă, de tensiune medie şi de tensiune joasă (lei/kW/an);

PCnt – puterea totală maximă contractată de către toţi consumatorii finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţele electrice de distribuţie (kW), care este egală cu:

PCnt= PCnit+PCnmt+PCnjt                (12)

unde:

PCnit; PCnmt; PCnjt –puterea maximă contractată de către toţi consumatorii finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune (kW). Puterea maximă contractată se determină anual în baza puterii indicate în contractele încheiate de consumatorii finali. Puterea maximă contractată poate fi redusă, la solicitarea consumatorului final, doar pentru anul următor de reglementare.

Tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, bazat pe puterea contractată se va aplica consumatorilor finali lunar. Pentru aceasta tariful pentru puterea contractată determinat anual se va împărţi la 12.

Secţiunea 4

Componenţa consumurilor şi a cheltuielilor activităţii de distribuţie

a energiei electrice

11. În costurile activităţii de distribuţie a energiei electrice în anul  „n” (CDn)  se includ:

1) consumurile şi cheltuielile RED aferente procesului  de distribuţie a energiei electrice (CDDn);

2) alte consumuri şi cheltuieli (ACDn);

3) devierile tarifare (Devn-1). Aceste devieri, pozitive sau negative, generate din activitatea de distribuţie a energiei electrice în anul “n-1” (perioada precedentă), care trebuie luate în calculul tarifului anului “n” (perioada pentru care se stabileşte tariful), actualizate la rata de rentabilitate (Rrn), în baza valorilor acestor devieri, determinate lunar. Aceste devieri pot apărea ca rezultat al diferenţelor între parametrii estimaţi în procesul de stabilire a tarifelor pentru anul  “n-1” şi cei reali obţinuţi în anul “n-1”.

Adică, costurile activităţii de distribuţie a energiei electrice, ale RED, în anul „n” sunt egale cu:

CDn =CDDn+ACDn - Devn-1     (13)

12. În componenţa consumurilor şi a cheltuielilor aferente  procesului de distribuţie a energiei electrice (CDDn)  se includ următoarele componente:

1) uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale, aferente activităţii de distribuţie (UADn);

2) consumurile de întreţinere şi de exploatare a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale, aferente procesului de distribuţie a energiei electrice (CIDn);

3) consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite prin reţelele electrice de distribuţie (CEDn);

4) costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică admise în reţelele electrice de distribuţie (CPDn).

13. Componenţa  consumurilor şi a cheltuielilor nemijlocit aferente procesului de distribuţie a energiei electrice pentru fiecărui tip de reţea electrică de distribuţie ( de înaltă, de medie şi de joasă tensiune) în anul „n” va fi:

1) Pentru reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

CDDnit= UADnit+CIDnit+CEDnit+CPDnit        (14)

2) Pentru reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

CDDnmt= UADnmt+CIDnmt+CEDnmt+CPDnmt    (15)

3) Pentru reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

CDDnjt= UADnjt+CIDnjt+CEDnjt+CPDnjt          (16)

unde:

UADnit; UADnmt; UADnjt – uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale în anul „n”, aferente reţelelor electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune, determinată în conformitate cu prevederile punctelor 18-22 din Metodologie;

CIDnit; CIDnmt; CIDnjt - consumuri de întreţinere şi de exploatare în anul „n”, aferente nemijlocit reţelelor electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune;

CEDnit; CEDnmt; CEDnjt – consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite prin reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune;

CPDnit; CPDnmt; CPDnjt - costul în anul „n” al consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune.

14. În componenţa categoriei „Alte consumuri şi cheltuieli  (ACDn)” se includ toate celelalte consumuri şi cheltuieli ale activităţii de distribuţie a  energiei electrice, care nu ţin nemijlocit de procesul tehnologic de distribuţie a energiei electrice. Din aceste cheltuieli  fac parte:

1) cheltuielile comerciale, generale şi administrative (CGAn);

2) alte cheltuieli de distribuţie (ACn).

Adică, în fiecare an „n” aceste cheltuieli  for fi egale cu:

ACDn= CGAn+ACn     (17)

15. Cheltuielile ACD se determină integral pe RED şi se repartizează pe fiecare tip de reţea proporţional energiei electrice distribuite conform următoarelor formule:

1) Pentru reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

(18)

2) Pentru reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

(19)

3) Pentru reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

(20)

16. Devierile tarifare se determină integral pentru activitatea de distribuţie reieşind din modificarea reală, în decursul anului „n-1”, a parametrilor influenţi faţă de cei estimativi, luaţi în calcul la stabilirea tarifelor. Aceste devieri se determină separat pentru fiecare lună în parte din anul „n-1” cu actualizarea acestora la rata anuală de rentabilitate (Rrn) corelată cu numărul de luni de la apariţia devierilor pînă la includerea acestora în tarif.  Repartizarea devierilor tarifare pe tipul de reţele electrice de distribuţie se efectuează proporţional cantităţilor de energie electrică distribuită prin aceste reţele conform formulelor:

1) Pentru reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

(21)

2) Pentru reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

(22)

3) Pentru reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

(23)

17. În total costurile activităţii de distribuţie a energiei electrice, aferente fiecărui tip de reţea electrică de distribuţie, în anul „n”, au următoarea componenţă:

1) Pentru reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

CDnit = CDDnit +ACDnit  -Dev nit            (24)

2)  Pentru reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

CDnmt = CDDnmt +ACDnmt    -Devnmt    (25)

3) Pentru reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

CDnjt = CDDnjt +ACDnjt - Devnjt              (26)

Secţiunea 5

Determinarea consumurilor şi a cheltuielilor

18. Metodologia prevede că uzura anuală a mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale utilizate pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie se determină utilizînd metoda casării liniare, care conduce la defalcări uniforme a uzurii  în componenţa consumurilor şi a cheltuielilor, pe toată durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale, conform formulelor:

- pentru RED Union Fenosa:

(27)

2) pentru celelalte RED:

(28)

unde:

UADen – uzura în anul „n” a mijloacelor fixe existente pînă la privatizare;

UADin - uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale noi în anul „n”,  date în exploatare după privatizare în urma investiţiilor efectuate conform planurilor de investiţii aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE) (din anul 2000 pînă-n anul „n-1”);

VNAe - valoarea netă a mijloacelor fixe existente la data privatizării. Această valoare, corectată prin Metodologia de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 256 din 10.08.2007, este egală cu 130.793 mii dolari SUA;

VNAef - valoarea netă a activelor existente pînă la privatizare, dar care după destinaţie se referă  la activitatea de furnizare a energiei electrice;

DVe - durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe existente pînă la privatizare, egală cu 15 ani;

DVk - durata  de funcţionare utilă a activelor de categoria “k”, care trebuie să corespundă duratei reale de viaţă a activului. Totodată, această durată nu poate fi mai mică decît durata indicată în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21.03 2003;

LeiDn - cursul oficial, mediu de schimb al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA în anul „n”;

VIADkn-1 - valoarea de intrare a activelor noi, aferente activităţii de distribuţie, date în exploatare  din 2000 (în cazul RED Union  Fenosa), din 2003 (în cazul celorlalte RED), şi pînă în anul „n-1”  în urma investiţiilor efectuate conform planurilor de investiţii aprobate de ANRE. Această valoare se determină în baza formulei:

VIADkn-1= VIATkn-1 –VIAFk       (29)

unde:

VIATkn-1- valoarea totală de intrare a activelor materiale pe termen lung şi a activelor nemateriale din categoria „k”, date în exploatare în conformitatea cu planurile de investiţii aprobate de ANRE pînă la finele anului „n-1”. Pentru RED Union Fenosa, componenta VIATkn-1 este valoarea de intrare a activelor noi date în exploatare în urma investiţiilor efectuate în strictă conformitate cu planurile de investiţii prevăzute în contractul de vînzare - cumpărare a acţiunilor (2000 - 2006) şi conform planurilor de investiţii ulterioare (din 2007- pînă la finele anului „n-1”),  aprobate de ANRE. Pentru celelalte RED, componenta VIATkn-1 este egală cu valoarea de intrare a activelor de distribuţie existente pînă în anul 2003 şi cele noi date în exploatare din anul 2003  şi pînă la finele anului „n-1”, în urma investiţiilor efectuate în conformitate cu planurile de investiţii aprobate de ANRE. Categoriile „k” se formează prin gruparea activelor cu durată de viaţă identică din punct de vedere economic. Nu se includ în calculul valorii de intrare următoarele active: terenurile; mijloacele fixe neutilizate în activitatea de distribuţie; activele finanţate din contribuţii financiare, indiferent care este sursa acestora; activele primite cu titlul gratuit şi din donaţii; activele obţinute în rezultatul racordării la reţelele electrice de distribuţie; activele aferente altor activităţi decît cea de distribuţie a energiei electrice; activele cu destinaţie locativ-comunală, social culturală; activele materiale şi nemateriale date în exploatare de către RED în afara planurilor de investiţii aprobate de ANRE;

VIAFk – valoarea de intrare, în anii 2000-2012 la RED Union Fenosa şi în anii 2003-2012 la RED Nord şi RED Nord-Vest, a activelor materiale şi nemateriale pe termen lung noi, date în exploatare în urma investiţiilor efectuate în conformitate cu planurile de investiţii aprobate de ANRE, dar care, după destinaţie, se referă la activitatea de furnizare a energiei electrice.

19. În cazul reevaluării de către RED a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale pe termen lung, Metodologia prevede că valoarea maximă de creştere a uzurii în urma reevaluării ce urmează a fi acceptată de ANRE în tarif nu va depăşi valoarea cumulativă a indicelui preţurilor din industria construcţiilor, înregistrat, în perioada de la anul reevaluării precedente şi pînă în anul în care se efectuează reevaluarea curentă, şi publicat anual de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. De asemenea, în cazul reevaluării, nu se admite includerea în calculul tarifului a uzurii activului valoarea de înlocuire a căruia a fost deja depreciată prin tarif.

20. În cazul utilizării în procesul de distribuţie a energiei electrice a mijloacelor fixe existente pînă la privatizare şi pe deplin depreciate tarifar, Metodologia prevede  posibilitatea  aplicării, în scopuri tarifare, a unei metode alternative, alta decît metoda reevaluării acestor mijloace fixe.  Metoda dată prevede includerea în consumurile anuale de întreţinere şi de exploatare a reţelelor electrice de distribuţie a costului corespunzător prelungirii duratei de exploatare a respectivelor active, fără a efectua reevaluarea lor. Costul în cauză este constant  şi  se stabileşte la nivelul de  4,8 % din valoarea netă a activelor existente la data privatizării, aferentă VNAe din punctul 18 al Metodologiei.

Dacă, pe parcursul perioadei de valabilitate a Metodologiei, RED va aplica metoda alternativă doar într-o anumită perioadă de timp, iar ulterior va aplica metoda reevaluării, ANRE va diminua valoarea uzurii/amortizării activelor, pentru perioada utilizării metodei de reevaluare,  în cuantumul costului corespunzător prelungirii duratei de exploatare a activelor incluse în consumurile de întreţinere şi de exploatare a reţelelor electrice de distribuţie, aplicate în perioada aplicării metodei alternative.

21. Apartenenţa activelor, determinarea valorilor de intrare, a valorilor nete, şi, ulterior, a uzurii

acestora se efectuează în fiecare an, pentru  fiecare tip de reţea în parte (de înaltă, de medie şi de joasă tensiune). În componenţa activelor nemijlocit aferente tipului concret de reţea electrică de distribuţie se includ:

1) în reţelele electrice de distribuţie de „IT” – liniile electrice aeriene şi subterane de 35 - 110 kV,  echipamentele de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale - mijloace fixe ale RED, date în exploatare în conformitate cu planurile de investiţii aprobate de ANRE în scopuri tarifare, alte mijloace fixe şi active nemateriale, care aparţin sau sînt utilizate la deservirea, în exclusivitate, a reţelelor electrice de distribuţie de înaltă tensiune;

2) în reţelele electrice de distribuţie de „MT” –  liniile electrice aeriene şi subterane de 6 -10 kV, staţiile de transformare (transformatoarele) de 110/35/10, de 110/35/6, de 110/10kV, de 110/6kV, de 35/10kV şi de 35/6kV, echipamentele de măsurare a energie electrice în scopuri comerciale - mijloace fixe ale RED, date în exploatarea în conformitate cu planurile de investiţii aprobate de ANRE în scopuri tarifare, alte mijloace fixe şi active nemateriale, care aparţin sau sînt utilizate la deservirea, în exclusivitate, a reţelelor electrice de distribuţie de medie tensiune;

3) în reţelele electrice de distribuţie de „JT” – staţiile de transformare (transformatoarele) 10/0,4kV, 6/0,4 kV şi mai jos, liniile electrice  aeriene şi subterane de 0,4 kV şi mai jos, instalaţiile de racordare şi echipamentele de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale - mijloace fixe ale RED, date în exploatare în conformitate cu planurile de investiţii aprobate de ANRE în scopuri tarifare, alte mijloace fixe şi active nemateriale, care aparţin sau sînt utilizate la deservirea, în exclusivitate, a reţelelor electrice de distribuţie de joasă tensiune.

22. Activele de distribuţie care nu pot fi repartizate direct pe tipul concret de reţea, activele subdiviziunilor auxiliare (de reparaţie, de exploatare, de transport, etc.), activele cu destinaţie comercială şi administrativă şi uzura acestora se divizează între reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune proporţional valorii de bilanţ a activelor aferente nemijlocit fiecărui tip de reţea electrică de distribuţie în parte (de înaltă, de medie şi de joasă tensiune).

23. La consumurile de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie (CID) se atribuie toate costurile argumentate, necesare pentru realizarea planurilor de întreţinere şi de reparaţie a reţelelor electrice de distribuţie, a altui utilaj, echipament şi active utilizate în procesul tehnologic de distribuţie a energiei electrice. Aceste consumuri sunt compuse din: consumurile privind retribuirea muncii personalului încadrat în procesul de întreţinere şi de exploatare a activelor materiale pe termen lung şi a activelor nemateriale, aferente procesului de distribuţie a  energiei electrice; consumurile materiale necesare pentru întreţinerea şi exploatarea activelor de distribuţie; consumurile nemijlocit aferente întreţinerii şi exploatării utilajului şi a instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice. Aceste cheltuieli se determină potrivit formulei:

CID = CRD + CMD + CIED ,     (30)

unde:

CRD – consumurile privind retribuirea muncii personalului încadrat în procesul de distribuţie a energiei electrice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare a reţelelor electrice de distribuţie şi a  unităţilor auxiliare. În aceste consumuri se includ atît consumurile de retribuire a muncii, precum şi impozitele aferente acestora prevăzute de legea în domeniu (contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi de asigurare obligatorie de asistenţă medicală). Consumurile privind retribuirea muncii se determină de către RED pentru primul an de valabilitate a Metodologiei - anul de bază (CRDo), reieşind din: numărul necesar de angajaţi pentru deservirea, pentru întreţinerea în stare normală de lucru şi pentru exploatarea reţelelor electrice de distribuţie, a staţiilor de transformare (transformatoare), a altui utilaj şi echipament aferent reţelelor electrice de distribuţie şi unităţilor auxiliare aferente distribuţiei; categoria de calificare a acestora; cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; coeficientul complexităţii din ramură; regimul şi condiţiile de lucru; alte plăţi şi sporuri stabilite de legislaţie; tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Aceste consumuri se determină de RED, se examinează şi se aprobă de către ANRE ca fiind consumuri de bază pentru toată perioada de valabilitate a Metodologiei. Pentru fiecare an ulterior anului „n” aceste consumuri se actualizează reieşind din indicele preţului de consum din Republica Moldova (RM) şi din indicele care va lua în consideraţie ridicarea eficienţei activităţii RED, conform formulei:

(31)

unde:

IPCMn- indicele preţului de consum în Republica Moldova în anul „n”, publicat de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova ;

X1 - indicele de creştere a eficienţei RED pentru reducerea costurilor de distribuţie. Acest indice este stabilit constant pentru toată perioadă de valabilitate a Metodologiei în proporţie de 20% din indicele preţului de consum din Republica Moldova, adică X1= 0,2IPCMn.

CMD – consumurile materiale necesare pentru deservirea, pentru întreţinerea şi pentru exploatarea reţelelor electrice de distribuţie şi a unităţilor auxiliare. Aceste consumuri se calculează pentru primul an de valabilitate a Metodologiei  - anul de bază (CMDo), reieşind din cantitatea fiecărui tip de material necesar, determinată în baza normelor de utilizare şi a analizei materialelor utilizate de RED în perioada precedentă de reglementare, pentru întreţinerea şi pentru exploatarea reţelelor electrice de distribuţie, a altor mijloace fixe şi active nemateriale, în conformitate cu cerinţele tehnice de exploatare şi cu planurile de deservire, de reparaţie, de întreţinere şi de exploatare a acestora şi reieşind din preţurile minime de pe piaţă, ca rezultat al achiziţiilor efectuate în conformitate cu regulamentul aprobat de ANRE. Analogic consumurilor aferente remunerării muncii, aceste consumuri se determină de RED, se examinează şi se aprobă de către ANRE ca fiind consumuri de bază pentru toată perioada de valabilitate a Metodologiei. Pentru fiecare an „n”, aceste consumuri se actualizează în conformitate cu următoarea formulă:

(32)

unde:

HICPn - indicele preţului cu amănuntul al SUA în anul “n”, publicat de către Departamentul

Muncii al SUA;

X2 - indicele de creştere a eficienţei RED pentru reducerea costurilor de distribuţie. Acest indice este stabilit constant pentru toată perioadă de valabilitate a Metodologiei în proporţie de 20% din indicele preţului de consum al SUA, adică X2= 0,2 HIPCn;

- modificarea numărului locurilor de consum ale consumatorilor finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie, care se determină conform formulei:

(33)

unde:

NCn – numărul locurilor de consum ale consumatorilor finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie în anul de reglementare „n”;

NCn-1 – numărul locurilor de consum ale consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora erau racordate la reţelele electrice de distribuţie în anul  „n-1”.

LeiDn -  cursul oficial mediu de schimb al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA în anul “n”, anul pentru care se actualizează costurile, publicat de Banca Naţională a Moldovei;

LeiDn-1 – cursul oficial, mediu de schimb al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA în anul precedent, publicat de Banca Naţională a Moldovei.

CIEDn - consumurile aferente întreţinerii şi exploatării reţelelor electrice de distribuţie, a altui utilaj de distribuţie, a utilajului şi a instalaţiilor unităţilor auxiliare. Aceste cheltuieli  se determină pentru primul an de valabilitate al Metodologiei, anul de bază (CIEDo), reieşind din contractele de antrepriză încheiate cu terţe părţi în rezultatul achiziţiei de lucrări şi de servicii, efectuate în conformitate cu prevederile legislaţiei. Aceste consumuri se determină de RED, se examinează şi se aprobă de către ANRE ca fiind cheltuieli de bază pentru toată perioada de valabilitate a Metodologiei. Pentru fiecare următor an „n”, cheltuielile în cauză se actualizează în conformitate cu următoarea formulă:

(34)

24. În majoritatea cazurilor, consumurile de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie (în componenţa cărora intră consumurile aferente remunerării muncii, consumurile materiale şi consumurile de întreţinere şi de exploatare) nu pot fi determinate separat pentru fiecare tip de reţea; de aceea  Metodologia prevede repartizarea acestora pe fiecare tip de reţea, proporţional valorii de bilanţ  a activelor nemijlocit aferente tipului  respectiv de reţea (de înaltă, de medie sau de joasă tensiune). Adică:

1) pentru reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

(35)

2) pentru reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

(36)

3) pentru reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

(37)

25. Consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite (CED) sunt compuse din cheltuielile aferente controlului echipamentelor de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale, citirii lunare a echipamentelor de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale, instalate  la punctele de delimitare cu reţeaua electrică de transport şi cu instalaţiile electrice ale consumatorilor finali, care sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie, întocmirii bilanţului energiei electrice intrate şi ieşite din reţea, determinării consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie, transmiterii lunare furnizorilor şi/sau consumatorilor eligibili a datelor privind energia electrică distribuită fiecărui consumator, la fiecare loc de consum. La aceste cheltuieli se referă consumurile aferente remunerării muncii personalului încadrat în acest proces, consumurile materiale necesare pentru efectuare evidenţei energiei electrice şi cheltuielile privind serviciile prestate de terţi aferente evidenţei energiei electrice. Aceste cheltuieli se determină de RED, se examinează şi se aprobă de ANRE pentru primul an de valabilitate a Metodologie - anul de bază (CEDo)  integral  pe RED, iar în următorii ani se actualizează conform formulei:

(38)

Repartizarea acestor cheltuieli între reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune se efectuează proporţional cantităţii de energie electrică distribuită consumatorilor finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la nivelul respectiv de tensiune a reţelelor electrice de distribuţie.

26. Costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie (CPD) pentru fiecare an „n” se determină de către RED integral, pe reţelele electrice de distribuţie, şi separat, pentru fiecare tip de reţea electrică de distribuţie (de înaltă, de medie şi de joasă tensiune), reieşind din cantitatea de energie electrică necesară de a fi procurată pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică, admise, în scopuri tarifare, în reţelele electrice de distribuţie şi din preţul mediu de procurare a energiei electrice în anul „n” pentru acoperirea acestor necesităţii. Adică, în fiecare an „n” pentru fiecare tip de reţea electrică de distribuţie, costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie se determină conform formulelor:

1) pentru  reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune:

CPDnit = PDnit x PEn    (39)

2) pentru reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune:

CPDnmt = PDnmt x PEn    (40)

3) pentru reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune:

CPDnjt = PDnjt x PEn    (41)

unde:

CPDnit; CPDnmt; CPDnjt – costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune;

PEn – preţul mediu de procurare în anul „n” de către RED a energiei electrice destinate acoperirii consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie. Preţul mediu de procurare a energiei electrice se determină la barele de întrare în reţelele electrice de distribuţie, reieşind din: preţurile de procurare a energiei electrice de la producătorii locali sau din import, după caz, tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport (cînd aceste pierderi nu sunt incluse în tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice).

PDnit; PDmt; PDnjt – consumul tehnologic şi  pierderile medii anuale de energie electrică, admise, în scopuri tarifare, în reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune, exprimate în kWh. Acest consum şi pierderi de energie electrică sînt constituite din două componente:

1 - consumul tehnologic şi pierderile tehnice de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie;

2 - pierderile comerciale de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie.

27. Consumul tehnologic şi pierderile tehnice de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie  se determină de RED în conformitate cu prevederile Instrucţiunii pentru calcularea consumului tehnologic în reţelele electrice, aprobată prin Hotărîrea ANRE nr. 190 din 30 08.2005, integral şi pentru fiecare tip de reţea, în parte, conform rezultatelor anului 2012, şi se aprobă de ANRE în valori procentuale la cantitatea  de energie electrică întrată în reţelele electrice de distribuţie, constante pe toată perioada de valabilitate a Metodologiei. Referitor la pierderile comerciale Metodologia prevede pentru primii 2 ani de valabilitate a Metodologiei un nivel de 2,0% din cantitatea totală de energie electrică intrată în reţelele electrice de distribuţie, în următorii 2 ani – 1,5%, iar ulterior - 1,0%. Consumurile tehnologice şi pierderile de energie electrică în kWh, calculate  integral în reţelele electrice de distribuţie, trebuie să fie egale cu suma acestor pierderi calculate separat pentru reţelele electrice de distribuţie de înaltă, de medie şi de joasă tensiune. Adică:

PDnt =PDnit+PDnmt+PDnjt      (42)

unde:

PDnt- consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică, calculate integral pe toate reţelele

electrice de distribuţie.

28.  În cheltuielile comerciale, generale şi administrative ale RED (CGA) se includ cheltuieli ce ţin de: remunerarea muncii personalului serviciului de marketing, a personalului administrativ şi de conducere, consumurile materiale, de întreţinere şi de exploatare a activelor de uz comercial şi administrativ,  cheltuielile pentru tele-radio comunicaţii cu destinaţie comercială, generală şi administrativă, comisioanele achitate băncilor şi poştei pentru serviciile prestate, cheltuielile de birotică, de pază şi de asigurare a securităţii, întreţinerea transportului auto de serviciu, deplasarea personalului secţiei marketing şi a celui de conducere, cheltuielile legate de pregătirea şi de reciclarea cadrelor şi alte consumuri şi cheltuieli necesare şi justificate pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie a energiei electrice. Aceste cheltuieli se determină de către RED pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, - anul de bază (CGAo), se aprobă de ANRE pentru toată perioada de valabilitate a Metodologiei, şi în fiecare următor an „n”  se actualizează în conformitate cu formula:

(43)

29. Alte cheltuieli de distribuţie (ACn) includ cheltuielile aferente creării fondului de rulment, achitării impozitelor şi taxelor care conform legislaţiei se atribuie la cheltuieli. Aceste cheltuieli  se determină pentru fiecare an în parte conform formulei:

(44)

unde:

Tn – impozite, taxe şi alte plăţi justificate şi necesare de a fi achitate în anul „n”, care conform legislaţiei se atribuie la cheltuieli;

CFRn - cheltuielile aferente fondului de rulment în anul „n”, care se determină conform formulei:

(45)

unde:

α - necesitatea în fond de rulment, exprimat în zile de facturări anuale. Prin Metodologie se stabileşte α = 10 zile, determinată în baza regimului de achitare de către furnizori a serviciului de distribuţie a energiei electrice, conform actelor normative în vigoare şi a regimului de plăţi pentru necesităţile RED (procurări de materiale, achitări de servicii, alte plăţi);

Rrn - rata de rentabilitate în anul „n” a activelor, determinată în conformitate cu prevederile din Secţiunea 6 din Metodologie.

Secţiunea 6

Determinarea rentabilităţii

30. Metodologia prevede că rentabilitatea RED în fiecare an „n” se determină reieşind din valoarea neta a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale aferente activităţii de distribuţie a energiei electrice şi reieşind din rata de rentabilitate a activelor, conform formulei:

1) pentru RED Union Fenosa:

RAn =  VNADn × Rrn x LeiDn =(VNADen +VNADin)xRrn xLeiDn     (46)

unde:

VNADn -  valoarea  netă reglementată în anul “n” a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale ale RED utilizate în activitatea de distribuţie a energiei electrice;

VNADen – valoarea netă reglementată în anul “n” a mijloacelor fixe iniţial existente, utilizate în activitatea de distribuţie a energiei electrice, care în perioada anilor 2013-2014 este egală cu 27,3 mil dolari SUA, iar în perioada ulterioară va fi egală cu zero;

VNADin – valoarea netă reglementată în anul “n” a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale de distribuţie noi, date în exploatare  din anul 2000  şi pînă la finele anului “n-1”,  în urma investiţiilor efectuate în conformitate cu planurile de investiţii aprobate de ANRE şi luate în calcul în scopuri tarifare în această perioadă. Valoarea netă a activelor se determină ca diferenţă dintre valoarea de intrare a activelor, date în exploatare în perioada vizată în strictă conformitate cu planurile de investiţii aprobate de ANRE şi uzura (amortizarea) acestor active, acumulată în această perioadă, conform formulei:

(47)

unde:

DFnj-1 - uzura (amortizarea) activelor noi de distribuţie, acumulată de la  darea în exploatare pînă la finele anului „n-1” ;

Rrn - rata reglementată a rentabilităţii activelor în anul „n”.

2)   pentru RED Nord şi Nord – Vest :

RAn =  VNADn × Rrn  =(VNADen +VNADin)xRrn     (48)

unde:

VNADen – valoarea netă reglementată în anul “n” a mijloacelor fixe iniţial existente, care se determină în baza formulei:

VNADen = VNADei - (VNADei x 0,067DVn-1)    (49)

unde:

DVn-1 - durata de exploatare a activelor existente din anul 2003 şi pînă în anul „n-1”;

VNADei – valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe, existente la 01.01.2003, aferente activităţii de distribuţie a energiei electrice. Această valoare se determină conform formulei:

VNADei = VNAet –VNAef      (50)

unde:

VNAet- valoarea netă a tuturor mijloacelor fixe aflate în funcţiune la 01.01.2003. Această valoare constituia:  pentru RED „Nord” -182,1 mil. Lei, şi pentru RED „Nord-est” -125,7 mil. lei;

VNAef- valoarea netă a mijloacelor fixe existente la 01.01.2013, dar care, după destinaţie ţin de activitatea de furnizare a energiei electrice sau de alte activităţi decît cea de distribuţie.

VNADin - valoarea netă reglementată în anul “n” a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale de distribuţie, date în exploatare din anul 2003  şi pînă la finele anului “n-1”,  în urma investiţiilor efectuate în conformitate cu planurile de investiţii aprobate de ANRE şi luate în calcul în scopuri tarifare în această perioadă. Această valoare se determină conform formulei (47) din Metodologie.

31. În cazul reevaluării mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale (atît a celor existente, precum şi a celor noi), valoarea netă a acestora luată în calculul rentabilităţii se va determina în baza formulei:

(51)

unde:

VNADrn – valoarea netă în anul „n” a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale pe termen lung,  după reevaluare;

K – coeficientul modificării valorii activelor în rezultatul reevaluării. Acest  coeficient se determină la data efectuării reevaluării reieşind din raportul valorii de bilanţ a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale, determinate după reevaluare, la valoarea de bilanţ a acestora existentă pînă la reevaluare.

32. Rata reglementată a rentabilităţii activelor pentru fiecare an  „n” se determină în baza metodei costului mediu ponderat al capitalului (WACC), înainte de impozitare, conform următoarei formule:

(52)

unde:

Ke –costul capitalului propriu calculat după impozitare, %;.

Kd –costul capitalului împrumutat;

E – capitalul propriu;

D –capitalul împrumutat;

t -  taxele impozitului pe venit, aplicate RED conform prevederilor Codului fiscal.

Indicatorii, formulele şi sursa de determinare a valorilor sunt prezentate în Anexa nr. 1 la Metodologie.

33. Metodologia stabileşte următoarele cerinţe faţă de planurile de investiţii ce urmează a fi aprobate de ANRE în scopuri tarifare:

1) RED anual, pînă la 1 noiembrie, vor elabora şi prezenta ANRE, spre aprobare, planul de investiţii pentru anul următor, elaborat în conformitate cu principiile stabilite  şi în care va fi reflectat în mod obligatoriu:

a)  compartimentele şi obiectele investiţionale, valorile investiţiilor planificate integral şi pe fiecare compartiment investiţional în parte, sursele de finanţare;

b) descrierea succintă a investiţiilor, argumentarea necesităţii, valorile acestora şi obiectivele care vor fi atinse în urma efectuării investiţiilor (îmbunătăţirea calităţii şi fiabilităţii în aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrică, racordarea la reţea şi aprovizionarea cu energie electrică a noilor consumatori finali, reducerea numărului şi a timpului întreruperilor, reducerea pierderilor de energiei electrică în reţelele electrice de distribuţie, reducerea cheltuielilor de distribuţie, comerciale, generale şi administrative, etc.).

2) ANRE va aproba planurile de investiţii anuale nu mai tîrziu de 30 noiembrie şi este în drept să nu accepte planurile de investiţii prezentate de întreprinderi, sau unele investiţii din aceste planuri în cazurile în care investiţiile:

a) nu corespund cerinţelor stipulate  în p.1 indicat mai sus;

b) nu ţin de activitatea reglementată;

c) ţin de procurări sau de lucrări care trebuie să fie atribuite la cheltuieli;

d) trebuie să fie recuperate de RED prin intermediul companiilor de asigurare (asigurări incluse în tarif), în baza deciziilor de judecată etc.;

e) nu sunt necesare, sunt  neargumentate, nu dau avantaj economic şi duc doar la majorarea tarifelor.

3) În ianuarie-februarie a fiecărui an de gestiune, RED prezintă ANRE un raport privind realizarea planului de investiţii, aprobat de ANRE pentru anul precedent,  în care  se reflectă  investiţiile conform planului şi cele efectiv date in exploatare, valoarea acestora,  uzura anuală şi obiectivele atinse.

4) Investiţiile efectuate în conformitate cu planul de investiţii aprobat de ANRE se includ la calcularea tarifelor conform prevederilor Metodologiei, iar investiţiile efectuate în afara planului de investiţii pot fi luate în calcul doar în cazurile în care acestea vor aduce un avantaj economic adiţional faţă de obiectivele prevăzute în plan şi adecvat valorii acestor investiţii.

Secţiunea 7

Aprobarea, actualizarea şi aplicarea tarifelor

34. Tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice se determină anual de către RED şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie al ANRE în conformitate cu prevederile Metodologiei. Pentru aceasta, la începutul fiecărui an, RED vor prezenta ANRE calculul tarifelor, efectuat în conformitate cu Metodologia. ANRE va examina materialele prezentate de RED şi, în cazul corespunderii acestora prevederilor Metodologiei, va actualiza, va aproba şi va publica tarifele noi nu mai tîrziu de 1 aprilie, care vor întra în vigoare şi vor fi aplicate după publicarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRE în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

35. RED vor avea dreptul să solicite ANRE actualizarea tarifelor în decursul anului, dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de întreprinderi (modificarea preţurilor de procurare a energiei electrice,  fluctuaţia cursului de schimb al valutei naţionale, apariţiei actelor legislative şi normative ce stabilesc obligaţii suplimentare în sarcina RED, care duc la majorarea costurilor de distribuţie, etc.), care justifică o astfel de actualizare şi care duc la o deviere mai mare de 3 % din costul anual de distribuţie stabilit în tarife. În aşa caz, RED vor prezenta ANRE o analiză a factorilor de influenţă şi a devierilor dintre datele aplicate la calcularea tarifelor şi cele real  înregistrate, iar ANRE, în aceste cazuri, este în drept să ajusteze tarifele semestrial sau, după caz, mai frecvent în dependenţă de nivelul de influenţa asupra tarifelor a factorilor obiectivi.

36. În cazul în care  într-un anumit an, la nivel naţional, se va modifica cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, fapt care va duce, în anul respectiv, la o majorare mai mare a consumurilor ce ţin de remunerarea muncii, decît consumurile ce ţin de remunerarea muncii, actualizate conform formulei de ajustare, atunci aceste consumuri, din anul respectiv, vor fi actualizate reieşind din: cuantumul nou minim garantat, coeficientul ramurii, numărul şi categoria angajaţilor, regimul de lucru, etc.

37. În cazul aplicării tarifelor de tip binom, Metodologia prevede posibilitatea stabilirii pentru consumatorii finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de tensiune joasă a tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, calculat la 1 kWh energie electrică consumată, care se determină conform formulei:

(53)

38. Devierile tarifare create pe parcursul anului de gestiune vor fi incluse în tariful anului viitor şi actualizate la rata de rentabilitate (Rr), în baza valorilor acestor devieri determinate lunar. În cazul modificării tarifelor în decursul anului de gestiune, devierile financiare (Dev) generate în perioada precedentă a anului de gestiune vor fi luate în consideraţie pe deplin la calcularea noilor tarife. În acest caz, devierile financiare se includ în tarif astfel încât să fie  recuperate pînă la sfîrşitul anului de gestiune.

39. În cazul în care, în perioada de valabilitate a Metodologiei vor fi adoptate acte legislative sau acte normative de reglementare, care vor influenţa nivelul consumurilor şi al cheltuielilor de distribuţie a energiei electrice, aceste modificări vor fi luate în consideraţie de către ANRE la ajustarea anuală a tarifelor.

40. Metodologia prevede că mijloacele obţinute în urma reflectării în tarif a mărimii consumurilor aferente uzurii/amortizării activelor şi a valorii determinate conform prevederilor punctului 20 din Metodologie, vor fi utilizate de RED doar în scopul efectuării de noi investiţii. În cazul utilizării acestora în alte scopuri, ANRE este în drept să diminueze tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice al anului următor în proporţia corespunzătoare mijloacelor financiare utilizate în alte scopuri.

| Anexa nr. 1 la Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice Indicatorii, formulele şi sursa de determinare a valorilor de calcul a ratei de rentabilitate a activelor Rr în baza costului mediu ponderat al capitalului (WACC) |
| --- |
| Indicatori | Simbolul şi formulele de calcul | Sursa de determinare a indicatorilor | Valoarea indicilor |
| Rata lipsită de risc, % | rf | Rata lipsită de risc a SUA, media ale anului precedent a bonurilor cu maturitatea de 10 ani, publicată de Trezoreria SUA (www.treasury.gov) | Se determinată anual. |
| Rata de risc al ţării % | rt | Rata lipsită de risc a Republicii Moldova, actualizată în iunie 2012, egală cu 9,0% şi publicată în sursa: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ , la compartimentul: Updated Data, Data Sets, Risk Premium for Other Markets, Country Risk premium, | Stabilită ca valoare plafon pe perioada de valabilitatea a Metodologiei, egală cu 9,0%. Dacă într-un anumit an valoare publicată este mai mică decît cea plafon se aplică valoare publicată. |
| Raportul capital împrumutat/capital propriu | d/e | Se va aplica raportul de 35% la 65%, stabil pentru toată perioada de valabilitate a Metodologiei tarifare. | 0,54 pe toată perioada Metodologiei. |
| Raportul capital împrumutat/total capital | d/(d+e) | Determinat reieşind din raportul d/e egal cu 35% la 65% | 0,35 pe toată perioada Metodologiei. |
| Raport capital propriu/total capital | e/(d+e) | Determinat reieşind din raportul d/e egal cu 35% la 65% | 0,65 pe toată perioada Metodologiei. |
| Riscul sistematic al industriei (lipsit de îndatorare) | β | Valoarea medie corespunzătoare companiilor sectorului energetic a SUA publicată anual în sursa: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ la compartimentul: Data Serts, Levered an unlevered Betas by Industry | 0,47 pe toată perioada Metodologiei. |
| Rata impozitului pe venit | t | Conform Codului fiscal. | Se determină anual. |
| Riscul sistematic al industriei ajustate la gradul de îndatorare | βd | Se determină conform formulei: βd=β+d/e×β(1-t) | Se determină anual |
| Prima de risc caracteristică pieţei, % | (rm-rf) | Prima de risc de piaţă, determinată în ianuarie 2013 ca media aritmetică din ultimii 10 ani în SUA (Stock-T. Bills) şi publicată în sursa: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ la compartimentul: Data Sets, Historical Return on Stoks, Bonds and Bills, Arithmetic Average, Risk Premium. | Constantă pe toată perioada de valabilitate a Metodologiei, |
| Costul capitalului propriu, % | Ke | Se determină conform formulei: Ke=rf+rt+ βd ×(rm-rf) | Se determină anual |
| Costul capitalului îndatorat, % | Kd | Valoarea anuală a capitalului îndatorat a întreprinderii. Se va determina anual ca media calculată pe baza dobînzii curente a unui împrumut eficient şi bine gestionat pe piaţa de capital naţională şi internaţională relevantă. Valoarea acestuia corespunde ratei medii la creditele acordate în valută străină în anul precedent anului calculării tarifului, publicate de Banca Naţională a Moldovei la compartimentul:Statistica monetară , Ratele medii ale dobînzilor, Rata medie la creditele acordate în valută straină. | Se determină anual |
| Rata de rentabilitate, % | Rr | Se determină conform WACC: Rr=WACC= Ke/(1-t)×e/(d+e)+ Kd×d/(d+e) | Se determină anual |