Anexa nr.2

la Hotărîrea Consiliului de administraţie

al ANRE nr. 497 din 20 decembrie 2012

Metodologia

de calculare, aprobare şi ajustare a  tarifelor

reglementate de furnizare a  energiei electrice

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

1. Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice (în continuare Metodologie) are ca scop stabilirea modului de calcul a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice.

2. Metodologia stabileşte:

1) principiile şi algoritmul de calcul al tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice;

2) modul de determinare, de ajustare şi de aprobare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, diferenţiate pe nivelele de tensiune ale reţelelor electrice de distribuţie prin care se furnizează energie electrică consumatorilor finali, în funcţie de zona de consum şi de modul de achitare pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali;

3) componenţa, modul de determinare şi de includere în tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice a consumurilor şi a cheltuielilor furnizorului de energie electrică la tarife reglementate (în continuare Furnizor) aferente doar activităţii de furnizare a energiei electrice;

4) modul de determinare a costului energiei electrice procurate, a consumului suportat în legătură cu prestarea Furnizorului a serviciului de transport şi a serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorul reţelei de transport şi de sistem şi de operatorul reţelei de distribuţie;

5) modul de determinare şi de aprobare a consumurilor şi a cheltuielilor Furnizorului aferente doar activităţii de furnizare a energiei electrice pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, anul de bază;

6) modul de actualizare a consumurilor şi a cheltuielilor Furnizorului aferente activităţii de furnizare a energiei electrice pentru perioada ulterioară anului de bază.

Secţiunea 2

Principiile, aplicate la determinarea tarifelor

3. Metodologia este bazată  pe următoarele principii de reglementare:

1) separarea funcţională şi contabilă, iar, ulterior, separarea legală, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică,  a  activităţii de furnizare a energiei electrice de cea de distribuţie a energiei electrice precum şi de alte activităţi reglementate sau nereglementate, practicate de Furnizor;

2) funcţionarea eficientă şi asigurarea viabilităţii Furnizorului;

3) determinarea costurilor reale de procurare a energiei electrice, a consumurilor aferente prestării Furnizorului a serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, a consumurilor şi a cheltuielilor strict necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate de furnizare a energiei electrice, cu excluderea din calcul a tuturor consumurilor şi cheltuielilor economic neargumentate şi/sau care nu sînt necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice;

4) desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice în condiţii de eficienţă şi de fiabilitate;

5) includerea în tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice doar a consumurilor şi a cheltuielilor  reale, strict necesare pentru procurarea, pentru transportul, pentru distribuţia şi pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate prin reţelele electrice pînă la nivelul respectiv de tensiune la care sunt racordate instalaţiile electrice ale consumatorilor finali;

6) eliminarea treptată a subvenţiilor încrucişate existente;

7) transparenţă în procesul de reglementare a tarifelor.

Secţiunea 3

Calcularea  tarifelor

4. Tariful mediu de furnizare a energiei electrice (TFCmn) tuturor consumatorilor deserviţi de Furnizor în anul de reglementare „n” se determină reieşind din venitul care trebuie să fie obţinut de către Furnizor în vederea acoperirii consumurilor şi a cheltuielilor reale necesare pentru furnizarea energiei electrice şi pentru obţinerea unei marje rezonabile de profit. Astfel, tariful în cauză va fi determinat conform formulei:

(1)

unde:

VFn –venitul reglementat al Furnizorului necesar a fi obţinut în anul „n” în urma  furnizării  energiei electrice tuturor consumatorilor deserviţi. Metodologia prevede că furnizarea energiei electrice poate fi efectuată de Furnizor la punctele de intrare în reţelele electrice de transport, la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport şi la punctele de ieşire din reţelele electrice de distribuţie. Astfel:

VFn =VFnot + VFntr+ VFnd       (2)

unde:

VFnot – venitul Furnizorului în anul „n” de la furnizarea energiei electrice consumatorilor  la punctele de intrare în reţelele electrice de transport;

VFntr – venitul Furnizorului de la furnizarea în anul „n”, la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport, a energiei electrice consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de transport;

VFnd – venitul Furnizorului de la furnizarea în anul „n” a energie electrice consumatorilor la punctele de ieşire din reţelele electrice de distribuţie, care se determină conform formulei:

VFnd= VFnit+VFnmt+VFnjt      (3)

VFnit- venitul de la furnizarea în anul „n” a energiei electrice consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune;

VFnmt- venitul de la furnizarea în anul „n” a energiei electrice consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune;

VFnjt- venitul de la furnizarea în anul „n” a energiei electrice consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune;

CFTn – consumurile şi cheltuielile totale ale Furnizorului aferente furnizării energiei electrice, care se determină conform formulei:

CFTn = CEPn+CSTn+CSDn+CSFn –Devn-1   (4)

unde:

CEPn - costul energiei electrice procurate de Furnizor în anul „n” pentru a fi furnizată tuturor consumatorilor;

CSTn- consumurile suportate de Furnizor în anul „n” pentru prestarea acestuia a serviciului de transport al energiei electrice prin reţelele electrice de transport, de către operatorul reţelei de transport şi de sistem;

CSDn – consumurile suportate  de Furnizor în anul „n” pentru  prestarea acestuia a serviciului de distribuţie a energiei electrice, de către operatorul reţelei de distribuţie;

CSFn- consumurile şi cheltuielile totale ale Furnizorului necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice în anul „n”;

Devn-1, - componenta, care va lua în consideraţie devierile tarifare, pozitive (+) sau negative (-), ale Furnizorului generate în anul “n-1” (perioada precedentă de reglementare), care trebuie luate în calculul tarifelor anului “n” (perioada pentru care se stabilesc tarifele). Aceste devieri pot apărea ca rezultat al diferenţelor între parametrii estimaţi în procesul de stabilire a tarifelor pentru anul  “n-1” şi cei reali obţinuţi în anul “n-1”.

RFn – rentabilitatea reglementată necesară а fi obţinută de Furnizor în anul „n” de la furnizarea energiei electrice, care se stabileşte şi se aprobă prin  Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE) cu respectarea principiilor stabilite în Legea cu privire la energia electrică. Hotărârea aprobată se publică în Monitorul Oficial în conformitate cu art.14, alin. (8) din Lega cu privire la energia electrică;

EFCn – cantitatea de energie electrică furnizată în anul „n” tuturor consumatorilor deserviţi de Furnizor, determinată conform formulei:

EFCn= EFCnot+   EFCntr +EFCndr   (5)

în care:

EFC not – cantitatea de energie electrică furnizată de Furnizor în anul „n” la punctele de intrare în reţelele electrice de transport ale operatorului reţelei de transport şi de sistem;

EFCntr  – cantitatea de energie electrică  furnizată în anul „n” la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport ale operatorului reţelei de transport şi de sistem;

EFCndr  – cantitatea de energie electrică furnizată la punctele de ieşire din reţelele electrice de distribuţie, care se determină conform formulei:

EFCndr =  EFCnit+EFCnmt+EFCnjt    (6)

EFCnit - cantitatea de energie electrică  furnizată în anul „n” consumatorilor  finali,

instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune (IT), care cuprind  reţelele electrice de distribuţie de tensiunea de 35-110 kV;

EFCnmt - cantitatea de energie electrică  furnizată în anul „n” consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune (MT), care cuprind reţelele electrice de distribuţie de tensiunea de 6-10 kV;

EFCnjt - cantitatea de energie electrică  furnizată în anul „n” consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune (JT), care cuprind reţelele electrice de distribuţie de tensiunea de 0,4 kV şi mai joasă.

5. Tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice se determină şi se aprobă în aşa mod ca fiecare categorie de consumatori finali, în parte, să achite doar costul real necesar pentru procurarea energiei electrice, pentru transportul, pentru distribuţia şi pentru furnizarea acesteia la punctele de delimitare sau la locurile de consum ale consumatorilor finali în funcţie de nivelul tensiunii reţelelor electrice la care sunt racordate instalaţiile electrice ale acestora. Aceste tarife  pot fi atît de tip monom, precum şi de tip binom.

6. Tariful de furnizare a energie electrice de tip monom reflectă costurile Furnizorului revenite  1 kWh (lei/kWh).  În acest caz, veniturile Furnizorului în anul de reglementare „n” de la furnizarea energiei electrice consumatorilor finali de energie electrică şi, respectiv, plata necesară de a fi achitată de către toţi consumatorii finali pentru energia electrică consumată se va determina conform formulei:

(7)

unde:

PACn- plata necesară a fi achitată de către toţi consumatorii finali ai Furnizorului pentru energia electrică furnizată (consumată) în anul „n”;

EFCnk – cantitatea de energie electrică totală, furnizată în anul „n” consumatorilor finali de categoria „k”;

- tariful reglementat de tip monom de furnizare a energiei electrice în anul „n” consumatorilor  finali  de categoria „k” . Acest tarif se determină:

1) Pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în reţelele electrice de transport (operatorului reţelei de transport şi de sistem pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport sau altor consumatori):

(8)

unde:

TFn- tariful pentru desfăşurarea de către Furnizor a activităţii de furnizare a energiei electrice, care se determină conform formulei:

(9)

2) Pentru energia electrică furnizată la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport (consumatorilor finali instalaţiile electrice ale cărora sînt racordate la reţelele electrice de transport, operatorilor reţelelor de distribuţie pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de distribuţie):

(10)

unde:

TTn – tariful pentru prestarea Furnizorului de către operatorul reţelei de transport şi de sistem а serviciului de transport al energiei electrice în anul „n”, aprobat de ANRE în conformitate cu legea. Acest tarif va include şi costul energiei electrice procurate de operatorul reţelei de transport şi de sistem pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice de transport.

3) Pentru energia electrică furnizată în anul „n” consumatorilor finali, ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune (IT):

(11)

unde:

-  tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice calculat la 1 kWh şi prestat Furnizorului în anul „n” de operatorul reţelei de distribuţie prin reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune, aprobat de ANRE în conformitate cu legea.

4) Pentru energia electrică furnizată în anul „n” consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune (MT):

(12)

unde:

-  tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, calculat la 1 kWh şi prestat Furnizorului în anul „n” de operatorul reţelei de distribuţie prin reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune, aprobat de ANRE în modul stabilit de lege.

5) Pentru energia electrică furnizată în anul „n” consumatorilor finali, instalaţiile electrice ale cărora sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune (JT):

(13)

unde:

- tariful pentru serviciul de  distribuţie a energiei electrice, calculat la 1 kWh şi

prestat Furnizorului în anul „n” de operatorul reţelei de distribuţie prin reţelele  electrice de distribuţie de joasă tensiune, aprobat de ANRE în modul stabilit de lege.

7. În cazul tarifelor de furnizare a energiei electrice de tip binom costurile Furnizorului se divizează între două componente tarifare:

1) tarif pentru energia electrică furnizată, lei/kWh;

2) tarif pentru puterea electrică contractată,  lei/kW.

În acest caz, veniturile Furnizorului de la furnizarea energiei electrice consumatorilor finali prin reţelele electrice de distribuţie (VFnd) şi, respectiv, plata necesară de a fi achitată pentru energia electrică furnizată în anul „n” de către consumatorii finali ale căror instalaţii electrice sunt racordate la reţelele electrice de distribuţie (PACnd), se vor determina reieşind din energia electrică furnizată (consumată) precum şi din puterea maximă contractată de către consumatorii finali, conform formulei:

(14)

unde:

EFCnd – cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali ale căror instalaţii electrice sînt racordate la reţelele electrice de distribuţie („IT”, „MT”, „JT”);

TFEnd - tariful pentru energia electrică furnizată în anul „n”, consumatorilor finali ale căror instalaţii electrice sînt racordate la reţelele electrice de distribuţie, lei/kWh. Acest tarif se determină conform formulei:

(15)

PCnk- puterea maximă contractată în anul „n” de către consumatorii finali ale căror instalaţii electrice sînt racordate la reţelele electrice de distribuţie corespunzător nivelului „k” de tensiune;

TPnk – tariful în anul „n” pentru puterea electrică contractată aferentă reţelelor electrice de distribuţie cu nivelul „k” de tensiune. Tarifele pentru puterea electrică contractată se determină în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi se aprobă de către ANRE în modul stabilit de lege în lei/kW/lună pentru fiecare nivel de tensiune a  reţelelor electrice de distribuţie („IT”, „MT” şi „JT”).

8. Atît  tarifele de furnizare a energiei electrice de tip monom, precum şi cele de tip binom pot fi diferenţiate în dependenţă de orele de consum. Tarifele de furnizare a energiei electrice în funcţie de orele de consum se determină de Furnizor şi se aprobă de ANRE în modul stabilit de lege, reieşind din condiţiile stipulate în contractele de procurare a energiei electrice de la producătorii autohtoni şi din import privind preţurile de procurare a energiei electrice, diferenţiate în dependenţă de orele de consum (orele de zi, orele de noapte şi orele de vîrf). În acest caz, tarifele de furnizare a energiei electrice se determină în conformitate cu formulele (8), (10) – (15) din Metodologie pentru fiecare interval al orelor de consum reieşind din costul energiei electrice procurate, determinat separat pentru fiecare interval al orelor de consum, iar celelalte componente tarifare nu depind de orele de consum.

Secţiunea 4

Determinarea consumurilor şi a cheltuielilor

9. După cum s-a menţionat în punctul 4 al Metodologiei, în componenţa consumurilor şi a cheltuielilor totale ale Furnizorului se includ costul energiei electrice procurate de către Furnizor pentru a fi furnizată în anul de reglementare „n” tuturor consumatorilor (CEPn ), costul serviciului de transport al energiei electrice (CSTn) suportat de Furnizor pentru serviciul prestat de operatorul reţelei de transport şi de sistem, costul serviciului de distribuţie a energiei electrice (CSDn) suportat de Furnizor pentru serviciul, prestat de operatorul reţelei de distribuţie şi consumurile şi cheltuielile Furnizorului aferente desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice (CSFn).

10. Costul energiei electrice procurate în anul de reglementare „n” se determină reieşind din cantitatea de energie electrică procurată pentru furnizare  tuturor consumatorilor deserviţi de Furnizor şi din preţurile de procurare a acestei energiei electrice, conform formulei:

(16)

unde:

EPn –cantitatea totală de energie electrică necesară a fi procurată de Furnizor în anul „n”  pentru a fi furnizată tuturor consumatorilor, deserviţi de acesta, precum şi, după caz, operatorului reţelei de transport şi de sistem şi operatorilor reţelelor de distribuţie;

PEn - preţul mediu de procurare în anul “n” a energiei electrice de către Furnizor de la producătorii autohtoni şi din import. Acest preţ se bazează pe preţurile aprobate de ANRE în cazul procurării energiei electrice de la producătorii autohtoni reglementaţi şi pe preţurile prevăzute în contractele de procurare a energiei electrice în cazul procurării energiei electrice din import şi de la producătorii preţurile cărora nu sînt reglementate. Acest preţ se determină în felul următor:

(17)

unde:

PERn - preţul mediu ponderat de procurare de către Furnizor în anul “n” a energiei electrice de la producătorii autohtoni preţurile cărora sunt reglementate de stat, lei/kWh;

EPRn – cantitatea de energie electrică procurată de către Furnizor în anul „n” de la producătorii autohtoni preţurile cărora sunt reglementate de stat;

PELSn- preţul mediu ponderat, cu stimulente, de procurare de către Furnizor în anul „n” a energiei electrice din import şi din surse autohtone la preţuri libere (nereglementate) de pe piaţa,  lei/kWh. Acest preţ se determină conform formulei:

PELSn = PELn+K x (PELn-1 –PELn)  (18)

unde:

PELn- preţul mediu ponderat de procurare de către Furnizor a energiei electrice în anul    „n” din import şi din sursele autohtone la preţuri libere de pe piaţă, lei/kWh;

PELn-1 – preţul mediu ponderat efectiv de procurare de către Furnizor în anul precedent (n-1) a energiei electrice din import şi din sursele autohtone la preţuri libere de pe piaţă, lei/kWh;

K - coeficientul de stimulare care este egal cu 0,5 în cazul în care PELn este mai mic decît PELn-1, în toate celelalte cazuri K= 0. Coeficientul de stimulare prevede doar stimularea gestionării eficiente de către Furnizor a procurărilor de energie electrică astfel încît  preţurile de procurare să fie cele mai mici de pe piaţă. La determinarea coeficientului de stimulare, nu se vor lua în consideraţie diminuările preţurilor faţă de anul precedent în rezultatul modificării cursului de schimb al leului moldovenesc faţă de valuta în care se procură energia, în rezultatul negocierilor purtate de organele de stat, în rezultatul scăderii preţurilor la resursele energetice pe piaţa internaţională şi alte diminuări de preţuri  care nu ţin nemijlocit de meritul Furnizorului.

EPLn – cantitatea de energie electrică procurată de către Furnizor în anul „n” din import şi din sursele autohtone la preţuri libere de pe piaţă;

PEBn- preţul mediu ponderat al energiei electrice necesar a fi achitat în anul „n” de către Furnizor pentru energia electrică livrată de operatorul reţelei de transport şi de sistem pentru balansarea  deficitului de energie electrică pe piaţa internă a furnizorului;

EPBn – cantitatea de energie electrică livrată în anul „n” de operatorul reţelei de transport şi de sistem pentru balansarea deficitului de energiei electrică pe piaţa internă a furnizorului;

EPTn – cantitatea totală de energie electrică procurată de Furnizor în anul „n”. Cantitatea de energie electrică procurată trebuie să fie egală cu cantitatea de energie furnizată de furnizor tuturor consumatorilor. Adică:

EPTn =EFCn   	(19)

11. Costurile suportate de Furnizor pentru serviciul de transport al energiei electrice, prestat de operatorul reţelei de transport şi de sistem se determină conform formulei:

CSTn = ETn xTTn      (20)

unde:

ETn - cantitatea de energie electrică a Furnizorului transportată de operatorul reţelei de transport şi de sistem în anul „n” prin reţelele electrice de transport;

12. Costurile suportate de Furnizor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prestat de către operatorul reţelei de distribuţie se determină conform formulei:

CSDn =  EFCnit x TDnit +EFCnmt xTDnmt +EFCnjt xTDnjt     (21)

unde:

TDnt;;TDnmt;TDnjt – tariful pentru prestarea de către operatorul reţelei de distribuţie a serviciului de distribuţie a energiei electrice în anul „n” prin reţelele electrice de distribuţie de înaltă tensiune, de medie tensiune şi de joasă tensiune, aprobat de ANRE.

13. Consumurile şi cheltuielile totale ale Furnizorului necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice în anul de reglementare „n” (CSFn) cuprind:

1) cheltuieli legate de încheierea si de derularea contractelor de procurare, a contractelor de furnizare a energiei electrice tuturor consumatorilor, a contractelor de transport şi a contractelor de distribuţie a energiei electrice, a altor contracte aferente activităţii de furnizare a energiei electrice;

2) cheltuieli şi consumuri legate de facturarea şi de colectarea plăţilor pentru energia electrică furnizată consumatorilor, de facturarea şi de achitarea plăţilor pentru energia electrică procurată, a plăţilor pentru prestarea serviciului de transport şi a serviciului de distribuţie a energiei electrice;

3) cheltuieli aferente asigurării bazei de date privind gestiunea consumatorilor, aferente organizării şi desfăşurării lucrului cu consumatorii (centre comerciale, servicii de informare а consumatorilor, a operatorului reţelei de transport şi de sistem, a operatorilor reţelelor de distribuţie şi a altor instituţii abilitate);

4) uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale, cheltuielile de  întreţinere şi de exploatare a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale aferente activităţii de furnizare a energiei electrice;

5) alte cheltuieli comerciale legate nemijlocit de activitatea de furnizare a energiei electrice;

6) cheltuieli generale şi administrative ale Furnizorului aferente activităţii de furnizare a energiei electrice.

14. Totodată, toate consumurile şi cheltuielile legate nemijlocit de activitatea de furnizare indicate în punctul 13 din Metodologie sunt compuse din consumuri privind retribuirea  muncii (CRF), din consumuri materiale  (CMF), din consumuri privind serviciile prestate de terţi (CSP), din uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale pe termen lung (UA) şi din alte cheltuieli de furnizare a energiei electrice (ACF). Astfel, consumurile şi cheltuielile totale aferente activităţii de  furnizare a energiei electrice  în anul “n” pot fi determinate prin formula:

CSFn = CRFn + CMFn + CSPn +UAn +ACFn      (22)

15. În consumurile aferente retribuirii muncii personalului Furnizorului se includ atît consumurile de retribuire a muncii cît şi impozitele aferente acestora prevăzute de legea în domeniu (contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi de asigurare obligatorie de asistenţă medicală). Consumurile totale aferente retribuirii muncii se determină de către Furnizor pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, - anul de bază (CRFo), reieşind din: numărul necesar de angajaţi pentru desfăşurarea normală a activităţii de furnizare a energiei electrice; categoria de calificare a acestora; cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real; coeficientul complexităţii din ramură; regimul şi condiţiile de lucru; tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, alte plăţi şi sporuri stabilite de legislaţie. Aceste consumuri se determină de Furnizor pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, se examinează şi se aprobă de către ANRE ca fiind consumuri de bază pentru toată perioada de valabilitatea a Metodologiei. Pentru fiecare an ulterior „n”, aceste consumuri se actualizează reieşind din indicele preţului de consum din Republica Moldova şi conform indicelui de modificare a numărului locurilor de consum ale consumatori finali deserviţi de Furnizor, conform formulei:

(23)

unde:

IPCMn- indicele preţului de consum în RM în anul „n”;

∆NCn –indicele modificării numărului locurilor de consum ale consumatorilor finali deserviţi de Furnizor în anul „n”, care se determină conform formulei:

(24)

unde:

NCn  - numărul locurilor de consum ale consumatorilor finali deserviţi de către Furnizor în anul de reglementare  “n”;

NCn-1 - numărul locurilor de consum al consumatorilor finali deserviţi de Furnizor în anul precedent.

În cazul,  în care, la nivel naţional, se va modifica cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, fapt care va duce, în anul respectiv, la o majorare mai mare a consumurilor privind retribuirea muncii, decît consumurile privind retribuirea muncii, actualizate conform formulei de ajustare, atunci aceste consumuri, din anul respectiv, vor fi actualizate reieşind din: cuantumul nou minim garantat, coeficientul ramurii, numărul şi categoria angajaţilor, regimul de lucru, etc.

16. Consumurile materiale totale ale Furnizorului necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice se determină de Furnizor pentru primul an de valabilitate a Metodologiei (CMFo) reieşind din cantitatea fiecărui tip de material necesar, determinată în baza normelor de utilizare şi a analizei materialelor, utilizate de Furnizor în perioada precedentă de reglementare pentru deservirea consumatorilor, pentru întreţinerea şi pentru exploatarea mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale şi reieşind din preţurile minime de pe piaţă, ca rezultat  al achiziţiilor efectuate în conformitate cu regulamentul aprobat de ANRE. Analogic consumurilor privind retribuirea muncii, aceste consumuri se examinează şi se aprobă de către ANRE pentru primul an, ca fiind costuri de bază pentru toată perioada de valabilitate a Metodologiei. Pentru fiecare an „n” ulterior, aceste consumuri se actualizează în conformitate cu următoarea formulă:

(25)

unde:

HICPn - indicele preţului cu amănuntul al SUA în anul “n”, publicat de către Departamentul Muncii al SUA;

LeiDn -  cursul oficial mediu de schimb al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA în anul “n”, anul pentru care se actualizează costurile;

LeiD n-1 – cursul oficial mediu de schimb al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA în anul precedent (n-1).

17. Consumurile totale privind serviciile prestate de terţi includ serviciile prestate de Poşta Moldovei şi de băncile comerciale privind expedierea facturilor de plată, primirea plăţilor pentru energia electrică de la consumatori, serviciile telefonice şi informaţionale şi alte servicii ce ţin de activitatea de furnizare a energiei electrice, prestate Furnizorului conform contractelor încheiate cu terţe părţi. Aceste consumuri se determină pentru primul an de valabilitate al prezentei  Metodologii (CSPo) reieşind din contractele de antrepriză încheiate cu terţe părţi în rezultatul achiziţiei de lucrări şi de servicii, efectuate în conformitate cu regulamentul aprobat de ANRE. Aceste cheltuieli se examinează şi se aprobă de către ANRE ca cheltuieli de bază pentru toată perioada de valabilitate a Metodologiei. Pentru fiecare an „n” următor, cheltuielile în cauză se actualizează în conformitate cu următoarea formulă:

(26)

18. Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale se determină anual de către Furnizor reieşind din valoarea de intrare a activelor necesare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice şi reieşind din durata de funcţionare utilă a acestor active, utilizînd metoda amortizării liniare, care conduce la defalcări uniforme a uzurii în consumurile şi cheltuielile Furnizorului, pe toată durata de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale,  conform formulei:

(27)

unde:

VIAkn-1 – valoarea de intrare a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale utilizate în activitatea de  furnizare a energiei electrice date în exploatare pînă în anul „n-1”  în urma investiţiilor efectuate conform planurilor de investiţii aprobate de ANRE;

DVk - durata  de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale de categoria “k”, care trebuie să corespundă duratei reale de viaţă a activului. Totodată, această durată de funcţionare  nu poate fi mai mică decît durata indicată în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21.03.2003.

19. Alte cheltuieli de furnizare a energiei electrice (ACFn) includ cheltuielile aferente creării fondului de rulment, achitării impozitelor şi а taxelor, care conform legii în domeniu se atribuie la cheltuieli. Aceste cheltuieli  se determină pentru fiecare an în parte conform formulei:

(28)

unde:

CFRn - cheltuielile totale aferente fondului de rulment în anul „n”, care se determină conform formulei:

(29)

unde:

α - necesitatea în fond de rulment, exprimat în zile de facturare a energiei electrice. Prin prezenta Metodologie se stabileşte α = 25 zile, determinat în baza regimului de achitare de către consumatorii finali a energiei electrice consumate, conform actelor normative în vigoare, şi a regimului de plăţi pentru necesităţile Furnizorului (în legătură cu procurări de energie electrică, serviciul de transport şi de distribuţie a energiei electrice, procurări de materiale şi de servicii);

Rdn – rata medie a dobînzilor la creditele acordate în lei moldoveneşti în anul „n”, publicată de Banca Naţională.

Tn – impozitele, taxele şi alte plăţi justificate şi necesare de a fi achitate de întreprindere în anul „n”, care conform legislaţiei se atribuie la cheltuieli.

Secţiunea 5

Aprobarea, actualizarea şi aplicarea tarifelor

20. Tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice se determină anual de către Furnizori şi se aprobă de către Consiliul de Administraţie al ANRE. Pentru aceasta Furnizorul, pînă la începutul anului ce urmează, prezintă la ANRE calculul tarifelor, efectuat în conformitate cu prevederile Metodologiei şi materialele ce confirmă corectitudinea consumurilor, a cheltuielilor şi a altor indicatori incluşi în calculul tarifelor.  ANRE va examina materialele prezentate de Furnizor şi, în cazul în care materialele prezentate sunt veridice, iar calculele efectuate demonstrează necesitatea modificării tarifelor, va concretiza, va actualiza, va aproba şi va publica tarifele noi, nu mai tîrziu de 1 aprilie, care vor întra în vigoare şi vor fi aplicate după publicarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRE în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

21. Furnizorul va avea dreptul să solicite ANRE actualizarea tarifelor în decursul anului, dacă există factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de acesta (modificarea preţurilor de procurare a energiei electrice, fluctuaţia cursului de schimb al valutei naţionale, apariţia actelor legislative şi normative ce duc la majorarea costurilor de furnizare, etc.), care justifică o astfel de actualizare şi care  duc la o deviere mai mare de 1,0% din costul anual de furnizare a energiei electrice, stabilit în tarife. În acest caz, Furnizorul va  prezenta ANRE o analiză a factorilor de influenţă şi a devierilor dintre datele aplicate la calcularea tarifelor şi cele real  înregistrate. ANRE, în aceste cazuri, este în drept să ajusteze tarifele semestrial sau, după caz, mai frecvent în dependenţă de nivelul de influenţă asupra tarifelor a factorilor obiectivi.

22. Devierile tarifare create pe parcursul anului ”n-1” de gestiune vor fi incluse în tariful anului „n”, actualizate la rata medie anuală a dobînzii la creditele bancare în lei moldoveneşti (Rdn), în baza valorilor devierilor determinate lunar. În cazul modificării tarifelor în decursul anului de gestiune, devierile tarifare (Dev) generate în perioada precedentă a anului de gestiune vor fi luate în consideraţie în totalitate la calcularea noilor tarife. În acest caz, devierile financiare se includ în tarif astfel ca acestea  să fie recuperate pînă la sfîrşitul anului de gestiune.

23. Variabila Devn-1 va fi calculată în fiecare an de gestiune pentru a reflecta impactul financiar al devierilor dintre valorile prognozate ale indicatorilor la stabilirea tarifului în anul „n-1” şi cele real înregistrate în acest an.

24. Consumurile privind retribuirea muncii, consumurile materiale şi consumurile privind  prestarea de servicii de către terţi, pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, anul de bază (CRFo; CMFo; CSPo), se determină de Furnizor,  reieşind din necesitatea reală, vor fi examinate şi aprobate de  Consiliului de Administraţie al ANRE, vor întra în vigoare din data publicării şi vor fi valabile pe toată perioada de valabilitate a Metodologiei.

25. În cazul în care, în perioada de valabilitate a Metodologiei vor fi adoptate acte legislative sau acte normative de reglementare care vor influenţa nivelul consumurilor şi al cheltuielilor de furnizare a energiei electrice, aceste modificări vor fi luate în consideraţie de către ANRE la ajustarea anuală a tarifelor.