Anexa nr. 4

la Hotărîrea Guvernului nr.1003

din 10 decembrie 2014

REGULAMENT 
cu privire la cerinţele de etichetare energetică
a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

- Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

1. Regulamentul cu privire la cerinţele de etichetare energetică a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat (în continuare – Regulament) transpune Regulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte etichetarea energetică a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat, publicat în Jurnalul Oficial al UE L258/1 din 26 septembrie 2012.

2. Scopul prezentului Regulament constituie stabilirea cerinţelor privind etichetarea şi furnizarea de informaţii suplimentare despre produs pentru lămpile electrice cu filament, lămpile fluorescente, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată, lămpile cu LED-uri şi module cu LED-uri.

3.  Prezentul Regulament stabileşte cerinţe privind etichetarea corpurilor de iluminat proiectate pentru a funcţiona cu astfel de lămpi şi care sînt comercializate către utilizatorii finali, inclusiv în cazurile în care acestea sînt integrate în alte produse care nu au nevoie de consum de energie pentru a-şi îndeplini scopul principal în timpul utilizării.

4. Prezentul Regulament nu se aplică următoarelor produse:

a) lămpi şi module cu LED-uri cu un flux luminos de mai puţin de 30 de lumeni;

b) lămpi şi module cu LED-uri comercializate pentru a funcţiona cu baterii;

c) lămpi şi module cu LED-uri comercializate pentru a fi folosite în aplicaţii unde scopul lor principal nu este iluminatul, cum ar fi:

- emiterea de lumină ca agent în procesele chimice sau biologice (cum ar fi polimerizarea, terapia fotodinamică, horticultura, îngrijirea animalelor, produse antiinsecte);

- captură de imagini şi proiecţie de imagini, cum ar fi, bliţurile aparatelor de fotografiat, fotocopiatoarele, videoproiectoarele;

iii) încălzire, cum ar fi lămpile cu infraroşu;

iv) semnalizare, astfel cum sînt lămpile pentru aerodromuri.

Aceste lămpi şi module cu LED-uri nu sînt excluse atunci cînd sînt comercializate pentru a fi folosite la iluminat;

d) lămpi şi module cu LED-uri comercializate făcînd parte dintr-un corp de iluminat şi care nu sînt destinate să fie înlocuite de utilizatorul final, cu excepţia cazurilor în care sînt scoase la vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau expuse separat pentru utilizatorul final, de exemplu pe post de piese de schimb;

e) lămpi şi module cu LED-uri comercializate ca parte a unui produs al cărui scop principal nu este iluminatul. Cu toate acestea, în cazul în care lămpile sînt oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate sau expuse separat, de exemplu ca piese de schimb, acestea trebuie incluse în domeniul de aplicare al prezentului Regulament;

f) lămpi şi module cu LED-uri care nu sînt în conformitate cu cerinţele care se aplică începînd cu 2015 în conformitate cu prezentul Regulament;

g) corpuri de iluminat care au fost proiectate să funcţioneze exclusiv cu lămpile şi modulele cu LED-uri enumerate la lit. a)-c).

# Noţiuni

5. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

sursă de lumină – suprafaţă sau obiect destinat să emită în principal radiaţii optice vizibile produse printr-o transformare a energiei. Termenul „vizibil” se referă la o lungime de undă de 380-780 nm;

iluminat – direcţionarea unei lumini asupra unei suprafeţe, a unui obiect sau a spaţiului din jurul acestora, astfel încît acestea să poată fi văzute de oameni;

iluminat de accentuare – tip de iluminat care presupune că lumina este direcţionată astfel încît să evidenţieze un obiect sau o parte dintr-un spaţiu;

lampă – unitate a cărei performanţă poate fi evaluată separat şi care este compusă din una sau mai multe surse de lumină. Aceasta mai poate conţine componente suplimentare necesare pornirii, alimentării cu energie sau funcţionării stabile a unităţii sau pentru distribuirea, filtrarea sau transformarea radiaţiilor optice, în cazul în care aceste componente nu pot fi îndepărtate fără a deteriora iremediabil unitatea;

soclul lămpii – parte a lămpii care asigură conectarea la alimentarea cu energie electrică prin intermediul unui fasung al lămpii sau al unei dulii şi care poate servi şi la fixarea lămpii în dulie;

fasungul lămpii sau dulie – dispozitiv pentru fixarea lămpii într-o anumită poziţie, de obicei cu ajutorul unui soclu aflat în interiorul acestuia, caz în care acesta asigură, totodată, alimentarea cu energie electrică a lămpii;

lampă direcţională – lampă în cazul căreia cel puţin 80 % din fluxul luminos este emis într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vîrf de 120°);

lampă nondirecţională – lampă care nu este direcţională;

lampă cu filament – lampă în care lumina este produsă cu ajutorul unui conductor filiform încălzit pînă la incandescenţă la trecerea unui curent electric. Lampa poate să conţină gaze care să influenţeze procesul de incandescenţă;

lampă cu incandescenţă – lampă cu filament în care filamentul funcţionează într-un bec vid sau este înconjurat de un gaz inert;

lampă cu halogen (tungsten) – lampă al cărei filament este din tungsten şi este înconjurat de un gaz care conţine halogeni sau compuşi halogenaţi. Aceste lămpi pot fi furnizate cu o sursă de alimentare integrată;

lampă cu descărcare – lampă în care lumina este produsă, direct sau indirect, cu ajutorul unei descărcări electrice prin intermediul unui gaz, vapor de metal sau a unui amestec de mai multe gaze şi vapori;

lampă fluorescentă – lampă cu descărcare de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune, în care cea mai mare parte a luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de substanţe luminiscente excitate de radiaţiile ultraviolete cauzate de descărcare. Lămpile fluorescente pot fi furnizate cu un balast încorporat;

lampă fluorescentă fără balast încorporat – lampă fluorescentă cu un singur soclu sau cu socluri la ambele capete fără balast încorporat;

lampă cu descărcare de intensitate ridicată – lampă cu descărcare electrică în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereţilor tubului, iar arcul dispune de o încărcare a pereţilor tubului de descărcare mai mare de 3 waţi per centimetru pătrat;

diodă electroluminiscentă (în continuare – LED) – sursă luminoasă care este compusă dintr-un dispozitiv în stare solidă prevăzut cu o joncţiune p-n. Joncţiunea emite o radiaţie optică în cazul excitării de către un curent electric;

pachet LED – ansamblu care are unul sau mai multe LED-uri. Ansamblul poate include un element optic şi interfeţe termice, mecanice şi electrice;

modul cu LED-uri  –  ansamblu care nu are nici un soclu şi care conţine unul sau mai multe pachete LED pe o placă de circuit imprimat. Ansamblul poate conţine componente electrice, optice, mecanice şi termice, precum şi dispozitive de comandă;

lampă cu LED-uri – lampă care conţine una sau mai multe module cu LED-uri. Lampa poate fi prevăzută cu un soclu;

dispozitiv de comandă pentru lămpi – dispozitiv situat între alimentarea cu energie electrică şi una sau mai multe lămpi, care oferă o funcţionalitate legată de funcţionarea lămpii (lămpilor), cum ar fi transformarea tensiunii de alimentare, limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută, furnizarea tensiunii de pornire şi a curentului de preîncălzire, împiedicarea demarării la rece, corectarea factorului de putere sau reducerea interferenţelor radio. Dispozitivul poate fi conceput pentru a fi conectat la alte dispozitive de comandă pentru lămpi cu scopul de a îndeplini aceste funcţii. Termenul nu include: dispositive de control şi surse de energie care transformă tensiunea de la reţea intr-o altă tensiune şi care sînt proiectate pentru a alimenta cu energie, în cadrul aceleiaşi instalaţii, atît produsele de iluminat cît şi pe cele al căror scop principal nu este iluminatul;

dispozitiv de control – dispozitiv electronic sau mecanic care controlează sau monitorizează fluxul luminos al lămpii prin alte mijloace decît conversia energiei pentru lampă, cum ar fi comutatoarele temporizate, senzorii de ocupare, senzorii de lumină şi dispozitivele de reglare în funcţie de lumina naturală. În plus, variatoarele de tensiune trebuie considerate şi ele dispozitive de control;

dispozitiv extern de comandă pentru lămpi – dispozitiv de comandă pentru lămpi neintegrat destinat să fie instalat în exteriorul carcasei unei lămpi sau a corpului de iluminat sau să fie scos din carcasă, fără a deteriora iremediabil lampa sau corpul de iluminat;

balast – dispozitiv de comandă pentru lămpi poziţionat între sursa de alimentare şi una sau mai multe lămpi cu descărcare care, prin mijloace de inductanţă, capacitate sau o combinaţie de inductanţă şi capacitate electrică, serveşte în principal la limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută;

dispozitiv de comandă pentru lămpi cu halogen – dispozitiv de comandă a lămpii care transformă o tensiune ridicată într-una foarte joasă în cazul lămpilor cu halogen;

lampă fluorescentă compactă – lampă fluorescentă care include toate componentele necesare pornirii şi funcţionării lămpii în condiţii de stabilitate;

corp de iluminat – aparat care distribuie, filtrează sau transformă lumina transmisă de la una sau mai multe lămpi şi care include toate componentele necesare pentru susţinerea, fixarea şi protejarea lămpilor şi, în cazul în care este necesar, circuitele auxiliare împreună cu mijloacele pentru conectarea acestora la sursa de energie;

punct de vînzare – loc în care produsul este expus sau oferit utilizatorului final spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate;

utilizator final – persoană fizică care cumpără sau urmează să cumpere un produs în scopuri care nu sînt legate de activităţile sale comerciale, de afaceri, artizanale sau profesionale;

proprietar final – persoana sau entitatea care deţine un produs în faza de utilizare din ciclul de viaţă al acestuia, sau orice persoană, o entitate sau un organism care acţionează în numele unei astfel de persoane sau entităţi.

- Responsabilităţile furnizorilor

6. Furnizorii de lămpi electrice introduse pe piaţă drept produse individuale:

a) pun la dispoziţie fişa produsului, astfel cum este stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament;

b) pun, la cerere, documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr.3 la prezentul Regulament, la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi autorităţilor publice centrale corespunzătoare;

c) asigură ca toate reclamele publicitare, cotările oficiale de preţ sau ofertele de licitaţie care oferă informaţii legate de impactul energetic sau de preţ pentru o anumită lampă să indice clasa de eficienţă energetică a lămpii;

d) asigură ca toate materialele promoţionale tehnice referitoare la o anumită lampă care descriu parametrii tehnici specifici acesteia să indice clasa de eficienţă energetică a lămpii respective;

e) în cazul în care lampa este destinată pentru a fi comercializată printr-un punct de vînzare, se aplică, imprimă sau ataşează pe exteriorul ambalajului individual o etichetă elaborată în formatul indicat în anexa nr.1 şi care conţine informaţiile indicate în pct.1 anexa nr.1 la prezentul Regulament, iar ambalajul afişează puterea nominală a lămpii în afara etichetei.

7.   Furnizorii de corpuri de iluminat destinate comercializării către utilizatorii finali:

a) pun, la cerere, documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr.3 la prezentul Regulament, la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi autorităţilor publice centrale corespunzătoare;

b) asigură furnizarea informaţiilor pe etichetă în conformitate cu pct.2 anexa nr.1 la prezentul Regulament în următoarele situaţii:

(i) în toate reclamele publicitare, cotaţiile oficiale de preţ sau ofertele de licitaţie care oferă informaţii legate de impactul energetic sau de preţ pentru un anumit corp de iluminat;

(ii) în toate materialele promoţionale tehnice referitoare la o anumită lampă care descriu parametrii tehnici specifici acesteia.

În aceste cazuri, informaţiile respective pot fi furnizate în alte formate decît cel prevăzut în pct. 2 anexa nr.1 la prezentul Regulament, cum ar fi doar sub formă de text;

c) în cazul în care corpul de iluminat este destinat să fie comercializat printr-un punct de vînzare, pun în mod gratuit la dispoziţia distribuitorilor, în format electronic sau pe suport de hîrtie, o etichetă elaborată în formatul indicat în anexa nr.1 la prezentul Regulament şi care conţine informaţiile indicate în anexa respectivă. În cazul în care furnizorul alege un sistem de livrare în care etichetele se furnizează numai la solicitarea distribuitorilor, furnizorul livrează prompt etichetele, la cerere;

d) includ ambalajul de origine a lămpilor în ambalajul corpului de iluminat, în cazul în care corpul de iluminat este plasat pe piaţă într-un ambalaj pentru utilizatorii finali care include lămpile electrice pe care utilizatorul final le poate înlocui în corpul de iluminat. În caz contrar, partea exterioară sau interioară a ambalajului corpului de iluminat trebuie să prezinte, într-o altă formă, informaţiile prezente pe ambalajul original al lămpii şi prevăzute de prezentul Regulament şi cadrul normativ al Republicii Moldova în domeniul etichetării energetice a produselor cu impact energetic.

Se consideră că furnizorii de corpuri de iluminat destinate a fi comercializate printr-un punct de vînzare care furnizează informaţii în temeiul prezentului Regulament şi-au îndeplinit responsabilităţile în calitate de distribuitori cu privire la cerinţele privind informaţiile despre produs pentru lămpi prevăzute de cadrul normativ al Republicii Moldova în domeniul etichetării energetice a produselor cu impact energetic.

IV. Responsabilităţile distribuitorilor

8. Distribuitorii de lămpi electrice:

a) asigură ca fiecare model oferit spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate pe care proprietarul final nu îl poate vedea expus este comercializat cu informaţiile care trebuie puse la dispoziţie de furnizori în conformitate cu anexa nr.4 la prezentul Regulament;

b) asigură ca toate reclamele publicitare, cotaţiile oficiale de preţ sau ofertele de licitaţie care oferă informaţii legate de impactul energetic sau de preţ pentru un anumit model indică clasa de eficienţă energetică;

c) asigură ca toate materialele promoţionale tehnice referitoare la un anumit model care descriu parametrii tehnici specifici acestuia indică clasa de eficienţă energetică a modelului respectiv.

9.   Distribuitorii corpurilor de iluminat comercializate către utilizatorii finali:

a) asigură furnizarea informaţiilor aflate pe etichetă în conformitate cu 
pct. 2 anexa nr.1 la prezentul Regulament în următoarele situaţii:

(i) în toate reclamele, cotaţiile oficiale de preţ sau ofertele de licitaţie care oferă informaţii legate de impactul energetic sau de preţ pentru un anumit corp de iluminat;

(ii) în toate materialele promoţionale tehnice referitoare la un anumit corp de iluminat care descriu parametrii tehnici specifici acestuia.

În aceste cazuri, informaţiile respective pot fi furnizate în alte formate decît cel prevăzut în pct. 2 anexa nr.1 la prezentul Regulament, cum ar fi doar sub formă de text;

b) asigură ca fiecare model prezentat la un punct de vînzare este însoţit de etichetă, astfel cum este stabilit în pct. 2 anexa nr.1 la prezentul Regulament. Eticheta este afişată în unul sau ambele dintre următoarele moduri:

(i) în apropierea corpului de iluminat expus, astfel încît să fie vizibilă şi identificabilă în mod clar ca aparţinînd modelului, fără a trebui să se citească denumirea comercială şi numărul modelului de pe etichetă;

(ii) însoţind în mod clar informaţia cel mai direct vizibilă cu privire la corpul de iluminat expus, cum ar fi preţul sau informaţiile tehnice la punctul de vînzare;

c) în cazul în care corpul de iluminat este comercializat într-un ambalaj destinat utilizatorilor finali care include lămpile electrice pe care utilizatorul final le poate înlocui în corpul de iluminat, ambalajul de origine al acestor lămpi se include în ambalajul corpului de iluminat. În caz contrar, partea exterioară sau interioară a ambalajului corpului de iluminat trebuie să prezinte, într-o altă formă, informaţiile prezente pe ambalajul original al lămpii şi prevăzute de prezentul Regulament şi cadrul normativ al Republicii Moldova în domeniul etichetării energetice a produselor cu impact energetic.

- Metode de măsurare

10. Informaţiile care urmează să fie furnizate în temeiul pct. 6-9 ale prezentului Regulament se obţin prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generaţie general recunoscute, după cum se indică în anexa nr.5 la prezentul Regulament.

- Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

11. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor aplică procedura stabilită în anexa nr.5 la prezentul Regulament pentru verificarea corespunderii clasei de eficienţă energetică şi a consumului de energie declarat.

Anexa nr. 1 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

Eticheta

- Eticheta pentru lămpile electrice expuse la un punct de vînzare

  - Eticheta trebuie să fie în conformitate cu desenul de mai jos, în cazul în care nu este imprimată pe ambalaj.

  - Eticheta trebuie să conţină următoarele informaţii:

      - denumirea furnizorului sau marca înregistrată;

      - identificatorul de model al furnizorului (codul alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de lampă de alte modele cu aceeaşi marcă înregistrată sau cu aceeaşi denumire a furnizorului);

      - clasa de eficienţă energetică, determinată în conformitate cu anexa nr.6 la prezentul Regulament; vîrful  săgeţii care indică clasa de eficienţă energetică a lămpii este plasat la aceeaşi  înălţime cu vîrful săgeţii pe care figurează clasa de eficienţă energetică corespunzătoare;

      - consumul anual ponderat de energie (Ec) în kWh/1 000 de ore, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg şi calculat în conformitate cu anexa nr.7 la prezentul Regulament.

  - În cazul în care eticheta este imprimată pe ambalaj, iar informaţiile menţionate la subpct. 1.2. alin I, II şi IV sînt incluse în altă parte pe ambalaj, aceste informaţii pot fi omise de pe etichetă. În această situaţie, eticheta este aleasă dintre desenele următoare:

  - Designul etichetei trebuie să fie următorul:

unde:

- specificaţiile referitoare la dimensiuni din figura de mai sus şi de la litera d) se aplică unei etichete de lămpi de 36 mm lăţime şi 75 mm înălţime. În cazul în care eticheta este imprimată într-un format diferit, conţinutul său trebuie să fie proporţional cu specificaţiile de mai sus.

Versiunea etichetei menţionată la subpct. 1.1. şi 1.2. trebuie să fie de cel puţin 36 mm lăţime şi 75 mm înălţime, iar versiunile specificate la subpct. 1.3. trebuie să fie de cel puţin 36 mm lăţime şi 68 mm înălţime şi, respectiv, de cel puţin 36 mm lăţime şi 62 mm înălţime. Dacă nicio latură a ambalajului nu este suficient de mare ca să poată conţine eticheta şi marginea goală a acesteia sau dacă aceasta ar acoperi mai mult de 50% din suprafaţa laturii celei mai mari, eticheta şi marginea goală pot fi micşorate, dar nu mai mult decît este necesar pentru îndeplinirea ambelor condiţii. Totuşi, eticheta nu poate fi în niciun caz micşorată la mai puţin de 40% (pe înălţime) din dimensiunea standard. Dacă ambalajul este prea mic pentru a permite aplicarea unei etichete micşorate în acest fel, pe lampă sau pe ambalaj trebuie ataşată o etichetă cu lăţimea de 36 mm şi înălţimea de 75 mm;

- fundalul trebuie să fie alb atît pentru versiunea în mai multe culori a etichetei, cît şi pentru cea monocromă;

- pentru versiunea în mai multe culori a etichetei, culorile sînt CMYK – cyan, magenta, galben şi negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cyan, 70% magenta, 100% galben, 0% negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească toate cerinţele următoare (cifrele se referă la figura de mai sus); specificaţiile referitoare la culoare se aplică doar versiunii în mai multe culori a etichetei):

Chenarul: 2 puncte din pictogramă (pt) – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 1 mm.

Logo – culori: X-80-00-00 şi 00-00-X-00.

Logo energie:  culoare:  X-00-00-00.  Pictograma, aşa cum este reprezentată:  logo regional şi  logo  energie (combinate): lăţime: 30 mm, înălţime: 9 mm.

Marginea de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100% – lungime: 30 mm.

Scara A++ - E

  - Săgeată: înălţime: 5 mm, spaţiu liber: 0,8 mm – culori:

clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00;

clasa a treia: 30-00-X-00;

clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00;

clasa a şasea: 00-70-X-00;

ultima clasă: 00-X-X-00.

  - Text: Calibri bold 15 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri bold  15 pt, exponent (superscript), alb, aliniate pe un singur rînd.

Clasa de eficienţă energetică

  - Săgeată: lăţime: 11,2 mm, înălţime: 7 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri bold 20 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri bold  20  pt,  exponent (superscript), alb, aliniate pe un singur rînd.

Consumul ponderat de energie

Valoare: Calibri bold 16 pt, 100% negru; şi Calibri regular 9 pt, 100% negru.

- Denumirea furnizorului sau marca înregistrată

- Identificatorul de model pus la dispoziţie de furnizor

Denumirea furnizorului sau marca înregistrată şi identificatorul de model pus la dispoziţie de furnizor trebuie să se încadreze într-un spaţiu de 30×7 mm.

Niciun alt element aplicat, imprimat sau ataşat pe exteriorul ambalajului nu trebuie să acopere eticheta sau să reducă vizibilitatea acesteia.

Prin derogare, atunci cînd unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ corespunzător al  Republicii Moldova, se poate adăuga o copie a acestei etichete.

- Eticheta pentru corpurile de iluminat prezentate la un punct de vînzare

  - Eticheta trebuie să fie în versiunea lingvistică corespunzătoare şi în conformitate cu ilustraţia de mai jos sau ca în variantele definite la subpct. 2.2. şi 2.3. din prezenta anexă.

  - Eticheta trebuie să conţină următoarele informaţii:

      - denumirea furnizorului sau marca înregistrată;

      - identificatorul de model pus la dispoziţie de furnizor (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de lampă de alte modele cu aceeaşi marcă înregistrată sau cu aceeaşi denumire a furnizorului);

      - formularea din exemplul de la subpct. 2.1. sau una dintre variantele din exemplele de la subpct. 2.3. de mai jos, după caz. În loc de termenul „corp de iluminat”, se poate folosi un termen mai precis pentru descrierea unui anumit corp de iluminat tip sau a produsului în care este integrat corpul de iluminat, cu condiţia să se înţeleagă în mod  clar că termenul se referă la produsul oferit spre vînzare care exploatează sursele de lumină;

      - gama claselor de eficienţă energetică în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă, însoţite de următoarele elemente, după caz:

- o pictogramă reprezenînd un bec, care să indice clasele de lămpi care pot fi înlocuite de utilizator şi cu care este compatibil corpul de iluminat în conformitate cu cerinţele de ultimă generaţie privind compatibilitatea;

- o cruce cu ajutorul căreia să se bareze categoriile de lămpi cu care corpul de iluminat nu este compatibil în conformitate cu cerinţele de ultimă generaţie privind compatibilitatea;

- literele „LED” dispuse vertical de-a lungul claselor A la A++, în cazul în care corpul de iluminat conţine module cu LED-uri care nu sînt destinate să fie îndepărtate de utilizatorul final. În cazul în care un astfel de corp de iluminat nu conţine prize de curent pentru lămpile care pot fi înlocuite de utilizator, clasele de la B la  E trebuie barate cu o cruce;

      - una  dintre următoarele opţiuni, după caz:

        - în cazul în care corpul de iluminat funcţionează cu lămpi care pot fi înlocuite de utilizatorul final, iar lămpile respective sînt incluse în ambalajul corpului de iluminat, formularea din exemplul de la subpct. 2.1., conţinînd clasele de energie corespunzătoare. Dacă este necesar, formularea poate fi ajustată pentru a face referire la o lampă sau la mai multe lămpi şi pot fi enumerate mai multe clase de energie;

        - în cazul în care corpul de iluminat conţine doar module cu  LED-uri  care  nu  sînt  destinate  să  fie îndepărtate de utilizatorul final, formularea din exemplul de la subpct. 2.3. lit. b) din prezenta anexă;

        - în cazul în care corpul de iluminat conţine atît module cu LED-uri care nu sînt destinate să fie îndepărtate de utilizatorul final, cît şi prize pentru lămpi care pot fi înlocuite, însă lămpile respective nu sînt incluse în ambalajul corpului de iluminat, formularea din exemplul de la 
subpct. 2.3. lit. d) din prezenta anexă;

        - în cazul în care corpul de iluminat funcţionează doar cu lămpi care pot fi înlocuite de utilizatorul final, însă lămpile respective nu sînt incluse în ambalajul corpului de iluminat, spaţiul trebuie lăsat necompletat, după  cum se arată în exemplul la subpct. 2.3. lit. a) din prezenta anexă.

  - Următoarele ilustraţii oferă exemple de etichete tipice pentru corpuri de iluminat, în plus faţă de ilustraţia de la subpct. 2.1. fără să prezinte toate combinaţiile posibile.

a) Corpuri de iluminat care funcţionează cu lămpi care pot fi înlocuite de utilizator şi care sînt compatibile cu lămpi din toate clasele cu energie, fără lămpi incluse:

- Corpuri de iluminat care conţin numai module cu LED-uri care nu pot fi schimbate:

- Corpuri de iluminat care conţin atît module cu LED-uri care nu se înlocuiesc, cît şi prize pentru lămpi care pot fi  înlocuite, cu lămpi incluse:

- Corpuri de iluminat care conţin atît module cu LED-uri care nu se înlocuiesc, cît şi prize pentru lămpi care pot fi  înlocuite, fără lămpi incluse:

  - Eticheta va afişa următorul desen:

- Eticheta are o lăţime de cel puţin 50 mm şi o înălţime de cel puţin 100 mm;

- Fundalul trebuie să fie alb sau transparent, însă literele care desemnează clasele  energetice trebuie să fie întotdeauna albe. Dacă fundalul este transparent, comerciantul trebuie să se asigure că eticheta este aplicată pe  o  suprafaţă  care este  albă  sau  de  un  gri deschis, asigurînd astfel  lizibilitatea tuturor elementelor de  pe etichetă;

- Culorile sînt CMYK – cyan, magenta, galben şi negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cyan, 70% magenta, 100% galben, 0% negru;

- Eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

Chenarul: 2 puncte din pictogramă (pt) – culoare: cyan 100% – colţuri rotunjite: 1 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100% – lungime: 43 mm.

Logoul corpului de iluminat: chenar: 1 pt – culoare: cyan 100% – dimensiuni: 13 mmx13 mm – colţuri rotunjite: 1 mm. Pictograma conform descrierii, pictograma sau fotografia alese de furnizor, dacă acestea descriu mai bine corpul de iluminat căruia îi aparţine eticheta.

Text: Calibri regular 9 pt sau mai mare, 100% negru.

Scara A++ - E

- Săgeată: înălţime: 5 mm, spaţiu liber: 0,8 mm – culori:

clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00;

clasa a treia: 30-00-X-00;

clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00;

clasa a şasea: 00-70-X-00;

ultima clasă: 00-X-X-00.

Text:  Calibri  bold  14  pt,  majuscule de  culoare albă;  simbolurile  „+”:  Calibri  bold  14  pt,  exponent (superscript), alb, aliniate pe un singur rînd.

Text LED: Verdana Regular 15 pt, 100% negru.

Cruce: culoare: 13-X-X-04, chenar: 3 pt.

Logo bec: pictograma, aşa cum este reprezentată.

Text: Calibri Regular 10 pt sau mai mare, 100 % negru.

Numărul Regulamentului: Calibri bold 10 pt, 100 % negru.

Sigla: culori: X-80-00-00 şi 00-00-X-00.

Denumirea furnizorului sau marca înregistrată.

Identificatorul de model pus la dispoziţie de furnizor:

Denumirea furnizorului sau marca înregistrată şi identificatorul de model pus la dispoziţie de furnizor trebuie să se încadreze într-un spaţiu de 43×10 mm.

Săgeata care indică clasa energetică

  - Săgeată: înălţime: 3,9 mm, lăţime: aşa cum se arată în figura de la pct. 2.4., însă redus proporţional cu înălţimea, culoare: culoarea definită la pct., după caz.

  - Text: Calibri bold 10,5 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: Calibri bold 10,5 pt, exponent (superscript) alb, aliniate pe un singur rînd.

Dacă pe suprafaţa destinată pentru afişarea formulării indicate la subpct. 2.2. alin. V lit. a) nu este suficient spaţiu pentru afişarea săgeţilor care indică clasele energetice, se poate folosi în acest scop suprafaţa dintre numărul Regulamentului şi sigla UE.

Eticheta mai poate fi dispusă şi orizontal, caz în care trebuie să fie lată de cel puţin 100 mm şi înaltă de cel puţin 50 mm. Componentele etichetei trebuie să fie conform descrierilor de la lit. b)-d) şi trebuie dispuse în conformitate cu următoarele exemple, după caz. Dacă nu este suficient spaţiu în căsuţa de text din stînga scării A++ -E pentru a afişa săgeţile care indică clasele energetice, respectiva căsuţă poate fi mărită pe verticală, după caz.

Anexa nr. 2 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

Fişa produsului pentru lămpile electrice

Fişa trebuie să conţină informaţiile specificate pentru etichetă. În cazurile în care nu se furnizează broşuri referitoare la produs, eticheta produsului poate fi considerată drept fişă.

Anexa nr. 3 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

Documentaţia tehnică

Documentaţia tehnică menţionată la pct.6 lit. b) şi pct. 7 lit. a) din prezentul Regulament trebuie să includă:

- denumirea şi adresa furnizorului;

- descrierea generală a modelului, care să permită identificarea cu uşurinţă şi fără echivoc a acestuia;

- trimiterile la standardele conexe aplicate, după caz;

- celelalte standarde şi specificaţii tehnice aplicate, după caz;

- datele de identificare şi semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

- parametrii tehnici pentru a determina consumul de energie şi eficienţa energetică în cazul lămpilor electrice şi compatibilitatea cu lămpile în cazul corpurilor de iluminat, precizînd cel puţin o combinaţie realistă de setări ale produsului şi condiţiile în care se poate testa produsul;

- pentru lămpile electrice, rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa nr.7 la prezentul Regulament.

Informaţiile conţinute în prezenta documentaţie tehnică pot fi comasate cu documentaţia tehnică furnizată în conformitate cu legislaţia în vigoare privind eficienţa energetică a produselor cu impact energetic.

Anexa nr. 4 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

Informaţii care trebuie furnizate în cazul în care proprietarii 
finali nu au posibilitatea să vadă produsele expuse

- Informaţiile prevăzute la pct. 8 lit. a) din prezentul Regulament sînt prezentate în următoarea ordine:

a) clasa de eficienţă energetică, conform definiţiei din anexa nr.6 la prezentul Regulament;

- atunci cînd se prevede astfel în anexa nr.1 la prezentul Regulament, consumul ponderat de energie exprimat în kWh per 1000 de ore, rotunjit la  cel mai apropiat număr întreg şi calculat în conformitate cu pct. 2 anexa nr.7 din prezentul Regulament.

- În cazul în care se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişa produsului, acestea trebuie să respecte forma şi ordinea indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

- Dimensiunea şi caracterele folosite pentru imprimarea sau pentru afişarea tuturor informaţiilor menţionate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informaţii.

Anexa nr. 5 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

Agenţia pentru Protecţia Consumătorilor efectuează controale de  supraveghere a pieţei şi informează Ministerul Economiei şi Guvernul cu privire la rezultatele acestor controale.

- Procedura de verificare pentru lămpile electrice şi modulele cu LED-uri comercializate ca produse individuale

În scopul verificării conformităţii cu cerinţele stabilite în pct. 6-9 din prezentul Regulament, Agenţia pentru Protecţia Consumătorilor testează un lot eşantion de minimum 20 de lămpi din acelaşi model şi care provin de la acelaşi producător, obţinute, pe cît posibil, în proporţii egale din surse selectate aleatoriu, ţinînd în acelaşi timp seama de parametrii tehnici stabiliţi în documentaţia tehnică în conformitate cu lit f) anexa nr.3 la prezentul Regulament.

Modelul este considerat ca fiind conform cu cerinţele stabilite în pct. 6-9 din prezentul Regulament dacă indicele de eficienţă energetică al modelului corespunde clasei de eficienţă energetică declarate a acestuia şi dacă media rezultatelor obţinute în urma testării lotului nu diferă cu mai mult de 10% faţă de limita, pragul sau valorile declarate, inclusiv faţă de indicele de eficienţă energetică.

În caz contrar, se consideră că modelul nu respectă cerinţele stabilite în pct. 6-9 ale prezentului Regulament.

Toleranţele pentru variaţie indicate mai sus se referă numai la verificarea parametrilor măsuraţi de către autorităţile statelor-membre şi nu pot fi utilizate de către furnizor ca toleranţă permisă pentru valorile din documentaţia tehnică pentru a obţine o clasă energetică mai eficientă.

Valorile declarate nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decît valorile raportate în documentaţia tehnică.

- Procedura de verificare pentru corpurile de iluminat destinate a fi plasate pe piaţă sau comercializate către utilizatorul final

Corpul de iluminat este considerat conform cu cerinţele stabilite în pct. 6-9 ale prezentului Regulament dacă este însoţit de informaţiile despre produs cerute şi dacă se constată că este compatibil cu toate lămpile cu care declară că este compatibil conform subpct. 2.2. alin. IV lit. a) şi b) din anexa nr.1 la prezentul Regulament, în urma aplicării metodelor şi criteriilor de ultimă generaţie privind evaluarea compatibilităţii.

Anexa nr. 6 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

Clase de eficienţă energetică

Clasa de eficienţă energetică a lămpilor se determină în funcţie de indicele de eficienţă energetică (EEI) al acestora, după cum se indică în tabelul de mai jos.

EEI al lămpilor se determină în conformitate cu anexa nr.7 la prezentul Regulament.

Tabel

Clasele de eficienţă energetică a lămpilor

| Clasa de eficienţă energetică | Indicele de eficienţă energetică (EEI) pentru lămpile nondirecţionale | Indicele de eficienţă energetică (EEI) pentru lămpile direcţionale |
| --- | --- | --- |
| A++ (eficienţă maximă) | EEI ≤ 0,11 | EEI ≤ 0,13 |
| A+ | 0,11 < EEI ≤ 0,17 | 0,13 < EEI ≤ 0,18 |
| A | 0,17 < EEI ≤ 0,24 | 0,18 < EEI ≤ 0,40 |
| B | 0,24 < EEI ≤ 0,60 | 0,40 < EEI ≤ 0,95 |
| C | 0,60 < EEI ≤ 0,80 | 0,95 < EEI ≤ 1,20 |
| D | 0,80 < EEI ≤ 0,95 | 1,20 < EEI ≤ 1,75 |
| E (cea mai puţin eficientă) | EEI > 0,95 | EEI > 1,75 |

Anexa nr. 7 
la Regulamentul cu privire

la cerinţele de etichetare energetică

a lămpilor electrice şi a corpurilor de iluminat

Metoda de calculare a indicelui de eficienţă energetică 
şi a consumului de energie

      - Calcularea indicelui de eficienţă energetică

Pentru calcularea indicelui de eficienţă energetică (EEI) al unui model, puterea sa, corectată în funcţie de toate pierderile înregistrate de dispozitivele de comandă, este comparată cu puterea sa de referinţă. Puterea de referinţă se obţine din fluxul luminos util, care reprezintă pentru lămpile nondirecţionale fluxul total şi, pentru lămpile direcţionale, fluxul definit de un con cu unghiul de 90° sau 120° con.

EEI se calculează cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

EEI = Pcor/Pref unde:

Pcor este puterea specificată (Pspecificată) pentru modelele fără dispozitive de comandă externe şi puterea specificată (Pspecificată) corectată în conformitate cu tabelul 1 pentru modelele cu dispozitive de comandă externe. Puterea specificată a lămpilor este măsurată la tensiunea nominală de intrare a acestora.

Pref este puterea de referinţă obţinută din fluxul luminos util al modelului (Φutil) cu ajutorul următoarelor formule:

Pentru modele cu Φutil < 1 300 de lumeni: Pref = 0,88 V Φutil + 0,049 Φutil

Pentru modele cu Φutil ≥ 1 300 de lumeni: Pref = 0,07341 Φutil

Fluxul luminos util (Φutil) este definit în conformitate cu tabelul 2.

Tabelul 1

Corecţia puterii, în cazul în care modelul necesită

un dispozitiv extern de comandă

| Domeniu de aplicare al corecţiei | Puterea corectată pentru pierderile (Pcor) înregistrate de dispozitivele de comandă |
| --- | --- |
| Lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu halogen | Pspecificată x 1,06 |
| Lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu LED-uri | Pspecificată x 1,10 |
| Lămpi fluorescente cu un diametru de 16 mm (lămpi T5) şi lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi fluorescente | Pspecificată x 1,10 |
| Alte lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi fluorescente | Pspecificată x |
| Lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată | Pspecificată x 1,10 |
| Lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune | Pspecificată x 1,15 |

Tabelul 2

Definiţia fluxului luminos util

| Model | Fluxul luminos util (Φutil) |
| --- | --- |
| Lămpile nondirecţionale | Flux luminos total specificat (Φ) |
| Lămpi direcţionale cu un unghi ≥ 90°, altele decît lămpile cu filament, pe al căror ambalaj este aflat un avertisment grafic sau textual conform căruia nu sînt eligibile pentru iluminatul de accentuare | Fluxul luminos definit de un con cu unghiul de 120° (Φ120°) |
| Alte lămpi direcţionale | Fluxul luminos definit de un con cu unghiul de 90° (Φ90°) |

2. Calculul consumului de energie

Consumul ponderat de energie (Ec) se calculează în kWh/1000 h cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

unde Pcor este puterea corectată pentru toate pierderile înregistrate de dispozitivele de comandă în conformitate cu tabelul 1 din prezenta anexă.