Приложение № 5

к Постановлению Правительства № 1003

от  10 декабря   2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях к энергетической маркировке бытовых

стиральных машин

I. Общие положения и сфера применения

1. Положение о требованиях к энергетической маркировке бытовых стиральных машин (в дальнейшем – Положение)  транспонирует делегированный Регламент (ЕU) 1061/2010 Комиссии от 28 сентября 2010 г., дополняющий Директиву 2010/30/EU Европейского Парламента и Совета в отношении энергетической маркировки бытовых стиральных машин, опубликованный в Официальном журнале ЕС L314/47 от 30 ноября 2010 г..

2. Настоящее Положение устанавливает требования к маркировке и предоставлению дополнительных сведений об изделии для бытовых стиральных машин с питанием от электрической сети и для бытовых стиральных машин с питанием от электрической сети, которые также могут получать питание от батарей, в том числе тех, которые продаются не для бытового использования, и встроенных бытовых стиральных машин.

3. Настоящее Положение не применяется к комбинированным бытовым стиральным машинам и бытовым сушилкам.

# Определения

4. В целях настоящего Положения следующие понятия определяются таким образом:

бытовая стиральная машина – автоматическая стиральная машина, которая стирает и ополаскивает ткань используя воду, которая также имеет функцию отжима через центрифугирование и которая спроектирована для использования в непрофессиональных целях;

встроенная бытовая стиральная машина – бытовая стиральная машина, предназначенная для установки в шкаф, в специально подготовленное углубление в стене или в другом подобном месте, которая требует отделки мебели;

автоматическая стиральная машина – стиральная машина, которая полностью выполняет задачу, без необходимости вмешательства пользователя ни в какой момент во время выполнения программы;

комбинированная бытовая стиральная машина и сушилка – бытовая стиральная машина, которая включает в себя как функцию отжима через центрифугирование, так и возможность сушки текстильных изделий, как правило, путем нагревания и вращения;

программа – серия предопределенных операций,  которые поставщик объявляет подходящими для стирки определенных видов текстильных изделий;

цикл – комплексный процесс стирки, ополаскивания и отжима через центрифугирование, так как было определено для выбранной программы;

длительность программы  - время, которое проходит от начала до конца программы, исключая любую задержку, запрограммированную конечным потребителем;

номинальная емкость – максимальная масса в килограммах, указанная поставщиком, с интервалами 0,5 кг сухих текстильных изделий определенного типа, которые могут быть постираны в бытовой стиральной машине при выбранной программе, когда она загружена в соответствии с инструкциями поставщика;

частичная нагрузка – половина номинальной емкости бытовой стиральной машины для определенной программы;

степень остаточной влажности – количество влаги, содержащейся в нагрузке в конце фазы центрифугирования;

выключенный режим – состояние, при котором бытовая стиральная машина выключается с помощью элементов управления или переключателей машины, доступных  конечному пользователю и предназначенных для использования последним, при нормальном функционировании, для достижения самого низкого уровня энергопотребления, режим который может сохраняться в течение неопределенного времени, когда бытовая стиральная машина подключена к источнику питания и используется в соответствии с инструкциями поставщика; если элементы управления или выключатели, доступные конечному пользователю, отсутствуют, «выключенный режим» означает состояние, в котором находится бытовая стиральная машина после самостоятельного возвращения к стационарному энергопотреблению;

спящий режим – самый низкий режим энергопотребления, который может сохраняться в течение неопределенного времени после завершения программы без какого-либо вмешательства конечного пользователя, кроме выгрузки бытовой стиральной машины;

эквивалентная бытовая стиральная машина – модель бытовой стиральной машины, представленной на рынке с той же номинальной емкостью, с теми же техническими и эксплуатационными характеристиками, с тем же потреблением энергии и воды и с тем же излучением шума через воздух во время стирки и центрифугирования как другая модель бытовой стиральной машины, представленной на рынке тем же поставщиком, под другим коммерческим кодексом;

конечный пользователь – потребитель, который покупает или намерен купить бытовую стиральную машину;

коммерческая точка  –  место, где бытовые стиральные машины представлены или предлагаются для продажи, проката или покупки в рассрочку.

III. Обязанности поставщиков

5. Поставщики должны убедиться, что:

- каждая бытовая стиральная машина имеет печатную этикетку согласно формату, предусмотренному в  приложении № 1 к настоящему Положению, содержащую информацию, установленную в том же приложении;

- предоставлен информационный листок о товаре, как установлено в приложении № 2 к настоящему Положению;

- техническая документация, предусмотренная в приложении № 3 к настоящему Положению, предоставляется, по требованию, Агентству по защите потребителей и органам по надзору и контролю;

- любая реклама конкретной модели бытовой стиральной машины содержит класс энергетической эффективности, если реклама предоставляет информацию, связанную с потреблением энергии или стоимости товара;

- любые технические рекламные материалы о конкретной модели бытовой стиральной машины,  которые описывают ее специфические технические параметры, включают класс энергетической эффективности данной модели.

IV. Обязанности дилеров

6. Дилеры должны убедиться, что:

- в коммерческой точке на  каждой бытовой стиральной машине предусмотрена этикетка, предоставленная поставщиками в соответствии с подпунктом а) пункта 5 настоящего Положения, на внешней стороне передней или верхней части бытовой стиральной машины таким образом, чтобы она была четко видна;

- бытовые стиральные машины, предлагаемые для продажи, проката или покупки в рассрочку, в случае когда не ожидается, что конечный пользователь может увидеть предлагаемый товар, продаются с информацией, которая должна быть представлена ​​поставщиками в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению;

- любая реклама конкретной модели бытовой стиральной машины содержит примечание о классе энергетической эффективности, если реклама предоставляет информацию, связанную с потреблением энергии или стоимостью товара;

- любые технические рекламные материалы о конкретной модели бытовой стиральной машины,  которые описывают ее специфические технические параметры, включают указание о классе энергетической эффективности данной модели.

V. Методы измерения

7. Информация, подлежащая представлению в соответствии с пунктами 5-6 настоящего Положения, получается посредством надежных, точных и воспроизводимых  процедур измерения, которые принимают во внимание самые современные признанные методы измерения.

VI. Процедура проверки в целях надзора за рынком

8. Агентство по защите потребителей применяет процедуру, установленную в приложении № 5 к настоящему Положению,  при проверке соответствия относительно класса энергетической эффективности, декларированных годового потребления энергии, годового потребления воды, класса эффективности отжима через центрифугирование, потребления энергии при выключенном и спящем режимах, длительности спящего режима, степени остаточной влажности, скорости центрифугирования и излучения шума, переданного через воздух.

VII. Переходные положения

9. Требования настоящего Положения не применяются к бытовым стиральным машинам, размещенным на рынке или предложенным на продажу, прокат или покупку в рассрочку, до его вступления в силу.

Приложение № 1

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Этикетка

- Этикетка

1.1. Этикетка должна содержать следующую информацию:

    - название или торговая марка поставщика;

    - идентификатор модели поставщика (код, как правило, буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель бытовой стиральной машины от других моделей с той же торговой маркой или с тем же названием  поставщика);

    - класс энергетической эффективности, определенный в соответствии с пунктом 1 приложения № 6 к настоящему Положению; острие стрелки, содержащей класс энергетической эффективности бытовой стиральной машины установлен на той же высоте, что и острие стрелки соответствующего класса энергетической эффективности;

    - взвешенное годовое потребление энергии (AEC), в кВтч в год, округленное до ближайшего целого числа, в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению;

    - взвешенное годовое потребление воды (AWC), в литрах в год, округленное до ближайшего целого числа, в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению;

    - взвешенная номинальная емкость, в килограммах, для стандартной программы 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы 40°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, с использованием  самого низкого из этих двух значений;

    - класс эффективности отжима через центрифугирование, так как установлено в пункте 2 приложения № 6 к настоящему Положению;

    - излучение шума, переданного через воздух в процессе фаз стирки и центрифугирования, для стандартной программы 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, выраженное в дБ (А) относительно 1 пВт и округленных до ближайшего целого числа.

1.2. Дизайн этикетки – в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. В отступление, в случае если одной модели была присуждена «экологическая этикетка», согласно действующей нормативно-правовой базе Республики Молдова, может быть добавлена копия экологической этикетки.

- Дизайн этикетки

Этикетка имеет следующий дизайн:

где:

- этикетка должна быть не менее 110 мм в ширину и 220 мм в высоту. В случае если этикетка печатается в расширенном формате, его содержание должно, тем не менее, остаться пропорциональным  вышеупомянутым указаниям;

- фон должен быть белым;

- цвета должны быть CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-Х-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного.

- этикетка должна выполнять следующие требования (цифры относятся к вышеприведенному рисунку):

граница: 5 точек из пиктограммы  (пт) – цвет: голубой 100% – круглые углы: 3,5 мм

логотип – цвета: X-80-00-00 и 00-00-X-00

логотип энергии: цвет: X-00-00-00

Пиктограмма как изображена: региональный логотип и логотип энергии (комбинированные): ширина: 92 мм, высота: 17 мм

линия под логотипами: 1 пт – цвет: голубой 100% – длина: 92,5 мм

шкала A-G

  - стрела: высота: 7 мм, пробел: 0,75 мм – цвета:

    - высший класс: X-00-X-00;

    - второй класс: 70-00-X-00;

    - третий класс: 30-00-X-00;

    - четвертый класс: 00-00-X-00;

    - пятый класс: 00-30-X-00;

    - шестой класс: 00-70-X-00;

    - последний класс: 00-X-X-00.

  - текст: Calibri aldine 18 пт, большие буквы белого цвета; символы „+”: Calibri aldine 12 пт, большие буквы белого цвета выровнены на одной строке

класс энергетической эффективности

  - стрела: ширина: 26 мм, высота: 14 мм, 100% черного

  - текст: Calibri aldine 29 пт, большие буквы белого цвета; символы „+”: Calibri aldine 18 пт, большие буквы белого цвета выровнены на одной строке

энергия: текст: Calibri normal 11 пт, большими буквами, 100% черного.

взвешенное годовое потребление энергии

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3,5 мм

  - значение: Calibri aldine 42 пт, 100% черного; и Calibri нормальный 17 пт, 100% черного

взвешенное годовое потребление воды

  - пиктограмма, как она  изображена

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3,5 мм

  - значение: Calibri aldine 24 пт, 100% черного; и Calibri нормальный 16 пт, 100% черного

номинальная емкость

  - пиктограмма, как она и изображена

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3,5 мм

  - значение: Calibri aldine 24 пт, 100% черного; и Calibri нормальный 16 пт, 100% черного

класс эффективности отжима через центрифугирование

  - пиктограмма, как она  изображена

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3,5 мм

  - значение: Calibri normal 16 пт, горизонтальная шкала 75%, 100% черного и Calibri aldine 22 пт, горизонтальная шкала 75%, 100% черного

излучения шума переданного через воздух

  - пиктограммы, как они  изображены

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные круги: 3,5 мм

  - значение: Calibri aldine 24 пт, 100% черного; и Calibri нормальный 16 пт, 100% черного

- название или торговая марка поставщика

- идентификатор модели поставщика

- название или торговая марка поставщика и идентификатор модели поставщика должны поместиться на площади 92×15 мм

номер Положения: Calibri aldine 12 пт, 100% черного.

Приложение № 2

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Информационный листок товара

- Данные из прилагаемого информационного листка бытовой стиральной машины должны быть представлены в следующем порядке и включены в брошюру товара и в другие документы, представленные вместе с товаром:

  - наименование или торговая марка поставщика;

  - идентификатор модели поставщика (код, как правило, буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель бытовой стиральной машины от других моделей с той же торговой маркой или с тем же названием  поставщика);

  - номинальная емкость, в килограммах, для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, с использованием самого низкого из этих двух значений;

  - класс энергетической эффективности, согласно пункту 1 приложения № 6 к настоящему Положению;

  - в случае если бытовой стиральной машины была присуждена «экологическая этикетка» согласно действующей нормативно-правовой базе Республики Молдова, может быть включена данная информация;

  - годовое потребление энергии (AEC) в кВтч в год, округленное до ближайшего целого числа; описывается как: «Потребление энергии «Х» кВтч в год, основанное на 220 стандартных циклах стирки для программ на 60°C и 40°C для тканей из хлопка, с полной и частичной загруженностью и с низким уровнем потребления. Реальное потребление энергии зависит от условий использования аппарата»;

  - потребление энергии (Et,60, Et,60½, Et,40½) для программы стандарт на 60°C для тканей из хлопка с полной и частичной загруженностью и для программы стандарт на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

  - взвешенное потребление энергии в выключенном и спящем режимах;

  - умеренное потребление воды (AWC), в литрах в год, округленное до ближайшего целого числа;  описывается как: «Потребление воды «Х» литров в год, основанное на 220 стандартных циклах стирки для программ на 60°C и 40°C для тканей из хлопка, с полной и частичной загруженностью. Реальное потребление воды зависит от условий использования аппарата»;

  - класс эффективности отжима через центрифугирование, установленный в соответствии с пунктом 2 приложения № 6 к настоящему Положению, обусловлен как «класс Х» эффективности отжима через центрифугирование, по шкале от G (минимальная эффективность) до А (максимальная эффективность); данная информация может быть обусловлена и через другие средства, с условием, чтобы было ясно, что шкала – от G (минимальная эффективность) до А (максимальная эффективность);

  - максимальная скорость центрифугирования, достигнутая при стандартной программе на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, используя самый низкий из этих двух значений, а также степень остаточной влажности, достигнутая при стандартной программе на 60°C для тканей из хлопка с полной загруженностью, или при стандартной программе для тканей из хлопка на 40°C с частичной загруженностью, используя самый высокий из этих двух значений;

  - указание того, что «стандартная программа на 60°C для тканей из хлопка» и «стандартная программа на 40°C для тканей из хлопка» являются стандартными программами, с которыми связаны сведения, которые содержатся на этикетке и в информационном листке, что данные программы являются адекватными для чистки тканей из хлопка с нормальной степенью загрязнения и самыми эффективными программами относительно комбинированного потребления энергии и воды;

  - длительность программы в минутах и округленная к ближайшей полной минуте для «стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка», с полной и частичной загруженностью, и для «стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка», с частичной загруженностью;

  - длительность спящего режима (Tl), если бытовая стиральная машина оснащена  системой управления питания;

  - шумоизлучения, переданные через воздух, выраженные в dB(A) относительно 1 pW (дБ (А) относительно 1 пВт и округленные до ближайшего круглому числа, в течение фаз стирки и центрифугирования для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

  - если бытовая стиральная машина предназначена для того, чтобы быть встроенной, разъяснение в этом плане.

- Один информационный листок может быть пригоден для нескольких моделей бытовых стиральных машин, предоставленных одним и тем же поставщиком.

- Данные, содержащиеся в листке, могут быть представлены в форме копии с этикетки, в цветном либо черно-белом варианте. В данном случае, включаются и данные, перечисленные в пункте 1 настоящего приложения, которые не появляются на этикетке.

Приложение №  3

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Техническая документация

- Техническая документация, указанная в подпункте с) пункта 5 настоящего Положения, должна содержать:

  - название  и адрес поставщика;

  - общее описание модели бытовой стиральной машины, достаточной для ее  однозначной и легкой идентификации;

  - ссылки на применяемые смежные стандарты, по необходимости;

  - другие стандарты и употребляемые технические характеристики, по необходимости;

  - выявление и подпись лица, уполномоченного установить ответственность поставщика;

  - указание о том, если модель бытовой стиральной машины выпускает или нет ионы серебра во время цикла стирки, следующим образом: «Данное изделие выпускает/не выпускает ионы серебра во время цикла стирки.»;

  - технические параметры для измерения, а именно:

    - потребление электроэнергии;

    - длительность программы;

    - потребление воды;

    - потребление питания при «выключенном режиме»;

    - потребление питания при «спящем режиме»;

    - длительность «спящего режима»;

    - степень остаточной влажности;

    - шумоизлучения, переданные через воздух;

    - максимальная скорость центрифугирования;

h) результаты расчетов,  проведенных в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

2. В случае, если сведения, включенные в дело технической документации для одной конкретной модели бытовой стиральной машины были получены посредством расчетов на основе проекта и/или посредством экстраполяции начиная от других эквивалентных бытовых стиральных машин, документация включает детали данных  расчетов и/или  экстраполяций и проведенных поставщиками тестов для проверки точности проведенных расчетов. Сведения включают и список всех других моделей эквивалентных бытовых стиральных машин, для которых эти данные были получены на той же основе.

Приложение № 4

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Информация, которая должна предоставляться в случае, если конечный потребитель не имеет  возможности увидеть

выставленные изделия

1.	Информация, указанная в подпункте b) пункта 6  настоящего Положения, должна  представляться в следующем порядке:

- номинальная емкость, в килограммах тканей из хлопка, для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, с использованием самого низкого из этих двух значений;

- класс энергетической эффективности согласно пункту 1 приложения № 6 к настоящему Положению;

- взвешенное годовое потребление энергии, в кВт.ч в год, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с подпунктом с) пункта 1 приложения № 7 к настоящему Положению;

- взвешенное потребление воды в литрах в год, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с подпунктом а) пункта 2 приложения № 7 к настоящему Положению;

- класс эффективности отжима через центрифугирование, установленный в соответствии с пунктом 2 приложения № 6 к настоящему Положению;

- максимальная скорость центрифугирования, достигнутая при стандартной программе на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, используя самый низкий из этих двух значений, а также степень остаточной влажности, достигнутая при стандартной программе на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или при стандартной программе на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, используя самый высокий из этих двух значений;

- шумоизлучения, переданные через воздух, в течение фаз стирки и центрифугирования для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, выраженные в дБ (А) относительно 1 пВт и округленные до ближайшего круглого числа;

- если бытовая стиральная машина предназначена для того, чтобы быть встроенной, – разъяснение в этом плане.

2.	В случае если предоставляются и другие сведения, содержащиеся в информационном листке изделия они должны соблюдать форму и последовательность, указанные в приложении № 2 к настоящему Положению.

3.	Размеры и шрифт,  использованные для распечатки и презентации всей информации,  предусмотренной в настоящем приложении, должны быть разборчивыми.

Приложение №  5

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Процедура проверки с целью надзора за  рынком

В целях проверки соответствия  требованиям, установленным в пунктах 5 и 6 настоящего Положения центральные органы тестируют только одну бытовую стиральную машину. В случае если измеренные параметры не соответствуют заявленным поставщиком значениям в пределах, определенных в приведенной ниже таблице, проводятся измерения еще к трем бытовым стиральным машинам. Среднеарифметическое значение измерений трех бытовых стиральных машин должно соответствовать значениям, заявленным поставщиком, в пределах, определенных в таблице, за исключением потребления энергии, в случае которого измеренное значение не должно превышать номинальное значение Et больше чем на 6%.

В противном случае, считается, что модель и все другие эквивалентные бытовые стиральные машины не соблюдают требований, установленных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения.

Центральные органы используют надежные, точные и воспроизводимые процедуры измерения, которые берут во внимание общепризнанные методы измерения последнего поколения, включая методы, предусмотренные в документах, чьи ссылочные номера были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова.

Таблица

| Измеренный параметр | Допуски проверки |
| --- | --- |
| Годовое потребление энергии | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение* AEC больше чем на 10% |
| Потребление энергии | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение Et больше чем на 10% |
| Длительность программы | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение Tt больше чем на 10% |
| Потребление воды | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение Wt больше чем на 10% |
| Степень остаточной влажности | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение D больше чем на 10% |
| Скорость центрифугирования | Измеренное значение не должно быть ниже номинального значения больше чем на 10% |
| Потребление питания в случае выключенного и спящего режима | Измеренное значение потребления питания Po и Pl более 1,00 Вт не должно превышать номинальное значение больше чем на 10%. Измеренное значение потребления питания Po и Pl меньше или ровно 1,00 Вт не должно превышать номинальное значение больше чем 0,10 Вт |
| Длительность спящего режима | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение Tl больше чем на 10% |
| Шумоизлучения переданные через воздух | Измеренное значение должно соответствовать номинальному значению |

* Номинальное значение представляет собой значение, заявленное поставщиком.

Приложение №  6

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Классы энергетической эффективности и классы эффективности отжима через центрифугирование

- Классы энергетической эффективности

Класс энергетической эффективности одной бытовой стиральной машины устанавливается в зависимости от ее показателя  энергетической эффективности (EEI), указанного в таблице 1.

Показатель энергетической эффективности (EEI) бытовой стиральной машины устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения № 7 к настоящему Положению.

Таблица 1

Классы энергетической эффективности

| Класс энергетической эффективности | Показатель энергетической эффективности |
| --- | --- |
| A+++ (максимальная эффективность) | EEI < 46 |
| A++ | 46 ≤ EEI < 52 |
| A+ | 52 ≤ EEI < 59 |
| A | 59 ≤ EEI < 68 |
| B | 68 ≤ EEI < 77 |
| C | 77 ≤ EEI < 87 |
| D (минимальная эффективность) | EEI ≥ 87 |

- Классы эффективности отжима через центрифугирование

Класс эффективности отжима через центрифугирование бытовой стиральной машины устанавливается в зависимости от уровня остаточной влажности (D), указанного в таблице 2.

Степень остаточной влажности (D) одной бытовой стиральной машины устанавливается в соответствии с пунктом 3 приложения № 7 к настоящему Положению.

Таблица 2

Классы эффективности отжима центрифугированием

| Классы эффективности отжима центрифугированием | Остаточная влажность (%) |
| --- | --- |
| A (максимальная эффективность) | D < 45 |
| B | 45 ≤ D < 54 |
| C | 54 ≤ D < 63 |
| D | 63 ≤ D < 72 |
| E | 72 ≤ D < 81 |
| F | 81 ≤ D < 90 |
| G (минимальная эффективность) | D ≥ 90 |

Приложение №  7

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Метод расчета показателя энергетической эффективности, годового потребления воды и уровня остаточной влажности

- Расчет показателя энергетической эффективности

Для расчета показателя энергетической эффективности (EEI) одной модели бытовой стиральной машины сравнивается взвешенное годовое потребление энергии бытовой стиральной машиной с ее стандартным  годовым потреблением энергии для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка с полной и частичной загруженностью, а также для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка с частичной загруженностью.

a) Показатель энергетической эффективности (EEI) рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется до первого десятичного знака:

где:

AEC – годовое потребление энергии бытовой стиральной машиной;

SAEC – стандартное годовое потребление энергии бытовой стиральной машиной.

b) Стандартное годовое потребление энергии (SAEC) рассчитывается в кВтч/год с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой:

SAEC = 47,0 × c  +  51,7,

где:

c – номинальная емкость бытовой стиральной машины, с полной загруженностью, для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, используя самое низкое из этих двух значений.

с) Взвешенное годовое потребление энергии (AEC) рассчитывается в кВтч/год с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой:

где:

Et -  взвешенное потребление энергии;

Po -  взвешенное питание при «выключенном режиме»;

Pl - взвешенное питание при «спящем режиме»;

Tt -  взвешенная длительность программы;

220 – общее число стандартных циклов стирки в год.

(ii) Когда бытовая стиральная машина оснащена системой управления питания, автоматически переходя в «выключенный режим» после завершения программы, взвешенное годовое потребление энергии (AEC) рассчитывается, принимая во внимание реальную длительность «спящего режима», в соответствии со следующей формулой:

где:

Tl  -  длительность  „спящего режима”.

d) Взвешенное потребление энергии (Et) рассчитывается в  кВтч/год с помощью следующей формулы и округляется до третьего знака после запятой:

где:

Et  = [3 × Et,60  + 2 × Et,60½  + 2 × Et,40½]/7,

Et,60 – потребление энергии стандартной программы на 60°C для  тканей из хлопка, с полной загруженностью; Et,60½ потребление энергии стандартной программы на 60°C для  тканей из хлопка, с частичной загруженностью; Et,40½  – потребление энергии стандартной программы на  40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

е) Взвешенное питание в «спящем режиме» (Po) рассчитывается в Вт с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой:

где:

Po  = (3 × Po,60  + 2 × Po,60½  + 2 × Po,40½)/7,

Po,60 – питание в «выключенном режиме» для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Po,60½ - питание в «выключенном режиме» для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Po,40½ - питание в «выключенном режиме» для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

f) Взвешенное питание в «спящем режиме» (Pl) рассчитывается в Вт с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой:

Pl  = (3 × Pl,60  + 2 × Pl,60½  + 2 × Pl,40½)/7,

где:

Pl,60 – питание в «спящем режиме» для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Pl,60½ - питание в «спящем режиме» для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Pl,40½ - питание в «спящем режиме» для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

g) Взвешенная длительность программы (Tt) рассчитывается в минутах с помощью следующей формулы и округляется до ближайшей полной минуты:

Tt  = (3 × Tt,60  + 2 × Tt,60½  + 2 × Tt,40½)/7,

где:

Tt,60 – длительность стандартной программы на  60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Tt,60½ - длительность стандартной программы на  60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Tt,40½ - длительность стандартной программы на  40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

h) Взвешенная длительность программы в «спящем режиме» (Tl)   рассчитывается в минутах с помощью следующей формулы и округляется до ближайшей полной минуты:

Tl  = (3 × Tl,60  + 2 × Tl,60½  + 2 × Tl,40½)/7,

где:

Tl,60 - длительность „спящего режима” для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Tl,60½ - длительность „спящего режима” для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Tl,40½ - длительность „спящего режима” для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

- Расчет взвешенного годового потребления воды

а) Взвешенное годовое потребление воды (AWC) бытовой стиральной машиной рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется до  ближайшего круглого числа:

AWc = Wt  × 220

где:

Wt – взвешенное потребление воды;

- – общее число стандартных циклов стирки в год.

b) Взвешенное потребление воды (Wt) рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется к первому круглому числу:

Wt  = (3 × Wt,60  + 2 × Wt,60½  + 2 × Wt,40½)/7,

где:

Wt,60 – потребление воды стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Wt,60½ - потребление воды стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Wt,40½ - потребление воды стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

- Расчет взвешенного уровня остаточной влажности

Взвешенный уровень остаточной влажности (D) бытовой стиральной машины рассчитывается в процентах с помощью следующей формулы и округляется к самому ближайшему круглому проценту:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½)/7,

где:

D60 - уровень остаточной влажности для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, в процентах и округленный к самому ближайшему круглому проценту;

D60½ - уровень остаточной влажности для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, в процентах и округленный к самому ближайшему круглому проценту;

D40½ - уровень остаточной влажности для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, в процентах и округленный к самому ближайшему круглому проценту.