Приложение № 1

к Постановлению Правительства №1003

от  10 декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях к энергетической маркировке 
бытовых барабанных сушилок

I. Общие положения и сфера применения

1. Положение о требованиях к энергетической маркировке бытовых  барабанных сушилок излагает делегированное Положение (ЕС) № 392/2012 Комиссии от 1 марта 2012 года, дополняющее Директиву Европейского Парламента и Совета 2010/30/ЕС в отношении энергетической маркировки бытовых барабанных сушилок, опубликованное в Официальном журнале Европейского Союза L 123/1 от 9 мая 2012 года.

2. Целью настоящего Положения является установление требований в отношении маркировки и предоставления дополнительной информации об электрических и газовых бытовых барабанных сушилках и встроенных бытовых барабанных сушилках, включая те, которые продаются не для бытовых нужд.

3. Настоящее Положение не применяется к комбинированным бытовым стирально-сушильным машинам и бытовым центрифугам.

II. Понятия

4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

бытовая барабанная сушилка –  устройство, в котором текстильные изделия высушиваются путем вращения во вращающемся барабане, через который проходит поток теплого воздуха, предназначенное для использования, в первую очередь, в непрофессиональных целях;

встроенная бытовая барабанная сушилка – бытовая барабанная сушилка, предназначенная для установки в шкафу, в специальной нише в стене или другом подобном месте, которая требует мебельной отделки;

комбинированная бытовая стирально-сушильная машина – бытовая стиральная машина, которая выполняет как функцию отжима путем центрифугирования, так и функцию сушки ткани, как правило, путем нагрева и вращения;

центробежная выжималка или центробежная сушилка – устройство, в котором вода удаляется из текстильных изделий под действием центробежной силы во вращающемся барабане и стекает через автоматический насос, это устройство предназначено для использования, в основном, непрофессиональными пользователями;

вентилируемая бытовая барабанная сушилка – барабанная сушилка, которая втягивает свежий воздух, направляет его на текстильные изделия и выводит полученный влажный воздух в помещение или наружу;

конденсаторная бытовая барабанная сушилка – барабанная сушилка, которая содержит устройство, действующее с помощью конденсации или других средств для удаления влаги из воздуха, используемого в процессе сушки;

автоматическая барабанная сушилка – барабанная сушилка, которая останавливает процесс сушки при установлении определенного содержания влаги в загруженном белье;

неавтоматическая барабанная сушилка – барабанная сушилка, которая останавливает процесс сушки по истечении заданного периода, контролируемого таймером, который может быть выключен и вручную;

эквивалентная бытовая барабанная сушилка – модель бытовой барабанной сушилки белья, представленной на рынке, которая имеет такие же номинальную емкость, технические и эксплуатационные характеристики, потребление энергии и воды, эффективность конденсации, если  необходимо такую же длительность стандартной программы для хлопка  и такое же звуковое излучение, передаваемое по воздуху, как и другая модель бытовой барабанной сушилки, представляемая на рынке тем же поставщиком под другим коммерческим кодом;

программа – серия заданных операций для сушки определенных видов ткани;

цикл – полный процесс сушки, как это определено для выбранной программы;

длительность программы – время от начала до завершения программы, без учета любой задержки, запрограммированной пользователем;

номинальная емкость – максимальное количество в килограммах сухих текстильных изделий определенного типа, указанное поставщиком, пошагово по 0,5 кг, которые могут быть обработаны в бытовой барабанной сушилке, с использованием выбранной программы, если они были загружены в соответствии с инструкциями поставщика;

частичная нагрузка – половина номинальной емкости для определенной программы бытовой барабанной сушилки белья;

эффективность конденсации – соотношение между массой конденсированной воды  конденсаторной барабанной сушилки  и массой воды,  удаленной из загрузки по окончании одного цикла;

выключенный режим – состояние, при которой бытовая барабанная сушилка выключается с помощью элементов управления или кнопок переключателей, доступных  конечному пользователю и предназначенных для использования последним при нормальном функционировании, для достижения самого низкого уровня энергопотребления; данный режим может сохраняться в течение неопределенного периода, пока бытовая барабанная сушилка подключена к источнику питания и используется в соответствии с инструкциями производителя; если элементы управления или выключатели, доступные конечному пользователю, отсутствуют, выключенный режим означает состояние, в котором находится бытовая барабанная сушилка после самостоятельного возвращения к стационарному энергопотреблению;

спящий режим – самый низкий режим энергопотребления, который может сохраняться в течение неопределенного времени после завершения программы без какого-либо вмешательства конечного пользователя, кроме выгрузки бытовой барабанной сушилки;

конечный пользователь – пользователь, который покупает или намерен купить бытовую барабанную сушилку;

коммерческая точка  – место, где бытовые барабанные сушилки представлены или предлагаются для продажи, проката или покупки в рассрочку;

стандартная программа для хлопка – цикл сушки тканей из хлопка с начальной влажностью нагрузки 60% до достижения влажности 0%.

III. Обязанности поставщиков и дилеров

5. Поставщики:

a) обеспечивают, чтобы каждая бытовая барабанная сушилка была снабжена печатной этикеткой согласно формату, указанному в приложении № 1 к настоящему Положению, которая содержит информацию, установленную в соответствующем приложении;

b) предоставляют информационный листок изделия согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

c) предоставляют, по заявлению, техническую документацию, предусмотренную в приложении № 3 к настоящему Положению, Агентству по защите прав потребителей и/или органам надзора и контроля;

d) включают класс энергетической эффективности в любую рекламу конкретной модели бытовой барабанной сушилки, если реклама предоставляет информацию, связанную с потреблением энергии или стоимостью изделия;

e) включают класс энергетической эффективности во все технические рекламные материалы, касающиеся конкретной модели бытовой барабанной сушилки, которые описывают ее специфические технические параметры.

6. Дилеры:

a) обеспечивают, чтобы в коммерческой точке каждая бытовая барабанная сушилка имела этикетку, предоставляемую поставщиком в соответствии с подпунктом а) пункта 5 настоящего Положения, на внешней стороне передней или верхней части изделия, таким образом, чтобы этикетка была четко видна;

b) обеспечивают, чтобы бытовые барабанные сушилки, предлагаемые для продажи, проката или покупки в рассрочку, если подразумевается, что конечный пользователь не может видеть предлагаемый товар, в соответствии со статьей 11 Закона о маркировке энергопотребляющих изделий № 44 от  27 марта 2014 года, сопровождались  при продаже информацией, предоставляемой ​​поставщиками в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению;

c) включают указание о классе энергетической эффективности в любую рекламу конкретной модели бытовой барабанной сушилки, предоставляющую информацию относительно потребления энергии или стоимости изделия;

d) включают указание о классе энергетической эффективности во все технические рекламные материалы о конкретной модели бытовой барабанной сушилки, которые описывают ее специфические технические параметры.

IV. Методы измерения

7. Информация, подлежащая представлению в соответствии с пунктами 5-6 настоящего Положения, должна быть получена посредством надежных, точных и воспроизводимых  процедур измерения, которые принимают во внимание самые современные признанные методы измерения.

V. Процедура проверки в целях надзора рынка

8. Агентство по защите прав потребителей применяет процедуру, установленную в приложении № 5 к настоящему Положению, для проверки соответствия класса энергетической эффективности, потребления энергии за цикл, класса эффективности конденсации, если это необходимо, номинальной емкости, потребления энергии при выключенном и спящем режимах, длительности спящего режима, продолжительности программы, а также уровнях создаваемого шума.

VI. Переходные положения

9. Подпункты d) и e) пункта 5, подпункты b), c) и d) пункта 6 не применяются к печатной рекламе и печатным техническим рекламным материалам, выпущенным до вступления в силу настоящего Положения.

10. Требования настоящего Положения не применяются к бытовым барабанным сушилкам, которые были размещены на рынке или предложены для продажи, проката или покупки в рассрочку до вступления в силу настоящего Положения.

Приложение № 1

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых барабанных сушилок

ЭТИКЕТКА

- Этикетка  для вентиляционной бытовой барабанной сушилки

  - Этикетки вентиляционных бытовых барабанных сушилок должны содержать следующую информацию:

- название или коммерческая марка поставщика;

- идентификатор модели поставщика (код, как правило, буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель бытовой барабанной сушилки от других моделей той же коммерческой марки или с тем же названием  поставщика);

- класс энергетической эффективности, определенный в соответствии с пунктом 1 приложения № 6 к настоящему Положению; острие стрелки, указывающей класс энергетической эффективности бытовой барабанной сушилки, должно быть установлено на той же высоте, что и острие стрелки соответствующего класса энергетической эффективности;

- годовое потребление энергии (AEC) в кВт(ч в год, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с приложением   № 7 к настоящему Положению;

- сведения о типе бытовой барабанной сушилки;

- длительность соответствующего цикла стандартной программы для хлопка с полной загрузкой, выраженная в минутах, с округлением до ближайшего целого значения;

- номинальная емкость в кг для стандартной программы для хлопка с полной загрузкой;

- уровень звуковой мощности (средневзвешенный уровень - LWA) в ходе этапа сушки для стандартной программы для хлопка с полной загрузкой, выраженный в дБ и округленный до ближайшего целого числа.

  - Модель этикетки для вентиляционных бытовых барабанных сушилок должна соответствовать пункту 4 настоящего приложения. Если какой-либо модели была присвоена экологическая этикетка на основании соответствующей нормативной базы Республики Молдова, может быть добавлена копия данной этикетки.

2. Этикетка для конденсаторной барабанной сушилки

  - Помимо сведений, перечисленных в подпункте 1 пункта 1, этикетка для  конденсаторной бытовой барабанной сушилки должна содержать:

IX. класс эффективности конденсации в соответствии с пунктом 2 приложения № 6 к настоящему Положению.

  - Модель этикетки для конденсаторных бытовых барабанных сушилок должна соответствовать пункту 3 настоящего приложения. Если какой-либо модели была присвоена экологическая этикетка на основании соответствующей нормативной базы Республики Молдова, может быть добавлена копия данной этикетки.

- Этикетка для газовой бытовой барабанной сушилки

  - Сведения, предусмотренные в подпункте 1 пункта 1 настоящего приложения, представляются и на этикетке для газовых бытовых барабанных сушилок.

  - Модель этикетки для газовых бытовых барабанных сушилок должна соответствовать пункту 4 настоящего Приложения. Если какой-либо модели была присвоена экологическая этикетка на основании действующей нормативной базы Республики Молдова, может быть приложена копия данной этикетки.

- Дизайн этикетки

  - Для вентиляционных бытовых барабанных сушилок дизайн этикетки следующий:

где:

a) этикетка должна быть не менее 110 мм в ширину и 220 мм в высоту. В случае, когда этикетка печатается в расширенном формате, ее содержание должно оставаться пропорциональным вышеупомянутым указаниям;

b) фон должен быть белым;

c) цвета должны быть CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему образцу: 00-70-Х-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного;

d) этикетка должна соответствовать следующим требованиям:

1) контур этикетки: 5 пт цвет голубой 100 %, округленные углы 3,5 мм;

2) логотип: цвета X-80-00-00 и 00-00-X-00;

3) энергетическая этикетка: цвет X-00-00-00. Пиктограмма таким образом, как изображена; региональный логотип и логотип энергии (комбинированные): ширина 92 мм, высота 17 мм;

4) линия под логотипами: 1 пт,  цвет голубой 100 %, длина 
92,5 мм;

5) шкала A-G:

– стрела: высота 7 мм, свободное пространство 0,75 мм, цвета:
– высший класс: X-00-X-00;
– второй класс: 70-00-X-00;
– третий класс: 30-00-X-00;
– четвертый класс: 00-00-X-00;
– пятый класс: 00-30-X-00;
– шестой класс: 00-70-X-00;
– последний класс: 00-X-X-00;

– текст: сalibri aldin 18 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 12 пт, белого цвета выровнены на одном ряду;

6) класс энергетической эффективности:
- стрела: ширина 26 мм, высота 14 мм, 100% черный;

- Текст: calibri aldin 29 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 18 пт, буквы белого цвета выровнены на одном ряду;

7) энергия:

- текст: calibri normal 11 пт, прописные буквы, 100% черный;

8) взвешенное годовое потребление энергии:

- граница: 2 пт, цвет голубой 100%, округленные углы  3,5 мм

- значение: calibri aldin 30 пт, 100% черный;

- вторая линия: calibri normal 14 пт, 100% черный;

9) типа бытовой сушилки: – пиктограмма таким образом, как изображена;
          - таблица: 2 пт, цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

10) длительность цикла:

- пиктограмма таким образом, как изображена;

- таблица: 2 пт цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: сalibri aldin 24 пт, 100% черный; и сalibri normal 16 пт, 100% черный;

11) номинальная емкость:

- пиктограмма таким образом как изображена;

- таблица: 2 пт, цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: сalibri aldin 24 пт, 100% черный; и сalibri normal 16 пт, 100% черный;

12) уровень акустической мощности:

- пиктограмма таким образом, как изображена;

- таблица: 2 пт, цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 24 пт, 100% черный; и сalibri normal 16 пт, 100% черный;

13) звездочка: calibri normal 6 пт, 100% черный;

14) название или торговая марка поставщика;

15) идентификатор модели поставщика;

16) название или торговая марка поставщика и идентификатор модели поставщика должны поместиться на площади  размером 92×15 мм;

17) номер Положения: сalibri aldin 9 пт, 100% черный.

  - Для конденсаторных бытовых барабанных сушилок установлен следующий дизайн этикетки:

где:

- этикетка должна быть не менее 110 мм в ширину и 220 мм в высоту. Если этикетка печатается в расширенном формате, ее содержание должно оставаться пропорциональным вышеупомянутым указаниям;

- фон должен быть белым;

- цвета должны быть CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный согласно следующему примеру: 00-70-Х-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного;

- этикетка должна соответствовать следующим требованиям:

- контур этикетки: 5 пт, цвет голубой 100 %, округленные углы 
3,5 мм;

- логотип: цвета X-80-00-00 и 00-00-X-00;

- энергетическая этикетка: цвет X-00-00-00. Пиктограмма таким образом, как изображена; региональный логотип и логотип энергии (комбинированные): ширина 92 мм, высота 17 мм;

- линия под логотипами: 1 пт, цвет голубой 100 %, длина 
92,5 мм;

- шкала A-G:

- стрела: высота 7 мм, свободное пространство 0,75 мм, цвета:

высший класс: X-00-X-00;

второй класс: 70-00-X-00;

третий класс: 30-00-X-00;

четвертый класс: 00-00-X-00;

пятый класс: 00-30-X-00;

шестой класс: 00-70-X-00;

последний класс: 00-X-X-00;

- текст: сalibri aldin 18 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: сalibri aldin 12 пт, белого цвета выровнены на одном ряду;

- класс энергетической эффективности:

- cтрела: ширина 26 мм, высота 14 мм, 100% черный;

текст: сalibri aldin 29 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 18 пт, буквы белого цвета выровнены на одном ряду;

- энергия:

- текст: calibri normal 11 пт, прописные буквы, 100% черный;

8) взвешенное годовое потребление энергии:

- граница: 2 пт, цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 30 пт, 100% черный;

- вторая линия: calibri normal 14 пт, 100% черный;

9) тип бытовой сушилки:

- пиктограмма таким образом, как изображена;

- таблица: 2 пт, цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- длительность цикла:

- пиктограмма таким образом, как изображена;

- таблица: 2 пт,  цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 24 пт, 100% черный; и calibri normal 16 пт, 100% черный;

11) номинальная емкость:

- пиктограмма таким образом, как изображена;

- таблица 2 пт,  цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 24 пт, 100% черного; и calibri normal 16 пт, 100% черного;

12) уровень акустической мощности:

- пиктограмма таким образом как изображена;

- таблица: 2 пт,  цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 24 пт, 100% черный; и calibri normal 16 пт, 100% черный;

13) звездочка: calibri normal 6 пт, 100% черный;

14) название или торговая марка поставщика;

15) идентификатор модели поставщика;

16) название или торговая марка поставщика и идентификатор модели поставщика должны поместиться на площади размером 92×15 мм;

17) номер Положения: calibri aldin 9 пт, 100% черный;

18) класс эффективности конденсации

- пиктограмма таким образом, как изображена;

- таблица: 2 пт,  цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri normal 16 пт, горизонтальная шкала 75%, 100% черный и calibri aldin 22 пт, горизонтальная шкала 75%, 100% черный.

4.3.  Для газовых бытовых барабанных сушилок установлен следующий дизайн этикетки:

где:

- этикетка должна быть не менее 110 мм в ширину и 220 мм в высоту. Если этикетка печатается в расширенном формате, ее содержание должно оставаться пропорциональным вышеупомянутым указаниям;

- фон должен быть белым;

- цвета должны быть CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-Х-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного;

- этикетка должна соответствовать следующим требованиям:

- контур этикетки: 5 пт,  цвет голубой 100 %, округленные углы
 3,5 мм;

- логотип: цвета X-80-00-00 и 00-00-X-00;

- энергетическая этикетка: цвет X-00-00-00. Пиктограмма таким образом, как изображена; региональный логотип и логотип энергии (комбинированные): ширина 92 мм, высота 17 мм;

- линия под логотипами: 1 пт,  цвет голубой 100 %, длина 
92,5 мм;

- шкала A-G:

- стрела: высота 7 мм, свободное пространство 0,75 мм, цвета:

высший класс: X-00-X-00;

второй класс: 70-00-X-00;

третий класс: 30-00-X-00;

четвертый класс: 00-00-X-00;

пятый класс: 00-30-X-00;

шестой класс: 00-70-X-00;

последний класс: 00-X-X-00;

- текст: calibri aldin 18 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 12 пт, белого цвета выровнены на одном ряду;

- класс энергетической эффективности:

- стрела: ширина 26 мм, высота 14 мм, 100% черный;

- текст: calibri aldin 29 пт, прописные буквы белого цвета; символы „+”: calibri aldin 18 пт, буквы белого цвета выровнены на одном ряду;

- энергия:

- текст: calibri normal 11 пт, прописные буквы, 100% черный;

8) взвешенное годовое потребление энергии:

- граница: 2 пт, цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 30 пт, 100% черный;

- вторая линия: calibri normal 14 пт, 100% черный;

9) тип бытовой сушилки:

- пиктограмма, таким образом как изображена;

- таблица: 2 пт,  цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- длительность цикла:

- пиктограмма таким образом, как изображена;

- таблица: 2 пт,  цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 24 пт, 100% черный; и calibri normal 16 пт, 100% черный;

11) номинальная емкость:

- пиктограмма таким образом, как изображена;

- таблица: 2 пт,  цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 24 пт, 100% черного; и calibri  normal 16 пт, 100% черного;

12) уровень акустической мощности:

- пиктограмма таким образом как изображена;

- таблица: 2 пт,  цвет голубой 100%, округленные углы 3,5 мм;

- значение: calibri aldin 24 пт, 100% черный; и calibri normal 16 пт, 100% черный;

13) звездочка: calibri normal 6 пт, 100% черный;

14) название или торговая марка поставщика;

15) идентификатор модели поставщика;

16) название или торговая марка поставщика и идентификатор модели поставщика должны поместиться на площади размером 
92×15 мм;

17) номер Положения: calibri aldin 9 пт, 100% черный.

Приложение № 2

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых барабанных сушилок

Информационный листок изделия

- Данные информационного листка, прилагаемого к бытовой барабанной сушилке, должны быть представлены в следующем порядке и включены в брошюру товара и в другие документы, представляемые вместе с изделием:

- наименование или торговая марка поставщика;

- идентификатор модели поставщика (код буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель бытовой барабанной сушилки от других моделей той же торговой марки или с тем же названием  поставщика);

- номинальная емкость в килограммах белья из хлопка для стандартной программы для тканей из хлопка с полной загрузкой;

- уточнение типа бытовой барабанной сушилки: вентилируемая,  конденсаторная или газовая сушилка;

- класс энергетической эффективности согласно пункту 1 приложения № 6 к настоящему Положению;

- для бытовых барабанных сушилок, питающихся от электрической сети:

- взвешенное годовое потребление (AEc), округленное до одной десятой; последнее описано как «Потребление энергии «X» кВт(ч в год, основанное на 160 циклах сушки, осуществленных стандартной программой для хлопка с полной и частичной загрузкой, и на потреблении в режимах сокращенного потребления энергии. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования аппарата.»;

для газовых бытовых барабанных сушилок:

- взвешенное годовое потребление [AEC(GAS)], округленное до одной десятой; последнее описано как «Потребление энергии «X» кВт(ч-Газ в год, основанное на 160 циклах сушки, осуществленных стандартной программой для хлопка с полной и частичной загрузкой. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования аппарата.»;

- взвешенное годовое потребление [AEC(GAS)el] , округленное до одной десятой; последнее описано как «Потребление энергии «X» кВт(ч в год, основанное на 160 циклах сушки, осуществленных стандартной программой для хлопка с полной и частичной загрузкой, и на потреблении в режимах сокращенного потребления энергии. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования аппарата.»;

- является бытовая барабанная сушилка автоматической или неавтоматической;

- если бытовой барабанной сушилке присвоена экологическая этикетка на основании соответствующей нормативной базы Республики Молдова, эти  данные могут быть включены;

- потребление энергии (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) для стандартной программы для хлопка с полной и частичной загрузкой;

j)  потребление мощности в выключенном режиме (Po) и спящем режиме (Pl)  для стандартной программы для хлопка с полной загрузкой;

k) длительность спящего режима, если бытовая барабанная сушилка предусмотрена с системой управления энергией;

l) указание о том, что «стандартная программа для хлопка» при полной или частичной загрузке является стандартным циклом сушки, который описывается в сведениях на этикетке и в информационном листке, адекватна для сушки белья из хлопка с нормальной степенью влажности и является наиболее эффективной программой с точки зрения потребления энергии;

m) взвешенная длительность (Tt) стандартной программы для хлопка с полной и частичной загрузкой, выраженная в минутах и округленная до ближайшего целого значения, а также длительность «стандартной программы для хлопка с полной загрузкой» (Tdry) и «стандартной программы для хлопка с частичной загрузкой»  (Tdry1/2), выраженная в минутах и округленная до ближайшего целого значения;

n) если бытовая барабанная сушилка является конденсаторной, класс эффективности конденсации, определенный в соответствии с пунктом 2 приложения № 6 к настоящему Положению, описанный как «класс эффективности «X» конденсации по шкале от G (минимальный) до А (максимальный)»; эта информация может быть выражена и другими способами, при условии, если будет понятно, что шкала представлена от G (минимальная эффективность) до A (максимальная эффективность);

o) если бытовая барабанная сушилка является конденсаторной, средняя эффективность конденсации Cdry и Cdry1/2 стандартной программы для хлопка с полной и частичной загрузкой, а также взвешенная эффективность конденсации (Ct) для стандартной программы для хлопка с полной и частичной загрузкой, выражается как процент и округляется до ближайшего целого значения;

p) уровень акустической мощности (среднее взвешенное - LWA), выраженный в дБ и округленный до ближайшего целого номера в случае стандартной программы для хлопка с полной загрузкой;

q) если бытовая барабанная сушилка предназначена быть встроенной – указание об этом.

- Иинформационный листок может использоваться и для других моделей бытовых барабанных сушилок, поставленных тем же поставщиком. Сведения, содержащиеся в информационном листке, могут быть представлены в виде цветной или черно-белой копии этикетки. В данном случае включаются и сведения, перечисленные в пункте 1 настоящего приложения, которые не появляются на этикетке.

Приложение № 3

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых барабанных сушилок

Техническая документация

- Техническая документация, указанная в подпункте с) пункта 5  настоящего Положения,   содержит:

- название  и адрес поставщика;

- общее описание модели бытовой барабанной сушилки, достаточное для однозначной и легкой идентификации последней;

- ссылки на применяемые смежные стандарты, при необходимости;

- другие молдавские стандарты и употребляемые технические характеристики, при необходимости;

- идентификационные данные и подпись лица, уполномоченного для установления ответственности поставщика;

- технические параметры для следующих измерений:

- для электрических бытовых барабанных сушилок:

потребление энергии (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) для стандартной программы для хлопка с полной и частичной загрузкой;

для газовых бытовых барабанных сушилок:

взвешенное годовое потребление [AEC(GAS)], округленное до одной десятой; последнее описано как «Потребление энергии «X» кВт(ч-Газ в год, основанное на 160 циклах сушки, осуществленных стандартной программой для хлопка с полной или частичной загрузкой. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования аппарата.»;

взвешенное годовое потребление [AEC(GAS)el] , округленное до одной десятой; последнее описано как «Потребление энергии «X» кВт(ч в год, основанное на 160 циклах сушки, осуществленных стандартной программой для хлопка, с полной или частичной загрузкой, и на потреблении в режимах сокращенного потребления энергии. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования аппарата.»;

- потребление энергии в «выключенном режиме» и «спящем режиме»;

- длительность программы, выраженная в минутах и округленная до ближайшего целого значения для стандартной программы для хлопка с полной загрузкой (Tdry) и  для стандартной программы для хлопка с частичной загрузкой (Tdry1/2);

- длительность спящего режима, если бытовая барабанная сушилка оснащена  системой управления энергией;

- если бытовая барабанная сушилка включает функцию конденсации, средняя эффективность конденсации Cdry стандартной программы для хлопка с максимальной загрузкой и средняя эффективность конденсации стандартной программы для хлопка с частичной загрузкой Cdry1/2 ;

- уровень акустической мощности;

- результаты осуществленных расчетов в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

2. Если сведения, включенные в техническую документацию для определенной модели бытовой барабанной сушилки, были получены через расчеты на основании модели и/или через экстраполяцию начиная от других эквивалентных бытовых барабанных сушилок, документация должна включать детали этих расчетов и/или экстраполяций и осуществленных тестов поставщиками для проверки аккуратности проведенных расчетов. Сведения должны включать и список всех других моделей эквивалентных бытовых барабанных сушилок, для которых эти сведения были получены таким же образом.

Приложение № 4

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых барабанных сушилок

Информация, которая должна предоставляться в случае, когда  конечный потребитель не имеет возможности увидеть выставленные изделия

- Информация, указанная в подпункте b) пункта 6 настоящего Положения, представляется в следующем порядке:

- номинальная емкость в килограммах хлопка для стандартной программы для хлопка с полной загрузкой;

- уточнение типа бытовой барабанной сушилки: вентиляционная, конденсаторная или газовая сушилка;

- класс энергетической эффективности, согласно  пункту 1 приложения № 6 к настоящему Положению;

- для бытовых барабанных сушилок с питанием от электрической сети:

- взвешенное годовое потребление (AEc), округленное до одной десятой,  которое должно быть описано следующим образом «Потребление энергии «X» кВт(ч в год, основанное на 160 циклах сушки, осуществленных стандартной программой для хлопка с полной и частичной загрузкой, и на потреблении в режимах сокращенного потребления энергии. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования аппарата.»;

для газовых бытовых барабанных сушилок:

- взвешенное годовое потребление [AEC(GAS)], округленное до одной десятой, которое описано следующим образом: «Потребление энергии «X» кВт(ч-Газ в год, основанное на 160 циклах сушки, осуществленных стандартной программой для хлопка с полной и частичной загрузкой. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования аппарата.»;

- взвешенное годовое потребление [AEC(GAS)el], округленное до одной десятой; последнее описано как «Потребление энергии «X» кВт(ч в год, основанное на 160 циклах сушки, осуществленных стандартной программой для хлопка с полной и частичной загрузкой, и на потреблении в режимах сокращенного потреблении энергии. Фактическое потребление энергии зависит от способа использования аппарата.»;

- является бытовая барабанная сушилка автоматической  или неавтоматической;

- потребление энергии (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) при стандартной программе для хлопка с полной и частичной загрузкой, округленное до двух знаков после запятой и рассчитанное согласно приложению № 7 к настоящему Положению;

- потребление мощности в выключенном режиме (Po) и спящем режиме (Pl) в случае стандартной программы для хлопка с полной загрузкой;

- длительность программы, выраженная в минутах и округленная до ближайшего целого значения для стандартной программы для хлопка с полной загрузкой (Tdry) и  для стандартной программы для хлопка с частичной загрузкой (Tdry1/2), рассчитанных в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению;

- если бытовая барабанная сушилка включает действие конденсации, класс эффективности конденсации в соответствии с пунктом 2 приложения № 6 к настоящему Положению;

- уровень акустической мощности (средневзвешенное значение- LWA), выраженный в дБ и округленный до ближайшего целого числа – для стандартной программы для хлопка с полной загрузкой;

- если бытовая барабанная сушилка предназначена, чтобы быть встроенной – указание об этом.

- Если представляются и другие сведения, содержащиеся в информационном листке изделия, они должны соответствовать форме и последовательности, указанным в приложении № 2 к настоящему Положению.

- Размеры и тип шрифта, используемого для печати или для отображения всех сведений, указанных в настоящем приложении, должны обеспечивать их четкость и разборчивость.

Приложение № 5

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых барабанных сушилок

Процедура проверки в целях надзора рынка

В целях обеспечения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения измерения и расчеты осуществляются с использованиям стандартов, ссылочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, либо других надежных, точных и воспроизводимых процедур измерения, которые принимают во внимание общепризнанные методы измерения последнего поколения,  результаты которых, как считается, имеют самый низкий уровень неопределенности.

В целях проверки соответствия требованиям, установленным в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, тестируется только одна бытовая барабанная сушилка. Если измеренные параметры не соответствуют заявленным поставщиком значениям в пределах, определенных в указанной ниже таблице, осуществляются измерения еще трех бытовых барабанных сушилок. Среднее арифметическое измеренных значений для этих трех бытовых барабанных сушилок не должно превышать  пределы, определенные в указанной ниже таблице.

В противном случае считается, что модель и все другие эквивалентные бытовые барабанные сушилки не соответствуют требованиям, установленным в пунктах 5 и 6 настоящего Положения.

Таблица

| Измеренный параметр | Допуски проверки |
| --- | --- |
| Взвешенное годовое потребление энергии | Измеренное значение не должно превышать номинального значения* AEC более, чем на 6% |
| Взвешенное потребление энергии | Измеренное значение не должно превышать номинального значения Et более, чем на 6% |
| Взвешенная эффективность конденсации | Измеренное значение не должно быть меньше номинального значения Ct более, чем на 6% |
| Взвешенная длительность программы | Измеренное значение не должно превышать номинального значения Tt более, чем на 6% |
| Потребление энергии в выключенном режиме и в спящем режиме | Измеренное значение потребления мощности Po и P1, если оно больше 1,00 Вт, не должно превышать номинального значения более, чем на 6%. Измеренное значение потребления мощности Po и P1, если оно не более 1,00 Вт, не должно превышать номинального значения более, чем на 0,10 Вт |
| Длительность спящего режима | Измеренное значение не должно превышать номинального значения Tt более, чем на 6% |
| Уровень акустической мощности LWA | Измеренное значение не должно превышать номинального значения |

*«Номинальное значение» – значение, заявленное поставщиком. Уровень неопределенности измерений, составляющий 6%, является допустимой ошибкой лабораторного тестирования на данный момент, приемлемой при измерении декларированных параметров с помощью нового метода измерения для новых требований в области маркировки/экологического проектирования, в том числе для циклов с полной и частичной загрузкой.

Приложение № 6

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых барабанных сушилок

Классы энергетической эффективности

и классы эффективности конденсации

- Классы энергетической эффективности

Класс энергетической эффективности одной бытовой барабанной сушилки устанавливается в зависимости от ее показателя  энергетической эффективности (EEI), указанного в таблице 1.

Показатель энергетической эффективности (EEI) бытовой барабанной сушилки устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения № 7 к настоящему Положению.

Таблица 1

Классы энергетической эффективности

| Класс энергетической эффективности | Индекс энергетической эффективности |
| --- | --- |
| A+++ (максимальная эффективность) | EEI < 24 |
| A++ | 24 ≤ EEI < 32 |
| A+ | 32 ≤ EEI < 42 |
| A | 42 ≤ EEI < 65 |
| B | 65 ≤ EEI < 76 |
| C | 76 ≤ EEI < 85 |
| D (минимальная эффективность) | 85≤ EEI |

- Классы эффективности конденсации

Класс эффективности конденсации конденсаторной бытовой барабанной сушилки устанавливается в зависимости от ее взвешенного индекса конденсации (Ct), указанного в таблице 2.

Взвешенная эффективность конденсации (Ct) бытовой барабанной сушилки с действием конденсации устанавливается в соответствии с пунктом 2 приложения № 7 к настоящему Положению.

Таблица 2

Классы эффективности конденсации

| Класс эффективности конденсации | Взвешенная эффективность конденсации |
| --- | --- |
| A (максимальная эффективность) | Ct > 90 |
| B | 80 < Ct ≤ 90 |
| C | 70 < Ct ≤ 80 |
| D | 60 < Ct ≤ 70 |
| E | 50 < Ct ≤ 60 |
| F | 40 < Ct ≤ 50 |
| G (минимальная эффективность) | Ct ≤ 40 |

Приложение № 7

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых барабанных сушилок

Метод расчета индекса энергетической эффективности 
и взвешенной эффективности конденсации

- Расчет индекса энергетической эффективности

Для расчета индекса энергоэффективности (EEI) для модели бытовых барабанных сушилок берется соотношение между взвешенным годовым потреблением энергии бытовой барабанной сушилки при стандартной программе для хлопка при полной и частичной загрузке и стандартным годовым потреблением энергии этим прибором.

а) индекс энергоэффективности (EEI) рассчитывается при помощи следующей формулы, с округлением до одного знака после запятой:

,

где:

AEC - взвешенное годовое потребление энергии бытовой барабанной сушилкой;

SAEC -  стандартное годовое потребление энергии бытовой барабанной сушилкой.

b) Стандартное годовое потребление энергии (SAEC) рассчитывается в кВт·ч/год с помощью следующей формулы, с округлением до двух знаков после запятой:

для всех бытовых барабанных сушилок без вентиляции:

SAEC  = 140 × c 0,8;

для всех бытовых барабанных сушилок с вентиляцией:

,

где:

с – номинальная мощность бытовой барабанной сушилки при стандартной программе для хлопка;

Tt – взвешенная продолжительность программы при стандартной программе для хлопка.

- Годовое взвешенное потребление энергии (AEC ) рассчитывается в кВт.ч/год с помощью следующей формулы, с округлением до двух знаков после запятой:

| (i) |  |
| --- | --- |

где:

Et – взвешенное потребление энергии, выраженное в кВт·ч, с округлением до двух знаков после запятой;

Po –  электрическая мощность в выключенном состоянии при стандартной программе для хлопка при полной загрузке, выраженная в Вт, с округлением до двух знаков после запятой;

Pl – электрическая мощность в спящем режиме для стандартной программы для хлопка при полной загрузке, выраженная в Вт, с округлением до двух знаков после запятой;

Tt – взвешенная продолжительность программы, выраженная в минутах, с округлением до ближайшего целого значения;

160 – общее число циклов  сушки в год.

(ii) В случае оснащения бытовой барабанной сушилки системой управления энергией с переходом автоматически в "Режим выключенного состояния" после окончания программы, годовое взвешенное потребление энергии (AEC) рассчитывается с учетом реальной продолжительности спящего режима в соответствии со следующей формулой:

где:

T1 – продолжительность спящего режима при стандартной программе для хлопка, выраженная в минутах, с округлением до ближайшего целого значения.

d) Взвешенная продолжительность программы (Tt ) для стандартной программы для хлопка рассчитывается в соответствии со следующей формулой, с округлением до ближайшего целого значения:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7,

где:

Tdry – продолжительность программы для стандартной программы для хлопка при полной загрузке, выраженная в минутах, с округлением до ближайшего целого значения;

Tdry½ – продолжительность программы для стандартной программы для хлопка при полной загрузке, выраженная в минутах, с округлением до ближайшего целого значения.

e) Взвешенное потребление энергии (Et ) рассчитывается в кВт·ч  при помощи следующей формулы, с округлением до двух знаков после запятой:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7,

где:

Edry – потребление энергии для стандартной программы для хлопка при полной загрузке, выраженное в кВт·ч, с округлением до двух знаков после запятой;

Edry½ – потребление энергии для стандартной программы для хлопка при полной загрузке, выраженное в кВт·ч, с округлением до двух знаков после запятой.

f) В случае бытовой барабанной сушилки, работающей на газе, потребление энергии для стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке рассчитывается в кВт·ч, с округлением до двух знаков после запятой:

где:

Egdry – потребление газа при стандартной программе для хлопка с полной загрузкой, выраженное в кВт·ч, с округлением до двух знаков после запятой;

Edry½ – потребление газа при стандартной программе для хлопка с частичной загрузкой, выраженное в кВт·ч, с округлением до двух знаков после запятой;

Edry,a – потребление электроэнергии при стандартной программе для хлопка при полной загрузке, выраженное в кВт·ч, с округлением до двух знаков после запятой;

Edry½ – потребление электроэнергии при стандартной программе для хлопка при частичной загрузке, выраженное в кВт·ч, с округлением до двух знаков после запятой;

fg = 2,5.

2. Расчет для получения информации об изделии, описанной в приложениях № 2, 3 и 4 к настоящему Положению, если у конечных потребителей нет возможности увидеть выставленные изделия.

В случае бытовой барабанной сушилки, работающей на газе, потребление энергии из газа при стандартной программе для хлопка при полной и частичной загрузке, предназначенное для дополнения информации, приведенной в приложениях № 2, 3 и 4 к настоящему Положению, рассчитывается в кВт.чГаз, с округлением до двух знаков после запятой:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7.

В случае бытовой барабанной сушилки, работающей на газе, потребление энергии из электроэнергии при стандартной программе для хлопка с полной и частичной загрузкой, предназначенное для дополнения информации, приведенной в приложениях №2, 3 и 4, рассчитывается в кВт.ч, с округлением до двух знаков после запятой:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3. Расчет взвешенной эффективности конденсации

Эффективность конденсации при определенной программе представляет собой соотношение между массой влаги, конденсируемой и собираемой в контейнер  конденсаторной бытовой барабанной сушилки, и массой влаги, удаляемой из загрузки программы, последняя в свою очередь представляет собой разницу между массой испытательной мокрой загрузки перед сушкой и испытательной массой загрузки после сушки. Для расчета взвешенной эффективности конденсации используется средняя эффективность конденсации при стандартной программе для хлопка, как с полной, так и с частичной загрузкой.

Эффективность конденсации при определенной программе (Ct ) рассчитывается в процентах, с округлением до ближайшего целого значения, по формуле:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7,

где:

Cdry – средняя эффективность конденсации при стандартной программе для хлопка с полной загрузкой;

Cdry½ – средняя эффективность конденсации при стандартной программе для хлопка с частичной загрузкой.

Средняя эффективность конденсации С рассчитывается на основе эффективности конденсации тестовых циклов  и выражается в процентах:

,

где:

n – число тестовых циклов, которое должно включать не менее  четыре испытательных циклов, доступных для выбранной программы;

j  – число тестовых циклов;

Wwj – масса воды, собранная в емкость конденсатора во время цикла испытания j;

Wi – масса влажной испытательной загрузки перед сушкой;

Wf  – масса испытательной загрузки после сушки.