Приложение № 2

к Постановлению  Правительства №  1003

от  10 декабря   2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях к энергетической маркировке кондиционеров

- Общие положения и область применения

1. Положение о требованиях к энергетической маркировке кондиционеров (в дальнейшем - Положение) излагает делегированный Регламент ЕС № 626/2011 Европейской Комиссии от 4 мая  2011 г., дополняющий  Директиву 2010/30 / ЕС Европейского Парламента и Совета в отношении энергетической маркировки кондиционеров, опубликованный в Официальном журнале Европейского Союза L178/1 от 6 июля 2011 года.

2. Целью настоящего Положения является установление требований к маркировке и предоставлению дополнительной информации о продукте для кондиционеров, питающихся от электрической сети с номинальной мощностью ≤12 кВт, для охлаждения или обогрева, если у аппарата нет функции охлаждения.

3. Настоящее Положение не применяется в отношении:

а) приборов, используют другие источники, кроме электрических;

b) кондиционеров, в которых конденсатор, испаритель или оба не используют воздух в качестве теплоносителя здания.

# Основные понятия

4. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

кондиционер - устройство, которое может охладить или нагреть или одновременно охладить и нагреть воздух внутри зданий, с использованием цикла сжатия паров, приводимое в действие электрическим компрессором, в том числе кондиционеры, которые выполняют и другие функции по  осушению, очистке, вентиляции или дополнительному обогреву воздуха с помощью электрического сопротивления, а также устройства, которые могут использовать  конденсированную воду, образующуюся в испарителе, или  воду, добавленную извне для испрения конденсатора, при условии, что устройство может работать без использования внешнего источника воды, а только воздуха;

двухканальный (двухтрубный) кондиционер – кондиционер, в котором в процессе охлаждения или подогрева воздух, всасываемый конденсатором или нагнетаемый испарителем, поступает в устройство с улицы по одному каналу и выходит обратно по другому каналу, размещенному полностью внутри кондиционируемого помещения около стены;

одноканальный(однотрубный) кондиционер – кондиционер, в котором в процессе охлаждения или подогрева воздух, всасываемый конденсатором или нагнетаемый испарителем, поступает из помещения, в котором размещается устройство, и выходит за пределами этого помещения;

номинальная мощность (Prated) – мощность охлаждения или подогрева компрессионного цикла испарения единицы в стандартных условиях использования;

пункт продажи – место, где кондиционеры выставляются или предлагаются для продажи, аренды или аренды с правом выкупа;

конечный пользователь - потребитель, который покупает или собирается купить энергопотребляющее изделие.

В приложении № 1 приводятся дополнительные определения касательно  приложений № 2-7 к настоящему Положению.

III. Ответственность поставщика

5.   Поставщики:

a)	предоставляют для каждого кондиционера напечатанную этикетку с описанием  классов энергоэффективности, установленных  в приложении   № 2 к настоящему Положению. Формат этикетки и содержание представленной в ней информации должны соответствовать установленным в приложении № 3 к настоящему Положению. Для кондиционеров, за исключением одно- и двухканальных устройств, должны представляться напечатанные этикетки по крайней мере на наружной упаковке и по крайней мере с комбинацией внутреннего и наружного блока  мощностью, равной 1. Для других комбинаций информация может предоставляться в альтернативном порядке на  странице веб-сайта со свободным доступом;

b)	предоставляют информационный листок изделия в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении № 4 к настоящему Положению. Для кондиционеров, за исключением одно- и двухканальных устройств, информационный листок размещается по крайней мере на наружной упаковке и  по крайней мере с  комбинацией внутреннего и наружного блока  мощностью, равной 1. Для других комбинаций информация может предоставляться  в альтернативном порядке на странице веб-сайта со свободным доступом;

c)	предоставляют, по запросу Агентства по защите прав потребителей, а также органов надзора и контроля, в электронной форме техническую документацию, указанную в приложении № 5 к настоящему Положению;

d) включают в любую рекламу конкретной модели кондиционера класс энергоэффективности, если реклама содержит информацию, касающуюся энергопотребления или цены. В случае, когда представлены несколько классов  энергоэффективности, поставщик или производитель, исходя из случая, указывает класс  энергоэффективности для нагрева по крайней мере в «средний»  отопительный сезон. Информация, которая должна предоставляться  в случаях, когда считается, что конечные пользователи не могут увидеть выставляемое изделие, устанавливается в приложении № 6 к настоящему Положению;

e) включают во все рекламные материалы технического характера, касающиеся  конкретной модели кондиционера, которые описывают его конкретные технические параметры, класс энергоэффективности модели в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;

f) предоставляют все инструкции по использованию;

g) применяют название «локальные кондиционеры»  на упаковке, в документации изделия и во всех рекламных материалах на бумажной основе или в электронном виде для всех одноканальных кондиционеров.

6. Класс энергоэффективности определяется в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

7. Формат этикетки для кондиционеров, за исключением одно- и двуканальных кондиционеров, установлен в приложении № 3 к настоящему Положению.

8.   Формат этикетки, установленный в приложении № 3 к настоящему Положению, применяется к кондиционерам, за исключением одно и двухканальных кондиционеров, следующим образом:

a)	в отношении кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2015 года, за исключением одно- и двуканальных кондиционеров, этикетки для классов энергоэффективности A, B, C, D, E, F и G  должны соответствовать подпункту 1.1 для реверсивных кондиционеров, подпункту 2.1 - для кондиционеров  только с функцией охлаждения и подпункту  3.1 приложения № 3 к настоящему Положению - для кондиционеров только с функцией нагрева;

b) в отношении кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2016 г., за исключением одно- и двуканальных кондиционеров, этикетки для классов энергоэффективности A +, A, B, C, D, E и F должны соответствоватьь подпункту 1.2 для реверсивных кондиционеров, подпункту 2.2. - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 3.2 приложения № 3 к настоящему Положению - для кондиционеров только с функцией нагрева;

c) в отношении кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2017 года, за исключением одно- и двуканальных кондиционеров, этикетки для классов энергоэффективности A ++, А +, А, B, C, D и E должны соответствовать подпункту 1.3 для реверсивных кондиционеров, подпункту 2.3 - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 3.3 приложения № 3 к нстоящему Положению - для кондиционеров только с функцией нагрева;

d) в отношении кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2019 года, за исключением одно- и двухканальных кондиционеров, этикетки для классов энергоэффективности A +++, A ++, А +, А, B, C и D должны соответствовать подпункту 1.4 для реверсивных кондиционеров, подпункту 2.4 - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 3.4 приложения № 3 к настоящему Положению  - для кондиционеров только с функцией нагрева.

9.   Для двухканальных кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2015 года, с классами энергоэффективности A +++, A ++, А +, А, B, C и D формат этикетки должен соответствовать подпункту 4.1 для реверсивных кондиционеров, подпункту 4.3 - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 4.5 приложения № 3 к настоящему Положению  - для кондиционеров только с функцией нагрева.

10. Для одноканальных кондиционеров, размещенных на рынке с 1 января 2015 года, с классами энергоэффективности A +++, A ++, А +, А, B, C и D формат этикетки должен соответствовать подпункту 5.1 для реверсивных кондиционеров, подпункту 5.3 - для кондиционеров только с функцией охлаждения и подпункту 5.5 приложения № 3 к настоящему Положению - для кондиционеров только с функцией нагрева.

IV. Ответственность продавцов

11. Продавцы гарантируют, что:

a)	в пункте продажи каждый кондиционер обеспечен этикеткой, предоставленной поставщиком в соответствии с пунктом  5 настоящего Положения, на внешней передней стороне или верхней части устройства, таким образом, чтобы она была хорошо видна;

b)	кондиционеры, выставленные для продажи, аренды или аренды с правом выкупа, в случаях, когда конечные пользователи не могут увидеть выставляемый продукт, продаются с информацией, предоставленной поставщиками в соответствии с приложениями № 5 и 6 к настоящему Положению;

c)	любая реклама для конкретной модели кондиционера содержит ссылку на класс энергоэффективности, если реклама включает информацию об энергопотреблении или цене. Если возможно большее число классов энергоэффективности, поставщик/производитель должен указать класс энергоэффективности по крайней мере для зоны, соответствующей  «среднему»  сезону;

d)	все рекламные материалы технического характера, касающиеся конкретной модели, которая описывает технические параметры кондиционера, включают ссылку на класс энергоэффективности модели и инструкции по использованию, предоставленные поставщиком. Если возможно больше классов энергоэффективности, поставщик/производитель указывает класс энергоэффективности по крайней мере для зоны, соответствующей  «среднему»  сезону;

e) одноканальные кондиционеры указываются как «локальные кондиционеры»  на упаковке, в документации изделия и в любых рекламных материалах на бумажной основе или в электронном виде.

V. Методы измерения

12. Информация, представленная в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, должна быть получена с помощью надежных, точных и воспроизводимых процедур измерения, учитывающих признанные методы измерения последнего поколения, в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

VI. Процедура проверки с целью наблюдения за рынком

13. Агентство по защите прав потребителей применяет процедуру, установленную в приложении № 8 к настоящему Положению, когда проверяет соответствие заявленного класса энергоэффективности, годовое или почасовое потребление энергии  и уровень шума, при необходимости.

VII. Переходные положения

14. Требования настоящего Положения не распространяются на кондиционеры, размещенные на рынке или выставленные для продажи, аренды или покупки в рассрочку, до вступления его в силу.

Приложение № 1

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке кондиционеров

Определения, применяемые

для целей приложений № 2-7 к настоящему Положению

Для целей  приложений № 2-7  к настоящему Положению используемые термины означают следующее:

реверсивный кондиционер – кондиционер, который может как охлаждать, так и обогревать;

рабочие условия эксплуатации – сочетание между температурой в помещении (Tin) и наружной температурой (Tj), которое описывает условия эксплуатации, одновременно определяя уровень звуковой мощности, номинальную  мощность, номинальный расход воздуха, номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) и/или номинальный коэффициент полезного действия (COPrated), приведенные в  таблице 2 приложения № 7 к настоящему Положению;

температура в помещении (Tin) – температура сухого термометра [°C] воздуха в помещениях (относительная влажность указывается через соответствующую температуру мокрого термометра);

температура наружного воздуха (Tj) – температура сухого термометра [°C] наружного воздуха (относительная влажность указывается через соответствующую температуру мокрого термометра);

номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) – заявленная мощность для охлаждения (кВт), разделенная на номинальную мощность на входе устройства для охлаждения [кВт], при выполнении функции охлаждения в стандартных условиях эксплуатации;

номинальный коэффициент полезного действия (COPrated) –заявленная мощность для нагрева [кВт], разделенная на номинальную мощность на входе устройства для обогрева [кВт], при выполнении функции обогрева в стандартных условиях эксплуатации;

потенциал глобального потепления (ПГП) – степень, в которой предполагается, что 1 кг хладагента, используемого в цикле сжатия паров, ведет  к глобальному потеплению, выраженному в кг эквивалента CO2  на протяжении 100 лет. Нормы ПГП установлены в рамках соответствующего норматива;

выключенный режим – состояние, при котором кондиционер подключен к источнику электропитания, но не не выполняет никакой функции; под выключенным режимом рассматриваются и состояния, которые только указывают на выключенный режим, а также состояния,   предусматривающие только функции для обеспечения электромагнитной совместимости в рамках  соответствующего норматива;

режим ожидания – состояние, при котором оборудование подключено к электросети, зависит от питания от электросети, чтобы функционировать в соответствующем режиме, и обеспечивает только следующие  функции, которые могут поддерживаться в течение неопределенного времени: функция реактивации или просто указание о том, что функция реактивации  включена, и/или указание какой-либо информации или состояния;

функция реактивации – функция, которая позволяет активировать  другие режимы, включая активный режим, при помощи удаленного управления,  встроенного датчика, таймера до состояния, обеспечивающего дополнительные функции, в том числе основную функцию;

указание информации или состояния – непрерывная функция  предоставления информации или указание состояния оборудования на экране, в том числе часы;

уровень звуковой мощности – взвешенный уровень звуковой мощности [dB(A)] в помещении и/или на открытом воздухе, измеренный  в стандартных условиях функционирования для охлаждения (или обогрева, если изделие не имеет функции охлаждения);

условия эталонного проектирования – сочетание требований в отношении температуры эталонного проектирования, максимальной двухвалентной температуры и максимальной рабочей температуры, установленных в таблице 3 приложения № 7 к настоящему Положению;

исходная проектная температура – температура наружного воздуха [° C] для охлаждения (Tdesignc) или обогрева (в Tdesignh), описанная в таблице 3 приложения № 7 к настоящему Положению для коэффициента при частичной нагрузке, равного 1, которая варьируется в зависимости от сезона охлаждения или отопления;

коэффициент частичной нагрузки [pl(Tj)] - температура наружного воздуха минус 16 ° C, разделенная на температуру эталонного проектирования      минус 16 °C, для охлаждения или обогрева;

сезон - один из четырех наборов условий эксплуатации (для четырех сезонов: один сезон охлаждения, три отопительных сезона: средний/ холоднее/теплее), описывающий поинтервально комбинации между температурой наружного воздуха и количеством часов, в сезон, в котором сохраняется такая температура, для которого аппарат признан соответствующим;

интервал  (с индексом j) – сочетание между температурой наружного воздуха (TJ) и часов за интервал (hj), установленное в таблице 1 приложения № 7 к настоящему Положению;

часы за интервал – количество часов за сезон (hj), когда температура наружного воздуха сохраняется для каждого периода, указанного в таблице 1 приложения № 7 к настоящему Положению;

коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) - общий коэффициент энергоэффективности устройства, типичный для всего сезона охлаждения, рассчитанный как ежегодная стандартная норма потребности в охлаждении, разделенный на объем потребления  электроэнергии в год для охлаждения;

ежегодная норма потребности в охлаждении (QC) – стандартная норма потребности в охлаждении [kWh/a], которая будет использоваться в качестве основы для расчета  SEER и рассчитывается как произведение нагрузки между номинальной нагрузкой охлаждения (Pdesignc) и эквивалентными часами в активном режиме для охлаждения (HCE);

эквивалентные часы в активном режиме для охлаждения (HCE) – годовое количество часов [ч/год], когда устройство должно обеспечить номинальную нагрузку для охлаждения (Pdesignc), чтобы удовлетворить ежегодную потребность в охлаждении, установленную в таблице 4 приложения № 7 к настоящему Положению;

годовой расход электроэнергии для охлаждения (QCE) - потребление электроэнергии [кВт.ч/год], необходимое для удовлетворения годовой номинальной потребности в охлаждении, которое рассчитывается путем деления годовой номинальной потребности в охлаждении на коэффициент сезонной энергоэффективности в активном режиме  (SEERon) и на потребление электрической энергии устройства в режимах: « отключено от термостата», «ожидание», «выключено»  и в режиме работы нагревателя масла в картере на период холодного сезона;

коэффициент сезонной энергоэффективности в активном режиме (SEERon) – средний коэффициент энергоэффективности устройства в активном режиме для функции охлаждения, состоящий из частичной нагрузки и коэффициентов энергоэффективности, соответствующих заданному интервалу [EERbin (TJ)] и соотнесенных  с часами на  интервал, в течение которых возникают условия, определенные для соответствующего интервала;

частичная нагрузка – нагрузка охлаждения [Pc(Tj)] или нагрева [Ph(Tj)] [kW] при определенной наружной температуре Tj, рассчитанная путем умножения  номинальной нагрузки на соотношение частичной нагрузки;

коэффициент энергоэффективности, соответствующий заданному интервалу [EERbin (Tj)] - коэффициент энергоэффективности, характерный для каждого интервала J при наружной температуре Tj в сезоне, полученный на основе частичной нагрузки, заявленной мощности и  заявленного коэффициента энергоэффективности [EERd(Tj)] для указанных интервалов (j) и рассчитанный для других интервалов  посредством  интерполяции/экстраполяции, с поправкой, при необходимости, на коэффициент деградации;

коэффициент сезонного действия  (SCOP)  -  общий коэффициент действия устройства, типичный для всего установленного отопительного сезона (значение SCOP относится к установленному отопительному сезону), рассчитывается путем деления годовой потребности в отоплении на годовое потребление электроэнергии для отопления;

годовая базовая потребность в отоплении (QH) – базовая потребность в отоплении [kВт.ч/год], которая относится к установленному отопительному сезону, использованная в качестве основы для SCOP и рассчитанная как продукт между номинальной нагрузкой для отопления (Pdesignh) и эквивалентным количеством часов в активном режиме для  сезонного отопления (HHE);

эквивалентные часы в активном режиме отопления (HHE) – ежегодно рассчитываемое количество часов [ч/год], когда устройство должно обеспечивать расчетную нагрузку для отопления (Pdesignh), чтобы покрывать годовую базовую потребность в отоплении, установленную в таблице 4 приложения № 7 к настоящему Положению;

годовое потребление электроэнергии для отопления (QHE) – потребление электроэнергии [kВт.ч/год], необходимое для покрытия ежегодной  базовой потребности в отоплении, которая относится к определенному отопительному сезону и рассчитывается путем деления коэффициента годовой номинальной потребности для отопления на коэффициент сезонного действия в активном режиме (SCOPon) и на потребление электроэнергии устройством в режимах: «отключено от термостата», «ожидание» , «выключено»  и  в режиме работы нагревателя масла в картере  во время отопительного сезона;

сезонный коэффициент полезного действия в активном режиме(SCOPon) – средний коэффициент полезного действия в активном режиме для определенного сезона обогрева, полученный из резервной электрической мощности для обогрева (там, где это необходимо) и из коэффициента действия, соответствующего заданному интервалу [COPbin(Tj)], соотнесенного с часами на интервал, в течение которых действуют условия, определенные для соответствующего интервала;

резервная мощность электрического нагревателя [elbu (Tj)] – тепловая мощность [кВт] резервного или предполагаемого электрического  нагревателя с коэффициентом COP равным 1, которая дополняет заявленную мощность отопления [Pdh (Tj)], для достижения частичной тепловой нагрузки [Ph (Tj)] в случае, когда  Pdh(Tj)  меньше Ph (Tj)] для температуры наружного воздуха (Tj);

коэффициент действия, соответствующий заданному интервалу [COPbin(Tj)] – коэффициент конкретного действия для каждого интервала  j при наружной температуре Tj за сезон, полученный от частичной нагрузки,  заявленной мощности и коэффициента заявленного действия [COPd(Tj)] для указанных интервалов (J), и рассчитанный для других интервалов посредством интерполяции/экстраполяции, с поправкой, при необходимости, на коэффициент деградации;

заявленная мощность [кВт] – мощность цикла сжатия пара устройства для охлаждения[PDC(Tj)] или для обогрева [Pdh (Tj)], для  температуры наружного воздуха Tj и температуры в помещении (Tin), как было заявлено изготовителем;

функция – указание мощности устройства для охлаждения, отопления или для охлаждения и обогрева воздуха в помещении;

номинальная нагрузка – заявленная нагрузка охлаждения (Pdesignc) и/или заявленная тепловая нагрузка (Pdesignh) [кВт] при исходной проектной температуре,  где:

- для режима охлаждения Pdesignc равен заявленной мощности для охлаждения при  Tj, равной Tdesignc;

- для режима  обогрева Pdesignh равен номинальной мощности при Tj, равной  Tdesignh;

заявленный коэффициент энергоэффективности [EERd(Tj)] – коэффициент энергоэффективности для ограниченного количества интервалов (J), указанных с температурой наружного воздуха (TJ), как было заявлено изготовителем;

коэффициент заявленного действия  [COPd(Tj)] – коэффициент действия для ограниченного количества интервалов (J), указанных с температурой наружного воздуха (TJ), указанного изготовителем;

двухвалентная температура   (Tbiv) – температура наружного   воздуха   (Tj)[°C], заявленная производителем для обогрева, при которой заявленная мощность равна частичной  нагрузке, ниже которой заявленная мощность должна быть дополнена мощностью электрического нагревателя в целях достижения частичной тепловой нагрузки;

эксплуатационный предел температуры (Tol) – температура наружного воздуха [°C], указанная изготовителем для обогрева, ниже которой кондиционер не имеет мощности, достаточной для обогрева, ниже этой температуры заявленная мощность равна нулю;

активный режим – режим, соответствующий часам работы с нагрузкой для охлаждения или обогрева здания, в котором функция охлаждения или обогрева устройства активирована; это условие может потребовать активации включения/отключения устройства для достижения или поддержания требуемой температуры воздуха в помещении;

режим отключения от термостата - режим, соответствующий часам без нагрузки для охлаждения или обогрева, в котором функция устройства по охлаждению или обогреву включена, но не используется, потому что нет никакой нагрузки охлаждения или обогрева; эта функция связана с наружной температурой, а не с внутренними нагрузками; цикл включения/выключения в активном режиме не считается режимом отключения от термостата;

режим работы нагревателя масла в картере - состояние, при котором устройство активирует нагревательный прибор для предотвращения перехода хладагента к компрессору, чтобы ограничить концентрацию хладагента в масле при запуске компрессора;

часы работы в режиме отключения от термостата  (HTO) – годовое количество часов [ч/год], когда устройство считается отключенным от  термостата, значения которых зависят от сезона и обозначенной функции;

часы работы в режиме ожидания (HSB) - годовое количество часов [ч/год] при которых устройство считается находящимся в режиме ожидания, значения которых зависят от сезона и обозначенной функции;

часы в режиме выключения (HOFF) –годовое количество часов [ч/год], когда устройство считается находящимся в режиме выключения, значения которых зависят от сезона и обозначенной функции;

часы работы в режиме функционирования нагревателя масла в картере (HCK) – ежегодное количество часов [ч/год], когда устройство считается находящимся в режиме функционирования нагревателя масла в картере, значения которых зависят от сезона и обозначенной функции;

расход электроэнергии для одно- и двуканальных кондиционеров (QSD соответственно QDD) – потребление электроэнергии одно- и двухканальными кондиционерами  для режима охлаждения и/или обогрева (в зависимости от ситуации) [для однотрубного в kWh/h, двухтрубного в kWh/a];

коэффициент мощности – соотношение между  суммарной мощностью функции охлаждения или обогрева, заявленной для всех внутренних функционирующих устройств,  и мощностью охлаждения или обогрева, заявленной для наружных устройств, в стандартных условиях эксплуатации.

Приложение № 2

к Положению о требованиях к энергетической маркировке кондиционеров

Классы энергетической эффективности

Энергоэффективность кондиционеров определяется на основе измерений и расчетов, изложенных в приложении № 7 к настоящему Положению.

Как SEER, так и SCOP принимают во внимание эталонные условия проектирования и операционные часы соответствующего режима, а SCOP относится к сезону обогрева «средний»  в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. Номинальный коэффициент энергоэффективности (EERrated) и номинальный коэффициент полезного действия (COPrated) соотнесены с номинальными условиями эксплуатации в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

Таблица 1

Классы энергоэффективности для кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных кониционеров

| Класс энергетической эффективности | SEER | SCOP |
| --- | --- | --- |
| A+++ | SEER ≥ 8,50 | SCOP ≥ 5,10 |
| A++ | 6,10 ≤ SEER < 8,50 | 4,60 ≤ SCOP < 5,10 |
| A+ | 5,60 ≤ SEER < 6,10 | 4,00 ≤ SCOP < 4,60 |
| A | 5,10 ≤ SEER < 5,60 | 3,40 ≤ SCOP < 4,00 |
| B | 4,60 ≤ SEER < 5,10 | 3,10 ≤ SCOP < 3,40 |
| C | 4,10 ≤ SEER < 4,60 | 2,80 ≤ SCOP < 3,10 |
| D | 3,60 ≤ SEER < 4,10 | 2,50 ≤ SCOP < 2,80 |
| E | 3,10 ≤ SEER < 3,60 | 2,20 ≤ SCOP < 2,50 |
| F | 2,60 ≤ SEER < 3,10 | 1,90 ≤ SCOP < 2,20 |
| G | SEER < 2,60 | SCOP < 1,90 |

Таблица 2

Классы энергоэффективности для однотрубных и двухтрубных кондиционеров

| Класс энергетической эффективности | Двухтрубный кондиционер | Однотрубный кондиционер |
| --- | --- | --- |
|  | EERrated | COPrated | EERrated | COPrated |
| A+++ | ≥ 4,10 | ≥ 4,60 | ≥ 4,10 | ≥ 3,60 |
| A++ | 3,60 ≤ EER < 4,10 | 4,10 ≤ COP < 4,60 | 3,60 ≤ EER < 4,10 | 3,10 ≤ COP < 3,60 |
| A+ | 3,10 ≤ EER < 3,60 | 3,60 ≤ COP < 4,10 | 3,10 ≤ EER < 3,60 | 2,60 ≤ COP < 3,10 |
| A | 2,60 ≤ EER < 3,10 | 3,10 ≤ COP < 3,60 | 2,60 ≤ EER < 3,10 | 2,30 ≤ COP < 2,60 |
| B | 2,40 ≤ EER < 2,60 | 2,60 ≤ COP < 3,10 | 2,40 ≤ EER < 2,60 | 2,00 ≤ COP < 2,30 |
| C | 2,10 ≤ EER < 2,40 | 2,40 ≤ COP < 2, 0 | 2,10 ≤ EER < 2,40 | 1,80 ≤ COP < 2,00 |
| D | 1,80 ≤ EER < 2,10 | 2,00 ≤ COP < 2,40 | 1,80 ≤ EER < 2,10 | 1,60 ≤ COP < 1,80 |
| E | 1,60 ≤ EER < 1,80 | 1,80 ≤ COP < 2,00 | 1,60 ≤ EER < 1,80 | 1,40 ≤ COP < 1,60 |
| F | 1,40 ≤ EER < 1,60 | 1,60 ≤ COP < 1,80 | 1,40 ≤ EER < 1,60 | 1,20 ≤ COP < 1,40 |
| G | < 1,40 | < 1,60 | < 1,40 | < 1,20 |

Приложение № 3

к Положению о требованиях к   энергетической

маркировке кондиционеров

Маркировка

1. Маркировка кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных

1.1. Реверсивные кондиционеры, класифицированные в классы энергоэффективности A – G

а)  Маркировка должна содержать следующую информацию:

      - наименование или торговая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика;

      - текст «SEER» или «SCOP» для охлаждения и соответственно обогрева, с синим вентилятором и указанным воздушным потоком для SEER и с красным вентилятором и указанным воздушным потоком для SCOP;

      - энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности; энергоэффективность должна быть указана как для охлаждения, так и для обогрева; для обогрева обязательна энергетическая эффективность в средний отопительный сезон; указание энергоэффективности для более теплого и более холодного сезона является опциональным;

      - для режима охлаждения: номинальная нагрузка, выраженная в кВт, округленная до одной десятой;

      - для режима обогрева: номинальная нагрузка, выраженная в кВт, для не более 3 отопительных сезонов, округленная до одной десятой. Значения, соответствующие отопительным сезонам, в которых не достигается номинальная нагрузка, будут обозначены знаком „Х”;

      - для режима охлаждения: сезонный коэффициент энергетической эффективности (значение SEER), округленный до одной десятой;

      - для режима обогрева: сезонный коэффициент полезного действия (значение SCOP) для не более 3 режимов обогрева, округленный до десятых; значения, соответствующие отопительным сезонам, в которых не достигается SCOP, будут обозначены знаком «Х»;

      - годовое потребление энергии в кВт·ч в год для охлаждения и обогрева, округленное до ближайшего целого значения; значения, соответствующие профилям климата, в которых не достигается годовое потребление энергии, обозначаются знаком «Х»;

      - уровень звуковой мощности внутренних и внешних блоков, выраженный в dB(A) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению;

      - европейская карта, указывающая три индикативных отопительных сезона и закрашенные соответствующим цветом квадратики.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    № 7 к настоящему Положению.

b) дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 1.5 настоящего Приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Реверсивные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A+ - F

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 1.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 1.5 настоящего приложения.

  - Реверсивные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A++ - E

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 1.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 1.5 настоящего приложения.

  - Реверсивные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A+++  - D

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 1.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 1.5 настоящего приложения.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 120 мм и высоту не менее 210 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Белый фон.

- Цвета CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует следующим требованиям:

- Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

- Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

Энергетическая маркировка: цвет X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 102 мм, высота 20 мм.

- Линия под логотипами: 1 пт, цвет  голубой 100%, длина 103,6 мм.

Значения SEER и SCOP:

  - Граница: 2 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

  - Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

Маштаб A-G:

  - Стрела: высота 7 мм, просвет 1 мм, цвета:

  - высший класс: X-00-X-00;

  - второй класс: 70-00-Х-00;

  - третий класс: 30-00-X-00;

  - четвертый класс: 00-00-Х-00;

  - пятый класс: 00-30-Х-00;

  - шестой класс: 00-70-Х-00;

  - последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

  - Tекст: calibri aldine 16 пт, прописные, белый.

Классы энергоэффективности:

  - Стрела: ширина 11 мм, высота 10 мм, 100% черная;

  - Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.

- Энергия:

  - Текст: calibri normal 9 пт, прописные, 100% черный.

Номинальная мощность при обогреве и охлаждении в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 10 пт, 100% черный.

  - Значение «XY,Z»: calibri aldine 11 пт, 100% черный.

Значения SCOP и SEER, округленные до одной десятой:

  - Текст «SEER»/«SCOP»: calibri normal 10 пт, прописные, 100% черный.

  - Значение «X,Y»: calibri aldine 11 пт, 100% черный.

Годовое потребление энергии в кВт(ч/год:

  - Текст «кВт(ч/год»: calibri normal 10 пт, 100% черный.

  - Значения „XY”: calibri aldine 11 пт,, 100% черный.

Шумоизлучение:

  - Граница: 2 пт, цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

  - Значение: calibri aldine 15 пт, 100% черный; calibri normal 12 пт, 100% черный.

- Карта и закрашенные квадраты:

(  Цвета:

Оранжевый: 00-46-46-00.

Зеленый: 59-00-47-00.

Голубой: 54-08-00-00.

Наименование или товарный знак поставщика.

Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны помещаться на площади  размером 102×13 мм.

Отчетный период:

Текст: calibri aldine 10 пт.

- Маркировка кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных

  - Кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A - G

а) Маркировка должна содержать следующую информацию:

      - наименование или торговая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика;

      - текст „SEER” с синим вентилятором и указанным воздушным потоком;

      - энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

      - номинальная мощность для охлаждения, выраженая в кВт и округленная до одной десятой;

      - сезонный коэффициент энергоэффективности (значение  SEER), округленный до одной десятой;

      - годовое потребление энергии в кВт·ч/год, округленное до ближайшего целого значения;

      - уровень звуковой мощности внутреннего и наружного блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    № 7 к настоящему Положению.

b) Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 2.5 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A+  -  F

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте  2.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 2.5 настоящего приложения.

  - Кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A++ - E

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте  2.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 2.5 настоящего приложения.

  - Кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте  2.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 2.5 настоящего приложения.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Белый фон.

- Цвета CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует следующим требованиям:

- Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

- Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

- Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 93 мм, высота 18 мм.

Линия под логотипами: 1 пт - цвет голубой 100%,  длина 93,7 мм.

Значения SEER:

Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

Масштаб A-G:

  - Стрела: высота: 7 мм, просвет 1,3 мм, цвета:

- высший класс: X-00-X-00;

- второй класс: 70-00-Х-00;

- третий класс: 30-00-X-00;

- четвертый класс: 00-00-Х-00;

- пятый класс: 00-30-Х-00;

- шестой класс: 00-70-Х-00;

- последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.

- Классы энергоэффективности:

  - Стрела: ширина 23 мм, высота 15 мм, 100% черная;

  - Текст: calibri aldine 29 пт, прописные, белый.

- Энергия:

  - Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный

Номинальная мощность в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Значение SEER, округленное до десятых:

  - Граница: 3 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

  - Текст „SEER”: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

  - Значение „X,Y”: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

Годовое потребление энергии в кВт(ч/год:

  - Текст «кВт(ч/год»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

Шумоизлучение:

  - Граница: 2 пт, цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

  - Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

  - Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

Наименование или товарный знак поставщика.

Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели  должны вписаться в размеры 90×15 мм.

Отчетный период:

  - Текст: calibri aldine 10 пт.

- Маркировка кондиционеров, за исключением однотрубных и двухтрубных

  - Кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A - G

а) Маркировка должна содержать следующую информацию:

      - наименование или торговая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика;

      - текст «SCOP» с красным вентилятором и указанным воздушным потоком;

      - энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности; обязательна энергоэффективность по среднему режиму обогрева; указание эффективности в теплый  и холодный сезоны является опциональным;

      - номинальная мощность в режиме обогрева, выраженная в кВт, до трех режимов обогрева, округленная до одной десятой; соответствующие значения для режимов обогрева, при которых номинальная нагрузка не обеспечивается, должны быть обозначены знаком «X»;

      - сезонный коэффициент полезного действия (SCOP) для трех режимов обогрева, округленный до одной десятой; соответствующие значения для режимов обогрева, при которых SCOP не обеспечивается, должны быть обозначены знаком «X»;

      - годовое потребление энергии, указанное в кВт(ч в год и округленное до ближайшего целого значения; соответствующие значения для режимов обогрева, при которых годовое потребление энергии не обеспечивается, должны быть обозначены знаком «X»;

      - уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный до ближайшего целого значения;

      - карта, указывающая три показательных режима обогрева и соответствующие закрашенные квадраты.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением №7  к настоящему Положению.

b)  Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту  3.5 настоящего приложения.  Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A+ - F

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 3.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 3.5 настоящего приложения.

  - Кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A++ - E

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 3.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 3.5 настоящего приложения.

  - Кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

a)  Маркировка должна содержать информацию, указанную в подпункте 3.1 настоящего приложения.

b) Характеристики дизайна маркировки должны соответствовать подпункту 3.5 настоящего приложения.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Фон является белым.

- Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует всем следующим требованиям:

- Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

- Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

Энергетическая маркировка: Цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 93 мм, высота 18 мм.

Линия под логотипами: 1 пт, цвет голубой 100%,  длина 93,7 мм.

Значения SCOP:

- Текст: calibri normal 10 пт, прописные, 100% черный.

Масштаб A-G:

  - Стрела: высота 7 мм, просвет 1,3 мм, цвета:

высший класс: X-00-X-00;

второй класс: 70-00-Х-00;

третий класс: 30-00-X-00;

четвертый класс: 00-00-Х-00;

пятый класс: 00-30-Х-00;

шестой класс: 00-70-Х-00;

последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.

Номинальная мощность в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

Значение «SCOP», округленное до десятой:

  - Текст: «SCOP»: calibri normal 10 пт, прописные, 100% черный.

  - Значение «X,Y»: calibri aldine 11 пт, 100% черный.

Годовое потребление энергии в кВт∙ч/год:

  - Текст «кВт∙ч/год»: calibri normal 10 пт, 100% черный.

  - Значение «XY»: calibri aldine 11 пт, 100% черный.

Шумоизлучение:

  - Граница: 2 пт, цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

  - Значение: calibri aldine 15 пт, 100% черный.

  - Текст: calibri normal 12 пт, 100% черный.

- Карта и закрашенные квадраты:

( Цвета:

Оранжевый: 00-46-46-00.

Зеленый: 59-00-47-00.

Голубой: 54-08-00-00.

- Наименование или товарный знак поставщика.

Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 90×15 мм.

Энергия:

  - Текст: calibri normal 8 пт, 100% черный.

Отчетный период:

Текст: calibri aldine 10 пт.

- Маркировка двухтрубных кондиционеров

  - Реверсивные двухтрубные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

а)   Маркировка должна содержать следующую информацию:

      - наименование или торговая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика;

      - текст «EER» или «COP» для охлаждения и обогрева, соответственно с синим вентилятором и указанным воздушным потоком для EER и с красным вентилятором и указанным воздушным потоком для COP;

      - энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности; энергоэффективность должна быть указана как для охлаждения, так и для обогрева;

      - номинальная мощность в режиме охлаждения и обогрева, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

      - EERrated  и COPrated, округленные до одной десятой;

      - часовое потребление энергии в кВт·ч в течение 60 минут для охлаждения и обогрева, округленное до одной десятой;

      - уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    № 7 к настоящему Положению.

b) Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту  4.2 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Фон является белым.

- Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует всем следующим требованиям:

- Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

- Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

- Линия под логотипом: 1 пт, цвет голубой 100%, длина 92,5 мм.

Значения EER и COP:

  - Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

Масштаб A-G:

  - Стрела: высота 7 мм, просвет 1,3 мм - цвета:

  - высший класс: X-00-X-00;

  - второй класс: 70-00-Х-00;

  - третий класс: 30-00-х-00;

  - четвертый класс: 00-00-Х-00;

  - пятый класс: 00-30-Х-00;

  - шестой класс: 00-70-Х-00;

  - последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

  - Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

- Классы энергоэффективности:

  - Стрела: ширина 11 мм, высота 10 мм, 100% черная;

  - Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый. calibri aldine 7 пт, белый.

- Энергия:

  - Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

- Минуты (перевод):

  - Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

- Номинальная мощность для охлаждения и обогрева в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значения «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Значения EER и COP, округленные до одной десятой:

  - Текст «EER»/«COP”: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

  - Значение «X,Y»: calibri normal 22 пт, 100% черный.

- Часовое потребление энергии в кВт(ч/60 мин:

  - Текст «кВт·ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Шумоизлучение:

  - Граница: 2 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

  - Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

  - Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

- Наименование или товарный знак поставщика.

- Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

- Отчетный период:

Текст: calibri aldine 10 пт.

  - Двухтрубные кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

а) Маркировка должна содержать следующую информацию:

      - наименование или торговая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика;

      - текст «EER» с синим вентилятором и указанным воздушным потоком;

      - энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

      - номинальная мощность для охлаждения, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

      - EERrated, округленный до одной десятой;

      - часовое потребление энергии в кВт·ч в течение 60 минут и округленное до одной десятой;

      - уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

b)  Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 4.4 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Фон является белым.

- Цвета CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует следующим требованиям:

- Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

- Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

- Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

- Линия под логотипами: 1 пт, цвет, голубой 100%, длина 92,5 мм.

- Значения EER:

Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

- Масштаб A-G:

  - Стрела: высота: 7 мм, просвет: 1,3 мм - цвета:

( высший класс: X-00-X-00;

( второй класс: 70-00-Х-00;

( третий класс: 30-00-X-00;

( четвертый класс: 00-00-Х-00;

( пятый класс: 00-30-Х-00;

( шестой класс: 00-70-Х-00;

последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

  - Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

### Классы энергоэффективности:

  - Стрела: ширина 20 мм, высота 15 мм, 100% черная;

  - Текст: calibri aldine 30 пт, прописные, белый; calibri aldine 14 пт, прописные, белый.

- Энергия:

  - Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

- Минуты (перевод):

  - Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

### Номинальная мощность в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

### Значение EER, округленное до одной десятой:

  - Текст «EER»: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

  - Значение «X,Y»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

### Часовое потребление энергии в кВт·ч/60 мин:

  - Текст «кВт·ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Шумоизлучение:

  - Граница: 2 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

  - Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

  - Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

### Наименование или товарный знак поставщика.

- Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

### Отчетный период:

  - Текст: calibri aldine 10 пт.

  - Двухтрубные кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

а)  Маркировка должна содержать следующую информацию:

      - наименование или торговая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика;

      - текст «COP»  с красным вентилятором и указанным воздушным потоком;

      - энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

      - номинальная мощность для обогрева, выраженая в кВт и округленная до одной десятой;

      - COP rated, округленный до одной десятой;

      - часовое потребление энергии в кВт(ч в течение 60 минут и округленное к ближайшему целому значению

      - уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB(A) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    № 7 к настоящему Положению.

b)  Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 4.6 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Фон является белым.

- Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует всем следующим требованиям:

Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%,  прописной 3,5 мм.

- Логотип: Цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

Энергетическая маркировка: Цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

- Линия под логотипом: 1 пт,  цвет голубой 100%, длина 92,5 мм.

Значения COP:

- Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черные.

Масштаб A-G:

– Стрела: высота: 7 мм, просвет: 1,3 мм - цвета:

(высший класс: X-00-X-00;

(второй класс: 70-00-Х-00;

(третий класс: 30-00-х-00;

(четвертый класс: 00-00-Х-00;

(пятый класс: 00-30-Х-00;

(шестой класс: 00-70-Х-00;

(последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

Классы энергоэффективности:

– Стрела: ширина 20 мм, высота 15 мм, 100% черная;

–	Текст: calibri aldine 30 пт, прописные, белые. calibri aldine 14 пт, прописные белые.

- Энергия:

  - Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

- Минуты (перевод):

  - Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

### Номинальная мощность для охлаждения и обогрева в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значения «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Значение COP, округленное до одной десятой:

- Текст «COP»: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

- Значение «X,Y»: calibri aldine 22 пт, 100% черный

### Часовое потребление энергии в кВт·ч/60 мин:

- Текст «кВт·ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

- Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Шумоизлучение:

- Граница: 2 пт - цвет: голубой 100% - закругленные углы: 3,5 мм.

- Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

### Наименование или товарный знак поставщика.

- Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

### Отчетный период:

- Текст: calibri aldine 10 пт.

- Маркировка однотрубных кондиционеров

  - Реверсивные однотрубные кондиционеры, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

а) Маркировка должна содержать следующую информацию:

      - наименование или торговая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика;

      - текст «EER» или «COP» для охлаждения и обогрева, соответственно с синим вентилятором и указанным воздушным потоком для EER и с красным вентилятором и указанным воздушным потоком для COP;

      - энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности; энергоэффективность должна быть указана как для охлаждения, так и для обогрева;

      - номинальная мощность для режима охлаждения и обогрева, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

      - EERrated  и COPrated, округленные до одной десятой;

      - часовое потребление энергии в кВт(ч в течение 60 минут для охлаждения и обогрева, округленное до одной десятой;

      - уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в dB (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    № 7 к настоящему Положению.

b) Дизайн маркировки должден соответствовать подпункту 5.2 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена экологическая маркировка на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Фон является белым.

- Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует следующим требованиям:

- Контур маркировки: 5 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

- Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

- Линия под логотипом: 1 пт, цвет голубой 100%,  длина 92,5 мм.

Значения EER и COP:

- Граница: 2 пт,  цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

- Текст: calibri normal 10 пт, прописные, 100% черные.

Масштаб A-G:

  - Стрела: высота: 7 мм, просвет 1,3 мм - цвета:

  - высший класс: X-00-X-00;

  - второй класс: 70-00-Х-00;

  - третий класс: 30-00-Х-00;

  - четвертый класс: 00-00-Х-00;

  - пятый класс: 00-30-Х-00;

  - шестой класс: 00-70-Х-00;

  - последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

  - Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

- Классы энергоэффективности:

  - Стрела: ширина 11 мм, высота 10 мм, 100% черная;

  - Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.

- Энергия:

  - Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

- Минуты (перевод):

  - Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

- Номинальная мощность для охлаждения и обогрева в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значения «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Значения EER и COP, округленные до одной десятой:

  - Текст: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

  - Значение «X,Y»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Часовое потребление энергии в кВт(ч/60 мин:

  - Текст „кВт·ч/60мин*”: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Шумоизлучение:

  - Граница: 2 пт,  цвет голубой 100% , закругленные углы 3,5 мм.

  - Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

  - Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

- Наименование или товарный знак поставщика.

- Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

- Отчетный период:

  - Текст: calibri aldine 10 пт.

  - Однотрубные кондиционеры, имеющие только функцию охлаждения, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

a)	Маркировка должна содержать следующую информацию:

I.	наименование или торговая марка поставщика;

II.	идентификатор модели поставщика;

III.	текст «EER» с синим вентилятором и указанным воздушным потоком;

IV.	энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

V.	номинальная мощность для охлаждения, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

VI.	EERrated, округленный до десятой;

VII.	часовое потребление энергии в кВт(ч в течение 60 минут, округленное до десятой;

VIII.	уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в дБ (А) относительно 1 pW и округленный к  ближайшему целому значению.

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    № 7 к настоящему Положению.

b) Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 5.4 настоящего приложения. Однако в случае, когда одной модели была присвоена экологическая маркировка на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Фон является белым.

- Цвета CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует следующим требованиям:

- Контур маркировки: 5 пт,  цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

- Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

- Энергетическая маркировка: Цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

- Линия под логотипами: 1 пт,  цвет голубой 100%,  длина 92,5 мм.

- Значения EER:

Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черный.

- Масштаб A-G:

  - Стрела: высота 7 мм, просвет 1,3 мм, цвета:

  - высший класс: X-00-X-00;

( второй класс: 70-00-Х-00;

( третий класс: 30-00-X-00;

( четвертый класс: 00-00-Х-00;

( пятый класс: 00-30-Х-00;

( шестой класс: 00-70-Х-00;

( последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

  - Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

### Классы энергоэффективности:

  - Стрела: ширина: 20 мм, высота 15 мм, 100% черная;

  - Текст: calibri aldine 30 пт, прописные, белый; calibri aldine 14 пт, прописные, белый.

- Энергия:

  - Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

- Минуты (перевод):

  - Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

### Номинальная мощность в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

### Значение EER, округленное до одной десятой:

  - Текст «EER»: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

  - Значение „X,Y”: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

### Часовое потребление энергии в кВт·ч/60 мин:

  - Текст «кВт.ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Шумоизлучение:

  - Граница: 2 пт, цвет голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

  - Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

  - Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

### Наименование или товарный знак поставщика.

- Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

### Отчетный период:

  - Текст: calibri aldine 10 пт.

  - Однотрубные кондиционеры, имеющие только функцию обогрева, классифицированные в классы энергоэффективности A+++ - D

а)  Маркировка должна содержать следующую информацию:

      - наименование или торговая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика;

      - текст „COP”  с красным вентилятором и указанным воздушным потоком;

      - энергоэффективность; край стрелы, обозначающий класс энергоэффективности установки, находится на той же высоте, что и край стрелы соответствующего класса энергоэффективности;

      - номинальная мощность для обогрева, выраженная в кВт и округленная до одной десятой;

      - COPrated, округленный до одной десятой;

      - часовое потребление энергии в кВт(ч в течение 60 минут, округленное к ближайшему целому значению;

      - уровень звуковой мощности внутреннего блока, выраженный в дБ (А) относительно 1 pW и округленный к ближайшему целому значению;

Все необходимые значения определяются в соответствии с приложением    № 7 к настоящему Положению.

b)  Дизайн маркировки должен соответствовать подпункту 5.6 настоящего приложения. Однако, если одной модели была присвоена «экологическая маркировка» на основании действующей в Республике Молдова нормативной базы, может быть добавлена копия экологической маркировки.

  - Дизайн маркировки

где:

- Маркировка должна иметь ширину не менее 100 мм и высоту не менее 200 мм. Если маркировка печатается на расширенном формате, её содержание остается пропорциональным вышеуказанным размерам.

- Фон является белым.

- Цвета кодируются согласно модели CMYK – голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный.

- Маркировка соответствует всем следующим требованиям:

Контур маркировки: 5 пт - цвет: голубой 100%, закругленные углы 3,5 мм.

- Логотип: цвета: X-80-00-00 и 00-00-Х-00.

Энергетическая маркировка: цвет: X-00-00-00.

Представленная пиктограмма: логотип + маркировка энергоэффективности: ширина 82 мм, высота 16 мм.

- Линия под логотипом: 1 пт, цвет голубой 100%,  длина 92,5 мм.

Значения COP:

- Текст: calibri normal 10 пт, прописные 100% черные.

Масштаб A-G:

—	Стрела: высота 7 мм, просвет 1,3 мм,  цвета:

—	высший класс: X-00-X-00;

—	второй класс: 70-00-Х-00;

—	третий класс: 30-00-х-00;

—	четвертый класс: 00-00-Х-00;

—	пятый класс: 00-30-Х-00;

—	шестой класс: 00-70-Х-00;

—	последний класс (последние классы): 00-X-X-00.

  - Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый; calibri aldine 7 пт, белый.

Классы энергоэффективности:

— 	Стрела: ширина 20 мм, высота  15 мм, 100% черная;

—  Текст: calibri aldine 18 пт, прописные, белый.

- Энергия:

  - Текст: calibri normal 8 пт, прописные, 100% черный.

- Минуты (перевод):

  - Текст: calibri normal 7 пт, 100% черный.

### Номинальная мощность для охлаждения и обогрева в кВт:

  - Текст «кВт»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

  - Значения «XY,Z»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Значение COP, округленное до одной десятой:

- Текст «COP»: calibri normal 14 пт, прописные, 100% черный.

- Значение «X,Y»: calibri aldine 22 пт, 100% черный

- Часовое потребление энергии в кВт·ч/60 мин:

- Текст «кВт.ч/60мин*»: calibri normal 14 пт, 100% черный.

- Значение «XY»: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Шумоизлучение:

- Граница: 2 пт,  цвет голубой 100%,  закругленные углы 3,5 мм.

- Значение: calibri aldine 22 пт, 100% черный.

- Текст: calibri normal 14 пт, 100% черный.

- Наименование или товарный знак поставщика.

- Идентификатор модели поставщика:

Наименование или товарный знак поставщика и идентификатор модели поставщика должны вписаться в размеры 82 × 10,5 мм.

### Отчетный период:

Текст: calibri aldine 10 пт.

Приложение  № 4

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке кондиционеров

Информационный лист товара

- Информация должна быть представлена в следующем порядке:

  - название или товарный знак поставщика;

  - идентификатор модели внутреннего кондиционера или наружных и  внутренних элементов кондиционера;

  - без ущерба для требований экологической маркировки, если модели была присвоена экологическая маркировка в соответствии с действующей нормативной базой, может быть добавлена копия экологической маркировки;

  - уровень звуковой мощности внутри и снаружи при номинальных условиях эксплуатации,  для режима охлаждения и /или обогрева;

  - название и потенциал глобального потепления (GWP) используемого хладагента и следующий стандартный текст: «Утечка хладагента способствует изменению климата. Если произойдет утечка в атмосферу хладагентов с меньшим потенциалом глобального потепления (GWP), это окажет значительно меньшее влияние на глобальное потепление, чем хладагент с  более высоким потенциалом глобального потепления. Данный прибор содержит хладагент с GWP [xxx]. Это означает, что если произойдет утечка одного килограмма данного хладагента в атмосферу, влияние на глобальное потепление будет в [xxx] раз больше, чем 1 кг CO2  на протяжении 100 лет. Не производите  самостоятельно вмешательство в контур хладагента или разборку изделия, обратитесь к специалисту».

- Дополнительно информационный лист товара для кондиционеров включает следующую информацию о режиме охлаждения, если эффективность заявлена на основе сезонного коэффициента энергетической эффективности (SEER):

  - SEER и класс энергоэффективности модели (модель состоит из одной части или комбинации частей), установленные в соответствии с определениями  и процедурами тестирования, указанными в приложениях № 1 и 7 к настоящему Положению, для режима охлаждения, а также  пределами классов, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению;

  - годовое показательное потребление электроэнергии QCE в кВт(ч/год на период режима охлаждения рассчитано в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными в соответствии с  приложениями № 1 и 7 к настоящему Положению. Потребление описывается следующим образом: «Потребление энергии «XYZ»  кВт(ч/год на основе результатов стандартного тестирования. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется устройство и где оно расположено»;

  - номинальная мощность  (Pdesignc в  кВт) устройства в режиме охлаждения рассчитана в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными соответственно в приложениях № 1 и 7 к настоящему Положению.

- Следующие примечания определяют информацию, которая будет включена в информационный лист для режима обогрева, если эффективность заявлена на основании сезонного коэффициента полезного действия (SCOP):

  - SCOP и класс энергоэффективности модели для режима обогрева, установленные соглано определениям  и процедурам тестирования, указанным соответственно в приложениях  № 1 и 7, а также пределам классов, указанных в приложении № 2 к  настоящему Положению;

  - годовое показательное потребление электроэнергии QHE в кВт·ч/год на период режима обогрева рассчитано согласно определениям и процедурам тестирования, указанным соответственно  в приложениях  № 1 и 7 к настоящему Положению; потребление описывается следующим образом: «Потребление энергии «XYZ»  кВт(ч/год на основе результатов стандартного тестирования. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется устройство и где оно расположено»;

  - другие режимы обогрева, для которых устройство признано соответствующим, с режимами «теплее»  (опционально) и «холоднее»  (опционально), определены в приложении № 1 к настоящему Положению;

  - номинальная мощность  (Pdesignh в  кВт) устройства в режиме обогрева, рассчитана в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными соответственно в приложениях  № 1 и 7 к настоящему Положению;

  - заявленная мощность и указание резервной мощности для обогрева предположительно для расчета  SCOP в условиях эталонного проектирования.

- Следующие примечания определяют информацию, которая должна быть включена в информационный лист кондиционера, если эффективность заявлена на основании номинального показателя энергоэффективности (EERrated) или    номинального коэффициента полезного действия (COPrated):

  - класс энергоэффективности модели, установленный в соответствии с определениями  и процедурами тестирования, указанными соответственно в приложениях  № 1 и 7, а также  пределами классов, указанных в приложении № 2 к настоящему Положению;

  - для двухтрубных кондиционеров показательное часовое потребление электроэнергии QDD в кВт·ч /60 мин рассчитано в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными соответственно в приложениях № 1 и 7 к настоящему Положению; потребление описывается следующим образом: „Потребление энергии « X,Z»  кВт·ч /60 мин на основе результатов стандартного тестирования. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется устройство и где оно расположено»;

  - для однотрубных кондиционеров показательное часовое потребление электроэнергии QSD в кВт·ч /60 мин, рассчитанное в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными в приложениях № 1 и 7 к настоящему Положению; потребление описывается следующим образом: «Потребление энергии « X,Z»  кВт·ч /60 мин на основе результатов стандартного тестирования. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется устройство и где оно расположено»;

  - номинальная мощность для охлаждения (Prated в  кВт) устройства, рассчитанная в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными  в приложениях  № 1 и 7 к настоящему Положению;

  - номинальная мощность для обогрева (Prated в кВт) устройства, рассчитанная в соответствии с определениями и процедурами тестирования, указанными  в приложениях № 1 и 7 к настоящему Положению.

- Информационный листок может охватывать несколько моделей аппаратов, поставленных тем же  поставщиком.

- Информация, содержащаяся в информационном листке, может быть представлена в виде копии этикетки в цветном или черно-белом варианте. В этом случае включаются и сведения, перечисленные в пунктах 1-4 настоящего приложения, которые уже не отображаются на этикетке.

Приложение  № 5

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке кондиционеров

Техническая документация

Техническая документация, указанная в подпункте с) пункта 5, содержит по меньшей мере следующие элементы:

- наименование и адрес поставщика;

- общее описание модели установки, которое позволяет легко и однозначно его идентифицировать; однотрубные кондиционеры называются «местные кондиционеры»;

- при необходимости,  ссылки на применяемые связанные стандарты;

- при необходимости, другие методы расчета, молдавские стандарты и указания об используемых измерениях;

- удостоверение личности и подпись лица, уполномоченного, чтобы нанять поставщика;

- при необходимости, технические параметры для измерений, установленые в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению:

  - габаритные размеры,

  - указание типа кондиционера;

  - уточнение, предназначена установка только для охлаждения, только для обогрева либо для обоих случаев;

  - класс энергоэффективности модели согласно определению, указанному в приложении № 2 к настоящему Положению;

  - показатель энергоэффективности (EERrated) и коэффициент производительности (COPrated) для однотрубных и двухтрубых кондиционеров или сезонный показатель энергоэффективности (SEER) и сезонный коэффициент производительности (SCOP) для других кондиционеров;

  - отопительный сезон, для которого устройство заявленно соответствующим;

  - уровни звуковой мощности, выраженные в дБ (А) относительно 1 pW и округленные к ближайшему целому значению;

  - название и потенциал глобального потепления (GWP) используемого хладагента.

- результаты расчетов, выполненных в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

Поставщики могут включать дополнительную информацию в конце приведенного выше списка.

Если информация, содержащаяся в технической документации конкретной модели кондиционера, была получена расчетным путем на основе проекта и/или экстраполяции с других аналогичных кондиционеров, документация включает подробности этих расчетов и/или экстраполяции и подробные сведения об испытаниях, выполненных поставщиками, в целях проверки точности выполненых расчетов. Информация включает в себя и список всех других аналогичных моделей кондиционеров, для которых такая информация была получена на той же основе.

Приложение  № 6

к Положению о требованиях к  энергетической

маркировке кондиционеров

Информация, которая должна быть предоставлена в случаях, когда считается, что конечные потребители не могут увидеть выставленный продукт

- Информация, указанная в подпункте b) пункта 11 настоящего Положения, должна предоставляться в следующем порядке:

  - класс энергоэффективности модели, определеный в приложении № 2 к настоящему Положению;

  - для кондиционеров, кроме однотрубных и двухтрубных:

    - сезонный показатель энергоэффективности (SEER) и/или сезонный коэффициент производительности (SCOP);

    - номинальная нагрузка (кВт);

    - годовое потребление электроэнергии;

    - сезон охлаждения и/или каждый отопительный сезон («средний», «холоднее», «теплее»), для которого устройство заявлено соответствующим;

с) для однотрубных и двухтрубных кондиционеров:

- показатель энергоэффективности (EER) и/или коэффициент производительности (COP);

- номинальная мощность (кВт);

- для двухтрубных кондиционеров – часовое потребление электроэнергии для охлаждения и/или обогрева;

- для однотрубных кондиционеров – часовое потребление электроэнергии для охлаждения и/или обогрева;

d)уровни звуковой мощности, выраженные в дБ (А) относительно 1 pW и округленные к  ближайшему целому значению;

e)название и потенциал глобального потепления (GWP) используемого хладагента.

- В случае предоставления и другой информации содержащейся в информационном листе товара, она должна соответствовать форме и порядку, которые указаны в приложении № 4 к настоящему Положению.

- Размер и вид шрифта, используемого для печати или отображения всей информации, указанной в настоящем приложении, должны обеспечивать разборчивость данной информации.

Приложение  № 7

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке кондиционеров

Измерения и расчеты

- С целью приведения в соответствие и проверки соответствия требованиям данного Положения измерения и расчеты осуществляются при помощи соответствующих стандартов, справочные номера которых публикуются в Официальном мониторе, или с использованием других надежных, точных и воспроизводимых методов, которые принимают во внимание общепризнанные методы последнего поколения и результаты которых, как считается, имеют низкую степень неопределенности.

- При расчете потребления энергии и сезонного показателя энергоэффективности (SEER), а также сезонного коэффициента полезного действия (SCOP) принимаются во внимание:

  - европейские сезонные условия, определенные в таблице 1 настоящего приложения;

  - условия эталонного проектирования, определенные в таблице 3 настоящего приложения;

  - потребление электроэнергии во всех соответствующих режимах работы, с использованием периодов, определенных в таблице 4 настоящего  приложения;

  - последствия деградации энергетической эффективности, обусловленные циклом включения/отключения (при необходимости) в зависимости от режима управления мощностью для охлаждения и/или нагрева;

  - коррекция сезонных коэффициентов полезного действия в условиях, в которых тепловая нагрузка не может быть достигнута путем тепловой мощности;

  - вклад, при неоходимости, резервного нагревателя при расчете сезонной эффективности блока в режиме обогрева.

- В случае, когда информация по конкретным моделям, представляющим собой сочетание внутреннего и наружного блоков, была получена расчетным путем на основании конструкционных характеристик и/или путем экстраполяции из других комбинаций, в документацию должны быть включены детали данных расчетов и/или экстраполяции, а также результаты проведенных тестов на точность расчетов, включая подробное описание модели математического расчета производительности соответствующих комбинаций и проведенных контрольных измерений данной модели.

- Показатель энергоэффективности (EERrated) и, при необхобимости, коэффициент производительности (COPrated) для однотрубных и двухтрубных кондиционеров определяются при номинальных условиях работы, определенных в таблице 2 настоящего  приложения.

- При расчете потребления электроэнергии для охлаждения и/или для обогрева принимается во внимание потребление электроэнергии во всех соответствующих режимах работы, при необходимости, с использованием периодов работы, предоставленных  в таблице 4 настоящего  приложения.

Таблица 1

Номер интервала  (j), наружная температура (Tj) в °C и часов за интервал (hj) для сезона охлаждения и  сезонов обогрева «средний»,  «теплее» и «холоднее», «db» = температура сухого термометра

| СЕЗОН ОХЛАЖДЕНИЯ |  | СЕЗОН ОБОГРЕВА |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | средний | теплее | холоднее |
| j # | Tj °C | hj h |  | j # | Tj °C | hjA h | hj W h | hjC h |
|  | db |  |  |  | Db |  |  |  |
| 1 | 17 | 205 |  | 1 – 8 | – 30 - – 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 227 |  | 9 | –22 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 19 | 225 |  | 10 | –21 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 20 | 225 |  | 11 | –20 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 21 | 216 |  | 12 | –19 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 22 | 215 |  | 13 | –18 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | 23 | 218 |  | 14 | –17 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | 24 | 197 |  | 15 | –16 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | 25 | 178 |  | 16 | –15 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | 26 | 158 |  | 17 | –14 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | 27 | 137 |  | 18 | –13 | 0 | 0 | 52 |
| 12 | 28 | 109 |  | 19 | –12 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | 29 | 88 |  | 20 | –11 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | 30 | 63 |  | 21 | –10 | 1 | 0 | 43 |
| 15 | 31 | 39 |  | 22 | –9 | 25 | 0 | 54 |
| 16 | 32 | 31 |  | 23 | –8 | 23 | 0 | 90 |
| 17 | 33 | 24 |  | 24 | –7 | 24 | 0 | 125 |
| 18 | 34 | 17 |  | 25 | –6 | 27 | 0 | 169 |
| 19 | 35 | 13 |  | 26 | –5 | 68 | 0 | 195 |
| 20 | 36 | 9 |  | 27 | –4 | 91 | 0 | 278 |
| 21 | 37 | 4 |  | 28 | –3 | 89 | 0 | 306 |
| 22 | 38 | 3 |  | 29 | –2 | 165 | 0 | 454 |
| 23 | 39 | 1 |  | 30 | –1 | 173 | 0 | 385 |
| 24 | 40 | 0 |  | 31 | 0 | 240 | 0 | 490 |
|  |  |  |  | 32 | 1 | 280 | 0 | 533 |
|  |  |  |  | 33 | 2 | 320 | 3 | 380 |
|  |  |  |  | 34 | 3 | 357 | 22 | 228 |
|  |  |  |  | 35 | 4 | 356 | 63 | 261 |
|  |  |  |  | 36 | 5 | 303 | 63 | 279 |
|  |  |  |  | 37 | 6 | 330 | 175 | 229 |
|  |  |  |  | 38 | 7 | 326 | 162 | 269 |
|  |  |  |  | 39 | 8 | 348 | 259 | 233 |
|  |  |  |  | 40 | 9 | 335 | 360 | 230 |
|  |  |  |  | 41 | 10 | 315 | 428 | 243 |
|  |  |  |  | 42 | 11 | 215 | 430 | 191 |
|  |  |  |  | 43 | 12 | 169 | 503 | 146 |
|  |  |  |  | 44 | 13 | 151 | 444 | 150 |
|  |  |  |  | 45 | 14 | 105 | 384 | 97 |
|  |  |  |  | 46 | 15 | 74 | 294 | 61 |
| Всего |  | 2 602 |  |  |  | 4 910 | 3 590 | 6 446 |

Таблица 2

Номинальные рабочие условия, температура по сухому термометру (температуры по влажному термометру даны в скобках)

| Аппарат | Функция | Температура внутреннего воздуха (°C) | Температура наружного воздуха (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондиционеры, за исключением однотрубных | охлаждение | 27 (19) | 35 (24) |
|  | обогрев | 20 (max. 15) | 7 (6) |
| Однотрубные кондиционеры | охлаждение | 35 (24) | 35 (24) (*) |
|  | обогрев | 20 (12) | 20 (12) (*) |

(*)  В случае однотрубных кондиционеров конденсатор (испаритель) во время охлаждения (обогрева) не подпитывается наружным водухом, а только внутренним.

Таблица 3

Условия эталонного проектирования, температура по сухому термометру (температуры по влажному термометру даны в скобках)

| Функция/сезон | Температура внутреннего воздуха (°C) | Температура наружного воздуха (°C) | Двухвалентная температура (°C) | Предельная рабочая температура (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tin | Tdesignc/Tdesignh | Tbiv | Tol |
| Охлаждение | 27 (19) | Tdesignc = 35 (24) | n.a. | n.a. |
| Обогрев/средний | 20 (15) | Tdesignh = – 10 (– 11) | max. 2 | max. – 7 |
| Обогрев/ теплее |  | Tdesignh = 2 (1) | max. 7 | max. 2 |
| Обогрев/ холоднее |  | Tdesignh = – 22 (– 23) | max. – 7 | max. – 15 |

Таблица 4

Часы работы по типу аппарата и режиму работы, используемые для расчета потребления электроэнергии

| Тип аппарата/ функция (при необходимости) | Едини-ца измере-ния | Сезон обогре-ва | Рабочий режим | Режим «отклю-чено от термо-стата» | Спящий режим | Режим выключ-ения | Работа подогрева- теля картера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | охлаждение: HCE обогрев: HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Кондиционеры, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров |
| Режим охлаждения, если устройство обеспечивает только охлаждение | ч/год |  | 350 | 221 | 2 142 | 5 088 | 7 760 |
| Режимы охлаждения и обогрева, если устройство обеспечивает обе функции | Режим охлаждения | ч/год |  | 350 | 221 | 2 142 | 0 | 2 672 |
|  | Режим обогрева | ч/год | средний | 1 400 | 179 | 0 | 0 | 179 |
|  |  |  | теплее | 1 400 | 755 | 0 | 0 | 755 |
|  |  |  | холоднее | 2 100 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| Режим обогрева, если устройство обеспечивает только обогрев | ч/год | средний | 1 400 | 179 | 0 | 3 672 | 3 851 |
|  |  | теплее | 1 400 | 755 | 0 | 4 345 | 4 476 |
|  |  | холоднее | 2 100 | 131 | 0 | 2 189 | 2 944 |
| Двухтрубные кондиционеры |  |  | охлаждение: HCE обогрев: HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Режим охлаждения, если устройство обеспечивает только охлаждение | ч/60 мин. |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Режимы охлаждения и обогрева, если устройство обеспечивает обе функции | Режим охлаждения | ч/60 мин. |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Режим обогрева | ч/60 мин. |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Режим обогрева, если устройство обеспечивает только обогрев | ч/60 мин. |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Однотрубные кондиционеры |  |  | охлаждение: HCE обогрев: HHE |  |  |  |  |
| Режим охлаждения | ч/60 мин. |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Режим обогрева | ч/60 мин. |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Приложение  № 8

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке кондиционеров

Процедура проверки с целью надзора за рынком

При проведении проверки с целью надзора за рынком в соответствии с нормативной базой по экологическому проектированию Агентство по защите прав потребителей применяет следующую процедуру проверки требований, предусмотренных в приложении № 2 к настоящему Положению.

- Агентство по защите прав потребителей осуществляет тестирование для одной единицы.

- Считается, что модель кондиционера, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, соответствовует требованиям, установленным в приложении № 1 к  настоящему Положению, в соответствующих случаях, если ее сезонный показатель энергоэффективности (SEER) или сезонный коэффициент полезного действия не ниже заявленного значения минус 8%. Значения SEER и SCOP определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

Считается, что модель однотрубных и двухтрубных кондиционеров, соответствует требованиям, изложенным в приложении № 1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если средние результаты в условиях эксплуатации в выключенном режиме и в режиме ожидания не превышают предельные значения более, чем на 10% и если показатель энергоэффективности (EERrated) или коэффициент полезного действия, при необходимости, не ниже заявленного значения минус 10%. Значения EER и COP определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

Считается, что модель кондиционера соответствует требованиям, установленным в настоящем Положении, в соответствующих случаях, если максимальный уровень звуковой мощности не превышает заявленного значения более, чем на 2 dB(A).

- Если результат, указанный в пункте 2 настоящего приложения, не был получен, орган по надзору за рынком выбирает случайным образом для тестирования еще три единицы той же модели.

- Считается, что модель кондиционера, за исключением однотрубных и двухтрубных кондиционеров, соответствует требованиям, изложенным в приложении № 1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если  средние значения этих трех единиц по сезонному показателю энергоэффективности (SEER) или сезонному коэффициенту полезного действия не ниже заявленного значения минус 8%. Значения SEER и SCOP определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

Считается, что модели однотрубных и двухтрубных кондиционеров соответствуют требованиям, изложенным в приложении № 1 к настоящему Положению, в соответствующих случаях, если средние результаты трех единиц в условиях эксплуатации в выключенном режиме и в режиме ожидания не превышают предельных значений более, чем на 10% и если показатель энергоэффективности (EERrated) или коэффициент полезного действия не ниже заявленного значения минус 10%.

Значения EER и COP определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

Считается, что модель кондиционера соответствует требованиям, установленным в настоящем Положении, в соответствующих случаях, если средние результаты всех трех единиц по максимальному уровню звуковой мощности не превышают заявленного значения более, чем на 2 dB(A).

- Если результат, указанный в подпункте 4 настоящего приложения, не был получен, считается, что данная модель не соответствует требованиям настоящего Положения.

С целью проверки соответствия  требованиям настоящего Положения страны-члены применяют процедуру, указанную в приложении № 2  и связанных стандартах, справочные номера которых были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые  методы расчета и измерения, которые принимают во внимание общепризнанные методы последнего поколения.