Приложение № 3

к Постановлению Правительства №1003

от  10 декабря  2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях к энергетической маркировке

бытовых печей и вытяжек

I. Общие положения и сфера применения

1. Положение о требованиях энергетической маркировки бытовых печей и вытяжек (в дальнейшем – Положение) транспонирует Делегированный регламент (ЕС) № 65/2014 Комиссии от 1 октября 2013 г., дополняющий Директиву 2010/30/EU Европейского Парламента и Совета в отношении энергетической маркировки бытовых печей и вытяжек, опубликованный в Официальном Журнале ЕС L29/1 от 31 января 2014 г.

2. Целью настоящего Положения является установление требований к маркировке и предоставлению дополнительной информации об изделиях для бытовых электрических и газовых печей, включая встроенные в машины для приготовления пищи, и для бытовых электрических вытяжек, в том числе когда они продаются в других целях, кроме  бытовых.

3.  Настоящее Положение не применяется к:

a) печам, которые используют другие источники энергии, кроме электричества или газа;

b) печам, которые имеют функцию «обогрев с помощью микроволн»;

c) печам маленьких размеров;

d) портативным печам;

e) печам, которые хранят тепло;

f) печам, которые нагреваются паром как основная функция нагрева;

g) печам, предназначенным для использования только с газом «третьего семейства» (пропан и бутан).

# II. Определения

4. В целях настоящего Положения основные понятия определяются следующим образом:

печь – устройство или часть устройства, включающая одну или более полостей с использованием электричества и/или газа, в котором пища готовится с использованием обычного режима или режима вентиляции;

полость – закрытый раздел, в котором может регулироваться температура для приготовления пищи;

многополостная печь – печь с двумя или более полостей, каждая из которых нагревается  отдельно;

печь маленьких размеров – печь, полости которой имеют ширину и глубину менее 250 мм или высоту менее  120 мм;

портативная печь – печь, с массой продукта менее 18 кг при условии, что она не предназначена для встроенных устройств;

нагрев с помощью микроволн – нагрев пищи с использованием электромагнитной энергии;

обычный режим – режим работы печи, при котором используется только естественная конвекция для циркуляции нагретого воздуха внутри полости печи;

режим вентиляции – режим работы печи, в которой встроенный вентилятор обеспечивает циркуляцию нагретого воздуха внутри полости печи;

цикл – период нагрева стандартной задачи в полости печи при определенных условиях;

машина для приготовления пищи - устройство, состоящее из печи и плиты, которое использует газ или электроэнергию;

режим работы – состояние печи во время использования;

источник тепла – основная форма энергии, использованная для нагрева печи;

вытяжка -  устройство, приводимое в действие двигателем, который оно контролирует, предназначенное для сбора загрязненного воздуха сверху плиты, или устройство, которое включает в себя систему обратной циркуляции, предназначенное для установки возле устройств для приготовления пищи, плит и  аналогичных изделий для приготовления пищи, и которое выпускает пары вниз во внутреннюю выхлопную трубу;

автоматический режим функционирования в период приготовления – состояние, в котором в ходе приготовления воздушный поток кухонной вытяжки  управляется датчиком/датчиками автоматически, в том числе относительно  влажности, температуры и т.д.;

полностью автоматическая вытяжка – вытяжка, в которой воздушный поток и/или другие функции контролируются автоматически с помощью одного или более датчиков в течение 24 часов, включая период приготовления пищи;

точка максимальной эффективности (best efficiency point– BEP) – точка, в которой вытяжка работает с максимальной жидко-динамической эффективностью (fluid dynamic efficiency –FDEвытяжка);

эффективность освещения (lighting efficiency –LEвытяжка) – отношение между средней освещенностью системы освещения вытяжки и мощностью системы освещения, в люксах/Вт;

эффективность фильтрации жиров (grease filtering efficiency – GFEвытяжка) – относительная доля жира, задержанная в жировых фильтрах вытяжки;

выключенный режим – состояние, в котором прибор подключен к источнику электрического питания, но не обеспечивает какую-либо функцию или только обеспечивает индикацию выключенного состояния, или только обеспечивает функциональные возможности, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости в соответствии с действующим законодательством;

режим ожидания – состояние, при котором оборудование подключено к сети электрического питания, зависит от питания энергией от сети электрического питания для функционирования в предусмотренном режиме и обеспечивает исключительно следующие функции, которые могут продолжаться на неопределенный период времени: функция реактивации или функция реактивации и простое указание на то, что функция реактивации активна, и/или отображение информации или состояния;

функция реактивации – функция, которая позволяет активацию других режимов, в том числе активного режима, с помощью дистанционного переключателя, в том числе дистанционного управления, внутреннего датчика или таймера для входа в состояние, которое обеспечит дополнительные функции, в том числе основную функцию;

отображение информации или состояния –  постоянная функция, которая предоставляет информацию или указывает состояние оборудования на дисплее, включая  время;

коммерческая точка – место, где изделия представлены и/или предлагаются для продажи или  проката;

эквивалентная модель – модель, представленная на рынке, имеющая те же технические характеристики, что и другая модель, представленная на рынке тем же производителем или импортером под другим коммерческим кодом;

конечный пользователь – потребитель, покупающий или намеревающийся купить энергопотребляющие изделия.

III. Обязанности поставщиков и календарь

5. Поставщики обеспечивают:

  - .  относительно этикеток, информационных листков изделий и технической документации:

a) для бытовых печей:

  - каждая бытовая печь поставляется вместе с одной или более напечатанными этикетками, которые содержат информацию в формате, установленном в пункте 1 приложения № 3 к настоящему Положению, для каждой полости печи;

  - информационный листок изделия, так как предусмотрено в части А приложения № 5 к настоящему Положению, предоставляется для бытовых печей, выставленных на рынке;

  - техническая документация, так как предусмотрено в части А приложения № 4 к настоящему Положению, предоставляется, по требованию, Агентству по защите прав потребителей и другим центральным органам публичного управления;

  - все рекламные материалы для определенной модели бытовой печи включают класс энергетической эффективности, если рекламные материалы предоставляют сведения, связанные с потреблением энергии или ценой;

  - все технические рекламные материалы относительно определенной модели бытовой печи, которые описывают ее специфические технические параметры, включают класс энергетической эффективности данной модели;

  - одна электронная этикетка, которая имеет формат и которая содержит информацию, установленную в пункте 1 приложения № 3 к настоящему Положению, предоставляется поставщикам для каждой полости каждой модели бытовой печи;

  - один электронный листок изделия, так как предусмотрено в части А приложения № 4 к настоящему Положению, предоставляется поставщикам для каждой модели бытовой печи;

b) для бытовых вытяжек:

    - каждая бытовая вытяжка предоставляется вместе с напечатанной этикеткой, которая содержит информацию в формате, установленном в пункте 2 приложения № 3 к настоящему Положению;

    - один информационный листок изделия,  как предусмотрено в части B приложения № 4 к настоящему Положению, предоставляется для бытовых вытяжек, выставленных на рынке;

    - техническая документация, так как предусмотрено в части B приложения № 5 к настоящему Положению, предоставляется, по требованию, Агентству по защите прав потребителей и другим соответствующим органам публичного управления;

    - все рекламные материалы для определенной модели бытовой вытяжки включают класс энергетической эффективности, если рекламные материалы предоставляют информацию, связанную с потреблением энергии или ценой;

    - все технические рекламные материалы относительно определенной модели бытовой вытяжки, которые описывают ее специфические технические параметры, включают класс энергетической эффективности данной модели;

    - одна электронная этикетка, которая имеет формат и содержит информацию, установленную в пункте 2  приложения №  3 к настоящему Положению, предоставляется поставщикам для каждой модели бытовой вытяжки;

    - один электронный информационный листок изделия, так как установлено в части B приложения № 4 к настоящему Положению, предоставляется поставщикам для каждой модели бытовой вытяжки;

  - .   относительно класса энергетической эффективности:

a) для бытовых печей класс энергетической эффективности полости печи устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения № 1 к настоящему Положению и  пунктом 1 приложения № 2 к настоящему Положению;

b) для бытовых вытяжек:

- классы энергетической эффективности устанавливаются в соответствии с подпунктом а) пункта 2 приложения № 1 к настоящему Положению и  пунктом 2.1 приложения № 2 к настоящему Положению;

- классы жидко-динамической эффективности устанавливаются в соответствии с подпунктом b) пункта 2 приложения № 1 к настоящему Положению и с пунктом 2.2 приложения № 2 к настоящему Положению;

- классы эффективности освещения устанавливаются в соответствии с подпунктом с) пункта 2 приложения № 1  к настоящему Положению и  пунктом 2.3 приложения № 2 к настоящему Положению;

- классы эффективности фильтрации жиров устанавливаются в соответствии с подпунктом d) пункта 2 приложения № 1 к настоящему Положению и  пунктом 2.4 приложения № 2 к настоящему Положению;

5.3. относительно формата этикеток:

a) для бытовых печей, формат этикетки для полости печи предусмотрен в пункте 1 приложения № 3 к настоящему Положению для устройств, выставленных на рынок, начиная с 1 января 2015 года;

b) бытовых вытяжек, формат этикетки предусмотрен в пункте 2 приложения № 2 к настоящему Положению, в соответствии со следующим календарем:

- для бытовых вытяжек, выставленных на рынок начиная с 1 января 2015 года, с классами энергетической эффективности A, B, C, D, E, F и G, этикетки соответствуют подпункту 2.1.1 приложения № 3 к настоящему Положению (этикетка 1) или, когда поставщики считают это целесообразным, подпункту 2.1.2 приложения № 3 к настоящему Положению (этикетка 2);

- для бытовых вытяжек, выставленных на рынок начиная с 1 января 2016 года, с классами энергетической эффективности A+, A, B, C, D, E и F, этикетки соответствуют подпункту 2.1.2 приложения № 3 к настоящему Положению (этикетка 2), или когда поставщики считают это целесообразным, подпункту 2.1.3 приложения № 3 к настоящему Положению (этикетка 3);

- для бытовых вытяжек, выставленных на рынок начиная с 1 января 2018 года, с классами энергетической эффективности A++, A+, A, B, C, D и E, этикетки соответствуют подпункту 2.1.3 приложения № 3 к настоящему Положению (этикетка 3), или когда поставщики считают это целесообразным, подпункту 2.1.4 приложения № 3 к настоящему Положению (этикетка 4);

- для бытовых вытяжек, выставленных на рынок, начиная с 1 января 2020 года, с классами энергетической эффективности A+++, A++, A+, A, B, C и D, этикетки соответствуют подпункту 2.1.4 приложения № 3 к настоящему Положению  (этикетка 4).

IV.Обязанности дилеров

6. Дилеры обеспечивают:

  - .  Для бытовых печей:

- каждая печь, представленная в торговую точку, сопровождается этикеткой для каждой полости, предоставленной поставщиками, в соответствии с частью  (i) подпункта а) пункта 5.1 настоящего Положения, которая отображена на лицевой или верхней стороне аппарата или очень близко к нему, таким образом, чтобы ее можно было прочитать и четко идентифицировать как  принадлежащую данной модели, без необходимости чтения коммерческого названия и номера модели с этикетки;

- печи, предложенные для продажи или проката без возможности конечного пользователя увидеть представленное изделие, как это уточняется в статье 11 Закона № 44 от 27 марта 2014 года о маркировке энергопотребляющих изделий, сопровождаются на продажу информацией, предоставленной поставщиками в соответствии с частью А приложения     № 6 к настоящему Положению, за исключением случая, когда предложение сделано через Интернет, - ситуация, в которой применяются требования приложения № 7 к настоящему Положению;

- все рекламные материалы, используемые для любой формы или любого средства продажи и маркетинга на расстоянии, относительно определенной модели печи содержат справку о классе энергетической эффективности, если данные материалы представляют информацию, связанную с потреблением энергии или ценой;

- все рекламные технические материалы относительно определенной модели, которые описывают технические параметры печи, включают класс энергетической эффективности данной модели.

6.2. Для бытовых вытяжек:

- каждая бытовая вытяжка, представленная в коммерческих точках сопровождается этикеткой, предоставленной поставщиками в соответствии с частью (i) подпункта b) пункта 5.1 настоящего Положения, которая отображена на лицевой или верхней стороне аппарата или очень близко к нему таким образом, чтобы ее можно было прочитать и четко идентифицировать как  принадлежащую данной модели, без необходимости чтения коммерческого названия и номера модели с этикетки;

b) бытовые вытяжки, предложенные для продажи или проката без возможности конечного пользователя увидеть представленное изделие, так как это уточняется в статье 11 Закона № 44 от 27 марта 2014 года о маркировке энергопотребляющих изделий, сопровождаются на продажу  информацией, предоставленной поставщиками в соответствии с частью В приложения № 6 к настоящему Положению, за исключением случая, когда предложение сделано через Интернет, - ситуация, в которой применяются требования  приложения № 7 к настоящему Положению;

c) все рекламные материалы, использованные для любой формы или любого средства продажи и маркетинга на расстоянии, относительно определенной модели вытяжки содержат справку о классе энергетической эффективности, если соответствующие материалы представляют информацию, связанную с потреблением энергии или ценой;

d) все рекламные технические материалы относительно определенной модели, которые описывают технические параметры бытовой вытяжки, включают класс энергетической эффективности данной модели.

V.  Методы измерения

- Информация, подлежащая представлению в соответствии с пунктами 5-6  настоящего Положения должна быть получена посредством надежных, точных и воспроизводимых  процедур измерения, которые принимают во внимание признанные самые современные методы измерения последнего поколения.

- Процедура проверки в целях надзора рынка

8. При осуществлении проверок по надзору за рынком относительно соблюдения требований настоящего Положения, Агентство по защите прав  потребителей применяет процедуру проверки соответствия, описанную в приложении № 8 к настоящему Положению.

- Переходные положения

- Бытовые печи, которые соблюдают требования настоящего Положения и которые выставляются на рынке или предоставляются для продажи, проката или покупки в рассрочку, до вступления в силу настоящего Положения, считаются  соблюдающими его требования.

Приложение № 1

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых печей и вытяжек

Классы энергетической эффективности

- Бытовые печи

Классы энергетической эффективности бытовых печей устанавливаются для каждой полости в соответствии со значениями, установленными в таблице 1.

| Энергетическая эффективность печей устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 к настоящему Положению. |  |
| --- | --- |

Таблица 1

Классы энергетической эффективности бытовых печей

| Класс энергетической эффективности | Индекс энергетической эффективности (EEIполость) |
| --- | --- |
| A+++(максимальная эффективность) | EEIполость <45 |
| A++ | 45≤EEIполость <62 |
| A+ | 62≤EEIполость <82 |
| A | 82≤EEIполость <107 |
| B | 107≤EEIполость <132 |
| C | 132≤EEIполость <159 |
| D (минимальная эффективность) | EEIполость ≥159 |

- Бытовые вытяжки

- Классы энергетической эффективности бытовых вытяжек устанавливаются в соответствии со значениями, установленными в таблице 2.

- Индекс энергетической эффективности (EEIвытяжка) бытовых вытяжек устанавливается в соответствии с пунктом 2.1., приложения № 2 к настоящему Положению.

Таблица 2

Классы энергетической эффективности бытовых вытяжек

| Класс энергетической эффективности | Индекс энергетической эффективности (EEIвытяжка) |
| --- | --- |
|  | Этикетка 1 | Этикетка 2 | Этикетка 3 | Этикетка 4 |
| A+++ (максимальная эффективность) |  |  |  | EEIвытяжка <30 |
| A++ |  |  | EEIвытяжка < 37 | 30 ≤ EEIвытяжка < 37 |
| A+ |  | EEIвытяжка <45 | 37≤ EEIвытяжка <45 | 37≤ EEIвытяжка < 45 |
| A | EEIвытяжка < 55 | 45≤EEIвытяжка <55 | 45≤EEIвытяжка <55 | 45≤EEIвытяжка <55 |
| B | 55≤EEIвытяжка <70 | 55≤EEIвытяжка <70 | 55≤EEIвытяжка <70 | 55≤EEIвытяжка <70 |
| C | 70≤EEIвытяжка <85 | 70≤EEIвытяжка <85 | 70≤EEIвытяжка <85 | 70≤EEIвытяжка <85 |
| D | 85≤EEIвытяжка <100 | 85≤EEIвытяжка <100 | 85≤EEIвытяжка <100 | EEIвытяжка ≥85 |
| E | 100≤EEIвытяжка <110 | 100≤EEIвытяжка <110 | EEIвытяжка ≥100 |  |
| F | 110≤EEIвытяжка <120 | EEIвытяжка ≥110 |  |  |
| G (минимальная эффективность) | EEIвытяжка ≥120 |  |  |  |

- Классы жидко-динамичной эффективности бытовой вытяжки устанавливаются в зависимости от ее жидко-динамичной эффективности (FDEвытяжка), согласно таблице 3.

- Жидко-динамичная эффективность бытовых вытяжек устанавливается в соответствии с пунктом 2.2 приложения № 2 к настоящему Положению.

Таблица 3

Классы жидко-динамичной эффективности для бытовых вытяжек

| Класс жидко-динамичной эффективности | Жидко-динамичная эффективность (FDEвытяжка) |
| --- | --- |
| A (максимальная эффективность) | FDEвытяжка >28 |
| B | 23<FDEвытяжка ≤28 |
| C | 18<FDEвытяжка ≤23 |
| D | 13<FDEвытяжка ≤18 |
| E | 8<FDEвытяжка ≤13 |
| F | 4<FDEвытяжка ≤8 |
| G (минимальная эффективность) | FDEвытяжка ≤4 |

- Классы эффективности освещения для бытовой вытяжки устанавливаются в соответствии с эффективностью ее освещения (LEвытяжка), согласно таблице 4.

- Эффективность освещения для бытовых вытяжек устанавливается в соответствии с пунктом 2.3. приложения № 2 к настоящему Положению.

Таблица 4

Классы эффективности освещения для бытовых вытяжек

| Класс эффективности освещения | Эффективность освещения (LEвытяжка) |
| --- | --- |
| A (максимальная эффективность) | LEвытяжка >28 |
| B | 20<LEвытяжка ≤ 28 |
| C | 16<LEвытяжка ≤ 20 |
| D | 12<LEвытяжка ≤ 16 |
| E | 8<LEвытяжка ≤ 12 |
| F | 4<LEвытяжка ≤ 8 |
| G(минимальная эффективность) | LEвытяжка ≤ 4 |

- Классы эффективности фильтрации жиров для бытовой вытяжки устанавливаются в зависимости от ее эффективности фильтрации жиров (FDEвытяжка) согласно таблице 5.

- Эффективность фильтрации жиров для бытовых вытяжек устанавливается в соответствии с пунктом 2.4 приложения № 2 к настоящему Положению.

Таблица 5

Классы эффективности фильтрации жиров (GFEвытяжка) для бытовых вытяжек

| Класс эффективности фильтрации жиров | Эффективность фильтрации жиров (%) |
| --- | --- |
| A (максимальная эффективность) | GFEвытяжка > 95 |
| B | 85<GFEвытяжка ≤ 95 |
| C | 75<GFEвытяжка ≤ 85 |
| D | 65<GFEвытяжка ≤ 75 |
| E | 55<GFEвытяжка ≤ 65 |
| F | 45<GFEвытяжка ≤ 55 |
| G (минимальная эффективность) | GFEвытяжка ≤ 45 |

Приложение № 2

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых печей и вытяжек

Замеры и расчеты

В целях соблюдения и проверки соответствия требованиям настоящего Положения замеры и расчеты осуществляются с использованием надежных, точных и воспроизводимых процедур измерения, которые принимают во внимание общепризнанные методы измерения и расчета последнего поколения, включая смежные стандарты, чьи ссылочные номера публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова. Последние должны  соблюдать определения, условия, уравнения и технические параметры, установленные в настоящем приложении.

- Бытовые печи

Употребление энергии одной полости бытовой печи измеряется через стандартный цикл, обычным способом и способом вентиляции, если это доступно, через нагревание стандартизированной задачи, пропитанной водой. Проверяется, если температура в полости печи достигает скорректированную температуру посредством термостата и/или контрольной панели  печи на протяжении цикла тестирования. Потребление энергии за цикл, соответствующее режиму с наилучшими результатами (обычный режим или режим вентиляции), используется в следующих расчетах.

Для каждой полости бытовой печи индекс энергетической эффективности

(EEIполость) рассчитывается в соответствии с формулами:

- для бытовых печей:

EEIпечь  =   х 100

SECэлектрическая полость = 0,0042 х V + 0,55 (в кВтч)

- для бытовых газовых печей:

IEEпечь =   х 100

SECгазовая полость = 0,0042 х V + 3,53 (в МДж)

где:

EEIполость – индекс энергетической эффективности для каждой полости печи в %, округленный до одной десятой;

SECэлектрическая полость – стандартное потребление энергии, необходимое в течение одного цикла для нагрева стандартизированной задачи в полости бытовой печи, нагретой электричеством, выраженное в кВтч и округленное до второго десятичного знака;

SECгазовая полость – стандартное потребление энергии, необходимое в течение одного цикла для нагрева стандартизированной задачи в полости бытовой печи, которая работает на газе, выраженное в МДж и округленное до второго десятичного знака;

V - объем полости бытовой печи в литрах (l), округленный до ближайшего целого числа;

ECэлектрическая полость – стандартное потребление энергии, необходимое в течение одного цикла для нагрева стандартизированной задачи в полости бытовой печи, нагретой электричеством, выраженное в кВтч и округленное до второго десятичного знака;

ECполость с газом – стандартное потребление энергии, необходимое в течение одного цикла для нагрева стандартизированной задачи в полости бытовой печи которая работает на газе, выраженное в МДж и округленное до второго десятичного знака.

- Бытовые вытяжки

  - Расчет индекса энергетической эффективности (EEIвытяжка)

- Индекс энергетической эффективности (EEIвытяжка) рассчитывается согласно формуле:

EEIвытяжка =  х 100

и округляется до первой десятой;

где:

SAECвытяжка – стандартное годовое потребление энергии бытовой вытяжки, в кВтч,  округленное до первой десятой;

AECвытяжка – годовое потребление энергии бытовой вытяжки, в кВтч и округленное до первой десятой.

Стандартное годовое потребление энергии  (SAECвытяжка) бытовой вытяжки рассчитывается согласно формуле:

SAECвытяжка =0,55×(WBEP +WL)+15,3

где:

WBEP- электрическая мощность входа бытовой вытяжки в пункт максимальной эффективности, выраженное в ваттах и округленное до первой десятой;

WL– номинальная электрическая мощность входа системы освещения бытовой вытяжки на поверхность приготовления пищи, в ваттах и округленная до первой десятой.

- Годовое потребление энергии (AECвытяжка) бытовой вытяжки рассчитывается следующим образом:

- для полностью автоматических бытовых вытяжек:

AECвытяжка=[х 365

- для остальных бытовых вытяжек:

AECвытяжка =   365

где:

tL- среднее время освещения за день, в минутах (tL=120);

tH  - среднее время работы бытовых вытяжек за день, в минутах (tH= 60);

Po – электрическая мощность входа в выключенный режим бытовой вытяжки, в ваттах округленная до второго десятичного знака;

Ps– электрическая мощность входа в режим ожидания бытовой вытяжки, в ваттах, округленная до второго десятичного знака;

f– фактор роста во времени, округленный до первой десятой, рассчитанный согласно формуле:

f = 2 - (FDEвытяжка×3,6)/100

  - Расчет жидко-динамичной эффективности (FDEвытяжка)

- Жидко-динамичная эффективность (FDEвытяжка) в пункте максимальной эффективности рассчитывается согласно следующей формуле и округляется до первой десятой:

FDEвытяжка  =   100

где:

QBEP – дебит бытовой вытяжки в пункте максимальной эффективности, в м3/ч, округленный до первой десятой;

PBEP – разница статического давления бытовой вытяжки в пункте максимальной эффективности (PBEP), в Па, округленная до ближайшего целого номера;

WBEP – электрическая мощность входа бытовой вытяжки в пункт максимальной эффективности, в ваттах, округленная до первой десятой.

  - Расчет эффективности освещения (LEвытяжка)

Эффективность освещения (LEвытяжка) бытовой вытяжки означает соотношение между среднем освещением и номинальной электрической мощностью входа в систему освещения. Последнее рассчитывается в лк/ватт согласно следующей формуле и округляется до ближайшего целого номера:

LEвытяжка=

где:

Eсреднее – среднее освещение системы освещения на поверхности приготовления пищи, измеренное в стандартных условиях в лк и округленное до ближайшего целого номера;

WL – номинальная электрическая мощность системы освещения входа системы освещения бытовой вытяжки на поверхность приготовления пищи в ваттах и округленная до первой десятой.

  - Расчет эффективности фильтрации жиров (GFEвытяжка)

Эффективность фильтрации жиров (GFEвытяжка) бытовой вытяжки означает относительное количество жиров, задержанных в фильтрах для жиров бытовой вытяжки. Последнее рассчитывается согласно следующей формуле и округляется до первой десятой:

GFEвытяжка =[wg/(wr +wt +wg)]×100[%],

где:

wg – масса масла из фильтра для жиров, включая из всех отделяемых покрываемых частей, в г, округленная до первой десятой;

wr –масса масла, задержанного в воздуховодах вытяжки, в г, округленная до первой десятой;

wt – масса масла, задержанного в абсолютном фильтре, в г, округленная до первой десятой.

  - Шум

Значение шума (в дБ) измеряется как взвешенная звуковая мощность А излучений шума, переданных через воздух (взвешенное среднее значение – LWA) бытовой вытяжкой на максимальной скорости, предусмотренной для нормальных условий пользования, округленная до ближайшего целого номера.

Приложение № 3

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых печей и вытяжек

Этикетка

- Этикетка для бытовых печей

  - Бытовые электрические печи

    - Презентация этикетки – для каждой полости бытовой электрической печи

    - Информации с этикетки – бытовые электрические печи

Этикетка должна содержать следующую информацию:

      - название или коммерческая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика, где «идентификатор модели» представляет буквенно-цифровой код, отличающий одну модель бытовой печи  от других моделей, носящих ту же коммерческую марку или то же название поставщика);

      - источник энергии бытовой печи;

      - класс энергетической эффективности полости, определенный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. Кончик стрелы, который содержит указательную букву, размещается  на той же высоте, что и кончик стрелы, на которой указан соответствующий класс энергетической эффективности;

      - полезный объем полости в литрах, округленный до ближайшего целого числа;

      - потребление электрической энергии за цикл, в кВтч/цикл, для функций обычного нагрева и, по необходимости, через принудительную конвекцию полости на основании стандартной нагрузки, установленной в соответствии с процедурами тестирования, округленное до второго десятичного знака (ECэлектрическая полость).

    - Дизайн этикетки – бытовые электрические печи

Дизайн этикетки для каждой полости бытовой электрической печи является следующим:

где:

- этикетка имеет ширину не менее 85 мм и высоту не менее 170 мм. В случае если этикетка напечатана в большем формате, ее содержание должно оставаться пропорциональным вышеуказанным спецификациям;

- фон является белым;

- цвета  CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-Х-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного;

- этикетка должна соответствовать  следующим требованиям:

рамка: 4 пункта пиктографии (пт) – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3мм;

логотип – цвета: X-80-00-00 и 00-00-X-00;

логотип энергии: цвет: X-00-00-00; пиктограмма, представлено: региональный логотип + энергетическая этикетка: ширина: 70 мм, высота: 14 мм;

линия под логотипами:1,5 пт – цвет: голубой 100% – длинна: 70 мм;

шкала классов энергетической эффективности:

стрела: высота: 5,5 мм, свободное пространство: 1 мм – цвета: высший класс: X-00-X-00; второй класс: 70-00-X-00; третий класс: 30-00-X-00; четвертый класс: 00-00-X-00; пятый класс: 00-30-X-00; шестой класс: 00-70-X-00; последний класс: 00-X-X-00;

текст: calibri  aldin 18пт, прописные буквы белого цвета; символ «+»: calibri aldin 12 пт, белого цвета, выровнен на одном ряду;

класс энергетической эффективности:

стрела: ширина: 20 мм, высота:10 мм,100% черный;

текст: calibri aldin 24 пт, прописные буквы белого цвета; символ «+»: calibri aldin 18 пт, белого цвета, выровнен на одном ряду;

потребление энергии за цикл:

рамка:1,5 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3 мм;

значение: calibri aldin 19 пт,100% черный; calibri  normal 10 пт, 100% черный;

объем:

рамка:1,5 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3 мм;

значение: calibri bold 20 пт, 100% черный; calibri normal 10 пт,100% черный;

звездочка: calibri normal 6 пт,100% черный;

номер положения: calibri aldin 10 пт,100% черный;

название или коммерческая марка поставщика;

идентификатор модели поставщика;

название или коммерческая марка поставщика и идентификатор модели поставщика укладываются в пространство 70×13 мм.

  - Бытовые газовые печи

    - Презентация этикетки – для каждой полости бытовой газовой печи

    - Информации с этикетки

Этикетка должна содержать следующую информацию:

      - название или коммерческая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика, где «идентификатор модели» представляет буквенно-цифровой код, отличающий определенную  модель бытовой печи от других моделей, носящих ту же коммерческую марку или  то же название поставщика;

      - источник энергии бытовой печи;

      - класс энергетической эффективности полости, определенный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. Кончик стрелы, который содержит указательную букву, установлен на той же высоте с кончиком стрелы, на котором указан соответствующий класс энергетической эффективности;

      - полезный объем полости в литрах, округленный до ближайшего целого числа;

      - потребление электроэнергии за цикл в МДж/цикл и в кВтч/цикл(1) (потребление газа) для функций обычного нагрева и, по необходимости, через принудительную конвекцию полости на основании стандартной нагрузки установленной в соответствии с процедурами тестирования, округленное до второго десятичного знака (ECполость с газом).

    - Дизайн этикетки – бытовые газовые печи

Дизайн этикетки для каждой полости бытовой газовой печи является следующим:

(1) 1 кВтч/цикл = 3,6 МДж/цикл.

где:

- этикетка имеет ширину не менее 85 мм и высоту не менее 170 мм. В случае если этикетка напечатана в большем формате, ее содержание должно оставаться пропорциональным вышеуказанным спецификациям;

- фон является белым;

- цвета  CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-Х-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного;

- этикетка должна соответствовать следующим требованиям:

рамка: 4 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3мм;

логотип – цвета: X-80-00-00 и 00-00-X-00;

логотип энергии: цвет: X-00-00-00; пиктограмма, как представлено: региональный логотип + энергетическая этикетка: ширина: 70 мм, высота: 14 мм;

линия под логотипами:1,5 пт – цвет: голубой 100% – длинна: 70 мм;

шкала классов энергетической эффективности:

стрела: высота: 5,5 мм, свободное пространство: 1 мм – цвета: высший класс: X-00-X-00; второй класс: 70-00-X-00; третий класс: 30-00-X-00; четвертый класс: 00-00-X-00; пятый класс: 00-30-X-00; шестой класс: 00-70-X-00; последний класс: 00-X-X-00;

текст: calibri  aldin 18 пт, прописные буквы белого цвета; символ «+»: calibri aldin 12 пт, белого цвета, выровнен на одном ряду;

класс энергетической эффективности:

стрела: ширина: 20 мм, высота:10 мм,100% черный;

текст: calibri aldin 24 пт, прописные буквы белого цвета; символ «+»: calibri aldin 18 пт, белого цвета, выровнен на одном ряду;

потребление энергии за цикл:

Рамка:1,5 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3 мм;

значение: calibri bold 19 пт,100% черный; calibri  normal 10 пт,100% черный;

объем:

рамка:1,5 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3 мм;

значение: calibri bold 20 пт, 100% черный; calibri normal 10 пт,100% черный;

звездочка: calibri normal 6 пт,100% черный;

номер Положения: calibri aldin 10 пт,100% черный;

название или коммерческая марка поставщика;

идентификатор модели поставщика;

название или коммерческая марка поставщика и идентификатор модели поставщика укладываются в пространство 70×13 мм.

- Этикетка для бытовых вытяжек

  - Формат этикеток

    - Бытовые вытяжки с классами энергетической эффективности от A до G (этикетка 1)

    - Бытовые вытяжки с классами энергетической эффективности от  A+ до F (этикетка 2)

    - Бытовые вытяжки с классами энергетической эффективности от  A++ до E (этикетка 3)

    - Бытовые вытяжки с классами энергетической эффективности от  A+++ до D (этикетка 4)

  - Информации с этикетки – бытовые вытяжки

Этикетка должна содержать следующую информацию:

      - название или коммерческая марка поставщика;

      - идентификатор модели поставщика, где «идентификатор модели» представляет буквенно-цифровой код, отличающий определенную модель бытовой печи от других моделей, носящих ту же коммерческую марку или то же название поставщика;

      - класс энергетической эффективности полости, определенный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. Кончик стрелы, который содержит класс энергетической эффективности бытовой вытяжки, установлен на той же высоте с кончиком стрелы, на котором указан соответствующий класс энергетической эффективности;

      - годовое потребление энергии (AECвытяжка), рассчитанное в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению, в кВтч, округленное до ближайшего целого номера;

      - класс жидко-динамичной эффективности, установленный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;

      - класс эффективности освещения, установленный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;

      - класс эффективности фильтрации жиров, установленный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;

      - уровень шума, установленный в соответствии с пунктом 2.5., приложения № 2 к настоящему Положению, округленный до ближайшего целого номера.

  - Дизайн этикетки – бытовые вытяжки

Этикетка имеет следующий дизайн:

где:

- этикетка имеет ширину не менее  60 мм и высоту не менее 120 мм. В случае если этикетка напечатана в большем формате, ее содержание должно оставаться пропорциональным вышеуказанным спецификациям;

- фон является белым;

- цвета  CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-Х-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного;

- этикетка должна соответствовать следующим требованиям:

рамка: 3 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 2мм;

логотип – цвета: X-80-00-00 и 00-00-X-00;

логотип энергии: цвет: X-00-00-00; пиктограмма, как представлено: региональный логотип + энергетическая этикетка: ширина: 51 мм, высота: 10 мм;

- линия под логотипами:1 пт – цвет: голубой 100% – длинна: 51 мм;

шкала класса энергетической эффективности:

стрела: высота: 4 мм, свободное пространство: 0,75 мм – цвета: высший класс: X-00-X-00; второй класс: 70-00-X-00; третий класс: 30-00-X-00; четвертый класс: 00-00-X-00; пятый класс: 00-30-X-00; шестой класс: 00-70-X-00; последний класс: 00-X-X-00;

текст: calibri  aldin 10 пт, прописные буквы белого цвета; символ «+»: calibri aldin 7 пт, белого цвета, выровнен на одном ряду;

класс энергетической эффективности:

стрела: ширина: 15 мм, высота: 8 мм,100% черный;

текст: calibri aldin 17 пт, прописные буквы белого цвета; символ «+»: calibri aldin 12 пт, белого цвета, выровнен на одном ряду;

годовое потребление энергии:

рамка:1 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 2,5 мм;

значение: calibri aldin 21 пт,100% черный; calibri  normal 18 пт,100% черный;

жидко-динамичная эффективность:

пиктограмма, как представлена:

рамка:1пт – цвет: голубой100% – округленные углы: 2,5 мм;

значение: calibri normal 6 пт, 100% черный; calibri aldin 11,5 пт, 100% черный;

эффективность освещения:

пиктограмма, как представлена:

рамка:1пт – цвет: голубой100% – округленные углы: 2,5 мм;

значение: calibri normal 6 пт, 100% черный; calibri aldin 11,5 пт, 100% черный;

эффективность фильтрации жиров:

пиктограмма, как представлена:

рамка:1пт – цвет: голубой100% – округленные углы: 2,5 мм;

значение: calibri normal 10 пт, 100% черный; calibri aldin 14 пт, 100% черный;

уровень шума:

пиктограмма, как представлена:

рамка:1пт – цвет: голубой100% – округленные углы: 2,5 мм;

значение: calibri normal 6 пт, 100% черный; calibri aldin 11,5 пт, 100% черный;

номер положения: calibri aldin 8 пт,100% черный;

название или коммерческая марка поставщика;

идентификатор модели поставщика;

название или коммерческая марка поставщика и идентификатор модели поставщика укладываются в пространство 51× 9 мм.

Приложение № 4

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых печей и вытяжек

Информационный листок изделия

- Информационный листок для бытовых печей

- Информация из информационного листка изделия для бытовых печей, указанных в части (ii) подпункта а) пункта 5.1. настоящего Положения, предоставляется как уточняется ниже и в нижеуказанном порядке и включается в брошюру изделия или в другие документы, предоставляемые вместе с изделием:

- название или коммерческая марка поставщика;

- идентификатор модели поставщика, означающий код, обычно буквенно-цифровой, который отличает определенную модель бытовой печи от других моделей, носящих ту же коммерческую марку или  то  название поставщика, которые имеют разные декларированные значения для любых параметров, внесенных  на этикетку бытовой печи (пункт1 приложения № 3 к настоящему Положению);

- индекс энергетической эффективности (IEEполость) для каждой полости модели, рассчитанный в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 к настоящему Положению и округленный до первой десятой; декларированный индекс энергетической эффективности не должен превышать индекс, уточненный в технической документации, предоставленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

- для каждой полости класс энергетической эффективности модели, определенный согласно таблице 1 приложения № 1 к настоящему Положению; декларированный класс не должен быть более благоприятным, чем класс, уточненный в технической документации, предусмотренной в  приложении № 5 к настоящему Положению;

- употребление энергии за цикл для каждой полости в обычном режиме и, по необходимости, в режиме вентиляции [рассчитанное потребление энергии выражено в кВтч (электрические и газовые печи) и в МДж (газовые печи), округленное до двух знаков после запятой]; декларированное значение не должно быть ниже значения,  уточненного в технической документации, предусмотренной в  приложении № 5 к настоящему Положению;

- количество полостей, источники тепла на полость и объем каждой полости.

- В случае если на основании действующей нормативной базы Республики Молдова одной модели была предоставлена экологическая этикетка, она может быть включена в информационный листок изделия.

- Один информационный листок изделия может охватить больше моделей бытовых печей, предоставленных тем же поставщиком.

- Информация, содержащаяся в информационном листке изделия, может представляться в копии, цветной или черно-белой, этикетки каждой полости. В данном случае включаются и сведения, перечисленные в пункте 1 настоящего приложения, которые не появляются на этикетке.

- Информационный листок изделия для бытовых вытяжек

- Информация из информационного листка изделия для бытовых вытяжек, указанных в части (ii) подпункта b) пункта 5.1 настоящего Положения, предоставляется как уточняется ниже и в нижеуказанном порядке и включается в брошюру изделия или в другие документы, предоставляемые вместе с изделием:

a) название или коммерческая марка поставщика;

b) идентификатор модели поставщика, представляющий буквенно-цифровой код, который отличает определенную модель бытовой вытяжки от других моделей, носящих ту же коммерческую марку или то же название поставщика, которые имеют разные декларированные значения для любых параметров, внесенных на этикетку бытовой вытяжки (пункт 2 приложения  № 3 к настоящему Положению);

с) годовое потребление энергии (CAEвытяжка), рассчитанное в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 в кВтч/г и округленное до первой десятой; декларированное значение не должно быть ниже значения, уточненного в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

d) класс энергетической эффективности, определенный в таблице 2  приложения № 1; декларированный класс не должен быть благоприятнее чем класс,  уточненный в технической документации, преоставленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

e) жидко-динамичная эффективность (EFDвытяжка), рассчитанная в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 и округленная до первой десятой; декларированное значение не должно превышать значение, уточненное в технической документации, представленной в приложении   № 5 к настоящему Положению;

f) класс жидко-динамичной эффективности, определенный в таблице 3 приложения № 1; декларированный класс не должен превышать класс,  уточненный в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

g) эффективность освещения (ELвытяжка), рассчитанная в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 в лк/ватт и округленная до первой десятой; декларированное значение не должно превышать значения, уточненного в технической документации, представленной  в приложении № 5 к настоящему Положению;

h) класс эффективности освещения, определенный в таблице 4 приложения № 1; декларированный класс не должен превышать класс,  уточненный в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

i) эффективность фильтрации жиров, рассчитанная в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 в процентах и округленная до первой десятой; декларированное значение не должно превышать значения, уточненного в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

j) класс эффективности фильтрации жиров, определенный в таблице 5 приложения № 1; декларированный класс не должен превышать класс, уточненный в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

k) дебит воздуха (в м3/ч, округленный до ближайшего целого номера), при минимальной или максимальной скорости в нормальных условиях использования, интенсивный или ускоренный режим исключается; декларированные значения не должны превышать значения, уточненного в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

- дебит воздуха (в м3/ч, округленный до ближайшего целого номера), в интенсивном или ускоренном режимах, если это доступно; декларированное значение не должно превышать значения, уточненного в технической документации, представленной  в приложении № 5 к настоящему Положению;

- взвешенная звуковая мощность А шумоизлучений, переданных через воздух (в дБ, округленная до ближайшего целого номера), при минимальной или максимальной доступной скорости в нормальных условиях использования; декларированное значение не должно быть меньше значения, уточненного в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

- взвешенная звуковая мощность А шумоизлучений переданных через воздух (в дБ, округленная до ближайшего целого номера), в интенсивном или ускоренном режимах, если это доступно; декларированное значение не должно быть меньше значения,  уточненного в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

- по необходимости, потребление мощности в выключенном режиме (Po) в ваттах, округленное до второго десятичного знака; декларированные значения не должны быть меньше значений, уточненных в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

- по необходимости, потребление мощности в режиме ожидания (Ps) в ваттах, округленное до второго десятичного знака; декларированные значения не должны быть меньше значений, уточненных в технической документации, представленной в  приложении № 5 к настоящему Положению.

- Один информационный листок изделия может охватить больше моделей бытовых вытяжек, поставленных тем же поставщиком.

- Информация, содержащаяся в информационном листке изделия, может представляться в копии этикетки, цветной или черно-белой. В данном случае включаются и сведения, перечисленные в пункте 1 настоящего Положения, которые не появляются уже на этикетке.

Приложение № 5

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых печей и вытяжек

Техническая документация

- Техническая документация для бытовых печей

- Техническая документация, указанная в части  (iii) подпункта а) пункта  5.1  настоящего Положения, включает, по меньшей мере:

- название и адрес поставщика;

- общее описание модели аппарата, достаточное для его четкого и легкого выявления, включая идентификатор модели поставщика (буквенно-цифровой код), который отличает определенную модель бытовой печи от других моделей, носящих ту же коммерческую марку или то же название поставщика, которые имеют разные декларированные значения для любых технических параметров, внесенных на этикетку бытовой печи (пункт 1 приложения № 3 к настоящему Положению);

- технические параметры измерения следующим образом:

- количество полостей; объем каждой полости; источник (источники) тепла на полость, режим (режимы) нагрева (обычный режим и/или режим вентиляции) на полость;

- потребление энергии за цикл для каждой полости в обычном режиме и, по необходимости, в режиме вентиляции через конвекцию; измеренное потребление энергии измеряется в кВтч (электрические и газовые печи) и в МДж (газовые печи), округленное до второго десятичного знака;

- индекс энергетической эффективности (IEEполость) для каждой полости модели бытовой печи, рассчитанный в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 к настоящему Положению и округленный до первой десятой;

- для каждой полости класс энергетической эффективности бытовой печи, определенный согласно таблице 1 приложения № 1 к настоящему Положению;

- копию расчетов и результаты проведенных расчетов в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;

- ссылки, по необходимости, к применяемым связанным стандартам;

- другие применяемые стандарты и технические спецификации, по необходимости;

- определение и подпись лица, уполномоченного установить ответственность поставщика.

- Поставщики могут включать дополнительные сведения в конце вышеуказанного списка.

- Техническая документация для бытовых вытяжек

- Техническая документация, указанная в части (iii) подпункта b) пункта 5.1. настоящего Положения, включает:

  - название и адрес поставщика;

  - общее описание модели аппарата, достаточное для его четкого и легкого  выявления, включая идентификатор модели поставщика (буквенно-цифровой код), который отличает определенную модель бытовой вытяжки от других моделей, носящих ту же коммерческую марку или то же название поставщика, которые имеют разные декларированные значения для любых технических параметров, внесенных на этикетку бытовой вытяжки (пункт 2 приложения № 3 к настоящему Положению);

  - технические параметры измерения, следующим образом:

- индекс энергетической эффективности (IEEвытяжка), рассчитанный в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 к настоящему Положению и округленный до первой десятой;

- класс энергетической эффективности, определенный в таблице 2  приложения № 1 к настоящему Положению;

- годовое потребление энергии (Annual Energy Consumption – CAEвытяжка), рассчитанное в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 к настоящему Положению, в кВтч/г,  округленное до первой десятой;

- фактор роста во времени (f), в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 к настоящему Положению, округленный до первой десятой;

- жидко-динамичная эффективность (EFDвытяжка), рассчитанная в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 к настоящему Положению и округленная до первой десятой;

- класс жидко-динамичной эффективности, определенный в таблице 3 приложения № 1 к настоящему Положению;

- дебит бытовой вытяжки в пункте максимальной эффективности (QBEP), измеренный в м3/ч, округленный до первой десятой;

- значение разницы статического давления бытовой вытяжки в пункте максимальной эффективности (PBEP), измеренное в Па, округленное до ближайшего целого номера;

- значение электрической мощности входа бытовой вытяжки в пункт максимальной эффективности (WBEP), измеренное в ваттах,  округленное до первой десятой;

- среднее освещение системы освещения на поверхности приготовления пищи (Eсреднее), в люксах, округленное до ближайшего целого номера;

- номинальное потребление мощности системы освещения на поверхности приготовления пищи (WL), в ваттах, округленное до первой десятой;

- измеренное значение эффективности освещения (LEвытяжка), рассчитанное в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 к настоящему Положению в лк/ватт и округленное до ближайшего целого номера;

- класс эффективности освещения, определенное в таблице 4  приложения № 1 к настоящему Положению;

- значение эффективности фильтрации жиров (EFGвытяжка), измеренное в соответствии с пунктом 2 приложения № 2 к настоящему Положению и округленное до первой десятой;

- класс эффективности фильтрации жиров, определенный в таблице 5 из приложения № 1 к настоящему Положению;

- по необходимости, потребление мощности в выключенном режиме (Po), в ваттах,  округленное до второго десятичного знака;

- по необходимости, потребление мощности в режиме ожидания (Ps), в ваттах,  округленное до второго десятичного знака;

- взвешенная звуковая мощность А звукоизлучений, переданных через воздух, при доступной минимальной и максимальной скорости в нормальных условиях использования, в дБ,  округленная до ближайшего целого номера;

- взвешенная звуковая мощность А звукоизлучений, переданных через воздух, в интенсивном и ускоренном режимах, если это доступно, в дБ,  округленная до ближайшего целого номера;

- значения дебита воздуха бытовой вытяжки при минимальной и максимальной скорости, доступной в нормальных условиях использования, в м3/ч,  округленные до первой десятой;

- значения дебита воздуха бытовой вытяжки в интенсивном и ускоренном режимах, по необходимости, в м3/ч, округленные до первой десятой;

  - копию расчетов и результатов расчетов, проведенных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;

  - ссылки, по необходимости, к применяемым связанным стандартам;

  - другие применяемые стандарты и технические спецификации;

  - определение и подпись лица, уполномоченного установить ответственность поставщика.

- Поставщики могут включать дополнительные сведения.

Приложение № 6

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых печей и вытяжек

Информация, которая должна предоставляться в случае, когда конечные пользователи не имеют возможность увидеть выставленное изделие, за исключением Интернета

- Бытовые печи

- Информация, указанная в подпункте b) пункта 6.1 к настоящему Положению предоставляется в следующем порядке:

- название или коммерческая марка поставщика;

- идентификатор модели поставщика, то есть идентификатор модели для определенной бытовой печи, которому соответствуют указанные ниже цифры;

- для каждой полости класс энергетической эффективности модели, определенный согласно таблице 1 приложения № 1 к настоящему Положению; декларированный класс не должен быть благоприятнее класса, уточненного в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

- употребление энергии за цикл для каждой полости в обычном режиме и, если это возможно, в режиме вентиляции; измеренное потребление энергии выражается в кВтч (электрические и газовые печи) и в МДж (газовые печи) и округляется до второго десятичного знака; декларированное значение не должно быть, ниже значения, уточненного в технической документации, представленной в приложении № 5 к настоящему Положению;

- количество полостей, источник (источники) тепла на полость и объем каждой полости.

- В случае если предоставляется и другая информация, содержащаяся в информационном листке изделия, она соблюдает формат и порядок,  указанные в приложении № 4 к настоящему Положению.

- Размер и символы, использованные для печати или отображения информации, предусмотренной в настоящем приложении, должны быть разборчивыми.

- Бытовые вытяжки

- Информация, указанная в подпункте b) пункта 6.2 настоящего Положения, предоставляется в следующем порядке:

- название или коммерческая марка поставщика;

- идентификатор модели поставщика, то есть идентификатор модели для определенной бытовой вытяжки, которому соответствуют указанные ниже цифры;

- класс энергетической эффективности модели, определенный согласно таблице 2 приложения № 1 к настоящему Положению; декларированный класс не должен быть благоприятнее класса, уточненного в технической документации, предусмотренной в приложении № 5 к настоящему Положению;

- годовое потребление энергии модели в кВтч, определенное согласно пункту 2.1 приложения № 2 к настоящему Положению; декларированное значение не должно быть ниже значения, уточненного в технической документации, представленной в  приложении № 5 к настоящему Положению;

- класс жидко-динамичной эффективности определенный в таблице 3 приложения № 1 к настоящему Положению; декларированный класс не должен быть благоприятнее, класса, уточненного в технической документации, представленной в  приложении № 5 к настоящему Положению;

- класс эффективности освещения, соответствующий модели, определенной в таблице 4  приложения № 1 к настоящему Положению, декларированный класс не должен быть благоприятнее класса, уточненного в технической документации, представленной в  приложении № 5 к настоящему Положению;

- класс эффективности фильтрации жиров, соответствующий модели, определенный в таблице 5 приложения № 1 к настоящему Положению, декларированный класс не должен быть благоприятнее класса, уточненного в технической документации, представленной в  приложении № 5 к настоящему Положению;

- взвешенная звуковая мощность А шумоизлучений, переданных через воздух (взвешенное среднее значение – LWA, в дБ, округленное до ближайшего целого номера) бытовой вытяжкой, которая работает при минимальной и максимальной доступной скорости в нормальных условиях использования; декларированное значение не должно быть меньше значения, уточненного в технической документации, представленной в  приложении № 5 к настоящему Положению.

- В случае если предоставляется и другая информация, содержащаяся в информационном листке изделия, она соблюдает формат и порядок, указанные в приложении № 4 к настоящему Положению.

Приложение № 7

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых печей и вытяжек

Информация, которая должна предоставляться  в случае продажи, проката или покупки в рассрочку через Интернет

- В настоящем приложении применяются следующие определения:

- механизм отображения – любой экран, включая сенсорные экраны или другие визуальные технологии, использованные для отображения содержания с Интернета для пользователей;

- вложенное отображение  – визуальный интерфейс, в котором изображения или набор данных становятся доступными с другого изображения или другого набора данных при клике мышью, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;

- сенсорный экран – экран, отвечающий при касании, такой как у компьютера типа планшет, компьютера типа slate или интеллигентного телефона;

- альтернативный текст – текст, представленный как альтернатива графической презентации, чтобы позволить отображение информации в другой форме, кроме графики, в случае когда устройства отображения не могут передать изображения или для улучшения доступности, например, как вход для приложений голосового синтеза.

- Соответствующая этикетка, предоставляемая поставщиками на основании части (vi) подпункта a) пункта 5.1 или части (vi) подпункта b) пункта 5.1 настоящего Положения,  должна фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия, в соответствии с календарем, установленным в пункте 5.3 настоящего Положения. В случае печей, соответствующая этикетка отображается для каждой полости печи. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость этикетки, пропорционально размеру, указанному в приложении № 3 к настоящему Положению. Этикетка может быть представлена, используя вложенное отображение, и в данном случае изображение,  используемое для доступа к этикетке, должно соответствовать указаниям, предусмотренным в пункте  3 настоящего приложения. Если используется вложенное отображение, этикетка должна появиться в первый раз при клике мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана.

- Изображение, используемое для доступа к этикетке в случае вложенного отображения, должно:

- быть стрелой, чей цвет соответствует классу энергетической эффективности изделия, указанного на этикетке;

- указывать белым цветом на стреле класс энергетической эффективности изделия буквами размера эквивалентного размеру цены;

- одну из следующих двух форм:

- В случае вложенного отображения последовательность отображения этикетки следующая:

- изображение, указанное в пункте  3  настоящего приложения, должно фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия;

- изображение должно вести к этикетке;

- этикетка незамедлительно отображается при нажатии мыши, при прохождении сверху мышкой или при касании сенсорного экрана;

- этикетка отображается в виде вспылающего окна, новой вкладки, новой страницы или встроенного экрана;

- для увеличения этикетки на сенсорных экранах применяются условности устройства, что касается сенсорного увеличения;

- отображение этикетки должно закончиться через опцию закрытия или другого стандартного закрытия;

- альтернативный текст для графической презентации, который отображается, когда невозможно показать этикетку, должен быть класс энергетической эффективности изделия, с буквами размера,  эквивалентного размеру цены.

- Соответствующий информационный листок, предоставленный поставщиками на основании части  (vii) подпункта a) пункта 5.1 настоящего Положения или на основании части (vii) подпункта b) пункта 5.1 настоящего Положения должен фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость информационного листка изделия. Информационный листок может быть представлен с помощью вложенного отображения, случай, в котором ссылка, используемая для доступа к информационному листку, должна указывать четко и разборчиво «Информационный листок». Если используется вложенное отображение, информационный листок должен появиться в первый раз при нажатии мышки на ссылку, при прохождения сверху мышкой или при касании сенсорного экрана.

Приложение № 8

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых печей и вытяжек

Процедура проверки соответствия изделий органами

по надзору за рынком

В целях оценки соответствия изделий требованиям, установленным в настоящем Положении, применяется следующая процедура:

- Тестируется одна единица для каждой модели.

- Считается, что модель соблюдает применяемые требования:

- если значения и классы с этикетки и  информационного листка не являются более благоприятными для поставщика, чем значения из технической документации, включая отчеты тестирования; и

- если тестирование релевантных параметров модели, применяя допуски, перечисленные в приведенной ниже таблице, доказывает, что соблюдаются все соответствующие параметры.

- Если не получается результат, указанный в подпункте a) пункта 2 настоящего приложения, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению.

- Если не получается результат, указанный в подпункте b) пункта 2 настоящего приложения, тестируются еще три единицы той же модели. В качестве альтернативы, дополнительные единицы могут быть выбраны из одной или разных моделей, которые были указаны как эквивалентные изделия в технической документации поставщика.

- Считается, что модель соблюдает применяемые требования, если тестирование релевантных параметров модели, перечисленных в приведенной ниже таблице, доказывает что соблюдаются все соответствующие параметры.

- Если не получается результат, указанный в пункте 5 настоящего приложения, модель и все эквивалентные модели считаются не соответствующими настоящему Положению. В течение не более одного месяца от принятого решения о несоответствии модели, Агентство по защите прав потребителей передает информацию вместе с релевантными сведениями Министерству экономики.

- Применяются методы измерения и расчета, установленные в приложении № 2 к настоящему Положению.

Допуски, установленные в настоящем приложении, представляющие допустимые вариации относительно измеренных результатов при выполнении тестов проверки, должны применяться только при проверке параметров, измеренных Агентством по защите прав потребителей и не должны использоваться поставщиком для установления значений из технической документации или для толкования этих значений с целью  лучшей классификации на этикетке или сообщения любыми способами высших показателей.

Допуски проверки

| Измеренные параметры | Допуски проверки |
| --- | --- |
| Масса печи (M) | Полученное значение не должно превышать декларированное значение для М больше 5% |
| Объем полости печи (V) | Полученное значение не должно быть меньше декларированного значения для V больше 5% |
| EC электрическая полость EC газовая полость | Полученное значение не должно превышать декларированное значение для ECэлектрическая полость,ECгазовая полость больше 5% |
| Wbep, Wl | Полученное значение не должно превышать декларированное значение для Wbep, Wl больше 5% |
| Qbep, pbep | Полученное значение не должно быть меньше декларированного значения для QBEP, PBEP больше 5% |
| Qmax | Полученное значение не должно превышать декларированное значение для Qmax больше 8% |
| Eсреднее | Полученное значение не должно быть меньше декларированного значения для Eсреднее больше 5% |
| GFEвытяжка | Полученное значение не должно быть меньше декларированного значения для GFEвытяжка больше 5% |
| Po, Ps | Полученное значение для потребления мощности Po и Ps не должно превышать декларированное значение больше 10%. Полученное значение для потребления мощности Po и Ps максимум 1,00 W не должно превышать декларированное значение больше 0,10W |
| Уровень звуковой мощности LwA | Полученное значение не должно превышать декларированное значение |