# Приложение

# к Приказу

# № 74 от 2.04.2014 г.

# № 81 от 2.04.2014 г.

# Ветеринарно-санитарная норма о технических требованиях к средствам идентификации животных в Республике Молдова

# Глава I

# Общие положения

- Ветеринарно-санитарная норма о технических требованиях к средствам идентификации животных в Республике Молдова (в дальнейшем – Норма) устанавливает технические требования к средствам идентификации животных в Республике Молдова.

- Животные, подлежащие идентификации, идентифицируются индивидуально путем использования одной бирки у овец, коз и свиней, двух бирок (с тем же идентификационным кодом) – у крупного рогатого скота и, соответственно, одним транспондером (микрочипом) – у лошадей и ослиных и полученных от них потомков путем скрещивания, за исключением диких животных.

- Животные, которые подлежат идентификации, не должны вывозиться с объекта происхождения до их идентификации.

- Понятия, используемые в настоящей Норме, имеют следующие значения:

бирка - средство идентификации животных, изготовленное из  полиуретана или пластмассы с оттиском единого номера регистрации животного, используемое для идентификации животных из вида: крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи;

электронная ушная бирка - электронное средство идентификации животного, используемое для идентификации овец, коз, представленное  одной ушной биркой из пластмассы желтого цвета для овец и, соответственно, белого для коз, в которой содержится транспондер и которая прикрепляется к уху, противоположному тому, на которое прикреплено первое средство идентификации с оттиском единого номера регистрации животного;

транспондер - электронное идентификационное устройство (микрочип), введенное парэнтерально или в зависимости от случая втиснутое в бирку  и обеспечивающее двойную функциональность: накопление единого идентификационного номера и передачу его при активировании полем соответствующей радиочастоты;

идентификация животных - присвоение идентификационного номера путем применения бирок, других средств идентификации, включая электронные, которые обеспечивают идентификацию животных без нанесения им вреда и с соблюдением требований прослеживаемости;

прибор для считывания кодов с транспондеров – переносное или стационарное устройство, способное считывать коды с транспондеров, использующих технологии HDX и FDX, и электронно их выставлять в соответствии со стандартом ISO 11784;

единый идентификационный код – цифровой код, составленный из 10-15 цифр, в зависимости от вида, используемый на национальном уровне для индивидуальной идентификации животного;

код страны – код, состоящий  из  двух заглавных букв, соответственно MD на простых ушных бирках или из 3 цифр, соответственно 498, в случае транспондеров или электронных ушных бирок, представляющих код ISO Республики Молдова, присвоенный в соответствии с ISO 3166;

штрих-код – набор вертикальных линий разной ширины, высоты с разными пространствами между ними, где каждая цифра от 0 до 9 представлена различными образцами линий, которые считываются лазерным сканером и представляет собой кодифицированную форму единого идентификационного кода животного;

дубликат бирки - средство идентификации животных, заменяющее утерянную бирку с уха животного, изготовленное из того же материала и с теми же техническими характеристиками, что и первоначальная бирка;

компетентный орган – орган, ответственный/уполномоченный путем проведения ветеринарного контроля согласовывать и проверять внедрение Системы  идентификации и прослеживаемости животных (СИПЖ);

Система идентификации и прослеживаемости животных - комплекс элементов и процедур, позволяющий идентифицировать и регистрировать животных и объекты, обеспечивать соблюдение принципа прослеживаемости, управление которым осуществляется единым оператором. Информация Системы идентификации и прослеживаемости животных, за исключением конфиденциальной с ветеринарной точки зрения, является составной частью Государственного регистра животных.

# Глава II

Средства идентификации

Раздел 1

Общие технические требования к простым и электронным ушным биркам

- Простые и электронные ушные бирки должны соответствовать следующим требованиям:

- быть изготовленными из пластмассы, в отдельных случаях из полиуретана;

- образец ушной бирки должен быть спроектирован таким образом, чтобы мог легко устанавливаться в конкретную позицию в щипцы-аппликаторы;

- не содержать токсических веществ;

- легко прикрепляться, не требуя особой сноровки;

- позволять быстрое и хорошее заживление ушей;

- прикрепление бирки не должно осуществляться прессованием, а путем надреза ушной раковины (в момент прикрепления бирки) таким образом, чтобы кожа была надрезана, а не впрессована в бирку-«мама»;

- средство связи (связующее звено) между двумя составными частями ушной бирки должно переносить натяжение, равное 300 N, измеренное по оси, данное свойство  должно сохраняться не менее 7 лет после их соединения;

- после прикрепления эти две составные части каждой ушной бирки должны отделяться только путем полного разрыва связывающего их звена (средства), лишив возможности вновь ее собрать, таким образом обеспечив однократность ее использования;

- пластмасса, из которой изготовлена ушная бирка, должна быть устойчивой к температуре в диапазоне от -20°C до +40°C, к влиянию нормального ультрафиолетового света и не должна быть ломкой при температуре ниже  0°C, нанесенная информация должна легко читаться на протяжении всей жизни животного;

- чтобы ее невозможно было разорвать, разбить, быть гибкой, долговечной, безвредной и трудно изнашиваемой;

- все записи, нанесенные на ушную бирку, не должны смываться водой или другими разбавителями или стираться наждачной бумагой на протяжении не менее 7 лет;

- должны соответствовать нормативной документации и регламентам, касающимся их переработки;

- не должны отрицательно влиять на процесс заживления ран, наносимых при прикреплении.

Раздел 2

Форма и аспект простых и электронных ушных бирок

- Ушные бирки, как простые, так и электронные, должны соответствовать следующим требованиям:

- должны прикрепляться в таком положении, чтобы легко читались с расстояния;

- должны состоять из двух частей, соответственно „папа” и „мама”;

- часть „папа” должна содержать перфорирующий штифт и 2 канавки для надреза;

- перфорирующий штифт должен быть изготовлен из твердого материала, позволяющего качественную и легкую пенетрацию уха;

- отверстие, полученное путем надреза, должно быть больше, чем перфорирующий штифт, для того, чтобы прикрепленная ушная бирка свободно вращалась вокруг своей оси;

- переходной канал части „мама” должен быть типа „открыт”;

- коническое тело перфорирующего штифта должно быть из твердого материала, возможно, из металла, а остальные части из более мягкого материала;

- конический штифт должен позволять вентиляцию и аэрацию;

- их номер не должен повторятся;

j) нанесенные записи должны читаться методом лазерной технологии и чтобы невозможно было их изменить;

k) записи наносятся на части „мама” и „папа” ;

l) края и углы средств идентификации должны быть округлыми во избежание нанесения ран на теле животного.

Раздел 3

Бирки для крупного рогатого скота

- Крупный рогатый скот идентифицируется ушными бирками, прикрепленными к каждому уху.

- Обе ушные бирки имеют единый код идентификации как в цифровой системе, так и в системе штрих-кодов, позволяющий идентифицировать каждое животное.

- Цифры и буквы, нанесенные на ушную бирку, а также штрих-код должны быть черного цвета.

- Ушные бирки должны быть персистентного желто-лимонного цвета.

- Обе части ушных бирок должны содержать напечатанные сведения.

- Сведения, напечатанные на ушные бирки для крупного рогатого скота, должны включать следующую информацию:

        - имя производителя, написанное в верхней части бирки, где предусмотрена система для присоединения двух ее частей;

        - внизу код страны, представленный двумя заглавными буквами высотой 0,8 см, обозначающий код ISO страны, соответственно MD;

        - ниже кода страны печатается акроним компетентного органа Республики Молдова заглавными буквами высотой 0,8 см, соответственно ANSA;

        - с левой стороны акронима производитель печатает дату производства бирки, а с правой – римскими цифрами номер дубликата бирки, при необходимости первая бирка-дубликат будет иметь цифру I (один римская);

        - штрих-код представлен акронимом в одном ряду высотой 0,8 см, соответствуя ниже написанным цифрам;

        - под штрих-кодом записываются в одном ряду 10 знаков высотой 0,5 см, представляющих: первые два – код ISO страны – MD; последующая цифра это 0 – код вида; остальные 7 цифр представляют первые цифры порядкового номера животного;

        - последний ряд знаков представлен четырьмя цифрами высотой 2 см, представленными четырьмя из тех 12 цифр порядкового номера животного.

- Сведения об ушной бирке-дубликате для крупного рогатого скота, рожденного в странах ЕС, сохраняются, в том числе ISO страны происхождения животного, например: на бирке с идентификационным кодом „DE123456789" печатается тот же идентификационный код „DE123456789", записывая и штрих-код, если он не нанесен на утерянную бирку, но при этом будет занесен акроним компетентного органа Республики Молдова, соответственно ANSA, и номер дубликата  римскими цифрами.

- Ушная бирка-дубликат для крупного рогатого скота должна соответствовать техническим требованиям к простой бирке, используемой для идентификации  крупного рогатого скота.

- Идентификационный код крупного рогатого скота представлен 14 знаками, занесенными в базу данных: две буквы, за которыми следует цифровой код из 12 цифр, имеющих следующее значение:

          - первые две буквы представляют код ISO страны, соответственно MD;

          - последующая цифра - 0, соответственно код вида (крупный рогатый скот);

          - последующие 11 знаков – цифры представляют порядковый номер животного (единый код).

Например:

| Тип средства идентификации | Идентификационный код | Интерпретация идентификационного кода |
| --- | --- | --- |
| Бирка крупного рогатого скота | MD012345678912 | MD – код страны 0 - код вида (крупный рогатый скот) 12345678912- порядковый номер животного (единый код) |

          - система генерации и читки штрих-кода должна быть „128" и читать буквы так, как они написаны на ушной бирке, соответственно MD + точная последовательность цифр, написанных на бирке.

- Бирки для крупного рогатого скота имеют следующие размеры:

            - не менее 45 мм в длину и не менее 55 мм в ширину;

            - связывающее звено между  двумя составными частями ушной бирки должно обеспечить расстояние между  ними в диапазоне между  9 и 14 мм;

# часть „мама” и часть „папа” не обязательно должны  иметь одинаковые  размеры, но должны соответствовать техническим требованиям, предусмотренным в настоящей Норме.

Раздел 4

Бирки для овец и коз

- Овцы и козы идентифицируется ушной биркой и при необходимости электронной ушной биркой.

- Ушная бирка имеет единый код идентификации как в цифровой системе, так и в системе штрих-кодов, позволяющий идентифицировать  каждое животное.

- Бирка прикрепляется до вывоза животного с объекта происхождения.

- Ушная бирка для овец желтого цвета, для коз – белого цвета.

- Сведения печатаются исключительно на части „папа”.

- Сведения, напечатанные на ушные бирки для овец и коз, должны включать следующую информацию:

              - акроним компетентного органа Республики Молдова заглавными буквами высотой 4,8 см, соответственно ANSA, напечатанный в верхней части бирки;

              - имя производителя, написанное в верхней части бирки, где предусмотрена система для присоединения двух ее частей;

              - штрих-код расположен под акронимом в одном ряду высотой 4,2 мм;

              - с левой стороны акронима производитель печатает дату производства бирки, а с правой – римскими цифрами номер дубликата бирки, при необходимости первая бирка-дубликат будет иметь цифру I (один римская);

              - под штрих-кодом записываются в одном ряду 5 знаков высотой 4,2 мм, представляющих: первые два – код ISO страны – MD; последующая цифра это 1 – код вида; остальные 2 цифры представляют первые цифры из порядкового номера животного;

              - последний ряд знаков, представленный 7 цифрами высотой 4,8 мм, представляет последние 7 из тех 9 цифр порядкового номера животного.

- Идентификационный код для овец и коз представлен из 12 знаков, занесенных в базу данных: две буквы, за которыми следует цифровой код из 10 цифр, имеющих следующее значение:

- первые две буквы представляют код ISO страны, соответственно MD;

- последующая цифра - код вида, цифра 1- для овец и, соответственно, 2 – для коз;

- последующие 9 знаков – цифры, представляющие порядковый номер животного.

Например:

| Тип средства идентификации | Идентификационный код | Интерпретация идентификационного кода |
| --- | --- | --- |
| Простая бирка | MD1009999999 MD2009999999 | MD – код страны 1 - код вида - для овец 2 - код вида – для коз 00 - № серии для 9999999 бирок 9999999 - порядковый номер животного (единый код) |

- Бирки для овец и коз имеют следующие размеры:

            - не менее 27 мм в длину и не менее 27 мм в ширину;

            - связывающее звено между  двумя составными частями ушной бирки должно обеспечить расстояние между ними в диапазоне между  9 и 14 мм;

            - часть „мама” и часть „папа” не обязательно должны иметь те же размеры, но должны соответствовать техническим требованиям, предусмотренным в настоящей Норме.

Раздел 5

Бирки для свиней

- Свиньи идентифицируются одной ушной биркой.

- Ушная бирка имеет единый код идентификации как в цифровой системе, так и в системе штрих-кодов, позволяющий идентифицировать каждое животное.

- Бирки прикрепляются до вывоза животных с объекта происхождения.

- Ушная бирка для свиней желтого цвета.

- Сведения печатаются исключительно на части „папа”.

- Сведения, напечатанные на ушные бирки для свиней, должны включать следующую информацию:

- акроним компетентного органа Республики Молдова заглавными буквами высотой 5,4 см, соответственно ANSA, напечатанный в верхней части бирки, где предусмотрена система для присоединения двух ее частей;

- имя производителя, написанное в верхней части бирки, где предусмотрена система для присоединения двух ее частей;

- с левой стороны акронима производитель печатает дату производства бирки, а с правой – римскими цифрами номер дубликата бирки, при необходимости первая бирка-дубликат будет иметь цифру I (один римская);

- штрих-код представляет идентификационный код животного размером 4,3 мм;

- код ISO страны, соответственно MD для Республики Молдова, за которым следуют 3 цифры: первая цифра представляет вид, соответственно 3 – для свиней; последующие две цифры представляют номер серии для 9.999.999 бирок, все знаки высотой 4,8 мм;

- последний ряд знаков, представленный 7 цифрами, семантически сгруппированы, высотой 5,3 мм.

- Идентификационный код для свиней представлен из 12 знаков, занесенных в базу данных: две буквы, за которыми следует цифровой код из 10 цифр, имеющих следующее значение:

- первые две буквы представляют код ISO страны, соответственно MD;

- последующая цифра - 3 - код вида, соответственно для свиней;

- последующие 9 знаков – цифры, представляющие порядковый номер животного.

Например:

| Тип средства идентификации | Идентификационный код | Интерпретация идентификационного кода |
| --- | --- | --- |
| Бирка | MD3009999999 | MD – код страны 3 - код вида для свиней 00 - № серии для 9.999.999 бирок 9.999.999 - порядковый номер животного (единый код) |

Глава III

Транспондер (микрочип)

- Все лошади  и ослы, их потомки, полученные путем скрещивания, идентифицируются путем внедрения транспондера.

- Овцы и козы идентифицируются факультативно электронной биркой, в которую внедрен транспондер.

- Аспект и форма транспондеров:

- материал - стекло биосовместимое;

- внедрен под кожу;

- цвет – прозрачный;

- форма – цилиндрическая.

Раздел 1

Общие технические требования к транспондерам,

внедренным в ушные бирки

- Транспондеры, внедренные как под кожу, так и в ушную бирку, должны соответствовать следующим требованиям:

            - быть доступными только для читки, без внутреннего источника электрической энергии, представленными замкнутым кругом - микрочипом, в котором закодирован единый цифровой код и одна антенна, обе заключены во влагонепроницаемый материал, который может быть из стекла или керамики;

            - идентификационный код поддается читке, когда транспондер активирован сигналом, переданным устройством для читки;

            - оболочка введенного под кожу транспондера состоит из комплексных веществ, которые обеспечивают быструю инкапсуляцию и предотвращают их миграцию;

            - уникальность идентификационного кода гарантируется производителем;

            - невозможность копирования или изменения единого идентификационного кода;

            - единый идентификационный код программируется производителем при изготовлении транспондера;

            - уникальность идентификационного кода проверяется производителем при изготовлении транспондера;

            - использовать технологии HDX или FDX-B, соответствующие стандартам ISO 11784 и ISO 11785;

            - подлежать читке при помощи считывающих приборов, соответствующих стандарту ISO 11785;

            - расстояние для читки должно быть не менее 12 см при использовании портативного счетчика  и не менее 50 см при использовании стационарного счетчика;

            - правильно передавать хранимый код при температуре между -20°C и +40°C и влажности между 40% rH и 80% rH;

            - частота активации - 134,2 kHz;

            - размеры: длина - 11,5 мм (±4,5%), диаметр - 2,12 мм (±4,5%);

            - влагосопротивляемость – в соответствии с IP 68;

            - сопротивляемость к вибрациям - в соответствии с IEC 68 PART 2-47;

            - сопротивляемость к шоку - в соответствии с IEC 68 PART 2-29.

- Код транспондера (внедренный в бирку) для идентификации овец и коз представлен 15 знаками, имеющими следующее значение:

              - первые 3 знака указывают на код страны, согласно стандарту ISO 3166, для Республики Молдова -  498;

              - последующая цифра -  0 (ноль);

              - последующая цифра представляет порядковый номер дубликата. При первоначальном прикреплении электронного идентификационного средства к животному порядковый номер дубликата будет 0;

              - последующие 10 знаков, находящихся после кода страны (498), цифры 0 (ноль) и порядкового номера дубликата, представляют единый идентификационный номер;

              - единый идентификационный код, состоящий из: первой цифры, представляющей вид: 1 – для овец, 2 – для коз; последующих 2 цифр, представляющих номера серии для 9.999.999 бирок, остальных 7 цифр, представляющих порядковый номер животного.

- Код транспондера (внедренного под кожу) для идентификации лошадей, ослов и полученных при  их скрещивании потомков представлен 15 знаками, имеющими следующее значение:

- первые 3 знака указывают на код страны, согласно стандарту ISO 3166, для Республики Молдова -  498;

- последующая  цифра -  0 (ноль);

- последующая  цифра представляет код вида животного - 4;

- последующие 10 знаков, находящихся после кода страны (498), цифры 0 (ноль) и кода вида, представляют единый идентификационный номер.

Например:

| Тип средства идентификации | Идентификационный код | Интерпретация идентификационного кода |
| --- | --- | --- |
| Транспондер, внедренный в ушную бирку | 498001009999999 | 498- код страны 0 - обязательный номер 0 - порядковый номер дубликата 1 - код вида для овец 2 - код вида для коз 00 - № серии для 9.999.999 бирок 9.999.999 - порядковый номер животного (единый код) |
| Транспондер введенный под кожу | 498040099999999 | 498 - код страны 0 - обязательный номер 4 - код вида для лошадей, ослов и полученных их скрещивании потомков 00 - № серии для 9.999.999 бирок 99.999.999 - порядковый номер животного (единый код) |

Раздел 2

Имплантор/шприц

- Инъектор (имплантор/шприц), используемый для электронной идентификации лошадей, должен иметь следующие параметры:

            - быть одноразового использования;

            - иметь электронный формат для точного и безопасного применения во время имплантации;

            - быть снабженным специальными составляющими:

- предохранительным устройством от случайной и непроизвольной активации;

- защитным устройством  изоляции инъекционной иглы;

            - быть этикетированным единым регистрационным кодом электронной идентификационной бирки.

Глава IV

Бирки-дубликаты

- При утере или порче бирки животным заменяются идентичными бирками, носящими тот же код идентификации животного, а справа, римскими цифрами, номер дубликата бирки, вторая бирка будет иметь номер II.

- Если животному должна быть повторно прикреплена электронная  ушная бирка из-за ее утери или выхода из строя включенного в нее транспондера, то порядковый номер дубликата будет начинаться с 1 до 7, максимального количества допустимых замен.

- Если количество утерь или повреждений больше 7, то с разрешения компетентного органа животному вставляется другая бирка с новым идентификационным номером.

- В случае повторного биркования порядковый номер средства идентификации снова будет 0.