Утверждено

Постановлением  Правительства № 434

от 16 июля  2015 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

о БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКе РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГЛАВА  i

основные ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКи РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Раздел 1.  ЦЕЛЬ И ОБЛАСТь ПРИМЕНЕНИЯ

Целью Положения о безопасной перевозке радиоактивных материалов (в дальнейшем – Положение) является выполнение на национальном уровне Венских регулирующих положений Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) безопасной перевозки радиоактивных материалов, пересмотренных в 2012 году (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Specific Safety Requirements No. SSR-6, 2012 Edition (Revised), published 22.10.2012), и переложения некоторых положений Директивы Европейского совета 2013/59/Евратом от 5 декабря 2013 г. по стандартам безопасности для защиты от ионизирующего излучения и об отмене Директивы  89/618/ Евратом, 90/641/ Евратом, 96/29/ Евратом, 97/43/ Евратом и 2003/122/ Евратом, а также Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR-2013, (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), ECE/TRANS/202, Vol. I and II, к которому  Республика Молдова присоединилась Постановлением Парламента № 44-XIV от 4 июня 1998 г.

1. Данное Положение устанавливает необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности перевозки радиоактивных материалов с целью удержания уровня радиационного облучения ниже допустимых значений для лиц, персонала, населения, имущества и окружающей среды во время и вследствие сопутствующих перевозке радиоактивных материалов процедур.

2. Цель настоящего Положения –  обеспечить защиту населения, персонала,  имущества и окружающей среды от воздействия ионизирующего излучения в процессе всей  перевозки радиоактивного материала. Эта защита достигается обязательным применением:

1)	защитной оболочки (герметизации) радиоактивного содержимого;

2)	контроля за внешними уровнями излучения, исходящего от поверхности транспортного контейнера;

3)	мер по предотвращению критичности;

4)	мер по предотвращению повреждения  контейнера в результате теплового воздействия.

3. Выполнение требований пункта 2 настоящего Положения обеспечивается путем применения ступенчатого подхода к пределам содержимого упаковок и перевозочных средств, а также к нормативным характеристикам конструкций упаковок в зависимости от опасности, которую представляет радиоактивное содержимое. Выполнение этих условий  достигается путем установления требований в отношении конструкции и эксплуатации упаковок, а также  обслуживания упаковочных комплектов, в том числе с учетом характера радиоактивного содержимого, а также  путем обязательного применения мер административного контроля, включая процедуры выдачи компетентными органами авторизаций.

4. Применение требований настоящего Положения к перевозке радиоактивных материалов ведет к повышению безопасности задействованного персонала и  населения. Уверенность в таком соблюдении достигается посредством программ обеспечения качества и обеспечения соблюдения настоящего Положения.

5. Требования настоящего Положения применяются к перевозке радиоактивного материала всеми видами наземного, водного или воздушного транспорта, включая перевозку, связанную с использованием радиоактивного материала.  Перевозка включает все операции и условия, которые связаны  с перемещениями радиоактивного материала, и составляет этот  процесс, в частности проектирование, изготовление, обслуживание и ремонт упаковочного комплекта, подготовку, обработку, загрузку, отправку, перевозку, транзитное хранение, разгрузку и приемку в конечном пункте назначения грузов радиоактивных материалов и упаковок.

В настоящем Положении применяется ступенчатый подход к стандартам технических качеств, характеризующихся тремя уровнями строгости:

1)	обычные условия перевозки (без каких-либо инцидентов);

2)	нормальные условия перевозки (незначительные происшествия);

3)	аварийные условия перевозки.

6. Настоящее Положение не распространяется на:

1)	радиоактивные материалы, являющиеся неотъемлемой частью транспортных средств;

2)	перевозку радиоактивных материалов в пределах  организации, находящейся в режиме авторизации, когда перевозка не предполагает использования автомобильных или железных дорог общего пользования;

3)	радиоактивные материалы, имплантированные или введенные в организм человека или животного с целью диагностики или лечения;

4)	радиоактивные материалы, находящиеся в потребительских товарах после их продажи конечному пользователю;

5)	природные вещества и руды, содержащие природные радионуклиды, которые не предполагается перерабатывать с целью использования этих радионуклидов при условии, что удельная активность такого вещества не превышает более чем в 10 раз значения, указанные в пунктах 22-27 настоящего Положения.

7. Настоящее Положение не устанавливает такие меры контроля как выбор маршрута или обеспечение физической защиты, которые могут быть вызваны другими причинами, не связанными с радиационной безопасностью.  Любые такие меры контроля должны учитывать радиационные и нерадиационные опасности без отступления от норм безопасности, предписываемых настоящим Положением.

8. При перевозке радиоактивных материалов, связанных с дополнительным риском, а также при перевозке радиоактивных материалов совместно с другими опасными грузами в дополнение к требованиям настоящего Положения должны применяться соответствующие правила перевозки опасных грузов для соответствующих классов опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о Международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR) от 30 сентября 1957 г., действующим  для Республики Молдова с 14 августа 1998 года.

Раздел  2. определения

9. В целях настоящего Положения применяются следующие определения:

А1 - значение активности радиоактивного материалы особого вида, которое указано в приложении № 1 или определяется в разделе 4 настоящего Положения и используется для определения пределов активности для применения  требований настоящего Положения;

А2 - значение активности радиоактивного материала, иного чем радиоактивный материал особого вида, который указан в приложении № 1 или определяется в разделе 4 настоящего Положения и используется для определения пределов активности для  применения требований настоящего Положения;

удельная активность радионуклида – активность на единицу массы данного нуклида. Удельная активность материала – это активность на единицу массы материала, в котором радионуклиды в основном распределены равномерно;

транспортный агент – физическое лицо, зарегистрированное в качестве субъекта предпринимательской деятельности, или юридическое лицо, владеющее автотранспортными средствами или арендующие их и осуществляющее городские, пригородные, междугородные и/или международные перевозки пассажиров или грузов;

другой соответствующий источник – любой радиоактивный материал, который не является закрытым источником, ионизирующие излучения которого используются в медицине, ветеринарии, промышленности, торговле, сельском хозяйстве или в науке;

упаковочный комплект  – совокупность элементов, необходимых для полного размещения и удержания радиоактивного содержимого. В частности, он может включать одну или несколько приемных емкостей, поглощающие материалы, дистанционирующие конструкции, средства защиты от излучения и сервисное оборудование для заполнения, опорожнения, вентиляции и сброса давления; устройства для охлаждения, амортизации механических ударов, обработки груза и крепления, тепловой изоляции, а также сервисные устройства, составляющие одно целое с упаковкой. Упаковочный комплект может быть в форме ящика, коробки, бочки или аналогичной приемной емкости или может также представлять собой грузовой контейнер, резервуар или контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов;

внешняя упаковка представляет собой дополнительное покрытие, такое как коробка или мешок, которое не требует соблюдения требований для транспортного контейнера и  используется одним экспедитором как средство улучшения манипуляции, крепления и обычной перевозки единичной отправки  одной или более упаковок;

многостороннее утверждение – утверждение соответствующим компетентным органом страны происхождения конструкции или перевозки в соответствующем случае, а также в случае, когда груз должен перевозиться через территорию или на территорию любой другой страны, утверждение компетентным органом этой страны. Термин «через территорию или на территорию» означает через территорию или на территорию стран, в которых перевозится груз, но при этом специально не включаются страны, «над территорией» которых груз перевозится по воздуху, при условии, что в этих странах не предусматриваются запланированные посадки»;

одностороннее утверждение – утверждение конструкции, которое требуется от компетентного органа только страны происхождения данной конструкции;

система защитной оболочки – система компонентов упаковочного комплекта, определенная проектировщиком в качестве системы, предназначенной для удержания радиоактивного материала во время перевозки;

специальные условия – условия, согласно которым могут перевозиться радиоактивные материалы, не удовлетворяющие каким-либо применимым требованиям настоящего Положения;

обеспечение качества – программа систематических мер контроля и инспекций, которая осуществляется любой организацией или органом,  вовлеченными в транспортировку радиоактивных материалов и направлена на обеспечение достаточной уверенности в том, что нормы безопасности, предписываемые настоящим Положением, достигаются на практике;

обеспечение соответствия представляет собой совокупность мероприятий, применяемых Национальным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности (в дальнейшем – НАРЯРД) в целях обеспечения внедрения в практику и соблюдение требований настоящего Положения;

компетентный орган – любой национальный орган или международная организация, назначенные или иным образом признанные в качестве таковых для любой цели в связи с настоящим Положением;

цистерна – контейнер в виде бака, переносной бак, автоцистерна, железнодорожная цистерна или приемная емкость вместительностью не менее 450 л для жидкостей, порошков, гранул, смесей или твердых веществ, которые при заполнении находятся в газообразном или жидком виде и впоследствии отверждаются, и не менее 1000 л для газов. Контейнер-бак должен быть пригоден для транспортировки по сухопутным и водным путям, для заполнения и опорожнения без удаления его конструкционного оборудования. Контейнер-бак должен обладать стабилизирующими элементами и внешними крепежными приспособлениями и быть пригоден для подъема в заполненном состоянии;

упаковка – упаковочный комплект с его радиоактивным содержимым в представленном для перевозки виде. Правила распространяются на следующие типы упаковок, к которым применяются указанные в разделе 4  пределы активности и ограничения в отношении материалов и которые удовлетворяют всем соответствующим требованиям. Типы упаковок:

1) освобожденная упаковка;

2) промышленная упаковка типа 1 (тип ПУ-1);

3) промышленная упаковка типа 2 (тип ПУ-2);

4) промышленная упаковка типа 3 (тип ПУ-3);

5) упаковка типа А;

6) упаковка типа В(U);

7) упаковка типа В(М);

8 )упаковка типа С.

К упаковкам, содержащим делящийся материал или гексафторид урана, применяются дополнительные требования;

радиоактивное загрязнение – наличие радиоактивности на поверхности в количествах, превышающих 0,4 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 0,04 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;

нефиксированное радиоактивное загрязнение – радиоактивное загрязнение, которое может быть удалено с поверхности при обычных условиях перевозки;

фиксированное радиоактивное загрязнение – радиоактивное загрязнение, не являющееся нефиксированным радиоактивным загрязнением;

грузовой контейнер – предмет транспортного оборудования, сконструированный для облегчения перевозки упакованных или неупакованных грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки, который в рабочем состоянии надежно закрыт,  должен быть жестким и прочным для многократного использования и должен быть снабжен устройствами, облегчающими работу с ним, особенно при перегрузке с одного перевозочного средства на другое или с одного вида транспорта на другой. Малый грузовой контейнер – это контейнер, любой из наружных габаритов которого не меньше 1,5 м или внутренний объем которого составляет не более 3 м3. Любой другой грузовой контейнер считается большим грузовым контейнером;

контейнер средней грузоподъемности – перемещаемый упаковочный комплект, который:

1) имеет объем не более 3 м3;

2) спроектирован для осуществления механизированной обработки грузов;

3) выдерживает, как это определено испытаниями, нагрузки, возникающие при погрузочно-разгрузочных операциях и перевозке.

4) разработан согласно стандартам из раздела «Recomendation on intermediate bulk container (I.B.C's)» (Рекомендации для контейнера средней грузоподъемности) документа Объединенных Наций «Recomendations on the Transport of Dangerous Goods» (Рекомендации по перевозке опасных грузов);

радиоактивное содержимое – радиоактивный материал вместе с любыми находящимися в упаковочном комплекте радиоактивно загрязненными или активированными твердыми веществами, жидкостями и газами;

cертификат  утверждения оригинала модели – документ, выданный в стране происхождения модели.

владелец закрытых радиоактивных средств или радиоактивных материалов – любое юридическое или физическое лицо, которое до осуществления перевозки несет юридическую ответственность за данные материалы и намерено осуществить отправку какому-либо грузополучателю;

грузополучатель – любое авторизированное юридическое или физическое лицо, уполномоченное на получение радиоактивного материала;

альфа-излучатели низкой токсичности – природный уран, обедненный уран, природный торий, уран-235 или уран-238, торий-232, торий-228 и торий-230, содержащиеся в рудах или в форме физических и химических концентратов; или альфа-излучатели с периодом полураспада менее 10 дней;

индекс безопасности по критичности (ИБК) – установленное для упаковки, транспортного пакета или грузового контейнера, содержащих делящийся материал, число, которое используется для контроля за общим количеством упаковок, транспортных пакетов или грузовых контейнеров, содержащих делящийся материал;

уровень излучения – соответствующая мощность дозы, выраженная в миллизивертах в час (мЗв/ч);

транспортный индекс (ТИ) – число, присвоенное упаковке, транспортному пакету или грузовому контейнеру, либо неупакованным НУА-I или ОПРЗ-I, которое используется для обеспечения контроля за радиоактивным облучением;

делящиеся нуклиды – уран-233, уран-235, плутоний-239 и плутоний-241 или любая комбинация из данных радионуклидов. Под определение делящегося материала не подпадают необлученный природный уран, необлученный обедненный уран, а также природный уран или обедненный уран, облученный только в реакторах на тепловых нейтронах;

радиоактивный материал – любой материал, содержащий радионуклиды, в котором концентрация активности, а также полная активность груза превышают значения, указанные в пунктах 23-28. Определение применяется только к транспортировке радиоактивных материалов;

радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию – твердый радиоактивный материал или твердый радиоактивный материал в герметичной капсуле, имеющий ограниченную способность к рассеянию и не находящийся в порошкообразной форме;

материал с низкой удельной активность (НУА) – радиоактивный материал, который по своей природе имеет ограниченную удельную активность, или радиоактивный материал, к которому применяются пределы установленной средней удельной активности. Материалы внешней защиты, окружающей материал с низкой удельной активностью, при определении установленной средней удельной активности не должны учитываться. Материалы НУА входят в одну из трех групп:

1) НУА-I:

- урановые и ториевые руды и концентраты таких руд, а также другие руды, которые содержат радионуклиды природного происхождения и предназначаются для переработки с целью использования этих радионуклидов;

- твердый необлученный природный уран или обедненный уран или  природный торий или их твердые или жидкие составы или смеси;

- радиоактивные материалы, для которых величина А2 кроме   делящихся ядерных материалов в количествах, не подпадающих под освобождение по пункту 193;

- другие радиоактивные материалы, в которых активность распределена по всему объему и установленная средняя удельная активность не превышает более чем в 30 раз концентрацию активности, указанную в пунктах 22-27, за исключением делящихся материалов в количествах, не подпадающих под освобождение по пункту 193.

2) НУА-II:

- вода с концентрацией трития до 0,8 ТБк/л;

- другие материалы, в которых активность распределена по всему объему, а установленная средняя удельная активность не превышает 10-4 А2/г для твердых и газообразных материалов и 10-5 А2/г для жидкостей.

3) НУА-III – твердые материалы (например, связанные отходы, активированные материалы), исключая порошки, в которых:

- радиоактивный материал распределен по всему твердому материалу или набору твердых объектов, либо в основном равномерно распределен в твердом сплошном связывающем материале (таком как бетон, битум, керамика и т.д.);

- радиоактивный материал малорастворим в воде или по своей  природе содержится в малорастворимой основной массе, и поэтому даже при разрушении упаковочного комплекта утечка радиоактивного материала из упаковки в результате выщелачивания при нахождении в воде  на семь суток не будет превышать 0,1 А2;

- установленная средняя удельная активность твердого материала без учета любого защитного материала не превышает 2 × 10-3 А2/г;

радиоактивный материал особого вида – либо нерассеивающийся твердый радиоактивный материал, либо закрытая капсула, содержащая радиоактивный материал;

конструкция (модель) – описание радиоактивного материала особого вида, радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, упаковки или упаковочного комплекта, которое позволяет полностью идентифицировать их. Это описание может включать техническую спецификацию (чертежи), отчеты, подтверждающие соблюдение регламентирующих требований, а также другую соответствующую документацию, необходимую НАРЯРД;

объект с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ) – твердый объект, который, не являясь сам по себе радиоактивным, содержит радиоактивный материал, распределенный по его поверхности. Такие объекты  относятся к одной из двух  групп:

- ОПРЗ-I: твердый объект, на котором:

- нефиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 4 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности 0,4 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей; и

- фиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 4' 104 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 4' 103 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;

- нефиксированное радиоактивное загрязнение плюс фиксированное радиоактивное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь менее 300 см2), не превышает 4' 104 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности  4' 103 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

- ОПРЗ-II твердый объект, на котором фиксированное или нефиксированное радиоактивное загрязнение поверхности превышает соответствующие пределы, указанные для ОПРЗ-I  и на котором:

  - нефиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 400 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности и 40 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;

  - фиксированное радиоактивное загрязнение на доступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь меньше 300 см2), не превышает 8' 105 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 8' 104 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;

  - нефиксированное радиоактивное загрязнение плюс фиксированное радиоактивное загрязнение на недоступной поверхности, усредненное по площади 300 см2 (или по всей поверхности, если ее площадь менее 300 см2), не превышает 8' 105 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и для альфа-излучателей низкой токсичности или 8' 104 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей;

максимальное нормальное рабочее давление – максимальное давление, превышающее атмосферное давление на уровне моря, которое может возникнуть в системе защитной оболочки в течение одного года в условиях температурного режима и солнечной радиации, соответствующих окружающим условиям без вентилирования или сброса избыточного давления, внешнего охлаждения посредством дополнительной системы или без мер эксплуатационного контроля во время перевозки;

программа радиационной защиты – систематические мероприятия, целью которых является обеспечение надлежащего уровня радиационной защиты;

система локализации – система размещения делящегося материала и компонентов упаковочного комплекта, определенная проектировщиком и одобренная компетентным органом в качестве системы, предназначенной обеспечивать безопасность по критичности;

необлученный торий – торий, содержащий не более 10-7 г урана-233 на грамм тория-232;

перевозка – перемещение упаковок или транспортных контейнеров с радиоактивным материалом с одного места на другое, за пределами места, находящегося под юрисдикцией авторизованного лица;

необлученный уран – уран, содержащий не более 2×103 Бк плутония на грамм урана-235, не более 9×106 Бк продуктов деления на грамм урана-235 и не более 5×10-3 г урана-236 на грамм урана-235;

природный уран – уран, который может быть химически выделен, имеющий природную смесь изотопов урана приблизительно 99,28% урана-238 и 0,72% урана-235 по массе. Присутствует большое количество урана – 234;

обедненный уран – уран, содержащий меньшее в процентном выражении количество урана-235 по массе по сравнению с природным ураном. Присутствует очень небольшое в процентном выражении по массе количество урана-234;

обогащенный уран – уран, содержащий количество урана-235 большее, чем изотопный состав природного урана. Во всех случаях присутствует очень небольшое в процентном выражении по массе количество урана-234;

исключительное использование – использование только одним грузоотправителем перевозочного средства или большого грузового контейнера, в отношении которых все начальные, промежуточные и окончательные погрузочные и разгрузочные операции осуществляются в соответствии с указаниями грузоотправителя или грузополучателя;

специально выделенная часть палубы – часть верхней палубы судна, палубы судна для транспортных средств с горизонтальной грузообработкой или парома, отведенная для размещения груза радиоактивных материалов.

Раздел  3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. Для перевозки радиоактивных материалов будет разработана программа радиационной защиты, соответствующая Основным нормам радиационной безопасности, гигиеническим требованиям и правилам (приказ № 06.05.3.34 от 27 февраля 2001 года Министерства здравоохранения  (ОНРБ-2000). Характер и масштабы мер, предусматриваемых в программе, зависят от величины и вероятности облучения. Программа будет отвечать требованиям, предусмотренным в пунктах 12-13 и 15-19. Все документы программы должны предоставляться по запросу в НАРЯРД для  оценки и получения  радиологической авторизации.

11. Во время перевозки физическая защита и радиологическая безопасность должны быть оптимизированы таким образом, чтобы величина индивидуальных доз, число лиц, подвергающихся облучению и вероятность облучения удерживались на разумно достижимом низком уровне с учетом экономических и социальных факторов и не превышала соответствующих пределов доз, указанных в ОНРБ-2000. Должна учитываться взаимосвязь перевозки с другими видами деятельности.

12. Лица, участвующие в перевозке радиоактивных материалов, должны быть подготовлены обладателем радиоактивного разрешения, в соответствии со cтатьей 20 Закона № 132 от 8 июня 2012 года о безопасном осуществлении ядерной и радиологической деятельности, и обладать соответствующей подготовкой по радиационной защите, включая меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, с тем чтобы снизить профессиональное облучение, которому они подвергаются, и облучение других лиц, которые могли бы пострадать в результате их действий.

Программа подготовки персонала, указанная  в первом абзаце, будет осуществляться ответственным за транспортировку радиоактивного материала с ежегодной переоценкой и дополнением.

Лица, участвующие в перевозке радиоактивных материалов, должны иметь соответствующую подготовку, согласно требованиям настоящего Положения.

Требования по подготовке персонала указаны в главе  III настоящего Положения.

13. Аккредитованные публичные медико-санитарные учреждения будут проводить медицинское наблюдение персонала, участвующего в деятельности по транспортировке радиоактивных материалов. Служба Государственного надзора за общественным здоровьем Министерства здравоохранения проводит мониторинг и оценку воздействия ионизирующего излучения с периодической оценкой индивидуальных доз.

Центральный орган  публичного управления в области  здравоохранения информирует Национальное агентство о случаях переоблучения персонала, задействованного в перевозке радиоактивных материалов, и населения.

14. В случае профессионального облучения лица в результате выполнения работ, связанных с перевозкой, когда доза, согласно оценке:

1)  не превышает 1мЗв в год, когда не требуются  утверждение специальной рабочей процедуры, детальный дозиметрический контроль, программа оценки доз посредством дозиметрического контроля  соответствующих рабочих мест или индивидуальный дозиметрический контроль;

2) будет в пределах 1-5 мЗв в год,  когда  будет введена программа оценки доз посредством дозиметрического контроля соответствующих рабочих мест или индивидуального дозиметрического контроля;

3) не превышает 5 мЗв в год, когда будет введен индивидуальный дозиметрический контроль. Индивидуальный дозиметрический контроль и дозиметрический контроль рабочих мест будет сопровождаться  дозиметрическим учетом, в соответствии с ОНРБ-2000 и другими нормативными документами.

15. Радиоактивные материалы должны быть расположены на достаточном расстоянии от персонала или населения. Для расчета расстояния или уровня излучения используются следующие указательные уровни эффективных доз:

1) для работников в рабочих зонах постоянного пребывания максимальное значение дозового критерия 5 мЗв в год;

2) для населения в местах общего открытого доступа допускается максимальное значение дозового критерия соответствующей группы 1 мЗв в год.

16. Радиоактивные материалы должны быть расположены на достаточном расстоянии от непроявленных фотопленок. Для определения расстояния используются критерии радиоактивного облучения непроявленных фотопленок 0,1 мЗв на партию груза.

17. С целью обеспечения защиты людей, имущества и окружающей среды в случае аварий или пожаров во время перевозки радиоактивных материалов должны применятся установленные на случай аварий положения, утвержденные НАРЯРД и Службой чрезвычайных ситуаций и соответствующих компетентных организации других стран, вовлеченных в международную перевозку. Планы реагирования в случае аварии должны быть установлены в соответствии с положениями ОНРБ-2000 и другими действующими нормами.

18. Планы реагирования в случае аварии должны учитывать возможность образования других опасных веществ, в результате взаимодействия  перевозки радиоактивных материалов с окружающей средой.

19. С целью обеспечения соответствия настоящего Положения будут разработаны и внедрены программы обеспечения качества, основанные на национальных и международных нормах, на всех уровнях транспортировки, проектирования, изготовления, испытаний, документирования, использования, обслуживания, хранения и контроля всех радиоактивных материалов особого вида, радиоактивных материалов с низкой способностью к рассеянию, транспортных операций и транзитного хранения. К заявлению на получение сертификата безопасности прилагается подтверждение о полном соответствии спецификации конструкции. Изготовитель, грузоотправитель или пользователь  любого образца упаковки должен предоставить возможность инспекции во время изготовления или использования и продемонстрировать любому уполномоченному  в соответствии с Законом № 132 от 8 июня 2012 года о безопасном осуществлении ядерной и радиологической деятельности, компетентному органу, что:

1) применяемые методы изготовления и материалы соответствуют спецификациям утвержденной конструкции, согласно настоящему Положению;

2) все упаковочные комплекты периодически инспектируются и при необходимости ремонтируются и содержатся в должном порядке, с тем чтобы продолжать удовлетворять всем соответствующим требованиям настоящего Положения даже после многократного использования.

20. НАРЯРД несет ответственность за соблюдение соответствия упаковок требованиям настоящего Положения. Соблюдение и контроль соответствия  подразумевает установление и осуществление программы соблюдения проектировки, изготовления, испытания,  инспектирования и условий содержания упаковки, радиоактивных материалов с низкой степенью рассеивания, а также подготовки, утверждения документации, обработки и укладки упаковок отправителями и перевозчиками для доказательства применения требований данного Положения.

21. Осуществление перевозки,  не соответствующей требованиям настоящего Положения, на территории Республики Молдова запрещается, исключение составляет специальная перевозка. Для международных перевозок такого типа необходим сертификат безопасности, выданный  НАРЯРД на основе сертификата об утверждении оригинала модели.

Раздел 4. ПРЕДЕЛЫ АКТИВНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОСТАВУ МАТЕРИАЛА

22. В приложении № 1 настоящего Положения приведены следующие основные значения для отдельных радионуклидов:

1) значения активностей А1 и А2 в ТБк;

2) концентрации активности для материалов, на которые распространяется изъятие, в Бк/г;

3) пределы активности для грузов, на которые распространяется изъятие, в Беккерелях (Бк).

23. Для отдельных известных радионуклидов, не перечисленных в приложении № 1, определение основных значений для радионуклидов, отмеченных в пункте 22 настоящего Положения, необходимо утверждение компетентного органа или в случае  международной перевозки – многостороннее утверждение. Разрешается использовать значение A2, относящееся к его классу растворимости, согласно рекомендациям Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), при условии, что во внимание принимаются химические формы как в нормальных, так и в аварийных условиях перевозки. Значения для А1 и А2 радионуклидов, приведенные в приложении № 2 настоящего Положения,  могут использоваться без разрешения компетентного органа.

24. При расчете значений А1 и А2 для радионуклида, не указанного в приложении № 1 настоящего Положения, одна цепочка радиоактивного распада, в которой радионуклиды присутствуют в природных пропорциях и в которой отсутствует дочерний нуклид с периодом полураспада, превышающим либо 10 дней, либо период полураспада материнского нуклида, должна рассматриваться как один радионуклид; принимаемые во внимание активность и применяемые значения А1 или А2 должны соответствовать активности и значению материнского нуклида данной цепочки. В случае цепочек радиоактивного распада, в которых один или нескольких нуклидов имеют период полураспада, превышающий 10 дней или период полураспада материнского нуклида, материнский нуклид и такие дочерние нуклиды должны рассматриваться как смеси различных нуклидов.

25. В случае смесей радионуклидов основные значения, указаны  в пункте 22, могут определяться следующим образом:

где:

f(i) доля активности или концентрация активности радионуклида i в смеси;

X(i )  по обстоятельствам,  значение соответствующее A1 или A2, или  концентрация активности для отправленных материалов или предел активности для груза, на который распространяется изъятие, применительно к значению радионуклида i;

X(m) – производное значение A1 или A2, или концентрация активности для материалов, на которые распространяется изъятие, или предел активности для груза, на который распространяется изъятие, применительно к смеси.

26. Когда каждый радионуклид известен, но не известны индивидуальные активности некоторых радионуклидов, эти радионуклиды можно объединять в группы, и в формулах, приведенных в пунктах 25 и 35, могут использоваться соответственно наименьшие значения для радионуклидов в каждой группе. Группы могут составляться на основе полной альфа-активности и полной бета/гамма-активности, если они известны, с использованием наименьших значений, соответственно, для альфа-излучателей или бета/гамма-излучателей.

27. В случае отдельных радионуклидов или смесей радионуклидов, для которых отсутствуют соответствующие данные, используются значения, приведенные в приложении № 2 настоящего Положения.

28. Количество радиоактивного материала в упаковке не должно превышать соответствующих пределов, указанных в пунктах 29-40.

29. Освобожденная упаковка. содержащая радиоактивный материал, за исключением  изготовленного из природного урана, обедненного урана и природного тория, не должна превышать следующие значения активности:

1) в случае, когда радиоактивный материал, содержащийся в приборе или другом промышленном изделии, или являющийся их составной частью, например часов или электрических приборов, пределы, указанные во 2-й и 3-й колонках приложения № 3 настоящего Положения для каждого изделия и упаковки соответственно. В случае, когда радиоактивный материал не содержится в приборе или другом промышленном изделии или не является их составной частью, пределы указаны в 4-й колонке  приложения № 3 настоящего  Положения.

30. Для изделий, изготовленных из природного урана, обедненного урана или природного тория, освобожденная упаковка может содержать любое количество такого материала при условии, если внешние поверхности урана или тория покрыты слоем нерадиоактивного металла или другого  высокопрочного материала.

31. При почтовой пересылке полная активность в каждой освобожденной упаковке не должна превышать одной десятой соответствующих пределов, указанных в приложении № 3 настоящего Положения.

32. Общая активность в отдельной упаковке с материалом НУА или в отдельной упаковке с ОПРЗ ограничивается таким образом, чтобы не превышались уровни излучения, указанные в пункте 62. А активность в отдельной упаковке ограничивается также таким образом, чтобы не превышались пределы активности для перевозочного средства, указанные в пункте 66.

33. Отдельная упаковка с негорючими твердыми материалами НУА-II или НУА-III в случае ее перевозки воздушным транспортом не должна содержать активность, превышающую 3000 А2.

34. Упаковки типа А не должны содержать активность, превышающую следующие значения:

1) для радиоактивного материала особого вида – А1,

2) либо для всех других радиоактивных материалов – А2.

35. В отношении смесей радионуклидов, состав и соответствующая активность которых известны, к радиоактивному содержимому упаковки типа А применяется следующее условие:

где:

B(i)–активность i-го радионуклида в качестве радиоактивного материала особого вида,

A1(i)–значение А1 для i-го радионуклида и

C(j)–активность j-го радионуклида в качестве материала иного, чем радиоактивный материал особого вида;

А2(j) – значение А2 для j-го радионуклида.

36. Упаковки типа В(U), типа B(M) не должны содержать:

1) активности, превышающей значения, разрешенного для данной конструкции упаковки;

2) радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки;

3) содержимого, геометрическая форма или физическое или химическое состояние которого отличаются от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки, как указывается в сертификате безопасности.

37. Упаковки типа В(U) и типа B(М) в случае перевозки воздушным транспортом должны удовлетворять требованиям пункта 36 и не должны содержать активности, превышающей следующие значения:

1) для радиоактивных материалов с низкой способностью к рассеянию – значения, разрешенные для данной конструкции упаковки, которые указываются в сертификате об утверждении;

2) для радиоактивного материала особого вида – 3000 А1 или 100 000 А2, в зависимости от того, какое из этих значений является меньшим;

3) для всех других радиоактивных материалов – 3000А2.

38. Упаковка типа С не должна содержать:

1) активности, превышающей значения, разрешенные для данной конструкции упаковки;

2) радионуклидов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки;

3) содержимого, геометрическая форма или физическое или химическое состояние которого отличаются от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки, как указывается в сертификате безопасности.

39. Упаковки, содержащие делящийся материал, не должны содержать:

1) массы делящегося материала, отличающейся от разрешенной для данной конструкции упаковки;

2) любого радионуклида или делящихся материалов, отличающихся от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки;

3) содержимого, геометрическая форма, физическое или химическое состояние или пространственное размещение которого отличается от тех, которые разрешены для данной конструкции упаковки, как в надлежащих случаях указывается в их сертификате безопасности.

40. Упаковки, содержащие гексафторид урана, не должны содержать массы гексафторида урана в упаковке, превышающей значение, которое привело бы к образованию незаполненного объема менее 5% при максимальной температуре упаковки, которая указывается для производственных систем, где будет использоваться данная упаковка. При предъявлении упаковки к перевозке гексафторид урана должен быть в твердой форме при внутреннем давлении не выше атмосферного давления.

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ И КОНТРОЛЬ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК

41. Перед первой перевозкой любого упаковочного комплекта должны выполняться следующие требования:

1) если проектное давление системы защитной оболочки превышает 35 кПа (манометрическое), должно обеспечиваться соответствие системы защитной оболочки каждой упаковки утвержденным проектным требованиям, имеющим отношение к способности данной системы сохранять целостность при данном давлении;

2) для каждой упаковки типа В(U), типа B(М) и типа C, а также для каждой упаковки, содержащей делящийся материал, эффективность ее радиационной защиты и защитной оболочки и, при необходимости, характеристики теплопередачи и эффективность системы локализации должны находиться в пределах, применимых или указанных для утвержденной конструкции;

3) для упаковок, содержащих делящийся материал, которые в целях соблюдения требований пункта 192 специально оснащаются поглотителями нейтронов в виде компонентов упаковки, должны проводиться проверки с целью подтверждения наличия и распределения этих поглотителей нейтронов.

42. Перед каждой перевозкой любой упаковки должны выполняться следующие требования:

1) для любой упаковки должно обеспечиваться выполнение всех требований, изложенных в соответствующих требованиях настоящего Положения;

2) подъемные приспособления, не удовлетворяющие требованиям пункта 130, должны быть сняты или иным образом приведены в состояние, не позволяющее использовать их для подъема упаковки, согласно пункту 130;

3) проверить, отвечает ли каждая упаковка типа B(U), типа В(M) и типа C и каждая упаковка, содержащая делящийся материал, требованиям, указанным в сертификате безопасности;

4) каждая упаковка типа B(U), типа В(M) и типа C должна быть выдержана до тех пор, пока не будут достигнуты равновесные условия, достаточно близкие к соответствующим требованиям по температуре и давлению. Для любого отступления от этих требований необходимо одностороннее утверждение;

5) для каждой упаковки типа B(U), типа В(M) и типа C должны быть обеспечены путем проверки и/или соответствующих испытаний надлежащее закрытие всех затворов, клапанных и других отверстий в системе защитной оболочки, через которые может произойти утечка радиоактивного содержимого, и при необходимости их герметизация таким способом, чтобы было наглядно подтверждено выполнение требований пунктов 178 и 191;

6) каждый радиоактивный материал особого вида проверяется, обеспечивает ли он выполнение всех требований, указанных в сертификате безопасности, и соответствующие требования настоящего Положения;

7) для упаковок, содержащих делящийся материал, в соответствующих случаях должны проводиться измерения, указанные в пункте 195 2), и проверки с целью подтверждения герметичности каждой упаковки согласно требованиям пункта 198;

8) для каждого радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию должно обеспечиваться выполнение всех требований, указанных в сертификате безопасности, и соответствующих требований настоящего Положения.

43. Упаковка не должна содержать никаких других предметов, кроме предметов, необходимых для использования радиоактивного материала. Настоящее требование не исключает возможность перевозки радиоактивных материалов низкой удельной активности (НУА) или объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ) совместно с другими изделиями. Перевозка таких изделий, документов в упаковке или радиоактивных материалов с низкой удельной активностью или объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением совместно с другими изделиями может осуществляться при условии отсутствия взаимодействия между содержимым упаковки и с самой упаковкой или с радиоактивным содержимым, способным снизить безопасность упаковки.

44. Цистерны и контейнеры средней грузоподъемности,  используемые для перевозки радиоактивного материала, не должны использоваться для хранения или перевозки других грузов, если только они не очищены от бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности ниже уровня 0,4 Бк/см2, а также от всех других альфа-излучателей ниже уровня 0,04 Бк/см2.

45. Перевозка других товаров  вместе с отправкой радиоактивных материалов, перемещаемых в режиме  особого использования,  разрешается только если перевозка контролируется отправителем и не запрещена  другими действующими регламентациями.

46. Грузы радиоактивных материалов во время перевозки должны быть отделены от других опасных грузов с соблюдением соответствующих требований положений перевозки  соответствующих опасных грузов каждой из тех стран, через территорию или на территорию которых материалы будут транспортироваться с соблюдением правил компетентных транспортных организаций, а также требований настоящего Положения.

47. При упаковывании, нанесении знаков опасности, маркировки, размещении информационных табло, хранении и перевозке, помимо радиоактивных свойств и способности делиться, должны учитываться любые другие опасные свойства содержимого упаковки, такие как взрывоопасность, воспламеняемость, пирофорность, химическая токсичность и коррозионная активность, с тем чтобы обеспечить выполнение соответствующих правил перевозки опасных грузов каждой из тех стран, через территорию или на территорию которых вещества будут транспортироваться, и, когда это применимо, правил компетентных транспортных организаций, а также требований настоящего Положения.

48. Нефиксированное радиоактивное загрязнение внешних поверхностей любой упаковки должно поддерживаться на наиболее низком, практически достижимом уровне и в обычных условиях перевозки не должно превышать следующих пределов:

1) 4,0 Бк/см2 для бета- и гамма-излучателей и альфа-излучателей низкой токсичности;

2) 0,4 Бк/см2 для всех других альфа-излучателей.

Эти пределы применяются при усреднении на любой площади 300 см2 любой части поверхности.

49. За исключением положений, предусмотренных в пункте 54, уровень нефиксированного радиоактивного загрязнения внешних и внутренних поверхностей транспортных пакетов, грузовых контейнеров, цистерн, контейнеров средней грузоподъемности и перевозочных средств не должен превышать пределов, указанных в пункте 48.

50. Если обнаруживается, что упаковка повреждена или имеет утечку, или если имеются основания считать, что упаковка имела утечку или была повреждена, доступ к такой упаковке должен быть ограничен, и эксперт от организации, аккредитованной НАРЯРД, должен как можно быстрее оценить степень радиоактивного загрязнения и возникший в результате уровень излучения от упаковки. Оценке должны быть подвергнуты упаковка, перевозочное средство, прилегающие зоны погрузки и разгрузки и, при необходимости, все другие материалы, которые перевозились этим же перевозочным средством. В случае необходимости должны быть приняты дополнительные меры для защиты людей, имущества и окружающей среды в соответствии с положениями, утвержденными НАРЯРД, с целью ликвидации и сведения к минимуму последствий таких утечек или повреждений.

51. Упаковки с повреждениями или утечкой радиоактивного содержимого выше допустимых пределов для нормальных условий перевозки могут быть удалены на подходящий промежуточный объект, находящийся под контролем, но не должны отправляться дальше, прежде чем они не будут отремонтированы или приведены в надлежащее состояние и дезактивированы.

52.  Перевозочное средство и оборудование, постоянно используемые для перевозки радиоактивных материалов, должны периодически проверяться для определения уровня радиоактивного загрязнения. Частота проведения таких проверок должна зависеть от вероятности радиоактивного загрязнения и объема перевозок радиоактивных материалов.

53. За исключением требований, предусматриваемых в пункте 54, любое перевозочное средство или оборудование или их часть, которые в ходе перевозки радиоактивных материалов подверглись радиоактивному загрязнению выше пределов, указанных в пункте 48 настоящего Положения, или уровень излучения от которых превышает 5 мкЗв/ч на поверхности, должны быть как можно быстрее подвергнуты дезактивации специалистами и не должны вновь использоваться до тех пор, пока нефиксированное радиоактивное загрязнение не снизится и не будет превышать пределов, указанных в пункте 48 настоящего Положения, а уровень излучения, создаваемый фиксированным радиоактивным загрязнением поверхностей, после дезактивации не составит менее 5 мкЗв/ч на поверхности.

54. Внешняя упаковка, цистерна, контейнер средней грузоподъемности для сыпучих грузов или перевозочное средство, предназначенные для перевозки неупакованных радиоактивных материалов на условиях исключительного использования, должны освобождаться от требований пунктов 48 и 53 настоящего Положения только в отношении их внутренних поверхностей и только до тех пор, пока они находятся в данных условиях исключительного использования.

55. На освобожденные упаковки должны распространяться только следующие требования:

1) требования, указанные в пунктах 47, 48, 51, 56, 74-103, 89 подпункта  3), 94 и, в зависимости от случая, 57-60;

2) требования для освобожденных упаковок, указанные в пунктах 128-139 и в зависимости от случая, 139-141;

3) если освобожденная упаковка содержит делящийся материал, то должно применяться одно из предусмотренных в пункте 193 освобождений для делящихся материалов и выполняться требование пункта 156;

4) требования, указанные в пунктах 119 и 120, в случае почтовой пересылки.

56. Уровень излучения в любой точке внешней поверхности освобожденной упаковки не должен превышать 5 мкЗв/ч (0.005 мЗв/ч).

57. Радиоактивный материал, содержащийся в приборе или другом промышленном изделии или являющийся их составной частью, с уровнем излучения ниже приведенного в приложении №3 колонках 2 и 3 настоящего Положения может перевозиться в освобожденной упаковке при выполнении следующих условий:

1) уровень излучения на расстоянии 10 cм от любой точки внешней поверхности любого неупакованного прибора или изделия не превышает 0,1 мЗв/ч;

2) каждый прибор или изделие (за исключением часов или других радиолюминисцентных устройств) имеет маркировку «РАДИОАКТИВНО» (RADIOACTIVE);

3) активный материал полностью закрыт неактивными компонентами (устройство, единственной функцией которого является размещение внутри него радиоактивного материала, не должно рассматриваться в качестве прибора или промышленного изделия).

58. Радиоактивные материалы в других, кроме указанных в разделе 57 видах, с активностью, не превышающей пределов, указанных в колонке 4 приложения 3, могут транспортироваться в освобожденной упаковке при условии, что:

1) упаковка сохраняет радиоактивное содержимое в обычных условиях перевозки;

2) упаковка снабжена маркировкой «РАДИОАКТИВНО» на внутренней поверхности таким образом, что предупреждение о наличии радиоактивного материала было видно при вскрытии упаковки.

59. Промышленное изделие, в котором единственным радиоактивным материалом является необлученный природный уран, необлученный обедненный уран или необлученный природный торий, может перевозиться как освобожденная упаковка при условии, что внешняя поверхность урана или тория закрыта неактивной оболочкой из металла или какого-либо другого прочного материала.

60. Порожний упаковочный комплект, ранее содержавший радиоактивный материал, может перевозиться как освобожденная упаковка при условии, что:

1)   он в хорошем состоянии и надежно закрыт;

2) внешняя поверхность любой детали с ураном или торием в его конструкции закрыта неактивной оболочкой, изготовленной из металла или какого-либо другого прочного материала;

3) уровень внутреннего нефиксированного радиоактивного загрязнения не превышает более чем в сто раз уровни, указанные в пункте 48, и

4) любые знаки опасности, которые были нанесены на него в соответствии с пунктом 81, не будут видны .

61. Количество материала НУА или ОПРЗ в отдельной промышленной  упаковке типа ПУ-1, типа ПУ-2, типа ПУ-3 либо предмете или группе предметов, в зависимости от случая, должно ограничиваться так, чтобы внешний уровень излучения на расстоянии 3 м от незащищенного материала либо предмета или группы предметов не превышал 10 мЗв/ч.

62. В случае материалов НУА и ОПРЗ, представляющих собой делящийся материал или содержащих его, должны выполняться  требования пунктов 108, 109 и 192.

63. Материалы НУА и ОПРЗ, относящиеся к группам НУА-I и ОПРЗ-1, могут перевозиться без упаковки при соблюдении следующих условий:

1) все неупакованные материалы, за исключением руд, содержащих только природные радионуклиды, должны транспортироваться таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки не было утечки радиоактивного содержимого из перевозочного средства или ухудшения защиты;

2) каждое перевозочное средство должно находиться в условиях исключительного использования, за исключением случаев перевозки только ОПРЗ-I, у которого радиоактивное загрязнение доступных и недоступных поверхностей не превышает более чем в десять раз соответствующий предел;

3) в случае ОПРЗ-I, в отношении которого имеются основания предполагать наличие нефиксированного радиоактивного загрязнения недоступных поверхностей, превышающего значения, указанные в пункте 48 настоящего Положения, должны приниматься меры, исключающие попадание радиоактивного материала в перевозочное средство.

64. Материалы НУА и ОПРЗ, за исключением  указанных в ст.63 настоящего Положения,  должны упаковываться в соответствии с приложением № 4 настоящего Положения.

65. Общая активность в отдельном трюме или отсеке судна для водных путей или в другом перевозочном средстве для перевозки материала НУА или ОПРЗ в упаковках типа ПУ-1, типа ПУ-2, типа ПУ-3 или без упаковок не должна превышать пределов, указанных в приложении № 5 настоящего Положения.

66. Значение транспортного индекса (ТИ) для упаковки, транспортного пакета или грузового контейнера или для неупакованных НУА-I  или ОПРЗ-1 (перевозимых навалом) должно определяться следующим образом:

1) определяется максимальный уровень излучения в единицах «миллизиверт в час» (мЗв/ч) на расстоянии 1 м от внешних поверхностей упаковки, транспортного пакета, контейнера или неупакованных НУА-I или ОПРЗ-I. Измеренное значение должно быть умножено на 100, и полученное число будет представлять собой ТИ. В случае урановых и ториевых руд и их концентратов в качестве максимального уровня излучения в любой точке на расстоянии 1 м от внешней поверхности груза может быть принят следующий:

- 0,4 мЗв/ч - для руд и физических концентратов урана и тория;

- 0,3 мЗв/ч - для химических концентратов тория;

- 0,02 мЗв/ч - для химических концентратов урана, за исключением гексафторида урана;

2) для цистерн, грузовых контейнеров и неупакованных НУА-I и ОПРЗ-I значение, определенное согласно подпункту а), должно быть умножено на соответствующий коэффициент пересчета, указанный в приложении № 6 настоящего Положения.

Цифра, полученная в результате применения положений вышеупомя-нутых пунктов а) и b), округляется в сторону увеличения до одного знака после запятой, за исключением значений меньше или равных 0,05, считающихся равными нулю.

67. Транспортный индекс для каждого транспортного пакета, грузового контейнера или перевозочного средства должен определяться либо как сумма транспортных индексов всех содержащихся упаковок, либо прямым измерением уровня излучения, за исключением случая нежестких транспортных пакетов, для которых транспортный индекс должен определяться только как сумма транспортных индексов всех упаковок.

68. Индекс безопасности по критичности (ИБК) для упаковок, содержащих делящийся материал, вычисляется путем деления числа 50 на меньшее из двух значений N, выводимых в соответствии с пунктами 202 и 203 (НУА=50/N). Значение индекса безопасности по критичности может считаться равным нулю, при условии, что неограниченное количество пакетов является подкритичным (N в обоих случаях фактически равняется бесконечности).

69. Индекс безопасности по критичности для каждого груза  определяется как сумма ИБК всех содержащихся в этом грузе упаковок.

70. За исключением грузов, перевозимых в условиях исключительного использования, транспортный индекс любой упаковки или транспортного пакета не должен превышать 10, а индекс безопасности по критичности любой упаковки или транспортного пакета не должен превышать 50.

71. За исключением упаковок или транспортных пакетов, перевозимых в условиях исключительного использования железнодорожным или автомобильным транспортом при соблюдении условий, указанных в пункте 112, абзаце 1) или в условиях исключительного использования или в специальных условиях на борту судна или воздушным транспортом при соблюдении условий, указанных, соответственно,  в пунктах 114 и 118, настоящего Положения.

72. Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности упаковки или транспортного пакета в условиях исключительного использования не должен превышать 10 мЗв/ч.

73. Упаковки и транспортные пакеты должны быть отнесены к одной из следующих категорий: I-БЕЛАЯ, II-ЖЕЛТАЯ или III-ЖЕЛТАЯ – в соответствии с условиями, указанными в приложении № 7 настоящего Положения, и следующими требованиями:

1) для определения соответствующей категории упаковки или транспортного пакета будут приняты во внимание как транспортный индекс, так и уровень излучения на поверхности. Если транспортный индекс удовлетворяет условию одной категории, а уровень излучения на поверхностности удовлетворяет условию другой категории, то упаковка или транспортный пакет должны быть отнесены к более высокой категории. Для этой цели категория I-БЕЛАЯ должна рассматриваться как самая низкая категория;

2) транспортный индекс (ТИ) должен определяться согласно процедурам, указанным в пунктах 66 и 67 настоящего Положения. Если уровень излучения на поверхности превышает 2 мЗв/ч, упаковка или транспортный пакет должны перевозиться на условиях исключительного использования и с соблюдением, в зависимости от случая, положений пунктов 112 а), 114 или 118;

3) упаковка, перевозимая в специальных условиях, должна быть отнесена к категории III-ЖЕЛТАЯ.

4) внешняя упаковка, которая содержит упаковки, перевозимые в специальных условиях, должна быть отнесена к категории III-ЖЕЛТАЯ.

74. Каждая упаковка должна иметь четкую и несмываемую маркировку с указанием либо грузоотправителя, либо грузополучателя, либо того и другого.

75. На каждом пакете, за исключением отправленных, на внешней поверхности упаковки должна быть нанесена четкая и несмываемая маркировка с указанием номера Организации Объединенных Наций, которому предшествуют буквы «UN», и официальное наименование отправителя согласно приложению 8 настоящего Положения. В случае упаковок, иных, чем допущенные к международным почтовым  перевозкам, достаточно только номера Организации Объединенных Наций, которому предшествуют буквы «UN». Для пакетов, допущенных к международным почтовым  перевозкам, применяются требования пункта 119.

76. Каждая упаковка с массой брутто более 50 кг должна иметь на внешней поверхности упаковочного комплекта четкую и несмываемую маркировку с указанием ее допустимой массы брутто.

77. Каждая упаковка, которая соответствует:

1)  конструкции промышленной упаковки типа ПУ-1, ПУ-2 или ПУ-3, должна иметь на внешней стороне упаковочного комплекта четкую и несмываемую маркировку, соответственно “ТИП ПУ-1, «ТИП ПУ-2» или «ТИП ПУ-3»;

2) конструкции упаковки типа А, должна иметь на внешней стороне упаковочного комплекта четкую и несмываемую маркировку «ТИП А»;

3) конструкции промышленной упаковки типа ПУ-2, ПУ-3 или типа А, должна иметь на внешней стороне упаковочного комплекта четкую и несмываемую маркировку с указанием международного регистрационного кода транспортного средства (кода VRI) страны происхождения конструкции и названия изготовителя.

78. Каждая упаковка, которая соответствует конструкции, утвержденной согласно пунктам 245-254  или 256-257 настоящего Положения, должна иметь на внешней поверхности упаковочного комплекта четкую и несмываемую маркировку в виде:

1) опознавательного знака, установленного НАРЯРД для данной конструкции;

2) серийного номера для индивидуального обозначения каждого упаковочного комплекта, соответствующего данной конструкции;

3) для конструкции упаковки типа В(U) или упаковки типа B(М) – надписи «ТИП В(U)» или «ТИП B(М)»;

4) для конструкции упаковки типа С – надпись «ТИП С»

79. Каждая упаковка, которая соответствует конструкции упаковок типа B(U), типа B(М) или типа C, должна иметь на наружной поверхности изображение знака радиационной опасности в виде трилистника, показанного на рис. 1. МюРЯРД ния пунктах еля согласно аркировка должна быть стойкой к воздействию огня и воды, четкой и надежной, нанесенной методом тиснения, штамповки и другим стойким к воздействию огня и воды способом.

80. Если материалы НУА-I  или ОПРЗ-I содержатся в емкостях или в упаковочных материалах и перевозятся на условиях исключительного использования согласно положениям пункта 63, на наружную поверхность этих емкостей или упаковочных материалов наносится соответственно маркировка «РАДИОАКТИВНО НУА-I» или «РАДИОАКТИВНО ОПРЗ-I».

Рис. 1. Основной знак радиационной опасности в виде трилистника, пропорции которого определяются по центральной окружности радиуса Х. Минимальная допустимая величина Х равна 4 мм.

81. За исключением больших грузовых контейнеров и цистерн, в отношении которых используются знаки, указанные в пункте 86, каждая упаковка, каждый транспортный пакет и каждый грузовой контейнер должны иметь знаки опасности согласно образцам, приведенным на рис. 2, 3 или 4, в соответствии с надлежащей категорией. Кроме того, каждая упаковка, каждый транспортный пакет и каждый грузовой контейнер, содержащие делящийся материал, иной, чем делящийся материал, подпадающий под освобождение по пункту 193, должны иметь знаки опасности согласно образцу, приведенному на рис. 5. Любые знаки опасности, не связанные с содержимым, удаляются или закрываются. В отношении радиоактивных материалов, обладающих другими опасными свойствами, см. пункт 47.

82. Знаки опасности, которые соответствуют образцам, приведенным на рис. 2, 3 и 4, должны крепиться к двум противоположным внешним поверхностям упаковки или транспортного пакета или к внешним поверхностям всех четырех сторон грузового контейнера или цистерны. Знаки опасности, которые соответствуют образцу, приведенному на рис. 5, должны крепиться рядом со знаками опасности, которые соответствуют образцам, приведенным на рис. 2, 3 и 4. Эти знаки опасности не должны покрывать маркировку, указанную в пунктах 74-79.

83. Каждый знак опасности, который соответствует образцам, приведенным на рис. 2, 3 и 4, должен содержать следующую информацию:

1) содержимое:

- название(я) радионуклида(ов), предусмотренное(ые) в приложении № 1 настоящего Положения, с использованием рекомендованного там символа, за исключением материала НУА-I. В случае смесей радионуклидов должны быть указаны, насколько это позволяет размер строки, нуклиды, в отношении которых действуют наибольшие ограничения. Группа НУА или ОПРЗ должна быть указана после названия(ий) радионуклида(ов). Для этой цели должны использоваться термины «НУА-II», «НУА-III», «ОПРЗ-I» и «ОПРЗ-II»;

- для материалов НУА-I названия радионуклида не требуется, достаточно только термина «НУА-I»;

2) максимальная активность радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженная в беккерелях (Бк) с соответствующим обозначением приставки СИ согласно приложению 2 настоящего Положения. Для делящегося материала вместо активности  указывается масса делящегося материала в граммах (г) или кратных грамму единицах.

Рис. 2. Знак опасности категории I-БЕЛАЯ. Цвет фона знака – белый, цвет трилистника и надписей – черный, цвет полосы – красный.

3) для транспортных пакетов и грузовых контейнеров надписи «содержимое»  и «активность»  на знаке опасности должны содержать информацию, требующуюся в соответствии с положениями подпунктов 1) и 2) настоящего пункта, соответственно, суммированную для всего содержимого транспортного пакета или грузового контейнера.  Исключение составляют знаки опасности для транспортных пакетов или грузовых контейнеров, содержащих смешанную загрузку упаковок с различными радионуклидами; в этих случаях делается запись «См. транспортные документы».

4) транспортный индекс проставлять  для категории «I-БЕЛАЯ» не требуется.

Рис. 3. Знак опасности категории II-ЖЕЛТАЯ. Цвет фона нижней половины знака – белый, цвет трилистника и надписей – черный, цвет полос, обозначающих категорию, – красный.

84 На каждый знак опасности, который соответствует образцу, приведенному на рис. 5, должен быть нанесен индекс безопасности по критичности  в соответствии с разрешением (сертификатом безопасности) для специальных условий, выдаваемый НАРЯРД.

85. В случае транспортных пакетов и грузовых контейнеров в индекс безопасности по критичности (ИБК) на знаке опасности должна быть указана требующаяся в соответствии с положениями пункта 84 информация, суммированная по всему делящемуся содержимому транспортного пакета или грузового контейнера.

86. Большие грузовые контейнеры, в которых перевозятся упаковки, за исключением освобожденных упаковок, и цистерны должны иметь четыре информационных табло, соответствующих образцу на рис. 6. Табло должны быть прикреплены вертикально на каждой боковой стенке и на передней и задней стенках большого грузового контейнера или цистерны. Любые табло, не связанные с содержимым, должны быть сняты. Вместо параллельного использования знаков опасности и информационных табло в качестве альтернативы в надлежащих случаях разрешается применять только увеличенные знаки опасности, соответствующие показанным на рис. 2, 3, 4 и 5, в зависимости от случая, с минимальными размерами, указанными на рис. 6.

Рис. 4. Знак опасности категории III-ЖЕЛТАЯ. Цвет фона верхней половины знака – желтый, нижней половины – белый, цвет трилистника и надписей – черный, цвет полос, обозначающих категорию, – красный.

Рис. 5. Знак опасности с указанием ИБК. Цвет фона знака – белый, цвет надписей – черный.

Рис.6. Информационное табло. За исключением случаев, оговоренных в пункте 110, минимальные размеры должны соответствовать размерам, указанным на рисунке; при использовании других размеров следует сохранять соответствующие пропорции. Высота цифры «7» должна быть не менее 25 мм. Цвет фона верхней половины табло – желтый, нижней половины – белый, цвет трилистника и надписей – черный. Использование слова «РАДИОАКТИВНО» в нижней части не обязательно, что позволяет применять это табло для изображения соответствующего номера ООН для груза.

87. В случае, если груз в грузовом контейнере или цистерне представляет собой неупакованный материал НУА-I или ОПРЗ-I или если требуется, чтобы груз в грузовом контейнере перевозился на условиях исключительного использования и он представляет собой упакованный радиоактивный материал с одним номером ООН, то соответствующий номер ООН для этого груза (см.приложение 8 настоящего Положения) проставляется также черными цифрами высотой не менее 65 мм:

1)либо на белом фоне в нижней половине табло, показанного на рис. 6, после надписи ООН

2)либо на табло, показанном на рис. 7.

В случае использования варианта 2) дополнительное табло размещается на всех четырех сторонах грузового контейнера или цистерны рядом с основным табло.

Рис. 7. Информационное табло для отдельного указания номера Организации Объединенных Наций (ООН). Цвет фона оранжевый, рамка и номер ООН – черные. Знак «****» обозначает место, где должен помещаться соответствующий номер ООН для радиоактивного материала согласно приложению № 8 настоящего Положения

88. Грузоотправитель отвечает за этикетировку, маркировку и информационные надписи согласно требованиям пункта 60, подпункта 4) и пунктов 74-87.

89. Грузоотправитель должен включать в транспортные документы, прилагаемые к каждому грузу, следующую информацию в приведенной ниже последовательности:

1)  официальное транспортное наименование, указанное в соответствии с  приложением № 8 настоящего Положения I;

2)   номер класса ООН «7»;

3) присвоенный данному материалу номер ООН, указанный в соответствии с приложением № 8 настоящего Положения, которому предшествуют буквы «UN»;

4)  название или символ каждого радионуклида или, в случае смесей радионуклидов, соответствующее общее описание или перечень радионуклидов, в отношении которых действуют наибольшие ограничения;

5) описание физической и химической формы материала или запись о том, что данный материал представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеиванию. Для химической формы допустимо общее химическое описание;

6) сведения о максимальной активности радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженной в беккерелях (Бк) с соответствующей приставкой СИ, согласно приложению № 2 настоящего Положения. Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала в граммах (г) или соответствующих кратных грамму единицах;

7)  категория упаковки: I-БЕЛАЯ, II-ЖЕЛТАЯ, III-ЖЕЛТАЯ;

8) транспортный индекс (только для категорий II-ЖЕЛТАЯ и III-ЖЕЛТАЯ);

- индекс безопасности по критичности (ИБК) для делящегося материала, другого, чем указанного в пункте 193;

10) опознавательный знак НАРЯРД для каждого сертификата об утверждении каждого радиоактивного материала особого вида, радиоактивный материал с низкой способностью к рассеиванию, специальные условия, конструкция упаковки или перевозки, применимые для данного груза;

11) для грузов, содержащих более чем одну упаковку в транспортном пакете, должно прилагаться подробное указание содержимого каждой упаковки в транспортном пакете, грузовом контейнере или перевозочном средстве и, при необходимости, содержимого каждого транспортного пакета, грузового контейнера или перевозочного средства. Если в пункте промежуточной разгрузки упаковки предстоит извлекать из транспортного пакета, грузового контейнера или перевозочного средства, должны подготавливаться соответствующие транспортные документы;

12) если груз требуется перевозить на условиях исключительного использования, то делается запись “ПЕРЕВОЗКА НА УСЛОВИЯХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”;

13) для НУА-II, НУА-III, ОПРЗ-I и ОПРЗ-II – полную активность груза в виде значения, кратного A2.

90. Грузоотправитель включает в транспортные документы сертификат или декларацию следующего содержания:

«Настоящим заявляю, что содержимое данного груза полностью и точно описано выше надлежащим транспортным наименованием и что содержимое классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено знаками опасности/информационными табло и во всех отношениях находится в должном состоянии для перевозки в соответствии с применимыми международными и национальными правительственными правилами».

91. Если содержание такой декларации уже входит в условия перевозки, определяемые той или иной международной конвенцией, то грузоотправитель не обязан представлять такую декларацию в отношении той части перевозки, на которую распространяется данная конвенция.

92. Декларация должна быть подписана грузоотправителем с указанием даты. Факсимильные подписи не допускаются.

93. Декларация должна фигурировать в том же транспортном документе, который содержит сведения о грузе, перечисленные в пункте 89 настоящего Положения.

94. Когда пустой пакет отправляется в виде изъятой упаковки, соблюдаются требования пункта 61, а использованные  опасные знаки будут удалены или покрыты.

95. Грузоотправитель должен включать в транспортные документы указание о действиях, если они необходимы, которые обязан предпринять перевозчик. Такое указание должно быть на языках, которые перевозчик или соответствующие органы считают необходимыми, и должно включать по меньшей мере следующие элементы:

1) дополнительные требования в отношении погрузки, укладки, перевозки, обработки и разгрузки упаковки, транспортного пакета или грузового контейнера, включая любые специальные предписания в отношении укладки для обеспечения безопасного отвода тепла (см. пункт 105), или уведомление о том, что таких требований не предусматривается;

2) ограничения в отношении вида транспорта или перевозочного средства и любые необходимые инструкции в отношении маршрута;

3) мероприятия на случай аварии для данного груза.

96. Действующие сертификаты, выдаваемые НАРЯРД, не обязательно следуют вместе с грузом. Грузоотправитель должен предоставить их в распоряжение перевозчика(ов) до погрузки и разгрузки.

97. До первой перевозки любой упаковки, требующей утверждения модели, грузоотправитель должен обеспечить представление экземпляров каждого действующего сертификата, выдаваемого НАРЯРД на конструкцию упаковки, компетентному органу страны происхождения перевозки и компетентному органу каждой страны, через территорию или на территорию которой транспортируется груз.

98. О каждой перевозке, указанной в настоящем пункте  грузоотправитель уведомляет компетентный орган страны происхождения перевозки и компетентный орган каждой страны, через территорию или на территорию которой транспортируется груз. Такое уведомление должно быть получено каждым компетентным органом до начала перевозки, не менее чем за 7 суток до ее начала:

1) упаковки типа С, содержащие радиоактивный материал с активностью, превышающей 3000А1 или 3000А2, в зависимости от случая, или 1000 ТБк – в зависимости от того, какое из значений меньше;

2) упаковки типа В(U), содержащие радиоактивный материал с активностью, превышающей 3000А1 или 3000А2, в зависимости от случая, или 1000 ТБк – в зависимости от того, какое из значений меньше;

3)  упаковки типа B(М);

4)  перевозка в специальных условиях.

99.  В уведомлении о грузе должны содержаться:

1)  информация, достаточная для идентификации данной упаковки или упаковок, включая все соответствующие применяемые номера сертификатов и опознавательные знаки (выданные компетентными органами других стран или сертификатов безопасности, выданных НАРЯРД) и данные компетентных органов;

2) информация о дате перевозки, ожидаемой дате прибытия и предполагаемом маршруте;

3)    названия радиоактивных материалов или нуклидов;

4) описание физической и химической формы радиоактивного материала или запись о том, что он представляет собой радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию;

5) сведения о максимальной активности радиоактивного содержимого во время перевозки, выраженной в беккерелях (Бк) с соответствующим обозначением приставки СИ, согласно приложению №15 настоящего Положения. Для делящегося материала вместо активности может быть указана масса делящегося материала в граммах (г) или единицах, кратных грамму.

100. Грузоотправитель не обязан посылать отдельное уведомление, если требуемая информация была включена в заявку на утверждение перевозки (см. пункт 260).

101. Грузоотправитель, прежде чем приступить к перевозке согласно условиям сертификатов, должен располагать копией каждого сертификата, требуемого в соответствии с разделом 8 «Разрешения и административные требования» настоящего Положения, а также копией инструкций в отношении надлежащего закрытия упаковки и других мероприятий по подготовке к перевозке.

102. Упаковки, транспортные пакеты и грузовые контейнеры, содержащие радиоактивный материал и неупакованный радиоактивный материал, во время перевозки и транзитного хранения должны быть отделены:

1) от зон, занятых людьми, и от непроявленных фотопленок, согласно требованиям пунктов 15 и 16 настоящего Положения.

2) от других опасных грузов в соответствии с пунктом 46 настоящего Положения.

103. Упаковки или транспортные пакеты категории II-ЖЕЛТАЯ или III-ЖЕЛТАЯ не должны перевозиться в отсеках, занимаемых пассажирами, кроме мест, предназначенных исключительно для лиц, особо уполномоченных сопровождать такие упаковки или транспортные пакеты.

104. Грузы должны быть надежно уложены.

105. Упаковка или транспортный пакет при условии, что средний тепловой поток у поверхности не превышает 15 Вт/м2, а непосредственно окружающий их груз не находится в мешках или пакетах, может перевозиться среди упакованного генерального груза без соблюдения каких-либо особых положений по укладке. Под исключение подпадают случаи, когда НАРЯРД или компетентные органы других стран, в соответствующем сертификате об утверждении могут оговорить особые требования по хранению.

106. Размещение грузовых контейнеров и накопление упаковок, транспортных пакетов и грузовых контейнеров должны контролироваться следующим образом:

1) общее число упаковок, транспортных пакетов и грузовых контейнеров на борту одного перевозочного средства должно ограничиваться таким образом, чтобы общая сумма транспортных индексов  на борту перевозочного средства не превышала значений, указанных в приложении № 9 настоящего Положения. Для транспортировки материалов с НУА-I сумма транспортных индексов не ограничивается;

2) в случаях транспортировок исключительного использования общая сумма транспортных индексов  на борту перевозочного средства не ограничивается;

3) уровень излучения в обычных условиях перевозки не должен превышать 2 мЗв/ч в любой точке на внешней поверхности перевозочного средства и 0,1 мЗв/ч на расстоянии 2 м от нее;

4) общая сумма индексов безопасности по критичности в грузовом контейнере и на борту перевозочного средства не должна превышать значений, указанных в приложении № 10 настоящего Положения.

107. Любая упаковка или любой транспортный пакет, имеющие транспортный индекс, превышающий 10, или любой груз, имеющий индекс безопасности по критичности свыше 50, должны транспортироваться только на условиях исключительного использования.

108. Любая группа содержащих делящийся материал упаковок, транспортных пакетов и грузовых контейнеров, которые находятся на транзитном хранении в любом отдельном месте хранения, должна ограничиваться таким образом, чтобы сумма индекса безопасности по  критичности у группы таких упаковок, транспортных пакетов или грузовых контейнеров не превышала 50. Каждая группа таких упаковок, транспортных пакетов или грузовых контейнеров должна храниться таким образом, чтобы обеспечивалось удаление по меньшей мере на 6 м от других таких групп.

109. Если общая сумма индексов безопасности к критичности на борту перевозочного средства или у грузового контейнера превышает 50, как это допускается согласно приложению № 10 настоящего Положения, то хранение должно организовываться таким образом, чтобы обеспечивалось удаление по меньшей мере на 6 м от других групп упаковок, транспортных пакетов или грузовых контейнеров, содержащих делящийся материал, или от других перевозочных средств, на которых осуществляется транспортировка радиоактивных материалов.

110. Железнодорожные и автомобильные транспортные средства, на которых перевозятся упаковки, транспортные пакеты или грузовые контейнеры, снабженные любым из знаков опасности, приведенных на рис. 2, 3, 4 и 5, или транспортируются грузы на условиях исключительного использования, должны иметь приведенное на рис. 6 информационное табло на каждой из:

1) двух внешних боковых стенок в случае железнодорожного транспортного средства;

2) двух внешних боковых стенок и на внешней задней стенке в случае автомобильного транспортного средства.

В случае, если транспортное средство не имеет боковых стенок, табло могут наноситься непосредственно на модуль, несущий груз, при условии, что они легко различимы; применительно к цистернам или грузовым контейнерам больших размеров достаточно наличие табло на самих этих предметах. В случае, если конфигурация транспортного средства не позволяет наносить табло более крупных размеров, размеры табло, приведенного на рис. 6, могут быть уменьшены до 100 мм. Любые информационные табло, не связанные с содержимым, должны быть сняты.

111. В случае, если груз на борту транспортного средства представляет собой неупакованные материалы НУА-I или ОПРЗ-I или если груз требуется перевозить на условиях исключительного использования и он представляет собой упакованный радиоактивный материал с одним номером ООН, то соответствующий номер ООН (см. приложение № 8 настоящего Положения) в виде черных цифр высотой не менее 65 мм также проставляется:

1) либо на белом фоне в нижней половине табло, после букв «ООН», показанного на рис. 6;

2) либо на табло, показанном на рис. 7.

При использовании варианта, указанного в подпункте 2), дополнительное табло устанавливается рядом с основным табло на двух боковых стенках железнодорожного транспортного средства или на двух боковых и задней стенках автомобильного транспортного средства.

112. Для грузов, перевозимых на условиях исключительного использования, уровень излучения не должен превышать следующих значений:

1) 10 мЗв/ч в любой точке внешней поверхности любой упаковки или транспортного пакета и может превышать 2 мЗв/ч только при условии, если:

a) транспортное средство оборудовано ограждением, которое в обычных условиях перевозки предотвращает доступ посторонних лиц внутрь огражденной зоны,

b)  предусмотрены меры по закреплению упаковки или транспортного пакета таким образом, чтобы их положение внутри корпуса транспортного средства в условиях обычной перевозки оставалось неизменным,

c) во время перевозки не производится никаких погрузочных или разгрузочных операций;

2) 2 мЗв/ч в любой точке внешней поверхности транспортного средства, включая верхнюю и нижнюю поверхности, или, в случае открытого транспортного средства, – в любой точке вертикальных плоскостей, проходящих через внешние границы транспортного средства, на верхней поверхности груза и на нижней наружной поверхности транспортного средства;

3) 0,1 мЗв/ч в любой точке на расстоянии 2 м от вертикальных плоскостей, образованных внешними боковыми поверхностями транспортного средства, или, если груз перевозится на открытом транспортном средстве, – в любой точке на расстоянии 2 м от вертикальных плоскостей, проходящих через внешние границы транспортного средства.

113. В случае автомобильных транспортных средств находиться на борту транспортных средств, перевозящих упаковки, транспортные пакеты или грузовые контейнеры, которые имеют знаки опасности категории II-ЖЕЛТАЯ или III-ЖЕЛТАЯ, кроме водителя и его помощников не должно разрешаться никому.

114. Упаковки или транспортные пакеты, имеющие уровень излучения на поверхности выше 2 мЗв/ч, если они не перевозятся на транспортном средстве на условиях исключительного использования, в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 9 настоящего Положения, не должны перевозиться на борту судна иначе как в специальных условиях.

115. Перевозка грузов на борту судна специального назначения, которое в силу своей конструкции или условий фрахта специально предназначено для перевозки радиоактивных материалов, освобождается от требований пункта 107 при выполнении следующих условий:

1) в наличии программа радиационной защиты для перевозки, утвержденная компетентным органом страны приписки судна и, в случае необходимости, компетентным органом каждого из портов захода;

2)  условия укладки заранее должны быть определены для всего рейса, включая любые грузы, загружаемые в портах захода на маршруте;

3) погрузка, перевозка и разгрузка грузов осуществляются под руководством квалифицированных специалистов в области перевозки радиоактивных материалов.

116. На борту пассажирских воздушных судов не должны перевозиться упаковки типа B(М) и грузы на условиях исключительного использования.

117. Запрещена перевозка воздушным транспортом упаковок типа B(М) с вентилированием или сбросом избыточного давления, упаковок, требующих внешнего охлаждения посредством дополнительной системы охлаждения, упаковок, требующих эксплуатационного контроля во время перевозки, и упаковок, содержащих жидкие пирофорные материалы.

118. Упаковки или транспортные пакеты, имеющие уровень излучения на поверхности выше 2 мЗв/ч, не должны перевозиться воздушным транспортом, за исключением случаев перевозки в специальных условиях.

119. Груз, удовлетворяющий требованиям пункта 55, активность радиоактивного содержимого которого не превышает одной десятой доли пределов, указанных в приложении № 3 настоящего Положения, может быть принят национальными почтовыми органами к внутренней пересылке при условии соблюдения таких дополнительных требований, которые могут быть установлены этими органами.

120. Груз, удовлетворяющий требованиям пункта 55, активность радиоактивного содержимого которого не превышает одной десятой доли пределов, указанных в приложении  № 4 настоящего Положения, может быть принят к международной почтовой пересылке при соблюдении, в частности, следующих дополнительных требований, предписываемых Актами Всемирного почтового союза (Acts of the Universal Postal Union):

1) отправление должно передаваться предприятию почтовой связи только грузоотправителями, уполномоченными национальными органами;

2) отправление должно пересылаться самым скорым маршрутом, обычно воздушным транспортом;

3) отправление должно иметь снаружи четкую и надежно закрепленную этикетку со словами «РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ – КОЛИЧЕСТВО, РАЗРЕШЕННОЕ ДЛЯ ПОЧТОВОЙ ПЕРЕСЫЛКИ», эти слова должны быть зачеркнуты при возвращении порожнего упаковочного комплекта;

4) снаружи отправления должны быть указаны наименование и адрес грузоотправителя с пометкой о возвращении груза, если он не будет доставлен адресату;

5) на внутреннем упаковочном комплекте должны быть указаны наименование и адрес грузоотправителя и содержимое груза.

121. Таможенные операции, включая контроль радиоактивного содержимого упаковки, должны проводиться только в местах, оборудованных надлежащими средствами контроля радиоактивного облучения, и в присутствии квалифицированного персонала. Любая упаковка, вскрытая по требованию таможни, перед дальнейшей ее отправкой грузополучателю должна быть приведена в первоначальное состояние.

122. В случае, если груз не может быть доставлен адресату, он должен быть размещен в безопасном месте, и об этом  в трехдневный срок должно быть информировано НАРЯРД, у которого запрашиваются инструкции относительно дальнейших действий.

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАДИОАКТИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ, УПАКОВОЧНЫМ КОМПЛЕКТАМ И УПАКОВКАМ

123. Материал НУА-III должен быть твердым и обладать такими свойствами, чтобы при проведении указанных в пункте 204 испытаний в отношении всего внутреннего содержимого упаковки, активность воды не превышала 0,1 x А2.

124. Радиоактивный материал особого вида должен иметь как минимум один размер не менее 5 мм.

125. Радиоактивный материал особого вида должен обладать такими свойствами или должен быть таким, чтобы при испытаниях, указанных в пунктах 207-214, были выполнены следующие требования:

1) он не должен ломаться или разрушаться при испытаниях на столкновение, удар и изгиб, указанных в соответствующих пунктах 208-210 и 212, подпункт 1);

2) он не должен плавиться или рассеиваться при тепловых испытаниях, указанных в соответствующих пунктах 211 или 212,    подпункт  2);

3) активность воды при испытаниях на выщелачивание согласно пунктам 213 и 214 не должна превышать 2 кБк; или же для закрытых источников степень утечки после соответствующих испытаний методом оценки объемной утечки не должна превышать соответствующего допустимого порога, указанного в ОНРБ-2000.

126. Если составной частью радиоактивного материала особого вида является герметичная капсула, эта капсула должна быть изготовлена таким образом, чтобы ее можно было открыть только путем разрушения.

127. Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию должен представлять собой такой радиоактивный материал, общее количество которого в упаковке удовлетворяет следующим требованиям:

1) уровень излучения на удалении 3 м от незащищенного радиоактивного материала не превышает 10 мЗв/ч;

2)  при проведении испытаний, указанных в пунктах 239 и 240, выброс в атмосферу в газообразной и аэрозольной формах частиц с аэродинамическим эквивалентным диаметром до 100 мкм не превышает 100 А2. Для каждого испытания может использоваться отдельный образец;

3) при испытании, указанном в пункте 206, активность воды не превышает 100А2. При проведении этого испытания должны приниматься во внимание разрушающие воздействия испытаний, указанных в подпункте 2) настоящего пункта.

128. Упаковка должна быть сконструирована так (масса, объем и форма), чтобы обеспечивалась простота и безопасность ее перевозки и ее можно было надлежащим образом закрепить на перевозочном средстве или внутри него.

129. Конструкция упаковки должна быть такой, чтобы любые приспособления, размещенные на упаковке для ее подъема, не отказали при правильном с ними обращении, а в случае их поломки – не ухудшалась способность упаковки удовлетворять другим требованиям настоящего Положения. В конструкции должны быть учтены соответствующие коэффициенты запаса на случай подъема упаковки рывком.

130. Приспособления и любые другие устройства на внешней поверхности упаковки, которые могут использоваться для ее подъема, должны быть сконструированы так, чтобы они выдерживали ее массу в соответствии с требованиями пункта 129 или могли быть сняты или иным способом приведены в непригодность для использования во время перевозки.

131. Насколько это практически возможно, упаковочный комплект должен быть сконструирован и обработан так, чтобы внешние поверхности не имели выступающих частей и могли быть легко дезактивированы.

132. Насколько это практически возможно, внешнее покрытие упаковки должно быть выполнено так, чтобы на нем не скапливалась и не удерживалась вода.

133. Любые устройства, добавляемые к упаковке во время перевозки, которые не являются частью упаковки, не должны уменьшать ее безопасность.

134. Упаковка должна обладать способностью противостоять воздействию любого ускорения, вибрации или резонанса при вибрации, которые могут возникнуть в обычных условиях перевозки, без какого-либо ухудшения эффективности запорных устройств различных сосудов или целостности всей упаковки как таковой. В частности, гайки, болты и другие крепежные детали должны быть сконструированы так, чтобы не допустить возможность их самопроизвольного ослабления или отсоединения даже при многократном использовании.

135. Материалы упаковочного комплекта и любых компонентов или конструкций должны быть физически и химически совместимы друг с другом и с радиоактивным содержимым. Должно учитываться их поведение под воздействием облучения.

136. Все клапаны, через которые радиоактивное содержимое может выйти наружу, должны быть защищены от несанкционированных действий.

137. Конструкция упаковки должна разрабатываться с учетом температур и давления во внешней среде, которые могут возникнуть в обычных условиях перевозки.

138. В конструкции упаковки, рассчитанной на радиоактивные материалы, обладающие другими опасными свойствами, эти свойства должны быть учтены, согласно пунктам 8 и 47.

139. В случае упаковок, предназначенных для перевозки воздушным транспортом, температура доступных поверхностей при температуре окружающей среды 38°С без учета инсоляции не должна превышать 50°С.

140. Упаковки, предназначенные для перевозки воздушным транспортом, должны быть сконструированы так, чтобы в диапазоне внешних температур от – 40°С до + 55°С целостность защитной оболочки не нарушалась.

141. Перевозимые воздушным транспортом упаковки, содержащие радиоактивные материалы, должны выдерживать без утечки внутреннее давление, которое образует перепад давления, равный не менее чем максимальному нормальному рабочему давлению плюс 95 кПа.

142. Освобожденная упаковка должна быть сконструирована так, чтобы выполнялись требования пунктов 128-139, а в случае перевозки воздушным транспортом – к тому же и требования пунктов 139-141.

143. Промышленная упаковка типа  I (ПУ-1) должна быть сконструирована так, чтобы выполнялись требования пунктов 128-138 и 156, а в случае перевозки воздушным транспортом – к тому же и требования пунктов 139-141.

144. Упаковка, аттестуемая в качестве типа II (ПУ-2), должна быть сконструирована так, чтобы выполнялись требования, предъявляемые к типу I (ПУ-1), которые указаны в пункте 143, и чтобы, кроме того, будучи подвергнутой испытаниям, указанным в пунктах 225 и 226, она предотвращала:

1) утечку или рассеяние радиоактивного содержимого;

2) увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности упаковки.

145. Упаковка, аттестуемая в качестве типа III (ПУ-3), должна быть сконструирована так, чтобы выполнялись требования, предъявляемые к типу I (ПУ-1), которые указаны в пункте 143, и, кроме того, требования пунктов 156-169.

146. Упаковки могут использоваться в качестве упаковки типа II (ПУ-2) при условии, что:

1) они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к типу I, которые указаны в пункте 13;

2) они сконструированы так, чтобы удовлетворять требованиям, предписываемым в главе «General Recomandations on Packing» (Общие рекомендации к упаковкам) Организации Объединенных Наций «Recomandations on the transport of Dangerous Goods» или спроектированы согласно другим требованиям, по меньшей мере эквивалентным  оговоренным в вышеуказанных стандартах;

3) после проведения испытаний, требуемых для групп упаковки I или II, указанных в абзаце 2) вышеупомянутого документа, упаковки не теряют способность предотвращать:

а) утечку или рассеяние радиоактивного содержимого;

b) увеличение более чем на 20 % максимального уровня излучения на любой внешней поверхности упаковки.

147. Контейнеры в виде бака могут использоваться также как упаковки типов II (ПУ-2) или III (ПУ-3) при условии, что:

1) они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к типу I (ПУ-1), которые указаны в пункте 143;

2) они сконструированы так, чтобы удовлетворять требованиям, предписываемым в  главе «General Recomandations on Packing» Организации Объединенных Наций «Recomandations on the transport of Dangerous Goods», или другим, как минимум эквивалентным этим требованиям, и способны выдержать испытательное давление 265 кПа;

3) они сконструированы так, чтобы любая предусматриваемая дополнительная защита была способна выдерживать статические и динамические нагрузки, возникающие при обработке груза и в обычных условиях перевозки, и предотвращать увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности переносных цистерн.

148. Цистерны, не являющиеся переносными цистернами, могут также использоваться как упаковки типов ПУ-2 или ПУ-3 для перевозки жидкостей и газов НУА-I и НУА-II, как это предписано в приложении №4 настоящего Положения, при условии, что они удовлетворяют требованиям,  указанным в пункте 147.

149. Грузовые контейнеры, которые в рабочем состоянии надежно закрыты, могут также использоваться как упаковки типов ПУ-2 или ПУ-3 при условии, что:

1) радиоактивное содержимое ограничивается твердыми веществами;

2) они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к типу ПУ-1, которые указаны в пункте 142;

3) они сконструированы в соответствии с документом Международной организации по стандартизации ISО 1496/1 «Грузовые контейнеры серии 1 – Технические условия и требования и методы испытаний - часть I:  Контейнеры общего назначения», за исключением размеров и классификации. Они должны быть сконструированы так, чтобы, будучи подвергнутыми испытаниям, предписываемым в этом документе, и воздействию ускорений, возникающих при обычных условиях перевозки, они были в состоянии предотвратить:

а) утечку или рассеяние радиоактивного содержимого;

b) увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности грузовых контейнеров.

150. Металлические контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов могут также использоваться в качестве промышленных упаковок типов II или III (тип ПУ-2 или тип ПУ-3) при условии, что:

1) они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к типу ПУ-1, которые указаны в пункте 143;

2) они сконструированы так, чтобы удовлетворять требованиям, предписываемым для групп упаковки I или II ООН в главе 6.5 Типовых правил «Рекомендации по перевозке опасных грузов» Организации Объединенных Наций и, будучи подвергнутыми испытаниям, предписываемым этим документом, в условиях, когда при испытании на падение выбирается такая ориентация, при которой наносится максимальное повреждение, они предотвращают:

- утечку или рассеяние радиоактивного содержимого;

- увеличение более чем на 20 % максимального уровня излучения на любой внешней поверхности контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов.

151. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 154, гексафторид урана в количествах 0,1 кг или более должен также упаковываться и транспортироваться в соответствии с положениями документа ISO 7195 «Упаковка гексафторида урана (UF6) для перевозки» и требованиями пунктов 152 и 153. Упаковка должна соответствовать также и всем требованиям, предусмотренным в данном положении для радиоактивных и делящихся свойств материала.

152. Каждая упаковка, предназначенная для размещения в ней 0,1 кг или более гексафторида урана, должна быть сконструирована так, чтобы она удовлетворяла следующим требованиям:

1) выдерживала без утечки и недопустимого напряжения, как указывается в документе ISO 7195, испытание конструкции, указанное в пункте 221;

2) выдерживала без утечки или рассеяния гексафторида урана испытание на свободное падение, указанное в пункте 225;

3) выдерживала без нарушения системы защитной оболочки тепловое испытание, указанное в пункте 231.

153. Упаковки, предназначенные для размещения в них 0,1 кг или более гексафторида урана, не должны иметь устройств для сброса давления.

154. При условии утверждения компетентным органом упаковки, предназначенные для размещения в них 0,1 кг или более гексафторида урана, разрешается перевозить, если:

1) упаковки сконструированы в соответствии с другими требованиями, чем указанные в ISO 7195, в пунктах 152, 153 настоящего Положения, но, насколько это практически возможно, подтверждается, что отвечают требованиям соответствующих статей;

2) упаковки сконструированы так, чтобы выдерживать без утечки и недопустимого напряжения испытательное давление менее 2,76 МПа, как указано в пункте 221;

3) в случае упаковок, предназначенных для размещения в них 9000 кг или более гексафторида урана, упаковки не отвечают требованиям пункта 152, подпункт 3).

155. Упаковки типа А должны быть сконструированы так, чтобы удовлетворялись требования пунктов 128-138, и, кроме того, требования пунктов 139-141 в случае перевозки воздушным транспортом, а также пунктов 156-171.

156. Наименьший общий габаритный размер упаковки должен быть как минимум 10,0 см.

157. На внешней поверхности упаковки должно быть устройство, например пломба, которое с трудом поддается повреждению и в нетронутом виде служит свидетельством того, что упаковка не открывалась.

158. Любые имеющиеся на упаковке приспособления для крепления должны быть сконструированы так, чтобы как в нормальных, так и в аварийных условиях перевозки возникающие в этих приспособлениях нагрузки не снижали способность упаковки удовлетворять требованиям настоящего Положения.

159. Конструкция упаковки должна быть рассчитана на диапазон температур от –40°С до +70°С для компонентов упаковочного комплекта. Особое внимание должно быть уделено температуре замерзания жидкостей и возможному ухудшению свойств материалов упаковочного комплекта в указанном диапазоне температур.

160. Конструкция и методы изготовления должны соответствовать национальным или международным нормам в данной области.

161. Конструкция должна включать систему защитной оболочки, прочно закрываемую надежным запирающим устройством, которое не способно открываться случайно или под воздействием давления, могущего возникнуть внутри упаковки.

162. Радиоактивный материал особого вида может рассматриваться в качестве компонента системы защитной оболочки.

163. Если система защитной оболочки представляет собой отдельную часть упаковки, то она должна прочно закрываться надежным запирающим устройством, не зависимым от любой другой части упаковочного комплекта.

164. В конструкции любого компонента системы защитной оболочки в надлежащих случаях должна быть учтена возможность радиолитического разложения жидкостей и других уязвимых материалов, а также образования газа в результате химических реакций и радиолиза.

165. Система защитной оболочки должна удерживать радиоактивное содержимое при снижении внешнего давления до 60 кПа.

166. Все клапаны, кроме клапанов для сброса давления, снабжаются устройством для удержания любых утечек через клапан.

167. Радиационная защита, окружающая компонент упаковки, которая определяется как часть системы защитной оболочки, должна быть сконструирована так, чтобы не допустить случайного выхода этого компонента за пределы защиты. Если радиационная защита и такой компонент внутри нее образуют отдельный узел, то система радиационной защиты должна прочно закрываться надежным запирающим устройством, не зависимым от любой другой конструкции упаковочного комплекта.

168. Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы, будучи подвергнутой испытаниям, указанным в пунктах 222-227, она предотвращала:

1) утечку или рассеяние радиоактивного содержимого;

2) увеличение более чем на 20% максимального уровня излучения на любой внешней поверхности упаковки.

169. В конструкции упаковки, предназначенной для жидкого радиоактивного материала, должно быть предусмотрено наличие дополнительного незаполненного объема для компенсации изменения температуры содержимого, динамических эффектов и динамики заполнения.

170. Любая упаковка типа А, предназначенная для размещения в ней жидкого радиоактивного материала, кроме того, должна:

1) удовлетворять требованиям, указанным в пункте 168, если упаковка подвергается испытаниям, предусматриваемым в пункте 227;

2) либо содержать достаточное количество абсорбирующего материала для поглощения удвоенного объема жидкого содержимого. Такой абсорбирующий материал должен быть расположен так, чтобы в случае утечки осуществлялся его контакт с жидкостью, либо иметь систему защитной оболочки, состоящую из первичных внутренних и вторичных наружных компонентов защитной оболочки, сконструированных так, чтобы жидкое содержимое полностью ограничивалось и обеспечивалось его удержание внутри вторичных наружных компонентов защитной оболочки даже в случае утечки из первичных внутренних компонентов.

171.Упаковка, предназначенная для газов, должна предотвращать утечку или рассеяние радиоактивного содержимого, будучи подвергнутой испытаниям, указанным в пункте 228. Упаковка типа А, предназначенная для газообразного трития или для благородных газов, освобождена от этого требования.

172.Упаковки типа В(U) должны быть сконструированы так, чтобы удовлетворялись требования пунктов 128-141 (в случае перевозки воздушным транспортом), a также требования пунктов 156-169, за исключением 168 подпункт 1), и, кроме того, требования пунктов 172-186.

173. Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы в условиях внешней среды, предусматриваемых в пунктах 175 и 176, тепло, выделяемое внутри упаковки радиоактивным содержимым в нормальных условиях перевозки, как это подтверждено испытаниями, указанными в пунктах 222-227, не оказывало на упаковку такого неблагоприятного воздействия, при котором она перестанет удовлетворять соответствующим требованиям, предъявляемым к защитной оболочке и радиационной защите, если она не будет обслуживаться в течение одной недели. Особое внимание должно уделяться такому воздействию тепла, которое может:

1) изменить расположение, геометрическую форму или физическое состояние радиоактивного содержимого или, если радиоактивный материал заключен в сосуд или контейнер (например, топливные элементы в оболочке), вызвать деформацию или плавление сосуда, контейнера или радиоактивного материала;

2) либо снизить эффективность упаковочного комплекта из-за разного теплового расширения, растрескивания или плавления материала радиационной защиты;

3) либо в сочетании с влажностью ускорить коррозию.

174. За исключением требований пункта 139 упаковка должна быть сконструирована так, чтобы при внешних условиях, указанных в пункте 175, и в отсутствие инсоляции температура на доступных поверхностях упаковки не превышала 50°C, если только данная упаковка не перевозится на условиях исключительного использования.

175. Внешняя температура должна приниматься равной 38°.

176. Условия солнечной инсоляции должны приниматься в соответствии с данными, приведенными в приложении № 11 настоящего Положения.

177. Упаковка, содержащая тепловую защиту с целью выполнения требований тепловых испытаний, указанных в пункте 230, должна быть сконструирована так, чтобы такая защита сохраняла свою эффективность при проведении испытаний упаковки, предусмотренных в пунктах 222-227 и 230 1), 2) и 3 соответственно. Любая такая защита, находящаяся снаружи упаковки, не должна выходить из строя при приложении усилий на разрыв, разрез, скольжение, трение или при грубом обращении.

178. Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы, будучи подвергнутой:

1) испытаниям, предусмотренным в пунктах 222-227, утечка радиоактивного содержимого ограничивалась величиной не более 10-6 А2 в час;

2) испытаниям, предусмотренным в пунктах 229, 230 2), 231 и 232, и испытаниям, предусмотренным в пунктах 230 3) для упаковки с массой не более 500 кг, общей плотностью не более 1000 кг/м3, определенной по внешним размерам, и с радиоактивным содержимым более 1000А2, не являющимся радиоактивным материалом особого вида, либо 230 1) для всех других упаковок, она отвечала следующим требованиям:

а) сохраняла достаточную защиту, обеспечивающую на расстоянии 1 м от поверхности упаковки уровень излучения не выше 10 мЗв/ч при наличии максимального радиоактивного содержимого, на которое рассчитана упаковка;

b) ограничивала суммарную утечку радиоактивного содержимого в течение одной недели уровнем не более 10 А2для криптона-85 и не более А2 для всех других радионуклидов.

При наличии смесей различных радионуклидов должны применяться положения, изложенные в пунктах 25-27, кроме криптона-85, для которого может применяться эффективное значение А2(i), равное 10 А2. В случае, указанном выше, в подпункте а), при оценке должны учитываться пределы внешнего радиоактивного загрязнения, предусмотренные в пункте 48.

179. Упаковка для радиоактивного содержимого, активность которого превышает 105 А2, должна быть сконструирована так, чтобы в случае ее испытания на глубоководное погружение согласно пункту 233 не происходило нарушение системы защитной оболочки.

180. Соблюдение допустимых пределов выхода активности не должно зависеть ни от фильтров, ни от механической системы охлаждения.

181.Упаковка не должна включать систему сброса давления из системы защитной оболочки, которая допускала бы выход радиоактивного материала в окружающую среду в условиях испытаний, предусмотренных в пунктах 222-227 и 229-232.

182. Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы при максимальном нормальном рабочем давлении в условиях испытаний, указанных в пунктах 222-227 и 229-232, механическое напряжение в системе защитной оболочки не достигало уровней, которые могут негативно воздействовать на упаковку, в результате чего она перестает удовлетворять соответствующим требованиям настоящего Положения.

183. Максимальное нормальное рабочее давление в упаковке не должно превышать избыточного (манометрического) давления, равного 700 кПа.

184. За исключением требований пункта 139 в случае упаковок, перевозимых воздушным транспортом, максимальная температура на любой легкодоступной при перевозке поверхности упаковки не должна превышать 85°C в отсутствие инсоляции в условиях окружающей среды, определенных в пункте 175. Если температура выше 50°C упаковка будет транспортироваться в режиме особого использования в соответствии с требованиями пункта 174. Для защиты персонала могут быть предусмотрены барьеры или экраны, но необходимость проведения каких-либо испытаний последних отсутствует.

185. Упаковка, содержащая радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, должна быть сконструирована так, чтобы любые элементы, добавленные к радиоактивному материалу с низкой способностью к рассеянию, которые не входят в его состав, или любые внутренние компоненты упаковочного комплекта не могли негативно воздействовать на характеристики радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию.

186. Упаковка должна быть сконструирована в расчете на диапазон  температур внешней среды от –40°C до +38°С.

187. Упаковки типа B(М) должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к упаковкам типа В(U), которые указаны в пункте 172; однако для упаковок, перевозимых только в пределах той или иной страны или только между определенными странами, вместо условий, приведенных в пунктах 159, 175, 176 и 179-186, могут быть приняты другие условия, утвержденные компетентными органами этих стран. Тем не менее, требования, предъявляемые к упаковкам типа В(U), которые указаны в пунктах 179-186, должны выполняться в той мере, в какой это практически возможно.

188. Допускается периодическое вентилирование или сброс избыточного давления из упаковок типа B(М) во время перевозки, при условии, что меры эксплуатационного контроля за таким вентилированием или сбросом приемлемы для соответствующих компетентных органов.

189. Упаковки типа С должны быть сконструированы так, чтобы удовлетворялись требования пунктов 129-142, а также пунктов 159-169, (за исключением требований пункта 168 1)), требования пунктов 173-176, 180-186, а также требования пунктов 190-191.

190. Упаковка должна удовлетворять критериям оценки, которые предписываются для испытаний в пунктах 178 2) и 182, после захоронения в среде, характеризуемой тепловой проводимостью 0,33 Вт/(м.К) и температурой 38°C в стационарном состоянии. В качестве исходных условий оценки должно быть принято, что вся тепловая изоляция упаковки остается неповрежденной, упаковка остается в условиях максимального нормального рабочего давления, а температура внешней среды составляет 38°С.

191.Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы при максимальном нормальном рабочем давлении и будучи подвергнутой:

1) испытаниям, предусмотренным в пунктах 222-227, утечка радиоактивного содержимого ограничивалась величиной не более 10-6А2 в час; и серии испытаний, указанных в пункте 237, она отвечала следующим требованиям:

- сохраняла достаточную защиту, обеспечивающую на расстоянии 1 м от поверхности упаковки уровень излучения не выше 10 мЗв/ч при наличии максимального радиоактивного содержимого, на которое рассчитана упаковка;

- ограничивала суммарную утечку радиоактивного содержимого в течение одной недели уровнем не более 10А2 для криптона-85 и не более А2 для всех других радионуклидов.

2) при наличии смесей различных радионуклидов должны применяться положения, изложенные в пунктах 25-27, кроме криптона-85, для которого может применяться эффективное значение А2(i), равное 10А2. В случае, указанном в подпункте а), при оценке должны учитываться пределы внешнего радиоактивного загрязнения, предусмотренные в пункте 48.

Упаковка должна быть сконструирована так, чтобы не происходило нарушения системы защитной оболочки после проведения испытания на глубоководное погружение согласно пункту 233.

192. Делящийся материал должен транспортироваться таким образом, чтобы:

1) сохранялась подкритичность в нормальных и аварийных условиях перевозки; в частности, должны учитываться следующие непредвиденные случаи:

- протечка воды в упаковки или из них;

- снижение эффективности встроенных поглотителей или замедлителей нейтронов;

- перераспределение содержимого либо внутри упаковки, либо в результате его выхода из упаковки;

- уменьшение расстояний внутри упаковок или между ними;

- погружение упаковок в воду или заваливание их снегом;

- изменения температуры;

2)  удовлетворялись требования:

- пункта 156 в отношении упаковок, содержащих делящийся материал;

- предписываемые другими требованиями настоящего Положения в отношении радиоактивных свойств материала;

- пунктов 194-203, если материал не подпадает под освобождение, предусматриваемое в пункте 193.

193. Делящийся материал, удовлетворяющий одному из положений 1)-5) настоящего пункта, освобождается от требования в отношении перевозки в упаковках, отвечающих критериям, изложенным в пунктах 194-203, а также от других требований настоящего Положения, которые применяются к делящемуся материалу. Для каждого груза допускается только один вид освобождения.

1) Предел массы для груза,  определяемый по формуле:

масса урана-235 (г)        масса другого делящегося вещества (г)

+                                                                               <  1

X                                                     Y

где Х и Y - пределы массы, определенные в таблице 12 настоящего Положения, при условии, что либо

- каждая отдельная упаковка содержит не более 15 г делящегося материала;  для неупакованного вещества это количественное ограничение должно применяться к грузу, перевозимому внутри перевозочного средства или на нем, либо

- делящийся материал представляет собой гомогенный водородосодержащий раствор или смесь, где отношение делящихся нуклидов к водороду составляет менее 5% масс., либо

- в любом 10-литровом объеме вещества содержится не более 5 г делящегося материала;

2) ни бериллий,  ни дейтерий не должны присутствовать в количествах, превышающих 0,1% от массы делящегося  ядерного материала;

3)	уран, обогащенный по урану-235 максимально до 1 % масс., с общим содержанием плутония и урана-233, не превышающим 1 % от массы урана-235, при условии, что делящийся материал распределен практически равномерно по всему материалу.  Кроме того, если уран-235 присутствует в виде металла, окиси или карбида, то он не должен располагаться в виде упорядоченной решетки;

4)	жидкие растворы уранилнитрата, обогащенного по урану-235 максимально до 2 % масс., с общим содержанием плутония и урана-233 в количестве, не превышающем 0,002 % от массы урана и с минимальным атомным отношением азота к урану (N/U), равным 2;

5)	упаковки, содержащие каждая в отдельности общую массу плутония не более 1 кг, в которой не более 20 % масс. могут состоять из плутония-239, плутония - 241 или любого сочетания этих радионуклидов.

194. В случае если химическая или физическая форма, изотопный состав, масса или концентрация, коэффициент замедления нейтронов и плотность либо геометрическая конфигурация не известны, оценки, предусмотренные в пунктах 198-203, должны проводиться, исходя из предположения, что каждый неизвестный параметр имеет такое значение, при котором размножение нейтронов достигает максимального уровня, соответствующего известным условиям и параметрам этих оценок.

195. Для облученного ядерного топлива оценки, предусмотренные в пунктах 200-205, должны основываться на изотопном составе, показывающем:

1) максимальное размножение нейтронов в течение периода облучения;

2) консервативную оценку размножения нейтронов для оценок упаковок. После облучения, но еще до перевозки, должно быть проведено измерение с целью подтверждения консерватизма в отношении изотопного состава.

196. Упаковка, после того как она была подвергнута испытаниям, указанным в пунктах 222-227, должна исключать проникновение куба с ребром 10,0 см.

197. Упаковка должна быть сконструирована с учетом диапазона температур внешней среды от -40°С до +38°С.

198. Для единичной упаковки должно быть сделано допущение, что вода может проникнуть во все пустоты упаковки, в том числе внутри системы защитной оболочки, или, наоборот, вытечь из них. Однако, если конструкция включает специальные средства для предотвращения такого проникновения воды в определенные свободные объемы или вытекания воды из них даже в случае ошибки персонала, то можно допустить, что в отношении этих пустот утечка отсутствует. Специальные средства должны включать:

1) ряд высоконадежных барьеров для воды, каждый из которых остался бы водонепроницаемым, если бы упаковка была подвергнута испытаниям, предусмотренным в пункте 203 2), высокую степень контроля качества при изготовлении, обслуживании и ремонте упаковочных комплектов, а также испытания для проверки герметичности каждой упаковки перед каждой перевозкой;

2) либо для упаковок, содержащих только гексафторид уран;

а) упаковки, в которых после проведения испытаний, предусмотренных в пункте 203 2), отсутствует непосредственный физический контакт между клапаном и любым другим компонентом упаковочного комплекта, за исключением первоначальной точки крепления, и в которых, кроме того, после проведения испытаний, предусмотренных в пункте 231, клапаны остались устойчивыми к утечке; и

b) высокую степень контроля качества при изготовлении, обслуживании и ремонте упаковочных комплектов в сочетании с испытаниями для проверки герметичности каждой упаковки перед каждой перевозкой.

199. Другим допущением должно быть то, что полное отражение для системы локализации будет при слое воды толщиной не менее 20 см или будет такое повышенное отражение, которое может быть дополнительно создано материалом упаковочного комплекта. Однако в случае, когда можно подтвердить, что система локализации сохраняется неповрежденной внутри упаковочного комплекта после проведения испытаний, предусмотренных в пункте 203 2), для пункта 200 3), можно сделать допущение о наличии для упаковки полного отражения при слое воды не менее 20 см.

200. Упаковка должна оставаться подкритичной в условиях, изложенных в пунктах 198 и 199, и при этом условия, в которых находится упаковка, должны быть такими, чтобы максимальное размножение нейтронов соответствовало:

1) обычным условиям перевозки (без инцидентов);

2) испытаниям, предусмотренным в пункте 202, 2);

3) испытаниям, предусмотренным в пункте 203, 2).

201. В случае упаковок, перевозимых воздушным транспортом:

1) упаковка должна оставаться подкритичной в условиях, соответствующих испытаниям, указанным в пункте 236, при том допущении, что функцию отражения выполняет слой воды толщиной не менее 20 см, а упаковка сохраняет водонепроницаемость;

2) не будут учитываться особые средства, указанные в пункте 198, за исключением результата испытаний, описанных в пункте 237, а затем и описанных в пункте 236, если проникновение воды в пустоты или вытекание воды из них не предотвращается.

202. Определяется число «N» упаковок, таким образом, чтобы при 5.N  увеличении которого сохранялась подкритичность для данной конфигурации партии и условий для упаковок, приводящих к максимальному размножению нейтронов, при соблюдении следующих условий:

1) промежутки  между упаковками должны  оставаться незаполненными, а конфигурация данной партии упаковок будет окружена слоем воды толщиной не менее 20 см, который служит отражателем;

2) в качестве состояния упаковок должно приниматься их оцененное или фактическое состояние, после того как они подвергались
испытаниям, указанным в пунктах 222-227.

203. Определяется число «N» упаковок, таким образом, чтобы при увеличении 2 N сохранялась подкритичность для данной конфигурации партии и условий для упаковок, приводящих к максимальному размножению нейтронов, при соблюдении следующих условий:

1) промежутки между упаковками должны быть заполнены водородосодержащим замедлителем, а конфигурация данной партии упаковок будет окружена слоем воды толщиной не менее 20 см, который служит отражателем;

2) после испытаний, указанных в пунктах 222-227, проводятся те  из указанных ниже испытаний, которые налагают более жесткие ограничения:
           а) либо испытания, указанные в пункте 230 2), и испытания, указанные либо в пункте 230, 3) для упаковок, масса которых не превышает 500 кг, а общая  плотность, определяемая  по внешним габаритным размерам, составляет не более 1000 кг/м3, либо в пункте 230 1) для всех остальных упаковок, затем следуют испытания, указанные в пункте 231, а завершающими являются испытания, указанные в пунктах 234-236,

b) либо испытания, указанные в пункте 232;

3) в случае, если происходит утечка любой части делящегося материала за пределы системы защитной оболочки в результате проведения испытаний, указанных в пункте 203 2), должно быть сделано допущение, что утечка делящегося материала происходит из каждой упаковки в партии, а конфигурация и замедление для  всего делящегося материала таковы, что в результате происходит максимальное размножение нейтронов, при котором функцию полного отражения выполняет слой воды толщиной не менее 20 см.

Раздел 7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

204. Подтверждение соответствия рабочих характеристик требованиям, изложенным в разделе 6, осуществляется любым из следующих методов или  их сочетанием:

1) проведение испытаний на образцах, представляющих материал
НУА-III, или радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеиванию, либо на  прототипах или моделях упаковочных комплектов, когда содержимое образца или упаковочного комплекта для испытаний должно как более точно имитировать ожидаемый диапазон характеристик радиоактивного содержимого, а испытываемый образец или упаковочный комплект должны быть подготовлены в том виде, в каком они представляются к перевозке;

2) ссылка на предыдущее удовлетворительное подтверждение аналогичного характера;

3) проведение испытаний на моделях такого масштаба, снабженного элементами, важными для  испытываемого образца, если из их технического опыта следует, что результаты таких испытаний приемлемы для конструкторских целей. При применении масштабных моделей должна учитываться необходимость корректировки определенных параметров испытаний, таких, как диаметр пробойника или нагрузка сжатия;

4) расчет или обоснованная аргументация в случаях когда, надежность или консервативность расчетных методов и параметров общепризнана.

205. После испытания образца, прототипа или модели должны применяться соответствующие методы оценки для подтверждения выполнения изложенных в данном разделе требований в соответствии с приемлемыми нормами и рабочими характеристиками, предписываемыми в разделе 6.

206. Образец материала в твердом состоянии, представляющий полное  содержимое  упаковки, должен  погружаться на 7 суток в воду при комнатной температуре. Объем воды для  испытаний должен быть  достаточным для того, чтобы в конце 7-суточного испытания оставшийся свободный объем  непоглощенной и непрореагировавшей воды составлял по меньшей  мере 10% от объема испытываемого твердого образца. Начальное значение рН  воды должно составлять 6-8, а максимальная проводимость 1 мСм/м при 20°C. После погружения испытываемого твердого образца на 7 суток измеряется полная  активность свободного объема воды.

207. Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал особого вида, должны подвергаться испытанию на столкновение, испытанию на удар, испытанию на изгиб и тепловому испытанию, которые предусматриваются  в пунктах 208-212. Для каждого из этих испытаний может использоваться отдельный образец. После каждого испытания должна проводиться оценка образца выщелачиванием или определением объемной утечки с применением метода, не менее чувствительного, чем методы, указанные в пункте 213 для нерассеивающегося твердого  материала или в пункте 214 для материала в капсуле.

208. Испытание на столкновение: образец сбрасывается на мишень с высоты 9 м. Мишень должна соответствовать предписаниям пункта 220.

209. Испытание на удар: образец должен помещаться на свинцовую пластину, лежащую  на гладкой твердой поверхностью, и по нему производится удар плоской поверхностью болванки из  мягкой стали с силой, равной удару груза массой 1, 4 кг при свободном падении с высоты 1 м. Нижняя часть болванки должна  иметь диаметр 25 мм с краями, имеющими радиус закругления 3,0 ± 0,3 мм. Пластина из свинца твердостью 3,5-4,5 по шкале Виккерса и толщиной не более 25 мм должна иметь несколько  большую поверхность, чем площадь опоры  образца. Для каждого испытания на удар должна использоваться новая поверхность свинца. Удар болванкой по образцу должен производиться таким образом, чтобы нанести максимальное повреждение.

210. Испытание на изгиб. Это испытание должно применяться только к удлиненным и тонким источникам, имеющим длину не менее 10 см и отношение длины к минимальной ширине не менее 10. Образец должен жестко закрепляться в горизонтальном положении так, чтобы половина его длины свободно выступала от места зажима. Положение образца должно быть таким, чтобы он получил максимальное повреждение при ударе плоской поверхностью стальной болванки по свободному концу образца. Сила удара болванки по образцу должна равняться силе удара груза массой 1,4 кг, свободно падающего с высоты 1 м. Нижний конец болванки должен иметь диаметр 25 мм с краями, имеющими радиус закругления 3,0 ± 0,3 мм.

211. Тепловое испытание. Образец должен нагреваться на воздухе до температуры 800°С, выдерживаться при этой температуре в течение 10 мин, а затем естественно охлаждаться.

212. Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал, заключенный в герметичную капсулу, могут освобождаться от:

1) испытаний, предписываемых в пунктах 208 и 209, при условии, что масса радиоактивного материала особого вида либо менее 200 г, и вместо этого образцы подвергаются испытанию на столкновение 4-го класса, предписываемому в документе Международной организации по стандартизации ISO 2919 “Закрытые радиоактивные источники – Классификация», и

2) испытания, предписываемого в пункте 211, при условии, что вместо этого образцы подвергаются тепловому испытанию 6-го класса, о котором говорится в документе Международной организации по стандартизации ISO 2919 “Закрытые радиоактивные источники – Классификация”.

213. Для образцов, представляющих собой или имитирующих нерассеивающийся твердый материал, оценка выщелачивания должна проводиться в следующем порядке:

1) образец должен погружаться на 7 суток в воду при комнатной температуре. Объем воды для испытаний должен быть достаточным для того, чтобы в конце 7-суточного испытания оставшийся свободный объем непоглощенной и непрореагировавшей воды составлял по меньшей мере 10% от объема испытываемого твердого образца. Начальное значение рН воды должно быть 6-8, а максимальная проводимость – 1 мСм/м при 20 °С;

2) вода с образцом должна нагреваться до температуры 50 ± 5°С, а образец – выдерживаться при этой температуре в течение 4 ч;

3) затем должна замеряться активность воды;

4) образец далее должен выдерживаться не менее 7 суток без обдува на воздухе при температуре не менее 30 °С с относительной влажностью не менее 90%;

5) далее образец должен погружаться в воду в соответствии со спецификациями, указанными в подпункте 1), а вода с образцом нагревается до температуры 50 ± 5°С, и образец выдерживается при этой температуре в течение 4 ч;

6) после этого замеряется активность воды.

214. Для образцов, представляющих собой или имитирующих радиоактивный материал, заключенный в герметичную капсулу, должна проводиться либо оценка выщелачивания, либо оценка объемной утечки в следующем порядке:

1) оценка выщелачивания должна состоять из следующих этапов:

- образец должен погружаться в воду при комнатной температуре. Начальное значение рН воды должно быть 6-8, а максимальная проводимость – 1 мС/м при 20°С;

- вода и образец должны нагреваться до температуры 50 ± 5°С, и образец выдерживается при этой температуре в течение 4 ч;

- затем должна замеряться активность воды;

- образец далее должен выдерживаться не менее 7 суток без обдува на воздухе при температуре не менее 30°С с  относительной влажностью не менее 90 %;

- должен быть повторен процесс, указанный в подпунктах а), b), c);

2) проводимая вместо этого оценка объемной утечки должна включать любое приемлемое для НАРЯРД испытание из числа предписанных в документе Международной организации по стандартизации ISО 9978: «Радиационная защита – Закрытые радиоактивные источники – Методы испытания на утечку».

215. Образцы, представляющие собой или имитирующие радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, подвергаются усиленному тепловому испытанию, указанному в пункте 239, и испытанию на столкновение, указанному в пункте 240. Для каждого из этих испытаний может использоваться отдельный образец. После каждого испытания образец должен подвергаться испытанию на выщелачивание, указанному в пункте 206. После каждого испытания должно быть определено, были ли выполнены соответствующие требования, изложенные в пункте 128.

216. До испытания все образцы должны проверяться с целью выявления и регистрации неисправностей или повреждений, в том числе:

1) отклонений от параметров конструкции;

2) дефектов изготовления;

3) коррозии или других снижающих качество эффектов;

4) деформаций.

217. Должна быть четко обозначена система защитной оболочки упаковки.

218. Внешние детали образца должны быть четко определены, с тем чтобы можно было легко и ясно указать любую его часть.

219. После каждого из применимых испытаний, указанных в пунктах 221-240:

- должны быть выявлены и зафиксированы неисправности и повреждения;

- должно быть установлено, продолжает ли целостность системы защитной оболочки и защиты удовлетворять требованиям раздела 6, предъявляемым к испытываемой упаковке;

- для упаковок, содержащих делящийся материал, должно быть определено, соблюдены ли допущения и условия, используемые при оценках, которые требуются согласно пунктам 192-203 в отношении одной или нескольких упаковок.

220. Мишень для испытаний на падение, указанных в пунктах 208, 225, 228 1), 230, 238 и 240, должна представлять собой плоскую, горизонтальную поверхность такого рода, чтобы любое увеличение сопротивляемости смещению или деформации этой поверхности при падении на нее образца не приводили к значительному увеличению повреждения этого образца.

221. Образцы, представляющие собой или имитирующие упаковочные комплекты, предназначенные для размещения в них 0,1 кг или более гексафторида урана, подвергаются гидравлическому испытанию при внутреннем давлении не менее 1,38 МПа, однако если испытательное давление составляет менее 2,76 МПа, то для данной конструкции требуется многостороннее утверждение. Для упаковочных комплектов, подвергающихся повторным испытаниям, может применяться любой другой эквивалентный метод неразрушающих испытаний, при условии многостороннего утверждения.

222. Эти испытания включают: испытание на обрызгивание водой, испытание на свободное падение, испытание на штабелирование и испытание на глубину разрушения (пенетрацию). Образцы упаковки должны подвергаться испытанию на свободное падение, штабелирование и глубину разрушения, причем каждому из этих испытаний должно предшествовать испытание на обрызгивание водой. Для всех испытаний можно использовать один образец при условии, что выполнены требования пункта 223.

223. Интервал времени между окончанием испытания на обрызгивание водой и последующим испытанием должен быть таким, чтобы вода успела максимально впитаться без видимого высыхания внешней поверхности образца. При отсутствии каких-либо противопоказаний этот интервал принимается равным примерно двум часам, если вода подается одновременно с четырех направлений. Однако если вода разбрызгивается последовательно с каждого из четырех направлений, никакого интервала быть не должно.

224. Испытание на обрызгивание водой. Образец должен быть подвергнут испытанию методом обрызгивания водой, имитирующим пребывание в течение не менее одного часа под дождем интенсивностью примерно 5 см/ч.

225. Испытание на свободное падение. Образец должен падать на мишень таким образом, чтобы причинялся максимальный ущерб испытываемым средствам безопасности:

1) высота падения, измеряемая от самой нижней точки образца до самой верхней плоскости мишени, должна быть не меньше расстояния, указанного в приложение 13 настоящего Положения для соответствующей массы. Мишень должна соответствовать предписаниям пункта 220;

2) для прямоугольных фибровых или деревянных упаковок массой не более 50 кг отдельный образец должен быть подвергнут испытанию на свободное падение с высоты 0,3 м на каждый угол;

3) для цилиндрических фибровых упаковок массой не более 100 кг отдельный образец должен быть подвергнут испытанию на свободное падение с высоты 0,3 м на каждую четверть края цилиндра у каждого основания.

226. Испытание на штабелирование. Если форма упаковочного комплекта не исключает укладку штабелем, образец подвергается в течение 24 ч сжатию с усилием, равным или превышающим следующие значения:

1) общий вес, равный 5-кратному максимальному весу данной упаковки;

2) усилие, эквивалентное произведению 13 кПа на площадь вертикальной проекции упаковки.

Нагрузка должна распределяться равномерно на две противоположные стороны образца, одна из которых должна быть основанием, на котором обычно стоит упаковка.

227. Испытание на глубину разрушения. Образец должен ставиться на жесткую горизонтальную плоскую поверхность, не смещающуюся значительно при проведении испытания:

1) стержень диаметром 3,2 см с полусферическим концом и массой 6 кг сбрасывается в свободном падении при вертикальном положении его продольной оси в направлении центра наименее прочной части образца, так чтобы, в случае если он пробьет упаковку достаточно глубоко, ударить по системе защитной оболочки. При проведении испытания стержень не должен подвергаться значительной деформации;

2) высота падения стержня, измеряемая от его нижнего конца до намеченной точки воздействия на верхнюю поверхность образца, должна составлять 1 м.

228. Образец или отдельные образцы должны подвергаться каждому из следующих испытаний, за исключением случаев, когда можно доказать, что одно из испытаний является более тяжелым для исследуемого образца, чем другое; в этом случае один образец подвергается более тяжелому испытанию:

1)  испытание на свободное падение. Образец должен сбрасываться на мишень таким образом, чтобы был нанесен максимальный ущерб защитной оболочке. Высота падения, измеряемая от самой нижней части образца до верхней поверхности мишени, должна составлять 9 м. Мишень должна соответствовать предписаниям пункта 220;

2)  испытание на глубину разрушения. Образец должен подвергаться испытанию, предусматриваемому в пункте 227, с тем отличием, что высота падения увеличивается с 1 м, как указано в пункте 227 2), до 1,7 м.

229. Образец должен быть подвергнут суммарному воздействию испытаний, о которых говорится в пунктах 230 и 231, в указанной последовательности. После этих испытаний либо тот же образец, либо другой образец должен быть подвергнут испытанию или испытаниям на погружение в воду, как указано в пункте 232 и, если это применимо, как указано в пункте 233.

230. Испытание на механическое повреждение. Испытание на механическое повреждение состоит из трех различных испытаний на падение. Каждый образец должен быть подвергнут соответствующим испытаниям на падение согласно пункту 178 или пункту 203. Последовательность падений образца должна быть такой, чтобы по завершении испытания на механическое повреждение образцу были нанесены такие повреждения, которые привели бы к максимальному повреждению при последующем тепловом испытании:

1) при падении I образец должен падать на мишень таким образом, чтобы он получил максимальное повреждение, а высота падения, измеряемая от самой нижней точки образца до верхней поверхности мишени, должна составлять 9 м. Мишень должна соответствовать предписаниям пункта 220;

2) при падении II образец должен падать на штырь, жестко закрепленный в вертикальном положении на мишени, таким образом, чтобы ему было нанесено максимальное повреждение. Высота падения, измеряемая от намеченного места удара образца до верхней поверхности штыря, должна составлять 1 м. Штырь должен быть изготовлен из мягкой стали и иметь круглое сечение диаметром (15,0 ± 0,5) см и длину 20 см, если только при большей длине штыря не будет наноситься более сильное повреждение; в этом случае должен использоваться штырь достаточной длины для нанесения максимального повреждения. Верхняя поверхность штыря должна быть плоской и горизонтальной с радиусом закругления края не более 6 мм. Мишень, на которой устанавливается штырь, должна соответствовать предписаниям пункта 220;

3) при падении III образец должен быть подвергнут испытанию на динамическое разрушение при таком размещении образца на мишени, при котором он получит максимальное повреждение при падении на него тела массой 500 кг с высоты 9 м. Тело должно быть выполнено из мягкой стали в виде твердой пластины с размерами 1 х 1 м и должно падать горизонтально. Высота падения должна измеряться от нижней поверхности пластины до наивысшей точки образца. Мишень, на которой устанавливается образец, должна соответствовать предписаниям пункта 220 настоящего Положения.

231. Тепловое испытание. Образец должен находиться в стационарном тепловом состоянии при температуре внешней среды 38°С в условиях солнечной инсоляции, указанных в приложении 11 настоящего Положения, и при максимальной скорости теплообразования внутри упаковки от радиоактивного содержимого. В качестве варианта допускается, чтобы любой из этих параметров имел другие значения до испытания и во время него при условии, что они будут надлежащим образом учтены в последующей оценке поведения упаковки.

Тепловое испытание должно предусматривать:

1) помещение образца на 30 мин в тепловую среду, где тепловой поток будет по меньшей мере эквивалентным тепловому потоку в очаге горения углеводородного топлива в воздушной среде, в котором существуют достаточно постоянные условия внешней среды для обеспечения среднего коэффициента излучения пламени не менее 0,9 при средней температуре не менее 800° С; пламя полностью охватывает образец, при этом коэффициент поверхностного поглощения принимается равным либо 0,8, либо тому значению, которое может быть подтверждено для упаковки, помещаемой в указанный очаг горения;, за которой последует:

2) помещение образца в среду с температурой 38° С в условиях солнечной инсоляции, указанных в приложении 11 настоящего Положения, и при максимальной скорости теплообразования от радиоактивного содержимого внутри упаковки на время, достаточное для того, чтобы убедиться, что значения температуры в образце во всех местах снижаются и/или приближаются к первоначальным условиям стационарного состояния. В качестве варианта допускается, чтобы любой из этих параметров имел другие значения после прекращения нагревания при условии, что они будут надлежащим образом учтены при последующей оценке поведения упаковки. Во время и после испытания образец не должен подвергаться искусственному охлаждению, а любое горение материалов образца должно продолжаться естественным образом.

232. Испытание на погружение в воду. Образец должен находиться под столбом воды высотой не менее 15 м в течение не менее 8 ч в положении, приводящем к максимальным повреждениям. Для демонстрационных целей принимается, что этим условиям соответствует внешнее избыточное давление не менее 150 кПа.

233. Усиленное испытание на погружение в воду. Образец должен находиться под столбом воды высотой не менее 200 м в течение не менее 1 ч. Для демонстрационных целей принимается, что этим условиям соответствует внешнее избыточное давление не менее 2 МПа.

234. От этих испытаний должны освобождаться упаковки, в отношении которых для целей оценки согласно положениям, изложенным в пунктах 198-203, делалось допущение о протечке воды внутрь или ее вытекании наружу в объеме, приводящем к наибольшей реактивности.

235. Прежде чем быть подвергнутым предусматриваемому ниже испытанию на водонепроницаемость, образец должен быть подвергнут испытаниям, указанным в пункте 230 2) и либо в пункте 230 1), либо 230 3), согласно требованиям пункта 203, а также испытанию, указанному в пункте 231.

236. Образец должен находиться под столбом воды высотой не менее 0,9 м в течение не менее чем 8 ч в положении, при котором ожидается максимальная протечка.

237. Образцы должны быть подвергнуты воздействию каждой из следующих серий испытаний, проводимых в указанном порядке:

1) испытаниям, указанным в пунктах 230 1и 3), 238 и 239;

2) испытанию, указанному в пункте 240.

Для каждой из серий 1) и 2) разрешается использовать отдельные образцы.

238. Испытание на прокол/разрыв. Образец должен быть подвергнут разрушающему воздействию твердого штыря, изготовленного из мягкой стали. Положение штыря по отношению к поверхности образца должно быть таким, чтобы вызвать максимальное повреждение при завершении серии испытаний, предусматриваемой в пункте 237, 1):

1) образец, представляющий собой упаковку массой менее 250 кг, должен размещаться на мишени, и на него с высоты 3 м над намеченным местом удара падает штырь массой 250 кг. Для этого испытания штырь должен представлять собой цилиндрический стержень диаметром 20 см, ударный конец которого образует усеченный прямой круговой конус со следующими размерами: высота 30 см и диаметр вершины 2,5 см с радиусом закругления края не более 6 мм. Мишень, на которой размещается образец, должна соответствовать предписаниям пункта 220;

2) для упаковок массой 250 кг или более основание штыря должно закрепляться на мишени, а образец падает на штырь. Высота падения, измеряемая от места удара образца до верхней поверхности штыря, должна составлять 3 м. Для этого испытания свойства и размеры штыря должны соответствовать предписаниям подпункта а), за исключением того, что длина и масса штыря должны быть такими, чтобы наносилось максимальное повреждение образцу. Мишень, на которой закрепляется основание штыря, должна соответствовать предписаниям пункта 220.

239. Усиленное тепловое испытание. Условия этого испытания должны соответствовать предписаниям пункта 231, за исключением того, что выдерживание в тепловой среде должно продолжаться 60 мин.

240. Испытание на столкновение. Образец должен быть подвергнут столкновению с мишенью со скоростью не менее 90 м/с, причем в таком положении, чтобы ему было нанесено максимальное повреждение. Мишень должна соответствовать предписаниям пункта 220.

Раздел 8. РАЗРЕШЕНИЯ

И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

241. В случае конструкций упаковок, для которых не требуется выдачи НАРЯРД сертификата безопасности, грузоотправитель должен по запросу предоставлять документальное подтверждение соответствия конструкции данной упаковки всем применимым требованиям настоящего Положения.

242. НАРЯРД авторизирует посредством выдачи сертификата безопасности  :

- радиоактивный материал особого вида (см. пункты 243 и 244);

- радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию (см. пункты 243 и 244);

- упаковки, содержащие 0,1 кг или более гексафторида урана (см. пункт 245);

- все упаковки, содержащие делящийся материал, если на них не распространяется освобождение согласно пункту 193 (см. пункты 252-254  и 256);

- упаковки типа В(U) и типа B(М) (см. пункты 246-251 и 256);

- упаковки типа С (см. пункты 258–261);

- специальные условия (см. пункты 262–264);

- некоторые  перевозки  (см. пункты 258-261);

- программы радиационной защиты для судов специального назна-чения (см. пункт 115, 1));

- расчет значений для радионуклидов, не указанных в приложении 1 настоящего Положения.

243. Конструкция радиоактивного материала особого вида требует одностороннего утверждения посредством выдачи соответственного сертификата безопасности. Конструкция радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию требует многостороннего утверждения. В обоих случаях заявка на утверждение должна включать:

1) подробное описание радиоактивного материала или, если это капсула, ее содержимого; особо должно быть указано как физическое, так и химическое состояние;

2) подробное описание конструкции любой капсулы, которая будет использоваться;

3) акт о проведенных испытаниях и их результатах или основанные на расчетах данные о том, что радиоактивный материал способен удовлетворять принятым нормам, или другие данные о том, что радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию удовлетворяют применимым требованиям настоящего Положения;

4) детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой в соответствии с пунктом 19;

5) описание любых предшествующих перевозке мероприятий, предлагаемых в отношении груза радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию.

244. НАРЯРД  должно выдавать сертификат безопасности, в котором указывается, что утвержденная конструкция удовлетворяет требованиям, предъявляемым к радиоактивному материалу особого вида или радиоактивному материалу с низкой способностью к рассеянию, и присваивать этой конструкции опознавательный знак.

245. Для разрешения конструкций упаковок, содержащих 0,1 кг или более гексафторида урана, необходимо следующее:

1) для каждой конструкции, которая удовлетворяет требованиям пункта 155, должно требоваться многостороннее утверждение. Для каждой конструкции, которая удовлетворяет требованиям пунктов 152-154, должно требоваться одностороннее утверждение компетентным органом страны происхождения конструкции;

2) заявка на утверждение должна включать всю информацию, необходимую для того, чтобы  НАРЯРД  могло убедиться в соответствии конструкции требованиям пункта 152, а также указание на применимую программу обеспечения качества, которая требуется в соответствии с пунктом 19;

3) НАРЯРД должно выдавать сертификат безопасности, в котором указывается, что утвержденная конструкция соответствует требованиям пункта 152, и присваивать этой конструкции опознавательный знак.

246. Для каждой конструкции упаковки типа В(U) и типа С требуется одностороннее утверждение, за исключением того, что:

1)	для конструкции упаковки для делящегося материала, на которую также распространяются требования пунктов 252-254, требуется многос-тороннее утверждение;  и

2)	для конструкции упаковки типа В(U) для радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию  требуется многостороннее утверждение.

247. Заявка на утверждение должна включать:

- подробное описание предполагаемого радиоактивного содержимого с указанием его физического и химического состава и характера излучения;

- подробное описание конструкции, включая полный комплект инженерно-технической документации (чертежей), перечней используемых материалов и методов изготовления;

- акт о проведенных испытаниях и их результатах или основанные на расчетах или иные данные, свидетельствующие о том, что конструкция адекватно соответствует применимым требованиям;

- предлагаемые инструкции по эксплуатации упаковочного комплекта и его обслуживанию во время использования;

- если упаковка рассчитана на максимальное нормальное рабочее давление, превышающее манометрическое давление равное 100 кПа, - детальное описание конструкционных материалов системы защитной оболочки, проб, которые планируется отбирать, и предлагаемых испытаний;

- если предполагаемое радиоактивное содержимое представляет собой облученное топливо, то заявитель должен указать и обосновать любое допущение относительно характеристик топлива, сделанное при анализе безопасности, и дать описание любых предперевозочных измерений, требуемых в соответствии с пунктом 195, 2);

- описание любых специальных условий укладки, необходимых для безопасного отвода тепла от упаковки с учетом использования различных видов транспорта и типа перевозочного средства или грузового контейнера;

- пригодное для воспроизведения графическое изображение размером не более 21 см х 30 см, иллюстрирующее компоновку упаковки;  и

- детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой согласно  пункту 19;

- аварийные процедуры.

248. НАРЯРД выдает сертификат безопасности, в котором указывается, что утвержденная конструкция соответствует требованиям, предъявляемым к упаковкам типа В(U) или типа С, и присваивать этой конструкции опознавательный знак.

249. Для каждой конструкции упаковки типа В(М), включая конструкции, предназначенные для делящегося материала, которые также подпадают под действие требований пунктов 252-254, и для радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, требуется многостороннее утверждение.

250. Помимо сведений, которые требуются в пункте 247 для упаковок типа В(U), заявка на утверждение конструкции упаковки типа В(М) должна включать:

- перечень требований, указанных в пунктах 160, 176, 177 и 180-187, которым данная упаковка не соответствует;

- сведения о любых предлагаемых дополнительных мерах эксплуатационного контроля, подлежащих применению во время перевозки, которые, хотя и не предусматриваются настоящим Положением в обычном порядке, но тем не менее требуются для обеспечения безопасности упаковки или для компенсации недостатков, указанных в подпункте 1);

- заявление о любых ограничениях в отношении вида транспорта и о любых специальных процедурах погрузки, перевозки, разгрузки или обработки груза;  и

- спецификацию диапазона условий внешней среды (температура, солнечная инсоляция), ожидаемых при перевозке и учтенных в конструкции.

251. НАРЯРД должно выдавать сертификат безопасности, в котором указывается, что  утвержденная конструкция соответствует применимым требованиям, предъявляемым к упаковкам типа В(М), и присваивать этой конструкции опознавательный знак.

252. Для каждой конструкции упаковки, предназначенной для делящегося материала, которая не освобождается согласно пункту 193 от требований, предъявляемых только к упаковкам, содержащим делящийся материал, требуется многостороннее утверждение.

253. Заявка на утверждение должна содержать всю информацию, необходимую для того, чтобы компетентный орган мог убедиться в соответствии конструкции  требованиям пункта 192, а также детальное описание соответствующей программы обеспечения качества, требуемой в пункте 19.

254. НАРЯРД на основании заявления должно выдавать сертификат безопасности, в котором указывается, что утвержденная конструкция соответствует требованиям пункта 192, и присваивать этой конструкции опознавательный знак.

255. Освобожденные упаковки, промышленные упаковки типа ПУ-1, типа ПУ-2 и типа ПУ-3, а также упаковки типа А, для которых не требовалось утверждения конструкции НАРЯРД и которые удовлетворяют требованиям Правил МАГАТЭ издания 1985 года или издания 1985 года (исправленного в 1995 году) и 2005 года, могут продолжать использоваться при условии принятия в отношении них обязательной программы обеспечения качества в соответствии с требованиями пункта 310 и соблюдения указанных в разделе 4 пределов активности и ограничений в отношении материалов.

Любой упаковочный комплект, который модифицирован, если только это не было сделано в целях повышения безопасности, должен полностью отвечать требованиям нынешнего издании настоящего Положения.  Упаковки, подготовленные для перевозки согласно требованиям Правил МАГАТЭ издания 1985 года или издания 1985 года, исправленного в 1990 , 1995 и 2005 годах, могут и далее использоваться для перевозки. Упаковки, подготовленные для перевозки, должны полностью удовлетворять требованиям  настоящего Положения.

256. Упаковочные комплекты, изготовленные согласно конструкции упаковки, утвержденной  вышеуказанным положениям издания 1973 года или издания 1973 года (исправленного), могут оставаться в эксплуатации при условии:

1) многостороннего утверждения конструкции упаковки;

2) принятия в отношении них обязательной программы обеспечения качества в соответствии с применимыми требованиями пункта 19;

3) соблюдения указанных в разделе 4 пределов активности и ограничений в отношении материалов;

4) для упаковки, содержащей делящийся материал и перевозимой воздушным транспортом, - соблюдения требований пункта 201.

Не   допускается изготовление новых упаковочных  комплектов  такого  рода. Упаковочные комплекты, изготовленные после 31 декабря 2003, а также изменения, внесенные в проектную документацию упаковки или изменения, касающихся типа или количества разрешенного радиоактивного содержания, в соответствии с определениями НАРЯРД,  которые могли бы существенно ухудшить радиационную безопасность, должны полностью выполнять требования настоящего Положения. Каждой упаковке, в соответствии с пунктом 78, будет дан серийный номер, который наносится на внешнюю сторону упаковки.

257. НАРЯРД должен быть сообщен серийный номер каждого упаковочного комплекта, изготовленного в соответствии с конструкцией, которая утверждена согласно пунктам 246, 249, 252 şi 256.  НАРЯРД  должно вести учет таких серийных номеров в соответствии с пунктом 19.

258. Многостороннее утверждение должно быть обязательным для:

- перевозки упаковок типа В(М), которые не отвечают требованиям пункта 160 или в конструкции которых не предусмотрена возможность контролируемого периодического вентилирования;

- перевозки упаковок типа В(М), содержащих радиоактивный материал с активностью, в зависимости от случая,  более 3000 А1 или 3000 А2 либо 1000 ТБк, в зависимости от того, какая из величин меньше;

- перевозки упаковок, содержащих делящиеся материалы, если сумма индексов безопасности по критичности упаковок превышает 50;  и

- программ радиационной защиты при перевозках на судах специального назначения согласно пункту 115,  1).

259. НАРЯРД может разрешить транспортировку на территорию или через территорию  страны без утверждения перевозки, включив специальное положение об этом в сертификат безопасности (см. пункт 267).

260. Заявка на утверждение перевозки должна содержать следующие сведения:

- продолжительность перевозки, на которую запрашивается утверждение;

- фактическое радиоактивное содержимое, предполагаемые виды транспорта, тип перевозочного средства и вероятный или предлагаемый маршрут;  и

- подробное изложение порядка осуществления мер предосторожности, а также административного или эксплуатационного контроля, о которых говорится в сертификатах об утверждении  конструкции упаковки, выданных в соответствии с пунктами 249, 251 и 254.

261. Для утверждения перевозки НАРЯРД выдает соответствующее частичное разрешение согласно Постановлению Правительства  № 212 от 13 марта 2009 г.  об утверждении Положения о разрешении ядерной и радиологической деятельности.

262. Для каждого груза, транспортируемого по международному маршруту в специальных условиях, должно быть  обеспечено многостороннее утверждение.

263. Заявка на утверждение перевозок в специальных условиях должна содержать всю информацию, необходимую для того, чтобы компетентный орган мог убедиться, что общий уровень безопасности при перевозке по меньшей мере эквивалентен уровню, который обеспечивался бы при выполнении всех применимых требований настоящего Положения. Заявка на утверждение должна также включать:

- перечисление отступлений от применимых требований с указанием причин, по которым перевозка не может быть выполнена в полном соответствии с этими требованиями;  и

- перечисление любых специальных мер предосторожности или специального административного или эксплуатационного контроля, которые планируется осуществлять во время транспортировки с целью компенсации невыполнения применимых требований.

264. При утверждении перевозок в специальных условиях НАРЯРД выдает соответствующее частичное разрешение.

265. НАРЯРД выдает сертификаты безопасности на:

- радиоактивный материал особого вида;

- на радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию;

- на конструкцию упаковки.

266. Каждому сертификату безопасности, выдаваемому НАРЯРД, должен быть присвоен опознавательный знак. Этот знак должен иметь следующий обобщенный вид:

VRI/номер/код типа:

- за исключением положений пункта 267, указатель страны  представляет собой международный опознавательный код регистрации транспортных средств страны, выдавшей сертификат. Для Республики Молдова опознавательный код регистрации –  MD;

- номер должен присваиваться НАРЯРД, и конкретная конструкция или перевозка должны иметь свой особый индивидуальный номер.  Опознавательный знак утверждения перевозки должен иметь четкую связь с опознавательным знаком утверждения конструкции;

- для выдаваемых сертификатов об утверждении должны применяться следующие коды типов в приведенном ниже порядке:

  - АF 	-	Конструкция упаковки типа А для делящегося материала;

  - В(U)	-	Конструкция упаковки типа В(U) (В(U)F, если речь идет о делящемся материале);

  - В(М)	-	Конструкция упаковки типа В(М) (В(М)F, если речь идет о делящемся материале);

  - С	-	Конструкция упаковки типа С (СF, если речь идет о делящемся материале);

  - IF	-	Конструкция промышленной упаковки для делящегося материала;

  - S	-	Радиоактивный материал особого вида;

  - LD	-	Радиоактивный материал c низкой способностью к рассеянию;

  - Т	-	Перевозка;

  - Х	-	Специальные условия.

4)	В случае конструкций упаковок для неделящегося материала в виде гексафторида урана или для делящегося освобожденного материала в виде гексафторида урана, когда не применяется ни один из кодов, указанных выше, используются следующие коды типов:

- Н(U)	-	Одностороннее утверждение;

- Н(М)	-	Многостороннее утверждение.

5) В сертификатах безопасности на конструкцию упаковки и радиоактивный материал особого вида, за исключением выдаваемых согласно пунктам 256, а также в сертификатах безопасности на радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию, к коду типа должны добавляться цифры «-96».

267.   Коды типов должны применяться следующим образом:

1)	каждый сертификат безопасности и каждая упаковка должны иметь соответствующий опознавательный знак, который содержит символы, предписанные в пункте 266 1), 2), 3), за тем исключением, что применительно к упаковкам за второй дробной чертой должны проставляться только соответствующие коды типа конструкции с цифрами «-96», если это применимо, т.е. индексы «Т» или «Х» не входят в опознавательный знак на упаковке.

- А/132/В(М)F-96: конструкция упаковки типа В(М), утвержденная для делящегося материала, требующая многостороннего утверждения, для которого компетентный орган Австрии присвоил номер конструкции 132 (проставляется как на упаковке, так и на сертификате об утверждении на конструкцию упаковки);

- А/132/В(М)F-96Т:	утверждение перевозки, выданное для упаковки, которая имеет указанный выше опознавательный знак (проставляется только на сертификате);

- А/137/Х: выданное компетентным органом Австрии утверждение специальных условий, которому присвоен номер 137 (проставляется только на сертификате);

- А/139/IF-96:	конструкция промышленной упаковки для делящегося материала, утвержденная компетентным органом Австрии, которой присвоен номер конструкции упаковки 139 (проставляется как на упаковке, так и на сертификате об утверждении на конструкцию упаковки);  и

- А/145/Н(U)-96: утвержденная компетентным органом Австрии конструкция упаковки для освобожденного делящегося материала в виде гексафторида урана, которой присвоен номер на конструкции упаковки 145 (проставляется как на упаковке, так и на сертификате об утверждении конструкции упаковки);

2) в случае, если многостороннее утверждение обеспечивается путем подтверждения согласно пункту 273, должен использоваться только опознавательный знак, установленный страной, в которой разработана конструкция или которая осуществляет перевозку.  Если многостороннее утверждение обеспечивается путем выдачи сертификатов каждой последующей страной, то каждый сертификат должен иметь соответствующий опознавательный знак, а упаковка, конструкция которой утверждается таким образом, должна иметь все соответствующие опознавательные знаки. Например: 	А/132/В(М)F-96, СН/28/В(М)F-96 будет опознавательным знаком упаковки, которая первоначально была утверждена Австрией, а затем утверждена  посредством выдачи отдельного сертификата Швейцарией. Дополнительные опознавательные знаки проставляются на упаковке аналогичным образом;

3) пересмотр сертификата должен быть отражен записью в скобках после опознавательного знака на сертификате. Например, А/132/В(М)F-96(Rеv.2) будет означать 2-й пересмотр утвержденного Австрией сертификата на конструкцию упаковки; или А/132/В(М)F-96(Rеv.0) - первоначальную выдачу утвержденного Австрией сертификата на конструкцию упаковки.  Для первоначальных выдач запись в скобках не обязательна, и вместо «Rеv.0» могут также использоваться другие надписи, такие, как «первоначальная выдача» (original issuance). Номера пересмотра сертификата могут устанавливаться только страной, выдавшей первоначальный сертификат об утверждении;

4) дополнительные символы (которые могут быть необходимы в соответствии с национальными требованиями) могут быть добавлены в скобках в конце опознавательного знака;  например:  А/132/В(М)F-96(SР503);

5) менять опознавательный знак на упаковочном комплекте при каждом пересмотре сертификата на данную конструкцию необязательно. Такое изменение маркировки производится только в тех случаях, когда пересмотр сертификата на конструкцию упаковки влечет за собой изменение буквенных кодов типа конструкции упаковки, указываемых после второй дробной черты.

268. Каждый сертификат безопасности, выдаваемый НАРЯРД для радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, должен содержать следующую информацию:

- опознавательный знак, установленный  НАРЯРД;

- дату выдачи и срок действия;

- перечень применимых национальных и международных требований, включая издание Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, на основании которого утверждается радиоактивный материал особого вида или радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию;

- указание радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию;

- описание радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию;

- спецификации конструкции для радиоактивного материала особого вида или радиоактивного материала с низкой способностью к рассеянию, которые могут включать ссылки на чертежи;

- спецификацию радиоактивного содержимого, включающую данные о его активности, а также, возможно, описание физической и химической формы;

- детальное описание применимой программы обеспечения качества, требуемой в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения;

- ссылку на предоставляемую заявителем информацию об особых мерах, которые необходимо принять до начала перевозки;

- форма юридической организации и юридический адрес заявителя;

- наименование юридического лица заявителя разрешения;

- подпись и должность лица, представляющего НАРЯРД.

269. Каждый сертификат безопасности об утверждении для специальных условий, выдаваемый НАРЯРД, должен содержать следующую информацию:

- опознавательный знак, установленный НАРЯРД;

- дату выдачи и срок действия;

- вид или виды транспорта;

- любые возможные ограничения в отношении видов транспорта, типа перевозочного средства, грузового контейнера и любые необходимые путевые инструкции;

- перечень применимых национальных и международных требований, включая издание Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, на основании которого утверждаются специальные условия;

- следующее заявление: «Настоящий сертификат безопасности не освобождает грузоотправителя от выполнения любого требования правительства любой страны, на территорию или через территорию которой будет транспортироваться данная упаковка»;

- ссылки на сертификаты безопасности для альтернативного радиоактивного содержимого, подтверждение другого компетентного органа  либо дополнительные технические данные или информацию по усмотрению НАРЯРД;

- описание упаковочного комплекта в виде  ссылок на чертежи или спецификацию конструкции.  По усмотрению  компетентного органа следует представлять также пригодное для воспроизведения графическое изображение размером не более 21 см х 30 cм, иллюстрирующее компоновку упаковки, вместе с кратким описанием упаковочного комплекта, включая описание конструкционных материалов, общей массы, основных внешних габаритов и внешнего вида;

- спецификацию разрешенного радиоактивного содержимого, включая любые ограничения, накладываемые на радиоактивное содержимое,  которые не могут быть прямо определены по характеру упаковочного комплекта.  Она должна включать информацию о физической и химической формах, значениях активности (включая, в соответствующих случаях, активность различных изотопов), количестве в  граммах (для делящегося материала) и о том, является ли данный материал радиоактивным материалом особого вида или радиоактивным материалом с низкой способностью к рассеянию;

- кроме того, в отношении упаковок, предназначенных для делящегося материала:

- подробное описание допущенного радиоактивного содержимого;

- значение индекса безопасности по критичности;

- ссылку на документацию, подтверждающую безопасность содержимого по критичности;

- любые особые характеристики, на основе которых при оценке критичности было сделано допущение об отсутствии воды в определенных пустотах;

- любое допущение (основанное на требованиях пункта 195, 2) относительно изменения процесса размножения нейтронов, сделанное при оценке критичности, исходя из реальной истории облучения;

- диапазон температур внешней среды, для которого утверждены специальные условия;

  - подробный перечень любых дополнительных мер эксплуатационного контроля, требующихся для подготовки, погрузки, перемещения, разгрузки и обработки груза, включая любые особые условия в отношении укладки для безопасного отвода тепла;

  - по усмотрению НАРЯРД - основания для специальных условий;

  - описание компенсирующих мер, которые необходимо применять в связи с тем, что перевозка будет осуществлять в специальных условиях;

  - ссылку на предоставляемую заявителям информацию относительно применения упаковочного комплекта или особых мер, которые необходимо принять до начала перевозки;

  - информацию об условиях внешней среды, принятых для целей разработки конструкции, если они не соответствуют условиям пунктов 175, 176 и 187, в зависимости от того, что применимо;

  - указание любых аварийных мер, которые НАРЯРД считает необходимыми;

  - детальное описание применимой программы обеспечения качества, согласно пункту 19;

  - по усмотрению НАРЯРД - наименование заявителя и перевозчика;

  - подпись и должность лица НАРЯРД, выдавшего сертификат.

270. Каждый сертификат безопасности на перевозку, выданный НАРЯРД, должен содержать следующие элементы:

- опознавательный(е) знак(и), установленный НАРЯРД;

- дату выдачи и срок действия;

- перечень применимых национальных и международных правил, включая издание Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов от 2005 года, на основании которого утверждается перевозка;

- любые возможные ограничения в отношении видов транспорта, типа перевозочного средства, грузового контейнера, а также любые необходимые путевые инструкции;

- следующее заявление: «Настоящий сертификат безопасности не освобождает грузоотправителя или перевозчика от выполнения любого требования правительства любой страны, на территорию или через территорию которой будет транспортироваться данная упаковка»;

- подробный перечень любых дополнительных мер эксплуатационного контроля, необходимых для подготовки, погрузки, перемещения, разгрузки и обработки груза, включая любые особые условия в отношении укладки для безопасного отвода тепла или обеспечения безопасности по критичности;

- ссылку на сертификат безопасности на отправку;

- спецификацию фактического радиоактивного содержимого, включая любые ограничения, накладываемые на радиоактивное содержимое, которые не  могут быть прямо определены по характеру упаковочного комплекта.  Она должна включать информацию о физической и химической формах, значения полной активности (включая в соответствующих случаях активность различных изотопов), количество в граммах (для делящегося материала) и указание о том, является ли данный материал радиоактивным материалом особого вида или радиоактивным материалом с низкой способностью к рассеянию, если это применимо;

- указание любых аварийных мер;

- детальное описание применимой программы обеспечения качества, требуемой в соответствии с пунктом 19;

- идентификационные данные юридического лица заявителя разрешения;

- наименование, подпись и должность лица НАРЯРД, выдавшего сертификат.

271. Каждый сертификат безопасности на конструкцию упаковки, выдаваемый НАРЯРД, должен содержать следующие элементы:

- опознавательный знак, установленный НАРЯРД;

- дату выдачи и срок действия;

- любые возможные ограничения в отношении  способа перевозки, видов транспорта, предписания по маршруту перевозки;

- перечень применимых национальных и международных правил, включая издание Правил МАГАТЭ по безопасной перевозке радиоактивных материалов, на основании которых утверждается конструкция;

- следующее заявление: «Настоящий сертификат не освобождает грузоотправителя  или перевозчика от выполнения любого требования правительства любой страны, на территорию или через территорию которой будет транспортироваться данная упаковка»;

- ссылки на сертификаты для альтернативного радиоактивного содержимого, подтверждения другими компетентными органами либо дополнительные технические данные или информацию;

- заявление о разрешении перевозки, если это считается необходимым в соответствии с пунктом 258;

- обозначение упаковочного комплекта;

- описание упаковочного комплекта в виде ссылок на чертежи или спецификацию конструкции.  По усмотрению  компетентного органа следует представлять также пригодное для воспроизведения графическое изображение размером не более 21 см х 30 cм, иллюстрирующее компоновку упаковки, вместе с кратким описанием упаковочного комплекта, включая описание конструкционных материалов, общей массы, основных внешних габаритов и внешнего вида;

- спецификацию конструкции со ссылками на чертежи;

- спецификацию разрешенного радиоактивного содержимого, включая любые  ограничения, накладываемые на радиоактивное содержимое, которые не могут быть прямо определены по характеру упаковочного комплекта. Она должна включать информацию о физической  и   химической   формах,   значениях активности (включая активность различных изотопов в  соответствующих случаях), массе  в граммах (для делящегося материала) и указание о том, является ли данный материал  радиоактивным материалом особого вида   или радиоактивным материалом с низкой    способностью к рассеянию, если это применимо;

- кроме того, для упаковок, предназначенных для делящегося материала:

  - подробное описание допущенного радиоактивного содержимого;

  - значение индекса безопасности по критичности;

  - ссылку на документацию, подтверждающую безопасность содержимого по критичности;

  - любые особые характеристики, на основе которых при оценке критичности предполагалось отсутствие воды в определенных пустотах;

  - любое допущение (основанное на требованиях пункта 195, 2)относительно изменения процесса размножения нейтронов, сделанное при оценке критичности, исходя из реальной истории облучения;  и

  - диапазон температур внешней среды, для которого утверждена конструкция упаковки;

    - для упаковок типа В(М) - заявление с указанием тех предписаний пунктов 160, 176 и 180-189, которым не соответствует данная упаковка, и любой дополнительной информации, которая может оказаться полезной для НАРЯРД и других компетентных органов;

    - подробный перечень любых дополнительных мер эксплуатационного контроля, требующихся для подготовки, погрузки, перемещения, разгрузки и обработки груза, включая любые особые условия укладки для безопасного отвода тепла;

    - ссылку на предоставляемую заявителем информацию относительно применения упаковочного комплекта или особых мер, которые необходимо принять до начала перевозки;

    - информацию об условиях внешней среды, принятых для целей разработки конструкции, если они не соответствуют условиям, указанным в пунктах 175, 176 и 187,  в зависимости от того, что применимо;

    - детальное описание применяемой программы обеспечения качества, требуемой в соответствии с пунктом 19;

    - указание любых аварийных мер;

    - идентификационные данные юридического лица заявителя разрешения;

    - наименование, подпись и должность лица НАРЯРД, выдавшего сертификат.

272. Для международных перевозок необходима выдача  НАРЯРД сертификата безопасности на основе сертификата утверждения первоначальной формы.

ГЛАВА II

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

273. Настоящие требования применяются к международным перевозкам закрытых радиоактивных источников и радиоактивных материалов через территорию Республики Молдова во всех случаях, когда общая активность или удельная активность превышает пределы отступления от процедуры разрешения, установленные в ОНРБ-2000.

274. Настоящее Положение применяется для международных перевозок через территорию Республики Молдова радиоактивных отходов или отработанного ядерного топлива, связанных с ядерной деятельностью. В случае перевозки ядерных материалов производятся все необходимые проверки, в соответствии с законом, для обеспечения выполнения всех применимых и действующих требований в области радиационной защиты и ядерной безопасности, а также международных норм ядерных гарантий.

В данной главе используются определения из ОНРБ-2000.

275. Перевозочные процедуры, необходимые для любых международных перевозок закрытых радиоактивных источников или радиоактивных материалов через территорию Республики Молдова, подпадают под режим авторизации, государственного контроля и надзора предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением.

276. Обладатель радиоактивных закрытых источников или радиоактивных материалов, который намерен произвести международную перевозку через территорию Республики Молдова, перед отправкой получит письменную декларацию от получателя радиоактивных материалов, которые уточняет, что все положения относительно отчетности и авторизации, а также все требования по складированию, использованию и захоронению соответствуют специфичным требованиям действующего законодательства принимающей страны выполнены.

Декларация получателя радиоактивных закрытых источников или радиоактивных материалов будет соответствовать стандартному  образцу, представленному в приложении № 16 настоящего Положения.

Декларация, согласно первому абзацу, сначала  высылается получателем в адрес компетентного органа его страны. Компетентный орган страны получателя подтвердит проставлением подписи и штампа  на документе в 6 пункте приложения № 16 настоящего Положения подтверждение об ознакомлении и возвратит  документ получателю. Получатель передает подписанную и проштампованную компетентным органом страны получателя декларацию  обладателю радиоактивных материалов.

277. Предусмотренная в 276 пункте декларация может покрывать более одной перевозки или перемещения, если выполняются в совокупности следующие условия:

- закрытые радиоактивные источники или радиоактивный материал имеют в сущности одни и те же физические и химические свойства;

- закрытые радиоактивные источники или радиоактивные материалы не превышают продекларированные пределы активностей;

- предусмотренные перевозки будут производиться теми же обладателями к тем же получателям с  вовлечением тех же компетентных органов.

Декларация не может быть выдана на период, превышающий 3 года, начиная с даты согласования декларации НАРЯРД в соответствии с пунктом  276.

278. В течение 21 дня от окончания каждого календарного квартала обладатель закрытых радиоактивных источников или радиоактивных материалов вышлет в адрес компетентного органа своей страны следующую информацию:

- наименование и адрес получателей;

2) полную активность для каждого радионуклида, доставленного получателю, и количество данных источников;

3) наибольшее количество каждого радионуклида, поставленного каждому получателю;

4) тип веществ: закрытые радиоактивные источники или радиоактивные материалы.

279. Для получателей из стран, не входящих в Европейское сообщество, Декларация получателя, предусмотренная в пункте 276, может быть заменена другим документом, который подтверждает выполнение законодательства страны получателя.

Приложение № 1

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  ДЛЯ РАДИОНУКЛИДОВ

| Радионуклид (атомный номер) | A1 | A2 | Концентрация активности для материала, на который распространя-ется изъятие | Предел активности для груза, на который распростра- няется изъятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (TБк) | (TБк) | (Бк/г) | (Бк) |
| Актиний (89) |  |  |  |  |
| Ac-225 (a) | - | - |  |  |
| Ac-227 (a) | - | - |  |  |
| Ac-228 | - | - |  |  |
| Серебро (47) |  |  |  |  |
| Ag-105 |  |  |  |  |
| Ag-108m (a) | - | - |  |  |
| Ag-110m (a) | - | - |  |  |
| Ag-111 |  | - |  |  |
| Алюминий (13) |  |  |  |  |
| Al-26 | - | - |  |  |
| Америций (95) |  |  |  |  |
| Am-241 |  | - |  |  |
| Am-242m (a) |  | - |  |  |
| Am-243 (a) |  | - |  |  |
| Аргон (18) |  |  |  |  |
| Ar-37 |  |  |  |  |
| Ar-39 |  |  |  |  |
| Ar-41 | - | - |  |  |
| Мышьяк (33) |  |  |  |  |
| As-72 | - | - |  |  |
| As-73 |  |  |  |  |
| As-74 |  | - |  |  |
| As-76 | - | - |  |  |
| As-77 |  | - |  |  |
| Астатин (85) |  |  |  |  |
| At-211 (a) |  | - |  |  |
| Золото (79) |  |  |  |  |
| Au-193 |  |  |  |  |
| Au-194 |  |  |  |  |
| Au-195 |  |  |  |  |
| Au-198 |  | - |  |  |
| Au-199 |  | - |  |  |
| Барий (56) |  |  |  |  |
| Ba-131 (a) |  |  |  |  |
| Ba-133 |  |  |  |  |
| Ba-133m |  | - |  |  |
| Ba-140 (a) | - | - |  |  |
| Бериллий (4) |  |  |  |  |
| Be-7 |  |  |  |  |
| Be-10 |  | - |  |  |
| Висмут (83) |  |  |  |  |
| Bi-205 | - | - |  |  |
| Bi-206 | - | - |  |  |
| Bi-207 | - | - |  |  |
| Bi-210 |  | - |  |  |
| Bi-210m (a) | - | - |  |  |
| Bi-212 (a) | - | - |  |  |
| Берклий (97) |  |  |  |  |
| Bk-247 |  | - |  |  |
| Bk-249 (a) |  | - |  |  |
| Бром (35) |  |  |  |  |
| Br-76 | - | - |  |  |
| Br-77 |  |  |  |  |
| Br-82 | - | - |  |  |
| Углерод (6) |  |  |  |  |
| C-11 |  | - |  |  |
| C-14 |  |  |  |  |
| Кальций (20) |  |  |  |  |
| Ca-41 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Ca-45 |  |  |  |  |
| Ca-47 (a) |  | - |  |  |
| Кадмий (48) |  |  |  |  |
| Cd-109 |  |  |  |  |
| Cd-113m |  | - |  |  |
| Cd-115 (a) |  | - |  |  |
| Cd-115m | - | - |  |  |
| Церий (58) |  |  |  |  |
| Ce-139 |  |  |  |  |
| Ce-141 |  | - |  |  |
| Ce-143 | - | - |  |  |
| Ce-144 (a) | - | - |  |  |
| Калифорний (98) |  |  |  |  |
| Cf-248 |  | - |  |  |
| Cf-249 |  | - |  |  |
| Cf-250 |  | - |  |  |
| Cf-251 |  | - |  |  |
| Cf-252 | - | - |  |  |
| Cf-253 (a) |  | - |  |  |
| Cf-254 | - | - |  |  |
| Хлор (17) |  |  |  |  |
| Cl-36 |  | - |  |  |
| Cl-38 | - | - |  |  |
| Кюрий (96) |  |  |  |  |
| Cm-240 |  | - |  |  |
| Cm-241 |  |  |  |  |
| Cm-242 |  | - |  |  |
| Cm-243 |  | - |  |  |
| Cm-244 |  | - |  |  |
| Cm-245 |  | - |  |  |
| Cm-246 |  | - |  |  |
| Cm-247 (a) |  | - |  |  |
| Cm-248 | - | - |  |  |
| Кобальт (27) |  |  |  |  |
| Co-55 | - | - |  |  |
| Co-56 | - | - |  |  |
| Co-57 |  |  |  |  |
| Co-58 |  |  |  |  |
| Co-58m |  |  |  |  |
| Co-60 | - | - |  |  |
| Хром (24) |  |  |  |  |
| Cr-51 |  |  |  |  |
| Цезий (55) |  |  |  |  |
| Cs-129 |  |  |  |  |
| Cs-131 |  |  |  |  |
| Cs-132 |  |  |  |  |
| Cs-134 | - | - |  |  |
| Cs-134m |  | - |  |  |
| Cs-135 |  |  |  |  |
| Cs-136 | - | - |  |  |
| Cs-137 (a) |  | - |  |  |
| Медь (29) |  |  |  |  |
| Cu-64 |  |  |  |  |
| Cu-67 |  | - |  |  |
| Диспрозий (66) |  |  |  |  |
| Dy-159 |  |  |  |  |
| Dy-165 | - | - |  |  |
| Dy-166 (a) | - | - |  |  |
| Эрбий (68) |  |  |  |  |
| Er-169 |  |  |  |  |
| Er-171 | - | - |  |  |
| Европий (63) |  |  |  |  |
| Eu-147 |  |  |  |  |
| Eu-148 | - | - |  |  |
| Eu-149 |  |  |  |  |
| Eu-150(короткоживущий) |  | - |  |  |
| Eu-150(долгоживущий) |  |  |  |  |
| Eu-152 |  |  |  |  |
| Eu-152m | - | - |  |  |
| Eu-154 | - | - |  |  |
| Eu-155 |  |  |  |  |
| Eu-156 | - | - |  |  |
| Фтор (9) |  |  |  |  |
| F-18 |  | - |  |  |
| Железо (26) |  |  |  |  |
| Fe-52 (a) | - | - |  |  |
| Fe-55 |  |  |  |  |
| Fe-59 | - | - |  |  |
| Fe-60 (a) |  | - |  |  |
| Галлий (31) |  |  |  |  |
| Ga-67 |  |  |  |  |
| Ga-68 | - | - |  |  |
| Ga-72 | - | - |  |  |
| Гадолиний (64) |  |  |  |  |
| Gd-146 (a) | - | - |  |  |
| Gd-148 |  | - |  |  |
| Gd-153 |  |  |  |  |
| Gd-159 |  | - |  |  |
| Германий (32) |  |  |  |  |
| Ge-68 (a) | - | - |  |  |
| Ge-71 |  |  |  |  |
| Ge-77 | - | - |  |  |
| Гафний (72) |  |  |  |  |
| Hf-172 (a) | - | - |  |  |
| Hf-175 |  |  |  |  |
| Hf-181 |  | - |  |  |
| Hf-182 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Ртуть (80) |  |  |  |  |
| Hg-194 (a) |  |  |  |  |
| Hg-195m (a) |  | - |  |  |
| Hg-197 |  |  |  |  |
| Hg-197m |  | - |  |  |
| Hg-203 |  |  |  |  |
| Гольмий (67) |  |  |  |  |
| Ho-166 | - | - |  |  |
| Ho-166m | - | - |  |  |
| Йод (53) |  |  |  |  |
| I-123 |  |  |  |  |
| I-124 |  |  |  |  |
| I-125 |  |  |  |  |
| I-126 |  |  |  |  |
| I-129 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| I-131 |  | - |  |  |
| I-132 | - | - |  |  |
| I-133 | - | - |  |  |
| I-134 | - | - |  |  |
| I-135 (a) | - | - |  |  |
| Индий (49) |  |  |  |  |
| In-111 |  |  |  |  |
| In-113m |  |  |  |  |
| In-114m (a) |  | - |  |  |
| In-115m |  |  |  |  |
| Иридий (77) |  |  |  |  |
| Ir-189 (a) |  |  |  |  |
| Ir-190 | - | - |  |  |
| Ir-192 |  | - |  |  |
| Ir-194 | - | - |  |  |
| Калий (19) |  |  |  |  |
| K-40 | - | - |  |  |
| K-42 | - | - |  |  |
| K-43 | - | - |  |  |
| Криптон (36) |  |  |  |  |
| Kr-79 |  |  |  |  |
| Kr-81 |  |  |  |  |
| Kr-85 |  |  |  |  |
| Kr-85m |  |  |  |  |
| Kr-87 | - | - |  |  |
| Лантан (57) |  |  |  |  |
| La-137 |  |  |  |  |
| La-140 | - | - |  |  |
| Лютеций (71) |  |  |  |  |
| Lu-172 | - | - |  |  |
| Lu-173 |  |  |  |  |
| Lu-174 |  |  |  |  |
| Lu-174m |  |  |  |  |
| Lu-177 |  | - |  |  |
| Магний (12) |  |  |  |  |
| Mg-28 (a) | - | - |  |  |
| Марганец (25) |  |  |  |  |
| Mn-52 | - | - |  |  |
| Mn-53 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Mn-54 |  |  |  |  |
| Mn-56 | - | - |  |  |
| Молибден (42) |  |  |  |  |
| Mo-93 |  |  |  |  |
| Mo-99 (a) |  | - |  |  |
| Азот (7) |  |  |  |  |
| N-13 |  |  |  |  |
| Натрий (11) |  |  |  |  |
| Na-22 | - | - |  |  |
| Na-24 | - | - |  |  |
| Ниобий (41) |  |  |  |  |
| Nb-93m |  |  |  |  |
| Nb-94 | - | - |  |  |
| Nb-95 |  |  |  |  |
| Nb-97 | - | - |  |  |
| Неодим (60) |  |  |  |  |
| Nd-147 |  | - |  |  |
| Nd-149 | - | - |  |  |
| Никель (28) |  |  |  |  |
| Ni-59 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Ni-63 |  |  |  |  |
| Ni-65 | - | - |  |  |
| Нептуний (93) |  |  |  |  |
| Np-235 |  |  |  |  |
| Np-236 (короткоживущий) |  |  |  |  |
| Np-236 (долгоживущий) |  | - |  |  |
| Np-237 |  |  |  |  |
| Np-239 |  | - |  |  |
| Осмий (76) |  |  |  |  |
| Os-185 |  |  |  |  |
| Os-191 |  |  |  |  |
| Os-191m |  |  |  |  |
| Os-193 |  | - |  |  |
| Os-194 (a) | - | - |  |  |
| Фосфор (15) |  |  |  |  |
| P-32 | - | - |  |  |
| P-33 |  |  |  |  |
| Протактиний (91) |  |  |  |  |
| Pa-230 (a) |  | - |  |  |
| Pa-231 |  | - |  |  |
| Pa-233 |  | - |  |  |
| Свинец (82) |  |  |  |  |
| Pb-201 |  |  |  |  |
| Pb-202 |  |  |  |  |
| Pb-203 |  |  |  |  |
| Pb-205 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Pb-210 (a) |  | - |  |  |
| Pb-212 (a) | - | - |  |  |
| Палладий (46) |  |  |  |  |
| Pd-103 (a) |  |  |  |  |
| Pd-107 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Pd-109 |  | - |  |  |
| Прометий (61) |  |  |  |  |
| Pm-143 |  |  |  |  |
| Pm-144 | - | - |  |  |
| Pm-145 |  |  |  |  |
| Pm-147 |  |  |  |  |
| Pm-148m (a) | - | - |  |  |
| Pm-149 |  | - |  |  |
| Pm-151 |  | - |  |  |
| Полоний (84) |  |  |  |  |
| Po-210 |  | - |  |  |
| Празеодим (59) |  |  |  |  |
| Pr-142 | - | - |  |  |
| Pr-143 |  | - |  |  |
| Платина (78) |  |  |  |  |
| Pt-188 (a) |  | - |  |  |
| Pt-191 |  |  |  |  |
| Pt-193 |  |  |  |  |
| Pt-193m |  | - |  |  |
| Pt-195m |  | - |  |  |
| Pt-197 |  | - |  |  |
| Pt-197m |  | - |  |  |
| Плутоний (94) |  |  |  |  |
| Pu-236 |  | - |  |  |
| Pu-237 |  |  |  |  |
| Pu-238 |  | - |  |  |
| Pu-239 |  | - |  |  |
| Pu-240 |  | - |  |  |
| Pu-241 (a) |  | - |  |  |
| Pu-242 |  | - |  |  |
| Pu-244 (a) | - | - |  |  |
| Радий (88) |  |  |  |  |
| Ra-223 (a) | - | - |  |  |
| Ra-224 (a) | - | - |  |  |
| Ra-225 (a) | - | - |  |  |
| Ra-226 (a) | - | - |  |  |
| Ra-228 (a) | - | - |  |  |
| Рубидий (37) |  |  |  |  |
| Rb-81 |  | - |  |  |
| Rb-83 (a) |  |  |  |  |
| Rb-84 |  |  |  |  |
| Rb-86 | - | - |  |  |
| Rb-87 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Rb (природный) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Рений (75) |  |  |  |  |
| Re-184 |  |  |  |  |
| Re-184m |  |  |  |  |
| Re-186 |  | - |  |  |
| Re-187 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Re-188 | - | - |  |  |
| Re-189 (a) |  | - |  |  |
| Re (природный) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Родий (45) |  |  |  |  |
| Rh-99 |  |  |  |  |
| Rh-101 |  |  |  |  |
| Rh-102 | - | - |  |  |
| Rh-102m |  |  |  |  |
| Rh-103m |  |  |  |  |
| Rh-105 |  | - |  |  |
| Радон (86) |  |  |  |  |
| Rn-222 (a) | - |  |  |  |
| Рутений (44) |  |  |  |  |
| Ru-97 |  |  |  |  |
| Ru-103 (a) |  |  |  |  |
| Ru-105 |  | - |  |  |
| Ru-106 (a) | - | - |  |  |
| Сера (16) |  |  |  |  |
| S-35 |  |  |  |  |
| Сурьма (51) |  |  |  |  |
| Sb-122 | - | - |  |  |
| Sb-124 | - | - |  |  |
| Sb-125 |  |  |  |  |
| Sb-126 | - | - |  |  |
| Скандий (21) |  |  |  |  |
| Sc-44 | - | - |  |  |
| Sc-46 | - | - |  |  |
| Sc-47 |  | - |  |  |
| Sc-48 | - | - |  |  |
| Селен (34) |  |  |  |  |
| Se-75 |  |  |  |  |
| Se-79 |  |  |  |  |
| Кремний (14) |  |  |  |  |
| Si-31 | - | - |  |  |
| Si-32 |  | - |  |  |
| Самарий (62) |  |  |  |  |
| Sm-145 |  |  |  |  |
| Sm-147 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Sm-151 |  |  |  |  |
| Sm-153 |  | - |  |  |
| Олово (50) |  |  |  |  |
| Sn-113 (a) |  |  |  |  |
| Sn-117m |  | - |  |  |
| Sn-119m |  |  |  |  |
| Sn-121m (a) |  | - |  |  |
| Sn-123 | - | - |  |  |
| Sn-125 | - | - |  |  |
| Sn-126 (a) | - | - |  |  |
| Стронций (38) |  |  |  |  |
| Sr-82 (a) | - | - |  |  |
| Sr-85 |  |  |  |  |
| Sr-85m |  |  |  |  |
| Sr-87m |  |  |  |  |
| Sr-89 | - | - |  |  |
| Sr-90 (a) | - | - |  |  |
| Sr-91 (a) | - | - |  |  |
| Sr-92 (a) |  | - |  |  |
| Тритий (1) |  |  |  |  |
| T(H-3) |  |  |  |  |
| Тантал (73) |  |  |  |  |
| Ta-178 (долгоживущий) |  |  |  |  |
| Ta-179 |  |  |  |  |
| Ta-182 | - | - |  |  |
| Тербий (65) |  |  |  |  |
| Tb-157 |  |  |  |  |
| Tb-158 |  |  |  |  |
| Tb-160 |  | - |  |  |
| Технеций (43) |  |  |  |  |
| Tc-95m (a) |  |  |  |  |
| Tc-96 | - | - |  |  |
| Tc-96m (a) | - | - |  |  |
| Tc-97 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Tc-97m |  |  |  |  |
| Tc-98 | - | - |  |  |
| Tc-99 |  | - |  |  |
| Tc-99m |  |  |  |  |
| Теллур (52) |  |  |  |  |
| Te-121 |  |  |  |  |
| Te-121m |  |  |  |  |
| Te-123m |  |  |  |  |
| Te-125m |  | - |  |  |
| Te-127 |  | - |  |  |
| Te-127m (a) |  | - |  |  |
| Te-129 | - | - |  |  |
| Te-129m (a) | - | - |  |  |
| Te-131m (a) | - | - |  |  |
| Te-132 (a) | - | - |  |  |
| Торий (90) |  |  |  |  |
| Th-227 |  | - |  |  |
| Th-228 (a) | - | - |  |  |
| Th-229 |  | - |  |  |
| Th-230 |  | - |  |  |
| Th-231 |  | - |  |  |
| Th-232 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Th-234 (a) | - | - |  |  |
| Th (природный) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Титан (22) |  |  |  |  |
| Ti-44 (a) | - | - |  |  |
| Таллий (81) |  |  |  |  |
| Tl-200 | - | - |  |  |
| Tl-201 |  |  |  |  |
| Tl-202 |  |  |  |  |
| Tl-204 |  | - |  |  |
| Тулий (69) |  |  |  |  |
| Tm-167 |  | - |  |  |
| Tm-170 |  | - |  |  |
| Tm-171 |  |  |  |  |
| Уран (92) |  |  |  |  |
| U-230 (быстрое легочное поглощение)(a)(d) |  | - |  |  |
| U-230 (среднее легочное поглощение)(a)(e) |  | - |  |  |
| U-230 (медленное легочное поглощение)(a)(f) |  | - |  |  |
| U-232 (быстрое легочное поглощение)(d) |  | - |  |  |
| U-232 (среднее легочное поглощение)(e) |  | - |  |  |
| U-232 (медленное легочное поглощение)(f) |  | - |  |  |
| U-233 (быстрое легочное поглощение)(d) |  | - |  |  |
| U-233 (среднее легочное поглощение)(e) |  | - |  |  |
| U-233 (медленное легочное поглощение)(f) |  | - |  |  |
| U-234 (быстрое легочное поглощение)(d) |  | - |  |  |
| U-234 (среднее легочное поглощение)(e) |  | - |  |  |
| U-234 (медленное легочное поглощение)(f) |  | - |  |  |
| U-235 (все типы легочного поглощения) (a),(d),(e), (f) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| U-236 (быстрое легочное поглощение)(d) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| U-236 (среднее легочное поглощение)(e) |  | - |  |  |
| U-236 (медленное легочное поглощение)(f) |  | - |  |  |
| U-238 (все типы легочного поглощения)(d),(e),(f) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| U (природный) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| U (обогащенный до 20% или менее)(g) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| U (обедненный) | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Ванадий (23) |  |  |  |  |
| V-48 | - | - |  |  |
| V-49 |  |  |  |  |
| Вольфрам (74) |  |  |  |  |
| W-178 (a) |  |  |  |  |
| W-181 |  |  |  |  |
| W-185 |  | - |  |  |
| W-187 |  | - |  |  |
| W-188 (a) | - | - |  |  |
| Ксенон (54) |  |  |  |  |
| Xe-122 (a) | - | - |  |  |
| Xe-123 |  | - |  |  |
| Xe-127 |  |  |  |  |
| Xe-131m |  |  |  |  |
| Xe-133 |  |  |  |  |
| Xe-135 |  |  |  |  |
| Иттрий (39) |  |  |  |  |
| Y-87 (a) |  |  |  |  |
| Y-88 | - | - |  |  |
| Y-90 | - | - |  |  |
| Y-91 | - | - |  |  |
| Y-91m |  |  |  |  |
| Y-92 | - | - |  |  |
| Y-93 | - | - |  |  |
| Иттербий (70) |  |  |  |  |
| Yb-169 |  |  |  |  |
| Yb-175 |  | - |  |  |
| Цинк (30) |  |  |  |  |
| Zn-65 |  |  |  |  |
| Zn-69 |  | - |  |  |
| Zn-69m (a) |  | - |  |  |
| Цирконий (40) |  |  |  |  |
| Zr-88 |  |  |  |  |
| Zr-93 | Не ограничено | Не ограничено |  |  |
| Zr-95 (a) |  | - |  |  |
| Zr-97 (a) | - | - |  |  |

(а) количество может быть определено путем измерения скорости распада или уровня излучения на заданном расстоянии от источника;

(b) эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим химическую форму UF6, UО2F2 и UО2(NО3)2 как в нормальных, так и в аварийных условиях перевозки;

(c) эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим химическую форму UО3, UF4, UСl4 и шестивалентным соединениям как в нормальных, так и аварийных условиях перевозки;

(d) эти значения применяются ко всем соединениям урана, кроме тех, которые указаны в пунктах (b) и (c) выше;

(e) эти значения применяются только к необлученному урану.

1) Значения A1 и/или A2 для этих материнских радионуклидов включают вклад от дочерних нуклидов с периодом полураспада менее 10 дней, перечисленных ниже

Ce-144    Pr-144m, Pr-144

Pm-148m Pm-148

Gd-146    Eu-146

Dy-166    Ho-166

Hf-172     Lu-172

W-178     Ta-178

W-188      Re-188

Re-189     Os-189m

Os-194     Ir-194

Ir-189       Os-189m

Pt-188       Ir-188

Hg-194     Au-194

Hg-195m  Hg-195

Pb-210      Bi-210

Pb-212      Bi-212, Tl-208, Po-212

Bi-210m   Tl-206

Bi-212      Tl-208, Po-212

At-211      Po-211

Rn-222      Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223      Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

Ra-224      Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Ra-225      Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ra-226      Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-228      Ac-228

Ac-225      Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ac-227       Fr-223

Th-228       Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-234       Pa-234m, Pa-234

Pa-230       Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-230        Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235        Th-231

Pu-241       U-237

Pu-244       U-240, Np-240m

Am-242m   Am-242, Np-238

Am-243      Np-239

Cm-247      Pu-243

Bk-249       Am-245

Cf-253       Cm-249

2) Ниже перечислены материнские    нуклиды и их вторичные  продукты, включенные в вековое равновесие:

Sr-90		Y-90

Zr-93		Nb-93m

Zr-97		Nb-97

Ru-106	Rh-106

Cs-137	           Ba-137m

Ce-134	           La-134

Ce-144	           Pr-144

Ba-140	           La-140

Bi-212	           Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Pb-210	           Bi-210, Po-210

Pb-212	            Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-220	Po-216

Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224 	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Ra-226	            Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228 	Ac-228

Th-226	            Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228	            Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Th-229 	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th natural	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36),  Po-212(0.64)

Th-234	Pa-234m

U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36),                                  Po-212(0.64)

U-235	Th-231

U-238	Th-234, Pa-234m

U-natural	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U-240	Np-240m

Np-237	Pa-233

Am-242m	Am-242

Am-243	Np-239

Приложение  № 2

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НЕИЗВЕСТНЫХ

РАДИОНУКЛИДОВ ИЛИ СМЕСЕЙ

| Радиоактивное содержимое | А1 | А2 | Концентрация активности для материала, на который распростра-няется изъятие | Пределы активности для грузов, на которые распростра-няется изъятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТБк | ТБк | Бк/г | Бк |
| Известно, что присутствуют только бета- или гамма-излучающие нуклиды | 0,1 | 0,02 | 1 х 101 | 1 х 104 |
| Известно, что присутствуют только альфа-излучающие нуклиды | 0,2 | 9 х 10-5 | 1 х 10-1 | 1 х 103 |
| Нет соответствующих данных | 0,001 | 9 х 10-5 | 1 х 10-1 | 1 х 103 |

Приложение  № 3

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

ПРЕДЕЛЫ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ УПАКОВОК

| Физическое состояние содержимого | Прибор или изделие | Материалы |
| --- | --- | --- |
|  | Пределы для предметов* | Пределы для упаковок* | Пределы для упаковок* |
| Твердые материалы: особого вида других видов | 10-2 А1 10-2 А2 | А1 А2 | 10-3 А1 10-3 А2 |
| Жидкости | 10-3 А2 | 10-1 А2 | 10-4 А2 |
| Газы тритий особого вида других видов | 2 х 10-2 А2 10-3 А1 10-3 А2 | 2 х 10-1 А2 10-2 А1 10-2 А2 | 2 х 10-2 А2 10-3 А1 10-3 А2 |

* В отношении смесей радионуклидов см. пункты 25-27 настоящего Положения.

Приложение  № 4

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Требования, предъявляемые к промышленным упаковкам для материала НУА и ОПРЗ

| Радиоактивное содержимое | Тип промышленной упаковки |
| --- | --- |
|  | Исключительное использование | Не исключительное использование |
| НУА-I* Твердое вещество Жидкость | Тип ПУ-1 Тип ПУ-1 | Тип ПУ-1 Тип ПУ-2 |
| НУА-II Твердое вещество Жидкость и газ | Тип ПУ-2 Тип ПУ-2 | Тип ПУ-2 Тип ПУ-3 |
| НУА-III | Тип ПУ-2 | Тип ПУ-3 |
| ОПРЗ-I* | Тип ПУ-1 | Тип ПУ-1 |
| ОПРЗ-II | Тип ПУ-2 | Тип ПУ-2 |

* В условиях, указанных в пункте 64, материалы НУА-I и ОПРЗ-I могут транспортироваться неупакованными.

Приложение №  5

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Пределы активности на перевозочных средствах для материалов НУА и ОПРЗ в промышленных упаковках или без упаковок

| Характер вещества | Предел активности для перевозочных средств, иных, чем средства перевозки по внутренним водным путям | Предел активности для трюма или отсека судна для перевозки по внутренним водным путям |
| --- | --- | --- |
| НУА-I | Не ограничено | Не ограничено |
| НУА-II и НУА-III невоспламеняющиеся твердые вещества | Не ограничено | 100 A2 |
| НУА-II и НУА-III воспламеняющиеся твердые вещества и все жидкости и газы | 100 A2 | 10 A2 |
| ОПРЗ | 100 A2 | 10 A2 |

Приложение №  6

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

### Коэффициенты пересчета для грузовых контейнеров

| Размер груза* | Коэффициент пересчета |
| --- | --- |
| размер груза 1 ≤ m2 1 m2 ( размер груза 5 ≤ m2 5 m2 ( размер груза 20 ≤ m2 20 m2 ( размер груза | 1 2 3 10 |

*  Измеренная наибольшая площадь поперечного сечения груза.

Приложение №  7

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Категории упаковок и транспортных пакетов

| Условия | Категория |
| --- | --- |
| Транспортный индекс | Максимальный уровень излучения в любой точке внешней поверхности |  |
| 0* | Не более 0,005 мЗв/ч | I-БЕЛАЯ |
| Больше 0, но не больше 1* | Больше 0,005 мЗв/ч, но не больше 0,5 мЗв/ч | II-ЖЕЛТАЯ |
| Больше 1, но не больше 10 | Больше 0,5 мЗв/ч, но не больше 2 мЗв/ч | III-ЖЕЛТАЯ |
| Больше 10 | Больше 2 мЗв/ч, но не больше 10 мЗв/ч | III-ЖЕЛТАЯ ** |

* Если измеренный ТИ не превышает 0,05, то согласно пункту 66 3) приведенное значение может равняться нулю;

** Должны также перевозиться на условиях исключительного использования.

Приложение №  8

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Выдержки из перечня номеров Организации Объединенных Наций, надлежащие транспортные наименования и описания грузов

| Перечень требований | Номер ООН | НАДЛЕЖАЩЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ* и описание |
| --- | --- | --- |
| Освобожденные упаковки |
| 1 | 2908 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА – ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ |
| 2 | 2909 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА – ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА ИЛИ ОБЕДНЕННОГО УРАНА ИЛИ ПРИРОДНОГО ТОРИЯ |
| 3 | 2910 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА – ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА |
| 4 | 2911 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА – ПРИБОРЫ И ИЗДЕЛИЯ |
| 5 | 3507 | ГЕКСАФЛОРИД УРАНА, РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, менее 0.1 кг на упаковку, неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| Радиоактивный материал с низкой удельной активностью |
| 6 | 2912 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-I), неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 7 | 3321 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-II), неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 8 | 3322 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-III), неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 9 | 3324 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| 10 | 3325 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (НУА-III), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ |
| 11 | 2913 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 12 | 3326 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| УПАКОВКИ ТИПА А |
| 13 | 2915 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, не особого вида, неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 14 | 3327 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ДЕЛЯЩИЙСЯ, не особого вида |
| 15 | 3332 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА, неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 16 | 3333 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА А, особого вида, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| УПАКОВКИ ТИПА В(U) |
| 17 | 2916 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(U), неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 18 | 3328 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(U), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| УПАКОВКИ ТИПА В(М) |
| 19 | 2917 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 20 | 3329 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА В(М), ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| УПАКОВКИ ТИПА В (С) |
| 21 | 3323 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 22 | 3330 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, УПАКОВКА ТИПА С, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ |
| 23 | 2919 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЕРЕВОЗИМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 24 | 3331 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПЕРЕВОЗИМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ДЕЛЯЩИЙСЯ |
| ГЕКСАФТОРИД УРАНА |
| 25 | 2978 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНА, неделящийся или делящийся – освобожденный** |
| 26 | 2977 | РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, ГЕКСАФТОРИД УРАНА, ДЕЛЯЩИЙСЯ |

* Надлежащее транспортное наименование указано исключительно в той части графы «надлежащее транспортное наименование и описание», которая набрана прописными буквами. В случае № ООН 2909 и № ООН 2911, в отношении которых указаны альтернативные надлежащие транспортные наименования, разделенные союзом «или», используется только приемлемое надлежащее транспортное наименование.

** Термин «делящийся – освобожденный» применим только к упаковкам, которые соответствуют требованиям, изложенным в пункте 195 настоящего Положения.

Приложение №  9

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Пределы Транспортных индексов (ТИ) для грузовых контейнеров и перевозочных средств, не находящихся в исключительном использовании

| Тип грузового контейнера или перевозочного средства | Предельная общая сумма ТИ для грузового контейнера или на борту перевозочного средства |
| --- | --- |
| Грузовой контейнер - малый | 50 |
| Грузовой контейнер - большой | 50 |
| Транспортное средство | 50 |
| Воздушное судно: Пассажирское Грузовое | 50 200 |
| Судно для внутренних водных путей | 50 |
| Морское судно* Трюм, отсек или обозначенная часть палубы: упаковки, транспортные пакеты, малые грузовые контейнеры большие грузовые контейнеры Судно в целом: упаковки, транспортные пакеты, малые грузовые контейнеры большие грузовые контейнеры | 50 200 200 Не ограничено |

* Упаковки или транспортные пакеты, перевозимые на борту транспортного средства, которые соответствуют положениям пункта 112 настоящего Положения, могут транспортироваться на борту судна при условии, что они не выгружаются с транспортного средства в течение всего времени нахождения на борту данного судна.

Приложение №  10

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Пределы Индексов безопасности по критичности для грузовых контейнеров и перевозочных средств, содержащих делящийся материал

| Тип грузового контейнера или перевозочного средства | Предел суммы Индексов безопасности по критичности для грузового контейнера или на борту перевозочного средства |
| --- | --- |
|  | Вне условий исключительного использования | На условиях исключительного использования |
| Грузовой контейнер - малый | 50 | не применимо |
| Грузовой контейнер - большой | 50 | 100 |
| Транспортное средство | 50 | 100 |
| Воздушное судно: Пассажирское Грузовое | 50 50 | не применимо 100 |
| Судно для внутренних водных путей | 50 | 100 |
| Морское судно* Трюм, отсек или обозначенная часть палубы: упаковки, транспортные пакеты, малые грузовые контейнеры большие грузовые контейнеры судно в целом: упаковки, транспортные пакеты, малые грузовые контейнеры большие грузовые контейнеры | 50 50 200** не ограничено** | 100 100 200*** не ограничено*** |

* Упаковки или транспортные пакеты, перевозимые на борту транспортного средства, которые соответствуют положениям пункта 112 настоящего Положения, могут транспортироваться на борту судна при условии, что они не выгружаются с транспортного средства в течение всего времени нахождения на борту данного судна. В этом случае применяются значения, указанные в графе «На условиях исключительного использования».

** Груз должен обрабатываться и укладываться таким образом, чтобы сумма индексов безопасности по критичности в любой группе не превышала 50 и чтобы погрузка/разгрузка и укладка каждой группы проводились с разделением групп на расстояние не меньше 6 м.

*** Груз должен обрабатываться и укладываться таким образом, чтобы сумма индексов безопасности по критичности в любой группе не превышала 100 и чтобы погрузка/разгрузка и укладка каждой группы проводились с разделением групп на расстояние не меньше 6 м. В соответствии с пунктом 46 настоящего Положения пространство, образующееся между группами, можно заполнять другим грузом.

Приложение №  11

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

#### ПАРАМЕТРЫ ИНСОЛЯЦИИ

| Форма и положение поверхности | Инсоляция в течение 12 ч в сутки (Вт/м2) |
| --- | --- |
| Плоские поверхности при перевозке в горизонтальном положении: поверхность основания другие поверхности | нет данных 800 |
| Плоские поверхности не в горизонтальном положении: каждая поверхность | 200* |
| Кривые поверхности | 400* |

* В качестве варианта можно использовать синусоидальную функцию с коэффициентом поглощения, но без учета эффекта возможного отражения от близлежащих предметов.

Приложение №  12

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

ПРЕДЕЛЫ МАССЫ ГРУЗА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К УПАКОВКАМ, СОДЕРЖАЩИМ ДЕЛЯЩИЙСЯ ЯДЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ

| Делящийся ядерный материал | Масса (г) делящегося ядерного материала, смешанного с веществами, у которых средняя плотность водорода ниже или равна плотности воды | Масса (г) делящегося ядерного материала, смешанного с веществами, у которых средняя плотность водорода выше плотности воды |
| --- | --- | --- |
| Уран-235 | 400 | 290 |
| Другой делящийся ядерный материал | 250 | 180 |

Приложение №  13

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

ВЫСОТА СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ УПАКОВОК НА НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ

| Масса упаковки (кг) | Высота свободного падения (м) |
| --- | --- |
| Масса упаковки < 5 000 | 1.2 |
| 5 000≤ Масса упаковки < 10 000 | 0.9 |
| 10 000≤ Масса упаковки < 15 000 | 0.6 |
| 15 000≤ Масса упаковки | 0.3 |

Приложение №  14

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

СВОДКА ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

- Настоящая сводка отражает содержание документа МАГАТЭ «Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов» («Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material», No. SSR-6, 2012), пересмотренного издания 2012 года.

- Внимание пользователя обращается на тот факт, что в других странах возможны отступления от положения №1, касающиеся:

  - национальных правил в отношении ядерной и радиационной безопасности;

  - ограничений в отношении перевозчика, национальных правил в отношении защиты и физической безопасности, контроля гарантий, гражданской ответственности за причинение вреда, страхования, предуведомления и/или маршрута, а также авторизации импорта/экспорта/транзита.

## СВОДКА ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

| Класс упаковки или материала | Требуемое утверждение компетентного органа | Требуемое уведомление грузоотправи-телем страны происхождения и стран, через которые проходит маршрута), о каждой перевозке |
| --- | --- | --- |
|  | Страна происхож-дения | Страны, через которые проходит маршрута) |  |
| Освобожденные упаковки b),c) | Не требуется | Не применяется | Не требуется |
| Освобожденные упаковки b), отправляемая любыми способами, кроме пересылки по почте | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Материал НУАc), d), e) и ОПРЗс), e) промышленные упаковки типа 1, 2 или 3 | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| Упаковки типп Aс), d), e) | Не требуется | Не требуется | Не требуется |

а) Страны, через территорию или на территорию которых (но не над территорией которых) перевозится груз (согласно многостороннему утверждению).

b) В случае международной почтовой перевозки груз должен быть направлен в предприятие почтовой связи только грузоотправителями, уполномоченными национальными компетентными органами.

c) Если радиоактивный материал является делящимся материалом, который освобождается от требования, предъявляемого к упаковкам, содержащим делящийся материал, применяются дополнительные требования для официального утверждения, изложенные в пункте 250.

d) Если радиоактивное содержимое представляет собой гексафторид урана (UF6) в количествах 0,1 кг или более, должны дополнительно применяться требования, касающиеся утверждения в отношении упаковок, содержащих гексафторид урана (см. пункты 242 и 245).

e) Если радиоактивное содержимое представляет собой делящийся материал, который не освобождается от требований, предъявляемых к упаковкам, содержащим делящийся материал, дополнительно применяются требования для утверждения, изложенные в пунктах 252 и 258.

## СВОДКА ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ (часть 2)

| Статья Постанов-ления | Класс упаковки или материала | Требуемое утверждение компетентного органа | Требуемое уведомление грузоотправителем страны происхождения и стран, через которые проходит маршрута, о каждой перевозке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страна происхождения | Страны, через территорию которых проходит маршрута |  |
| 246, 258, 97, 98 | Тип B(U)b), с) - Конструкция упаковки - Перевозка | Требуется Не требуется | Не требуетсяd) Не требуется | (См. примеч. а) и b) |
| 249, 258, 97, 98 | Тип B(M)b), с) - Конструкция упаковки -Перевозка | Требуется См. примеч. с) | Требуется См. примеч. с) | Требуется См. примеч. а) |
| 246, 258, 97, 98 | Тип Cb), с) - Конструкция упаковки -Перевозка | Требуется Не требуется | Не требуется Не требуется | См. примеч. а) и b) |

a) Страны, через территорию или на территорию которых (но не над территорией которых) перевозится груз (согласно многостороннему утверждению).

b) Если радиоактивное содержимое представляет собой делящийся материал, который не освобождается от требований, предъявляемых к упаковкам, содержащим делящийся материал, дополнительно применяются требования, касающиеся утверждения, которые изложены в пунктах 253 и 259.

c) Если радиоактивное содержимое представляет собой гексафторид урана в количествах 0,1 кг или более, должны дополнительно применяться требования, касающиеся утверждения в отношении упаковок, содержащих гексафторид урана (см. пункты 242 и 245).

d) Если радиоактивное содержимое представляет собой радиоактивное вещество с низкой способностью к рассеянию и упаковка должна перевозиться воздушным транспортом, то для конструкции упаковки требуется многостороннее утверждение (см. пункт 246 подпункт 2)).

До первой перевозки любой упаковки, требующей утверждения конструкции компетентным органом, грузоотправитель должен обеспечить представление экземпляра сертификата безопасности на эту конструкцию компетентному органу каждой страны (см. пункт 98).

Уведомление требуется, если радиоактивное содержимое превышает 3 × 103А1 или 3 × 103А2, или 1000 ТБк, в зависимости от того, какое из значений является меньшим (см. пункт 99).

Многостороннее утверждение перевозки требуется, если радиоактивное содержимое превышает 3 × 103А1 или 3 × 103А2 или 1000 ТБк, в зависимости от того, какое значение является меньшим, или если предусмотрена возможность контролируемой периодической вентиляции или сброса избыточного давления (см. пункт 259).

## СВОДКА ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ (часть 3)

| Статья Постановления | Класс упаковки или материала | Требуемое утверждение компетентного органа | Требуемое уведомление грузоотправителем страны происхождения и стран, через которые проходит маршрут*, о каждой перевозке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страна происхождения | Страны, через которые проходит маршрут* |  |
| 252 258 | Упаковки для делящегося материала - Конструкция упаковки - Перевозка Σ ИБК ≤ 50 Σ ИБК > 50 | Требуется** Не требуется*** Требуется | Требуется** Не требуется*** Требуется |  |
| 245 258 | Упаковки, содержащие 0,1 кг или более гексафторида урана - Конструкция упаковки - Перевозка | Требуется Не требуется*** | Требуется - для Н(М) Не требуется- для Н(V) Не требуется*** |  |

* Страны, через территорию или на территорию которых (но не над территорией которых) перевозится груз (согласно многостороннему утверждению).

** Конструкции упаковок для делящегося материала могут также потребовать утверждения в отношении одной из других позиций приложения A правил МАГАТЭ.

*** Перевозки могут потребовать, однако, утверждения в отношении одной из других позиций приложения A правил МАГАТЭ.

При многостороннем утверждении упаковок для делящегося материала и некоторых упаковок для гексафторида урана автоматически выполняются требования, указанные в пункте 97.

Уведомление требуется, если радиоактивное содержимое превышает 3 × 103А1 или 3 × 103А2, или 1000 ТБк, в зависимости от того, какое из значений является меньшим (см. пункт 98).

СВОДКА ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ УТВЕРЖДЕНИЯ

И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ (часть 4)

| Статья Постановле-ния | Класс упаковки или материала | Требуемое утверждение компетентного органа | Требуемое уведомление грузоотправителем страны происхождения и стран, через которые проходит маршрут*, о каждой перевозке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страна происхождения | Страны, через которые проходит маршрут* |  |
| 243, 258 | Радиоактивный материал особого вида - Конструкция - Перевозка | Требуется | Не требуется | Не требуется |
| 243, 258 | Радиоактивный материал с низкой способностью к рассеянию - Конструкция - Перевозка | Требуется | Требуется | Не требуется |
| 242, 252, 98 | Специальные условия - Перевозка | Требуется | Требуется | Требуется |
| 256 | Упаковки типа B(U), для которых конструкция утверждена согласно положениям: -Правил МАГАТЭ 1973 года - Правил МАГАТЭ 1985 года | Требуется Требуется | Требуется Требуется |  |

* Страны, через территорию или на территорию которых (но не над территорией которых) перевозится груз (согласно многостороннему утверждению).

См. требования в отношении утверждения и предварительного уведомления для соответствующей упаковки.

До первой перевозки любой упаковки, требующей утверждения конструкции НАРЯРД, грузоотправитель должен обеспечить представление экземпляра сертификата безопасности на эту конструкцию компетентному органу каждой страны (см. пункт 97).

Приложение № 15

к Положению о безопасной перевозке                              радиоактивных материалов

ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ПРИСТАВКИ

1. Переводные коэффициенты для внесистемных единиц Международной системы единиц (СИ) имеют следующие значения:

a) единицы излучения

Активность в беккерелях (Бк) или кюри (Ки)

1 Ки = 3,7 × 1010 Бк

1 Бк = 2,7 × 10–11 Ки

Эквивалентная доза в зивертах (Зв) или бэрах

1 бэр = 1,0 × 10–2 Зв

1 Зв = 100 бэр

b) давление

Давление в паскалях (Па) или (кгс/cм2)

1 кгс/cм2 = 9,806 × 104 Па

1 Па = 1,020 × 10–5 кгс/cм2

c) проводимость

Проводимость в сименсах на метр (См/м) или в обратных омах на сантиметр (мo/cм)

10 мкмо/cм = 1 мСм/мили

1 мo/cм = 100 См/м

1 См/м = 10–2 мo/cм

2.  ПРИСТАВКИ И СИМВОЛЫ ЕДИНИЦ СИ

| Множитель | Приставка | Символ |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1000 100 10 0,1 0,01 0,001 0,000 001 0,000 000 001 0,000 000 000 001 0,000 000 000 000 001 0,000 000 000 000 000 0001 | = 1018 = 1015 = 1012 = 109 = 106 = 103 = 102 = 101 = 10-1 = 10-2 = 10-3 = 10-6 = 10-9 = 10-12 = 10-15 = 10-18 | экса пета тера гига мега кило гекто дека деци санти милли микро нано пико фемто атто | Э П T Г M к г да д c м мк н п ф а |

Приложение № 16

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Форма представления декларации о международной перевозке источников ионизирующего излучения

| 1) Получатель закрытых источников обязуется заполнить пункты 1-5 данного документа и направить компетентному органу свой страны; Компетентный орган страны получателя обязуется заполнить пункт 6 данного документа и вернуть получателю; Получатель обязуется передать данный документ далее отправителю до осуществления перевозки; Все разделы данного документа заполняются в зависимости от случая. |
| --- |
| 1. | Настоящая декларация относится к: РАЗОВОЙ ПЕРЕВОЗКЕ □ (данный документ действителен до полного завершения перевозки при выполнении условий, установленных в 6-ом пункте) Запланированная дата перевозки: ………………………………….. БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНА ПЕРЕВОЗКА □ (данный документ действителен 3 года при выполнении условий, установленных в 6-ом пункте) |
| 2. | МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА(ОВ) Наименование получателя: ………………………………………………………… Контактное лицо: ………………………………………………………… Адрес: ……………………………………………………………………… Тел.:……………………............. Факс: ……………………..……… |
| 3. | владелец источника(ов) страны отправителя Наименование владельца: ………………………………………………………… Контактное лицо: ………………………………………………………… Адрес: ……………………………………………………………………… Тел.:……………………............. Факс: ……………………..……… |
| 4. | Описание перевозимого радиоактивного материала (источников) Радионуклид(ы): Максимальная активность каждого источника(MBq): Количество источников: (d) Если источник(и) являются частью установки/прибора/оборудования, их краткое описание ………………………………………………………………………… |
|  | Укажите (если возможно и требуется НАРЯРД): - национальные или международные технические стандарты, которым соответствует данный(е) источник(и), и номер сертификата безопасности: ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… - сертификат соответствия действителен до: …………………………………………………………………………………. - наименование изготовителя и его данные: ……………………………………………………………….. |
| 5. | Декларация авторизированного или ответственного ЛИЦА: 1) Я, нижеподписавшийся, ………………………, получатель, заявляю о том, что предоставленная информация, заявленная в данном документе, является достоверной. 2) Я, нижеподписавшийся, ………………………, получатель, подтверждаю, что являюсь обладателем лицензии, разрешения на получение источника(ов), указанных в данном документе; 3) Номер лицензии или разрешения и период их действия: …………………………… Имя:………………………………….. Подпись:………………………….. Дата: ………………..….. |
| 6. | Подтверждение компетентного органа страны получателя об ознакомлении с содержанием данного документа Печать и подпись: ……………………………….. Наименование компетентного органа: ……………………………………………………………………………… Адрес: ……………………………………………………………………… Тел.:……………………............. Факс: ……………………..……… Дата: ………………..….. Данный документ действителен до (если есть необходимость):…………………….. |

Пункт 1 настоящего документа указывает на уточнения относительно срока действия декларации.

Приложение № 17

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Форма представления декларации о международной перевозке источников ионизирующего излучения  (на английском языке)

Shipment of radioactive material (sources)

| Notice The consignee of the sealed source must complete boxes 1 to 5 and send this to the relevant competent authority in his country. The competent authority of the consignee must fill in box 6 and return this form to the consignee. The consignee must then send his form to the holder in the forwarding country prior to the shipment of the sealed sources. All sections of the form must be completed and boxes ticked, where appropriate. |
| --- |
| 1. | THIS DECLARATION CONCERNS: ONE SHIPMENT □ (this form is valid until the shipment is completed unless otherwise stated in box 6) expected date of the shipment (if available): ……………………… SEVERAL SHIPMENTS □ (this form is valid three years unless otherwise stated in box 6) |
| 2. | DESTINATION OF THE SOURCE(S) Name of consignee: ………………………………………………………… Person to contact: ………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Tel.: ……………………………. Fax: ………………………………….. |
| 3. | HOLDER OF THE SOURCE(S) IN THE FORWARDING COUNTRY Name of holder: …………………………………………………………. Person to contact: ………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………………….. Tel.: ……………………………… Fax: ………………………………….. |
| 4. | DESCRIPTION OF THE SOURCE(S) INVOLVED IN THE SHIPMENT(S) Radionuclide(s) Maximum activity of individual source (MBq) Number of sources: If this (these) sealed source(s) is (are) mounted in (a) machinery/device/equipment, short description of the machine/device/equipment: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | Indicate (if available and requested by the competent authorities): national or international technical standard with which the sealed source(s) complies(y) and certificate number: ………………………………………………………………………………………….………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. data of expiry of certification: …………………………………………………………………………… name of the manufacturer and catalogue reference: ……………………………………………..…. |
| 5. | DECLARATION OF THE AUTHORIYED OR RESPONSIBLE PERSON I, the consignee hereby certify that the information provided in this form is correct. I, consignee, hereby certify that am licensed, authorized or otherwise permitted to receive the source(s) described in this form. License, authorization or other permission number (if applicable) and validity data thereof: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I, consignee, hereby certify that I comply with all relevant national requirements, such as those relating to the safe storage, use or disposal of the source(s) described in this form. Name: ……………………..…………. Signature: ………………………….. Data: …………………….. |
| 6. | CONFIRMATION BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE CONSIGNEE COUNTRY THAT IT HAS TAKEN NOTE OF THIS DECLARATION Stamp and signature: ………………………….. Name of the authority: ………………………………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Tel.: ………………………… Fax: ……………………………………… This declaration is valid until (if applicable): …………………………………………………………….. |

Приложение № 18

к Положению о безопасной перевозке

радиоактивных материалов

Требования к подготовке персонала, участвующего в перевозке радиоактивных материалов

- Лица, участвующие в перевозке радиоактивных материалов, должны иметь подготовку по вопросам, составляющим содержание настоящего Положения в соответствии с возлагаемыми на них обязанностями.

- Лица, которые классифицируют радиоактивный материал; упаковывают радиоактивный материал; наносят маркировку и знаки опасности на радиоактивный материал; готовят транспортные документы для радиоактивного материала; предлагают или принимают радиоактивный материал для перевозки; перемещают радиоактивный материал или обращаются с ним в процессе перевозки; маркируют или размещают информационные табло или производят погрузочно-разгрузочные работы с упаковками радиоактивного материала на транспортных средствах, наполняют упаковочные комплекты или грузовые контейнеры; иным образом непосредственно участвуют в перевозке радиоактивных материалов, как это определено НАРЯРД, получают:

1) общую подготовку по повышению информированности/

ознакомлению, имеющую целью обеспечить ознакомление с общими положениями настоящего Положения. Такая подготовка должна включать описание категорий радиоактивного материала; требований к нанесению знаков опасности, маркировки, размещению информационных табло и упаковочным комплектам и разделению; описание цели и содержания транспортного документа для радиоактивного материала; и описание имеющейся документации по аварийному реагированию;

2) функционально-специализированную подготовку: каждое лицо должно получить детальную подготовку по конкретным требованиям, предъявляемым к перевозке радиоактивных материалов, которые применимы к функции, которую данное лицо исполняет;

3) подготовку по вопросам безопасности: в соответствии с риском облучения в случае выброса радиоактивности и выполняемыми функциями каждое лицо должно получить подготовку по:

a) методам и процедурам предотвращения аварий, таким как надлежащее использование погрузочно-разгрузочного оборудования для работы с упаковками и соответствующие методы укладки радиоактивного материала;

b) информации, касающейся аварийного реагирования, и ее использованию;

c) общим видам опасности, характерным для различных категорий радиоактивного материала, и способам предотвращения воздействия таких факторов опасности, включая, в надлежащих случаях, использование защитной одежды и средств индивидуальной защиты;

d) процедурам, подлежащим безотлагательному выполнению при случайном выбросе радиоактивного материала, включая любые процедуры аварийного реагирования, в отношении которых данное лицо является ответственным, и процедурам индивидуальной защиты, которые необходимо выполнять.

  - Подготовка, предусмотренная в пункте 2 данного приложения, должна обеспечиваться или проверяться при приеме на работу, связанную с перевозкой радиоактивных материалов. Один раз в год должна приводиться переподготовка.