Anexa nr.10

la Regulamentul cu privire

la transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

Limitele indicilor de securitate la criticitate pentru containerele de transportare şi mijloacele de transport conţinînd materiale fisile

| Tipul containerului de transportare sau mijlocul de transport | Limita sumei totale a indicilor de securitate la criticitate într-un container de transportare sau la bordul mijlocului de transport |
| --- | --- |
|  | Fără regim de utilizare exclusivă | Cu regim de utilizare exclusivă |
| Container mic de transportare | 50 | neatribuită |
| Container mare de transportare | 50 | 100 |
| Vehicul | 50 | 100 |
| Aeronavă: de pasageri cargo | 50 50 | neatribuită 100 |
| Navă fluvială | 50 | 100 |
| Navă maritimă*: Cală, compartiment sau zonă delimitată a punţii: colete, ambalaje exterioare, containere mici de transportare containere mari de transportare Întreaga navă: colete, ambalaje exterioare, containere mici de transportare containere mari de transportare | 50 50 200** fără limită** | 100 100 200*** fără limită*** |

* Coletele sau ambalajele exterioare, transportate într-un vehicul sau pe un vehicul,  care satisfac prevederile pct. 112 al prezentului Regulament, pot fi transportate cu nave maritime, sub rezerva că atîta timp cît se află la bordul navei nu vor fi descărcate din vehiculul pe care sînt încărcate. În acest caz se folosesc valorile din coloana „Cu regim de utilizare exclusivă”.

** Expediţia va fi manipulată şi arimată astfel încît suma indicilor de securitate la criticitate în orice grup individual nu va depăşi 50, iar fiecare grup va fi astfel manipulat şi arimat încît să existe permanent o distanţă de separare de cel puţin 6m între grupuri.

*** Expediţia va fi manipulată şi arimată astfel încît suma indicilor de securitate la criticitate în orice grup individual nu va depăşi 100, iar fiecare grup va fi astfel manipulat şi arimat încît să existe permanent o distanţă de separare de cel puţin 6m între grupuri. Spaţiul dintre grupuri poate fi ocupat de alte mărfuri în conformitate cu prevederile pct. 46 al prezentului Regulament.