Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire la transportarea în siguranţă a materialelor radioactive

Valorile de bază ale radionuclizilor

| Radionuclid (numărul atomic) | A1 | A2 | Concentraţia de activitate pentru materialul exceptat | Limita de activitate pentru expediţia exceptată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (TBq) | (TBq) | (TBq) | (TBq) |
| Actiniu (89) |  |  |  |  |
| Ac-225(a) | 8x10-1 | 6x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Ac-227(a) | 9x10-1 | 9x10-5 | 1x10-1 | 1x103 |
| Ac-228 | 6x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Argint (47) |  |  |  |  |
| Ag-105 | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ag-108m(a) | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101(b) | 1x106(b) |
| Ag-110m(a) | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Ag-111 | 2x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Aluminiu (13) |  |  |  |  |
| Al-26 | 1x10-1 | 1x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Americiu (95) |  |  |  |  |
| Am-241 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Am-242m(a) | 1x101 | 1x10-3 | 1x100(b) | 1x104(b) |
| Am-243(a) | 5x100 | 1x10-3 | 1x100(b) | 1x103(b) |
| Argon (18) |  |  |  |  |
| Ar-37 | 4x101 | 4x101 | 1x106 | 1x108 |
| Ar-39 | 4x101 | 2x101 | 1x107 | 1x104 |
| Ar-41 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Arsen (33) |  |  |  |  |
| As-72 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| As-73 | 4x101 | 4x101 | 1x103 | 1x107 |
| As-74 | 1x100 | 9x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| As-76 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| As-77 | 2x101 | 7x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Astatin (85) |  |  |  |  |
| At-211 (a) | 2x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Aur (79) |  |  |  |  |
| Au-193 | 7x100 | 2x100 | 1x102 | 1x107 |
| Au-194 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Au-195 | 1x101 | 6x100 | 1x102 | 1x107 |
| Au-198 | 1x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Au-199 | 1x101 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Bariu (56) |  |  |  |  |
| Ba-131 (a) | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ba-133 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ba-133 m | 2x101 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Ba-140 (a) | 5x10-1 | 3x10-1 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| Beriliu (4) |  |  |  |  |
| Be-7 | 2x101 | 2x101 | 1x103 | 1x107 |
| Be-10 | 4x101 | 6x10-1 | 1x104 | 1x106 |
| Bismut (83) |  |  |  |  |
| Bi-205 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Bi-206 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Bi-207 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Bi-210 | 1x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Bi-201m (a) | 6x10-1 | 2x10-2 | 1x101 | 1x105 |
| Bi-212 (a) | 7x10-1 | 6x10-1 | 1x101 (b) | 1x105 (b) |
| Berkeliu (97) |  |  |  |  |
| Bk-247 | 8x100 | 8x10-4 | 1x100 | 1x104 |
| Bk-249 | 4x101 | 3x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Brom (35) |  |  |  |  |
| Br-76 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Br-77 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Br-82 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Carbon (6) |  |  |  |  |
| C-11 | 1x100 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| C-14 | 4x101 | 3x100 | 1x104 | 1x107 |
| Calciu (20) |  |  |  |  |
| Ca-41 | nelimitat | nelimitat | 1x105 | 1x107 |
| Ca-45 | 4x101 | 1x100 | 1x104 | 1x107 |
| Ca-47 (a) | 3x100 | 3x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Cadmiu (48) |  |  |  |  |
| Cd-109 | 3x101 | 2x100 | 1x104 | 1x106 |
| Cd-113m | 4x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Cd-115 (a) | 3x100 | 4x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Cd-115m | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Ceriu (58) |  |  |  |  |
| Ce-139 | 7x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ce-141 | 2x101 | 6x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Ce-143 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Ce-144 (a) | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102(b) | 1x105(b) |
| Californiu (98) |  |  |  |  |
| Cf-248 | 4x101 | 6x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Cf-249 | 3x100 | 8x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cf-250 | 2x101 | 2x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Cf-251 | 7x100 | 7x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cf-252 | 5x10-2 | 3x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Cf-253(a) | 4x101 | 4x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Cf-254 | 1x10-3 | 1x10-3 | 1x100 | 1x103 |
| Clor (17) |  |  |  |  |
| Cl-36 | 1x101 | 6x10-1 | 1x104 | 1x106 |
| Cl-38 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Curiu (96) |  |  |  |  |
| Cm-240 | 4x101 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Cm-241 | 2x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Cm-242 | 4x101 | 1x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Cm-243 | 9x100 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Cm-244 | 2x101 | 2x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Cm-245 | 9x100 | 9x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cm-246 | 9x100 | 9x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cm-247(a) | 3x100 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Cm-248 | 2x10-2 | 3x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Cobalt (27) |  |  |  |  |
| Co-55 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Co-56 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Co-57 | 1x101 | 1x101 | 1x102 | 1x106 |
| Co-58 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Co-58m | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x107 |
| Co-60 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Crom (24) |  |  |  |  |
| Cr-51 | 3x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| Cesiu (55) |  |  |  |  |
| Cs-129 | 4x100 | 4x100 | 1x102 | 1x105 |
| Cs-131 | 3x101 | 3x101 | 1x103 | 1x106 |
| Cs-132 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x105 |
| Cs-134 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x104 |
| Cs-134m | 4x101 | 6x10-1 | 1x103 | 1x105 |
| Cs-135 | 4x101 | 1x100 | 1x104 | 1x107 |
| Cs-136 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Cs-137(a) | 2x100 | 6x10-1 | 1x101(b) | 1x104(b) |
| Cupru (29) |  |  |  |  |
| Cu-64 | 6x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Cu-67 | 1x101 | 7x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Disprosiu (66) |  |  |  |  |
| Dy-159 | 2x101 | 2x101 | 1x103 | 1x107 |
| Dy-165 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Dy-166(a) | 9x10-1 | 3x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Erbiu (68) |  |  |  |  |
| Er-169 | 4x101 | 1x100 | 1x104 | 1x107 |
| Er-171 | 8x10-1 | 5x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Europiu (63) |  |  |  |  |
| Eu-147 | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Eu-148 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Eu-149 | 2x101 | 2x101 | 1x102 | 1x107 |
| Eu-150 viaţă scurtă | 2x100 | 7x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Eu-150 viaţă lungă | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Eu-152 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Eu-152m | 8x10-1 | 8x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Eu-154 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Eu-155 | 2x101 | 3x100 | 1x102 | 1x107 |
| Eu-156 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Fluor (9) |  |  |  |  |
| F-18 | 1x100 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Fier (26) |  |  |  |  |
| Fe-52 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Fe-55 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x106 |
| Fe-59 | 9x10-1 | 9x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Fe-60(a) | 4x101 | 2x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Galiu (31) |  |  |  |  |
| Ga-67 | 7x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ga-68 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Ga-72 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Gadoliniu (64) |  |  |  |  |
| Gd-146(a) | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Gd-148 | 2x101 | 2x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Gd-153 | 1x101 | 9x100 | 1x102 | 1x107 |
| Gd-159 | 3x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Germaniu (32) |  |  |  |  |
| Ge-68(a) | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Ge-71 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x108 |
| Ge-77 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Hafniu (72) |  |  |  |  |
| Hf-172(a) | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Hf-175 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Hf-181 | 2x100 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Hf-182 | nelimitat | nelimitat | 1x102 | 1x106 |
| Mercur (80) |  |  |  |  |
| Hg-194(a) | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Hg-195m(a) | 3x100 | 7x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Hg-197 | 2x101 | 1x101 | 1x102 | 1x107 |
| Hg-197m | 1x101 | 4x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Hg-203 | 5x100 | 1x100 | 1x102 | 1x105 |
| Holmiu (67) |  |  |  |  |
| Ho-166 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x103 | 1x105 |
| Ho-166m | 6x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Iod (53) |  |  |  |  |
| I-123 | 6x100 | 3x100 | 1x102 | 1x107 |
| I-124 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| I-125 | 2x101 | 3x100 | 1x103 | 1x106 |
| I-126 | 2x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| I-129 | nelimitat | nelimitat | 1x102 | 1x105 |
| I-131 | 3x100 | 7x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| I-132 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| I-133 | 7x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| I-134 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| I-135(a) | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Indiu (49) |  |  |  |  |
| In-111 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| In-113m | 4x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| In-114m(a) | 1x101 | 5x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| In-115m | 7x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Iridiu (77) |  |  |  |  |
| Ir-189(a) | 1x101 | 1x101 | 1x102 | 1x107 |
| Ir-190 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Ir-192 | 1x100(c) | 6x10-1 | 1x101 | 1x104 |
| Ir-194 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Potasiu (19) |  |  |  |  |
| K-40 | 9x10-1 | 9x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| K-42 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| K-43 | 7x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Kripton (36) |  |  |  |  |
| Kr-81 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x107 |
| Kr-85 | 1x101 | 1x101 | 1x105 | 1x104 |
| Kr-85m | 8x100 | 3x100 | 1x103 | 1x1010 |
| Kr-87 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Lantan (57) |  |  |  |  |
| La-137 | 3x101 | 6x100 | 1x103 | 1x107 |
| La-140 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Luteţiu (71) |  |  |  |  |
| Lu-172 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Lu-173 | 8x100 | 8x100 | 1x102 | 1x107 |
| Lu-174 | 9x100 | 9x100 | 1x102 | 1x107 |
| Lu-147m | 2x101 | 1x101 | 1x102 | 1x107 |
| Lu-177 | 3x101 | 7x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Magneziu (12) |  |  |  |  |
| Mg-28(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Mangan (25) |  |  |  |  |
| Mn-52 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Mn-53 | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x109 |
| Mn-54 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Mn-56 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Molibden (42) |  |  |  |  |
| Mo-93 | 4x101 | 2x101 | 1x103 | 1x108 |
| Mo-99(a) | 1x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Azot (7) |  |  |  |  |
| N-13 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Sodiu (11) |  |  |  |  |
| Na-22 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Na-24 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Niobiu (41) |  |  |  |  |
| Nb-93m | 4x101 | 3x101 | 1x104 | 1x107 |
| Nb-94 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Nb-95 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Nb-97 | 9x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Neodim (60) |  |  |  |  |
| Nd-147 | 6x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Nd-149 | 6x10-1 | 5x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Nichel (28) |  |  |  |  |
| Ni-59 | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x108 |
| Ni-63 | 4x101 | 3x101 | 1x105 | 1x108 |
| Ni-65 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Neptuniu (93) |  |  |  |  |
| Np-235 | 4x101 | 4x101 | 1x103 | 1x107 |
| Np-236 viaţă scurtă | 2x101 | 2x100 | 1x103 | 1x107 |
| Np- 236 viaţă lungă | 9x100 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Np-237 | 2x101 | 2x10-3 | 1x100(b) | 1x103(b) |
| Np-239 | 7x100 | 4x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Osmiu (76) |  |  |  |  |
| Os-185 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Os-191 | 1x101 | 2x100 | 1x102 | 1x107 |
| Os-191m | 4x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| Os-193 | 2x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Os-194(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Fosfor (15) |  |  |  |  |
| P-32 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x103 | 1x105 |
| P-33 | 4x101 | 1x100 | 1x105 | 1x108 |
| Protactiniu (91) |  |  |  |  |
| Pa-230(a) | 2x100 | 7x10-2 | 1x101 | 1x106 |
| Pa-231 | 4x100 | 4x10-4 | 1x100 | 1x103 |
| Pa-233 | 5x100 | 7x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Plumb (82) |  |  |  |  |
| Pb-201 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Pb-202 | 4x101 | 2x101 | 1x103 | 1x106 |
| Pb-203 | 4x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Pb-205 | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x107 |
| Pb-210(a) | 1x100 | 5x10-2 | 1x101(b) | 1x104(b) |
| Pb-212(a) | 7x10-1 | 2x10-1 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| Paladiu (46) |  |  |  |  |
| Pd-103(a) | 4x101 | 4x101 | 1x103 | 1x108 |
| Pd-107 | nelimitat | nelimitat | 1x105 | 1x108 |
| Pd-109 | 2x100 | 5x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Promeţiu (61) |  |  |  |  |
| Pm-143 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Pm-144 | 7x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Pm-145 | 3x101 | 1x101 | 1x103 | 1x107 |
| Pm-147 | 4x101 | 2x100 | 1x104 | 1x107 |
| Pm-148m(a) | 8x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Pm-149 | 2x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Pm-151 | 2x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Poloniu (84) |  |  |  |  |
| Po-210 | 4x101 | 2x10-2 | 1x101 | 1x104 |
| Praseodim (59) |  |  |  |  |
| Pr-142 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Pr-143 | 3x100 | 6x10-1 | 1x104 | 1x106 |
| Platină (78) |  |  |  |  |
| Pt-188(a) | 1x100 | 8x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Pt-191 | 4x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Pt-193 | 4x101 | 4x101 | 1x102 | 1x107 |
| Pt-193m | 4x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Pt-195m | 1x101 | 5x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Pt-197 | 2x101 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Pt-197m | 1x101 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Plutoniu (94) |  |  |  |  |
| Pu-236 | 3x101 | 3x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Pu-237 | 2x101 | 2x101 | 1x103 | 1x107 |
| Pu-238 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Pu-239 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Pu-240 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x103 |
| Pu-241(a) | 4x101 | 6x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| Pu-242 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Pu-244(a) | 4x10-1 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Radiu (88) |  |  |  |  |
| Ra-223(a) | 4x10-1 | 7x10-3 | 1x102(b) | 1x105(b) |
| Ra-224(a) | 4x10-1 | 2x10-2 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| Ra-225(a) | 2x10-1 | 4x10-3 | 1x102 | 1x105 |
| Ra-226(a) | 2x10-1 | 3x10-3 | 1x101(b) | 1x104(b) |
| Ra-228(a) | 6x10-1 | 2x10-2 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| Rubidiu (37) |  |  |  |  |
| Rb-81 | 2x100 | 8x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Rb-83(a) | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Rb-84 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Rb-86 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Rb-87 | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x107 |
| Rb (natural) | nelimitat | nelimitat | 1x104 | 1x107 |
| Reniu (75) |  |  |  |  |
| Re-184 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Re-184m | 3x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Re-186 | 2x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Re-187 | nelimitat | nelimitat | 1x106 | 1x109 |
| Re-188 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Re-189(a) | 3x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Re (natural) | nelimitat | nelimitat | 1x106 | 1x109 |
| Rodiu (45) |  |  |  |  |
| Rh-99 | 2x100 | 2x100 | 1x101 | 1x106 |
| Rh-101 | 4x100 | 3x100 | 1x102 | 1x107 |
| Rh-102 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Rh-102m | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Rh-103m | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x108 |
| Rh-105 | 1x101 | 8x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Radon (86) |  |  |  |  |
| Rn-222(a) | 3x10-1 | 4x10-3 | 1x101(b) | 1x108(b) |
| Ruteniu (44) |  |  |  |  |
| Ru-97 | 5x100 | 5x100 | 1x102 | 1x107 |
| Ru-103(a) | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Ru-105 | 1x100 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Ru-106(a) | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102(b) | 1x105(b) |
| Sulf (16) |  |  |  |  |
| S-35 | 4x101 | 3x100 | 1x105 | 1x108 |
| Stibiu (51) |  |  |  |  |
| Sb-122 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x104 |
| Sb-124 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Sb-125 | 2x100 | 1x100 | 1x102 | 1x106 |
| Sb-126 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Scandiu (21) |  |  |  |  |
| Sc-44 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Sc-46 | 5x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Sc-47 | 1x101 | 7x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Sc-48 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Seleniu (34) |  |  |  |  |
| Se-75 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Se-79 | 4x101 | 2x100 | 1x104 | 1x107 |
| Siliciu (14) |  |  |  |  |
| Si-31 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Si-32 | 4x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Samariu (62) |  |  |  |  |
| Sm-145 | 1x101 | 1x101 | 1x102 | 1x107 |
| Sm-147 | nelimitat | nelimitat | 1x101 | 1x104 |
| Sm-151 | 4x101 | 1x101 | 1x104 | 1x108 |
| Sm-153 | 9x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Staniu (50) |  |  |  |  |
| Sn-113(a) | 4x100 | 2x100 | 1x103 | 1x107 |
| Sn-117m | 7x100 | 4x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Sn-119m | 4x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| Sn-121m(a) | 4x101 | 9x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Sn-123 | 8x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Sn-125 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Sn-126(a) | 6x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Stronţiu (38) |  |  |  |  |
| Sr-82(a) | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Sr-85 | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Sr-85m | 5x100 | 5x100 | 1x102 | 1x107 |
| Sr-87m | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Sr-89 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Sr-90(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102(b) | 1x104(b) |
| Sr-91(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Sr-92(a) | 1x100 | 3x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Tritiu (1) |  |  |  |  |
| T (H-3) | 4x101 | 4x101 | 1x106 | 1x109 |
| Tantal (73) |  |  |  |  |
| Ta-178 viaţă lungă | 1x100 | 8x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Ta-179 | 3x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| Ta-182 | 9x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x104 |
| Terbiu (65) |  |  |  |  |
| Tb-157 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x107 |
| Tb-158 | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Tb-160 | 1x100 | 6x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Techneţiu (43) |  |  |  |  |
| Tc-95m(a) | 2x100 | 2x100 | 1x101 | 1x106 |
| Tc-96 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Tc-96m(a) | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Tc-97 | nelimitat | nelimitat | 1x103 | 1x108 |
| Tc-97m | 4x101 | 1x100 | 1x103 | 1x107 |
| Tc-98 | 8x10-1 | 7x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Tc-99 | 4x101 | 9x10-1 | 1x104 | 1x107 |
| Tc-99m | 1x101 | 4x100 | 1x102 | 1x107 |
| Telur (52) |  |  |  |  |
| Te-121 | 2x100 | 2x100 | 1x101 | 1x106 |
| Te-121m | 5x100 | 3x100 | 1x102 | 1x105 |
| Te-123m | 8x100 | 1x100 | 1x102 | 1x107 |
| Te-125m | 2x101 | 9x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Te-127 | 2x101 | 7x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Te-127m(a) | 2x101 | 5x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Te-129 | 7x10-1 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Te-129m(a) | 8x10-1 | 4x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Te-131m(a) | 7x10-1 | 5x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Te-132(a) | 5x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x107 |
| Toriu (90) |  |  |  |  |
| Th-227 | 1x101 | 5x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| Th-228(a) | 5x10-1 | 1x10-3 | 1x100(b) | 1x104(b) |
| Th-229 | 5x100 | 5x10-4 | 1x100(b) | 1x103(b) |
| Th-230 | 1x101 | 1x10-3 | 1x100 | 1x104 |
| Th-231 | 4x101 | 2x10-2 | 1x103 | 1x107 |
| Th-232 | nelimitat | nelimitat | 1x101 | 1x104 |
| Th-234(a) | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x103(b) | 1x105(b) |
| Th (natural) | nelimitat | nelimitat | 1x100(b) | 1x103(b) |
| Titan (22) |  |  |  |  |
| Ti-44(a) | 5x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| Taliu (81) |  |  |  |  |
| Tl-200 | 9x10-1 | 9x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Tl-201 | 1x101 | 4x100 | 1x102 | 1x106 |
| Tl-202 | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Tl-204 | 1x101 | 7x10-1 | 1x104 | 1x104 |
| Tuliu (69) |  |  |  |  |
| Tm-167 | 7x100 | 8x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Tm-170 | 3x100 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Tm-171 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x108 |
| Uraniu (92) |  |  |  |  |
| U-230 absorbţie rapidă în plămîni (a) (d) | 4x101 | 1x10-1 | 1x101(b) | 1x105(b) |
| U-230 absorbţie medie în plămîni (a) (e) | 4x101 | 4x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-230 absorbţie redusă în plămîni (a) (f) | 3x101 | 3x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-232 absorbţie rapidă în plămîni (d) | 4x101 | 1x10-2 | 1x100(b) | 1x103(b) |
| U-232 absorbţie medie în plămîni (e) | 4x101 | 7x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-232 absorbţie redusă în plămîni (f) | 1x101 | 1x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-233 absorbţie rapidă în plămîni (d) | 4x101 | 9x10-2 | 1x101 | 1x104 |
| U-233 absorbţie medie în plămîni (e) | 4x101 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| U-233 absorbţie redusă în plămîni (f) | 4x101 | 6x10-3 | 1x101 | 1x105 |
| U-234 absorbţie rapidă în plămîni (d) | 4x101 | 9x10-2 | 1x101 | 1x104 |
| U-234 absorbţie medie în plămîni (e) | 4x101 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| U-234 absorbţie redusă în plămîni (f) | 4x101 | 6x10-3 | 1x101 | 1x105 |
| U-235 toate tipurile de absorbţie (a), (d), (e), (f) | nelimitat | nelimitat | 1x101(b) | 1x104(b) |
| U-236 absorbţie rapidă în plămîni (d) | nelimitat | nelimitat | 1x101 | 1x104 |
| U-236 absorbţie medie în plămîni (e) | 4x101 | 2x10-2 | 1x102 | 1x105 |
| U-236 absorbţie redusă în plămîni (f) | 4x101 | 6x10-3 | 1x101 | 1x104 |
| U-238 toate tipurile de absorbţie (d), (e), (f) | nelimitat | nelimitat | 1x101(b) | 1x104(b) |
| U natural | nelimitat | nelimitat | 1x100(b) | 1x103(b) |
| U îmbogăţit cu pînă la 20% sau mai puţin (g) | nelimitat | nelimitat | 1x100 | 1x103 |
| U sărăcit | nelimitat | nelimitat | 1x100 | 1x103 |
| Vanadiu (23) |  |  |  |  |
| V-48 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x105 |
| V-49 | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x107 |
| Wolfram (178) |  |  |  |  |
| W-178(a) | 9x100 | 5x100 | 1x101 | 1x106 |
| W-181 | 3x101 | 3x101 | 1x103 | 1x107 |
| W-188(a) | 4x101 | 8x10-1 | 1x104 | 1x107 |
| W-185 | 2x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| W-187 | 4x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Xenon (54) |  |  |  |  |
| Xe-122(a) | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Xe-123 | 2x100 | 7x10-1 | 1x102 | 1x109 |
| Xe-127 | 4x100 | 2x100 | 1x103 | 1x105 |
| Xe-131m | 4x101 | 4x101 | 1x104 | 1x104 |
| Xe-133 | 2x101 | 1x101 | 1x103 | 1x104 |
| Xe-135 | 3x100 | 2x100 | 1x103 | 1x1010 |
| Ytriu (39) |  |  |  |  |
| Y-87(a) | 1x100 | 1x100 | 1x101 | 1x106 |
| Y-88 | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Y-90 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x103 | 1x105 |
| Y-91 | 6x10-1 | 6x10-1 | 1x103 | 1x106 |
| Y-91m | 2x100 | 2x100 | 1x102 | 1x106 |
| Y-92 | 2x10-1 | 2x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Y-93 | 3x10-1 | 3x10-1 | 1x102 | 1x105 |
| Yterbiu (70) |  |  |  |  |
| Yb-169 | 4x100 | 1x100 | 1x102 | 1x107 |
| Yb-175 | 3x101 | 9x10-1 | 1x103 | 1x107 |
| Zinc (30) |  |  |  |  |
| Zn-65 | 2x100 | 2x100 | 1x101 | 1x106 |
| Zn-69 | 3x100 | 6x10-1 | 1x104 | 1x106 |
| Zn-69m(a) | 3x100 | 6x10-1 | 1x102 | 1x106 |
| Zirconiu (40) |  |  |  |  |
| Zr-88 | 3x100 | 3x100 | 1x102 | 1x106 |
| Zr-93 | nelimitat | nelimitat | 1x103(b) | 1x107(b) |
| Zr-95(a) | 2x100 | 8x10-1 | 1x101 | 1x106 |
| Zr-97(a) | 4x10-1 | 4x10-1 | 1x101(b) | 1x105(b) |

- cantitatea poate fi determinată prin măsurarea ratei de dezintegrare sau prin  măsurarea intensităţii radiaţiei la o distanţă dată faţă de sursă;

- aceste valori se aplică numai la compuşii de uraniu de forma UF6, UO2F2 sau UO2(NO3)2 atît în condiţii normale de transportare, cît şi în condiţii de accident;

- aceste valori se aplică numai compuşilor de uraniu de forma UO3, UF4 sau UCl4 şi compuşilor hexavalenţi atît în condiţii normale de transportare, cît şi în condiţii de accident;

- aceste valori se aplică pentru toţi compuşii uraniului alţii decît cei menţionaţi la 
lit. (b) şi (c);

- aceste valori se aplică numai la uraniu neiradiat.

1) Valorile A1 şi A2 includ şi contribuţiile descendenţilor de viaţă mai mică de  10 zile;

2) Lista nuclizilor parentali  şi a descendenţilor lor incluşi în echilibru secular:

# Text boxes

Ce-144    Pr-144m, Pr-144

Pm-148m Pm-148

Gd-146    Eu-146

Dy-166    Ho-166

Hf-172     Lu-172

W-178     Ta-178

W-188      Re-188

Re-189     Os-189m

Os-194     Ir-194

Ir-189       Os-189m

Pt-188       Ir-188

Hg-194     Au-194

Hg-195m  Hg-195

Pb-210      Bi-210

Pb-212      Bi-212, Tl-208, Po-212

Bi-210m   Tl-206

Bi-212      Tl-208, Po-212

At-211      Po-211

Rn-222      Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223      Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

Ra-224      Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Ra-225      Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ra-226      Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-228      Ac-228

Ac-225      Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ac-227       Fr-223

Th-228       Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-234       Pa-234m, Pa-234

Pa-230       Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-230        Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235        Th-231

Pu-241       U-237

Pu-244       U-240, Np-240m

Am-242m   Am-242, Np-238

Am-243      Np-239

Cm-247      Pu-243

Bk-249       Am-245

Cf-253       Cm-249

Sr-90		Y-90

Zr-93		Nb-93m

Zr-97		Nb-97

Ru-106	Rh-106

Cs-137	           Ba-137m

Ce-134	           La-134

Ce-144	           Pr-144

Ba-140	           La-140

Bi-212	           Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Pb-210	           Bi-210, Po-210

Pb-212	            Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-220	Po-216

Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223 	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224 	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Ra-226	            Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228 	Ac-228

Th-226	            Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228	            Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64)

Th-229 	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th natural	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36),  Po-212(0.64)

Th-234	Pa-234m

U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36),                                  Po-212(0.64)

U-235	Th-231

U-238	Th-234, Pa-234m

U-natural	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

U-240	Np-240m

Np-237	Pa-233

Am-242m	Am-242

Am-243	Np-239