Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la transportarea în siguranţă a materialelor radioactive

## Limitele de activitate pentru coletele exceptate

| Starea fizică a conţinutului | Instrumente sau articole | Materiale- limite pe colet* |
| --- | --- | --- |
|  | Limite pe bucată* | Limite pe colet* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Solide: materiale radioactive sub formă specială alte forme | 10-2 A1 10-2 A2 | A1 A1 | 10-3 A1 10-3 A2 |
| Lichide | 10-3 A2 | 10-1 A2 | 10-4 A2 |
| Gaze: tritiu materiale radioactive sub formă specială alte forme | 2x10-2 A2 10-3 A1 10-3 A2 | 2x10-1 A2 10-2 A1 10-2 A2 | 2x10-2 A2 10-3 A1 10-3 A2 |

* Pentru amestecul de radionuclizi vezi pct. 25-27 din prezentul Regulament.