Anexa nr.7

la Regulamentul cu privire

la transportarea în siguranţă

a materialelor radioactive

### Categorii de colete şi ambalaje exterioare

| Condiţii | Categoria |
| --- | --- |
| Indice de transportare (IT) | Intensitatea maximă a radiaţiilor în orice punct de pe suprafaţa exterioară |  |
| 0* | Nu mai mare de 0,005 mSv/h | I-alb |
| Mai mare de 0, dar nu mai mare decît 1* | Mai mare de 0,005 mSv/h, dar mai mic de 0,5 mSv/h | II-galben |
| Mai mare de 1, dar nu mai mare decît 10 | Mai mare de 0,5 mSv/h, dar mai mic de 2 mSv/h | III-galben |
| Mai mare de 10 | Mai mare de 2 mSv/h, dar mai mic de 10 mSv/h | III-galben** |

* Dacă IT nu este mai mare decît 0,05, valoarea sa se va considera ca fiind egală cu zero, în conformitate cu prevederile pct.66 subpct. 3) al prezentului Regulament.

** Va fi transportat în regim de utilizare exclusivă.