Anexă

la Regulile privind metodele de

prelevare şi analiză a probelor pentru

controlul oficial al nivelurilor de plumb,

cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi hidrocarburi policiclice aromatice în produsele alimentare

Tabelul nr. 1

Impărţirea loturilor în subloturi pentru produsele comercializate în vrac

| Greutatea lotului (tone) | Greutatea sublotului sau numărul de subloturi |
| --- | --- |
| ≥ 1 500 | 500 tone |
| > 300 şi < 1 500 | 3 subloturi |
| ≥ 100 şi ≤ 300 | 100 tone |
| < 100 | — |

Tabelul nr. 2

Împărţirea loturilor în subloturi pentru alte produse

| Greutatea lotului (tone) | Greutatea sublotului sau numărul de subloturi |
| --- | --- |
| ≥15 | 15-30 tone |
| <15 | — |

Tabelul nr. 3

Numărul minim de probe elementare ce urmează a fi prelevate din lot sau sublot

| Greutatea sau volumul lotului/sublotului (kg sau litri) | Numărul minim de probe elementare pentru prelevare |
| --- | --- |
| <50 | 3 |
| ≥ 50 şi ≤ 500 | 5 |
| > 500 | 10 |

Tabelul nr.4

Numărul de ambalaje sau unităţi (probe elementare) ce urmează a fi prelevate pentru a constitui proba globală în cazul în care lotul sau sublotul este format din ambalaje sau unităţi distincte

| Numărul de ambalaje sau unităţi din lot/sublot | Numărul de ambalaje sau unităţi pentru prelevare |
| --- | --- |
| ≤25 | Cel puţin 1 pachet sau 1 unitate |
| 26-100 | Cca 5 %, cel puţin 2 ambalaje sau unităţi |
| > 100 | Cca 5 %, cel mult 10 ambalaje sau unităţi |

Tabelul nr. 5

Criteriile de performanță pentru metodele de analiză

pentru plumb, cadmiu, mercur şi staniu anorganic

| Parametru | Criteriu |
| --- | --- |
| Aplicabilitate | Produsele alimentare specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 |
| Specificitate | Fără interferențe spectrale sau cauzate de matrice |
| Repetabilitate (RSDr) | HORRATr mai mic de 2 |
| Reproductibilitate (RSDR) | HORRATR mai mic de 2 |
| Recuperare | Se aplică dispozițiile de la pct. 33 şi 34 din prezentele Reguli |
|  | Staniu anorganic | Plumb, cadmiu, mercur |
|  |  | LM < 0,100 mg/kg | LM ≥ 0,100 mg/kg |
| LOD | ≤ 5 mg/kg | ≤ o cincime din LM | ≤ o zecime din LM |
| LOQ | ≤ 10 mg/kg | ≤ două cincimi din LM | ≤ o cincime din LM |

Tabelul nr. 6

Criteriile de performanță pentru metodele

de analiză pentru 3-MCPD

| Parametru | Criteriu |
| --- | --- |
| Aplicabilitate | Produsele alimentare specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 |
| Specificitate | Fără interferențe spectrale sau cauzate de matrice |
| Probe martor | Sub LOD |
| Repetabilitate (RSDr) | De 0,66 ori RSDR derivată din ecuația Horwitz (modificată) |
| Reproductibilitate (RSDR) | Derivată din ecuația lui Horwitz (modificată) |
| Recuperare | 75-110 % |
| LOD | ≤ 5 μg/kg (raportat la materia uscată) |
| LOQ | ≤ 10 μg/kg (raportat la materia uscată) |

Tabelul nr. 7

Criteriile de performanţă pentru metodele de analiză

pentru hidrocarburi policiclice aromatice

| Parametru | Criteriu |
| --- | --- |
| Aplicabilitate | Produsele alimentare specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 |
| Specificitate | Fără interferențe spectrale sau cauzate de matrice, verificarea detecției pozitive |
| Repetabilitate (RSDr) | HORRATr mai mic decît 2 |
| Reproductibilitate (RSDR) | HORRATR mai mic decît 2 |
| Recuperare | 50-120 % |
| LOD | ≤ 0,30 μg/kg pentru fiecare dintre cele patru substanțe |
| LOQ | ≤ 0,90 μg/kg pentru fiecare dintre cele patru substanțe”. |

Tabelul nr. 8

Valorile numerice corespunzătoare constantei a în formula stabilită

la acest punct, în funcţie de concentraţia care prezintă interes

| C (μg/kg) | a |
| --- | --- |
| < 50 | 0,2 |
| 51-500 | 0,18 |
| 501-1 000 | 0,15 |
| 1 001-10 000 | 0,12 |
| > 10 000 | 0,1 |