Anexa nr. 2

la Reglementarea tehnică

privind siguranţa jucăriilor

CERINȚE SPECIALE DE SIGURANȚĂ

- Proprietăți fizice și mecanice

1. Jucăriile și părțile acestora, precum și elementele de fixare, în cazul jucăriilor montate, trebuie să aibă rezistență mecanică și, după caz, stabilitatea necesară pentru a rezista solicitărilor la care sînt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma cu riscul de a provoca răniri fizice.

2. Muchiile, proeminențele, șnururile, cablurile și elementele de fixare accesibile ale jucăriilor trebuie să fie concepute și fabricate astfel încît pericolul unei răniri fizice să fie redus pe cît posibil la minimum la contactul cu acestea.

3. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încît să nu prezinte vreun risc sau doar riscuri minime inerente utilizării acestora, care ar putea fi cauzate de mișcarea părților componente ale acestora.

4. a) Jucăriile și părțile lor componente nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare.

b) Jucăriile și părțile componente ale acestora nu trebuie să prezinte pericolul de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției externe a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

c) Jucăriile și părțile componente ale acestora trebuie să aibă dimensiuni care să nu prezinte nici un pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției căilor respiratorii din cauza unor obiecte blocate în cavitatea bucală sau faringe sau la intrarea căilor respiratorii inferioare.

d) Jucăriile destinate în mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, părțile lor componente și orice parte detașabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încît să nu poată fi înghițite sau inhalate. Acest lucru se aplică și altor jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, precum și părților componente și părților detașabile ale acestora.

e) Ambalajele în care jucăriile sînt introduse în vederea vînzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

f) Jucăriile conţinute în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, așa cum se prezintă, trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încît să împiedice înghițirea și/sau inhalarea acestuia.

g) Ambalajul jucăriilor menționat la literele e) și f) din prezentul punct, care este sferic, în forma unui ou sau elipsoidal, și orice parte detașabilă a acestuia sau a unui ambalaj cilindric cu capete rotunjite al unei jucării trebuie să aibă dimensiuni care să împiedice cauzarea obstrucției căilor respiratorii prin înțepenirea lui în cavitatea bucală sau faringe ori prin depunerea lui la intrarea în căile respiratorii inferioare.

h) Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar în momentul consumului astfel încît este indispensabilă consumarea produsului alimentar înainte de a avea acces direct la jucărie sînt interzise. Părțile jucăriilor atașate în mod direct la un produs alimentar îndeplinesc cerințele stabilite la literele c) și d) din prezentul punct.

5. Jucăriile acvatice trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încît să se reducă, pe cît posibil, atunci cînd sînt folosite conform instrucțiunilor de utilizare, pericolul de a-și pierde starea de plutire și sprijinul acordat copilului.

6. Jucăriile în care se poate pătrunde și care constituie astfel un spațiu închis pentru ocupanți trebuie să aibă o ieșire pe care utilizatorul să o poată deschide cu ușurință acționînd din interior spre exterior.

7. Jucăriile care conferă mobilitate utilizatorilor trebuie să fie dotate, pe cît posibil, cu un dispozitiv de frînare adecvat tipului de jucărie și energiei cinetice generate de aceasta. Dispozitivul de frînare trebuie să fie ușor de acționat de către utilizator și fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terți.

Viteza maximă prin construcție a jucăriilor electrice prevăzute cu loc trebuie să fie limitată astfel încît să reducă la minimum riscul de răniri fizice.

8. Forma, compoziția proiectilelor și energia cinetică pe care o pot genera în momentul lansării lor cu o jucărie concepută în acest scop trebuie să fie astfel încît să nu existe pericolul de rănire a utilizatorului jucăriei sau a terților, ținînd seama de natura jucăriei.

9. Jucăriile trebuie să fie fabricate astfel încît să garanteze că:

a) temperatura maximă și minimă a oricărei suprafețe accesibile nu provoacă pericolul unor vătămări corporale la atingere;

b) lichidele, vaporii și gazul conținute în jucărie nu atinge temperaturi sau presiuni periculoase, astfel încît evacuarea acestora, cu excepția unor rațiuni indispensabile bunei funcționări a jucăriei, să poată provoca arsuri sau alte vătămări corporale.

10. Jucăriile concepute să emită un sunet trebuie să fie concepute și fabricate în ceea ce privește valorile maxime ale zgomotului de impulsuri și ale zgomotului prelungit astfel încît sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor.

11. Jucăriile de activități sînt fabricate astfel încît să reducă, pe cît posibil, pericolul de strivire sau de prindere a părților corpului sau de prindere a hainelor, precum și pericolul de cădere, impact și înec. În special, orice suprafață a acestora la care au acces și unde se pot juca unul sau mai mulți copii este concepută pentru a le putea suporta greutatea.

II. Inflamabilitatea

1. Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. În acest scop, ele trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) să nu ardă sub acțiunea directă a unei flăcări, scîntei sau a unei alte surse potențiale de foc;

b) să nu fie ușor inflamabile (flacăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului);

c) dacă se aprind, trebuie să ardă încet și să prezinte o viteză mică de propagare a flăcării;

d) jucăriile sînt concepute, oricare ar fi compoziția chimică a acestora, astfel încît să întîrzie mecanic procesul de ardere.

Astfel de materiale inflamabile nu trebuie să prezinte pericolul ca focul să se propage la celelalte materiale folosite la realizarea acesteia.

2. Jucăriile care, din rațiuni indispensabile funcționării lor, conțin substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare prevăzute în legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, în special materiale și echipamente pentru experiențe chimice, asamblarea de machete, mulaje plastice sau ceramice, emailare, fotografiere sau alte activități similare, nu trebuie să conțină ca atare substanțe sau amestecuri care să poată deveni inflamabile în urma pierderii componenților volatili neinflamabili.

3. Jucăriile, cu excepția capselor cu percuție, nu trebuie să fie explozibile sau să conțină elemente sau substanțe susceptibile să explodeze în caz de utilizare, în conformitate cu punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică.

4. Jucăriile și, în special, jocurile și jucăriile tip truse chimice nu trebuie să conțină ca atare substanțe sau amestecuri care:

a) amestecate, pot exploda prin reacție chimică sau prin încălzire;

b) amestecate cu substanțe oxidante pot exploda;

c) conțin componente volatile inflamabile în aer care sînt capabile să formeze amestecuri de vapori/aer inflamabile sau explozibile.

III. Proprietăți chimice

1. Jucăriile sînt proiectate și fabricate astfel încît să nu existe riscul unor efecte nocive asupra sănătății umane, cauzate de expunerea la substanțe chimice sau preparate care intră în compoziția jucăriilor sau pe care acestea le conțin, atunci cînd utilizarea acestor jucării este cea descrisă la punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică.

Jucăriile respectă legislația naţională relevantă referitoare la anumite categorii de produse sau restricții referitoare la anumite substanțe și amestecuri.

2. Jucăriile care constituie în sine substanțe sau amestecuri trebuie să respecte, de asemenea, prevederile legislaţiei naţionale referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor.

3. Fără a aduce atingere restricțiilor menționate la punctul 1 alineatul al doilea al secţiunii a III-a din prezenta anexă, substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (în continuare – CMR) din categoriile 1A, 1B sau 2, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, nu se utilizează în jucării, în compoziția părților componente ale jucăriilor sau în părțile componente ale acestora cu o microstructură distinctă.

4. Prin derogare de la punctul 3, substanțele sau amestecurile clasificate ca CMR din categoriile 1A şi 1B, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți microstructurale distincte ale jucăriilor, sub rezerva îndeplinirii uneia sau a mai multe dintre următoarele condiții:

a) aceste substanțe și amestecuri sînt în concentrații individuale mai mici sau egale cu concentrațiile relevante stabilite în legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

b) aceste substanțe și amestecuri sînt inaccesibile, sub orice formă, copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci cînd jucăria este utilizată în conformitate cu punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică;

c) a fost adoptată o decizie cu privire la autorizarea substanței sau a amestecului, precum și a utilizării acestora, iar substanța sau amestecul, precum și utilizările permise ale acestora au fost incluse în partea A a prezentei anexe.

Decizia menţionată la litera c) poate fi adoptată dacă sînt îndeplinite următoarele condiții:

a) utilizarea substanței sau amestecului a fost evaluată şi s-a constatat siguranța acestora, în special din punctul de vedere al expunerii;

b) după cum s-a constatat din analiza soluțiilor alternative, nu există nici o altă substanță sau amestec corespunzător disponibil;

c) substanța sau amestecul nu sînt interzise în temeiul legislaţiei naţionale privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

5. Prin derogare de la punctul 3 al prezentei secţiuni, substanțele sau amestecurile clasificate drept CMR din categoriile 2, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, pot fi utilizate în jucării, în componentele jucăriilor sau în părțile microstructurale distincte ale jucăriilor, în condiţiile îndeplinirii uneia dintre următoarele:

a) aceste substanțe și amestecuri sînt în concentrații individuale mai mici sau egale cu concentrațiile relevante stabilite în legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;

b) aceste substanțe și amestecuri sînt inaccesibile, în orice formă, copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci cînd jucăria este utilizată în conformitate cu punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică;

c) a fost adoptată o decizie cu privire la autorizarea substanței sau a amestecului, precum și a utilizării acestora, iar substanța sau amestecul, precum și utilizările permise ale acestora au fost incluse în partea A a prezentei anexe.

Decizia menţionată la litera c) poate fi adoptată dacă sînt îndeplinite următoarele condiții:

a) utilizarea substanței sau a amestecului a fost evaluată şi s-a constatat siguranța acestora, în special din punctul de vedere al expunerii;

b) substanța sau amestecul nu sînt interzise, în temeiul legislaţiei naţionale privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6. Punctele 3, 4 și 5 ale prezentei secţiuni nu se aplică în cazul nichelului din oțel inoxidabil.

7. Punctele 3, 4 și 5 ale prezentei secţiuni nu se aplică materialelor care respectă valorile-limită specifice stabilite în partea B a prezentei anexe, precum și materialelor care respectă și la care fac referire dispozițiile privind materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, în conformitate cu Regulamentul sanitar aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 și măsurile specifice aferente privind materialele speciale.

8. Fără a aduce atingere punerii în aplicare a punctelor 3 și 4 ale prezentei secţiuni, se interzice utilizarea nitrosaminelor și a substanțelor nitrozabile în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, dacă migrarea substanțelor este egală cu sau mai mare de 0,05 mg/kg pentru nitrosamine și 1 mg/kg pentru substanțele nitrozabile.

9. Prezența substanțelor sau a materialelor periculoase în jucării sînt relatate în rapoartele autorităţilor de supraveghere a pieței.

10. Produsele cosmetice de jucărie, cum ar fi cosmeticele pentru păpuși, respectă cerințele de compoziție și etichetare prevăzute de legislaţia naţională cu privire la produsele cosmetice.

11. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe de parfumare potențial alergene indicate în tabelul 1.

Tabelul 1 Substanţele de parfumare potenţial alergene nepermise în compoziţia jucăriilor Nr. crt. Denumirea substanţei de parfumare alergene Numărul CAS 1. Ulei de iarbă-mare (Inula helenium) 97676-35-2 2. Alil-tioizocianat 57-06-7 3. Cianură de benzil 140-29-4 4. 4-terţ-butilfenol 98-54-4 5. Ulei de pelin 8006-99-3 6. Alcool cyclamen 4756-19-8 7. Maleat de dietil 141-05-9 8. Dehidrocumarină 119-84-6 9. 2,4-dehidroxi-3-metilbenzaldehidă 6248-20-0 10. 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol) 40607-48-5 11. 4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină 17874-34-9 12. Citraconat de dimetil 617-54-9 13. 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă 26651-96-7 14. 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă 141-10-6 15. Difenilamină 122-39-4 16. Acrilat de etil 140-88-5 17. Frunză de smochin, proaspătă şi preparată 68916-52-9 18. trans-2-heptenal 18829-55-5 19. trans-2-hexenal dietil acetal 67746-30-9 20. trans-2-hexenal dimetil acetal 18318-83-7 21. Alcool hidroabietilic 13393-93-6 22. 4-etoxifenol 622-62-8 23. 6-izopropil-2-decahidronaftalenol 34131-99-2 24. 7-metoxicumarină 531-59-9 25. 4-metoxifenol 150-76-5 26. 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-onă 943-88-4 27. 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-onă 104-27-8 28. trans-2-butenoat de metil 623-43-8 29. 6-metilcumarină 92-48-8 30. 7-metilcumarină 2445-83-2 31. 5-metil-2,3-hexandionă 13706-86-0 32. Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9 33. 7-Etoxi-4-metilcumarină 87-05-8 34. Hexahidrocumarină 700-82-3 35. Balsam de Peru, brut (exudatul de Myroxylon pereirae (Royle) 8007-00-9 36. 2-pentiliden-ciclohexanonă 25677-40-1 37. 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă 1117-41-5 38. Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2 39. Ambră de mosc (4-terţ-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen) 83-66-9 40. 4-fenil-3-buten-2-onă 122-57-6 41. Amil cinamal 122-40-7 42. Alcool amilcinamalic 101-85-9 43. Alcool benzilic 100-51-6 44. Salicilat de benzil 118-58-1 45. Alcool cinamalic 104-54-1 46. Cinamal 104-55-2 47. Citral 5392-40-5 48. Cumarină 91-64-5 49. Eugenol 97-53-0 50. Geraniol 106-24-1 51. Hidroxi-citronelal 107-75-5 52. Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă 31906-04-4 53. Izoeugenol 97-54-1 54. Extract din muşchiul stejarului 90028-68-5 55. Extract din muşchiul arborilor 90028-67-4

Cu toate acestea, prezenţa urmelor acestor substanţe de parfumare este permisă, cu condiţia ca această prezenţă să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricaţie, şi să nu depăşească 100 mg/kg.

Denumirile următoarelor substanţe de parfumare potenţial alergene se enumeră pe jucărie, pe o etichetă aplicată, pe ambalaj sau într-un prospect care însoţeşte jucăria, dacă sînt adăugate unei jucării în concentraţii care depăşesc   100 mg/kg din jucărie sau din părţile componente ale acesteia. Denumirile acestor substanţe sînt indicate în tabelul 2.

Tabelul 2 Substanţele de parfumare potenţial alergene din componenţa jucăriilor Nr. crt. Denumirea substanţei de parfumare alergene Numărul CAS 1. Alcool anisic 105-13-5 2. Benzil benzoat 120-51-4 3. Cinamat de benzil 103-41-3 4. Citronellol 106-22-9 5. Farnesol 4602-84-0 6. Hexil cinamaldehidă 101-86-0 7. Lilial 80-54-6 8. d-limonene 5989-27-5 9. Linalol 78-70-6 10. Metil heptin carbonat 111-12-6 11. 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă 127-51-5

12. Utilizarea substanţelor de parfumare menţionate la poziţia 41-55 din tabelul 1, precum şi a substanţelor de parfumare menţionate în tabelul 2 este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice şi jocurile gustative, cu următoarele condiţii:

a) substanţele de parfumare respective să fie clar indicate pe ambalaj, iar pe ambalaj să figureze avertismentul prevăzut la punctul 10 din partea B a prezentei anexe;

b) dacă este cazul, produsele realizate de copil conform instrucțiunilor să respecte cerințele din legislaţia naţională cu privire la produsele cosmetice;

c) dacă este cazul, substanțele de parfumare să fie conforme cu legislația naţională referitoare la produsele alimentare.

Este interzisă utilizarea jocurilor de masă olfactive, a truselor cosmetice și a jocurilor gustative de către copiii mai mici de 36 de luni. Aceste jocuri trebuie să respecte dispozițiile punctului 1din partea B a prezentei anexe.

13. Fără a aduce atingere punctelor 3-5 din prezenta secțiune, nu trebuie depășite următoarele limite de migrare ale jucăriilor sau ale părților componente ale jucăriilor indicate în tabelul 3.

Tabelul 3

Limitele de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor

componente ale jucăriilor

| Nr. crt. | Denumirea elementului | mg/kg în materialul uscat, friabil, sfărîmicios sau flexibil al jucăriei | mg/kg în materialul lichid sau lipicios al jucăriei | mg/kg material răzuit al jucăriei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aluminiu | 5625 | 1406 | 70000 |
| 2. | Antimoniu | 45 | 11,3 | 560 |
| 3. | Arsenic | 3,8 | 0,9 | 47 |
| 4. | Bariu | 1500 | 375 | 18750 |
| 5. | Bor | 1200 | 300 | 15000 |
| 6. | Cadmiu | 1,3 | 0,3 | 17 |
| 7. | Crom (III) | 37,5 | 9,4 | 460 |
| 8. | Crom (IV) | 0,02 | 0,005 | 0,2 |
| 9. | Cobalt | 10,5 | 2,6 | 130 |
| 10. | Cupru | 622,5 | 156 | 7700 |
| 11. | Plumb | 13,5 | 3,4 | 160 |
| 12. | Mangan | 1200 | 300 | 15000 |
| 13. | Mercur | 7,5 | 1,9 | 94 |
| 14. | Nichel | 75 | 18,8 | 930 |
| 15. | Seleniu | 37,5 | 9,4 | 460 |
| 16. | Stronţiu | 4500 | 1125 | 56000 |
| 17. | Staniu | 15000 | 3750 | 180000 |
| 18. | Staniu organic | 0,9 | 0,2 | 12 |
| 19. | Zinc | 3750 | 938 | 46000 |

Aceste valori-limită nu se aplică jucăriilor sau părților componente ale jucăriilor care, din cauza accesibilității, funcției, volumului sau masei, exclud orice risc cauzat prin aspirație, lingere, înghițire sau contact prelungit cu pielea, în cazul în care sînt utilizate în condițiile definite la punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică.

IV. Proprietăți electrice

1. Jucăriile nu trebuie să fie alimentate la o sursă de energie a cărei tensiune nominală depășește 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent și nici un reper accesibil nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent.

Tensiunile interne nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația actuală generată nu comportă nici un risc de șoc electric vătămător, chiar dacă jucăria este distrusă.

2. Piesele jucăriilor care sînt în contact sau care pot fi în contact cu o sursă de electricitate capabilă să provoace șocuri electrice, precum și cablurile sau alte fire conductoare prin care trece electricitatea către aceste piese trebuie să fie bine izolate și protejate din punct de vedere mecanic, astfel încît să se prevină pericolul unor asemenea șocuri.

3. Jucăriile electrice trebuie proiectate și fabricate astfel încît să garanteze că temperaturile maxime atinse de toate suprafețele direct accesibile să nu producă arsuri la atingerea lor.

4. În condiții previzibile de defectare, jucăriile trebuie să asigure protecție împotriva riscurilor legate de electricitate, generate de o sursă de energie electrică.

5. Jucăriile electrice trebuie să asigure o protecție adecvată împotriva riscurilor de incendiu.

6. Jucăriile electrice trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încît cîmpurile electrice, magnetice și electromagnetice, precum și alte radiații generate de echipament să fie limitate în măsura necesară pentru funcționarea jucăriei și trebuie să funcționeze la un nivel de siguranță, în conformitate cu tehnologia general recunoscută, ținînd seama de măsurile specifice.

7. Jucăriile dotate cu un sistem de comandă electronic trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încît să funcționeze în deplină siguranță, chiar și în caz de nefuncționare a sistemului electronic din cauza unei defecțiuni a sistemului în sine sau a unui factor extern.

8. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încît să nu prezinte nici un pericol pentru sănătate și nici un pericol de vătămare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emițătoare de lumină (LED-uri) sau orice alt tip de radiație.

9. Transformatorul electric pentru jucării nu face parte integrantă din jucărie.

V. Igienă

1. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încît să respecte cerințele de igienă și de curățenie, pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.

2. O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată și fabricată astfel încît să poată fi curățată. O jucărie textilă trebuie, în acest scop, să fie lavabilă, cu excepția cazului în care conține un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se îmbibă cu apă la spălare. Jucăria trebuie să continue să îndeplinească cerințele de siguranță și după ce a fost curățată în conformitate cu prezentul punct și cu instrucțiunile fabricantului.

VI. Radioactivitate

Jucăriile nu trebuie să conţină elemente sau substanţe radioactive în forme sau proporţii care să pună în pericol sănătatea copiilor.

În vederea respectării prevederilor alineatului precedent sînt aplicabile următoarele acte naţionale:

Legea nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;

Normele fundamentale de radioprotecţie. Cerinţele şi regulile igienice              nr. 06.5.3.34 din 27 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.40-41, art.111).

Partea A

LISTA

substanțelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru

reproducere (CMR) și a utilizărilor permise ale acestora,

în conformitate cu punctele 4-6 din secținea a III-a din prezenta anexă

| Denumirea substanţei | Clasificarea | Utilizarea permisă |
| --- | --- | --- |
| Nichel | CMR 2 | În jucării și componente ale jucăriilor confecționate din oțel inoxidabil. În componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric |

Partea B

Valori-limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării concepute pentru a fi introduse în cavitatea bucală

| Nr. crt. | Denumirea substanţei | Nr. CAS | Valoarea limită |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TCEP | 115-96-8 | 5 mg/kg (limita conţinutului) |
| 2. | TCPP | 13674-84-5 | 5 mg/kg (limita conţinutului) |
| 3. | TDCP | 13674-87-8 | 5 mg/kg (limita conţinutului) |
| 4. | Bisfenol A | 80-05-7 | 0,1 mg/l (limita de migrare), în conformitate cu metodele stabilite în standardele SM SR EN 71-10 și SM SR EN 71-11 |