Anexa nr. 3

la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea

electromagnetică a echipamentelor”

MODULUL B: EXAMINAREA DE TIP

1. Examinarea de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al aparatului corespunde cerințelor esențiale de securitate prevăzute în pct. 1 din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.

2. Examinarea de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentației tehnice și a documentelor prevăzute la punctul 3, fără examinarea unui model (tip de proiect). Ea poate fi limitată la unele aspecte ale cerințelor esențiale de securitate, astfel cum se specifică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat.

3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea de tip unui singur organism notificat ales de către acesta.

3.1. Cererea precizează aspectele cerințelor esențiale de securitate pentru care se solicită examinarea și cuprinde:

3.1.1. numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia din urmă;

3.1.2. o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;

3.1.3. documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea aparatului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

3.1.3.1. o descriere generală a aparatului;

3.1.3.2. desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;

3.1.3.3. descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării aparatului;

3.1.3.4. lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile care au fost aplicate;

3.1.3.5. rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;

3.1.3.6. rapoartele de încercări, emise de laboratoare de încercări acreditate.

4. Organismul notificat examinează documentația tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului în legătură cu aspectele cerințelor esențiale de securitate pentru care se solicită examinarea.

5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse conform pct. 4 din prezenta anexă, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de Ministerul Economiei, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decît cu acordul producătorului.

6. Atunci cînd tipul este conform cu cerințele prezentei Reglementări tehnice care se aplică aparatului în cauză, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele cerințelor esențiale de securitate vizate de examinare, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare de tip poate avea atașate una sau mai multe anexe.

6.1. Certificatul de examinare de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a aparatelor fabricate și controlul în utilizare. În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare de tip și informează solicitantul în consecință, motivîndu-şi refuzul în mod detaliat.

7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.

7.1. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare de tip cu privire la toate modificările tipului certificat care pot influența conformitatea aparatului cu cerințele esențiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobarea suplimentară sub forma unei completări a certificatului inițial de examinare de tip.

8. Fiecare organism notificat informează cu privire la certificatele de examinare de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau le-a retras și pune la dispoziția Ministerului Economiei, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

8.1. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare de tip și/sau orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau completări la acestea pe care le-a emis.

8.2. Ministerul Economiei, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare de tip și/sau a completărilor la acestea. La cerere, Ministerul Economiei şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare de tip, al anexelor și completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzînd documentația depusă de producător, pînă la expirarea valabilității certificatului respectiv.

9. Producătorul păstrează şi pune la dispoziția Ministerului Economiei şi Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor un exemplar al certificatului de examinare de tip, al anexelor și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului.

10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la pct. 3 din prezenta anexă și poate îndeplini obligațiile menționate la pct. 3 și 9 din prezenta anexă, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

MODULUL C: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI

11. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 3 din prezenta anexă și, de asemenea, asigură și declară că aparatele în cauză sînt conforme tipului descris în certificatul de examinare de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

12. Fabricaţia

12.1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare de tip și cu cerințele prezentei Reglementări tehnice care se aplică acestora.

13. Marcajul CE şi declaraţia de conformitate

13.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

13.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat și o păstrează la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită.

13.3. O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, la cerere.

14. Reprezentantul autorizat

14.1. Obligațiile producătorului stabilite la pct. 13 din prezenta anexă pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.