Приложение №1

к Правилам обязательного периодического технического осмотра

транспортных средств и прицелов к ним

ПЕРЕЧЕНЬ

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ И МЕТОДЫ

ИХ ПРОВЕРОК. КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

| Номера кодов | ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ | МЕТОД ПРОВЕРКИ | КАТЕГОРИИ НЕДОСТАТКОВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Угрожающие безопасности движения | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Группа: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОСНАЩЕНИЕ Тип, марка, модель, идентификационные номера агрегатов и цвет |
| 101 | Несоответствие с записями в регистрационных документах- | Визуальный контроль |  | Х |
| 102 | Признаки фальенфикацнн цдштнфтощнонных номеров агрегатов | Визуальный контроль |  | Х |
| 103 | Изготовление или переоборудование с нарушением действующих стандартов | Визуальный контроль |  | Х |
| Регистрационные знаки |
| 104 | Не соответствуют установленным требованиям | Визуальный контроль |  | Х |
| Отличительный знак государства |
| 105 | Используется отличительный знак другого государства | Визуальный контроль |  | Х |
| Цветографическая окраска,опознавательные и предупредительные знаки, надписи и обозначения на специальных автомобилях |
| 106 | Отсутствуют на транспортных средствах ( если они предусмотрены нормативными документами) | Визуальный контроль |  | Х |
| Специальные звуковые и световые сигналы |
| 107 | Оборудованы без разрешения | Визуальный контроль |  | Х |
| Средства радиоэлектронной связи |
| 108 | Установлены без разрешения | Визуальный контроль |  | Х |
| Противооткатные упоры |
| 109 | Отсутствуют (если они предусмотрены требованиями) | Визуальный контроль |  | Х |
| Медицинская аптечка |
| 110 | Отсутствует (ют) (если она (они) предусмотрена (иы) требованиями) | Визуальный контроль |  | Х |
| 111 | Некомплектность согласно установленному списку или истечение срока годности препаратов | Визуальный контроль |  | Х |
| Огнегушпель |
| 112 | Отсутствует (ют) (если он (они) предусмотрен (ны) требованиями) | Визуальный контроль |  | Х |

| 113 | Отсутствует, если он предусмотрен требованиями | Визуальный контроль |  | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II Группа: ДВИГАТЕЛЬ Содержание вредных веществ в отработанных газах или дымиость |
| 201 | Превышает пределы, допустимые стандартами | Контрольный замер газоанализатор ом |  | Х |
| Система питания |
| 202 | Негерметичность | Визуальиый контроль при работающем двигателе |  | Х |
| Система смазки |
| 203 | Негдометнчносгь | Визуальиый контроль при работающем двигателе |  | Х |
|  | Система выпуска отработавших газов и уменьшения шума |
| 204 | Неисправна | Визуальный контроль при работающем двигателе |  | Х |
| Приспособление дли подавлении радиопомех |
| 205 | Отсутствует | Визуальное сличение |  | Х |
| III Группа:ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Количество, тип, цвет,размещение и режим работы внешних световых приборов |
| 301 | Не отвечают требованиям конструкции транспортного средства | Проверка в рабочем режиме |  | Х |
| Фары |
| 302 | Нарушена регулировка | Контроль соответствующей аппаратурой |  | Х |
|  | Ряссеиватели и лампы на световых приборах |  |
| 303 | Отсутствуют или используются рассеявяпгеля н лампы, ие отвечающие типу данного светового прибора | Визуальный контроль |  | Х |
| Противотуманные фары |
| 304 | Не соответствуют требованиям по их установке | Проверка в рабочем режиме |  | Х |
| Аварийная сигнализация |
| 305 | Не работает в установленном режиме, если она предусмотрена конструкцией транспортного средства | Проверка в рабочем режиме |  | Х |
| IV Группа: РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Стммаокый люфт в пулевом управлении |
| 401 | Превышает предельно допустимые значения | Контроль соответствующей аппаратурой | X |  |
| 402 | Имеются не предусмотренные конструкцией ощутимые перемещения узлов относительно кузова (шасси,кабины,рамь¦) транспортного средства | Визуальный контроль | X |  |
| 403 | Резьбовые соединения не затянуты или надежно не зафиксированы | Визуальный контроль | X |  |
| 404 | Поврежден или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевою управления или демпфер (для мотоциклов) | Визуальный контроль | X |  |
| 405 | В рулевом управлении имеются детали со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами | Визуальный контроль | X |  |
| 406 | Применяются детали и рабочие жидкости, не предусмотренные для данной модели транспортного средства или не соответствующие требованиям предприятия- изготовителя | Визуальный контроль | X |  |

V Группа: ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

Конструкция тормозной системы

| 501 | Изменена конструкция; применены узлы, детали или рабочие жидкости, не предусмотренные для данной модели транспортного средства или не соответствующие требованиям предприятня-изпгговятели | Визуальный контроль | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 | Ненадежность закрепления узлов и деталей тормозной системы | Визуальный контроль | X |  |

| 503 | Тормозная сила на ко лесах передней оси не соответствует требованиям | Стендовое испытание | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 504 | Несинхроиность срабатывания тормозов колес передней оси, превышающая установленные требования | Стендовое испытание | X |  |
| 505 | Тормозная сила на колесах средней оси не соответствует требованиям | Стендовое испытание | X |  |
| 506 | Несинхроиность срабатывания тормозов колес средней оси, превышающая установленные требования | Стендовое испытание | X |  |
| 507 | Тормозная сила на колесах задней оси не соответствует установленным требованиям | Стендовое испытание | X |  |
| 508 | Несинхронность срабатывания тормозов колес задней оси, превышающая установленные требования | Стендовое испытание | X |  |
| 509 | Время срабатывания тормозного привода не соответствует установленным требованиям | Стендовое испытание | X |  |
| 510 | Усилие, прикладываемое к педали тормоза, превышает установленные нормы | Стендовое испытание | X |  |

Герметичность тормозного

привода

| 511 | Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода, пневматического или гидропневматнческого тормозного привода, повлекшая падение давления воздуха более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс.cм.куб.) за 15 минут, если мотор не работает и тормоз срабатывает | Проверка, испытание | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Механизм торможения стояночного тормоза |
| --- |
| 512 | Не обеспечивает неподвижное состояние транспортных средств с полной нагрузкой на уклоне не менее 16% при отключенном от трансмиссии двигателе | Проверка, испытание | X |  |
| Запирающее устройство |
| 513 | Не удерживает рычаг стояночного тормоза н рабочем положении | Проверка, испытание |  | X |
| Манометр пневматического или гидропневматического тормозного привода |
| 514 | Не работает | Визуальная проверка | X |  |
| VI Группа: ШИНЫ И КОЛЕСА Шины |
| 601 | Имеют остаточную высоту протектора менее установленных норм | Инструментальная проверка | X |  |
| 602 | Имеют местные повреждения (порезы, разрывы и др.), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины | Визуальный контроль | X |  |
| 603 | По размеру и допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства | Визуальный контроль | X |  |
| 604 | На одну ось транспортного средства установлены диагональные шины совместно с радиальными или шины с различным рисунком протектора | Визуальный контроль | X |  |
| 605 | На передней оси автобуса и легкового автомобиля установлены шины с восстановленным протектором | Визуальный контроль | X |  |
| Колеса |
| 606 | Отсутствует болт (гайка) крепления колес | Визуальный контроль | X |  |
| 607 | Имеются трещины диска или обода колеса | Визуальный контроль | X |  |
| VII Группа: СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА Стеклоочйстители |
| 701 | Не работают | Проверка в рабочем режиме |  | X |
| Стеклоомыватели |
| 702 | Не работают | Проверка в рабочем режиме |  | X |
| VIII Группа: ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ Стекла и зеркала заднего вида |
| 801 | Отсутствуют, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства, или имеют трещины, ограничивающие обзор водителя | Визуальный контроль |  | X |
| 802 | Лобовое стекло и стекла передних дверей затемнены или на них установлены различные предметы, ограничивающие обзор водителя | Визуальный контроль |  | X |

Замки дверей кузова или кабины,

запоры бортов грузовой платформы

| 803 | Не работают | Визуальный контроль |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запоры горловин цистерн я топливных баков |
| 804 | Не работают | Визуальный контроль |  | X |
| Механизм регулвроваивя положения сидевья водителя |
| 805 | Не работает | Визуальный контроль |  | X |
| Аварийные выходы и устройства для приведения их в действие, привод управления дверьми |
| 806 | Не работают | Проверка в рабочем состоянии |  | X |
| Спидометр |
| 807 | Отсутствует или неисправен . | Проверка в рабочем состоянии |  | X |
| Тахограф |
| 808 | Отсутствует или не работает на автобусе или грузовике, предназначенном для международных перевозок | Проверка в рабочем состоянии |  | X |
| Устройство для вентиляции и обогрева |
| 809 | Не работает или для обогрева пространства, предназиаяеиного для водителя или пассажиров, используются трубопроводы выхлопных газов | Проверка в рабочем состоянии |  | X |
| Агрегаты трансмиссии |
| 810 | Негерметичность | Визуальный контроль |  | X |
| Элементы подвески |
| 811 | Разрушен коренной лист или центральный болт рессоры | Визуальный контроль | X |  |
| 812 | Неработоспособны амортизаторы | Проверка соответсвующим оборудованием |  | X |
| Тягово-сцепное устройство тягача или прицепа |
| 813 | Неисправны | Визуальная проверка Визуальная 1 проверка |  | X |
| Предохранительное устройство (тросе) прицепа, конструкцией которого не предусмотрен автономные тормоза |
| 814 | Отсутствует или неисправно | Визуальная проверка |  | X |
| Элементы соединения бокового прицепа мотоцикла |
| 815 | Не обеспечивают необходимой надежности или имеют взаимные люфты | Визуальный контроль |  | X |
| Кузов, кабина, шасси |
| 816 | Имеются значительные повреждения коррозией, внешние повреждения деталей (элементов) | Визуальный контроль |  | X |
| 817 | Отсутствует предусмотренный конструкцией бампер или заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки н брызговики | Визуальный контроль |  | X |
| Ремии безопасности и подголовники |
| 818 | Отсутствуют на транспортных средствах, где их установка предусмотрена конструкцией, неработоспособны или имеют надрывы на лямках | Визуальный контроль |  | X |
| Дуги безопасности, подножки, поперечные рукоятки для пассажира на седле (для мотоциклов) |
| 819 | Отсутствуют | Визуальный контроль |  | X |