Приложение 3

к Положению о качестве услуг

по передаче и распределению

электроэнергии, утвержденного

Постановлением Административного

Совета НАРЭ № 406 от 25 февраля 2011

Снижение тарифа и компенсации,

применимые в случае несоблюдения показателей качества

| Пункт Положения | Описание, допустимый уровень показателя | Последствия несоблюдения | Размер компенсации или снижения тарифа |
| --- | --- | --- | --- |
| п. 10 | Общий показатель непрерывности SAIDI: 2011 год – 600 минут 2012 год – 550 минут 2013 год – 500 минут 2014 год – 450 минут 2015 год – 400 минут 2016 год – 380 минут | Снижение тарифа на услуги по распределению электроэнергии | При отклонении уровня показателя: a) от 30 до 120 мин. – 0,2%; b) от 121 до 180 мин. – 0,5%; c) более 180 мин – 1%. |
| п. 12 (1) | Допустимая продолжительность запланированного перерыва: 2 часа - в случае производства работ по подключению установок новых конечных потребителей к сетям низкого напряжения (0,4 кВ); 4 часа - в случае производства работ по подключению, отключению или повторному подключению установок новых конечных потребителей к сетям среднего напряжения; 12 часов - в случае производства работ по текущему ремонту, профилактике и обслуживанию; 24 часа - в случае капитального ремонта электрических распределительных сетей; 4 часа – в зимний период (январь, февраль, март); Более 24 часов – в особых случаях, при условии согласования с органами местного публичного управления, и информирования каждого затронутого конечного потребителя. В случае несоблюдения условия согласования и информирования о перерыве, конечные потребители имеют право на компенсацию за каждый час перерыва, по истечении первых 24-х часов перерыва. | Пострадавшие конечные потребители имеют право на компенсации | Бытовые потребители: Кмин = 20 лей/час, максимальная сумма компенсации - 200 лей; Небытовые потребители, с присоединенной мощностью меньшей или равной 100 кВт: Кмин = 200 лей/час, максимальная сумма компенсации -2000 лей; Небытовые потребители, с присоединенной мощностью больше 100 кВт: Кмин = 500 лей/час, максимальная сумма компенсации -5000 лей. |
| п. 12 (2) | Допустимая продолжительность запланированного перерыва: 24 часа - в случаях, когда необходимо отремонтировать или заменить аварийный участок линии электропередачи (несколько поврежденных или упавших опор), устранить дефекты подземных кабельных линий или заменить силовой трансформатор; 16 часов - в случае незапланированного перерыва, случившегося в ночное время суток по причине аварий в сетях среднего напряжения; 6 часов для городской местности и 8 часов для сельской местности в остальных случаях. | Пострадавшие конечные потребители имеют право на компенсации | Бытовые потребители: Кмин = 20 лей/час, максимальная сумма компенсации - 200 лей; Небытовые потребители, с присоединенной мощностью меньшей или равной 100 кВт: Кмин = 200 лей/час, максимальная сумма компенсации -2000 лей; Небытовые потребители, с присоединенной мощностью больше 100 кВт: Кмин = 500 лей/час, максимальная сумма компенсации -5000 лей. |
| п. 12 (3) | Годовое количество запланированных перерывов: 5 перерывов для городской местности и 8 перерывов для сельской местности, и 10/16 перерывов для оперативных переключений,. Исключением являются перерывы, связанные с подключением электроустановок новых потребителей к распределительным сетям, или с отключением / повторным подключением электроустановок потребителей к сетям среднего напряжения. | Пострадавшие конечные потребители имеют право на компенсации | Бытовые потребители: Кмин = 20 лей/перерыв, максимальная сумма компенсации - 200 лей; Небытовые потребители, с присоединенной мощностью меньшей или равной 100 кВт: Кмин = 200 лей/ перерыв, максимальная сумма компенсации -2000 лей; Небытовые потребители, с присоединенной мощностью больше 100 кВт: Кмин = 500 лей/ перерыв, максимальная сумма компенсации -5000 лей. |
| п. 12 (4) | Годовое количество запланированных перерывов, в зависимости от уровня напряжения, к которому подсоединена электроустановка потребителя: для городской местности – 6 (на уровне среднего напряжения), 9 (на уровне низкого напряжения); для сельской местности – 9 (на уровне среднего напряжения) 12 (на уровне низкого напряжения). | Пострадавшие конечные потребители имеют право на компенсации | Бытовые потребители: Кмин = 20 лей/перерыв, максимальная сумма компенсации - 200 лей; Небытовые потребители, с присоединенной мощностью меньшей или равной 100 кВт: Кмин = 200 лей/ перерыв, максимальная сумма компенсации -2000 лей; Небытовые потребители, с присоединенной мощностью больше 100 кВт: Кмин = 500 лей/ перерыв, максимальная сумма компенсации -5000 лей. |
| п. 15 | Прибытие оперативно–диспетчерских групп оператора передающей сети и системы, для производства необходимых переключений, в течении не более 60-ти минут. | Снижение тарифа на услуги по передаче электроэнергии | 0,5% |
| п. 16 | Информирование пользователей передающей сети об аварийном отключении выключателей 6-10 кВ, расположенных на территории подстанций оператора передающей сети и системы, в течении не более 15-ти минут с момента регистрации события | Снижение тарифа на услуги по передаче электроэнергии | 0,5% |
| п. 22 | Разрешение, в установленные сроки, заявок потребителей (отличных от предусмотренных п. 21), связанных с нарушением параметров качества электроэ'нергии. | Пострадавшие конечные потребители имеют право на компенсации | 25% от стоимости электроэнергии, потребленной в период с момента регистрации заявки до даты устранения причин поставки некачественной электроэнергии. |
| п. 28 | Уведомление о запланированных перерывах – минимум в 90% случаев, информация о запланированных перерывах должна быть доведена до сведения потребителей и пользователей системы соответствующим образом. | Снижение тарифа на услуги по распределению или передаче электроэнергии | 0,1% |
| п. 29 | Выдача разрешений на подключение в сроки, превышающие установленные в пункте 29 | Снижение тарифа на услуги по распределению или передаче электроэнергии | 0,1% |
| п. 31 | Подключение электроустановки потребителя к передающей или распределительной сети производится в течении не более 4-х календарных дней с момента внесения платы за подключение, после выполнения технических условий, указанных в разрешении на подключение и представления акта о сдаче в эксплуатацию электроустановки. | Пострадавшие конечные потребители имеют право на компенсации | 25% от суммы платы за подключение за каждый день просрочки |
| п. 32 | Повторное подключение электроустановки конечного потребителя к электрической сети – 2 рабочих дня с даты внесения платы за повторное подключение. | Пострадавшие конечные потребители имеют право на компенсации | 25% от суммы платы за повторное подключение за каждый день просрочки |