EXPLICAŢII LA SEMNE CONVENŢIONALE

- În tabelele de semne convenţionale pentru planuri topografice este stabilit
sistemul general de numerotare a semnelor convenţionale. Tabelele cu exemplele
combinării semnelor de diferite tipuri sînt prezentate în anexe fară număr de
ordine.

- Tabelele conţin semne convenţionale obligatorii pentru utilizare pe toate
planurile topografice şi semne pentru reprezentarea obiectelor cartografiate
conform cerinţelor suplimentare ale organizaţiilor beneficiare de planurile
terenurilor (de exemplu semnele terenurilor agricole necesare la ridicări
topografice specializate). Restul semnelor suplimentare şi parametrilor unor
obiecte (pentru comunicaţii subterane, sisteme de ameliorare etc.) sunt marcate cu
asterisc in coloana cu numerotare a semnelor convenţionale.

- Tabelele conţin partea grafică cu desenele semnelor convenţionale ale
tuturor elementelor topografice şi partea textuală cu definiţia fiecăruia din aceste
obiecte şi redarea principalelor particularităţi de reprezentare a lor pe planuri la
scări date.

Denumirea obiectelor în partea grafică este indicată împreună cu numerele
articolelor de explicaţii (în paranteze pătrate). în partea de text numerele semnelor
convenţionale la care se referă textul sunt indicate după numărul de ordine al
explicaţiei (în paranteze rotunde).

- În caz de necesitate semnele convenţionale sunt prezentate în două variante:
pentru reprezentarea elementelor topografice care nu se pot reprezenta la scara
planului (la semn - litera a) şi pentru reprezentare la scară, atunci cînd
dimensiunile obiectelor reduse la scara dată depăşesc dimensiunile semnelor
corespunzătoare din atlas (la semn - litera b).

Toate exemplele inscripţiilor în textul explicaţiilor sunt însemnate cu cursiv,
indiferent de felul reprezentării lor pe planuri. Pentru cele din urmă atlasul prevede
modele caracterelor inscripţiilor.

- Pentru reproducerea electronică a semnelor convenţionale (cu ajutorul
mijloacelor de automatizare) în compartimentele tabelelor, unde aceasta este
posibil şi oportun, ordinea cuvintelor în denumirile elementelor topografice este
modificată, iar o parte a însemnărilor lor combinate este descompusă. Sunt
introduse unele simplificări în desenul semnelor originale, este redată varianta
reprezentării hotarelor contururilor cu haşuri (în loc de linie-punct). De asemenea,
se prevede reducerea numărului caracterelor inscripţiilor (denumirilor şi
explicaţiilor) utilizate la crearea planurilor.

84

- În cazurile cînd semnele convenţionale trebuie arătate pe planuri cu
interspaţiu (de exemplu la reproducerea obiectelor megieşe, care nu se juxtapun în
teren), valoarea minimă a acestui interspaţiu se stabileşte egală cu 0,3 mm.

Semnele pentru reprezentarea obiectelor care nu se pot reprezenta la scara
planului trebuie poziţionate, de regulă, perpendicular la latura de sud a cadrului
planului. Excepţie fac însemnările edificiilor, construcţiilor şi unor alte obiecte,
ceea ce este indicat în articolele explicaţiilor corespunzătoare. însemnările date
sunt orientate pe plan conform amplasării corespunzătoare a obiectelor în teren.

Pentru a evidenţia semnele obiectelor semnificative se admite trecerea

3

însemnărilor învecinate cu ele cu o înclinaţie uşoară.

- Poziţiei obiectului în teren trebuie să corespundă pe plan următoarele puncte
ale semnului convenţional în afara scării:

3

pentru semne de forma regulată (cerc, pătrat, triunghi, stea etc.) - centrul
semnului;

pentru semne sub formă de plan de perspectivă al obiectului (staţiuni
hidrometrice, faruri etc.) - centrul bazei semnului;

pentru semne cu unghiul drept la bază (specii de arbore, borne kilometrice,
hidrante etc.) - vîrful unghiului al semnului;

pentru semne sub formă de combinaţie a cîtorva figuri (turlă de sondă de
petrol şi gaz, capelă, edificii tip turn etc.) - centrul figurii de jos al semnului.

- Desenele semnelor în tabele sunt însotite de cifre care indică dimensiunile

3

lor exprimate în milimetri. în cazul cînd sunt indicate două cifre, prima din ele
caracterizează înălţimea semnului, iar a doua - lăţimea. Dacă desenul are numai o
cifră, aceasta înseamnă că înălţimea şi lăţimea semnului sunt egale, iar cînd cifra
lipseşte, atunci dimensiunile semnului trebuie acceptate după desenul
corespunzător din tabelă.

- Toate dimensiunile semnelor convenţionale sunt date pentru planuri
topografice cu concenrarea semnelor convenţionale medie. Dimensiunile indicate
pot fi micşorate cu o treime în cazul cînd planul este supraîncărcat (de exemplu
pentru oraşe) sau la completarea contururilor mici. Pe planurile cu concentrarea
redusă a semnelor convenţionale, cu scopul măririi expresivităţii obiectelor
importante, semnele convenţionale ale lor pot fi mărite corespunzător.

Pentru o parte din planuri la scară 1:500 şi 1:1000, destinate nu numai pentru
utilizarea nemijlocită, ci şi pentru reproducerea ulterioară cu micşorare,
dimensiunile semnelor convenţionale reglementate în tabele pot fi mărite în general
de 1,5 sau 2 ori.

- Distanţele stabilite în tabele între semne convenţionale care reprezintă
terenuri cu vegetaţie naturală, terenuri agricole, elemente de sol, mlaştini sau soluri

85

A

dezvelite, la dimensiunile contururilor lor peste 25 cm pot fi majorate de 1,5; 2 sau
3 ori.

- La configuraţia uniformă a teritoriului pe planurile la scară 1:2000 de
unică folosinţă, precum şi pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 se admite, de
comun acord cu beneficiarul, substituirea parţială a semnelor convenţionale grafice
ale obiectelor cu inscripţii explicative corespunzătoare, care prezintă caracteristica
topografică a acestor contururi.

- În cazul în care centrele semnelor convenţionale sunt situate pe cadrul
planului, ele sunt transpuse atît pe planul dat, cît si pe planul învecinat; dacă
centrul semnului se poziţionează în apropierea cadrului în interiorul planului,
atunci semnul convenţional al obiectului este redat aici complet, iar linia cadrului -
cu întrerupere.

- În cazul cînd pentru reprezentarea elementului topografic pe planurile la
toate patru scări în atlas este dat un singur semn convenţional (de exemplu al
sondelor, pilonilor de antenă, liniilor de mal, alunecărilor de teren, paraginilor,
etc.), dimensiunile inscripţiilor explicative se referă la planuri la scări 1:500 şi
1:1000. Dimensiunile inscripţiilor corespunzătoare pentru planurile la scara 1:2000
şi 1:5000 trebuie determinate conform tabelului centralizator cu modele
caracterelor inscripţiilor, unde indicatorii necesari sunt prevăzuţi pentru ambele
grupuri de scară.

- În cazurile cînd contururile vegetaţiei, terenurilor agricole, solurilor,
exploatărilor la suprafaţă a zăcămintelor, rambleurilor, îngrămădirilor de pietre,
alunecărilor de teren, elementelor de sol sunt reprezentate cu linie întreruptă
reprezentarea hotarelor lor trebuie să asigure redarea tuturor unghiurilor, cotiturilor
şi frînturilor lor. Dacă suprafaţa contururilor este mai mică decît cea reglementată
de prezentul atlas, atunci pentru a distinge contururi cu destinaţie de orientare sau
de semnificaţie economică sporită se admite îndesirea semnelor cu o treime
comparativ cu dimensiunile din tabele.

- Linie întreruptă nu se aplică pentru delimitarea conturului pe plan în caz
dacă el coincide cu hotarele administrative, obiecte liniare, atît naturale (perdele
forestiere, linii de mal, etc.) cît şi artificiale terestre (drumuri, împrejmuiri,
conducte, etc.), precum şi la trecerea conturului de-a lungul lor la distanţa mai
puţin de 1 mm la scara planului.

însemnările obiectelor liniare aeriene şi subterane nu se consideră hotarele
contururilor.

- Pe planuri topografice se admite îmbinarea pe un contur a semnelor
convenţionale ale vegetaţiei, elementelor de sol - nu mai mult de trei, în caz cînd
ele sunt de aceeaşi culoare, şi nu mai mult de patru, cînd semnele se disting după
culoare.

86

- Caracteristicile numerice ale elementelor topografice se dispun pe plan
conform reprezentării din tabele la semne convenţionale corespunzătoare. La
insuficienţa locului se admite deplasarea oarecare a valorilor.

- La însemnările unor elemente topografice sunt date numerele lor, care sunt
obligatorii pentru semnele de frontieră şi pilonii de orientare ai hotarelor
administrative, şi facultative (după cerinţe suplimentare) pentru punctele fixate ale
reţelelor de ridicare şi a unor obiecte cu destinaţie de prospecţiune şi de
comunicaţie.

9

- Originalele planurilor topografice sunt fabricate ţinîndu-se cont de editarea
lor ulterioară sau multiplicarea operativă nemijlocită. Editarea planurilor poate fi
unicoloră - de bază, şi multicoloră, aplicată îndeosebi la reproducerea planurilor la
scara 1:5000.

La editarea multicoloră reţeaua hidrografică şi intersecţiile liniilor de
coordonate se reprezintă la culoarea albastru, relieful - la culoarea maro, spaţiile de
apă - albastru deschis, restul elementelor conţinutului planului - negru. în unele
cazuri, conform cerinţelor suplimentare, pentru reprezentarea vegetaţiei arbust-
arborescente se utilizează culoarea verde, iar pentru străzi şi pieţe cu îmbrăcăminte
bituminoasă - roz sau plasă punctiformă de culoare maro.

- La pregătirea planurilor topografice către reproducere prin orice metodă
din originalele acelor dintre ele, care au fost create pentru necesităţile ramurii
concrete a economiei naţionale (adică au destinaţie specializată), în prealabil se
reproduce numărul de copii determinat de beneficiar, după aceea perfectarea de
mai departe se execută în modul stabilit cu aplicarea semnelor convenţionale de
bază pentru planuri topografice.

PUNCTE GEODEZICE

- (1-5). Pe planurile topografice se reprezintă toate punctele existente ale
reţelei geodezice naţionale, punctele reţelelor geodezice de îndesire şi a reţelelor
geodezice de ridicare destinate pentru ridicări topografice.

- (1). Prin semnul convenţional al punctelor reţelei geodezice naţionale se
reprezintă punctele geodezice de ordinul 0, 1 şi 2 determinate în corespundere cu
„Regulamentul cu privire la reţeaua geodezică naţională”, 2000, „Instrucţiuni de
creare a reţelei geodezice naţionale”, 2001, „Instrucţiunea pentru ridicarea
topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500 şi executarea prospecţiunilor
inginero-geodezice în construcţii”, 2003.

- (1). La semnul fiecărui punct al reţelei geodezice naţionale se trece cota
centrului lui şi cota suprafeţei solului.

Cotele centrelor punctelor, obţinute prin nivelmentul de ordinul I-IV, precum
şi cotele la sol la secţionarea reliefului cu curbele de nivel din 0,5 în 0,5 m se trec

87

pînă la sutimi din metru. În restul cazurilor indicaţii privind fracţiunea metrului
(zecimi sau sutimi) cu care trebuie însemnate cotele centrelor şi cele la sol trebuie
date în proiectul tehnic pentru ridicare. În cazul cînd diferenţa cotelor este mai
mică de 0,2 m (la secţionarea reliefului din 0,5 în 0,5 m - mai mică de 0,1 m), pe
plan se reprezintă numai cotele centrelor.

Numele proprii ale punctelor se trec pe planuri cu condiţia că este loc suficient
pentru aceasta.

- (1, 2). La reprezentarea punctelor reţelei geodezice naţionale este necesar
de a tine cont de variantele condiţionate de diferenţa în caracterul teritoriului.

9	9	9

Punctele geodezice pe movile, în dependenţă de mărimea celor din urmă, se
reprezintă prin combinarea a două însemnări corespunzătoare separate sau printr-
un singur semn combinat, în ambele cazuri se indică înălţimea relativă a movilelor.

La reprezentarea punctelor geodezice pe movile naturale se admite
întreruperea desenului curbelor de nivel după necesitate.

- (2). Punctele geodezice aflate pe clădiri şi edificii se reprezintă pe planuri
astfel ca centrul triunghiului al semnului convenţional al acestor puncte să
corespundă punctului clădirii, coordonatele căruia sunt determinate.

În cazurile cînd în calitate de puncte geodezice sunt alese astfel de obiecte de
orientare cum ar fi bisericile, moschei, furnalele uzinelor, turnurile de televiziune,
construcţii capitale tip turn, toate ele sunt redate prin semnele lor convenţionale. În
aceste cazuri punctele corespunzătoare cu destinaţie geodezică sunt însemnate
conform coordonatelor respective, iar la fiecare din aceste obiecte se trece
inscripţia explicativă crd. (adică au coordonate determinate).

- (3,4). Prin semnul convenţional al punctelor reţelelor geodezice de îndesire
pe planuri topografice se reprezintă punctele geodezice determinate cu ajutorul
sistemului global de navigaţie GPS, punctele de poligonometrie şi triangulaţie de
ordinul 1 şi 2.

Prin acelaşi semn se reproduc pe planuri:

punctele reţelelor geodezice de ordinul 2, 3 şi 4 trasate în corespundere cu
«Основные положения о государственной геодезической сети СССР» (1954-
1961) anterior în vigoare şi care nu sunt incluse în reţeaua naţională modernă;

centrele derivate ale punctelor reţelei geodezice naţionale, sau astfel de
dispozitive adăugătoare de pe lîngă punctul de bază, care se instalează în locuri mai
convenabile pentru utilizarea lor practică.

- (3,4). În cazul cînd spaţiul pe plan permite (de exemplu pe terenuri virane)
semnele punctelor reţelelor geodezice de îndesire se vor însoţi de numerele acestor
puncte sau numele (dacă sunt atribuite).

88

Numărul sau numele punctului, de regulă, se amplasează din partea stingă a
semnului convenţional. Caracteristica numerică a punctului se dispune pe plan în
partea dreaptă a semnului - sub formă de fracţie. Dacă este prevăzută prezentarea a
numai unei cote a centrului punctului, ea trebuie potrivită la numitorul fracţiei, iar
la numărătorul se indică numărul punctului.

- (3,4). La redarea pe planuri a punctelor reţelelor geodezice de îndesire se
prevăd aceleaşi variante de bază ale reprezentării lor ca şi pentru punctele reţelei
geodezice naţionale, şi anume: pe suprafaţa plană, pe movile artificiale, naturale şi
edificii. În cazul dat se aplică explicaţiile menţionate la p. 24. Reglementarea
suplimentară este oportună în cazul reprezentării punctelor reţelelor geodezice de
îndesire în pereţii clădirilor (p. 29, 30).

- (4). Punctele reţelelor geodezice de îndesire, ce coincid cu bolovani mari
se reproduc pe planuri prin utilizarea însemnării unice combinate a punctului dat şi
a bolovanului (semnul nr. 282), iar în cazul cînd ultimul este de dimensiuni mari
prin desenarea în conturul lui a semnului convenţional al punctului.

- (4). Punctele reţelelor geodezice de îndesire încastrate în pereţii clădirilor
se reprezintă pe planurile topografice la scara 1:500 - 1:2000. Semnul lor
convenţional se va dispune paralel imaginii pereţilor corespunzători, totodată pe
porţiunile planului unde concentraţia elementelor este mare semnul dat poate fi
micşorat de la 2,0 mm pînă la 1,5 mm. Cotele centrelor acestor puncte în pereţii
clădirilor sunt redate la ridicări topografice numai la cerinţe suplimentare.

Dacă punctele reţelelor geodezice de îndesire materializate în zidurile
clădirilor, fundaţiile pilonilor liniilor de transport a energiei electrice, sondele de
foraj şi alte asemenea edificii sunt executate pe teren sub formă de repere sau mărci
murale, atunci la reproducerea lor pe planuri ele trebuie reprezentate ca toate alte
puncte ale acestor reţele, şi anume, sub formă de pătrat cu un punct la mijloc.

- (5). Pentru redarea pe planuri topografice a punctelor reţelelor geodezice
de îndesire se aplică semnele separate pentru punctele reţelelor planimetrice de
fixare provizorie şi de lungă durată, punctele încastrate în pereţii şi colţurile
clădirilor.

În privinţa conţinutului şi amplasării inscripţiilor cotelor la punctele date şi
inscripţiilor numerelor lor se aplică aceleaşi explicaţii ca şi pentru punctele reţelei
geodezice naţionale şi punctele reţelelor geodezice de îndesire (p. 23,27).

- (5). La punctele reţelelor de ridicare planimetrice de fundamentare de
lungă durată, adică prevăzute pentru păstrarea îndelungată, se referă punctele
materializate în teren sub formă de semne din beton armat, segmente de şină,
ştifturi sau ţevi metalice betonate. La puncte încastrate temporar - puncte fixate cu
stîlpi sau pichete de lemn, ştifturi nebetonate, etc.

89

Punctele reţelelor de ridicare planimetrice de fixare provizorie se indică pe
planuri la scară 1:5000 şi 1:2000 la cerinţe suplimentare.

- (5). Punctele reţelelor de ridicare planimetrice, încastrate în zidurile şi
colţurile clădirilor, se reproduc pe planuri la scara 1:5000 - 1:2000, pe ultimele - la
cerinţe suplimentare.

În scopul măririi expresivităţii acestor puncte, după necesitate se trece
inscripţia crd. (adică au coordonate determinate) la semne convenţionale atribuite
lor.

Pentru planuri la scară mare în tabele sunt prevăzute două variante de
poziţionare a semnelor convenţionale ale acestor puncte în colţurile cu coordonate
determinate ale încăperii - în dependenţă de existenţa sau inexistenţa soclului
proeminent.

- (6). Punctele astronomice h staţiile permanente a sistemului satelitar global
de navigaţie GNSS (Global Navigation Satellite System) pe planuri topografice se
reprezintă prin semnul convenţional în afara scării şi, dacă spaţiul permite, se
însoţesc cu inscripţia numelui lor propriu.

- (7). Punctele de orientare materializează în teren (cu stîlpi, piloni) direcţiile
şi distanţele de la puncte geodezice. Pe planurile topografice inscripţia explicativă
p. or. la semne convenţionale corespunzătoare se trece întotdeauna.

- (8). Bornele, mai numite semne de hotar, se fixează pentru stabilirea
limitelor folosinţelor funciare, în unele cazuri ultimele sunt şi limite administrative
ale raioanelor. De obicei aceştia sunt stîlpi din beton armat sau de lemn cu
înălţimea de 1,5 m, aflate pe o movilă plată de umplutură înconjurată de şanţ săpat.
Bornele se amplasează pe teren peste fiecare 500 m şi la toate cotiturile limitelor
folosinţelor funciare.

9

În cazul cînd bornele au o numerotare, aceasta se va reproduce pe plan selectiv
(conform p. 485).

- (9). Stîlpi de fixare a proiectului de sistematizare pentru construcţie sunt
instalaţi pentru delimitarea în teren a hotarelor exterioare ale sectorului repartizat şi
marcarea în limitele lui a şantierelor pentru edificii şi clădiri. Aceşti stîlpi se
reprezintă prin semne convenţionale respective şi numerele de ordine pe planurile
la scara 1:500 - 1:2000, pe ultimele - la cerinţe suplimentare.

- (10). Pe planuri topografice la toate scările se reproduc repere ale
caroiajului de trasare, destinate pentru transpunerea proiectelor de construcţie pe
teren. Ele reprezintă un sistem de dreptunghiuri, orientate paralel axelor de bază ale
clădirilor şi edificiilor. Prin acelaşi semn convenţional se înseamnă şi reperele
profilurilor transversale şi axelor clădirilor şi construcţiilor.

90

Cotele punctelor de fundamentare se trec pe planuri după cerinţele
suplimentare.

- (11). Semnele de nivelment se divizează în repere fundamentale (plantate
pe liniile de ordinul I şi II) şi ordinare, la care se referă repere la sol, repere la sol
coordonate, repere la sol pentru construcţii încastrate capital, repere murale şi cele
temporare.

Pentru semne de nivelment plantate în pereţii clădirilor sau edificiilor,
deopotrivă cu reperele, anterior se prevedea reprezentarea sub formă de marcă.
Deosebirea în aspectul exterior constă în aceea, că pentru instalarea mirelor reperul
are un filet (muchia prismei) sau un cap emisferic, pe cînd la marcă - un orificiu în
centru (vezi notă la p. 30).

- (11). Pe planuri topografice toate semnele de nivelment cu excepţia
reperelor temporare se cartografiază prin unu şi acelaşi semn convenţional, în caz
de necesitate - însoţit de inscripţia explicativă. De exemplu, la repere
fundamentale se scrie litera /, la cele de sol coordonate - crd., la repere la sol
pentru construcţii (inclusiv repere pentru urmărire a tasării clădirilor şi edificiilor)
- constr.

- (11). La reprezentarea semnelor de nivelment se prevede redarea pe plan a
numerelor şi cotelor lor în modul următor:

dacă diferenţa cotelor între punctul corespunzător al semnului (centrul mărcii,
capul sau filetul reperului) şi suprafaţa solului alcătuieşte 0,2 m si mai mult, atunci
numărătorul fracţiei conţine cota centrului mărcii sau capului (filetului) reperului,
iar numitorul - cota solului;

dacă diferenţa acestor cote este mai mică decît 0,2 m, atunci cota semnului se
trece la numitor, iar numărătorul indică numărul semnului.

Cotele reperelor şi mărcilor murale se reproduc pe planuri topografice numai
la cerinţe suplimentare.

- (11). Semne convenţionale ale reperelor şi mărcilor coincidente cu
versante şi bolovanii mari, în dependenţă de posibilităţi grafice, se combină cu
însemnările lor convenţionale într-un singur semn sau se desenează în interiorul
conturului obiectului corespunzător. Aceasta variantă de reprezentare este valabilă
pentru repere şi mărci încastrate în culeele podurilor, conducte sub drumuri, socluri
ale construcţiilor tip turn, etc.

- (11). La reproducerea pe planuri a reperelor temporare fiecare semn al lor
convenţional este însoţit de inscripţia explicativă tmp. Numerele acestor repere se
indică la cerinţe suplimentare.

- (12). Intersecţiile liniilor de coordonate sunt redate pe planuri pentru a
simplifica diverse măsurători şi a transporta sarcina cartografică specializată. În

91

scopul măririi expresivităţii semnului convenţional al intersecţiilor pe fondul
imaginii terenului acest semn se reproduce nu numai la culoarea albastru, ci şi la
culoarea negru. În cazul cînd o intersecţie coincide cu însemnările elementelor
topografice semnificative, ea nu se reprezintă pe plan.

CONSTRUCŢII, CLĂDIRI ŞI PĂRŢILE LOR

- (13-16). Termenul „construcţie” se utilizează pentru definiţia generală a
clădirilor, caselor mici, construcţiilor uşoare şi edificiilor ce reprezintă încăperi
acoperite. Clădiri se numesc construcţii solide, adică predominant construcţii
capitale, precum şi cele care se deosebesc prin dimensiunile sale şi sunt destinate
pentru locuinţă, folosinţă de serviciu sau de producţie.

Pe planuri topografice contururile construcţiilor trebuie reproduse în
corespundere cu contururile lor adevărate din teren (dreptunghiulare, ovale, etc.).
Această cerinţă principală se răsfrihge asupra tuturor construcţiilor care se pot
reprezenta la scară, şi după posibilitate, asupra celor care pot fi reprezentate pe
planuri numai prin semne convenţionale în afara scării.

- (13-16). Construcţii exprimate la scară se reprezintă pe planuri după
proiecţia soclului cu reprezentarea proeminenţelor lui şi detaliilor arhitecturale
profilate, de mărimea 0,5 mm şi mai mult.

Mai detaliat se reproduc construcţiile situate la alinierea bulevardelor,
blocurile şi construcţiile remarcabile pentru localitatea dată (de exemplu rarităţile
istorice).

Existenţa în partea superioară a clădirii a turnurilor mici sau a turlelor cu
destinaţie de orientare se indică pe plan prin dispunerea în interiorul imaginii
clădirii în locul corespunzător a semnelor lor convenţionale (semne nr. 24, 25), iar
la dimensiuni suficiente ale acestor obiecte - prin evidenţierea cu contururi şi
inscripţii explicative.

- (13,14). Clădiri proeminente se vor reprezenta pe planuri topografice
împreună cu inscripţiile de tipul proemin. 60 (unde cifra indică înălţimea clădirii şi
se trece dacă este egală sau mai mare de 50 m). Aceasta este necesar pentru
întocmirea ulterioară a hărţilor la scări mai mici.

3

- (13-16). În dependenţă de tipul localităţii şi cerinţele beneficiarului, pe
planurile topografice astfel de părţi ale construcţiilor cum ar fi pridvoare, intrări,
terase ce depăşesc linia fundaţiei construcţiei cu 0,5 mm şi mai mult, pot fi arătate
separat de conturul general al clădirii (semne nr. 33-37, 43) sau introduse înăuntru
lui sub formă de proeminenţe, de exemplu la prezentarea construcţiilor cu un etaj.
Construcţii de dimensiuni mai mici nu se reprezintă pe planuri topografice (cu
excepţia cazurilor prevăzute în p. 77).

92

- (14,16). Pentru reprezentarea pe planuri topografice a astfel de construcţii
mici cum ar fi pavilioanele, garajele individuale, beciurile este prevăzută o
reglementare specială (p. 94, 97-100). Construcţiile de tip uşor cu destinaţie
transportabilă sau temporară (în special la şantiere de construcţie) nu se reprezintă.

- (13-16). Construcţiile la ridicări topografice la scara mare se clasifică în
locative, nelocative şi cu destinaţie publică; rezistente la foc şi nerezistente la foc;
cu un etaj şi cu mai multe etaje.

La construcţii locative se referă atît construcţiile construite special pentru
locuire, cît şi cele care au avut iniţial o altă destinaţie, însă ulterior au fost
acomodate şi practic utilizate în calitate de fondul locativ. Construcţiile potrivite
pentru locuire numai într-un anumit sezon al anului se consideră nelocative (de
exemplu construcţii de tip uşor ale taberelor de vară).

- (13-16). La reprezentarea pe planuri a construcţiilor cu destinaţie publică
ele nu trebuie atribuite nici la locative, nici la nelocative. În schimb contururile lor
se vor însoţi de inscripţii explicative: adm. (adică clădire administrativă), at.
(atelier), polic. (policlinică), mag. (magazin), etc., concretizarea de mai departe nu
se cere.

În cazul cînd o parte a construcţiei este ocupată cu încăperi locative
(apartamente, cămine), iar partea cealaltă are o destinaţie de serviciu sau de
producţie, aceasta se reproduce pe plan prin amplasarea corespunzătoare a
inscripţiilor.

Inscripţiile pentru construcţii cu destinaţie publică se scriu înăuntru
contururilor lor, dacă aceasta este imposibil - alături de ele, iar la concentrarea
sporită a acestor construcţii (sau încăperi diferite în cadrul unei construcţii) -
selectiv, fiind dată preferinţă celor mai mari şi semnificative după destinaţie.

- (13-16). Pe planuri la scările 1:2000-1:500 deosebirea grafică a
construcţiilor după destinaţia lor se efectuează în felul următor: pe imaginea
construcţiilor locative se indică litera majusculă L, pe cele nelocative - N, iar la
cele cu destinaţie publică - în loc de indicii literali se dă inscripţia explicativă
(p. 51). Fiecare din aceste însemnări la specificarea construcţiilor se va însoţi de
indicatorul rezistenţei la foc.

- (13-16). Pe planuri topografice la scara 1:5000 construcţiile cu destinaţie
publică (de obicei potrivite pentru locuinţă) se înseamnă la fel ca şi construcţiile
locative, dar cu menţinerea inscripţiilor corespunzătoare (p. 51).

Pe aceste planuri construcţiile locative, rezistente la foc se reprezintă prin
umplerea completă a conturului lor, cele nelocative rezistente la foc - prin haşurare
dublă, cele locative nerezistente la foc - prin haşurare simplă, iar cele nelocative
nerezistente la foc - fară umplerea conturului construcţiei.

93

- (13, 14,17). La indicarea pe planuri topografice la scările 1:2000-1:500 a
materialului de construcţie, ceea ce este prevăzut numai pentru construcţiile
rezistente la foc, se vor aplica astfel de însemnări literale cum ar fi: P — pentru
construcţii din cărămidă, piatră, beton, beton uşor (beton de zgură, ş.a.); M-pentru
cele metalice, BS - pentru cele din beton de sticlă, MS - din metal şi sticlă.

La cerinţe suplimentare din construcţiile locative nerezistente la foc pot fi
distinse construcţii din lemn cu însemnarea lor prin litera majusculă L.

- (18). Numărul de etaje al construcţiilor se indică pe planuri topografice la
toate scările prin cifra corespunzătoare, începînd cu 2 etaje. La socotirea numărului
etajelor nu se ia în consideraţie demisolurile şi mansardele mici pe acoperişurile
clădirilor cu multe etaje, independent de caracterul de utilizare a lor.

În cazul în care o construcţie constă din părţi cu număr diferit de etaje, pe
planuri la scările 1:2000-1:500 indicatorii de numărul etajelor se arată separat
pentru fiecare din aceste părţi, în limitele contururilor lor. Pe planuri la scara
1:5000 în conturul comun al construcţiei se indică două cifre sau, cînd spaţiul nu
permite, una, care corespunde părţii construcţiei cu suprafaţa superioară, iar la
identitatea părţilor - acea care are mai multe etaje. În cazul cînd construcţia are
diferite numere de etaje în părţi din cauza situării ei pe o pantă, valorile care
caracterizează numărul etajelor se scriu prin cratimă (de exemplu 5-3 PL).

- (13-18). La redarea pe planuri topografice a indicilor de destinaţie,
rezistenţă la foc, numărul de etaje a construcţiilor, insuficienţa locului pentru
amplasarea lor înăuntru conturului poate se întîmpla numai pe planuri la scara
1:2000. În asemenea cazuri aceşti indici se trec alături de conturul construcţiei,
paralel cu latura lungă.

La reprezentarea construcţiilor-anexe mici şi a clădirilor mici separate
nelocative şi nerezistente la foc (de exemplu în grădini) utilizarea pe planurile date
a indicelui N nu este obligatorie.

- (17). La redarea construcţiilor alipite aderent toate cele locative sunt
delimitate prin linii de contur.

Pentru reprezentarea construcţiilor alăturate locative, rezistente la foc pe
planuri la scara 1:5000 la cerinţe suplimentare se prevede introducerea
întreruperilor în umplerea semnului (cu lăţimea de 0,3 mm) la joncţiune.

Construcţii alăturate nelocative se reproduc printr-un contur comun cu
demarcarea pe planurile la scara 1:2000 şi mai mare a numai pereţilor antiincendiu,
dacă ei există (p. 73). La construcţii alăturate nelocative se referă şi şiruri de garaje
metalice, conturul comun al cărora trebuie însoţit cu inscripţia garaje M, spre
deosebire de garaj de folosinţă comună prezentat de o construcţie unică (cu boxe
interne), de obicei construit din cărămidă şi însemnat pe planurile prin inscripţia
garaj P.

94

Delimitarea grafică între construcţiile locative şi cele nelocative alipite de ele,
precum şi între construcţii rezistente la foc şi cele nerezistente la foc alipite de ele
este obligatorie.

- (19). Clădirile cu coloane în locul etajului întîi sau a părţii din etajul întîi
(precum şi cu coloanele care se încep direct de la sol) sunt supuse evidenţierii pe
planurile la scările 1:2000 - 1:500. Dacă există posibilităţi grafice atunci se
reprezintă fiecare coloană, în cazul cînd este necesar de efectuat o selecţie -
coloanele marginale se indică pe locul lor, iar celelalte - peste 3-4 mm. Pe
planurile la scara 1:5000 clădirile pe coloane se reprezintă ca clădiri obişnuite.

- (20). Semnul convenţional al clădirii în construcţie se aplică cînd fundaţia
ei este turnată şi se execută ridicarea zidurilor. În cazul cînd o clădire este
executată pînă la acoperiş, conturul ei se redă deja nu prin linie întreruptă, ci prin
linie neîntreruptă şi se însoţeşte pe planurile la scări 1:2000-1:500 cu specificaţia
destinaţiei, rezistenţei la foc şi numărului etajelor. Inscripţia explicativă constr. se
păstrează la această etapă.

Execuţia construcţiei se consideră finisată la momentul cînd clădirea este dată

în exploatare.

- (21). Prin semnul convenţional al clădirii ruinate şi parţial ruinate pe
planuri topografice se vor reprezenta rămăşiţele construcţiilor mai mult sau mai
puţin solide separate sau ale ruinelor a localităţilor întregi, care se păstrează timp
îndelungat pe teren. Utilizarea acestui semn pentru însemnarea clădirilor demolate
pentru reconstrucţie nu se prevede.

În cazul cînd pe planuri la scara 1:5000 suprafaţa imaginii clădirilor ruinate şi
parţial ruinate alcătuieşte 1 cm şi mai mult, se vor reda contururile lor însoţite de
inscripţia ruină în loc de însemnarea din tabele (ca pentru planuri la scări mai
mari).

- (22). Strat de etanşare a clădirii se numeşte fîşia de asfalt sau beton care
înconjoară clădirile modeme din părţile lipsite de trotuare sau altă îmbrăcăminte
rigidă a suprafeţei solului.

Pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 se prezintă toate straturile de etanşare, la
scara 1:2000 - dacă lăţimea lor în teren este de 1,2 m şi mai mult sau dacă ele
reprezintă drumuri pentru pietoni de-a lungul clădirii unice în locul dat. Pe planuri
la scara 1:5000 straturile de etanşare a clădirilor şi trotuarele nu se separă de partea
carosabilă a străzilor (pieţelor, curţilor).

- (22). La ridicări topografice numerele caselor se fixează în felul următor:
pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 - pe imaginile tuturor caselor a localităţii, la
scări 1:2000 şi 1:5000 - pe casele de la colţul fiecărui cartier, dar pe planuri la
scara 1:5000 - numai la cerinţe suplimentare şi la existenţa posibilităţilor grafice.

95

Numerele caselor se scriu, de regulă, paralel conturului lor în colţul apropiat
străzii. Se admite situarea acestor inscripţii alături de contururile caselor, iar cînd
concentraţia semnelor pe plan este considerabilă numerele caselor pot fi evidenţiate
cu culoarea roşie.

- (23). Pe planuri topografice la scările 1:500 şi 1:1000, reieşind din cerinţele
proiectului tehnic, la imaginile unor case se indică cotele de nivel ale punctelor
anumite. Pentru ele sunt stabilite semne convenţionale aparte, şi anume:

triunghi colorat - pentru reprezentarea punctelor podelei parterului, precum şi
ale soclului sau a fundaţiei casei (în ultimul caz - cu litera f înainte de cifra cotei);

cerc colorat - pentru punctele stratului de etanşare a clădirii, ale trotuarului sau
ale solului la colţul lui.

- (24). Construcţiile capitale de tip turn, inclusiv clădirile-tumuri cu
destinaţie economică se reprezintă pe planuri topografice conform contururilor lor
reale, adică rotunde, poligonale, pătrate, etc. Dacă partea de sus a turnului este mai
largă decît cea de jos, atunci pentru redarea contururilor ei plane trebuie desenate
două circuite închise: interior neîntrerupt - conform proiecţiei soclului, şi exterior
sub formă de linie-punct - conform proiecţiei părţii de sus a turnului.

- (24). În cazurile cînd este important de a excela faptul că construcţia dată
reprezintă o construcţie în formă de turn, adăugător la însemnarea grafică a acestei
construcţii, se prevede introducerea inscripţiei prescurtate t., poziţionate în
interiorul conturului turnului sau alături de el.

La prezentarea turnurilor de răcire (instalaţie pentru răcire cu aer a apei în
sisteme de aprovizionare cu apă la întreprinderi industriale) inscripţia explicativă
este următoare: t. răcire. Semnul convenţional al turnurilor capitale trebuie aplicat
pentru indicarea turnurilor de pază vechi executate din bolovani mari sau din piatră
cioplită, care s-au păstrat pe teren. Reprezentarea acestor turnuri este însoţită de
inscripţia t. istor.

- (24). Materialul de construcţie al turnului pe planuri la scările 1:2000 -
1:500 se indică prin indicii literali: M - pentru cele metalice, P - pentru restul
turnurilor capitale; pe planuri la scara 1:5000 - prin semnul convenţional stabilit
(p. 64).

- (25). La redarea pe planuri topografice a turnurilor de tip uşor care se pot
reprezenta la scară, fiecare din ele se reprezintă cu subdivizarea după materialul
pilonilor (semne nr. 92-94). Pentru turnuri, care pe planuri topografice la scările
1:2000 şi 1:5000, vor fi caracterizate după dimensiuni prin imaginea în afara scării
este prevăzut semnul convenţional fără umplerea cercului în partea lui de jos (spre
deosebire de semnul turnurilor capitale).

- Construcţiile şi edificiile ale stadioanelor, hipodromurilor, pistelor de
ciclism, trambulinelor de schi şi a altor obiecte sportive permanente se reprezintă

96

pe planuri cu liniile contururilor lor exterioare şi ale detaliilor interioare de bază
însoţite de inscripţii explicative.

Pentru aceste obiecte cu tribune se prevede însemnarea materialului de
construcţie (p. 54) şi pe planurile la scările 1:2000 - 1:500 divizarea tribunelor în
sectoare (prin indicarea scărilor între ele).

Reprezentarea terenurilor sportive fară tribune se efectuează prin conturarea
lor şi inscripţia - ter. sport. Conturul terenului sportiv reprezintă linie neîntreruptă
în cazul cînd el este înconjurat de bordură (fîşie îngustă de piatră de bordură), sau
linie întreruptă în lipsa bordurii.

- (26-29). Clădirile cultelor şi cele care au o arhitectură specifică, şi anume:
biserici, biserici catolice, biserici şi pagode budiste, moschei, capele, etc. - se
reprezintă pe planuri topografice prin semne convenţionale atribuite lor, indiferent
de felul utilizării lor - după destinaţia iniţială sau în alte scopuri (ca muzee, săli de
concert, etc.). Semnele convenţionale ale acestor clădiri trebuie utilizate indiferent
de integritatea crucilor, semilunii şi altor simboluri religioase.

- (26). La semnele convenţionale ale bisericilor, bisericilor catolice şi
protestante semnul crucii creştine coincide cu locul ce corespunde poziţiei bolţii,
dacă aceasta este unică, sau bolţii cele mai înalte, dacă ele sunt mai multe. La
existenţa a două bolţi de aceeaşi înălţime semnul crucii se indică în conturul
fiecărei din ele. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul cînd catedrala are o clopotniţă.

Pe planuri la scara 1:5000 bazele bolţilor clădirii principale a bisericii şi şatrei
clopotniţei nu se conturează.

- (27). La redarea moscheilor trebuie evidenţiate tumurile-minaret şi bolţile
clădirii principale. Minarete care se pot reprezenta la scară se înseamnă prin linia
conturului fundaţiei lor însoţită de inscripţia minaret, iar cele care nu se pot
reprezenta la scară (1:5000, de suprafaţă mică - şi 1:2000) - prin semnul
convenţional stabilit.

3

- (29). Capelele, la fel ca şi toate construcţiile de cult, se reprezintă pe
planuri topografice conform contururilor lor reale cu subdivizarea în capele de
piatră şi cele de lemn. Pentru capelele care nu se pot reprezenta la scară (ceea ce
este posibil pe planuri la scara 1:5000), este stabilit semnul convenţional special.

- (30). Perete antiincendiar se numesc pereţi construiţi din materiale
neinflamabile, destinate pentru separarea încăperilor învecinate a unei clădiri sau a
două construcţii alipite.

De regulă, pereţii antiincendiu se reprezintă pe planuri topografice la scările
1:2000 - 1:500. Însă semnul lor convenţional, în dimensiunile stabilite pentru
planuri la scara 1:2000, este oportun de utilizat şi pentru planurile la scara 1:5000
la indicarea clădirilor proeminente dotate cu pereţii antiincendiu.

97

- (31). Semnul convenţional al intrărilor sub arc este prevăzut pentru planuri
topografice la toate scările cu scopul prezentării intrărilor în curţile construcţiilor,
dintr-o stradă în alta, sau într-o piaţă.

Prin acelaşi semn se reprezintă arcurile monumentale, el fiind însă dotat cu o
inscripţie explicativă (de exemplu, arc triumf., arc, etc.) şi un indice literal, care
indică materialul de construcţie (p. 54).

- (33). La reprezentarea intrărilor la etajul doi (la unele hoteluri, garaje,
depozite) semnul lor convenţional pe planuri la scările 1:500 1:1000 se va
completa cu cotele absolute de nivel la sol şi sus - la platforma de lingă peretele
clădirii.

- (33-37). Pentru cazurile cînd la ridicarea topografică la scările 1:2000 -
1:500 intrările şi pridvoarele trebuie să fie reproduse separat de conturul comun al
clădirii, şi nu introduse în interiorul lui (p. 48), este prevăzută o clasificare aparte a
acestor obiecte referitor la reprezentarea lor pe planuri. Conform acestei clasificări
pridvoarele se divizează în pridvoare acoperite, care la rîndul său pot fi din piatră
sau din lemn, şi descoperite cu subdivizarea în pridvoare cu trepte în sus şi
pridvoare cu trepte în jos. Intrările în subsol se divizează în intrări acoperite şi
descoperite.

- (33-37). Pe planuri topografice la scara 1:2000 pridvoarele şi intrările în
subsol care nu se pot reprezenta la scară (cu suprafaţa mai mică de 4 mm2) se
indică doar la clădiri care dau la linia roşie cu faţadă, clădiri remarcabile cu
dimensiunile sale sau cu destinaţie administrativă, arhitecturală, etc. Pe lîngă
aceasta, semnele date în afara scării sunt necesare pentru cazurile cînd planurile la
scara 1:2000 sunt supuse măririi pînă la scara 1:1000.

- (35, 36). La semnul convenţional al pridvoarelor descoperite cu treptele în
sus, cele din urmă se vor reprezenta prin nu mai puţin de trei linii neîntrerupte,
pentru a diferenţia acest semn de semnul curţii de lumină în faţa ferestrei de la
subsol (semnul nr. 50). Pridvoarele cu trepte în jos şi intrările în subsol descoperite
trebuie însemnate cu întreruperea la mijloc a liniilor semnului lor convenţional.

- (38). Pentru redarea pe planuri topografice a părţilor terestre ale clădirilor
subterane este introdusă o însemnare specială sub formă de linie întreruptă cu
haşuri scurte (1,5 mm) însoţitoare în partea interioară a liniei neîntrerupte a
conturului părţilor date ale clădirii.

Pe planurile la scara 1:5000 această însemnare se va aplica în cazuri
excepţionale, de exemplu la reproducerea garajelor sau depozitelor subterane mari.

- (39). La părţile clădirii care atîmă, şi nu au piloni se referă diferite vitrine,
reproduse doar pe planuri la scara 1:500, şi alte elemente ale construcţiilor fară
piloni, supuse reproducerii pe planuri la scările 1:500 - 1:2000, de exemplu sub
formă de proeminenţe capitale de unu-două sau mai multe etaje.

98

- (40). Semnele convenţionale ale pasajelor şi galeriilor pentru transportor
supraterane, între clădiri, se aplică în două variante: cînd lăţimea acestor obiecte la
scara planului este de 2 mm şi mai mult - conform rîndului de sus a însemnărilor
din atlas (adică cu diagonalele încrucişate), cînd lăţimea este sub 2 mm - conform
rîndului de jos (adică cu linie întreruptă dublă).

Aceste semne necesită inscripţii explicative. Astfel, la varianta întîia, dacă pe
plan este prezentat pasajul suprateran neacoperit, iar deseori galeria pentru
transportor descoperită dintr-o parte (o maşină cu funcţionare continuă pentru
transportarea încărcăturii în plan orizontal sau înclinat), atunci în dependenţă de
terminologie locală, se trece inscripţia galerie sau transportor. La varianta a doua
inscripţii explicative sunt necesare la redarea fiecăruia din aceste obiecte, inclusiv a
pasajului suprateran însuşi (pasaj).

La reproducerea pasajelor supraterane cu piloni se prevede clasificarea lor
după material (semne nr. 92-94).

- (41). Nişele în zidurile clădirilor reprezintă adîncituri pentru instalarea
statuilor, ghivecelor decorative, etc. Doar nişele în zidurile exterioare sunt supuse
ridicării topografice.

Loggia se numeşte încăperea cuprinsă în conturul comun al clădirii şi
împrejmuită din partea exterioară cu un parapet, gratii sau colonadă (p. 91).

Pe planuri topografice la scara 1:2000 nişele se reprezintă cu condiţia că
suprafaţa lor la scara dată alcătuieşte 4 mm2 şi mai mult. Nişele cu dimensiunile
mai mici pot fi arătate în cazuri excepţionale pentru clădiri cu destinaţie
arhitecturală specială.

- (42). Balcoane se consideră platforme deschise fixate în zidurile clădirilor
cu grinzi în consolă sau stîlpi suport şi împrejmuite cu balustrade, gratii sau
parapet. Pe planuri topografice se reproduc numai balcoanele pe stîlpi (la scara
1:2000 - la cerinţe suplimentare), care se clasifică după materialul de construcţie.

- (43). Terase - sunt construcţii-anexe uşoare, în mare parte descoperite (sau
cu geamuri) din trei părţi, dar dotate cu acoperiş. Pe planuri topografice terasele se
reprezintă în dependenţă de dimensiunile sale - separat (deşi aderent) de conturul
clădirii de bază sau în interiorul lui. Terase mici, de regulă, nu se reprezintă (p. 48),
însă pentru redarea pe planuri la scara 1:2000 a teraselor mici la case remarcabile
pentru o localitate este introdus semnul corespunzător în afara scării.

- (44-46). Şoproanele, în cazul ridicării la scara mare, se clasifică în cele
amplasate între clădiri învecinate, cele care se sprijină pe stîlpi şi contrafişe,
precum şi şoproane-vizieră. Unele şoproane reprezintă construcţii combinate, de
exemplu acoperişuri pentru basculă pentru vehicule auto.

Contururile şoproanelor reprezintă linie întreruptă, cu excepţia laturilor
aderente la case sau edificii, sau care au un perete propriu. însemnările aplicate

99

pentru şoproanele între clădiri se utilizează şi pentru redarea acoperişurilor
deasupra pasajelor (dacă ele sunt de tip şopron, şi nu arc - p. 74). În cazul cînd
aceste şoproane sau acoperişuri se sprijină nu numai pe pereţii clădirilor, ci şi pe
stîlpi de suport intermediare, cele din urmă la fel sunt supuse reprezentării pe plan.

- (45). În cazul reproducerii şoproanelor pe planuri la scări 1:2000 şi 1:5000,
în cazul cînd ele sînt supraîncărcate, se admite micşorarea dublă a dimensiunilor
semnelor convenţionale ale stîlpilor de suport (semne nr. 92-94). De asemenea se
admite selecţia la reprezentarea stîlpilor (reproducerea lor la intervale de 3-4 mm,
dar cu indicarea obligatorie a celor din colţ), şi aplicarea semnului şoproanelor în
afara scării.

Şoproane-vizieră, inclusiv cele pe contrafişe, proprii în special intrărilor în
clădirile modeme, de regulă, se reprezintă doar pe planuri la scările 1:2000 -
1:500.

- (46). Şoproane pentru basculă de vehicule auto se sprijină pe doi pereţi sau
stîlpi. La fiecare şopron pe dinafară se construieşte o boxă anexă, unde se
instalează un dispozitiv pentru fixarea rezultatelor cîntăririi. Construcţia de bază se
reprezintă pe plan conform conturului ei general şi a materialului de construcţie, iar
existenţa basculei se demonstrează prin inscripţia explicativă bsc. auto.

- (47). Toate ventilatoare mari (în sectoml locativ, de uzină, etc.) sub formă
de instalaţie în exteriorul clădirilor se reproduc pe planuri topografice la scări
1:2000 - 1:500 conform contururilor lor exterioare sau prin semnul convenţional în
afara scării. În ambele cazuri este necesară inscripţia explicativă vent. Aceeaşi
însemnare convenţională, dar cu o altă inscripţie se aplică pentru ieşirile de rezervă
din subsoluri.

- (48-50). La părţile de subsol ale clădirilor supuse reprezentării la ridicare
topografică la scara mare se referă chepenguri în subsol, curţile de lumină în faţa
ferestrei de la subsol şi luminatoare. Pe planuri la scara 1:2000 ele se evidenţiază
doar în cazurile cînd aceste planuri sunt destinate măririi sau la cerinţe
suplimentare ale serviciilor orăşeneşti.

Chepengurile în subsol servesc pentru ventilaţie, pentru coborîre şi ridicare a
încărcăturilor de dimensiuni reduse, etc. Curţile de lumină în faţa ferestrelor de la
subsol reprezintă o săpătură de pămînt în faţa ferestrelor de la subsoluri şi
demisoluri, ce asigură pătrunderea luminii solare.

- (49). Luminatoarele clădirilor se numesc ferestre cu zăbrele orizontale din
sticlă groasă în podul subsolului, care servesc pentru iluminarea lui şi ventilare.
Aceste ferestre sunt crestate îndeosebi în limitele trotuarului şi în afara părţii
carosabile a scuarelor, pieţelor, curţilor.

- (51). Colonade - sunt şiruri de coloane unite cu acoperiş orizontal. De
regulă, ele aderă la clădiri monumentale, dar pot constitui şi construcţii separate.

100

La reprezentarea colonadelor pe planuri topografice semnele lor convenţionale se
disting reieşind din materialul de construcţie al coloanelor.

În cazul cînd la o scară anumită de ridicare este imposibil de reprodus toate
coloanele dintr-o colonadă, se efectuează o selecţie a lor după acelaşi principiu ca
şi la prezentarea clădirilor pe coloane (p. 58).

- (52). La crearea planurilor la scările 1:500 şi 1:1000 coşurile de fum pentru
cazangerie se reproduc conform contururilor reale ale soclurilor lor (rotunde,
pătrate, etc.) cu prezentarea sînnelor de ancorare existente.

Pe planuri topografice la scările 1:2000 şi 1:5000 coşurile de la cazangerie, de
regulă, se reproduc prin semnul convenţional în afara scării. Dacă aceste coşuri au
o semnificaţie de orientare, atunci pentru reprezentarea lor pe planuri este oportun
de aplicat un alt semn, şi anume semnul coşurilor uzinelor (semnul nr. 68), însă în
combinare cu inscripţia explicativă cazangerie sau caz.

Prin semnul convenţional al coşurilor de fum pentru cazangerie se pot arăta şi
coşuri metalice mici ale deferitor ateliere, băi, etc.

- (53). Scările de incendiu sunt supuse reproducerii pe planuri doar la scările
1:500 şi 1:1000 cu condiţia că ele se sprijină pe sol sau îşi iau început nemijlocit de
la soclul clădirii. Bazele scărilor se vor reda conform dimensiunilor lor şi exact pe
locul său.

- (54). Pavilioanele şi chioşcurile pe planuri la scara 1:5000 se înseamnă
prin semnul în afara scării la cerinţe suplimentare. Tot el este valabil şi la
reprezentarea acestor obiecte la ridicarea la scara 1:2000, cînd suprafaţa lor pe plan
este nu mai puţină de 4 mm2. Ele se amplasează în interiorul gospodăriilor şi sunt
construite din materiale uşoare.

- (55). Posturile pentru dirijarea circulaţiei pe drumuri auto, care reprezintă
nişte construcţii speciale se reprezintă pe planuri topografice la toate scările cu
indicarea materialului de construcţie şi inscripţia p. PR. Cabine pentru dirijarea
circulaţiei se evidenţiază printr-un semn special pe planuri la scara 1:2000 şi mai
mare.

- (56). Table de onoare şi comemorative şi diferite table pentru afişe se
reprezintă pe planuri topografice în cazurile cînd ele sunt poziţionate din partea
exterioară a clădirilor sau la o oarecare distanţă de ele (în scuaruri, pieţe, etc.).
Aceste reprezentări trebuie să fie divizate pe planuri după materialul de construcţie
(metalice, de piatră, etc.) şi însoţite de inscripţia explicativă.

Postamentele pentru afişe se reprezintă doar pe planuri la scara 1:1000 şi 1:500
în locuri unde ele sunt instalate pe timp îndelungat.

- (57). Garaje individuale, closete şi alte construcţii mici sunt supuse redării
îndeosebi pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000, iar la scara 1:2000 - doar atunci,

101

cînd cele din urmă sunt presupuse măririi pentru utilizarea în calitate de planuri la
scara mare. Toate aceste obiecte se înseamnă prin linia de contur însoţită de o
inscripţie explicativă.

- (57). La reprezentarea garajelor individuale pe planuri la scările 1:500 şi
1:1000 în conturul acestor construcţii se indică materialul de construcţie prin
indicii literali (M- garaj metalic, P - de piatră, cărămidă, placă de beton, etc.).

În cazul cînd cîteva garaje de acest tip sunt instalate aderent unul de altul,
atunci ele se reprezintă la fel ca şi construcţiile nelocative alipite, adică printr-un
contur comun fără separatoare (p. 57).

- (57). Semnul convenţional al closetului se alcătuieşte din conturul acestei
construcţii şi inscripţia explicativă WC situată în interiorul lui sau alături. În
cazurile cînd closetul este amplasat într-o clădire mare (în subsol, demisol sau la
etajul întîi) indicele literal se trece pe plan lîngă semnul intrării în clădire.

- (58). Beciurile se reprezintă pe planuri topografice la toate scările,
totodată, pe planurile la scara 1:5000 - în dependenţă de dimensiunile beciului, cel
din urmă se va reprezenta conform orientării din teren sau printr-un semn special în
afara scării, care se dispune paralel laturii de sud a cadrului planului. Pe planuri la
scara 1:2000 beciurile, de regulă, se reprezintă doar în cazul cînd suprafaţa lor la
scară alcătuieşte 4 mm2 şi mai mult.

Semnele beciurilor se vor însoţi de inscripţii explicative, amplasate pe axa lor
mai mare, iar cînd reprezentarea are dimensiuni mici - alături de ea, paralel laturii
de sud a cadrului planului. Pe planuri la scara 1:2000 beciurile, de regulă se
reprezintă doar în zona neconstruită a localităţii.

Beciurile mici, sub formă de fîşie aderente unul la altul se vor reprezenta
printr-un semn comun şi inscripţia beciuri.

În cazurile cînd un depozit de legume are aspectul exterior sub formă de un
beci mare, se aplică semnul convenţional anume al beciului (şi nu al depozitului),
însă cu inscripţia beci-legume sau legume.

- (59). Depozitele de legume, oranjeriile sau serele se reprezintă identic la
ridicări topografice (pe planurile la scara 1:5000 - printr-un semn convenţional
special), dar cu inscripţii explicative diferite.

Dacă aceste obiecte sunt de caracter capital, atunci în colţul conturului se trece
indicele literal al materialului de construcţie (de exemplu P, MS).

- (59). Contururile răsadniţelor pe planuri la scările 1:2000 - 1:500 se
reprezintă prin linie-punct, la scara 1:5000 - prin semnul convenţional stabilit,
totodată pentru răsadniţele care se pot reprezenta la scară - conform contururilor
lor reale.

102

La ridicări topografice la răsadniţe, de asemenea, se referă şi sere cu carcase
înalte metalice sau de lemn, acoperite cu peliculă, care nu dispun de încălzire.
Contururile lor reprezintă linii neîntrerupte, care sunt însoţite de inscripţia
răsadniţă (şi nu seră).

- (60). Haznalele pe planuri topografice la scările 1:1000 şi 1:500 se
reprezintă printr-un semn convenţional special conform dimensiunilor lor reale. Pe
planuri la scară 1:2000 aceste obiecte se evidenţiază prin semnul în afara scării
doar la cerinţe suplimentare.

- (61). Sculpturi izolate, ture (semnele cu diversă destinaţie de formă
cilindrică sau piramidală, executate, de regulă, din piatră) şi stîlpi de piatră cu
înălţimea peste 1 m se reprezintă pe planuri topografice prin acelaşi semn în afara
scării, însă în cazul redării sculpturilor şi turelor - în combinaţie cu inscripţiile sc.,
tură.

Sculpturile de dimensiuni semnificative la ridicări topografice la scările
1:1000 şi 1:500 se reproduc conform conturului postamentului lor cu intercalarea
în interiorul lui a semnului convenţional.

9

- (62). Monumente, spre deosebire de statui, deseori reprezintă complexe
sculptural-arhitecturale unice. În cazul dat, toate construcţiile şi edificiile
complexului se reprezintă conform contururilor lor reale la scara dată, iar în centrul
obiectului principal al compoziţiei se dă însuşi semnul convenţional al
monumentului.

În ediţia multicolor a planurilor topografice (în special la scara 1:5000) facla
monumentului „Focul veşnic” se evidenţiază la culoarea roşu.

- (63). Morminte comune se reprezintă pe planuri topografice ţinînd seamă
de explicaţii menţionate la p. 105.

- (64). În cazul reprezentării unor morminte izolate şi diverselor semne de
orientare cu tablouri religioase, desenarea părţilor de sus a însemnărilor lor sub
formă de cruce este o tradiţie topografică ce nu este legată de o simbolică de cult.

- (65). Cimitirele la ridicări topografice la scara mare se reproduc cu
reprezentarea detailată a construcţiilor existente, aleilor, vegetaţiei, etc.

În corespundere cu particularităţile locale contururile cimitirelor pe planuri
topografice pot fi completate nu numai cu însemnările crucilor, proprii
înmormîntărilor creştine, dar şi cu însemnări corespunzătoare, proprii altor religii,
şi cu inscripţia explicativă.

- (65). Construcţiile, edificiile, felinarele şi alte elemente topografice
existente în limitele cimitirelor se reprezintă pe planuri topografice în modul
obişnuit.

103

Pereţii capitali ai unor cimitire, utilizate în calitate de columbar se vor
evidenţia la ridicări topografice prin semnul împrejmuirilor de piatră şi beton armat
şi inscripţia explicativă columbar, situată alături de imaginea acestor pereţi în
partea interioară a lor.

Aleile cimitirilor se reproduc la ridicări topografice cu subdivizarea lor în cele
ce au îmbrăcăminte (de asfalt, de pietriş, etc.) şi cele lipsite de îmbrăcăminte.

- (66). La redarea cimitirelor cu diversă vegetaţie arbust-arborescentă,
aceasta vegetaţie se reprezintă în corespundere cu natura cu subdivizarea în
vegetaţie arborescentă deasă, pădure rară, arbori izolaţi, precum şi lăstăriş şi
tufăriş. Pe lîngă aceasta, pe terenurile de rezervă conturate ale cimitirelor se va
reprezenta vegetaţia erbacee (de pajişte, de stepă, etc.), totodată semnele crucilor
nu se reprezintă (p. 108).

- (65-67). Reprezentarea cimitirelor şi cimitirelor pentru animale care nu au
împrejmuiri exterioare în teren se delimitează cu linia neîntreruptă subţire de
culoare neagră.

- (65-67). În cazul în care un cimitir sau un cimitir pentru animale, în
corespundere cu dimensiunile sale, nu poate fi prezentat prin semnul la scară, la
ridicări topografice la scara 1:5000, pe plan se desenează un pătrat cu latura de
2 mm (pentru cimitire - cu semnul corespunzător în centru), care se va orienta
conform poziţiei în teren şi se va însoţi de inscripţia explicativă cim., cim. anim.

OBIECTE INDUSTRIALE, COMUNALE ŞI AGRICOLE

- (68, 69). La clădirile cu destinaţia de producţie la uzinele, centralele
electrice şi alte întreprinderi industriale, se referă construcţiile, în care sunt situate
secţii, instalaţii de forţă, săli de maşini, depozite de produse finite, etc. Toate cele
enumerate, precum şi diferite edificii amplasate pe teritoriul întreprinderilor, la
care nu sunt atribuite anumite semne convenţionale, se reproduc pe planuri
topografice prin liniile contururilor exterioare cu evidenţierea concomitentă a celor
rezistente la foc.

Numărul etajelor în aceste clădiri nu se va indica; inscripţia specificării tipului
de producţie se trece doar la cerinţe suplimentare.

Clădirile administrative ale întreprinderii industriale se reproduc pe planuri
topografice la fel ca şi clădirile administrative obişnuite (p. 52, 53).

- (68, 69). La reproducerea pe planuri a clădirilor cu destinaţie de producţie
se prevede divizarea lor în clădiri cu coşuri şi cele fără coşuri. Semnul
convenţional al coşului se va plasa pe locul corespunzător poziţiei lui reale (de
exemplu în centru sau în colţul clădirii, alături de ea).

În cazul în care coşul se poate reprezenta la scară, baza lui se conturează, iar
însuşi semnul convenţional al coşului este intercalat în cercul sau pătratul

104

corespunzător (de regulă, perpendicular la latura de sud a cadrului panului). În
cazul cînd coşul poate fi reprodus numai prin semnul în afara scării, atunci semnul
este dat fară cerculet.

9

Pentru coşuri cu înălţimea peste 50 m pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 se
trece înălţimea lor reală în metri întregi. Coşurile de înălţime redusă fară destinaţie
de orientare se vor reprezenta prin semnul coşurilor de fum pentru cazangerie
(semnul nr. 52, p. 92).

- (70-74). Pe terenuri, unde se execută exploatarea zăcămintelor,
excavaţiile sunt reprezentate de minele cu galeriile predominant verticale, puţurile
cu dimensiuni inferioare (de obicei verticale) şi galeriile la zi (stolne), trase
orizontal sau înclinat.

La ridicări topografice se vor reproduce doar obiectele situate nemijlocit la
suprafaţa solului - clădirile puţului sau gurile galeriilor de mină (cu turlă sau fară),
precum şi instalaţiile de transport, de transport de energie electrică, depozitele
materialelor, depozitele de rocă, etc. Excavaţiile subterane se redau în cazul
înaintării cerinţelor suplimentare (prin conturare şi trecerea inscripţiei în interiorul
conturului).

- (70). Clădirile puţurilor se reprezintă pe planuri topografice în acelaşi
mod ca şi alte clădiri cu destinaţie de producţie (p. 113), dar cu inscripţia
explicativă referitoare la caracterul extracţiei (mină cărb., calcar taiat., etc.), iar
cînd spaţiul permite - cu intercalarea semnului convenţional al gurii galeriei de
mină în locul corespunzător al conturului comun al clădirii.

- (70-74). Gurilor galeriilor de mină şi puţurilor de exploatare li se atribuie
semne diferite în dependenţă de caracterul secţiunii lor transversale - rotund sau
ortogonal (pe planurile la scările 1:5000 şi 1:1000 - ţinînd cont de orientarea
gurilor în teren). Toate galeriile de mină, puţurile şi galeriile de coastă la zi se
clasifică în cele care funcţionează şi cele scoase din exploatare, pentru redarea
gurilor lor pe plan sunt prevăzute semne convenţionale diferite.

- (70, 71). Galeriile de mină se divizează în cele principale - destinate
scopurilor de exploatare şi transport, de ridicare şi coborîre a oamenilor, şi
secundare (de ajutor) - de aeraj, de drenaj, de prospecţiune.

În unele cazuri, cînd galeria minei este înclinată şi nu verticală, la cerinţe
suplimentare, se trece inscripţia încl.

- (70, 71). Asupra gurilor galeriilor de mină (în special - celor principale),
situate în afara clădirilor, deseori sunt instalate turlele, care reprezintă nişte
construcţii cu aspect de turn sau turlă (sub formă de trunchi de piramidă) pentru
amplasarea dispozitivelor de ridicare. Turlele nu se redau prin semnul
convenţional, ci prin inscripţia turlă la semnul gurilor galeriilor potrivite. Tot aici

105

se indică materialul de construcţie a turlelor şi înălţimea lor în metri, în cazul cînd
ea alcătuieşte 50 m şi mai mult.

- (75). Gurile galeriilor puţului, galeriilor de coastă la zi surpate se
reproduc pe planuri printr-un singur semn comun cu indicarea adîncimii pîlniei
pînă la zecimi din metru, şi spre deosebire de restul gropilor, împreună cu
inscripţia mină, puţ sau gal.

- (76). Semnele gurilor puţurilor de prospecţiune geologică pot fi micşorate
în cazul insuficientei locului.

9

La semnul dat se indică cota solului, iar la înaintarea cerinţelor suplimentare -
numărul lui de ordine. Cota trebuie determinată în locul corespunzător colţului sud-
est al semnului galeriei puţului.

- (77). Din complexul obiectelor de prospecţiune geologică, reprezentate pe
planuri topografice, alături de gurile galeriilor puţurilor, în special celor cu
dimensiuni mari (semnul nr. 76), fac parte şi linii întregi ale puţurilor (şi sondelor)
de dimensiuni inferioare, care delimitează o zonă anumită; precum şi şanţuri şi
rambleuri la şanţuri geologice.

Puţurile (şi sondele) situate la o distanţă atît de mică unul de altul, încît este
imposibilă reproducerea lor în întregime pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000, se
reprezintă printr-o serie de cerculeţe cu diametru de 1 mm, unite cu o linie
îngroşată şi însoţite de inscripţia geol.

- (77). Obiectele liniare de prospecţiune geologică (canalele, şanţurile,
liniile puţului, etc.) se reprezintă conform lăţimii lor la scara planului. La cerinţe
suplimentare de-a lungul lor se pot înscrie numerele şi anul executării lucrărilor de
prospecţiune geologică: de exemplu, geol. nr.14,1983.

Curăţarea geologică de rocă superficială se reproduce pe planuri la scară
printr-un contur, prezentat de o linie-punct cu inscripţia explicativă: curăţ. geol.

- (78,79). Semnele convenţionale ale taluzurilor neconsolidate şi a celor
consolidate se aplică pentru reprezentarea pe planuri a taluzurilor corespunzătoare,
indiferent de faptul au fost ele sau nu au fost planificate suplimentar. Totodată,
zidurile de sprijin nu se înseamnă prin acest semn.

Consolidarea taluzurilor se efectuează, în special, prin acoperire cu brazde de
iarbă (gazonare). În afară de aceasta, pentru consolidare se utilizează
anrocamentul, plăcile de beton armat sau pavarea, faptul indicat la existenţa
posibilităţilor grafice prin inscripţii explicative gazonare, anroc., etc., pe planuri la
scările 1:2000 şi 1:5000 - la cerinţe suplimentare.

În cazul în care pe taluzuri este prezentă vegetaţia arbust-arborescentă, pentru
amplasarea semnelor convenţionale ale ei în locuri respective, haşurile semnului
taluzului se întrerup.

106

- (78, 79). În cazul cînd reprezentarea taluzurilor ocupă spaţiu semnificativ
pe planuri topografice este oportună rarefierea haşurării semnelor lor convenţionale
de 1,5-2 sau 3 ori. Dacă lăţimea proiecţiei taluzurilor alcătuieşte 3 cm şi mai mult,
atunci haşurile scurte ale semnelor lor trebuie lungite în aşa mod, ca lungimea lor
va deveni egală aproximativ cu o treime din lungimea haşurilor lungi.

Trecerea de la reprezentarea în afara scării a taluzurilor la cea exprimată la
scara planului dat trebuie arătată in conformitate cu realitatea (treptat).

- (78,79). Caracteristica de altitudine a taluzurilor se realizează în două
moduri: la imaginea părţii de sus şi liniei piedestalului taluzului se indică cotele
altitudinii absolute ale punctelor selectate (celor mai înalte, celor mai joase, celor
de orientare - nu mai rar decît peste 10 cm); la insuficienţa locului pentru cotele
menţionate sau suplimentar la ele se trece cota relativă a diferenţei de nivel dintre
punctul dat al taluzului şi sol.

- (80). Prin semnul convenţional al haldelor la ridicări topografice se
înseamnă rambleurile (pe terenurile exploatării rocilor subterane, lîngă unele uzine,
electrocentrale şi obiectele gospodăriilor de servicii comunale), formate la
depozitarea sterilului, resurselor minerale necorespunzătoare sau deşeurilor
industriale.

Halde la mine se numesc tericoni. Se disting tericoni cu un nivel sau cu mai
multe nivele, plate, conice, de creastă şi de sector, fapt care trebuie să fie indicat la
reproducerea formei şi structurii lor pe planuri topografice (prin evidenţierea
treptelor, vîrfurilor - semnul nr. 81).

La reproducerea haldelor transportoare, drumuri, conducte, iar la halde
stabilizate - vegetaţia (inclusiv erbacee) existentă se reprezintă în mod normal. La
redarea curbelor de nivel în limitele tericonului trebuie să se conducă de p. 392.

- (80). Cînd roca sterilă, deşeurile industriale, etc. continue să fie depuse la
o haldă, ceea ce condiţionează modificarea contururilor ei, atunci însemnarea
haldei respective poate fi delimitată de conturul comun al bazei ei, semnul special
al vîrfurilor proeminente (în cazul cînd ele există) şi cîteva cote de nivel (cu
indicarea datei determinării lor). Reprezentarea celor din urmă se reglementează în
acelaşi mod, ca şi pentru taluzuri (p. 126). Respectiv trebuie reprezentate haldele
supuse recultivării, adică nivelării, amenajării sub construcţii sportive, înverzirii,
etc. La prezentarea a astfel de halde este oportun de a trece inscripţii explicative: în
primul caz - haldă cresc., în al doilea - haldă recult.

La semnele haldelor executate cu aplicarea hidromecanizării, se va trece
inscripţia hld. hidr., celor constituite din cenuşă presată - haldă cenuşă, etc.

- (81). Exploatări la suprafaţă ale mineralelor dure, în dependenţă de
grosimea lor şi caracterul aşezării, precum şi caracterul terenului, se efectuează atît

107

prin intermediul carierei (în special la extracţia huilei, minereurilor metalifere şi
nemetalifere), cît şi prin intermediul diverselor metode superficiale.

Toate explorările date se reprezintă pe planuri topografice conform
contururilor suprafeţelor real valorificate. Cînd caracterul intensiv al lucrărilor
condiţionează modificarea rapidă a acestor contururi, devine oportună rarefierea
considerabilă a haşurării semnului lor convenţional (la fel ca la taluzuri - p. 125).

La reprezentarea exploarălor se va indica denumirea minereului, şi nu rocii ce
îl conţine, dacă ea se numeşte altfel. Pentru exploatări care nu funcţionează se
prevede inscripţia explicativă nefuncţ. dată în paranteze după denumirea
materialului extras sau după denumirea tipului de exploatare (de exemplu a
poligonului).

- (81). La redarea carierelor se indică suplimentar adîncimea lor pînă la
zecimi din metru, iar pentru cele de dimensiuni semnificative - cotele fundului,
etajelor principale şi limitei de sus în punctele cu destinaţie de orientare. În mediu
cota altitudinii absolute se va trece la fiecare 3-4 cm2 ai imaginii carierei.

Clădirile, edificiile şi drumurile în cariere destinate utilizării continui se
reproduc la ridicări topografice în mod normal. Obiecte temporare, precum şi
materialul explorării pregătit pentru transportare, îngrămădiri de rocă de dezvelire
şi rămăşiţele păturii vegetale nu sunt supuse reprezentării pe planuri topografice.
Peste semnele carierelor ce funcţionează nu se trasează curbele de nivel (spre
deosebire de cele care nu funcţionează).

- (82). Puţurile de foraj (sondele) reprezintă mine înguste de secţiune
rotundă, forate sub unghiuri diferite şi consistente dintr-o gură la suprafaţa solului,
galerie şi fund al puţului. Pe planuri topografice se fixează numerele sondelor (la
toate cele de exploatare şi la cerinţe suplimentare - la restul, p. 132) şi cotele
altitudinilor absolute în apropierea nemijlocită a gurilor. În afara de aceasta, toate
puţurile se divizează în puţuri de foraj adînc şi cele de adîncime sub 500 m, fapt ce
este redat prin diametru diferit al semnului convenţional. Puţurile înăbuşite,
indiferent de adîncimea lor se înseamnă prin inscripţia înăbuşit.

- (82). La ridicări topografice puţurile de foraj se clasifică după destinaţie
în cele de explorare - în special în scopuri geologice, de exploatare - pentru
extracţie de gaze, de petrol şi alte minereuri lichide, şi cele de ajutor - de
observaţie, de aeraj, de drenaj, etc.

Imaginea puţurilor de explorare pe planuri este însoţită de inscripţia explorare
(în unele cazuri, reieşind din terminologia locală - geol.), puţurilor de exploatare -
gaz, petrol, etc., tuturor puţurilor de ajutor, care îndeplinesc funcţia de explorare,
dar încă nu au fost transmise pentru exploatare, celor înăbuşite şi celor cu
destinaţie neclarificată-foraj (vezi de asemenea p. 122 şi 354, 360-363).

108

- (83). Semnul convenţional al turlelor sondelor de petrol şi gaze se aplică
în cazul cînd ele sunt instalate la sonde de exploatare. Totodată, în loc de semnul
sondei date se aplică semnul turlei.

Pentru reproducerea turlelor pe planuri topografice la scara 1:5000, acest
semn, de regulă, este aplicat la varianta în afara scării împreună cu inscripţia
explicativă petrol sau gaze. Pe planuri la scările 1:2000 - 1:500 se reprezintă
contururile exterioare ale acestor construcţii şi picioarele lor (cu specificarea după
material - semne nr. 92-94), iar în centrul conturului se intercalează semnul
convenţional al turlelor sondei de ţiţei şi gaze stabilit. Inscripţia care înseamnă cele
din urmă conţine la numărător destinaţia şi numerele lor, iar la numitor - cota
absolută la sol la gura sondei.

Turlele sondelor cu destinaţie temporară care se demontează după finisarea
lucrărilor de foraj (de exemplu celor de explorare, înăbuşite, etc.) nu se reprezintă
pe planuri topografice.

- (83). Flăcări de gaze la unele şantiere de petrol, aprinse cu scopul
eliminării gazului produs secundar, se reproduc pe planuri topografice în cazul,
dacă ele sunt destinate funcţionării pe un termen nu mai puţin de un an.

- (84). Puţurile de petrol cu diverse dispozitive elementare pentru ridicarea
petrolului din straturi apropiate de suprafaţă se redau la ridicări topografice printr-
un semn convenţional unic, iar pentru cele care nu funcţionează - cu inscripţia
adiţională nejuncţ. Pe planuri topografice la scările 1:1000 şi 1:500 partea
considerabilă a acestor puţuri poate fi reprezentată la scară, ceea ce predetermină
necesitatea reproducerii lor conform contururilor reale (ca la ridicarea apei - semne
nr. 241-243). Puţurile prăbuşite care nu funcţionează se indică prin semnul
convenţional al gropilor artificiale, dar cu menţinerea inscripţiei petrol.

- (85). Cisternele de combustibil şi rezervoarele (din oţel) de gaze se
reproduc la ridicări topografice la scări 1:500-1:2000 în corespundere cu
dimensiunile şi forma fiecăruia din ele în plan şi se însoţesc cu inscripţii
explicative (de exemplu, rez. şi adăugător petrol) şi semnele suporturilor. La
ridicări la scara 1:5000 unele din aceste obiecte pot fi exprimate la scară, iar altele
nu se pot reprezenta la scară.

La semnele rezervoarelor de gaze (de regulă verticale cilindrice, mai rar -
sferice) se colorează partea de sus a semnului, iar la însemnarea cisternelor (de
regulă orizontale sau uşor înclinate) - partea de sus sau partea dreaptă a semnului,
dacă cisterna este orientată în lungul laturii de sud a cadrului planului.

- (85). În cazurile cînd rezervoarele pentru combustibil sunt presărate sau
acoperite complet cu pămînt, ele se vor reprezenta la ridicare topografică în acelaşi
mod, ca şi rezervoarele pentru apă (p. 371, 372), dar cu inscripţii corespunzătoare,
iar pentru planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 adăugător cu umplerea semnelor
convenţionale ale acestor rezervoare (p. 136).

109

- (86). Staţiile de benzină, motorină şi gaz pe planuri topografice la toate
scările se reproduc prin semne convenţionale în afara scării. Dacă spaţiul permite,
conform cerinţelor suplimentare, aceste semne sunt însoţite de inscripţiile
explicative benz., motorină sau gaz.

- (87). Rezervoarele şi cisternele pentru acizi, îngrăşăminte chimice se
reproduc la ridicări topografice în corespundere cu contururile lor reale (pentru
planuri la scara 1:5000 este prevăzut şi semnul convenţional în afara scării).
Inscripţiile explicative la semnele acestor obiecte vor corespunde terminologiei
utilizate la sectorul de producţie dat, de exemplu rez. îngrş. chim., rez. acid, cist.
chim. (adică cisternă cu chimicale). Pentru planuri la scările 1:1000 şi 1:500, la
cerinţe suplimentare se indică materialul de construcţie al rezervorului dat, şi
anume: rez. acid met., cist. chim. beton, etc.

- (88). Din buncăre pe planuri topografice se înseamnă printr-un semn
special buncărele staţionare la întreprinderi industriale - rezervoare cu
autodescărcare pentru depozitarea în vrac a materialelor în bucăţi (cărbune,
minereu, etc.) sau a celor pulverulente (ciment, cereale, etc.).

La reproducerea buncărelor cu destinaţie de orientare semnul lor se va dota cu
inscripţia explicativă buncăr.

Reprezentarea buncărelor la conductele subterane se efectuează în
conformitate cu p. 184.

- (89, 90). Estacade se numesc construcţiile de tip pod supraterane sau
situate deasupra apei alcătuite din piloni şi suprastructuri. După materialul de
construcţie se deosebesc estacade de oţel, de beton armat şi din lemn.

La reproducerea estacadelor pe planuri topografice ele se clasifică după
destinaţie în estacade pentru reparaţia auto (cele mai răspîndite), estacade
tehnologice şi de încărcare, precum şi estacade de transport - viaducte.

- (89). Reprezentarea estacadelor pentru reparaţia auto conform conturului
lor exterior şi în corespundere cu dimensiunile sale este posibilă numai la scările
1:500 şi 1:1000. În acest caz săgeata semnului convenţional (direcţia de mişcare a
autovehiculului) este dată în interiorul conturului, iar însuşi semnul este însoţit de
inscripţia auto. La scara 1:2000 săgeata este deja situată alături de imaginea
estacadei, iar inscripţia nu se trece. Pe planuri la scara 1:5000 estacadele pentru
reparaţia auto nu se reprezintă.

- (90). La estacade tehnologice se referă estacadele destinate pentru
transportori de livrare a materialelor şi produselor, pentru transport al conductelor
şi cablurilor industriale, etc.; la estacade de încărcare - cele destinate încărcării
diferitor încărcături solide şi pulverulente, petrolului, etc.

La redarea fiecărei estacade se va aplica acel semn convenţional din cele
existente, care corespunde dimensiunilor şi construcţiei estacadei date.

110

- (90). În cazul reprezentării estacadelor pe piloni, cele din urmă se
reproduc pe locurile lor şi se divizează după materialul de construcţie (semne
nr. 92-94).

Inscripţia explicativă estacadă poate fi concretizată prin indicarea destinaţiei
estacadei, de exemplu est. tehnl.

În locuri unde sub estacade se produce trecerea autovehiculelor este necesar de
a indica dimensiunile de gabarit admisibile (p. 382).

- (91). Macaralele utilizate în industrie, transport şi alte ramuri ale
economiei se clasifică în staţionare şi mobile (pe şine, pe estacade şi
autopropulsate), pivotante şi nepivotante. Macaralele de aceste tipuri de bază se
subdivizează după particularităţile constructive exprimate în aspectul lor exterior.
La ridicări topografice aspectul exterior trebuie reprodus cu precizia grafică
posibilă. În calitate de modele, în tabele sunt date însemnările diferitor macarale
(din numărul celor mai răspîndite) şi anume: macaralelor de perete în consolă
pivotante, macaralelor-grindă, macaralelor-tum şi macaralelor-portal fixe şi pe
şine, macaralelor-capre pe şine şi macaralelor-pod de estacadă. Caracteristicile
numerice ale acestor imagini nu se indică, deoarece macarale de aceeaşi construcţie
pot avea în realitate (în consecinţă şi pe planuri la diferite scări) dimensiuni
diferite.

- (91). În cazurile cînd cîteva macarale mobile sunt instalate pe unele şi
aceleaşi şine sau estacade, pe plan se reprezintă semnele tuturor macaralelor şi la o
distanţă aproximativ egală una de alta.

Şinele căii de rulare a macaralei se reprezintă cu o linie sau cu două linii - în
dependenţă de lăţimea de facto a căii şi scara planului.

- (92-94). Stîlpi şi fermele - sunt nişte instalaţii de sprijin, destinate în
special pentru suportul şi fixarea construcţiilor portante ale multor edificii şi
construcţii, pentru suspendarea conductorilor aerieni, etc. De regulă, stîlpii au un
„picior”, iar fermele - cîteva „picioare”, unite cu talpă pentru rigiditate.

Pentru reprezentarea pe planuri a stîlpilor se aplică semnul convenţional sub
formă de cerculeţ, iar pentru reprezentarea fiecărui „picior” al fermei - pătratul (la
reprezentarea în afara scării - p. 148). Ambele tipuri de piloni se subdivizează la
ridicări topografice după materialul de construcţie.

- (92-94). În cazul insuficienţei locului pe planuri la scara 1:5000 şi parţial
pe cele la scara 1:2000 se admite micşorarea dimensiunilor semnelor stîlpilor şi
fermelor indicate în atlas. De exemplu, în zona construită pentru stîlpi-piloni ai
balcoanelor şi acoperişurilor - pînă la 0,5 mm. Pentru reprezentarea fermelor în
cazurile cînd fiecare „picior” al lor nu poate fi reprodus, se vor aplica acele
însemnări ale lor, care în măsură mai mare corespund cantităţii şi poziţionării

111

acestor „picioare” în teren (dreptunghi - pentru piloni cu două „picioare”, triunghi
- cu trei „picioare”, pătrat - cu patru „picioare”).

- (92-94). În tabele sunt prezentate însemnările stîlpilor de lemn în două
variante - cu proptele şi ancorări şi fără ele. Reproducerea acestor detalii se
prevede şi pentru pilonii din alt material, însă doar pe planurile la scările 1:500 -
1:2000, pe cele din urmă - pentru zone neconstruite şi dacă planurile sunt destinate
măririi ulterioare.

Din piloni metalici la cerinţe suplimentare pe planurile la toate scările pot fi
evidenţiaţi aşa numiţii stîlpi de fermă, care reprezintă un pilon vertical sub formă
de stîlp, însă nu de construcţie monolit, ci cu găuri (stîlpi de colţ metalice fixate cu
legături transversale).

- (92-94). Semnul pilonilor cu consolă de lungime nu mai mică de 2 m este
însoţit de haşuri scurte - orientate pe direcţia ce corespunde celei reale. La piloni
izolaţi cu destinaţie de orientare se vor trece inscripţii explicative stîlp sau fer.

- (95). Paratrăsnetele pe stîlpi se vor reprezenta prin combinarea săgeţii şi a
semnului pilonului corespunzător în dependenţă de materialul de construcţie a lui.
Pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 aceste paratrăsnete se reprezintă doar la
cerinţe suplimentare.

- (96). Felinarele electrice şi ceasurile pe stîlpi se reproduc pe planuri la
scările 1:500 - 1:2000, de regulă, în întregime, totodată, după posibilitate, din acea
parte a pilonului, unde ele sunt instalate în teren. Cînd concentraţia elementelor
topografice pe planul la scara 1:2000 este mare se admite redarea selectivă a
felinarelor de lemn în gospodării, precum şi a celor scunde (2-3 m) decorative - în
scuaruri şi parcuri.

Felinare electrice pe cîrlige de suspensie montate în pereţii clădirilor nu se
reproduc la ridicări topografice.

- (97). Semnul convenţional al proiectoarelor pe stîlpi este orientat, de
regulă, conform realităţii, adică în partea locului iluminat.

Proiectoarele pitice, mai numite terestre, se reprezintă doar pe planuri la
scările 1:500 - 1:2000 (în ultimul caz - la cerinţe suplimentare), prin semnul cu
înălţimea de două ori mai mică decît cel pentru proiectoare simple.

- (98). Cabinele de transformator pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 se
reproduc ca construcţii obişnuite cu indicarea în interiorul conturului lor a
materialului de construcţie (cu indicii literali - p. 54), intercalarea semnului
convenţional corespunzător - săgeţii şi inscripţia explicativă prescurtată cb. tr. Pe
aceste planuri la scară mare, la cerinţe suplimentare se indică numerele cabinelor.

Pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 cabinele de transformator care se pot
reprezenta la scară se reprezintă pe planuri la fel ca construcţiile, deosebite după

112

materialul de construcţie, însă săgeata semnului poate fi scoasă din interiorul
conturului. Cabinele care nu se pot reprezenta la scară se reprezintă doar prin
semnul convenţional.

9

- (98). Substaţiile electrice, de regulă, au o parte închisă sub formă de
încăpere specială şi o parte deschisă - cu un şir de agregate.

Clădirea substaţiei electrice se reprezintă ca o clădire obişnuită, dar cu
amplasarea în conturul ei a semnului convenţional corespunzător. În caz dacă pe
planul la scara 1:5000 această clădire nu se poate reprezenta la scară, atunci
săgeata este orientată paralel laturii ei lungi. Partea deschisă a substaţiei electrice
se distinge doar prin reproducerea împrejmuirii ei; reprezentarea interiorului
platformei ei nu se prevede. În cazul cînd substaţia electrică nu are clădire,
însemnarea ei pe plan se delimitează prin semnul împrejmuirii exterioare şi
intercalarea semnului sub formă de săgeată în centrul conturului dat.

Pe planurile la toate scările, alături de inscripţia explicativă prescurtată
subst. el la cerinţe suplimentare poate fi dat şi numărul ei.

- (99). Transformatoarele pe stîlpi şi pe postamente, care nu se pot
reprezenta la scară, se reprezintă prin unu şi acelaşi semn - dreptunghiul colorat cu
dimensiunile de 1x1,5 mm; transformatoarele pe postamente exprimate la scară
(planuri 1:500 şi parţial 1:1000) se reprezintă conform conturului lor cu
intercalarea semnului convenţional sub formă de săgeată.

Toţi pilonii ai transformatoarelor se reproduc pe planuri cu subdivizarea după
materialul lor (semne nr. 92-94).

- (100,101). Liniile de transport a energiei se reprezintă la ridicări
topografice cu divizarea lor în cele de cablu şi de fir. Pentru redarea LTE de
tensiune înaltă şi joasă (380 V şi mai puţin) sunt prevăzute săgeţi diferite.

De regulă, liniile electrice de orice voltaj se reprezintă pe planuri topografice
în totalitate. Însă la ridicarea zonei construite la scara 1:5000, nu toate LTE sunt
supuse reproducerii, ci numai acele magistrale pe ferme şi, după posibilitate, stîlpii
marginali şi cei de cotitură pentru o porţiune dată a LTE (de exemplu la cadrul
planului).

- (100, 101). În dependenţă de caracterul teritoriului şi concentrarea
elementelor topografice pe plan la reprezentarea LTE se va ţine cont de
următoarele:

elementele liniare ale semnelor convenţionale ale LTE la ridicarea topografică
a zonei neconstruite nu conţin întreruperi, iar a celei construite - au întreruperi.
Excepţii sunt planurile (în special la scările 1:1000 şi 1:500), pe care, dacă spaţiul
permite, semnele LTE de tensiune înaltă la fel se reproduc fară întreruperi;

113

caracteristicile numerice ale LTE se indică astfel încît pe planurile teritoriilor
virane însemnările LTE, în mod obligatoriu, să fie dotate cu indicii tensiunii
curentului şi numărului firelor (sau cablurilor), inclusiv cablurilor de paratrăsnet.
La cerinţe suplimentare însemnările LTE sunt însotite de înălţimea atâmării lor
(p. 159).’

La ridicarea topografică a zonei construite, din indicii menţionaţi se indică
doar tensiunea curentului a LTE de tensiune înaltă în segmente, unde semnele lor
sunt desenate fără întrerupere.

- (100, 101). Indicii tensiunii la liniile de transport a energiei electrice se
vor trece pe planuri topografice la intervale de 15-20 cm.

Înălţimea de atîmare a firelor (sau cablurilor), determinată în cazurile cînd
aceasta este necesar pentru estimarea posibilităţilor trecerii sub ele a tehnicii
agricole sau de amenajare, se caracterizează pe planuri la fiecare 6-8 cm a
semnului convenţional corespunzător. În cazul variaţiilor semnificative ale
înălţimii de atîmare între pilonii învecinaţi indicii ei se indică mai des.

- (100,101). Suporţii LTE sub formă de ferme şi stîlpi se reprezintă la
ridicări topografice strict pe locurile sale, totodată pe planuri la scările 1:500 -
1:2000 - practic toţi, iar pe planuri de scara 1:5000 - în mod selectiv sau nu se
reprezintă de loc (p. 157).

În aceeaşi ordine se prevede redarea pe planuri la scara 1:5000 a liniilor de
transport a energiei electrice în zona de expropriere a drumurilor auto şi a căilor
ferate. Excepţia fac planurile topografice cu destinaţie de amenajare, pe care toate
detaliile LTE se reproduc cît mai detailat posibil.

- (100,101). În cazurile cînd distanţa între suporţii LTE atinge pe plan 1,5
- 2 cm, săgeţile semnelor lor convenţionale se reprezintă lîngă fiecare din suporţi.
Dacă pe planurile la scara 1:1000 şi 1:500 săgeţile semnelor convenţionale ale LTE
coincid cu imaginea grafică a pilonilor de dimensiuni semnificative, atunci săgeţile
trebuie lungite în mediu cu 2 mm.

În cazul cînd pe planuri la scara 1:5000 cîteva LTE sunt trasate alături una de
alta atît de aproape, încît nu există posibilitatea de a reprezenta fiecare din ele,
atunci se vor reprezenta liniile cu suporţi mai mari şi tensiunea curentului mai
înaltă, iar în restul condiţiilor echivalente - cele marginale.

- (100,101). Pentru LTE trase deasupra împrejmuirilor de-a lungul lor,
semnele suporţilor se reprezintă pe locurile lor, iar săgeţile se deplasează puţin
(pînă la 0,3 mm), ca să nu acopere semnul convenţional al împrejmuirii.

La intersecţia cu căile ferate şi drumurile auto, precum şi rîurile şi conductele
terestre semnele LTE nu se întrerup.

114

- (100, 101). Caracteristicile de bază ale suporţilor LTE sunt înălţimea lor
şi materialul de construcţie.

În procesul ridicării topografice înălţimea suporţilor se fixează doar pe planuri
la scările 1:2000 şi 1:5000, de regulă, începînd cu 14 m. în cazul dacă pe o linie
unii suporţi sunt mai scunzi, se indică şi înălţimea acestora. La înălţimea egală a
suporţilor LTE indicii corespunzători se indică pe plan la intervale de 5-6 cm.

Toţi suporţii ai liniilor de transport a energiei electrice, în cazul reprezentării
lor pe planuri topografice, se divizează în cei de metal, de beton armat şi de lemn
(semne nr. 92-94).

- (100,101). În cazurile cînd pe aceiaşi suporţi sunt suspendate linii
electrice şi de transmisiuni (precum şi liniile mijloacelor tehnice de comandă), se
vor reprezenta numai LTE.

- (100, 101). Liniile de transport ale energiei electrice în construcţie pe
orice suporţi se reprezintă la fel ca şi cele în funcţiune, însă cu inscripţia
suplimentară constr.

- (102). Locul racordării LTE aeriene de orice tensiune şi pe orice suporţi
cu cea de cablu subterană se reproduce pe planuri topografice prin combinarea
semnelor ultimului suport şi direcţiei de la el cu haşură verticală limitativă. Acest
semn combinat se aplică atît în zone construite, cît şi în cele neconstruite, dacă
LTE se reprezintă la ridicarea topografică a celor din urmă.

- (103). Reprezentarea reţelelor subterane de comunicaţii la ridicare
topografică depinde de scara planurilor create şi de obiectivele ridicării: pentru
crearea planurilor universale, adică a planurilor topografice generale, sau a
planurilor topografice specializate ale comunicaţiilor subterane.

Pe planuri universale şi specializate la scările 1:5000 şi 1:2000 căminurile de
verificare a reţelei subterane se reprezintă printr-un semn comun sub formă de
cerculeţ cu linia diametrului (sub un unghi de 45°).

Pe planuri universale şi specializate la scările 1:5000 şi 1:2000 căminurile de
verificare a conductelor, în dependenţă de proiectul tehnic al lucrărilor de ridicare,
se reprezintă în două moduri:

prin setul de semne convenţionale ale lor, intercalate (cu orientare după rama
de sud) în cerculeţe corespunzătoare;

prin semnul comun (cerculeţ) fără divizarea grafică.

Ultima variantă se aplică cînd liniile de pozare sunt caracterizate de indicii
literali şi cînd aceste linii nu se reprezintă pe plan (de exemplu în oraşe).

În cazurile cînd concentraţia elementelor topografice pe plan este mare şi
semnul comun al căminurilor de verificare nu se evidenţiază destul de clar, acest

115

semn se însoţeşte de litera Tr sau, la cerinţele beneficiarului, unul din indicii,
prevăzuţi la p. 178.

Pe planuri specializate ale comunicaţiilor subterane la scările 1:1000 şi 1:500
pentru căminuri de verificare se prevede delimitarea obligatorie după semne
convenţionale. În acelaşi mod se reprezintă aceste obiecte pe acele planuri la scara
1:2000, care se produc cu considerentele mărorii lor ulterioare.

- (103). Căminurile de verificare a conductelor se reproduc pe planuri
topografice atît ale zonei construite, cît şi ale celei neconstruite, şi indiferent de
faptul, dacă sunt sau nu sunt prezente pe planuri (de exemplu în cazul insuficienţei
locului) însuşi liniile de comunicaţie.

La ridicarea oraşelor la scara 1:5000 semnele căminurilor de verificare pe
planuri, de regulă, nu se reprezintă.

- (103). În cazul redării căminurilor de verificare cu delimitarea grafică
după destinaţie, se va ţine cont de faptul, că semne convenţionale aparte sunt
atribuite nu fiecăruia dintre ele, ci celor poziţionate pe comunicaţiile cele mai
răspîndite: apeducte, reţele de canalizare (pentru ape menajere, industriale,
meteorice, etc.), pentru conducte de drenaj, pentru conducte de gaze, de ţiţei,
pentru conducte de păcură, de petrol, de cenuşă, de aer, pentru cabluri LTE, de
telecomunicaţii şi mijloace tehnice de comandă.

Pentru reproducerea căminurilor de verificare pentru restul comunicaţiilor
subterane este prevăzută aplicarea semnului convenţional comun şi a indicelui
corespunzător; de exemplu, pentru conducte de abur - Ab, pentru conducte
tehnologice (fară divizare) - CT, etc.

- (104). La cerinţe suplimentare, fiind disponibile date autentice, pe planuri
topografice sunt supuse evidenţierii căminurile de verificare prăbuşite şi asfaltate,
în ambele cazuri se aplică semnul convenţional comun al căminurilor de verificare
însoţit de inscripţii explicative ruină, astupat, etc.

- (105). Cablurile electrice subterane se reprezintă pe planuri topografice
cu aceeaşi divizare ca şi cele aeriene, adică de tensiune înaltă şi joasă (p. 157). În
ambele cazuri semnul se va însoţi de inscripţia explicativă cab.

- (105). La reproducerea cablurilor electrice subterane pe planuri la scările
1:1000 şi 1:500 sunt supuse reprezentării stîlpi de pichetaj pentru cablu, care
fixează existenţa cablului situat într-un şanţ. Aceşti stîlpi se reprezintă cu divizarea
lor după material (semne nr. 92-94).

- (105). În cazurile cînd pozările subterane au căminuri de verificare, la
reprezentarea celor din urmă pe planuri topografice ale comunicaţiilor subterane la
scările 1:1000 şi 1:500 se indică numerele de ordine ale căminurilor (dacă există
documentaţia) şi cotele lor de nivel. În dependenţă de proiectul tehnic al lucrărilor
de ridicare pe planuri se vor indica patru, trei sau două cote. În primul caz se indică

116

cotele de nivel ale cercului trapei, a solului, vîrfului şi părţii de jos a pozării. În
cazul doi - dacă cotele de nivel ale trapei căminului şi solului diferă cu mai puţin
de 10 cm, atunci se prezintă numai o cotă - cea a trapei, precum şi cotele vîrfului şi
părţii de jos a pozării. În cazul al treilea se indică cotele trapei căminului şi vîrfului
pozării.

Pe planuri topografice specializate la scările 1:5000 şi 1:2000 numerele
căminurilor şi cotele lor se indică la cerinţe suplimentare, totodată numerele - în
mod selectiv, iar din cotele de nivel - doar cele atribuite cercul trapei şi vîrfului
pozării. Pentru planuri topografice universale la toate scările, precum şi planuri
corespunzătoare cu sarcină combinată (p. 167) la semnul căminurilor de verificare,
de regulă, este prevăzută cota de nivel a cercului trapei; în unele cazuri, reieşind
din asigurarea altimetrică pe plan a lucrărilor de prospecţiuni tehnice ulterioare,
cotele de nivel la semnul căminurilor de verificare nu se indică.

- (105). În cazul dacă pe un cablu electric subteran sau o altă pozare nu
există căminuri de verificare, atunci în locurile selectate ale traseului (cotiturile,
puncte de conexiune, etc.), precum şi peste fiecare 7-10 cm a planului se indică
cotele vîrfului ţevii cablului şi ale solului. Pe planuri topografice obişnuite aceste
cote se trec doar la pozări magistrale şi cele de bază între cartiere.

- (105). Pentru însemnarea cablurilor electrice subterane în bloc semnul lor
convenţional este însoţit de inscripţia bl. şi cifra, care indică numărul pozărilor în
bloc.

- (105). Canalele (tunelurile) cablurilor electrice subterane se subdivizează
în canale necirculabile, semicirculabile (cu acces pentru control în condiţii
strîmtorate) şi circulabile. Toate aceste canale pe planuri topografice se reprezintă
prin linii întrerupte identice şi inscripţiile, ce caracterizează materialul de
construcţie (bet., crm.). În afară de aceasta, imaginile canalelor necirculabile şi a
celor semicirculabile sunt dotate cu inscripţii explicative {cnl. n., cnl. s.). În
cazurile cînd liniile de transport a energiei electrice sunt amplasate în canal atît de
îngust, încît nu există posibilitatea de a reprezenta pe plan săgeţile semnelor lor
convenţionale, atunci în întreruperea imaginii canalulu se indică indicii literali WW
pentru LTE de tensiune înaltă, şi W— pentru LTE de tensiune joasă.

- (106-112,115, 116). Conductele, precum şi alte pozări de comunicaţii, se
reprezintă pe planuri topografice cu subdivizarea la suprafaţă (inclusiv cele
deasupra nivelului apei), subterane şi subacvatice. Pozările supraterane se
reprezintă prin linii neîntrerupte, restul - prin linii întrerupte cu aceeaşi lungime a
haşurilor, cele pozate sub şi deasupra apei - pe fond albastru.

De regulă, aceste semne se trec la culoarea negru, însă la cerinţe suplimentare,
în scopul măririi expresivităţii ele pot fi redate: apeductele - la culoarea verde,
reţelele de canalizare - maro, conductele de gaz - albastru, reţelele termice -

117

albastru închis, etc. Totodată, toate elementele grafice ale conductelor şi toate
inscripţiile explicative, prevăzute în tabele se păstrează în modul de desen stabilit.

- (106,107). Pe planuri topografice la toate scările la reprezentarea
conductelor în întreruperile semnelor convenţionale ale traseelor se înscriu indicii
literali, ce caracterizează destinaţia lor (produs sau material transportat lichid, solid
sau gazos). De exemplu pentru apeducte (fară divizare) - A, reţele de canalizare
(fară divizare) - C, conducte de gaz - G, reţele termice - T, conducte de petrol - P
(dacă este suficient spaţiu -petr.), etc.

Aceste inscripţii se vor plasa pe linii care reprezintă conductele, la intersecţia
lor şi la cadrul planului, precum şi la intervale de 7-10 cm a traseului.

- (106, 107). La reproducerea conductelor, în afară de inscripţia ce indică
destinaţia lor şi reprezentarea căminurilor de verificare, se reprezintă şi un şir de
caracteristici, inclusiv: materialul ţevilor şi diametrul interior în mm (de exemplu,
oţel 32); sensul scurgerii lichidului în pozări cu scurgere liberă (ceea ce este
reprezentat prin îngroşarea sub formă de săgeată a semnului lor convenţional);
categoria presiunii în conductele de gaz cu divizarea în presiunea joasă - pînă la
0,05 kgf/cm2 (inscripţiap.j. saupres. joasă), presiunea medie - 0,05-3,0 (p. m. sau
pres. med) şi presiunea înaltă - 3,0-12,0 (p. î. sau pres. înaltă), precum şi numărul
pozărilor, dacă ele sunt situate aderent pe suprafaţa solului sau într-un şanţ
(inscripţii sub formă 2P.G, 3C etc.).

Conductele în construcţie sau cele care nu funcţionează se reprezintă pe
planuri topografice atunci, cînd poziţia lor pe teren este suficient determinată.
Totodată, semnul convenţional al conductei care funcţionează se însoţeşte de
inscripţia nefuncţ. sau constr.

- (106). Conductele supraterane se reprezintă cu un semn în cazul cînd ele
sunt pozate nemijlocit la sol, şi prin combinarea lui cu semnele suporţilor, cînd
această conductă este amplasată deasupra pămîntului.

La amplasarea deasă a suporţilor conductei în teren ei trebuie redaţi selectiv
(în special pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000). Înălţimea suporţilor atribuiţi
locurilor, unde sub conductă este posibilă trecerea transportului auto sau unde ea se
schimbă brusc, se va indica pe planuri cu precizia pînă la zecimi din metru.

Dacă conducta este plasată în cutie, atunci ultima se înseamnă prin două linii
subţiri din ambele părţi ale semnului conductei supraterane cu inscripţia, ce
caracterizează materialul cutiei (betImn, etc.).

- (106). Pe traseele conductelor supraterane la ridicare topografică se vor
arăta curburile de compensare (în plan orizontal), dacă ele sunt exprimate la scară,
şi traversările în arc (în plan vertical) peste obstacole, îndeosebi drumurile. În cazul
existenţei la traversări în arc a instalaţiilor de suport, cele din urmă se reprezintă în
mod normal (semne nr. 92-94, 106, p. 180). În afară de aceasta, se trece inscripţia

118

explicativă şi caracteristica altimetrică a traversării de la suprafaţa solului pînă la
partea de jos a ţevii pe sectorul central al ei.

Limitele traversării în arc se evidenţiază pe linia conductei prin haşuri
transversale scurte, combinate cu însemnările suporţilor, dacă cei din urmă există.

- (106). Semnele convenţionale ale conductelor supraterane, spre deosebire
de alte pozări de comunicaţii, pot servi pe planuri topografice în calitate de hotare
ale contururilor vegetaţiei, solurilor, terenurilor agricole.

- (107). Reprezentarea conductelor subterane prevede indicarea (cu
excepţia planurilor la scara 1:5000) adîncimii pozării lor pînă la vîrful ţevii pe
segmentul dat. Această caracteristică nu este obligatorie, dacă pe traseu sunt arătate
cotele de nivel corespunzătoare.

Pe planuri topografice ale comunicaţiilor subterane la scările 1:1000 şi 1:500
semnul conductelor este însoţit (la semnele căminurilor de verificare) de
următoarele cote de nivel: pentru reţele de canalizare şi cele termice - a trapei
căminului de verificare, a solului, a vîrfului ţevii, a fundului cutiei sau canalului;
pentru conducte de gaz, apeducte şi alte pozări de transport a lichidelor - a trapei
căminului de vizitare, a solului şi vîrfului ţevii. în cazurile cînd cota cercului trapei
diferă de cota solului cu mai puţin de 10 cm, cea din urmă nu se reprezintă pe
planuri.

Pe planuri topografice specializate la scările 1:2000 şi 1:5000 la semnele
căminurilor de verificare a conductelor subterane, la cerinţe suplimentare, se indică
cotele numai a cercului trapei şi vîrfului ţevii sau fundului cutiei.

Pentru planuri topografice obişnuite şi cele, care au sarcina grafică combinată
(p. 167) este prevăzută reprezentarea numai a cotei cercului trapei căminului, iar la
cerinţe suplimentare - şi a solului, dacă cota lui diferă de la prima cu 10 cm şi mai
mult.

La reprezentarea cotelor de nivel a pozării conductelor subterane, care nu
dispun de căminuri de verificare trebuie să se conducă de p. 174.

- (107). La cele mai răspîndite instalaţii pe conducte se referă şi buncărele,
de obicei pe jumătate săpate în pămînt, cabinele de verificare şi punctele de control
şi repartizare. Aproape toate ele conform dimensiunilor sale pot fi redate pe planuri
topografice prin contururi cu inscripţii explicative şi indicii, care caracterizează
materialul de construcţie.

9

Covoarele reprezintă nişte căminuri înguste pe reţele de gaze pentru accesarea
robinetelor, ţevilor de control, etc. Aceste obiecte sunt supuse reprezentării doar pe
planuri la scările 1:1000 şi 1:500.

- Pe planuri topografice specializate ale comunicaţiilor subterane la scările
1:1000 şi 1:500, la cerinţe suplimentare, pe segmentele unde conductele

119

intersectează căile ferate, străzile şi autostrăzile pot fi reprezentate şi astfel de
dispozitive, ca învelitoare de protecţie - nişte ţevi scurte de diametru mare. Grafic
ele se reprezintă prin linie întreruptă (lungimea haşurilor - 2 mm) din ambele părţi
ale semnului convenţional al conductei cu indicarea următorilor parametri:
materialul ţevii-învelitoare, lungimea ei şi mărimea profilului transversal, cota
pozării a însuşi conductei (sub obstacol).

- (108). Camerele conductelor subterane se reproduc cu subdivizarea în
camere supraterane (adică care se înalţă deasupra suprafeţei solului) şi cele
subterane, reprezentate corespunzător în primul caz cu linii neîntrerupte, iar în
cazul doi - cu linii întrerupte. Se va indica prezenţa căminurilor de verificare. La
cerinţe suplimentare la semnele camerelor se indică numerele lor de ordine.

- (109-111). Canalele (tunelurile) pentru amplasarea conductelor subterane
se divizează în acelaşi mod, ca şi pentru restul comunicaţiilor subterane, şi anume:
în canale necirculabile, semicirculabile şi circulabile. Reproducerii pe planuri
topografice sunt supuse însuşi canalele cu descrierea materialului construcţiei,
numărul pozărilor, diametrul, materialul şi destinaţia celor din urmă, camerele
supraterane şi subterane (cu numerele) pe canale, căminurile de verificare atît în
aceste camere, cît şi aflate nemijlocit pe conducte. Modul de reprezentare a tuturor
acestor obiecte se reglementează la p. 176,179.

Pe planuri topografice la scările 1:5000 şi 1:2000 o parte din canale pentru
comunicaţii subterane nu se pot reprezenta la scară. În aceste cazuri se prevede o
variantă aparte de reprezentare a lor, la care însemnările canalelor nu sunt
exprimate la scară, semnul convenţional al conductei din canal se omite, iar
inscripţiile atribuite lui se menţin în întregime.

- (112). La redarea pe planuri topografice a colectoarelor generale pentru
comunicaţii subterane, tipul pozărilor conţinute în colectoarele date trebuie
reflectat prin semne convenţionale corespunzătoare. De regulă, în colectoare
predomină canalele şi conductele de canalizare, precum şi cablurile cu destinaţie
diferită, dar se mai întîmplă şi alte pozări.

În cazul existenţei a cîtorva pozări de acelaşi tip într-un colector, pe plan se
indică un semn convenţional comun pentru toate şi se precizează numărul acestor
pozări.

- (113,114). Grătareale de scurgere la sol şi canalizările deschise,
reprezentate de şanţuri şi canale supraterane, sunt destinate îndeosebi pentru
colectarea şi scurgerea apelor pluviale.

La reproducerea pe planuri a grătarelor de scurgere semnul convenţional
corespunzător va reda forma lor (rotundă, dreptunghiulară, etc.). Pe planuri la scara
1:2000 aceste obiecte se reprezintă în cazul majorării lor ulterioare.

120

În intravilan reţele de canalizare deschise pentru transportul apelor pluviale
deseori sunt întărite la fund şi la margini, fapt reprezentat pe planuri la scările
1:1000 şi 1:500 prin linii din ambele părţi ale semnului convenţional al şanţului şi
inscripţia, care caracterizează materialul învelişului (de exemplu bet.); pe planuri la
scara 1:2000 - numai prin semn şi inscripţie.

Destinaţia acestor reţele deschise se indică pe planuri prin literele Cp (adică
canalizare pentru ploaie), iar sensul scurgerii apei - prin săgeată exterioară. Dacă
şanţul de scurgere este acoperit în partea de sus cu plăci detaşabile, atunci în cazul
înaintării cerinţelor suplimentare, aceasta se poate reflecta cu inscripţia pl. detaş.

- (115). Conductele situate deasupra apei pe piloni se reproduc pe planuri
topografice conform aceloraşi reguli, ca şi conducte la suprafaţă (p. 180). Totodată
se indică nivelul conductei deasupra apei, stabilit pentru ridicarea topografică a
bazinului de apă dat. Semnele convenţionale ale pilonilor au divizare după
materialul lor (semne nr. 92-94).

- (116). Conductele subacvatice la ridicări topografice se delimitează după
poziţionarea lor în cele situate la suprafaţa fundului şi cele situate în sol, inclusiv
cele acoperite de aluviuni recente. Grafic aceasta se reprezintă prin lungimea
diferită a haşurilor semnului lor convenţional. În afară de aceasta, la cerinţe
suplimentare, pentru conductele situate în sol este prevăzută caracteristica
numerică de adîncime de la suprafaţa fundului.

- (117-123). La liniile de telecomunicaţie (de transmisiune a datelor) şi de
mijloace tehnice de comandă, la reproducerea lor pe planuri topografice, se referă
liniile telegrafice, telefonice, de radiodistribuţie, de televiziune, de teleimprimator,
se semnalizare, de blocare, de centralizare a proceselor de producţie, etc. Toate
aceste linii se reprezintă prin aceleaşi semne convenţionale cu subdivizarea în linii
subacvatice de cablu, linii subterane de cablu, linii aeriene de cablu şi linii de
conductori în zona construită şi cea neconstruită.

La reprezentarea acestor cabluri, în întreruperea semnelor lor convenţionale se
trece litera V (simbolul liniilor cu intensitatea curentului joasă) în scopul distingerii
lor mai clare de alte comunicaţii tehnice, în primul rînd - de liniile pe fire şi pentru
mijloace tehnice de comandă. Această însemnare este oportun de a aplica în
cazurile, cînd linia este situată în canal (tunel) atît de îngust, încît este practic
imposibil de a prezenta semnul ei pe plan (p. 176).

Numărul pozărilor al liniilor caracterizate se indică doar la cerinţe
suplimentare.

- (117). Cablurile subacvatice pentru transmisiunea datelor şi a mijloacelor
tehnice de comandă se clasifică la ridicare topografică în dependenţă de faptul,
dacă ele sunt trase la suprafaţa fundului sau sunt situate în sol sub suprafaţa
fundului. La cele din urmă se referă pozările în trasee subacvatice deschise şi
închise, precum şi cele trase la suprafaţa fundului, dar acoperite de aluviuni. La

121

cerinţe suplimentare semnul convenţional al acestor pozări reflectă şi adîncimea lor
de la suprafaţa fundului.

- (118). În cazul prezentării cablurilor subterane pentru comunicaţii şi a
mijloacelor tehnice de comandă, căminurile de verificare pe planuri la scările
1:1000 şi 1:500 se înseamnă prin semnul convenţional special atribuit lor şi
următorul şir de cote de nivel: pentru planurile topografice specializate ale
comunicaţiilor subterane - cota cercului trapei şi a solului (dacă diferenţa între ele
este mai mică de 10 cm, se indică numai prima cota vîrfului şi a părţii de jos a
pozării); pentru planurile topografice obişnuite şi combinate (p. 167, 173) - cota
cercului trapei.

Pe planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 căminurile de verificare a acestor
cabluri se reprezintă printr-un semn convenţional comun al căminurilor de
verificare (semnul nr. 103) combinat, pe planurile specializate, cu cotele de nivel a
cercului trapei şi a solului, iar pe planurile obişnuite - numai a cercului.

Referitor la caracteristica liniilor de comunicaţii subterane care nu dispun de
căminuri de verificare trebuie să se conducă de regulile citate la p. 174, iar a
blocurilor de pozări subterane - la p. 175.

- (118-122). Liniile subterane şi aeriene de comunicaţii şi de mijloace
tehnice de comandă la ridicarea topografică în intravilan pe planurile la scările
1:500 - 1:2000 se reproduc doar la cerinţe suplimentare. Dacă există posibilităţi
grafice, aceste linii pot fi reprezentate în lungul străzilor fară întreruperi. Pe
planurile la scara 1:5000 aceste comunicaţii nu se reprezintă.

- (119-122). Semnele convenţionale ale liniilor aeriene de cablu şi de
conductori pentru comunicaţii şi mijloace tehnice de comandă pe planurile zonelor
neconstruite se înseamnă prin linii neîntrerupte, iar pe cele ale zonelor construite -
prin haşuri cu reprezentarea la mijloc a semnelor suporţilor (divizate după
materialul de construcţie).

În cazul înaintării cerinţelor suplimentare semnele convenţionale ale acestor
linii sunt însoţite de inscripţii explicative referitoare la destinaţia lor concretă (de
ex. tel., radio), amplasate alături de ele, sau de indicii literali (r, adică cablu de
transmisiuni radio, s - cablu de semnalizare, etc.) - în locul întreruperii semnelor
Bl, iar cele de conductori pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 şi numărul
conductorilor (de ex. 8 fire).

În cazurile cînd liniile de comunicaţii şi de mijloace tehnice de comandă sunt
suspendate pe aceleaşi suporţi ca şi liniile de transport a energiei electrice, pe plan
se reprezintă doar cele din urmă (p. 164).

- (123). Locul racordării liniilor aeriene de transmisiuni şi de mijloace
tehnice de comandă cu cele de cablu subterane cu aceeaşi destinaţie se reprezintă

122

pe planuri topografice la fel ca şi racordarea corespunzătoare a liniei de transport al
energiei electrice (p. 166).

- (124). În cazul prezentării pe planurile topografice la toate scările a
pilonilor şi turnurilor GSM, de radio şi televiziune, a turlelor de retransmisiune se
stabileşte un semn convenţional comun sub formă de săgeată frintă la mijloc cu un
cerc în bază. Cercul semnului trebuie să corespundă centrului construcţiei în teren.
Construcţia însuşi se reprezintă în mod normal cu diferenţierea după construcţie şi
material, totodată, dacă ea este situată pe piloni - în conformitate cu semnele
nr. 92-94, iar dacă ea reprezintă o construcţie monolit - prin aplicarea inscripţiei
explicative bet., bet. armat, etc.

Toate aceste obiecte vor poseda caracteristica prescurtată a destinaţiei lor, de
exemplu, TV, rad., iar acele care au înălţimea 50 m sau mai mult - precum şi
indicele ei în metri întregi.

- (125). Cabinele telefonice în afara clădirilor şi cutiile de distribuţie a
reţelei telefonice de repartizare se reproduc la ridicări topografice prin semne
convenţionale aparte, totodată semnul cabinei cu orientare după latura de sud a
cadrului planului, iar al cutiei - conform realităţii. Pe planuri la scările 1:500 şi
1:1000 aceste obiecte se indică în toate cazurile, pe planuri la scara 1:2000 - atunci
cînd ele sunt destinate măririi ulterioare, iar pe planuri la scara 1:4000 - nu se
reprezintă.

- (126-131). În cazul cînd pentru producerea planurilor topografice se
utilizează mijloacele computerizate, liniile-punct care delimiteză terenuri ocupate
de depozite de cărbune, nisip, de pămînt nivelat, locuri virane, locuri de depozitare
a deşeurilor, rambleuri de defrişare, terenuri acoperite cu deşeuri industriale şi cele
cu suprafaţa săpată, terenuri alocate pentru construcţie, etc. se pot substitui prin
linii întrerupte cu haşuri scurte.

- (126). Depozitele deschise de cărbune, turbă, nisip, plăci de beton armat
şi de alte materiale sau produse se reprezintă pe planuri topografice în cazul dacă
depozitarea se produce în fiecare an pe unul şi acelaşi loc. Dacă depozitul are o
suprafaţă mică se trece inscripţia explicativă prescurtată, de exemplu dpz.,
dpz. cărb.

- (126). Cavaliere - depozite de pămînt, de regulă nivelate în cadrul
asanării terenurilor, pot fi neacoperite sau acoperite cu vegetaţie. Dacă cea din
urmă este prezentată de vegetaţia erbacee, atunci în conturul depozitului, în afară
de inscripţia dpz. pămînt se trec şi semnele convenţionale ale acestei vegetaţiei.
Dacă, însă, el este acoperit cu arbuşti şi arbori, atunci el nu este prezentat pe
planuri în calitate de depozit de pămînt şi inscripţia corespunzătoare nu se aplică.

Deoarece cavalierele sunt puţin ridicate deasupra suprafeţei înconjurătoare pe
planuri se indică înălţimea lor pînă la zecimi din metru. În proiectul tehnic al
lucrărilor de ridicare se va indica necesitatea prezentării curbelor de nivel în

123

limitele cavalierelor. În cazul reprezentării ele sunt redate pe planuri prin linii
întrerupte.

- (127). La terenuri acoperite cu deşeuri industriale se referă suprafeţele, pe
care se concentrează sistematic zguri de la focare pentru cărbune (de ex. la centrale
termoelectrice), şlam - sedimente insolubile de la spălarea minereurilor metalice şi
a altor minereuri, reziduuri petroliere, etc. De regulă, pe aceste segmente nu se
trasează curbele de nivel.

- (128). Locuri de depozitare a deşeurilor se reproduc la ridicarea
topografică doar în cazurile, cînd ele se potrivesc la locuri destinate special pentru
aceste scopuri şi au în teren contururile exterioare destul de determinate. În limitele
contururilor locurilor de depozitare a deşeurilor pe planuri se trasează curbele de
nivel normale întrerupte şi cotele de nivel.

- (129). Locuri virane se numesc terenurile din cadrul localităţilor lipsite de
construcţii, terenuri sportive, vegetaţie de cultură, nefolosite în calitate de păşune,
etc. În cazul existenţei pe locuri virane a grupurilor de arbuşti şi de arbori izolaţi
ele se reprezintă prin semne convenţionale stabilite, păstrîndu-se inscripţia loc
viran. Relieful locurilor virane se va reda prin intermediu desenului normal al
curbelor de nivel.

- (129). Şantiere de construcţie se conturează pe planuri topografice în
cazurile cînd hotarele lor sunt fixate în teren. În acest caz, semnele convenţionale
ale îngrădirilor, şanţurilor, etc. se dispun păstrîndu-se poziţia şi orientarea. Dacă
fixarea se limitează de stîlpii de colţ, se aplică linia-punct a conturului.

Caracterul suprafeţei şantierului de construcţii, dacă ea este neomogenă, se va
reda prin cotele de nivel, în caz contrar - prin desenul curbelor de nivel.

Construcţiile provizorii din cadrul acestor terenuri nu se reprezintă (p. 49).

- (130). Prin semnul convenţional al terenurilor cu suprafaţă săpată la
ridicări topografice se reprezintă suprafeţele, unde s-a efectuat exploatarea la zi a
resurselor minerale, care nu a avut destinaţie industrială, a fost scos pămîntul cu
modificarea reliefului la testarea de poligon a tehnicii terasiere, etc. În contururile
acestor terenuri împreună cu inscripţia de bază săpat se trec inscripţii suplimentare
argilă, nisip (la exploatări care funcţionează), pămînt scos, etc.

Pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 pe terenuri săpate se prevede trasarea
curbelor de nivel (cu linii întrerupte cu redarea pantei generale a terenului, adică
fară desenul lor detaliat), pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 se indică doar cotele
de nivel, dar în cantitate necesară pentru descrierea caracterului suprafeţei.

- (131). Rambleurile de defrişare se obţin la defrişarea mecanizată a
pămîntului în scopul valorificării lui agricole. Aceste rambleuri, de regulă situate la
marginile cîmpurilor, sunt compuse din pietre, trunchiuri de arbori şi arbuşti

124

doborîţi, cioturi, vreascuri, rămăşiţe movilite a stratului superficial de sol, etc.
Rambleurile date deseori sunt acoperite cu vegetaţie erbacee şi arbuşti.

Pe planurile la scările 1:2000 şi 1:5000 rambleurile de defrişare, în funcţie de
caracterul componentelor, formă şi dimensiuni, se reprezintă prin semnele
convenţionale dispuse în rînd ale terenurilor despădurite, suprafeţelor nisipoase şi
pietroase, etc., sau prin aceleaşi semne intercalate în contur. Pe planuri la scările
1:500 şi 1:1000 în loc de semne se trec inscripţii corespunzătoare. Pe planurile la
toate scările se va indica înălţimea relativă maximă a rambleului.

3

De regulă, pe imaginea rambleului nu se trasează curbele de nivel. Excepţie
fac cazurile cînd este posibilă trasarea curbelor de nivel ale secţiunii de bază la
ridicări topografice pentru asigurarea ameliorării solului la redarea rambleurilor
mari.

În cazul dacă materialul lemnos este selectat şi scos de pe rambleul de
defrişare sau ars pe loc, şi suprafaţa puţin s-a nivelat, este oportun de prezentat
aceste formaţii la fel ca şi valurile de părnînt artificiale.

- (132-135). Obiectele de producţie agricolă destinate asigurării
necesităţilor locale, şi anume - cuptoare de var, de cărbune de lemn, motoare
eoliene, mori acţionate de vînt şi de apă, gatere acţionate de energie hidraulică, în
dependenţă de dimensiunile lor efective şi scara planului creat pot fi reprezentate:
conform contururilor lor reale cu inscripţia explicativă sau prin intercalarea
semnului convenţional stabilit pentru fiecare din ele; doar prin semnul dat (pe
planurile la scara 1:5000 şi parţial 1:2000).

- (136,137,139). Staţiile meteorologice, stupăriile şi ocoalele pentru vite
se reproduc pe planuri topografice după conturul împrejmuirii existente prin
semnul ei convenţional cu inscripţia explicativă (st. meteor., pris., ocol).
Construcţii cu destinaţie de serviciu sau de producţie existente în limitele
împrejmuirii, locative şi nelocative se reprezintă prin însemnările grafice şi
textuale stabilite.

Pentru staţii meteorologice, stupării şi ocoale care nu se pot reprezenta la scară
(de ex. pe planurile 1:5000), la ridicare topografică este stabilit un semn
convenţional comun sub formă de pătrat, orientat conform realităţii şi combinat cu
una din inscripţii menţionate.

- (138). Din depozite de siloz, deopotrivă cu turnuri de siloz, răspîndire mai
largă o au gropile şi şanţurile în sol sau în beton, precum şi platforme cu pereţi din
plăci de beton şi fundul cimentat.

Gropile şi şanţurile de siloz se reprezintă pe planuri topografice prin acelaşi
semn ca şi cele obişnuite (semnul nr. 278), dar cu inscripţiile suplimentare silz., iar
pentru gropi şi şanţuri întărite corespunzător - bet. silz. Pentru redarea depozitelor
sub formă de platforme semnul convenţional al pereţilor de suport (semnul nr. 228)

125

este combinat cu indicele literar care caracterizează materialul fundului (de ex. B -
beton).

CĂI FERATE ŞI CONSTRUCŢII ANEXE

- (140). La ridicări topografice se reprezintă toate caile ferate cu
subdivizarea lor după valoarea distanţei între faţetele interioare ale capetelor de
şină în căile ferate înguste şi largi.

Pentru căile cu ecartament larg, mai numit normal, această valoare constituie
1520 (1524) mm. În cazul reprezentării acestor căi pe planuri topografice la scările
1:500 şi 1:1000 este redată fiecare şina (în afară de linii de staţie - p. 224), iar pe
planurile la scările 1:2000 şi 1:5000 - fiecare linie de cale ferată. Pentru
reprezentarea celor din urmă, în unele cazuri, grosimea liniei semnului
convenţional se micşorează de la 0,7 pînă la 0,5 mm.

În cazul înaintării cerinţelor tehnice speciale, pe planuri la scări mari se admite
reproducerea căii ferate normale nu prin două linii, ci prin una, care corespunde
poziţiei axei căii.

- (140). Semnul convenţional al căilor ferate se întrerupe pe plan în locuri,
unde ele trec sub poduri, apeducte, estacade, etc., precum şi peste poduri de cale
ferată (cu excepţia celor mici - semnul nr. 263). În cazul reprezentării unei porţiuni
de cale ferată în tuneluri sau galerii liniile neîntrerupte ale semnului corespunzător
se substituie prin liniile întrerupte (p. 223).

- (140,141). Căile ferate care nu funcţionează se înseamnă prin acelaşi
semn convenţional ca şi cele în funcţiune, dar cu inscripţia nefuncţ. orientată de-a
lungul liniei căii.

- (141). Căile ferate electrificate se reproduc pe planuri topografice prin
semne convenţionale comune ale căilor ferate (în dependenţă de scările folosite)
combinate cu semnele pilonilor reţelei de contact, divizate după materialul de
construcţie (semne nr. 92-94). În afară de aceasta, pe planurile la scările 1:1000 şi
1:500, în cazul reprezentării liniei de cale ferată electrificată, vizavi de însemnarea
pilonilor se prezintă săgeţile corespunzătoare.

- (142). Căile ferate în construcţie se reproduc pe planuri topografice prin
aceleaşi semne, ca şi cele în funcţiune, dar cu întreruperi de 2 mm (peste intervale
egale) a axei lor.

- (143). În cazul reprezentării pe planuri a terasamentului căii ferate
demontate cu ecartament normal şi îngust se aplică unul şi acelaşi semn
convenţional. Haşurile lui transversale sunt desenate sub un unghi de 60 grade
către imaginea terasamentului însuşi.

Construcţiile care s-au păstrat pe teren de-a lungul căilor ferate demontate sunt
supuse reprezentării în întregime.

126

- (144). Pe planuri topografice se evidenţiază porţiunile de căi ferate cu
pante peste 0,020. Ele se determină ca tangenta unghiului de înclinaţie a liniei
solului la planul orizontal în punctul dat.

- (145). Funicularul reprezintă o cale ferată oblică muntoasă de lungime
mică, pe care se mişcă unu-două vagoane. Pentru saloanele de pasageri ale lor este
caracteristic profilul longitudinal în trepte. Planul înclinat mecanizat este o
construcţie pentru coborîrea şi ridicarea încărcăturilor pe linii înclinate de şine.

Ambelor acestor obiecte li se atribuie semnul convenţional comun. În legătură
cu aceasta pentru distingerea lor pe planuri se trec inscripţii explicative.

- (146). Căile suspendate de diferite construcţii (pe şine, teleferice) se
reproduc la ridicări topografice prin linie neîntreruptă subţire, pe care se reprezintă
toţi pilonii ai acestei construcţii în conformitate cu poziţia lor din teren şi
materialul de construcţie.

9

- (147-149). Rambleurile şi debleurile la căi se reprezintă pe planuri dacă
înălţimea sau adîncimea lor alcătuieşte 0,5 m şi mai mult (la secţiunea reliefului cu
curbele de nivel din 0,5 în 0,5 m - de la 0,25 m şi mai mult) şi lungimea lor la
scară constituie 3 mm şi mai mult, cu distanţa între haşurile semnului convenţional
de 1 mm. Dacă lungimea rambleului sau debleului este considerabilă, atunci se
admite rarefierea haşurilor la taluzurile lor (p. 125).

Înălţimea rambleurilor şi adîncimea debleurilor, de regulă, se indică cu cotele
de nivel absolute. Cu scopul completării caracteristicilor de altitudine a
rambleurilor şi debleurilor pot fi date şi depăşirile lor relative (p. 126).

- (148,149). Debleurile căilor ferate (la fel ca şi celelalte) în cazul
reprezentării pe planuri topografice în conformitate cu realitatea se subdivizează în
debleuri cu pante neconsolidate, şi cele cu pante consolidate, cu ziduri de sprijin.
Modul reprezentării taluzurilor este reglementat la p. 124, 125, iar al zidurilor de
sprijin- la p. 336, 337.

- (150). Intrările căilor ferate în tunel şi galeria de protecţie se reproduc pe
planuri topografice prin combinarea semnelor convenţionale ale taluzurilor sau
zidurilor de sprijin existente în teren cu schimbul (în punctul intrării) al liniilor
continui ale semnului căii cu linii întrerupte. Totodată, pentru redarea tunelurilor se
prevăd două linii întrerupte, iar pentru galerii - o linie (care corespunde părţii lor
interioare) este linie întreruptă, iar cealaltă linie („exterioară”) este neîntreruptă.

Parametrii tunelurilor şi ai galeriilor se trec pe planuri topografice la înaintarea
cerinţelor suplimentare (considerate în proiectul tehnic pentru lucrările de ridicare),
precum şi în cazul necesităţii asigurării lucrărilor cartografice ulterioare.

- (151, 152). Liniile de staţii, ca ramificare a căii ferate la staţii, platforme
industriale şi de construcţie, la depozite mari, în porturi ş.a., se reproduc la ridicare
topografică în felul următor: calea de bază - printr-o linie de 0,7 mm, restul căilor

127

pe planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 - prin linii de 0,3 mm, iar pe planuri la
scările 1:1000 şi 1:500 - de 0,5 mm.

În cazul dacă o linie de staţie merge într-o parte şi totodată intersectează zona
cu construcţii compacte, atunci pentru mărirea expresivităţii căii date ea se va
desena pe plan cu o linie de grosime stabilită pentru calea principală.

- (152). Punctele terminus - liniile moarte pot exista atît la staţii, cît şi în
afara lor. Corespunzător grosimea liniei semnului convenţional va varia, ceea ce
este preconizat în tabel, de exemplu, 0,3 (sau 0,7). În cazul reprezentării liniilor
moarte pe planuri topografice, ele se subdivizează, conform realităţii, în cele fără
opritor, cu opritor şi cu opritoare cu prismă de balast.

- (153). Macazuri de cale ferată, semnele de pichetaj kilometric şi cotele de
nivel a capului de şină se reprezintă pe planuri topografice doar la scările mari, la
cerinţe suplimentare. Excepţie fac planurile la scara 1:2000, care urmează a fi
mărite pînă la planul la scara imediat mai mare.

- (153). La ridicare topografică toate schimbătoarele de cale se reproduc
printr-un semn comun. Totodată, în cazul necesităţii diferenţierii imaginii lor,
schimbătoarele de cale manuale se înseamnă cu semnul stabilit în tabele, iar cele
automatizate - cu umplerea cerculeţului.

- (153). Semnul convenţional al locului (punct) unde este determinată cota
capului de şină şi cifrele corespunzătoare se trec pe planuri la semnele căilor ferate
din partea ceea, unde s-au efectuat măsurătorile.

Aceste cote de nivel, reieşind din asigurarea expresivităţii planului, se
poziţionează paralel laturii de sud a cadrului planului sau de-a lungul liniei de
transport caracterizate.

- (154). Inelele de rotire la căile ferate sunt destinate deplasării
locomotivelor de la liniile de staţie la intrările căilor ferate în tunel sau în depou,
precum şi rotirii lor cu 180 grade. Inelele de rotire reprezintă nişte ferme în punte,
care se rotesc în jurul suportului central. La scară ele se reprezintă corespunzător
dimensiunilor reale.

- (155). În cazul reproducerii pasajelor de nivel la calea ferată semnul
convenţional celei din urmă nu se întrerupe. Dacă pe trecerea de nivel a unei căi
ferate trece un drum auto, atunci el, de obicei, este dotat cu bariere (glisante sau
mobile) şi gabarit de trecere. Aceste obiecte se reprezintă doar pe planuri la scările
1:2000 - 1:500 conform dimensiunilor lor şi poziţiei pe trecere.

În cazul dat se va reda faptul una sau ambele benzi de circulaţie închide
bariera, întregului terasament de autodrum sau a jumătăţii din el corespunde
gabaritul de izolare.

128

- (156). Pasarelele peste căi ferate se reprezintă conform realităţii - printr-
un semn al suprastructurii (dacă viaductul uneşte marginile opuse ale unui debleu),
sau prin combinarea lui cu însemnarea treptelor existente păstrîndu-se poziţia
treptelor şi platformelor intermediare, iar pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 - şi
a pilonilor.

Semnul suprastructurii se însoţeşte cu inscripţia care caracterizează materialul
de construcţie a ei {met., bet., etc.).

- (157,158). Peroanele de călători şi rampe de mărfuri şi de
încărcare/descărcare se reproduc pe planuri topografice cu subdivizarea lor în cele
deschise şi acoperite, şi în ambele cazuri se indică (prin indicii literali) materialul
de construcţie a lor sau a acoperişului. Totodată, este oportun de a reprezenta
imaginea platformelor cu îmbrăcăminte de asfalt sau betonate (p. 249) la culoarea
roz sau maro la fel, se vor evidenţia suporţii platformelor acoperite (după
necesitate - în mod selectiv), clasificaţi conform semnelor nr. 92-94.

În cazul reprezentării pe planuri la scările 1:2000 - 1:500 a platformelor de
înălţime mare se vor reprezenta toate treptele şi coborîşurile, iar la cerinţe
suplimentare, indiferent de construcţie şi material, şi cotele de nivel a marginii
platformei. Dacă astfel de date lipsesc, atunci pentru platforme înalte se indică
înălţimea lor deasupra solului, determinată cu precizia pînă la zecimi din metru.

În scopul mării expresivităţii platformelor pe segmente de plan co concentraţia
mare a elementelor topografice se recomandă, după posibilitate, aplicarea
inscripţiei explicative plaţf. Platformele situate între căi pe astfel de segmente la
ridicare topografică la scara 1:5000 se prezintă selectiv.

- (158). În cazul reprezentării rampelor de mărfuri şi de
încărcare/descărcare, în afară de explicaţiile menţionate la p. 232 se va conduce şi
de următoarele:

obiectele date se reprezintă pe planuri cu inscripţia rampă;

platformele joase în dependenţă de existenţa sau absenţa bordurii (piatră de
bordură) se înseamnă prin linia neîntreruptă sau întreruptă;

din cadrul platformelor înalte se supun evidenţierii rampele de
încărcare/descărcare, inclusiv cele de lăţime inferioară (2-3 m) şi cele alipite
clădirilor de depozit ş.a.

Rampele de încărcare/descărcare se reproduc pe toate planurile topografice, cu
excepţia celor mici - la scara 1:5000, şi prin unul şi acelaşi semn, indiferent de
faptul dacă ele dispun de cozoroace de protecţie sau nu.

- (159-161). Semafoarele sunt instalate pe căile ferate, de regulă, din partea
dreaptă a căii în direcţia mişcării. Se deosebesc semafoare pe stîlp (cele mai
răspîndite) şi pe punte (cu două suporţi şi cu consolă). Semnele convenţionale ale

129

semafoarelor se poziţionează pe planuri paralel liniei căii ferate. Baza lor va
corespunde exact poziţiei din teren.

Pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 reprezentarea semafoarelor se prevede
pe locul lor. Pe planurile la scările 1:2000 şi 1:5000, în cazul imposibilităţii
reproducerii tuturor semafoarelor existente la staţii, cele marginale de intrare sunt
supuse reprezentării obligatorii, iar restul - în mod selectiv.

- (162-164). Pentru redarea pe planuri topografice a semnalelor luminoase
sunt prevăzute următoarele semne convenţionale: semnale luminoase pe stîlp, cele
suspendate pe arcuri şi cele pitici, instalate jos deasupra suprafeţei solului.

Semnalele luminoase pe stîlp şi pe arc se reprezintă pe planuri la fel ca şi
semafoarele (p. 234). Semnalele luminoase pitici se reprezintă în totalitate doar pe
planurile la scările 1:1000 şi 1:500; pe planuri la scările 1:2000 ele se reprezintă la
cerinţe suplimentare, iar pe planurile la scara 1:5000 - nu se reprezintă.

- (165). Pentru majoritatea semnalelor luminoase de la calea ferată instalate
de-a lungul căilor, şi anume diferitor indicatori, discuri şi panouri este stabilit un
semn convenţional unic, baza căruia se plasează conform poziţionării lui din teren,
iar partea de sus - este orientată după linia căii ferate.

Semnele de pichetaj kilometric se înseamnă prin semn convenţional separat
(corespunzător semnului nr. 153, 179).

- (166). Poartă de gabarit deasupra căilor ferate, spre deosebire de porţile la
trecere peste cale ferată (semnul nr. 155), sunt destinate pentru controlul
dimensiunilor încărcăturilor, transportate în vagoane-platforme deschise. Ele se
reproduc pe planuri la scările 1:2000 - 1:500; totodă se va ţine cont de explicaţiile
elaborate referitor la reprezentarea unor alte obiecte ale căilor ferate (p. 234,236).

DRUMURI

- (167-169,172). Pentru reprezentarea autodrumurilor pe planuri
topografice este introdusă următoarea clasificare:

autostrăzi - lăţimea ambelor benzi de circulaţie a părţii carosabile alcătuieşte
de la 8,0 x 2 m şi mai mult, categoria tehnică -1;

şosele modernizate - lăţimea părţii carosabile de la 7,2 m şi mai mult,
categoriile - II şi III;

şosele de legătură - lăţimea părţii carosabile mai puţin de 7,2 m (în majoritatea
cazurilor 5,5 m), categoriile IV şi parţial V;

drumuri naturale îmbunătăţite - lăţimea părţii lor carosabile, de regulă, 4,5 m
şi mai mult, categoria - V.

130

- (167-169, 172). În cazul reproducerii autodrumurilor pe planurile la
scările 1:500 - 1:2000 (pe ultimele - pentru categorii superioare) tot profilul
transversal al suprafeţei lor, şi anume: partea carosabilă, fîşia de separare pe
autostrăzi, banchetele, acostamentele (fîşiile laterale de-a lungul unui drum pentru
amplasarea semnelor rutiere, drumurile pentru pietoni şi ciclişti) şi şanţurile pe
lingă drum, poate fi reprezentat la scară.

La ridicare topografică la scara 1:5000 autodrumurile cu îmbrăcăminte şi fară
se reprezintă prin semne convenţionale în afara scării (după lăţime).

- (167-169). Pe planurile la toate scările partea carosabilă a drumurilor auto
(cu excepţia celor fără îmbrăcăminte) se reprezintă prin linii îngroşate (0,3 mm).

Pentru aceste drumuri, în afară de indicarea lăţimii părţii carosabile, se indică
şi lăţimea lor generală (de la şanţ la şanţ) şi materialului îmbrăcămintei.

Dacă şanţurile lîngă drum nu se disting clar, atunci pentru redarea lor la
ridicare topografică, în loc de linie dublă verde a semnului şanţurilor uscate pe
planuri la scările 1:500 şi 1:1000, sau o linie verde - pe planuri la scările 1:2000 şi
1:5000 este desenată o linie neagră (la marginea banchetei). În cazul reprezentării
zonei construite, şanţurile uscate de lîngă drum (cuvete) nu se reprezintă.

Hotarele între diferite tipuri de îmbrăcăminte şi hotarele între porţiunile de
drum cu îmbrăcăminte şi cele fară îmbrăcăminte se fixează pe plan prin linie
punctată. La fel se reproduce şi schimbarea materialului îmbrăcămintei (dacă ea are
loc) în locul racordării drumului principal cu cel secundar.

- (167-169). Materialul îmbrăcămintei se înseamnă pe planuri topografice
prin următorii indici convenţionali:

As - asfalt, beton asfaltic, BC - beton de ciment, CI - clincher, P - piatră de
pavaj, Pr - prundiş, Pş - pietriş, Pv - pavea, Z - zgură.

Aceşti indici se amplasează uniform pe axa autostrăzii, dar cu prezentarea
obligatorie la hotarele între diferite tipuri de îmbrăcăminte (din ambele părţi).

- (167-169,172,173). În cazul reprezentării pe planuri topografice a
intersecţiilor autodrumurilor sau ale drumurilor naturale la un nivel, semnele lor

5	"

convenţionale se întrerup reciproc, iar la diferite nivele - se întrerupe semnul
drumului de jos. La intersecţia cu semnul căii ferate semnele convenţionale ale
tuturor acestor drumuri se întrerup.

- (167). Autostrăzile se deosebesc cu patul de fundaţie foarte solid şi
îmbrăcămintea capitală - de beton de ciment, beton asfaltic, pavea. Ele se
intersectează cu alte drumuri la nivele diferite. De regulă, autostrăzile au două părţi
carosabile cu direcţii opuse de circulaţie a transportului.

Între părţile carosabile se află o fîşie de separare, care, în dependenţă de
lăţimea ei în teren şi scara planului, se reprezintă prin una sau două linii, iar la

131

dimensiuni considerabile - cu redarea îngrădirilor ei exterioare, plantaţiilor de
arbuşti, gazoanelor, răzoarelor cu flori, etc.

În cazul cînd fîşia de separare are lăţimea de 15 m şi mai mult autostrada se
reprezintă sub formă de două drumuri alăturate cu îmbrăcăminte îmbunătăţită. în
cazul cînd pe unele porţiuni de autostradă fîşia de separare lipseşte, atunci pe plan
lăţimea părţii carosabile se indică printr-un număr (de ex. 24,5 în loc de 8,0 x 2) şi,
în afară de aceasta, de-a lungul imaginii traseului se trece inscripţia suplimentară
autostradă.

- (168). Şoselele modernizate se caracterizează printr-o lăţime mai mică
decît autostrăzile (p. 238), avînd patul de fundaţie la fel de solid; materialul
îmbrăcămintei poate fi atît capital (de ex. beton asfaltic), cît şi mai uşor (amestec
bituminös, pietriş sau pietriş mărunt, impregnate cu lianţi, etc.). Prin semnul
convenţional al acestor drumuri pe planuri topografice se vor însemna şi acele
porţiuni ale autostrăzilor, părţile carosabile ale cărora se află la o distanţă
considerabilă una de alta (p. 243).

În cazul dacă o şosea are dimensiuni (în profil transversal) şi materialele
îmbrăcămintei care corespund celor stabilite pentru şosele îmbunătăţite, însă ea a
fost construită nemijlocit pe grund, atunci ea se reprezintă pe plan prin semnul
şoselei cu îmbrăcăminte obişnuită (p. 245). La fel se reprezintă şi şoselele
modernizate cu patul de fundaţie solid, dar de lăţimea de 7 sau 7,5 m.

- (169). La şosele de legătură la ridicare topografică se referă drumurile cu
îmbrăcăminte intermediară, şi anume: de pietriş mărunt, pietriş sau zgură
compactă, din materiale de piatră cu durabilitate joasă (dar cu impregnare), pavaje
din bolovani şi piatră brută.

Prin semnul convenţional al acestor drumuri se reprezintă drumuri scurte la
întreprinderi industriale, gospodării agricole, construite din plăci din beton de
ciment fară amenajarea traseului cu banchete şi şanţuri. Respectiv lăţimea părţii
carosabile şi lăţimea lor generală va fi una şi aceeaşi, fapt ce trebuie reflectat în
caracteristica numerică a lor pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000, de exemplu, 4.2
(4.2) BC.

- (169). În cazul efectuării ridicărilor topografice pe terenurile forestiere, la
şosele de legătură trebuie atribuite şi drumurile de profil transversal incomplet
(lipsite de banchete şi şanţuri) pentru transportul lemnului, dar cu îmbrăcăminte
solidă de lăţimea de 3-3,5 m. Aceste drumuri sunt dotate cu buzunare-halte de
încrucişare exprimate la scară conform realităţii. La însemnarea buzunarului se
indică caracteristica reală a lui după lăţime, de exemplu sub formă 3.0 (6.2) P şi
inscripţia explicativă larg., adică lărgire.

Semnul şoselei de legătură se aplică şi atunci cînd este necesar de a reprezenta
pe plan o şosea îmbunătăţită, dar cu lăţimea insuficientă pentru clasa dată sau fară
patul de fundaţie solid.

132

- (170). Părţile carosabile ale străzilor cu îmbrăcăminte dură, în
dependenţă de existenţa sau lipsa bordurii de piatră, se reprezintă la ridicare
topografică în primul caz - prin linia neîntreruptă a hotarelor ei, în al doilea caz -
prin haşuri. Pe plan se vor indica cotele de nivel la bordură de piatră (dacă ea
există) şi alături de ea, totodată valorile (sub formă de fracţie) sunt situate paralel
laturii de sud sau axei străzii date.

- (170). Trotuarele de-a lungul străzilor şi drumurile pentru pietoni în
parcuri, cimitire, etc., în dependenţă de lăţimea lor, se reproduc la scară sau prin
semnul convenţional în afara scării. Aplicarea celui din urmă pe planurile la scara
1:5000 se prevede atunci cînd lăţimea trotuarului (sau drumului) în teren este sub
5 m, la scara 1:2000 - sub 2 m. Acest semn în afara scării reprezintă două linii
paralele (neîntrerupte sau întrerupte, în dependenţă de caracterul îmbrăcămintei) cu
lăţimea generală pe plan, de regulă, de 1 mm. În cazuri excepţionale la ridicare la
scara 1:5000 se admite micşorarea acestei valori pînă la 0,5 mm.

În cazul reproducerii la scara 1:5000 a trotuarelor alipite aderent la partea
carosabilă, ele nu se vor delimita între ele. Nu se reprezintă pe planuri la scările
1:5000 şi 1:2000 şi împrejmuirile joase ale trotuarelor.

- (170). În cazurile prevăzute de proiectul tehnic, străzile cu îmbrăcăminte
dură (a părţii carosabile, a trotuarelor, a straturilor de etanşare), precum şi
autodrumurile se reprezintă la culoarea roz-pal sau se înseamnă prin plasa
punctiformă la culoarea maro.

Străzile în localităţile de tip dispersat se reprezintă pe planuri topografice ca
autodrumuri de clasa corespunzătoare.

- (171). Pentru redarea pe planuri a străzilor necarosabile este stabilit un
semn convenţional aparte, situat pe porţiunea lor, care este inaccesibilă pentru
circulaţia transportului pe parcursul întregului an din cauza pantei abrupte,
existenţei treptelor, îngrămădirii bolovanilor, etc. Haşurile marginale ale semnului
se prezintă exact la limitele porţiunii necarosabile a străzii, iar celelalte - uniform
între ele, din 2 în 2 mm.

În cazul dacă pe o porţiune dată există bolovani exprimaţi la scara planului,
atunci cei mai considerabili dintre ei se supun reproducerii pe locurile lor (semnul
nr. 282), totodată cu întreruperea haşurilor semnului convenţional al porţiunii
necarosabile a străzii.

- (172). Prin semnul convenţional al autodrumurilor naturale îmbunătăţite
pe planuri topografice se reprezintă drumurile pentru transportul auto profilate şi
regulat reparate (însă lipsite de patul de fundaţie şi îmbrăcăminte dură). Dacă
aceste drumuri naturale sunt îmbunătăţite cu adaosuri de pietriş, pietriş mărunt sau
zgură, atunci porţiunile corespunzătoare se evidenţiază pe plan cu linie punctată
(perpendiculară axei drumului) şi se caracterizează cu indicii literali (p. 241).

133

Porţiunile cu adaosurile altor materiale (de ex. nisip sau calcar lacustru), precum şi
cele impregnate cu lianţi nu se reprezintă pe planuri topografice.

Lăţimea părţii carosabile a autodrumului natural îmbunătăţit se trece la
intervale de aproximativ 15 cm, în primul rînd în locuril, unde terasamentul profilat
este dotat cu adaosuri.

- (172). În cazul reproducerii autodrumurilor naturale îmbunătăţite linia
îngroşată a semnului convenţional se va trasa din partea lui de est şi de sud. Dacă
direcţia drumului pe teren se schimbă, atunci modul stabilit de umbrire a linii se
păstrează pînă la localitatea cea mai apropiată sau intersecţia cu un alt autodrum.
Se necesită, de asemenea, racordarea imaginii acestor drumuri la cadrul planurilor
adiacente.

- (173). Drumuri naturale se consideră drumurile neprofilate fară patul de
fundaţie consolidat şi îmbrăcăminte şi reparate neregulat. La ridicare topografică se
prevede divizarea drumurilor naturale după semnele lor convenţionale în cele
vicinale, cele de cîmp şi forestiere.

Deoarece toate aceste drumuri se reproduc pe planuri prin două linii paralele
diferite (neîntrerupte şi întrerupte), la desenul lor trebuie să se conducă de aceleaşi
reguli de umbrire a lor, care sunt stabilite pentru reprezentarea drumurilor naturale
îmbunătăţite (p. 252).

Un grup aparte al drumurilor naturale îl constituie drumurile potrivite
obiectelor hidrologice şi reprezentate la ridicare topografică prin linie punctată.

- (173). Semnele drumurilor naturale, precum şi ale cărărilor, în locurile
intersecţiei între ele şi în apropierea autodrumurilor şi cadrului planului se
desenează în aşa mod ca să intersecteze sau să unească segmentele şi nu intervalele
ale liniilor întrerupte. Totodată se admite modificarea nesemnificativă a haşurilor
semnelor convenţionale corespunzătoare.

- (173). Drumurile vicinale servesc pentru legătura localităţilor mici între
ele, cu localităţile mai mari, staţiile feroviare, cheiurile şi autodrumurile cu
îmbrăcăminte. De regulă, drumurile vicinale sunt nivelate de transportul auto şi
hipo. În cazul cînd pentru o localitate ele prezintă unicele căi de comunicaţie
accesibile pentru circulaţie, însemnarea acestor drumuri vicinale se însoţeşte de
indicele lăţimii lor (rotinjite la zecimi din metru).

În cazurile cînd pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 este necesar de delimitat
un drum vicinal de drumuri de cîmp şi forestiere, se prevede aplicarea inscripţiei
explicative vicin.

- (173). La drumuri de cîmp şi forestiere se referă drumurile naturale
folosite de către transportul auto şi hipo sezonier, în special în timpul lucrărilor
agricole şi exploatării forestiere. Drumurile în regiunile puţin valorificate, pe care
este posibilă circulaţia doar a transportului cu şenile, se reprezintă prin semnul

134

convenţional al drumurilor de cîmp şi forestiere însoţit de inscripţia de tractor de-a
lungul liniei traseului.

Prin semnul drumurilor de cîmp şi forestiere se recomandă de a reproduce pe
planuri şi unele drumuri vicinale secundare, insuficient nivelate (de exemplu
drumurile mai lungi şi mai incomode din cîteva drumuri de această clasă care leagă
localităţile învecinate).

- (174). Toate autodrumurile în construcţie se reprezintă pe planuri prin
semne convenţionale atribuite lor, dar cu întreruperile de 1 mm din 8 în 8 mm a
imaginii traseului.

Podurile şi viaductele deferitor construcţii aflate în procesul de construcţie se
reprezintă la ridicare topografică ca şi cele în funcţiune, cu inscripţia suplimentară
constr.

Dacă drumul se construieşte pe un rambleu atît de îngust, încît la reprezentarea
porţiunii date a traseului semnul marginii superioare a rambleului coincide cu
semnul drumului însuşi (părţii ei carosabile), atunci haşurile care înseamnă
rambleul se vor dispune în aşa mod, ca să corespundă haşurilor liniei-punct a
drumului în construcţie, şi nu intervalelor ei. Această metodă permite de a distinge
pe plan drumul în construcţie pe un rambleu îngust de la cele care funcţionează şi
se înseamnă cu linia întreruptă (p. 259). Aceasta nu se referă la reprezentarea
drumurilor în debleu, deoarece marginile lor superioare se proiectează pe plan la o
distantă destulă de la traseul drumului.

9

- (175, 176). Reprezentarea pe planuri topografice a drumurilor pe rambleu
şi în debleu se caracterizează printr-un şir de particularităţi referitor la combinarea
însemnării obiectelor. Pentru reproducerea lor se va conduce nu doar de semnele
convenţionale, dar şi de exemplele adăugătoare, prezentate în tabele.

Censurile care reglementează redarea a unor astfel de construcţii, în
dependenţă de dimensiunile în teren, sunt prezentate la p. 221, regulile
reprezentării taluzurilor rambleurilor, digurilor şi debleurilor la drumuri - la p. 124,
125, modul de selecţie şi trecere a cotelor de nivel - la p. 126.

- (175,176). Rambleuri sunt îndeosebi construcţiile de transport rutier, iar
diguri - atît de umplutură, cît şi cele sedimentate hidraulice - construcţiile
hidrotehnice, menite să apere terenurile joase de viitură. În legătură cu aceasta ele
au o construcţie mai capitală şi suprafaţa părţii de sus este destul de largă, pe care
pot fi trasate drumurile de secţiune transversală integrală.

În cazul reproducerii drumurilor naturale pe rambleu şi în debleu (celor
vicinale, de cîmp şi forestiere), reprezentate prin liniile-punct, haşurile semnului
rambleului se dispun vizavi de haşurile sau intervalele însemnării drumului (spre
deosebire de semnul drumurilor în construcţie - p. 257).

135

Redarea la ridicare topografică a porţiunilor drumurilor de diferite clase în
debleuri la fel se va efectua în corespundere cu modelele prezentate a combinării
semnelor lor convenţionale. Pentru obţinerea pe planuri a imaginii complete a
debleurilor o semnificaţie esenţială o are reprezentarea stării (integrităţii profilului)
cuvetelor pe lîngă drum. În cazul dat trebuie să se conducă de p. 240.

- (177). Trecerile subterane sub străzi, drumuri şi căi ferate, adică tuneluri
pentru pietoni se reprezintă pe planuri topografice cu ajutorul liniei întrerupte, care
înseamnă însuşi trecerea şi semnele convenţionale ale intrărilor în tunel. Reieşind
din particularităţile intrărilor în teren, ele pot fi redate la fel ca şi în modelul dat:
prin intrare descoperită cu trepte în jos, intrare acoperită în subsol (semnul nr. 37).

În cazul prezenţei la intrările în treceri subterane a parapetelor (elemente de
construcţie în formă de îngrăditură joasă) ele trebuie însemnate prin semnul
convenţional corespunzător scării planului (semnul nr. 226).

- (178). Scările pe drum în pantă se reproduc la ridicare topografică
ţinîndu-se cont de poziţia şi orientarea lor în teren, iar pe planuri la scările 1:2000 -
1:500, în afară de aceasta, cu redarea precisă a fiecărei scări suspendate şi a
podestelor care le unesc.

- (179). Utilajul rutier îl constituie semnele kilometrice instalate în lungul
traseelor - piloni sau pietre, indicatoare de direcţie şi viraj, precum şi indicatoarele
denumirii localităţilor şi rîurilor, alte semne rutiere (poziţia punctelor medicale şi
de reparaţie, cafenelelor, etc.), arcuri permanente la intrările în regiunile (hotarele)
raioanelor, judeţelor.

În cazul reprezentării semnelor kilometrice în lungul autodrumurilor (precum
şi căilor ferate), în cazul insuficienţei altor semne de orientare pe terenul dat, se
prevede trecerea pe planuri la desenul acestor semne a inscripţiilor numărului de
kilometri.

Pentru indicatoarele drumurilor şi alte semne rutiere sunt introduse însemnări
aparte, cînd ele nu se pot reprezenta la scară şi cînd se reprezintă la scară, totodată
cu redarea stîlpilor lor (ca şi a arcurilor pe autodrumuri) cu subdivizarea celor din
urmă după materialul de construcţie (semne nr. 92-94).

- (179). Aceste obiecte pe planuri la scara 1:5000, în cazul complexităţii
considerabile a celor din urmă şi existenţei pe teren a semnelor de orientare mai
esenţiale, pot fi prezentate selectiv.

La ridicare topografică poziţia capătului de jos a fiecărui indicator de drum
auto, a semnului kilometric şi altor semne se fixează cu precizie posibilă, iar însuşi
însemnările acestor obiecte se reprezintă ţinîndu-se cont de asigurarea
expresivităţii maximale (în majoritatea cazurilor - orientate de-a lungul drumului).

- (180). Semnalele luminoase pe stîlpi se reprezintă doar pe planuri la
scările 1:1000 şi 1:500 la cerinţe suplimentare. Aceleaşi restricţii sunt prevăzute şi

136

pentru reprezentarea pilonilor reţelei de contact pentru troleibuze cu divizarea
acestor piloni după material şi construcţie.

- (181). Indexurile şi numerele drumurilor auto trebuie indicate în cadrului
unui dreptunghi, dispus pe planuri la intervale de 12-15 cm.

În cazul trecerii indicelor literali a drumurilor trebuie de a reieşi din următoare
gradaţie: E- drumuri magistrale de importanţă internaţională, A - drumuri de
importanţă naţională.

- (182). Din staţiile de autobuze şi troleibuze la ridicare topografică
urmează a fi evidenţiate doar cele situate în extravilan. Baza semnului lor
convenţional se va dispune din acea parte a semnului drumului, unde este situată
real staţia. Dacă staţiile în direcţii opuse sunt amplasate din ambele părţi ale
drumului vizavi una de alta, este suficient de prezentat semnul uneia din ele.

Diferite obiecte la staţii amenajate, de exemplu buzunarele (lărgiri ale
drumului, pavilioane), umbrare pentru pasageri (semnul nr. 45) se reprezintă
păstrîndu-se poziţia şi orientarea lor din teren, luînd în consideraţie explicaţiile
menţionate la p. 85, 94.

Pe autodrumurile de clase superioare, în afară de staţii amenajate, există şi
locuri permanente de parcare a transportului auto sub formă de terenuri cu
îmbrăcăminte dură, construcţii de serviciu şi construcţii tehnice mici - estacade
pentru examinare şi reparaţie tehnică uşoară (semnul nr. 89, p. 142). Imaginea
fiecărei parcări este însoţită de inscripţia explicativă parcare auto.

- (183). Plantaţiile arbust-arborescente de-a lungul drumurilor, precum şi a
nurilor, a canalelor şi şanţurilor se reproduc pe planuri topografice cu divizare în
fîşii înguste (a primelor şi ultimelor), rînduri de arbori, arbori izolaţi, arbuşti
izolaţi. Diferenţa între fîşiile înguste de arbori şi rîndurile de arbori de-a lungul
drumurilor constă în aceia că primele se caracterizează prin cîteva rînduri de
vegetaţie arborescentă, iar secundele - printr-un rînd sau două. În cazul
reprezentării fîşiei înguste de arbori pe axa ei pe plan se prezintă semnul speciei
predominante şi indicatorul înălţimii în metri (semnul nr. 306). În dependenţă de
valoarea celui din urmă aceste fîşii se delimitează după semne convenţionale în
cele cu înălţime de 4 m şi mai mult (diametrul cercului de 1,5 sau 2 mm, în
corespundere cu scara planului - p. 440, 442) şi cu înălţimea sub 4 m (diametrul
cercului 0,8 mm).

- (183). Rîndurile de arbori (atît plantaţii naturale, cît şi cele artificiale) se
reprezintă la ridicare topografică fără caracteristicile sale. La amplasarea simetrică
a acestor rînduri din ambele părţi ale drumului (plantaţii bilaterale) semnele lor
convenţionale sunt date în eşichier. Dacă într-un rînd de arbori ei sunt situaţi atît de
aproape unul de altul, încît nu pot fi reprezentaţi pe plan în totalitate, atunci arborii
marginali se indică exact pe locul lor, iar ceilalţi - cu menţinerea raportului relativ
după desimea arboretului în rînd (pe planuri la scara 1:5000 - selectiv, la distanţa

137

între cercuri în mediu de 4 mm). Semnele convenţionale ale arborilor izolaţi se
reprezintă în strictă corespundere cu poziţia lor în teren (p. 443).

Fîşiile înguste de arbuşti şi tufe izolate de-a lungul drumurilor se reproduc la
ridicare topografică conform aceloraşi reguli, ca şi fîşiile corespunzătoare de arbori
(p. 267), rîndurile lor şi arbori izolaţi (p. 446). Dacă în realitate toate aceste obiecte
sunt alipite aderent la drum, atunci semnele lor convenţionale se vor dispune la
distanţa de 0,3 mm de la semnul drumului.

HIDROGRAFIA

- Liniile de mal ale rîurilor şi lacurilor pe planurile topografice la scările
1:5000 şi 1:2000, de regulă, se reprezintă în corespundere cu nivelul malului la
etiaj, adică în perioada mai stabilă a apelor mici. Pe planurile la scările 1:1000 şi
1:500 aceste linii se trasează conform poziţiei lor în teren la momentul ridicării.

Linii de mal ale rezervoarelor de apă se consideră liniile nivelului normal de
retenţie a apei (NNR). Dacă într-un rezervor de apă nivelul apei s-a stabilit mai jos
de cota proiectată şi rămîne într-o poziţie pe parcursul a cîtorva ani, atunci în
calitate de linie de mal se consideră linia nivelului real al apei. Pentru rezervorul de
apă cu nivelul apei flotant, şi care nu atinge NNR, linia de mal se consideră linia,
care corespunde nivelului mediu de mai mulţi ani al apei rezervorului dat, stabilit
după datele serviciului hidrometeorologic. În ambele cazuri nivelul proiectat NNR
urmează a fi indicat pe planuri, dar prin alt semn convenţional (semnul nr. 200,
p. 295).

- (184, 185, 187). Liniile de mal ale cursurilor de apă şi rezervoarelor de
apă se divizează la ridicări topografice în următoarele trei grupuri, cărora le sunt
atribuite semnele aparte:

invariabile şi determinate;

nedeterminate, adică cu toate că invariabile, dar cu contururile neclare sau
schimbate permanent;

variabile - potrivite rîurilor, lacurilor (şi iazurilor), care conţin apa numai o
parte a anului, dar caracterizate de hotarul destul de clar între mal şi albie.

Linii invariabile şi determinate se reproduc pe planuri prin linii neîntrerupte,
restul - prin linii întrerupte. În cazul reprezentării cursurilor de apă, atît cu liniile
de mal nedeterminate, cît şi cu cele variabile, pe măsura apropierii către zona
izvorului rîului lungimea haşurilor a fiecărui din semnele lor convenţionale se
micşorează treptat pînă aproximativ două treimi din dimensiunile indicate în atlas.

- (186). Cotele nivelului apelor, reieşind din proiectul tehnic al lucrărilor de
ridicare, se trec pe planuri topografice conform datelor de facto la ziua
măsurătorilor sau după nivelul mediu al apelor mici. În cazul înaintării cerinţelor

138

suplimentare se prevede combinarea acestor caracteristici sub formă de inscripţie
dublă la semnul convenţional corespunzător.

Data la cota nivelului apei va include ziua şi luna măsurătorilor; anul nu se
indică decît în cazul efectuării ridicării trapezului dat în decurs de doi ani
calendaristici şi mai mult. În cazul secţiunii simultane a nivelului apelor pe întreg
teritoriu al lucrărilor de ridicare, alături de indicele cotelor nivelului apelor, după
latura de est a cadrului fiecărui plan se trece inscripţia despre executarea lucrărilor
date.

Cotele reduse ale nivelului apei se cer la crearea planurilor de multiplă
folosinţă şi pe suprafeţe considerabile (adică îndeosebi la scările 1:5000 şi 1:2000),
pentru asigurarea cartografierii ulterioare şi în alte scopuri.

- (186). Determinarea cotelor nivelului apei se produce, de regulă, cu o
precizie pînă la zecimi din metru. Pentru planurile la scările 1:1000 şi 1:500 pe
terenuri plate cu panta mică a albiei cursurilor de apă, la cerinţe suplimentare,
cotele nivelului apei se măsoară şi se înscriu pînă la sutimi din metru.

Cotele nivelului apei la nuri, canale şi şanţuri se vor indica pe plan la intervale
de 10-15 cm, în mod obligatoriu la cadrul planului, în locuri cu modificări
semnificative în caracterul albiei şi la semnele obiectelor hidrografice cu destinaţie
economică şi de orientare. La ridicarea topografică a terenurilor cu rezervoare de
apă cota nivelului apei se trece pentru fiecare din ele, dacă suprafaţa lor pe planuri
la scările 1:5000 şi 1:2000 alcătuieşte 1 cm2 şi mai mult, la scările 1:1000 şi 1:500
- 5 cm şi mai mult, iar pentru lacuri şi iazuri izolate - indiferent de dimensiunile
lor. Pentru bazinele de acumulare la rîuri este necesar de dat cotele părţii lor de
coadă (terminale), unde remuul se efilează.

Semnul convenţional al cotei nivelului apei se va plasa în centrul imaginii
cursurilor de apă, reprezentate pe plan printr-o linie, şi în întreruperea semnului
liniei de mal - pentru restul obiectelor reţelei hidrografice.

- (188). În cazul reprezentării pe planuri a cursurilor de apă şi rezervoarelor
de apă cu linia malului variabilă, în loc de nivelul apei, conţinute de ele numai o
parte a anului, se vor trece cotele de nivel, reieşind din cerinţe corespunzătoare
(p. 272, 402). La cerinţe suplimentare, pe lîngă cotele de nivel ale acestor linii de
mal poate fi indicată şi data determinării lor, prezentată la fel ca în semnul
convenţional nr. 186.

- (189, 190). Malurile abrupte ale cursurilor de apă şi rezervoarelor de apă
se reprezintă la ridicare topografică cu divizarea în maluri cu plajă, care nu se pot
exprima la scară, maluri fară plajă la rîuri de lăţimea pe plan de 1,5 mm şi mai mult
şi de lăţimea sub 1,5 mm. În cazul reproducerii malurilor abrupte se conduc atît de
cerinţe generale de reprezentare a rupturilor de teren (p.403, 404), cît şi de cerinţe
concrete privind însemnarea combinată a malurilor abrupte şi a elementelor liniare
ale hidrografiei (p. 275-278).

139

- (189). Malurile abrupte cu plajă care nu se pot reprezenta la scară se
reprezintă cu semnul convenţional al rupturii de teren astfel încît între haşura
semnului şi linia de mal să rămînă o bandă cu lăţimea pe plan de 0,3 mm (conform
condiţiilor tehnice de editare a planurilor).

- (190). Malurile abrupte fară plajă la rîuri cu lăţimea pe plan de 1,5 mm şi
mai mult se reproduc la ridicare topografică în modul următor:

cînd distanţa de la proiecţia muchiei de sus a rupturii pe planul orizontal pînă
la linia malului alcătuieşte 1 mm şi mai mult - prin două linii corespunzătoare cu
haşurile semnului rupturii între ele;

cînd distanţa indicată este mai mică de 1 mm - printr-o linie, care corespunde
pe plan poziţiei îmbinate a muchiei de sus a rupturii şi malului; totodată haşura
semnului rupturii se dispune pe imaginea oglinzii apei perpendicular la linia
malului.

Spre deosebire de semnele rupturii de teren şi celei stîncoase culoarea haşurii
este albastră.

- Malurile abrupte fară plajă la rîuri cu lăţimea pe plan mai mică de 1,5 mm
se vor reprezenta prin combinarea aceloraşi semnuri, care se aplică şi pentru
malurile cu plajă (p. 275).

- (190). Pe planuri topografice se cere indicarea adîncimii maxime a
fiecărei rupturi (rotunjită la zecimi din metru), în cazul rupturii de mal lungi - în
cîteva locuri. Inscripţia corespunzătoare se trece obligatoriu la culoarea maro.

- (191). Semnul convenţional al vegetaţiei de apă cu frunze plutitoare se
introduce în liniere.

Vegetaţia de apă cu frunze plutitoare (lintiţă, nuferi, etc.) se reprezintă pe
planuri topografice, cînd ea creşte în decursul anilor pe unul şi acelaşi loc al
rezervorului de apă sau al cursului de apă, formînd „lunci subacvatice”. În cazurile
cînd aceste plante au simultan şi frunze scufundate şi cele plutitoare, şi aflate
deasupra apei, - ele se înseamnă prin semnul vegetaţiei cu frunze plutitoare.

- (192). La ridicarea topografică a rezervoarelor de apă cu aplicarea
izobatelor şi indicatorilor adîncimii drept nivel iniţial se ia: pentru fluvii şi lacuri
mari - nivelul mediu al apelor mici; pentru bazinele de acumulare, care au atins
nivelul NNR şi cele care nu l-au atins, dar cu nivelul stabil al apei - nivelul celui
din urmă; pentru bazinele de apă cu nivelul variabil (oscilaţii sezoniere) - nivelul
cel mai jos din cele stabilite în decursul observaţiilor.

- (192). La reprezentarea prin izobate a caracterului fundului rezervorului
de apă trebuie să se conducă de explicaţii generale privind reprezentarea reliefului
suprafeţei terestre.

140

- (192). Indicatorii adîncimilor rezervoarelor de apă se indică pe planuri, de
regulă, pînă la zecimi din metru cînd adîncimea rezervorului este sub 20 m, pînă la
jumătate de metru - cînd adîncimea este între 20 - 50 m, şi pînă la metri întregi - în
cazul adîncimii de 50 m şi mai mult. Densitatea acestor indicatori va fi aproximativ
20 de puncte pe 1 dm2 şi va depinde de particularităţile brăzdării fundului cu văi.

- (192). În cazul reprezentării fundului fluviilor, lacurilor, bazinelor de apă
cu curbele de nivel şi cotele absolute de nivel, drept nivel iniţial se ia zeroul
fundamental din Kronstadt, Marea Baltică. Caracteristicile numerice
corespunzătoare ale formelor reliefului, aflate sub acest nivel, se prezintă pe
planuri cu semnul „minus”.

Reproducerea suprafeţei fundului bazinelor de apă cu curbele şi cotele de nivel
se reglementează de aceleaşi reguli ca şi redarea reliefului uscatului (p. 392-401),
în acest caz liniile maro ale curbelor de nivel sunt trasate pe fondul albastru deschis
al spaţiului de apă.

- (193). Rîurile şi pîraiele se reprezintă pe planuri topografice cu o linie sau
cu două linii, în dependenţă de faptul dacă ele se pot reprezenta după lăţime la
scara dată sau nu. Cursurile de apă, însemnate cu o linie se reproduc cu îngroşarea
treptată a ei de la izvor spre gură în limitele de 0,12-0,5 mm. Corespunzător,
semnul cursurilor de apă „duble” se aplică cînd lăţimea imaginii lor pe plan
constituie (împreună cu liniile malului) 0,5 mm şi mai mult. La ridicare la scara
1:5000 prin două linii se reprezintă rîuri şi pîraie cu lăţimea albiei peste 2,5 m, la
scara 1:2000 - peste 1 m, la scările 1:1000 şi 1:500 - practic toate cursurile de apă
invariabile.

- (194). În cazul caracterizării imaginilor cursurilor de apă pe planuri
topografice, alături de nivelurile apei (p. 271, 272) se înscriu indicatorii sensului şi
vitezei curentului, lăţimii şi adîncimii albiei, precum şi a naturii fundului. În cazul
înaintării cerinţelor suplimentare cursurile de apă poluată pot fi însoţite de
inscripţia respectivă după denumirea lor, de exemplu, Pr. Ialpugel (poluat).

Sensul curentului se indică cu săgeata situată pe fondul oglinzii apei pe plan,
sau alături de albie, dacă lăţimea ei nu se reprezintă la scară. Acest semn se va
aplica pentru toate cursurile de apă cu albia pronunţată.

Viteza curentului se indică doar în cazul reprezentării cursurilor de apă
„duble”, totodată se are în vedere viteza medie de suprafaţă în secţiunea dată,
stabilită în baza materialelor hidrometrice sau a unui şir de determinări în procesul
de ridicare topografică, care, de regulă, se execută la etiaj (pentru planuri la scările
1:1000 şi 1:500 de unică folosinţă se admite şi la momentul ridicării).

Valorile vetezei şi sensul curentului se vor trece la intervale de 10-15 cm,
obligatoriu la izvor, în locul căderii de apă (mai sus şi mai jos de baraj, la bancuri),
la gură şi la cadrul planului.

141

- (194). Indicatorii lăţimii albiilor în metri se trec în mod obligatoriu doar
în cazul reprezentării rîurilor şi pîraielor cu apă permanentă pe planuri la scările
1:5000 şi 1:2000; pe planuri la scări mai mari lăţimea cursurilor de apă poate fi
stabilită cu ajutorul măsurătorilor nemijlocite pe plan. La cerinţe suplimentare
parametrul lăţimii albiilor se indică la fel şi pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 cu
precizia pînă la zecimi din metru.

Determinarea lăţimii albiei, precum şi a nivelului liniilor de mal, se produce,
de regulă, în timpul apelor mici (p. 269).

- (194). Adîncimea rîurilor şi pîraielor se trece în baza măsurătorilor în cel
mai adînc loc pentru secţiunea dată, cu precizia pînă la zecimi din metru.

La ridicare topografică natura fundului cursurilor de apă se clasifică în felul
următor: pietros (aflorimente accidentate ale rocii stîncoase, pietre mari) - indicele
pe plan P, solid (galeţi, monolit neted, argilă compactă) - S, nisipos compact - Ns,
vîscos (vîscos argilos, vîscos nisipos, vîscos mîlos) - V.

- (195). Pentru albiile cu alternanţa porţiunilor cu apă permanentă şi care
seacă însemnările liniilor de mal se reprezintă la cele dintîi - prin linii întrerupte, la
cele din urmă prin linii neîntrerupte, iar adîncurile şi gropile de apă se reproduc sub
formă de circuit închis. Albia se reprezintă în întregime la culoarea albastru.

- (196). Bancurile pe rîu - sunt nişte praguri de rocă dură de bază sau
bolovani mari. La ridicări topografice bancurile se reprezintă cu subdivizarea după
lăţimea şi lungimea lor şi se însoţesc de inscripţia explicativă prag.

Bancuri cele mai mici, îndeosebi pe rîuri, lăţimea cărora pe plan este sub 2 mm
şi lungimea nu se reprezintă la scară, se înseamnă printr-o liniuţă transversală pe
imaginea albiei rîului. Bancurile înguste, dar de lungime mare - prin cîteva liniuţe,
din care cele marginale se desenă exact „pe locul lor”, iar cele intermediare - cît
mai uniform posibil la intervale de 1-1,5 mm.

Bancurile de lăţimea de 2 mm şi mai mult la scara planului se înseamnă ca un
lanţ de pietre de formă triunghiulară. În cazul cînd lungimea sectorului de rapide
este considerabilă, aceste semne se amplasează pe toată suprafaţa lui, totodată
rîndurile de sus şi de jos (după curentul apei) vor prezenta poziţia limitelor
sectorului, iar restul pragurilor (adică cele intermediare) se indică ţinîndu-se cont
de poziţia lor în teren. Respectiv, dacă pragurile pe un rîu larg taie nu toată albia
rîului, ci numai o parte din secţiunia ei transversală, atunci această particularitate
trebuie reflectată pe plan.

Însemnările pragurilor se vor însoţi de cotele nivelului apei mai sus şi mai jos
de prag, măsurate după nivelul apelor mici, care cu toate că nu sunt incluse în
semnul ei convenţional, sunt un element semnificativ al caracteristicii pragurilor pe
planuri topografice.

142

- (197). Vadurile sunt porţiunile puţin adinei ale albiilor în locul lărgirii lor
sau în apropierea gurilor afluenţilor. Se reprezintă pe planuri topografice numai în
cazul înaintării cerinţelor suplimentare şi dispunerii de datele măsurătorilor sau
hărţilor de navigaţie.

Semnele convenţionale ale vadurilor se amplasează uniform pe suprafaţa
ocupată de ele în plan; partea convexă a semnului se va orienta în direcţia aval a
rîului.

- (198). Bancurile de nisip sunt nişte fîşii subacvatice aluvionare, care
diferă între ele doar după poziţionarea lor pe rîu şi se înseamnă prin semn
convenţional comun. Cele mai măşcate puncte ale semnului corespund porţiunilor
celor mai puţin adînci.

- (199). Lacurile pe planuri topografice la scările 1:1000 şi 1:500 se
reprezintă în totalitate; pe planuri la scara 1:5000 - cele cu suprafaţa de la 2,5 mm2
şi mai mult, 1:2000 - de la 5 mm2 şi mai mult. În afară de aceasta, pe planuri la
scările 1:5000 şi 1:2000 se vor reprezenta şi lacurile de dimensiuni inferioare, dacă
ele au destinaţie de orientare, economică sau terapeutică. Cele din urmă, după
necesitate, pot fi reprezentate cu o oarecare exagerare a suprafeţei lor. Imaginile
lacurilor mici fară denumire, în cazul conturării considerabile a planului, se vor
însoţi de inscripţia lac pentru evidenţierea acestor obiecte.

În cazul reproducerii lacurilor cu apă mineralizată se prevede aplicarea
inscripţiilor sărat şi amar.-sar., situate nemijlocit după termenul din nomenclator
sau, în cazul existenţei denumirii lacului, după aceasta. Calitatea apei se determină
în fond după starea rezervorului de apă vara la apele mici, deoarece în restul
timpului apa poate fi desalinată sau, invers, cu concentraţia sărurilor sporită.

- (200). Semnele convenţionale ale revărsărilor rîurilor şi lacurilor,
rezervoarelor în construcţie şi celor care funcţionează, şi care nu ating nivelul
retenţiei normale (NNR), se vor combina pe planuri cu toate semnele stabilite
pentru redarea reliefului şi contururilor terenului supus periodic inundării.
Respectiv liniile limitelor şi în special haşura suprafeţelor acestor obiecte se va
trasa astfel, îneît să nu fie redusă exspresivitatea conţinutului planului.

- (200). Revărsările rîurilor şi lacurilor se reprezintă pe planuri topografice
la scările 1:5000 şi 1:2000 în mod obligatoriu, pe planuri la scări mai mari -
conform cerinţelor suplimentare.

Reproducerea limitelor şi suprafeţelor revărsărilor se reglementează de
următoarele condiţii: durata revărsării de la 2 luni şi mai mult (ca urmare a ploilor
îndelungate, topirii zăpezii, evacuării apelor de zăgazuri), lăţimea benzii de
revărsare la scara 1:5000 - 1 cm şi mai mult, 1:2000 - 2,5 cm şi mai mult.
Reproducerea revărsărilor se va efectua în baza ridicării aeriene, executate în
perioada cînd nivelul apei este maximal, sau în baza datelor serviciului
hidrometeorologic.

143

- (200). Limitele şi suprafeţele rezervoarelor în construcţie şi celor care
funcţionează dar care nu ating nivelul proiectat se reproduc pe planuri topografice
prin aceleaşi semne convenţionale ca şi revărsările. Totodată drept limită exterioară
a zonei inundate, reprezentate prin linie întreruptă, se consideră linia NNR, deşi
oglinda apei nu atinge nivelul ei.

Rezervoarele în construcţie se consideră rezervoarele de apă în procesul
proiectării (proiectul este transpus pe teren), în construcţie şi cele aflate la etapa
umplerii primare cu apă. Cînd zona inundată a rezervoarelor se reprezintă numai în
baza cotelor proiectate se introduce inscripţia corespunzătoare după latura de est a
cadrului planului.

- (200). În semnul convenţional al limitei revărsării sau zonei de inundaţie
lungimea haşurilor lui, cînd mărimea contururilor este mică, poate fi micşorată
proporţional, cu condiţia respectării indicaţiilor menţionate la p. 293. Haşura
semnului convenţional al suprafeţei revărsării sau zonei de inundaţie, de regulă, se
va orienta sub un unghi de 45° la latura de sud a cadrului planului.

În cazul cînd suprafaţa sectoarelor de revărsare sau de inundaţie este
considerabilă, la cerinţe suplimentare, în contururile lor pe plan se trece o inscripţie
neagră, care indică în care luni ale anului se întîmplă acest eveniment. De exemplu,
pentru caracterizarea revărsării rîurilor - Revărsare IV-VI, pentru caracterizarea
terenurilor de separaţie a apelor inundate periodic -Inundaţie VIII-IX.

- (200). În cazul dacă suprafeţele revărsării sau inundaţiei ocupă pe plan
mai mult de o pătrime a întregului trapez, haşurarea lor nu se efectuează. În
schimb, de-a lungul liniei corespunzătoare pe plan se trece inscripţia Limita
revărsării sau Limita rezervorului în construcţie. Dacă toată această suprafaţă în
perioada revărsării este acoperită de apă sau se află în întregime în zona de
inundaţie a rezervorului de apă, atunci aceasta nu se reprezintă grafic pe plan, iar
după latura de est a cadrului planului se trece inscripţia corespunzătoare. De
exemplu, Toată suprafaţa se acoperă cu apă în timpul revărsării în perioada V-VI;
Toată suprafaţa se află în zona de inundaţie de către apele rezervorului Central în
perioada VI- VII.

CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE

9

- (201). La reprezentarea canalelor, porţiunilor de rîu canalizate şi a
şanţurilor, segmentele lor rectilinii şi unghiurile definite a cotiturilor se vor fixa
fără nivelare artificială, în strictă corespundere cu amplasarea şi orientarea din
teren şi scara planului.

Consolidarea taluzurilor cursurilor de apă prin betonare se indică cu inscripţia
prescurtată bet., iar pe planuri la scara 1:1000 şi 1:500, plus la aceasta, cu o linie
subţire neagră din partea exterioară a liniei de mal (pe ambele maluri). Dacă
consolidarea este executată prin altă metodă (de exemplu, cu plăci de beton armat

144

sau pavare), atunci se trece şi inscripţia explicativă corespunzătoare - bet. armat,
pavaj, etc.

- (201). Pe porţiunile de rîu canalizate, spre deosebire de canale şi şanţuri,
se prezintă aceleaşi caracteristici hidrotehnice, ca şi pe întreagă lungime a rîului, în
special se indică natura fundului.

Reprezentarea canalelor şi nurilor cu sensul schimbător al curentului are nu
una, dar două săgeţi, orientate în direcţii opuse. Cotele nivelului apei la aceste
obiecte, inclusiv la cele reprezentate cu o linie se vor trece la intervale de 10 cm.

- (201). Din şanţurile de irigaţie, de drenare, de alimentare cu apă pe
planuri se reprezintă acele, care au destinaţie permanentă. Şanţurile provizorii - de
exemplu, brazde de irigaţie arate anual - nu sunt supuse reprezentării pe planuri
topografice.

- (201). Semnul convenţional al canalelor în construcţie, în cazul
reproducerii lor pe planuri topografice unicolor, se va însoţi de inscripţia
explicativă constr.

În cazul dacă de-a lungul canalului în construcţie se instalează digurile, atunci
cele din urmă, în dependenţă de faza construcţiei: nu se reprezintă, se reprezintă
(cu linii neîntrerupte) doar în sectoarele finisate sau pe parcursul întregii lungimi a
canalului.

- (202). Canalele subterane şi reţeaua de drenaj subterană se înseamnă pe
planuri topografice doar în cazul dispunerii materialelor cartografice hidrotehnice,
precum şi în cazurile cînd pe fotograme aeriene sau nemijlocit în teren se desluşesc
careva elemente lineare, care demonstrează poziţia acestor canale şi sistemelor de
drenaj. Cele din urmă pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 se reprezintă cu linie-
punct.

- (203). Datele caracteristice ale canalelor şi şanţurilor se diferenţiază la
ridicare topografică în modul următor:

conform cerinţelor generale, pe planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 se
reprezintă lăţimea obiectelor date la partea superioară (cu excepţia celor mai mari
canale - p.304) şi adîncimea pînă la zecimi din metru; pe planuri la scările 1:1000
şi 1:500 - numai adîncimea, deoarece lăţimea poate fi citită nemijlocit de pe plan;

la cerinţe suplimentare se determină lăţimea canalelor şi a şanţurilor şi la fund,
care se înscrie sub formă de al doilea grup de cifre la numărătorul caracteristicii
(inclusiv a şanţurilor reprezentate cu o linie).

În calitate de indicele lăţimii canalului la suprafaţă se va lua distanţa dintre
maluri la nivelul marginii, iar dacă înălţimea lor relativă este diferită, atunci la
nivelul malului inferior. Respectiv însemnările convenţionale ale canalelor pe plan
se vor potrivi către acest indicator.

145

Adîncimea canalului se consideră distanţa pe verticală de la nivelul marginii
malului mai scund pînă la nivelul fundului în centrul secţiunii transversale a
canalului.

- (203). Datele caracteristice ale celor mai mari canale (atribuirea către
această categorie se execută în ordinea de redactare) se determină reieşind din
faptul, că ele trebuie reprezentate pe planuri topografice în corespundere cu nivelul
liniilor de mal la etiaj, şi nu după marginile superioare ale taluzurilor digurilor sau
debleurilor de-a lungul acestor canale.

Datele caracteristice ale canalelor „singulare” (după lăţime) se reprezintă
conform p. 303.

- (203). Pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 locul determinării datelor
caracteristice ale şanţurilor în funcţie de lăţimea lor se fixează cu o săgeată şi
inscripţia, amplasată lateral de albie sau, după cum este stabilit pentru planuri la
scările 1:1000 şi 1:500, inscripţia corespunzătoare se trece direct pe imaginea
albiei.

- (203). În unele cazuri, de exemplu pentru a reda pe planuri topografice
destinaţia de ameliorare a solului, în afară de caracteristica lăţimii şi adîncimii
canalelor, se necesită şi determinarea cotelor de nivel nu numai ale marginilor, dar
şi a fundului canalului. Cele din urmă se vor trece nemijlocit pe imaginea oglinzii
apei.

- (204). Către şanţuri uscate la ridicări topografice se referă şanţurile de
ameliorare, antiincendiu, care nu funcţionează, şanţurile abandonate de construcţie
şi de hotar, precum şi fostele rigole şi tranşei, care nu conţin apă în cea mai mare
parte a perioadei calde. Dacă şanţurile uscate au fost betonate, atunci de-a lungul
lor, la fel ca şi în cazul şanţurilor în funcţiune, se trece inscripţia bet. (p. 298).

Semnele convenţionale ale şanţurilor uscate pe planuri topografice unicolor se
completează cu inscripţia explicativă uscat, pentru asigurarea distingerii lor de
semnul canalelor în construcţie. În cazul reprezentării şanţurilor uscate care se pot
reprezenta după lăţime la scară, în special pe planurile 1:1000 şi 1:500, e destul de
dat numai parametrii adîncimii lor. Pentru a reprezenta şanţuri mai înguste pe
aceste planuri, precum şi majoritatea şanţurilor pe planuri la scările 1:5000 şi
1:2000 se prevede determinarea atît a adîncimii lor, cît şi a lăţimii în metri.

- (205). La reprezentarea canalelor, porţiunilor de rîu şi a şanţurilor cu
diguri de protecţie, la creasta digului, precum şi la fundaţiile din părţile interioare
şi exterioare (dacă digul nu aderă la mal) se vor indica cotele absolute de nivel,
coordonînd poziţionarea lor cu cotele nivelului apei. Se prevede, la fel, trecerea
datelor caracteristice de înălţime relativă a acestor construcţii, de regulă, în
schimbul cotelor absolute (în cazul insuficienţei locului pe plan).

146

În funcţie de scara ridicării topografice, lăţimea în teren şi îndepărtarea de la
cursul de apă, digurile se pot reprezenta cu haşuri bilaterale şi unilaterale (mai ales
la ridicările 1:5000).

- (206). Diguleţele artificiale, construite îndeosebi în lungul cursului de
apă, se reprezintă pe planuri topografice prin semne speciale la următoarele cerinţe:
cînd lungimea imaginii diguleţelor pe plan este de 3 mm şi mai mult; cînd
înălţimea diguleţelor în teren este de 0,25 m şi mai mult - dacă ridicarea se execută
cu secţiunea reliefului cu curbe de nivel peste fiecare 0,5 sau 1 m; cînd înălţimea
diguleţelor alcătuieşte 1 m şi mai mult - dacă ridicarea se execută cu secţiunea de 2
sau 5 m.

Selectarea semnelor pentru reprezentarea diguleţelor se reglementează, la fel
ca şi la reprezentarea digurilor, de dimensiunile acestor obiecte şi posibilităţile
grafice ale prezentării lor pe segmentul dat de plan. În semnul diguleţului unilateral
haşurile transversale, de regulă, se orientează de la malul canalului.

- (207). În cazul reprezentării pe planuri topografice a canalelor, porţiunilor
de rîu canalizate şi a şanţurilor în debleuri, indicii caracteristicilor lor de altitudine
se amplasează în aceeaşi ordine, ca şi pentru aceste obiecte dotate cu diguri
(p. 308). În afară de aceasta, cînd spaţiul permite, cotele absolute de nivel se vor
trece şi la berme - fîşii de teren orizontale sau uşor înclinate de-a lungul taluzurilor
debleului în scopul sporirii rezistenţei lor contra alunecării solului.

- (208). Imaginea canalului şi a şanţului pe dig, alături de semnele lor
grafice, se va însoţi în cîteva locuri de cotele absolute de nivel a secţiunii lui
transversale, inclusiv nivelul apei, vîrful digului şi fundaţia din partea exterioară,
iar după posibilitate (dacă spaţiul permite) şi din partea interioară, întoarsă spre
cursul de apă. În lungul canalului se va trece inscripţia explicativă neagră: canal pe
dig.

Combinarea amplasării vizate a cotelor de nivel şi a inscripţiilor explicative
permite delimitarea reprezentării pe plan a canalelor pe dig şi a digurilor de-a
lungul canalelor.

- (209). Distribuitoarele de apă pe canale de irigaţie şi de aprovizionare cu
apă au construcţii diferite; prezentul atlas include cele de bază dintre ele. La
ridicări topografice se va aplica acel semn, care în măsura mai mare corespunde
aspectului exterior al distribuitorului de apă în teren. În cazul cînd dimensiunile
acestor obiecte sunt destul de mari, ele se reproduc conform contururilor lor,
totodată dacă aceste distribuitoare sunt construite din beton (precum şi din piatră
sau cărămidă) - prin umplerea la culoarea negru. Semnul distribuitoarelor de apă
se însoţeşte de cotele: nivelului apei în canalul principal şi la evacuările de apă, ale
solului pe lîngă cele din urmă şi ale vîrfului construcţiei.

Semnele distribuitoarelor cu o ramificaţie sau cu două ramificaţii se vor

9	9

orienta cu partea convexă în direcţia de curgere a apei în canal. în cazul cînd este

147

necesar de evedenţiat regulatorul, alături de semnul corespunzător se trece
inscripţia explicativă reg.

- (209). În cazul reprezentării îmbinării vanelor şi clapetelor ale
distribuitoarelor de apă cu poduri şi ţevi care nu se reprezintă la scară, semnele lor
convenţionale se dispun aderent unul de altul. În acest caz la tablierele podurilor şi
ţevilor se trece cota de nivel absolută.

- (210). Însemnările gurilor colectoarelor de drenaj a canalului de drenaj se
vor corespunde uneia dintr-un şir întreg de variante vizate în tabelă.

Pe planuri topografice cu destinaţie de ameliorare în cazul reprezentării gurilor
colectoarelor se indică caracteristica numerică a ţevilor lor.

Prezentul semn convenţional poate fi aplicat la fel şi pentru a reda pe planuri
dispozitivele corespunzătoare ale canalelor de colectare şi evacuare din sisteme de
irigaţie.

- (211). Evacuatoare de apă pe diguri şi diguleţe de irigaţie sunt nişte
dispozitive pentru evacuarea unică anuală pe terenuri îndiguite a apei, colectate de
la topirea zăpezii şi a apelor din bazinele de acumulare permanente cu destinaţie de
irigaţie. Aspectul lor exterior seamănă cu un pod, dar ele fiind dotate cu vane de
ridicare pentru evacuarea apei.

Pentru a reprezenta evacuatoarele de apă pe planuri se aplică semnele care
corespund în cea mai mare măsură contururilor lor în teren. Aceste semne se
cartografiază la culoarea negru şi se însoţesc cu inscripţia explicativă prescurtată
ev. apă.

- (212). Conductele subacvatice sunt nişte instalaţii pe canale sau alte
apeducte, destinate pentru străbaterea obstacolelor naturale şi artificiale în debleu
transversal sub ele (de exemplu, sub un rîu, rîpă, cale ferată). În majoritatea
cazurilor ele reprezintă o ţeavă curbată (una sau cîteva alîturi una de alta). Există şi
sifoane deschise, ceea ce trebuie să fie reflectat în inscripţia explicativă sifon
deschis.

Sifoane lungi de secţiune mică se reprezintă pe planuri topografice prin
semnul conductei subacvatice.

- (213). Apeductele sunt instalaţii pentru transvazarea apei deasupra
obstacolelor, în special pe poduri pe piloni. Semnele convenţionale ale obiectelor
date pe plan vor corespunde dimensiunilor şi construcţiei lor. Cele mai răspîndite
sunt apeducte sub formă de uluce, conducte sau canale. Semnele apeductelor, în
afară de inscripţia explicativă apd. vor fi dotate cu o inscripţie prescurtată, care
caracterizează materialul podului-apeduct (de exemplu, met., bet.).

- (214). Descărcătoare de apă se numesc instalaţii hidrotehnice destinate
racordării a două porţiuni ale canalelor, apeductelor sau rezervoarelor de apă

148

situate la niveluri diferite. La descărcătoarele de apă se referă curenţi forţaţi şi
cascade ale diferitor construcţii, precum şi deversoare (p.325). însemnările oricăror
descărcătoare de apă se însoţesc de cotele nivelurilor apei în punctele curbării
albiei, iar dacă spaţiul permite - de caracteristica înălţimii lor relative verticale
pînă la zecimi din metru.

- (214). Curenţii forţaţi sunt nişte şanţuri căptuşiţi deschişi pentru transferul
curentului de apă avînd viteză sporită din porţiunea de sus în cea de jos a cursului
de apă sau a bazinului de acumulare. Semnul corespunzător se dispune pe plan
împreună cu inscripţia explicativă curent forţat şi indicarea materialului de
construcţie {bet, bet. armat, etc.).

Cascadele reprezintă nişte apeducte. Răspîndire mai largă au căpătat cascadele
în trepte deschise şi cele în consolă. Semnul lor pe planurile topografice va reda
diferenţele exterioare în construcţie, iar în cazul reprezentării cascadelor în trepte,
plus la aceasta, şi numărul treptelor (cu haşuri transversale ale semnului
convenţional). Pentru cascade în trepte se mai prevede trecerea cotelor de nivel al
apei peste o treaptă, iar după posibilitate - la fiecare treaptă a cascadei date.

- (215). Tunelurile pe canal reprezintă construcţii capitale, părţile lor de
bază fiind portalurile (de intrare şi ieşire) şi traseul subteran cu căptuşeala (monolit
sau prefabricată) a suprafeţei interioare.

Deoarece portalurile au construcţie diferită, pentru reprezentarea lor pe planuri
topografice se vor aplica astfel de semne, care în cea mai mare măsură corespund
aspectului exterior al acestor obiecte. Respectiv semnul convenţional din tabele
este dat ca exemplu al reprezentării lor.

Traseul subteran al tunelului se evidenţiază pe plan în cazul existenţei datelor
sau a semnelor de orientare autentice (p. 302). În lipsa lor sensul general al
traseului se înseamnă cu linie-punct pe segmente cu lungimea de 1,5-2 cm la scara
planului de la portalurile de sus şi de jos în întîmpinarea unui altuia.

Unele tuneluri hidrotehnice sunt dotate cu puţuri de mină verticale,
reprezentate pe planuri cu semnul convenţional al căminurilor de verificare ale
comunicaţiilor subterane şi caracteristica adîncimii lor în metri. În cazurile, cînd
diametrele acestor obiecte se reprezintă la scara planului, semnele convenţionale
corespunzătoare sunt date după contururile lor reale.

- (216). Canalele, rîurile şi şanţurile „duble” care trec prin ţeavă se
reprezintă prin linia întreruptă neagră combinată cu însemnarea capetelor acestor
ţevi, corespunzătoare aparenţei lor în teren. În acelaşi mod se vor arăta şi
construcţiile în afara drumurilor.

9

Dacă acest canal trece prin ţeavă în limitele localităţii cu numărul sporit de
diferite elemente topografice, atunci trasarea pe plan a liniei întrerupte a semnului

149

convenţional stabilit nu este obligatorie. Datele caracteristice ale ţevilor se trec
conform semnului nr. 266, p. 387.

- (217). Prizele de apă sunt construcţii pentru captarea apei din cursul de
apă sau rezervor de apă, epurarea ei (cu ajutorul bazinelor de decantare,
dispozitivelor de captare a depunerilor şi gunoiului, dispozitivelor de evacuare a
aluviunilor) şi scurgerea ei în canal, tunel sau alt apeduct. Pompe de canal sunt
instalaţii constituite din agregat de pompare, conducte de aducţie şi de evacuare.

În unele cazuri prizele de apă şi pompele pe canal sunt îmbinate într-un
complex hidrotehnic unic, creat în scopurile asigurării funcţionării hidrocentralelor,
navigaţiei, ameliorării terenurilor şi aprovizionării cu apă. Reprezentarea a unui
astfel de complex pe planuri topografice se efectuează prin redarea contururilor
exterioare a fiecărui din obiectele componente ale lui în combinaţie cu şirul
inscripţiilor explicative (pomp., priză de apă, etc.). Totodată se reprezintă toate
construcţiile şi clădirile legate cu prizele de apă şi pompe pe canale, indicînd
materialul de construcţie.

9

- (218). La ridicări topografice la scară mare, alături de pompe pe canale
urmează a fi reprezentate şi pompe mici pe canale: staţionare; mobile pe malul
canalului (rîului, rezervorului de apă); flotante pe şlepuri şi pontoane.

Pompe staţionare fară construcţii se reproduc prin semnul convenţional special
sub formă de pătrat negru. Cele mobile sunt aduse la intrarea canalului lateral doar
pe un timp, cînd ele anual pompează în el apă. În legătură cu aceasta, pompele date
nu posedă o poziţie strict determinată în teren, şi pentru a fixa prezenţa lor se trece
numai inscripţia explicativă (pompă flotantă, pompă mobilă), începutul căreia se
potriveşte la punctul unirii pe plan a canalului magistral cu cel lateral.

- (219). Jgheaburile sunt nişte apeducte cu profilul transversal deschis şi
curgerea apei liberă (fără presiune). Sunt destinate obiectivelor hidrotehnice şi de
ameliorare, printre altele pentru trecerea lemnului plutit, peştelui, etc. Se deosebesc
jgheaburi la sol - pe baza planificată de pămînt şi jgheaburi pe piloni; după
materialul se deosebesc jgheaburi din beton armat (predominante), beton şi lemn.
În unele regiuni se foloseşte termenul „rigolă” în loc de , jgheab”, mai ales pentru
însemnarea corespunzătoarelor instalaţii cu dimensiuni reduse.

În cazul reprezentării jgheaburilor pe planuri se recomandă însoţirea imaginii
lor cu inscripţia jgheab, jgheab bet., etc. Pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000
liniile negre ale semnului jgheabului, ce corespund marginilor lui, se reprezintă
conform poziţiei reale, iar în cazul insuficienţei locului - se omit şi reprezentarea
jgheaburilor se limitează de linia întreruptă albastră şi inscripţii explicative.

Pentru jgheaburi pe piloni materialul celor din urmă este redat cu ajutorul
semnelor convenţionale stabilite pentru aceasta (nr. 92-94), în afară de aceasta, la
unghiuri mari de înclinaţie a jgheabului către suprafaţa solului, se va determina şi
se va trece înălţimea fiecărui al doilea pilon (pînă la zecimi din metru).

150

- (220). Barajele sunt construcţii hidrotehnice, făcute transversal pe cursul
unui rîu, pîrău sau canal pentru ridicarea nivelului apei, crearea presiunii apei şi
formarea bazinului de acumulare. Barajele, fiind foarte diverse, se clasifică în cele
pentru ridicarea nivelului de apă şi cele de acumulare; fixe, deversoare (cu
revărsare liberă peste creasta) şi de staţie (cu deschideri pentru captarea apei);
subacvatice şi de suprafaţă (deasupra apei); carosabile şi necarosabile. După
materialul de bază se deosebesc baraje metalice, de piatră, de lemn, din beton, din
beton armat, de pămînt, precum şi combinările lor.

La ridicări topografice barajele pot fi reproduse numai printr-un complex
întreg al semnelor convenţionale separate sau combinate şi al inscripţiilor
explicative. Alegerea lor va asigura reproducerea completă, detailată şi precisă pe
planuri a aspectului exterior şi a particularităţilor constructive ale corpului
barajului şi ale instalaţiilor atribuite (deversoarelor-ţeavă şi deversoarelor-jgheab,
stavilelor ridicătoare, zidurilor de sprijin, ecluzelor, etc.). Semnele din tabele
servesc exemple ale reprezentării celor mai răspîndite baraje de dimensiuni medii
şi inferioare.

Pe planuri topografice la scările 1:5000 şi 1:2000, reieşind din materiale
hidrometrice, se vor reprezenta datele caracteristice ale suprafeţelor şi volumelor
bazinelor de apă. Ele se amplasează nemijlocit alături de semnele barajelor,
totodată suprafaţa se indică numai în kilometri pătraţi întregi, iar volumul - în
kilometri cubici întregi pentru bazinele de 10 km3 şi mai mult, pînă la zecimi din

o

kilometri cubici - pentru bazinele între 0,1-10 km , pînă la miimi - pentru bazinele
între 0,001-0,1 km3.

- (220). La reprezentarea barajelor pe planuri topografice pentru
delimitarea barajului însuşi şi a digurilor aderente se prevăd întreruperile (pînă la
0,5 mm) între semnele corespunzătoare. În scopurile distingerii barajelor carosabile
de la cele necarosabile, la marginile semnului celor din urmă se trasează haşuri
scurte, orientate sub un unghi de 45° la axa barajului.

În semnele convenţionale ale barajelor liniile transversale lungite se vor
orienta în partea biefului aval.

- (220). Caracteristicile de altitudine ale barajelor sunt compuse din cotele
nivelului apei a biefului aval şi celui amonte, cotele înălţimii absolute a crestei lor
şi punctului inferior al bazei (pentru baraje fixe). În cazul cînd barajul se întinde pe
o distanţă considerabilă cotele crestei şi bazei lor se trec la intervale de aproximativ
7-10 cm a planului. Pentru planuri la scările 1:1000 şi 1:500 se prevede, de
asemenea, reprezentarea cotelor intrării şi ieşirii ţevii sau jgheabului deversor.
Aceasta se răsfrînge şi asupra planurilor topografice la scara 1:2000 cu destinaţie
de ameliorare a solului.

Lăţimea părţii superioare a barajului se înscrie doar pe planuri la scările
1:5000 şi 1:2000.’

151

- (220, 221). Materialul de construcţie al barajului se indică dacă lungimea
lui la scara planului este de 1 cm şi mai mult. În acest caz se trec inscripţii
prescurtate, de exemplu: met. (pentru metalice), LP (pentru cele de lemn şi
pămînt), iar la lipsa spaţiului - sub formă de litere majuscule separate M, B, L.

Semnele barajelor de pămînt se vor însoţi în locuri corespunzătoare de
inscripţii separate privind materialul barajului şi partea lui deversoare.

- (221). Barajele rupte (în majoritatea cazurilor de pămînt) se
caracterizează de existenţa rupturii transversale pe toată înălţimea construcţiei date.
La imaginea acestui baraj, de regulă, este suficientă numai cota nivelului apei cu
amplasarea ei pe imaginea bietului aval. Cota nemijlocit mai sus de baraj se
necesită în cazul pantei semnificative a cursului de apă în ruptura barajului.

- (222). Barajele subacvatice sînt destinate pentru crearea unui remuu în
conbinare cu revărsarea cantităţilor mai mari de apă în secţiunea dată peste o
creastă cufundată. La redarea barajelor subacvatice linia semnului convenţional
orientată în direcţia bietului amonte reprezintă o linie întreruptă. Pe planuri
topografice barajele subacvatice se caracterizează doar prin cotele de nivel al
apelor mai sus şi mai jos de baraj.

- (223). Construcţiile de protecţie a peştelui şi contra gunoiului sunt
prezentate în special de gratii şi reţele pe piloni, amplasate transversal pe cursul
rîului mai sus de nodul hidrotehnic, hidrocentrală şi alte construcţii similare.
Gratiile şi reţelele se reproduc pe planuri tipografice similar - cu o linie întreruptă,
pilonii - prin semne stabilite, diferenţiate în dependenţă de materialul lor (semne
nr. 92-94).

La instalaţii de protecţie a peştelui la fel se referă şi elevatoare de peşte,
jgheaburi, canale, ecluze pentru trecerea peştelui şi scări de peşti. Pentru
reprezentarea elevatoarelor de peşte nu este prevăzut un semn aparte; pe planuri ele
se reprezintă prin liniile de contur în corespundere cu contururile reale împreună cu
inscripţia elev. peşte. La reprezentarea restului construcţiilor de protecţie a peştelui
se aplică acele semne convenţionale, care sunt stabilite pentru obiectele
corespunzătoare cu inscripţii ce caracterizează atribuţia lor către construcţii pentru
trecerea peştelui.

- (224). Ecluzele sunt nişte construcţii hidrotehnice de transport naval,
amplasate pe rîurile şi canalele care efectuează legătura rezervoarelor de apă cu
diferite nivele. Pentru ecluze este caracteristică diversitatea mare în aspect
constructiv, însă, de regulă, toate ele sunt constituite din camere, părţi frontale şi
pereţi de apropiere.

Camere pentru ridicarea şi coborîrea navelor au pereţi din beton armat cu
parapete, pentru care sunt stabilite semne convenţionale aparte (semnul nr. 226),
sau tară ele. În ultimul caz se va trasa o linie la culoarea negru (bordura camerei).

152

Elementele de bază ale părţilor frontale a ecluzelor sunt porţile lor, de regulă
metalice. Semnele convenţionale ale porţilor se dispun în corespundere cu poziţia
lor în teren şi se orientează cu unghiul ascuţit contra curentului. Dacă deasupra
porţilor ecluzei este construit un pod, atunci semnele lor se combină, totodată este
de dorit ca semnul porţilor ecluzei să fie intercalat în semnul podului.

Caracteristicile numerice ale ecluzelor se indică doar pe planuri la scările
1:5000 şi 1:2000. Totodată pentru adîncimea ecluzei la porţi şi lăţimea porţilor se
trec valorile lor minime.

- (225). Semnele convenţionale ale cheiurilor în cazul reprezentării lor pe
planuri topografice diferă pentru cheiuri verticale şi oblice. În lungul liniei care
înseamnă pe plan un chei vertical se trece inscripţia vertical şi se indică materialul
de construcţie (piatră, bet., etc.).

Imaginile cheiurilor pe planuri se însoţesc de cotele înălţimii absolute a
malului la marginea lor de sus şi a nivelului apei - la poală.

- (226). Parapetele sunt nişte pereţi scunzi (în mediu de 1 m) continui,
construite în calitate de îngrădituri, în special la cheiuri, precum şi ecluze, baraje,
poduri, curburi abrupte ale autodrumurilor, etc. La ridicări topografice la scările
1:1000 şi 1:500 parapetele se reproduc cu delimitarea lor în cele de piatră sau
beton, metalice şi de lemn, iar la scările 1:5000 şi 1:2000 - prin semnul
convenţional comun.

9

Dacă un chei nu este dotat cu parapet, atunci semnul lui convenţional se
substituie printr-o linie neagră. Intervalele în parapete pentru instalarea babalelor
(piese cilindrice de care se leagă parîmele la ancorare) se reprezintă doar pe planuri
la scările 1:1000 şi 1:500.

- (227). Coborîrile şi scările pe chei sunt construite atît în lungul lor, cît şi
transversal, ceea ce urmează a fi reprezentat pe planuri în corespundere cu
realitatea.

- (228). Zidurile de sprijin sunt menite consolidării taluzurilor şi malurilor
abrupte ale rîurilor, canalelor şi rezervoarelor de apă de-a lungul drumurilor
muntoase în localităţile cu relieful accidentat. Se deosebesc zidurile de sprijin din
piatră, din beton şi din beton armat. Aceste obiecte se divizează în cele verticale şi
oblice; cele din urmă în dependenţă de configuraţia şi mărimea proiecţiei zidului pe
plan se reproduc prin pene de lungime diferită.

La ziduri de sprijin se trec datele caracteristice ale poziţiei lor de altitudine sub
formă de fracţie: la numărător - cota absolută de nivel pe sus, iar la numitor - cota
de nivel la baza zidului. În cazul dificultăţii determinării acestor cote sau

9

insuficienţei locului pe plan se admite aplicarea inscripţiei care caracterizează
înălţimea relativă a zidului (rotunjită la zecimi din metru).

153

- (228). În cazul reproducerii zidurilor de sprijin pe planuri topografice ele
trebuie distinse de taluzurile planificate (semnele nr. 78, 79), reieşind din faptul că
zidurile, de regulă, sunt cu mult mai abrupte (deoarece construcţia lor nu prevede
necesitatea, ca în cazul taluzurilor, orientării după înclinaţia echilibrului natural al
grundurilor) şi respectiv ocupă pe plan suprafaţă inferioară. Aceasta predetermină
imposibilitatea creşterii vegetaţiei arbust-arborescente pe ziduri de sprijin, spre
deosebire de un şir de taluzuri planificate.

- (229). Posturile hidrometrice reprezintă nişte instalaţii menite măsurării
sistematice a nivelului apei în rîuri, canale şi rezervoare de apă. Se deosebesc
posturi pe piloţi (cele mai răspîndite), posturi cu miră şi cele automatizate cu
comanda la distanţă (cu aparate cu autoînregistrare).

În tabele sunt date semnele postului pe piloţi, părţile lui principale fiind
reperele pe vîrful versantului malului şi dispozitivul pentru calculul nivelului apei
sub formă de un rînd de piloţi ce coboară jos perpendicular la linia malului şi
parţial scufundat în apă. Deopotrivă cu semnul de bază al postului, reperele sunt
reprezentate pe plan prin semnele convenţionale ale semnelor de nivelment
corespunzătoare (semnul nr. 11).

La imaginile posturilor hidrometrice se vor înscrie cotele nivelurilor apei,
totodată în dependenţă de cerinţele proiectului de lucrări: la ziua ridicării, raportate
la etiaj (după datele de mai mulţi ani) sau şi unele şi altele. În ultimul caz la
numărătorul fracţiei se prezintă datele după determinările reale, la numitor - datele
medii pentru perioada apelor mici.

- (229). Dispozitivul principal al posturilor hidrometrice cu miră, numită
tradiţional pe rezervoare mari riglă gradată, reprezintă o miră gradată, fixată la
nivelul apei la un chei, pod, baraj, stîncă verticală. La reprezentarea acestor posturi
pe planuri topografice semnul mirei se intercalează în însemnarea obiectului
respectiv.

Posturi hidrometrice automate cu autoînregistrătoare se amplasează în cabine
speciale, care se reprezintă pe planuri ca construcţii obişnuite, dar cu inscripţia
explicativă p. hidr.

- (229). Secţiunile hidrometrice amenajate, în dependenţă de destinaţia şi
caracterul cursului de apă, pot avea construcţie diferită. Cele mai răspîndite sunt
secţiunile cu cabluri întinse deasupra apei de la un mal la altul şi destinate
suspensiei dispozitivelor hidrometrice pe perioada măsurătorilor (de exemplu,
consumului apei şi vitezei ei la mijlocul cursului de apă). Deseori de-a lungul
cablului se montează un pod suspendat pentru pietoni. În atlas sunt date exemplele
secţiunii cu pod şi fără pod.

- (230, 259). Spargheţurile sunt instalaţii pentru protecţia construcţiilor
hidrotehnice de loviturile sloiurilor de gheaţă, de buşteni plutitori, etc. Ele au
forma de construcţii masive verticale sau oblice cu capătul ascuţit orientat contra

154

sensului cursului. Ele se aşează la picioarele unui pod sau baraj sau la o oarecare
distantă în fata lor.

Pentru reprezentarea acestor obiecte este prevăzut un semn convenţional în
afara scării; cînd spargheţul are dimensiuni considerabile pe planuri la scările
1:1000 şi 1:500 acest semn se intercalează în conturul, care redă conturul real al
instalaţiei. În ultimul caz urmează a fi reprezentate la fel şi pilonii de colţ al
spargheţului cu subdivizarea lor după materialul de construcţie (semne nr. 92-94).

- (231). Construcţii hidrotehnice cu destinaţie de protecţie sunt în mai mare
parte prezentate de moluri, sparge valuri şi dane.

Molurile sunt construite la rezervoarele de apă pentru protejarea radelor
portuare de la acţiunea valurilor. De regulă, ele aderă cu un capăt la mal, la
mijlocul sunt utilizate pentru acostare, iar la capătul celălalt se instalează faruri.

Spargevalurile sunt necesare pentru a proteja construcţii portuare, dane de
radă, intrările în canale şi ecluze şi porţiunile de mal de la loviturile valurilor. Se
deosebesc construcţii de protecţie înconjurate de apă şi de protecţia malului,
construite nemijlocit la linia malului.

Danele sunt construcţii scurte, predominant străpunse, proeminente de la mal
în rada portuară şi destinate acostării navelor din două părţi.

- (231). Construcţiile hidrotehnice de regularizare sunt în mai mare parte
prezentate de diguri transversale, epiuri şi pinteni.

Digurile transversale unesc dispozitive de ghidaj longitudinale în apă cu mal şi
servesc în special pentru regularizarea migraţiunii aluviunilor.

Epiurile sunt menite în special regularizării regimului cursurilor de apă,
protecţiei malurilor şi construcţiilor hidrotehnice de la eroziune. Ele se instalează
perpendicular sau sub un unghi la linia malului. În combinaţie cu sparge valurile
contribuie la consolidarea şi lărgirea plajelor.

Pintenii sunt nişte construcţii transversale de regularizare, ridicate în albiile
nurilor (pinteni de reorientatre a albiei) şi la litoralul mării. De regulă, ei sunt
destul de înguşti, dar uneori se deosebesc cu profilul curbiliniu (în plan).

- (231). Toate construcţiile hidrotehnice menţionate cu destinaţie de
protecţie şi de regularizare au contururi asemănătoare sub formă de diguri lungite.
Ele se reprezintă pe planuri topografice după un principiu unic în corespundere cu
forma şi dimensiunile lor. Obiectele cu lăţimea sub 1 mm se vor reproduce cu
umplerea conturului, iar cele cu dimensiuni considerabile - fără umplere.

- (231). Aceste construcţii pot avea ziduri atît verticale, cît şi înclinate, ceea
ce necesită aplicarea diferitor semne convenţionale. Pentru reprezentarea zidurilor
înclinate cel mai potrivit semn este cel stabilit pentru taluzuri consolidate
planificate (semnul nr. 79). Pe planuri se vor reprezenta inscripţiile despre

155

materialul fiecărei construcţii. Dacă materialele utilizate pentru construirea însuşi a
molului, spargevalului sau epiului sunt altele, decît la căptuşeala zidurilor, atunci în
cazul existenţei locului suficient pe plan la scara 1:1000 sau 1:500 se indică
caracteristicile lor separate (de exemplu, bet., plăci BA).

La ridicare topografică este esenţial de a reda corect locul unde se începe
construcţia hidrotehnică - pe taluzul malului, pe banda plajei sau nemijlocit la linia
malului.

- (232). Debarcadere, adică porturi pe căi de navigaţie, se subdivizează în
cazul reprezentării pe planuri topografice în debarcadere cu acostare amenajată,
debarcadere şi puncte de oprire fară ancorare amenajată şi locuri de ancorare.

La cele dintîi se referă debarcadere de mal pe baza compactă, pe piloţi pilonaţi
în fund şi cele plutitoare - debarcadere pe navă sau pe ponton. Toate aceste
debarcadere se reproduc prin linii de contur negri (fară colorare albastră) conform
poziţiei lor reale, contururilor şi dimensiunilor la scara dată.

- (233). Debarcaderele şi punctele de oprire fără acostare amenajată se
reprezintă pe planuri topografice prin semnul convenţional special sub formă de
ancoră, situată în punctul corespunzător alături de linia malului pe imaginea
spaţiului de apă.

În acelaşi mod, pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000, se înseamnă locuri
permanente de ancorare a navelor în locuri determinate în adîncul golfurilor mici şi
la radele în apropierea malurilor. Deseori aceste locuri sunt dotate cu geamanduri
sau butoaie.

- (234). Farurile sunt nişte construcţii pe mal sau plutitoare sub formă de
turn sau turlă, servind drept reper pentru identificarea malurilor, avertismentul
pericolului pentru navigaţie şi determinarea poziţiei navei. Ele sunt echipate cu
sisteme optice de iluminare sau astfel de mijloace de semnalizare cum ar fi
mijloace aeroacustice şi radiotehnice. Toate farurile pe mal se reprezintă printr-un
semn convenţional comun; cele plutitoare, pe navele de construcţie specială, fixate
cu ancore - prin alt semn. La cerinţe suplimentare alături de fiecare din ele poate fi
dată inscripţia explicativă prescurtată: ilumin., acust. sau radioteh.

Dacă baza farului tip turn se poate reprezenta la scara planului, atunci ea se va
reproduce printr-un contur închis, în care se intercalează semnul convenţional
respectiv. Pentru faruri sub formă de turlă pe piloţi este prevăzută reprezentarea
celor din urmă pe locurile lor cu diferenţierea după materialul de construcţie, adică
analogic cu reprezentarea punctelor reţelei geodezice naţionale (semnul nr. 1).

- (235). Lumini de navigaţie instalate pe mal se deosebesc de faruri cu
sisteme optice de putere mai redusă şi instalarea lor pe construcţii ajurate scunde,
piloni izolaţi şi chiar la nivelul solului deasupra rupturilor malului. În cazul cînd
baza turlei, pe care este fixată sursa de lumină, se reprezintă la scară, se aplică

156

acelaşi mod de reprezentare a acestui obiect, ca şi în cazul reprezentării farurilor
(p.348).

Lumini de avertisment, instalate pe acoperişul clădirilor sau pe construcţii
industriale, situate pe malul rezervorului de apă (de exemplu pe coşurile uzinelor),
nu se reprezintă la ridicări topografice.

- (236). Balizele reprezintă semne de navigaţie plutitoare, dar ancorate la
bazine de apă, destinate evidenţierii unei căi navigabile, îngrădirii segmentelor
periculoase pentru navigaţie şi reperării ţintelor subacvatice. Tipul principal de
balize sunt balize luminoase; mult mai puţin răspîndite sunt balize acustice şi
radiotehnice, reprezentate pe planuri topografice prin acelaşi semn convenţional.

Aceast semn se aplică şi pentru a reda, la cerinţe suplimentare, flotoare de
marcare pe nuri, în acele cazuri, cînd ele se poziţionează în aceste puncte pe
parcursul unui timp îndelungat (de exemplu cîţiva ani), sau ele se instalează în
fiecare an pe unu şi acelaşi loc.

- (237). Din semnale permanente pe malul rîurilor şi rezervoarelor de apă
la ridicare topografică se fixează doar semnale permanente de navigaţie de
aliniament, de vad, de ancoraj, etc. şi nu acele care sunt mutate pe mal în legătură
cu schimbări frecvente ale situaţiei de navigaţie.

- (238). Semnul convenţional al staţiilor acvatice este stabilit în topografie
pentru reprezentarea generalizată a plajelor deschise, debarcaderelor pentru barcă
şi altor construcţii tip uşor pe un segment de apă îngrădit în apropierea malului.
Staţii acvatice se reprezintă pe planuri prin linii întrerupte conform conturului lor
pe apă şi inscripţia explicativă respectivă - una comună (st. acv.) sau, cînd spaţiul
permite, una comună şi una suplimentară concretă (de exemplu deb. barcă).

- (239). Semnul convenţional al plajei amenajate este introdus pentru a
reprezenta în linii generale existenţa pe porţiunea dată a fîşiei de coastă - atît
construcţiilor capitale, însemnate cu semne stabilite pentru ele, cît şi unui şir de
umbrare, umbrele, cabine, etc.

Cînd plaja amenajată are o suprafaţă mică semnul ei poate fi micşorat de 1,5-
2 ori, cînd suprafaţa este mare - repetat de cîteva ori. Pe planuri topografice se
prevede combinarea acestui semn cu semnul solurilor descoperite ale plajei
(nisipului, pietrişului, etc.) sau a vegetaţiei erbacee pe plajă.

- (240). Pentru reproducerea pe planuri a obiectelor de aprovizionare cu
apă sunt prevăzute semnele separate ale fîntînilor cu ghizd, cu roată şi cu cumpănă;
ale fîntînilor secate sau astupate; fîntînilor şi puţurilor cu pompă de mînă, cu motor
de vînt, cu motor; puţurilor arteziene în clădiri şi în afara clădirilor; fîntînilor
(puţurilor) combinate cu castel de apă; puţurilor părăsite şi celor care nu
funcţionează.

157

O cerinţă comună în cazul reprezentării acestor obiecte este trecerea la semnul
respectiv, în primul rînd, a inscripţiei explicative prescurtate F sau puţ şi denumirii
proprii (dacă există), în al doilea rînd, a cotei absolute a nivelului solului,
determinate nemijlocit lîngă obiectul dat sau la colţul clădirii, în care el se află.

- (240). Caracteristica deplină a fîntînilor pe planuri la scările 1:1000 şi
1:500 se prezintă doar în cazul înaintării cerinţelor suplimentare. Tot aceeaşi
restricţie este prevăzută şi pentru indicarea perioadei cînd fîhtînile care seacă
conţin apă pentru planuri la scările 1:5000 şi 1:2000.

Pe toate planurile topografice adîncimea fîntînilor pînă la apă şi pînă la fund se
va trece pentru construcţii de mină, iar pentru cele de tip ţeavă, adică pentru puţuri,
aceasta nu este necesar.

- (240). Fîntînile din extravilan se reprezintă pe planuri topografice în
totalitate, iar cele din intravilan - după necesitate în mod selectiv, dar cu
reprezentarea a 2-3 fîntîni pe 1 dm2, inclusiv fîhtînile de uz comun. La ridicări
topografice la scările 1:5000 sau 1:2000 ale localităţilor datele caracteristice
depline ale fîntînilor se reprezintă dacă spaţiul permite.

- (240). În scopul asigurării cartografierii ulterioare pe planurile regiunilor
cu puţină apă se vor evidenţia fîntînile principale, caracterizate de volumul sporit al
apelor conţinute, calitatea înaltă a apei şi amplasarea oportună pentru accesarea
transportului. Pentru aceste fîntîni se prevede determinarea umplerii lor în litri-ore.
Inscripţia respectivă pe plan se trece mai jos de însemnarea fîntînii; în partea stîngă
de ea se amplasează inscripţia suplimentarăprinc. (adică fîntînă principală).

- (241). Fîntînile cu ghizd, dar nedotate cu elevatoare de apă amenajate, şi
fîntînile cu roată sunt reprezentate în tabele în cîteva variante, în dependenţă de
dimensiunile lor şi construcţie. Fîntînile cu roată pe planuri la scara 1:2000 se
înseamnă printr-un semn special doar în cazul înaintării cerinţelor suplimentare; pe
planuri la scara 1:5000 ele se înseamnă ca fîntîni obişnuite fară dispozitive de
elevare a apei.

- (242). Deasupra fîntînilor şi puţurilor cu pompă de mînă deseori sunt
instalate umbrare uşoare. Reprezentarea lor pe planuri topografie nu se prevede.

- (243, 244). Fîntînile şi puţurile cu motor de vînt şi fîntînile cu cumpănă
au semnificaţie nu doar ca construcţii de priză de apă, dar şi ca puncte de orientare
pe teren. Aceste fîntîni (îndeosebi cele cu motor de vînt) se reprezintă pe planuri cu
detaliere maximă pentru scara dată (de exemplu cu reproducerea pilonilor) şi datele
caracteristice.

- (245, 246). Pentru fîntîni şi puţuri cu motor (inclusiv cele utilate cu
electromotor) şi cele arteziene, adică cu infiltraţia apei la suprafaţă dată fiind
sarcina la orizontul acvifer, la ridicare topografică se prevede determinarea
debitului în litri/ore (pentru fîntîni cu motor - la cerinţe suplimentare). Datele

158

caracteristice respective se dispun pe plan mai jos de inscripţia explicativă, care
indică existenţa în primul caz a pompei, iar în al doilea caz - a sistemului artezian
cu autoefuziunea apelor subterane.

- (247). Fîntînile şi puţurile situate în interiorul construcţiilor se reprezintă
prin semnele convenţionale ce corespund construcţiei, de regulă, în locul la care ele
sunt potrivite de facto. Inscripţii explicative la această construcţie de priză se
poziţionează în dependenţă de disponibilitatea locului pe plan - alături de conturul
construcţiei sau înăuntru lui. În ultimul caz litera F nu se trece la semnul

9

convenţional respectiv (pentru că aceasta poate fi interpretată eronat ca materialul
de construcţie).

- (247). Dacă fîntînile sau puţurile sunt îmbinate cu elevator de apă
(pompă, etc.) sau castel de apă şi sunt situate în clădirea turnului de apă, atunci pe
plan se reprezintă semnul celui din urmă, însoţit de inscripţia combinată, care
caracterizează restul elementelor ale acestui sistem. Dacă spaţiul nu permite o parte
a inscripţiei poate fi omisă, dar în aşa mod ca să nu provoace dubii privind
destinaţia principală a obiectului. De exemplu, pentru planul la scara 1:5000
inscripţia c. apă şi indicarea debitului la semnul construcţiei tip turn oferă
posibilitatea să considerăm, că acest turn reprezintă castel de apă, şi deoarece nici o
conductă nu soseşte către el, aceasta înseamnă, că în interiorul lui se află o fîntînă
sau un puţ.

- (248). Fîntînile secate, adică acele care în prezent nu conţin apă de un an
întreg, se vor reprezenta pe planuri topografice prin semnul convenţional, inscripţia
explicativă şi caracteristica prescurtată (cota absolută de nivelul solului lîngă
fmtînă şi adîncimea ei pînă la fund).

Fîntînile astupate se reproduc în cazurile cînd pe teren s-au păstrat rămăşiţele
lor vizibile; nici o caracteristică a obiectului, în afară de inscripţia explicativă, nu
se prevede.

- (248). Puţurile care nu funcţionează şi cele părăsite se reprezintă grafic la
fel, dar sunt însoţite pe plan de inscripţii diferite. Puţurile care nu funcţionează pot
să nu fie părăsite, ci să se afle în stare de funcţionare şi temporar să nu funcţioneze.
Puţuri părăsite, din contra, au pierdut destinaţia de exploatare, dar apa poate să se
autoelimine.

- (249). Coloanele de aprovizionare cu apă se subdivizează la ridicări
topografice în următoarele grupuri:

hidraulice, apa la care afluieşte prin conducte (de exemplu, cele de alimentare
cu apă pentru căi ferate);

de distribuţie a apei - îndeosebi arteziene (p. 361), destinate pentru asigurarea
sectorului comunal;

potabile, potrivite parcurilor orăşeneşti, bulevardelor şi plajelor;

159

hidrante - construcţii sub formă de bară cu ştuţ de presiune destinate pentru
captarea apei din reţea de alimentare cu apă pentru necesităţile de irigaţie şi de
stins incendii. Pe planuri topografice la scara 1:5000 hidrante se reprezintă doar în
cazuri excepţionale, cînd ele au destinaţie de orientare.

Hidrantele îmbinate cu cişmele, se reprezintă prin semnul convenţional al
celor din urmă în combinaţie cu inscripţia explicativă hidrant-cişmea (în două
rînduri).

- (250). Nodurile de conectare a maşinilor de irigaţie sunt destinate pentru
alimentarea cu apă a tehnicii mobile de irigaţie (îndeosebi celei cu lăţime mare de
lucru). Ele au distincţii constructive de la hidrante de irigaţie, reprezentate pe plan
cu un alt semn convenţional (semnul nr. 249, p. 366).

- (251). Cabinele de distribuţie a apei, caracterizate prin prezenţa
construcţiei cu scoaterea ţevii în exterior, în dependenţă de dimensiunile lor şi
scara planului, se reprezintă după contururile reale (rotunde, pătrate) cu indicarea
materialului de construcţie sau prin semnul convenţional.

- (252). Havuzuri se numesc construcţiile hidrotehnice decorative cu jeturi
de apă care ţîşnesc în sus sau cad jos. Predomină havuzuri de forma rotunjită. Pe
planuri topografice ele se reprezintă printr-un semn convenţional în afara scării,
sau în cazul dimensiunilor semnificative a havuzului la scara dată, printr-un contur
separat, în care se intercalează semnul respectiv.

- (253). Rezervoarele de apă deschise, închise şi subterane, precum şi
diversele bazine pentru acumulare a apei se reprezintă pe planuri topografice
conform contururilor şi dimensiunilor lor reale, iar cele care nu se pot reprezenta la
scară (îndeosebi la 1:5000) - printr-un pătrat albastru cu lungimea laturii de

- mm.

La fiecare din aceste obiecte se trece inscripţia explicativă rez. sau un termen
local.

- (253). Contururile rezervoarelor de apă deschise se reproduc cu linia
albastră, iar ale celor închise şi subterane - neagră.

Dacă rezervoarele deschise au o căptuşeală, imaginile lor se conturează cu a
doua linii negre. Dacă pentru aceasta nu este suficient loc pe plan, atunci se
limitează de indicarea materialului de construcţie {bet., P, crm.).

Rezervoarele de apă închise şi subterane se reprezintă fară colorare albastră
prin doar semnul construcţiei (conform realităţii - cu îndiguire sau fară) şi
inscripţia explicativă potrivită; de exemplu, rez. subtr.

Rezervoarele şi alte bazine, care conţin apa numai o parte a anului se reproduc
pe planuri prin linia întreruptă şi inscripţia ce indică perioada prezenţei apei (de
exemplu, III-VI).

160

- (253). Cisternele deschise amplasate la sol, acoperite uşor sau complet cu
pămînt se vor reprezenta la ridicare topografică în acelaşi mod, ca şi restul
rezervoarelor de apă (p. 371), totodată cu inscripţia apă. Aceasta se referă şi la
reprezentarea bazinelor de sedimentare, însă cele din urmă sunt însoţite de
explicaţia decantor.

- (254). Poluarea rezervoarelor cu deşeurile întreprinderilor industriale se
reprezintă pe planuri la cerinţe suplimentare pe baza datelor organelor locale ale
serviciului hidrometeorologic şi ale inspecţiei sanitare. Alături de semnul
convenţional, la dispunerea locului, se trece inscripţia rez. poluat.

- (255). Rezervoarele de apă sub presiune pe stîlpi sau pe ferme în cazul
ridicării la scara 1:5000 se reproduc prin semnul convenţional al turlei tip uşor
(semnul nr. 25) împreună cu inscripţia apă. Pe planurile la celelalte scări aceste
rezervoare se reprezintă conform contururilor lor reale cu delimitarea după tipul şi
materialul pilonilor (semne nr. 92-94).

- (256). Izvoarele naturale în cazul ridicării topografice la scara mare se
subdivizează în cele neamenajate, amenajate şi amenajate cu monument.

Semnul convenţional în afara scării al izvoarelor neamenajate se va orienta în
corespundere cu direcţia scurgerii lor în teren.

Izvoarele amenajate cu cercuri de beton, ghizduri, jgheaburi şi alte construcţii,
precum şi izvoarele combinate cu monumente, se reprezintă pe planuri în două
moduri: cele care nu se reprezintă la scara planului, indiferent de forma lor -
printr-un pătrat cu cerculeţ înăuntru; cele care se reprezintă la scară - conform
contururilor şi dimensiunilor cu redarea detaliilor (proeminenţelor arhitecturale,
treptelor, etc.).

- (256). Reprezentarea tuturor izvoarelor necesită trecerea inscripţiilor
explicative. La izvoarele cu apă dulce se indică inscripţia izv. La izvoarele cu
monumente se trece inscripţia mon.

Pentru izvoarele în regiunile cu puţină apă se indică şi debitul lor în litri/ore, în
cazul dispunerii datelor hidrologice.

În cazul reprezentării izvoarelor semnele lor convenţionale se însoţesc de
cotele absolute la sol, determinate la fiecare obiect.

PODURI ŞI LOCURI DE TRECERE

- (257-267). Podurile se reprezintă pe planuri topografice cu divizarea lor
după destinaţie, dimensiunile, construcţie şi materialul de construcţie. Părţile
principale ale podurilor sunt suprastructurile şi pilonii.

După destinaţie se deosebesc poduri de căi ferate, rutiere şi pentru pietoni.
Redarea podurilor de cale ferată şi celor rutiere nu necesită indicarea menirii lor,

161

deoarece aceasta devine clar din însuşi imaginea drumurilor. Pentru reprezentarea
punţilor pentru pietoni sunt prevăzute semne convenţionale şi inscripţii speciale.

După dimensiunile podurilor prin semnele corespunzătoare se evidenţiază
podurile mici, care totodată se subdivizează în cele cu lungimea sub 1 m, cele cu
lungimea între 1-3 m - la ridicare la scările 1:500-1:2000, şi cele cu lungime între

- 7,5 m - la scara 1:5000.

În dependenţă de construcţie, reprezentării separate pe planuri se supun poduri
cu o singură travee şi cu mai multe travee, poduri monoetaj cu căi ferate şi (sau)
autodrumuri pe suprastructură comună sau separată şi viaducte. Nu se necesită
delimitarea podurilor după particularităţile constructive secundare (poduri în arc,
poduri cu grinzi, poduri de cadre, etc.).

După materialul de construcţie podurile se divizează în dependenţă de
suprastructură în poduri metalice, de beton armat (mai rar de beton) şi din lemn.
Pilonii podurilor, atît cele extreme (culee), cît şi cele intermediare (pile) se
diferenţiază pe planuri topografice conform semnelor convenţionale nr. 92-94.

- (257-259). La ridicare topografică materialul suprastructurii podurilor
capitale mari se indică pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 prin semne
convenţionale aparte, iar la scările 1:1000 şi 1:500 - prin semnul comun, dar cu
inscripţia explicativă met., BA, bet.

Podurile mari din lemn pe planuri la toate scările se reprezintă printr-un semn
comun fără indicii suplimentari. Podurile din lemn, de regulă, sunt echipate cu
spargheţuri, pentru reproducerea cărora se aplică semnul convenţional nr. 230,
ţinîndu-se cont de explicaţiile date la p. 341.

- (257-259). Pe planuri topografice, destinate pentru proiectarea ameliorării
solului, suprastructurile podurilor exprimate la scară, trebuie să posede cotele
absolute ale tablierului lor (în cazul profilului convex al podului - cota punctului
culminant). Inscripţia respectivă se poziţionează, în dependenţă de existenţa
locului, separat de datele caracteristice numerice ale podului sau alături de ele (în
partea dreaptă, dacă e posibil).

- (257-260). La ridicări la scările 1:500 şi 1:1000 suprastructurile podurilor
se reproduc cu delimitarea părţii carosabilă şi trecerilor pentru pietoni. Pe planuri
la aceste scări se vor reprezenta parapetele (sau balustradele) podurilor cu
diferenţierea în cele metalice, de beton armat, etc. (semnul nr. 226, p. 334). Aceste
obiecte, în cazul lăţimii suficiente a podului pot fi reprezentate la fel pe planuri la
scările 1:2000 şi 1:5000, dar fară divizarea lor după materialul de construcţie.

- (257-261). Pilonii podurilor se reprezintă pe planuri la scările 1:500 şi
1:1000 în totalitate şi, dacă este posibil, cu reproducerea formei lor (rotunjite,
ascuţite dintr-o parte sau din două părţi, etc.). Pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000
în scopurile reflectării numărului deschiderilor se indică toţi pilonii intermediari

162

(după necesitate, cu o oarecare „deplasare” a lor pe plan de sub proiecţia
suprastructurii), iar din culee - doar acele, care nu sunt dosite de pod.

Pe planuri la toate scările pilonii se reproduc cu divizarea lor după materialul
de construcţie.

9

- (261). Viaducte sunt nişte construcţii de transport la intersecţia a două sau
mai multe căi ferate şi (sau) autodrumuri (precum şi străzi din oraşe), trase la
diferite niveluri. Majoritatea viaductelor reprezintă nişte poduri pe piloni; în
intravilan şi extravilan există de asemenea şi viaductele în tunel, numite estacade-
viaducte.

La imaginea viaductului se vor indica dimensiunile trecerii sub nivelul ei
superior; de exemplu, sub formă tr. 5x8, unde prima cifră - înălţimea, iar cea de a
două - lăţimea în metri.

9

- (263). În cazul reproducerii pe planuri topografice a podeţelor mici
divizarea lor după construcţie şi materialul suprastructurii se produce altfel, decît
pentru poduri mari. Astfel, toate podeţele mici, cu excepţia celor din lemn, se
reprezintă printr-un semn comun în combinaţie pe planuri la scările 1:2000 şi
1:5000 cu indicii literali (BA, M, P, etc.), iar la scările 1:1000 şi 1:500 - cu
inscripţia prescurtată (met., bet., etc.).

- (262, 264). Datele caracteristice ale dimensiunilor tuturor podurilor
rutiere (cu excepţia celor cu lungimea sub 1 m), în cazul redării lor pe planuri
topografice la scările 1:2000 şi 1:5000, includ indicatorii lungimii tablierului
(inclusiv părţile lui pe culee de mal), lăţimii părţii carosabile şi rezistenţei la
sarcină a podului. Pentru podurile mari deasupra nurilor navigabile se va trece
înălţimea părţii de jos a suprastructurii deasupra nivelului apei în perioada apelor
mici. Pentru podeţele pe planuri la scările 1:2000 sau 1:5000 în loc de acest
indicator se trece indicele materialului suprastructurii (p. 383).

Pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 din datele caracteristice ale podurilor
rutiere se reţine doar rezistenţa lor la sarcină, datorită faptului, că restul datelor
poate fi obţinut prin măsurători nemijlocite pe plan.

Dacă rezistenţa la sarcină a podului depăşeşte 1001, atunci pe planuri
topografice la orice scară se indică inscripţia peste 100.

Redarea datelor caracteristice ale podurilor de cale ferată se prevede doar
pentru planuri la scara 1:5000, pe care, în cazul cînd lungimea acestor poduri
alcătuieşte 100 m şi mai mult, se indică înălţimea părţii de jos a suprastructurii
deasupra nivelului apei sau al solului şi lungimea acestei construcţii, de exemplu
sub formă 10-180, unde prima cifra este înălţimea, a doua - lungimea în metri.

- (262,264). În cazul reproducerii podurilor pe planuri topografice
lungimea şi lăţimea semnelor convenţionale corespunzătoare vor corespunde
dimensiunilor reale ale podurilor în teren. Liniuţele marginale ale însemnării

163

podurilor pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 nu se includ în lungimea imaginii
lor.

- (265). Podurile rutiere cu lungimea sub 1 m şi podeţele cadru la căile
ferate se reprezintă pe planuri topografice prin aceleaşi semne convenţionale cu
intersectarea terasamentului acestei căi cu linia continuă.

Podeţele tubulare sub drumuri, spre deosebire de podurile, dispun de partea
superioară (de pămînt sau materiale mai dure) şi nu se înalţă deasupra rambleului
de drum. în legătură cu aceasta, o parte a ţevii, acoperită de terasamentul drumului,
pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 nu se reprezintă, iar la scările 1:500 şi 1:1000

- se reprezintă cu linia întreruptă.

Materialul de construcţie al acestor podeţe tubulare pe planuri la scările 1:2000
şi 1:5000 nu se prezintă grafic; pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 podeţe
metalice, de piatră, de beton armat şi beton se înseamnă, spre deosebire de cele din
lemn, cu linii îngroşate (pînă la 0,4 mm) ale însemnărilor orificiilor lor de intrare şi
de ieşire din ambele părţi ale terasamentului drumului. Pe planuri topografice la
toate scările la imaginea ţevilor de drum, la cerinţe suplimentare, poate fi
prezentată inscripţia despre materialul construcţiei, situată, în cazul combinării cu
caracteristica numerică, din partea dreaptă a ei (semnul nr. 266, p. 387).

- (266). În cazul trecerii pe plan a datelor caracteristice ale podeţelor sub
drum, sunt prevăzute următoarele două variante: pentru planuri topografice cu
destinaţie universală, doar la cerinţe suplimentare, - cota absolută a platformei
drumului deasupra podeţului, numărul firelor ţevilor şi diametrul lor interior;
pentru planuri topografice cu destinaţie pentru ameliorarea solului, plus la aceasta,

- cotele nivelului intrării şi ieşirii podeţului şi lungimea ţevii (pînă la zecimi din
metru).

- (267). În cazul reprezentării pe planuri topografice a punţilor pentru
pietoni se vor reprezenta toate cotiturile şi curburile lor vizibile. Acele din poduri,
care se reproduc după lăţime prin două linii, se vor însoţi de inscripţia piet. (pentru
distingerea lor de poduri pentru transportul auto şi hipo). Punţi pentru pietoni, ca şi
restul podurilor, se deosebesc la ridicare topografică după materialul de
construcţie, ceea ce pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 se reprezintă prin
însemnări diferite (semnul nr. 263), iar pe planurile la scările 1:500 şi 1:1000 - cu
inscripţii (de exemplu, met, BA).

Pentru evidenţierea punţilor suspendate, la fel, este prevăzută inscripţia
explicativă suspd.

În cazul reprezentării punţilor pentru pietoni cu trepte, referitor la prezentarea
treptelor şi platformelor lor de legătură, trebuie să se conducă de explicaţiile, vizate
în p. 261.

164

- (268). Pe planuri topografice bacurile se reprezintă cu divizarea lor în
cele autopropulsate, adică dotate cu motor şi cele fără motor, cum ar fi: plute,
şlepuri, bacuri nepuntate, pontoane, care se deplasează cu ajutorul unui cablu,
vîslelor sau sunt remorcate. În cazul reprezentării acestor obiecte pe planuri la
scările 1:2000 şi 1:5000 semnele lor convenţionale se însoţesc de caracteristica
lungimii, lăţimii şi rezistenţei la sarcină a punţii de încărcare. Pe planuri la scările
1:500 şi 1:1000 se indică doar rezistenţa la sarcină, deoarece restul indicilor sunt
prezentate de dimensiunile ale însuşi însemnării bacului.

Linia căii bacului pe un rîu, canal, rezervor de apă sau lac se reprezintă
păstrîndu-se poziţia reală a acestui traseu în teren (transversal sau sub un unghi
către mal, etc.). Contururile şi dimensiunile reprezentării danelor bacului se vor
corespunde celor din teren (datele din tabele trebuie considerate ca exemple).

- (269). Din trecerile cu bărci prin obstacole hidrografice pe planuri
topografice se reprezintă doar cele permanente. Cînd lăţimea rîului sau canalului pe
plan (de exemplu la scara 1:5000) este mai mică de 4 mm, semnul convenţional al
locului de trecere se va dispune pe unul din malurile.

Semnele trecerilor cu bărci, atît cu motor, cît şi fără motor se vor orienta spre
sud sau est, şi se vor însoţi de inscripţia explicativă tr.

- (270). Semnul convenţional al vadurilor (pentru transportul auto şi hipo şi
pietoni) se reprezintă pe planuri în corespundere cu poziţia reală a vadurilor în
teren. Acest semn se însoţeşte de aceleaşi date caracteristice ale vadurilor, ca şi
rîurile (semnul nr. 194), dar cu ordinea diferită a amplasării indicelor, şi anume: la
numărătorul fracţiei - adîncimea maximă a vadului şi lungimea (doar pe planuri la
scările 1:2000 şi 1:5000), la numitor - natura fundului şi viteza curentului. Natura
fundului poate fi de piatră, dură, nisipoasă şi vîscoasă.

Toţi parametrii vadurilor se indică corespunzător nivelului apei în rîu, care este
stabilit în prezentul caz, de exemplu, la momentul ridicării sau nivelul mediu al
apelor mici (p. 269).

RELIEF

- (271). Curbele de nivel sunt trasate pe planuri peste semnele
convenţionale ale tuturor elementelor topografice, cu excepţia rezervoarelor de
apă, rîurilor şi canalelor, reprezentate prin două linii, rîpelor şi albiilor secate cu
lăţimi la fund sub 3 mm şi rupturilor, precum şi formelor reliefului de origine
artificială - exploatărilor industriale (şantierelor în funcţiune), rambleurilor,
debleurilor, rambleurilor de defrişare, movilelor, etc. De regulă, curbele de nivel nu
se reprezintă în limitele şantierelor de construcţii.

Peste semnele convenţionale ale cimitirelor, locurilor săpate şi locurilor de
aruncare a deşeurilor curbele de nivel se trasează ţinîndu-se cont de reprezentarea

165

caracterului general al reliefului (fără detaliere), aplicînd pentru aceasta linii
întrerupte cu lungimea medie a haşurilor de 3-3,5 mm şi intervalele de 1 mm.

În cazul înaintării cerinţelor suplimentare, pe planuri la scările 1:5000 şi
1:2000, pentru asigurarea îmbunătăţirii funciare, curbele de nivel se aplică la fel şi
pentru reproducerea depozitelor de rocă (tericoane), exploatărilor de turbă epuizate
şi fostelor şantiere, terenurilor acoperite cu deşeuri industriale.

- (271). La ridicarea localităţilor curbele de nivel se trasează peste
imaginile pieţelor, străzilor şi curţilor, atît cu îmbrăcăminte de pămînt, cît şi cu
îmbrăcăminte dură (dacă aceasta este predeterminat de proiectul tehnic).

Peste semnele clădirilor curbele de nivel sunt cartografiate doar la cerinţe
suplimentare, cu linii întrerupte (p. 392).

- (271). Curbele de nivel principale se aplică pentru a face desenul general
al reliefului mai concret şi inteligibil, precum şi pentru a facilita calculul curbelor
de nivel în cazul determinării pantei trenului. Îngroşarea curbelor de nivel în cazul
secţiunii peste 1, 2 şi 5 m se efectuează pentru fiecare a cincia curbă de nivel; în
cazul secţiunii 0,5 şi 2,5 m - pentru fiecare a patra.

- (271). În cazul reproducerii versantelor înţelenite abrupte, cînd numai
curbele de nivel normale sunt aplicabile, în cazul, dacă intervalul între linii
învecinate respective devine mai mic de 0,3 mm, se admite unirea lor (la lungimea
versantului sub 1 cm la scara planului) sau trasarea între curbele principale nu a
tuturor curbelor normale, ci numai a cîtorva din ele (la lungimea versantului de
1 cm şi mai mult). Restul curbelor normale se întrerup în apropierea semnului
acestui versant. În cazul reproducerii surpăturilor şi stîncilor pe segmente de plan,
unde la mărimea predeterminată a secţiunii reliefului curbele de nivel pot fi trasate,
se trasează doar curbele de nivel principale. În acest caz cele din urmă se reprezintă
prin linii subţiri (adică de grosimea de 0,12-0,15 mm).

- (271). Curbele de nivel ajutătoare se trasează pentru evidenţierea pe
planuri a formelor caracteristice de teren, care nu se por reda prin curbe de nivel
normale, precum şi a modificărilor în panta versantelor. Pe versantele opuse în
mod obligatoriu se redau curbele de nivel ajutătoare care corespund ca valoare.

Pe planuri la scara 1:5000 la secţiunea reliefului de 2 m pe terenurile plate se
vor trasa toate curbele ajutătoare divizibile prin cinci.

- (271). Curbele de nivel secundare (accidentale) sunt necesare pentru
redarea pe planuri a vîrfurilor extreme ale unor creste şi a porţiunilor inferioare ale
unor depresiuni, precum şi pentru reproducerea cît mai detailată posibilă a
elementelor de sol (movilelor mici, pîlniilor şi depresiunilor). Aceste curbe de
nivel se trasează la o altitudine arbitrară şi, de regulă, se înscriu.

166

Pe planuri la scara 1:5000 cu secţiunea reliefului de 2 m pe porţiunile plate se
reprezintă toate curbele accidentale peste 5 m, începînd cu altitudinea de 2,5 m
(2,5; 7,5; 12,5, etc.).

- (271). Pentru reprezentarea pantei suspendate (mai mult de 90°) curbele
de nivel se trasează numai conform secţiunii principale a reliefului cu linia
întreruptă neagră cu lungimea haşurilor de 3,5 mm. Adăugător la aceste curbe de
nivel la poalele versantului se înscrie cota lui absolută de nivel.

- (271). Semnele convenţionale ale curbelor de nivel ajutătoare şi
secundare (accidentale), precum şi ale curbelor pentru reprezentarea pantei
suspendate se vor dispune astfel, încît detaliile esenţiale ale reliefului să fie
reprezentate de curburile haşurilor, şi nu de intervalele între ele.

- (271). Indicatoare de pantă (berştrihuri) se trec pe curbele de nivel ce
conturează crestele, depresiunile şi curmăturile, terenuri cu pantă mică şi cu
direcţia pantei neclară, precum şi la cadrul planului.

- (271). Valorile curbelor de nivel se trec orientate cu baza spre vale,
totodată dacă este posibil, astfel încît citirea lor să se facă din partea de sud sau est
a planului. La secţiunea reliefului cu curbele de nivel din 0,5 în 0,5 sau din 2,5 în

- m valorile curbelor de nivel sub formă de fracţie zecimală se reprezintă doar pe
curbele corespunzătoare, iar pe restul lor - în metri întregi (de exemplu, în primul
caz - 112.5; în al doilea caz - 120, şi nu 120.0).

Locurile de dispunere a valorilor curbelor de nivel se aleg astfel încît să
asigure, împreună cu cotele de nivel, determinarea rapidă a altitudinii oricărui
punct de pe plan.

- (272). Numărul cotelor de nivel pe fiecare plan se va determina de
proiectul tehnic de ridicare, în mediu de la 5 pînă la 15 pe un dm2 cu includerea
celor mai caracteristice puncte de pe terenul dat. În scopurile de ameliorare, la
cerinţe suplimentare, numărul mediu al cotelor de nivel pe planuri topografice
poate fi majorat de 3-4 ori.

- (273). Prin semnul convenţional al rupturilor de teren se reprezintă
versantele descoperite abrupte ale dealurilor şi văilor din roci afinate. Acest semn
se aplică la adîncimea rupturilor de teren nu mai mică de jumătate din secţiunea
reliefului stabilită, totodată pentru planurile cu secţiunea de 0,5, 1, şi 2 m aceasta
va fi de 0,25 m şi mai mult, iar pentru planurile cu secţiunea de 2,5 şi 5 m - 1 m şi
mai mult. Numărul haşurilor în semnul stabilit al rupturii se determină în funcţie de
lungimea rupturii, numărul lor minimal este 3 haşuri. Lungimea celor din urmă va
corespunde proiecţiei orizontale a fiecărei rupturi.

În cazul reprezentării rupturilor cu lungimea şi adîncimea mare, în special pe
planurile la scările 1:1000 şi 1:500, se admite rarefierea haşurilor de pînă la 3 ori

167

(faţă de modelul din tabele) cu trasarea concomitentă de-a lungul poalelor rupturii
prin capetele haşurilor a liniei-punct la culoarea maro.

La semnele rupturilor se trec indicii lor metrici, de preferinţă aceştia să fie
cotele de nivel absolute ale vîrfului şi poalelor rupturii. În cazurile cînd se indică
doar caracteristica adîncimii relative a rupturilor, ea se va determina după verticală;
locul măsurătorii se fixează pe plan cu semnul punctului respectiv.

- (274). Rupturile stîncoase se reprezintă în două moduri:

prin semnul convenţional stabilit pentru ele - cînd permit dimensiunile
rupturii, adică la dimensiunile proiecţiei celei din urmă la scara dată de 2 mm şi
mai mult;

prin semnul stabilit pentru rupturi de teren, dar cu inscripţia explicativă neagră
stîncoasă - cînd adîncimea rupturii este mai mică, cu reprezentarea ei cu o fîşie de
haşuri de lungimea între 1-2 mm.

Desenul rupturilor stîncoase pe plan va corespunde fotogramei. Haşura va fi
destul de rarefiată pentru reproducerea atît aspectului general al rupturii, cît şi a
liniilor structurale principale în combinaţie cu sistemul curbelor de nivel (p. 395).

- (275). Peşterile şi grotele se reprezintă pe planuri topografice doar prin
semnul convenţional al intrărilor lor, orientat cu baza paralel laturii de sud a
cadrului planului şi însoţit de inscripţia peşteră (sau pştr.) sau grotă. La dispunerea
materialelor ridicărilor subterane, la cerinţe suplimentare, conturul general al
peşterii sau grotei poate fi reprezentat cu linie-punct la culoarea maro.

- (276). Gropile de carst sunt, în majoritatea cazurilor, depresiuni conice
sau sub formă de cazan, formate de activitatea apei în rocile solubile - de sare
gemă, cretă, ghips, dolomită - cînd profilul transversal la scara planului este sub
2 mm, se reprezintă printr-un semn convenţional special. Gropile de diametru mai
mare se vor reprezenta cu curbele de nivel - în cazul versantelor înţelenite; prin
rupturile de teren sau stîncoase (semne nr. 273, 274) - în cazul versantelor
descoperite abrupte; prin intermediul combinării acestor însemnări - în cazul
existenţei la gropi naturale a versantelor de ambele tipuri.

Toate aceste formaţii, cu excepţia gropilor naturale care nu se reprezintă la
scară, se vor însoţi, în cazul reproducerii lor pe plan, de inscripţii explicative: carst,
carst argilos, carst de loess. Formele reliefului carstic pot avea versante nu numai
cu aflorimentul solului, dar şi acoperite cu diversă vegetaţie, funduri - cu mlaştini
sau rezervoare de apă, fapt ce trebuie reflectat pe planuri prin combinarea semnelor
carstului şi semnelor convenţionale stabilite pentru redarea acestor obiecte.

- (277). Pe planuri topografice cu destinaţie universală se reprezintă
depresiunile cu fundul plat şi versante plate, caracteristice pentru terenuri şese -
pîlnii (farfurioare), dacă ele au suprafaţa la scara dată de 3 mm2 şi mai mult.

168

- (278). Gropile, ca formă de teren, se reprezintă la ridicări topografice în
două moduri; cele de origine naturală - la culoarea maro, de origine artificială
(inclusiv cele cu pereţi alunecate) - la culoarea negru. Dacă cele din urmă sunt
utilizate în scopuri economice, atunci ele se însoţesc pe plan de inscripţii
explicative (de exemplu, siloz) sau se reproduc prin semne speciale (gropile pentru
acumularea apelor pluviale). Adîncimea gropilor se indică pînă la zecimi din
metru. Semnul lor în afara scării se necesită doar pentru planuri la scările 1:5000 şi
1:2000.

- (279). Semnul convenţional al movilelor se aplică pentru a reda
ridicăturile mici artificiale, în majoritatea cazurilor de formă conică sau de formă
de boltă, avînd destinaţia economică modernă, sau ridicate cîndva pentru
delimitarea terenurilor, în calitate de construcţii la mormînt sau simboluri
memorabile în locuri cu menire istorică. În cazurile cînd acest fapt este bine
cunoscut, se vor aplica inscripţii explicative: mormînt vechi, istoric. La semnul
movilelor de piatră, în afară de aceasta, se prevede inscripţia movilă de piatră sau
piatră (în dependenţă de posibilitatea amplasării ei). În raport cu inscripţiile
înălţimii movilelor şi aplicarea semnului lor în afara scării, trebuie să se conducă
de aceleaşi indicaţii, ca şi pentru gropi (p. 408).

- (280). Redarea pe planuri topografice a movilelor naturale care servesc ca
repere de orientare, care nu se pot reda prin curbe de nivel, se efectuează prin
aceleaşi semne ca şi movile artificiale, dar la culoarea maro.

La movile-puncte de orientare se vor trece inscripţiile care caracterizează
înălţimea şi construcţia lor.

- (281). Semnul convenţional al rambleurilor de pămînt naturale se aplică
în cazurile cînd ele nu se pot reda prin curbe de nivel. Caracteristica de altitudine a
acestor rambleuri (pe mal la luncile rîului, de teren curgător, etc.) se trece la cerinţe
suplimentare (de exemplu, pe planuri destinate pentru prospecţiuni de ameliorare a
solului).

- (282). La ridicări topografice pietrele izolate care servesc în calitate de
repere de orientare se reprezintă:

prin semnul convenţional unic stabilit pentru ele - dacă conform dimensiunilor
sale ele pot fi exprimate doar cu ajutorul semnului în afara scării;

prin conturul închis cu semnul corespunzător în centru - dacă aceste pietre se
exprimă la scara planului.

- (283). Îngrămădiri de pietre formate artificial (strînse în timpul curăţirii
cîmpiilor - la haturi), se vor reprezenta pe plan la culoarea negru, iar îngrămădirile
naturale - la culoarea maro. Determinarea înălţimii se produce doar pentru
îngrămădirile de hotar şi numai la cerinţe suplimentare.

169

- (284). Îngrămădiri de pietre se reproduc la ridicare topografică în două
moduri: dacă ele se reprezintă la scară - prin conturul cu amplasarea uniformă pe
suprafaţa lui a semnelor ascuţite ale pietrelor; în cazul cînd ele nu se reprezintă la
scară - sub formă de trei semne de pietre, îndeosebi pe planurile la scările 1:5000
şi 1:2000.

- (285,286). Formele negative ale reliefului de eroziune, formate de
acţiunea cursurilor de apă provizorii, în cazul reproducerii pe planuri topografice se
subdivizează în viroage, viroage înguste şi brazde de eroziune; la aceste forme se
referă albii uscate şi şanţuri produse de eroziune.

Trăsătura caracteristică a viroagelor, în special în părţile lor de sus, este panta
abruptă şi dezvelirea versantelor. Respectiv, viroagele cu lăţimea la scara planului
de 1,5 mm şi mai mult, se evidenţiază după conturul lor exterior prin semnul
convenţional al rupturilor. Totodată, la reprezentarea părţii superioare a viroagelor
crescătoare, se vor păstra contururile rotungite potrivite lor (ceea ce este consecinţa
surpării pereţilor). Deoarece versantele înalte abrupte ale viroagelor se înseamnă
prin haşuri de lungime considerabilă, în cazul reprezentării fundurilor acestor
formaţii cu lăţimea în plan de 3 mm şi mai mult, trasarea curbelor de nivel urmează
a fi limitată de zona talvegului astfel, încît caracterul desenului să reflecte forma
profilului transversal al viroagei.

La imaginile tuturor rîpelor şi viroagelor, la intervale de 5-8 cm se trece
adîncimea rotunjită la zecimi din metru, determinată pentru punctul cel mai adînc
pe segmentul dat.

- (185). Viroagele înguste şi cu lăţimea între 1,5 - 0,5 mm se reprezintă cu
două linii îngroşate. Viroagele, lăţimea cărora la scara planului este sub 0,5 mm se
reproduc cu o linie îngroşată. Reprezentarea celor din urmă trebuie să fie însoţită
de parametrul adîncimii şi lăţimii pe sus (în punctul în care ea este maximală) cu
precizia pînă la zecimi din metru.

- (285). Brazdele de eroziune reprezintă formele iniţiale ale eroziunii
liniare a suprafeţei solului cu ape pluviale. De regulă, ele se potrivesc acelor
margini ale terenurilor arabile, care aderă nemijlocit la rîpe. Aceste brazde poartă
caracter rarefiat şi au dimensiunile mici (lungimea - pînă la 15 m, lăţimea - pînă la
0,5 m, adîncimea - pînă la 0,2 m), dar reprezintă un indice important al stării
nesatisfacătoare a terenurilor agricole în această regiune.

- (286). Albiile de rîu mici uscate şi şanţurile produse de eroziune se
întîlnesc la viroagele, terasele şi versantele văilor de despărţire a apelor. Aceste
forme de teren se caracterizează prin adînciturile de eroziune relativ mici,
sinuozitatea şi aspectul exterior similar, ceea ce oferă posibilitate de a le reprezenta
la ridicări topografice prin semnul general al solurilor dezvelite (nisip, pietriş) sau
al tipurilor de vegetaţie sau cu două linii întrerupte, dacă această albie sau şanţ se
poate reprezenta la scară după lăţime.

170

Linia întreruptă de culoarea maro se aplică pentru însemnarea albiilor, apa în
care lipseşte în decursul unui şir de ani. Pentru a reda albiile care conţin apa
sezonier, care fac parte din hidrografie (semnul nr. 187), liniile de mal
corespunzătoare se reprezintă la culoarea albastru.

- (287). Semnul convenţional al sprîncenelor înţelenite se aplică pentru
reprezentarea încovoieturilor în relieful terenului (de lungimea lor la scara planului
de 0,5 cm şi mai mult) care nu pot fi reprezentate cu curbele de nivel. Pe
reprezentarea acestor sprîncene se pot trasa curbe de nivel.

- (288). Alunecările de teren reprezintă configuraţiile reliefului, formate la
deplasarea în jos pe pantă a solurilor superficiale afinate. Pe planuri topografice ele
se reprezintă cu divizarea în alunecări active şi cele consolidate (vechi).
Reprezentarea ambelor se delimitează cu linie punctată de culoarea maro;
caracterul general al suprafeţei lor (fără detaliere) se reprezintă prin curbele de
nivel întrerupte cu lungimea haşurilor de 3-3,5 mm şi intervalul de 1 mm. Indiciu
principal după care se disting alunecările de teren este prezenţa la formele active în
partea superioară (către amonte) a rupturii descoperite, reproduse pe plan prin
semnul ei convenţional, combinat cu indicarea adîncimii. În cazul reprezentării
alunecărilor consolidate ele se vor delimita în partea superioară în corespundere cu
realitate cu linia marginii sau semnul sprîncenei înţelenite.

În cazurile cînd pe alunecările de teren există vegetaţia, ea se va reprezenta cu
semne stabilite.

- (289,290). Grohotişurile din pămînt sau nisip, potrivite poalelor şi
părţilor inferioare ale versantelor abrupte, se subdivizează la ridicări topografice în
grohotişurile rocilor afinate cu un semn comun şi inscripţia explicativă {argilă,
nisip, etc.), şi grohotişurile rocilor dure, subdivizate la rîndul său în semnele
convenţionale ale grohotişurilor din piatră spartă şi din galeţi.

Grohotişurile se pot reprezenta pe plan în combinaţie cu semnul rupturii - dacă
adîncimea ei e mai mare decît jumătatea secţiunii stabilite a reliefului cu curbele de
nivel; cu delimitarea liniei marginii - dacă ruptura este mai mică; fără această linie
- dacă marginea de sus a grohotişului este insuficient de clară în teren. Peste
semnele grohotişurilor, de regulă, se trasează doar curbele de nivel principale
(p. 395). Pentru a reda porţiunile cele mai line ale grohotişurilor este posibilă
trasarea tuturor curbelor de nivel a secţiunii principale.

La crearea planurilor topografice la scările 1:500-1:2000 se admite (dacă
aceasta este preconizat în proiectul tehnic al lucrărilor de ridicare) reprezentarea
grohotişurilor extinse nu prin semnele lor convenţionale, ci cu desenul curbelor de
nivel şi inscripţii explicative de tipul: grohotiş nisipos, grohotiş pietros, etc.

- (291). Terasele artificiale pe terenuri cu trepte se reprezintă la ridicări
topografice în cazurile cînd lungimea lor la scara planului alcătuieşte 3 mm şi mai
mult, iar înălţimea de depăşire - jumătatea şi mai mult din secţiunea stabilită a

171

reliefului cu curbele de nivel, iar la secţiuni peste 2,5 şi 5 m - de la 1 m. Terasele
cu dimensiunile mai mici se vor reproduce pe planuri, dacă ele au destinaţie de
orientare.

VEGETAŢIE, TERENURI AGRICOLE, SOLURI, ELEMENTE

DE SOL, MLAŞTINI

- Vegetaţia în cazul reprezentării pe planuri topografice se subdivizează în:

arborescentă - păduri naturale şi codri, crînguri, păduri înalte plantate,
plantaţii forestiere tinere, fîşii forestiere, păduri rare, terenuri de pădure tăiată şi
defrişată, arborii izolaţi;

arbuşti;

erbacee.

Pe planurile date în mod special se evidenţiază vegetaţia de cultură.

- Dacă contururile învecinate ale vegetaţiei, prezentate la editarea
planurilor unu - cu culoare de umplere, altul - cu reţea punctiformă (îndeosebi pe
planuri la scara 1:5000), nu au un hotar clar în teren, atunci pe originalele de teren
se va aplica semnul convenţional al trecerii treptate sub formă de linie-punct
îngroşată, trasată pe axa benzii de trecere între aceste terenuri, şi omisă la
imprimare. Dacă, însă, contururile învecinate, reprezentate identic prin culoare de
umplere, reţea punctiformă sau haşuri pe fondul alb, au în teren o porţiune de hotar
comun distinct şi o porţiune cu trecere treptată între ele, atunci pe plan ele se
delimitează în primul caz - cu ajutorul liniei întrerupte, în al doilea caz - prin
amplasare potrivită a semnelor convenţionale marginale (p. 426).

- La editarea planurilor topografice multicolor (la cerinţe suplimentare)
păduri naturale înalte se reproduc la culoarea verde fară desenarea cerculeţelor
semnelor lor convenţionale; păduri înalte plantate, fîşii forestiere largi, livezi
(omogene şi combinate cu alte plantaţii perene) şi plantaţii culturilor arborescente
tehnice - la culoarea verde cu semnele grafice stabilite pentru ele.

Crînguri, desişuri, fîşii largi de arbuşti (inclusiv mărăcinişuri), afinişuri, vie,
plantaţii de cultură tehnică, gazoane şi răzoare se reprezintă prin reţea punctiformă
verde în combinaţie cu însemnările grafice stabilite pentru ele.

Pentru reprezentarea pe planuri a pepinierelor forestiere şi de pomi fructiferi şi
vie fondul semnului nu se colorează deoarece puieţii crescuţi sunt săpaţi în fiecare

- 3 ani, iar pămîntul este arat din nou.

- (292). Pe planuri topografice cu destinaţie universală contururile
vegetaţiei naturale se delimitează cu linia-punct, cînd suprafaţa lor în plan
alcătuieşte 0,5 cm2 şi mai mult - pentru scara 1:5000; 1 cm2 şi mai mult - pentru

172

planuri la restul scărilor. Pentru contururile de orientare valorile respective sunt de
două ori mai mici.

Delimitarea contururilor vegetaţiei de cultură din cadrul altor terenuri pe
planuri topografice cu destinaţie agricolă se produce conform p. 474.

- (292). Dacă schimbarea landşafturilor pe teren se caracterizează de
trecerea treptată între diferite tipuri de vegetaţie (în unele cazuri şi soluri), atunci
pentru mărirea expresivităţii topografice la reproducerea pe planuri a acestei benzi
de trecere, o parte a semnelor convenţionale ale terenurilor învecinate diferite se
poziţionează pe marginile lor exterioare, vizavi unul de altul de-a lungul axei
comune a benzii date.

- (292). Pentru a reda pe planuri vegetaţia reprezentată prin cerculeţe în
liniere, şirurile de cerculeţe din fiecare contur lungit vor fi dispuse paralel axei lui
lungi; excepţia fac cazurile, cînd această axă este situată aproximativ sub un unghi
de 45° la cadrul. În ultimul caz, precum şi pentru restul contururilor, inclusiv cele
cu forma complexă şi neregulată şi cele care ocupă suprafeţe mari, cerculeţe se
dispun paralel laturii de sud a cadrului planului.

- (293). Pădurile se clasifică pe planuri topografice după componenţa lor şi
caracteristicile metrice.

După componenţă se deosebesc păduri foioase şi conifere, cărora li sunt
atribuite semnele de grup aparte, şi păduri mixte, reprezentate prin combinarea
acestor semne; ele se amplasează în ordinea de predominanţă a grupurilor de specii
respective din contur. Pentru subdivizarea ulterioară a celor din urmă se introduc
inscripţii explicative, trecute din partea stîngă a semnului, de regulă fară
prescurtarea denumirilor. Dacă pădurea este omogenă după componenţa sa cu 80%
şi mai mult - se prezintă o denumire a speciei, în restul cazurilor - două.
Denumirea speciei predominante din contur se potriveşte rîndului de sus al
inscripţiei, iar speciei următoare (după numărul) - la rîndul de jos.

Datele metrice ale pădurii pe planuri topografice sunt înălţimea medie a
copacilor, grosimea arborilor (la nivelul pieptului omului) şi distanţa între arbori.
Pentru contururile mici şi înguste, ca excepţie, se admite prezentarea datelor
referitoare doar la înălţimea arborilor. În cazul reprezentării pădurilor în intravilan
această inscripţie prescurtată se trece doar cînd este suficient loc pe plan.

A	A

In cazul reprezentării pădurilor în contururile mari la fiecare 1 dm al planului
se prezintă unu-doi indici referitoare la componenţă şi datele metrice; totodată se
va ţine cont de schimbările în exteriorul plantaţiilor. În cazul, cînd caracterul lor se
schimbă brusc şi des, se admite, în combinaţie cu conturarea fină, amplasarea
indicelor pădurilor în afara limitei conturului.

173

- (294). Semnul convenţional al pădurilor naturale înalte se aplică pentru
reprezentarea pe planuri topografice a pădurilor continui cu înălţimea arborilor de
la 4 m şi mai mult şi grad de închidere a coronamentului de la 20% şi mai mult.

Delimitarea masivelor forestiere în contururile cu componenţa diferită a
speciilor arborilor şi datele metrice diferite, de regulă, se produce la cerinţe
suplimentare. Totodată unele segmente ale pădurii, remarcabile cu destinaţie de
orientare sau valoare deosebită a plantaţiilor se vor contura cu linia subţire.

Este oportună aplicarea semnului stabilit pentru păduri pentru reprezentarea pe
planuri a pădurilor maturi decorative, potrivite terenurilor de creştere a lor naturală
şi fără planificare regulară (parcuri forestiere). Contururile acestor păduri, de
exemplu, în oraşele şi zonele suburbane de protecţie a naturii, se reprezintă la
editarea multicolor, cu fondul la culoarea verde fără cerculeţe ale semnului
convenţional şi se însoţesc de inscripţia decor. Pădurile decorative de alt tip se
reprezintă respectiv prin semnele pădurii plantate sau ale livezii (p. 456).

În cazul reprezentării pădurilor cu subarboretul des, la cerinţe suplimentare (în
scopurile asigurării prospecţiunilor de ameliorare), se prevede introducerea
inscripţiei explicative subarb. des.

- (295). Prin semnul convenţional al crîngurilor la planuri topografice se
reprezintă porţiunile de pădure tînără cu înălţimea sub 4 m. Dacă înălţimea medie
nu atinge 1 m, atunci ea se determină şi se trece rotunjită la zecimi din metru.
Grosimea arborilor din crîng se trece doar şa ridicări topografice pentru
ameliorarea solului. La aceleaşi cerinţe pentru însemnarea crîngurilor mixte se
prevede aplicarea a două semne de grup ale vegetaţiei arborescente şi respectiv a
două inscripţii referitoare la denumirea speciilor predominante.

- (296,297). Pădurile înalte plantate şi plantaţii forestiere tinere,
caracterizate în teren cu rînduri drepte de arbori, se reprezintă pe planuri
topografice cu amplasarea cerculeţelor semnelor lor convenţionale în liniere (spre
deosebire de păduri naturale). Pentru delimitarea acestor plantaţii este stabilit
acelaşi criteriu de înălţime medie a arborilor: 4 m şi mai mult - pentru păduri
plantate, sub 4 m - pentru plantaţii forestiere.

Indicii componenţei speciilor şi datele metrice pentru păduri plantate, în cazul
cînd conturul lor este neuniform, se indică mai des, decît pentru pădurile naturale,
şi anume pînă la 3 pe 1 dm2 al planului. Din indicii numerici ai pădurilor pentru
plantaţii forestiere tinere se prevede numai înălţimea medie, totodată în cazul cînd
ea este sub 1 m, ea se trece pînă la zecimi din metru.

- (297). În cazul reprezentării pepinierelor de specii şi decorative inscripţia
explicativă se limitează de prescurtarea convenţională (pep.). Caracteristica
speciilor, de regulă, nu se prezintă în legătură cu schimbarea lor frecventă şi
substituirea cu terenuri arabile.

174

- (298, 299). La ridicări topografice potecile forestiere se clasifică după
lăţime la scara planului în modul următor: 5 mm şi mai mult, 1-5, 0,5-1, 0,5 mm.

Primele dintre ele, fiind de hotar, de comunicaţii (pentru LTE de tensiune
înaltă, conducte magistrale) sau antiincendiare, se înseamnă cu linia punctată
simplă cu prezentarea vegetaţiei terestre sau arbuştilor, sau, dacă poteca a fost
recent arată, - fară aplicarea semnelor. În lungul acestor poteci, dacă spaţiul
permite, se trece inscripţia explicativă: arat. Următoarele două grupuri de poteci au
menire de poteci principale de cartiere forestiere; ele se reprezintă prin două linii
de haşuri. Totodată haşurile se vor plasa vizavi unul de altul; intersecţiile potecilor
se fixează cu haşuri şi nu cu intervale între ele. Potecile cu lăţimea în plan sub
0,5 mm (ceea ce la scara 1:5000 alcătuieşte în teren pînă la 2,5 m, la scara 1:2000 -
pînă la 1 m), numite poteci de vizare, se reprezintă cu linii întrerupte.

Pentru potecile care se reprezintă la scara planului nu este necesar de a
caracteriza lăţimea lor; pentru restul potecilor se prevede indicele respectiv în metri
întregi. La poteci necurăţate se trece inscripţia necuraţată.

- (300). Dacă pe poteci sunt trase drumurile, conductele, liniile de
telecomunicaţii cu fire, atunci, cînd lăţimea potecii permite, se reprezintă şi unele
şi altele. În cazul imposibilităţii combinării lor grafice semnul potecii se omite şi pe
plan se reproduce doar obiectul respectiv. Totodată în întreruperea semnelor
convenţionale ale liniilor de comunicaţii şi de transport a energiei electrice se
menţine indicele numeric al lăţimii potecii. Limitele administrative potrivite
potecilor se înseamnă în două moduri: la potecile largi - nemijlocit pe axa lor, la
potecile înguste - prin haşuri alternativ din două părţi a elementului topografic
respectiv. Cărările pe poteci nu se reprezintă.

- (301). Numerele de ordine ale cartierelor forestiere au o semnificaţie de
orientare sporită. De aceea, ele se trec pe planuri topografice în mod obligatoriu,
fiind situate în centrul fiecărui cartier, sau, în dependenţă de prezenţa altor
inscripţii pe plan, de preferinţă la colţurile lui, lîngă intersecţiile potecilor.

- (302, 303). Semnul convenţional al pădurii rare înalte se aplică pentru
reprezentarea pădurilor fără acoperămînt continuu, adică cu gradul de închidere a
coronamentului sub 20%, cu interspaţiu între coroanele în pădurile zonei temperate
de 2-5 diametre ale coroanelor (în dependenţă de speciile arborilor).

În cazul reprezentării pădurilor cu distanţa mai mare între coroanele se vor
aplica semnele prevăzute pentru arborii izolaţi. Tot acelaşi mod de reprezentare se
poate aplica, la cerinţe suplimentare, pe planuri la scările 1:1000 şi în special
1:500, unde fiecare arbore poate fi reprezentat pe locul său.

Rarişte se reproduce pe planuri neapărat în combinaţie cu semnele terenului de
bază - arbuştilor, muşchilor, etc, sau semnele solurilor dezvelite - pietrişului,
suprafeţelor monolit, etc. Semnele pădurii rare vor fi dispuse astfel, încît să redea

175

rarefierea sau îndesirea comparativă a arborilor pe fiecare sector, iar semnele
marginale - hotarul răspîndirii pădurii pe fondul terenului de bază.

Crîngul rar se reproduce pe planurile topografice avînd în vedere explicaţiile
din p. 431. Spre deosebire de pădure înaltă rară în acest caz caracteristica pădurii
nu se indică.

- (304). La ridicări topografice terenurile pădurilor tăiate de regulă se vor
reprezintă suprafeţele, unde în urma tăierii arborilor au rămas cioturi. Semnele
despăduririi, de regulă, se trec pe fondul vegetaţiei naturale existente sau al
terenului agricol, totodată situarea acestor semne va corespunde aproximativ
amplasării acestor cioturi în teren.

- (305). Către terenuri defrişate pe planuri topografice se referă suprafeţele,
în limitele cărora s-a produs nu numai despădurirea, dar şi defrişarea şi extragerea
cioturilor. Astfel de terenuri se vor reprezenta cu inscripţia defr. pe învelişul de
iarbă sau fară combinarea cu semnul celui din urmă, dacă el a fost smuls în cadrul
defrişării şi încă nu s-a restabilit.

- (306). La ridicări topografice fîşiile forestiere se clasifică: după lăţimea la
scara planului - nu mai mică de 2, 2-10, 10 mm şi mai mult; după înălţimea pădurii
sub 4 m, de la 4 m şi mai mult. Aceste fîşii se reprezintă prin rînduri de cerculeţe
(de două diametre pentru planuri la fiecare scară) fară conturare sau cu conturare
prin linia-punct comună - pentru fîşii de dimensiuni corespunzătoare. Semnul
convenţional al fîşiei forestiere preconizează plasarea, cel puţin, a trei cercuri; cele
extreme vor prezenta exact începutul şi sfîrşitul fîşiei, restul - vor reproduce
aproximativ poziţia arborilor în teren.

Însemnările speciei şi înălţimii arborilor se indică cînd lăţimea fîşiei la scara
planului alcătuieşte pînă la 10 mm, totodată ele se amplasează perpendicular la axa
fîşiei (cu bazele spre sud sau est). Caracteristicile arborilor depline, adică cu
prezentarea denumirilor speciilor şi a tuturor datelor metrice se trec cînd lăţimea
fîşiei pe plan este peste 10 mm; inscripţia se amplasează paralel la latura de sud a
cadrului planului. În cazul schimbării bruşte a caracteristicilor arborilor dintr-o
fîşie aceasta urmează a fi prezentat cu atribuirea inscripţiilor caracteristice.

- (307). Pe planuri topografice destinate ameliorării solului, la cerinţe
suplimentare, pentru fîşiile forestiere se trec datele nu numai despre înălţimea
arborilor, dar şi despre lăţimea totală a fîşiei şi numărul rîndurilor conţinute în ea.
La fîşii înguste aceste date se înscriu într-un rînd, nemijlocit după semnul grafic al
speciei. În cazul fîşiilor largi la caracteristica deplină a arborilor se adaugă în
paranteze inscripţia referitoare la numărul rîndurilor. Lăţimea acestor fîşii nu se
indică, deoarece ea se reprezintă la scara planului.

La calcularea numărului rîndurilor în fîşiile forestiere, care au în afară de
rîndurile arborilor şi rîndurile de arbuşti, se consideră doar cele de arbori, inclusiv
plantaţii forestiere tinere.

176

- (306). Semnul convenţional al fîşiei forestiere se aplică pentru
reprezentarea nu numai a arborilor cu destinaţie de protecţie pe terenuri rurale, ci şi
pentru reprezentarea aleilor şi rîndurilor de arbori pe străzile oraşelor şi
localităţilor. În cazurile cînd spaţiul nu permite (de exemplu pe planurile la scara
1:5000) pentru amplasarea cerculeţelor de diametru stabilit, ultimul poate fi
micşorat pînă la dimensiunile stabile în semnul arborilor izolaţi (semnul nr. 309) şi
aplicat selectiv.

- (308-310). Arborii izolaţi se reprezintă pe planuri topografice la scările
1:5000 şi 1:2000 în două moduri: arborii cu destinaţie de orientare sau cu valoarea
culturală istorică - prin semne de perspectivă („vedere laterală”) cu subdivizarea
după grupurile în cei foioşi, conifere şi pomi; restul arborilor - prin cerculeţe
izolate. Pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 toţi arborii izolaţi, de regulă, se
reprezintă la „vedere laterală”. Însă pe aceste planuri, în cazul numărului mare al
arborilor izolaţi în localităţile pe străzile, în interiorul cartierelor şi pe loturi de pe
lîngă casă, se admite de a prezenta cu cerculeţe doar acei din aceşti arbori, care nu
au destinaţie de orientare sau istorico-culturală.

Pentru arborii remarcabili după valoarea lor istorică, se prevede evidenţierea
lor specială cu inscripţia explicativă istoric.

- (310). În cazul ridicării fiecărui arbore, executate la cerinţe suplimentare
la crearea planurilor topografice la scările 1:1000 şi 1:500, în dependenţă de
destinaţia ei, se aplică un şir întreg de semne convenţionale separate ale speciilor
arborilor sau trei semne de grup generalizate (p. 443). Fiecare din aceste
reprezentări poate fi însoţită de denumirea speciei (de exemplu, la semnul pomilor
se trece inscripţia măr, păr, etc.).

Cînd ridicarea fiecărui arbore se execută în păduri sau fîşii forestiere dese se
admite reducerea înălţimii stabilite a semnelor convenţionale pe planuri de la 3,5
pînă la 2,5 mm şi devierea uşoară a unor din ele de la verticală.

- (311-314). Vegetaţia de arbust se caracterizează, spre deosebire de cea
arborescentă, prin ramificaţia nemijlocit de la sol, înălţimea mică a speciilor
mature şi lipsa trunchiului principal. Pe planuri topografice ea se divizează în tufe
izolate, grupuri de arbuşti izolaţi şi desişuri, şi însemnate separat mărăcinişuri,
garduri vii şi fîşii de arbuşti cu lăţimea sub 2 mm, între 2-10 mm, peste 10 mm la
scara planului.

- (311, 312). Tufele izolate şi grupuri de arbuşti se reprezintă pe planuri
topografice prin semne diferite: tufele - cu cerculeţe de diferite diametre, grupuri
de arbuşti - printr-un cerc şi puncte măşcate. Poziţiei tufei sau grupului de arbuşti
în teren va corespunde cerculeţul mijlociu (mare) al semnelor lor convenţionale.
Cerculeţe mici sau puncte se amplasează în jurul celui mijlociu ţinînd cont de
desimea distribuirii vegetaţiei date pe suprafaţa conturului.

177

- (313). Însemnările grupurilor izolate de mărăcinişuri şi desişurilor lor se
disting prin introducerea semnului special - unui ghimpe atribuit fiecărui semn al
arbustului. În conturul acestor desişuri se indică aceeaşi caracteristică, ca şi pentru
restul arbuştilor.

- (314). Fîşii de arbuşti - naturale şi plantate, precum şi garduri vii
(îngrădiri continui din arbuşti deşi) se reprezintă pe planuri topografice prin
aceleaşi semne convenţionale (nu mai puţin de trei într-un rînd). În cazul cînd
gardul conţine şi un rînd de arbori semnul lui convenţional se limitează numai de
cerculeţe (fără puncte intermediare). Dacă în componenţa gardului intră nişte
arbori izolaţi cu destinaţie de orientare, se vor aplica semnele lor de perspectivă.

În cazul cînd lăţimea fîşiilor de arbuşti plantate alcătuieşte pe plan 10 mm şi
mai mult semnul lor convenţional se trece în liniere, de regulă la intervale de 5-
7 mm.

Prin semnul fîşiei de arbuşti şi gardurilor vii se vor reprezenta plantaţii înguste
de arbuşti (cu lăţimea de un arbust) de-a lungul drumuleţelor şi cărărilor în parcuri.

- (315-318). La ridicări topografice vegetaţia erbacee se reprezintă cu
subdivizarea ei în cea de fîneaţă, hidrofilă, de stepă, stufăriş şi păpuriş. Smîrcurile
mici se evidenţiază separat.

Din toată această vegetaţie cele de stufăriş şi păpuriş pot avea înălţimea peste
1 m, iar restul vegetaţiei erbacee, de regulă, nu atinge înălţimea de 1 m.

Fiecărui din aceste tipuri de vegetaţie i se atribuie semnul convenţional aparte,
care se aplică atît independent, cît şi în combinaţie cu semnele terenurilor agricole,
solurilor şi elementelor de sol. Semnele vegetaţiei erbacee dintr-un contur de
suprafaţă se trec în liniere, iar semnele unei fîşii de vegetaţi - într-o linie, care
corespunde poziţiei axei acestei fîşii.

- (315). La vegetaţie erbacee de fîneaţă pe planuri se referă amestec de
ierburi la fîneţele zonei temperate, ierburile din poieni forestiere, fîneţele de lîngă
rîu.

- (316). În componenţa vegetaţiei erbacee hidrofile predomină rogoz,
bumbăcariţa, coada calului, barba ursului ş.a. Semnul respectiv se va aplica
reieşind din prezenţa acestor plante, chiar dacă la momentul ridicării terenul dat nu
era supraumectat. În interiorul contururilor mlaştinilor însemnările acestei vegetaţii
se prezintă fără liniere.

- (317). Stufărişurile şi păpurişurile se vor reprezenta conform realităţii atît
pe uscat, cît şi pe oglinda bazinelor de apă şi a rîurilor cu vegetaţie. Stufărişurile şi
păpurişurile potrivite malurilor se delimitează cu linia de contur, iar cele potrivite
apei - se reproduc fără contur, dar cu astfel de amplasare a semnelor
convenţionale, la care cele marginale din ele corespund aproximativ hotarului
vegetaţiei.

178

- (318). Semnul convenţional al smîrcurilor mici este destinat îndeosebi
pentru planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 în scopul reprezentării vegetaţiei
scoborîrilor mici sub formă de farfurioară pe terenuri deschise. Deoarece
smîrcurile mici întotdeauna sunt mai umezite decît terenuri înconjurătoare, lor li se
potrivesc plante hidrofile, totodată în afară de diversă vegetaţie erbacee se întîlnesc
şi arbuşti. Pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 vegetaţia fiecărui smîrc practic se
poate reprezenta cu conturarea suprafeţei ocupate de ea.

- (319). Vegetaţia erbacee de stepă se caracterizează cu ierburi perene
rezistente la secetă cu predominarea năgarei, pănuşiţei, coliliei şi păiuşului de
stepă. În cazul cînd suprafaţa acestor contururi este mare dimensiunile linierii
semnelor ei convenţionale, stabilite în tabel, pot fi mărite corespunzător.

- (320-328). Către vegetaţia de cultură la ridicare topografică se referă
livezi, afinişuri, vie, combinările acestor plantaţii şi pepinierele lor, plantaţii de
culturi tehnice, precum şi gazoane şi răzoare. Acest compartiment, referitor la
planuri topografice universale, include şi semnele convenţionale ale arăturilor şi
grădinilor. Pe planuri topografice specializate cu destinaţie agricolă, aceste bunuri
agricole, precum şi restul, se reprezintă cu diferenţiere considerabilă.

Ordinea poziţionării semnelor convenţionale ale vegetaţiei de cultură este
stabilită la p. 428.

Reţea de drumuri, care intersectează contururile vegetaţiei de cultură, se
reprezintă prin semnele stabilite pentru drumuri, întreruperi tehnice în aceste
contururi - prin semnul drumurilor de cîmp, iar la cerinţe suplimentare - în
combinaţie cu indicele lăţimii întreruperilor în metri. Fîşii arate înguste între
rîndurile arborilor sau arbuştilor în limitele livezilor, afinişurilor, viilor,
pepinierelor şi plantaţiilor nu se reprezintă pe planuri topografice.

- (320). Semnul convenţional al livezilor este preconizat pentru
reprezentarea livezilor cu diferite specii de pomi, inclusiv cele citrice. La cerinţe
suplimentare în contururile livezilor se indică semnul de perspectivă al pomilor,
inscripţia cu denumirea speciei (de exemplu măr) şi indicii înălţimii medii în metri.

Livezile cu copaci decorativi se înseamnă grafic la fel ca şi pomii, însă fară
denumire şi caracteristica plantaţiilor, şi cu inscripţia decor.

- (320). Livezile colective reprezintă terenuri agricole independente. Ele
urmează a fi însemnate pe planuri topografice cu inscripţia explicativă specială.
Cea din urmă va corespunde denumirii livezii date în teren, dar aceasta va fi
coordonată cu autorităţile publice locale.

În cazul reprezentării livezilor colective nu se prevede reprezentarea
îngrădirilor şi cărărilor din cadrul gospodăriilor, precum şi evidenţierea
contururilor mici cu diferite culturi. Respectiv cerculeţele semnului convenţional al
livezilor se prezintă pe întreg teritoriu dat într-o liniere unică.

179

- (321). Afinişurile sunt terenuri utilizate pentru creşterea plantelor de
arbust şi erbacee care rod boabe comestibile. Cele mai răspîndite sunt afinişurile de
zmeură, coacăză, căpşună, agrişă.

Semnul convenţional al afinişurilor reprezintă nişte puncte măşcate trecute în
liniere „în carouri”- este desenat pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 în două
moduri: pentru contururi mici şi înguste - din 3 în 3 mm, pentru restul - din 5 în
5 mm, adică la fel, ca şi pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500.

- (322). Viile se reprezintă pe planuri topografice la toate scările prin
semnul convenţional de configuraţie unică şi aceleaşi dimensiuni. Acest semn se
plasează în mod obligatoriu în poziţia verticală cu rînduri paralele laturii de sud a
cadrului planului.

- (323, 324). Însemnările combinate ale livezilor cu afiniş şi cu vie sunt
destinate reprezentării acestor bunuri agricole cu alternarea uniformă a culturilor
diferite. Respectiv semnele lor convenţionale se reprezintă în liniere comună pe
rînd pe toată suprafaţa conturului. Dacă careva din plante de cultură sunt plantate
între pomi în unele locuri, atunci semnele acestor plante se prezintă doar în locuri
potrivite.

- (325). Pepiniere de plante fructifere şi vie reprezintă nişte terenuri
agricole pentru cultivarea şi înmulţirea materialului săditor pentru livezile,
afinişurile şi viile. În pepiniere se produce selecţia culturilor pentru replantare,
datorită acestui fapt nu se necesită de a indica pe planuri denumirile lor.

- (326). Pentru redarea pe planuri topografice a plantaţiilor de cultură
tehnică este stabilit un semn unic în combinaţie cu inscripţii explicative ce conţin
denumirea culturii, indicaţia formei ei (arborescentă, de arbust sau erbacee).

Aplicarea semnului convenţional al plantaţiilor se prevede doar pentru
reprezentarea plantaţiilor perene şi nu se răsfrînge asupra solelor.

- (327). Gazoanele şi răzoarele au însemnare unică pe planuri.Totodată la
gazoane se referă terenuri (în intravilan, precum şi pe lîngă construcţii de transport
ş.a.) semănate cu iarbă fină, deasă şi scurtă în scopuri decorative. Terenuri
respective în curs de definitivare sau parţial deteriorate la fel se consideră
gazoanele. În cazul cînd gazoanele sunt de dimensiuni mari se admite majorarea
distantei între semnele lor convenţionale în liniere.

9	9

Răzoarele se plantează atît pe gazoane, cît şi în afara lor. Reprezentarea
răzoarelor se prevede, de regulă, pentru planuri la scările 1:2000 şi mai mari. Cele
mai măşcate răzoare izolate, proeminente la pieţele orăşeneşti, pot fi reproduse şi la
scara 1:5000, totodată pentru redarea lor se aplică acelaşi semn convenţional.

Contururile gazoanelor şi ale răzoarelor (inclusiv ale celor potrivite
gazoanelor) se delimitează pe planuri topografice cu destinaţie universală cu linie
întreruptă sau neîntreruptă, în ultimul caz atunci, cînd există bordură.

180

- (328). Către arăturile pe planuri topografice cu destinaţie universală se
referă toate suprafeţele agricole din extravilan prelucrate sistematic şi folosite
pentru semănat, care nu necesită semne separate. La arături se mai referă
suprafeţele semănate cu ierburi perene şi ogoarele. În afară de aceasta, pe planurile
date prin semnul convenţional al arăturii se reprezintă şi pMoage - terenuri anterior
utilizate în calitate de arătură cu urmele prelucrării.

Terenurile arate pentru îmbunătăţirea suprafeţelor furajere naturale şi semănate
cu culturi preliminare respective, precum şi terenuri ocupate sub semănatul între
rîndurile în livezi nu se consideră arăturile.

În cazul reprezentării arăturilor se aplică inscripţii explicative (de exemplu
litera A - pentru terenuri mici).

Reprezentarea arăturilor detaliată, preconizată de conţinutul planurilor
topografice cu destinaţie agricolă se reglementează în continuare la p. 468.

- (328). Ca grădinile de zarzavat pe planuri topografice cu destinaţie
universală se reprezintă terenuri de pe lîngă casă în intravilan, ocupate sub culturi
agricole, cu excepţia celor, cărora li sunt atribuite semne convenţionale speciale
(de exemplu afinişurile).

Pentru reprezentarea grădinilor se aplică inscripţia explicativă grădină, cu
amplasarea ei, în cazul terenurilor aderente, indiferent de existenţa îngrădirilor
între ele, sau grăd. - în contururile mici izolate.

- Semnele terenurilor agricole sunt destinate pentru crearea planurilor
topografice specializate cu însărcinare agricolă adăugătoare (referitor la cerinţele
organizării teritoriului, evidenţei funciare de stat şi cadastrului funciar, ameliorării
solului, prospecţiunilor liniare şi construcţiei în regiuni rurale). Prin combinarea
acestor semne cu cele generale topografice, precum şi prin aplicarea inscripţiilor
explicative se asigură posibilitatea reproducerii pe aceste planuri a tuturor tipurilor
de terenuri şi delimitării lor calitative, trecerii la semne topografice unice la crearea
conform planurilor specializate a hărţilor topografice la scările 1:10 000 şi mai
mici.

- Terenuri agricole se numesc terenuri utilizate sistematic pentru obţinerea
producţiei agricole. În componenţa acestor terenuri intră arături, pîrloage, fineţe şi
păşuni, precum şi plantaţii perene (livezi, afinişuri, vii, plantaţii).

În cazul reprezentării terenurilor agricole numărul de combinaţii ale semnelor
convenţionale într-un contur nu va depăşi trei, totodată unul din aceste semne se ia
drept tipul determinant de teren (şi respectiv denumirea lui), iar celelalte două - ca
trăsătura caracteristică a terenului dat. Contururile învecinate ale terenurilor
agricole identice, care nu au destinaţie de orientare, pot fi unite, iar terenuri mici
alipite de cele mari, dacă distanţa între ele pe plan este sub 1 mm.

181

- (329-332). Către arăturile pe planuri topografice cu destinaţie agricolă se
referă aceleaşi terenuri (în afară de ţelini) ca şi pe planuri topografice cu destinaţie
universală (p. 464).

Redarea detailată a arăturilor la această ridicare topografică prevede divizarea
lor în arături fără irigaţie (în regiuni cu agricultură irigată), arături drenate prin
drenaj deschis şi prin drenaj închis, arături cu reţele de irigaţie, arături irigate.

Semnul convenţional de bază al arăturilor este conturul fără completarea
suprafeţei lui cu însemnări grafice. De regulă, el se combină cu litera A pentru
mărirea expresivităţii arăturilor şi deosebirea lor de imaginile altor terenuri. Cînd
conturul ocupă suprafaţa mare, această literă se trece fară liniere la intervale de 10-
15 cm2 a planului.

Prin semnul arăturilor pe planuri specializate de asemenea se reprezintă
ogoarele şi loturile de pe lîngă casă (cu însemnarea vegetaţiei arbust-arborescente),
inclusiv cele situate parţial în extravilan. În contururile lor în loc de litera A se
prevăd inscripţii explicative og.

- (333-335). Ţelinile sunt terenuri anterior utilizate în calitate de arături,
dar mai mult de un an necultivate. Nu se consideră ţelinile porţiunile arate ale altor
terenuri agricole, lăsate pentru acoperirea naturală cu iarbă.

La crearea planurilor topografice cu destinaţia agricolă ţelinile se subdivizează
în ţeline reprezentate de un semn convenţional unic - curate şi de însemnări
combinate - drenate prin drenaj deschis şi prin drenaj închis şi ţelini cu pietre.

- (336-342). Către fineţe se referă terenuri, unde creşte iarbă pentru fin. Pe
planuri topografice cu destinaţie agricolă se prevede diferenţierea acestor terenuri
în fineţe curate, de ameliorare radicală, drenate prin drenaj deschis şi închis, cu
reţea de irigaţie, irigate, mlăştinoase şi ancrasate cu pietre, cu prundiş, cu nisip,
(p. 473).

Pentru concordanţa sarcinii planurilor topografice universale şi specializate,
pentru cele din urmă se prevede reprezentarea fîneţelor prin semnele vegetaţiei
erbacee de fîneaţă şi de stepă în combinaţie cu inscripţia fîneaţă şi însemnările
caracteristicii lui calitative.

- (343-346). Cu semnele păşunilor pe planuri topografice cu destinaţie
agricolă se reprezintă terenuri utilizate sistematic pentru păşunatul, precum şi
terenurile cu vegetaţie potrivită pentru nutreţul vitelor şi totodată care nu sunt ţelini
sau fineţe. Păşunile se subdivizează în păşuni curate, amenajate, de amenajare
radicală şi mlăştinoase.

Pe aceste planuri păşunile se reprezintă în două moduri: contururile lor mici -
prin semnul convenţional special (cu vîrful unghiului în sus), restul - prin
combinarea semnului ierburilor cu inscripţia explicativă păşune şi semne adiţionale
- corespunzătoare clasificării terenului agricol dat.

182

Păşuni amenajate se consideră terenurile unde datorită îmbunătăţirii complexe
este creată iarbă bună, care este permanent îngrijită (inclusiv introducerea
îngrăşămintelor) şi se produce păşunatul vitelor dozat. Pe planuri ele se evidenţiază
cu inscripţia adiţională păş. amnj. Împrejmuirile păşunilor amenajate şi părţilor lor
separate se reprezintă prin semne corespunzătoare în combinaţie cu inscripţia
explicativă, de exemplu, cioban electric (semnul nr. 364).

- (347). Terenurile unde se efectuează construcţii de ameliorare, pe planuri
topografice cu destinaţie agricolă urmează a fi conturate şi evidenţiate cu inscripţia
constr. amel., totodată cu menţinerea însemnării grafice a terenului agricol în teren.

Către terenuri la etapa de restabilire a fertilităţii se referă acele terenuri, unde
recultivarea tehnică este finisată şi se întreprinde un complex de măsuri pentru
recultivarea biologică (restabilirea vegetaţiei).

- Aplicarea semnelor convenţionale ale terenurilor agricole destinate
divizării ulterioare pe planuri a caracteristicilor terenurilor va fi reglementată de
următoarele prevederi:

- Terenuri curate trebuie considerate terenuri lipsite de arbuşti, moviliţe,
cioturi, pietre (pietriş, nisip), deşeuri ale întreprinderilor industriale.

- Către terenuri fară irigaţie în regiunile cu agricultura irigată se referă
terenuri curate, pe care cultivarea diferitor culturi se efectuează fară irigare
artificială.

- Terenuri drenate sunt terenuri cu reţea de drenaj deschisă sau închisă, care
asigură regimul de apă şi aer normal pentru creşterea culturilor agricole (inclusiv
plantaţii perene) şi a altei vegetaţiei. La aceste terenuri se mai referă cele drenate,
dar care necesită lucrări de irigaţie ulterioare.

- Către terenuri cu reţea de irigaţie se referă terenuri, unde această reţea este
reprezentată predominant de sistemele şanţurilor de irigaţie (inclusiv cele care
necesită reparaţie), legate cu sursa de irigaţie, care nu întotdeauna asigură lucrări
de irigaţie în volumul necesar. După solicitarea beneficiarului (şi în cazul
dispunerii datelor autentice) terenuri cu reţeaua de irigaţie închisă pot fi însemnate
pe plan cu o inscripţie suplimentară reţea închisă.

Terenurile irigate regular se caracterizează cu reţea de irigaţie permanentă sub
formă de canale, conducte, jgheaburi, şanţuri şi sursa de irigaţie, care asigură
irigaţia deplină în termenii optimali. Tot la terenuri irigate se referă şi terenuri
practic irigate, dar care necesită ameliorare ulterioară. Atribuirea terenurilor către
categoriile terenurilor irigate în măsură suficientă şi insuficientă se efectuează după
consultarea specialiştilor respectivi.

Către terenuri irigate se mai referă astfel de terenuri, unde irigaţia se produce
cu ajutorul unor agregate mobile, precum şi sectoarele irigate ce fac parte din
terenuri drenate.

183

În cazul reprezentării terenurilor cu reţea de irigaţie şi a terenurilor irigate,
obiectele liniare ale instalaţiilor hidrotehnice atribuite lor, se reprezintă cu semnele
convenţionale stabilite; dispozitive de irigaţie provizorii nu se prezintă pe plan.

- Către terenuri cu ameliorare radicală se referă fîneţele şi păşunile, unde în
rezultatul măsurilor întreprinse (aratul periodic, semănatul ierburilor, drenare,
irigaţie, etc.) a fost creată masa verde nouă, restabilită repetat.

- Către terenuri mlăştinoase folosite în agricultură se referă sectoarele puţin
drenate cu supraumectare cu apele freatice sau de suprafaţă, dar potrivite (cel puţin
în unele luni) pentru păşunatul sau cositul ierbii.

- Terenuri ancrasate cu pietre, prundiş sau nisip, atunci cînd îngrămădirile lor
reduc suprafaţa prelucrată cu zece la sută şi mai mult, se înseamnă prin semne
speciale. Semnul respectiv se va aplica şi în cazul cînd terenul este acoperit cu
bolovani împrăştiaţi pe toată suprafaţa terenului cu densitatea de 20 şi mai mult pe
un hectar, ceea ce împiedică prelucrării mecanizate a pămîntului.

- Pentru evidenţierea pe aceste planuri specializate a contururilor
terenurilor agricole sunt stabilite următoarele valori.

- Păşunile irigate şi drenate, plantaţiile, afmişurile, viile şi livezile, precum şi
sectoarele de pămînt nedestinate pentru agricultură din interiorul lor: de la 0,5 cm2
şi mai mult - la scara 1:2000, de la 0,25 cm2 şi mai mult - la scara 1:5000.

- Aceleaşi terenuri dar neameliorate şi plantaţii perene, precum şi alte

O	9	O

contururi în limitele lor: de la 1 cm şi mai mult - la scara 1:2000, de la 0,5 cm şi
mai mult - la scara 1:5000.

- Restul terenurilor, şi anume păşunile, ţelinile şi fîneţele: de la 2,5 cm şi mai
mult - la scara 1:2000, de la 1,2 cm2 şi mai mult - la scara 1:5000.

- Terenuri de acelaşi tip în cazul delimitării lor între ele (de exemplu ţelini
curate şi ancrasate cu pietre, fîneţele de ameliorare radicală şi mlăştinoase) şi
contururile vegetaţiei, solurilor descoperite, mlaştinilor şi terenurilor sărăturoase în
afara terenurilor agricole: de la 12 cm2 şi mai mult - la scara 1:2000, de la 5 cm2 şi
mai mult - la scara 1:5000.

Notă:

- Prezente valori, întemeiate pe instrucţiuni respective (obligatorii pentru
toate organizaţiile, care efectuează ridicările cu destinaţie agricolă), se
caracterizează cu diferenţierea mai mare după tipul terenului, decît valorile stabilite
pentru planuri topografice universale (p. 426, 475).

2. Planurile topografice la scările 1:1000 şi 1:500, de regulă, nu se produc în
scopuri agricole.

184

- Din soluri şi elemente de sol reprezentate pe planuri topografice urmează
a fi conturate, de regulă, acele care ocupă suprafaţa de 1 cm2 şi mai mult la scara
planului. Pentru contururile cu destinaţie de orientare se prevede posibilitatea
evidenţierii lor şi în cazul cînd suprafaţa lor este mai mică.

- (348).Suprafeţe nisipoase netede şi neregulate de diferite tipuri se
reprezintă printr-un semn convenţional comun combinat cu desenul curbelor de
nivel. în afară de aceasta, pentru reproducerea nisipurilor neregulate este prevăzută
aplicarea inscripţiilor explicative. Dacă curbele de nivel caracterizează aceste
suprafeţe nisipoase într-o măsură suficientă, atunci se va trece inscripţia referitoare
la denumirea tipului lor; de exemplu, nisipuri vălurate, nisipuri celulare. În cazul
cînd curbele de nivel nu asigură redarea dimensiunilor elementelor la sol, atunci se
trece inscripţia sub formă, de exemplu, movile cu înalţ. 1-1,5 m etc. Cînd
elementele suprafeţei nisipoase sunt de acelaşi tip la fiecare 1-1,5 dm2 al planului
se trece o inscripţie.

- (349). Prin semnul convenţional al suprafeţelor nisipoase-pietroase pe
planuri topografice se vor reprezenta terenuri acoperite cu sfărîmături rotunjite (cu
apa curgătoare) de rocă dură cu dimensiunea în profil transversal de 0,1-10 cm
(pietriş 0,1-1 cm, prundiş - 1-10 cm). Pentru reprezentarea sectoarelor respective
cu predominarea pietrelor cu dimensiuni între 10 cm - lm, se prevede semnul
aparte al suprafeţelor cu anrocamente lipsit de fondul punctiform. Suprafeţele cu
pietre predominant colţuroase cu dimensiuni mai mari se clasifică ca o varietate cu
sfărîmături mari ale terenurilor cu vărsături de pietre (semnul nr. 350), iar
bolovanii mari - ca pietre de orientare separate (semnul nr. 282). Terenurile cu
prundiş şi cu anrocamente se delimitează prin amplasarea semnelor lor marginale,
adică fără conturare. Suprafeţele acoperite cu vegetaţie se reprezintă prin
combinarea semnelor acestor formaţii cu semnele vegetaţiei corespunzătoare.

- (350) Sectoarele formate de roci argiloase şi argilo-nisipoase de bază
lipsite de vegetaţie se reprezintă pe planurile topografice prin semnul suprafeţilor
argiloase. Aceste suprafeţi pot fi întîlnite pe versantele neînţelinite a dealurilor şi
viroagelor mari.

- (351). Suprafeţele de teren cu pietriş şi vărsături de pietre reprezintă
îngrămădirile sfărîmăturilor colţuroase de rocă. Suprafeţele cu pietriş sunt potrivite
şesurilor şi se evidenţiază după predominanţa pietrelor nerotunjite cu unghiuri
ascuţite de mărimea în profil transversal pînă la 10 cm. Vărsăturile de pietre se
potrivesc vîrfurilor plate sau puţin convexe ale munţilor, poalelor lor şi pantelor
mici; dimensiunile sfărîmăturilor din vărsături pot fi foarte diferite. În cazurile cînd
suprafeţele de teren cu pietriş şi vărsături de pietre ocupă sectoare învecinate de
suprafaţă considerabilă (de exemplu în regiunile premuntoase), este oportun de a
trece în contururile lor inscripţii explicative separate {teren cu pietriş, vărsături de
pietre). Semnul convenţional al acestor formaţii poate fi combinat cu semnele atît

185

ale vegetaţiei de grup, cît şi ale acoperirii complete cu vegetaţie (teren cu pietriş cu
pădure, teren cu vărsături de pietre cu desiş de arbuşti, etc.).

- (352). Terenurile sărăturate se reprezintă pe planuri topografice prin
dispunerea uniformă a însemnărilor lor şi obligatoriu în combinaţie cu semnele
vegetaţiei existente.

- (353). Ca mlaştini pe planuri topografice se reprezintă suprafeţele cu
umiditate excedentară permanentă şi vegetaţie hidrofilă de baltă.

Mlaştinile se reprezintă cu subdivizarea lor după accesibilitate şi caracterul
vagetaţiei. După vegetaţie mlaştinile se subdivizează (şi corespunzător se
reprezintă pe plan) în mlaştini cu iarbă, cu stuf, cu muşchi, cu tufăriş, împădurite şi
complexe. Semnele vegetaţiei inclusiv şi cele care formează pe mlaştini o acoperire
completă se dispun pe plan fără liniere.

Adîncimile mlaştinilor pînă la pămînt tare (orizontul mineral) se determină şi
se trec cu precizia pînă la zecimi din metru. În mediu se vor trece două indicatoare
de adîncime la dm2 al planului. Pentru mlaştini de suprafaţă mai mică inscripţia
respectivă se trece în centrul conturului.

- (354). Terenurile mlăştinoase (umede) se caracterizează cu gradul de
umiditate mai mic decît la mlaştini şi se determină prin existenţa vegetaţiei
ierboase. Ele se reprezintă printr-un semn special, totodată pentru contururile mici
- prin însemnarea unitară (trei haşuri) păstrîndu-se poziţia din teren, pentru
contururi mai - pe toată suprafaţa ocupată fară liniere, pentru terenurile umede
liniare - sub formă de fîşii de haşură cu dispunerea uniformă a însemnărilor.
Semnul terenurilor umede se combină cu cel al vegetaţiei existente, care în cazul
acoperirii complete cu vegetaţie se trece în liniere (cu excepţia plantaţiilor
arborescente şi tufişurilor).

FRONTIERE, LIMITE, ÎMPREJMUIRI

- (355-362). Pe planuri topografice se reprezintă următoarele frontiere şi
limite:

frontiera de stat a Republicii Moldova;

limitele teritoriilor administrative ale judeţelor (regiunilor autonome),
raioanelor, oraşelor, comunelor, limitele între diverse forme de proprietate;

limitele rezervaţiilor naturale, parcurilor naţionale şi monumentelor naturale.

În cazul cartografierii tuturor frontierelor şi limitelor se vor reprezenta toate
cotiturile ale acestora în teren. Dacă în punctele corespunzătoare hotarul este fixat
cu careva obiecte locale (p. 484), atunci imaginea celor din urmă şi va fixa
punctele cotiturilor. Altfel, punctele cotiturilor se vor reprezenta prin frînturile
haşurilor sau cu punctele semnului convenţional, dar nu cu intervale. La cadrul

186

planului liniile frontierei şi limitelor vor fi alipite cu segmentele, şi nu cu
intervalele.

- (355-362). Din frontiere şi limite reprezentate pe planuri topografice,
frontiera de stat a Republicii Moldova este prezentată în teren cu semne de
frontieră speciale sub formă de stîlpi din beton armat şi balize permanente.

Pentru alte limite sunt stabilite stîlpi de hotar - borne, modul de reprezentare al
cărora este vizat la p. 36. Reproducerea lor precisă şi deplină pe planuri topografice
are o semnificaţie sporită, de aceea toţi stîlpii de hotar, inclusiv cei deterioraţi sînt
supuşi reprezentării pe locurile lor. Pe planurile la scara 1:5000 cu concentraţia
mare a elementelor topografice pot fi reprezentate doar stîlpi de hotar cu destinaţie
de orientare.

- (355-362). Fiecare semn de frontieră de stat se va însoţi, în cazul
reprezentării lui pe planuri, de numărul de ordine şi denumire (dacă există).

În cazul reprezentării altor semne de hotar - bome, numerele lor se vor
reprezenta pentru semne care fixează punctele de cotitură ale hotarului.

- (355-362). Frontiere sau limite potrivite în teren elementelor liniare, se
reprezintă prin patru sau cinci segmente din semnul convenţional de frontieră
(limită) dispuse la intervale de 4-6 cm ale planului.

În cazurile cînd frontiere sau limite sunt trasate:

dintr-o parte a obiectului liniar (de exemplu a cursului de apă, autodrumului,
fîşiei forestiere înguste) - pe ea se trasează haşurile semnului convenţional;

pe un element liniar îngust şi nu pot fi reprezentate pe axa lui (de exemplu pe o
împrejmuire, şanţ, sau potecă forestieră) - segmentele semnului se trasează
alternativ pe o parte şi pe alta a acestui element topografic;

la mijlocul elementului liniar, suficient de larg pentru reprezentarea însemnării
limitei (de exemplu pe rîu, canal) - haşurile semnului se trasează pe axa obiectului;

pe un contur, reprezentat cu linie întreruptă - pe această porţiune se reprezintă
doar semnele limitei.

- (355-362). Frontierele şi limitele de toate categoriile, care traversează
spaţiile deschise largi (arăturile, bazinele de apă, etc.) şi care nu sunt legate la
aceste obiecte se reprezintă pe planuri topografice fără întreruperea semnelor
convenţionale în unele grupuri de semne. Sectoarele rectilinii ale hotarelor între
punctele de cotitură se reprezintă cu linie dreaptă.

- (355). Frontiere de stat se reprezintă pe plan în strictă corespundere cu
documentaţia oficială, care determină poziţia lor. Totodată axa semnului
convenţional trebuie să coincidă cu maximă precizie cu poziţia frontierei în teren.

187

Semnul convenţional de frontieră se trasează astfel încît să rezulte clar apartenenţa
de stat a elementelor topografice.

Corectitudinea reprezentării frontierei de stat pe planuri topografice urmează a
fi controlată în modul stabilit.

- (355, 356). La ridicări topografice limitele judeţelor se reproduc în mod
obligatoriu, totodată, dacă ele sunt fixate în teren, atunci nemijlocit după stîlpii de
hotar. Cînd cele din urmă lipsesc, ca bază pentru cartografierea hotarelor vor servi
schemele-hărţi ale hotarelor, păstrate la autorităţile publice locale, cu descriere şi
coordonatele punctelor de cotitură.

- (357-360). Din limitele teritoriului administrativ cele de raion se
reprezintă la fel ca şi limitele de judeţ (p. 489), limitele teritoriului administrativ al
oraşelor - în întregime, deoarece stîlpii lor de hotar, de regulă, sunt coordonate.
Totodată, prin semnul limitelor teritoriului oraşelor se conturează nu numai
teritoriul oraşului, dar şi terenurile incluse administrativ în componenţa lui, aflate
în afară limitelor date.

Limitele teritoriilor administrative ale comunelor, diverselor forme de
proprietate sunt trasate pe plan topografic, dacă ele sunt fixate în teren şi sunt
înaintate cerinţele suplimentare referitor la reproducerea lor (de exemplu la crearea
planurilor cu destinaţie agricolă).

- (361,362). Pe planuri topografice se reprezintă limitele tuturor
rezervaţiilor naturale, parcurilor naţionale şi monumentelor naturale.

Către rezervaţii naturale se referă teritoriile unde întreg complexul al
componentelor naturale este ocrotit de lege. La cerinţe suplimentare, lîngă clădirea
administrativă din limitele teritoriului rezervaţiei naturale se indică categoria ei, de
exemplu, R.N.

Limitele teritoriilor naturale ocrotite de stat se vor reproduce prin semne
convenţionale fară întrerupere, cu excepţia locurilor, unde aceste limite reprezintă
în teren o împrejmuire capitală, un dig, etc. sau unde ele trec pe astfel de limite
naturale, cum ar fi linia de mal a lacului, rîului, rupturi verticale ş.a.

- (362-367). Către împrejmuiri la ridicare topografică se referă:

ziduri de piatră, beton armat, garduri metalice cu înălţimea de 1 m şi mai mult
şi cu înălţimea sub 1 m, precum şi zidurile cu valoare istorică care s-au păstrat în
teren;

garduri din lemn cu diferite fundaţii şi piloni;

împrejmuiri cu sîrmă de construcţie diferită;

garduri de nuiele sau tufe.

188

Toate tipurile de împrejmuiri se reproduc pe planuri topografice astfel, încît
detaliile proeminente ale semnelor lor să fie orientate în interiorul teritoriului
îngrădit (excepţie fac cazurile cînd cel din urmă este supraîncărcat cu semnele
elementelor topografice locale). Modul stabilit de reprezentare a împrejmuirilor se
va menţine acelaşi pe tot perimetrul dat.

Delimitarea împrejmuirilor după semne convenţionale se produce cînd
lungimea acestor obiecte la scara planului este de 0,5 cm şi mai mult (în lungul
liniei de faţadă a caselor - de la 1 cm). În cazul cînd lungimea împrejmuirilor este
mai mică ele se reprezintă identic - prin linii subţiri negre.

- (363-368). La toate împrejmuirile la ridicări la scările 1:500 şi 1:1000,
precum şi 1:2000 se prevede reprezentarea porţilor, însă pe cele din urmă - a
numai celor cu lăţimea suficientă pentru reprezentarea la scara planurilor date.

Împrejmuirile în limitele gospodăriilor, de regulă, nu se reprezintă la ridicări
topografice.

- (363, 364). Ziduri din piatră şi beton armat pe planuri la scările 1:500 şi
1:1000 pot fi reproduse nu numai după lungimea lor, dar şi după lăţime. Respectiv
ele trebuie reprezentate cu linie dublă, iar în cazul existenţei proeminenţelor de
0,5 mm şi mai mult la scara planului - cu menţinerea configuraţiei lor.

Zidurile istorice pe aceste planuri, iar cele mai măşcate între ele şi pe planuri
la scara 1:2000, se reprezintă după conturul fundaţiei, totodată partea lor
exterioară, cînd este suficient loc, - cu linia îngroşată (ca la semnul nr. 30). La
semnul zidurilor istorice la ridicările la toate scările se aplică inscripţia explicativă
istoric.

- (365, 366). Gardurile metalice şi gardurile din lemn pe pilonii capitali, se
reprezintă cu divizarea lor după formă şi material (semnele nr. 92-94). Pe planurile
la scările 1:500 şi 1:1000 pilonii împrejmuirilor, de regulă, se prezintă pe locurile
lor, la scările 1:2000 şi 1:5000 - peste intervalele stabilite de semne convenţionale.

Fundaţiile capitale la garduri metalice şi cele din lemn se fixează doar pe
planuri la scările 1:500 şi 1:1000. Totodată lăţimea fundaţiilor împrejmuirilor se
reprezintă conform realităţii cu două linii.

- (367,368). Din împrejmuirile cu sîrmă redării separate pe planuri
topografice sunt supuse împrejmuirile cu sîrmă netedă şi ghimpată, ciobani
electrici din sîrmă şi plase din sîrmă.

Ciobani electrici se numesc împrejmuirile uşoare din sîrmă cu înălţimea
aproximativ 1 m pe stîlpi din beton sau din lemn, stabilite la limitele păşunilor;
prin sîrmă trece curentul electric de intensitate redusă. Plase din sîrmă sunt
padocuri îngrădite, aderente cuştilor sau altor construcţii pentru întreţinerea
animalelor.

189

Împrejmuirile cu sumă netedă şi ciobanii electrici se reprezintă prin acelaşi
semn convenţional, dar cu inscripţii explicative diferite.

În cazul prezentării plaselor din sîrmă, precum şi gardurilor de nuiele sau tufe
semnele convenţionale speciale sunt introduse doar pentru planurile la scările
1:500 şi 1:1000; pentru restul planurilor se aplică însemnarea comună a gardurilor
din lemn (semnul nr. 366).

CARACTERE DE SCRIERE

- (369-376). Modelele prezentate ale caracterelor de scriere cuprind toate
caracterele utilizate în conţinutul planurilor topografice pentru inscripţii cu diverse
destinaţii, includ alfabetele depline ale literelor majuscule şi minuscule, seturile din
primele yece cifre, precum şi denumirile şi indicii acestor caractere şi dimensiunile
literelor lor majuscule în milimetri. Dacă inscripţiile modelelor conţin două cifre,
atunci prima din ele se referă la planurile la scările 1:500 şi 1:1000, iar cea de-a
doua - la scările 1:2000 şi 1:5000.

- (369-376). Pentru crearea planurilor topografice se prevăd în calitate de
setul de bază complet următoarele patru caractere de scriere: Arial gras, Arial gras
italic, Arial normal şi Arial normal italic.

În cazul cînd dispozitivul de fotoculegere are un alt set de caractere de scriere,
se admite aplicarea celor din urmă cînd ele sunt destul de asemănătoare
caracterelor indicate în prezentul atlas.

În cazul fabricării automatizate a planurilor topografice se admite (îndeosebi
dacă planul este prevăzut pentru unica folosinţă) reproducerea inscripţiilor la unu-
două caractere. În acest caz corpul, culoarea şi înclinaţia (după necesitate şi
grosimea literelor) pot fi modificate. În general fiecare desen al inscripţiei va
corespunde celui stabilit de prezentul atlas de semne convenţionale.

- (369-376). În scopul asigurării calităţii înalte a copiilor obţinute la
reproducere ulterioară cu mărire sau micşorare, dimensiunile inscripţiilor pe
planuri topografice pot mărite sau micşorate cu o treime. Aceeaşi regulă se aplică
în cazul prezentării pe planuri a sectoarelor celor mai încărcate cu semne
convenţionale şi celor mai puţin încărcate.

- (372, 373). În cazurile cînd o localitate are două denumiri, pe plan se
prezintă amîndouă, în acest caz denumirea oficială se amplasează deasupra
denumirii locale, scrise în paranteze. Denumirile localităţilor, de regulă, se înscriu
din partea dreaptă şi vizavi de mijlocul lor.

Dacă imaginea unui oraş sau sat ocupă o suprafaţa mare a foii, atunci
denumirea acestui obiect pe planuri la scările 1:5000, 1:2000 şi 1:1000 se prezintă
deasupra laturii de nord a cadrului planului. Pe planuri la scara 1:5000 denumirea

190

corespunzătoare se reprezintă doar la cadrul planului (indiferent de suprafaţa
ocupată de localitate în limitele date).

Dacă imaginea oraşului sau satului este prezentată pe două sau mai multe foi
adiacente, şi ocupă pe fiecare din ele mai puţin de o jumătate a planului, atunci
inscripţia denumirii se trece pe acea foaie, pe care se află partea mai considerabilă
a localităţii. Pe restul foilor această inscripţie se prezintă la cadrul planului.

- (369-374). Din localităţile, reprezentate pe planuri topografice, oraşele se
reproduc fară delimitare după semnificaţie administrativă şi populaţie, respectiv,
inscripţiile denumirilor lor se reprezintă la caractere de scriere cu aceleaşi
dimensiuni.

În cazul reprezentării localităţilor pe planuri topografice la scara 1:5000, de
regulă, se indică numărul de locuitori în mii (de exemplu, 15,5; 0,85; 0,01).
Inscripţia numerică se va situa mai jos de denumirea localităţii.

- (369,371,373). Dacă localitatea este denumită după denumirea
silviculturii, etc., atunci denumirea acestui orăşel se scrie la caracterul de scriere
potrivit pentru sat.

- (374). Inscripţiile denumirilor străzilor şi stradelelor se amplasează pe axa
imaginii lor cu baza literelor spre sud sau est. La aceste străzi denumirile se înscriu
cu spaţiere, iar după intersecţii - se repetă. La străzile cu părţile carosabile separate
cu răzoare, fîşii de arbuşti, etc., inscripţia denumirii se potriveşte uneia dintre părţi
carosabile, care este mai puţin încărcată cu semne convenţionale.

Dacă porţiunile străzilor sau stradelele, situate lîngă cadrul planului, sunt atît
de scurte, încît denumirea lor nu poate fi înscrisă pe imaginea lor, atunci
denumirile corespunzătoare nu trebuie înregistrate la ridicare.

- (370,372,375). Inscripţiile denumirilor rîurilor, pîraielor, rîpelor,
canalelor şi altor construcţii lungite se amplasează de-a lungul imaginilor lor nu
mai rar decît peste fiecare 15-20 cm, totodată pentru rîurile şi rîpele obligatoriu la
izvoare, în locuri de confluenţă şi la cadrul planului. Dacă aceste obiecte au
denumiri diferite pe diferite porţiuni, atunci inscripţia se va reprezenta astfel, încît
să rezulte clar locul de schimbare a denumirii. În cazul existentei a două denumiri

9

pentru unu şi acelaşi segment, cea de-a doua din ele se trece pe planuri în paranteze
după denumirea de bază sau mai jos de ea.

Denumirile proprii ale rîurilor şi pîraielor, de regulă, nu necesită însoţirea cu
inscripţii explicative. Denumirile rezervoarelor de apă, insulelor, elementelor de
relief, mlaştinilor se reprezintă împreună cu inscripţia explicativă prescurtată sau
deplină, situată după denumire sau în faţa ei, în dependenţă de formă stabilită, de
exemplu, Lacul Manta, l. Ghidighici.

191

Pentru reproducerea lacurilor mici şi iazurilor, care nu dispun de denumiri
proprii, se prevăd inscripţii explicative în cazurile, cînd aceste obiecte au destinaţie
de orientare locală.

- La ridicări topografice la scară mare nu se necesită reprezentarea
denumirilor obiectelor naturale mari, care ocupă teritorii vaste şi care
corespunzător ocupă multe foi ale planurilor topografice.

- (375, 376). Caracteristicile numerice ale obiectelor din teren se reprezintă
pe planuri cu cursiv, cu excepţia inscripţiilor curbelor de nivel şi izobatelor,
precum şi a numărului de etaje, pentru care este stabilit caracterul fără înclinare.

- (373-376). La toate capitolele din prezentul atlas inscripţii explicative la
semne convenţionale sunt părţile lor componente şi trebuie, de regulă, să
însoţească pe planuri topografice însemnările elementelor topografice. În cazul
dacă semnul convenţional din atlas nu conţine inscripţia explicativă, atunci pe plan
ea se prezintă doar în cazurile, cînd obiectul dat trebuie evidenţiat, ca avînd, de
exemplu, destinaţie de orientare.

Inscripţii explicative se vor dispune, de preferinţă, orizontal, din partea dreaptă
a elementului topografic caracterizat, în locurile mai puţin încărcate cu alte
însemnări. În dependenţă de dispunerea locului pe plan, se aplică inscripţii
complete sau abrevierile lor, care pot avea două variante, de exemplu, pentru
cuvîntul „metalic” - met., M.

- (373, 374). Abrevierile admise în conţinutul planurilor topografice sunt
cele prevăzute de Lista abrevierilor, inclusă în prezentul atlas.

Aplicarea abrevierilor neprevăzute de Lista abrevierilor se admite cu condiţia
că nu există nici o posibilitate de a citi cuvîntul dat ambiguu. De regulă, aceste
abrevieri suplimentare nu vor poseda mai mult de trei litere.

- Inscripţiile la cadrul planurilor topografice se înscriu conform modelelor
anexate ale aplicării lor.

În cazul efectuării lucrărilor de ridicare de către organizaţii departamentale se
admite, după coordonarea cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, introducerea
unor modificări şi completări nesemnificative în reprezentarea grafică inscripţiilor
la cadrul planului topografic din considerentele specificii creării şi utilizării lor de
către aceste organizaţii.

- În reprezentarea grafică a inscripţiilor la cadrul planului topografic se
indică, în mod obligatoriu, metoda şi anul creării lor. De exemplu: „Ridicare cu
planşetă 2001. ”, „Ridicare stereografică 2002” (se indică anul descifrării în teren,
iar dacă aceasta nu s-a efectuat - anul fotografierii aeriene), „Ridicarea 2001,
actualizată în 2007. ” (în cazul dat metoda nu se precizează, iar din renovările
efectuate se indică cea ultima), „Creat conform materialelor ridicării 2002 ” (dacă
planul este creat prin metoda de compilare cartografică).

192

- Inscripţiile deasupra laturilor de nord şi de sud ale cadrului planului
topografic sunt inscripţii de bază cu conţinutul standard. După linia de vest a
cadrului exterioar inscripţiile nu se prezintă.

Banda respectivă de-a lungul laturii de est a cadrului planului, după necesitate,
se utilizează pentru amplasarea inscripţiilor privind executorii ridicărilor
topografice.

După latura de est a cadrului planului la oricare scară, dar în special 1:2000 şi
1:5000, se poate amplasa inscripţia „Nivelurile apelor sunt calculate după nivelul
mediu la etiaj”. Tot pentru aceste planuri, în cazul ridicări a fiecărui arbore, se
prevede inscripţia „Arborii din parc sunt ridicaţi instrumental”, etc.

- Dacă conform proiectului tehnic, deopotrivă cu semnele obligatorii
prezentele în prezentele tabele, va fi necesară aplicarea semnelor convenţionale şi
(sau) inscripţiilor explicative abreviate suplimentare, atunci şi unele şi altele, după
aplicarea pe plan, trebuie repetate (desenul lor şi descifrarea completă) după latura
de est a cadrului planului.

- În dependenţă de scara planului şi suprafaţa ridicării topografice, la
cadrul planului topografic se indică nomenclatura. În întreruperile cadrului planului
se indică nomenclatura planurilor adiacente.