Anexa nr. 1

la Regulamentul privind

reducerea conţinutului de sulf

din anumiţi combustibili lichizi

Valorile echivalente ale emisiilor pentru metodele de reducere a emisiilor

| Conţinutul de sulf din combustibilii marini (% m/m) | Raportul emisii SO2 (ppm)/CO2 (% v/v) |
| --- | --- |
| 3,50 | 151,7 |
| 1,50 | 65,0 |
| 1,00 | 43,3 |
| 0,50 | 21,7 |
| 0,10 | 4,3 |

- Utilizarea raportului pentru limitele emisiilor este aplicabilă numai cînd se utilizează petrol distilat sau păcură reziduală.

- În cazuri justificate în care concentraţia de CO2 este redusă ca urmare a utilizării de echipamente de epurare a gazelor de eşapament (EGC), concentraţia de CO2 poate fi măsurată la intrarea în unitatea EGC, cu condiţia să se poată demonstra clar corectitudinea acestei metode.