Anexa nr. 2

la Regulamentul privind

reducerea conţinutului de sulf

din anumiţi combustibili lichizi

1. Formula

În scopul stabilirii echivalenţei în sensul pct.19 din prezentul Regulament se va utiliza următoarea formulă:

SF (%) · MF ≤ 0,1 % · MF0,1 %

Unde:

SF (%) − procentajul conţinutului de sulf pe unitate de masă din combustibilul marin utilizat

MF: masa combustibilului marin consumat în timpul staţionării la dană, în kg

MF0,1 % −  masa echivalentă în kg a unui combustibil cu un conţinut de sulf ≤ 0,1 %. Acest factor se calculează cu următoarea formulă:

MF0,1 % = (MBOG · EBOG + MF · EF )/EF0,1 %, unde:

MBOG  −  masa gazului lichefiat pierdut prin vaporizare pe durata stocării consumat la dană, în kg

EBOG  − valoarea energetică a gazului lichefiat pierdut prin vaporizare pe durata stocării utilizat, în MJ/Kg

MF −  masa combustibilului marin consumat la dană, în kg

EF −  valoarea energetică a combustibilului marin utilizat, în MJ/Kg

EF0,1 % − valoarea energetică a combustibilului marin cu un conţinut de sulf ≤ 0,1 %, în MJ/Kg

Dezvoltarea formulei 1

Cele două formule menţionate anterior pot fi combinate, după cum urmează:

SF (%) · MF/(MBOG · EBOG + MF · EF ) ≤ 0,1 %/EF0,1 %

Dezvoltarea formulei 2

Formula poate fi dezvoltată în continuare, după cum urmează:

SF (%)/(RG/F · EBOG + EF ) ≤ 0,1 %/EF0,1 %, unde:

RG/F  − raportul dintre masa gazului lichefiat pierdut prin vaporizare pe durata stocării şi masa combustibilului marin consumat la dană (MBOG /MF )

A doua dezvoltare poate fi exprimată şi în felul următor:

RG/F ≥ (SF (%) · EF0,1 % – 0,1 % · EF )/0,1 % · EBOG

2. Aplicarea formulei

Întrucît valorile energetice ale diferiţilor combustibili marini luate în considerare în cadrul formulei sînt foarte asemănătoare, se justifică utilizarea valorilor standard pentru EF0,1 % , E F şi EBOG , pentru a simplifica aplicarea formulei în practică. În special, se poate emite ipoteza aplicării următoarelor valori energetice standard:

EF0,1 %= 43,0 MJ/Kg (sursă: DNV Petroleum Services)

EF= 40,8 MJ/Kg (sursă: DNV Petroleum Services)

EBOG= 50,0 MJ/Kg (valoarea energetică ISO pentru metan)

În consecinţă, formula ar urma să fie simplificată după cum urmează:

RG/F ≥ 8,6 · SF (%) – 0,816

Pe această bază, unica valoare care trebuie introdusă în formulă pentru a obţine raportul cerut între masa gazului lichefiat pierdut prin vaporizare pe durata stocării şi masa combustibilului marin consumat la dană (RG/F sau MBOG/MF ) este conţinutul de sulf din combustibilul marin utilizat pe durata staţionării la dană. Tabelul de mai jos exemplifică ponderea minimă necesară pentru a îndeplini criteriile de echivalenţă pentru combustibilii marini cu conţinuturi diferite de sulf.

| Conţinutul de sulf (%) | 1,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,0 % | 3,5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBOG/MF | 7,8 | 12,1 | 16,4 | 20,7 | 25,0 | 29,3 |