Приложение

к Приказу Министра сельского хозяйства

и пищевой промышленности

№ 79 от 5 апреля 2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ

О ПРИМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ КОНСЕРВАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Настоящие требования составлены в целях облегчения процесса по внедрению Системы консервативного сельского хозяйства.

Система консервативного сельского хозяйства – это технология, используемая при выращивании полевых растений с полным или частичным отсутствием обработки почвы, при условии сохранения на поверхности почвы минимум 30% остатков предшествующих культур, агротехническая мера направлена на: сохранение плодородия почвы посредством снижения процесса эрозии почвы (плодородный слой поверхности), вызванной ветром и водой; сохранение воды в почве в результате движения потерь воды из почвы посредством процесса испарения.

В зависимости от обработки (мобилизации) почвы выделяются следующие системы консервативного сельского хозяйства:

- ноль обработки почвы (No-till);

- минимум обработки почвы (Mini-till);

- обработка почвы полосами (Strip-till).

При проведении сельскохозяйственных работ используются сельскохозяйственные машины и оборудование, в отношении которых установлены специфические требования в рамках Системы консервативного сельского хозяйства согласно таблице ниже.

Технические требования сельскохозяйственных машин и оборудования,

необходимых для выращивания полевых культур в рамках Системы консервативного сельского хозяйства

| № | Описание технологии | Используемая техника | Технические параметры и опции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | No-till |
|  | Прямой посев с внесением удобрений; Защита растений; Повышение плодородия почвы; Сбор урожая; Измельчение растительных остатков. | - Сеялка с фертилизатором, с одним/двойным диском или с секциями турбодиска, для проведения прямого посева без обработки почвы; - Опрыскиватель/фертилизатор; - Комбайн с измельчителем и распределителем остатков; - Бункер по накоплению и перегрузке злаков; - Резка растительных остатков. | - Сеялка с фертилизатором, с однодисковым/двухдисковым сошником или с сошником, комбинированным с секциями турбодиска. Давление на диск – минимум 180 кг у сеялки для злаковых культур; – минимум 200 кг у сеялки для технических культур; - Опрыскиватель/фертилизатор для применения жидких/ твердых удобрений; - Комбайн, оснащенный измельчителем остатков, со способностью распределения измельченной массы по ширине убираемой площади; - Накопительный бункер, оснащенный шинами низкого давления и с широкими колесами для снижения действия осадки почвы на его структуру, способность перевозки должна быть не меньше 20 м3; - Измельчитель растительных остатков (вертикальных или горизонтальных), тяговый/буксируемый, со способностью равномерного распределения измельченной массы. |
| 2. | Mini-till |
|  | - Рыхление почвы для разрушения плужной подошвы, без возврата борозды; - Рыхление почвы с комбинированными боронами или комбинированными культиваторами; - Подготовка почвы к посеву; - Применение гербицидов; - Посев культур с одновременным применением удобрений, или прямой посев с минимальной обработкой почвы, без возврата борозды с одновременным применением удобрений; - Защита растений и применение жидких и листовых удобрений; - Сбор урожая; - Измельчение растительных остатков. | - Рыхлитель, почвоуглубители; - Комбинированная борона с дисками, комбинированный культиватор; - Опрыскиватель/фертилизатор; - Сеялка; - Комбайн с измельчителем и распределителем остатков; - Бункер по накоплению и перегрузке злаков. | - Рыхлитель (почвоуглубитель) с якорями с достаточным расстоянием между ними и с высоким дорожным просветом для проведения полевых работ, смешивание растительных остатков с почвой для формирования субстрат, а рабочая глубина позволяет устранить подошву, образованную плугом на протяжении лет; - Комбинированная борона и комбинированный культиватор, со специальными техническими устройствами, выполняющими при одном единственном прохождении минимум 3 операции: вспашка, рыхление, выравнивание почвы, повышение плодородия, со способностью подготовки воспроизводящего грунта; - Сеялка с фертилизатором, с одним/двойным диском и устройствами по регулированию давления дисков на почву при посеве культур: Давление на диск – минимум 120 кг для злаковых культур; – минимум 180 кг для технических культур. - Опрыскиватель/фертилизатор для применения жидких/ твердых удобрений; - Комбайн с измельчителем остатков, со способностью распределения измельченной массы по ширине убираемой площади; - Накопительный бункер, оснащенный шинами низкого давления и с широкими колесами для снижения действия осадки почвы на его структуру, способность перевозки должна быть не меньше 20 м3; - Измельчитель растительных остатков (вертикальных или горизонтальных), тяговый/буксируемый, со способностью равномерного распределения измельченной массы. |
| 3. | Strip-till |
|  | - Обработка почвы полосами с применением средств, повышающих плодородие почвы и использование системы навигации; - Посев культур полосами, с одновременным применением удобрений; - Защита растений и применение жидких и листовых удобрений; - Сбор урожая. | - Комбинированный культиватор для обработки почвы полосами (типа Strip-till); - Система навигации с точным сигналом при переходе; - Сеялка; - Опрыскиватель/фертилизатор; - Комбайн с измельчителем и распределителем остатков; | - Комбинированный культиватор с высоким дорожным просветов, с якорями для рыхления, валик для выравнивания, ножи для измельчения борозды с регулируемым давлением, позволяющим проведение работ и в случае различного количества растительных остатков, оснащенный фертилизатором, способным включать одновременно один или несколько типов удобрений. Открывает борозду на глубине, необходимой для посева сельскохозяйственных культур, оставляя между полосами необработанную ленту в 35…70 см, покрытую мульчей. При выполнении данных работ трактор должен быть оборудован системами навигации с точным сигналом с ошибкой при переходе не более 2-7 см.; - Сеялка для посева культур на минимально обработанном поле с устройствами по регулированию давления на диск. Давление на диск – минимум 180 кг; - Опрыскиватель/фертилизатор для применения жидких/ твердых удобрений; - Комбайн, оснащенный измельчителем остатков, со способностью распределения измельченной массы по ширине убираемой площади; - Накопительный бункер, оснащенный шинами низкого давления и с широкими колесами для снижения действия осадки почвы на его структуру, способность перевозки должна быть не меньше 20 м3; |