Приложение №1

к  Положению о требованиях к сбору, очистке

и сбросу сточных вод в канализационную

систему  и/или в водные объекты для   городских

и сельских  населенных пунктов

Показатели качества промышленных сточных вод,

сбрасываемых в  канализационные сети населенных  пунктов

| № п/п | Название показателей/ параметры качества | Единицы измерения | Допускаемые значения | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура | 0C | По крайней мере 8 и не более 30 |  |
| 2. | Концентрация ионов водорода (pH) | Единицы pH | 6,5-8,5 | SM SR ISO 10523 |
| 3. | Взвешенные вещества (ВВ) | мг/л | 350,0 | SM STAS 6953 |
| 4. | Биохимические потребление кислорода за 5 дней (БПК5) | мгO2/л | 225 или в соответствии с проектом очистных сооружений | SM SR EN 1899-2 |
| 5. | Химическое потребление кислорода - метод дихромата калия (ХПКCr)* | мгO2/л | 500 или в соответствии с проектом очистных сооружений | SM SR ISO 6060 |
| 6. | Экстрагируемые вещества с органическими растворителями (жиры) | мг/л | 25,0 | SM SR 7587 |
| 7. | Аммиачный азот (NH+4) | мг/л | 30,0 | SM SR ISO 5664, SM SR ISO 7150-1 |
| 8. | Общее содержание фосфора (Pобщий) | мг/л | 5,0 | SM SR EN 6878 |
| 9. | Общие цианиды (CN) | мг/л | 1,0 | SM SR ISO 6703-2, SM SR EN ISO 14403 |
| 10. | Сульфиды и сероводород (H2S) ** | мг/л | 1,0 | SM SR ISO 10530, SM SR 7510 |
| 11. | Сульфиты (SO32-) | мг/л | 2,0 | SM STAS 7661 |
| 12. | Сульфаты (SO42-) | мг/л | 400 или концентрация в питьевой воде | SM STAS 8601 |
| 13. | Фенолы захватывающие с водяным паром (C6H5OH) | мг/л | 3,0 | SM SR ISO 6439 |
| 14. | Нефтепродукты | мг/л | 2,5 | SM SR 7877-1, SM SR 7877-2 |
| 15. | Активные анионные синтетические моющие средства биоразлагаемые | мг/л | 2,5 | SM SR EN 903 |
| 16. | Свинец (Pb2+) | мг/л | 0,2 | SM SR ISO 8288 |
| 17. | Кадмий (Cd2+) | мг/л | 0,2 | SM SR EN ISO 5961 |
| 18. | Общий хром (Cr3++Cr6+) | мг/л | 1,5 | SM SR EN 1233 |
| 19. | Хром шестивалентный (Cr6+) | мг/л | 0,2 | SM SR EN 1233 |
| 20. | Медь (Cu2+) | мг/л | 0,2 | SM SR ISO 8288 |
| 21. | Никель (Ni2+) | мг/л | 0,8 | SM SR ISO 8288 |
| 22. | Цинк (Zn2+) ** | мг/л | 1,0 | SM SR ISO 8288 |
| 23. | Общий остаточный хлор | мг/л | 0,5 | SM SR EN ISO 7393-1, SM SR EN ISO 7393-2, SM SR EN ISO 7393-3 |
| 24. | Хлориды (Cl-) | мг/л | 300,0 | SM SR ISO 9297 |
| 25. | Фториды (F-) | мг/л | 1,50 | SM SR ISO 10359-1, SM SR ISO 10359-2 |
| 26. | Кислоты, легковоспламеняющиеся, токсичные и растворенные газообразные вещества | - | не допускаются |  |

* Значение концентрации ХПКCr должно соответствовать отчету БПКобщий/ХПК равно 0,67 или больше.

** Для городских населенных пунктов, где вода,  подаваемая жителям, содержит  цинк или сероводород в  концентрациях, превышающих 1 мг/л, будет принято то же значение.

*** Другие альтернативные методы могут быть использованы только в случае, когда доказано, что они имеют такую же чувствительность и предел обнаружения.