Приложение №2

к  Положению о требованиях к сбору, очистке

и сбросу сточных вод в канализационную

систему  и/или в водные объекты для   городских

и сельских  населенных пунктов

Предельно допустимая загрузка загрязнений

в городских и промышленных сточных водах, сбрасываемых

в водные объекты

Применяется ко всем категориям стоков воды, которые образуются или нет на очистных  сооружениях

| № п/п | Название показателей/ параметры качества | Единицы измерения | Предельно допустимые значения | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Физические показатели |
| 1. | Температура1) | C0 | 30 |  |
| B. Химические индикаторы |
| 2. | Концентрация ионов водорода (pH) | Единицы pH | 6,5-8,5 | SM SR ISO 10523 |
| 3. | Взвешенные вещества (ВВ) | мг/л | 35,0 | SM STAS 6953 |
| 4. | Биохимическое потребление кислорода до 5 дней (CBO5) | мгO2/л | 25,0 | SM SR EN 1899-2 |
| 5. | Химическое потребление кислорода методом с бихромата калия (CCO Cr) | мгO2/л | 125,0 | SM SR ISO 6060 |
| 6. | Аммиачный азот (NH4+)5) | мг/л | 2,0 | SM SR ISO 7150-1 |
| 7. | Общий азот Kjeldahl (NTK)5) | мг/л | 10,0 | SM SR EN ISO 13395 |
| 8. | Нитраты (NO3-) 5) | мг/л | 25,0 | SM SR EN ISO 13395 |
| 9. | Нитриты (NO2-) 5) | мг/л | 1,0 | SM SR EN 26777 |
| 10. | Сероводород и сульфид (S2-) | мг/л | 0,5 | SM SR ISO 10530, SM SR 7510 |
| 11. | Сульфиты (SO3)2- | мг/л | 1.0 | SM STAS 7661 |
| 12. | Сульфаты (SO42-) | мг/л | 400,0 или концентрация в питьевой воде | SM STAS 8601 |
| 13. | Фенолы захватывающие с водяным паром (C6H5OH) | мг/л | 0,3 | SM SR ISO 6439 |
| 14. | Экстрагируемые вещества с органическими растворителями (жиры) | мг/л | 10,0 | SM SR 7587 |
| 15. | Нефтепродукты 4) | мг/л | 0,5 | SM SR 7877-1, SM SR 7877-2 |
| 16. | Общее содержание фосфора (Pобщий) 5) | мг/л | 2,0 | SM SR EN ISO 6878 |
| 17. | Активные анионные синтетические моющие средства биоразлагаемые | мг/л | 0,5 | SM SR EN 903 |
| 18. | Общие цианиды (CN) | мг/л | 0,4 | SM SR ISO 6703-1 |
| 19. | Свободный остаточный хлор (Cl2) | мг/л | 0,2 | SM SR EN ISO 7393-1 |
| 20. | Хлориды (Cl -) | мг/л | 300,0 | SM SR ISO 8288 |
| 21. | Фториды (F-) | мг/л | 1,5 | SM SR ISO 10359-1 |
| 22. | Сухой остаток | мг/л | 1500,0 | SM STAS 9187 |
| 23. | Мышьяк (As+)2) | мг/л | 0,1 | SM SR ISO 10566 |
| 24. | Алюминий (Al3+) | мг/л | 5,0 | SM SR ISO 10566 |
| 25. | Кальций (Ca 2+) | мг/л | 300,0 | SM SR ISO 6058 |
| 26. | Свинец (Pb2+)2) | мг/л | 0,12 | SM SR ISO 8288 |
| 27. | Кадмий (Cd2+) 2) | мг/л | 0,1 | SM SR ISO 8288 |
| 28. | Общий хром ( Cr3++Cr6+) 2) | мг/л | 1,0 | SM SR EN ISO 18412 |
| 29. | Хром (Cr3) | мг/л | 0,9 | SM SR EN ISO 18412 |
| 30. | Хром шестивалентный (Cr6+) 2) | мг/л | 0,1 | SM SR EN ISO 18412 |
| 31. | Общий ион железа (Fe2+,Fe3+) | мг/л | 5,0 | SM SR ISO 6332 |
| 32. | Медь (Cu2+) 2) | мг/л | 0,1 | SM SR ISO 8288 |
| 33. | Никель (Ni2+) 2) | мг/л | 0,5 | SM SR ISO 8288 |
| 34. | Цинк (Zn2+) 2) | мг/л | 0,5 | SM SR ISO 8288 |
| 35. | Ртуть (Hg2+) 2) | мг/л | 0,05 | SM SR EN 17852 |
| 36. | Серебро (Ag+) | мг/л | 0,1 | GOST 18293-72 |
| 37. | Молибден (Mo2+) | мг/л | 0,1 | GOST 18293-72 |
| 38. | Селен (Se2+) | мг/л | 0,1 | GOST 19413-89 |
| 39. | Общий марганец (Mn общий) | мг/л | 1,0 | SM SR ISO 6333 |
| 40. | Магний (Mg2+) | мг/л | 100,0 | SM SR ISO 6059 |
| 41. | Кобальт (Co2+) | мг/л | 1,0 | SM SR ISO 8288 |

Примечания:

1) При сбросе сточных вод, температура воды естественного водоприемника не должна превышать 30°С.

2) Количество ионов тяжелых металлов не должно превышать концентрации в 2 мг/л, индивидуальные значения должны быть такими же, которые предусмотрены в таблице. В случае, когда водные ресурсы/ источник питьевой воды содержит Zn в концентрации более чем 0,5 мг/л. Это значение будет принято и при сбросе сточных вод в водные ресурсы, но не более 5 мг/л.

3)  Соответствующие стандартные методы анализа, указанные в таблице, имеют ориентировочный характер, альтернативные методы могут быть использованы, если доказано, что они имеют индексы достоверности и точности и предел обнаружения.

4) Поверхность водоприемника, в который сбрасываются сточные воды, не должна изменяться.

5) Значения, которые нужно соблюдать, чтобы сбрасывать в чувствительные зоны, подлежащие эвтрофикации, согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

6) Другие альтернативные методы могут быть использованы только в случае, когда доказано, что они имеют такую же чувствительность и предел обнаружения.