Приложение № 3

к  Положению о требованиях к сбору, очистке

и сбросу сточных вод в канализационную

систему  и/или в водные объекты для   городских

и сельских  населенных пунктов

Предписания, относящиеся к сбросу стоков

с городских очистных сооружений

Применяются значения концентрации или снижение процентного содержания

| Параметры | Концентрация | Минимальный процент снижения1) (%) | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5 при 20°C), без нитрификации 2) | 25 мг/л O2 | 70-90 | Однородная, нефильтрованная, неотстоенная (взболтанная) проба Определение концентрации растворенного кислорода до и после 5 дней инкубации при температуре 20 ° C ±1° С в общей темноте Добавляется ингибитор нитрификации |
| Химическое потребление кислорода (ХПК) | 125 мг/л O2 | 75 | Однородная, нефильтрированная, не неостоенная (взболтанная) проба Используется метод бихромата калия |
| Взвешенные вещества3) | 35 мг/л | 90 | Фильтрация репрезентативной пробы на мембране 0,45 мм, сушка при 105° С и взвешивание, а также при помощи метода центрифугирования репрезентативной пробы (в течение 5 минут со средним ускорением 2800-3200 г), сушка при 105° С и взвешивание |

Примечания:

1) Сокращение в связи с входящими показателями;

2) Параметр может быть заменен другим, а именно: общий органический углерод (ТОС) или общее потребление кислорода (ОТ), если можно установить связь между БПК и параметр, который может заменить  эту связь;

3) Анализы, касающиеся выбросов из биопрудов и/или из лагун, будут выполняться на фильтрованных образцах, а концентрация взвешенных веществ в нефильтрованных пробах воды без фильтра не должна превышать 150 мг/л.”