Приложение № 5

к  Положению о требованиях к сбору, очистке

и сбросу сточных вод в канализационную

систему и/или в водные объекты для

городских и сельских  населенных пунктов

Предписания относительно сбросов городских сточных вод

из очистных сооружений в чувствительных зонах,

подверженных эвтрофикации

В зависимости от местных условий будут применяться к одному или обоим показателям.

Применение значений концентрации или процентное сокращение.

| Показатели/ параметры качества | Концентрация | Минималь-ный процент снижения (%) | Методы определения ссылки |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее содержание фосфора | 2 мг/л (10000-100000 ЭЖ) 1 мг /л (peste 100 000 ЭЖ) | 80 | Молекулярно-абсорбционный спектрофотометр |
| Общий азот2) | 15 мг/л (10000-100 000 ЭЖ) 10 мг/л (peste 100000 ЭЖ)3) | 70-80 | Молекулярно-абсорбционный спектрофотометр |

Примечание:

1) Сокращение в отношении количественного влияния.

2) Общее содержание азота – общее содержание азота, полученное методом Kjeldal (органический азот + аммоний), азота нитратов и азот нитритов азота.

3) Эти суммы представляют средние годовые концентрации. Другая возможность: среднесуточная не должна превышать 20 мг/л N (азота). Это требование относится к температуре воды не менее 12 0 C на период работы биологического реактора очистного сооружения. Условие относительно температуры может быть заменено ограничением времени работы, с учетом региональных климатических условий. Эта альтернатива применяется, если будет доказано, что получены эквивалентные результаты.