Anexa nr. 10

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru

aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort

I. Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

- Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) nr. 206/2012 al Comisiei din 6 martie 2012 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 72 din 10 martie 2012).

- Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort (în continuare – Regulament)  stabileşte cerinţe în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare cu capacitatea nominală de ≤12 kW pentru răcire, sau pentru încălzire dacă produsul nu are funcţie de răcire, şi a ventilatoarelor de confort cu o putere de intrare a ventilatorului de ≤125 W, alimentate de la reţeaua de energie electrică.

- Prezentul Regulament nu se aplică:

- aparatelor care folosesc alte surse decît cele electrice;

- aparatelor de climatizare la care condensatorul sau evaporatorul sau ambele nu folosesc aerul ca agent de transfer al căldurii.

II. Noţiuni şi definiţii

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

aparat de climatizare – dispozitiv care poate să răcească, să încălzească sau şi să răcească şi să încălzească aerul din interiorul clădirilor utilizînd un ciclu cu compresie de vapori acţionat de un compresor electric, inclusiv aparatele de climatizare care îndeplinesc şi alte funcţii, de exemplu, de dezumidificare, de purificare a aerului, de ventilare sau de încălzire suplimentară a aerului cu ajutorul unei rezistenţe electrice, precum şi dispozitivele care pot utiliza apa condensată care se formează în compartimentul evaporatorului sau apa adăugată din exterior pentru evaporare pe condensator, cu condiţia ca dispozitivul să poată funcţiona şi fără a folosi o sursă externă de apă, respectiv numai cu aer;

aparat de climatizare cu conductă dublă – aparat de climatizare în care, în timpul răcirii sau al încălzirii, aerul de admisie din condensator sau din evaporator este introdus în unitate din mediul exterior printr-o conductă şi este expulzat în mediul exterior printr-o altă conductă şi care este plasat în întregime în interiorul spaţiului pe care îl deserveşte, lîngă un zid;

aparat de climatizare cu o singură conductă – aparat de climatizare în care, în timpul răcirii sau al încălzirii, aerul de admisie din condensator sau din evaporator este introdus din spaţiul în care se află unitatea şi este expulzat în afara acestuia;

capacitate nominală (Prated) – capacitatea de răcire sau de încălzire a ciclului cu compresie de vapori al unităţii în condiţii nominale de funcţionare;

putere de intrare a ventilatorului (PF) – puterea electrică de intrare exprimată în waţi a unui ventilator de confort care funcţionează la debitul maxim declarat al ventilatorului, măsurată cu mecanismul de oscilaţie activ (atunci cînd este cazul).

ventilator de confort – aparat conceput în principal pentru a genera o mişcare a aerului în jurul corpului uman sau direcţionată către o parte a acestuia în scopul asigurării prin răcire a confortului personal, inclusiv ventilatoare de confort care pot îndeplini funcţii suplimentare, de exemplu iluminatul.

În sensul anexelor, sînt stabilite definiţii suplimentare în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

III. Cerinţe în materie de proiectare ecologică şi calendar

- Cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort sînt stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

- Fiecare cerinţă în materie de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următorul calendar:

- După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă trebuie să corespundă cerinţelor indicate la litera a) punctul 2 din anexa   nr. 1 la prezentul Regulament.

- După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

- aparatele de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă, trebuie să corespundă cerinţelor indicate la litera b) punctul 2, literele a), b) şi c) punctul 3 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă trebuie să corespundă cerinţelor indicate la literele a), b) şi d) punctul 3 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- ventilatoarele de confort trebuie să corespundă cerinţelor indicate la literele a), b) şi e) punctul 3 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

- După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

- aparatele de climatizare trebuie să corespundă cerinţelor în materie de proiectare ecologică indicate la litera c) punctul 2 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

- aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă trebuie să corespundă cerinţelor indicate la litera d) punctul 2 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

- Conformitatea cu cerinţele în materie de proiectare ecologică se măsoară şi se calculează în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 2.

IV. Evaluarea conformităţii

- Procedura de evaluare a conformităţii menţionată la articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, reprezintă controlul intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 sau sistemul de management stabilit în anexa nr. 5 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014.

- În scopul evaluării conformităţii în temeiul articolului 17 din Legea     nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, dosarul cu documentaţie tehnică trebuie să cuprindă rezultatele calculelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- La efectuarea controalelor de supraveghere a pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în vederea verificării conformităţii cu cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

VI. Valori de referinţă

- Valorile de referinţă orientative pentru cele mai performante aparate de climatizare disponibile pe piaţă în momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament sînt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică  pentru aparatele

de climatizare şi ventilatoarele de confort

Cerinţe în materie de proiectare ecologică

1. Definiţii aplicabile în sensul anexelor

  - aparat de climatizare reversibil – aparat de climatizare care poate atît răci, cît şi încălzi;

  - condiţii nominale de funcţionare – combinaţia dintre temperatura interioară (Tin) şi cea exterioară (Tj), care descrie condiţiile de funcţionare, determinînd în acelaşi timp nivelul de putere acustică, capacitatea nominală, debitul nominal de aer, rata nominală de eficienţă energetică (EERrated) şi/sau coeficientul nominal de performanţă (COPrated), stabilite în tabelul 2 din anexa  nr. 2 la prezentul Regulament;

  - temperatura interioară (Tin) – temperatura termometrului uscat [°C] a aerului interior (cu umiditatea relativă indicată prin temperatura corespunzătoare a termometrului umed);

  - temperatura exterioară (Tj) – temperatura termometrului uscat [°C] a aerului exterior (cu umiditatea relativă indicată prin temperatura corespunzătoare a termometrului umed);

  - rata nominală de eficienţă energetică (EERrated) – capacitatea declarată pentru răcire [kW] împărţită la puterea nominală de intrare pentru răcire [kW] a unei unităţi atunci cînd îndeplineşte funcţia de răcire în condiţii nominale de funcţionare;

  - coeficientul nominal de performanţă (COPrated) – capacitatea declarată pentru încălzire [kW] împărţită la puterea nominală de intrare pentru încălzire [kW] a unei unităţi atunci cînd îndeplineşte funcţia de încălzire în condiţii nominale de funcţionare;

  - potenţial de încălzire globală (GWP) – măsura în care se estimează că   1 kg de agent frigorific introdus în ciclul cu compresie de vapori contribuie la încălzirea globală, exprimat în kg de echivalent CO2 pe o perioadă de 100 de ani;

  - modul oprit – stare în care aparatul de climatizare sau ventilatorul de confort este conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi nu îndeplineşte nicio funcţie. Sînt asimilate modului oprit şi stările care dau doar o indicaţie a modului oprit, precum şi stările care asigură numai funcţii menite să garanteze compatibilitatea electromagnetică;

  - modul standby – starea în care echipamentul (aparatul de climatizare sau ventilatorul de confort) este conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la reţeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcţiona în mod corespunzător şi asigură exclusiv următoarele funcţii, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcţia de reactivare sau funcţia de reactivare şi simpla indicaţie a faptului că funcţia de reactivare este activată; şi/sau afişarea unor informaţii sau a stării;

  - funcţia de reactivare – funcţie care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un întrerupător la distanţă, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un temporizator, pentru intrarea într-o stare care asigură funcţii suplimentare, inclusiv funcţia principală;

  - afişarea unor informaţii sau a stării – funcţie permanentă care oferă informaţii sau indică starea echipamentului pe un ecran, inclusiv ceasurile;

  - nivelul de putere acustică – nivelul de putere acustică ponderat A [dB(A)] în interior şi/sau în exterior măsurat în condiţii nominale de funcţionare pentru răcire (sau încălzire, dacă produsul nu are funcţie de răcire);

  - condiţii de proiectare de referinţă – combinaţia cerinţelor privind temperatura de proiectare de referinţă, temperatura bivalentă maximă şi temperatura limită maximă de funcţionare, stabilite în tabelul 3 anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

  - temperatura de proiectare de referinţă – temperatura exterioară [°C] pentru răcire (Tdesignc) sau încălzire (Tdesignh) descrisă în tabelul 3 anexa      nr. 2 la prezentul Regulament, pentru care raportul sarcinii parţiale este egal cu 1 şi care variază în funcţie de sezonul de răcire sau de încălzire desemnat;

  - raportul sarcinii parţiale [pl(Tj)] – temperatura exterioară minus 16 °C împărţită la temperatura de proiectare de referinţă minus 16 °C, pentru răcire sau încălzire;

  - sezon – unul dintre cele patru seturi de condiţii de funcţionare (disponibile pentru patru sezoane: un sezon de răcire, trei sezoane de încălzire: mediu/mai rece/mai cald) care descrie per interval combinaţia dintre temperaturile exterioare şi numărul de ore în care sînt prezente pe sezon aceste temperaturi pentru care unitatea este declarată corespunzătoare;

  - interval (cu indexul j) – combinaţie dintre o temperatură exterioară (Tj) şi orele per interval (hj), stabilit în tabelul 1 anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

  - ore per interval – numărul de ore pe sezon (hj) în care este prezentă temperatura exterioară pentru fiecare interval, stabilite în tabelul 1 anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

  - rata de eficienţă energetică sezonieră (SEER) – rata generală de eficienţă energetică a unităţii, reprezentativă pentru întregul sezon de răcire, calculată ca cererea anuală de referinţă pentru răcire împărţită la consumul anual de energie electrică pentru răcire;

  - cererea anuală de referinţă pentru răcire (QC) – cererea de referinţă pentru răcire [kWh/a] care trebuie utilizată ca bază de calcul pentru SEER şi calculată ca produsul dintre sarcina nominală de răcire (Pdesignc) şi orele echivalente în modul activ pentru răcire (HCE);

  - orele echivalente în modul activ pentru răcire  (HCE) – numărul anual estimat de ore [h/a] în care unitatea trebuie să producă sarcina nominală de răcire (Pdesignc) pentru a satisface cererea anuală de referinţă pentru răcire, stabilite în tabelul 4 anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

  - consumul anual de energie electrică pentru răcire (QCE) – consumul de energie electrică [kWh/a] necesar pentru a satisface cererea anuală de referinţă pentru răcire şi este calculat prin împărţirea cererii anuale de referinţă pentru răcire la rata de eficienţă energetică sezonieră a modului activ (SEERon) şi la consumul de energie electrică al unităţii în modurile „oprit prin termostat”, standby, oprit şi în modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter pe durata sezonului de răcire;

  - rata de eficienţă energetică sezonieră a modului activ (SEERon) – rata medie de eficienţă energetică a unităţii în modul activ pentru funcţia de răcire, compusă din sarcina parţială şi din ratele de eficienţă energetică corespunzătoare unui interval dat [EERbin(Tj)] şi ponderate cu orele per interval pe durata cărora intervin condiţiile definite pentru intervalul respectiv;

  - sarcina parţială – sarcina de răcire [Pc(Tj)] sau de încălzire [Ph(Tj)] [kW] la o anumită temperatură exterioară Tj, calculată prin înmulţirea sarcinii nominale cu raportul sarcinii parţiale;

  - rata de eficienţă energetică corespunzătoare unui interval dat [EERbin(Tj)] – rata de eficienţă energetică specifică fiecărui interval j cu temperatura exterioară Tj dintr-un sezon, obţinută din sarcina parţială, din capacitatea declarată şi din rata de eficienţă energetică declarată [EERd(Tj)] pentru intervalele specificate (j) şi calculată pentru alte intervale prin interpolare/extrapolare, corectată, atunci cînd este necesar, prin coeficientul de degradare;

  - coeficientul de performanţă sezonier (SCOP) – coeficientul general de performanţă a unităţii, reprezentativ pentru întregul sezon de încălzire desemnat (valoarea SCOP se referă la un sezon de încălzire desemnat), calculat prin împărţirea cererii anuale de referinţă pentru încălzire la consumul anual de energie electrică pentru încălzire;

  - cererea anuală de referinţă pentru încălzire (QH) – cererea de referinţă pentru încălzire [kWh/a] care se referă la un sezon de încălzire desemnat, utilizată ca bază de calcul pentru SCOP şi calculată ca produsul dintre sarcina nominală de încălzire (Pdesignh) şi orele echivalente în modul activ pentru încălzire sezoniere (HHE);

  - orele echivalente în modul activ pentru încălzire  (HHE) – numărul anual estimat de ore [h/a] în care unitatea trebuie să producă sarcina nominală de încălzire (Pdesignh) pentru a satisface cererea anuală de referinţă pentru încălzire, stabilite în tabelul 4 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

  - consumul anual de energie electrică pentru încălzire (QHE) – consumul de energie electrică [kWh/a] necesar pentru satisfacerea cererii anuale de referinţă pentru încălzire indicate, care se referă la un sezon de încălzire desemnat şi se calculează prin împărţirea cererii anuale de referinţă pentru încălzire la coeficientul sezonier de performanţă al modului activ (SCOPon) şi la consumul de energie electrică al unităţii în modurile „oprit prin termostat”, standby, oprit şi în modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter pe durata sezonului de încălzire;

  - coeficientul sezonier de performanţă al modului activ (SCOPon) – coeficientul mediu de performanţă al unităţii în modul activ pentru sezonul de încălzire desemnat, obţinut din sarcina parţială, din capacitatea electrică de încălzire de rezervă (acolo unde este necesar) şi din coeficienţii de performanţă corespunzători unui interval dat [COPbin(Tj)] şi ponderat cu orele per interval pe durata cărora intervin condiţiile definite pentru intervalul respectiv;

  - capacitatea încălzitorului electric de rezervă [elbu(Tj)] – capacitatea de încălzire [kW] a unui încălzitor electric de rezervă real sau presupus, cu valoarea COP egală cu 1, care suplimentează capacitatea de încălzire declarată [Pdh(Tj)] pentru a atinge sarcina parţială de încălzire [Ph(Tj)] în cazul în care Pdh(Tj) este mai mică decît Ph(Tj), pentru temperatura exterioară (Tj);

  - coeficientul de performanţă corespunzător unui interval dat [COPbin(Tj)] – coeficientul de performanţă specific pentru fiecare interval j cu temperatura exterioară Tj într-un sezon, obţinut din sarcina parţială, din capacitatea declarată şi din coeficientul de performanţă declarat [COPd(Tj)] pentru intervale (j) specificate şi calculat pentru alte intervale prin interpolare/extrapolare, corectat, atunci cînd este necesar, prin coeficientul de degradare;

  - capacitatea declarată [kW] – capacitatea ciclului cu compresie de vapori a unităţii pentru răcire [Pdc(Tj)] sau pentru încălzire [Pdh(Tj)], pentru o temperatură exterioară Tj şi interioară (Tin), declarată de fabricant;

  - valoarea de uz (SV) [(m3/min)/W] – pentru ventilatoarele de confort, constituie raportul dintre debitul maxim al ventilatorului [m3/min] şi puterea de intrare a ventilatorului [W];

  - controlul capacităţii – caracteristica unei unităţi de a-şi schimba capacitatea prin modificarea debitului volumetric. Unităţile trebuie indicate ca fiind „fixe” dacă unitatea nu îşi poate schimba debitul volumetric, „în trepte” dacă debitul volumetric este modificat sau variat în serii de maximum două trepte, sau „variabile” dacă debitul volumetric este modificat sau variat în serii de trei sau mai multe trepte;

  - funcţie – indicarea capacităţii unităţii de a răci, de a încălzi sau şi de a răci şi de a încălzi aerul interior;

37) sarcina nominală – sarcina de răcire declarată (Pdesignc) şi/sau sarcina de încălzire declarată (Pdesignh) [kW] la temperatura de proiectare de referinţă, unde:

pentru modul de răcire, Pdesignc este egală cu capacitatea declarată pentru răcire la Tj egală cu Tdesignc;

pentru modul de încălzire, Pdesignh este egală cu sarcina parţială la Tj egală cu Tdesignh;

38) rata de eficienţă energetică declarată [EERd(Tj)] – rata de eficienţă energetică pentru un număr limitat de intervale (j) specificate cu temperatura exterioară (Tj), declarată de fabricant;

39) coeficientul de performanţă declarat [COPd(Tj)] – coeficientul de performanţă pentru un număr limitat de intervale (j) specificate cu temperatura exterioară (Tj), declarat de fabricant;

40) temperatură bivalentă (Tbiv) – temperatura exterioară (Tj) [°C] declarată de fabricant pentru încălzire la care capacitatea declarată este egală cu sarcina parţială şi sub care capacitatea declarată trebuie suplimentată cu capacitatea încălzitorului electric de rezervă pentru a atinge sarcina parţială de încălzire;

41) temperatura limită de funcţionare (Tol) – temperatura exterioară [°C] declarată de fabricant pentru încălzire, sub care aparatul de climatizare nu va putea avea capacitatea de a încălzi. Sub această temperatură, capacitatea declarată este egală cu zero;

42) capacitatea intervalului de comutare [kW] – media (ponderată cu timpul) a capacităţii declarate pentru intervalul de comutare supus testării pentru răcire (Pcycc) sau încălzire (Pcych);

43) eficienţa intervalului de comutare pentru răcire (EERcyc) – raportul mediu de eficienţă energetică pentru intervalul de comutare supus testării (oprirea şi pornirea compresorului), calculată prin împărţirea capacităţii integrate de răcire pentru intervalul respectiv [kWh] la puterea de intrare integrată pentru acelaşi interval [kWh];

44) eficienţa intervalului de comutare pentru încălzire (COPcyc) – coeficientul mediu de performanţă pentru intervalul de comutare supus testării (oprirea şi pornirea compresorului), calculată prin împărţirea capacităţii integrate de încălzire pentru intervalul respectiv [kWh] la puterea de intrare integrată pentru acelaşi interval [kWh];

45) coeficientul de degradare – măsura eficienţei pierdute din cauza activării ciclului (oprirea/pornirea compresorului în modul activ) stabilit pentru răcire (Cdc), pentru încălzire (Cdh) sau din oficiu la valoarea 0,25;

46) modul activ – modul care corespunde orelor cu o sarcină de răcire sau de încălzire a clădirii şi în care funcţia de răcire sau de încălzire a unităţii este activată. Această condiţie poate necesita activarea ciclului pornit/oprit al unităţii pentru a atinge sau a menţine temperatura necesară a aerului interior;

47) modul oprit prin termostat – modul care corespunde orelor fără sarcină de răcire sau încălzire, în care funcţia de răcire sau de încălzire a unităţii este activată, însă unitatea nu funcţionează deoarece nu există sarcină de răcire sau de încălzire. Această funcţie este prin urmare legată de temperaturile exterioare şi nu de sarcinile interioare. Ciclul ponit/oprit în modul activ nu este considerat mod oprit prin termostat;

48) modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter – stare în care unitatea a activat un dispozitiv de încălzire pentru a împiedica agentul frigorific să migreze în compresor în vederea limitării concentrării agentului frigorific în ulei la pornirea compresorului;

49) consumul de putere în modul oprit prin termostat (PTO) – consumul de putere al unităţii [kW] în timp ce aceasta se află în modul oprit prin termostat;

50) consumul de putere în modul standby (PSB) – consumul de putere al unităţii [kW] aflate în modul standby;

51) consumul de putere în modul oprit (POFF) – consumul de putere al unităţii [kW] în modul oprit;

52) consumul de putere în modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter (PCK) – consumul de putere al unităţii [kW] în modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter;

53) orele de funcţionare în modul oprit prin termostat (HTO) – numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul oprit prin termostat, a căror valoare depinde de sezonul şi de funcţia desemnate;

54) orele de funcţionare în modul standby ((HSB) – numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul standby, a căror valoare depinde de sezonul şi de funcţia desemnate;

55) orele de funcţionare în modul oprit (HOFF) – numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul oprit, a căror valoare depinde de sezonul şi de funcţia desemnate;

56) orele de funcţionare în modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter (HCK) – numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter, a căror valoare depinde de sezonul şi de funcţia desemnate;

57) debitul nominal de aer – debitul de aer [m3/h] măsurat la orificiul de evacuare a aerului al unităţilor interioare şi/sau, după caz, exterioare ale aparatelor de climatizare în condiţii nominale de funcţionare pentru răcire sau pentru încălzire dacă produsul nu are funcţie de răcire;

58) puterea nominală de intrare pentru răcire (PEER) – puterea electrică de intrare [kW] a unei unităţi atunci cînd asigură funcţia de răcire în condiţii nominale de funcţionare;

59) puterea nominală de intrare pentru încălzire (PCOP) – puterea electrică de intrare [kW] a unei unităţi atunci cînd asigură funcţia de încălzire în condiţii nominale de funcţionare;

60) consumul de energie electrică pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă (QSD respectiv QDD) – consumul de energie electrică a aparatelor de climatizare cu o singură conductă sau cu conductă dublă pentru funcţia de răcire şi/sau de încălzire (în funcţie de situaţie) [cu o singură conductă în kWh/h, cu conductă dublă în kWh/a];

61) rata capacităţii – raportul dintre capacitatea totală de răcire sau de încălzire declarată a tuturor unităţilor interioare funcţionale şi capacitatea de răcire sau de încălzire declarată a unităţii exterioare în condiţii nominale de funcţionare;

62) debitul maxim al ventilatorului (F) – debitul de aer al ventilatorului de confort în poziţia de intensitate maximă [m3/min], măsurat la ieşirea din ventilator cu mecanismul de oscilaţie (dacă este cazul) oprit;

63) mecanismul de oscilaţie – capacitatea unui ventilator de confort de a schimba automat direcţia debitului de aer în timpul funcţionării ventilatorului;

64) nivelul de putere acustică al ventilatorului – nivelul de putere acustică al ventilatorului de confort, ponderat cu A, în timp ce acesta furnizează debitul maxim al ventilatorului, măsurat la ieşire;

65) orele în modul activ al ventilatorului (HCE) – numărul de ore [h/a] în care se presupune că ventilatorul de confort furnizează debitul maxim al ventilatorului, conform descrierii din tabelul 4 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

2. Cerinţe privind eficienţa energetică minimă, consumul maxim de putere în modurile oprit şi standby şi nivelul de putere acustică maxim

a) După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă trebuie să respecte cerinţele indicate în tabelele 1, 2 şi 3, calculate în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă şi ventilatoarele de confort trebuie să respecte cerinţele privind modurile standby şi oprit indicate în tabelul 2. Cerinţele privind eficienţa energetică minimă şi nivelul de putere acustică maxim trebuie să se refere la condiţiile nominale de funcţionare specificate în tabelul 2 anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Tabelul 1

Cerinţe privind eficienţa energetică minimă

|  | Aparatele de climatizare cu conductă dublă | Aparatele de climatizare cu o singură conductă |
| --- | --- | --- |
|  | EERrated | COPrated | EERrated | COPrated |
| Dacă GWP al agentului frigorific este > 150 | 2,40 | 2,36 | 2,40 | 1,80 |
| Dacă GWP al agentului frigorific este < 150 | 2,16 | 2,12 | 2,16 | 1,62 |

Tabelul 2

Cerinţe privind consumul maxim de putere în modurile oprit şi standby pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă şi ventilatoarele de confort

| Modul oprit | Consumul de putere al echipamentului în orice stare care corespunde modului oprit nu trebuie să depăşească 1,00 W |
| --- | --- |
| Modul standby | Consumul de putere al echipamentului în orice stare care asigură numai o funcţie de reactivare sau care asigură numai o funcţie de reactivare şi simpla indicaţie a funcţiei de reactivare activate nu trebuie să depăşească 1,00 W |
|  | Consumul de putere al echipamentului în orice stare care asigură numai afişarea unor informaţii sau a stării ori care asigură numai o combinaţie a funcţiei de reactivare şi a afişării unor informaţii sau a stării nu trebuie să depăşească 2,00 W |
| Existenţa modului standby şi/sau a modului oprit | Cu excepţia cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care sînt destinate, echipamentele trebuie să dispună de modul oprit şi/sau standby şi/sau de o altă stare care să nu depăşească cerinţele de consum de putere aplicabile modului oprit şi/sau standby atunci cînd echipamentele sînt conectate la reţeaua de alimentare cu energie electrică |

Tabelul 3

Cerinţe privind nivelul de putere acustică maxim

Nivelul de putere acustică interior în dB(A)

65

b) După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aparatele de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi a celor cu conductă dublă, trebuie să respecte cerinţele privind eficienţa energetică minimă şi nivelul de putere acustică maxim indicate în tabelele 4 şi 5, calculate în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Cerinţele privind eficienţa energetică trebuie să ţină seama de condiţiile de proiectare de referinţă specificate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament utilizînd sezonul de încălzire „mediu”, acolo unde este cazul. Cerinţele privind nivelul de putere acustică trebuie să se refere la condiţiile nominale de funcţionare specificate în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Tabelul 4

Cerinţe privind eficienţa energetică minimă

|  | SEER | SCOP (sezonul mediu de încălzire) |
| --- | --- | --- |
| Dacă GWP al agentului frigorific este > 150 | 3,60 | 3,40 |
| Dacă GWP al agentului frigorific este < 150 | 3,24 | 3,06 |

Tabelul 5

Cerinţe privind nivelul de putere acustică maxim

| Capacitatea nominală ≤ 6 kW | 6 < Capacitatea nominală ≤ 12 kW |
| --- | --- |
| Nivelul de putere acustică interior în dB(A) | Nivelul de putere acustică exterior în dB(A) | Nivelul de putere acustică interior în dB(A) | Nivelul de putere acustică exterior în dB(A) |
| 60 | 65 | 65 | 70 |

c) După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aparatele de climatizare trebuie să respecte cerinţele indicate în tabelul 6, calculate în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament. Cerinţele privind eficienţa energetică pentru aparatele de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi a celor cu conductă dublă, trebuie să se refere la condiţiile de proiectare de referinţă specificate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament, utilizînd sezonul de încălzire „mediu”, acolo unde este cazul. Cerinţele privind eficienţa energetică pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă trebuie să se refere la condiţiile nominale de funcţionare specificate în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Tabelul 6

Cerinţe privind eficienţa energetică minimă

|  | Aparate de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi a celor cu conductă dublă | Aparate de climatizare cu conductă dublă | Aparate de climatizare cu o singură conductă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEER | SCOP (sezonul de încălzire: mediu) | EERrated | COPrated | EERrated | COPrated |
| Dacă GWP al agentului frigorific este > 150 pentru < 6 kW | 4,60 | 3,80 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,04 |
| Dacă GWP al agentului frigorific este ≤150 pentru < 6 kW | 4,14 | 3,42 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,84 |
| Dacă GWP al agentului frigorific este > 150 pentru 6-12 kW | 4,30 | 3,80 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,04 |
| Dacă GWP al agentului frigorific este ≤150 pentru 6-12 kW | 3,87 | 3,42 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,84 |

d) După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă şi ventilatoarele de confort trebuie să respecte cerinţele indicate în tabelul 7, calculate în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Tabelul 7

Cerinţe privind consumul maxim de putere

în modurile oprit şi standby

| Modul oprit | Consumul de putere al echipamentului în orice stare care corespunde modului oprit nu trebuie să depăşească 0,50 W |
| --- | --- |
| Modul standby | Consumul de putere al echipamentului în orice stare care asigură numai o funcţie de reactivare sau care asigură numai o funcţie de reactivare şi simpla indicaţie a funcţiei de reactivare nu trebuie să depăşească 0,50 W |
|  | Consumul de putere al echipamentului în orice stare care asigură numai afişarea unor informaţii sau a stării ori care asigură numai o combinaţie a funcţiei de reactivare şi a afişării unor informaţii sau a stării nu trebuie să depăşească 1,00 W |
| Existenţa modului standby şi/sau a modului oprit | Cu excepţia cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care sînt destinate, echipamentele trebuie să dispună de modul oprit şi/sau standby şi/sau de o altă stare care să nu depăşească cerinţele de consum de putere aplicabile modului oprit şi/sau standby atunci cînd sînt conectate la reţeaua de alimentare cu energie electrică |
| Gestionarea consumului de energie electrică | Atunci cînd echipamentul nu îndeplineşte funcţia principală sau cînd de funcţiile sale nu depind alte produse consumatoare de energie, şi cu excepţia cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care este destinat, echipamentul trebuie să ofere o funcţie de gestionare a consumului de energie sau o funcţie similară, care trece automat echipamentul, după cea mai scurtă perioadă posibilă, adecvată pentru utilizarea pentru care este destinat echipamentul, în modul standby; sau modul oprit; sau o altă stare care nu depăşeşte cerinţele de consum de energie electrică aplicabile modului oprit şi/sau standby atunci cînd echipamentul este conectat la reţeaua de alimentare cu energie electrică. Funcţia de gestionare a consumului de energie electrică trebuie activată înainte de livrarea echipamentului |

3. Cerinţe privind informaţiile despre produs

a) După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în ceea ce priveşte aparatele de climatizare şi ventilatoarele de confort, informaţiile menţionate la lit. b) şi c), calculate în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament, trebuie să figureze:

- în documentaţia tehnică a produselor;

- pe site-urile web cu acces liber ale fabricanţilor de aparate de climatizare şi de ventilatoare de confort.

b) Fabricantul de aparate de climatizare şi de ventilatoare de confort trebuie să furnizeze laboratoarelor care realizează teste de monitorizare a pieţei, la cerere, informaţiile necesare cu privire la instalarea unităţii aplicate pentru stabilirea capacităţii declarate, a valorilor SEER/EER, SCOP/COP şi a valorii de uz şi să furnizeze date de contact pentru obţinerea unor astfel de informaţii.

c) Cerinţe privind informaţiile referitoare la aparatele de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi a celor cu conductă dublă.

Tabelul 8

Cerinţe privind informaţiile *)

(numărul de zecimale din căsuţă indică precizia raportării)

Informaţii pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informaţiile:

*) Pentru aparatele multisplit, se furnizează date pentru rata capacităţii egală cu 1.

| Funcţia (a se indica dacă există) | Dacă funcţia include încălzirea: a se indica sezonul de încălzire la care se referă informaţiile. Valorile indicate trebuie să se refere la un singur sezon de încălzire la un moment dat. A se include cel puţin sezonul de încălzire „mediu” |
| --- | --- |
| răcire | D/N | mediu (obligatoriu) | D/N |
| încălzire | D/N | mai cald (dacă este cazul) | D/N |
|  | mai rece (dacă este cazul) | D/N |
| Element | simbol | valoare | unitate | Element | simbol | valoare | unitate |
| Sarcina nominală | Eficienţa sezonieră |
| răcire | Pdesignc | x,x | kW | răcire | SEER | x,x | — |
| încălzire/medie | Pdesignh | x,x | kW | încălzire/medie | SCOP/A | x,x | — |
| încălzire/mai cald | Pdesignh | x,x | kW | încălzire/mai cald | SCOP/W | x,x | — |
| încălzire/mai rece | Pdesignh | x,x | kW | încălzire/mai rece | SCOP/C | x,x | — |
| Capacitatea declarată *) pentru răcire, la temperatura interioară de 27(19) °C şi cea exterioară Tj | Rata de eficienţă energetică declarată *) la temperatura interioară de 27(19) °C şi cea exterioară Tj |
| răcire | D/N | mediu (obligatoriu) | D/N |
| încălzire | D/N | mai cald (dacă este cazul) | D/N |
|  | mai rece (dacă este cazul) | D/N |
| Element | simbol | valoare | unitate | Element | simbol | valoare | unitate |
| Tj = 35 °C | Pdc | x,x | kW | Tj = 35 °C | EERd | x,x | — |
| Tj = 30 °C | Pdc | x,x | kW | Tj = 30 °C | EERd | x,x | — |
| Tj = 25 °C | Pdc | x,x | kW | Tj = 25 °C | EERd | x,x | — |
| Tj = 20 °C | Pdc | x,x | kW | Tj = 20 °C | EERd | x,x | — |
| Capacitatea declarată *) pentru încălzire / sezon mediu, la temperatura interioară de 20 °C şi cea exterioară Tj | Coeficientul de performanţă declarat *) / sezon mediu, la temperatura interioară de 20 °C şi cea exterioară Tj |
| Tj = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = – 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 2 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 12 °C | COPd | x,x | — |
| Tj =temperatură bivalentă | Pdh | x,x | kW | Tj = temperatură bivalentă | COPd | x,x | — |
| Tj = limita de funcţionare | Pdh | x,x | kW | Tj = limita de funcţionare | COPd | x,x | — |
| Capacitatea declarată *) pentru încălzire / sezon mai cald, la temperatura interioară de 20 °C şi cea exterioară Tj | Coeficientul de performanţă declarat *) / sezon mai cald, la temperatura interioară de 20 °C şi cea exterioară Tj |
| Tj = 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 2 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 12 °C | COPd | x,x | — |
| Tj =temperatură bivalentă | Pdh | x,x | kW | Tj =temperatură bivalentă | COPd | x,x | — |
| Tj = limita de funcţionare | Pdh | x,x | kW | Tj = limita de funcţionare | COPd | x,x | — |
| Capacitatea declarată *) pentru încălzire / sezon mai rece, la temperatura interioară de 20 °C şi cea exterioară Tj | Coeficientul de performanţă declarat *) / sezon mai rece, la temperatura interioară de 20 °C şi cea exterioară Tj |
| Tj = – 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = – 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 2 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 2 °C | COPd | x,x | — |
| răcire | D/N | mediu (obligatoriu) | D/N |
| încălzire | D/N | mai cald (dacă este cazul) | D/N |
|  | mai rece (dacă este cazul) | D/N |
| Element | simbol | valoare | unitate | Element | simbol | valoare | unitate |
| Tj = 7 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 7 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = 12 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = 12 °C | COPd | x,x | — |
| Tj = temperatură bivalentă | Pdh | x,x | kW | Tj = temperatură bivalentă | COPd | x,x | — |
| Tj = limita de funcţionare | Pdh | x,x | kW | Tj = limita de funcţionare | COPd | x,x | — |
| Tj = – 15 °C | Pdh | x,x | kW | Tj = – 15 °C | COPd | x,x | — |
| Temperatura bivalentă | Temperatura limită de funcţionare |
| încălzire/medie | Tbiv | x | °C | încălzire/medie | Tol | x | °C |
| încălzire / mai cald | Tbiv | x | °C | încălzire / mai cald | Tol | x | °C |
| încălzire / mai rece | Tbiv | x | °C | încălzire / mai rece | Tol | x | °C |
| Capacitatea intervalului de comutare | Eficienţa intervalului de comutare |
| pentru răcire | Pcycc | x,x | kW | pentru răcire | EERcyc | x,x | — |
| pentru încălzire | Pcych | x,x | kW | pentru încălzire | COPcyc | x,x | — |
| Coeficient de degradare pentru răcire **) | Cdc | x,x | — | Coeficient de degradare pentru încălzire **) | Cdh | x,x | — |
| Putere electrică de intrare în alte moduri decît modul activ | Consumul anual de energie electrică |
| modul oprit | POFF | x,x | kW | răcire | QCE | x | kWh/a |
| modul standby | PSB | x,x | kW | încălzire/medie | QHE | x | kWh/a |
| modul oprit prin termostat | PTO | x,x | kW | încălzire/mai cald | QHE | x | kWh/a |
| modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter | PCK | x,x | kW | încălzire/mai rece | QHE | x | kWh/a |
| Controlul capacităţii (a se indica una dintre cele trei posibilităţi) | Alte elemente |
| răcire | D/N | mediu (obligatoriu) | D/N |
| încălzire | D/N | mai cald (dacă este cazul) | D/N |
|  | mai rece (dacă este cazul) | D/N |
| Element | simbol | valoare | unitate | Element | simbol | valoare | unitate |
| fix | D/N | Nivelul de putere acustică (interior/exterior) | LWA | x,x / x,x | dB(A) |
| în trepte | D/N | Potenţial de încălzire globală | GWP | x | kgCO2 eq. |
| variabil | D/N | Debit nominal de aer (exterior/interior) | — | x / x | m3/h |
| Date de contact pentru informaţii suplimentare | Numele şi adresa fabricantului sau a reprezentanţilor autorizaţi ai acestuia. |

*) = Pentru unităţile cu capacitate în trepte, în fiecare căsuţă din secţiunile „Capacitatea declarată a unităţii” şi „Valoarea EER/COP declarată a unităţii” vor fi declarate două valori separate printr-o bară oblică („/”).

**) = Dacă se alege din oficiu valoarea Cd = 0,25 atunci nu sînt necesare teste ale intervalului de comutare (rezultate ale acestora). În caz contrar, este necesar rezultatul testului pentru intervalul de comutare pentru încălzire sau pentru răcire.

În măsura în care este relevant pentru funcţionalitate, fabricantul furnizează informaţiile solicitate conform tabelului 8 în documentaţia tehnică a produsului. Pentru unităţile cu controlul capacităţii marcat „în trepte”, se declară două valori, maximă şi minimă, notate cu „hi/lo” şi separate printr-o bară oblică, în fiecare căsuţă referitoare la „capacitatea declarată”.

d) Cerinţe privind informaţiile referitoare la aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă

Aparatele de climatizare cu o singură conductă sînt denumite „aparate de climatizare locale” pe ambalaj, în documentaţia produsului şi în toate materialele publicitare, pe suport de hîrtie sau în format electronic.

Fabricantul trebuie să furnizeze informaţiile detaliate în tabelul 9.

Tabelul 9

Cerinţe referitoare la informaţii

Informaţii pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informaţiile

| Descriere | Simbol | Valoare | Unitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitatea nominală pentru răcire | Prated pentru răcire | [x,x] | kW |
| Capacitatea nominală pentru încălzire | Prated pentru încălzire | [x,x] | kW |
| Puterea nominală de intrare pentru răcire | PEER | [x,x] | kW |
| Puterea nominală de intrare pentru încălzire | PCOP | [x,x] | kW |
| Rata nominală de eficienţă energetică | EERd | [x,x] | — |
| Coeficientul nominal de performanţă | COPd | [x,x] | — |
| Consumul de putere în modul „ oprit prin termostat” | PTO | [x,x] | W |
| Consumul de putere în modul standby | PSB | [x,x] | W |
| Consumul de energie electrică al aparatelor cu o singură conductă / cu conductă dublă (a se indica separat pentru răcire şi încălzire) | DD: QDD SD: QSD | DD: [x] SD: [x,x] | DD:kWh/a SD:kWh/h |
| Nivelul de putere acustică | LWA | [x] | dB(A) |
| Potenţialul de încălzire globală | GWP | [x] | kgCO2 eq. |
| Datele de contact pentru informaţii suplimentare | Denumirea şi adresa fabricantului sau a reprezentantului său autorizat. |

e) Cerinţe privind informaţiile referitoare la ventilatoarele de confort.

Fabricantul trebuie să furnizeze informaţiile detaliate în tabelul 10.

Tabelul 10

Cerinţe privind informaţiile

Informaţii pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informaţiile

| Descriere | Simbol | Valoare | Unitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Debitul maxim al ventilatorului | F | [x,x] | m3/min |
| Puterea de intrare a ventilatorului | P | [x,x] | W |
| Valoarea de uz | SV | [x,x] | (m3/min)/W |
| Consumul de putere în modul standby | PSB | [x,x] | W |
| Nivelul de putere acustică al ventilatorului | LWA | [x] | dB(A) |
| Viteza maximă a aerului | c | [x,x] | m/sec |
| Standardul de măsurare pentru valoarea de uz | [indicaţi aici trimiterea la standardul de măsurare folosit] |
| Datele de contact pentru informaţii suplimentare | Denumirea şi adresa fabricantului sau a reprezentantului său autorizat. |

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică  pentru aparatele

de climatizare şi ventilatoarele de confort

Măsurători şi calcule

1. În scopul conformităţii şi al verificării conformităţii cu cerinţele prezentului Regulament, măsurătorile şi calculele se fac utilizînd o metodă fiabilă, precisă şi reproductibilă care să ţină seama de metodele de măsurare de ultimă generaţie general recunoscute şi ale cărei rezultate sînt considerate a prezenta un grad scăzut de incertitudine. Măsurătorile şi calculele trebuie să întrunească toţi parametrii tehnici de mai jos.

2. Determinarea consumului sezonier de energie şi a eficienţei sezoniere pentru rata de eficienţă energetică sezonieră (SEER) şi coeficientul de performanţă sezonier (SCOP) ţine seama de:

  - sezonul (sezoanele) european (europene) de răcire şi de încălzire, definite în tabelul 1;

  - condiţiile de proiectare de referinţă, definite în tabelul 3;

- consumul de energie electrică în toate modurile de funcţionare relevante, utilizînd perioadele definite în tabelul 4;

- efectele degradării eficienţei energetice cauzate de ciclul pornit/oprit, după caz, în funcţie de modul de control al capacităţii pentru răcire şi/sau încălzire;

- corecţiile coeficienţilor sezonieri de performanţă în condiţiile în care sarcina de încălzire nu poate fi atinsă prin capacitatea de încălzire;

- contribuţia unui încălzitor de rezervă, după caz, la calcularea eficienţei sezoniere a unei unităţi în modul de încălzire.

3. Atunci cînd informaţiile privind un anumit model, reprezentînd o combinaţie de unităţi interioare şi exterioare au fost obţinute prin calcul pe baza caracteristicilor de proiectare şi/sau prin extrapolare de la alte combinaţii, documentaţia trebuie să includă detalii ale acestor calcule şi/sau extrapolări, precum şi ale testelor efectuate pentru verificarea preciziei calculelor (inclusiv detalii ale modelului matematic de calculare a performanţei combinaţiilor respective şi ale măsurătorilor efectuate pentru a verifica acest model).

4. Rata nominală de eficienţă energetică (EERrated) şi, atunci cînd este cazul, coeficientul nominal de performanţă (COPrated) pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă şi cele cu conductă dublă se stabilesc în condiţiile nominale de funcţionare definite în tabelul 2.

5. Calculul consumului sezonier de energie electrică pentru răcire (şi/sau încălzire) ia în considerare consumul de energie electrică în toate modurile de funcţionare relevante, definite în tabelul 3, utilizînd orele de funcţionare definite în tabelul 4.

6. Eficienţa ventilatorului de confort este determinată în baza debitului nominal de aer al unităţii împărţit la puterea electrică nominală a unităţii.

Tabelul 1

Intervale sezoniere de răcire şi încălzire (j = indicele intervalului, Tj = temperatura exterioară, hj = ore pe an per interval) unde „db” = temperatura termometrului uscat

| SEZONUL DE RĂCIRE |  | SEZONUL DE ÎNCĂLZIRE |
| --- | --- | --- |
| j | Tj | hj h/an |  | j | Tj | hj h/an |
| # | °C |  |  | # | °C |  |
|  | db |  |  |  | db | mediu | mai cald | mai rece |
| 1 | 17 | 205 |  | 1-8 | – 30- –23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 227 |  | 9 | – 22 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 19 | 225 |  | 10 | – 21 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 20 | 225 |  | 11 | – 20 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 21 | 216 |  | 12 | – 19 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 22 | 215 |  | 13 | – 18 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | 23 | 218 |  | 14 | – 17 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | 24 | 197 |  | 15 | – 16 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | 25 | 178 |  | 16 | – 15 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | 26 | 158 |  | 17 | – 14 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | 27 | 137 |  | 18 | – 13 | 0 | 0 | 52 |
| 12 | 28 | 109 |  | 19 | – 12 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | 29 | 88 |  | 20 | – 11 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | 30 | 63 |  | 21 | – 10 | 1 | 0 | 43 |
| 15 | 31 | 39 |  | 22 | – 9 | 25 | 0 | 54 |
| 16 | 32 | 31 |  | 23 | – 8 | 23 | 0 | 90 |
| 17 | 33 | 24 |  | 24 | – 7 | 24 | 0 | 125 |
| 18 | 34 | 17 |  | 25 | – 6 | 27 | 0 | 169 |
| 19 | 35 | 13 |  | 26 | – 5 | 68 | 0 | 195 |
| 20 | 36 | 9 |  | 27 | – 4 | 91 | 0 | 278 |
| 21 | 37 | 4 |  | 28 | – 3 | 89 | 0 | 306 |
| 22 | 38 | 3 |  | 29 | – 2 | 165 | 0 | 454 |
| 23 | 39 | 1 |  | 30 | – 1 | 173 | 0 | 385 |
| 24 | 40 | 0 |  | 31 | 0 | 240 | 0 | 490 |
|  |  |  |  | 32 | 1 | 280 | 0 | 533 |
|  |  |  |  | 33 | 2 | 320 | 3 | 380 |
|  |  |  |  | 34 | 3 | 357 | 22 | 228 |
|  |  |  |  | 35 | 4 | 356 | 63 | 261 |
|  |  |  |  | 36 | 5 | 303 | 63 | 279 |
|  |  |  |  | 37 | 6 | 330 | 175 | 229 |
|  |  |  |  | 38 | 7 | 326 | 162 | 269 |
|  |  |  |  | 39 | 8 | 348 | 259 | 233 |
|  |  |  |  | 40 | 9 | 335 | 360 | 230 |
|  |  |  |  | 41 | 10 | 315 | 428 | 243 |
|  |  |  |  | 42 | 11 | 215 | 430 | 191 |
|  |  |  |  | 43 | 12 | 169 | 503 | 146 |
|  |  |  |  | 44 | 13 | 151 | 444 | 150 |
|  |  |  |  | 45 | 14 | 105 | 384 | 97 |
|  |  |  |  | 46 | 15 | 74 | 294 | 61 |
| Total ore | 2 602 |  | Total ore | 4 910 | 3 590 | 6 446 |

Tabelul 2

Condiţii nominale de funcţionare, temperaturile termometrului uscat

(temperaturile termometrului umed sînt indicate între paranteze)

| Aparat | Funcţie | Temperatura aerului interior (°C) | Temperatura aerului exterior (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| aparate de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă | răcire | 27 (19) | 35 (24) |
|  | încălzire | 20 (max. 15) | 7(6) |
| aparate de climatizare cu o singură conductă | răcire | 35 (24) | 35 (24) *) |
|  | încălzire | 20 (12) | 20 (12) *) |

*) Pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă, condensatorul (evaporatorul), atunci cînd răceşte (încălzeşte), nu este alimentat cu aer din exterior, ci cu aer din interior.

Tabelul 3

Condiţii de proiectare de referinţă, temperaturile termometrului uscat

(temperaturile termometru umed sînt indicate între paranteze)

| Funcţia/sezonul | Temperatura aerului interior ( °C) | Temperatura aerului exterior ( °C) | Temperatura bivalentă ( °C) | Temperatura limită de funcţionare ( °C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tin | Tdesignc/Tdesignh | Tbiv | Tol |
| răcire | 27 (19) | Tdesignc = 35 (24) | nu se aplică | nu se aplică |
| încălzire/mediu | 20 (15) | Tdesignh = – 10 (– 11) | max. 2 | max. – 7 |
| încălzire / mai cald |  | Tdesignh = 2 (1) | max. 7 | max. 2 |
| încălzire / mai rece |  | Tdesignh = – 22 (– 23) | max. – 7 | max. – 15 |

Tabelul 4

Ore de funcţionare pe tip de aparat şi pe mod de funcţionare,

folosite la calcularea consumului de energie electrică

| Tip de aparat/ funcţii (dacă este cazul) | Unitate | Sezonul de încălzire | Modul pornit | Modul „oprit prin termostat” | Modul standby | Modul oprit | Modul de funcţionare a încălzitorului uleiului din carter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | răcire:HCE încălzire:HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Aparate de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi a celor cu conductă dublă |
| Modul de răcire, dacă aparatul asigură numai funcţia de răcire | h/an |  | 350 | 221 | 2 142 | 5 088 | 7 760 |
| Modurile de răcire şi de încălzire, dacă aparatul asigură ambele moduri | Modul de răcire | h/an |  | 350 | 221 | 2 142 | 0 | 2 672 |
|  | Modul de încălzire | h/an | mediu | 1 400 | 179 | 0 | 0 | 179 |
|  |  |  | mai cald | 1 400 | 755 | 0 | 0 | 755 |
|  |  |  | mai rece | 2 100 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| Modul de încălzire, dacă aparatul asigură numai funcţia de încălzire | h/an | mediu | 1 400 | 179 | 0 | 3 672 | 3 851 |
|  |  | mai cald | 1 400 | 755 | 0 | 4 345 | 4 476 |
|  |  | mai rece | 2 100 | 131 | 0 | 2 189 | 2 944 |
| Aparate de climatizare cu conductă dublă |
| Modul de răcire, dacă aparatul asigură numai funcţia de răcire | h/60 min |  | 1 | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică |
| Modurile de răcire şi de încălzire, dacă aparatul asigură ambele moduri | Modul de răcire | h/60 min |  | 1 | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică |
|  | Modul de încălzire | h/60 min |  | 1 | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică |
| Modul de încălzire, dacă aparatul asigură numai funcţia de încălzire | h/60 min |  | 1 | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică |
| Aparate de climatizare cu o singură conductă |
| Modul de răcire | h/60 min |  | 1 | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică |
| Modul de încălzire | h/60 min |  | 1 | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică | nu se aplică |

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică  pentru aparatele

de climatizare şi ventilatoarele de confort

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

Atunci cînd efectuează verificările în scopul supravegherii pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, se aplică următoarea procedură de verificare pentru cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

1) Se testează o singură unitate.

2) Se consideră că modelul de aparat de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi a celor cu conductă dublă, respectă cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, după caz, dacă rata de eficienţă energetică sezonieră a acestuia (SEER) sau coeficientul sezonier de performanţă (SCOP), dacă este cazul, nu sînt mai mici decît valoarea declarată minus 8 %, la capacitatea declarată a unităţii. Valorile SEER şi SCOP se stabilesc în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare cu o singură conductă şi cel cu conductă dublă respectă cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, după caz, dacă rezultatele pentru condiţiile de funcţionare în modurile oprit şi standby nu depăşesc valorile limită cu mai mult de 10%, şi dacă rata eficienţei energetice (EERrated) sau coeficientul de performanţă (COPrated), dacă este cazul, nu sînt mai mici decît valoarea declarată minus 10%. Valorile EER şi COP se stabilesc în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare respectă cerinţele stabilite în prezentul Regulament, după caz, dacă nivelul de putere acustică maxim nu depăşeşte valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).

3) Dacă rezultatul menţionat la punctul 2) nu este obţinut, se alege în mod aleatoriu, pentru testare încă trei unităţi din acelaşi model.

4) Se consideră că modelul de aparat de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi a celor cu conductă dublă, respectă cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, după caz, dacă media celor trei unităţi pentru rata de eficienţă energetică sezonieră (SEER) sau pentru coeficientul sezonier de performanţă (SCOP), dacă este cazul, nu este mai mică decît valoarea declarată minus 8%, la capacitatea declarată a unităţii. Valorile SEER şi SCOP se stabilesc în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare cu o singură conductă şi cel cu conductă dublă respectă cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, după caz, dacă media rezultatelor celor trei unităţi pentru condiţiile de funcţionare în modurile oprit şi standby nu depăşeşte valorile limită cu mai mult de 10% şi dacă media ratei de eficienţă energetică (EERrated) sau a coeficientului de performanţă (COPrated), dacă este cazul, nu este mai mică decît valoarea declarată minus 10%. Valorile EER şi COP se stabilesc în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare respectă cerinţele stabilite în prezentul Regulament, după caz, dacă media nivelului de putere acustică maxim nu depăşeşte valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).

5) În cazul în care nu se obţin rezultatele menţionate la punctul 4), se consideră că modelul nu respectă dispoziţiile din prezentul Regulament.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică  pentru aparatele

de climatizare şi ventilatoarele de confort

Valori de referinţă

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piaţă pentru aparatele de climatizare, din punctul de vedere al performanţei energetice, a fost identificată după cum urmează:

Valori de referinţă pentru aparatele de climatizare

| Aparate de climatizare, cu excepţia aparatelor de climatizare cu o singură conductă şi a celor cu conductă dublă | Aparate de climatizare cu conductă dublă | Aparate de climatizare cu o singură conductă |
| --- | --- | --- |
| SEER | SCOP | EER | COP | EER | COP |
| 8,50 | 5,10 | 3,00 *) | 3,15 | 3,15*) | 2,60 |

*) Pe baza eficienţei aparatelor de climatizare cu o singură conductă care asigură răcirea prin evaporare.

Valoarea de referinţă pentru nivelul GWP-ului agentului frigorific utilizat în aparatul de climatizare este GWP ≤ 20.