Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor

fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată,

precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi

I. Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

- Prezentul regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, şi de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 76 din 24.03.2009).

- Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi (în continuare − Regulament) de proiectare stabileşte cerinţe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piaţă a lămpilor fluorescente fără balast încorporat, a lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată şi a balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu astfel de lămpi în conformitate cu definiţia de la capitolul II, chiar şi atunci cînd acestea sînt încorporate în alte produse consumatoare de energie.

- Prezentul Regulament prevede, de asemenea, valori de referinţă indicative aplicabile produselor destinate utilizării pentru iluminatul birourilor şi iluminatul public stradal.

- Produsele enumerate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament sînt excluse din domeniul de aplicare al cerinţelor stabilite în prezentul Regulament.

II. Noţiuni şi definiţii

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

iluminat general − iluminatul esenţial uniform al unei zone fără a ţine cont de cerinţele locale specifice;

iluminatul birourilor − instalaţie fixă de iluminat pentru activitatea de birou, destinată să le permită oamenilor executarea, în mod eficient şi cu acurateţe, a unor sarcini vizuale;

iluminat public stradal − instalaţie fixă de iluminat destinată să asigure, în timpul perioadelor nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii zonelor publice exterioare de trafic, cu scopul de a susţine siguranţa şi fluiditatea traficului, precum şi siguranţa publică;

lampă cu descărcare − lampă în care lumina este produsă direct sau indirect, cu ajutorul unei descărcări electrice printr-un gaz, vapori de metal sau prin amestecul mai multor gaze şi vapori;

balast − dispozitiv utilizat în principal pentru a limita curentul lămpii la valoarea cerută, în cazul în care acesta este conectat între sursa de alimentare şi una sau mai multe lămpi cu descărcare. Un balast poate include mijloace pentru transformarea tensiunii de alimentare, ajustarea luminozităţii lămpii, corectarea factorului de putere şi, singur sau în combinaţie cu un dispozitiv de pornire, de creare a condiţiilor necesare pentru pornirea lămpii;

corp de iluminat − aparat care distribuie, filtrează sau transformă lumina provenită de la una sau mai multe surse de lumină şi care include, cu excepţia surselor de lumină propriu-zise, toate componentele necesare pentru sprijinirea, fixarea şi protejarea surselor de lumină şi, după caz, circuitele auxiliare şi dispozitivele de conectare la sursa de alimentare;

lămpi fluorescente − lămpi cu descărcare de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune în care cea mai mare parte a luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de substanţe luminiscente excitate de radiaţiile ultraviolete produse de descărcare;

lămpi fluorescente fără balast încorporat – lămpi fluorescente cu un singur soclu şi lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete fără balast încorporat;

lămpi cu descărcare de intensitate ridicată – lămpi cu descărcare electrică în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereţilor tubului, iar arcul dispune de o încărcare a pereţilor tubului de descărcare mai mare de 3 waţi per centimetru pătrat.

În sensul anexelor nr.1 şi nr.3-7, sînt aplicabile, de asemenea, definiţiile din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

III. Cerinţe de proiectare ecologică

- Cerinţele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată şi balasturilor şi corpurilor de iluminat compatibile cu astfel de lămpi sînt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

IV. Evaluarea conformităţii

- Procedura de evaluare a conformităţii menţionată în articolului 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 sau sistemul de management prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 151 din 17 iulie 2014.

- În sensul evaluării conformităţii în temeiul articolului 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, dosarul cu documentaţia tehnică conţine o copie de pe informaţiile referitoare la produs furnizate în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul Regulament, subpunctele 1.3, 2.2 şi 3.2.

V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

VI. Valori de referinţă indicative

- Criteriile indicative de referinţă pentru cele mai performante produse şi tehnologii disponibile în prezent pe piaţă sînt prevăzute:

- în anexa nr. 5 la prezentul Regulament pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată şi balasturile şi corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi;

- în anexele nr.6 şi nr.7 la prezentul Regulament pentru produsele destinate utilizării pentru iluminatul birourilor sau iluminatul public stradal.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate

ridicată,precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat

compatibile cu aceste lămpi

Exceptări

- Următoarele lămpi sînt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor anexei nr.3, cu condiţia ca în dosarul cu documentaţia tehnică elaborată în scopul evaluării conformităţii în temeiul art. 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, să se precizeze parametrul sau parametrii tehnici, dintre cei enumeraţi mai jos, în baza căruia sau a cărora se acordă exceptarea:

- lămpile care nu reprezintă surse de lumină albă conform definiţiei din anexa nr. 2 la prezentul Regulament; această exceptare nu se aplică lămpilor cu sodiu de înaltă presiune;

- lămpile care reprezintă surse de lumină direcţională conform definiţiei din anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

- lămpile cu descărcare de intensitate ridicată cu lumină mixtă care au următoarele caracteristici:

- cel puţin 6% din radiaţia totală în domeniul 250-780nm concentrată în domeniul 250-400nm; şi

- cel puţin 11% din radiaţia totală în domeniul 250-780nm concentrată în domeniul 630-780nm; şi

- cel puţin 5% din radiaţia totală în domeniul 250-780nm concentrată în domeniul 640-700nm;

- lămpile cu descărcare de intensitate ridicată cu lumină mixtă care au următoarele caracteristici:

- maximul radiaţiei între 315-400 nm (UVA) sau 280-315nm (UVB);

- lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care prezintă următoarele caracteristici:

- un diametru de cel mult 7 mm (T2);

- un diametru de 16 mm (T5) şi o putere a lămpii de P ≤ 13W sau P >80W;

- un diametru de 38 mm (T12), soclu G-13 Medium BiPin, valoarea-limită a filtrului compensator de culoare (cc): +/– 5 m (+ magenta, – verde); coordonatele CIE: x=0,330 y=0,335 şi x=0,415 y=0,377; şi

- un diametru de 38 mm (T12) şi echipat cu un dispozitiv de aprindere externă;

- lămpi fluorescente cu un singur soclu care prezintă un diametru de 16 mm (T5) 2G11 cu bază formată din 4 pini, Tc = 3 200K cu coordonatele tricromatice x=0,415 y=0,377 şi Tc = 5 500K cu coordonatele cromatice x=0,330 y=0,335;

- lămpi cu descărcare de intensitate ridicată cu Tc > 7 000K;

- lămpi cu descărcare de intensitate ridicată cu un randament specific efectiv al UV > 2mW/klm; şi

- lămpi cu descărcare de intensitate ridicată fără soclu de tip E27, E40, PGZ12.

- Următoarele produse sînt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor anexei nr.3, cu condiţia ca în toate formele de informare cu privire la produse să se precizeze că acestea nu sînt destinate iluminatului general în sensul prezentului Regulament sau că sînt destinate aplicaţiilor enumerate la literele b)-e):

a) produsele destinate utilizării în cadrul altor aplicaţii decît iluminatul general şi produsele încorporate în alte produse care nu asigură o funcţie de iluminat general;

b) lămpile încorporabile în echipamente şi sisteme de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explosive;

c) corpuri de iluminat pentru iluminatul de urgenţă şi corpuri de iluminat destinate în cadrul unor anumite limite de tensiune ;

d) balasturi destinate corpurilor de iluminat definite la litera c) şi concepute pentru alimentarea lămpilor în situaţii de urgenţă;

e) corpuri de iluminat încorporate în echipamente şi sisteme de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explosive, dispozitivele medicale şi accesoriile acestora, jucării utilizate pentru joc de către copiii sub 14 ani, precum şi echipamente tehnice, cum ar fi:

- echipament interschimbabil;

- componente de siguranţă;

- accesorii de ridicare;

- lanţuri, cabluri şi chingi;

- dispozitive detaşabile de transmisie mecanică;

- echipamente tehnice parţial finalizate.

Destinaţia fiecărui produs trebuie indicată în informaţiile privind produsul, iar dosarul cu documentaţia tehnică elaborată în scopul evaluării conformităţii în temeiul art. 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, trebuie să enumere parametrii tehnici în baza cărora proiectarea produsului este specifică pentru destinaţia declarată.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate

ridicată,precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat

compatibile cu aceste lămpi

Parametrii tehnici vizaţi şi definiţiile în sensul

anexelor nr. 1 şi nr.3-7 la prezentul Regulament

- Parametri tehnici pentru cerinţele de proiectare ecologică sînt următorii:

  - eficacitatea luminoasă a unei surse, eficacitatea sursei de lumină sau eficacitatea lămpii (ηsursă) − raportul dintre fluxul luminos emis (Ф) şi puterea consumată de sursă (Psursă). ηsursă = Ф / Psursă. Unitatea de măsură: lm/W. Puterea disipată de echipamentele auxiliare, precum balasturile, nu este inclusă în calculul puterii consumate de sursă;

  - factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii (LLMF) − raportul dintre fluxul luminos emis de lampă la un moment dat şi fluxul luminos iniţial;

  - factorul de supravieţuire a lămpii (LSF) – partea din numărul total de lămpi care continuă să funcţioneze la un moment dat în condiţii şi cu o frecvenţă de comutare definite. În sensul tabelului 6 din anexa 3, LSF se măsoară în modul de funcţionare de înaltă frecvenţă cu un ciclu de comutare de 11h/1h;

  - eficienţa balastului (ηbalast) − raportul dintre puterea lămpii (ieşirea balastului) şi puterea de intrare a circuitului lampă-balast, în condiţiile în care eventualii senzori, conexiuni în reţea sau alte sarcini suplimentare sînt deconectate;

  - cromaticitate − proprietatea unui stimul de culoare definit prin coordonatele sale tricromatice sau prin lungimea sa de undă dominantă sau complementară şi puritate, luate împreună;

  - flux luminos − cantitatea derivată din fluxul radiant (putere radiantă) în urma evaluării radiaţiei în conformitate cu sensibilitatea spectrală a ochiului uman;

  - temperatura de culoare corelată (Tc [K]) − temperatura radiatorului planckian (corpul negru radiant), a cărui culoare percepută se apropie cel mai mult, în condiţii de observare precizate, de cea a unui stimul avînd aceeaşi strălucire;

  - redarea culorii (Ra) − efectul unei surse de lumină asupra aspectului cromatic al obiectelor comparat, în mod conştient sau nu, cu aspectul lor cromatic în prezenţa unei surse de lumină de referinţă;

  - putere radiantă UV efectivă specifică − puterea efectivă a radiaţiei UV a lămpii raportată la fluxul său luminos (unitatea de măsură: mW/klm);

  - indice de protecţie împotriva factorilor externi − sistem de codificare elaborat pentru a indica gradul de protecţie oferit de o incintă împotriva pătrunderii prafului, a obiectelor solide şi a umezelii şi pentru a oferi informaţii suplimentare în legătură cu o astfel de protecţie.

- Parametri tehnici pentru criteriile indicative de referinţă:

  - conţinutul de mercur al lămpii − cantitatea de mercur prezentă în lampă;

  - factor de menţinere a corpului de iluminat (LMF) − raportul dintre fluxul luminos al unui corp de iluminat la un moment dat şi fluxul luminos iniţial;

  - factor de utilizare (UF) al unei instalaţii pentru o suprafaţă de referinţă − raportul dintre fluxul luminos primit de suprafaţa de referinţă şi suma fluxurilor totale individuale ale lămpilor aferente instalaţiei.

- Definiţii

  - sursă de lumină direcţională (DLS) − surse de lumină pentru care cel puţin 80 % din fluxul luminos se emit într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vîrf de 120°);

  - sursă de lumină albă − sursă de lumină cu coordonate tricromatice ce satisfac următoarele cerinţe:

- 0,270 < x < 0,530

- 2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595;

  - valoare specificată − valoare cantitativă pentru o caracteristică a produsului în condiţiile de funcţionare prevăzute de prezentul Regulament sau de standardele aplicabile. Sub rezerva existenţei unor dispoziţii contrare, toate limitele aplicabile parametrilor produselor se exprimă în valori specificate;

  - valoare nominală −  valoare cantitativă aproximativă utilizată pentru a desemna sau identifica un produs;

  - poluare luminoasă − suma tuturor efectelor adverse ale luminii artificiale asupra mediului, inclusiv efectul luminii deranjante;

  - lumină deranjantă − parte a luminii provenind de la o instalaţie de iluminat care nu serveşte scopului pentru care a fost proiectată instalaţia respectivă. Cuprinde următoarele cazuri:

- lumină care cade în mod necorespunzător în afara ariei care trebuie iluminată;

- lumină difuză emisă în vecinătatea instalaţiei de iluminat;

- strălucirea cerului, reprezentînd iluminarea cerului nocturn care rezultă din reflexia directă şi indirectă a radiaţiei (vizibilă şi invizibilă), împrăştiată de elementele componente ale atmosferei (molecule de gaz, aerosoli şi particule) în direcţia de observare;

  - eficienţa implicită a balastului (EBb) − raportul dintre puterea specificată a lămpii (Plampă) şi eficienţa balastului.

Pentru balasturile lămpilor fluorescente cu un singur soclu şi al lămpilor fluorescente cu socluri la ambele capete, EBbFL se calculează după cum urmează:

Dacă Plampă ≤ 5 W : EBbFL = 0,71

Dacă 5 W < Plampă < 100 W : EBbFL = Plampă/(2*sqrt(Plampă/36)+38/36*Plampă +1)

Dacă Plampă ≤ 100 W : EBbFL = 0,91;

  - a doua anvelopă a lămpii − a doua anvelopă exterioară a lămpii care nu este necesară producerii de lumină, asemănătoare unei mantale externe cu ajutorul căreia se previne împrăştierea de mercur şi sticlă în mediu în cazul spargerii lămpii.

Tuburile cu arc ale lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată nu sînt considerate anvelope ale lămpii în sensul stabilirii prezenţei unei a doua anvelope;

  - dispozitiv de comandă a sursei de lumină − una sau mai multe componente situate între alimentare şi una sau mai multe surse de lumină care pot servi la transformarea tensiunii de alimentare, la limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută, la furnizarea tensiunii de pornire şi a curentului de preîncălzire, la prevenirea pornirii la rece, la corectarea factorului de putere sau la reducerea interferenţelor radio. Balasturile, convertoarele şi transformatoarele halogene şi driverele de diodă electroluminiscentă (LED-uri) reprezintă exemple de dispozitive de comandă a sursei de lumină;

  - lampă cu (vapori de) mercur de înaltă presiune − lampă cu descărcare de intensitate ridicată în care cea mai mare parte a luminii este produsă, direct sau indirect, de radiaţii de mercur a cărui presiune parţială în timpul funcţionării depăşeşte 100 kilopascali;

  - lampă cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune − lampă cu descărcare de intensitate ridicată în care lumina este produsă în principal de radiaţii de vapori de sodiu a căror presiune parţială în timpul funcţionării este de ordinul a 10 kilopascali;

  - lampă cu halogenuri metalice − lampă cu descărcare de intensitate ridicată în care lumina este produsă de radiaţiile provenite de la un amestec de vapori metalici, halogenuri metalice şi produse de disociere ale halogenurilor metalice;

  - balast electronic sau de înaltă frecvenţă − invertor care transformă curentul continuu în curent alternativ cu alimentare de la reţea, care include elemente stabilizatoare pentru pornirea şi funcţionarea uneia sau mai multor lămpi fluorescente tubulare, în general la înaltă frecvenţă;

  - lampă clară − lampă cu descărcare de intensitate ridicată cu o anvelopă externă transparentă sau un tub exterior în interiorul căruia tubul cu arc care produce lumina este vizibil în mod clar (de exemplu, lampă din sticlă clară)

  - lampă cu lumină mixtă − lampă care conţine o lampă cu vapori de mercur şi un filament de lampă cu incandescenţă legate în serie în acelaşi tub.

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate

ridicată,precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat

compatibile cu aceste lămpi

Cerinţe de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente,

lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum şi balasturilor

şi corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi

În continuare se precizează, pentru fiecare cerinţă de proiectare ecologică, momentul de la care aceasta este aplicabilă. Sub rezerva existenţei unei dispoziţii contrare sau în cazul înlocuirii unei cerinţe, această cerinţă continuă să se aplice coroborat cu cerinţele introduse ulterior.

1. Cerinţe aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat şi lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată

1.1. Cerinţe privind eficacitatea lămpilor

    - Cerinţe aplicabile primei etape

După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, lămpile fluorescente cu socluri la ambele capete cu diametru de 16 mm şi 26 mm (lămpi T5 şi T8) trebuie să prezinte la 25°C cel puţin valorile eficacităţii luminoase specificate în tabelul 1.

În cazul în care puterile nominale diferă de cele enumerate în tabelul 1, lămpile trebuie să atingă eficacitatea luminoasă a celui mai apropiat echivalent în ceea ce priveşte puterea, cu excepţia lămpilor T8 cu o putere mai mare de 50W, care trebuie să atingă o eficacitate luminoasă de 83 lm/W. Dacă puterea nominală a lămpii se află la distanţă egală între cele mai apropiate două puteri din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea luminoasă cea mai ridicată. Dacă puterea nominală este mai mare decît cea mai mare putere din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea celei mai mari puteri.

Lămpile fluorescente în spirală cu socluri la ambele capete cu orice diametru egal cu sau mai mare de 16 mm (T5) trebuie să respecte cerinţele prevăzute în tabelul 5 pentru lămpile circulare T9.

Tabelul 1

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile T8 şi T5

| T8 (26 mm Ø) | T5 (16 mm Ø) Eficacitate ridicată | T5 (16 mm Ø) Putere ridicată |
| --- | --- | --- |
| Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h |
| 15 | 63 | 14 | 86 | 24 | 73 |
| 18 | 75 | 21 | 90 | 39 | 79 |
| 25 | 76 | 28 | 93 | 49 | 88 |
| 30 | 80 | 35 | 94 | 54 | 82 |
| 36 | 93 |  | 80 | 77 |
| 38 | 87 |  |
| 58 | 90 |  |
| 70 | 89 |  |

Lămpile fluorescente cu un singur soclu trebuie să prezinte următoarele valori ale eficacităţii luminoase specificate la 25 °C.

În cazul în care puterile nominale sau forma lămpilor diferă de cele enumerate în tabelele 2-5 lămpile trebuie să atingă eficacitatea luminoasă a celui mai apropiat echivalent în ceea ce priveşte puterea şi forma. Dacă puterea nominală a lămpii se află la distanţă egală între două puteri din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea cea mai ridicată. Dacă puterea nominală este mai mare decît cea mai mare putere din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea celei mai mari puteri.

Tabelul 2

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu alimentate de balasturi electromagnetice şi electronice

| Un singur tub mic paralel, soclu lampă G23 (2 pin) sau 2G7 (4 pin) | Două tuburi paralele, soclu lampă G24d (2 pin) sau G24q (4 pin) | Trei tuburi paralele, soclu lampă GX24d (2 pin) sau GX24q (4 pin) |
| --- | --- | --- |
| Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h |
| 5 | 48 | 10 | 60 | 13 | 62 |
| 7 | 57 | 13 | 69 | 18 | 67 |
| 9 | 67 | 18 | 67 | 26 | 66 |
| 11 | 76 | 26 | 66 |  |  |
| 4 tuburi coplanare, soclu lampă 2G10 (4 pini) | Tub individual mare, soclu lampă 2G11 (4 pini) |  |  |
| Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h |  |  |
| 18 | 61 | 18 | 67 |  |  |
| 24 | 71 | 24 | 75 |  |  |
| 36 | 78 | 34 | 82 |  |  |
|  |  | 36 | 81 |  |  |

Tabelul 3

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile fluorescente cu

un singur soclu alimentate doar de balasturi electronice

| Trei tuburi paralele, soclu lampă GX24q (4 pini) | Patru tuburi paralele, soclu lampă GX24q (4 pin) | Tub individual mare, soclu lampă 2G11 (4 pin) |
| --- | --- | --- |
| Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h |
| 32 | 75 | 57 | 75 | 40 | 83 |
| 42 | 74 | 70 | 74 | 55 | 82 |
| 57 | 75 |  |  | 80 | 75 |
| 70 | 74 |  |  |  |  |

Tabelul 4

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu de formă pătrată sau randament (foarte) ridicat

| Tub individual plat, soclu lampă GR8 (2 pin), GR10q (4 pin) sau GRY10q3 (4 pin) | Patru sau trei tuburi T5 paralele, soclu lampă 2G8 (4 pin) |
| --- | --- |
| Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h |
| 10 | 65 | 60 | 67 |
| 16 | 66 | 82 | 75 |
| 21 | 64 | 85 | 71 |
| 28 | 73 | 120 | 75 |
| 38 | 71 |  |
| 55 | 71 |  |

Tabelul 5

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile circulare T9 şi T5

| T9 circular, tub cu diametru de 29 mm cu soclu G10q | T5 circular, tub cu diametru de 16 mm cu soclu 2GX13 |
| --- | --- |
| Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h | Putere nominală (W) | Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare iniţială 100 h |
| 22 | 52 | 22 | 77 |
| 32 | 64 | 40 | 78 |
| 40 | 70 | 55 | 75 |
| 60 | 60 | 60 | 80 |

În următoarele cazuri, eficacitatea luminoasă necesară la 25 °C poate fi inferioară valorii necesare prezentate în tabelele de mai sus:

Tabelul 6

Procentaje de deducere pentru valorile minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile fluorescente cu temperatură de culoare ridicată şi/sau cu indice ridicat de redare a culorii şi/sau care prezintă o a doua anvelopă şi/sau cu durată lungă de viaţă

| Parametrii lămpii | Deducere a eficacităţii luminoase la 25 °C |
| --- | --- |
| Tc ≥ 5 000 K | – 10% |
| 95 > Ra > 90 | – 20% |
| Ra > 95 | – 30% |
| A doua anvelopă a lămpii | – 10% |
| Factorul de supravieţuire a lămpii ≥ 0,50 după 40 000 de ore de funcţionare | –5 % |

Reducerile indicate sînt cumulative.

Lămpile fluorescente cu un singur soclu şi lămpile fluorescente cu socluri la ambele capete a căror temperatură optimă nu este 25°C trebuie totuşi să respecte, la temperatura lor optimă, cerinţele privind eficacitatea luminoasă conform celor indicate în tabelele de mai sus.

- Cerinţe aplicabile celei de a doua etape

După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se aplică următoarele cerinţe privind eficacitatea lămpilor fluorescente fără balast încorporat şi lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată.

Cerinţele aplicabile în prima etapă lămpilor fluorescente cu socluri la ambele capete care au un diametru de 26 mm (T8) se aplică tuturor lămpilor fluorescente cu socluri la ambele capete cu diametre diferite faţă de cele avute în vedere în prima etapă.

Aceste lămpi trebuie să se conformeze eficacităţii minime a lămpii T8 care corespunde celei mai apropiate valori de putere. Dacă puterea nominală este mai mare decît cea mai mare putere din tabel, aceasta trebuie să fie conformă cu eficacitatea celei mai mari puteri.

Corecţiile (tabelul 6) şi cerinţele specifice pentru lămpile fluorescente în spirală cu socluri la ambele capete definite pentru prima etapă continuă să se aplice.

Lămpile cu Tc ≥ 5 000 K sau care prezintă o a doua anvelopă trebuie să îndeplinească cel puţin 90 % din cerinţele aplicabile privind eficacitatea lămpii menţionate în tabelele 7, 8 şi 9.

Lămpile cu sodiu de înaltă presiune cu Ra ≤ 60 trebuie să prezinte cel puţin valorile eficacităţii luminoase specificate din tabelul 7.

Tabelul 7

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile cu sodiu de înaltă presiune cu Ra ≤ 60

| Putere nominală [W] | Eficacitate specificată [lm/W] – Lămpi clare | Eficacitate specificată [lm/W] – Lămpi neclare |
| --- | --- | --- |
| W ≤ 45 | ≥ 60 | ≥ 60 |
| 45 < W ≤ 55 | ≥ 80 | ≥ 70 |
| 55 < W ≤ 75 | ≥ 90 | ≥ 80 |
| 75 < W ≤ 105 | ≥ 100 | ≥ 95 |
| 105 < W ≤ 155 | ≥ 110 | ≥ 105 |
| 155 < W ≤ 255 | ≥ 125 | ≥ 115 |
| 255 < W ≤ 605 | ≥ 135 | ≥ 130 |

Cerinţele din tabelul 7 sînt aplicabile lămpilor „retrofit” cu sodiu de înaltă presiune proiectate pentru a funcţiona cu ajutorul dispozitivelor de comandă pentru lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune după 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Lămpile cu halogenuri metalice cu Ra ≤ 80 şi lămpile cu sodiu de înaltă presiune cu Ra > 60 trebuie să prezinte cel puţin valorile eficacităţii luminoase specificate din tabelul 8.

Tabelul 8

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile cu halogenuri metalice cu Ra ≤ 80 şi pentru lămpile cu sodiu de înaltă presiune cu Ra > 60

| Putere nominală [W] | Eficacitate specificată [lm/W] – Lămpi clare | Eficacitate specificată [lm/W] – Lămpi neclare |
| --- | --- | --- |
| W ≤ 55 | ≥ 60 | ≥ 60 |
| 55 < W ≤ 75 | ≥ 75 | ≥ 70 |
| 75 < W ≤ 105 | ≥ 80 | ≥ 75 |
| 105 < W ≤ 155 | ≥ 80 | ≥ 75 |
| 155 < W ≤ 255 | ≥ 80 | ≥ 75 |
| 255 < W ≤ 405 | ≥ 85 | ≥ 75 |

După 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova alte lămpi cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să prezinte cel puţin valorile eficacităţii luminoase specificate din tabelul 9.

Tabelul 9

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru alte lămpi cu descărcare de intensitate ridicată

| Putere nominală [W] | Eficacitate specificată [lm/W] |
| --- | --- |
| W ≤ 40 | 50 |
| 40 < W ≤ 50 | 55 |
| 50 < W ≤ 70 | 65 |
| 70 < W ≤ 125 | 70 |
| 125 < W | 75 |

- Cerinţe aplicabile celei de a treia etape

După 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

Lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie să poată funcţiona cu balasturi din clasa de eficienţă energetică A2 sau cu balasturi cu o eficienţă mai ridicată, în conformitate cu punctul 2.2 din anexa 3. Ele pot funcţiona de asemenea cu balasturi din clase de eficienţă energetică inferioare clasei A2.

Lămpile cu halogenuri metalice trebuie să prezinte cel puţin valorile eficacităţii luminoase specificate din tabelul 10.

Tabelul 10

Valori minime ale eficacităţii specificate pentru lămpile cu halogenuri metalice (etapa 3)

| Putere nominală (W) | Eficacitate specificată (lm/W) – Lămpi clare | Eficacitate specificată (lm/W) – Lămpi neclare |
| --- | --- | --- |
| W ≤ 55 | ≥ 70 | ≥ 65 |
| 55 < W ≤ 75 | ≥ 80 | ≥ 75 |
| 75 < W ≤ 105 | ≥ 85 | ≥ 80 |
| 105 < W ≤ 155 | ≥ 85 | ≥ 80 |
| 155 < W ≤ 255 | ≥ 85 | ≥ 80 |
| 255 < W ≤ 405 | ≥ 90 | ≥ 85 |

Lămpile cu Tc ≥ 5 000 K sau care prezintă o a doua anvelopă trebuie să îndeplinească cel puţin 90 % din cerinţele aplicabile privind eficacitatea lămpii.

I.2. Cerinţe privind performanţa lămpilor

- Cerinţe aplicabile primei etape

După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

Lămpile fluorescente fără balast încorporat care fac obiectul cerinţelor din anexa nr. 3 la prezentul Regulament, punctul 1.1.A trebuie să aibă un indice de redare a culorii (Ra) de cel puţin 80.

- Cerinţe aplicabile celei de a doua etape

După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie să aibă un indice de redare a culorii (Ra) de cel puţin 80. Acestea trebuie să prezinte cel puţin factorii de menţinere a fluxului luminos din tabelul 11.

Tabelul 11

Factori de menţinere a fluxului luminos pentru lămpi fluorescente cu un singur soclu şi pentru lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete ( etapa 2)

| Factori de menţinere a fluxului luminos | Ore de funcţionare |
| --- | --- |
| Tipuri de lămpi | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
| Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcţionează cu balasturi, altele decît cele cu frecvenţă înaltă | 0,95 | 0,92 | 0,90 | — |
| Lămpi fluorescente T8 cu socluri la ambele capete care funcţionează cu balasturi cu frecvenţă înaltă şi cu pornire la cald | 0,96 | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
| Alte lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcţionează cu balasturi cu frecvenţă înaltă şi cu pornire la cald | 0,95 | 0,92 | 0,90 | 0,90 |
| Lămpi fluorescente circulare cu un singur soclu care funcţionează cu balasturi, altele decît cele cu frecvenţă înaltă, lămpi fluorescente T8 în formă de U cu socluri la ambele capete şi lămpi fluorescente în spirală cu socluri la ambele capete cu orice diametru egal cu sau mai mare de 16 mm (T5) | 0,80 | 0,74 | — | — |
|  | între 0,72 şi 5 000 ore de funcţionare |
| Lămpi fluorescente circulare cu un singur soclu care funcţionează cu balasturi cu frecvenţă înaltă | 0,85 | 0,83 | 0,80 | — |
|  | între 0,75 şi 12 000 ore de funcţionare |
| Alte lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcţionează cu balasturi, altele decît cele cu frecvenţă înaltă | 0,85 | 0,78 | 0,75 | — |
| Alte lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcţionează cu balasturi cu frecvenţă înaltă şi cu pornire la cald | 0,90 | 0,84 | 0,81 | 0,78 |

Următoarele deduceri cumulative se aplică valorilor din tabelul 11.

Procentaje de deducere pentru cerinţele privind menţinerea fluxului luminos la lămpile fluorescente

| Parametrii lămpii | Deducere din cerinţa privind menţinerea fluxului luminos |
| --- | --- |
| Lămpi cu un indice de redare a culorii 95 ≥ Ra > 90 | La ≤ 8 000 ore de funcţionare: – 5 % La > 8 000 ore de funcţionare: – 10 % |
| Lămpi cu un indice de redare a culorii Ra > 95 | La ≤ 4 000 ore de funcţionare: – 10 % La > 4 000 ore de funcţionare: – 15 % |
| Lămpi cu o temperatură de culoare ≥ 5000 K | –10 % |

Lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie să prezinte cel puţin factorii de supravieţuire a lămpii din tabelul 12.

Tabelul 12

Factori de supravieţuire a lămpii pentru lămpi fluorescente cu un singur soclu şi pentru lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete ( etapa 2)

| Factorul de menţinere a fluxului luminos | Ore de funcţionare |
| --- | --- |
| Tipuri de lămpi | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
| Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcţionează cu balasturi, altele decît cele cu frecvenţă înaltă | 0,99 | 0,97 | 0,90 | — |
| Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcţionează cu balasturi cu frecvenţă înaltă şi cu pornire la cald | 0,99 | 0,97 | 0,92 | 0,90 |
| Lămpi fluorescente circulare cu un singur soclu care funcţionează cu balasturi, altele decît cele cu frecvenţă înaltă, lămpi fluorescente T8 în formă de U cu socluri la ambele capete şi lămpi fluorescente în spirală cu socluri la ambele capete cu orice diametru egal cu sau mai mare de 16 mm (T5) | 0,98 | 0,77 | — | — |
|  | între 0,50 şi 5000 ore de funcţionare |
| Lămpi fluorescente circulare cu un singur soclu care funcţionează cu balasturi cu frecvenţă înaltă | 0,99 | 0,97 | 0,85 | — |
|  | între 0,50 şi 12 000 ore de funcţionare |
| Alte lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcţionează cu balasturi, altele decît cele cu frecvenţă înaltă | 0,98 | 0,90 | 0,50 | — |
| Alte lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcţionează cu balasturi cu frecvenţă înaltă şi cu pornire la cald | 0,99 | 0,98 | 0,88 | — |

Lămpile cu sodiu de înaltă presiune trebuie să prezinte cel puţin factorii de menţinere a fluxului luminos şi de supravieţuire a lămpii din tabelul 13.

Tabelul 13

Factori de menţinere a fluxului luminos şi factori de supravieţuire

a lămpii pentru lămpi cu sodiu de înaltă presiune (etapa 2)

| Categoria de lămpi cu sodiu de înaltă presiune şi ore de funcţionare în scopul măsurării | Factorul de menţinere a fluxului luminos | Factorul de supravieţuire a lămpii |
| --- | --- | --- |
| P ≤ 75 W LLMF şi LSF măsuraţi la 12 000 ore de funcţionare | Ra ≤ 60 | > 0,80 | > 0,90 |
|  | Ra > 60 | > 0,75 | > 0,75 |
|  | toate lămpile „retrofit” proiectate pentru a funcţiona cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune | > 0,75 | > 0,80 |
| P > 75 W LLMF şi LSF măsuraţi la 16 000 ore de funcţionar | Ra ≤ 60 | > 0,85 | > 0,90 |
|  | Ra > 60 | > 0,70 | > 0,65 |
|  | toate lămpile „retrofit” proiectate pentru a funcţiona cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune | > 0,75 | > 0,55 |

Cerinţele din tabelul 13 pentru lămpile „retrofit” proiectate pentru a funcţiona cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune sînt aplicabile timp de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

- Cerinţe aplicabile celei de a treia etape

După 36 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  lămpile cu halogenuri metalice trebuie să prezinte cel puţin factorii de menţinere a fluxului luminos şi de supravieţuire a lămpii din tabelul 14.

Tabelul 14

Factori de menţinere a fluxului luminos şi factori de supravieţuire

a fluxului luminos pentru lămpi cu halogenuri metalice (etapa 3)

| Ore de funcţionare | Factor de menţinere a fluxului luminos | Factor de supravieţuire a lămpii |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | > 0,80 | > 0,80 |

1.3. Cerinţe privind informaţiile referitoare la produs aplicabile lămpilor

După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, producătorii trebuie să furnizeze pe pagini de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care aceştia le consideră adecvate, cel puţin informaţiile următoare referitoare la fiecare dintre lămpile fluorescente fără balast încorporat şi fiecare dintre lămpile cu descărcare de intensitate ridicată pe care le produc. De asemenea, informaţiile respective trebuie să se regăsească în dosarul cu documentaţia tehnică, elaborat în scopul evaluării conformităţii în temeiul art. 17 din Legea nr. 151 din             17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic .

      - Puterea nominală şi specificată a lămpii;

      - Fluxul luminos nominal şi specificat al lămpii;

      - Eficacitatea specificată a lămpii la 100 h în condiţii standard (25°C, 35°C pentru lămpi T5). Pentru lămpi fluorescente care funcţionează la 50 Hz (frecvenţa reţelei) (după caz) şi la frecvenţă înaltă (> 50 Hz) (după caz) pentru acelaşi flux luminos specificat în toate cazurile, indicînd, în cazul funcţionării la frecvenţă înaltă, curentul de calibrare în condiţiile de testare şi/sau tensiunea specificată a generatorului de înaltă frecvenţă cu rezistenţa. Trebuie să se precizeze, în mod vizibil, că puterea disipată de echipamente auxiliare, precum balasturile nu este luată în considerare la calculul puterii consumate de sursă;

      - Factorul specificat de menţinere a fluxului luminos la 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h şi 20 000 h (pînă la 8 000 h numai pentru lămpile noi de pe piaţă în cazul cărora nu există încă date disponibile), indicînd modul de funcţionare al lămpii utilizat pentru test, în cazul în care sînt posibile atît funcţionarea la 50 Hz, cît şi funcţionarea la frecvenţă înaltă;

      - Factorul de supravieţuire specificat la 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h şi 20 000 h (pînă la 8 000 h numai pentru lămpile noi de pe piaţă în cazul cărora nu există încă date disponibile), indicînd regimul de funcţionare al lămpii utilizat pentru test, în cazul în care sînt posibile atît funcţionarea la 50 Hz, cît şi funcţionarea la frecvenţă înaltă;

      - Conţinutul de mercur al lămpii exprimat ca X,X mg;

      - Indicele de redare a culorii (Ra) al lămpii;

      - Temperatura de culoare a lămpii;

      - Temperatura ambientală din interiorul corpului de iluminat la care lampa a fost proiectată să îşi maximizeze fluxul luminos. Dacă această temperatură este egală cu sau mai mică de 0 °C sau egală sau mai mare de 50 °C, trebuie să se precizeze faptul că lampa nu este adecvată utilizării în spaţii interioare la temperaturi normale;

      - Pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, indicele sau indicii de eficienţă energetică ai balasturilor definiţi în tabelul 17 cu care lămpile pot funcţiona.

2. Cerinţe aplicabile balasturilor pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat şi lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată

2.1. Cerinţe privind performanţa energetică a balasturilor

Balasturile multiwattage trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe, în funcţie de fiecare putere la care funcţionează.

- Cerinţe aplicabile primei etape

După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, clasa de eficienţă energetică minimă trebuie să fie B2 pentru balasturile menţionate în tabelul 17 subpunctul 2.2 din prezenta anexa, A3 pentru balasturile menţionate în tabelul 18 şi A1 pentru balasturile reglabile menţionate în tabelul 19 din prezenta anexa.

În poziţia de reglaj corespunzătoare reducerii la 25% a fluxului luminos al lămpii în stare de funcţionare, puterea de intrare (Pin) a circuitului lampă-balast nu trebuie să depăşească:

Pin < 50% * PLspecificat/ηbalast

Unde PLspecificat reprezintă puterea specificată a lămpii şi ηbalast reprezintă limita minimă a eficienţei energetice a clasei EEI respective.

Puterea consumată a balasturilor lămpilor fluorescente nu trebuie să depăşească 1,0 W atunci cînd lămpile pe care le alimentează nu emit nici o lumină în condiţii normale de funcţionare şi dacă alte componente care pot fi conectate (conexiuni la reţea, senzori etc.) sînt deconectate. În cazul în care acestea nu pot fi deconectate, puterea lor trebuie măsurată şi dedusă din rezultat.

- Cerinţe aplicabile celei de a doua etape

După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  eficienţa balasturilor pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să prezinte valorile indicate în tabelul 15.

Tabelul 15

Eficienţă minimă a balasturilor pentru lămpi

cu descărcare de intensitate ridicată (etapa 2)

| Putere nominală (P) W | Eficienţă minimă a balastului (ηbalast) % |
| --- | --- |
| P ≤ 30 | 65 |
| 30 < P ≤ 75 | 75 |
| 75 < P ≤ 105 | 80 |
| 105 < P ≤ 405 | 85 |
| P > 405 | 90 |

Puterea consumată a balasturilor utilizate pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat nu trebuie să depăşească 0,5 W atunci cînd lămpile pe care le alimentează nu emit nicio lumină în condiţii normale de funcţionare. Această cerinţă este aplicabilă balasturilor în cazul în care alte componente care pot fi conectate (conexiuni la reţea, senzori etc.) sînt deconectate. În cazul în care acestea nu pot fi deconectate, puterea lor trebuie măsurată şi dedusă din rezultat.

- Cerinţe aplicabile celei de a treia etape

După 36 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, eficienţa balasturilor pentru lămpile fără balast încorporat trebuie să prezinte următoarea valoare:

ηbalast ≥ EBbFL

unde EBbFL este definit în anexa nr. 3 la prezentul Regulament

Eficienţa balasturilor pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să prezinte valorile indicate în tabelul 16.

Tabelul 16

Eficienţă minimă a balasturilor pentru lămpi

cu descărcare de intensitate ridicată ( etapa 3)

| Putere nominală (P) W | Eficienţă minimă a balastului (ηbalast) % |
| --- | --- |
| P ≤ 30 | 78 |
| 30 < P ≤ 75 | 85 |
| 75 < P ≤ 105 | 87 |
| 105 < P ≤ 405 | 90 |
| P > 405 | 92 |

2.2. Cerinţe privind informaţiile referitoare la produs aplicabile balasturilor

Producătorii de balasturi trebuie să furnizeze, pe pagini de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care aceştia le consideră adecvate, cel puţin următoarele informaţii referitoare la fiecare dintre modelele de balasturi pe care le produc. Aceste informaţii trebuie indicate, de asemenea, într-un mod lizibil şi durabil, pe balasturi. Totodată, informaţiile respective trebuie să se regăsească în dosarul cu documentaţia tehnică, elaborat în scopul evaluării conformităţii în temeiul articolului 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic .

- Cerinţe aplicabile primei etape

După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

În cazul balasturilor pentru lămpile fluorescente, trebuie furnizat un indice de eficienţă energetică (EEI) conform definiţiei de mai jos.

Indice de eficienţă energetică (EEI) − sistem de clasificare a balasturilor pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat în funcţie de valorile-limită de eficienţă. Clasele specifice balasturilor nereglabile sînt (în ordinea descrescătoare a eficienţei) A2 BAT, A2, A3, B1, B2, iar pentru balasturile reglabile, A1 BAT şi A1.

Tabelul 17 conţine clasele EEI pentru balasturi proiectate să alimenteze lămpile menţionate în tabel sau alte lămpi proiectate să fie alimentate de balasturi identice cu cele ale lămpilor din tabel (ceea ce înseamnă că datele balasturilor de referinţă sînt aceleaşi).

Tabelul 17

Cerinţe privind indicele de eficienţă energetică al balasturilor

nereglabile pentru lămpi fluorescente

| DATE REFERITOARE LA LAMPĂ | EFICIENŢA BALASTULUI (Plampă/Pinput) |
| --- | --- |
|  | Nereglabile |
| Tip de lampă | Putere nominală | COD ILCOS | Putere specificată/ tipică | A2 BAT | A2 | A3 | B1 | B2 |
|  |  |  | 50 Hz | HF |  |  |  |  |  |
|  | W |  | W | W | % | % | % | % | % |
| T8 | 15 | FD-15-E-G13-26/450 | 15 | 13,5 | 87,8 | 84,4 | 75,0 | 67,9 | 62,0 |
| T8 | 18 | FD-18-E-G13-26/600 | 18 | 16 | 87,7 | 84,2 | 76,2 | 71,3 | 65,8 |
| T8 | 30 | FD-30-E-G13-26/900 | 30 | 24 | 82,1 | 77,4 | 72,7 | 79,2 | 75,0 |
| T8 | 36 | FD-36-E-G13-26/1200 | 36 | 32 | 91,4 | 88,9 | 84,2 | 83,4 | 79,5 |
| T8 | 38 | FD-38-E-G13-26/1050 | 38,5 | 32 | 87,7 | 84,2 | 80,0 | 84,1 | 80,4 |
| T8 | 58 | FD-58-E-G13-26/1500 | 58 | 50 | 93,0 | 90,9 | 84,7 | 86,1 | 82,2 |
| T8 | 70 | FD-70-E-G13-26/1800 | 69,5 | 60 | 90,9 | 88,2 | 83,3 | 86,3 | 83,1 |
| TC-L | 18 | FSD-18-E-2G11 | 18 | 16 | 87,7 | 84,2 | 76,2 | 71,3 | 65,8 |
| TC-L | 24 | FSD-24-E-2G11 | 24 | 22 | 90,7 | 88,0 | 81,5 | 76,0 | 71,3 |
| TC-L | 36 | FSD-36-E-2G11 | 36 | 32 | 91,4 | 88,9 | 84,2 | 83,4 | 79,5 |
| TCF | 18 | FSS-18-E-2G10 | 18 | 16 | 87,7 | 84,2 | 76,2 | 71,3 | 65,8 |
| TCF | 24 | FSS-24-E-2G10 | 24 | 22 | 90,7 | 88,0 | 81,5 | 76,0 | 71,3 |
| TCF | 36 | FSS-36-E-2G10 | 36 | 32 | 91,4 | 88,9 | 84,2 | 83,4 | 79,5 |
| TC-D / DE | 10 | FSQ-10-E-G24q=1 FSQ-10-I-G24d=1 | 10 | 9,5 | 89,4 | 86,4 | 73,1 | 67,9 | 59,4 |
| TC-D / DE | 13 | FSQ-13-E-G24q=1 FSQ-13-I-G24d=1 | 13 | 12,5 | 91,7 | 89,3 | 78,1 | 72,6 | 65,0 |
| TC-D / DE | 18 | FSQ-18-E-G24q=2 FSQ-18-I-G24d=2 | 18 | 16,5 | 89,8 | 86,8 | 78,6 | 71,3 | 65,8 |
| TC-D / DE | 26 | FSQ-26-E-G24q=3 FSQ-26-I-G24d=3 | 26 | 24 | 91,4 | 88,9 | 82,8 | 77,2 | 72,6 |
| TC-T / TE | 13 | FSM-13-E-GX24q=1 FSM-13-I-GX24d=1 | 13 | 12,5 | 91,7 | 89,3 | 78,1 | 72,6 | 65,0 |
| TC-T / TE | 18 | FSM-18-E-GX24q=2 FSM-18-I-GX24d=2 | 18 | 16,5 | 89,8 | 86,8 | 78,6 | 71,3 | 65,8 |
| TC-T / TC- TE | 26 | FSM-26-E-GX24q=3 FSM-26-I-GX24d=3 | 26,5 | 24 | 91,4 | 88,9 | 82,8 | 77,5 | 73,0 |
| TC-DD / DDE | 10 | FSS-10-E-GR10q FSS-10-L/P/H-GR10q | 10,5 | 9,5 | 86,4 | 82,6 | 70,4 | 68,8 | 60,5 |
| TC-DD / DDE | 16 | FSS-16-E-GR10q FSS-16-I-GR8 FSS-16-L/P/H-GR10q | 16 | 15 | 87,0 | 83,3 | 75,0 | 72,4 | 66,1 |
| TC-DD / DDE | 21 | FSS-21-E-GR10q FSS-21-L/P/H-GR10q | 21 | 19,5 | 89,7 | 86,7 | 78,0 | 73,9 | 68,8 |
| TC-DD / DDE | 28 | FSS-28-E-GR10q FSS-28-I-GR8 FSS-28-L/P/H-GR10q | 28 | 24,5 | 89,1 | 86,0 | 80,3 | 78,2 | 73,9 |
| TC-DD / DDE | 38 | FSS-38-E-GR10q FSS-38-L/P/H-GR10q | 38,5 | 34,5 | 92,0 | 89,6 | 85,2 | 84,1 | 80,4 |
| TC | 5 | FSD-5-I-G23 FSD-5-E-2G7 | 5,4 | 5 | 72,7 | 66,7 | 58,8 | 49,3 | 41,4 |
| TC | 7 | FSD-7-I-G23 FSD-7-E-2G7 | 7,1 | 6,5 | 77,6 | 72,2 | 65,0 | 55,7 | 47,8 |
| TC | 9 | FSD-9-I-G23 FSD-9-E-2G7 | 8,7 | 8 | 78,0 | 72,7 | 66,7 | 60,3 | 52,6 |
| TC | 11 | FSD-11-I-G23 FSD-11-E-2G7 | 11,8 | 11 | 83,0 | 78,6 | 73,3 | 66,7 | 59,6 |
| T5 | 4 | FD-4-E-G5-16/150 | 4,5 | 3,6 | 64,9 | 58,1 | 50,0 | 45,0 | 37,2 |
| T5 | 6 | FD-6-E-G5-16/225 | 6 | 5,4 | 71,3 | 65,1 | 58,1 | 51,8 | 43,8 |
| T5 | 8 | FD-8-E-G5-16/300 | 7,1 | 7,5 | 69,9 | 63,6 | 58,6 | 48,9 | 42,7 |
| T5 | 13 | FD-13-E-G5-16/525 | 13 | 12,8 | 84,2 | 80,0 | 75,3 | 72,6 | 65,0 |
| T9-C | 22 | FSC-22-E-G10q-29/200 | 22 | 19 | 89,4 | 86,4 | 79,2 | 74,6 | 69,7 |
| T9-C | 32 | FSC-32-E-G10q-29/300 | 32 | 30 | 88,9 | 85,7 | 81,1 | 80,0 | 76,0 |
| T9-C | 40 | FSC-40-E-G10q-29/400 | 40 | 32 | 89,5 | 86,5 | 82,1 | 82,6 | 79,2 |
| T2 | 6 | FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/ 220 |  | 5 | 72,7 | 66,7 | 58,8 |  |  |
| T2 | 8 | FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/ 320 |  | 7,8 | 76,5 | 70,9 | 65,0 |  |  |
| T2 | 11 | FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/ 420 |  | 10,8 | 81,8 | 77,1 | 72,0 |  |  |
| T2 | 13 | FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/ 520 |  | 13,3 | 84,7 | 80,6 | 76,0 |  |  |
| T2 | 21 | FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/ |  | 21 | 88,9 | 85,7 | 79,2 |  |  |
| T2 | 23 | FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/ |  | 23 | 89,8 | 86,8 | 80,7 |  |  |
| T5-E | 14 | FDH-14-G5-L/P-16/550 |  | 13,7 | 84,7 | 80,6 | 72,1 |  |  |
| T5-E | 21 | FDH-21-G5-L/P-16/850 |  | 20,7 | 89,3 | 86,3 | 79,6 |  |  |
| T5-E | 24 | FDH-24-G5-L/P-16/550 |  | 22,5 | 89,6 | 86,5 | 80,4 |  |  |
| T5-E | 28 | FDH-28-G5-L/P-16/1150 |  | 27,8 | 89,8 | 86,9 | 81,8 |  |  |
| T5-E | 35 | FDH-35-G5-L/P-16/1450 |  | 34,7 | 91,5 | 89,0 | 82,6 |  |  |
| T5-E | 39 | FDH-39-G5-L/P-16/850 |  | 38 | 91,0 | 88,4 | 82,6 |  |  |
| T5-E | 49 | FDH-49-G5-L/P-16/1450 |  | 49,3 | 91,6 | 89,2 | 84,6 |  |  |
| T5-E | 54 | FDH-54-G5-L/P-16/1150 |  | 53,8 | 92,0 | 89,7 | 85,4 |  |  |
| T5-E | 80 | FDH-80-G5-L/P-16/1150 |  | 80 | 93,0 | 90,9 | 87,0 |  |  |
| T5-E | 95 | FDH-95-G5-L/P-16/1150 |  | 95 | 92,7 | 90,5 | 84,1 |  |  |
| T5-E | 120 | FDH-120-G5-L/P-16/1450 |  | 120 | 92,5 | 90,2 | 84,5 |  |  |
| T5-C | 22 | FSCH-22-L/P-2GX13-16/225 |  | 22,3 | 88,1 | 84,8 | 78,8 |  |  |
| T5-C | 40 | FSCH-40-L/P-2GX13-16/300 |  | 39,9 | 91,4 | 88,9 | 83,3 |  |  |
| T5-C | 55 | FSCH-55-L/P-2GX13-16/300 |  | 55 | 92,4 | 90,2 | 84,6 |  |  |
| T5-C | 60 | FSCH-60-L/P-2GX13-16/375 |  | 60 | 93,0 | 90,9 | 85,7 |  |  |
| TC-LE | 40 | FSDH-40-L/P-2G11 |  | 40 | 91,4 | 88,9 | 83,3 |  |  |
| TC-LE | 55 | FSDH-55-L/P-2G11 |  | 55 | 92,4 | 90,2 | 84,6 |  |  |
| TC-LE | 80 | FSDH-80-L/P-2G11 |  | 80 | 93,0 | 90,9 | 87,0 |  |  |
| TC-TE | 32 | FSMH-32-L/P-2GX24q=3 |  | 32 | 91,4 | 88,9 | 82,1 |  |  |
| TC-TE | 42 | FSMH-42-L/P-2GX24q=4 |  | 43 | 93,5 | 91,5 | 86,0 |  |  |
| TC-TE | 57 | FSM6H-57-L/P-2GX24q=5 FSM8H-57-L/P-2GX24q=5 |  | 56 | 91,4 | 88,9 | 83,6 |  |  |
| TC-TE | 70 | FSM6H-70-L/P-2GX24q=6 FSM8H-70-L/P-2GX24q=6 |  | 70 | 93,0 | 90,9 | 85,4 |  |  |
| TC-TE | 60 | FSM6H-60-L/P-2G8=1 |  | 63 | 92,3 | 90,0 | 84,0 |  |  |
| TC-TE | 62 | FSM8H-62-L/P-2G8=2 |  | 62 | 92,2 | 89,9 | 83,8 |  |  |
| TC-TE | 82 | FSM8H-82-L/P-2G8=2 |  | 82 | 92,4 | 90,1 | 83,7 |  |  |
| TC-TE | 85 | FSM6H-85-L/P-2G8=1 |  | 87 | 92,8 | 90,6 | 84,5 |  |  |
| TC-TE | 120 | FSM6H-120-L/P-2G8=1 FSM8H-120-L/P-2G8=1 |  | 122 | 92,6 | 90,4 | 84,7 |  |  |
| TC-DD | 55 | FSSH-55-L/P-GRY10q3 |  | 55 | 92,4 | 90,2 | 84,6 |  |  |

Balasturile nereglabile care nu sînt incluse în tabelul 17 primesc un EEI în funcţie de eficienţa lor, conform celor indicate în tabelul 18.

Tabelul 18

Cerinţe privind indicele de eficienţă energetică al balasturilor

nereglabile pentru lămpi fluorescente care nu sînt incluse în tabelul 17

| ηbalast | Indice de eficienţă energetică |
| --- | --- |
| ≥ 0,94 * EBbFL | A3 |
| ≥ EBbFL | A2 |
| ≥ 1-0,75*(1-EBbFL) | A2 BAT |

Unde EBbFL este definit în pct. 3 lit. g)  anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Balasturile reglabile pentru lămpile fluorescente primesc clasificarea EEI în funcţie de clasa în care s-ar încadra balastul atunci cînd funcţionează la 100% din fluxul luminos, conform celor indicate în tabelul 19.

Tabelul 19

Cerinţe privind indicele de eficienţă energetică al balasturilor

reglabile pentru lămpi fluorescente

| Clasă la 100 % din fluxul luminos | Indicele de eficienţă energetică al lămpilor reglabile |
| --- | --- |
| A3 | A1 |
| A2 | A1 BAT |

Balasturile multiwattage trebuie să fie clasificate în funcţie de eficienţa lor cea mai slabă, fie trebuie indicată o clasă relevantă pentru fiecare lampă alimentată.

- Cerinţe aplicabile celei de a doua etape

După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

În cazul balasturilor pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată, trebuie indicată eficienţa balastului conform definiţiei din anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

3.	Cerinţe aplicabile corpurilor de iluminat pentru lămpile fluorescente

fără balast încorporat şi corpurilor de iluminat pentru lămpile cu

descărcare de intensitate ridicată

3.1. Cerinţe privind performanţa energetică a corpurilor de iluminat

- Cerinţe aplicabile primei etape

După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

Puterea consumată a corpurilor de iluminat pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat nu trebuie să depăşească suma puterilor consumate ale balasturilor încorporate atunci cînd lămpile pe care acestea le alimentează în mod curent nu emit nicio lumină, iar eventualele elemente componente (conexiuni la reţea, senzori etc.) sînt deconectate. În cazul în care acestea nu pot fi deconectate, puterea lor trebuie măsurată şi dedusă din rezultat.

- Cerinţe aplicabile celei de a doua etape

După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

Corpurile de iluminat pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat şi pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să fie compatibile cu balasturile care îndeplinesc cerinţele aplicabile celei de a treia etape, cu excepţia corpurilor de iluminat cu un grad de protecţie împotriva factorilor externi de cel puţin IP4X.

Puterea consumată a corpurilor de iluminat pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată nu trebuie să depăşească suma puterilor consumate ale balasturilor încorporate atunci cînd lămpile pe care acestea le alimentează în mod curent nu emit nicio lumină, iar eventualele elemente componente (conexiuni la reţea, senzori etc.) sînt deconectate. În cazul în care acestea nu pot fi deconectate, puterea lor trebuie măsurată şi dedusă din rezultat.

- Cerinţe aplicabile celei de a treia etape

După 36 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

Corpurile de iluminat pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat şi pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să fie compatibile cu balasturile care îndeplinesc cerinţele aplicabile celei de a treia etape.

3.2. Cerinţe privind informaţiile referitoare la

produs aplicabile corpurilor de iluminat

- Cerinţe aplicabile primei etape

După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

Producătorii de corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente fără balast încorporat cu un flux luminos total de peste 2000 de lumeni trebuie să furnizeze pe pagini de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care aceştia le consideră adecvate, cel puţin informaţiile următoare referitoare la fiecare dintre modelele de corpuri de iluminat pe care le produc. De asemenea, informaţiile respective trebuie să se regăsească în dosarul cu documentaţia tehnică, elaborat în scopul evaluării conformităţii în temeiul articolului 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

      - În cazul în care corpul de iluminat este introdus pe piaţă împreună cu balastul, informaţii referitoare la eficienţa balastului conform punctul 2.2, din prezenta anexă, în baza datelor furnizate de producătorul balastului;

      - În cazul în care corpul de iluminat este introdus pe piaţă împreună cu lampa, eficacitatea lămpii (lm/W), în baza datelor furnizate de producătorul lămpii;

      - În cazul în care balastul sau lampa nu sînt introduse pe piaţă împreună cu corpul de iluminat, trebuie furnizate referinţele utilizate în cataloagele producătorilor cu privire la tipurile de lămpi sau balasturi compatibile cu respectivul corp de iluminat;

      - Instrucţiuni de întreţinere pentru a garanta păstrarea, în măsura posibilului, a calităţii originale a corpului de iluminat pe parcursul duratei sale de viaţă;

      - Instrucţiuni privind dezasamblarea.

- Cerinţe aplicabile celei de a doua etape

După 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

Cerinţele privind furnizarea de informaţii aplicabile primei etape sînt aplicabile şi în cazul corpurilor de iluminat pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată cu un flux luminos total de peste 2000 de lumeni. Mai mult, toate corpurile de iluminat pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată trebuie să indice dacă sînt proiectate pentru lămpi clare şi/sau mate în sensul anexei nr.2 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate

ridicată,precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat

compatibile cu aceste lămpi

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, se aplică următoarea procedură de verificare în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

- Pentru lămpi:

- se testează un lot de probă alcătuit din minimum douăzeci de lămpi din acelaşi model, aparţinînd aceluiaşi producător, selecţionate în mod aleatoriu;

- se consideră că lotul îndeplineşte dispoziţiile aplicabile prevăzute în punctul 1 anexa nr. 3 la prezentul Regulament dacă media rezultatelor referitoare la lot nu diferă cu mai mult de 10 % de limita, pragul sau valorile declarate;

- în caz contrar, se consideră că modelul nu îndeplineşte cerinţele în vigoare.

- Pentru balasturi şi corpuri de iluminat:

- se testează o singură unitate;

- se consideră că modelul îndeplineşte, după caz,  dispoziţiile prevăzute în punctele 2 şi 3 anexa nr. 3 la prezentul Regulament dacă rezultatele nu depăşesc valorile-limită;

- în caz contrar, se testează alte trei unităţi. Se consideră că modelul îndeplineşte dispoziţiile prezentului Regulament dacă media rezultatelor ultimelor trei teste nu depăşeşte valorile-limită;

- în caz contrar, se consideră că modelul nu îndeplineşte cerinţele în vigoare.

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate

ridicată,precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat

compatibile cu aceste lămpi

Valori de referinţă indicative aplicabile produselor

fluorescente şi celor cu descărcare de intensitate ridicată

  - Eficacitatea şi durata de viaţă a lămpilor

Pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu şi lămpile fluorescente cu socluri la ambele capete, valorile de referinţă sînt cele mai bune valori incluse în subpunctele 1.1 şi 1.2 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

Pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată:

Lămpi cu halogenuri metalice (clare sau mate):

Tabelul 1

Valori indicative ale eficacităţii specificate şi valori privind performanţa

pentru lămpi cu halogenuri metalice (nivel de referinţă)

|  | Ra ≥ 80 | 80 > Ra ≥ 60 |
| --- | --- | --- |
| Putere nominală a lămpii [W] | Eficacitate specificată a lămpii[lm/W] | Eficacitate specificată a lămpii [lm/W] |
| W ≤ 55 | ≥ 80 | ≥ 95 |
| 55 < W ≤ 75 | ≥ 90 | ≥ 113 |
| 75 < W ≤ 105 | ≥ 90 | ≥ 116 |
| 105 < W ≤ 155 | ≥ 98 | ≥ 117 |
| 155 < W ≤ 255 | ≥ 105 |  |
| 255 < W ≤ 405 | ≥ 105 |  |

| Ore de funcţionare | Factorul de menţinere a fluxului luminos | Factorul de supravieţuire a lămpii |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | > 0,80 | > 0,80 |

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune (clare sau mate).

Tabelul 2

Valori indicative ale eficacităţii specificate şi valori privind performanţa

pentru lămpi cu sodiu de înaltă presiune (nivel de referinţă)

| Putere nominală [W] | Eficacitate specificată [lm/W] |
| --- | --- |
| W ≤ 55 | ≥ 88 |
| 55 < W ≤ 75 | ≥ 91 |
| 75 < W ≤ 105 | ≥ 107 |
| 105 < W ≤ 155 | ≥ 110 |
| 155 < W ≤ 255 | ≥ 128 |
| 255 < W ≤ 405 | ≥ 138 |

| Ore de funcţionare | Factorul de menţinere a fluxului luminos | Factorul de supravieţuire a lămpii |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | > 0,94 | > 0,92 |

  - Conţinutul de mercur al lămpilor

Lămpile fluorescente eficiente din punct de vedere energetic cu cea mai redusă cantitate de mercur nu conţin mai mult de 1,4 mg de mercur, iar lămpile cu descărcare de intensitate ridicată eficiente din punct de vedere energetic cu cea mai redusă cantitate de mercur nu conţin mai mult de 12 mg de mercur.

  - Performanţa balastului

În cazul aplicaţiilor pentru care capacitatea de reglaj este utilă, valorile de referinţă sînt următoarele:

Balasturi pentru lămpi fluorescente cu un indice de eficienţă energetică A1 BAT care prezintă un dispozitiv de reglaj continuu pînă la 10 % din fluxul luminos.

Balasturile pentru lămpile cu descărcare de intensitate ridicată reglabile care pot fi reglate pînă la 40% din fluxul luminos cu o eficienţă a balastului de 0,9 (cel mai bun rezultat disponibil, posibilităţile reale de reglaj pot depinde de tipul de lampă cu descărcare de intensitate ridicată utilizat cu balastul).

  - Informaţii referitoare la produs privind corpurile de iluminat

În afara dispoziţiilor subpunctului 3.2 anexa nr. 3 la prezentul Regulament, următoarele informaţii referitoare la produs se regăsesc pe pagini de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru corpurile de iluminat de referinţă:

Codul de flux CEN al corpului de iluminat sau dosarul fotometric complet.

Anexa nr. 6

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate

ridicată,precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat

compatibile cu aceste lămpi

Valori de referinţă indicative aplicabile

produselor pentru iluminatul birourilor

1. Valori de referinţă privind lămpile

1.1. Performanţa lămpii

Lămpile prezintă o eficacitate conformă cu anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Aceste lămpi prezintă factorii de menţinere a fluxului luminos (LLMF) şi de supravieţuire a lămpii (LSF) din tabelul 1.

Tabelul 1

LLMF şi LSF indicative pentru lămpi destinate să servească

la iluminatul birourilor (nivel de referinţă)

| Ore de funcţionare | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLMF | 0,97 | 0,93 | 0,90 | 0,90 |
| LSF | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,93 |

Mai mult, aceste lămpi sînt reglabile pînă la cel puţin 10% din fluxul lor luminos.

1.2. Informaţii referitoare la produs privind lămpile

Informaţiile prevăzute în subpunctul 1.3 anexa nr. 3 la prezentul Regulament trebuie să se regăsească pe paginile de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru lămpi.

2. Valori de referinţă aplicabile dispozitivelor de comandă a sursei de lumină

2.1. Performanţa dispozitivelor de comandă a sursei de lumină

Balasturile lămpilor fluorescente prezintă un indice de eficienţă energetică de cel puţin A1 (BAT) în conformitate cu subpunctul 2.2 anexa nr. 3 la prezentul Regulament şi sînt reglabile.

Balasturile lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată prezintă o eficienţă de 88% (pentru o putere ≤ 100 W) şi de 90% în celelalte cazuri şi sînt reglabile dacă puterea cumulată a lămpilor care funcţionează cu acelaşi balast este mai mare de 50W.

Orice alt tip de dispozitiv de comandă a sursei de lumină prezintă o eficienţă de 88% (pentru o putere de intrare ≤ 100 W) şi de 90% în celelalte cazuri, atunci cînd măsurătoarea se face în conformitate cu standardele de măsurare aplicabile, şi este reglabil pentru lămpile cu o putere totală de intrare mai mare de 55W.

2.2. Informaţii referitoare la produs privind dispozitivele de comandă a sursei de lumină

Informaţiile privind eficienţa balastului sau tipul de dispozitiv de comandă a sursei de lumină aplicabil se regăsesc pe pagini de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru dispozitivele de comandă a sursei de lumină.

3. Valori de referinţă aplicabile corpurilor de iluminat

3.1. Performanţa corpului de iluminat

Corpurile de iluminat prezintă un factor de menţinere LMF > 0,95 în condiţii de poluare normale specifice birourilor, cu un ciclu de curăţare de 4 ani.

Corpurile de iluminat pentru lămpile fluorescente sau lămpile cu descărcare de intensitate ridicată sînt compatibile cu cel puţin un tip de lampă care îndeplineşte valorile de referinţă din anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Mai mult, aceste corpuri de iluminat sînt compatibile cu sisteme de control al iluminatului care dispun de următoarele caracteristici:

- detectare de prezenţă;

- reglaj al fluxului luminos în funcţie de lumină (pentru variaţii ale luminii diurne şi/sau ale gradului de reflexie al încăperii);

- reglaj al fluxului luminos în funcţie de modificarea necesităţilor de iluminare (în timpul zilei de lucru, în decursul unei perioade îndelungate sau ca urmare a unor modificări ale funcţionalităţii);

- reglaj al fluxului luminos pentru a compensa poluarea datorată corpului de iluminat, modificări ale fluxului luminos al lămpii în timpul duratei sale de viaţă şi modificări ale eficacităţii lămpii datorită înlocuirii acesteia.

De asemenea, compatibilitatea poate fi asigurată prin încorporarea componentelor adecvate în corpurile de iluminat. Gradul de compatibilitate sau caracteristicile oferite de componentele încorporate figurează în documentaţia corpului de iluminat.

3.2. Informaţii referitoare la produs privind corpurile de iluminat

Informaţiile prevăzute în subpunctul 1.3 anexa nr. 3 şi în anexa nr. 5 la prezentul Regulament, se plasează, după caz, pe pagini de Internet cu acces liber, de către producători, precum şi sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru fiecare dintre modelele de corpuri de iluminat.

Pentru toate corpurile de iluminat, cu excepţia celor cu lămpi neprotejate şi fără dispozitive optice, valorile privind factorul de menţinere a corpului de iluminat (LMF) aplicabil sînt furnizate împreună cu instrucţiunile de curăţare, timp de pînă la 4 ani, dacă este necesar, sub forma unui tabel similar celui prezentat în continuare.

Tabelul 2

Valori indicative ale factorului de menţinere a

corpului de iluminat (nivel de referinţă)

Valori LMF

| Mediu | Intervale de curăţare, exprimate în ani |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Foarte curat |  |  |  |  |  |  |  |
| Curat |  |  |  |  |  |  |  |
| Normal (opţional) |  |  |  |  |  |  |  |
| Murdar (opţional) |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul este însoţit de o declaraţie de declinare a responsabilităţii precizînd că acesta conţine doar valori indicative care ar putea să nu corespundă valorilor de menţinere care pot fi obţinute într-o anumită instalaţie.

În cazul corpurilor de iluminat aplicabile surselor de lumină direcţională, cum ar fi lămpile cu reflector sau LED-urile, sînt furnizate numai informaţiile pertinente, de exemplu, LLMF × LMF, şi nu doar LMF.

Anexa nr. 7

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare

ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast

încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate

ridicată,precum şi balasturilor şi corpurilor de iluminat

compatibile cu aceste lămpi

Valori de referinţă indicative aplicabile produselor

pentru iluminatul public stradal

1. Valori de referinţă privind lămpile

1.1. Performanţa lămpii

Lămpile prezintă o eficacitate conformă cu anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Aceste lămpi prezintă factorii de menţinere a fluxului luminos (LLMF) şi de supravieţuire a lămpii (LSF) din tabelul 1.

Tabelul 1

LLMF şi LSF indicative pentru lămpi destinate să servească la

iluminatul public stradal (nivel de referinţă)

| Ore de funcţionare | 2 000 | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLMF | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,92 |
| LSF | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,92 |

Aceste lămpi sînt reglabile pînă la cel puţin 50% din fluxul lor luminos, în cazul în care fluxul luminos specificat al lămpii este mai mare de 9000 de lumeni.

1.2. Informaţii referitoare la produs privind lămpile

Informaţiile prevăzute, după caz,  în subpunctul 1.3 anexa nr. 3 la prezentul Regulament se regăsesc pe pagini de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru lămpi.

2. Valori de referinţă aplicabile dispozitivelor de comandă a sursei de lumină

2.1. Performanţa dispozitivelor de comandă a sursei de lumină

Balasturile lămpilor fluorescente prezintă un indice de eficienţă energetică de cel puţin A1 BAT în conformitate cu subpunctul 2.2 anexa nr. 3 la prezentul Regulament şi sînt reglabile.

Balasturile lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată prezintă o eficienţă de 87% (pentru o putere ≤ 100W) şi de peste 89% în celelalte cazuri, măsurată în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament, şi sînt reglabile dacă puterea cumulată a lămpilor care funcţionează cu acelaşi balast este mai mare sau egală cu 55W.

Orice alt tip de dispozitiv de comandă a sursei de lumină prezintă o eficienţă de 87% (pentru o putere de intrare ≤ 100W) şi de peste 89% în celelalte cazuri, atunci cînd măsurătoarea se face în conformitate cu standardele de măsurare aplicabile, şi este reglabil pentru lămpile cu o putere totală de intrare mai mare sau egală cu 55W.

2.2. Informaţii referitoare la produs privind

dispozitivele de comandă a sursei de lumină

Informaţii privind eficienţa balastului sau tipul de dispozitiv de comandă a sursei de lumină aplicabile se regăsesc pe pagini de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru dispozitivele de comandă a sursei de lumină.

3. Valori de referinţă aplicabile corpurilor de iluminat

3.1. Performanţa corpului de iluminat

Corpurile de iluminat prezintă un sistem optic al cărui grad de protecţie împotriva factorilor externi este următorul:

- IP65 pentru tipurile de drumuri ME1-ME6 şi MEW1-MEW6;

- IP5x pentru clasele de drumuri CE0-CE5, S1-S6, ES, EV şi A.

Cantitatea de lumină emisă deasupra liniei orizontului de un corp de iluminat instalat în condiţii optime trebuie să fie limitată.

Tabelul 2

Valori indicative maxime ale fluxului luminos proiectat în sus („Upward Light Output Ratio – ULOR”), în funcţie de tipul de drum pentru corpurile de iluminat destinate iluminatului stradal (la nivel de referinţă)

| Tipurile de drumuri ME1-ME6 şi MEW1-MEW6, toate fluxurile luminoase | 3% |
| --- | --- |
| Tipurile de drumuri CE0-CE5, S1-S6, ES, EV şi A: |  |
| — 12 000 lm ≤ sursă de lumină | 5% |
| — 8 500 lm ≤ sursă de lumină < 12 000 lm | 10% |
| — 3 300 lm ≤ sursă de lumină < 8 500 lm | 15% |
| — sursă de lumină < 3 300 lm | 20% |

În zonele în care poluarea luminoasă reprezintă un motiv de preocupare, cantitatea maximă de lumină emisă deasupra liniei orizontului nu depăşeşte 1% pentru toate tipurile de drumuri şi toate fluxurile luminoase.

Corpurile de iluminat sînt proiectate astfel încît să se evite la maximum emisia de lumină deranjantă. Cu toate acestea, orice îmbunătăţire a corpului de iluminat care vizează reducerea emisiei de lumină deranjantă nu afectează eficienţa energetică totală a instalaţiei pentru care a fost proiectată.

Corpurile de iluminat pentru lămpile fluorescente sau lămpile cu descărcare de intensitate ridicată sînt compatibile cu cel puţin un tip de lampă care îndeplineşte valorile de referinţă din anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Corpurile de iluminat sînt compatibile cu instalaţiile dotate cu sisteme adecvate de reglaj şi control care ţin cont de disponibilitatea luminii diurne, de trafic şi de condiţiile meteorologice şi care, de asemenea, compensează variaţia în timp a reflexiei suprafeţelor şi dimensionarea iniţială a instalaţiei datorită factorului de menţinere a fluxului luminos.

3.2. Informaţii referitoare la produs privind corpurile de iluminat

Următoarele informaţii se regăsesc pe pagini de Internet cu acces liber, precum şi sub alte forme pe care producătorii le consideră adecvate pentru modelele în cauză:

      - informaţiile prevăzute în subpunctul 3.2 anexa nr. 3 şi în anexa nr. 5 la prezentul Regulament, după caz;

      - valorile factorului de utilizare pentru condiţii normale de drum, sub formă de tabel, pentru tipul de drum definit. Tabelul conţine valorile factorului de utilizare cu cea mai mare eficienţă energetică pentru drumuri de lăţimi diferite, stîlpi de înălţimi diferite, distanţe maxime între stîlpi, gradul de proeminenţă şi de înclinare al corpului de iluminat, în funcţie de tipul de drum şi de proiectarea corpului de iluminat;

      - instrucţiuni de instalare pentru optimizarea factorului de utilizare;

      - recomandări suplimentare privind instalarea pentru a reduce la minimum lumina deranjantă (în cazul în care nu afectează optimizarea factorului de utilizare şi siguranţa);

      - pentru toate corpurile de iluminat cu excepţia celor neprotejate şi fără dispozitive optice, valorile privind factorul de menţinere a corpului de iluminat (LMF) aplicabil sînt furnizate sub forma unui tabel similar celui de mai jos.

Tabelul 3

Valori indicative ale factorului de menţinere a corpului de iluminat

(nivel de referinţă)

Valori LMF

| Categoria de poluare | Timp de expunere, exprimat în ani |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Ridicată |  |  |  |  |  |  |  |
| Medie |  |  |  |  |  |  |  |
| Scăzută |  |  |  |  |  |  |  |

În cazul corpurilor de iluminat aplicabile surselor de lumină direcţională, cum ar fi lămpile cu reflector sau LED-urile, sînt furnizate numai informaţiile pertinente, de exemplu, LLMF × LMF, şi nu doar LMF.