Anexa nr. 3

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile direcţionale, lămpile cu diode electroluminiscente şi echipamentele aferente

I. Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

- Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) nr. 1194/2012 al Comisiei din 12 decembrie 2012  de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile direcţionale, lămpile cu diode electroluminiscente şi echipamentele aferente (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 342 din 14 decembrie 2012).

- Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpi direcţionale, lămpile cu diode electroluminiscente şi echipamentele aferente (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piaţă a următoarelor produse electrice de iluminat:

- lămpi direcţionale;

- lămpi cu diode electroluminiscente (cu LED-uri);

- echipamente concepute pentru instalare între reţeaua de alimentare şi lămpi, inclusiv dispozitive de comandă pentru lămpi, dispozitive de control şi corpuri de iluminat (altele decît balasturile şi corpurile de iluminat pentru lămpile cu descărcare de intensitate înaltă şi fluorescente), inclusiv atunci cînd acestea sînt integrate în alte produse.

- Prezentul Regulament stabileşte cerinţele privind informaţiile despre produs pentru produsele cu destinaţie specială.

- Modulele cu LED-uri sînt exceptate de la conformarea cu cerinţele prezentului Regulament dacă se comercializează ca parte a corpurilor de iluminat introduse pe piaţă în cantităţi mai mici de 200 de unităţi pe an.

II. Noţiuni şi definiţii

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

balast – dispozitiv de comandă pentru lămpi poziţionat între sursa de alimentare şi una sau mai multe lămpi cu descărcare care, prin mijloace de inductanţă, capacitate sau o combinaţie de inductanţă şi capacitate electrică, serveşte în principal la limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută;

corp de iluminat – aparat care distribuie, filtrează sau transformă lumina transmisă de la una sau mai multe lămpi şi care include toate componentele necesare pentru susţinerea, fixarea şi protejarea lămpilor şi, în cazul în care este necesar, circuitele auxiliare împreună cu mijloacele pentru conectarea acestora la sursa de energie;

diodă emiţătoare de lumină (LED) – sursă de lumină care conţine un dispozitiv în stare solidă prevăzut cu o joncţiune p-n din material anorganic. Joncţiunea emite o radiaţie optică în cazul excitării cu un curent electric;

dispozitiv de control – dispozitiv electronic sau mecanic de control sau de monitorizare a fluxului luminos al lămpii prin alte mijloace decît conversia energiei, cum ar fi comutatoarele, senzorii de ocupare, senzorii de lumină şi dispozitivele de reglare a luminii zilei. În plus, variatoarele de intensitate sînt considerate, de asemenea, dispozitive de control;

dispozitiv de comandă pentru lămpi – dispozitiv situat între alimentarea cu energie electrică şi una sau mai multe lămpi, care oferă o funcţionalitate legată de funcţionarea lămpii (lămpilor), cum ar fi transformarea tensiunii de alimentare, limitarea curentului lămpii (lămpilor) la valoarea cerută, furnizarea tensiunii de pornire şi a curentului de preîncălzire, împiedicarea demarării la rece, corectarea factorului de putere sau reducerea interferenţelor radio. Dispozitivul poate fi conceput pentru a fi conectat la alte dispozitive de comandă pentru lămpi cu scopul de a îndeplini aceste funcţii. Termenul nu include:

- dispozitive de control;

- alimentatoare cu energie;

dispozitiv de comandă pentru lămpi cu halogen – dispozitiv de comandă a lămpii care transformă o tensiune ridicată într-una foarte joasă în cazul lămpilor cu halogen;

dispozitiv extern de comandă pentru lămpi – dispozitiv de comandă pentru lămpi neintegrat destinat să fie instalat în exteriorul carcasei unei lămpi sau a corpului de iluminat sau pentru a fi scos din carcasă, fără a deteriora iremediabil lampa sau corpul de iluminat;

fasungul lămpii sau dulia – dispozitiv care fixează lampa într-o anumită poziţie, de obicei cu ajutorul unui soclu aflat în interiorul acestuia, caz în care acesta asigură şi alimentarea cu energie electrică a lămpii;

iluminat – direcţionarea unei lumini asupra unei suprafeţe, a unui obiect sau asupra spaţiului din jurul acestora, astfel încît acestea să poată fi văzute de oameni;

iluminat de accentuare – tip de iluminat care presupune că lumina este direcţionată astfel încît să evidenţieze un obiect sau o parte dintr-un spaţiu;

lampă – unitate a cărei performanţă poate fi evaluată independent şi care cuprinde una sau mai multe surse de lumină. Aceasta mai poate conţine componente suplimentare necesare pornirii, alimentării cu energie sau funcţionării stabile a unităţii sau pentru distribuirea, filtrarea sau transformarea radiaţiilor optice, în cazul în care aceste componente nu pot fi îndepărtate fără a deteriora iremediabil unitatea;

lampă fluorescentă compactă – lampă fluorescentă care include toate componentele necesare pornirii şi funcţionării lămpii în condiţii de stabilitate;

lampă direcţională – lampă în cazul căreia cel puţin 80 % din fluxul luminos este emis într-un unghi solid de π sr (corespunzător unui con cu un unghi la vîrf de 120°);

lampă nedirecţională – lampă care nu este direcţională;

lampă cu filament – lampă în care lumina este produsă cu ajutorul unui conductor filiform încălzit pînă la incandescenţă la trecerea unui curent electric. Lampa poate să conţină gaze care influenţează procesul de incandescenţă;

lampă cu incandescenţă – lampă cu filament în care filamentul funcţionează într-un bec vid sau este înconjurat de un gaz inert;

lampă cu halogen (tungsten) – lampă al cărei filament este din tungsten şi este înconjurat de un gaz care conţine halogeni sau compuşi halogenaţi; aceasta poate fi prevăzută cu o alimentare integrată cu energie;

lampă cu descărcare – lampă în care lumina este produsă, direct sau indirect, cu ajutorul unei descărcări electrice prin intermediul unui gaz, vapor de metal sau al unui amestec de mai multe gaze şi vapori;

lampă fluorescentă – lampă cu descărcare de tipul celor cu vapori de mercur de joasă presiune, în care cea mai mare parte a luminii este emisă de unul sau mai multe straturi de substanţe luminiscente excitate de radiaţiile ultraviolete cauzate de descărcare. Lămpile fluorescente pot fi prevăzute cu un balast încorporat;

lampă fluorescentă fără balast încorporat – lampă fluorescentă cu un singur soclu sau cu socluri la ambele capete fără balast încorporat;

lampă cu descărcare de intensitate ridicată – lampă cu descărcare electrică în care arcul generator de lumină este stabilizat cu ajutorul temperaturii pereţilor tubului, iar arcul dispune de o încărcare a pereţilor tubului de descărcare mai mare de 3 waţi per centimetru pătrat;

lampă cu LED-uri – lampă care conţine una sau mai multe module cu LED-uri. Lampa poate fi prevăzută cu un soclu;

modul cu LED-uri – ansamblu care nu are niciun soclu şi care conţine unul sau mai multe pachete LED pe o placă de circuit imprimat. Ansamblul poate conţine componente electrice, optice, mecanice şi termice, precum şi interfeţe şi dispozitive de comandă;

produs electric de iluminat – produs conceput pentru utilizarea cu energie electrică şi destinat pentru utilizare în iluminat;

produs cu destinaţie specială – produs care utilizează tehnologiile reglementate de prezentul Regulament, însă care este destinat utilizării în aplicaţii speciale, din cauza parametrilor săi tehnici, după cum este descris în documentaţia tehnică. Aplicaţiile speciale sînt acele aplicaţii care necesită parametri tehnici care nu sînt necesari pentru scopul iluminării suprafeţelor sau obiectelor comune în situaţii obişnuite. Aplicaţiile speciale sînt de următoarele tipuri:

  - aplicaţii unde scopul principal al luminii nu este iluminatul, cum ar fi:

- emisia de lumină ca agent în procesele chimice sau biologice (cum ar fi, polimerizarea, lumina ultravioletă utilizată pentru conservare/uscare/întărire, terapia fotodinamică, horticultura, îngrijirea animalelor, produse pentru combaterea insectelor);

- captura de imagini şi proiecţia de imagini (cum ar fi, blitz-urile aparatelor de fotografiat, fotocopiatoarele, videoproiectoarele);

- încălzirea (de exemplu, lămpile cu infraroşu);

- semnalizarea (cum ar fi, lămpile de control al traficului sau balizele din aeroporturi);

b) aplicaţii de iluminat unde:

- distribuţia spectrală a luminii are ca scop schimbarea aspectului suprafeţei sau a obiectului iluminat, pe lîngă acela de a le face vizibile (cum ar fi, iluminatul unui stand alimentar sau lămpile colorate, astfel cum sînt definite la punctul 1 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament), cu excepţia variaţiilor temperaturii de culoare corelate; sau

- distribuţia spectrală a luminii este adaptată la nevoile specifice ale echipamentului tehnic special, pe lîngă obiectivul de a face ca suprafaţa sau obiectul să devină vizibile pentru oameni (cum ar fi, iluminatul de studio, iluminatul de spectacol cu efecte speciale, iluminatul de teatru); sau

- suprafaţa sau obiectul iluminat necesită protecţie specială împotriva efectelor negative ale sursei luminoase (cum ar fi, iluminatul cu filtrare specială pentru pacienţii fotosensibili sau iluminatul exponatelor de muzeu fotosensibile); sau

- iluminatul este necesar numai pentru situaţii de urgenţă (cum ar fi, corpurile de iluminat pentru iluminatul de urgenţă sau dispozitivele de comandă pentru iluminatul de urgenţă); sau

- produsele de iluminat trebuie să reziste la condiţii fizice extreme (de exemplu, vibraţii sau temperaturi mai mici de – 20 °C sau de peste 50 °C);

c) produse care încorporează produse de iluminat, atunci cînd scopul principal nu este iluminatul, iar produsul depinde de aportul de energie în vederea îndeplinirii scopului său principal în timpul utilizării (cum ar fi, frigiderele, maşinile de cusut, endoscoapele, analizoarele de sînge);

pachet LED – ansamblu care are unul sau mai multe LED-uri. Ansamblul poate include un element optic şi interfeţe termice, mecanice şi electrice;

proprietar final – persoana sau entitatea care deţine un produs în fază de utilizare din ciclul de viaţă al acestuia sau orice persoană, o entitate sau un organism care acţionează în numele unei astfel de persoane sau entităţi;

soclul lămpii – parte a lămpii care asigură conectarea la alimentarea cu energie electrică prin intermediul unui fasung al lămpii sau al unei dulii şi care poate servi şi la fixarea lămpii în dulie;

sursă de lumină – suprafaţă sau obiect destinat să emită în principal radiaţii optice vizibile produse printr-o transformare a energiei. Termenul vizibil se referă la o lungime de undă de 380-780 nm;

utilizator final – persoană fizică care cumpără sau urmează să cumpere un produs în scopuri care nu sînt legate de activităţile sale comerciale, de afaceri, artizanale sau profesionale.

În sensul anexelor 3-5, se aplică, de asemenea, definiţiile din anexa nr.2 la prezentul Regulament.

III. Cerinţe de proiectare ecologică

- Produsele electrice de iluminat enumerate la capitolul I îndeplinesc cerinţele de proiectare ecologică stabilite în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, cu excepţia cazului în care acestea sînt produse cu destinaţie specială.

- Fiecare cerinţă de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următoarele etape:

- etapa 1: după 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

- etapa 2: după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

- etapa 3: după 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

- Cu excepţia cazului în care cerinţa este înlocuită sau cu excepţia cazului în care nu se specifică altfel, fiecare cerinţă continuă să se aplice coroborat cu celelalte cerinţe introduse ulterior.

- După 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, produsele cu destinaţie specială trebuie să respecte cerinţele de informare stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

IV. Evaluarea conformităţii

- Procedura de evaluare a conformităţii menţionată la articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, este reprezentată de controlul intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 sau de sistemul de management prevăzut în anexa nr. 5 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014.

- În sensul evaluării conformităţii în temeiul articolului 17 din Legea  nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, dosarul cu documentaţie tehnică trebuie:

  - să conţină o copie de pe informaţiile despre produs furnizate în conformitate cu punctul 3 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

  - să includă în dosarul cu documentaţia tehnică informaţiile prevăzute de anexele nr. 1, nr. 3 şi nr. 4 la prezentul Regulament;

  - să specifice cel puţin o combinaţie realistă de setări ale produsului şi de condiţii potrivit cărora produsul este în conformitate cu prezentul Regulament.

V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- Se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 4 la prezentul Regulament atunci cînd efectuează verificările avînd drept scop supravegherea pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

VI. Criterii de referinţă indicative

- Criteriile indicative de referinţă pentru cele mai performante produse şi tehnologii disponibile pe piaţă la momentul adoptării prezentului Regulament sînt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire  la cerinţele

de proiectare ecologică pentru lămpile

direcţionale,  lămpile cu diode

electroluminiscente şi echipamentele

aferente

Cerinţe privind informaţiile despre produs pentru

produsele cu destinaţie specială

1. În cazul în care coordonatele de cromaticitate ale unei lămpi se încadrează întotdeauna în intervalul următor:

- x < 0,270 sau x > 0,530

- y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 sau y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595,

coordonatele de cromaticitate trebuie indicate în dosarul cu documentaţia tehnică elaborat în scopul evaluării conformităţii menţionat în articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Acest dosar trebuie să precizeze că, datorită coordonatelor respective, lămpile constituie un produs cu destinaţie specială.

2. Pentru produsele cu destinaţie specială, scopul vizat este declarat în toate formele de informare cu privire la produs, împreună cu avertismentul că acestea nu sînt destinate pentru utilizare în alte aplicaţii.

Dosarul cu documentaţia tehnică elaborat în scopul evaluării conformităţii menţionat în articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, trebuie să enumere parametrii tehnici care fac ca proiectarea produsului să fie specifică scopului declarat. Dacă este cazul, parametrii pot fi enumeraţi în aşa fel încît să se evite divulgarea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial, legate de drepturile de proprietate intelectuală ale producătorului.

În cazul în care produsul este pus în circulaţie într-un ambalaj care conţine informaţii ce trebuie afişate vizibil pentru utilizatorul final înainte de cumpărare, următoarele informaţii trebuie să fie indicate în mod clar şi vizibil pe ambalaj şi în cadrul tuturor altor tipuri de informaţii despre produs:

a) utilizarea prevăzută a lămpii; precum şi

b) faptul că nu este destinată iluminatului unei încăperi dintr-o gospodărie.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire  la cerinţele

de proiectare ecologică pentru lămpile

direcţionale,  lămpile cu diode

electroluminiscente şi echipamentele

aferente

Definiţii în sensul anexelor nr. 3-5 la prezentul Regulament:

flux luminos (Φ) – cantitatea derivată din fluxul radiant (putere radiantă) în urma evaluării radiaţiei în conformitate cu sensibilitatea spectrală a ochiului uman. Fără alte specificaţii, acesta se referă la fluxul luminos iniţial;

flux luminos iniţial – fluxul luminos al unei lămpi după o scurtă perioadă de funcţionare;

flux luminos util (Φutil) – partea din fluxul luminos al unei lămpi care cade în interiorul conului utilizat pentru calcularea eficienţei energetice a lămpii la punctul 1.1 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

intensitate luminoasă (candela sau cd) – raportul dintre fluxul luminos la părăsirea sursei şi propagat în elementul de unghi solid care conţine direcţia dată de către elementul de unghi solid;

unghiul fasciculului – unghiul dintre două linii imaginare într-un plan care trec prin axa fasciculului optic, astfel încît aceste linii trec prin centrul părţii frontale a lămpii şi prin punctele în care intensitatea luminoasă reprezintă 50 % din intensitatea fasciculului central, unde intensitatea fasciculului central este valoarea intensităţii luminoase măsurată pe axa fasciculului optic;

cromaticitate – proprietatea unui stimul de culoare definit prin coordonatele sale de cromaticitate sau prin lungimea sa de undă dominantă sau complementară şi puritate, luate împreună;

temperatura de culoare corelată (Tc [K]) – temperatura radiatorului planckian (corpul negru radiant), a cărui culoare percepută se apropie cel mai mult, în condiţii de observare precizate, de cea a unui stimul avînd aceeaşi strălucire;

redarea culorii (Ra) – efectul unei surse de lumină asupra aspectului cromatic al obiectelor comparat, în mod conştient sau nu, cu aspectul lor cromatic în prezenţa unei surse de lumină de referinţă;

coerenţa culorii – abaterea maximă a coordonatelor de cromaticitate (x şi y) ale unei singure lămpi faţă de un punct central de cromaticitate (cx şi cy), exprimată ca dimensiunea (în trepte) elipsei MacAdam formată în jurul punctului central de cromaticitate (cx şi cy);

factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii (lamp lumen maintenance factor - LLMF) – raportul dintre fluxul luminos emis de lampă la un moment dat şi fluxul luminos iniţial;

factorul de supravieţuire a lămpii (lamp survival factor – LSF) – partea din numărul total de lămpi ce continuă să funcţioneze la un moment dat în condiţii şi cu o frecvenţă de comutare definite;

durata de viaţă a lămpii – perioada de funcţionare ulterior căreia partea din numărul total de lămpi care continuă să funcţioneze corespunde factorului de supravieţuire a lămpii, în condiţii şi cu o frecvenţă de comutare definite. În cazul lămpilor cu LED-uri, viaţa lămpii – timpul de funcţionare dintre începutul utilizării lor şi momentul în care numai 50 % din numărul total de lămpi supravieţuiesc sau atunci cînd conservarea fluxului luminos mediu al lotului este mai mică de 70 %, indiferent care dintre aceste două fenomene apare mai întîi;

timp de amorsare a lămpii – timpul necesar, după punerea sub tensiune de alimentare, pentru ca lampa să pornească şi să rămînă aprinsă;

timp de încălzire a lămpii – timpul necesar de la pornire pentru ca lampa să emită o proporţie definită din fluxul său luminos stabilizat;

factorul de putere – raportul dintre valoarea absolută a puterii active şi puterea aparentă în condiţii periodice;

conţinutul de mercur al lămpii – mercurul prezent în lampă;

valoare specificată – valoarea cantitativă, utilizată în vederea specificării, stabilită pentru un set specific de condiţii de funcţionare a unui produs. Cu excepţia unei prevederi contrare, toate cerinţele se exprimă în valori specificate;

valoare nominală – valoare cantitativă utilizată pentru a desemna şi identifica un produs;

regim fără sarcină – starea unui dispozitiv de control pentru lămpi cînd acesta este conectat la tensiunea de alimentare şi cînd ieşirea este decuplată, în condiţii normale de funcţionare, de la toate sarcinile principale cu ajutorul unui comutator instalat în acest scop (o lampă lipsă sau defectă sau o decuplare a sarcinii cu ajutorul unui comutator de siguranţă nu constituie condiţii normale de funcţionare);

mod standby – un mod al dispozitivului de comandă pentru lămpi în care lămpile sînt oprite cu ajutorul unui semnal de control, în condiţii normale de funcţionare. El se aplică dispozitivelor de comandă pentru lămpi cu o funcţie de comutaţie încorporată şi care sînt conectate permanent la sursa de tensiune în condiţii normale de utilizare;

semnal de control – semnal analogic sau digital transmis dispozitivului de control printr-o conexiune cu sau fără fir, fie prin intermediul modulării tensiunii în cabluri de control separate, fie prin modularea semnalului în tensiunea de alimentare;

putere în mod standby – puterea consumată de dispozitivele de comandă pentru lămpi în modul standby;

puterea în regim fără sarcină – puterea consumată de dispozitivul de comandă pentru lămpi în regim fără sarcină;

ciclu de comutare – secvenţa de pornire şi oprire a lămpii la intervale stabilite;

defectare prematură – atingerea sfîrşitului duratei de viaţă a lămpii, după o perioadă de funcţionare mai mică decît durata de viaţă specificată în documentaţia tehnică;

protecţie antireflexie – deflector mecanic sau optic rezistent, reflectiv sau nereflectiv, conceput pentru a bloca radiaţiile vizibile directe emise de sursa de lumină a unei lămpi direcţionale, pentru a evita orbirea parţială temporară (orbirea perturbatoare) dacă aceasta este privită direct de un observator. Acesta nu include stratul de acoperire de la suprafaţa sursei de lumină din lampa direcţională;

compatibilitate – în cazul în care un produs este destinat a fi instalat într-o instalaţie, introdus în alt produs sau conectat la acesta prin contact fizic sau o conexiune fără fir,

- este posibilă efectuarea instalării, introducerii sau a conexiunii; precum şi, la scurt timp după ce au început să le utilizeze împreună, utilizatorii finali nu sînt influenţaţi să creadă că vreunul dintre produse are un defect; precum şi

- riscul în materie de siguranţă al utilizării în comun a produselor nu este mai mare decît în cazul în care aceleaşi produse luate individual sînt utilizate în combinaţie cu alte produse.

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire  la cerinţele

de proiectare ecologică pentru lămpile

direcţionale,  lămpile cu diode

electroluminiscente şi echipamentele

aferente

Cerinţe de proiectare ecologică

1. Cerinţe de eficienţă energetică

1.1. Cerinţe de eficienţă energetică pentru lămpile direcţionale

Indicele de eficienţă energetică (EEI) al lămpii se calculează cu ajutorul următoarei formule şi se rotunjeşte la două zecimale:

unde:

Pcor este puterea specificată măsurată la tensiunea nominală de intrare şi corectată, cînd este cazul, în conformitate cu tabelul 1. Factorii de corecţie sînt cumulativi, după caz.

Tabelul 1

Factori de corecţie

| Domeniul de aplicare a corecţiei | Puterea corectată (Pcor) |
| --- | --- |
| Lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu halogen | Pspecificată × 1,06 |
| Lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu LED-uri | Pspecificată × 1,10 |
| Lămpi fluorescente cu un diametru de 16 mm (lămpi T5) şi lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi fluorescente | Pspecificată × 1,10 |
| Alte lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi fluorescente |  |
| Lămpi care funcţionează cu ajutorul dispozitivelor de comandă externe pentru lămpi cu descărcare de intensitate ridicată | Pspecificată × 1,10 |
| Lămpi fluorescente compacte cu indice de redare a culorii ≥ 90 | Pspecificată × 0,85 |
| Lămpile cu protecţie antireflexie | Pspecificată × 0,80 |

Pref este puterea de referinţă obţinută din fluxul luminos util al lămpii (Φutil) prin următoarea formulă:

Pentru modelele cu Φutil < 1 300 de lumeni:

Pentru modelele cu Φutil ≥ 1 300 de lumeni:

Φutil este definit după cum urmează:

- lămpi direcţionale cu un unghi al fasciculului ≥ 90°, altele decît lămpile cu filament, al căror ambalaj poartă un avertisment în conformitate cu punctul 3.1.2 (j) din prezenta anexă: fluxul luminos specificat într-un con de 120° (Φ120°);

- alte lămpi direcţionale: fluxul luminos specificat într-un con de 90° (Φ90°).

Valoarea maximă a EEI al lămpilor direcţionale este indicată în tabelul 2.

Tabelul 2

| Data de la care se aplică | Indicele maxim de eficienţă energetică (EEI) |
| --- | --- |
|  | lămpi cu filament la tensiunea reţelei | alte lămpi cu filament | lămpi cu descărcare de intensitate ridicată | alte lămpi |
| Etapa 1 | Dacă Φutil > 450: lm: 1,75 | Dacă Φutil ≤ 450: lm: 1,20 Dacă Φutil > 450: lm: 0,95 | 0,50 | 0,50 |
| Etapa 2 | 1,75 | 0,95 | 0,50 | 0,50 |
| Etapa 3 | 0,95 | 0,95 | 0,36 | 0,20 |

Etapa 3 pentru lămpile cu  filament la tensiunea reţelei se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament şi în cazul în care autorităţile publice corespunzătoare efectuează o evaluare de piaţă detaliată şi o comunică Guvernului, dacă pe piaţă există lămpi la tensiunea reţelei care sînt:

-	conforme cu cerinţa privind valoarea maximă a EEI de la etapa 3;

- avantajoase din punct de  vedere financiar, în  sensul că nu  presupun  costuri excesive pentru  majoritatea utilizatorilor finali;

- echivalente în sensul larg în ceea ce priveşte parametrii de funcţionalitate relevanţi pentru  consumator cu lămpile cu filament la tensiunea reţelei disponibile la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, inclusiv în ceea ce priveşte fluxurile luminoase care acoperă întreaga gamă de fluxuri luminoase de referinţă enumerate în tabelul 6;

- compatibile cu echipamente concepute pentru instalare între reţelele şi lămpile cu filament disponibile la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, în conformitate cu cerinţele de ultimă generaţie în materie de compatibilitate.

1.2. Cerinţele de eficienţă energetică pentru dispozitivele

de comandă pentru lămpi

Începînd cu etapa 2, puterea în regim fără sarcină a unui dispozitiv de comandă pentru lămpi conceput pentru utilizare între reţea şi comutatorul folosit la pornirea/oprirea sarcinii lămpii nu trebuie să depăşească 1,0 W. Începînd cu etapa 3, limita va fi de 0,5 W. Privind dispozitivele de control pentru lămpi cu puterea de ieşire (P) de peste 250 W, limitele puterii în regim fără sarcină se multiplică cu P/250 W.

Începînd cu etapa 3, puterea în mod standby a unui dispozitiv de comandă pentru lămpi nu trebuie să depăşească 0,50 W.

Începînd cu etapa 2, eficienţa unui dispozitiv de comandă pentru lămpi cu halogen trebuie să fie de cel puţin 0,91 la o sarcină de 100 %.

2. Cerinţe de funcţionalitate

2.1. Cerinţe de funcţionalitate pentru lămpile direcţionale,

altele decît lămpile cu LED-uri

Cerinţele privind funcţionalitatea lămpilor figurează în tabelul 3 pentru lămpi direcţionale fluorescente compacte şi în tabelul 4 pentru lămpile direcţionale, cu excepţia lămpilor fluorescente compacte, a lămpilor cu LED-uri şi a lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată.

Tabelul 3

Cerinţe de funcţionalitate pentru lămpile fluorescente

direcţionale compacte

| Parametrul de funcţionalitate | Etapa 1 cu excepţia cazurilor în care este precizat altfel | Etapa 3 |
| --- | --- | --- |
| Factorul de supravieţuire a lămpii la 6 000 h | ≥ 0,50 | ≥ 0,70 |
| Conservarea fluxului luminos | La 2 000 h: ≥ 80 % | La 2 000 h: ≥ 83 % La 6 000 h: ≥ 70 % |
| Numărul de cicluri de comutare înainte de defectare | ≥ jumătate din ciclul de viaţă al lămpii, exprimat în ore ≥ 10 000, dacă timpul de amorsare al lămpii > 0,3 s | ≥ jumătate din ciclul de viaţă al lămpii, exprimat în ore ≥ 30 000, dacă timpul de amorsare al lămpii > 0,3 s |
| Timpul de amorsare | < 2,0 s | < 1,5 s dacă P < 10 W < 1,0 s dacă P ≥ 10 W |
| Timpul de încălzire a lămpii la 60 % Φ | < 40 s sau < 100 s, pentru lămpi cu conţinut de mercur sub formă de amalgam | < 40 s sau < 100 s, pentru lămpi cu conţinut de mercur sub formă de amalgam |
| Rata defectării premature | ≤ 5,0 % la 500 h | ≤ 5,0 % la 1 000 h |
| Factorul de putere al lămpii pentru lămpi cu dispozitiv de comandă integrat | ≥ 0,50 dacă P < 25 W ≥ 0,90 dacă P ≥ 25 W | ≥ 0,55 dacă P < 25 W ≥ 0,90 dacă P ≥ 25 W |
| Redarea culorii (Ra) | ≥ 80 ≥ 65 în cazul în care lampa este destinată utilizării în aplicaţii folosite în aer liber sau industriale în conformitate cu punctul 3.1.3 litera l) din prezenta anexă | ≥ 80 ≥ 65 în cazul în care lampa este destinată utilizării în aplicaţii folosite în aer liber sau industriale în conformitate cu punctul 3.1.3 litera l) din prezenta anexă |

Dacă soclul lămpii este un tip standardizat utilizat şi la lămpile cu filament, începînd cu etapa 2, lampa trebuie să respecte cele mai noi cerinţe de compatibilitate cu echipamentele concepute pentru instalarea între reţea şi lămpile cu filament.

Tabelul 4

Cerinţe de funcţionalitate pentru alte lămpi direcţionale (cu excepţia

lămpilor cu LED-uri, a lămpilor fluorescente compacte şi a lămpilor

cu descărcare de intensitate înaltă)

| Parametrul de funcţionalitate | Etapele 1 şi 2 | Etapa 3 |
| --- | --- | --- |
| Durata de viaţă specificată a lămpii care corespunde unui factor de supravieţuire de 50 % | ≥ 1 000 h (≥ 2 000 h în etapa 2) ≥ 2 000 h pentru lămpi cu tensiune foarte joasă care nu respectă cerinţa de eficienţă a lămpilor cu filament stabilită pentru etapa 3 la punctul 1.1 din prezenta anexă | ≥ 2 000 h ≥ 4 000 h pentru lămpile cu tensiune foarte joasă |
| Conservarea fluxului luminos | ≥ 80 % la 75 % din durata medie de viaţă specificată | ≥ 80 % la 75 % din durata medie de viaţă specificată |
| Numărul ciclurilor de comutare | ≥ de patru ori durata de viaţă a lămpii, exprimată în ore | ≥ de patru ori durata de viaţă a lămpii, exprimată în ore |
| Timpul de amorsare | < 0,2 s | < 0,2 s |
| Timpul de încălzire a lămpii la 60 % Φ | ≤ 1,0 s | ≤ 1,0 s |
| Rata defectării premature | ≤ 5,0 % la 100 h | ≤ 5,0 % la 200 h |
| Factorul de putere al lămpii pentru lămpi cu dispozitiv de comandă integrat | Putere > 25 W: ≥ 0,9 Putere ≤ 25 W: ≥ 0,5 | Putere > 25 W: ≥ 0,9 Putere ≤ 25 W: ≥ 0,5 |

2.2. Cerinţe de funcţionalitate pentru lămpile cu LED-uri

nedirecţionale şi direcţionale

Cerinţele privind funcţionalitatea lămpilor cu LED-uri direcţionale şi nedirecţionale sunt specificate în tabelul 5.

Tabelul 5

Cerinţe de funcţionalitate pentru lămpile cu LED-uri

nedirecţionale şi direcţionale

| Parametrul de funcţionalitate | Cerinţă începînd cu etapa 1, cu excepţia cazului în care se indică altfel |
| --- | --- |
| Factorul de supravieţuire a lămpii la 6 000 h | ≥ 0,90 |
| Conservarea fluxului luminos al lămpii la 6000 h | ≥ 0,80 |
| Numărul de cicluri de comutare înainte de defectare | ≥ 15 000 în cazul în care durata de viaţă specificată a lămpii ≥ 30 000 h Altfel: ≥ jumătate din ciclul de viaţă al lămpii, exprimat în ore |
| Timpul de amorsare | < 0,5 s |
| Timpul de încălzire a lămpii la 95 % Φ | < 2 s |
| Rata defectării premature | ≤ 5,0 % la 1 000 h |
| Redarea culorii (Ra) | ≥ 80 ≥ 65 în cazul în care lampa este destinată utilizării în aplicaţii folosite în aer liber sau industriale în conformitate cu punctul 3.1.3 litera l) din prezenta anexă |
| Coerenţa culorilor | O variaţie a coordonatelor de cromaticitate dintr-o elipsă MacAdam cu şase trepte sau mai mică |
| Factorul de putere al lămpii (FP) în cazul lămpilor cu dispozitiv de comandă integrat | P ≤ 2 W: nici o cerinţă 2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4 5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5 P > 25 W: PF > 0,9 |

Dacă soclul lămpii este un tip standardizat utilizat şi la lămpile cu filament, începînd cu etapa 2, lampa trebuie să respecte cele mai noi cerinţe de compatibilitate cu echipamentele concepute pentru instalarea între reţea şi lămpile cu filament.

2.3. Cerinţă de funcţionalitate privind echipamentele

concepute pentru instalare între reţea şi lămpi

Începînd cu etapa 2, echipamentele concepute pentru instalare între reţea şi lămpi trebuie să fie conforme cu cele mai noi cerinţe de compatibilitate cu lămpi al căror indice de eficienţă energetică (calculat atît pentru lămpile nedirecţionale, cît şi pentru cele direcţionale şi în conformitate cu metoda descrisă la punctul 1.1 din prezenta anexă) este cel mult:

- 0,24 pentru lămpile nedirecţionale (presupunînd că Φutil = flux luminos specificat total);

- 0,40 pentru lămpile direcţionale.

În cazul în care un dispozitiv de reglare a intensităţii este setat pe cea mai joasă poziţie în care lămpile aprinse consumă energie, lămpile aprinse trebuie să emită cel puţin 1% din fluxul lor luminos la sarcină maximă.

Atunci cînd un corp de iluminat este introdus pe piaţă în scopul comercializării către utilizatorii finali, iar lămpile pe care utilizatorul final le poate înlocui sînt livrate împreună cu corpul de iluminat, acestea trebuie să se încadreze în una dintre primele două clase de energie, în conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta hotărîre, cu care corpul de iluminat este compatibil conform etichetei.

3. Cerinţe privind informaţiile despre produs

3.1. Cerinţele privind informaţiile despre produs pentru lămpi direcţionale

Următoarele informaţii trebuie furnizate, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

Aceste cerinţe privind informaţiile nu se aplică:

- lămpilor cu filament care nu îndeplinesc cerinţele de eficacitate aferente etapei 2;

- modulelor cu LED-uri atunci cînd sînt comercializate ca parte a unui corp de iluminat din care nu trebuie îndepărtate de către utilizatorul final.

În toate tipurile de informaţii despre produs, termenul „lampă cu consum redus de energie” sau orice altă declaraţie promoţională similară cu privire la eficacitatea lămpii poate fi utilizat numai în cazul în care indicele de eficienţă energetică al lămpii (calculat în conformitate cu metoda descrisă la punctul 1.1 din prezenta anexă) este 0,40 sau mai mic.

3.1.1. Informaţii care trebuie afişate pe lampă

Pentru lămpile, altele decît cele cu descărcare de intensitate ridicată, valoarea şi unitatea („lm”, „K” şi „°”) fluxului luminos nominal util, a temperaturii de culoare şi a unghiului fasciculului nominal trebuie prezentate cu caractere lizibile pe suprafaţa lămpii în cazul în care, după includerea informaţiilor legate de siguranţă, precum puterea şi tensiunea, există suficient spaţiu disponibil pentru aceasta pe lampă fără a obstrucţiona lumina provenind de la lampă.

Dacă există loc pentru una dintre cele trei valori, se indică valoarea nominală a fluxului luminos util. Dacă există loc pentru două valori, se indică valoarea nominală a fluxului luminos util şi temperatura de culoare.

3.1.2. Informaţiile care trebuie afişate în mod vizibil pe ambalaj pentru utilizatorii finali înainte de achiziţionare şi pe site-urile Internet cu acces liber

Informaţiile de la literele a)-o) din prezentul subpunct sînt indicate pe site-urile cu acces liber şi în orice altă formă pe care producătorul o consideră adecvată.

În cazul în care produsul este introdus pe piaţă într-un ambalaj care conţine informaţii care trebuie afişate în mod vizibil pentru utilizatorii finali, înainte de achiziţionare, informaţiile trebuie, de asemenea, indicate în mod clar şi vizibil pe ambalaj.

Informaţiile nu trebuie să utilizeze în mod obligatoriu exprimarea exactă folosită în lista de mai jos. Ele pot fi afişate sub formă de grafice, desene sau simboluri în loc de text.

  - Fluxul luminos nominal util indicat în caractere de cel puţin două ori mai mari decît cele folosite pentru a indica puterea nominală a lămpii;

  - Durata de viaţă nominală a lămpii în ore (nu mai mare decît durata de viaţă specificată);

  - Temperatura de culoare, sub forma unei valori în grade Kelvin şi exprimată, de asemenea, grafic sau în litere;

  - Numărul de cicluri de comutare înainte de defectarea prematură;

  - Timpul de încălzire pînă la 60% din fluxul luminos total (poate fi indicat ca „flux luminos instantaneu”, dacă durata este mai mică de o secundă);

  - Un avertisment, dacă lampa nu poate funcţiona cu un variator de luminozitate sau numai cu anumite variatoare de luminozitate; în acest caz, pe site-ul fabricantului se furnizează şi o listă a variatoarelor de luminozitate compatibile;

  - Dacă lampa a fost concepută pentru utilizare optimă în condiţii care nu corespund standardelor (cum ar fi, temperatura ambientală de Ta ≠ 25 °C sau situaţia în care este necesară o gestionare termică specifică), informaţii privind condiţiile respective;

  - Dimensiunile lămpii, în milimetri (lungime şi cel mai mare diametru);

  - Unghiul fasciculului nominal exprimat în grade;

  - Dacă unghiul fasciculului lămpii este ≥ 90° şi fluxul luminos util, astfel cum este definit la punctul 1.1 din prezenta anexă, se măsoară într-un con de 120°, un avertisment potrivit căruia lampa nu este adecvată pentru iluminatul de accentuare;

  - Dacă soclul lămpii este un model standardizat utilizat şi pentru lămpi cu filament, însă dimensiunile lămpii sînt diferite faţă de dimensiunile lămpii (lămpilor) cu filament pe care lampa trebuie să o (le) înlocuiască, o schiţă care compară dimensiunile lămpii cu cele ale lămpii (lămpilor) cu filament pe care o (le) înlocuieşte;

  - Precizarea că lampa este de tipul celor enumerate în prima coloană din tabelul 6 poate fi făcută numai dacă fluxul luminos al lămpii într-un con de 90° (Φ90°) nu este mai mic decît fluxul luminos de referinţă indicat în tabelul 6 pentru cea mai mică putere dintre lămpile din modelul respectiv. Fluxul luminos de referinţă se înmulţeşte cu factorul de corecţie din tabelul 7. Pentru lămpile cu LED-uri, acesta va fi înmulţit şi cu factorul de corecţie din tabelul 8;

  - O declaraţie de echivalare conform căreia puterea unui model de lampă care a fost înlocuit poate fi afişată doar dacă modelul respectiv apare în tabelul 6 şi dacă fluxul luminos al lămpii într-un con de 90° (Φ90°) nu este mai mic decît fluxul luminos de referinţă corespunzător din tabelul 6. Fluxul luminos de referinţă se înmulţeşte cu factorul de corecţie din tabelul 7. Pentru lămpile cu LED-uri, acesta va fi înmulţit şi cu factorul de corecţie din tabelul 8. Valorile intermediare ale fluxului luminos, precum şi cele ale puterii echivalente indicate a lămpii (rotunjită la cel mai apropiat 1 W) se calculează prin interpolare lineară între cele două valori adiacente.

Tabelul 6

Fluxul luminos de referinţă pentru declaraţiile de echivalare

Tipuri de reflectoare de foarte joasă tensiune

| Tip | Putere (W) | Φ90° (lm) de referinţă |
| --- | --- | --- |
| MR11 GU4 | 20 | 160 |
|  | 35 | 300 |
| MR16 GU 5.3 | 20 | 180 |
|  | 35 | 300 |
|  | 50 | 540 |
| AR111 | 35 | 250 |
|  | 50 | 390 |
|  | 75 | 640 |
|  | 100 | 785 |
| R50/NR50 | 25 | 90 |
|  | 40 | 170 |
| R63/NR63 | 40 | 180 |
|  | 60 | 300 |
| R80/NR80 | 60 | 300 |
|  | 75 | 350 |
|  | 100 | 580 |
| R95/NR95 | 75 | 350 |
|  | 100 | 540 |
| R125 | 100 | 580 |
|  | 150 | 1 000 |

Tipuri de reflectoare din sticlă presată la tensiune de reţea

| Tip | Putere (W) | Φ90° (lm) de referinţă |
| --- | --- | --- |
| PAR16 | 20 | 90 |
|  | 25 | 125 |
|  | 35 | 200 |
|  | 50 | 300 |
| PAR20 | 35 | 200 |
|  | 50 | 300 |
|  | 75 | 500 |
| PAR25 | 50 | 350 |
|  | 75 | 550 |
| PAR30S | 50 | 350 |
|  | 75 | 550 |
|  | 100 | 750 |
| PAR36 | 50 | 350 |
|  | 75 | 550 |
|  | 100 | 720 |
| PAR38 | 60 | 400 |
|  | 75 | 555 |
|  | 80 | 600 |
|  | 100 | 760 |
|  | 120 | 900 |

Tabelul 7

Factorii de multiplicare pentru conservarea fluxului luminos

| Tip de lampă | Factorul de multiplicare a fluxului luminos |
| --- | --- |
| Lămpi cu halogen | 1 |
| Lămpi fluorescente compacte | 1,08 |
| Lămpi cu LED-uri | 1 + 0,5 × (1 - LLMF) unde LLMF este factorul de conservare a fluxului luminos la sfîrşitul duratei de viaţă nominale |

Tabelul 8

Factori de multiplicare pentru lămpile cu LED-uri

| Unghiul fasciculului lămpii cu LED-uri | Factorul de multiplicare a fluxului luminos |
| --- | --- |
| 20° ≤ unghiul fasciculului | 1 |
| 15° ≤ unghiul fasciculului < 20° | 0,9 |
| 10° ≤ unghiul fasciculului < 15° | 0,85 |
| unghiul fasciculului < 10° | 0,80 |

Dacă lampa conţine mercur:

n) conţinutul de mercur al lămpii exprimat ca X,X mg;

o) indicarea site-ului web care trebuie consultat în cazul spargerii accidentale a lămpii, în vederea obţinerii instrucţiunilor referitoare la modul de curăţare a resturilor de lampă.

3.1.3. Informaţii care trebuie făcute publice pe site-urile Internet cu acces liber, precum şi sub orice altă formă pe care producătorul o consideră potrivită

Informaţiile următoare trebuie exprimate cel puţin sub formă de valori.

    - informaţiile menţionate la punctul 3.1.2;

    - puterea specificată (cu o precizie de 0,1 W);

    - fluxul luminos util specificat;

    - durata de viaţă specificată a lămpii;

    - factorul de putere a lămpii;

    - factorul de conservare a fluxului luminos la sfîrşitul duratei de viaţă nominale (cu excepţia lămpilor cu filament);

    - timpul de amorsare (exprimat ca X,X secunde);

    - redarea culorii;

    - coerenţa culorii (numai pentru LED-uri);

    - intensitate de vîrf nominală, exprimată în candela (cd);

    - unghiul fasciculului specificat;

    - în cazul în care produsul este destinat utilizării în aplicaţii folosite în aer liber sau industriale, o precizare în acest sens;

    - distribuţia puterii spectrale în intervalul 180-800 nm.

Dacă lampa conţine mercur:

    - instrucţiuni referitoare la curăţarea resturilor de lampă în cazul spargerii accidentale a lămpii;

    - recomandări referitoare la modul de eliminare a lămpii la sfîrşitul duratei sale de viaţă în vederea reciclării în conformitate cu legislaţia în vigoare.

3.2. Informaţii suplimentare despre produs pentru lămpile

cu LED-uri care înlocuiesc lămpile fluorescente fără balast

încorporat

În plus faţă de cerinţele privind informaţiile despre produs în conformitate cu subpunctul 3.1 din prezenta anexă sau subpunctul 3.1 din anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecţionale, începînd cu etapa 1, producătorii de lămpi cu LED-uri care înlocuiesc lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie să publice, pe site-uri web cu acces liber şi disponibile publicului larg, precum şi sub alte forme pe care aceştia le consideră adecvate, o avertizare conform căreia eficienţa energetică totală şi distribuţia luminii oricărei instalaţii care utilizează aceste lămpi sînt determinate de designul instalaţiei.

Declaraţiile conform cărora o lampă cu LED-uri înlocuieşte o lampă fluorescentă fără balast încorporat cu o anumită putere se pot face numai în cazul în care:

- intensitatea luminoasă în orice direcţie în jurul axei tubului nu deviază cu mai mult de 25% faţă de media intensităţii luminoase din jurul tubului;

- fluxul luminos al lămpii cu LED-uri nu este mai mic decît fluxul luminos al lămpii fluorescente care are puterea declarată. Fluxul luminos al lămpii fluorescente se obţine prin înmulţirea puterii declarate cu valoarea minimă a eficacităţii luminoase a lămpilor fluorescente care corespunde lămpii fluorescente din anexa nr. 2 la prezenta hotărîre;

- puterea lămpii cu LED-uri nu este mai mare decît puterea lămpii fluorescente pe care o înlocuieşte.

Dosarul cu documentaţia tehnică trebuie să furnizeze date în sprijinul acestor afirmaţii.

3.3.Cerinţe privind informaţiile despre produs pentru echipamentele,

altele decît corpurile de iluminat, proiectate pentru instalare între reţea şi lămpi

Începînd cu etapa 2, în cazul în care echipamentul nu oferă compatibilitate cu lămpi de economisire a energiei în conformitate cu subpunctele 2.3 din prezenta anexă, un anunţ conform căruia echipamentul nu este compatibil cu lămpile de economisire a energiei trebuie publicat pe site-urile web cu acces liber şi disponibile publicului larg, precum şi sub alte forme pe care producătorul le consideră adecvate.

3.4. Cerinţe privind informaţiile despre produs pentru

dispozitivele de comandă pentru lămpi

Începînd cu etapa 2, următoarele informaţii trebuie publicate pe site-urile Internet cu acces liber pentru public, precum şi sub alte forme pe care producătorul le consideră adecvate:

- precizarea dacă produsul este destinat să fie utilizat ca dispozitiv de comandă pentru lămpi;

- dacă este cazul, informaţia că produsul poate funcţiona în regim fără sarcină.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire  la cerinţele

de proiectare ecologică pentru lămpile

direcţionale,  lămpile cu diode

electroluminiscente şi echipamentele

aferente

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, se aplică procedurile de verificare prevăzute în prezenta anexă. Autorităţile de supraveghere a pieţei furnizează Guvernului informaţiile din rezultatele testării.

Autorităţile corespunzătoare utilizează proceduri de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generaţie, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referinţă au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

1. Procedura de verificare pentru lămpi, altele decît lămpile cu led-uri,

şi pentru lămpile cu led-uri destinate a fi înlocuite în corpul

de iluminat de către utilizatorul final

Se testează un lot eşantion alcătuit din minimum douăzeci de lămpi din acelaşi model aparţinînd aceluiaşi producător, în cazul în care este posibil, obţinut în părţi egale din patru surse selectate aleatoriu, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare tabelului din prezenta anexă.

Modelul este considerat ca fiind conform cu cerinţele stabilite în prezentul Regulament, în cazul în care:

a) lămpile din lot sînt însoţite de informaţiile necesare şi corecte despre produs;

b) lămpile din lot sînt considerate conforme cu dispoziţiile privind compatibilitatea de la punctele 2.1 şi 2.2 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament, aplicînd metode şi criterii de ultimă oră pentru evaluarea compatibilităţii, inclusiv cele prevăzute în documente ale căror numere de referinţă au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

c) testarea parametrilor lămpilor din lot enumerate în tabelul de mai jos nu indică nicio neregulă pentru niciunul dintre parametri.

Tabel

| Parametrii | Procedura |
| --- | --- |
| Factorul de supravieţuire al lămpii la 6 000 h (doar pentru lămpile cu LED-uri) | Testul se încheie: - atunci cînd numărul necesar de ore este îndeplinit; sau - în cazul în care mai mult de două lămpi se defectează, indiferent care dintre aceste evenimente survine primul Conformitate: cel mult două din fiecare lot de douăzeci de lămpi din lotul de testare se pot defecta înainte de scurgerea numărului necesar de ore Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Numărul de cicluri de comutare înainte de defectare | Testul se încheie – atunci cînd numărul necesar de cicluri de comutare este atins sau – atunci cînd mai mult de una dintre cele douăzeci de lămpi din lotul de testare a ajuns la sfîrşitul duratei sale de viaţă, indiferent care dintre aceste evenimente survine primul Conformitate: cel puţin 19 din fiecare douăzeci de lămpi din lot nu au nici o defecţiune după atingerea numărului necesar de cicluri de comutare Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Timpul de amorsare | Conformitate: timpul mediu de amorsare al lămpilor din lotul de testare nu este mai mare decît timpul de amorsare cerut plus 10 % şi nici o lampă din lotul de testare nu are un timp de amorsare mai mare decît dublu faţă de timpul de amorsare cerut Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Timpul de încălzire a lămpii la 60 % Φ | Conformitate: timpul mediu de încălzire al lămpilor din lotul de testare nu este mai ridicat decît timpul de încălzire cerut plus 10 % şi nici o lampă din lotul de testare nu are un timp de încălzire care depăşeşte timpul de încălzire cerut multiplicat cu 1,5 Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Rata defectării premature | Testul se încheie - atunci cînd numărul necesar de ore este îndeplinit; sau - atunci cînd se defectează mai mult de o lampă, indiferent care dintre aceste evenimente survine primul Conformitate: cel mult una din fiecare douăzeci de lămpi din lotul de testare se defectează înainte de scurgerea numărului necesar de ore Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Redarea culorii (Ra) | Conformitate: Ra medie a lămpilor din lotul de testare nu este mai mică de trei puncte faţă de valoarea cerută şi nici o lampă din lotul de testare nu are o valoare Ra care depăşeşte 3,9 puncte sub valoarea cerută Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Conservarea fluxului luminos la sfîrşitul duratei de viaţă şi durata de viaţă specificată (doar pentru lămpile cu LED-uri) | În acest scop, „sfîrşitul vieţii” înseamnă momentul în care numai 50 % dintre lămpi se preconizează că vor supravieţui sau cînd se preconizează că factorul mediu de conservare a fluxului luminos al lotului va scădea sub 70 %, indiferent care eveniment se produce prima dată Conformitate: conservarea fluxului luminos la sfîrşitul vieţii şi valorile aferente duratei de viaţă obţinute prin extrapolare din factorul de supravieţuire a lămpii şi din conservarea medie a fluxului luminos al lămpilor din lotul de testare la 6000 h nu sînt mai mici decît conservarea fluxului luminos şi valorile duratei de viaţă specificate declarate în informaţiile privind produsul minus 10 % Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Declaraţii de echivalenţă pentru lămpile de înlocuire (retrofit) în conformitate cu punctul 3.1.2 literele l) şi m) din anexa nr. 3 la prezentul Regulament | Dacă se verifică doar declaraţia de echivalenţă pentru conformitate, este suficient să se testeze 10 lămpi, provenind, în cazul în care este posibil şi în proporţii aproximativ egale, din patru surse selectate în mod aleatoriu Conformitate: media rezultatelor obţinute de lămpile din lotul de testare nu diferă cu mai mult de 10 % faţă de limita, pragul sau valorile declarate Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Unghiul fasciculului | Conformitate: rezultatele medii obţinute de lămpile din lotul de testare nu variază faţă de unghiul declarat al fasciculului cu mai mult de 25%, iar valoarea unghiului fasciculului pentru fiecare lampă individuală din lotul de testare nu diferă cu mai mult de 25% faţă de valoarea specificată Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Intensitate de vîrf | Conformitate: intensitatea de vîrf din fiecare lampă din lotul de testare nu este mai mică de 75% din intensitatea specificată a modelului Neconformitate: în celelalte cazuri |
| Alţi parametri (inclusiv indicele de eficienţă energetică) | Conformitate: rezultatele medii obţinute de lămpile din lotul de testare nu diferă cu mai mult de 10% faţă de limita, pragul sau valorile declarate Neconformitate: în celelalte cazuri |

În caz contrar, se consideră că modelul nu îndeplineşte cerinţele în vigoare.

2. Procedura de verificare pentru modulele cu led-uri care nu sînt

prevăzute a fi scoase din corpul de iluminat de către utilizatorul final

În scopurile încercărilor descrise mai jos, autorităţile publice corespunzătoare trebuie să obţină unităţi de testare din acelaşi model aparţinînd aceluiaşi producător (module cu LED-uri sau corpuri de iluminat, după caz), în cazul în care este posibil în proporţie egală din surse selectate în mod aleatoriu. Pentru subpunctele 1), 3) şi 5) din prezentul punct, trebuie să existe cel puţin patru surse, dacă este posibil. Pentru subpunctul 2), numărul de surse trebuie să fie de cel puţin patru, dacă este posibil, cu excepţia cazului în care numărul de corpuri de iluminat necesare pentru a obţine prin extracţie 20 de module cu LED-uri din acelaşi model este mai mic de patru, caz în care numărul de surse este egal cu numărul de corpuri de iluminat necesare. Pentru subpunctul 4), în cazul în care testul pentru primele două corpuri de iluminat eşuează, următoarele trei, care sînt testate, trebuie să provină din trei alte surse, dacă este posibil.

Autorităţile publice corespunzătoare trebuie să aplice următoarea procedură în ordinea de mai jos, pînă se ajunge la o concluzie în ceea ce priveşte conformitatea modelului (modelelor) de modul (module) cu LED-uri sau pînă se ajunge la concluzia că încercarea nu poate fi efectuată. „Corp de iluminat” se referă la corpul de iluminat care conţine modulele cu LED-uri, iar „încercarea” se referă la procedura descrisă în punctul 1 din prezenta anexă, cu excepţia subpunctului 4). Dacă în dosarul cu documentaţia tehnică este autorizată încercarea în conformitate cu subpunctele 1) şi 2), autorităţile pot alege metoda cea mai adecvată.

    - Dacă dosarul cu documentaţia tehnică al corpului de iluminat prevede încercarea întregului corp de iluminat ca şi lampă, autorităţile trebuie să testeze 20 de corpuri de iluminat ca şi lămpi. În cazul în care modelul de corp de iluminat este considerat conform, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri se consideră ca fiind conforme cu cerinţele stabilite în prezentul Regulament. În cazul în care modelul de corp de iluminat este considerat neconform, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri se consideră ca fiind neconforme.

    - În celelalte cazuri, dacă dosarul cu documentaţia tehnică al corpului de iluminat permite înlăturarea modulului (modulelor) cu LED-uri pentru încercare, autorităţile trebuie să obţină un număr suficient de corpuri de iluminat pentru a obţine 20 de exemplare din fiecare model de modul cu LED-uri încorporate. Autorităţile trebuie să respecte instrucţiunile din dosarul cu documentaţia tehnică pentru a demonta corpurile de iluminat şi a supune încercărilor fiecare model de modul cu LED-uri. Concluzia cu privire la conformitatea modelului (modelelor) de modul (module) cu LED-uri trebuie să rezulte în urma încercării (încercărilor).

    - În celelalte cazuri, dacă, în conformitate cu dosarul cu documentaţia tehnică al corpului de iluminat, producătorul corpului de iluminat a obţinut modulul (modulele) cu LED-uri încorporate ca produse individuale cu marca CE, autorităţile publice corespunzătoare obţin 20 de exemplare din fiecare model de modul cu LED-uri de pe piaţa pentru încercare şi trebuie să supună încercărilor fiecare model de modul cu LED-uri separat. Concluzia cu privire la conformitatea modelului (modelelor) de modul (module) cu LED-uri trebuie să rezulte în urma încercării (încercărilor). Dacă modelul (modelele) nu mai este (sînt) disponibil(e) pe piaţă, supravegherea pieţei nu poate fi efectuată.

    - În celelalte cazuri, dacă producătorul corpului de iluminat nu a obţinut modulul (modulele) cu LED-uri încorporate ca produse individuale cu marca CE de pe piaţa, autorităţile solicită producătorului corpului de iluminat să furnizeze o copie de pe datele originale de încercare ale modelului (modelelor) de modul cu LED-uri care să arate că modulul (modulele) cu LED-uri respectă cerinţele aplicabile:

- tuturor modulelor cu LED-uri din tabelul 5 din prezentul Regulament;

- dacă acestea sînt module direcţionale cu LED-uri, celor din tabelele 1 şi 2 din anexa nr.3 la prezentul Regulament;

- dacă acestea sînt module nedirecţionale cu LED-uri, celor din tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

În cazul în care, în conformitate cu datele de încercare, un model (modele) de modul cu LED-uri din corpul de iluminat nu este (sînt) conform(e) cu cerinţele, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri este (sînt) considerat(e) neconform(e).

În celelalte cazuri, autorităţile trebuie să demonteze un singur corp de iluminat pentru a verifica faptul că modulul (modulele) cu LED-uri din corpul de iluminat este (sînt) de acelaşi tip, astfel cum este descris în datele de încercare. Dacă oricare dintre acestea este diferit sau nu poate fi identificat, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri este (sînt) considerat(e) neconform(e).

În celelalte cazuri, cerinţele privind ciclurile de comutare, defectarea prematură, timpul de amorsare şi timpul de încălzire din anexa nr.3 la prezentul Regulament trebuie să fie testate pe un alt corp de iluminat utilizat conform specificaţiilor. În timpul funcţionării corpului de iluminat la valorile specificate, temperatura modulului (modulelor) cu LED-uri trebuie, de asemenea, testată în raport cu limitele definite. Dacă rezultatele încercărilor (altele decît cele referitoare la defectarea prematură) variază faţă de valorile limită cu mai mult de 10 % sau corpul de iluminat se defectează prematur, se mai testează încă trei corpuri de iluminat. Dacă media rezultatelor celor trei încercări ulterioare (altele decît cele referitoare la defectarea prematură şi la temperatura de funcţionare) nu variază cu mai mult de 10 % faţă de valorile limită şi dacă niciunul dintre corpurile de iluminat nu s-a defectat prematur, iar temperatura de funcţionare (în °C) este în limita a 10 % din limitele definite pentru toate cele trei corpuri de iluminat, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri este (sînt) considerat(e) a fi în conformitate cu cerinţele. În caz contrar, acesta va fi considerat neconform.

    - Dacă încercarea în conformitate cu subpunctele 1)-4) nu este posibilă deoarece în corpul de iluminat nu se poate distinge niciun modul cu LED-uri care să poată fi testat separat, autorităţile trebuie să verifice conformitatea cu cerinţele privind ciclurile de comutare, defectarea prematură, timpul de amorsare şi timpul de încălzire din tabelul 5 din anexa nr.3 la prezentul Regulament pe un singur corp de iluminat. Dacă rezultatele încercărilor variază faţă de valorile limită cu mai mult de 10 % sau corpul de iluminat se defectează prematur, se mai testează încă trei corpuri de iluminat. Dacă media rezultatelor celor trei încercări ulterioare (altele decît cele referitoare la defectarea prematură) nu variază faţă de valorile limită cu mai mult de 10 % şi niciunul dintre corpurile de iluminat nu s-a defectat prematur, modelul (modelele) de modul (module) cu LED-uri încorporate în corpul de iluminat este (sînt) considerat(e) a fi în conformitate cu cerinţele stabilite în prezentul Regulament. În caz contrar, acesta va fi considerat neconform.

3. Procedura de verificare pentru echipamentele concepute

pentru instalare între reţea şi lămpi

Este testată o singură unitate.

Echipamentul respectiv este considerat ca fiind conform cu cerinţele stabilite în prezentul Regulament dacă se constată că se respectă dispoziţiile în materie de compatibilitate prevăzute la subpunctul 2.3 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament, aplicînd metode şi criterii de ultimă oră pentru evaluarea compatibilităţii, inclusiv cele prevăzute în documente ale căror numere de referinţă au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În cazul în care se constată neconformitatea, modelul va fi totuşi considerat conform dacă îndeplineşte cerinţele privind informaţiile despre produs, conform legislaţiei în vigoare.

În plus faţă de cerinţele privind compatibilitatea, dispozitivul de comandă pentru lămpi trebuie testat şi pentru cerinţele privind eficienţa conform subpunctului 1.2 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Încercarea se efectuează pe un singur dispozitiv de comandă pentru lămpi, şi nu pe o combinaţie de mai multe dispozitive de comandă pentru lămpi, chiar dacă funcţionarea modelului necesită utilizarea altor dispozitive de comandă pentru lămpi într-o instalaţie dată. Se consideră că modelul respectă cerinţele dacă rezultatele nu variază cu mai mult de 2,5% în raport cu valorile limită. Dacă rezultatele variază cu mai mult de 2,5% în raport cu valorile limită, se testează încă trei unităţi. Se consideră că modelul respectă cerinţele dacă media rezultatelor celor trei încercări ulterioare nu variază cu mai mult de 2,5% în raport cu valorile limită.

Pe lîngă cerinţele de compatibilitate, corpurile de iluminat destinate comercializării către utilizatorii finali trebuie, de asemenea, să fie verificate în vederea detectării prezenţei lămpilor în ambalajele lor. Modelul este considerat conform dacă în ambalaj nu se află nici o lampă sau dacă lămpile care sînt prezente sînt din clasele de energie prevăzute la subpunctul 2.3 din anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

Pe lîngă cerinţe de compatibilitate, dispozitivele de reglare a intensităţii trebuie testate pe lămpi cu filament atunci cînd dispozitivul de comandă se află în poziţia de intensitate minimă. Modelul este considerat conform în cazul în care, atunci cînd este instalat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, lămpile furnizează cel puţin 1% din fluxul lor luminos la sarcină maximă.

În cazul în care modelul nu îndeplineşte criteriile de conformitate aplicabile menţionate mai sus, acesta este considerat neconform.

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire  la cerinţele

de proiectare ecologică pentru lămpile

direcţionale,  lămpile cu diode

electroluminiscente şi echipamentele

aferente

Valorile de referinţă indicative

Cea mai bună tehnologie disponibilă pe piaţă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, pentru care au fost luate în considerare aspectele de mediu semnificative şi cuantificabile, este indicată mai jos. Caracteristicile necesare în cazul anumitor aplicaţii (precum redarea puternică a culorii) ar putea împiedica produsele care oferă acele caracteristici să îndeplinească aceste criterii de referinţă.

    - Eficienţa lămpii direcţionale

Cea mai eficientă lampă a avut un indice de eficienţă energetică de 0,16.

- Conţinutul de mercur al lămpii

Există lămpi care nu conţin mercur, ele numărîndu-se printre cele mai eficiente din punct de vedere energetic.

- Eficienţa dispozitivelor de comandă pentru lămpi cu halogen

Cele mai eficiente dispozitive de comandă pentru lămpi cu halogen au avut o eficienţă de 0,93.