Anexa nr.3

la Regulamentul transporturilor

rutiere de mărfuri

RECOMANDĂRI

cu privire la sigilarea habitaclurilor de marfă şi a încărcăturilor

      - Autovehiculele acoperite încărcate (inclusiv cele izotermice şi refrigeratoarele), remorcile, containerele şi cisternele cu destinaţia la adresa unui destinatar de mărfuri pot fi sigilate de către furnizorul sau expeditorul de mărfuri, iar mărfurile de dimensiuni mici per unitate ce se află în lăzi, cutii şi în alt ambalaj – sigilate sau făcute banderolă.

- În cazul aplicării sigiliilor, informaţia despre sigilare se indică în factură şi se confirmă prin ştampila furnizorului sau expeditorului de mărfuri.

- Operatorul de transport poate, conform înţelegerii cu expeditorul de mărfuri, să efectueze transporturile de mărfuri cu autovehicule acoperite, remorci şi cisterne fără sigiliu. În aceste cazuri, executarea de către conducătorul mijlocului de transport a operaţiunilor suplimentare de primire şi predare a mărfurilor se achită conform tarifelor contractuale.

- Conducătorul mijlocului de transport nu participă la recîntărirea şi renumărarea mărfurilor, care au sosit în autovehicule, remorci, containere şi cisterne în stare tehnică bună şi cu sigiliile furnizorului sau expeditorului de mărfuri nedeteriorate, care se predau destinatarului fără controlul greutăţii şi stării mărfurilor, numărului de locuri.

- În cazul în care legislaţia naţională şi internaţională nu prevăd careva cerinţe specifice faţă de sigilii forma acestora rămîne la discreţia furnizorului sau expeditorului de mărfuri şi operatorului de transport.

- Sigiliul suspendat nu trebuie să admită posibilitatea accesului la marfă şi scoaterea sigiliului de pe vehicul, secţie sau ambalajul mărfii fără deteriorarea ei.

- Sigiliile se suspendă:

a) la remorci sau semiremorci cu prelată sau izoterme – pe toate uşile cîte un sigiliu;

b) la cisterne – pe capacul gurii de acces şi deschizăturii de scurgere;

c) la containere – pe uşi cîte un sigiliu, cu excepţia cazurilor cînd regulile de transportare a unor tipuri de mărfuri prevăd un mod special de sigilare;

d) pentru locul de marfă de la una pînă la patru sigilii în punctele de unire a fîşiilor de legare sau altor materiale de ambalare.

- Sigilarea mărfurilor acoperite cu prelată poate fi efectuată doar atunci cînd joncţiunea ei cu caroseria asigură imposibilitatea accesului la marfă. Sigiliile se suspendă la capetele materialului în locurile de joncţiune a ultimului cu caroseria vehiculului.

- Înainte de sigilarea furgoanelor (containerelor) ambele balamale (platbande) ale uşilor trebuie să fie consolidate, înfăşurînd-le cu fire metalice cu diametrul nu mai mic de 2 mm şi lungimea 250-260 mm.

- Răsucirea firelor metalice  trebuie să se efectueze cu ajutorul unei plăci de metal speciale cu două orificii în diametru de 6 - 10 mm şi distanţa dintre ele 35 mm.

- Întărirea balamalelor sau platbandelor uşilor cu înfăşurări din fire metalice este efectuată de cel ce efectuează încărcarea mărfurilor.

- Pentru sigilare pot fi folosite sigilii din plumb sau polietilenă cu cameră sau două orificii paralele, precum şi sîrmă prelucrată termic (recoaptă moale) cu diametrul de 0,6 mm.

- Sigiliile trebuie să fie suspendate cu fire metalice răsucite în prealabil în două fire. Răsucirea firelor metalice se efectuează în aşa mod ca unui centimetru să-i revină patru spire.

- Laţul format la plombare între urechile platbandei uşii (capacului calotei cisternei) şi sigiliu trebuie să fie nu mai mare de 25 mm.

- Sigiliile se strîng cu menghina în aşa fel ca pe ambele părţi amprenta să fie clară şi desluşită, iar firele să nu poată fi scoasă din sigiliu. După strîngerea cu menghina fiecare sigiliu trebuie să fie examinat minuţios şi în cazul depistării unui defect (cifre neclare pe amprenta menghinei, semne tăiate etc.) se schimbă cu altul.

- Semnele de control ale sigiliului vor conţine însemnări cu litere şi cifre, numerotarea cărora se efectuează în consecutivitatea de la 001 pînă la 999.

- Operatorul de transport nu are dreptul să înceapă efectuarea transportului în cazul existenţei sigiliului suspendat incorect sau a amprentei neclare a semnelor menghinei.

- Înfăşurarea (sigilarea) ambalajului se efectuează la transportarea mărfurilor în loturi mici ce se află în lăzi, cutii etc. în scopul asigurării integrităţii mărfurilor.

- Materialele, cu care s-a efectuat înfăşurarea (bandă de hîrtie, panglică etc.), trebuie să fie integre  (fără noduri) şi să fie marcate în locurile de unire cu semnele de distincţie ale producătorului sau furnizorului sau expeditorului de mărfuri (ştampilă sau sigiliu).

- Înfăşurarea trebuie să fie efectuată în aşa mod ca fără ruperea materialului, cu care a fost efectuată, accesul la marfă să fie imposibil.

Operatorul de transport poartă răspundere de integritatea sigiliilor şi materialului, cu care s-a efectuat înfăşurarea mărfurilor.