Anexa nr. 6

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor

de spălat vase de uz casnic

- Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

- Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) nr. 1016/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 293 din 11 noiembrie 2010).

- Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat vase de uz casnic (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic alimentate de la reţeaua electrică şi a celor alimentate de la reţeaua electrică şi care pot fi alimentate şi de la baterii, inclusiv a celor vîndute pentru alte utilizări decît cele casnice şi a celor incorporabile.

- Noţiuni şi definiţii

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

capacitatea nominală – numărul maxim de seturi împreună cu vesela pentru servit, astfel cum sunt menţionate de producător, care pot fi tratate în maşina de spălat vase de uz casnic, conform programului selectat, atunci cînd maşina este încărcată în conformitate cu instrucţiunile producătorului;

ciclu – proces complet de spălare, clătire şi uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

durata programului – timpul scurs de la lansarea programului pînă la încheierea programului, exclusiv întîrzierile programate de utilizator;

maşină de spălat vase de uz casnic – maşină care spală, clăteşte şi usucă vase, sticlărie, tacîmuri şi ustensile de bucătărie prin mijloace chimice, mecanice, termice şi electrice şi care este destinată pentru a fi folosită în principal în scopuri neprofesionale;

maşină de spălat vase de uz casnic incorporabilă –  maşină de spălat vase de uz casnic destinată instalării într-un dulap, într-o nişă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

maşină de spălat vase echivalentă – model introdus pe piaţă care are aceeaşi capacitate nominală, aceleaşi caracteristici tehnice şi de performanţă, acelaşi consum de apă şi de energie şi aceleaşi emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de maşină de spălat vase introdus pe piaţă cu un cod comercial diferit de acelaşi producător;

modul oprit – situaţia în care maşina de spălat vase de uz casnic este dezactivată de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final şi destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcţionării normale, în scopul de a obţine consumul cel mai scăzut de putere care poate dura pentru o perioadă nedefinită atunci cînd maşina de spălat vase de uz casnic este conectată la o sursă de curent electric şi cînd aceasta este folosită în conformitate cu instrucţiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situaţia în care se află maşina de spălat vase de uz casnic cînd aceasta revine singură la un consum de putere staţionar;

modul inactiv – modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putînd dura o perioadă nedefinită după încheierea programului şi descărcarea maşinii fără nicio altă intervenţie din partea consumatorului final;

program – serie de operaţiuni care sînt predefinite şi sînt declarate de producător drept adecvate pentru grade de murdărie şi/sau tipuri de încărcătură specificate şi care formează împreună un ciclu complet;

set – înseamnă un set definit de vase, pahare şi tacâmuri pentru o singură persoană.

III. Cerinţe de proiectare ecologică

- Cerinţele generale de proiectare ecologică pentru maşinile de spălat vase de uz casnic sînt stabilite în capitolul I anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

- Cerinţele specifice de proiectare ecologică pentru maşinile de spălat vase de uz casnic sînt stabilite în capitolul II anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

IV. Evaluarea conformităţii

- Procedura de evaluare a conformităţii menţionată în articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 sau sistemul de management pentru evaluarea conformităţii prevăzut în anexa nr. 5 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014.

- În scopul evaluării conformităţii în temeiul articolului 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, dosarul cu documentaţia tehnică include o copie de pe calculele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

- În cazul în care informaţiile incluse în documentaţia tehnică pentru un anumit model de maşină de spălat vase de uz casnic au fost obţinute prin calcule pe baza proiectului şi/sau prin extrapolare pornind de la alte maşini de spălat vase de uz casnic echivalente, documentaţia tehnică include detaliile acestor calcule şi/sau extrapolări şi ale testelor efectuate de producători pentru a verifica precizia calculelor realizate. În aceste cazuri, documentaţia tehnică include şi o listă a tuturor celorlalte modele de maşini de spălat vase de uz casnic echivalente pentru care informaţiile incluse în documentaţia tehnică au fost obţinute în aceeaşi bază.

V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- Se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 3 la prezentul Regulament la efectuarea controalelor de supraveghere a pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în vederea respectării dispoziţiilor stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

VI. Valori de referinţă

- Valorile de referinţă orientative pentru cele mai performante maşini de spălat vase de uz casnic disponibile pe piaţă în momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament sînt stabilite în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică aplicabile

maşinilor de spălat vase de uz casnic

Cerinţe de proiectare ecologică

- Cerinţe generice de proiectare ecologică

1. Pentru calculul consumului de energie şi al altor parametri aferenţi maşinilor de spălat vase de uz casnic, se utilizează ciclul de spălare a veselei cu un grad normal de murdărie (în continuare – ciclu standard de spălare). Acest ciclu trebuie să fie identificabil în mod clar pe dispozitivul de selectare a programelor al maşinii de spălat vase de uz casnic şi/sau pe dispozitivul de afişare al acesteia, dacă există, şi să fie denumit „program standard”, fiind setat ca ciclu implicit pentru maşinile de spălat vase de uz casnic echipate cu selecţia automată a programelor sau cu oricare altă funcţie care permite selectarea automată a programului de spălare sau menţinere a unui program selectat.

2. Manualul de utilizare furnizat de producător trebuie să menţioneze:

a) ciclul standard de spălare denumit „program standard”, specificînd că acesta este adecvat pentru spălarea veselei cu un grad normal de murdărie şi că este cel mai eficient program din punct de vedere al consumului combinat de apă şi energie pentru acest tip de veselă;

b) consumul de energie în modul oprit şi în modul inactiv;

c) informaţii orientative privind durata programului, precum şi consumul de apă şi de energie al programelor principale de spălare.

- Cerinţe specifice de proiectare ecologică

3. Maşinile de spălat vase de uz casnic respectă următoarele cerinţe:

a) după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei hotărîri:

- pentru toate maşinile de spălat vase de uz casnic, cu excepţia celor cu o capacitate nominală de 10 seturi şi cu o lăţime de cel mult 45 cm, indicele de eficienţă energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 71;

- pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de 10 seturi şi cu o lăţime de cel mult 45 cm, indicele de eficienţă energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 80;

- pentru toate maşinile de spălat vase de uz casnic, indicele de eficienţă a spălării (IC) trebuie să fie mai mare de 1,12;

b) după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei hotărîri:

- pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de cel puţin 11 seturi şi pentru cele cu o capacitate nominală de 10 seturi şi o lăţime mai mare de 45 cm, indicele de eficienţă energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 63;

- pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de 10 seturi şi cu o lăţime de cel mult 45 cm, indicele de eficienţă energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 71;

- pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de cel puţin 8 seturi, indicele de eficienţă a uscării (ID ) trebuie să fie mai mare de 1,08;

- pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de cel mult 7 seturi, indicele de eficienţă a uscării (ID ) trebuie să fie mai mare de 0,86;

c) după 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei hotărîri:

- pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală de   8 şi 9 seturi şi pentru cele cu o capacitate nominală de 10 seturi şi o lăţime de cel mult 45 cm, indicele de eficienţă energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 63.

Indicele de eficienţă energetică (EEI), indicele de eficienţă a spălării (IC) şi indicele de eficienţă al uscării (ID) maşinilor de spălat vase de uz casnic se calculează în conformitate cu anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică aplicabile

maşinilor de spălat vase de uz casnic

Metoda de calcul al indicelui de eficienţă energetică, al indicelui de

eficienţă a spălării şi al indicelui de eficienţă a uscării

- Calculul indicelui de eficienţă energetică

Pentru calculul indicelui de eficienţă energetică (EEI) al unui model de maşină de spălat vase de uz casnic, se compară consumul anual de energie al maşinii de spălat vase de uz casnic cu consumul său standard de energie.

a) Indicele de eficienţă energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la prima zecimală:

unde:

AEC = consumul anual ponderat de energie al maşinii de spălat vase de uz casnic;

SAEC = consumul anual standard de energie al maşinii de spălat vase de uz casnic.

b) Consumul anual de energie (AEc) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

unde:

Et	=	consumul de energie pentru ciclul standard, exprimat în kWh şi rotunjit la trei zecimale;

Pl	=	puterea în „modul inactiv” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în W şi rotunjită la două zecimale;

Po	=	puterea în „modul oprit” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în W şi rotunjită la două zecimale;

Tt	=	durata programului pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg.

Atunci cînd maşina de spălat vase de uz casnic este echipată cu un sistem de gestionare a puterii, ea trecînd automat în „modul oprit” după încheierea programului, calcularea AEC ţine cont de durata reală a „modului inactiv”, conform formulei următoare:

unde:

Tl	=	durata măsurată a „modului inactiv” pentru ciclul standard de spălare, exprimată în minute, rotunjită la cel mai apropiat minut întreg;

280	=	numărul total de cicluri standard de spălare pe an.

c) Consumul anual standard de energie SAEC se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps≥ 10 şi lăţime > 50 cm:

pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps ≤ 9 şi pentru maşinile de spălat vase de uz casnic cu o capacitate nominală ps > 9 şi lăţime ≤ 50 cm:

unde:

ps = numărul de seturi

- Calcularea indicelui eficienţă a spălării

Pentru calcularea indicelui de eficienţă a spălării (IC) al unui model de maşină de spălat vase de uz casnic, se compară eficienţa de spălare a maşinii de spălat vase de uz casnic cu eficienţa de spălare a unei maşini de spălat vase de referinţă, aceasta din urmă trebuind să aibă caracteristicile indicate în metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generaţie, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referinţă au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

- Indicele de eficienţă a spălării (IC) se calculează cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

IC = exp(lnIC)

unde:

CT,i	=	eficienţa de spălare a maşinii de spălat vase de uz casnic care este testată pentru un ciclu de încercare (i);

CR,i	=	eficienţa de spălare a maşinii de spălat vase de referinţă pentru un ciclu de încercare (i);

n	=	numărul de cicluri de încercare, n ≥ 5.

| ( | Eficienţa de spălare (C) este gradul mediu de murdărie, după încheierea unui ciclu standard de spălare, al fiecărui element încărcat în maşina de spălat vase. Gradul de murdărie se calculează după cum este indicat în tabelul 1. Tabelul 1 Numărul de particule de murdărie în formă de punct mic (n) Suprafaţa totală a zonei murdare (AS ) în mm2 Gradul de murdărie n = 0 AS = 0 5 (cel mai eficient) 0 < n ≤ 4 0 < AS ≤ 4 4 4 < n ≤ 10 0 < AS ≤ 4 3 10 < n 4 < AS ≤ 50 2 Nu se aplică 50 < AS ≤ 200 1 Nu se aplică 200 < AS 0 (cel mai puţin eficient) |
| --- | --- |

3. Calcularea indicelui eficienţă a uscării

Pentru calcularea indicelui de eficienţă a uscării (ID) al unui model de maşină de spălat vase de uz casnic, se compară eficienţa de uscare a maşinii de spălat vase de uz casnic cu eficienţa de uscare a unei maşini de spălat vase de referinţă, aceasta din urmă trebuind să aibă caracteristicile indicate în metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generaţie, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referinţă au fost publicate în acest scop în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

- Indicele de eficienţă a uscării (ID) se calculează cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

ID= exp(lnID)

unde:

DT,i 	= eficienţa de uscare a maşinii de spălat vase de uz casnic care este testată pentru un ciclu de încercare (i);

DR,i		= eficienţa de uscare a maşinii de spălat vase de referinţă pentru un ciclu de încercare (i);

n	= numărul de cicluri de încercare, n ≥ 5.

- Eficienţa de uscare (D) este gradul mediu de umiditate, după încheierea unui ciclu standard de spălare, al fiecărui element încărcat în maşina de spălat vase. Gradul de umiditate se calculează după cum este indicat în tabelul 2.

Tabelul 2

| Numărul de urme de apă (WT) sau de urme de umiditate (WS) | Suprafaţa umedă totală (Aw) în mm2 | Gradul de umiditate |
| --- | --- | --- |
| WT = 0 şiWS =0 | Nu se aplică | 2 (cel mai eficient) |
| 1 < WT ≤ 2 sau WS = 1 | Aw < 50 | 1 |
| 2 < WT sau WS = 2 sau WS = 1 şi WT = 1 | Aw > 50 | 0 (cel mai puţin eficient) |

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică aplicabile

maşinilor de spălat vase de uz casnic

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- În vederea asigurării şi a verificării conformităţii cu cerinţele din prezentul Regulament, măsurătorile şi calculele se efectuează utilizînd standarde, ale căror indicative au fost publicate in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sau alte metode fiabile, exacte şi reproductibile, care ţin cont de metodele general recunoscute de ultima generaţie şi ale căror rezultate sînt considerate a avea un grad redus de incertitudine.

- În vederea verificării conformităţii cu cerinţele stabilite în anexa nr. I la prezentul Regulament, autorităţile abilitate testează o singură maşină de spălat vase de uz casnic. Dacă parametrii măsuraţi nu corespund valorilor declarate de către producător în dosarul cu documentaţia tehnică în conformitate cu punctul 7 din prezentul Regulament, în limitele specificate în tabelul de mai jos, se efectuează măsurători la încă trei maşini de spălat vase de uz casnic. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei maşini de spălat vase de uz casnic trebuie să se înscrie în limitele cerinţelor specificate în tabelul de mai jos, exceptînd consumul de energie, pentru care valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 %.

- În caz contrar, se consideră că modelul şi toate celelalte maşini de spălat vase de uz casnic echivalente nu respectă cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Tabel

| Parametrul măsurat | Toleranţele de verificare |
| --- | --- |
| Consumul anual ponderat de energie | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală *) a AEC cu mai mult de 10 % |
| Indicele de eficienţă a spălării | Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică decît valoarea nominală a IC cu mai mult de 10 % |
| Indicele de eficienţă a uscării | Valoarea măsurată nu trebuie să fie mai mică decît valoarea nominală a ID cu mai mult de 19 % |
| Consumul de energie | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Et cu mai mult de 10 % |
| Durata programului | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 10% |
| Consumul de putere în modul oprit şi in modul inactiv | Valoarea măsurată a consumului de putere Po şi Pl de peste 1,00 W nu trebuie să depăşească valoarea nominală cu mai mult de 10 % Valoarea măsurată a consumului de putere Po şi Pl de cel mult 1,00 W nu trebuie să depăşească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W |
| Durata modului inactiv | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 10 %. |

*)	Valoare nominală înseamnă valoarea declarată de producător.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică aplicabile

maşinilor de spălat vase de uz casnic

Valori de referinţă

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piaţă pentru maşinile de spălat vase de uz casnic, din punctul de vedere al eficienţei energetice, al consumului de energie şi apă, al eficienţei spălării şi uscării şi al emisiilor de zgomot transmis prin aer, este identificată după cum urmează:

1) Maşini de spălat vase de uz casnic pentru 15 seturi (model incorporabil):

a) consum de energie: 0,88 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 268,9 kWh/an, din care 246,4 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare şi 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

b) consum de apă: 10 litri/ciclu, adică 2 800 litri/an pentru 280 de cicluri;

c) indicele de eficienţă a spălării: IC > 1,12;

d) indicele de eficienţă a uscării: ID > 1,08;

e) emisii de zgomot transmis prin aer: 45 dB(A) re 1pW.

2) Maşini de spălat vase de uz casnic pentru 14 seturi (model compact incorporabil):

a) consum de energie: 0,83 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 244,9 kWh/an, din care 232,4 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare şi 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

b) consum de apă: 10 litri/ciclu, adică 2800 litri/an pentru 280 de cicluri;

c) indicele de eficienţă a spălării:IC> 1,12;

d) indicele de eficienţă a uscării:ID> 1,08;

e) emisii de zgomot transmis prin aer: 41 dB(A) re 1pW.

3) Maşini de spălat vase de uz casnic pentru 13 seturi (model compact incorporabil):

a) consum de energie: 0,83 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 244,9 kWh/an, din care 232,4 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare şi 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

b) consum de apă: 10 litri/ciclu, adică 2800 litri/an pentru 280 de cicluri;

c) indicele de eficienţă a spălării: IC > 1,12;

d) indicele de eficienţă a uscării: ID > 1,08;

e) emisii de zgomot transmis prin aer: 42 dB(A) re 1pW.

4) Maşini de spălat vase de uz casnic pentru 12 seturi (model de sinestătător):

- consum de energie: 0,950 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 278,5 kWh/an, din care 266 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare şi 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

- consum de apă: 9 litri/ciclu, adică 2520 litri/an pentru 280 de cicluri;

- indicele de eficienţă a spălării:IC> 1,12;

- indicele de eficienţă a uscării:ID> 1,08;

- emisii de zgomot transmis prin aer: 41 dB(A) re 1pW.

5) Maşini de spălat vase de uz casnic pentru 9 seturi (model incorporabil):

a) consum de energie: 0,800 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 236,5 kWh/an, din care 224 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare şi 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

b) consum de apă: 9 litri/ciclu, adică 2 520 litri/an pentru 280 de cicluri;

c) indicele de eficienţă a spălării:IC> 1,12;

d) indicele de eficienţă a uscării:ID> 1,08;

e) emisii de zgomot transmis prin aer: 44 dB(A) re 1pW.

6) Maşini de spălat vase de uz casnic pentru 6 seturi (model incorporabil):

a) consum de energie: 0,63 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 208,5 kWh/an, din care 196 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare şi 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

b) consum de apă: 7 litri/ciclu, adică 1960 litri/an pentru 280 de cicluri;

c) indicele de eficienţă a spălării: IC > 1,12;

d) indicele de eficienţă a uscării: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e) emisii de zgomot transmis prin aer: 45 dB(A) re 1pW.

7) Maşini de spălat vase de uz casnic pentru 4 seturi (model de sinestătător):

a) consum de energie: 0,51 kWh/ciclu, ceea ce corespunde unui consum anual global de energie de 155,3 kWh/an, din care 142,8 kWh/an pentru 280 de cicluri de spălare şi 12,5 kWh/an în modurile cu consum redus de putere;

b) consum de apă: 9,5 litri/ciclu, adică 2 660 litri/an pentru 280 de cicluri;

c) indicele de eficienţă a spălării: IC > 1,12;

d) indicele de eficienţă a uscării: 1,08 ≥ ID > 0,86;

e) emisii de zgomot transmis prin aer: 53 dB(A) re 1pW.