Anexa nr. 8

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică

aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

I. Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

- Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) nr. 932/2012 al Comisiei din 3 octombrie 2012 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 278 din 12 octombrie 2012).

- Regulamentul  cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţele privind proiectarea ecologică pentru introducerea pe piaţă a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la reţeaua electrică sau cu gaz şi a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur încorporate, inclusiv a celor vîndute pentru utilizări, altele decît cele casnice.

- Prezentul Regulament nu se aplică maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic şi storcătoarelor centrifugale de uz casnic.

II. Noţiuni şi definiţii

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

capacitate nominală – cantitatea maximă în kilograme de produse textile uscate de un anume tip indicată de producător, în trepte de 0,5 kg, care poate fi prelucrată într-un uscător de rufe de uz casnic cu tambur utilizînd programul selectat, atunci cînd acesta este încărcat în conformitate cu instrucţiunile producătorului;

ciclu – proces complet de uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat;

durata programului – timpul care trece de la iniţierea programului pînă la finalizarea acestuia, fără a se lua în calcul întîrzierile programate de utilizatorul final;

eficienţa condensării – raportul dintre masa de apă condensată de un uscător cu tambur cu acţiune de condensare şi masa de apă eliminată din încărcătură la sfîrşitul unui ciclu;

încărcătură parţială – jumătate din capacitatea nominală, pentru un anumit program al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

maşină combinată de spălat şi uscat rufe de uz casnic – maşină de spălat de uz casnic care include atît o funcţie de stoarcere prin centrifugare, cît şi o modalitate de uscare a produselor textile, de obicei prin încălzire şi rotaţie;

modul oprit – situaţia în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este dezactivat de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final şi destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcţionării normale, în scopul de a obţine consumul cel mai scăzut de putere care poate dura o perioadă nedefinită atunci cînd uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este conectat la o sursă de curent electric şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situaţia în care se află uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur atunci cînd revine singur la un consum de putere în regim staţionar;

mod inactiv – modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putînd dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără nici o altă intervenţie din partea utilizatorului final, în afara descărcării uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

program – serie de operaţiuni predefinite pe care producătorul le declară ca fiind adecvate pentru uscarea anumitor tipuri de textile;

program standard pentru bumbac – ciclul de uscare a rufelor din bumbac cu o umiditate iniţială a încărcăturii de 60 % pînă la atingerea unei umidităţi     de 0 %;

storcător centrifugal – aparat în care apa este eliminată din produsele textile printr-o acţiune centrifugală realizată în interiorul unui tambur rotativ şi este scursă printr-o pompă automată, aparat destinat în principal utilizării neprofesionale;

uscător de rufe de uz casnic cu tambur echivalent – model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur introdus pe piaţă care are aceeaşi capacitate nominală, aceleaşi caracteristici tehnice şi de performanţă, acelaşi consum de energie, aceeaşi eficienţă a condensării, dacă este cazul, aceeaşi durată a programului standard pentru bumbac şi aceleaşi emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, introdus pe piaţă cu un cod comercial diferit de acelaşi producător;

uscător de rufe de uz casnic cu tambur – aparat în care produsele textile sînt uscate prin învîrtire într-un tambur rotativ prin care trece un flux de aer cald şi care este destinat în principal utilizării în scopuri neprofesionale;

uscător de rufe de uz casnic încorporat cu tambur – uscător de rufe de uz casnic cu tambur destinat instalării într-un dulap, într-o nişă special prevăzută în perete sau în alt loc similar şi care necesită finisare de mobilier;

uscător de rufe cu tambur cu ventilaţie – uscător cu tambur care absoarbe aer proaspăt, îl suflă peste produsele textile şi elimină aerul umed rezultat în încăpere sau în exterior;

uscător de rufe cu tambur cu acţiune de condensare – uscător cu tambur care include un dispozitiv (acţionînd fie prin condensare, fie prin alte mijloace) pentru eliminarea umezelii din aerul utilizat în procesul de uscare;

uscător de rufe automat cu tambur – uscător de rufe cu tambur care întrerupe procesul de uscare la detectarea unui anumit nivel de umezeală al încărcăturii, de exemplu, prin utilizarea conductivităţii sau prin detectarea temperaturii;

uscător de rufe neautomat cu tambur – uscător de rufe cu tambur care întrerupe procesul de uscare după o perioadă predefinită, de obicei controlată de un temporizator, dar care poate fi închis şi manual.

III. Cerinţe de proiectare ecologică

- Cerinţele generice de proiectare ecologică pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sînt stabilite la capitolul I din anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Cerinţele specifice de proiectare ecologică pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sînt stabilite la capitolul II din anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

- Nu sînt necesare cerinţe de proiectare ecologică în privinţa niciunui dintre ceilalţi parametri de proiectare ecologică menţionaţi în partea 1 anexa nr. 1 la Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

IV. Evaluarea conformităţii

- Procedura de evaluare a conformităţii menţionată în articolul 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 sau sistemul de management pentru evaluarea conformităţii prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 151 din 17 iulie 2014.

- În scopul evaluării conformităţii în temeiul articolului 17 din Legea      nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, dosarul cu documentaţia tehnică include o copie de pe calculele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

- În cazul în care informaţiile incluse în documentaţia tehnică pentru un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur au fost obţinute prin calcule pe baza proiectului şi/sau prin extrapolare pornind de la alte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente, documentaţia tehnică trebuie să includă detalii şi/sau extrapolări ale acestor calcule, precum şi detalii ale testelor realizate de producători pentru a verifica acurateţea calculelor efectuate. În astfel de cazuri, documentaţia tehnică include şi o listă a tuturor celorlalte modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente pentru care informaţiile incluse în documentaţia tehnică au fost obţinute în aceeaşi bază.

V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- Se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 3 la prezentul Regulament la efectuarea controalelor de supraveghere a pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în vederea respectării dispoziţiilor stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

VI. Valori de referinţă

- Valorile de referinţă orientative pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cele mai performante disponibile pe piaţă în momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament sînt stabilite în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Cerinţe de proiectare ecologică

- Cerinţe generice de proiectare ecologică

1. Pentru calculul consumului de energie şi al altor parametri ai uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur, se utilizează ciclul de uscare a rufelor din bumbac (cu un conţinut iniţial de umezeală al încărcăturii de 60 %) pînă la un conţinut final de umezeală al încărcăturii de 0 % (în continuare – programul standard pentru bumbac). Acest ciclu trebuie să fie identificabil în mod clar pe dispozitivul sau dispozitivele de selectare a programelor uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur şi/sau pe dispozitivul de afişare al acestuia, dacă există, să fie denumit „program standard pentru bumbac” sau să fie reprezentat printr-un simbol uniform sau printr-o combinaţie adecvată a acestor două modalităţi şi să reprezinte opţiunea selectată implicit pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur echipate cu selecţia automată a programelor sau cu orice altă funcţie care permite selectarea automată a programului de uscare sau menţinerea unui program selectat. Dacă este vorba de un uscător de rufe automat cu tambur, atunci „programul standard pentru bumbac” trebuie să fie unul automat.

2. Manualul de utilizare furnizat de producător trebuie să menţioneze:

a) informaţii privitoare la „programul standard pentru bumbac”, specificîndu-se faptul că acesta este adecvat uscării rufelor din bumbac cu un grad normal de umezeală şi că reprezintă cel mai eficient program din punctul de vedere al consumului de energie pentru uscarea rufelor umede din bumbac;

b) consumul de energie în modul oprit şi în modul inactiv;

c) informaţii orientative privind durata programului şi consumul de energie în cazul principalelor programe de uscare atît pentru încărcătură completă, cît şi pentru încărcătură parţială, dacă este cazul.

II. Cerinţe specifice de proiectare ecologică

3. Uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur respectă următoarele cerinţe:

1) După 9 luni de la data publicării prezentului Regulament în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

- indicele de eficienţă energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 85;

- în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare, eficienţa ponderată a condensării trebuie să nu fie mai mică de 60 %.

2) După 18 luni de la data publicării prezentului Regulament în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

- în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare, indicele de eficienţă energetică (EEI) trebuie să fie mai mic de 76;

- în cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare, eficienţa ponderată a condensării trebuie să nu fie mai mică de 70 %.

4. Indicele de eficienţă energetică (EEI) şi eficienţa ponderată a condensării se calculează în conformitate cu anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Metoda de calcul al indicelui de eficienţă energetică

şi al eficienţei ponderate a condensării

I. Calculul indicelui de eficienţă energetică

1. Pentru calculul indicelui de eficienţă energetică (EEI) al unui model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, se raportează consumul anual ponderat de energie al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială, la consumul anual standard de energie al acestuia.

a) Indicele de eficienţă energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la prima zecimală:

unde:

AEC = consumul anual ponderat de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur;

SAEC = consumul anual standard de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur.

b) Consumul anual standard de energie (SAEC) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulelor următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

- pentru toate uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur fără ventilaţie:

- pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilaţie:

unde:

- c este capacitatea nominală a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur în cazul programului standard pentru bumbac;

- Tt este durata ponderată a programului în cazul programului standard pentru bumbac.

c) Consumul anual ponderat de energie (AEC) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

unde:

Et = consumul ponderat de energie, exprimat în kWh şi rotunjit la două zecimale;

Po = puterea electrică în „modul oprit” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W şi rotunjită la două zecimale;

Pl = puterea electrică în „modul inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W şi rotunjită la două zecimale;

Tt = durata ponderată a programului, exprimată în minute şi rotunjită pînă la cea mai apropiată valoare întreagă;

160 = numărul total de cicluri de uscare pe an;

Atunci cînd uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este echipat cu un sistem de gestionare a energiei, trecînd automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC) se calculează ţinînd seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă:

unde:

Tl = durata „modului inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac, exprimată în minute şi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă.

d) Durata ponderată a programului (Tt) în cazul programului standard pentru bumbac se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la cea mai apropiată valoare întreagă:

unde:

Tdry = durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute şi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

Tdry½ = durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute şi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă.

e) Consumul ponderat de energie (Et) se calculează în kWh cu ajutorul formulei următoare şi se rotunjeşte la două zecimale:

unde:

Edry = consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh şi rotunjit la două zecimale;

Edry½ = consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parţială, exprimat în kWh şi rotunjit la două zecimale.

f) În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială se calculează în kWh şi se rotunjeşte la două zecimale, după cum urmează:

unde:

Egdry = consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh şi rotunjit la două zecimale;

Egdry½ = consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parţială, exprimat în kWh şi rotunjit la două zecimale;

Egdry,a = consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh şi rotunjit la două zecimale;

Egdry½,a = consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parţială, exprimat în kWh şi rotunjit la două zecimale;

fg = 2,5.

II. Calculul eficienţei ponderate a condensării

2. Eficienţa condensării în cazul unui program este raportul dintre masa de umezeală condensată şi colectată în recipientul unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare şi masa de umezeală eliminată din încărcătură de program, aceasta din urmă fiind reprezentată de diferenţa dintre masa încărcăturii umede de test înainte de uscare şi masa încărcăturii de test după uscare. Pentru calculul eficienţei ponderate a condensării, se utilizează eficienţa medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac atît cu încărcătură completă, cît şi cu încărcătură parţială.

3. Eficienţa ponderată a condensării unui program (Ct) se calculează în procente şi se rotunjeşte la cea mai apropiată valoare întreagă, după cum urmează:

unde:

Cdry = eficienţa medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă;

Cdry½ = eficienţa medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parţială.

Eficienţa medie a condensării C se calculează pe baza eficienţei de condensare a ciclurilor de testare şi se exprimă ca procentaj:

unde:

n reprezintă numărul de cicluri de testare, care trebuie să includă cel puţin patru cicluri de test valide pentru programul selectat;

j este numărul ciclului de testare;

Wwj este masa de apă colectată în rezervorul condensatorului în cursul ciclului de testare j;

Wi este masa încărcăturii umede de test înainte de uscare;

Wf este masa încărcăturii de testare după uscare.

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- În vederea asigurării şi a verificării conformităţii cu cerinţele din prezentul Regulament, măsurătorile şi calculele se efectuează utilizînd standarde conexe, ale căror indicative au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sau alte metode fiabile, exacte şi reproductibile, care ţin cont de metodele general recunoscute de ultima generaţie şi ale căror rezultate sînt considerate a avea un grad redus de incertitudine.

- În vederea verificării conformităţii cu cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, autorităţile abilitate testează un singur uscător de rufe de uz casnic cu tambur. Dacă parametrii măsuraţi nu corespund valorilor declarate de către producător în dosarul cu documentaţia tehnică în sensul punctului 8 din prezentul Regulament, în limitele specificate în tabelul de mai jos, se efectuează măsurători la încă trei uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să corespundă cerinţelor, în limitele definite în tabelul din prezenta anexă.

- În caz contrar, se consideră că modelul şi toate celelalte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente nu respectă cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Tabel

| Parametru măsurat | Toleranţe de verificare |
| --- | --- |
| Consumul anual ponderat de energie | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală *) a AEC cu mai mult de 6 % |
| Consumul ponderat de energie | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6 % |
| Eficienţa ponderată a condensării | Valoarea măsurată nu trebuie să fie mică decît valoarea nominală a Ct cu mai mult de 6 % |
| Durata ponderată a programului | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valorile nominale ale Tt cu mai mult de 6 % |
| Consumul de putere în „modul oprit” şi în „modul inactiv” | Valorile măsurate ale consumului de putere Po şi Pl, în cazul în care acestea sînt mai mari de 1,00 W, nu trebuie să depăşească valoarea nominală cu mai mult de 6 %. Valorile măsurate ale consumului de putere Po şi Pl, în cazul în care acestea sînt de cel mult 1,00 W nu trebuie să depăşească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W |
| Durata „modului inactiv” | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Tl cu mai mult de 6 % |

*) Valoare nominală – înseamnă valoarea declarată de producător. Nivelul de 6 % al incertitudinii măsurătorilor reprezintă eroarea de testare în laborator acceptabilă în prezent la măsurarea parametrilor declaraţi cu ajutorul noii metode de măsurare utilizate pentru noile cerinţe în materie de etichetare/proiectare ecologică, inclusiv în cazul ciclurilor cu încărcătură completă şi parţială.

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Valori de referinţă

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piaţă pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur, în ceea ce priveşte consumul de energie al acestora şi emisiile de zgomot transmise prin aer în timpul stoarcerii pentru programul standard pentru bumbac, este identificată după cum urmează:

1) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilaţie care are o capacitate nominală de 3 kg:

a) consum de energie: 1,89 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 247 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: 69 dB.

2) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilaţie care are o capacitate nominală de 5 kg:

a) consum de energie: 2,70 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 347 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

3) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur alimentat cu gaz care are o capacitate nominală de 5 kg:

a) consum de energie provenită din gaz: 3,25 kWhgaz/ciclu, echivalent cu 1,3 kWh în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă. Consumul anual de energie nu este disponibil;

b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

4) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare care are o capacitate nominală de 5 kg:

a) consum de energie: 3,10 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 396 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

5) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilaţie care are o capacitate nominală de 6 kg:

a) consum de energie: 3,84 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 487 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: 67 dB.

6) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare care are o capacitate nominală de 6 kg:

a) consum de energie: 1,58 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 209 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

7) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilaţie care are o capacitate nominală de 7 kg:

a) consum de energie: 3,9 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 495 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

8) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur alimentat cu gaz care are o capacitate nominală de 7 kg:

a) consum de energie provenită din gaz: 3,4 kWhgaz/ciclu, echivalent cu 1,36 kWh în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă. Consumul anual de energie nu este disponibil;

b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

9) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare care are o capacitate nominală de 7 kg:

a) consum de energie: 1,6 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 211 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

10) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilaţie care are o capacitate nominală de 8 kg:

a) consum de energie: 4,1 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 520 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: 65 dB.

11) Uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare care are o capacitate nominală de 8 kg:

a) consum de energie: 2,30 kWh/ciclu în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă, reprezentînd circa 297 kWh/an *);

b) emisii de zgomot transmise prin aer: nedisponibil.

______________

*) Calculată în ipoteza unui număr de 160 de cicluri de uscare pe an, cu un consum de energie în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură parţială egal cu 60 % din consumul de energie la încărcătură completă şi un consum anual suplimentar de energie de 13,5 kWh în modurile cu consum redus de putere.