Anexa nr. 9

la Hotărîrea Guvernului nr.750

din 13 iunie 2016

REGULAMENT

cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aspiratoare

- Dispoziţii generale şi domeniul de aplicare

- Prezentul Regulament transpune Regulamentul (UE) nr. 666/2013 al Comisiei din 8 iulie 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru aspiratoare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 192 din 13 iulie 2013).

- Regulament cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aspiratoare (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe în materie de proiectare ecologică pentru introducerea pe piaţă a aspiratoarele electrice alimentate de la reţeaua electrică, inclusiv a aspiratoarelor hibride.

- Prezentul Regulament nu se aplică:

a) aspiratoarelor cu apă, aspiratoarelor cu apă şi uscate, aspiratoarelor pe bază de baterii, aspiratoarelor robot, aspiratoarelor industriale şi nici aspiratoarelor centrale;

b) maşinilor de lustruit pardoseala;

c) aspiratoarelor de exterior.

II. Noţiuni şi definiţii

- În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

aspirator – aparat care îndepărtează murdăria de pe o suprafaţă care trebuie curăţată prin intermediul unui flux de aer creat de o subpresiune formată în interiorul unităţii;

aspirator hibrid – aspirator care poate fi alimentat atît de la reţeaua electrică, cît şi pe bază de baterii;

aspirator cu apă – aspirator care înlătură particule uscate şi/sau umede (murdărie) de pe suprafaţă prin aplicarea unui detergent pe bază de apă sau a unui abur pe suprafaţa care trebuie curăţată şi prin îndepărtarea acestuia şi a murdăriei prin intermediul unui flux de aer creat de o subpresiune formată în interiorul unităţii, inclusiv tipurile denumite în mod curent aspiratoare cu injecţie şi extracţie;

aspirator uscat – aspirator conceput pentru a îndepărta murdăria în principal uscată (praf, fibre, fire), inclusiv tipurile echipate cu o duză activă pe bază de baterii;

aspirator cu apă şi uscat – aspirator conceput pentru a îndepărta un volum mai mare de 2,5 litri de lichid, combinat cu funcţia unui aspirator uscat;

aspirator pe bază de baterii – aspirator alimentat numai pe bază de baterii;

aspirator robot – aspirator pe bază de baterii care poate funcţiona fără intervenţie umană într-un perimetru definit, alcătuit dintr-o parte mobilă şi o staţie de andocare şi/sau din alte accesorii necesare care contribuie la funcţionarea sa;

aspirator industrial – aspirator conceput pentru a face parte dintr-un proces de producţie, conceput pentru a înlătura materiale periculoase, cantităţi mari de praf din următoarele sectoare: construcţii, turnătorii, minerit sau alimentar, ca parte dintr-o maşină ori dintr-un instrument industrial(ă) şi/sau un aspirator comercial cu un cap de o lăţime mai mare de 0,50 m;

aspirator commercial – aspirator pentru curăţare în mediu profesional, destinat a fi utilizat de nespecialişti, de personalul care efectuează servicii de curăţenie sau de prestatori de servicii de curăţenie în birouri, magazine, spitale şi hoteluri;

aspirator central – aspirator cu o sursă de subpresiune cu amplasare fixă (nemobilă) şi cu prizele de aspirare situate în locuri fixe din clădire;

aspirator de exterior – aparat conceput pentru utilizarea în exterior pentru a colecta resturi precum cele produse în urma tunderii gazonului şi frunzelor într-un colector prin intermediul unui flux de aer creat de o subpresiune formată în interiorul unităţii, care poate conţine un dispozitiv de tocare şi poate funcţiona şi ca o suflantă;

aspirator pe bază de baterii cu capacitate mare – aspirator pe bază de baterii care, atunci cînd bateriile sînt încărcate complet, poate curăţa o suprafaţă de pardoseală de 15 m2 aplicînd două curse duble pe fiecare parte a pardoselei fără reîncărcare;

aspirator cu filtrare prin apă – aspirator uscat care utilizează ca mediu de filtrare principal mai mult de 0,5 litri de apă, aerul aspirat fiind forţat să treacă prin apa care reţine particulele uscate înlăturate atunci cînd aerul trece prin ea;

aspirator de uz casnic – aspirator destinat uzului casnic sau în gospodării;

aspirator de uz general – aspirator echipat cu o duză fixă sau cu cel puţin o duză detaşabilă, conceput pentru curăţarea covoarelor şi a pardoselilor tari sau echipat cu cel puţin o duză detaşabilă concepută special pentru curăţarea covoarelor şi cu cel puţin o duză detaşabilă pentru curăţarea pardoselilor tari;

aspirator pentru pardoseli tari – aspirator echipat cu o duză fixă concepută special pentru curăţarea pardoselilor tari sau doar cu una ori mai multe duze detaşabile concepute special pentru curăţarea pardoselilor tari;

aspirator pentru covoare – aspirator echipat cu o duză fixă concepută special pentru curăţarea covoarelor sau doar cu una ori mai multe duze detaşabile concepute special pentru curăţarea covoarelor;

aspirator echivalent – model de aspirator introdus pe piaţă cu aceeaşi putere de intrare, acelaşi consum anual de energie, acelaşi nivel de absorbţie a prafului pe covoare şi pe pardoseli tari, aceleaşi emisii de praf, acelaşi nivel de putere acustică, aceeaşi durabilitate a furtunului şi aceeaşi durată de viaţă operaţională a motorului ca un alt model de aspirator introdus pe piaţă de acelaşi producător cu un cod comercial diferit;

duză activă pe bază de baterii – cap de curăţare prevăzut cu un dispozitiv de agitare alimentat de baterii pentru a ajuta la îndepărtarea murdăriei;

maşină de lustruit pardoseala – aparat electric conceput pentru a proteja, a netezi şi/sau a lustrui anumite tipuri de pardoseli, folosit, de regulă, în combinaţie cu un agent de lustruit cu care aparatul freacă pardoseala şi prevăzut, de obicei, şi cu funcţia auxiliară a unui aspirator.

III. Cerinţe de proiectare ecologică

- Cerinţele în materie de proiectare ecologică pentru aspiratoare sînt stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament. Acestea se aplică în conformitate cu următorul calendar:

etapa 1: după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova: după cum se indică la punctul 1 litera a) şi la punctul 2 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;

etapa 2: după 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova: după cum se indică la punctul 1 litera b) şi la punctul 2 din anexa nr. 1 la prezentul Regulament ;

- Conformitatea cu cerinţele în materie de proiectare ecologică se măsoară şi se calculează în conformitate cu metodele stabilite în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

IV. Evaluarea conformităţii

- Procedura de evaluare a conformităţii menţionată în art. 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, este sistemul de control intern al proiectării prevăzut în anexa nr. 4 sau sistemul de management prevăzut în anexa nr. 5 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014.

- În sensul evaluării conformităţii în temeiul art. 17 din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, dosarul cu documentaţia tehnică conţine o copie de pe informaţiile referitoare la produs furnizate în conformitate cu punctul 3 din anexa nr. 2 la prezentul regulament.

- Dacă informaţiile incluse în documentaţia tehnică pentru un anumit model de aspirator au fost obţinute prin calcul în baza unui aspirator echivalent, documentaţia tehnică trebuie să includă detalii ale acestor calcule şi ale testelor realizate de producători pentru a controla corectitudinea calculelor efectuate. În aceste cazuri, documentaţia tehnică trebuie să includă şi o listă a tuturor celorlalte modele de aspiratoare echivalente pentru care informaţiile incluse în documentaţia tehnică au fost obţinute în aceeaşi bază.

V. Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

- La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, pentru cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

VI. Valori de referinţă indicative

- Valorile de referinţă orientative pentru cele mai performante aspiratoare disponibile pe piaţă la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament sînt stabilite în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

Anexa nr.1

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de proiectare ecologică

pentru aspiratoare

Cerinţe în materie de proiectare ecologică

- Cerinţe specifice în materie de proiectare ecologică

Aspiratoarele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a)	după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

- consumul anual de energie trebuie să fie mai mic de 62,0 kWh/an;

- puterea nominală de intrare trebuie să fie mai mică de 1 600 W;

- nivelul de absorbţie a prafului pe covoare (dpuc) trebuie să fie egal cu 0,70 sau mai mare decît această valoare. Această limită nu se aplică aspiratoarelor pentru pardoseli tari;

- nivelul de absorbţie a prafului pe pardoselile tari (dpuhf) trebuie să fie egal cu 0,95 sau mai mare decît această valoare. Această limită nu se aplică aspiratoarelor pentru covoare.

Aceste limite nu se aplică aspiratoarelor cu filtrare prin apă;

b)	după 24 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova:

- consumul anual de energie trebuie să fie mai mic de 43,0 kWh/an;

- puterea nominală de intrare trebuie să fie mai mică de 900 W;

- nivelul de absorbţie a prafului pe covoare (dpuc) trebuie să fie egal cu 0,75 sau mai mare decît această valoare. Această limită nu se aplică aspiratoarelor pentru pardoseli tari;

- nivelul de absorbţie a prafului pe pardoselile tari (dpuhf) trebuie să fie egal cu 0,98 sau mai mare decît această valoare. Această limită nu se aplică aspiratoarelor pentru covoare;

- emisiile de praf nu trebuie să depăşească 1,00 %;

- nivelul de putere acustică trebuie să fie egal cu 80 dB(A) sau mai mic;

- furtunul, dacă există, trebuie să fie durabil, astfel încît să fie încă utilizabil după 40 000 de oscilaţii sub presiune;

- durata de viaţă operaţională a motorului trebuie să fie egală cu 500 de ore au mai mare.

Consumul anual de energie, puterea nominală de intrare, dpuc (nivelul de absorbţie a prafului pe covoare), dpu hf (nivelul de absorbţie a prafului pe pardoseli tari), emisiile de praf, nivelul de putere acustică, durabilitatea furtunului şi durata de viaţă operaţională a motorului se măsoară şi se calculează în conformitate cu anexa nr.2 la prezentul Regulament.

2. Informaţii care trebuie furnizate de producători

a) Documentaţia tehnică, broşurile cu instrucţiuni şi site-urile din Internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanţilor lor autorizaţi sau ale importatorilor trebuie să conţină următoarele elemente:

- orice fel de informaţii cu privire la aspiratoare a căror publicare este obligatorie în conformitate cu actele, regulamentele adoptate în temeiul Legii    nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic;

- un titlu scurt sau o trimitere la metodele de măsurare şi de calcul utilizate pentru stabilirea conformităţii cu cerinţele de mai sus;

- pentru aspiratoarele pentru pardoseli tari menţiunea că nu sînt destinate folosirii pe covoare cu duza furnizată;

- pentru aspiratoarele pentru covoare menţiunea că nu sînt destinate folosirii pe pardoseli tari cu duza furnizată;

- pentru aparatele care pot îndeplini şi altă funcţie decît cea de aspirare, puterea electrică de intrare relevantă pentru aspirare dacă este mai mică decît puterea nominală de intrare a aparatului;

- indicarea, dintre cele trei grupe de mai jos, a grupei căreia îi aparţine aspiratorul în scopul testării: aspirator de uz general, aspirator pentru pardoseli tari sau aspirator pentru covoare.

b)	Documentaţia tehnică şi o parte destinată profesioniştilor a site-urilor din Internet cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanţilor lor autorizaţi sau ale importatorilor trebuie să conţină următoarele elemente:

- informaţii relevante pentru demontarea nedistructivă în scopul întreţinerii, în special a furtunului, a orificiilor de admisie, a motorului, a carcasei şi a cablurilor;

- informaţii relevante pentru dezmembrare, în special în ceea ce priveşte motorul şi bateriile, reciclarea, recuperarea şi eliminarea la sfîrşitul ciclului de viaţă.

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire

la cerinţele de proiectare ecologică

pentru aspiratoare

Metode de măsurare şi de calcul

1.   Metode de măsurare şi de calcul

În vederea respectării şi verificării conformităţii cu cerinţele din prezentul Regulament, măsurătorile şi calculele se efectuează prin metode de măsurare fiabile, exacte şi reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare şi de calcul general recunoscute de ultimă generaţie, inclusiv standardele armonizate. Acestea trebuie să respecte definiţiile, condiţiile, ecuaţiile şi parametrii tehnici stabiliţi în prezenta anexă.

2.   Definiţii

|  | test pe pardoseală tare – test de două cicluri de curăţare în care capul de curăţare al unui aspirator care funcţionează la capacitatea maximă de absorbţie trece pe o suprafaţă de testare constînd într-o placă de testare din lemn cu lăţimea egală cu cea a capului de curăţare şi cu o lungime corespunzătoare, comportînd o fisură de testare aplicată în diagonală (45o), pe parcursul căruia sînt măsurate şi înregistrate încontinuu cu o frecvenţă adecvată de eşantionare timpul scurs, consumul de energie electrică şi poziţia relativă a centrului capului de curăţare faţă de zona de testare şi în cadrul căruia, la sfîrşitul fiecărui ciclu de curăţare, scăderea masei fisurii de testare este evaluată în mod corespunzător; |
| --- | --- |

|  | fisură de testare – inserţie în formă de U care poate fi înlăturată, cu dimensiuni corespunzătoare, umplută la începutul unui ciclu de curăţare cu un praf artificial corespunzător; |
| --- | --- |

|  | test pe covor – testare cu un număr corespunzător de cicluri de curăţare pe o platformă de testare constînd într-un covor Wilton în care capul de curăţare al unui aspirator care funcţionează la capacitatea maximă de absorbţie trece pe suprafaţa de testare cu lăţimea egală cu cea a capului de curăţare şi cu o lungime corespunzătoare, murdărită cu o cantitate egal distribuită şi încorporată în mod adecvat de praf de testare cu o compoziţie corespunzătoare, pe parcursul căruia sînt măsurate şi înregistrate încontinuu cu o frecvenţă adecvată de eşantionare timpul scurs, consumul de energie electrică şi poziţia relativă a centrului capului de curăţare faţă de zona de testare şi în cadrul căruia, la sfîrşitul fiecărui ciclu de curăţare, creşterea masei recipientului de praf este evaluată în mod corespunzător; |
| --- | --- |

|  | lăţimea capului de curăţare – în metri, cu o precizie de trei zecimale, înseamnă lăţimea exterioară maximă a capului de curăţare; |
| --- | --- |

|  | ciclu de curăţare – secvenţă de cinci curse duble ale aspiratorului pe o suprafaţă de testare constînd într-un anumit tip de pardoseală („covor” sau „pardoseală tare”); |
| --- | --- |

|  | cursă dublă – o mişcare înainte şi o mişcare înapoi a capului de curăţare după o schemă paralelă, efectuate la o viteză uniformă a cursei de testare şi avînd o lungime specificată a cursei de testare; |
| --- | --- |

|  | viteza cursei de testare – în m/oră înseamnă viteza adecvată pentru testare a capului de curăţare, realizată, de preferinţă, cu un dispozitiv de comandă electromecanic. Produsele cu capete de curăţare autopropulsate trebuie să încerce să se apropie cît mai mult de viteza corespunzătoare, însă este permisă o abatere atunci cînd aceasta este specificată în mod clar în documentaţia tehnică; |
| --- | --- |

|  | lungimea cursei de testare – în metri înseamnă lungimea suprafeţei de testare plus distanţa parcursă de centrul capului de curăţare atunci cînd se deplasează pe zonele de accelerare corespunzătoare înainte şi după zona de testare; |
| --- | --- |

|  | nivelul de absorbţie a prafului ─ (dpu), cu o precizie de trei zecimale, înseamnă raportul dintre masa de praf artificial îndepărtat, stabilită pentru covoare prin creşterea masei recipientului de praf şi pentru pardoseli tari prin scăderea masei fisurii de testare, după o serie de curse duble ale capului de curăţare, şi masa de praf artificial aplicat iniţial unei zone de testare, corectată, pentru covoare, în funcţie de condiţiile specifice de testare, iar pentru pardoseli tari, în funcţie de lungimea şi poziţionarea fisurii de testare; |
| --- | --- |

|  | sistem de aspirare de referinţă – echipament electric de laborator utilizat pentru a măsura nivelul de absorbţie a prafului calibrat şi de referinţă pe covoare cu parametri daţi referitori la aer, cu scopul de a ameliora reproductibilitatea rezultatelor testului; |
| --- | --- |

|  | puterea nominală de intrare – în W înseamnă puterea electrică de intrare declarată de producător, în timp ce în cazul aparatelor care pot îndeplini şi altă funcţie decît cea de aspirare se aplică numai puterea electrică de intrare relevantă pentru aspirare; emisiile de praf – raportul, exprimat în procente cu o precizie de două zecimale, dintre numărul tuturor particulelor de praf cu o dimensiune de 0,3-10 μm emise de un aspirator şi numărul tuturor particulelor de praf de aceeaşi dimensiune care pătrund în orificiul de admisie atunci cînd în acesta se introduce o cantitate anume de praf de dimensiunile respective. Valoarea include nu numai praful măsurat la orificiul de evacuare al aspiratorului, ci şi praful emis în altă parte fie din pierderi, fie produs de aspirator; nivel de putere acustică – emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW şi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg. |
| --- | --- |

3.   Consumul anual de energie

Consumul anual de energie AE se calculează în kWh/an şi se rotunjeşte la o zecimală, după cum urmează:

|  | pentru aspiratoarele de covoare: |
| --- | --- |

|  | pentru aspiratoarele de pardoseli tari: |
| --- | --- |

pentru aspiratoarele de uz general:

unde:

- ASEc este consumul mediu specific de energie în Wh/m2 în timpul efectuării testului pe covoare, calculat conform indicaţiilor de mai jos;

- ASEhf este consumul mediu specific de energie în Wh/m2 în timpul efectuării testului pe pardoseli tari, calculat conform indicaţiilor de mai jos;

- dpuc este nivelul de absorbţie a prafului pe covoare, stabilit în conformitate cu punctul 4 din prezenta anexă;

- dpuhf este nivelul de absorbţie a prafului pe pardoseli tari, stabilit în conformitate cu punctul 4 din prezenta anexă;

- 50 este numărul standard de operaţiuni de curăţare de o oră pe an;

- 87 este suprafaţa standard, în m2, a unei locuinţe care trebuie curăţată;

-  4 este numărul standard care indică de cîte ori trece un aspirator pe deasupra fiecărui punct de pe pardoseală (două curse duble);

- 0,001 este factorul de conversie din Wh în kWh;

- 1 este nivelul standard de absorbţie a prafului;

- 0,20 este diferenţa standard dintre nivelul de absorbţie a prafului după cinci şi după două curse duble.

Consumul mediu specific de energie (ASE)

Consumul mediu specific de energie în timpul realizării testului pe covoare (ASEc ) şi în timpul realizării testului pe pardoseli tari (ASEhf ) se stabileşte ca fiind media consumului specific de energie (SE) din numărul de cicluri de curăţare care constituie testul pe covoare, respectiv pe pardoseli tari. Ecuaţia generală pentru consumul specific de energie SE în Wh/m2 de suprafaţă de testare, cu o precizie de trei zecimale, aplicabilă pentru aspiratoarele de covoare, de pardoseli tari şi de uz general cu sufixele corespunzătoare este:

unde:

- P este puterea medie în W, cu o precizie de două zecimale, dintr-un ciclu de curăţare pe durata în care centrul capului de curăţare se mişcă pe suprafaţa de testare;

- NP este puterea medie echivalentă în W, cu o precizie de două zecimale, a duzelor active pe bază de baterii, dacă există, ale aspiratorului, calculată conform indicaţiilor de mai jos;

- t este timpul total în ore, cu o precizie de patru zecimale, dintr-un ciclu de curăţare în care centrul capului de curăţare, şi anume un punct situat la jumătatea distanţei dintre partea laterală, partea din faţă şi cea din spate a capului de curăţare, se mişcă pe suprafaţa de testare;

- A este suprafaţa în m2, cu o precizie de trei zecimale, peste care trece un cap de curăţare în timpul unui ciclu de curăţare, calculată ca de 10 ori produsul dintre lăţimea capului de curăţare şi lungimea corespunzătoare a suprafeţei de testare. Dacă un aspirator de uz casnic are un cap cu o lăţime mai mare de 0,320 m, atunci cifra de 0,320 m înlocuieşte lăţimea capului în acest calcul.

Pentru testele pe pardoseli tari, în ecuaţia de mai sus se folosesc sufixul hf şi denumirile de parametri SEhf, Phf, NPhf, thf şi Ahf. Pentru testele pe covoare, în ecuaţia de mai sus se folosesc sufixul c şi denumirile de parametri SEc, Pc, NPc, tc şi Ac . Pentru fiecare dintre ciclurile de curăţare, valorile parametrilor SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf şi/sau SEc, Pc, NPc, tc, Ac , după caz, trebuie incluse în documentaţia tehnică.

Puterea echivalentă a duzelor active pe bază de baterii (NP)

Ecuaţia generală pentru puterea echivalentă medie a duzelor active pe bază de baterii (NP) în W, aplicabile pentru aspiratoarele de covoare, de pardoseli tari şi de uz general cu sufixele corespunzătoare, este:

unde:

- E este consumul de energie electrică în Wh cu o precizie de trei zecimale al duzei active pe bază de baterii a aspiratorului, necesar pentru revenirea bateriei complet încărcate iniţial la starea iniţială de încărcare completă după un ciclu de curăţare;

- tbat este timpul total în ore, cu o precizie de patru zecimale, dintr-un ciclu de curăţare în care este activată duza activă pe bază de baterii a aspiratorului, în conformitate cu instrucţiunile producătorului.

Dacă aspiratorul nu este echipat cu duze active pe bază de baterii, valoarea NP este egală cu zero.

Pentru testele pe pardoseli tari, în ecuaţia de mai sus se folosesc sufixul hf şi denumirile de parametri NPhf, Ehf, tbathf . Pentru testele pe covoare, în ecuaţia de mai sus se folosesc sufixul c şi denumirile de parametri NPc, Ec, tbatc. Pentru fiecare dintre ciclurile de curăţare, valorile parametrilorEhf, tbathf şi/sau Ec, tbatc , după caz, trebuie incluse în documentaţia tehnică.

4. Nivelul de absorbţie a prafului

Nivelul de absorbţie a prafului pe pardoseli tari (dpuhf) se stabileşte ca media rezultatelor celor două cicluri de curăţare dintr-un test pe pardoseală tare.

Nivelul de absorbţie a prafului pe covoare (dpuhf ) se stabileşte ca media rezultatelor ciclurilor de curăţare dintr-un test pe covoare. Pentru a se corecta abaterile de la proprietăţile iniţiale ale unui test pe covoare, nivelul de absorbţie a prafului pe covoare (dpuc) se calculează după cum urmează:

unde:

- dpum este nivelul măsurat de absorbţie a prafului de către aspirator;

- dpucal este nivelul de absorbţie a prafului al sistemului de aspirare de referinţă, măsurat atunci cînd covorul pe care se efectuează testul se află în stare iniţială;

- dpuref este nivelul măsurat de absorbţie a prafului al sistemului de aspirare de referinţă.

Valorile parametrului dpum pentru fiecare dintre ciclurile de curăţare dpuc, dpucal şi dpuref trebuie incluse în documentaţia tehnică.

5.   Emisiile de praf

Emisiile de praf se stabilesc cu aspiratorul funcţionînd la fluxul maxim de aer.

6.   Nivelul de putere acustică

Nivelul de putere acustică se stabileşte pe covoare.

7.   Durabilitatea furtunului

Furtunul este considerat utilizabil după 40 000 de oscilaţii sub presiune dacă nu este vizibil deteriorat după aceste oscilaţii. Presiunea trebuie aplicată prin intermediul unei greutăţi de 2,5 kilograme.

8.   Durata de viaţă operaţională a motorului

Aspiratorul trebuie să funcţioneze intermitent, cu perioade de 14 minute şi 30 de secunde pornit şi 30 secunde oprit, cu un recipient de praf pe jumătate plin. Recipientul şi filtrele de praf trebuie înlocuite la intervale de timp adecvate. Testul poate fi întrerupt după 500 de ore şi este întrerupt după 600 de ore. Timpul total de funcţionare se înregistrează şi se include în documentaţia tehnică. Fluxul de aer, vacuumul şi puterea de intrare se stabilesc la intervale corespunzătoare, iar valorile, împreună cu durata de viaţă operaţională a motorului, se includ în documentaţia tehnică.

9.   Aspiratoarele hibride

Pentru aspiratoarele hibride, toate măsurătorile se efectuează numai cu aspiratorul alimentat de la reţeaua electrică şi cu eventuala duză activă pe bază de baterii.

Anexa nr.3

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică pentru aspiratoare

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieţei menţionate în articolul 8 şi capitolul VI din Legea nr. 151 din 17 iulie 2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, se aplică procedura de verificare descrisă în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

1.	Se consideră că modelul de aspirator respectă cerinţele aplicabile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament dacă valorile din documentaţia tehnică respectă cerinţele stabilite în anexa respectivă şi dacă testarea parametrilor relevanţi ai modelului, enumeraţi în anexa nr. 1 la prezentul Regulament şi în tabelul din prezenta anexă, indică conformitatea pentru toţi parametrii respectivi, testînduse o singură unitate pentru fiecare model.

2.	În cazul în care nu se obţine rezultatul menţionat la pct. 1, autorităţile abilitate aleg în mod aleatoriu pentru testare încă trei unităţi din acelaşi model. Ca alternativă, cele trei unităţi suplimentare pot fi selectate dintr-unul sau mai multe modele diferite care, în conformitate cu art. 3 la prezentul Regulament, au fost indicate ca aspiratoare echivalente în documentaţia tehnică a producătorului.

3.	Se consideră că modelul de aspirator respectă cerinţele aplicabile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament dacă testarea parametrilor relevanţi ai modelului, enumeraţi în anexa nr. 1 la prezentul Regulament şi în tabelul din prezenta anexă, arată conformitatea pentru toţi parametrii respectivi.

4.	Dacă nu se obţin rezultatele menţionate la punctul 3, modelul şi toate modelele de aspiratoare echivalente sînt considerate neconforme cu prezentul Regulament.

Autorităţile naţionale trebuie să folosească metodele de măsurare şi de calcul stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Toleranţele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsuraţi de autorităţile abilitate şi nu trebuie utilizate de producător sau de importator ca toleranţă permisă pentru stabilirea valorilor din documentaţia tehnică.

Tabel

| Parametrul | Toleranţele de verificare |
| --- | --- |
| Consumul anual de energie | Valoarea stabilită 1) nu depăşeşte valoarea declarată cu mai mult de 10 % |
| Nivelul de absorbţie a prafului pe covoare | Valoarea stabilită 1) este cu maximum 0,03 mai mică decît valoarea declarată |
| Nivelul de absorbţie a prafului pe pardoseli tari | Valoarea stabilită 1) este cu maximum 0,03 mai mică decît valoarea declarată |
| Emisiile de praf | Valoarea stabilită 1) nu depăşeşte valoarea declarată cu mai mult de 15 % |
| Nivelul de putere acustică | Valoarea stabilită 1) nu este mai mare decît valoarea declarată |
| Durata de viaţă operaţională a motorului | Valoarea stabilită 1) este cu maximum 5 % mai mică decît valoarea declarată |

1) Media aritmetică a valorilor stabilite în cazul a trei unităţi suplimentare testate în conformitate cu punctul 3.

Anexa nr.4

la Regulamentul cu privire la cerinţele

de proiectare ecologică pentru aspiratoare

Valori de referinţă

La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piaţă pentru aspiratoarele de uz casnic în ceea ce priveşte consumul specific de energie al acestora este un aspirator vertical de 650 W la o lăţime a capului de curăţare de 0,28 m, ceea ce înseamnă un consum specific de energie de 1,29 Wh/m2, deşi nivelul de putere acustică este mai mare de 83 dB.

Nu sînt disponibile date referitoare la nivelul de absorbţie a prafului şi la emisiile de praf pentru aparatul menţionat mai sus, conforme cu metodele care sînt definite şi la care se face referire în prezentul Regulament. Cel mai bun nivel de absorbţie a prafului disponibil în prezent pe piaţă este de aproximativ 1,08 pentru pardoseli tari, cu fisură, şi de 0,90 pentru covoare. Cel mai bun nivel de emisii de praf disponibil în prezent pe piaţă este de aproximativ 0,0002 %. Cel mai bun nivel de putere acustică este 62 dB.