| COORDONAT: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din __________________ 2016 DECIZIA Comitetului sectorial pentu formarea profesională în ramura construcţiilor nr. _4_ din „_02_”__06____ 2016 | APROBAT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor din____________________ 2016 |
| --- | --- |
| STANDARD OCUPAŢIONAL Constructor de acoperişuri Codul CORM: 7121 Domeniul ocupaţional: Construcţii şi inginerie civilă Codul profesiei: 732006 Denumirea profesiei: Constructor de acoperişuri Standard ocupațional elaborat de: Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S. Membrii grupului de lucru pentru elaborarea standardului ocupaţional: Pungă Nina, coordonator, membru al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, specialist în Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Barburoș Lidia, Preşedinte al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, director executiv al Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT” Secrieru Ion, specialist practician, director „PROIECT GABION” SRL Begliţa Ghenadie, specialist practician, director „Tehnosimplex” SRL Rotari Gheorghe, specialist practician, director „EuroGrupStim” SRL. Validat de Comisia de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale: Caba Pavel, Preşedinte al Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”, Preşedinte al Comisiei de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale Boşneaga Alexei, Şef al Direcţiei construcţii, materiale de construcţii şi tehnologii moderne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, membru al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, membru al Comisiei de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale, selectat pentru evaluare Brînza Maria, Director adjunct, profesor în Şcoala Profesională nr.3, mun. Chişinău, membru al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, membru al Comisiei de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale, selectată pentru evaluare Gaina Sergiu, Director al Departamentului juridic şi resurse umane al Companiei de Construcţii „Glorinal” S.R.L., membru al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, membru al Comisiei de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale, selectat pentru validare Mîrleanu Oleg, Vicepreşedinte al Federaţiei „SINDICONS”, membru al Comitetului sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor, membru al Comisiei de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale, selectat pentru validare. |

Descrierea profesiei:

Standardul ocupaţional Constructor de acoperişuri este elaborat cu suportul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S., de către Comitetul sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor în corespundere cu procedura prevăzută în Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.863 din 08.10.2014. Drept bază pentru elaborarea standardului ocupational a servit profilul ocupaţional, elaborat conform pct. 16, sbpct. 4) din Metodologia vizată, de către grupul de lucru pentru elaborarea profilului ocupaţional, în cadrul atelierului de lucru privind efectuarea analizei ocupaţionale a profesiei.

În timpul seminarului au fost colectate informaţiile respective, în baza cărora a fost elaborat ptofilul ocupaţional şi definitivat, ulterior, în urma revizuirii şi evaluării documentului. Profilul ocupaţional a fost examinat şi validat de Comisia de evaluare şi validare a standardelor ocupaţionale.

Profesia Constructor de acoperişuri se exercită în sectorul/ramura construcţiilor, pe şantierele de construcţii în cadrul companiilor de diferite dimensiuni (mari, mici sau mijlocii), care execută lucrări de construcţii civile, industriale etc.

Acoperişul constituie subansamblul constructiv, de tip terasă sau în pantă, format din elemente structurale şi nestructurale, este elementul final, amplasat pe partea superioară a constructiei, deasupra ultimului nivel construit şi are rolul de a proteja construcţia impotriva fenomenelor meteorologice (ploaie, zăpadă, vânt). Caracteristicile unui acoperiş sunt influenţate de destinaţia construcţiei, de tradiţiile locale si de materialele existente utilizate.

În componenţa de bază a oricărui tip de acoperiş se disting următoarele părţi importante: structura de rezistenţă (şarpanta); termoizolaţia; foliile de protecţie; învelitoarea; jgheaburile şi burlanele, gurile de scurgere; elementele de fixare pentru invelitori, accesoriile pentru invelitori, elemente de iluminare si ventilare a spaţiilor de sub acoperiş (ferestre de mansardă, tabachere, lucarne, luminatoare), coşuri de fum etc.

Şarpanta reprezintă structura de rezistenţa a acoperişului şi se construieşte în funcţie de tipul de invelitoare, de greutatea acesteia, de existenţa sub acoperiş a spaţiului locuibil etc. Şarpanta poate fi construită, de regulă, din lemn sau, în cazuri mai rare, din metal sau beton.

Termoizolaţia poate fi realizată, utilizînd materiale termoizolante (foi, rulou etc.), folii de protecție, vată minerală de sticlă sau bazaltică, polistirenul expandat, spume, aeratoare.

Foliile de protecţie sunt de două tipuri: pelicula anti-abur/vapori, care se montează sub termoizolaţie; folia anticondens, care se plasează deasupra stratului termoizolant pentru protecţie la infiltraţia accidentală de apa sub invelitoare.

Invelitoarea constituie stratul exterior al acoperişului si poate fi realizată din mai multe tipuri de materiale (ţigle, olane ceramice sau din beton, placi bituminoase sau din fibrociment, tablă cutată, materiale naturale etc.) şi elemente de fixare şi racordare ale acestora.

Jgheaburile şi burlanele se instalează pentru evacuarea apelor pluviale si pentru a impiedica scurgerea apelor direct pe faţada clădirii sau formarea ţurţurilor de gheaţă în perioada rece a anului.

Montarea acoperişului se realizează de către muncitorul specializat care practică meseria de Constructorul de acoperişuri, realizînd, de regulă, următoarele tipuri de lucrări:

- executarea elementelor componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului;

- pregătirea suprafeţei construcţiei pentru montarea structurii de rezistenţă a acoperişului;

- montarea structurii de rezistenţă a acoperişului

- izolarea termică a acoperişului

- montarea asterealei structurii de rezistenţă a acoperişului

- montarea sistemelor pentru iluminare în planul acoperişului (lucarne, ferestre de mansardă, luminatoare, coşuri de fum etc.)

- montarea învelitoarei acoperișului

- instalarea accesoriilor acoperişului (bordură, elemente metalice, coamă, detalii constructive la streaşină, jgheaburi, burlane, accesorii de închidere şi etanşare, elemente de ventilaţie şi racordare, accesorii de fixare şi de siguranţă, opritori de zăpadă (parazăpezile)

- efectuează, în caz de necesitate, lucrări de demontare a elementelor componente ale acoperişului existent, precum și lucrări de montare/demontare a schelelor, pentru asigurarea accesului la locul de muncă.

Pe parcursul activității sale Constructorul de acoperişuri este responsabil de organizarea eficientă a locului de muncă, aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, a situaţiilor de urgenţă și a normelor de protecţie a mediului, întreţinerea echipamentelor de lucru în stare funcțională, precum și de aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control a calităţii. Calitatea lucrărilor efectuate de către Constructorul de acoperişuri se verifică în corespundere cu reglementările (NCM - Norme de Construcţie în Republica Moldova, Regulamente privind asigurarea calităţii etc.).

Constructorul de acoperişuri efectuează următoarele tipuri de activităţi: măsoară, taie, debitează materia primă, profilează, montează şi fixează elemente ale acoperişului, materialul izolant etc. Activităţile se desfăşoară direct pe şantierele de construcţii, la locul de muncă. Constructorul de acoperişuri lucrează în comun cu membrii echipei: învelitori cu materiale în rulou sau în foi, tinichigii în construcţii, izolatori, alţi muncitori din domeniul construcțiilor, sub coordonarea directă a şefului de echipă/maistrului.

Constructorul de acoperişuri dă dovadă de astfel de calităţi profesionale, precum: responsabilitate, lucrul în echipă, atenţie, receptivitate, precauţie, eficienţă, punctualitate, disciplină în muncă, dexteritate manuală, lucru la înălţime, capabil de a învăţa metodele noi de lucru, rezistenţa la condiţiile nocive de lucru şi la stres (termeni limită), dar şi atitudine grijulie faţă de patrimoniul agentului economic.

Constructorul de acoperişuri dispune de astfel de capacităţi profesionale, precum capacitatea de a citi/înţelege proiecte de execuţie şi procedure de lucru, capacităţi de organizare a muncii şi de instruire.

Pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru Constructorul de acoperişuri posedă cunoştinţe elementare în matematică şi geometrie (operaţii aritmetice de bază, geometrie plană elementară); în domeniul tehnologiilor informaţionale; cunoştinţe aprofundate privind materialele de construcţie și proprietăţile lor; metodele şi tehnologiile de executare a lucrărilor de construcţie a acoperişurilor, de montare/fixare/demontare a schelelor/elementelor acoperişului; utilajele, instrumentele speciale de lucru şi capacităţile de utilizare a acestora la efectuarea lucrărilor, precum şi terminologia de specialitate.

Constructorul de acoperişuri posedă cunoştinţe de bază în domeniul legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, respectă regulile de protecţie a muncii şi în situaţii de urgenţă, îndeosebi protecţia antiincendiară, acordă primul ajutor medical, cunoaşte şi aplică prevederile standardelor şi instrucţiunilor în vigoare de protecţie a mediului.

Constructorul de acoperişuri cunoaşte şi utilizează corect în activitatea profesională utilajele, uneltele şi materiale puse în operă şi echipamente de protecţie.

Tipurile de maşini şi utilaje utilizate în procesul de muncă: arzătorul cu flacără; bormaşina electrică (mașina de găurit beton/lemn/metal/plastic etc.); butelia cu gaz; ferestrăul manual/electric; mașina de prelucrare a lemnului; mașina de șlefuit lemn; pistolul de lipit, podeţele din metal, stingătorul, scara mobilă, schelele etc.

Unelte şi instrumente speciale utilizate în procesul de lucru: perforatorul, rîndeaua manuală/electrică, nivela, firul cu plumb/marcator, ciocanul/ciocanul de cauciuc, cleştele, ruleta din metal, firul marcator, metru manual, toporul, setul de şurubelniţe, şurubelniţa cu acumulator, cuţite de construcţii, unghiul drept (90o), freza, foarfecele pentru metal/sîrmă, mistria, prelungitorul electric, suportul de tăiere sub unghi, acul de trasat, creionul special cu mină de grafit, creioane speciale pentru tablă, perii, ruloul pentru ulei, lopeţile, sfoara, scoabele, tijele metalice filetate cu piuliţe şi şaibe, şpaclu, sîrma, şuruburile, unghia de capră, sculele de mînă, dispozitivele manuale de îndoit scule pentru trasat, geantă pentru unelte etc.

Materialele specifice activităţii puse în operă de către Constructorul de acoperişuri: cheresteaua, elementele prefabricate din lemn, elemente metalice, folia anticondens, jgheaburi, вurlane, panouri mari/mici, ţigla, plăci ondulate, tabla profilată, tabla plană moale/semidură zincată, tabla plană moale/semidură vopsită, tabla acoperită cu granule ceramice, tabla de cupru/titan/inox/aluminiu/zinc etc., ţigla, vata minerală, şurupurile, cuiele, accesoriile, plasticul, amestecul uscat etc.

Echipamentele de protecţie utilizate de către Constructorul de acoperişuri: salopetă, bocanci, căşti, mănuşi, ochelari de protecţie, respirator, genunchere, centură de siguranţă, coardă de siguranţă, funii, frînghii de ridicare, căşti antizgomot şi dispozitive de protecţie (indicatoare, îngrădiri, panglică), trusă medicală etc.

Competențe-cheie relevante

| Nr. d/o | Competențe -cheie | Gradul de solicitare | Manifestare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mare | mediu | mic |  |
| 1. | Comunicare în limba română | x |  |  | În activități profesionale de înțelegere, transmitere, interpretare adecvată a mesajelor scrise şi verbale în diverse situaţii profesionale, de a formula și exprima argumente în colaborarea cu membrii echipei, cu conducerea, a distinge, interpreta și folosi corect diferite tipuri de texte, prevederi legislative, acte normative, instrucţiuni specifice, texte cu conţinut tehnic de referinţă, pentru formare continua, autoformare etc. |
| 2. | Comunicare în limba maternă |  | x |  | În actul transmiterii, înţelegerii adecvate a mesajelor scrise şi verbale, a iniţia, a susţine şi a încheia conversaţii în situaţii specifice ocupaţiei (instrucţiuni tehnice, dialog de interes profesional etc.). |
| 3 | Comunicare în limbi străine |  |  | x | În actul transmiterii, înţelegerii adecvate a mesajelor scrise şi verbale, a iniţia, a susţine şi a încheia conversaţii în situaţii specifice ocupaţiei (instrucţiuni tehnice, dialog de interes profesional etc.). |
| 4. | În matematică, științe și tehnologie |  | x |  | În activități profesionale, formare continuă, relații interpersonale prin: înțelegerea și aplicarea operațiilor matematice de bază la locul de muncă și proprietăților acestora pentru a soluționa probleme ergonomice; înțelegerea cauzalității progreselor, regreselor în domeniu; construirea comportamentului propriu în raport cu mediul înconjurător, pe baza cunoașterii relației „cauză-efect”; utilizarea instrumentelor tehnologice. În activitatea profesională prin: folosirea şi mînuirea instrumentelor şi utilajelor tehnologice; datelor ştiinţifice pentru realizarea unui scop, luarea deciziilor, efectuarea concluziilor etc., în condiţile progresului ştiinţific şi dezvoltării tehnologice |
| 5. | Digitale |  | x |  | În activităţi profesionale, de formare continuă,relaţii interpersonale prin: utilizarea mijloacelor digitale; utilizarea resurselor informatice digitale destinate activităţii, mijloacelor interactive la locul de muncă pentru învăţare şi odihnă. |
| 6. | De a învăța să înveți | x |  |  | În activităţi profesionale,formare continuă/în corelarea dintre capacităţile proprii, eforturile solicitate pentru realizarea scopului şi rezultatele scontate; evaluarea şi asumarea riscurilor în diverse situaţii profesionale. |
| 7. | Sociale și civice | x |  |  | În activităţi profesionale, formare continuă,relaţii interpersonale prin: comunicare,colaborare constructivă; acţiuni de protecţie a mediului,sănătăţii consumatorilor; activităţi pro-ecologice; participarea la luarea de decizii democratice; activităţi publice, locale; aprecierea şi înţelegerea diferenţelor între sisteme de valori; respectarea simbolurilor de stat, a meseriei,profesiei, a întreprinderii,locului de muncă, a familiei, a colegilor de echipă şi a conducerii. |
| 8. | Antreprenoriale şi spirit de iniţiativă |  | x |  | În activități profesionale prin: analizarea relației „costuri - beneficii”, „cerințe - oportunități” în scopul luării deciziilor la locul de muncă, în afara acestuia, în cotidian; elaborarea şi implementarea unui proiect; inițierea şi gestionarea schimbărilor; identificarea punctelor slabe şi punctelor forte, oportunităților şi riscurilor într-o activitate concretă. |
| 9. | Exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale |  | x |  | În activităţi profesionale, formare continuă, relaţii interpersonale prin: utilizarea mijloacelor artistice pentru autocunoaştere şi auto-exprimare; aprecierea artei diferitelor culturi; identificarea oportunităţilor economice şi de utilizare a artei la locul de muncă; exprimarea creativităţii; respectarea diversităţii valorilor persoanelor de alte culturi |

Competenţe generale

- Organizarea eficientă a locului de muncă.

- Aplicarea documentaţiei tehnice în vederea respectării reglementărilor tehnice, normativelor în construcţii în procesul de executare a sarcinii de lucru.

- Perfecţionarea şi optimizarea metodelor şi procedurilor tehnologice utilizate în construcţii.

- Respectarea cadrului juridic corespunzător în procesul de realizare a atribuţiilor profesionale.

- Respectarea cerinţelor, principiilor şi valorilor profesionale pentru crearea unui mediu de lucru adecvat.

- Întreţinerea stării funcționale a mașinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor de lucru.

- Aplicarea normelor de protecţie a mediului și utilizarea rațională a resurselor naturale în procesul de muncă.

- Aplicarea prevederilor legislative, a normelor și procedurilor de securitate şi sănătate în muncă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

- Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control a calităţii.

| Atribuţii (incluse în profilul ocupațional)/ sarcini de lucru (incluse în profilul ocupațional) | Competenţe specifice şi corelarea acestora cu sarcinile de lucru | Indicatori de performanţă |
| --- | --- | --- |
| Atribuţia 1.01: Organizarea locului de muncă Sarcina 1.a: Identificarea particularităţilor frontului de lucru conform proiectului de execuţie și a proiectului de organizare a șantierului de construcție Sarcina 1.b: Identificarea sarcinilor de realizat şi a cerinţelor legate de acestea Sarcina 1.c: Planificarea activităţilor curente Sarcina 1.d: Verificarea unor calcule de măsurări a suprafeţelor locului de muncă Sarcina 1.e: Identificarea mijloacelor de muncă necesare lucrărilor de executat (maşini, utilaje, unelte şi instrumente speciale, materiale) Sarcina 1.f: Preluarea mijloacelor de muncă pentru activitatea curentă Sarcina 1.g: Transportarea mijloacelor de muncă la şantier Sarcina 1.h: Depozitarea ergonomică a mijloacelor de muncă la şantier Sarcina 1.i: Întreţinerea stării funcționale a mijloacelor de muncă Sarcina 1.j: Respectarea regimului de lucru prevăzut în regulamentul intern al unității Sarcina 1.k: Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare în echipă Atribuţia 2.01: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi a situaţiilor de urgenţă Sarcina 2.a: Însuşirea normelor de sănătate şi securitate în muncă Sarcina 2.b: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă Sarcina 2.c: Aplicarea prevederilor legale privind prevenirea şi sringerea incendiilor Sarcina 2.d: Respectarea normelor de protectie a muncii şi a procedurilor pentru situaţii de urgenţă Sarcina 2.e: Utilizarea echipamentului individual de lucru şi de protecţie, a materialelor şi mijloacelor pentru stingerea incendiilor Sarcina 2.f: Raportarea responsabilului, în cazul apariţiei pericolelor la locul de muncă Sarcina 2.g: Intervenţia în caz de accident Sarcina 2.h: Executarea manevrelor de urgenţă şi de evacuare Atribuţia 3.01: Aplicarea normelor de protecţie a mediului Sarcina 3.a: Însuşirea cadrului legislativ specific cu privire la protecţia mediului Sarcina 3.b: Respectarea normelor de protecţie a resurselor naturale Sarcina 3.c: Aplicarea normelor de protecţie specifice locului de muncă pentru prevenirea incidentelor/accidentelor de infestare a mediului Sarcina 3.d: Evacuarea reziduurilor (deșeurilor) rezultate din procesul tehnologic în locuri special amenajate Atribuţia 4.01: Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control a calităţii Sarcina 4.a: Aplicarea cunoştinţelor privind tipurile de acoperişuri, schemele de construcţie, materialele utilizate şi caracteristicile lor Sarcina 4.b: Aplicarea procedurilor tehnologice/normelor tehnice de execuţie Sarcina 4.c: Respectarea normelor tehnice şi a cerinţelor de calitate specifice activităţii Sarcina 4.d: Verificarea calităţii lucrărilor executate Sarcina 4.e: Remedierea deficienţelor constatate Atribuţia 5.01: Întreţinerea echipamentelor de lucru Sarcina 5.a: Aplicarea cunoştinţelor privind construcţia şi principiile de funcţionare a echipamentelor de lucru specifice domeniului Sarcina 5.b: Verificarea stării funcţionale a echipamentelor de lucru Sarcina 5.c: Aplicarea procedurilor de întreţinere a echipamentelor de lucru Sarcina 5.d: Informarea responsabilului despre deteriorări/ defectări ale echipamentelor de lucru Sarcina 5.e: Schimbarea echipamentelor deteriorate pînă la demararea lucrărilor Atribuţia 6.01: Montarea/demontarea schelelor Sarcina 6.a: Pregătirea elementelor componente ale schelei Sarcina 6.b: Marcarea locului de poziționare a schelei Sarcina 6.c: Montarea elementelor componente ale schelei Sarcina 6.d: Fixarea elementelor componente ale schelei Sarcina 6.e: Verificarea fixării elementelor componente ale schelei Sarcina 6.f: Demontarea elementelor componente ale schelei Sarcina 6.g: Depozitarea elementelor componente ale schelei în locuri special amenajate Atribuţia 7.01: Demontarea elementelor componente ale acoperişului existent (după caz) Sarcina 7.a: Identificarea elementelor componente ale acoperişului de demontat Sarcina 7.b: Stabilirea ordinii de dezasamblare a elementelor componente ale acoperişului Sarcina 7.c: Marcarea subansamblelor acoperişului care urmează a fi demontate Sarcina 7.d: Dezasamblarea elementelor componente ale acoperişului Sarcina 7.e: Sortarea materialelor şi elementelor recuperabile Sarcina 7.f: Depozitarea materialelor şi elementelor recuperabile în locuri special amenajate Atribuţia 8.01: Executarea elementelor componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 8.a: Identificarea elementelor componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului (căpriori, stîlpi, grinzi, ferme, pane) Sarcina 8.b: Marcarea elementelor componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 8.c: Pregătirea elementelor componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 8.d: Verificarea calităţii elementelor executate Sarcina 8.e: Remedierea neconformităților depistate Atribuţia 9.01: Pregătirea suprafeţei construcţiei pentru montarea structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 9.a: Verificarea suprafeţei construcţiei pentru instalarea structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 9.b: Identificarea eventualelor neconformităţi Sarcina 9.c: Remedierea neconformităților depistate Sarcina 9.d: Marcarea locului de poziţionare a elementelor structurii de rezistenţă a acoperişului Atribuţia 10.01: Montarea structurii de rezistenţă a acoperişului tip şarpantă Sarcina 10.a: Verificarea dimensiunilor acoperişului Sarcina 10.b: Ridicarea elementelor componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 10.c: Pregătirea structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 10.d: Marcarea locului pentru iluminare (lucarne, ferestre de mansardă, luminatoare) Sarcina 10.e: Montarea elementelor componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 10.f: Tratarea cu substanțe antiseptice şi ignifuge a elementelor componente ale acoperişului Sarcina 10.g: Fixarea elementelor componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 10.h: Verificarea calităţii montajului structurii de rezistenţă a acoperişului Sarcina 10.i: Remedierea neconformităților depistate Atribuţia 11.01: Izolarea termică a acoperişului tip şarpantă Sarcina 11.a: Trasarea materialelor izolante Sarcina 11.b: Debitarea materialelor izolante Sarcina 11.c: Montarea materialelor pentru izolarea termică a acoperişului: pelicula anti-abur/vapori, materiale termoizolante (foi, rulou etc.), folia anticondens, aeratoare Sarcina 11.d: Verificarea calităţii lucrărilor de termoizolare Sarcina 11.e: Remedierea neconformităților depistate Atribuţia 12.01: Montarea asterealei structurii de rezistenţă a acoperişului tip şarpantă Sarcina 12.a: Verificarea dimensiunilor asterealei în dependenţă de tipul de învelitori Sarcina 12.b: Marcarea locului de montare a asterealei Sarcina 12.c: Tratarea cu substanşe antiseptice şi ignifuge a elementelor componente ale asterealei Sarcina 12.d: Montarea asterealei (foi, cherestea) Sarcina 12.e: Verificarea calităţii montajului asterealei Sarcina 12.f: Remedierea neconformităților depistate Atribuţia 13.01: Montarea sistemelor pentru iluminare și ventilație în planul acoperişului (lucarne, ferestre de mansardă, luminatoare, sisteme (canale) de ventilație etc.) Sarcina 13.a: Verificarea locului de montare a sistemelor pentru iluminare și ventilare (lucarne, ferestre de mansardă, luminatoare, sisteme (canale) de ventilație ) Sarcina 13.b: Amplasarea sistemelor pentru iluminare in planul acoperisului Sarcina 13.c: Montarea sistemelor pentru iluminare, ventilație etc. Sarcina 13.d: Ajustarea sistemelor pentru iluminare, ventilație etc. Sarcina 13.e: Etanşeizarea sistemelor pentru iluminare, ventilație etc. Sarcina 13.f: Verificarea poziționării și a funcționalităţii sistemelor pentru iluminare Sarcina 13.g: Remedierea neconformităților depistate Atribuţia 14.01: Montarea învelitoarei pe şarpantă (foi/rulou/plăci etc.) Sarcina 14.a: Verificarea dimensiunilor suprafeţei acoperişului Sarcina 14.b: Pregătirea materialelor de învelire Sarcina 14.c: Montarea elementelor de fixare ale sistemului de drenare a apei pluviale Sarcina 14.d: Ridicarea (la locul de muncă) a învelitoarelor Sarcina 14.e: Amplasarea învelitoarelor pe poziţia de montaj Sarcina 14.f: Suprapunerea învelitoarelor Sarcina 14.g: Fixarea învelitoarelor pe structura sistemului de prindere Sarcina 14.h: Fixarea elementelor de siguranţă ale acoperişului Sarcina 14.i: Fixarea elementelor de etanşare şi a racordurilor Sarcina 14.j: Verificarea lucrărilor executate cu proiectul de execuţie Sarcina 14.k: Remedierea neconformităţilor depistate Atribuţia 15.01: Instalarea accesoriilor acoperişului (bordură, elemente metalice, coamă, detalii constructive la streaşină, jgheaburi, burlane, accesorii de inchidere şi etanşare, elemente de ventilaţie şi racordare, accesorii de fixare şi de siguranţă, parazăpezile) Sarcina 15.a: Verificarea măsurătorilor suprafeţelor de prindere a accesoriilor Sarcina 15.b: Identificarea eventualelor neconformităţi Sarcina 15.c: Trasarea poziţiei de ancorare a accesoriilor acoperişului Sarcina 15.d: Montarea accesoriilor acoperişului Sarcina 15.e: Fixarea accesoriilor acoperişului Sarcina 15.f: Verificarea calităţii fixării accesoriilor acoperişului Sarcina 15.g: Remedierea neconformităţilor depistate Atribuţia 16.01: Finalizarea activităţii de muncă Sarcina 16.a: Pregătirea echipamentului de lucru pentru restituire (maşinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor speciale) Sarcina 16.b: Verificarea stării funcţionale și cantității maşinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor speciale Sarcina 16.c: Returnarea maşinilor, utilajelor, uneltelor, instrumentelor speciale şi a materialelor neutilizate la depozit Sarcina 16.d: Curăţarea echipamentului individual de protecţie Sarcina 16.e: Curăţarea locului de muncă Sarcina 16.f: Evacuarea deşeurilor rezultate din diferite operaţii la locurile special amenajate Sarcina 16.g: Raportarea personalului responsabil privind finalizarea activităţii de muncă | 1. Pregătește locul de muncă (1.a, 1.b; 1.c; 1.d; 1j; 1.k; 2.d; 3.b; 3.d; 4.b; 4.c; 6.g; 7.e; 7.f; 9.a; 13.a; 16.e; 16.f) | Studiază cu atenţie proiectul de execuţie și proiectul de organizare a șantierului de construcție, particularităţile frontului de lucru, în funcţie de tipul lucrării de executat Studiază cu responsabilitate sarcina de lucru și graficul de execuţie a lucrărilor, avînd în vedere toate aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor Planifică cu responsabilitate activităţile curente pe etapele de lucru Coordonează sarcina de lucru, asigurînd comunicarea eficientă cu ceilalți membri ai echipei Verifică cu precauție suprafaţa locului de muncă şi corespunderea dimensiunilor conform proiectului de execuție Depistează deteriorările si defectele suprafeţei locului de muncă Remediază cu responsabilitate deteriorările şi defectele depistate Pregăteşte cu grijă spaţiul propriu de lucru Respectă cu stricteţe și pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor regimul de muncă conform prevederilor regulamentului și proiectului de organizare a șantierului de construcție, în funcţie de tipul şi caracteristicile lucrărilor de executat |
|  | 2. Prgăteşte mijloacele de muncă (1.e; 1.f; 1.g; 1.h; 1.i; 2.e; 5.b; 16.a; 16.b; 16.c; 16.d) | Selectează cu atenţie mașinile, utilajele, uneltele şi instrumentele speciale de lucru pentru activitatea curentă, în funcție de specificul activităţilor de executat Estimează cu exactitate cantitatea materialelor necesare pentru executarea sarcinii de lucru Selectează cu responsabilitate materialele pentru activitatea curentă, în conformitate cu sarcina de lucru Verifica cu atenție conformitatea materiei prime necesare pentru realizarea sarcinii de lucru Alege cu atenţie echipamentul de protecţie Preia mijloacele de muncă, materialele și echipamentul de protecție de la depozit conform procedurilor interne ale unităţii Transportă cu precauție mijloacele de muncă la șantier, evitînd deteriorarea acestora Aranjează ergonomic mijloacele de muncă asigurînd păstrarea liberă a tuturor căilor de acces |
|  | 3. Realizează măsuri de protecţie a sănătății şi securității în muncă, manevre și proceduri de intervenție în situații de urgență (2.a; 2,b; 2.c; 2.d; 2.e; 2.f; 2.g; 2.h; 3.c | Participă frecvent la instructajele specifice privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi situaţiile de urgenţă Însușește cu responsabilitate normele de sănătate şi securitate în muncă, urmărind semnificaţia mijloacelor de semnalizare şi avertizare Respectă cu responsabilitate pe întreaga perioadă de efectuare a lucrărilor legislația, normele și procedurile de securitate şi sănătate în muncă și în situaţii de urgenţă Identifică cu operativitate riscurile locului de muncă în funcție de specificul sarcinii de executat Instalează cu responsabilitate mijloace de semnalizare şi avertizare în locurile identificate Utilizează cu responsabilitate echipamentul individual de muncă şi de protecţie în corelaţie cu specificul locului de muncă Intervine cu promtitudine în caz de accident, în corespundere cu procedurile stabilite în planul de acţiuni cu privire la situaţiile de urgenţă Acţionează în caz de accident cu stăpînire de sine, prin modalităţi adecvate în funcţie de situaţia concretă şi tipul de accident produs Exercită în caz de accident și situații de urgență manevre conform procedurilor stabilite, evitînd agravarea situaţiei şi accidentarea altor persoane Acordă promt primul ajutor, în caz de accident sau alte situații de urgență și sprijin personalului abilitat |
|  | 4. Acţionează pentru prevenirea incidentelor/accidentelor de mediu (3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 7.f; 16.f) | Analizează normele de protecţie a mediului în cadrul instructajelor, în funcție de specificul domeniului de activitate și a particularităţilor locului de muncă Utilizează conştiincios prevederile legislative, normele de protecţie a mediului şi a resurselor naturale, avînd în vedere specificul locului de muncă şi al zonei geografice Aplică permanent procedurile interne ale unităţii pentru prevenirea accidentelor de mediu Verifică cu responsabilitate cantitatea deşeurilor rezultate din activitate conform procedurilor unităţii Transportă periodic reziduurile acumulate de la locul de muncă utilizînd echipamentele special destinate Depozitează cu precauţie deşeurile tehnologice în locuri special amenajate pentru evitarea poluării mediului ambiant |
|  | 5. Execută lucrări de constructie a acoperișului conform normelor tehnice şi procedurilor tehnologice de calitate (4.a; 4.b; 4.c; 4.d; 4.e; 1.a; 1.b; 8.d; 8.e; 9.b; 9.c; 10.h; 10.1; 11.d; 11.e; 12.4; 12.f; 13.f; 13.g; 14.j; 14.k; 15.f; 15.g) | Studiază cu conştiinciozitate tipurile de acoperişuri, procedurile tehnologice privind construcția lor şi particularităţile tuturor materialelor necesare conform caietului de sarcini Utilizează cu strictețe normele tehnice de construcție a acoperişului, în funcție de tipul acestuia, stabilit în proiectul de execuție Respectă cu conştiinciozitate condițiile tehnice de calitate la efectuarea sarcinii de lucru Asigura pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor realizarea calitativă a sarcinii de lucru, conform cerințelor prevăzute în proiectul de execuție Examinează cu exigenţă calitatea lucrărilor executate pe etape de lucru, comparîndu-le cu caracteristicile tehnice stabilite Verifică cu responsabilitate calitatea lucrărilor realizate prin metode adecvate (vizual, măsurare cu aparate, cu dispozitive de măsurare şi control etc.) în funcţie de tipul lucrării şi caracteristicile tehnice urmărite Remediează cu promptitudine şi seriozitate deficienţele constatate pe parcursul derulării lucrărilor prin metode adecvate în funcţie de tipul acestora |
|  | 6. Menţine starea funcţională a maşinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor speciale (5.a; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 16.a; 16.b) | Verifică cu atenţie starea tehnică şi integritatea maşinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor speciale, conform cerinţelor de utilizare a acestora Informează cu promptitudine clar si corect responsabilul cu privire la deteriorările/defectările maşinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor speciale Aplică cu responsabilitate proceduri adecvate de întreţinere a maşinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor speciale în condiţii de siguranţă Întreține corect, maşinile utilajele, uneltele şi instrumentele speciale, conform prescripţiilor tehnice specifice, în scopul menţinerii duratei normale de lucru a acestora Transmite cu operativitate maşinile, utilajele, uneltele şi instrumentele speciale spre reparaţie, conform normelor stabilite în scopul asigurării continuității procesului de lucru Înlocuieşte echipamentele deteriorate pînă la demararea lucrărilor |
|  | 7. Instalează/demontează schele la locul de muncă (6.a; 6.b; 6.c; 6.d; 6.e; 6.g) | Examinează cu responsabilitate locurile de montare a schelelor, marchînd, corect, poziționarea elementelor componente ale schelei în corespundere cu cerinţele proiectului Instalează elementele componentele ale schelei conform cerințelor proiectului Fixează cu atenţie componentele schelei conform metodelor stabilite: tije, distanţiere, fixatoare de metal etc., conform indicaţiilor din fişele tehnologice Verifică conștiincios calitatea fixării elementelor componente şi securitatea schelelor montate în ansamblu, pentru evitarea riscurilor de cădere a personalului Curăță cu grijă de impurităţi suprafaţa elementelor componente ale schelelor Desface cu atenţie şi responsabilitate elementele componente ale schelei în ordinea inversă a montării acestora pentru evitarea prăbuşirii structurii Îndepărtează treptat elementele componente (grinzile, scîndurile, stîlpii de sprijin, fixatoarele) în corelaţie cu ordinea logică a amplasării acestora, asigurînd respectarea normelor de securitate la locul de muncă Depoziteaza cu responsabilitate elementele componente ale schelelor în locuri special destinate |
|  | 8. Desface elementele componente ale acoperişului deteriorate / acoperişul (7.a; 7.b; 7.c;7.d; 7.e; 7.f) | Examinează cu atenţie starea generală a acoperişului deteriorat şi calitatea fiecărui element component al acoperişului Identifică elementele componente degradate ale acoperişului care necesită a fi demontate Marchează elementele componente degradate ale acoperişului Propune modalitatea de desfacere a acoperişului: integrală sau partială a elementelor degradate Desface cu atenţie elementele deteriorate ale acoperișului, utilizînd instrumente şi mijloacele de muncă adecvate Coboară cu grijă elementele deteriorate la sol prin manevrare manuală sau cu mijloace de ridicat corespunzătoare Sortează atent materialele şi elementele demontate care pot fi refolosite Transportă cu grijă materialele refolosibile la depozit Depozitează materialele refolosibile la locul de valorificare Evacuează cu grijă reziduurile în locurile special amenajate |
|  | 9. Prelucrează elementele componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului (8.a; 8.b; 8.c;8.d; 8.e; 10.a; 10.b; 12.a; 12.d; 14.g; 14.h) | Evaluează cantitatea/numărul necesar de elemente componente ale structurii acoperişului conform desenului tehnic (grinzi, popi, căpriori, stîlpi, ferme, pane) Verifică cu atenţie concordanţa calităţii elementelor componente necesare pentru structura acoperişului Determină cu precizie corespunderea dimensiunii elementelor conform proiectului/fişei tehnologice Stabileşte forma elementelor în funcţie de tipul acestuia Pregăteşte cu grijă elementele componente pentru prelucrare Trasează cu exactitate elementele componente ale acoperişului Prelucrează cu precizie elementele componente, utilizînd metode, maşini, utilaje, instrumente adecvate pentru îmbinarea lor (realizând un sistem în care piesele să nu-şi poată modifica poziţia în planul structurii de rezistenţă) Marchează locul de îmbinare a elementelor în structura de rezistenţă conform cotelor stabilite în desenul tehnic de execuţie Verifică calitatea prelucrării elementelor în strictă conformitate cu procedura de lucru şi proiectul de execuţie Remediază, după caz, defectele depistate în prelucrarea elementelor componente ale acoperişului cu metode specifice |
|  | 10. Aranjează locul de efectuare a structurii de rezistenţă a acoperişului (9.a; 9.b; 9.c; 9.d; 10.a; 10.b; 10.c; 12.b; 13.a; 14.e; 14.h; 15.c) | Examinează cu atenţie starea suprafeței construcţiei pentru instalarea structurii de rezistenţă a acoperişului Identifică cu responsabilitate existenţa neconformităţilor pe suprafaţa construcției, deşeurilor şi altor imputităţi Curăţă atent suprafaţa de lucru de deşeuri/imputităţi etc. Elimină cu grijă neconformităţile depistate la locul de montare a structurii de rezistenţă Instalează mijloace de avertizare în locurile prevăzute în fişa tehnologică, asigurînd prinderea fermă a acestora prin intermediul elementelor de fixare specifice Verifică cu responsabilitate calitatea instalarii mijloacelor de avertizare si stabilitatea schelelor Determină cu exactitate locul de poziționare a elementelor structurii de rezistenţă a acoperişului pe suprafaţa de lucru în corespundere cu cotele stabilite în proiect Trasează corect locul de poziţionare pe suprafaţa de lucru a structurii de rezistenţă a acoperişului Marchează cu exactitate elementele structurii de rezistenţă a acoperişului în corespundere cu locul de îmbinare/fixare a acesteia pe suprafaţa de lucru Verifica cu atenţie locul de poziţionare a structurii de rezistenţă a acoperişului pentru a se asigura de lipsa defectelor Efectuează cu responsabilitate, după caz, remedierile necesare |
|  | 11. Asamblează elementele componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului (10.a; 10.b; 10.c; 10.d; 10.e; 10.f; 10.g; 10.h; 10.i; 13.b; 13.c; 14.c; 14.e; 15.d; 15.e) | Verifică cu atenţie dimensiunile conturului construcției, comparîndu-le cu măsurătorile desenului tehnic/proiectului/fişei tehnologice Ridică cu grijă pe suprafața de lucru, elementele constituitive ale structurii de rezistență cu mijloace tehnice și utilaje adecvate Instalează corect în centura din beton armat monolit a construcției, la distanțe egale, elementele structurale pentru asigurarea stabilității structurii de rezistență Montează atent popii verticali, coamele, capriorii, stîlpii, fermele, piesele din metal etc., conform metodelor adecvate, cu mijloace de lucru specifice, respectînd cotele din desenul tehnic Trasează cu precizie locurile pentru iluminare (lucarne, ferestre de mansardă, luminatoare), ţinînd cont de prezenţa eventualelor surse de poluare a aerului (coşuri de fum, ventilaţii din bucatarii, aerisiri, canalizări, etc.), respectînd dimensiunile din desenul tehnic și utilizînd instrumente specifice Poziționează cu precizie grinzile pe conturul construcției în corespundere cu cotele stabilite în desenul tehnic, fixindu-le prin elementele de prindere Prinde cu responsabilitate grinzile prin scoabe, folosint instrumentele specifice adecvate Pregăteşte cu responsabilitate soluţii antiseptice şi ignifuge pentru tratarea elementelor componente, conform prevederilor proiectului de execuţie şi a tipului acestora Aplică cu precauţie pe suprafaţa elementelor componente ale asterealei soluţii antiseptice şi ignifuge Aplică atent vopseaua anticorozivă pe piesele din metal conform СНиП2.03-II-85, pe toată suprafaţa acestora Fixează cu precizie elementele componente ale structurii de rezistenţă a acoperişului (grinzile, popii, coamele, căpriorii, stîlpii, fermele etc.) în strictă corespundere cu desenul tehnic Verifică cu atenţie calitatea montajului elementelor constituitive, integritatea şi stabilitatea structurii de rezistență a acoperișului prin metode adecvate (vizual, măsurare cu aparate, dispozitive de măsurare şi control etc.) Remediează cu promptitudine şi seriozitate deficienţele constatate pe parcursul derulării lucrărilor prin metode adecvate și în funcţie de tipul acestora |
|  | 12. Efectuează lucrări de termoizolare a acoperişului (11.a, 11.b; 11.c; 11.d; 11.e; 13.e; 14.i) | Verifică cu precauţie suprafaţa de lucru, curăţind locul de impurităţi, pregătind-ul pentru executarea lucrărilor de izolare termică în corespundere cu prescripţiile din fişa tehnologică Trasează cu precizie poziţia de montare a materialului izolant Montează cu precizie şi atenţie pelicula anti-abur/vapori pe suprafaţa acoperişului conform fişei tehnologice Instalează stratul de izolare termică (vată minerală etc.) peste pelicula anti-abur/vapori, respectînd cerinţele tehnice de aplicare în funcţie de tipul şi particularităţile materialului Montează cu precizie şi atenţie pelicula anticondens pe suprafaţa acoperişului conform fişei tehnologice Trasează cu precizie locul de montare a contrasterealei Montează cu precizie contrastereala pe structura grinzilor Verifică cu responsabilitate calitatea lucrărilor executate de fixare a materialului izolant în conformitate cu cerinţele din fișa tehnologică Efectuează remedierile necesare, în funcţie de neconformităţile constatate pentru asigurarea stabilităţii izolării termice a suprafeţei conform fişei tehnologice |
|  | 13. Instalează astereala pe structura de rezistenţă a acoperişului (12.a, 12.b; 12.c; 12.d; 12.e; 12.f; 13.b; 14.g; 14.h) | Verifică cu atenţie dimensiunile structurii de rezistenţă, comparîndu-le cu măsurătorile desenului tehnic în dependenţă de tipul de învelitori Verifică calitatea materialelor pentru astereală şi corespunderea acesteia cerinţelor proiectului de execuţie Ridică cu grijă pe suprafaţa de lucru materialele (plăcile de scîndură/foi) pentru astereală Trasează cu precizie locul de montare a asterealei Aplică cu precauţie soluţii antiseptice şi ignifuge pe suprafaţa elementelor componente ale asterealei Instalează astereala peste capriori în funcţie de tipul materialului (foi, cherestea) Fixează corect astereala cu şuruburi, cuie, utilizînd instrumente specifice de lucru Verifică visual integritatea aserealei, înlăturînd defectele depistate |
|  | 14. Instalează sisteme pentru iluminare și ventilație în planul acoperişului (lucarne, ferestre de mansardă, luminatoare sisteme (canale) de ventilație etc.) (13.a, 13.b; 13.c; 13.d; 13.e; 13.f; 13.g; 14.e; 14.f; 15.e) | Verifică dimensiunile golurilor realizate în planul structurii de rezistenţă pentru elementele de iluminare, ventilare, acces, etc., în funţie de tipul acestora (lucarne, ferestre de mansardă, luminatoare sisteme (canale) de ventilație, coşuri de fum etc.) Poziţionează cu precizie sistemul de iluminare în construcția acoperişului, în funcţie de tipul prevăzut în proiectul de execuţie Amplasează cu grijă fereastra pe structura de rezistenţă a acoperişului, utilizînd mijloace de muncă specifice Instalează sistemul de iluminare cu mecanisme de închidere speciale cu acţionare din interior, rezistent conformate și bine ancorate prin metode adecvate în funcţie de tipul acestora Fixează cu precizie sistemul de iluminare în structura de rezistenţă a acoperişului conform desenului tehnic Acoperă golurile din pereţi şi acoperiş (ochiuri mobile de ferestre, guri de evacuare aer viciat, prize de aer proaspăt, orificii de acces a aerului in straturile ventilate din structura acoperişului) cu plase de protectie de sîrmă, pentru evitarea pătrunderii insectelor şi a păsărilor mici în interior Etanseizează cu responsabilitate sistemul de iluminare pentru protecţia împotriva intemperiilor, în funcţie de tipul acesteia folosind metode adecvate conform proiectului de execuţie Instalează corect elementul de scurgere la sistemele pentru iluminare Montează profilul metallic de închidere coş Verifică cu conştiinciozitate calitatea montării şi funcţionalitatea sistemului pentru iluminare Efectuează cu responsabilitate remedieri, în cazul defectelor depistate |
|  | 15. Efectuează lucrări de pregătire pentru instalarea învelitoarei pe structura de rezistenţă a acoperişului (14.a, 14.b, 14.d) | Examinează cu atenţie integritatea elementelor constitutive, stabilitatea structurii de rezistenţă a acoperişului conform proiectului de execuţie Evaluează cu precizie corespunderea dimensiunilor structurii de rezistenţă a acoperişului cu proiectul de execuție/fişa tehnologică Precizează cu exactitate cantitatea de materiale de învelire necesară pentru acoperirea şarpantei Verifică vizual calitatea și integritatea fiecărui tip de materiale conform specificaţiilor fişei tehnologice, ridicîndu-le pe suprafaţa de lucru Marchează locul de instalare a elementelor de fixare a sistemului de drenare a apei pluviale Marchează corect locul de începere a montării învelitoarei acoperişului în conformitate cu desenul tehnic |
|  | 16. Instalează învelitoarea pe structura de rezistenţă a acoperişului (14.c; 14.d; 14.e; 14.f; 14.g; 14.h; 14.i; 14.j; 14.k; 15.d) | Respectă procedura/modul/consecutivitatea montării/direcţia învelitoarei prin metode adecvate conform proiectului de execuţie Montează corect și în ordinea stabilită accesoriile necesare pentru construcția acoperișului (cîrlige, endove etc,) Fixează cu precizie riglele pentru evacuarea condensului în locurile stabilite conform fişei tehnologice Monteaza şortul de streasina la streasina acoperisului sub folia anticondens si peste asterială cu suruburi autoforante, respectind dimensiunile desenului tehnic și alte accesorii Montează cu precizie şi responsabilitate învelitoarea acoperişului prin metode adecvate şi împreună cu personalul abilitat, în funcţie de caracteristicile fiecărui material, recomandările furnizorilor şi prescripţiile fişei tehnologice Asigură suprapunerea foii de material de învelire nou adăugate si alinierea acesteia cu cele precedente Verifică cu atenţie şi responsabilitate lucrările realizate de montare a învelitoarei acoperişului, asigurînd fixarea tuturor elementelor conexe în funcţie de necesităţile funcţionale Înlatură impuritatile, resturile de materiale etc. de pe învelitoare, folosind mijloace de muncă adecvate, evitînd utilizarea materialelor abrasive și a produselor pe baza de alcool Efectuează remedierile necesare, în funcţie de neconformităţile constatate pentru asigurarea stabilităţii învelitoarei acoperişului şi aspectului estetic (aplicarea vopselei de retus pe zgarieturi si locurile de tăiere a tablei) conform fişei tehnologice |
|  | 17. Operează lucrări pentru instalarea accesoriilor acoperişului (15.a; 15.b; 15.c; 12.a; 13.a; 14.a; 14.c) | Controlează cu responsabilitate măsurătorile suprafeţelor de prindere a accesoriilor (borduri, elemente metalice, coamă, detalii constructive la streaşină, jgheaburi, burlane, accesorii de inchidere şi etanşare, elemente de ventilaţie şi racordare, accesorii de fixare şi de siguranţă, parazăpezile) Verifică dimensiunile şi numărul accesoriilor de instalat, in functie de suprafaţa acoperişului conform indicaţiilor fişei tehnologice Trasează cu exactitate marcajul locurilor de ancorare a acesoriilor în corespundere cu desenul tehnic |
|  | 18. Instalează accesoriile acoperişului (15.d; 15.e; 15.f; 15.g; 12.d; 13.b; 14.c; 14.g) | Montează corect accesoriile acoperişului și grilajul de protecție, în funcţie de tipul acestora şi procedurile tehnologice indicate în proiectul de execuţie Fixează cu exactitate accesoriile acoperişului, grilajul de protecție și elemente de etanşare a accesoriilor, folosind metode adecvate conform proiectului de execuţie Instalează sistemul de evacuare a apei (jgheaburi si burlane) Instalează piese speciale de etanșare a burlanelor si racordarea lor la sistemul de canalizare Evaluează calitatea fixării accesoriilor acoperişului Remediază neconformităţile depistat |
|  | 19. Încheie procesul de lucru (16.a; 16.b; 16.c; 16.d; 16.e; 16.f; 16.g) | Verifică cu atenţie starea și cantitatea maşinilor, utilajelor, uneltelor şi instrumentelor speciale Curăţă cu precauţie maşinile, utilajele, uneltele şi instrumentele speciale după finalizarea lucrului Curăţă cu atenţie echipamentul individual de lucru şi de protectie Pregăteşte cu grijă echipamentul individual de lucru şi de protectie pentru a fi restituit la locul de destinaţie Transportă cu atenţie maşinile, utilajele, uneltele, instrumentele speciale şi materialele neutilizate, echipamentul individual de lucru şi de protectie Restituie la depozit maşinile, utilajele, uneltele, instrumentele speciale şi materialele neutilizate, echipamentul individual de lucru şi de protectie Curăţă cu responsabilitate locul de muncă Adună deşeurile, resturile de material şi impurităţile acumulate, evacuîndu-le în locuri special amenajate Raportează prompt şi corect personalului responsabil privind finalizarea lucrărilor puse în sarcină |