APROBAT

prin Hotărârea Consiliului

de administraţie al ANRE

nr.180/2016 din 10 iunie 2016

# REGULAMENT

cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic

şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă

# Secţiunea 1

SCOPUL  ŞI  DOMENIUL DE APLICARE

- Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (în continuare Regulament) are drept scop stabilirea modalităţii unice de calculare şi aprobare a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de  canalizare și de epurare a apelor uzate.

- Calcularea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se realizează în conformitate cu prezentul Regulament, de către fiecare operator care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare  în scopul justificării consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în procesele de captare, tratare, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate.

# Secţiunea 2

DISPOZIŢII GENERALE

- În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:

consum tehnologic - cantitatea de apă consumată/ utilizată pentru a se realiza procesele tehnice, procesele tehnologice la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, lucrări necesare a fi efectuate în anul de reglementare în conformitate cu actele normativ tehnice de profil;

pierderi de apă - cantitatea de apă pierdută la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă în procesele de tratare, transportul, distribuţia apei prin sistemul public de alimentare cu apă.

- Consumul tehnologic de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare include:

- consumul tehnologic  de apă în procesele de captare a apei;

- consumul tehnologic de apă în procesele de tratare a apei;

- consumul tehnologic  de apă la transportul și  distribuţia apei;

- consumul de apă pentru necesitățile antiincendiare;

- consumul de apă pentru necesitățile gospodărești ale operatorului;

- consumul tehnologic de apă  în sistemul public de canalizare.

- Consumul tehnologic de apă în procesele de captare a apei include:

a) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, inclusiv  consumul de apă la spălatul sitelor; consumul de apă la spălatul microfiltrelor; consumul de apă la spălarea conductelor de captare (aspirație, sifon, gravitaționale);

b) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, inclusiv consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea  fântânilor arteziene;   consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea  castelelor/ turnurilor de apă; consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea  reţelei  de transport al apei de la fântâna  arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă.

- Consumul tehnologic de apă în procesele de tratare a apei include:

a) consumul tehnologic de apă pentru spălatul, dezinfectarea filtrelor;

b) consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor;

c) consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea  rezervoarelor;

d) consumul tehnologic de apă la prelevarea probelor în procesul de prelucrare fizico - chimică a apei;

e) consumul tehnologic de apă  pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului;

f) consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare.

- Consumului tehnologic de apă la transportul, distribuţia apei include volumul de apă utilizat  la  procesele tehnologice de reparare planificată a reţelelor publice de transport,  de distribuţie a apei şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei, pentru  spălare şi dezinfectare, inclusiv:

- consumul de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei;

- consumul de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei;

- consumul tehnologic de apă utilizat la spălatul, dezinfectarea  rezervoarelor;

- volumul de apă la prelevarea  probelor  de  apă  din  reţelele  publice de  transport,  de  distribuție a apei.

- Consumul  tehnologic de apă în sistemul public de canalizare include:

a) volumul de apă  utilizat pentru răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor;

b) volumul de apă  utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare);

c) volumul de apă  utilizat  în procesul de tratare a nămolului;

d) volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului;

e) volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a rețelelor publice  de canalizare.

La realizarea calculelor consumului tehnologic de apă în sistemul public de canalizare necesar funcționării sistemului public de canalizare se ia în consideraţie şi volumul apelor uzate colectate pentru  epurare  din zonele unde nu există rețea publică de canalizare.

- Pierderile de apă din sistemul  public de alimentare cu apă şi de canalizare includ:

- pierderile de apă la staţiile de tratare;

- pierderile de apă la transportul și distribuţia apei.

- Pierderile de apă la staţiile de tratare includ scurgeri de apă exfiltrată prin pereţii rezervoarelor, bazinelor de apă (amestecătoare, decantoare, filtre etc.).

- Pierderile de apă la transportul și distribuţia apei includ:

- volumul pierderilor de apă la deteriorări şi/ sau avarieri a rețelelor publice de transport și de distribuție a apei;

- volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport și  de distribuţie a apei;

- volumul  pierderilor latente de apă din rețelele  publice de transport și de distribuție a apei.

La calcularea consumului tehnologic și a pierderilor de apă  se utilizează date tehnice din registrele de exploatare a utilajelor, a paşapoartelor  tehnice ale instalaţiilor, hărţilor tehnologice de exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

- Calculul consumului de apă la realizarea operaţiunilor tehnologice pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi calculul pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă în anul de reglementare se realizează pentru fiecare operaţiune tehnologică, tehnică.

- În cazul în care operatorul nu prezintă informaţii prin care se confirmă veridicitatea indicatorilor utilizaţi în calcul la realizarea operaţiunilor tehnologice, volumul respectiv de apă nu se califică  ca consum tehnologic.

- La calcularea consumului de apă pentru serviciile antiincendiare se utilizează date tehnice conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor Interne.

- Calculul consumului de apă pentru necesităţile gospodărești ale operatorului se realizează în funcție de numărul personalului tehnic angajați ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale personalului tehnic angajat, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile) aflate în uz.

# Secţiunea 3

CALCULAREA  CONSUMULUI  TEHNOLOGIC  ŞI  A PIERDERILOR DE  APĂ

Subsecțiunea I. Consumul tehnologic de apă

- Volumul total al consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare  cu apă, VPA n, se determină conform formulei:

VPA n. =  Vc.t. sum. + V pr. a. sum,  m3,                                                                  (1)

unde:

Vc.t. sum.  – consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (2) din punctul 17 al  prezentului Regulament;

Vpr. a. sum. – pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (27) din punctul 33 al  prezentului Regulament.

- Consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vc.t. sum., se determină conform formulei:

Vc.t. sum. = V c.t. s. cpt. + V c.t. s. trt.+V c.t. t/d.+ Vsum.antiincend+V n. g. opr.+V c.t. s. cnl.,   m3,                 (2)

unde:

# V c.t. s. cpt . - volumul consumului tehnologic sumar  de apă  în procesele  de captare a apei se determină conform formulei (3)  din punctul 18 al  prezentului Regulament;

# V c.t. s.trt. - volumul consumului tehnologic sumar  de apă în procesele  de tratare a apei se determină conform formulei (8) din punctul  21 al  prezentului Regulament;

V c.t. t/d.  - volumul consumului tehnologic sumar  de apă la transportul, distribuţia apei (inclusiv pomparea în/din rezervoarele, bazinele sistemului public de alimentare cu apa) se determină conform formulei (16)  din punctul 29 al prezentului Regulament;

Vsum.antiincend - volumul consumului sumar de apă pentru necesitățile antiincendiare se determină  conform formulei (20)  din punctul 30 al  prezentului Regulament;

V n. g.opr. - volumul consumului de apă pentru necesităţile gospodărești ale operatorului se determină conform cerințelor punctului 31 al prezentului Regulament și indicatorilor stabiliți în tabelul nr. 4 din Anexa la  prezentul Regulament;

# V c.t. s. cnl - volumul consumului tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, se determină conform formulei (23)  din punctul 32 al  prezentului Regulament.

- Consumul tehnologic sumar de apă în procesul de captare se determină conform formulei:

V c.t. s. cpt.  = V st. supr.  +  V st. sub.,       m3,                                                         (3)

unde:

Vst. supr. - consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă se determină conform formulei (4) din punctul 19 al  prezentului Regulament;

Vst. sub. - consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane se determină conform formulei (6) din punctul 20 al  prezentului Regulament.

- Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, V st.supr., se determină conform formulei:

V st. supr. = Vs.s.  + Vs. mf.  + Vs. c.c.,      m3,                                                                            (4)

unde:

Vs.s.  - consumul de apă la spălatul sitelor se stabilește egal cu 0,5% din volumul total de apă care trece prin site, m3;

Vs. mf.  - consumul de apă la spălatul microfiltrelor  se  stabilește egal cu 1,5%  din volumul total de apă care trece prin microfiltre, m3;

Vs. c.c – consumul de apă la spălarea conductelor de captare (aspirație, sifon, gravitaționale), se determină conform formulei:

Vs. c.c. = 2827 ∙ d2  ∙ v ∙  t ∙  n,   m3,                                                         (5)

unde:

2827  - coeficient calculat (π/4 x 3600);

d – diametrul conductei spălate, m;

v - viteza apei în conductă, m/s;

t - durata de timp a unei proceduri de spălare, ore;

n - numărul de spălări pe an, unități.

Notă:

v - viteza apei în conductă:

a)  pentru conductele  cu diametrele 300(500 mm - 1(1,5 m/s;

b)  pentru conductele  cu diametrele mai mari de 500 mm - 1,5(2 m/s;

t  -  se stabilește 0,2 ore;

n – numărul de spălări pe an, în dependență de calitatea apei din sursă, se stabilește una spălare pe an.

- Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, Vst. sub. se determină conform formulei:

Vst. sub. = Vsp. f.a. ∙ n 1  + Vsp. c/t. ∙  n 2  + Vsp. reţ.,  m3,                                                                    (6)

unde:

Vsp. f.a. - consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea unei fântâni arteziene, se determină conform formulei:

# Vsp. f.a. = Q p. ∙  t ∙  n,   m3,                                                                                              (7)

unde:

Q p. - debitul maxim al pompei de apă a fântânii arteziene se stabilește conform datelor pașaportului tehnic al pompei, m3/h;

t - durata de timp a unei proceduri de spălare, ore;

n - numărul de spălări pe an, unități.

Notă:

n -  numărul de spălări pe an, în dependență de calitatea apei din sursă se stabilește una spălare pe  an;

t -  durata de timp a unei proceduri de spălare:

- pentru fântânile cu adâncimea până la 200 m, 0,5 ore;

- pentru fântânile cu adâncimea de la 200 m  și  mai  mare (mai adâncă), 1,1 ore;

n 1 - numărul de fântâni arteziene, unităţi;

n 2 - numărul de castele/ turnuri de apă, unităţi.

Vsp. c/t.  - consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea  unui castel/ turn de apă se determină conform formulei (11) din punctul 25 al  prezentului Regulament.

Vsp. reţ. - consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea  reţelei de transport al apei de la fântâna arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă se determină conform formulei (18) din punctul 29 al  prezentului Regulament.

- Consumul tehnologic sumar de apă în procesele de tratare a apei, V c.t. st. trt., se determină conform formulei:

Vc.t. s. trt. = Vsp. filtr. +Vsp/dz. filtr +Vr. rulm. +Vsp/dz. rz/bz. + Vpr. prelc.+ Vlb. + V evc. nam., m3,            (8)

unde:

V sp.filtr.  - consumul tehnologic de apă pentru spălatul stratului filtrant a unui filtru rapid la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (9) din punctul 22 al prezentului Regulament;

V sp/dz.filtr - consumul de apă utilizat la spălarea și dezinfectarea pereților filtrelor se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament;

V r.rulm.  - consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de tratare a apei  se determină conform formulei  (10) din punctul 23 al prezentului Regulament;

Vsp/dz.rz/bz. - consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor  la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei  (11)  din punctul 25 al prezentului Regulament;

# Vpr.prelc. - consumul tehnologic de apă la prelevarea  probelor de apă ce curge din robinetele de prelevare a  probelor la stațiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei se determină conform formulei (12) din punctul  26 al prezentului Regulament;

Vlb. - consumul tehnologic de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului se determină conform formulei (13) din punctul 27 al prezentului Regulament;

# Vevc.nam.- consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare se determină conform formulei (14) din punctul 28 al prezentului Regulament.

- Consumul tehnologic de apă pentru  spălatul unui  filtru rapid (Vsp.filtr.) la staţiile de tratare a apei, se determină conform formulei:

V sp.filtr. = 3,6 ∙ S filtru ∙ q int. ∙ n ∙ t ∙ 365,  m3,                                                  (9)

unde:

# 3,6      - coeficient de transformare  din l/s în m3/h;

S filtru   - suprafaţa stratului filtrant, m2 de suprafaţă;

q int.      - intensitatea apei la spălare, l/(s∙m2);

n         - numărul de spălări în 24 ore, unităţi;

t          - durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, ore;

365     - numărul zilelor în an.

# Notă:

# a) pentru  spălatul  unui  filtru rapid:

# qint.- intensitatea apei la spălare,  se stabileşte 12  l/(s ∙ m2);

# n    - numărul de spălări în 24 ore, se stabileşte în dependență de calitatea apei din sursă, dar  nu mai mult de 2 spălări;

# t   - durata de timp  a operaţiunii tehnologice de spălare,  se stabilește 0,1 ore.

b) pentru  spălatul  prefiltrelor:

q int. - intensitatea apei la spălare, e stabileşte 15  l/(s ∙ m2);

# n     - numărul de spălări în 24 ore, se stabileşte în dependență de calitatea apei din sursă, dar  nu mai mult de 2 spălări;

# t     - durata de timp  a operaţiunii tehnologice de spălare, se stabilește  0,3 ore.

# Calculul volumului anual de apă pentru spălatul filtrelor la staţiile de tratare a apei se prezintă conform  tabelului nr. 1 din Anexa la  prezentul Regulament.

- Consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la stațiile de tratare a apei, Vr.rulm., se determină conform formulei:

Vr.rulm. = q ∙ n ∙ t, m3,                                                         (10)

unde:

q - consumul de apă la un agregat, m3/h;

t - durata de timp  de funcţionare anuală a agregatului, ore;

n - numărul agregatelor în funcţiune, unităţi.

Notă:

q - consumul de apă la un agregat  volum  indicat în paşaportul tehnic al  agregatului;

t - durata de timp de funcţionare a agregatului constituie numărul orelor de funcţionare a agregatului conform datelor Registrului de exploatare;

n - numărul agregatelor în funcţiune constituie numărul agregatelor în funcţiune conform datelor Registrului de exploatare;

- În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat  în perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.

- Consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor/bazinelor la stațiile de tratare a apei, Vsp/dz. rz/bz., se determină conform formulei:

Vsp/dz. rz./bz  = (2 ∙ qi ∙  t   +  0,5) ∙ s ∙ n ∙ 10-3,  m3,                                         (11)

unde:

qi - debitul jetului de apă, l/(s∙m2);

n - numărul de spălări;

s  - suprafaţa interioară a rezervorului/ bazinului, m2 de suprafaţă;

t -  durata de timp a  spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului, secunde;

0,5 - volumul de apă clorinată utilizată la dezinfectarea 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/bazinului, l/m2 ;

10-3 - coeficientul de transformare din litri în m3;

Notă:

q i.- debitul jetului de apă, se stabileşte 2  l/(s∙m2);

n -  numărul de spălări, se stabileşte una spălare  pe  an;

t - durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului se stabileşte 12 secunde.

26. Consumul tehnologic de apă ce curge din robinetele de prelevare a probelor la stațiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei, Vpr. prelc., se determină conform formulei:

Vpr. prelc.  = 24 ∙ q prp ∙ n r. ∙ 365,  m3, 	                                 (12)

unde:

24 – durata curgerii  neîntrerupte a apei  prin robinetele de probă în zi, ore;

qprp – cantitatea (debitul) de apă la prelevarea probei de apă de la robinete, se stabileşte 0,36  m3/oră;

nr - numărul robinetelor de prelevare a probelor  de apă, conform schemei tehnice, unităţi;

365 - perioada de calcul a colectării centralizate a probelor de apă, zile.

27.  Volumul de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului, Vlb., se determină conform formulei:

Vlb. = n l.lb ∙ qn.l.lb ∙ 365, m3, 	                                                      (13)

unde:

nl.lb - numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), unităţi;

qn.l.lb - consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, m3/zi (24 ore);

365 - perioada de calcul, zile.

Notă:

nl.lb, -  numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), se stabileşte conform numărului real de lucrători ai laboratorului;

qn.l.lb,   - consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, se stabilește  0,46 m3/zi (24 ore);

În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat în perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.

- Consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculație (reacție), din decantor, V evc. năm., se determină conform formulei:

,  m3,                                     (14)

unde:

T  - perioada de funcționare a decantorului între evacuări, ore;

q  - debitul mediu  orar  real de apă întrat în decantoare, m3/h;

C p.s. – concentrația particulelor în suspensie din apă care întră în decantor, gr/m3 (mg/l), care se determină conform formulei:

m3,                                                                 (15)

unde:

M   - turbiditatea  apei brute, mg/l;

K  - coeficient, funcție de tipul coagulantului (floculantului): sulfat de aluminiu curățit – 0,5; coagulant  nefelin - 1,2; clorură de fier - 0,7;

D c.   - doza de coagulant, mg/l;

C a.b. - culoarea apei brute, grade;

B v.    - concentrația particulelor nedizolvate  introduse cu alcalinizator, mg/l;

m p.s. - turbiditatea apei la ieșirea din decantor, mg/l;

δ    -  valoare medie pe toată înălțimea în partea de sedimentare a concentrației particulelor solide  sedimentate în nămol, gr/m3;

K d. - coeficientul de diluare a nămolului:

- 1,5 –  evacuarea hidraulică a nămolului;

- 1,2 – evacuarea mecanică a nămolului;

- 1,5 –  spălarea sub presiune hidraulică a nămolului;

n dec.  - numărul de decantoare care au fost în funcțiune, unități;

n ev.  - numărul de evacuări de nămol din camerele de floculație (reacție), din decantor pe an, unități.

Notă:

T- perioada de funcționare a decantorului între evacuări se stabilește conform tipului decantorului, pașaportului tehnic, instrucțiunii de exploatare și Normelor în constricții  ”SNiP 2.04.02-84*” (” Водоснабжение наружные сети и сооружения”);

n dec. - numărul de decantoare care au fost în funcțiune se stabileşte conform numărului  real a decantoarelor care au fost în funcțiune în perioada anului reglementat;

n ev. - numărul de evacuări de nămol din camerele de floculație (reacție), din decantor pe

an se stabilește în dependență de numărul mediu de evacuări a nămolului în ultimii 3 ani.

- Consumul tehnologic sumar de apă în reţele publice la transportul și distribuţia apei, Vc.t. t/d., se determină conform formulei:

V c.t..t/d. =  Vg. r.t/d. + Vs/d. r.t/d  + V sp/dz. rz/bz.+ V  pr. r. t/d., m3,                                 (16)

unde:

Vg. r.t/d  - consumul  de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei:

(17)

unde:

0,785 - coeficient de transformare (0,785=π/4);

n – numărul sectoarelor de țevi golite, unități;

d - diametrul sectorului ţevii golite, m;

Li - lungimea sectorului ţevii golite, m.

Vs/d. r.t/d. - consumul tehnologic de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei,  se determină  conform formulei:

Vsp/dz. r.t/d. = 2827 ∙ ∑di2 ∙ v apa. ∙ t sp. ,  m3,                                                             (18)

unde:

2827  - coeficient calculat (π/4 x 3600);

di - diametrul conductei spălate, m;

vapa. - viteza  apei, m/s;

t sp. - durata de timp a  spălării, ore;

Notă:

vapa - viteza  apei,   se stabileşte 1 m/s;

tisp. -  durata de timp a spălării,  se stabileşte 1,5 ore;

Volumul de apă la prelevarea  probelor pentru verificarea calității apei în reţelele publice de distribuție a apei, Vpr.r.  r./d. în procesul de distribuție, se determină conform formulei:

V pr. r. t/d. = q ∙ t ∙ n pr,  m3,                                                                     (19)

unde:

q - cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete la prelevarea probei de apă,  m3/oră;

t - durata de timp de scurgere a apei prin robinetul de prelevare a probei de apă, ore;

n pr. - numărul probelor prelevate  din reţelele publice de distribuție a apei, unități.

Notă:

q -  cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete  la prelevarea  probei de apă, se stabilește 0.36  m3/oră;

t - durata de timp de scurgere a apei la prelevarea  probei prin robinetul de prelevare a probei de apă, se stabilește 0,25 ore;

np, - numărul probelor de apă prelevate, din reţelele publice de distribuție a apei se stabilește în conformitate cu Legislaţia Republicii Moldova.

Сonsumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea  rezervoarelor, Vsp./dz.rz/bz.  se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament.

Notă:

Consumul tehnologic de apă la transportul și distribuţia apei inclusiv la procesele de golire (Vg. r.t/d) și de spălare (Vsp/dz. r.t/d.) a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei se prezintă conform  tabelului nr. 3 din Anexa la  prezentul Regulament.

Сonsumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea  rezervoarelor (Vsp./dz.rz/bz.)

se prezintă conform  tabelului nr. 3.1  din Anexa la  prezentul Regulament.

- Consumul sumar de apă pentru necesitățile antiincendiare, Vsmr.antiincend., se determină conform formulei:

,  m3,                                                       (20)

unde:

a)  consumul de apă pentru  lichidarea  incendiilor  se determină conform formulei:

, m3,                                                               (21)

unde:

3,6 - coeficient de transformare din l/s în m3/h;

q -  consumul normativ de apă ce revine unui ajutaj conectat prin  hidrant,  l/sec;

n - numărul de hidranți cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului;

tfn - durata de timp de funcționare a hidrantului cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului, ore.

Notă:

q - consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului se stabilește 15 l/sec;

n - numărul de hidranți cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului se stabilește conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor Interne, conform schemei tehnice a sistemului public de alimentare cu apă;

tfn - perioada de funcționare reală a hidrantului se stabilește în conformitate cu datele prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor Interne,  (cu datele din actele de lichidare a incendiului).

b)  consumul tehnologic de apă pentru procesele de verificare tehnică a hidranților se determină conform formulei:

, m3,                                                               (22)

unde:

# 3,6 - coeficient de transformare din l/s în m3/h;

q -  consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului,  l/sec;

n - numărul de hidranți expuși procesului de verificare tehnică,  unități;

t v.h - durata de timp  de verificare tehnică a hidrantului, ore.

Notă:

q  - consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului,

se stabileşte - 15 l/sec;

n  - numărul de hidranți expuși procesului de verificare tehnică, se determină conform

schemei tehnice a  sistemului public de alimentare cu apă, unități;

t v.h.  - durata de timp  de verificare tehnică a hidrantului, se stabileşte – 0,03 ore.

- În cazul existenţei contoarelor, se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă

Înregistrată de către contoare, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.

- Volumul de apă destinat pentru necesităţile serviciilor antiincendiare în localitățile  urbane, rurale se reglementează de către operator, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor Interne şi administrația publică locală în conformitate cu Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

- Consumul de apă pentru necesităţile gospodărești ale operatorului, care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, Vn.g.opr., se determină în funcție de numărul de angajați ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale angajaților, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile aflate în uz), suprafață încăperilor de muncă la sectoare.

Notă:

- Volumul anual de apă destinat pentru  necesităţile potabile şi menajere ale operatorului

se determină conform datelor prezentate în tabelul nr. 4 din Anexa la prezentul Regulament;

- În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă pentru necesitățile gospodărești, înregistrată conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.

- Consumul tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, Vc.t. s.cnl., se determină conform formulei:

Vc.t. s.cnl.  =  Vsp.grt. + Vtr.nm. + Vlb. + Vds.r.cnl.,  m3,                                                          (23)

unde:

Vsp..grt.  -  volumul de apă utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare), se determină  conform formulei:

Vsp. grt.  = s ∙ t ∙  n ∙ q/1000 ∙  365, m3,                                                                                         (24)

unde:

s - suprafaţa  secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare), m2 de suprafaţă;

t - durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă, secunde;

n - numărul de spălări în decurs de 24 de ore;

q - debitul jetului de apă, l/(s · m2).

Notă:

s - suprafaţa secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare), se determină conform datelor tehnice ale instalației;

t - durata de timp a  spălării, se stabileşte 12 secunde;

n - numărul de spălări, în decurs de 24 de ore se stabilește una dată;

q - debitul  jetului de apă, se stabilește egal cu  2 l/(s· m2).

Volumul de apă utilizat în procesul de tratare a nămolului, Vtr.nm., se determină conform formulei:

Vtr.nm.   =  Q s.u.  ∙  ∑q, m3,                                                                                                                                  (25)

unde:

Q s.u.  - cantitatea de substanţă uscată  destinată pentru tratare, tonă;

q  - consumul de apă utilizat la pregătirea soluției (floculant) pentru un proces tehnologic de deshidratare a nămolului,  m3/t  substanţă uscată (Qs.u.).

Cantitatea de substanţă  uscată  destinată pentru tratare, Q s.u., se determină  în dependenţă  de  volumul apelor uzate expuse pentru tratare şi în dependență de turbiditatea apelor uzate expuse pentru tratare la stația de epurare a apei, care se calculează conform formulei:

Qs.u.  =  Qapăuz, ∙  (Cinf.  – Cefl.),   t (tone),                                                                   (26)

unde:

Qapă.uz, - volumul apelor uzate expusă pentru  tratare la stația de epurare a apei, care se stabilește  conform  indicațiilor de debitmetru al stației de epurare a apei;

Cinf.  - concentraţia mg/l de impurități la un litru de apă  uzată  în influent (la intrarea în stație) expusă pentru tratare la stația de epurare a apei, care se stabilește conform  rezultatelor investigațiilor tehnologice ale laboratorului;

C efl.   - concentraţia mg/l de  impurități la un litru  de apă  uzată epurată (în efluent - la ieșirea din stație), care se stabilește conform rezultatelor investigațiilor tehnologice ale laboratorului.

Notă:

q  - consumul  de apă utilizat la pregătirea soluției (floculant) pentru un proces tehnologic de deshidratare a nămolului, constituie volumul de apă indicat în paşaportul tehnic al instalaţiei/ agregatului  de  pregătire a reactivelor  la prelucrarea de substanţă uscată (Q s.u.);

Vlb.- volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului, se determină conform formulei (13)  din punctul 27 al  prezentului Regulament;

Vds.r.cnl. - volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a rețelelor publice de canalizare, se determină conform datelor pentru perioada ultimilor 3 ani, în dependență de numărul mediu de desfundări a rețelelor și  de volumul de apă consumat.

Subsecțiunea II. Pierderi de apă

- Pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare Vpr. a.sum., se determină conform formulei:

Vpr. a.sum. =  Vst. tr. rz/bz. +  Vpr. r.t/d.t,  m3,                                                                  (27)

unde:

Vst.tr. rz/bz.  - pierderile de apă la stațiile de tratare a apei se determină conform formulei (28)  din punctul 34 al  prezentului Regulament;

Vpr. r.t/d.t. - pierderile de apă la transportul și distribuţia apei prin rețelele publice de transport, de distribuție a apei se determină conform formulei (29) din punctul 35 al  prezentului Regulament.

- Pierderile de apă la stațiile de tratare - din rezervoare/bazine, Vst.trt.rz/bz., se determină conform formulei:

Vst. trt. rz/bz.   = 0,001 ∙ S umectată ∙ q scurgere ∙ 365,   m3,                                               (28)

unde:

S umectată - suprafaţa totală umectată a rezervoarelor/bazinelor, m2 de suprafaţă;

q scurgere - cantitatea scurgerii de apă exfiltrată la 1 m2 de suprafață umectată în 24 ore;

365 - perioada de calcul, zile.

Notă:

S umectată -  suprafaţa totală umectată a rezervorului/bazinului, se stabilește în dependență de  tipul rezervorului/bazinului, datelor pașaportului tehnic al  instalaţiei;

q scurgere,  - cantitatea scurgerii de apă exfiltrată  la 1 m2 de suprafaţă  umectată, se stabilește  3  l/m2 de suprafață umectată în 24 ore.

- Pierderile de apă la transportul și distribuţia apei prin rețelele publice de transport, de distribuție a apei, Vpr.  r. t/d., se determină conform formulei:

V pr. r.  t/d. = Vdt./av. + Vg.r.t/d. +  Vpr. lt.. + V sc. rz/bz. r.t/d. ,  m3,                               (29)

unde:

Vdt./av. - volumul  de apă scurs din rețea la deteriorări şi/ sau avarieri a rețelelor publice de    transport, de  distribuţie a apei, se determină conform formulei:

,  m3,                                             (30)

unde:

3600 - coeficient de transformare din l/s în m3/h;

( - coeficientul de curgere 0,6;

S - suprafaţa deversării apei (suprafaţa  găurii, rupturii conductei), m2 de suprafaţă;

t - durata de timp a scurgerii apei din rețea de la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei până la oprirea scurgerii, ore;

g - acceleraţia gravitaţională, m/s2;

P - presiunea apei în conductă pe tronsonul avariat, m.c.a.

Notă:

t - durata de timp a scurgerii apei din rețea de la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei până la oprirea scurgerii, se stabilește  nu mai mult de 4 ore;

g  - acceleraţia gravitaţională este egală cu 9,81 m/s2;

P - presiunea apei în conductă pe tronsonul avariate se stabilește - presiunea medie de lucru a rețelei până la avariere.

Calculul volumului anual de apă scursă din rețea la deteriorări şi/sau avarieri a rețelelor publice de transport și de distribuţie a apei (Vdt./av.) se prezintă conform tabelului nr. 5 din Anexă la  prezentul Regulament.

Suprafaţa  deversării, S, la rupturi şi frânturi de conductă, se determină  conform formulei:

, m2,                                                                                            (31)

unde:

d - diametrul  conductei, m.

Suprafaţa fisurii țevii, S,  se determină, conform formulei:

,  m2,                                                                                                  (32)

unde:

d - diametrul conductei, m.

Volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport,  de distribuţie a apei, Vg.r. t/d., se determină conform formulei (17) din punctul 29 al prezentului Regulament.

Volumul  pierderilor  latente de apă,  Vpr.lt., se determină conform formulei:

++,  m3,                                                          (33)

unde:

- pierderile sumare latente de apă din conductele din oţel;

- pierderile sumare latente de apă din conductele din fontă;

- pierderile sumare latente de apă din conductele din beton armat;

- pierderile sumare latente de apă din conducte din alte materiale (polietilenă etc.),   inclusiv:

- pierderile sumare latente de apă din conducte, funcţie de materialul conductei  ((W1ot;(W1f; (W1b/a; (W1etc), se determină conform formulei:

,    m3,                                                                                                              (34)

unde:

LX - lungimea totală a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei din ţevi de acelaşi material, km;

qX – volumul  pierderilor de apă admise la 1 km de reţea, l/min.;

n  - perioada de  funcţionare  a  conductei h/an .

Notă:

W1X,  - se determină  în funcţie de materialul conductei;

LX  - se stabilește în funcţie de lungimea reală a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei de acelaşi material, km;

qX - se stabilește conform indicilor pentru rețelele de transport, de distribuție expuși în punctul 7.13,  tabelul nr. 6 al Normelor în constricții  ”SNiP 3.05.04 – 85” (”Наружные сети и сооружения водоснабжения  и канализации”) cu utilizarea coeficientului de transformare din l/min  în  m3/h.

n  - se determină în funcţie de perioada de funcţionare a conductei (perioada de exploatare – ore în decursul anului).

Volumul de apă scursă din rezervoare/bazine a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, V sc. rz/bz. r.t/d., se determină conform formulei (28) din punctul 34 al prezentului Regulament.

Calculul volumului anual a pierderilor de apă scursă din reţea la deteriorări şi/sau avarieri a reţelelor publice   la transportul și distribuţia apei prin rețelele publice de transport, de distribuție a apei, Vpr. r. t/d. se prezintă conform  tabelului nr. 5 din Anexă la  prezentul Regulament.

Calculul volumului pierderilor latente de apă se prezintă conform  tabelului nr. 6 din Anexa la  prezentul Regulament.

Secţiunea 4

APROBAREA  CONSUMULUI TEHNOLOGIC ȘI A PIERDERILOR DE APĂ

- Anual, până la finele lunii noiembrie, operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, titulari de licențe eliberate de Agenție, vor prezenta Agenţiei calculele consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate pentru anul calendaristic următor, calcule efectuate în conformitate cu prezentul Regulament.

- În cazul neprezentării calculelor consumurilor tehnologice, a pierderilor de apă în termenul stabilit, Agenţia va stabili valoarea estimată a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă pentru anul calendaristic următor.

- Agenţia, în procesul examinării calculelor consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă pentru anul calendaristic următor, este în drept să solicite de la titularii de licențe  informaţii  suplimentare cu privire la consumul tehnologic şi a pierderilor tehnice de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru ajustarea, reglementarea şi aprobarea consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă, volume de apă care vor fi luate în consideraţie la determinarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă, de  canalizare și de epurare a apelor uzate.

- Valoarea  consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul  public de alimentare cu apă al operatorului, titular de licență care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare se aprobă anual de către Agenție.

Anexă

# la Regulamentul cu privire la stabilirea

# şi aprobarea, în scop de determinare a

# tarifelor, a consumului tehnologic şi a

# pierderilor de apă în sistemele publice

# de alimentare cu apă aprobat prin

# Hotărârea ANRE nr. 180/2016 din 10 iunie 2016

Tabelul  1

Consumul tehnologic de apă la staţiile de tratare

a apei pentru necesităţile de spălare a filtrelor, (Vsp.filtr.)

| Nr. d/o | Denumire procesului tehnologic de utilizare a filtrului | Tipul filtrului | Suprafața filtrului S filtru, (m2 de suprafaţă | Numărul de filtre, un. | Număr de spălări în 24 ore, un. | Durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, h (ore) | Intensitatea apei la spălare q int., l/ (sec ∙ m2); | Consum anual de apă, m3/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Tabelul  2

Consumul tehnologic de apă la staţiile de tratare

pentru necesităţile de spălare, dezinfectare a rezervoarelor/ bazinelor, (Vsp/dz. rz./bz )

| Nr. d/o | Denumirea (destinația) instalației (rezervor/bazin) | Numărul de instalații (rezervor/ bazin), (unități) | Suprafața interioară a rezervorului/ bazinului (volumul), (m3) | Volumul de apă consumat la spălare, dezinfectare (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tabelul 3

Consumul tehnologic de apă în reţele publice

la transportul, distribuţia apei la procesele de golire (Vg. r.t/d) și  spălare a  rețelei (Vs/d. r.t/d.)

| Nr. d/o | Denumirea obiectului (rețelei). | Lungimea rețelei, (L, m) | Diametrul rețelei, d (mm), | Cantitatea de apă scursă (la procesele de golire) din rețea, (m3) | Cantitatea de apă utilizată pentru spălarea rețelei, (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tabelul 3.1

Consumul tehnologic de apă în reţele publice

la transportul, distribuţia apei  pentru necesităţile de spălare, dezinfectare a rezervoarelor/ bazinelor, (Vsp/dz. rz./bz )

| Nr. d/o | Denumirea (destinația) instalației (rezervor/bazin) | Numărul de instalații (rezervor/ bazin), (unități) | Suprafața interioară a rezervorului/ bazinului (volumul), (m3) | Volumul de apă consumat la spălare, dezinfectare (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tabelul 4

Consumul de apă

pentru necesităţile de gospodărire ale operatorului, (Vn.g.opr.)

| Nr. d/o | Denumirea consumului/consumatorilor de apă | Norma de consum de apă, l/24 ore | Numărul de consumatori, de utilaje, a instalațiilor, suprafața încăperilor | Volumul consumat de apa, m3/24 ore | Numărul de zile lucrătoare pe an | Consumul anual de apă, m3/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Personalul tehnic | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Automobile | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Utilajelor tehnice (autocamioane, automobile) aflate în uz | 24 |  |  |  |  |
| 4 | Spălarea podelelor încăperilor | 0,33 |  |  |  |  |

Tabelul 5

Volumul pierderilor de apă scurs din rețea

la deteriorări şi/ sau avarieri a rețelelor publice de transport și de distribuţie a apei, (Vdt./av.)

| Nr. d/o | Descrierea deteriorării/ avarierii | Adresa, denumirea obiectului, (tronsonului avariat) | Suprafaţa deversării apei (suprafaţa găurii, rupturii la conductă), m2 de suprafaţă | Presiunea apei în conductă pe tronsonul avariat, m.c.a. | Volumul de apă scurs din rețea, m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Tabelul 6

Volumul pierderilor latente de apă

din rețelele  publice de transport și de distribuţie a apei, (Vpr.lt.,)

| Nr. d/o | Diametrul interior al conductei, Dint | Lungimea reţelei, LX, km | Materialul conductei | Volumul pierderilor admisibile de apă la 1km, și mai mare qX , m3 | Volumul pierderilor latente de apă W1X , m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |