Anexa nr. 10

la Regulamentul

Prestatorului de servicii de certificare

în domeniul aplicării semnăturii electronice

avansate calificate

Parametrii tehnici ai complexului tehnic de program

al Prestatorului superior

| Nr. d/o | Criteriul | Parametrii tehnici |
| --- | --- | --- |
|  | Metodele de certificare | Prin rețea, ierarhică |
|  | Ansamblul serviciilor de certificare | Fără restricții |
|  | Ansamblul serviciilor de înregistrare | Fără restricții |
|  | Proporționarea | Cantitatea certificatelor eliberate fără restricții |
|  | Formatul certificatului şi al listei certificatelor revocate | În conformitate cu IETF RFC 5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profil, ETF RFC 6818 Updates to the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profil şi IETF RFC 3739 Qualified Certificates Profile, ITU-T X.509, versiunea 3, standardului SM ISO CEI 9594-8:2014 Tehnologia informaţiei. Interconexiunea sistemelor deschise. Linii directoare: Structura certificatului cheii publice şi a atributului sau recomandării. IETF RFC 5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profil, ETF RFC 6818 Updates to the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profil şi IETF RFC 3739 Qualified Certificates Profile. |
|  | Suplimentele certificatului | Х.509 v 3, PKIX, FPKX, Web, SET, VPN, stabilite de utilizator |
|  | Formatul certificatului de utilizare limitată | În conformitate cu RFC 3039 |
|  | Formatul certificatului pentru autorizare | În conformitate cu RFC 3281 |
|  | Politica de aplicare a certificatelor şi structura regulamentului | În conformitate cu RFC 2527 Certificate Policy and Certification Practices Framework IETF RFC 3647 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework |
|  | Protocoalele de administrare a certificatelor | În conformitate cu RFC 2510 Certificate Management Protocols (CMP) |
|  | Cererea de certificare | În conformitate cu RFC 2986 Certification Request Syntax Specification |
|  | Protocolul de determinare a statutului certificatului | În conformitate cu RFC 2560 Online Certificate Status Protocol (OCSP) |
|  | Metodele de revocare a certificatului | Prin distribuirea listelor certificatelor revocate, protocolul OCSP |
|  | Obținerea din registrul certificatelor şi a listei certificatelor revocate | În conformitate cu RFC 2585 HTTP/FTP Operations Distribuirea automatizată a listelor certificatelor revocate prin posta electronică |
|  | Administrarea certificatelor pe baza mesajelor de administrare a certificatelor | În conformitate cu RFC 2797 Certificate Management Messages over CMS (CMC) |
|  | Algoritmele şi identificatoarele pentru profilurile certificatelor şi listelor certificatelor revocate CAC PKIX | În conformitate cu RFC 3279 (fostul RFC 2528) Algorithmsand Identifiers for Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile |
|  | Algoritmele semnăturii electronice | RFC3447 – Public-Key Cryptography Standards (PKCS) #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.1; |
|  | Algoritmele de calculare a funcțiilor hash | RFC3174 – US Secure Hash Algorithm 1(SHA1) |
|  | Protocoalele serverului de certificare şi verificare a autenticității datelor | În conformitate cu RFC 3029 Data Validationand Certification Server Protocols |
|  | Protocoalele de exploatare a infrastructurii cheilor publice | În conformitate cu RFC 2559 LDAP v2 |
|  | Schema de susținere PKIX în LDAP v2 | În conformitate cu RFC 2587 LDAP v2 Schema |
|  | Comunicarea cu clientul (subsistemul de recepționare a certificatelor) | PKCS#10/7, PKCS#12, cu ajutorul citirii codului PIN, prin posta electronică, SSL, PKIX-CMP |
|  | Comunicarea între subsistemele de certificare şi de înregistrare | Mesajele semnate, PKIX-CMP |
|  | Mecanismele de înregistrare | Prezenţa personală a utilizatorului, prin intermediul web, poștei electronice, conexiunii VPN |
|  | Susținerea cataloagelor | Catalogul propriu sau susținerea altui catalog LDAP v2 şi v3 |
|  | Susținerea smart-cardurilor | Standardele: ISO 7816-1/2/3, PKCS#11, PC/SC, alte standarde legate de smart-card |
|  | Restabilirea cheilor | Posibilitatea de rezervare a cheilor administratorilor şi ai utilizatorilor |
|  | Protocoalele de înregistrare a marcajelor de timp | În conformitate cu IETF RFC 3161 Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP) , RFC 5816 ESSCertIDv2 Update for RFC 3161 |
|  | Administrarea siguranței ciclului vital al procesului de certificare | Fiabilitatea în timpul verificării statutului certificatului Deservirea garantată a utilizatorilor Crearea sistemului de control al tuturor acţiunilor administratorului în legătură cu certificatul, controlul integrităţii certificatului |
|  | Asigurarea integrităţii bazelor de date ale certificatelor, titularilor certificatelor etc. | Utilizarea concepției de bază de date sigură, administrarea discretă şi mandatară a accesului, marcajele, utilizarea repetată a obiectului, calea veridică; crearea sistemului de copiere de rezervă |
|  | Asigurarea securităţii cheilor private | Crearea, păstrarea şi utilizarea sigură, sistemul multifactorial de autentificare |
|  | Controlul securităţii | Înregistrarea şi controlul evenimentelor în subsisteme Ținerea, prelucrarea şi verificarea registrelor de control Asigurarea securităţii registrelor de control împotriva modificării şi distrugerii neautorizate |