Приложение № 5

к Постановлению Правительства № 1003

от  10 декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях к энергетической маркировке бытовых

стиральных машин

I. Общие положения и сфера применения

1. Положение о требованиях к энергетической маркировке бытовых стиральных машин (в дальнейшем – Положение)  транспонирует делегированный Регламент (ЕU) 1061/2010 Комиссии от 28 сентября 2010 г., дополняющий Директиву 2010/30/EU Европейского Парламента и Совета в отношении энергетической маркировки бытовых стиральных машин, опубликованный в Официальном журнале ЕС L314/47 от 30 ноября 2010 г..

2. Настоящее Положение устанавливает требования к маркировке и предоставлению дополнительных сведений об изделии для бытовых стиральных машин с питанием от электрической сети и для бытовых стиральных машин с питанием от электрической сети, которые также могут получать питание от батарей, в том числе тех, которые продаются не для бытового использования, и встроенных бытовых стиральных машин.

3. Настоящее Положение не применяется к комбинированным бытовым стиральным машинам и бытовым сушилкам.

# Определения

4. В целях настоящего Положения следующие понятия определяются таким образом:

бытовая стиральная машина – автоматическая стиральная машина, которая стирает и ополаскивает ткань используя воду, которая также имеет функцию отжима через центрифугирование и которая спроектирована для использования в непрофессиональных целях;

встроенная бытовая стиральная машина – бытовая стиральная машина, предназначенная для установки в шкаф, в специально подготовленное углубление в стене или в другом подобном месте, которая требует отделки мебели;

автоматическая стиральная машина – стиральная машина, которая полностью выполняет задачу, без необходимости вмешательства пользователя ни в какой момент во время выполнения программы;

комбинированная бытовая стиральная машина и сушилка – бытовая стиральная машина, которая включает в себя как функцию отжима через центрифугирование, так и возможность сушки текстильных изделий, как правило, путем нагревания и вращения;

программа – серия предопределенных операций,  которые поставщик объявляет подходящими для стирки определенных видов текстильных изделий;

цикл – комплексный процесс стирки, ополаскивания и отжима через центрифугирование, так как было определено для выбранной программы;

длительность программы  - время, которое проходит от начала до конца программы, исключая любую задержку, запрограммированную конечным потребителем;

номинальная емкость – максимальная масса в килограммах, указанная поставщиком, с интервалами 0,5 кг сухих текстильных изделий определенного типа, которые могут быть постираны в бытовой стиральной машине при выбранной программе, когда она загружена в соответствии с инструкциями поставщика;

частичная нагрузка – половина номинальной емкости бытовой стиральной машины для определенной программы;

степень остаточной влажности – количество влаги, содержащейся в нагрузке в конце фазы центрифугирования;

выключенный режим – состояние, при котором бытовая стиральная машина выключается с помощью элементов управления или переключателей машины, доступных  конечному пользователю и предназначенных для использования последним, при нормальном функционировании, для достижения самого низкого уровня энергопотребления, режим который может сохраняться в течение неопределенного времени, когда бытовая стиральная машина подключена к источнику питания и используется в соответствии с инструкциями поставщика; если элементы управления или выключатели, доступные конечному пользователю, отсутствуют, «выключенный режим» означает состояние, в котором находится бытовая стиральная машина после самостоятельного возвращения к стационарному энергопотреблению;

спящий режим – самый низкий режим энергопотребления, который может сохраняться в течение неопределенного времени после завершения программы без какого-либо вмешательства конечного пользователя, кроме выгрузки бытовой стиральной машины;

эквивалентная бытовая стиральная машина – модель бытовой стиральной машины, представленной на рынке с той же номинальной емкостью, с теми же техническими и эксплуатационными характеристиками, с тем же потреблением энергии и воды и с тем же излучением шума через воздух во время стирки и центрифугирования как другая модель бытовой стиральной машины, представленной на рынке тем же поставщиком, под другим коммерческим кодексом;

конечный пользователь – потребитель, который покупает или намерен купить бытовую стиральную машину;

коммерческая точка  –  место, где бытовые стиральные машины представлены или предлагаются для продажи, проката или покупки в рассрочку.

III. Обязанности поставщиков

5. Поставщики должны убедиться, что:

- каждая бытовая стиральная машина имеет печатную этикетку согласно формату, предусмотренному в  приложении № 1 к настоящему Положению, содержащую информацию, установленную в том же приложении;

- предоставлен информационный листок о товаре, как установлено в приложении № 2 к настоящему Положению;

- техническая документация, предусмотренная в приложении № 3 к настоящему Положению, предоставляется, по требованию, Агентству по защите потребителей и органам по надзору и контролю;

- любая реклама конкретной модели бытовой стиральной машины содержит класс энергетической эффективности, если реклама предоставляет информацию, связанную с потреблением энергии или стоимости товара;

- любые технические рекламные материалы о конкретной модели бытовой стиральной машины,  которые описывают ее специфические технические параметры, включают класс энергетической эффективности данной модели.

f) для каждой модели бытовой стиральной машины, представленной на рынке со дня вступления в силу настоящего Постановления, с новым идентификатором модели, дилерам предоставляется электронная этикетка в формате и с информацией, указанными в приложении № 1 к настоящему Положению. Она может быть предоставлена дилерам и на другие модели бытовых стиральных машин;

[Пкт.5 подп.f) введен ПП917 от 27.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1001; в силу с 05.11.16]

g) для каждой модели бытовой стиральной машины, представленной на рынке со дня вступления в силу настоящего Постановления с новым идентификатором модели, дилерам предоставляется электронный информационный листок изделия согласно указаниям, предусмотренным в приложении № 2 к настоящему Положению. Он может быть предоставлен дилерам и на другие модели бытовых стиральных машин.

[Пкт.5 подп.g) введен ПП917 от 27.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1001; в силу с 05.11.16]

IV. Обязанности дилеров

6. Дилеры должны убедиться, что:

- в коммерческой точке на  каждой бытовой стиральной машине предусмотрена этикетка, предоставленная поставщиками в соответствии с подпунктом а) пункта 5 настоящего Положения, на внешней стороне передней или верхней части бытовой стиральной машины таким образом, чтобы она была четко видна;

- бытовые стиральные машины, предлагаемые для продажи, проката или покупки в рассрочку, в случае когда не ожидается, что конечный пользователь может увидеть предлагаемый товар, продаются с информацией, которая должна быть представлена поставщиками в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению;

b) бытовые стиральные машины, предлагаемые для продажи, проката или покупки в рассрочку, в случае, когда не ожидается, что конечный пользователь может увидеть предлагаемый товар, продаются с информацией, которая должна быть представлена поставщиками в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. В случае, когда предложение сделано через Интернет или предоставлены электронная этикетка и электронный информационный листок изделия согласно подпунктам f) и g) пункта 5, применяются требования, предусмотренные в Приложении № 8 к настоящему Положению.

[Пкт.6 подп.b) в редакции ПП917 от 27.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1001; в силу с 05.11.16]

- любая реклама конкретной модели бытовой стиральной машины содержит примечание о классе энергетической эффективности, если реклама предоставляет информацию, связанную с потреблением энергии или стоимостью товара;

- любые технические рекламные материалы о конкретной модели бытовой стиральной машины,  которые описывают ее специфические технические параметры, включают указание о классе энергетической эффективности данной модели.

V. Методы измерения

7. Информация, подлежащая представлению в соответствии с пунктами 5-6 настоящего Положения, получается посредством надежных, точных и воспроизводимых  процедур измерения, которые принимают во внимание самые современные признанные методы измерения.

VI. Процедура проверки в целях надзора за рынком

8. Агентство по защите потребителей применяет процедуру, установленную в приложении № 5 к настоящему Положению,  при проверке соответствия относительно класса энергетической эффективности, декларированных годового потребления энергии, годового потребления воды, класса эффективности отжима через центрифугирование, потребления энергии при выключенном и спящем режимах, длительности спящего режима, степени остаточной влажности, скорости центрифугирования и излучения шума, переданного через воздух.

VII. Переходные положения

9. Требования настоящего Положения не применяются к бытовым стиральным машинам, размещенным на рынке или предложенным на продажу, прокат или покупку в рассрочку, до его вступления в силу.

Приложение № 1

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Этикетка

- Этикетка

1.1. Этикетка должна содержать следующую информацию:

    - название или торговая марка поставщика;

    - идентификатор модели поставщика (код, как правило, буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель бытовой стиральной машины от других моделей с той же торговой маркой или с тем же названием  поставщика);

    - класс энергетической эффективности, определенный в соответствии с пунктом 1 приложения № 6 к настоящему Положению; острие стрелки, содержащей класс энергетической эффективности бытовой стиральной машины установлен на той же высоте, что и острие стрелки соответствующего класса энергетической эффективности;

    - взвешенное годовое потребление энергии (AEC), в кВтч в год, округленное до ближайшего целого числа, в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению;

    - взвешенное годовое потребление воды (AWC), в литрах в год, округленное до ближайшего целого числа, в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению;

    - взвешенная номинальная емкость, в килограммах, для стандартной программы 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы 40°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, с использованием  самого низкого из этих двух значений;

    - класс эффективности отжима через центрифугирование, так как установлено в пункте 2 приложения № 6 к настоящему Положению;

    - излучение шума, переданного через воздух в процессе фаз стирки и центрифугирования, для стандартной программы 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, выраженное в дБ (А) относительно 1 пВт и округленных до ближайшего целого числа.

1.2. Дизайн этикетки – в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. В отступление, в случае если одной модели была присуждена «экологическая этикетка», согласно действующей нормативно-правовой базе Республики Молдова, может быть добавлена копия экологической этикетки.

- Дизайн этикетки

Этикетка имеет следующий дизайн:

где:

- этикетка должна быть не менее 110 мм в ширину и 220 мм в высоту. В случае если этикетка печатается в расширенном формате, его содержание должно, тем не менее, остаться пропорциональным  вышеупомянутым указаниям;

- фон должен быть белым;

- цвета должны быть CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, согласно следующему примеру: 00-70-Х-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного.

- этикетка должна выполнять следующие требования (цифры относятся к вышеприведенному рисунку):

граница: 5 точек из пиктограммы  (пт) – цвет: голубой 100% – круглые углы: 3,5 мм

логотип – цвета: X-80-00-00 и 00-00-X-00

логотип энергии: цвет: X-00-00-00

Пиктограмма как изображена: региональный логотип и логотип энергии (комбинированные): ширина: 92 мм, высота: 17 мм

линия под логотипами: 1 пт – цвет: голубой 100% – длина: 92,5 мм

шкала A-G

  - стрела: высота: 7 мм, пробел: 0,75 мм – цвета:

    - высший класс: X-00-X-00;

    - второй класс: 70-00-X-00;

    - третий класс: 30-00-X-00;

    - четвертый класс: 00-00-X-00;

    - пятый класс: 00-30-X-00;

    - шестой класс: 00-70-X-00;

    - последний класс: 00-X-X-00.

  - текст: Calibri aldine 18 пт, большие буквы белого цвета; символы „+”: Calibri aldine 12 пт, большие буквы белого цвета выровнены на одной строке

класс энергетической эффективности

  - стрела: ширина: 26 мм, высота: 14 мм, 100% черного

  - текст: Calibri aldine 29 пт, большие буквы белого цвета; символы „+”: Calibri aldine 18 пт, большие буквы белого цвета выровнены на одной строке

энергия: текст: Calibri normal 11 пт, большими буквами, 100% черного.

взвешенное годовое потребление энергии

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3,5 мм

  - значение: Calibri aldine 42 пт, 100% черного; и Calibri нормальный 17 пт, 100% черного

взвешенное годовое потребление воды

  - пиктограмма, как она  изображена

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3,5 мм

  - значение: Calibri aldine 24 пт, 100% черного; и Calibri нормальный 16 пт, 100% черного

номинальная емкость

  - пиктограмма, как она и изображена

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3,5 мм

  - значение: Calibri aldine 24 пт, 100% черного; и Calibri нормальный 16 пт, 100% черного

класс эффективности отжима через центрифугирование

  - пиктограмма, как она  изображена

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные углы: 3,5 мм

  - значение: Calibri normal 16 пт, горизонтальная шкала 75%, 100% черного и Calibri aldine 22 пт, горизонтальная шкала 75%, 100% черного

излучения шума переданного через воздух

  - пиктограммы, как они  изображены

  - граница: 2 пт – цвет: голубой 100% – округленные круги: 3,5 мм

  - значение: Calibri aldine 24 пт, 100% черного; и Calibri нормальный 16 пт, 100% черного

- название или торговая марка поставщика

- идентификатор модели поставщика

- название или торговая марка поставщика и идентификатор модели поставщика должны поместиться на площади 92×15 мм

номер Положения: Calibri aldine 12 пт, 100% черного.

Приложение № 2

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Информационный листок товара

- Данные из прилагаемого информационного листка бытовой стиральной машины должны быть представлены в следующем порядке и включены в брошюру товара и в другие документы, представленные вместе с товаром:

  - наименование или торговая марка поставщика;

  - идентификатор модели поставщика (код, как правило, буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель бытовой стиральной машины от других моделей с той же торговой маркой или с тем же названием  поставщика);

  - номинальная емкость, в килограммах, для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, с использованием самого низкого из этих двух значений;

  - класс энергетической эффективности, согласно пункту 1 приложения № 6 к настоящему Положению;

  - в случае если бытовой стиральной машины была присуждена «экологическая этикетка» согласно действующей нормативно-правовой базе Республики Молдова, может быть включена данная информация;

  - годовое потребление энергии (AEC) в кВтч в год, округленное до ближайшего целого числа; описывается как: «Потребление энергии «Х» кВтч в год, основанное на 220 стандартных циклах стирки для программ на 60°C и 40°C для тканей из хлопка, с полной и частичной загруженностью и с низким уровнем потребления. Реальное потребление энергии зависит от условий использования аппарата»;

  - потребление энергии (Et,60, Et,60½, Et,40½) для программы стандарт на 60°C для тканей из хлопка с полной и частичной загруженностью и для программы стандарт на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

  - взвешенное потребление энергии в выключенном и спящем режимах;

  - умеренное потребление воды (AWC), в литрах в год, округленное до ближайшего целого числа;  описывается как: «Потребление воды «Х» литров в год, основанное на 220 стандартных циклах стирки для программ на 60°C и 40°C для тканей из хлопка, с полной и частичной загруженностью. Реальное потребление воды зависит от условий использования аппарата»;

  - класс эффективности отжима через центрифугирование, установленный в соответствии с пунктом 2 приложения № 6 к настоящему Положению, обусловлен как «класс Х» эффективности отжима через центрифугирование, по шкале от G (минимальная эффективность) до А (максимальная эффективность); данная информация может быть обусловлена и через другие средства, с условием, чтобы было ясно, что шкала – от G (минимальная эффективность) до А (максимальная эффективность);

  - максимальная скорость центрифугирования, достигнутая при стандартной программе на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, используя самый низкий из этих двух значений, а также степень остаточной влажности, достигнутая при стандартной программе на 60°C для тканей из хлопка с полной загруженностью, или при стандартной программе для тканей из хлопка на 40°C с частичной загруженностью, используя самый высокий из этих двух значений;

  - указание того, что «стандартная программа на 60°C для тканей из хлопка» и «стандартная программа на 40°C для тканей из хлопка» являются стандартными программами, с которыми связаны сведения, которые содержатся на этикетке и в информационном листке, что данные программы являются адекватными для чистки тканей из хлопка с нормальной степенью загрязнения и самыми эффективными программами относительно комбинированного потребления энергии и воды;

  - длительность программы в минутах и округленная к ближайшей полной минуте для «стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка», с полной и частичной загруженностью, и для «стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка», с частичной загруженностью;

  - длительность спящего режима (Tl), если бытовая стиральная машина оснащена  системой управления питания;

  - шумоизлучения, переданные через воздух, выраженные в dB(A) относительно 1 pW (дБ (А) относительно 1 пВт и округленные до ближайшего круглому числа, в течение фаз стирки и центрифугирования для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

  - если бытовая стиральная машина предназначена для того, чтобы быть встроенной, разъяснение в этом плане.

- Один информационный листок может быть пригоден для нескольких моделей бытовых стиральных машин, предоставленных одним и тем же поставщиком.

- Данные, содержащиеся в листке, могут быть представлены в форме копии с этикетки, в цветном либо черно-белом варианте. В данном случае, включаются и данные, перечисленные в пункте 1 настоящего приложения, которые не появляются на этикетке.

Приложение №  3

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Техническая документация

- Техническая документация, указанная в подпункте с) пункта 5 настоящего Положения, должна содержать:

  - название  и адрес поставщика;

  - общее описание модели бытовой стиральной машины, достаточной для ее  однозначной и легкой идентификации;

  - ссылки на применяемые смежные стандарты, по необходимости;

  - другие стандарты и употребляемые технические характеристики, по необходимости;

  - выявление и подпись лица, уполномоченного установить ответственность поставщика;

  - указание о том, если модель бытовой стиральной машины выпускает или нет ионы серебра во время цикла стирки, следующим образом: «Данное изделие выпускает/не выпускает ионы серебра во время цикла стирки.»;

  - технические параметры для измерения, а именно:

    - потребление электроэнергии;

    - длительность программы;

    - потребление воды;

    - потребление питания при «выключенном режиме»;

    - потребление питания при «спящем режиме»;

    - длительность «спящего режима»;

    - степень остаточной влажности;

    - шумоизлучения, переданные через воздух;

    - максимальная скорость центрифугирования;

h) результаты расчетов,  проведенных в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

2. В случае, если сведения, включенные в дело технической документации для одной конкретной модели бытовой стиральной машины были получены посредством расчетов на основе проекта и/или посредством экстраполяции начиная от других эквивалентных бытовых стиральных машин, документация включает детали данных  расчетов и/или  экстраполяций и проведенных поставщиками тестов для проверки точности проведенных расчетов. Сведения включают и список всех других моделей эквивалентных бытовых стиральных машин, для которых эти данные были получены на той же основе.

Приложение № 4

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Информация, которая должна предоставляться в случае, если конечный потребитель не имеет  возможности увидеть

выставленные изделия

1.	Информация, указанная в подпункте b) пункта 6  настоящего Положения, должна  представляться в следующем порядке:

- номинальная емкость, в килограммах тканей из хлопка, для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, с использованием самого низкого из этих двух значений;

- класс энергетической эффективности согласно пункту 1 приложения № 6 к настоящему Положению;

- взвешенное годовое потребление энергии, в кВт.ч в год, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с подпунктом с) пункта 1 приложения № 7 к настоящему Положению;

- взвешенное потребление воды в литрах в год, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с подпунктом а) пункта 2 приложения № 7 к настоящему Положению;

- класс эффективности отжима через центрифугирование, установленный в соответствии с пунктом 2 приложения № 6 к настоящему Положению;

- максимальная скорость центрифугирования, достигнутая при стандартной программе на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, используя самый низкий из этих двух значений, а также степень остаточной влажности, достигнутая при стандартной программе на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, или при стандартной программе на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, используя самый высокий из этих двух значений;

- шумоизлучения, переданные через воздух, в течение фаз стирки и центрифугирования для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, выраженные в дБ (А) относительно 1 пВт и округленные до ближайшего круглого числа;

- если бытовая стиральная машина предназначена для того, чтобы быть встроенной, – разъяснение в этом плане.

2.	В случае если предоставляются и другие сведения, содержащиеся в информационном листке изделия они должны соблюдать форму и последовательность, указанные в приложении № 2 к настоящему Положению.

3.	Размеры и шрифт,  использованные для распечатки и презентации всей информации,  предусмотренной в настоящем приложении, должны быть разборчивыми.

Приложение №  5

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Процедура проверки с целью надзора за  рынком

В целях проверки соответствия  требованиям, установленным в пунктах 5 и 6 настоящего Положения центральные органы тестируют только одну бытовую стиральную машину. В случае если измеренные параметры не соответствуют заявленным поставщиком значениям в пределах, определенных в приведенной ниже таблице, проводятся измерения еще к трем бытовым стиральным машинам. Среднеарифметическое значение измерений трех бытовых стиральных машин должно соответствовать значениям, заявленным поставщиком, в пределах, определенных в таблице, за исключением потребления энергии, в случае которого измеренное значение не должно превышать номинальное значение Et больше чем на 6%.

В противном случае, считается, что модель и все другие эквивалентные бытовые стиральные машины не соблюдают требований, установленных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения.

Центральные органы используют надежные, точные и воспроизводимые процедуры измерения, которые берут во внимание общепризнанные методы измерения последнего поколения, включая методы, предусмотренные в документах, чьи ссылочные номера были опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова.

Таблица

| Измеренный параметр | Допуски проверки |
| --- | --- |
| Годовое потребление энергии | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение* AEC больше чем на 10% |
| Потребление энергии | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение Et больше чем на 10% |
| Длительность программы | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение Tt больше чем на 10% |
| Потребление воды | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение Wt больше чем на 10% |
| Степень остаточной влажности | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение D больше чем на 10% |
| Скорость центрифугирования | Измеренное значение не должно быть ниже номинального значения больше чем на 10% |
| Потребление питания в случае выключенного и спящего режима | Измеренное значение потребления питания Po и Pl более 1,00 Вт не должно превышать номинальное значение больше чем на 10%. Измеренное значение потребления питания Po и Pl меньше или ровно 1,00 Вт не должно превышать номинальное значение больше чем 0,10 Вт |
| Длительность спящего режима | Измеренное значение не должно превышать номинальное значение Tl больше чем на 10% |
| Шумоизлучения переданные через воздух | Измеренное значение должно соответствовать номинальному значению |

* Номинальное значение представляет собой значение, заявленное поставщиком.

Приложение №  6

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Классы энергетической эффективности и классы эффективности отжима через центрифугирование

- Классы энергетической эффективности

Класс энергетической эффективности одной бытовой стиральной машины устанавливается в зависимости от ее показателя  энергетической эффективности (EEI), указанного в таблице 1.

Показатель энергетической эффективности (EEI) бытовой стиральной машины устанавливается в соответствии с пунктом 1 приложения № 7 к настоящему Положению.

Таблица 1

Классы энергетической эффективности

| Класс энергетической эффективности | Показатель энергетической эффективности |
| --- | --- |
| A+++ (максимальная эффективность) | EEI < 46 |
| A++ | 46 ≤ EEI < 52 |
| A+ | 52 ≤ EEI < 59 |
| A | 59 ≤ EEI < 68 |
| B | 68 ≤ EEI < 77 |
| C | 77 ≤ EEI < 87 |
| D (минимальная эффективность) | EEI ≥ 87 |

- Классы эффективности отжима через центрифугирование

Класс эффективности отжима через центрифугирование бытовой стиральной машины устанавливается в зависимости от уровня остаточной влажности (D), указанного в таблице 2.

Степень остаточной влажности (D) одной бытовой стиральной машины устанавливается в соответствии с пунктом 3 приложения № 7 к настоящему Положению.

Таблица 2

Классы эффективности отжима центрифугированием

| Классы эффективности отжима центрифугированием | Остаточная влажность (%) |
| --- | --- |
| A (максимальная эффективность) | D < 45 |
| B | 45 ≤ D < 54 |
| C | 54 ≤ D < 63 |
| D | 63 ≤ D < 72 |
| E | 72 ≤ D < 81 |
| F | 81 ≤ D < 90 |
| G (минимальная эффективность) | D ≥ 90 |

Приложение №  7

к Положению о требованиях к энергетической

маркировке бытовых стиральных машин

Метод расчета показателя энергетической эффективности, годового потребления воды и уровня остаточной влажности

- Расчет показателя энергетической эффективности

Для расчета показателя энергетической эффективности (EEI) одной модели бытовой стиральной машины сравнивается взвешенное годовое потребление энергии бытовой стиральной машиной с ее стандартным  годовым потреблением энергии для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка с полной и частичной загруженностью, а также для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка с частичной загруженностью.

a) Показатель энергетической эффективности (EEI) рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется до первого десятичного знака:

где:

AEC – годовое потребление энергии бытовой стиральной машиной;

SAEC – стандартное годовое потребление энергии бытовой стиральной машиной.

b) Стандартное годовое потребление энергии (SAEC) рассчитывается в кВтч/год с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой:

SAEC = 47,0 × c  +  51,7,

где:

c – номинальная емкость бытовой стиральной машины, с полной загруженностью, для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка или для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, используя самое низкое из этих двух значений.

с) Взвешенное годовое потребление энергии (AEC) рассчитывается в кВтч/год с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой:

где:

Et -  взвешенное потребление энергии;

Po -  взвешенное питание при «выключенном режиме»;

Pl - взвешенное питание при «спящем режиме»;

Tt -  взвешенная длительность программы;

220 – общее число стандартных циклов стирки в год.

(ii) Когда бытовая стиральная машина оснащена системой управления питания, автоматически переходя в «выключенный режим» после завершения программы, взвешенное годовое потребление энергии (AEC) рассчитывается, принимая во внимание реальную длительность «спящего режима», в соответствии со следующей формулой:

где:

Tl  -  длительность  „спящего режима”.

d) Взвешенное потребление энергии (Et) рассчитывается в  кВтч/год с помощью следующей формулы и округляется до третьего знака после запятой:

где:

Et  = [3 × Et,60  + 2 × Et,60½  + 2 × Et,40½]/7,

Et,60 – потребление энергии стандартной программы на 60°C для  тканей из хлопка, с полной загруженностью; Et,60½ потребление энергии стандартной программы на 60°C для  тканей из хлопка, с частичной загруженностью; Et,40½  – потребление энергии стандартной программы на  40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

е) Взвешенное питание в «спящем режиме» (Po) рассчитывается в Вт с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой:

где:

Po  = (3 × Po,60  + 2 × Po,60½  + 2 × Po,40½)/7,

Po,60 – питание в «выключенном режиме» для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Po,60½ - питание в «выключенном режиме» для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Po,40½ - питание в «выключенном режиме» для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

f) Взвешенное питание в «спящем режиме» (Pl) рассчитывается в Вт с помощью следующей формулы и округляется до двух знаков после запятой:

Pl  = (3 × Pl,60  + 2 × Pl,60½  + 2 × Pl,40½)/7,

где:

Pl,60 – питание в «спящем режиме» для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Pl,60½ - питание в «спящем режиме» для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Pl,40½ - питание в «спящем режиме» для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

g) Взвешенная длительность программы (Tt) рассчитывается в минутах с помощью следующей формулы и округляется до ближайшей полной минуты:

Tt  = (3 × Tt,60  + 2 × Tt,60½  + 2 × Tt,40½)/7,

где:

Tt,60 – длительность стандартной программы на  60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Tt,60½ - длительность стандартной программы на  60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Tt,40½ - длительность стандартной программы на  40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

h) Взвешенная длительность программы в «спящем режиме» (Tl)   рассчитывается в минутах с помощью следующей формулы и округляется до ближайшей полной минуты:

Tl  = (3 × Tl,60  + 2 × Tl,60½  + 2 × Tl,40½)/7,

где:

Tl,60 - длительность „спящего режима” для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Tl,60½ - длительность „спящего режима” для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Tl,40½ - длительность „спящего режима” для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

- Расчет взвешенного годового потребления воды

а) Взвешенное годовое потребление воды (AWC) бытовой стиральной машиной рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется до  ближайшего круглого числа:

AWc = Wt  × 220

где:

Wt – взвешенное потребление воды;

- – общее число стандартных циклов стирки в год.

b) Взвешенное потребление воды (Wt) рассчитывается с помощью следующей формулы и округляется к первому круглому числу:

Wt  = (3 × Wt,60  + 2 × Wt,60½  + 2 × Wt,40½)/7,

где:

Wt,60 – потребление воды стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью;

Wt,60½ - потребление воды стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью;

Wt,40½ - потребление воды стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью.

- Расчет взвешенного уровня остаточной влажности

Взвешенный уровень остаточной влажности (D) бытовой стиральной машины рассчитывается в процентах с помощью следующей формулы и округляется к самому ближайшему круглому проценту:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½)/7,

где:

D60 - уровень остаточной влажности для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с полной загруженностью, в процентах и округленный к самому ближайшему круглому проценту;

D60½ - уровень остаточной влажности для стандартной программы на 60°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, в процентах и округленный к самому ближайшему круглому проценту;

D40½ - уровень остаточной влажности для стандартной программы на 40°C для тканей из хлопка, с частичной загруженностью, в процентах и округленный к самому ближайшему круглому проценту.

Приложение № 8

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых стиральных машин

Информация, которая должна предоставляться в случае продажи, проката или покупки в рассрочку через Интернет

1. В смысле пунктов 2-5 настоящего приложения, применяются следующие определения:

механизм отображения – любой экран, включая сенсорные экраны или другие визуальные технологии, использованные для отображения содержания из Интернета для пользователей;

вложенное отображение  – визуальный интерфейс, в котором изображения или набор данных становятся доступными с другого изображения или другого набора данных при клике мышью, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;

сенсорный экран – экран, реагирующий при касании, такой как у компьютера типа планшет, компьютера типа slate или умного телефона;

альтернативный текст – текст, представленный как альтернатива графическому представлению, чтобы позволить отображение информации в другой форме, кроме графики, в случае когда устройства отображения не могут передать изображения или для улучшения доступности, например, как вход для приложений голосового синтеза.

2. Соответствующая этикетка, предоставляемая поставщиками на основании подпункте f) пункта 5,  должна фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость этикетки, пропорционально размеру, указанному в пункте 2 приложения № 1 к настоящему Положению. Этикетка может быть представлена, используя вложенное отображение, и в данном случае изображение, используемое для доступа к этикетке, должно соответствовать указаниям, предусмотренным в пункте 3 настоящего приложения. Если используется вложенное отображение, этикетка должна появиться в первый раз при клике мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана.

3. Изображение, используемое для доступа к этикетке в случае вложенного отображения, должно:

a) быть стрелой, чей цвет соответствует классу энергетической эффективности изделия, указанному на этикетке;

b) указывать белым цветом на стреле класс энергетической эффективности изделия размера эквивалентного размеру цены; а также

c) иметь одну из следующих двух форм:

4. В случае вложенного отображения последовательность отображения этикетки следующая:

a) изображение, указанное в пункте 3  настоящего приложения, должно фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия;

b) изображение должно вести к этикетке;

c) этикетка отображается при нажатии мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;

d) этикетка отображается в виде открывающегося окна, новой вкладки, новой страницы или встроенного экрана;

e) для увеличения этикетки на сенсорных экранах применяются условности устройства, касающиеся сенсорного увеличения;

f) отображение этикетки должно завершаться опцией закрытия или другим стандартным механизмом закрытия;

g) альтернативным текстом для графического представления, который отображается при невозможности показать этикетку, должен быть класс энергетической эффективности изделия, с буквами размера, эквивалентного размеру букв цены.

5. Соответствующий информационный листок изделия, предоставляемый поставщиками на основании подпункта g) пункта 5, должен фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость информационного листка изделия. Информационный листок может быть представлен с помощью вложенного отображения, в этом случае ссылка, используемая для доступа к информационному листку, должна указывать четко и разборчиво «Информационный листок». Если используется вложенное отображение, информационный листок должен появиться в первый раз при нажатии мышью на ссылку, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана.».

[Приложение №8 введено ПП917 от 27.07.16, МО247-255/05.08.16 ст.1001; в силу с 05.11.16]