Приложение   № 4

к Техническому регламенту  о неавтоматических

весоизмерительных приборах

МАРКИРОВКА И НАДПИСИ

- Неавтоматические весоизмерительные приборы, предназначенные для использования в областях, предусмотренных в пункте 2 настоящего Технического регламента.

  - Указанные неавтоматические весоизмерительные приборы должны иметь на видном месте, четкие и несмываемые:

c) следующие надписи:

- номер сертификата испытания типового образца, при необходимости;

- товарный знак или наименование производителя, торговая марка или зарегистрированная им марка;

- класс точности, заключенный в овал, или две горизонтальные параллельные линии, соединенные двумя полукругами;

- максимальная допустимая нагрузка в виде Мах...;

- минимальная допустимая нагрузка в виде Min...;

- цена деления в виде е = ...;

- номер типа, номер партии или серийный номер, и при необходимости;

- для приборов неавтоматического действия, состоящих из отдельных узлов, которые собираются, идентификационная марка для каждого узла;

- цена деления, если d отличен от е, в виде d = ...;

- максимальная компенсация массы тары в виде Т = + ...;

- максимальная вычитаемая масса тары, если она отлична от Мах, в виде Т = -;

- цена деления для тары, если она отлична от d, в виде d(Т) = …;

- предельная нагрузка (если производитель установил более высокий предел, чем Макс + T), в виде Lim = ...;

- особые температурные ограничения, в виде ...°С/…°С;

- соотношение между датчиками нагрузки и нагрузкой.

- Неавтоматические весоизмерительные приборы должны иметь соответствующую возможность для нанесения маркировки соответствия или надписей. Маркировка и надписи должны быть нанесены таким образом, чтобы было невозможно их удаление с весоизмерительного прибора без их повреждения. Знак и надписи должны быть видны, когда прибор находится в своем нормальном рабочем положении.

- Когда используется информационная табличка, которая должна позволить  себя опечатать, за исключением случая, если не может быть заменена без уничтожения. Если информационная табличка опечатана, то должна быть возможность нанесения на нее контрольной марки.

- Надписи Мах, Min, е и d также должны быть размещены рядом с дисплеем.

- Каждое устройство, измеряющее вес, которое связано или может быть связано с одним или более датчиками нагрузки, должно иметь надписи, относящиеся к указанным датчикам нагрузки.

  - Иные неавтоматические весоизмерительные приборы

Неавтоматические весоизмерительные приборы, не предназначенные для использования в областях, предусмотренных в пункте 2 настоящего Технического регламента, должны иметь следующие надписи:

- товарный знак или наименование производителя, торговая марка или зарегистрированная им марка;

- предельная нагрузка, в виде Max.... .

Эти весоизмерительные неавтоматические приборы не должны иметь маркировку соответствия

  - Символ ограниченного использования, указанный в пункте 810 настоящего Технического регламента.

Символ ограниченного использования представлен буквой «М», черного цвета, перечеркнутой двумя пересекающимися диагоналями. Этот символ печатается на этикетке красного фона, имеет квадратную форму со сторонами не менее 25 мм × 25 мм.