Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului nr. 1212

din 4 noiembrie 2016

METODOLOGIA

privind evaluarea riscurilor în cazul produselor nealimentare

destinate consumatorilor şi selectarea măsurilor corective

Prezenta Metodologie transpune secţiunea V a părţii IV din Decizia Comisiei din 16 decembrie 2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului Comunitar de Informare Rapidă „RAPEX”, înfiinţat în temeiul articolului 12 şi al procedurii de notificare stabilite în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor, publicată în Jurnaul Oficial al Uniunii Europene L 22 din 26 ianuarie 2010.

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Metodologia privind evaluarea riscului în cazul produselor nealimentare destinate consumatorilor şi selectarea masurilor corective (în continuare – Metodologie) stabileşte cadrul metodologic privind evaluarea nivelului de risc prezentat de produsele nealimentare (în continuare – produse) destinate consumatorilor, condiţiile în care autorităţile de supraveghere a pieţei, în domeniul lor de competenţă, selectează şi aplică măsurile corective în legătură cu comercializarea şi utilizarea produselor care prezintă risc pentru interesele publice, precum sănătatea şi siguranţa în general, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi securitatea.

2. În sensul prezentei Metodologii se utilizează noţiunile definite în Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare şi în Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.

3. În sensul prezentei Metodologii noţiunile utilizate semnifică:

analiză de sensibilitate – stabilire a  variaţiei  nivelul de risc în cazul  în care  variază factorii estimaţi;

evaluare a riscului − procedură de identificare şi evaluare a pericolului, compusă din trei etape:

a) identificarea gravităţii unui pericol;

b) determinarea probabilităţii ca un consumator să fie vătămat ca urmare a manifestării pericolului;

c) combinaţia dintre pericol şi probabilitate;

gestionarea riscului − acţiuni subsecvente care sînt separate de evaluarea riscului şi care au drept obiectiv reducerea sau eliminarea riscului;

nivel de risc − grad de risc, care poate fi „grav”, „mare”, „mediu” şi „mic”. Atunci cînd s-a identificat nivelul de risc (cel mai mare), evaluarea riscului este completă;

pericol − sursă de pericol implicînd probabilitatea de a fi vătămat sau lezat. O metodă de cuantificare a pericolului în cadrul unei evaluări a riscului este severitatea posibilelor vătămări sau lezări;

pericol intrinsec asociat al produsului − pericol generat de proprietăţile unui produs;

risc − combinaţie între gravitatea unei vătămări posibile pentru consumator  şi  probabilitatea ca această vătămare să se producă. Riscul nu reprezintă doar pericolul sau doar probabilitatea, ci ambele simultan;

scenariu de vătămare − descrierea accidentului pe care consumatorul îl suferă sau l-ar putea suferi ca urmare a consumului (utilizării) produsului respectiv, precum şi gradul de severitate al vătămării consumatorului pe care a provocat-o sau este posibil să o provoace  accidentul în cauză.

4. Nivelul de risc estimat pentru produs determină măsurile corective care urmează a fi aplicate, în funcţie de caz, producţiei totale a unei anumite mărci (model, articol, modificare) sau părţilor acestora ori unor serii.

5. Nivelul de risc se determină printr-o evaluare a riscurilor care sînt prezente sau ar putea avea loc (în continuare – evaluare a riscurilor).

6. Nivelul de risc prezintă combinaţia dintre gradul de severitate al vătămării şi probabilitatea ca pericolul intrinsec al produsului să determine efectiv o vătămare a consumatorului.

II. STABILIREA CRITERIILOR DE EVALUARE

A RISCULUI ŞI GRADAREA ACESTORA

7. Evaluarea riscurilor este efectuată prin intermediul analizei criteriilor de evaluare a riscului, ale cărei rezultate determină nivelul de risc. Aceasta ia în considerare condiţiile normale şi previzibile de utilizare a produsului.

8. În baza analizei se elaborează un scenariu de vătămare în care pericolul intrinsec al produsului ar putea produce o vătămare consumatorului (în continuare − scenariu de vătămare).

9. Criteriile de evaluare a riscurilor sînt:

1) pericolele care afectează sau pot afecta sănătatea şi siguranţa persoanelor prin utilizarea produselor;

2) categoriile de consumatori care pot utiliza aceste produse;

3) tipurile de leziuni pe care le poate provoca consumatorilor utilizarea acestor produse;

4) caracteristicile şi gravitatea leziunilor ce pot rezulta din prejudiciul adus unor anumite categorii de consumatori prin utilizarea produselor;

5) efectele care decurg din leziuni.

10. Pericolul pe care îl prezintă produsul este o proprietate intrinsecă a unui produs ce poate provoca o vătămare consumatorului care utilizează produsul respectiv.

11. Pericolul poate apărea în diferite forme, conform anexei nr.1 la prezenta Metodologie:

- pericol de natură mecanică, de exemplu muchii ascuţite în care utilizatorul se poate tăia la degete sau orificii înguste în care acesta îşi poate prinde degetele;

- pericol de sufocare, de exemplu din cauza unor piese mici care se pot detaşa dintr-o jucărie, care pot fi înghiţite de un copil, provocîndu-i sufocarea;

- risc de sufocare, cum ar fi cel determinat de şnururile unui hanorac care pot cauza strangulare;

- pericol de natură electrică, de exemplu piese electrice sub tensiune care pot provoca electrocutare;

- pericol legat de căldură sau de incendiu, de exemplu un ventilator de încălzire care se supraîncălzeşte, ia foc şi provoacă arsuri;

- pericol de natură termică, de exemplu suprafaţa exterioară fierbinte a unui cuptor care poate provoca arsuri;

- pericol de natură chimică, de exemplu o substanţă toxică care poate intoxica consumatorul imediat după ingestie sau inhalare ori o substanţă cancerigenă care poate provoca cancer. Unele substanţe chimice pot deveni nocive pentru consumator numai după expunere repetată;

- pericol microbiologic, de exemplu o contaminare bacteriologică a produselor cosmetice care pot cauza infecţii cutanate;

- pericol  alergic cu manifestări clinice generale sau locale, de exemplu praf de spălat, soluţii dezinfectante şi de curăţat, produse cosmetice;

- pericol legat de zgomot sau vibraţii mecanice, de exemplu nivelul sonor mare al jucăriilor care imită telefoanele mobile şi care poate afecta capacitatea auditivă a copiilor;

- alte pericole, cum ar fi, dar fără a se limita la explozie, implozie, presiune sonică şi ultrasonică, presiune a fluidelor, radiaţii ale surselor laser, radiaţii electromagnetice neionizante.

12. În sensul aplicării prezentei Metodologii, pericolele sînt grupate în funcţie de dimensiunea, forma şi suprafaţa produsului, de energia sa potenţială, cinetică sau electrică, de temperaturile extreme şi de alţi factori, precum şi de posibile scenarii tipice de vătămare şi vătămări tipice, după cum este prezentat în anexa nr.1 la prezenta Metodologie.

13. La elaborarea scenariului de vătămare se iau în considerare următoarele aspecte privind categoriile de consumatori (grupate în tabelul 1) şi modul în care aceştia trebuie să utilizeze produsul:

- utilizatorul căruia îi este/nu îi este destinat produsul;

- consumatorii vulnerabili;

- utilizarea conformă cu destinaţia şi rezonabil previzibilă;

- frecvenţa şi durata de utilizare;

- identificarea pericolului, conduita de siguranţă şi echipamentul de protecţie;

- comportarea consumatorului în caz de incident;

- mediul cultural de provenienţă al consumatorului şi modul în care produsul este utilizat în ţara sa de origine.

Tabelul 1

Categoriile de consumatori

| Consumatori | Descriere |
| --- | --- |
| Consumatori foarte vulnerabili | Copii foarte mici: de la 0 la 36 de luni Alţii: persoane cu handicapuri multe şi complexe |
| Consumatori vulnerabili | Copii mici: copii cu vîrste mai mari de 36 de luni şi mai mici de 8 ani Copii mari: copii cu vîrste cuprinse între 8 şi 14 ani Alţii: persoane cu aptitudini fizice, senzoriale sau mentale reduse (de exemplu: cu handicap parţial, vîrstnici, incluzînd pe cei cu vîrste peste 65 de ani, cu o oarecare reducere a aptitudinilor fizice sau mentale) sau cu lipsă de experienţă sau de cunoştinţe |
| Alte categorii de consumatori | Consumatori care nu se încadrează în categoriile de consumatori foarte vulnerabili sau vulnerabili |

14. Scenariul de vătămare implică următoarele trei etape (variante) principale:

- produsul prezintă un „defect” sau poate conduce la o „situaţie periculoasă” în timpul duratei sale previzibile de utilizare;

- „defectul” sau „situaţia periculoasă” conduce la un accident;

- accidentul are drept rezultat o vătămare.

15. Vătămarea pe care un pericol al produsului o poate aduce consumatorului poate avea diferite grade de severitate. Gradul de severitate al vătămării reflectă efectul pe care pericolul îl exercită asupra consumatorului în condiţiile descrise în scenariul de vătămare.

16. Gradul de severitate al vătămării depinde de:

- tipul de pericol (a se vedea lista cu pericolele menţionate la pct.11 şi în anexa nr.1 la prezenta Metodologie);

- amploarea pericolului;

- durata în care consumatorul este expus pericolului;

- partea corpului care este vătămată;

- impactul pericolului asupra uneia sau mai multor părţi ale corpului;

- categoria şi comportamentul consumatorului.

17. Pentru a cuantifica gradul de severitate al vătămării (vătămărilor), în prezenta Metodologie se stabilesc 4 grade de severitate ale vătămării: de la vătămări care, în mod normal, sînt complet reversibile la vătămări foarte grave, care provoacă peste 10 % de handicapuri permanente sau chiar decese (a se vedea tabelul 2).

Tabelul 2

Corespunderea tipului de vătămare celor patru grade

de severitate al vătămării

| Tipul de vătămare | Gradul de severitate al vătămării |
| --- | --- |
| Vătămare sau consecinţă care, după un tratament de bază (prim ajutor prestat de o altă persoană decît un doctor), nu împiedică substanţial funcţionarea organismului sau nu cauzează durere excesivă; de obicei, consecinţele sînt complet reversibile | 1 |
| Vătămare sau consecinţă pentru care poate fi necesară o consultaţie la punctul de urgenţă, dar pentru care spitalizarea nu este necesară. Capacitatea funcţională poate fi afectată o perioadă limitată, dar nu mai mult de 6 luni, iar recuperarea este mai mult sau mai puţin completă | 2 |
| Vătămare sau consecinţă care în mod normal necesită spitalizare şi care va afecta capacitatea funcţională timp de mai mult de 6 luni sau va determina o pierdere funcţională permanentă | 3 |
| Vătămare sau consecinţă care este sau ar putea fi fatală, incluzînd moartea cerebrală; consecinţe care afectează reproducerea sau urmaşii; pierderea unui membru sau a capacităţii funcţionale a unui membru, care determină un grad de invaliditate mai mare de 10 % | 4 |

18. În anexa nr.2 sînt prezentate tipurile de vătămări corespunzătoare celor patru grade de severitate ale vătămării.

19. Probabilitatea producerii vătămării este probabilitatea concretizării efective a scenariului de vătămare în timpul duratei de viaţă previzibile a produsului.

20. În prezenta Metodologie se face distincţie între 8 niveluri de probabilitate pentru a clasifica probabilitatea generală: de la < 1/1000000 la > 50 % (a se vedea tabelul 3).

Tabelul 3

Nivelurile probabilităţii generale

| Probabilitatea vătămării în cursul vieţii estimate a produsului |
| --- |
| Cu siguranţă posibilă (de aşteptat) | > 50 la sută |
| Posibilă | > 1/10 |
| Neobişnuită, dar posibilă | > 1/100 |
| În măsură nesemnificativă | > 1/1000 |
| Posibilă, dar foarte puţin probabilă | > 1/10000 |
| Practic imposibilă | > 1/100000 |
| Imposibilă fără influenţa factorilor externi | > 1/1000000 |
| Imposibilă | < 1/1000000 |

21. Atunci cînd un scenariu de vătămare este prezentat în etape (variante) distincte, fiecărei etape (variante) i se atribuie o anumită probabilitate, iar prin multiplicarea acestor probabilităţi parţiale se obţine probabilitatea generală a scenariului. Cînd sînt elaborate mai multe scenarii, fiecare dintre acestea trebuie să dispună de propria sa probabilitate generală.

22. Probabilitatea generală a scenariului se determină după următoarea formulă:

Р = P1 х P2 х...х Pn,

unde:

P – probabilitatea generală;

P1, P2,…. Pn − probabilitatea etapei (variantei).

23. În prezenta Metodologie se face distincţie între 4 niveluri de risc:

1) risc grav;

2) risc mare;

3) risc mediu;

4) risc mic.

24. Nivelul de risc al produsului reprezintă combinaţia dintre gradul de severitate al unei vătămări şi probabilitatea producerii vătămării.

Tabelul 4

Nivelul de risc rezultat din combinaţia dintre gradul de severitate al vătămării şi probabilitate

| Probabilitatea vătămării în cursul vieţii estimate a produsului | Gradul de severitate al vătămării |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| MARE REDUS | > 50 % | Ma | I | I | I |
|  | > 1/10 | Me | I | I | I |
|  | > 1/100 | Me | I | I | I |
|  | > 1/1000 | Mi | Ma | I | I |
|  | > 1/10000 | Mi | Me | Ma | I |
|  | > 1/100000 | V | Mi | Me | Ma |
|  | > 1/1000000 | Mi | Mi | Mi | Ma |
|  | < 1/1000000 | Mi | Mi | Mi | Mi |

Notă: Semnificaţia:

I – risc grav

Ma – risc mare

Me – risc mediu

Mi – risc mic

III. ELABORAREA UNEI EVALUĂRI DE RISC

25. Pentru elaborarea scenariului de vătămare, autoritatea de  supraveghere a pieţei întreprinde următoarele:

1) descrie produsul şi pericolul aferent:

- se descrie produsul în mod clar. Se constată dacă pericolul este prezentat de produs în ansamblul său sau este aferent numai unei componente (detaşabile) a produsului;

- se identifică numărul de pericole pe care le prezintă produsul (anexa nr.1 la prezenta Metodologie);

- se identifică norma (normele) sau legislaţia aplicabilă produsului;

2) identifică categoria de consumatori pe care urmează să-l includă în scenariul de vătămare pentru produsul periculos:

- pentru primul scenariu de vătămare, se operează cu utilizatorul şi activitatea de utilizare pentru care este destinat produsul;

- pentru alte scenarii, se iau în vedere alţi consumatori şi alte utilizări (a se vedea tabelul 1);

3) prezintă un scenariu de vătămare în care pericolul (pericolele) produsului selectat provoacă vătămare (vătămări) sau are/au un efect (efecte) negativ(e) asupra consumatorului avut în vedere:

- sînt descrise etapele care conduc la vătămare (vătămări) în mod clar şi concis („drumul cel mai scurt spre vătămare”, „drumul critic spre vătămare”). Dacă scenariul prezintă mai multe vătămări concomitente, toate acestea se includ în acelaşi scenariu;

- la descrierea scenariului de vătămare se ia în considerare frecvenţa şi durata utilizării, identificarea pericolului de către consumator, caracterul vulnerabil al consumatorului (în special copii), echipamentele de protecţie, comportamentul consumatorului în caz de accident, mediul cultural de provenienţă al consumatorului, precum şi orice alţi factori importanţi pentru evaluarea de risc (a se vedea tabelul 2 pentru orientare);

4) determină gradul de severitate (de la 1 la 4) al vătămării consumatorului. Dacă consumatorul suferă mai multe vătămări în scenariul elaborat, se estimează gravitatea ansamblului acestora (a se vedea tabelul 3 pentru orientare);

5) determină probabilitatea generală a scenariului de vătămare. Se atribuie o probabilitate fiecărei etape din scenariul elaborat. Se înmulţesc probabilităţile fiecărei etape pentru a calcula probabilitatea generală a scenariului de vătămare (a se vedea partea stîngă a tabelului 4 pentru orientare);

6) determină gradul de risc prin combinarea gradului de severitate al vătămării şi probabilitatea generală a scenariului de vătămare şi verifică gradul de risc (tabelul 4);

7) verifică plauzibilitatea gradului de risc:

- dacă gradul de risc nu pare plauzibil sau dacă nu există o siguranţă în privinţa gradului de severitate al vătămării (vătămărilor) sau în privinţa probabilităţii /probabilităţilor, se utilizează valorile imediat superioare şi imediat inferioare şi se recalculează riscul. Analiza de sensibilitate va arăta dacă riscul se modifică odată cu modificarea valorilor de intrare;

- dacă gradul de risc rămîne acelaşi, evaluarea de risc efectuată este credibilă. Însă dacă gradul de risc se modifică cu uşurinţă, din motive de siguranţă gradul de risc cel mai mare se consideră drept riscul produsului;

8) elaborează mai multe scenarii de vătămare pentru a identifica riscul cel mai mare al produsului:

- dacă primul scenariu de vătămare identifică un grad de risc mai mic decît cel mai mare grad de risc prevăzut în prezenta Metodologie şi dacă se consideră că produsul ar putea prezenta un risc mai mare decît cel identificat:

- se selecţionează alţi consumatori (inclusiv consumatori vulnerabili, în special copii);

- se identifică alte utilizări (incluzînd utilizări în mod rezonabil previzibile), pentru a determina scenariul de vătămare care va conduce la riscul cel mai mare al produsului;

- în mod normal, riscul cel mai mare al produsului este riscul produsului care permite cele mai eficiente măsuri de limitare a acestuia. În cazuri speciale, un anumit pericol poate conduce la un risc mai mic decît riscul cel mai mare şi totuşi să necesite măsuri de gestionare a riscului. Acestei situaţii i se va acorda atenţia cuvenită.

Ca o regulă simplă, scenariile de vătămare pot conduce la riscul cel mai mare prevăzut în prezenta Metodologie atunci cînd:

- vătămarea/vătămările avute în vedere prezintă cel puţin gradele 3 sau 4;

- probabilitatea generală a unui scenariu de vătămare este de cel puţin >1/100 (a se vedea tabelul 4 pentru orientare);

9) documentează şi transmite mai departe evaluarea de risc, în conformitate cu formularul-tip al Raportului de evaluare, stabilit în anexa nr.4 la prezenta Metodologie, prezentînd toate incertitudinile întîlnite în cursul evaluării de risc.

26. O analiză de sensibilitate permite constatarea modificării gradului de risc atunci cînd gradul de severitate al vătămării sau probabilitatea variază cu o treaptă în sus sau în jos. Dacă gradul de risc nu se modifică deloc, este foarte plauzibil că a fost estimat corect. Din contra, dacă se modifică, însemnă că se situează la limită. În acest caz este necesar să fie reverificate scenariile de vătămare, precum şi gradul de severitate al vătămării (vătămărilor) şi probabilitatea (probabilităţile) atribuită/atribuite.

27. În cadrul analizei de sensibilitate se alege o valoare mai mică şi una mai mare decît cea presupusă iniţial pentru fiecare parametru al evaluării de risc şi se utilizează la efectuarea întregii proceduri de evaluare de risc. Valorile gradelor de risc rezultate vor arăta cît de sensibil reacţionează gradul de risc la introducerea unor valori mai mici sau mai mari. În acest mod, poate fi estimat intervalul în care se va situa riscul real al produsului.

28. Scopul analizei de sensibilitate este acela de a stabili cît de mult variază nivelul riscului în cazul în care variază factorii estimaţi.

29. O modalitate practică de efectuare a analizei de sensibilitate este de a repeta evaluarea riscului aferent unui anumit scenariu, dar cu utilizarea unei probabilităţi diferite pentru una sau mai multe etape din scenariu. De exemplu, o lumînare care conţine seminţe ar putea fi la originea unui incendiu, deoarece seminţele pot lua foc şi pot genera flăcări  mari, mobilierul sau perdelele pot lua foc, iar persoane care nu se află în încăpere ar putea inhala fum toxic şi ar putea suferi o intoxicaţie fatală.

30. La sfîrşitul analizei de sensibilitate, evaluatorul de risc trebuie, în mod rezonabil, să fie sigur că gradul de risc prezintă plauzibilitate suficientă şi că poate documenta acest aspect şi transmite informaţia mai departe.

31. Schema algoritmică a desfăşurării unei evaluări de risc este prezentată în anexa nr. 3 la prezenta Metodologie.

IV. SELECTAREA MĂSURILOR CORECTIVE

32. În funcţie de nivelul de risc care este prezent sau ar putea avea loc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, autoritatea de supraveghere a pieţei selectează măsurile corective prevăzute de Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare şi de Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.

33. Autoritatea de supraveghere a pieţei ia, după caz, una dintre următoarele măsuri:

1) în cazul unui produs care prezintă un nivel de risc grav:

a) interdicţia punerii la dispoziţie sau a introducerii pe piaţă a produsului;

b) retragerea sau rechemarea produsului şi avertizarea publicului în legătură cu riscul prezentat;

c) distrugerea produsului interzis definitiv pentru comercializare, în cazul în care acesta este unicul mijloc de înlăturare a pericolului, sau aplicarea altor măsuri care să îl facă inutilizabil;

2) în cazul unui produs care poate prezenta un risc grav, interzicerea temporară, pentru perioada necesară efectuării diferitor evaluări ale siguranţei, verificări şi controale, a punerii la dispoziţie pe piaţă a acestui produs;

3) în cazul unui produs care este susceptibil să prezinte un risc numai în anumite condiţii sau numai pentru anumite persoane şi în cazul în care acest risc nu este vizat de cerinţele legislaţiei comunitare de armonizare sau reglementările tehnice care o transpun:

a) aplicarea pe produs a unor avertismente corespunzătoare, în limba de stat, clar formulate şi uşor de înţeles pentru consumatori, în privinţa riscurilor pe care el le poate prezenta;

b) stabilirea unor condiţii prealabile de îndeplinit anterior comercializării produsului;

c) avertizarea persoanelor expuse la risc în legătură cu acesta, la timp şi într-o formă corespunzătoare, inclusiv prin publicarea unor avertizări speciale;

4) în cazul unui produs care prezintă un nivel de risc mare:

a) suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor;

b) interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor;

5) în cazul unui produs care prezintă un nivel de risc mediu, suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor;

6) în cazul unui produs care prezintă un nivel de risc mic şi pentru care reglementările tehnice nu stabilesc cerinţe specifice pentru a asigura siguranţa, autoritatea de supraveghere a pieţei nu aplică măsuri corective;

7) în cazul unui produs care nu corespunde cerinţelor esenţiale stabilite de legislaţia comunitară de armonizare sau reglementările tehnice care o transpun sau reglementările tehnice aplicabile:

a) suspendarea temporară a punerii la dispoziţie pe piaţă;

b) interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă;

c) retragerea din circulaţie;

d) rechemarea de la consumatori (utilizatori);

e) distrugerea produselor care prezintă un risc grav, interzise definitiv pentru comercializare, în cazul în care acesta este unicul mijloc de înlăturare a pericolului;

8) în cazul unui produs care nu corespunde cerinţelor esenţiale stabilite de legislaţia comunitară de armonizare şi, în acelaşi timp, prezintă un risc grav, se aplică măsurile corective prevăzute la subpct.1) din prezentul punct;

34. În cazul prevăzut la pct.33 subpct.6) din prezenta Metodologie, autoritatea de supraveghere a pieţei ia decizia în legătură cu avertizarea de către producător (importator) şi/sau distribuitor a consumatorilor (utilizatorilor) în privinţa riscurilor pe care le poate prezenta produsul în anumite condiţii şi decizia de luare a măsurilor necesare privind asigurarea securităţii, astfel încît produsul să fie sigur.

Anexa nr.1

la Metodologia privind evaluarea riscului

în cazul produselor nealimentare destinate

consumatorilor şi selectarea măsurilor corective

Pericole, scenarii tipice de vătămare şi vătămări tipice

| Grupul de pericol | Pericolul intrinsec (proprietăţile produsului) | Scenariul tipic de vătămare | Vătămarea tipică |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiune, formă şi suprafaţă | Produsul reprezintă un obstacol | Persoana păşeşte peste produs şi cade; persoana se ciocneşte de produs | Contuzii cutanate; fractură, comoţie cerebrală; echimoză |
|  | Produsul este impermeabil pentru aer | Produsul acoperă orificiul bucal şi/sau nasul unei persoane (de obicei un copil) sau obturează căile aeriene interne | Sufocare |
|  | Produsul este mic sau conţine obiecte mici | Persoana (copilul) înghite partea mică; obiectul se blochează în laringe şi obturează căile aeriene | Sufocare, obstrucţie a căilor aeriene interne |
|  | Posibilitatea de a desprinde prin muşcare o parte mică a unui produs | Persoana (copilul) înghite partea mică; partea se blochează în tractul digestiv | Obstrucţie a tractului digestiv |
|  | Unghi sau vîrf ascuţit | Persoana se ciocneşte de colţul ascuţit sau este lovită de obiectul ascuţit în mişcare; se produce o vătămare prin înţepare sau penetrare | Înţepătură; afectare a văzului, corp străin în ochi; afectare a auzului, corp străin în ureche |
|  | Margine ascuţită | Persoana atinge marginea ascuţită; se produce o lacerare a tegumentului sau o tăietură a ţesuturilor | Lacerare, tăietură; amputare |
|  | Suprafaţă alunecoasă | Persoana se deplasează pe suprafaţă, alunecă şi cade | Contuzii cutanate; fractură, comoţie cerebrală |
|  | Suprafaţă rugoasă | Persoana alunecă pe o suprafaţă rugoasă; se produce frecare şi/sau abraziune | Abraziune |
|  | Gol sau deschizătură între părţi | Persoana ajunge cu un membru sau cu corpul în deschizătură şi se imobilizează un deget, un braţ, gîtul, capul, trunchiul sau îmbrăcămintea; vătămarea apare datorită gravitaţiei sau mişcării | Zdrobire, fractură, amputare, strangulare |
| Energie potenţială | Stabilitate mecanică mică | Produsul se răstoarnă; persoana aflată pe produs cade de la înălţime sau persoana aflată lîngă produs este lovită de produs; un produs electric se răstoarnă, se rupe şi eliberează accesul la piesele aflate sub tensiune sau continuă să funcţioneze, încălzind suprafeţele învecinate | Contuzii cutanate; dislocare; entorsă; fractură, comoţie cerebrală; strivire; şoc electric; arsuri |
|  | Rezistenţă mecanică mică | Produsul se prăbuşeşte prin supraîncărcare; persoana aflată pe produs cade de la înălţime sau persoana aflată lîngă produs este lovită de produs; un produs electric se răstoarnă, se rupe şi apare acces la părţi conducătoare de electricitate sau continuă să funcţioneze, încălzind suprafeţele învecinate | Contuzii cutanate; dislocare; fractură, comoţie cerebrală; strivire; şoc electric; arsuri |
|  | Poziţie înaltă a utilizatorului | Persoana aflată la înălţime pe produs îşi pierde echilibrul, nu are sprijin de care să se ţină şi cade de la înălţime | Contuzii cutanate; dislocare; fractură, comoţie cerebrală; strivire |
|  | Element elastic sau arc | Un element elastic sau un arc aflat în tensiune este eliberat brusc; o persoană aflată pe traiectorie este lovită de produs | Contuzii cutanate; dislocare; fractură, comoţie cerebrală; strivire |
|  | Lichid ori vas presurizat sau vid | Lichidul sau gazul sub presiune este eliberat brusc; persoana aflată în vecinătate este lovită; implozia produsului generează obiecte zburătoare | Dislocare; fractură, comoţie cerebrală; strivire; tăieturi (a se vedea de asemenea secţiunea foc şi explozie) |
| Energie cinetică | Produs în mişcare | Persoana aflată pe traiectoria produsului este lovită de produs sau produsul cade pe o persoană | Contuzii cutanate; entorsă; fractură, comoţie cerebrală; strivire |
|  | Părţi în mişcare, una către cealaltă | O parte a corpului unei persoane ajunge între părţi în mişcare; partea corpului devine imobilizată şi este supusă unei presiuni (strivită) | Contuzii cutanate; dislocare; fractură; strivire |
|  | Părţi în mişcare, una depăşind pe cealaltă | O parte a corpului unei persoane ajunge între părţi în mişcare în timp ce acestea se află aproape (mişcare de forfecare); partea corpului devine imobilizată între părţile în mişcare şi este supusă unei presiuni (forfecare) | Lacerare, tăietură; amputare |
|  | Părţi în mişcare de rotaţie | O parte a corpului, părul sau îmbrăcămintea unei persoane este prinsă de partea în mişcare; apare o forţă de tracţiune | Contuzii cutanate; fractură; lacerare (tegumentele capului); strangulare |
|  | Părţi în mişcare de rotaţie care se află aproape una de cealaltă | O parte a corpului, părul sau îmbrăcămintea unei persoane este prinsă de părţile rotative; apare o forţă de tracţiune şi o presiune asupra părţii corpului | Zdrobire, fractură, amputare, strangulare |
|  | Acceleraţie | Persoana aflată pe produsul în accelerare îşi pierde echilibrul, nu are sprijin de care să se menţină şi cade cu o oarecare viteză | Dislocare; fractură, comoţie cerebrală; strivire |
|  | Obiecte zburătoare | Persoana este lovită de obiectul zburător şi, în funcţie de energie, suferă vătămări | Contuzii cutanate; dislocare; fractură, comoţie cerebrală; strivire |
|  | Vibraţie | Persoana care ţine produsul îşi pierde echilibrul şi cade; sau contactul prelungit cu produsul vibrator cauzează afecţiuni neurologice, osteoarticulare, traumatisme ale coloanei vertebrale, boli vasculare | Contuzii cutanate; dislocare; fractură; strivire |
|  | Zgomot | Persoana este expusă zgomotului cauzat de produs. Poate apărea tinitus sau deficit auditiv, în funcţie de nivelul zgomotului şi distanţă | Afectare a auzului |
| Energie electrică | Voltaj mare/mic | Persoana atinge o parte a produsului care se află sub tensiune cu voltaj mare; persoana este supusă unui şoc electric şi poate fi electrocutată | Şoc electric |
|  | Producere de căldură | Produsul devine încins; persoana care îl atinge poate suferi arsuri; sau produsul poate genera particule topite, vapori etc. care lovesc o persoană | Arsură, opărire |
|  | Părţi conducătoare de electricitate aflate prea aproape | Arcuri electrice sau scîntei apar între părţile conducătoare de electricitate. Poate să ia naştere un foc sau să se producă o radiaţie intensă | Leziuni oculare; arsură, opărire |
| Temperaturi extreme | Flăcări deschise | Persoana aflată în apropierea flăcărilor poate suferi arsuri, posibil după ce îmbrăcămintea ia foc | Arsură, opărire |
|  | Suprafeţe fierbinţi | Persoana nu îşi dă seama că o suprafaţă este fierbinte şi o atinge; persoana suferă arsuri | Arsură |
|  | Lichide fierbinţi | Persoana care mînuieşte un recipient cu lichid varsă o parte a acestuia; lichidul cade pe piele şi provoacă opărire | Opărire |
|  | Gaze fierbinţi | Persoana respiră în mediu cu gaze fierbinţi emise de un produs; se produc arsuri pulmonare; sau expunerea îndelungată la aer fierbinte cauzează deshidratare | Arsură |
|  | Suprafeţe reci | Persoana nu îşi dă seama că o suprafaţă este rece şi o atinge; persoana suferă degerături | Arsură |
| Radiaţii | Radiaţii ultraviolete, laser | Tegumentul sau ochii unei persoane sînt expuşi radiaţiilor emise de produs | Arsură, opărire; afecţiuni neurologice; leziuni oculare; cancer cutanat, mutaţie |
|  | Sursă de cîmp electromagnetic cu intensitate mare (CEM); cu frecvenţă mică sau mare (microunde) | Persoana se află aproape de sursa de cîmp electromagnetic (CEM), fiind expusă acestuia (sistemul nervos central) | Afectare neurologică (cerebrală), leucemie (copii) |
| Incendiu şi explozie | Substanţe inflamabile | Persoana se află în apropierea substanţei inflamabile; o sursă de aprindere determină inflamarea substanţei; persoana suferă vătămări | Arsură |
|  | Amestecuri explozive | Persoana se află în apropierea unui amestec exploziv; o sursă de aprindere cauzează o explozie; persoana este lovită de unde de şoc, de material în flăcări şi/sau de flăcări | Arsură, opărire; leziuni oculare, corp străin în ochi; afectare a auzului, corp străin în ureche |
|  | Surse de aprindere | O sursă de aprindere cauzează un foc; persoana este vătămată de flăcări sau intoxicată cu gazele de la foc | Arsură; intoxicaţie |
|  | Supraîncălzire | Produsul se supraîncălzeşte; foc, explozie | Arsură, opărire; leziuni oculare, corp străin în ochi; afectare a auzului, corp străin în ureche |
| Toxicitate | Lichide sau solide toxice | Persoana ingerează substanţă din produs, de exemplu prin introducerea în gură şi/sau substanţa ajunge pe piele | Intoxicaţie acută; iritaţie, dermatită |
|  |  | Persoana inspiră material solid sau lichid, de exemplu material de vărsătură (aspiraţie pulmonară) | Intoxicaţie acută pulmonară (pneumonie de aspiraţie); infecţie |
|  | Gaz, vapori sau pulberi toxice | Persoana inhalează substanţe aparţinînd produsului şi/sau substanţa ajunge pe piele | Intoxicaţie acută pulmonară; iritaţie, dermatită |
|  | Substanţă sensibilizantă | Persoana ingerează substanţă aparţinînd produsului, de exemplu prin introducerea în gură şi/sau substanţa ajunge pe piele; şi/sau persoana inhalează gaz, vapori sau pulberi | Sensibilizare; reacţie alergică |
|  | Solid sau fluid iritant sau corosiv | Persoana ingerează substanţă din produs, de exemplu prin introducerea în gură şi/sau substanţa ajunge pe piele sau în ochi | Iritaţie, dermatită; arsură cutanată; leziuni oculare, corp străin în ochi |
|  | Gaz sau vapori iritanţi sau corozivi | Persoana inhalează substanţă din produs şi/sau substanţa ajunge pe piele sau în ochi | Iritaţie, dermatită; arsură cutanată; intoxicaţie acută sau efect coroziv în plămîni sau în ochi |
|  | Substanţe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere | Persoana ingerează substanţă din produs, de exemplu prin introducerea în gură şi/sau substanţa ajunge pe piele; şi/sau persoana inhalează substanţă sub formă de gaz, vapori sau pulberi | Cancer, mutaţie, toxicitate pentru reproducere |
| Contaminare microbiologică | Contaminare microbiologică | Persoana ajunge în contact cu un produs contaminat prin ingestie, inhalare sau contact cutanat | Infecţie, locală sau sistemică |
| Riscuri prezentate de produs | Postură nesănătoasă | Designul determină o postură nesănătoasă a persoanei în timpul în care operează cu produsul | Elongaţie; afectare musculo-scheletală |
|  | Suprasolicitare | Designul solicită utilizarea unei forţe considerabile în timpul în care se operează cu produsul | Entorsă sau elongaţie; afectare musculo-scheletală |
|  | Nepotrivire anatomică | Designul nu este adaptat anatomiei umane, ceea ce îl face dificil sau imposibil de utilizat | Entorsă sau elongaţie |
|  | Ignorarea protecţie personale | Designul face ca o persoană care poartă mijloace de protecţie să mînuiască sau să utilizeze produsul cu dificultate | Diverse vătămări |
|  | (In)Activare întîmplătoare | Persoana poate să (in)activeze cu uşurinţă produsul, ceea ce determină un mod de operare nedorit | Diverse vătămări |
|  | Operare necorespunzătoare | Designul determină operarea cu dificultate de către o persoană; sau produsul avînd o funcţie protectoare nu oferă protecţia preconizată | Diverse vătămări |
|  | Produsul nu se opreşte | Persoana doreşte să oprească funcţionarea produsului, dar acesta nu se opreşte şi continuă să funcţioneze chiar şi cînd acest lucru nu se doreşte | Diverse vătămări |
|  | Pornire neprevăzută | Produsul se opreşte în timpul unei pene de electricitate, dar la repornire funcţionează necorespunzător | Diverse vătămări |
|  | Produsul nu poate fi oprit | Într-o situaţie de urgenţă, o persoană nu este capabilă să oprească funcţionarea produsului | Diverse vătămări |
|  | Părţi montate necorespunzător | Persoana încearcă să monteze o piesă, are nevoie de prea multă forţă, produsul cedează; sau piesa este prea slab fixată şi devine mobilă în cursul utilizării | Entorsă sau elongaţie; lacerare, tăietură; contuzii cutanate; imobilizare |
|  | Mijloace de protecţie lipsă sau incorect folosite | Există acces la piese periculoase | Diverse vătămări |
|  | Instrucţiuni, semne şi simboluri de avertizare insuficiente | Utilizatorul nu observă instrucţiunile şi semnele de avertizare şi/sau nu înţelege simbolurile | Diverse vătămări |
|  | Semnale de avertizare insuficiente | Utilizatorul nu vede sau nu aude semnalele de avertizare (optice sau audio), funcţionarea devenind periculoasă | Diverse vătămări |

Anexa nr.2

la Metodologia privind evaluarea riscului

în cazul produselor nealimentare destinate

consumatorilor şi selectarea măsurilor corective

Corespunderea tipului de vătămare celor

patru grade de severitate ale vătămării

| Tipul de vătămare | Gradul de severitate ale vătămării |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lacerare, tăietură | Superficială | Externă (profundă) (> 10 cm lungime pe corp) (> 5 cm lungime pe faţă) necesitînd suturi Tendon sau în cavitatea articulară Scleră sau cornee | Nerv optic Arteră a gîtului Trahee Organe interne | Bronhie Esofag Aortă Măduva spinării (inferior) Lacerare profundă de organe interne Secţiune înaltă a măduvei spinării Creier (leziune severă/disfuncţie) |
| Contuzii cutanate (abraziuni/ contuzii, tumefiere, edem) | Superficială ≤ 25 cm2 pe faţă ≤ 50 cm2 pe corp | Majoră > 25 cm2 pe faţă > 50 cm2 pe corp | Trahee Organe interne (minoră) Inimă Creier Plămîn, cu sînge sau aer în torace | Trunchi cerebral Măduva spinării cauzînd paralizie |
| Comoţie cerebrală | — | Stare de inconştienţă foarte scurtă (minute) | Stare de inconştienţă îndelungată | Comă |
| Imobilizare/ comprimare | Comprimare minoră | — | (A se utiliza în mod corespunzător rezultatul final al contuziilor cutanate, strivirii, fracturii, luxaţiei, amputării, după caz) | (Acelaşi rezultat ca în cazul sufocării/ strangulării) |
| Entorsă, elongaţie, afectare musculo-scheletală | Extremităţi Articulaţii Coloană vertebrală (fără luxaţie sau fractură | Elongaţie a ligamentelor genunchiului | Ruptură/sfîşiere a unui ligament sau tendon Ruptură musculară Entorsă cervicală | — |
| Luxaţie | — | Extremităţi (degete de la mîini, de la picioare, mînă, picior) Cot Maxilar Mobilitate dentară | Gleznă Încheietura mîinii Umăr Şold Genunchi Coloană vertebrală | Coloană vertebrală |
| Fractură | — | Extremităţi (degete de la mîini, de la picioare, mînă, picior) Încheietura mîinii Braţ Coastă Stern Nas Dinte Maxilar Oasele din jurul ochiului | Gleznă Membru inferior (femur şi gambă) Şold Coapsă Craniu Coloană vertebrală (fractură prin compresie minoră) Maxilar (severă) Laringe Fracturi costale multiple Plămîn, cu sînge sau aer în torace | Gît Coloană vertebrală |
| Strivire | — | — | Extremităţi (degete de la mîini, de la picioare, mînă, picior) Cot Gleznă Încheietura mîinii Antebraţ Membru inferior Umăr Trahee Laringe Pelvis | Măduva spinării Gît în regiunea medie-inferioară Torace (strivire severă) Trunchi cerebral |
| Amputare | — | — | Deget(e) de la mînă Deget(e) de la picior Mînă Picior (Parte de) Braţ Membru inferior Ochi | Ambele extremităţi |
| Înţepare, străpungere | Profunzime limitată, implicînd doar pielea | Străbătînd pielea Perete abdominal (niciun organ implicat | Ochi Organe interne Perete toracic | Aortă Inimă Bronhie Leziuni severe ale organelor (ficat, rinichi, intestin etc.) |
| Ingestie | — | — | Lezarea organelor interne (A se face referire, de asemenea, la obstrucţia căilor aeriene interne în cazul în care obiectul ingerat se blochează în esofagul superior) | Leziune permanentă a organelor interne |
| Obstrucţie a căilor aeriene interne | — | — | Fluxul de oxigen la creier este blocat fără consecinţe permanente | Fluxul de oxigen la creier este blocat cu consecinţe permanente |
| Submersie/ Înecare | — | — | — | Înecare fatală |
| Arsură/Opărire (prin căldură, frig sau substanţe chimice) | Gradul 1, pînă la 100 % din suprafaţa corpului sau gradul 2, < 6 % din suprafaţa corpului | Gradul 2, 6-15 % din suprafaţa corpului | Gradul 2, 16-35 % din suprafaţa corpului sau gradul 3, pînă la 35 % din suprafaţa corpului Arsură prin inhalare | Gradul 2 sau 3, >35 % din suprafaţa corpului Arsură prin inhalare necesitînd asistenţă respiratorie |
| Şoc electric | (A se vedea, de asemenea, secţiunea arsuri, deoarece curentul electric poate cauza arsuri) | Efecte locale (crampe temporare sau paralizie musculară) | — | Electrocutare |
| Afecţiuni neurologice | — | — | Crize epileptice provocate | — |
| Leziuni oculare, corp străin în ochi | Dureri oculare pasagere, fără necesitatea unui tratament | Orbire temporară | Orbire parţială Orbire permanentă (monoculară) | Orbire permanentă (bioculară) |
| Afectare a auzului, corp străin în ureche | Dureri auriculare pasagere care nu necesită tratament | Deficit auditiv temporar | Surditate parţială Surditate totală (monoauriculară) | Surditate totală (biauriculară) |
| Intoxicaţie cu substanţe (ingestie, inhalare, cutanată) | Diaree, vărsături, simptome locale | Leziuni reversibile ale organelor interne de exemplu: ficat, rinichi; anemie hemolitică uşoară | Leziuni ireversibile ale organelor interne, de exemplu, esofag, stomac, ficat, rinichi, anemie hemolitică, leziuni reversibile ale sistemului nervos | Leziuni ireversibile ale sistemului nervos Deces |
| Iritare, dermatită, inflamaţie sau efect coroziv al unei substanţe (inhalare, cutanată) | Iritaţie locală uşoară | Leziuni oculare reversibile Efecte sistemice reversibile Efecte inflamatorii | Plămîni, insuficienţă respiratorie, pneumonie chimică Efecte sistemice ireversibile Orbire parţială Efecte corozive | Plămîni, necesitînd asistenţă respiratorie Asfixie |
| Reacţie alergică sau sensibilizare | Reacţie alergică uşoară sau locală | Reacţie alergică, dermatită de contact alergică generalizată | Sensibilizare puternică, determinînd alergii la mai multe substanţe | Reacţii anafilactice, şoc Deces |
| Leziuni persistente ca urmare a contactului cu substanţe sau prin expunere la radiaţii | Diaree, vărsături, simptome locale | Leziuni reversibile ale organelor interne de exemplu: ficat, rinichi, anemie hemolitică uşoară | Leziuni ale sistemului nervos, de exemplu, sindromul psiho-organic (SPO), denumită şi „encefalopatia toxică cronică”, cunoscută şi ca „boala zugravilor” Leziuni ireversibile ale organelor interne, de exemplu, esofag, stomac, ficat, rinichi, anemie hemolitică, leziuni reversibile ale sistemului nervos | Cancer (leucemie) Efecte asupra reproducerii Efecte asupra urmaşilor Depresie a sitemului nervos central |
| Infecţie microbiologică |  | Leziuni reversibile | Efecte ireversibile | Infecţie necesitînd spitalizare îndelungată, organisme rezistente la antibiotice Deces |

Anexa nr. 3

la Metodologia privind evaluarea riscului

în cazul produselor nealimentare destinate

consumatorilor şi selectarea măsurilor corective

Nu

Da

Anexa nr.4

la Metodologia privind evaluarea riscului

în cazul produselor nealimentare destinate

consumatorilor şi selectarea măsurilor corective

Formularul-tip al Raportului de evaluare a riscurilor

| 1. Produsul |  |
| --- | --- |
| 2. Categoria de consumatori |  |
| 3. Pericole, scenarii tipice de vătămare, vătămări tipice |
| 3.1. grupul de pericol |  |
| 3.2. pericolul intrinsec (proprietăţile produselor) |  |
| 3.3. scenariul tipic de vătămare |  |
| 3.4. vătămarea tipică |  |
| 4. Gradul de severitate al vătămării |  |
| 4.1. tipul de vătămare |  |
| 4.2. gradul de severitate (1, 2, 3, 4) |  |
| 5. Probabilitatea |  |
| 5.1. probabilitatea etapei (variantei) (P1, P2, P3, .., Pn) |  |
| 5.2. determinarea probabilităţii generale P1*P2*P3*…. *Pn |  |
| 6. Nivelul de risc |
| Probabilitatea vătămării în cursul vieţii estimate a produsului Gradul de severitate al vătămării 1 2 3 4 MARE REDUS > 50 % Ma I I I > 1/10 Me I I I > 1/100 Me I I I > 1/1000 Mi Ma I I > 1/10000 Mi Me Ma I > 1/100000 V Mi Me Ma > 1/1000000 Mi Mi Mi Ma < 1/1000000 Mi Mi Mi Mi |
| 7. Măsura corectivă recomandată |  |
| Evaluator |  |

# Text boxes

2. Identificaţi consumatorul (consumatorii)

A se vedea tabelul 1 din Metodologie.

1. Descrieţi cu precizie produsul şi pericolul (pericolele) sale

A se vedea anexa nr.1 la Metodologie.

3. Descrieţi scenariul vătămării în cîteva etape (variante)

5. Determinaţi probabilitatea generală

A se vedea tabelul 4 (partea stîngă)

4. Determinaţi gradul de severitate al vătămării

A se vedea anexa nr.2 la Metodologie

6. Observaţi riscul

A se vedea tabelul 4 (partea dreaptă)

A fost riscul maxim? identificat?

Trimiteţi evaluarea riscului

A se vedea anexa nr.4 la Metodologie