Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la măsurile

de reducere a emisiilor provenite de la

sistemele de climatizare ale

autovehiculelor

METODA

de calcul al potenţialului de încălzire globală pentru un preparat

Potenţialului de încălzire globală (GWP100) total pentru un preparat este media ponderată, derivată din suma fracţiilor de masă ale fiecărei substanţe, multiplicată cu potenţialul de încălzire globală al acestora.

GWP100 = (substanţa X % × GWP) + (substanţa Y % × GWP) + … (substanţa N % × GWP),

unde % este factor de ponderare cu o toleranţă de greutate de +/– 1 %.

De exemplu: aplicînd formula la un amestec teoretic de gaze constînd în 23% HFC-32; 25% HFC-125 şi 52% HFC-134a:

GWP100 = (23% × 675) + (25% × 3500) + (52% × 1430) → GWP100 total = 1773,9