Anexa nr. 3

la Regulamentul privind

securitatea fizică în activităţi

nucleare şi radiologice

Clasificarea materialelor nucleare

din punct de vedere al măsurilor de securitate fizică

| Material | Forma | Categoria I | Categoria II | Categoria IIIC | Categoria IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PlutoniuA | Neiradiat sau slab iradiatB pînă la 80% de Pu-238 | 2 kg sau mai mult | Mai puţin de 2 kg, dar mai mult de 500g | 500g sau mai puţin, dar mai mult de 15 g | - |
| Uraniu-235 | NeiradiatB sau slab iradiat Uraniu îmbogăţit la 20% U-235 sau mai mult Uraniu îmbogăţit la 10% cu U-235 sau mai mult, dar sub 20% de U-235 Uraniu îmbogăţit peste nivelul natural, dar sub 10% cu U-235 Uraniu naturalF inclusiv sărăcitG în U-235 | ≥5 kg - - - | Mai puţin de 5 kg dar mai mult de 1 kg ≥10 kg - - | 1 kg sau mai puţin, dar mai mult de 15 g Mai puţin de 10 kg, dar mai mare ca 1 kg ≥10 kg ≥ 1 tonă | - - - - |
| Uraniu-233 | NeiradiatB sau slab iradiat | ≥2 kg | Mai puţin de 2 kg, dar mai mult de 500 g | 500g sau mai puţin, dar mai mult de 15 g | - |
| Orice material nuclear iradiat, inclusiv uraniu natural sau sărăcit sau toriu | Cantitatea pînă la iradiere a izotopilor ce se dezintegrează – sub 10% | - | orice cantitate | - | - |
| Deşeuri Radioactive | - | - | Deşeuri radioactive de înaltă activitate în cantitate de cel puţin 1 kg | Deşeuri radioactive de înaltă activitate în cantităţi cuprinse între 10 g si 1 kg Deşeuri radioactive de activitate medie în cantitate mai mare de 200 kg | - |
| Nuclizi ai Neptuniu- 237, Americiu- 243, Californiu- 252 | Orice izotopi | - | - | - | Orice cantitate |
| Orice material nuclear, care conform masei, gradului de iradiere sau conţinutului de izotopi nu poate fi atribuit la categoriile I-III este atribuit la categoria IV | Indiferent de compoziţia chimică din care fac parte, şi de starea lor de agregare | - | - | - | Orice material nuclear, care conform masei, gradului de iradiere sau conţinutului de izotopi nu poate fi atribuţiile la categoriile I-III |

A) Plutoniu, cu excepţia cazului în care concentraţia izotopică a Plutoniului-238 depăşeşte 80%.

B) Materiale neiradiate sau materiale slab iradiate într-un reactor care dau un nivel de radiaţii egal sau mai mic 1 Gy/h (100 rad./h) la distanţa de un metru fără ecran.

C) Cantităţi1e care nu sînt incluse la categoria a III-a, precum şi uraniul natural/sărăcit şi toriul vor fi protejate conform practicilor gestiunii prudente.

D) Acest nivel de protecţie este cel recomandat, dar după evaluarea circumstanţelor specifice, se poate atribui o categorie de protecţie diferită.

E) Alţi combustibili, care, în virtutea conţinutului lor originar de materiale fisionabile, fac parte din categoria I-a sau a II-a, înainte de iradiere, pot intra în categoria imediat inferioară dacă nivelul de radiaţii al combustibilului depăşeşte 1 Gy/h (100 rad./h) la distanţa de un metru fără ecran.

F) Uraniu natural – Uraniu cu conţinut de masă de izotopi de U-238 de 99,28%, cca 0,71% izotopi de U-235 şi cca 0,01% de U-234.

G) Uraniu sărăcit - Uraniu cu conţinutul de izotopi U- 235 mai mic decît în Uraniu natural.