Anexa nr.2

la Reglementarea tehnică privind

punerea la dispoziţie pe piaţă

a echipamentelor sub presiune

TABEL DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

- Trimiterile la diferitele categorii de module din tabel sînt după cum urmează:

Tabel

| Categoria echipamentului sub presiune | Modulul aplicabil |
| --- | --- |
| I | Modulul A |
| II | Modulele A2, D1, E1 |
| III | Modulele B (tip de proiect) + D, B (tip de proiect) + F, B (tip de producție) + E, B (tip de producție) + C2, H |
| IV | Modulele B (tip de producție) + D, B (tip de producție) + F, G, H1 |

2. Accesoriile de siguranță definite la pct.10 și pct.18 din prezenta Reglementare tehnică sînt clasificate în categoria IV. Cu toate acestea, prin excepție, accesoriile de siguranță care sînt fabricate pentru echipamente specifice pot fi clasificate în aceeași categorie cu echipamentul care trebuie protejat.

3. Accesoriile sub presiune definite la pct.10 și prevăzute la pct.18 din prezenta Reglementare tehnică sînt clasificate în funcție de următoarele:

a) presiunea maxim admisibilă PS a acestora;

b) volumul propriu V al acestora sau de diametrul nominal DN, după caz;

c) grupa de fluide căreia îi sînt destinate.

Este aplicată diagrama corespunzătoare pentru recipiente sau conducte pentru a preciza categoria de evaluare a conformității.

În cazul în care volumul și diametrul nominal sînt și unul, și celălalt considerate ca adecvate în scopul aplicării lit.b) din prezentul punct, accesoriile sub presiune se clasifică în categoria cea mai severă.

4. Liniile de demarcare din diagramele de evaluare a conformităţii indică valoarea limită superioară pentru fiecare categorie.

Diagrama 1

Recipiente conform pct.15 subpct.1) lit.a) din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepţie, recipientele destinate să conţină un gaz instabil şi care țin de categoria I sau II, prin aplicarea diagramei 1, se clasifică în categoria III.

Diagrama 2

Recipiente conform pct.15 subpct.1) lit.b) din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepție, stingătoarele portabile și buteliile pentru echipamentele de respirație se clasifică cel puțin în categoria III.

Diagrama 3

Recipiente conform pct.15 subpct.2) lit.a) din prezenta Reglementare tehnică.

Diagrama 4

Recipiente conform pct.15 subpct.2) lit.b) din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepție, ansamblurile destinate producerii de apă caldă menționate la pct.20 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie supuse unei examinări CE de tip (Modulul B – tip de proiect) în scopul de a controla conformitatea acestora cu cerințele esențiale prevăzute la pct. 2.10, 2.11, 3.4, pct. 5 lit. a) și d) din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, sau unei proceduri de asigurare totală a calității (Modulul H).

Diagrama 5

Echipamente sub presiune prevăzute la pct.16 din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepție, oalele de gătit sub presiune trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformității echivalente cel puțin cu o procedură din modulele pentru categoria III.

Diagrama 6

Conducte conform pct.17 subpct.1) lit.a) din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepție, conductele destinate gazelor instabile și care aparțin categoriei I sau II în conformitate cu diagrama 6 se clasifică în categoria III.

Diagrama 7

Conducte conform pct.17 subpct.1) lit.b) din prezenta Reglementare tehnică.

Prin excepție, toate rețelele de conducte care conțin fluide la o temperatură mai mare de 350°C și care fac parte din categoria II, prin aplicarea diagramei 7, se clasifică în categoria III.

Diagrama 8

Conducte conform pct.17 subpct.2) lit.a) din prezenta Reglementare tehnică.

Diagrama 9

Conducte conform pct.17 subpct.2) lit.b) din prezenta Reglementare tehnică.