# EXPLICAŢII LA SEMNE CONVENŢIONALE

În tabelele de semne convenţionale pentru planuri topografice este stabilit sistemul general de numerotare a semnelor convenţionale. Tabelele cu exemplele combinării semnelor de diferite tipuri sînt prezentate în anexe fără număr de ordine.

Tabelele conţin semne convenţionale obligatorii pentru utilizare pe toate planurile topografice şi semne pentru reprezentarea obiectelor cartografiate conform cerinţelor suplimentare ale organizaţiilor beneficiare de planurile terenurilor (de exemplu semnele terenurilor agricole necesare la ridicări topografice specializate). Restul semnelor suplimentare şi parametrilor unor obiecte (pentru comunicaţii subterane, sisteme de ameliorare etc.) sînt marcate cu asterisc în coloana cu numerotare a semnelor convenţionale.

Tabelele conţin partea grafică cu desenele semnelor convenţionale ale tuturor elementelor topografice şi partea textuală cu definiţia fiecăruia din aceste obiecte şi redarea principalelor particularităţi de reprezentare a lor pe planuri la scări date.

Denumirea obiectelor în partea grafică este indicată împreună cu numerele articolelor de explicaţii (în paranteze pătrate). În partea de text numerele semnelor convenţionale la care se referă textul sînt indicate după numărul de ordine al explicaţiei (în paranteze rotunde).

În caz de necesitate semnele convenţionale sînt prezentate în două variante: pentru reprezentarea elementelor topografice care nu se pot reprezenta la scara planului (la semn – cifra 1) şi pentru reprezentare la scară, atunci cînd dimensiunile obiectelor reduse la scara dată depăşesc dimensiunile semnelor corespunzătoare din atlas (la semn – cifra 2).

Toate exemplele inscripţiilor în textul explicaţiilor sînt însemnate cu cursiv, indiferent de felul reprezentării lor pe planuri. Pentru cele din urmă atlasul prevede modele caracterelor inscripţiilor.

Pentru reprezentarea automatizată a semnelor convenţionale (cu ajutorul mijloacelor computerizate) în compartementele tabelelor, unde aceasta este posibil şi oportun, ordinea cuvintelor în denumirile elementelor topografice este modificată, iar o parte a însemnărilor lor combinate este descompusă. Sînt introduse unele simplificări în desenul semnelor originale, este redată varianta reprezentării hotarelor contururilor cu haşuri (în loc de linie-punct). De asemenea, se prevede reducerea numărului caracterelor inscripţiilor (denumirilor şi explicaţiilor) utilizate la crearea planurilor.

În cazurile cînd semnele convenţionale trebuie arătate pe planuri cu interspaţiu (de exemplu la reproducerea obiectelor megieşe, care nu se juxtapun în teren), valoarea minimă a acestui interspaţiu se stabileşte egală cu 0,3 milimetri.

Semnele pentru reprezentarea obiectelor care nu se pot reprezenta la scara planului trebuie poziţionate, de regulă, perpendicular la latura de sud a cadrului planului. Excepţie fac însemnările edificiilor, construcţiilor şi altor obiecte, ceea ce este indicat în articolele explicaţiilor corespunzătoare. Însemnările date sînt orientate pe plan conform amplasării corespunzătoare a obiectelor în teren.

Pentru a evedenţia semnele obiectelor semnificative se admite trecerea însemnărilor învecinate cu ele printr-o înclinaţie uşoară.

Poziţia obiectului în teren trebuie să corespundă pe plan cu următoarele puncte ale semnului convenţional în afara scării:

pentru semne de formă regulată (cerc, pătrat, triunghi, stea etc.) - centrul semnului;

pentru semne sub formă de plan de perspectivă al obiectului (staţiuni hidrometrice, faruri etc.) – centrul bazei semnului;

pentru semne cu unghiul drept la bază (specii de arbore, borne kilometrice, hidrante etc.) – vîrful unghiului semnului;

pentru semne sub formă de combinaţie a cîtorva figuri (turlă de sondă de petrol şi gaz, capelă, edificii tip turn etc.) – centrul figurii de jos al semnului.

Desenele semnelor în atlas sînt însoţite de cifre care indică dimensiunile lor exprimate în milimetri. În cazul cînd sînt indicate două cifre, prima din ele caracterizează înălţimea semnului, iar a doua – lăţimea. Dacă desenul are numai o cifră, aceasta înseamnă că înălţimea şi lăţimea semnului sînt egale, iar cînd cifra lipseşte, atunci dimensiunile semnului trebuie acceptate după desenul corespunzător din atlas.

Toate dimensiunile semnelor convenţionale sînt date pentru planuri topografice cu o densitate medie a elementelor de conținut. Dimensiunile indicate pot fi micşorate cu o treime la o densitate mare a elementelor de conținut a planului (de exemplu pentru oraşe) sau la completarea contururilor mici. Pe planurile cu o densitate redusă cu scopul măririi expresivităţii obiectelor importante semnele convenţionale pot fi mărite corespunzător.

Pentru o parte din planuri la scară 1:500 şi 1:1000, destinate nu numai pentru utilizarea nemijlocită, precum şi pentru reproducerea ulterioară cu micşorare, dimensiunile semnelor convenţionale reglementate în atlas pot fi mărite în general de 1,5 sau 2 ori.

Distanţele stabilite în atlas între semne convenţionale care reprezintă terenuri cu vegetaţie naturală, terenuri agricole, elemente de sol, mlaştini sau soluri dezvelite, la dimensiunile contururilor lor peste 25 centimetri2 pot fi majorate de 1,5; 2 sau 3 ori.

La configuraţia uniformă a teritoriului pe planurile la scară 1:2000 de unică folosinţă, precum şi pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 se admite, de comun acord cu beneficiarul, substituirea parţială a semnelor convenţionale grafice ale obiectelor cu inscripţii explicative corespunzătoare, care prezintă caracteristica topografică a acestor contururi.

În cazul în care centrele semnelor convenţionale sînt situate pe cadrul planului, ele sînt transpuse atît pe planul dat, cît și pe planul vecin; dacă centrul semnului se poziţionează în apropierea cadrului din interiorul planului, atunci semnul convenţional al obiectului este redat complet, iar linia cadrului – cu întrerupere.

În cazul cînd pentru reprezentarea elementului topografic pe planurile la toate cele patru scări, în atlas este dat un singur semn convenţional (de exemplu al sondelor, pilonilor de antenă, liniilor de mal, alunecărilor de teren, paraginilor, etc.), dimensiunile inscripţiilor explicative se referă la planuri la scări 1:500 şi 1:1000. Dimensiunile inscripţiilor corespunzătoare pentru planurile la scara 1:2000 şi 1:5000 trebuie determinate conform tabelului centralizator cu modele ale caracterelor inscripţiilor, unde indicatorii necesari sînt prevăzuţi pentru ambele grupuri de scară.

În cazurile cînd contururile vegetaţiei, terenurilor agricole, solurilor, exploatărilor la suprafaţă a zăcămintelor, rambleurilor, îngrămădirilor de pietre, alunecărilor de teren, elementelor de sol sînt reprezentate cu linie întreruptă reprezentarea hotarelor trebuie să asigure redarea tuturor unghiurilor, cotiturilor şi frînturilor. Dacă suprafaţa contururilor este mai mică decît cea reglementată de prezentul atlas, atunci pentru a distinge contururi de orientare sau de semnificaţie economică sporită se admite îndesirea semnelor cu o treime comparativ cu dimensiunile din atlas.

Linie întreruptă nu se aplică pentru delimitarea conturului pe plan în caz dacă el coincide cu hotarele administrative, obiecte liniare, atît naturale (perdele forestiere, linii de mal, etc.) cît şi artificiale terestre (drumuri, împrejmuiri, conducte, etc.), precum şi la trecerea conturului de-a lungul lor la distanţa mai puţin de 1 milimetru la scara planului.

Însemnările obiectelor liniare aeriene şi subterane nu se consideră hotarele contururilor.

Pe planuri topografice se admite îmbinarea pe un contur a semnelor convenţionale ale vegetaţiei, elementelor de sol – nu mai mult de trei, în caz cînd ele sînt de aceeaşi culoare, şi nu mai mult de patru, cînd semnele se disting după culoare.

Caracteristicile numerice ale elementelor topografice se dispun pe plan conform reprezentării din atlas la semnele convenţionale corespunzătoare. La insuficienţă de spațiu se admite o deplasare oarecare a inscripțiilor.

La însemnările unor elemente topografice sînt date numerele lor, care sînt obligatorii pentru semnele de frontieră şi pilonii de orientare ai hotarelor administrative, şi facultative (după cerinţe suplimentare) pentru punctele fixate ale reţelelor de ridicare şi a unor obiecte cu destinaţie de prospecţiune şi de comunicaţie.

Originalele planurilor topografice sînt întocmite ţinîndu-se cont de editarea lor ulterioară sau multiplicarea operativă nemijlocită. Editarea planurilor poate fi unicoloră – de bază, şi multicoloră, aplicată îndeosebi la reproducerea planurilor la scara 1:5000.

La editarea multicoloră reţeaua hidrografică se reprezintă cu culoarea albastră şi intersecţiile liniilor de coordonate – culoarea verde, relieful – culoarea maro, spaţiile de apă – albastru deschis, restul elementelor de conținut al planului – culoarea negru. În unele cazuri, conform cerinţelor suplimentare, pentru reprezentarea vegetaţiei arbust-arborescente se utilizează culoarea verde, iar pentru străzi şi suprafețe cu îmbrăcăminte bituminoasă – roz s-au rețea punctiformă de culoare maro.

La pregătirea planurilor topografice către reproducere prin orice metodă din originalele, care au fost create pentru necesităţile ramurii concrete a economiei naţionale (adică au destinaţie specializată), în prealabil se reproduce numărul de copii determinat de beneficiar, după aceea perfectarea de mai departe se execută în modul stabilit cu aplicarea semnelor convenţionale de bază pentru planuri topografice.

## PUNCTE GEODEZICE

(1-5) Pe planurile topografice se reprezintă toate punctele existente ale reţelei geodezice naţionale, punctele reţelelor geodezice de îndesire şi de ridicare destinate pentru ridicări topografice.

(1) Prin semnul convenţional al punctelor reţelei geodezice naţionale se reprezintă punctele geodezice de ordinul 0, 1 şi 2 determinate în corespundere cu „Regulamentul cu privire la reţeaua geodezică naţională”, „Instrucţiuni de creare a reţelei geodezice naţionale”, „Instrucţiunea pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500 şi executarea prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii”.

(1) La semnul fiecărui punct al reţelei geodezice naţionale se trece cota centrului lui şi cota suprafeţei solului.

Cotele centrelor punctelor, obţinute prin nivelmentul de ordinul I-IV, precum şi cotele la sol la secţionarea reliefului cu curbele de nivel din 0,5 în 0,5 metri se trec pînă la sutimi din metru. În restul cazurilor indicaţiile privind fracţiunea metrului (zecimi sau sutimi) cu care trebuie însemnate cotele centrelor şi cele la sol trebuie date în proiectul tehnic pentru ridicare. În cazul cînd diferenţa cotelor este mai mică de 0,2 metri (la secţionarea reliefului din 0,5 în 0,5 metri – mai mică de 0,1 metri), pe plan se reprezintă numai cotele centrelor.

Numele punctelor se trec pe planuri cu condiţia că este loc suficient pentru aceasta.

(1, 2) La reprezentarea punctelor reţelei geodezice naţionale este necesar de a ţine cont de variantele condiţionate de diferenţa în caracterul teritoriului.

Punctele geodezice pe movile, în dependenţă de mărimea celor din urmă, se reprezintă prin combinarea a două însemnări corespunzătoare separate sau printr-un singur semn combinat, în ambele cazuri se indică înălţimea relativă a movilelor.

La reprezentarea punctelor geodezice pe movile naturale se admite întreruperea curbelor de nivel pe desen după necesitate.

(2) Punctele geodezice aflate pe clădiri şi edificii se reprezintă pe planuri astfel ca centrul triunghiului al semnului convenţional să corespundă punctului clădirii, coordonatele căruia sînt determinate.

În cazurile cînd în calitate de puncte geodezice sînt alese astfel de obiecte de orientare cum ar fi bisericile, moschei, furnalele uzinelor, turnurile de televiziune, construcţii capitale tip turn, toate sînt redate prin semnele lor convenţionale. În aceste cazuri punctele corespunzătoare cu destinaţie geodezică sînt însemnate conform coordonatelor respective, iar la fiecare din aceste obiecte se trece inscripţia explicativă crd. (adică coordonate).

(3, 4) Prin semnul convenţional al punctelor reţelelor geodezice de îndesire pe planuri topografice se reprezintă punctele geodezice determinate cu sistemul global de navigaţie GPS, punctele de poligonometrie şi triangulaţie de ordinul 1 şi 2.

Prin acelaşi semn se reprezintă pe planuri:

1) Punctele reţelelor geodezice de ordinul 2, 3 şi 4 trasate în corespundere cu ”Dispoziții generale privind rețeaua geodezică de stat a URSS” (1954-1961) aflate anterior în vigoare şi care nu sînt incluse în reţeaua naţională modernă;

2) Centrele derivate ale punctelor reţelei geodezice naţionale, sau anumite dispozitive adăugătoare de pe lîngă punctul de bază, care se instalează în locuri mai convenabile pentru utilizarea lor practică.

(3, 4) La existenţa pe plan a posibilităţilor grafice (de exemplu pe terenuri părăsite) semnele punctelor reţelelor geodezice de îndesire se vor însoţi de numerele acestor puncte sau numele (dacă sînt atribuite).

Numărul sau numele punctului, de regulă, se amplasează din partea stîngă a semnului convenţional. Caracteristica numerică a punctului se dispune pe plan în partea dreaptă a semnului – sub formă de fracţie. Dacă este prevăzută prezentarea a numai unei cote a centrului punctului, ea trebuie potrivită la numitorul fracţiei, iar la numărător se indică numărul punctului.

(3, 4) La redarea pe planuri a punctelor reţelelor geodezice de îndesire se prevăd aceleaşi variante de bază ale reprezentării lor ca şi pentru punctele reţelei geodezice naţionale, şi anume: pe suprafaţă plană, pe movile artificiale şi naturale şi edificii. În cazul dat se aplică explicaţiile menţionate la p. 24. Reglementarea suplimentară este oportună în cazul reprezentării punctelor reţelelor geodezice de îndesire în pereţii clădirilor (p. 29, 30).

(4) Punctele reţelelor geodezice de îndesire, ce coincid cu bolovani mari se reprezintă pe planuri prin utilizarea însemnării unice combinate a punctului dat şi a bolovanului (semnul nr. 282), iar în cazul cînd ultimul este de dimensiuni mari – prin desenarea în conturul lui a semnului convenţional al punctului.

(4) Punctele reţelelor geodezice de îndesire materializate în pereţii clădirilor se reprezintă pe planurile topografice la scara 1:500 – 1:2000. Semnul lor convenţional se va dispune paralel imaginii pereţilor corespunzători, totodată pe porţiunile planului unde densitatea elementelor este mare, semnul dat poate fi micşorat de la 2,0 milimetri pînă la 1,5 milimetri. Cotele centrelor acestor puncte în pereţii clădirilor sînt redate la ridicări topografice numai la cerinţe suplimentare.

Dacă punctele reţelelor geodezice de îndesire materializate în zidurile clădirilor, fundaţiile pilonilor liniilor de transport a energiei electrice, sondele de foraj şi alte asemenea edificii sînt fixate pe teren sub formă de repere sau mărci de perete, atunci la redarea lor pe planuri ele trebuie reprezentate ca toate celelalte puncte ale acestor reţele, şi anume, sub formă de pătrat cu un punct la mijloc.

(5) Pentru redarea pe planuri topografice a punctelor reţelelor geodezice de îndesire se aplică semne separate pentru punctele reţelelor planimetrice de fixare provizorie şi de lungă durată, punctele materializate în pereţii şi colţurile clădirilor.

În privinţa conţinutului şi amplasării inscripţiilor cotelor la punctele date şi inscripţiilor numerelor lor se aplică aceleaşi explicaţii ca şi pentru punctele reţelei geodezice naţionale şi punctele reţelelor geodezice de îndesire (p. 23, 27).

(5) La punctele reţelelor de ridicare planimetrice fixe (de lungă durată), adică prevăzute pentru păstrarea îndelungată, se referă punctele materializate în teren sub formă de semne din beton armat, segmente de şină, fișe sau ţevi metalice betonate. La puncte materializate temporar – puncte fixate cu stîlpi sau pichete de lemn, fișe nebetonate, etc.

Punctele reţelelor de ridicare planimetrice de fixare provizorie se indică pe planuri la scară 1:5000 şi 1:2000 la cerinţe suplimentare.

(5). Punctele reţelelor de ridicare planimetrice de fixare provizorie, materializate în zidurile şi colţurile clădirilor, se redau pe planuri la scara 1:500 – 1:2000, iar pe ultimele – la cerinţe suplimentare.

În scopul măririi expresivităţii acestor puncte, după necesitate se trece inscripţia crd. (adică coordonate) la semne convenţionale atribuite lor.

Pentru planuri la scară mare în atlas sînt prevăzute două variante de poziţionare a semnelor convenţionale ale acestor puncte în colţurile clădirelor capitale (colțurile cu coordonate determinate) – în dependenţă de existenţa sau inexistenţa soclului proeminent.

(6) Punctele astronomice pe planuri topografice se reprezintă prin semnul convenţional în afara scării şi, dacă spaţiul permite, se însoţesc cu inscripţia numelui lor propriu.

341. (61) Pe planurile topografice staţiile permanente a sistemelor satelitare de navigare globală (GNSS) se reprezintă prin semnul convenţional în afara scării cu indicarea denumirii autentice a staţiei.

(7) Punctele de orientare materializează în teren direcţiile şi distanţele de la puncte geodezice. Pe planurile topografice inscripţia explicativă p. or. la semne convenţionale corespunzătoare se trece permanent

(8) Bornele, mai numite semne de hotar, se fixează pentru stabilirea limitelor folosinţelor funciare, în unele cazuri ultimele sînt şi limite administrative (ale raioanelor, judeţelor). De obicei aceştia sînt stîlpi din beton armat sau de lemn cu înălţimea de 1,5 metri, aflate pe o movilă plată de umplutură înconjurată de şanţ săpat. Bornele se amplasează pe teren peste fiecare 500 metri şi la toate cotiturile limitelor folosinţelor funciare.

În cazul cînd bornele au o numerotare, aceasta se va reprezenta pe plan în mod selectiv (conform p. 485).

(9) Stîlpi de fixare a proiectului de sistematizare pentru construcţie sînt instalaţi pentru delimitarea în teren a hotarelor exterioare ale sectorului repartizat şi marcarea în limitele lui a şantierelor pentru edificii şi clădiri. Aceşti stîlpi se reprezintă prin semne convenţionale respective şi numerele de ordine pe planurile la scara 1:500 – 1:2000, pe ultimele - la cerinţe suplimentare.

(10) Pe planuri topografice la toate scările se reprezintă repere ale caroiajului de trasare, destinate pentru transpunerea proiectelor de construcţie pe teren. Ele reprezintă un sistem de dreptunghiuri, orientate paralel axelor de bază ale clădirilor şi edificiilor. Prin acelaşi semn convenţional se înseamnă şi reperele profilelor transversale şi axelor clădirilor şi construcţiilor.

Cotele punctelor fixe se trec pe planuri după cerinţele suplimentare.

(11) Semnele de nivelment se divizează în repere fundamentale (distinate nivelmentului de ordinul I şi II) şi ordinare, la care se referă repere la sol, repere la sol coordonate, repere la sol pentru construcţii materializate capital, repere de perete şi cele temporare.

Pentru semnele de nivelment fixate în pereţii clădirilor sau edificiilor, deopotrivă cu reperele, anterior se prevedea reprezentarea sub formă de marcă. Deosebirea în aspectul exterior constă în aceea, că pentru stabilirea mirelor la reper există un filet (muchia prismei) sau un cap emisferic, pe cînd la marcă – un orificiu în centru (vezi notă la p. 30).

(11) Pe planuri topografice toate semnele de nivelment cu excepţia reperelor temporare se reprezintă prin unu şi acelaşi semn convenţional, în caz de necesitate – însoţit de inscripţia explicativă. De exemplu, la repere fundamentale se scrie litera f., la cele de sol coordonate – crd., la repere la sol pentru construcţii (inclusiv repere pentru urmărire a tasării clădirilor şi edificiilor) – constr.

(11) La reprezentarea semnelor de nivelment se prevede redarea pe plan a numerelor şi cotelor lor în modul următor:

dacă diferenţa cotelor între punctul corespunzător al semnului (centrul mărcii, capul sau filetul reperului) şi suprafaţa solului alcătuieşte 0,2 metri și mai mult, atunci numărătorul fracţiei conţine cota centrului mărcii sau capului (filetului) reperului, iar numitorul – cota solului;

dacă diferenţa acestor cote este mai mică decît 0,2 metri, atunci cota semnului se trece la numitor, iar numărătorul indică numărul semnului.

Cotele reperelor şi mărcilor de perete se reprezintă pe planuri topografice numai la cerinţe suplimentare.

(11) Semnele convenţionale ale reperelor şi mărcilor coincidente cu versante şi bolovanii mari, în dependenţă de posibilităţile grafice, se combină cu însemnările lor convenţionale într-un singur semn sau se desenează în interiorul conturului obiectului corespunzător. Această variantă de reprezentare este valabilă pentru repere şi mărci materializate în culeele podurilor, conducte sub drumuri, socluri ale construcţiilor tip turn, etc.

(11) La reprezentarea pe planuri a reperelor temporare fiecare semn al lor convenţional este însoţit de inscripţia explicativă tmp. Numerele acestor repere se indică la cerinţe suplimentare.

(12) Intersecţiile liniilor de coordonate sînt redate pe planuri pentru a simplifica diverse măsurători şi a transpune sarcina cartografică specializată. În scopul măririi expresivităţii semnului convenţional al intersecţiilor pe fondul imaginii planului acest semn se reprezintă nu numai la culoarea verde, ci şi la culoarea negru. În cazul cînd o intersecţie coincide cu însemnările elementelor topografice semnificative, ea nu se reprezintă pe plan.

## CONSTRUCŢII, CLĂDIRI ŞI PĂRŢILE LOR

(13-16). Termenul „construcţie” se utilizează pentru definiţia generală a clădirilor, caselor mici, construcţiilor uşoare şi edificiilor ce reprezintă încăperi acoperite. Clădiri se numesc construcţii solide, adică predominant construcţii capitale, precum şi cele care se deosebesc prin dimensiunile sale şi sînt destinate pentru locuinţă, folosinţă de serviciu sau de producţie.

Pe planuri topografice contururile construcţiilor trebuie reprezentate în corespundere cu contururile lor adevărate din teren (dreptunghiulare, ovale, etc.). Această cerinţă principală se răsfrînge asupra tuturor construcţiilor care se pot reprezenta la scară, şi după posibilitate, asupra celor care pot fi reprezentate pe planuri numai prin semne convenţionale în afara scării.

(13-16) Construcţii exprimate la scară se reprezintă pe planuri după proiecţia soclului cu reprezentarea proeminenţelor lui şi detaliilor arhitecturale profilate, de mărimea 0,5 milimetri şi mai mult.

Mai detaliat se reprezintă construcţiile situate la alinierea bulevardelor, blocurile şi construcţiile remarcabile pentru localitatea dată (de exemplu rarităţile istorice).

Existenţa în partea superioară a clădirii a turnurilor mici sau a turlelor cu destinaţie de orientare se indică pe plan prin dispunerea în interiorul imaginii clădirii în locul corespunzător a semnelor lor convenţionale (semne nr. 24, 25), iar la dimensiuni suficiente ale acestor obiecte – prin evidenţierea cu contururi şi inscripţii explicative.

(13, 14) Clădiri proeminente se vor reprezenta pe planuri topografice împreună cu inscripţiile de tipul proemin. 60 (unde cifra indică înălţimea clădirii şi se trece dacă este egală sau mai mare de 50 metri). Aceasta este necesar pentru întocmirea ulterioară a hărţilor la scări mai mici.

(13-16) În dependenţă de tipul localităţii şi cerinţele beneficiarului, pe planurile topografice astfel de părţi ale construcţiilor cum ar fi pridvoare, intrări, terase ce depăşesc linia fundaţiei construcţiei cu 0,5 milimetri şi mai mult, pot fi arătate separat de conturul general al clădirii (semne nr. 33-37, 43) sau introduse înăuntru lui sub formă de proeminenţe, de exemplu la prezentarea construcţiilor cu un nivel. Construcţii de dimensiuni mai mici nu se reprezintă pe planuri topografice (cu excepţia cazurilor prevăzute în p. 77).

(14, 16) Pentru reprezentarea pe planuri topografice a astfel de construcţii mici cum ar fi pavilioanele, garajele individuale, beciurile este prevăzută o reglementare specială (p. 94, 97-100). Construcţiile de tip uşor cu destinaţie transportabilă sau temporară (în special la şantiere de construcţie) nu se reprezintă.

(13-16) Construcţiile la ridicări topografice la scara mare se clasifică în locative, nelocative şi cu destinaţie publică; rezistente la foc şi nerezistente la foc; cu un nivel şi cu mai multe nivele.

La construcţii locative se referă atît construcţiile construite special pentru locuire, cît şi cele care au avut iniţial o altă destinaţie, însă ulterior au fost acomodate şi practic utilizate în calitate de fondul locativ. Construcţiile aranjate pentru locuire numai într-un anumit sezon al anului se consideră nelocative (de exemplu construcţii de tip uşor ale taberelor de vară).

(13-16) La reprezentarea pe planuri a construcţiilor cu destinaţie publică ele nu trebuie atribuite nici la locative, nici la nelocative. Contururile lor se vor însoţi de inscripţii explicative: adm (adică clădire administrativă), at. (atelier), polic. (policlinică), mag. (magazin), etc., concretizarea de mai departe nu se cere.

În cazul cînd o parte a construcţiei este ocupată cu încăperi locative (apartamente, cămine), iar partea cealaltă are o destinaţie de serviciu sau de producţie, aceasta se reprezintă pe plan prin amplasarea corespunzătoare a inscripţiilor.

Inscripţiile pentru construcţii cu destinaţie publică se scriu înăuntru contururilor lor, dacă aceasta este imposibil – alături de ele, iar la densitatea sporită a acestor construcţii (sau încăperi diferite în cadrul unei construcţii) – selectiv, fiind dată preferinţă celor mai mari şi semnificative după destinaţie.

(13-16) Pe planuri la scările 1:2000-1:500 deosebirea grafică a construcţiilor după destinaţia lor se efectuează în felul următor: pe imaginea construcţiilor locative se indică litera majusculă L, pe cele nelocative – N, iar la cele cu destinaţie publică – în loc de indicii literali se dă inscripţia explicativă (p. 51). Fiecare din aceste însemnări la specificarea construcţiilor se va însoţi de indicatorul rezistenţei la foc.

La suplinirea construcţiilor locative cu nivele de tip mansardă se notează conform semnului convenţional 13, cu respectarea cerinţelor referitor la numărul de nivele.

(13-16) Pe planuri topografice la scara 1:5000 construcţiile cu destinaţie publică (de obicei potrivite pentru locuinţă) se înseamnă la fel ca şi construcţiile locative, dar cu menţinerea inscripţiilor corespunzătoare (p. 51).

Pe aceste planuri construcţiile locative, rezistente la foc se reprezintă prin umplerea completă a conturului lor, cele nelocative rezistente la foc – prin haşurare dublă, cele locative nerezistente la foc – prin haşurare simplă, iar cele nelocative nerezistente la foc – fără umplerea conturului construcţiei.

(13, 14, 17). La indicarea pe planuri topografice la scările 1:2000-1:500 a materialului de construcţie, ceea ce este prevăzut numai pentru construcţiile rezistente la foc, se vor aplica astfel de însemnări literale cum ar fi: P – pentru construcţii din cărămidă, piatră, beton, beton uşor (beton de zgură, ş.a.); M – pentru cele metalice, BS – pentru cele din beton de sticlă, MS – din metal şi sticlă.

La cerinţe suplimentare din construcţiile locative nerezistente la foc pot fi distinse construcţii din lemn cu însemnarea lor prin litera majusculă L.

(18) Numărul de nivele ale construcţiilor se indică pe planuri topografice la toate scările prin cifra corespunzătoare, începînd cu 2 nivele. La calculul numărului nivelelor nu se ia în consideraţie demisolurile şi mansardele mici pe acoperişurile clădirilor cu multe nivele, independent de caracterul de utilizare a lor.

În cazul în care o construcţie constă din părţi cu număr diferit de nivele, pe planuri la scările 1:2000-1:500 indicatorii de numărul nivelelor se arată separat pentru fiecare din aceste părţi, în limitele contururilor lor. Pe planuri la scara 1:5000 în conturul comun al construcţiei se indică două cifre sau, cînd spaţiul nu permite, una, care corespunde părţii construcţiei cu suprafaţa superioară, iar la identitatea părţilor – acea care are mai multe nivele. În cazul cînd construcţia are diferite numere de nivele în părţi din cauza situării ei pe o pantă, valorile care caracterizează numărul nivelelor se scriu prin cratimă (de exemplu 5-3 PL).

(13-18) La redarea pe planuri topografice a indicilor de destinaţie, rezistenţă la foc, numărul de nivele a construcţiilor, insuficienţa spațiului pentru amplasarea lor înăuntru conturului poate se întîmpla numai pe planuri la scara 1:2000. În asemenea cazuri aceşti indici se trec alături de conturul construcţiei, paralel cu latura lungă.

La reprezentarea construcţiilor-anexe mici şi a clădirilor mici separate nelocative şi nerezistente la foc (de exemplu în grădini) utilizarea pe planurile date a indicelui N nu este obligatorie.

(17) La redarea construcţiilor etanşate aderent toate cele locative sînt delimitate prin linii de contur.

Pentru reprezentarea construcţiilor alăturate locative, rezistente la foc pe planuri la scara 1:5000 la cerinţe suplimentare se prevede introducerea întreruperilor în umplerea semnului (cu lăţimea de 0,3 milimetri) la joncţiune.

Construcţii alăturate nelocative se reprezintă printr-un contur comun cu delimitarea pe planurile la scara 1:2000 şi mai mare a numai pereţilor antiincendiu, dacă ei există (p. 73). La construcţii alăturate nelocative se referă şi şiruri de garaje metalice, conturul comun al cărora trebuie însoţit cu inscripţia garaje M, spre deosebire de garaj de folosinţă comună prezentat de o construcţie unică (cu boxe interne), de obicei construit din cărămidă şi însemnat pe planurile prin inscripţia garaj P.

Delimitarea grafică între construcţiile locative şi cele nelocative alipite de ele, precum şi între construcţii rezistente la foc şi cele nerezistente la foc alipite de ele este obligatorie.

(19) Clădirile pe coloane în locul nivelului întîi sau a unei părţii din nivelul întîi (precum şi cu coloanele care se încep direct de la sol) sînt supuse evidenţierii pe planurile la scările 1:2000 – 1:500. Dacă există posibilităţi grafice atunci se reprezintă fiecare coloană, în cazul cînd este necesar de efectuat o selecţie – coloanele marginale se indică pe locul lor, iar celelalte – peste 3-4 milimetri. Pe planurile la scara 1:5000 clădirile pe coloane se reprezintă ca clădiri obişnuite.

(20) Semnul convenţional al clădirii în construcţie se aplică cînd fundaţia ei este turnată şi se execută ridicarea zidurilor. În cazul cînd o clădire este executată pînă la acoperiş, conturul ei se redă deja nu prin linie întreruptă, ci prin linie neîntreruptă şi se însoţeşte pe planurile la scări 1:2000-1:500 cu specificaţia destinaţiei, rezistenţei la foc şi numărului nivelelor. Inscripţia explicativă constr. se păstrează la această etapă.

Execuţia construcţiei se consideră finisată la momentul cînd clădirea este dată în exploatare.

(21) Prin semnul convenţional al clădirii total ruinate şi parţial ruinate pe planuri topografice se vor reprezenta rămăşiţele construcţiilor mai mult sau mai puţin solide separate sau ruinele localităţilor întregi, care se păstrează timp îndelungat pe teren. Utilizarea acestui semn pentru însemnarea clădirilor demolate pentru reconstrucţie nu se prevede.

În cazul cînd pe planuri la scara 1:5000 suprafaţa imaginii clădirilor ruinate şi parţial ruinate alcătuieşte 1 centimetru2 şi mai mult, se vor reda contururile lor însoţite de inscripţia ruină în loc de însemnarea din atlas (ca pentru planuri la scări mai mari).

(22) Strat de etanşare a clădirii se numeşte fîşia de asfalt sau beton care înconjoară clădirile moderne din părţile lipsite de trotuare sau altă îmbrăcăminte rigidă a suprafeţei solului.

Pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 se prezintă toate straturile de etanşare, la scara 1:2000 – dacă lăţimea lor în teren este de 1,2 metri şi mai mult sau dacă ele reprezintă drumuri pentru pietoni de-a lungul clădirii unice în locul dat. Pe planuri la scara 1:5000 straturile de etanşare a clădirilor şi trotuarele nu se separă de partea carosabilă a străzilor (pieţelor, curţilor).

(22) La ridicări topografice numerele caselor se fixează în felul următor: pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 – pe imaginile tuturor caselor a localităţii, la scări 1:2000 şi 1:5000 – pe casele de la colţul fiecărui cartier, dar pe planuri la scara 1:5000 – numai la cerinţe suplimentare şi la existenţa posibilităţilor grafice.

Numerele caselor se scriu, de regulă, paralel conturului lor în colţul apropiat străzii. Se admite situarea acestor inscripţii alături de contururile caselor, iar cînd densitatea semnelor pe plan este considerabilă numerele caselor pot fi evidenţiate cu culoarea roşie.

(23) Pe planuri topografice la scările 1:500 şi 1:1000, reieşind din cerinţele proiectului tehnic, la imaginile unor case se indică cotele de nivel ale punctelor anumite. Pentru ele sînt stabilite semne convenţionale aparte, şi anume:

triunghi colorat – pentru reprezentarea punctelor podelei parterului, precum şi ale soclului sau a fundaţiei casei (în ultimul caz – cu litera f. înainte de cifra cotei);

cerc colorat – pentru punctele stratului de etanşare a clădirii, ale trotuarului sau ale solului la colţul lui.

(24) Construcţiile capitale de tip turn, inclusiv clădirile-turnuri cu destinaţie economică se reprezintă pe planuri topografice conform contururilor lor reale, adică circulare (rotunde), poligonale, pătrate, etc. Dacă partea de sus a turnului este mai largă decît cea de jos, atunci pentru redarea contururilor ei plane trebuie desenate două circuite închise: interior neîntrerupt – conform proiecţiei soclului, şi exterior sub formă de linie-punct – conform proiecţiei părţii de sus a turnului.

(24) În cazurile cînd este important de a excela faptul că construcţia dată reprezintă o construcţie în formă de turn, adăugător la însemnarea grafică a acestei construcţii, se prevede introducerea inscripţiei prescurtate t., poziţionate în interiorul conturului turnului sau alături de el.

La prezentarea turnurilor de răcire (instalaţie pentru răcire cu aer a apei în sisteme de aprovizionare cu apă la întreprinderi industriale) inscripţia explicativă este următoarea: t. răcire. Semnul convenţional al turnurilor capitale trebuie aplicat pentru indicarea turnurilor de pază vechi executate din bolovani mari sau din piatră cioplită, care s-au păstrat pe teren. Reprezentarea acestor turnuri este însoţită de inscripţia t. istor.

(24) Materialul de construcţie al turnului pe planuri la scările 1:2000 – 1:500 se indică prin indicii literali: M – pentru cele metalice, P – pentru restul turnurilor capitale; pe planuri la scara 1:5000 – prin semnul convenţional stabilit (p. 64).

(25) La redarea pe planuri topografice a turnurilor de tip uşor care se pot reprezenta la scară, fiecare din ele se reprezintă cu subdivizarea după materialul pilonilor (semne nr. 92-94). Pentru turnuri, care pe planuri topografice la scările 1:2000 şi 1:5000, vor fi caracterizate după dimensiuni prin imaginea în afara scării este prevăzut semnul convenţional fără umplerea cercului în partea lui de jos (spre deosebire de semnul turnurilor capitale).

Construcţiile şi edificiile ale stadioanelor, hipodromurilor, pistelor de ciclism, trambulinelor de schi şi a altor obiecte sportive permanente se reprezintă pe planuri cu liniile contururilor lor exterioare şi ale detaliilor interioare de bază însoţite de inscripţii explicative.

Pentru aceste obiecte cu tribune se prevede însemnarea materialului de construcţie (p. 54) şi pe planurile la scările 1:2000 – 1:500 divizarea tribunelor în sectoare (prin indicarea scărilor între ele).

Reprezentarea terenurilor sportive fără tribune se efectuează prin conturarea lor şi inscripţia – ter. sport. Conturul terenului sportiv reprezintă linie neîntreruptă în cazul cînd el este înconjurat de bordură (fîşie îngustă de piatră de bordură), sau linie întreruptă în lipsa bordurii.

(26-29) Clădirile cultelor şi cele care au o arhitectură specifică, şi anume: biserici, biserici catolice, biserici şi pagode budiste, moschei, capele, etc. – se reprezintă pe planuri topografice prin semne convenţionale atribuite lor, indiferent de felul utilizării lor - după destinaţia iniţială sau în alte scopuri (ca muzee, săli de concert, etc.). Semnele convenţionale ale acestor clădiri trebuie utilizate indiferent de integritatea crucilor, semilunii şi altor simboluri religioase.

(26) La semnele convenţionale ale bisericilor, bisericilor catolice şi protestante semnul crucii creştine coincide cu locul ce corespunde poziţiei bolţii, dacă aceasta este unică, sau bolţii cele mai înalte, dacă ele sînt mai multe. La existenţa a două bolţi de aceeaşi înălţime semnul crucii se indică în conturul fiecărei din ele. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul cînd catedrala are o clopotniţă.

Pe planuri la scara 1:5000 bazele bolţilor clădirii principale a bisericii şi şatrei clopotniţei nu se conturează.

(27) La redarea moscheilor trebuie evidenţiate turnurile-minaret şi bolţile clădirii principale. Minaretele care se pot reprezenta la scară se înseamnă prin linia conturului fundaţiei lor însoţită de inscripţia minaret, iar cele care nu se pot reprezenta la scară (1:5000, de suprafaţă mică – şi 1:2000) – prin semnul convenţional stabilit.

(29) Capelele, la fel ca şi toate construcţiile de cult, se reprezintă pe planuri topografice conform contururilor lor reale cu subdivizarea în capele de piatră şi cele de lemn. Pentru capelele care nu se pot reprezenta la scară (ceea ce este posibil pe planuri la scara 1:5000), este stabilit semnul convenţional special.

(30) Perete antiincendiar se numesc pereţii construiţi din materiale neinflamabile, destinate pentru separarea încăperilor învecinate a unei clădiri sau a două construcţii alipite.

De regulă, pereţii antiincendiu se reprezintă pe planuri topografice la scările 1:2000 – 1:500. Însă semnul lor convenţional, în dimensiunile stabilite pentru planuri la scara 1:2000, este oportun de utilizat şi pentru planurile la scara 1:5000 la indicarea clădirilor proeminente dotate cu pereţii antiincendiu.

(31) Semnul convenţional al intrărilor sub arc este prevăzut pentru planuri topografice la toate scările cu scopul prezentării intrărilor în curţile construcţiilor, dintr-o stradă în alta, sau într-o piaţă.

Prin acelaşi semn se reprezintă arcurile monumentale, el fiind însă dotat cu o inscripţie explicativă (de exemplu, arc triumf., arc, etc.) şi un indice literal, care indică materialul de construcţie (p. 54).

(32) La reprezentarea intrărilor la nivelul doi (la unele hoteluri, garaje, depozite) semnul lor convenţional pe planuri la scările 1:500 1:1000 se va completa cu cotele absolute de nivel la sol şi sus – la platforma de lîngă peretele clădirii.

(33-37) Pentru cazurile cînd la ridicarea topografică la scările 1:2000 – 1:500 intrările şi pridvoarele trebuie să fie reprezentate separat de conturul comun al clădirii, şi nu introduse în interiorul lui (p. 48), este prevăzută o clasificare aparte a acestor obiecte referitor la reprezentarea lor pe planuri. Conform acestei clasificări pridvoarele se divizează în pridvoare acoperite, care la rîndul său pot fi din piatră sau din lemn, şi descoperite cu subdivizarea în pridvoare cu trepte în sus şi pridvoare cu trepte în jos. Intrările în subsol se divizează în intrări acoperite şi descoperite.

(33-37) Pe planuri topografice la scara 1:2000 pridvoarele şi intrările în subsol care nu se pot reprezenta la scară (cu suprafaţa mai mică de 4 milimetri2) se indică doar la clădiri care dau la linia roşie cu faţadă, clădiri remarcabile cu dimensiunile sale sau cu destinaţie administrativă, arhitecturală, etc. Pe lîngă aceasta, semnele date în afara scării sînt necesare pentru cazurile cînd planurile la scara 1:2000 sînt supuse măririi pînă la scara 1:1000.

(35, 36) La semnul convenţional al pridvoarelor descoperite cu trepte în sus, cele din urmă se vor reprezenta prin nu mai puţin de trei linii neîntrerupte, pentru a diferenţia acest semn de semnul curţii de lumină în faţa ferestrei de la subsol (semnul nr. 50). Pridvoarele cu trepte în jos şi intrările în subsol descoperite trebuie însemnate cu întreruperea la mijloc a liniilor semnului lor convenţional.

781. (371) Pe planurile topografice 1:1000 şi 1:500 ramplele pentru cărucioare, indiferent de materialul de construcţie, se reprezintă la scară. Pe planurile topografice 1:5000, 1:2000 acestea se reproduc în afara scării, conform dimensiunilor indicate.

(38) Pentru redarea pe planuri topografice a părţilor terestre ale clădirilor subterane este introdusă o însemnare specială sub formă de linie întreruptă cu haşuri scurte (1,5 milimetri) însoţită în partea interioară a liniei neîntrerupte a conturului părţilor date ale clădirii.

Pe planurile la scara 1:5000 această însemnare se va aplica în cazuri excepţionale, de exemplu la reprezentarea garajelor sau depozitelor subterane mari.

(39) La părţile clădirii în consolă ce nu au piloni se referă diferite vitrine, redate doar pe planuri la scara 1:500 şi alte elemente ale construcţiilor fără piloni, supuse reprezentării pe planuri la scările 1:2000 – 1:500, de exemplu sub formă de proeminenţe capitale de unu-două sau mai multe nivele.

(40) Semnele convenţionale ale pasajelor şi galeriilor pentru transportoare supraterane, între clădiri, se aplică în două variante: cînd lăţimea acestor obiecte la scara planului este de 2 milimetri şi mai mult – conform rîndului de sus a însemnărilor din atlas (adică cu diagonalele încrucişate), cînd lăţimea este sub 2 milimetri – conform rîndului de jos (adică cu linie întreruptă dublă).

Aceste semne necesită inscripţii explicative. Astfel, la varianta întîia, dacă pe plan este prezentat pasajul suprateran neacoperit, iar deseori galeria pentru transportor descoperită dintr-o parte (o maşină cu funcţionare continuă pentru transportarea încărcăturii în plan orizontal sau înclinat), atunci în dependenţă de terminologie locală, se trece inscripţia galerie sau transportor. La varianta a doua inscripţii explicative sînt necesare la redarea fiecăruia din aceste obiecte, inclusiv a pasajului suprateran însuşi (pasaj).

La reprezentarea pasajelor supraterane cu piloni se prevede clasificarea lor după material (semne nr. 92-94).

(41) Nişele în zidurile clădirilor reprezintă adîncituri pentru instalarea statuilor, ghivecelor decorative, etc. Doar nişele în zidurile exterioare sînt supuse ridicării topografice.

Loggia se numeşte încăperea cuprinsă în conturul comun al clădirii şi împrejmuită din partea exterioară cu un parapet, gratii sau colonadă (p. 91).

Pe planuri topografice la scara 1:2000 nişele se reprezintă cu condiţia că suprafaţa lor la scara dată alcătuieşte 4 milimetri2 şi mai mult. Nişele cu dimensiunile mai mici pot fi arătate în cazuri excepţionale pentru clădiri cu destinaţie arhitecturală specială.

(42) La balcoane se referă platforme deschise fixate în zidurile clădirilor cu grinzi în consolă sau stîlpi suport şi împrejmuite cu balustrade, gratii sau parapet. Pe planuri topografice se reprezintă numai balcoanele pe stîlpi (la scara 1:2000 – la cerinţe suplimentare), care se clasifică după materialul de construcţie.

(43) Terase – sînt construcţii-anexe uşoare, în mare parte descoperite (sau cu geamuri) din trei părţi, dar dotate cu acoperiş. Pe planuri topografice terasele se reprezintă în dependenţă de dimensiunile sale – separat (deşi aderent) de conturul clădirii de bază sau în interiorul lui. Terase mici, de regulă, nu se reprezintă (p. 48), însă pentru redarea pe planuri la scara 1:2000 a teraselor mici la case remarcabile pentru o localitate este introdus semnul corespunzător în afara scării.

(44-46) Şoproanele, în cazul ridicării la scara mare, se clasifică în cele amplasate între clădiri învecinate, cele care se sprijină pe stîlpi şi contrafişe, precum şi şoproane-vizieră. Unele şoproane reprezintă construcţii combinate, de exemplu acoperişuri pentru basculă pentru vehicule auto.

Contururile şoproanelor reprezintă linie întreruptă, cu excepţia laturilor aderente la case sau edificii, sau care au un perete propriu. Însemnările aplicate pentru şoproanele între clădiri se utilizează şi pentru redarea acoperişurilor deasupra pasajelor (dacă ele sînt de tip şopron, şi nu arc – p. 74). În cazul cînd aceste şoproane sau acoperişuri se sprijină nu numai pe pereţii clădirilor, ci şi pe stîlpi de suport intermediari, cele din urmă la fel sînt supuse reprezentării pe plan.

(45) În cazul reprezentării şoproanelor pe planuri la scări 1:2000 şi 1:5000, la densitatea lor grafică sporită, se admite micşorarea dublă a dimensiunilor semnelor convenţionale ale stîlpilor de suport (semne nr. 92-94). De asemenea, se adecimetriite selecţia la reprezentarea stîlpilor (reproducerea lor la intervale de 3-4 milimetri, dar cu indicarea obligatorie a celor din colţ), şi aplicarea semnului şoproanelor în afara scării.

Şoproane-vizieră, inclusiv cele pe contrafişe, proprii în special intrărilor în clădirile moderne, de regulă, se reprezintă doar pe planuri la scările 1:2000 – 1:500.

(46) Şoproane pentru basculă pentru vehicule auto se sprijină pe doi pereţi sau stîlpi. La fiecare şopron pe dinafară se construieşte o boxă anexă, unde se instalează un dispozitiv pentru fixarea rezultatelor cîntăririi. Construcţia de bază se reprezintă pe plan conform conturului ei general şi a materialului de construcţie, iar existenţa basculei se redă prin inscripţia explicativă bsc. auto.

(47) Ventilatoare mari (în sectorul locativ, de uzină, etc.) sub formă de instalaţie în exteriorul clădirilor se reprezintă pe planuri topografice la scări 1:2000 – 1:500 conform contururilor lor exterioare sau prin semnul convenţional în afara scării și este necesară inscripţia explicativă vent.

881. (471) Ieșirile de rezervă din subsoluri se reprezintă pe planuri topografice la scări 1:2000 – prin semnul convenţional în afara scării, iar la scările 1:1000-1:500 conform contururilor lor exterioare și este necesară indicarea inscripţiei explicative ieş.rez.

(48-50). La părţile de subsol ale clădirilor supuse reprezentării la ridicare topografică la scara mare se referă chepenguri în subsol, curţile de lumină în faţa ferestrei de la subsol şi luminatoare. Pe planuri la scara 1:2000 ele se evidenţiază doar în cazurile cînd aceste planuri sînt destinate măririi sau la cerinţe suplimentare ale serviciilor orăşeneşti.

Chepengurile în subsol servesc pentru ventilaţie, pentru coborîre şi ridicare a încărcăturilor de dimensiuni reduse, etc. Curţile de lumină în faţa ferestrelor de la subsol reprezintă o săpătură de pămînt în faţa ferestrelor de la subsoluri şi demisoluri, ce asigură pătrunderea luminii solare.

(49) Luminatoarele clădirilor se numesc ferestre cu zăbrele orizontale din sticlă groasă în podul subsolului, care servesc pentru iluminarea lui şi ventilare. Aceste ferestre sînt crestate îndeosebi în limitele trotuarului şi în afara părţii carosabile a scuarelor, pieţelor, curţilor.

(51) Colonade – sînt şiruri de coloane unite cu acoperiş orizontal. De regulă, ele aderă la clădiri monumentale, dar pot constitui şi construcţii separate. La reprezentarea colonadelor pe planuri topografice semnele lor convenţionale se disting reieşind din materialul de construcţie al coloanelor.

În cazul cînd la o scară anumită de ridicare este imposibil de redat toate coloanele dintr-o colonadă, se efectuează o selecţie a lor după acelaşi principiu ca şi la prezentarea clădirilor pe coloane (p. 58).

(52) La crearea planurilor la scările 1:500 şi 1:1000 coşurile de fum pentru cazangerie se reprezintă conform contururilor reale ale soclurilor lor (rotunde, pătrate, etc.) cu prezentarea sîrmelor de ancorare existente.

Pe planuri topografice la scările 1:2000 şi 1:5000 coşurile de la cazangerie, de regulă, se reprezintă prin semnul convenţional în afara scării. Dacă aceste coşuri au o semnificaţie de orientare, atunci pentru reprezentarea lor pe planuri este oportun de aplicat un alt semn, şi anume semnul coşurilor uzinelor (semnul nr. 68), însă în combinare cu inscripţia explicativă cazangerie sau caz.

Prin semnul convenţional al coşurilor de fum pentru cazangerie se pot arăta şi coşuri metalice mici ale diferitor ateliere, băi, etc.

(53) Scări de incendiu sînt supuse repartizării pe planuri doar la scările 1:500 şi 1:1000 cu condiţia că ele se sprijină pe sol sau îşi iau început nemijlocit de la soclul clădirii. Bazele scărilor se vor reda conform dimensiunilor lor şi exact pe locul său.

(54) Pavilioanele şi chioşcurile pe planuri la scara 1:5000 se înseamnă prin semnul în afara scării la cerinţe suplimentare. Tot el este valabil şi la reprezentarea acestor obiecte la ridicarea la scara 1:2000, cînd suprafaţa lor pe plan este nu mai puţină de 4 milimetri2. Ele se amplasează în interiorul gospodăriilor şi sînt construite din materiale uşoare.

(55) Posturile pentru dirijarea circulaţiei pe drumuri auto, care prezintă nişte construcţii speciale se reprezintă pe planuri topografice la toate scările cu indicarea materialului de construcţie şi inscripţia p. PR. Cabine pentru dirijarea circulaţiei se evidenţiază printr-un semn special pe planuri la scara 1:2000 şi mai mare.

(56) Table de onoare şi comemorative şi diferite table pentru afişe, inclusiv şi cele de publicitate, se reprezintă pe planuri topografice în cazurile cînd ele sînt poziţionate din partea exterioară a clădirilor sau la o oarecare distanţă de ele (în scuaruri, pieţe, etc.). Aceste însemnări trebuie să fie divizate pe planuri după materialul de construcţie (metalice, de piatră, etc.) şi însoţite de inscripţia explicativă.

Postamentele pentru afişe se reprezintă doar pe planuri la scara 1:1000 şi 1:500 în locuri unde ele sînt instalate pe timp îndelungat.

(57) Garaje individuale, closete şi alte construcţii mici sînt supuse redării îndeosebi pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000, iar la scara 1:2000 – doar atunci, cînd cele din urmă sînt presupuse măririi pentru utilizarea în calitate de planuri la scara mare. Toate aceste obiecte se înseamnă prin linia de contur însoţită de o inscripţie explicativă.

(57) La reprezentarea garajelor individuale pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 în conturul acestor construcţii se indică materialul de construcţie prin indicii literali (M – garaj metalic, P – de piatră, cărămidă, placă de beton, etc.).

În cazul cînd cîteva garaje de acest tip sînt instalate aderent unul de altul, atunci ele se reprezintă la fel ca şi construcţiile nelocative alipite, adică printr-un contur comun fără separatoare (p. 57).

(57) Semnul convenţional al closetului se alcătuieşte din conturul acestei construcţii şi inscripţia explicativă WC situată în interiorul lui sau alături. În cazurile cînd closetul este amplasat într-o clădire mare (în subsol, demisol sau la nivelul întîi) indicele literal se trece pe plan lîngă semnul intrării în clădire.

(58) Beciurile se reprezintă pe planuri topografice la toate scările, totodată, pe planurile la scara 1:5000 – în dependenţă de dimensiunile beciului, cel din urmă se va reprezenta conform orientării din teren sau printr-un semn special în afara scării, care se dispune paralel laturii de sud a cadrului planului. Pe planuri la scara 1:2000 beciurile, de regulă, se reprezintă doar în cazul cînd suprafaţa lor la scară alcătuieşte 4 milimetri2 şi mai mult.

Semnele beciurilor se vor însoţi de inscripţii explicative, amplasate pe axa lor mai mare, iar cînd reprezentarea are dimensiuni mici – alături de ea, paralel laturii de sud a cadrului planului. Pe planuri la scara 1:2000 beciurile, de regulă se reprezintă doar în zona neconstruită a localităţii.

Beciurile mici, sub formă de fîşie aderente unul la altul se vor reprezenta printr-un semn comun şi inscripţia beciuri.

În cazurile cînd un depozit de legume are aspectul exterior sub formă de un beci mare, se aplică semnul convenţional anume al beciului (şi nu al depozitului), însă cu inscripţia beci-legume sau legume.

(59) Depozitele de legume, oranjeriile sau serele se reprezintă identic la ridicări topografice (pe planurile la scara 1:5000 – printr-un semn convenţional special), dar cu inscripţii explicative diferite.

Dacă aceste obiecte sînt de caracter capital, atunci în colţul conturului se trece indicele literal al materialului de construcţie (de exemplu P, MS).

(591) Contururile răsadniţelor pe planuri la scările 1:2000 – 1:500 se reprezintă prin linie-punct, la scara 1:5000 – prin semnul convenţional stabilit, totodată pentru răsadniţele care se pot reprezenta la scară – conform contururilor lor reale.

La ridicări topografice la răsadniţe, de asemenea, se referă şi sere cu carcase înalte metalice sau de lemn, acoperite cu peliculă, care nu dispun de încălzire. Contururile lor reprezintă linii neîntrerupte, care sînt însoţite de inscripţia răsadniţă (şi nu seră).

(60) Haznalele pe planuri topografice la scările 1:1000 şi 1:500 se reprezintă printr-un semn convenţional special conform dimensiunilor lor reale. Pe planuri la scară 1:2000 aceste obiecte se evidenţiază prin semnul în afara scării doar la cerinţe suplimentare.

(61) Sculpturi izolate, ture (semnele cu diversă destinaţie de formă cilindrică sau piramidală, executate, de regulă, din piatră) şi stîlpi de piatră cu înălţimea peste 1 metru se reprezintă pe planuri topografice prin acelaşi semn în afara scării, însă în cazul redării sculpturilor şi turelor – în combinaţie cu inscripţiile sc., tură.

Sculpturile de dimensiuni semnificative la ridicări topografice la scările 1:1000 şi 1:500 se reprezintă conform conturului postamentului lor cu intercalarea în interiorul lui a semnului convenţional.

(62) Monumente, spre deosebire de statui, deseori reprezintă complexe sculptural-arhitecturale unice. În cazul dat, toate construcţiile şi edificiile complexului se reprezintă conform contururilor lor reale la scara dată, iar în centrul obiectului principal al compoziţiei se dă însuşi semnul convenţional al monumentului.

În ediţia multicolor a planurilor topografice (în special la scara 1:5000) facla monumentului „Flacără de vecie” se evidenţiază la culoarea roşu.

(63) Morminte comune se reprezintă pe planuri topografice ţinînd seama de explicaţiile menţionate la p. 105.

(64, 641) În cazul reprezentării unor morminte izolate şi cruciale diverselor semne de orientare cu tablouri religioase, desenarea părţilor de sus a însemnărilor lor sub formă de cruce este o tradiţie topografică ce nu este legată de o simbolică de cult.

(65) Cimitirele la ridicări topografice la scara mare se reprezintă cu redarea detailată a construcţiilor existente, aleilor, vegetaţiei, etc.

În corespundere cu particularităţile locale contururile cimitirelor pe planuri topografice pot fi completate nu numai cu însemnările crucilor, proprii înmormîntărilor creştine, dar şi cu însemnări corespunzătoare, proprii altor religii, şi cu inscripţia explicativă.

(65) Construcţiile, edificiile, felinarele şi alte elemente topografice existente în limitele cimitirelor se reprezintă pe planuri topografice în modul obişnuit.

Pereţii capitali ai unor cimitire, utilizate în calitate de columbar se vor evidenţia la ridicări topografice prin semnul împrejmuirilor de piatră, beton armat şi inscripţia explicativă columbar, situată alături de imaginea acestor pereţi în partea interioară a lor.

Aleile la cimitire se reprezintă la ridicări topografice cu subdivizarea lor în cele ce au îmbrăcăminte (de asfalt, de pietriş, etc.) şi cele lipsite de îmbrăcăminte.

(66) La redarea cimitirelor cu diversă vegetaţie arbust-arborescentă, această vegetaţie se reprezintă în corespundere cu natura, cu subdivizarea în vegetaţie arborescentă deasă, pădure rară, arbori izolaţi, lăstăriş şi tufăriş. Pe lîngă aceasta, pe terenurile de rezervă conturate ale cimitirelor se va reprezenta vegetaţia erbacee (de pajişte, de stepă, etc.), totodată, semnele crucilor nu se reprezintă (p. 108).

(65-67) Reprezentarea cimitirelor şi cimitirelor pentru animale care nu au împrejmuiri exterioare în teren se delimitează cu linie neîntreruptă subţire la culoarea negru.

(65-67) În cazul în care un cimitir sau un cimitir pentru animale, în corespundere cu dimensiunile sale, nu poate fi redat prin semnul la scară, la ridicări topografice la scara 1:5000, pe plan se desenează un pătrat cu latura de 2 milimetri (pentru cimitire – cu semnul corespunzător în centru), care se va orienta conform poziţiei în teren şi se va însoţi de inscripţia explicativă cim., cim. anim.

OBIECTE INDUSTRIALE, COMUNALE ŞI AGRICOLE

(68, 69) La clădirile cu destinaţie de producţie pentru uzine, centrale electrice şi alte întreprinderi industriale, se referă construcţiile, în care sînt situate secţii, instalaţii de forţă, săli de maşini, depozite de produse finite, etc. Toate cele enumerate, precum şi diferite edificii amplasate pe teritoriul întreprinderilor, la care nu sînt atribuite anumite semne convenţionale, se reprezintă pe planuri topografice prin liniile contururilor exterioare cu evidenţierea concomitentă a celor rezistente la foc.

Numărul nivelelor în aceste clădiri nu se va indica; inscripţia specificării tipului de producţie se trece doar la cerinţe suplimentare.

Clădirile administrative ale întreprinderii industriale se redau pe planuri topografice la fel ca şi clădirile administrative obişnuite (p. 52, 53).

(68, 69) La reprezentarea pe planuri a clădirilor cu destinaţie de producţie se prevede divizarea lor în clădiri cu coşuri şi cele fără coşuri. Semnul convenţional al coşului se va plasa pe locul corespunzător poziţiei lui reale (de exemplu în centru sau în colţul clădirii, alături de ea).

În cazul în care coşul se poate reprezenta la scară, baza lui se conturează, iar însuşi semnul convenţional al coşului este intercalat în cercul sau pătratul corespunzător (de regulă, perpendicular la latura de sud a cadrului panului). În cazul cînd coşul poate fi reprezentat numai prin semnul în afara scării, atunci semnul este dat fără cerculeţ.

Pentru coşuri cu înălţimea peste 50 metri pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 se trece înălţimea lor reală în metri întregi. Coşurile de înălţime redusă fără destinaţie de orientare se vor reprezenta prin semnul coşurilor de fum pentru cazangerie (semnul nr. 52, p. 92).

(70-74) Pe terenuri, unde se execută exploatarea zăcămintelor, excavaţiile sînt reprezentate de minele cu galeriile predominant verticale, puţurile cu dimensiuni inferioare (de obicei verticale) şi galeriile existente (stolne), trasate orizontal sau înclinat.

La ridicări topografice se vor reda doar obiectele situate nemijlocit la suprafaţa solului – clădirile puţului sau gurile galeriilor de mină (cu turlă sau fără), precum şi instalaţiile de transport, de transport de energie electrică, depozitele materialelor, depozitele de rocă, etc. Excavaţiile subterane se redau în cazul înaintării cerinţelor suplimentare (prin conturare şi trecerea inscripţiei în interiorul conturului).

(70) Clădirile puţurilor se reprezintă pe planuri topografice în acelaşi mod ca şi alte clădiri cu destinaţie de producţie (p. 113), dar cu inscripţia explicativă referitoare la caracterul extracţiei (mină cărb., calcar taiat., etc.), iar cînd spaţiul permite – cu intercalarea semnului convenţional al gurii galeriei de mină în locul corespunzător al conturului comun al clădirii.

(70-74) Gurilor galeriilor de mină şi puţurilor de exploatare li se atribuie semne diferite în dependenţă de caracterul secţiunii lor transversale – circular sau dreptunghiular (pe planurile la scările 1:5000 şi 1:1000 – ţinînd cont de orientarea gurilor în teren). Toate galeriile de mină, puţurile şi galeriile de coastă existente se clasifică în cele care funcţionează şi cele scoase din exploatare, pentru redarea gurilor lor pe plan sînt prevăzute semne convenţionale diferite.

(70, 71) Galeriile de mină se divizează în cele principale – destinate scopurilor de exploatare şi transport, de ridicare şi coborîre a oamenilor, şi secundare (de ajutor) – de aeraj, de drenaj, de explorare.

În unele cazuri, cînd galeria minei este înclinată şi nu verticală, la cerinţe suplimentare, se trece inscripţia încl.

(70, 71) Asupra gurilor galeriilor de mină (în special – celor principale), situate în afara clădirilor, deseori sînt instalate turlele, care reprezintă nişte construcţii cu aspect de turn sau turlă (sub formă de trunchi de piramidă) pentru amplasarea dispozitivelor de ridicare. Turlele nu se redau prin semnul convenţional, ci prin inscripţia turlă la semnul gurilor galeriilor potrivite. Tot aici se indică materialul de construcţie a turlelor şi înălţimea lor în metri, în cazul cînd ea alcătuieşte 50 metri şi mai mult.

(75) Gurile galeriilor puţului, galeriilor de coastă existente surpate se reprezintă pe planuri printr-un singur semn comun cu indicarea adîncimii pîlniei pînă la zecimi din metru, şi spre deosebire de restul gropilor, împreună cu inscripţia mină, puţ sau gal..

(76) Semnele gurilor puţurilor de prospecţiune geologică pot fi micşorate în cazul insuficienţei de spațiu.

La semnul dat se indică cota solului, iar la înaintarea cerinţelor suplimentare – numărul lui de ordine. Cota trebuie determinată în locul corespunzător colţului sud-est al semnului galeriei puţului.

(77) Din complexul obiectelor de prospecţiune geologică, reprezentate pe planuri topografice, alături de gurile galeriilor puţurilor, în special celor cu dimensiuni mari (semnul nr. 76), fac parte şi linii întregi ale puţurilor (şi sondelor) de dimensiuni inferioare, care delimitează o zonă anumită, precum şi şanţuri şi rambleuri la şanţuri geologice.

Puţurile (şi sondele) situate la o distanţă atît de mică unul de altul, încît este imposibilă redarea lor în întregime pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000, se reprezintă printr-o serie de cerculeţe cu diametru de 1 milimetru, unite cu o linie îngroşată şi însoţite de inscripţia geol.

(77) Obiectele liniare de prospecţiune geologică (canalele, şanţurile, liniile puţului, etc.) se reprezintă conform lăţimii lor la scara planului. La cerinţe suplimentare de-a lungul lor se pot înscrie numerele şi anul executării lucrărilor de prospecţiune geologică: de exemplu, geol. nr.14, 1983.

Curăţarea geologică de rocă superficială se reprezintă pe planuri la scară printr-un contur, prezentat de o linie-punct cu inscripţia explicativă: curăţ. geol.

(78, 79) Semnele convenţionale ale taluzurilor neconsolidate şi a celor consolidate se aplică pentru reprezentarea pe planuri a taluzurilor corespunzătoare, indiferent de faptul au fost ele sau nu au fost planificate suplimentar. Totodată, zidurile de sprijin nu se înseamnă prin acest semn.

Consolidarea taluzurilor se efectuează, în special, prin acoperire cu brazde de iarbă (gazonare). În afară de aceasta, pentru consolidare se utilizează anrocamentul, plăcile de beton armat sau pavarea, faptul indicat la existenţa posibilităţilor grafice prin inscripţii explicative gazonare, anroc., etc., pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 – la cerinţe suplimentare.

În cazul în care pe taluzuri este prezentă vegetaţia arbust-arborescentă, pentru amplasarea semnelor convenţionale ale ei în locuri respective, haşurile semnului taluzului se întrerup.

(78, 79) În cazul cînd reprezentarea taluzurilor ocupă spaţiu semnificativ pe planuri topografice este oportună rarefierea haşurării semnelor lor convenţionale de 1,5-2 sau 3 ori. Dacă lăţimea proiecţiei taluzurilor alcătuieşte 3 centimetri şi mai mult, atunci haşurile scurte ale semnelor lor trebuie lungite în aşa mod, ca lungimea lor să devină egală aproximativ cu o treime din lungimea haşurilor lungi.

Trecerea de la reprezentarea în afara scării a taluzurilor la cea exprimată la scara planului dat trebuie arătată în conformitate cu realitate (treptat).

(78, 79) Caracteristica de altitudine a taluzurilor se realizează în două moduri: la imaginea părţii de sus şi liniei piedestalului taluzului se indică cotele altitudinii absolute ale punctelor selectate (celor mai înalte, celor mai joase, celor de orientare – nu mai rar decît peste 10 centimetri); la insuficienţa spațiului pentru cotele menţionate sau suplimentar la ele se trece cota relativă a diferenţei de nivel dintre punctul dat al taluzului şi solul.

(80) Prin semnul convenţional al haldelor la ridicări topografice se înseamnă rambleurile (pe terenurile exploatării rocilor subterane, lîngă unele uzine, electrocentrale şi obiectele de gospodărie obştească), formate la depozitarea sterilului, resurselor minerale necorespunzătoare sau deşeurilor industriale.

Halde la mine se numesc tericoni. Se disting tericoni cu un nivel sau cu mai multe nivele, plate, conice, de creastă şi de sector, fapt care trebuie să fie indicat la redarea formei şi structurii lor pe planuri topografice (prin evidenţierea treptelor, vîrfurilor – semnul nr. 81).

La reprezentarea haldelor transportoare, drumurilor, conductelor, și al haldelor stabilizate – vegetaţia (inclusiv erbacee) existentă se reprezintă în mod normal. La redarea curbelor de nivel în limitele tericonului trebuie să se conducă de p. 392.

(80) Cînd roca sterilă, deşeurile industriale, etc. continue să fie depuse la o haldă, ceea ce condiţionează modificarea contururilor ei, atunci însemnarea haldei respective poate fi delimitată de conturul comun al bazei ei, semnul special al vîrfurilor proeminente (în cazul cînd ele există) şi cîteva cote de nivel (cu indicarea datei determinării lor). Reprezentarea celor din urmă se reglementează în acelaşi mod, ca şi pentru taluzuri (p. 126). Respectiv trebuie reprezentate haldele supuse recultivării, adică nivelării, amenajării sub construcţii sportive, înverzirii, etc. La prezentarea a astfel de halde este oportun de a trece inscripţii explicative: în primul caz – haldă cresc., în al doilea – haldă recult.

La însemnările haldelor executate cu aplicarea hidromecanizării, se va trece inscripţia hld. hidr., celor constituite din cenuşă presată – haldă cenuşă, etc.

(81) Exploatări la suprafaţă ale mineralelor dure, în dependenţă de grosimea lor şi caracterul aşezării, precum şi caracterul terenului, se efectuează atît prin intermediul carierei (în special la extracţia huilei, minereurilor metalifere şi nemetalifere), cît şi prin intermediul diverselor metode superficiale.

Toate exploatările date se reprezintă pe planuri topografice conform contururilor suprafeţelor real valorificate. Cînd caracterul intensiv al lucrărilor condiţionează modificarea rapidă a acestor contururi, devine oportună rarefierea considerabilă a haşurării semnului lor convenţional (la fel ca la taluzuri – p. 125).

La reprezentarea exploatărilor se va indica denumirea minereului, şi nu rocii ce îl conţine, dacă ea se numeşte altfel. Pentru exploatări care nu funcţionează se prevede inscripţia explicativă nefuncţ. dată în paranteze după denumirea materialului extras sau după denumirea tipului de exploatare (de exemplu a poligonului).

(81) La redarea carierelor se indică suplimentar adîncimea lor pînă la zecimi din metru, iar pentru cele de dimensiuni semnificative – cotele fundului, nivelelor principale şi limitei de sus în punctele cu destinaţie de orientare. În mediu cota altitudinii absolute se va trece la fiecare 3-4 centimetri2 ai imaginii carierei.

Clădirile, edificiile şi drumurile în cariere destinate utilizării continui se reprezintă la ridicări topografice în mod normal. Obiecte temporare, precum şi materialul explorării pregătit pentru transportare, îngrămădiri de rocă de dezvelire şi rămăşiţele păturii vegetale nu sînt supuse reprezentării pe planuri topografice. Peste semnele carierelor ce funcţionează nu se trasează curbele de nivel (spre deosebire de cele care nu funcţionează).

(82) Puţurile de foraj pentru exploatare (sondele) reprezintă mine înguste de secţiune rotundă, forate sub unghiuri diferite şi consistente dintr-o gură la suprafaţa solului, galerie şi fund al puţului. Pe planuri topografice se fixează numerele sondelor (la toate cele de exploatare şi la cerinţe suplimentare – la restul, p. 132) şi cotele altitudinilor absolute în apropierea nemijlocită a gurilor. În afara de aceasta, toate puţurile se divizează în puţuri de foraj adînc şi cele de adîncime sub 500 metri, fapt ce este redat prin diametru diferit al semnului convenţional. Puţurile înăbuşite, indiferent de adîncimea lor se înseamnă prin inscripţia înăbuşit.

(82) La ridicări topografice puţurile de foraj se clasifică după destinaţie în cele de cercetare – în special în scopuri geologice, de exploatare – pentru extracţie de gaze, de ţiţei şi alte minereuri lichide, şi cele de ajutor – de observaţie, de aeraj, de drenaj, etc.

Imaginea puţurilor de cercetare pe planuri este însoţită de inscripţia cercetare (în unele cazuri, reieşind din terminologia locală – geol.), puţurilor de exploatare – gaz, petrol, etc., tuturor puţurilor de ajutor, care îndeplinesc funcţia de cercetare, dar încă nu au fost transmise pentru exploatare, celor înăbuşite şi celor cu destinaţie neclarificată – foraj (vezi de asemenea p. 122 şi 354, 360-363).

(83) Semnul convenţional al turlelor sondei de ţiţei şi gaze se aplică în cazul cînd ele sînt instalate la sonde de exploatare. Totodată, în loc de semnul sondei date se aplică semnul turlei.

Pentru reprezentarea turlelor pe planuri topografice la scara 1:5000, acest semn, de regulă, este aplicat la varianta în afara scării împreună cu inscripţia explicativă petrol sau gaze. Pe planuri la scările 1:2000 – 1:500 se reprezintă contururile exterioare ale acestor construcţii şi picioarele lor (cu specificarea după material – semne nr. 92-94), iar în centrul conturului se intercalează semnul convenţional al turlelor sondei de ţiţei şi gaze stabilit. Inscripţia în cele din urmă conţine la numărător destinaţia şi numerele lor, iar la numitor – cota absolută la sol la gura sondei.

Turlele sondelor cu destinaţie temporară care se demontează după finisarea lucrărilor de foraj (de exemplu celor de cercetare, înăbuşite, etc.) nu se reprezintă pe planuri topografice.

(831) Flăcări de gaze la unele şantiere de petrol, aprinse cu scopul eliminării gazului produs secundar, se redau pe planuri topografice în cazul, dacă ele sînt destinate funcţionării pe un termen nu mai puţin de un an.

(84) Fîntînile de ţiţei cu diverse dispozitive elementare pentru ridicarea petrolului din straturi apropiate de suprafaţă se indică la ridicări topografice printr-un semn convenţional unic, iar pentru cele care nu funcţionează – cu inscripţia adiţională nefuncţ. Pe planuri topografice la scările 1:1000 şi 1:500 partea considerabilă a acestor fîntîni poate fi reprezentată la scară, ceea ce predetermină necesitatea reprezentării lor conform contururilor reale (ca la ridicarea apei – semne nr. 241-243). Fîntînile prăbuşite care nu funcţionează se indică prin semnul convenţional al gropilor artificiale, dar cu menţinerea inscripţiei petrol.

(85) Rezervoarele (din oţel) de combustibil şi de gaze se reprezintă la ridicări topografice la scări 1:500 - 1:2000 în corespundere cu dimensiunile şi forma fiecăruia din ele în plan şi se însoţesc cu inscripţii explicative (de exemplu, rez. şi adăugător petrol) şi semnele suporturilor. La ridicări la scara 1:5000 unele din aceste obiecte pot fi exprimate la scară, iar altele nu se pot reprezenta la scară.

La însemnările rezervoarelor de gaze (de regulă verticale cilindrice, mai rar – sferice) se colorează partea de sus a semnului, iar la însemnarea cisternelor (de regulă orizontale sau uşor înclinate) – partea de sus sau partea dreaptă a semnului, dacă cisterna este orientată în lungul laturii de sud a cadrului planului.

(85) În cazurile cînd rezervoarele pentru combustibil sînt presărate sau acoperite complet cu pămînt, ele se vor reprezenta la ridicare topografică în acelaşi mod, ca şi rezervoarele pentru apă (p. 371, 372), dar cu inscripţii corespunzătoare, iar pentru planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 adăugător cu umplerea semnelor convenţionale ale acestor rezervoare (p. 136).

(86) Staţiile de benzină, motorină şi gaz pe planuri topografice la toate scările se redau prin semne convenţionale în afara scării. Dacă spaţiul permite, conform cerinţelor suplimentare, aceste semne sînt însoţite de inscripţiile explicative benz., motorină sau gaz.

(87) Rezervoare pentru acizi, îngrăşăminte chimice se reprezintă la ridicări topografice în corespundere cu contururile lor reale (pentru planuri la scara 1:5000 este prevăzut şi semnul convenţional în afara scării). Inscripţiei explicative la însemnările acestor obiecte se vor corespunde terminologia utilizată la sectorul de producţie dat, de exemplu rez. îngrş. chim., rez. acid, cist. chim. (adică cisternă cu chimicale). Pentru planuri la scările 1:1000 şi 1:500, la cerinţe suplimentare se indică materialul de construcţie al rezervorului dat, şi anume: rez. acid met., cist. chim. beton, etc.

(88) Din buncăre pe planuri topografice se înseamnă printr-un semn special buncărele staţionare la întreprinderi industriale – rezervoare cu autodescărcare pentru depozitarea în vrac a materialelor în bucăţi (cărbune, minereu, etc.) sau a celor pulverulente (ciment, cereale, etc.).

La reproducerea buncărelor cu destinaţie de orientare semnul lor se va dota cu inscripţia explicativă buncăr.

Reprezentarea buncărelor la conductele subterane se efectuează în conformitate cu p. 184.

(89, 90) Estacade se numesc construcţiile de tip pod supraterane sau situate deasupra apei alcătuite din piloni şi suprastructuri. După materialul de construcţie se deosebesc estacade de oţel, de beton armat şi din lemn.

La reprezentarea estacadelor pe planuri topografice ele se clasifică după destinaţie în estacade pentru reparaţia auto (cele mai răspîndite), estacade tehnologice şi de încărcare, precum şi estacade de transport – viaducte.

(89) Reprezentarea estacadelor pentru reparaţia auto conform conturului lor exterior şi în corespundere cu dimensiunile sale este posibilă numai la scările 1:500 şi 1:1000. În acest caz săgeata semnului convenţional (direcţia de mişcare a autovehiculului) este dată în interiorul conturului, iar însuşi semnul este însoţit de inscripţia auto. La scara 1:2000 săgeata este deja situată alături de imaginea estacadei, iar inscripţia nu se trece. Pe planuri la scara 1:5000 estacadele pentru reparaţia auto nu se reprezintă.

(90) La estacade tehnologice se referă estacadele destinate pentru transportori de livrare a materialelor şi produselor, pentru transport al conductelor şi cablurilor industriale, etc.; la estacade de încărcare – cele destinate încărcării diferitor încărcături solide şi pulverulente, ţiţeiului, etc.

La redarea fiecărei estacade se va aplica acel semn convenţional din cele existente pentru ele, care corespunde dimensiunilor şi construcţiei estacadei date.

(90) În cazul reprezentării estacadelor pe piloni, cele din urmă se redau pe locurile lor şi se divizează după materialul de construcţie (semne nr. 92-94).

Inscripţia explicativă estacadă poate fi concretizată prin indicarea destinaţiei estacadei, de exemplu est. tehnl.

În locuri unde sub estacade se produce trecerea autovehiculelor este necesar de a indica dimensiunile de gabarit admisibile (p. 382).

(91) Macaralele utilizate în industrie, transport şi alte ramuri ale economiei se clasifică în staţionare şi mobile (pe şine, pe estacade şi autopropulsate), rotative și nerotative. Macaralele de aceste tipuri de bază se subdivizează după particularităţile constructive exprimate în aspectul lor exterior. La ridicări topografice aspectul exterior trebuie redat cu precizia grafică posibilă. În calitate de modele, în tabelele atlasului sînt date însemnările diferitor macarale (din numărul celor mai răspîndite) şi anume: macaralelor de perete în consolă pivotante, macaralelor-grindă, macaralelor-turn şi macaralelor-portal fixe şi pe şine, macaralelor-capre pe şine şi macaralelor-pod de estacadă. Caracteristicile numerice ale acestor imagini nu se indică, deoarece macarale de aceeaşi construcţie pot avea în realitate (în consecinţă şi pe planuri la diferite scări) dimensiuni diferite.

(91) În cazurile cînd cîteva macarale mobile sînt instalate pe unele şi aceleaşi şine sau estacade, pe plan se reprezintă semnele tuturor macaralelor şi la o distanţă aproximativ egală una de alta.

Şinele căii de rulare a macaralei se reprezintă cu o linie sau cu două linii – în dependenţă de lăţimea de facto a căii şi scara planului.

(92-94) Stîlpii şi fermele – sînt nişte instalaţii de sprijin, destinate în special pentru suportul şi fixarea construcţiilor portante ale multor edificii şi construcţii, pentru suspendarea conductorilor aerieni, etc. De regulă, stîlpii au un „picior”, iar fermele – cîteva „picioare”, unite cu talpă pentru rigiditate.

Pentru reprezentarea pe planuri a stîlpilor se aplică semnul convenţional sub formă de cerculeţ, iar pentru reprezentarea fiecărui „picior” al fermei – pătratul (la reprezentarea în afara scării – p. 148). Ambele tipuri de piloni se subdivizează la ridicări topografice după materialul de construcţie.

(92-94) În cazul insuficienţei spațiului pe planuri la scara 1:5000 şi parţial pe cele la scara 1:2000 se admite micşorarea dimensiunilor semnelor stîlpilor şi fermelor indicate în atlas. De exemplu, în zona construită pentru stîlpi-piloni ai balcoanelor şi acoperişurilor – pînă la 0,5 milimetri. Pentru reprezentarea fermelor în cazurile cînd fiecare „picior” al lor nu poate fi redat, se vor aplica acele însemnări ale lor, care în măsură mai mare corespund cantităţii şi poziţionării acestor „picioare” în teren (dreptunghi – pentru piloni cu două „picioare”, triunghi – cu trei „picioare”, pătrat – cu patru „picioare”).

(92-94) În prezentul atlas sînt prezentate însemnările stîlpilor de lemn în două variante – cu proptele şi ancorări şi fără ele. Reprezentarea acestor detalii se prevede şi pentru pilonii din alt material, însă doar pe planurile la scările 1:500 – 1:2000, pe cele din urmă – pentru zone neconstruite şi dacă planurile sînt destinate majorării ulterioare.

Din piloni metalici la cerinţe suplimentare pe planurile la toate scările pot fi remarcați aşa numiţii stîlpi de fermă, care reprezintă un pilon vertical sub formă de stîlp, însă nu de construcţie monolit, ci cu găuri (stîlpi de colţ metalice fixate cu legături transversale).

1491 (931) Stîlpii fără fire pe planurile topografice se reprezintă în afară scării, prin semnul covenţional al stîlpilor din beton armat şi sunt însoţite de incripţia f.f.

(92-94) Semnul pilonilor cu consolă de lungime nu mai mică de 2 metri este însoţit de haşuri scurte – orientate pe direcţia ce corespunde celei reale. La piloni izolaţi cu destinaţie de orientare se vor trece inscripţii explicative stîlp sau fier.

(95) Paratrăsnetele pe stîlpi se vor reprezenta prin combinarea săgeţii şi a semnului pilonului corespunzător în dependenţă de materialul de construcţie a lui. Pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 aceste paratrăsnete se reprezintă doar la cerinţe suplimentare.

(96, 961) Felinarele electrice şi ceasurile pe stîlpi se reprezintă pe planuri la scările 1:500 – 1:2000, de regulă, în întregime, totodată, după posibilitate, din acea parte a pilonului, unde ele sînt instalate în teren. Cînd densitatea elementelor topografice pe planul la scara 1:2000 este mare se admite redarea selectivă a felinarelor de lemn în gospodării, precum şi a celor scunde (2-3 metri) decorative – în scuaruri şi parcuri.

Felinare electrice pe cîrlige de suspensie montate în pereţii clădirilor nu se redau la ridicări topografice.

1521. (962) Camerele video pe stîlpi se reprezintă doar pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 la cerinţe suplimentare, cu divizarea acestor piloni după material şi construcţie.

(97) Semnul convenţional al proiectoarelor pe stîlpi este orientat, de regulă, conform realităţii, adică în partea spațiului iluminat.

Proiectoarele pitice, mai numite terestre, se reprezintă doar pe planuri la scările 1:500 – 1:2000 (în ultimul caz – la cerinţe suplimentare), prin semnul cu înălţimea de două ori mai mică decît cel pentru proiectoare simple.

(98) Cabinele de transformator pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 se reprezintă ca construcţii obişnuite cu indicarea în interiorul conturului lor a materialului de construcţie (cu indicii literali – p. 54), intercalarea semnului convenţional corespunzător – săgeţii şi inscripţia explicativă prescurtată cb. tr. Pe aceste planuri la scară mare, la cerinţe suplimentare se indică numerele cabinelor.

Pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 cabinele de transformator care se pot reprezenta la scară se reprezintă pe planuri la fel ca construcţiile, deosebite după materialul de construcţie, însă săgeata semnului poate fi scoasă din interiorul conturului. Cabinele care nu se pot reprezenta la scară se reprezintă doar prin semnul convenţional.

(981) Substaţiile electrice, de regulă, au o parte închisă sub formă de încăpere specială şi o parte deschisă – cu un şir de agregate.

Clădirea substaţiei electrice se reprezintă ca o clădire obişnuită, dar cu amplasarea în conturul ei a semnului convenţional corespunzător. În caz dacă pe planul la scara 1:5000 această clădire nu se poate reprezenta la scară, atunci săgeata este orientată paralel laturii ei lungi. Partea deschisă a substaţiei electrice se distinge doar prin redarea împrejmuirii ei; reprezentarea interiorului platformei ei nu se prevede. În cazul cînd substaţia electrică nu are clădire, însemnarea ei pe plan se delimitează prin semnul împrejmuirii exterioare şi intercalarea semnului sub formă de săgeată în centrul conturului dat.

Pe planurile la toate scările, alături de inscripţia explicativă prescurtată subst. el. la cerinţe suplimentare poate fi dat şi numărul ei.

(99) Transformatoarele pe stîlpi şi pe postamente, care nu se pot reprezenta la scară, se reprezintă prin unu şi acelaşi semn – dreptunghiul colorat cu dimensiunile de 1x1,5 milimetri; transformatoarele pe postamente exprimate la scară (planuri 1:500 şi parţial 1:1000) se reprezintă conform conturului lor cu intercalarea semnului convenţional sub formă de săgeată.

Toţi pilonii transformatoarelor se redau pe planuri cu subdivizarea după materialul lor (semne nr. 92-94).

1561. (991) Cutiile (panourile) electrice se reprezintă pe planuri topografice în afara scării.

(100, 101) Liniile de transport a energiei se reprezintă la ridicări topografice cu divizarea lor în cele de cablu şi de fir. Pentru redarea LTE de tensiune înaltă şi joasă (380 V şi mai puţin) sînt prevăzute săgeţi diferite.

De regulă, liniile electrice de orice voltaj se reprezintă pe planuri topografice în totalitate. Însă la ridicarea zonei construite la scara 1:5000, nu toate LTE sînt supuse reprezentării, ci numai acele magistrale pe ferme şi, după posibilitate, stîlpii marginali şi cei de cotitură pentru o porţiune dată a LTE (de exemplu la cadrul planului).

(100, 101) În dependenţă de caracterul teritoriului şi concentrarea elementelor topografice pe plan la reprezentarea LTE se va ţine cont de următoarele:

elementele liniare ale semnelor convenţionale ale LTE la ridicarea topografică a zonei neconstruite nu conţin întreruperi, iar a celei construite – au întreruperi. Excepţii sînt planurile (în special la scările 1:1000 şi 1:500), pe care, dacă spaţiul permite, semnele LTE de tensiune înaltă la fel se redau fără întreruperi;

caracteristicile numerice ale LTE se indică astfel încît pe planurile teritoriilor părăsite însemnările LTE, în mod obligatoriu, să fie dotate cu indicii tensiunii curentului şi numărului firelor (sau cablurilor), inclusiv cablurilor de paratrăsnet. La cerinţe suplimentare însemnările LTE sînt însoţite de înălţimea atîrnării lor (p. 159).

La ridicarea topografică a zonei construite, din indicii menţionaţi se indică doar tensiunea curentului a LTE de tensiune înaltă în segmente, unde semnele lor sînt desenate fără întrerupere.

(100, 101) Indicii tensiunii la liniile de transport a energiei electrice se vor trece pe planuri topografice la intervale de 15-20 centimetri.

Înălţimea de atîrnare a firelor (sau cablurilor), determinată în cazurile cînd aceasta este necesar pentru estimarea posibilităţilor trecerii sub ele a tehnicii agricole sau de amenajare, se caracterizează pe planuri la fiecare 6-8 centimetri a semnului convenţional corespunzător. În cazul variaţiilor semnificative ale înălţimii de atîrnare între pilonii învecinaţi indicii ei se indică mai des.

(100, 101) Suporţii LTE sub formă de ferme şi stîlpi se reprezintă la ridicări topografice strict pe locurile sale, totodată pe planuri la scările 1:500 – 1:2000 – practic toţi, iar pe planuri de scara 1:5000 – în mod selectiv sau nu se reprezintă de loc (p. 157).

În aceeaşi ordine se prevede redarea pe planuri la scara 1:5000 a liniilor de transport a energiei electrice în zona de expropriere a drumurilor auto şi a căilor ferate. Excepţia fac planurile topografice cu destinaţie de amenajare, pe care toate detaliile LTE se redau cît mai detailat posibil.

(100, 101) În cazurile cînd distanţa între suporţii LTE atinge pe plan 1,5 – 2 centimetri, săgeţile semnelor lor convenţionale se reprezintă lîngă fiecare din suporţi. Dacă pe planurile la scara 1:1000 şi 1:500 săgeţile semnelor convenţionale ale LTE coincid cu imaginea grafică a pilonilor de dimensiuni semnificative, atunci săgeţile trebuie lungite în mediu cu 2 milimetri.

În cazul cînd pe planuri la scara 1:5000 cîteva LTE sînt trasate alături una de alta atît de aproape, încît nu există posibilitatea de a reprezenta fiecare din ele, atunci se vor reprezenta liniile cu suporţi mai mari şi tensiunea curentului mai înaltă, iar în restul condiţiilor echivalente – cele marginale.

(100, 101) Pentru LTE trase deasupra împrejmuirilor de-a lungul lor, semnele suporţilor se reprezintă pe locurile lor, iar săgeţile se deplasează puţin (pînă la 0,3 milimetri), ca să nu acopere semnul convenţional al împrejmuirii.

La intersecţia cu căile ferate, drumurile auto, precum şi rîurile şi conductele terestre semnele LTE nu se întrerup.

(100, 101) Caracteristicile de bază ale suporţilor LTE sînt înălţimea lor şi materialul de construcţie.

În procesul ridicării topografice înălţimea suporţilor se fixează doar pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000, de regulă, începînd cu 14 metri. În cazul dacă pe o linie unii suporţi sînt mai scunzi, se indică şi înălţimea acestora. La înălţimea egală a suporţilor LTE indicii corespunzători se indică pe plan la intervale de 5-6 centimetri.

Toţi suporţii ai liniilor de transport a energiei electrice, în cazul reprezentării lor pe planuri topografice, se divizează în cei de metal, de beton armat şi de lemn (semne nr. 92-94).

(100, 101) În cazurile cînd pe aceiaşi suporţi sînt suspendate linii electrice şi de transmisiuni (precum şi liniile mijloacelor tehnice de comandă), se vor reprezenta numai LTE.

(100, 101) Liniile de transport ale energiei electrice în construcţie pe orice suporţi se reprezintă la fel ca şi cele în funcţiune, însă cu inscripţia suplimentară constr.

(102) Locul racordării LTE aeriene de orice tensiune şi pe orice suporţi cu cea de cablu subterană se reprezintă pe planuri topografice prin combinarea semnelor ultimului suport şi direcţiei de la el cu haşură verticală limitativă. Acest semn combinat se aplică atît în zone construite, cît şi în cele neconstruite, dacă LTE se reprezintă la ridicarea topografică a celor din urmă.

(103) Reprezentarea reţelelor subterane de comunicaţii la ridicare topografică depinde de scara planurilor create şi de obiectivele ridicării: pentru crearea planurilor universale, adică a planurilor topografice generale, sau a planurilor topografice specializate ale comunicaţiilor subterane.

Pe planuri universale şi specializate la scările 1:5000 şi 1:2000 căminele de vizitare a reţelei subterane se reprezintă printr-un semn comun sub formă de cerculeţ cu linia diametrului (sub un unghi de 45o).

Pe planuri universale şi specializate la scările 1:5000 şi 1:2000 căminele de vizitare a conductelor, în dependenţă de proiectul tehnic al lucrărilor de ridicare, se reprezintă în două moduri:

prin setul de semne convenţionale ale lor, intercalate (cu orientare după rama de sud) în cerculeţe corespunzătoare;

prin semnul comun (cerculeţ) fără divizarea grafică.

Ultima variantă se aplică cînd liniile de comunicație sînt caracterizate de indicii literali şi cînd aceste linii nu se reprezintă pe plan (de exemplu în oraşe).

În cazurile cînd densitatea elementelor topografice pe plan este mare şi semnul comun al căminelor de vizitare nu se evidenţiază destul de clar, acest semn se însoţeşte de litera Tr sau, la cerinţele beneficiarului, unul din indicii, prevăzuţi la p. 178.

Pe planuri specializate ale comunicaţiilor subterane la scările 1:1000 şi 1:500 pentru căminele de vizitare se prevede delimitarea obligatorie după semne convenţionale. În acelaşi mod se reprezintă aceste obiecte pe acele planuri la scara 1:2000, care se redau cu considerentele majorării lor ulterioare.

(103) Căminele de vizitare a conductelor se reprezintă pe planuri topografice atît ale zonei construite, cît şi ale celei neconstruite, şi indiferent de faptul, dacă sînt sau nu sînt prezente pe planuri (de exemplu în cazul insuficienţei spațiului) însuşi liniile de comunicaţie.

La ridicarea oraşelor la scara 1:5000 semnele căminelor de vizitare pe planuri, de regulă, nu se reprezintă.

(103) În cazul redării căminelor de vizitare cu delimitarea grafică după destinaţie, se va ţine cont de faptul, că semne convenţionale aparte sînt atribuite nu fiecăruia dintre ele, ci celor poziţionate pe comunicaţiile cele mai răspîndite: apeducte, reţele de canalizare (pentru ape menajere, industriale, pluviale, etc.), pentru conducte de drenaj, pentru conducte de gaze, de ţiţei, pentru conducte de păcură, de petrol, de cenuşă, de aer, pentru cabluri LTE, de telecomunicaţii şi mijloace tehnice de comandă.

Pentru reprezentarea căminurilor de vizitare pentru restul comunicaţiilor subterane este prevăzută aplicarea semnului convenţional comun şi a indicelui corespunzător; de exemplu, pentru conducte de abur – Ab, pentru conducte tehnologice (fără divizare) – CT, etc.

(104) La cerinţe suplimentare, fiind disponibile date autentice, pe planuri topografice sînt supuse evidenţierii căminele de vizitare prăbuşite şi asfaltate. În ambele cazuri se aplică semnul convenţional comun al căminurilor de verificare însoţit de inscripţii explicative ruină, astupat, etc.

(105) Cablurile electrice subterane se reprezintă pe planuri topografice cu aceeaşi divizare ca şi cele aeriene, adică de tensiune înaltă şi joasă (p. 157). În ambele cazuri semnul se va însoţi de inscripţia explicativă cab.

(105) La reprezentarea cablurilor electrice subterane pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 sînt supuse reprezentării stîlpi de pichetaj pentru cablu, care fixează existenţa cablului situat într-un şanţ. Aceşti stîlpi se reprezintă cu divizarea lor după material (semne nr. 92-94).

(105) În cazurile cînd conductele subterane au cămine de vizitare, la reprezentarea celor din urmă pe planuri topografice ale comunicaţiilor subterane la scările 1:1000 şi 1:500 se indică numerele de ordine ale căminelor (dacă există documentaţia) şi cotele lor de nivel. În dependenţă de proiectul tehnic al lucrărilor de ridicare pe planuri se vor indica patru, trei sau două cote. În primul caz se indică cotele de nivel ale trapei căminului, a solului, vîrfului şi părţii de jos a conductei. În cazul al doilea – dacă cotele de nivel ale trapei căminului şi solului diferă cu mai puţin de 10 centimetri, atunci se prezintă numai o cotă – cea a trapei, precum şi cotele vîrfului şi părţii de jos a conductei. În cazul al treilea se indică cotele trapei căminului şi vîrfului conductei.

Pe planuri topografice specializate la scările 1:5000 şi 1:2000 numerele căminelor şi cotele lor se indică la cerinţe suplimentare, totodată numerele – în mod selectiv, iar din cotele de nivel – doar cele atribuite trapei căminului şi vîrfului conductei. Pentru planuri topografice universale la toate scările, precum şi planuri corespunzătoare cu densitate maximă (p. 167) la semnul căminelor de vizitare, de regulă, este prevăzută cota de nivel a trapei; în unele cazuri, reieşind din asigurarea altimetrică pe plan a lucrărilor de prospecţiuni tehnice ulterioare, cotele de nivel la semnul căminelor de vizitare nu se indică.

(105) În cazul dacă pe un cablu electric subteran sau o altă conductă nu există cămine de vizitare, atunci în locurile selectate ale traseului (cotiturile, puncte de conexiune, etc.), precum şi peste fiecare 7-10 centimetri a planului se indică cotele vîrfului ţevii cablului şi ale solului. Pe planuri topografice obişnuite aceste cote se trec doar la conducte magistrale şi cele de bază între cartiere.

(105) Pentru însemnarea cablurilor electrice subterane în bloc semnul lor convenţional este însoţit de inscripţia bl. şi cifra, care indică numărul conductelor în bloc.

(105) Canalele (tunelurile) cablurilor electrice subterane se subdivizează în canale necirculabile, semicirculabile (cu acces pentru control în condiţii strîmtorate) şi circulabile. Toate aceste canale pe planuri topografice se reprezintă prin linii întrerupte identice şi inscripţiile, ce caracterizează materialul de construcţie (bet., crm.). În afară de aceasta, imaginile canalelor necirculabile şi a celor semicirculabile sînt dotate cu inscripţii explicative (cnl. n., cnl. s.). În cazurile cînd liniile de transport a energiei electrice sînt amplasate în canal atît de îngust, încît nu există posibilitatea de a reprezenta pe plan săgeţile semnelor lor convenţionale, atunci în întreruperea imaginii canalului se indică indicii literali WW pentru LTE de tensiune înaltă, şi W – pentru LTE de tensiune joasă.

(106-112, 115, 116) Conductele, precum şi alte comunicaţii, se reprezintă pe planuri topografice cu subdivizarea în supraterane (inclusiv cele deasupra nivelului apei), subterane şi subacvatice. Conductele supraterane se reprezintă prin linii neîntrerupte, restul – prin linii întrerupte cu aceeaşi lungime a haşurilor, cele poziţionate sub şi deasupra apei – pe fond albastru.

De regulă, aceste semne se trec la culoarea negru, însă la cerinţe suplimentare, în scopul măririi expresivităţii ele pot fi redate: apeductele – la culoarea verde, reţelele de canalizare – maro, conductele de gaz – albastru, reţelele termice – albastru închis, etc. Totodată, toate elementele grafice ale conductelor şi toate inscripţiile explicative, prevăzute de prezentul atlas se păstrează în modul de desen stabilit.

(106, 107) Pe planuri topografice la toate scările la reprezentarea conductelor în întreruperile semnelor convenţionale ale traseelor se înscriu indicii literali, ce caracterizează destinaţia lor (produs sau material transportat lichid, solid sau gazos). De exemplu pentru apeducte (fără divizare) – A, reţele de canalizare (fără divizare) – С, conducte de gaz – G, reţele termice – T, conducte de petrol – P (dacă este suficient spaţiu – petr.), etc.

Aceste inscripţii se vor plasa pe linii care reprezintă conductele, la intersecţia lor şi la cadrul planului, precum şi la intervale de 7-10 centimetri a traseului.

(106, 107) La reprezentarea conductelor, în afară de inscripţia ce indică destinaţia lor şi reprezentarea căminelor de vizitare, se redă şi un şir de caracteristici, inclusiv: materialul ţevilor şi diametrul exterior în milimetri (de exemplu, oţel 32); sensul scurgerii lichidului în conducte cu scurgere gravitaţională (ceea ce este reprezentat prin îngroşarea sub formă de săgeată a semnului lor convenţional); categoria presiunii în conductele de gaz cu divizarea în presiunea joasă – pînă la 0,05 kilogram secundă/centimetri2 (inscripţia p. j. sau pres. joasă), presiunea medie – 0,05-3,0 (p. m. sau pres. med.) şi presiunea înaltă – 3,0-12,0 (p. î. sau pres. înaltă), precum şi numărul conductelor, dacă ele sînt situate aderent pe suprafaţa solului sau într-un şanţ (inscripţii sub formă 2P.G, 3С etc.).

Conductele în construcţie sau cele care nu funcţionează se reprezintă pe planuri topografice atunci, cînd poziţia lor pe teren este suficient determinată. Totodată, semnul convenţional al conductei care funcţionează se însoţeşte de inscripţia nefuncţ. sau constr.

(106) Conductele supraterane se reprezintă cu un semn în cazul cînd ele sînt poziţionate nemijlocit la sol, şi prin combinarea lui cu semnele suporţilor, cînd această conductă este amplasată deasupra pămîntului.

La amplasarea deasă a suporţilor conductei în teren ei trebuie redaţi selectiv (în special pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000). Înălţimea suporţilor atribuiţi locurilor, unde sub conductă este posibilă trecerea transportului auto sau unde ea se schimbă brusc, se va indica pe planuri cu precizia pînă la zecimi din metru.

Dacă conducta este plasată în cutie, atunci ultima se înseamnă prin două linii subţiri din ambele părţi ale semnului conductei supraterane cu inscripţia, ce caracterizează materialul cutiei (bet., lmn, etc.).

(106) Pe traseele conductelor supraterane la ridicarea topografică se vor arăta curburile de compensare (în plan orizontal), dacă ele sînt exprimate la scară, şi traversările în arc (în plan vertical) peste obstacole, îndeosebi drumurile. În cazul existenţei la traversări în arc a instalaţiilor de suport, cele din urmă se reprezintă în mod normal (semne nr. 92-94, 106, p. 180). În afară de aceasta, se trece inscripţia explicativă şi caracteristica altimetrică a traversării de la suprafaţa solului pînă la partea de jos a ţevii pe sectorul central al ei.

Limitele traversării în arc se evidenţiază pe linia conductei prin haşuri transversale scurte, combinate cu însemnările suporţilor, dacă cei din urmă există.

(106) Semnele convenţionale ale conductelor supraterane, spre deosebire de alte comunicaţii, pot servi pe planuri topografice în calitate de hotare ale contururilor vegetaţiei, solurilor, terenurilor agricole.

(107) Reprezentarea conductelor subterane prevede indicarea (cu excepţia planurilor la scara 1:5000) adîncimii poziţionării lor pînă partea superioară a ţevii pe segmentul dat. Această caracteristică nu este obligatorie, dacă pe traseu sînt arătate cotele de nivel corespunzătoare.

Pe planuri topografice ale comunicaţiilor subterane la scările 1:1000 şi 1:500 semnul conductelor este însoţit (la semnele căminurilor de vizitare) de următoarele cote de nivel: pentru reţele de canalizare şi cele termice – a trapei căminului de vizitare, a solului, a părţii superioare a ţevii, a fundului cutiei sau canalului; pentru conducte de gaz, apeducte şi alte conducte de transport a lichidelor – a trapei căminului de vizitare, a solului şi părţii superioare a ţevii. În cazurile cînd cota trapei diferă de cota solului cu mai puţin de 10 centimetri, ceia din urmă nu se reprezintă pe planuri.

Pe planuri topografice specializate la scările 1:2000 şi 1:5000 la semnele căminelor de vizitare a conductelor subterane, la cerinţe suplimentare, se indică cotele numai a trapei căminului şi partea superioară a ţevii sau fundului cutiei.

Pentru planuri topografice obişnuite şi cele, care au densitate grafică mare (p.167) este prevăzută reprezentarea numai a cotei trapei căminului, iar la cerinţe suplimentare – şi a solului, dacă cota lui diferă de la prima cu 10 centimetri şi mai mult.

La reprezentarea cotelor de nivel a poziţiei conductelor subterane, care nu dispun de cămine de vizitare trebuie să se conducă de p. 174.

(107) La cele mai răspîndite instalaţii pe conducte se referă şi buncărele, de obicei pe jumătate săpate în pămînt, cabinele de vizitare şi punctele de control şi repartizare. Aproape toate ele conform dimensiunilor sale pot fi redate pe planuri topografice prin contururi cu inscripţii explicative şi indicii, care caracterizează materialul de construcţie.

Covoarele reprezintă nişte cămine înguste pe reţele de gaze pentru accesarea robinetelor, ţevilor de control, etc. Aceste obiecte sînt supuse reprezentării doar pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500.

Ţeavă de protecţie reprezintă un tub pentru protejarea conductelor contra deteriorărilor produse lovituri şi sarcini suplimentare. La reprezentarea pe planuri topografice a ţevii de protecţie este necesar de a indica diametru şi materialul. Lungimea ţevii de protecţie se reprezintă la scara planului.

Pe planuri topografice specializate ale comunicaţiilor subterane la scările 1:1000 şi 1:500, la cerinţe suplimentare, pe segmentele unde conductele intersectează căile ferate, străzile şi autostrăzile pot fi reprezentate şi astfel de dispozitive, ca învelitoare de protecţie – nişte ţevi scurte de diametru mare. Grafic ele se reprezintă prin linie întreruptă (lungimea haşurilor – 2 milimetri) din ambele părţi ale semnului convenţional al conductei cu indicarea următorilor parametri: materialul ţevii-învelitoare, lungimea ei şi mărimea profilului transversal, cota poziției a însuşi conductei (sub obstacol).

(108) Camerele conductelor subterane se reprezintă cu subdivizarea în camere supraterane (adică care se înalţă deasupra suprafeţei solului) şi cele subterane, reprezentate corespunzător în primul caz cu linii neîntrerupte, iar în cazul doi - cu linii întrerupte. Se va indica prezenţa căminelor de vizitare. La cerinţe suplimentare la semnele camerelor se indică numerele lor de ordine.

(109-111)  Canalele (tunelurile) pentru amplasarea conductelor subterane se divizează în acelaşi mod, ca şi pentru restul comunicaţiilor subterane, şi anume: în canale necirculabile, semicirculabile şi circulabile. Reprezentării pe planuri topografice sînt supuse însuşi canalele cu descrierea materialului construcţiei, numărul conductelor, diametrul, materialul şi destinaţia celor din urmă, camerele supraterane şi subterane (cu numerele) pe canale, căminele de vizitare atît în aceste camere, cît şi aflate nemijlocit pe conducte. Modul de reprezentare a tuturor acestor obiecte se reglementează la p. 176, 179.

Pe planuri topografice la scările 1:5000 şi 1:2000 o parte din canale pentru comunicaţii subterane nu se pot reprezenta la scară. În aceste cazuri se prevede o variantă aparte de reprezentare a lor, la care însemnările canalelor nu sînt exprimate la scară, semnul convenţional al conductei din canal se omite, iar inscripţiile atribuite lui se menţin în întregime.

(112). La redarea pe planuri topografice a colectoarelor generale pentru comunicaţii subterane, tipul poziției conţinute în colectoarele date trebuie reflectat prin semne convenţionale corespunzătoare. De regulă, în colectoare predomină canalele şi conductele de canalizare, precum şi cablurile cu destinaţie diferită, dar se mai întîmplă şi alte poziții.

În cazul existenţei a cîtorva poziții de acelaşi tip într-un colector, pe plan se indică un semn convenţional comun pentru toate şi se precizează numărul acestor pozări.

(113, 114) Rigolele de scurgere la sol şi canalizările deschise, reprezentate de şanţuri şi canale supraterane, sînt destinate îndeosebi pentru colectarea şi scurgerea apelor pluviale.

La reprezentarea pe planuri a rigolelor de scurgere semnul convenţional corespunzător va reda forma lor (rotundă, dreptunghiulară, etc.). Pe planuri la scara 1:2000 aceste obiecte se reprezintă în cazul majorării lor ulterioare.

În intravilan reţele de canalizare deschise pentru transportul apelor pluviale deseori sînt întărite la fund şi la margini, fapt reprezentat pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 prin linii din ambele părţi ale semnului convenţional al şanţului şi inscripţia, care caracterizează materialul învelişului (de exemplu bet.); pe planuri la scara 1:2000 – numai prin semn şi inscripţie.

Destinaţia acestor reţele deschise se indică pe planuri prin literele Cp (adică canalizare pentru ploaie), iar sensul scurgerii apei – prin săgeată exterioară. Dacă şanţul de scurgere este acoperit în partea de sus cu plăci detaşabile, atunci în cazul înaintării cerinţelor suplimentare, aceasta se poate reflecta cu inscripţia pl. detaş.

(115) Conductele situate deasupra apei pe piloni se redau pe planuri topografice conform aceloraşi reguli, ca şi conducte supraterane (p. 180). Totodată se indică nivelul conductei deasupra apei, stabilit pentru ridicarea topografică a bazinului de apă dat. Semnele convenţionale ale pilonilor au divizare după materialul lor (semne nr. 92-94).

(116) Conductele subacvatice la ridicări topografice se delimitează după poziţionarea lor în cele situate la suprafaţa fundului şi cele situate în sol, inclusiv cele acoperite de aluviuni recente. Grafic aceasta se reprezintă prin lungimea diferită a haşurilor semnului lor convenţional. În afară de aceasta, la cerinţe suplimentare, pentru conductele situate în sol este prevăzută caracteristica numerică de adîncime de la suprafaţa fundului.

(117-123) La liniile de telecomunicaţie (de transmisiune a datelor) şi de mijloace tehnice de comandă, la reprezentarea lor pe planuri topografice, se referă liniile telegrafice, telefonice, de radiodistribuţie, de televiziune, de teleimprimator, de semnalizare, de blocare, de centralizare a proceselor de producţie, etc. Toate aceste linii se reprezintă prin aceleaşi semne convenţionale cu subdivizarea în linii subacvatice de cablu, linii subterane de cablu, linii aeriene de cablu şi linii de cabluri în zona construită şi cea neconstruită.

La reprezentarea acestor cabluri, în întreruperea semnelor lor convenţionale se trece litera V (simbolul liniilor cu intensitatea curentului joasă) în scopul distingerii lor mai clare de alte comunicaţii tehnice, în primul rînd – de liniile pe fire şi pentru mijloace tehnice de comandă. Această însemnare este oportun de a aplica în cazurile, cînd linia este situată în canal (tunel) atît de îngust, încît este practic imposibil de a prezenta semnul ei pe plan (p. 176).

Numărul conductelor al liniilor caracterizate se indică doar la cerinţe suplimentare.

(117). Cablurile subacvatice pentru transmisiunea datelor şi a mijloacelor tehnice de comandă se clasifică la ridicare topografică în dependenţă de faptul, dacă ele sînt trase la suprafaţa fundului sau sînt situate în sol sub suprafaţa fundului. La cele din urmă se referă conductele în trasee subacvatice deschise şi închise, precum şi cele trase la suprafaţa fundului, dar acoperite de aluviuni. La cerinţe suplimentare semnul convenţional al acestor conducte reflectă şi adîncimea lor de la suprafaţa fundului.

(118). În cazul prezentării cablurilor subterane pentru transmisiunea datelor şi a mijloacelor tehnice de comandă, căminele de vizitare pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 se înseamnă prin semnul convenţional special atribuit lor şi următorul şir de cote de nivel: pentru planurile topografice specializate ale comunicaţiilor subterane – cota trapei căminului de vizitare şi a solului (dacă diferenţa între ele este mai mică de 10 centimetri, se indică numai prima cota părţii superioare şi a părţii de jos a conductei); pentru planurile topografice obişnuite şi combinate (p. 167, 173) – cota trapei căminului.

Pe planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 căminele de vizitare a acestor cabluri se reprezintă printr-un semn convenţional comun al căminelor de viziztare (semnul nr. 103) combinat, pe planurile specializate, cu cotele de nivel a trapei căminului şi a solului, iar pe planurile obişnuite – numai a trapei.

Referitor la caracteristica liniilor de comunicaţii subterane care nu dispun de cămine de vizitare trebuie să se conducă de regulile citate la p. 174, iar a blocurilor de conducte subterane – la p. 175.

(118-122) Liniile subterane şi aeriene de comunicaţii şi de mijloace tehnice de comandă la ridicarea topografică în intravilan pe planurile la scările 1:500 – 1:2000 se redau doar la cerinţe suplimentare. Dacă există posibilităţi grafice, aceste linii pot fi reprezentate în lungul străzilor fără întreruperi. Pe planurile la scara 1:5000 aceste comunicaţii nu se reprezintă.

(119-122) Semnele convenţionale ale liniilor aeriene de cablu şi de cabluri pentru comunicaţii şi mijloace tehnice de comandă pe planurile zonelor neconstruite se înseamnă prin linii neîntrerupte, iar pe cele ale zonelor construite – prin haşuri cu reprezentarea la mijloc a semnelor suporţilor (divizate după materialul de construcţie).

În cazul înaintării cerinţelor suplimentare semnele convenţionale ale acestor linii sînt însoţite de inscripţii explicative referitoare la destinaţia lor concretă (de ex. tel., radio), amplasate alături de ele, sau de indicii literali (r, adică cablu de transmisiuni radio, s – cablu de semnalizare, etc.) – în locul întreruperii semnelor Bl, iar cele de conductori pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 şi numărul cablurilor (de ex. 8 fire).

În cazurile cînd liniile de comunicaţii şi de mijloace tehnice de comandă sînt suspendate pe aceleaşi suporţi ca şi liniile de transport a energiei electrice, pe plan se reprezintă doar cele din urmă (p. 164).

(123) Locul racordării liniilor aeriene de transmisiuni şi de mijloace tehnice de comandă cu cele de cablu subterane cu aceeaşi destinaţie se reprezintă pe planuri topografice la fel ca şi racordarea corespunzătoare a liniei de transport al energiei electrice (p. 166).

(124) În cazul prezentării pe planurile topografice la toate scările a pilonilor şi turnurilor de radio şi televiziune, a turlelor de retransmisiune se stabileşte un semn convenţional comun sub formă de săgeată frîntă la mijloc cu un cerc în bază. Cercul semnului trebuie să corespundă centrului construcţiei în teren. Construcţia însuşi se reprezintă în mod normal cu diferenţierea după construcţie şi material, totodată, dacă ea este situată pe piloni – în conformitate cu semnele nr. 92-94, iar dacă ea reprezintă o construcţie monolit – prin aplicarea inscripţiei explicative bet., bet. armat, etc.

Toate aceste obiecte vor poseda caracteristica prescurtată a destinaţiei lor, de exemplu, TV, rad., iar acele care au înălţimea 50 metri sau mai mult – şi indicele ei în metri întregi.

(125) Cabinele telefonice în afara clădirilor şi tablourile telefonice de repartizare se reprezintă la ridicări topografice prin semne convenţionale aparte, totodată semnul cabinei cu orientare după latura de sud a cadrului planului, iar al tabloului – în conformitate cu orientarea în teren. Pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 aceste obiecte se indică în toate cazurile, pe planuri la scara 1:2000 – atunci cînd ele sînt destinate măririi ulterioare, iar pe planuri la scara 1:5000 – nu se reprezintă.

(126-131) În cazul cînd pentru întocmirea planurilor topografice se utilizează mijloacele computerizate, liniile-punct care delimiteză terenuri ocupate de depozite de cărbune, turbă, nisip, de pămînt nivelat, locuri părăsite, locuri de depozitare a deşeurilor, rambleuri de defrişare, terenuri acoperite cu deşeuri industriale şi cele cu suprafaţa săpată, şantiere de construcţie, etc. se pot substitui prin linii întrerupte cu haşuri scurte.

(126) Depozitele deschise de cărbune, turbă, nisip, plăci de beton armat şi de alte materiale sau produse se reprezintă pe planuri topografice în cazul dacă depozitarea se produce în fiecare an pe unul şi acelaşi loc. Dacă depozitul are o suprafaţă mică se trece inscripţia explicativă prescurtată, de exemplu dpz., dpz. cărb.

(126) Cavaliere – depozite de pămînt, de regulă nivelate în cadrul asanării terenurilor, pot fi acoperite cu vegetaţie. Dacă cea din urmă este prezentată de vegetaţia erbacee, atunci în conturul depozitului, în afară de inscripţia dpz. pămînt se trec şi semnele convenţionale ale acestei vegetaţiei. Dacă, însă, el este acoperit cu arbuşti şi arbori, atunci el nu este prezentat pe planuri în calitate de depozit de pămînt şi inscripţia corespunzătoare nu se aplică.

Deoarece depozitele de pămînt sînt puţin ridicate deasupra suprafeţei înconjurătoare pe planuri se indică înălţimea lor pînă la zecimi din metru. În proiectul tehnic al lucrărilor de ridicare se va indica necesitatea prezentării curbelor de nivel în limitele cavalierelor. În cazul reprezentării ele sînt redate pe planuri prin linii întrerupte.

(127) La terenuri acoperite cu deşeuri industriale se referă suprafeţele, pe care se concentrează sistematic zguri de la focare pentru cărbune (de ex. la centrale termoelectrice), şlam – sedimente insolubile de la spălarea minereurilor metalice şi a altor minereuri, reziduuri petroliere, etc. De regulă, pe aceste segmente nu se trasează curbele de nivel.

(128) Locuri de depozitare a deşeurilor se reprezintă la ridicarea topografică doar în cazurile, cînd ele se potrivesc la locuri destinate special pentru aceste scopuri şi au în teren contururile exterioare destul de determinate. În limitele contururilor locurilor de depozitare a deşeurilor pe planuri se trasează curbele de nivel normale întrerupte şi cotele de nivel.

(129) Locuri părăsite se numesc terenurile din cadrul localităţilor lipsite de construcţii, terenuri sportive, vegetaţie de cultură, nefolosite în calitate de păşune, etc. În cazul existenţei pe locuri părăsite a grupurilor de arbuşti şi de arbori izolaţi ele se reprezintă prin semne convenţionale stabilite, păstrîndu-se inscripţia loc părăsit. Relieful locurilor părăsite se va reda prin intermediu desenului normal al curbelor de nivel.

(129) Şantiere de construcţie se conturează pe planuri topografice în cazurile cînd hotarele lor sînt fixate în teren. În acest caz, semnele convenţionale ale îngrădirilor, şanţurilor, etc. se dispun păstrîndu-se poziţia şi orientarea. Dacă fixarea se limitează de stîlpii de colţ, se aplică linie-punct a conturului.

Caracterului suprafeţei şantierului de construcţii, dacă ea este neomogenă, se va reda prin cotele de nivel, în caz contrar – prin desenul curbelor de nivel.

Construcţiile provizorii din cadrul acestor terenuri nu se reprezintă (p. 49).

(130) Prin semnul convenţional al terenurilor cu suprafaţa săpată la ridicări topografice se reprezintă suprafeţele, unde s-a efectuat exploatarea la zi a resurselor minerale, care nu a avut destinaţie industrială, sau a fost scos pămîntul cu modificarea reliefului la testarea de poligon a tehnicii terasiere, etc. În contururile acestor terenuri împreună cu inscripţia de bază săpat se trec inscripţii suplimentare argilă, nisip (la exploatări care funcţionează), pămînt scos, etc.

Pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 pe terenuri săpate se prevede trasarea curbelor de nivel (cu linii întrerupte cu redarea pantei generale a terenului, adică fără desenul lor detaliat), pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 se indică doar cotele de nivel, dar în cantitate necesară pentru descrierea caracterului suprafeţei.

(131) Rambleurile de defrişare se obţin la defrişarea mecanizată a pămîntului în scopul valorificării lui agricole. Aceste rambleuri, de regulă situate la marginile cîmpurilor, sînt compuse din pietre, trunchiuri de arbori şi arbuşti doborîţi, cioturi, vreascuri, rămăşite movilite a stratului superficial de sol, etc. Rambleurile date deseori sînt acoperite cu vegetaţie erbacee şi arbuşti.

Pe planurile la scările 1:2000 şi 1:5000 rambleurile de defrişare, în funcţie de caracterul componentelor, formă şi dimensiuni, se reprezintă prin semnele convenţionale dispuse în rînd ale terenurilor despădurite, suprafeţelor nisipoase şi pietroase, etc., sau prin aceleaşi semne întercalate în contur. Pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 în loc de semne se trec inscripţii corespunzătoare. Pe planurile la toate scările se va indica înălţimea relativă maximă a rambleului.

De regulă, pe imaginea rambleului nu se trasează curbele de nivel. Excepţie fac cazurile cînd este posibilă trasarea curbelor de nivel ale secţiunii de bază la ridicări topografice pentru asigurarea îmbunătăţirii funciare la redarea rambleurilor mari.

În ca dacă materialul lemnos este selectat şi scos de pe rambleul de defrişare sau ars pe loc, şi suprafaţa puţin s-a nivelat, este oportun de prezentat aceste formaţiuni la fel ca şi valurile de pămînt artificiale.

(132-135) Obiectele de producţie agricolă destinate asigurării necesităţilor locale, şi anume – cuptoare de var, de cărbune de lemn, turbine eoliene, mori acţionate de vînt şi de apă, gatere acţionate de energie hidraulică, în dependenţă de dimensiunile lor efective şi scara planului creat pot fi reprezentate: conform contururilor lor reale cu inscripţia explicativă sau prin intercalarea semnului convenţional stabilit pentru fiecare din ele; doar prin semnul dat (pe planurile la scara 1:5000 şi parţial 1:2000).

(136, 137, 139). Staţiile meteorologice, prisăcile şi ocoalele pentru vite se reprezintă pe planuri topografice după conturul împrejmuirii existente prin semnul ei convenţional cu inscripţia explicativă (st. meteor., pris., ocol). Construcţii cu destinaţie de serviciu sau de producţie existente în limitele împrejmuirii, locative şi nelocative se reprezintă prin însemnările grafice şi textuale stabilite.

Pentru staţii meteorologice, prisăci şi ocoale care nu se pot reprezenta la scară (de ex. pe planurile 1:5000), la ridicarea topografică este stabilit un semn convenţional comun sub formă de pătrat, orientat conform realităţii şi combinat cu una din inscripţii menţionate.

(138) Din depozitele de siloz, deopotrivă cu silozuri, răspîndire mai largă o au gropile şi şanţurile în sol sau în beton, precum şi platforme pe suprafaţa solului cu pereţii din plăci de beton şi fundul cimentat.

Gropile şi şanţurile de siloz se reprezintă pe planuri topografice prin acelaşi semn ca şi cele obişnuite (semnul nr. 278), dar cu inscripţiile suplimentare silz., iar pentru gropi şi şanţuri întărite corespunzător – bet. silz. Pentru redarea depozitelor sub formă de platforme semnul convenţional al pereţilor de suport (semnul nr. 228) este combinat cu indicele literar care caracterizează materialul fundului (de ex. B – beton).

## CĂILE FERATE ŞI CONSTRUCŢIILE PE LÎNGĂ ELE

(140) La ridicări topografice se reprezintă toate căile ferate cu subdivizarea lor după valoarea distanţei între faţetele interioare ale capetelor de şină pe căile ferate înguste şi largi.

Pentru căile cu ecartament larg, mai numit normal, această valoare constituie 1520 (1524) milimetri. În cazul reprezentării acestor căi pe planuri topografice la scările 1:500 şi 1:1000 este redată fiecare şină (în afară de liniile de staţie – p. 224), iar pe planurile la scările 1:2000 şi 1:5000 – fiecare linie de cale ferată. Pentru reprezentarea celor din urmă, în unele cazuri, grosimea liniei semnului convenţional se micşorează de la 0,7 pînă la 0,5 milimetri.

În cazul înaintării cerinţelor tehnice speciale, pe planuri la scări mari se admite reprezentarea căii ferate normale nu prin două linii, ci prin una, care corespunde poziţiei axei căii.

(140) Semnul convenţional al căii ferate se întrerupe pe plan în locuri, unde ea trece sub poduri, apeducte, estacade, etc., precum şi peste poduri de cale ferată (cu excepţia celor mici – semnul nr. 263). În cazul reprezentării unei căi ferate în tuneluri sau galerii liniile neîntrerupte ale semnului corespunzător se substituie prin linii întrerupte (p. 223).

(140, 141) Căile ferate care nu funcţionează se înseamnă prin acelaşi semn convenţional ca şi cele în funcţiune, dar cu inscripţia nefuncţ. orientată de-a lungul liniei căii.

(141) Căile ferate electrificate se reprezintă pe planuri topografice prin semne convenţionale comune ale căilor ferate (în dependenţă de scările folosite) combinate cu semnele pilonilor reţelei de contact, divizate după materialul de construcţie (semne nr. 92-94). În afară de aceasta, pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500, în cazul reprezentării liniei de cale ferată electrificată, vizavi de însemnarea pilonilor se prezintă săgeţile corespunzătoare.

(142) Căile ferate în construcţie se reprezintă pe planuri topografice prin aceleaşi semne, ca şi cele în funcţiune, dar cu întreruperi de 2 milimetri (peste intervale egale) a axei lor.

(143) În cazul reprezentării pe planuri a terasamentului căii ferate demontate cu ecartament normal şi îngust se aplică unul şi acelaşi semn convenţional. Haşurile lui transversale sînt desenate sub un unghi de 60 grade către imaginea terasamentului însuşi.

Construcţiile care s-au păstrat pe teren de-a lungul căilor ferate demontate sînt supuse reprezentării în întregime.

(144) Pe planuri topografice se evidenţiază porţiunile de căi ferate cu pante peste 0,020. Ele se determină ca tangenta unghiului de înclinaţie a liniei solului la planul orizontal în punctul dat.

(145) Funicularul reprezintă o cale ferată oblică muntoasă de lungime mică, pe care se mişcă unu-două vagoane. Pentru saloanele de pasageri ale lor este caracteristic profilul longitudinal în trepte. Planul înclinat mecanizat este o construcţie pentru coborîrea şi ridicarea încărcăturilor pe linii înclinate de şine.

Ambelor acestor obiecte li se atribuie semnul convenţional comun, dar pentru distingerea lor pe planuri se trec inscripţii explicative.

(146) Căile ferate suspendate de diferite construcţii (pe şine, teleferice) se reprezintă la ridicări topografice prin linie neîntreruptă subţire, pe care se reprezintă toţi pilonii ai acestei construcţii în conformitate cu poziţia lor din teren şi materialul de construcţie.

(147-149) Rambleurile şi debleurile la căile ferate se reprezintă pe planuri dacă înălţimea sau adîncimea lor alcătuieşte 0,5 metri şi mai mult (la secţiunea reliefului cu curbele de nivel din 0,5 în 0,5 metri – de la 0,25 metri şi mai mult) şi lungimea lor la scară constituie 3 milimetri şi mai mult, cu distanţa între haşurile semnului convenţional de 1 milimetru. Dacă lungimea rambleului sau debleului este considerabilă, atunci se admite rarefierea haşurilor la taluzurile lor (p. 125).

Înălţimea rambleurilor şi adîncimea debleurilor, de regulă, se descrie cu cotele de nivel absolute. Cu scopul completării caracteristicilor de altitudine a rambleurilor şi debleurilor pot fi date şi depăşirile lor relative (p. 126).

(148, 149) Debleurile căilor ferate (la fel ca şi celelalte) în cazul reprezentării pe planuri topografice în conformitate cu natura se subdivizează în debleuri cu pante neconsolidate, şi cele cu pante consolidate, cu ziduri de sprijin. Modul reprezentării taluzurilor este reglementat la p. 124, 125, iar al zidurilor de sprijin– la p. 336, 337.

(150) Intrările căilor ferate în tunel şi galeria de protecţie se reprezintă pe planuri topografice, prin combinarea semnelor convenţionale ale taluzurilor sau zidurilor de sprijin existente în teren, cu schimbarea (în punctul intrării) liniilor continui ale semnului căii prin linii întrerupte. Totodată, pentru redarea tunelurilor se prevăd două linii întrerupte, iar pentru galerii - o linie (care corespunde părţii lor interioare) este linie întreruptă, iar cealaltă linie („exterioară”) este neîntreruptă.

Parametrii tunelurilor şi ai galeriilor se trec pe planuri topografice la înaintarea cerinţelor suplimentare (considerate în proiectul tehnic pentru lucrările de ridicare), precum şi în cazul necesităţii asigurării lucrărilor cartografice ulterioare.

(151, 152) Liniile de staţii, ca ramificare a căii ferate la staţii, platforme industriale şi de construcţie, la depozite mari, în porturi ş.a., se reprezintă la ridicare topografică în felul următor: calea de bază - printr-o linie de 0,7 milimetri, restul căilor pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 – prin linii de 0,3 milimetri, iar pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 – de 0,5 milimetri.

În cazul cînd o linie de staţie merge într-o parte şi totodată intersectează zona cu construcţii compacte, atunci pentru mărirea expresivităţii căii date ea se va desena pe plan cu o linie de grosime stabilită pentru calea principală.

(152) Punctele terminus – linii moarte ce pot exista atît la staţii, cît şi în afara lor. Corespunzător grosimea liniei semnului convenţional va varia, ceea ce este preconizat în tabel, de exemplu, 0,3 milimetri (sau 0,7). În cazul reprezentării liniilor moarte pe planuri topografice, ele se subdivizează, conform realităţii, în cele fără limitatoare, cu limitatoare şi cu limitatoare cu prismă de balast.

(153) Schimbătoarele de cale ferată, semnele de pichetaj kilometric şi cotele de nivel a capului de şină se reprezintă pe planuri topografice doar la scări mari, la cerinţe suplimentare. Excepţie fac planurile la scara 1:2000, care urmează a fi mărite pînă la planul la o scară imediat mai mare.

(153) Toate schimbătoarele de cale se reprezintă la ridicare topografică printr-un semn comun. Totodată, în cazul necesităţii diferenţierii imaginii lor, schimbătoarele de cale manuale se înseamnă cu semnul stabilit în atlas, iar cele automatizate – cu umplerea cerculeţului.

(153) Semnul convenţional al spațiului (punct) unde este determinată cota capului de şină şi cifrele corespunzătoare se trec pe planuri la semnele căilor ferate din partea, unde s-au efectuat măsurătorile.

Aceste cote de nivel, reieşind din asigurarea expresivităţii planului, se poziţionează paralel laturii de sud a cadrului planului sau de-a lungul liniei de transport caracterizate.

(154) Inelele de rotire la căile ferate sînt destinate deplasării locomotivelor de la liniile de staţie la intrările căilor ferate în tunel sau în depou, precum şi rotirii lor cu 180 grade. Inelele de rotire reprezintă nişte ferme în punte, care se rotesc în jurul suportului central. La scară ele se reprezintă corespunzător dimensiunilor reale.

(155) În cazul reprezintă trecerii denivelate peste calea ferată semnul convenţional celei din urmă nu se întrerupe. Dacă pe trecerea de nivel a unei căi ferate trece un drum auto, atunci el, de obicei, este dotat cu bariere (glisante sau mobile) şi poartă de gabarit. Aceste obiecte se reprezintă doar pe planuri la scările 1:2000 – 1:500 conform dimensiunilor lor şi poziţiei pe trecere.

În cazul dat se va reda faptul că una sau ambele benzi de circulaţie închide bariera, întregului terasament de autodrum sau a jumătăţii din el ce corespunde gabaritul de izolare.

(156) Pasarelele peste căi ferate se reprezintă conform realităţii – printr-un semn al suprastructurii (dacă viaductul uneşte marginile opuse ale unui debleu), sau prin combinarea lui cu însemnarea treptelor existente păstrîndu-se poziţia treptelor şi platformelor intermediare, iar pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 – şi a pilonilor.

Semnul suprastructurii se însoţeşte cu inscripţia care caracterizează materialul de construcţie a ei (met., bet., etc.).

(157, 158) Peroanele de călători, rampele de mărfuri şi de încărcare / descărcare se reprezintă pe planuri topografice cu subdivizarea lor în cele deschise şi acoperite, şi în ambele cazuri se indică (prin indicii literali) materialul de construcţie a lor sau a acoperişului. Totodată, este oportun de a reprezenta imaginea platformelor cu îmbrăcăminte de asfalt sau betonate (p. 249) la culoarea roz sau maro. La fel, se vor evidenţia suporţii platformelor acoperite (după necesitate – în mod selectiv), clasificaţi conform semnelor nr. 92-94.

În cazul reprezentării pe planuri la scările 1:2000 – 1:500 a platformelor de înălţime mare se vor reprezenta toate treptele şi coborîşurile, iar la cerinţe suplimentare, indiferent de construcţie şi material, şi cotele de nivel a marginii platformei. Dacă astfel de date lipsesc, atunci pentru platforme înalte se indică înălţimea lor deasupra solului, determinată cu precizia pînă la zecimi din metru.

În scopul măririi expresivităţii platformelor pe segmente de plan cu densitatea mare a elementelor topografice se recomandă, după posibilitate, aplicarea inscripţiei explicative platf. Platformele situate între căi pe astfel de segmente la ridicare topografică la scara 1:5000 se prezintă selectiv.

(158) În cazul reprezentării rampelor de mărfuri şi de încărcare/descărcare, în afară de explicaţiile menţionate la p. 232 se va conduce şi de următoarele:

obiectele date se reprezintă pe planuri cu inscripţia rampă;

platformele joase în dependenţă de existenţa sau absenţa bordurii (piatră de bordură) se înseamnă prin linie neîntreruptă sau întreruptă;

din cadrul platformelor înalte se supun evidenţierii rampele de încărcare/descărcare, inclusiv cele de lăţime inferioară (2-3 metri) şi cele alipite clădirilor de depozit ş.a.

Rampele de încărcare/descărcare se reprezintă pe toate planurile topografice, cu excepţia celor mici – la scara 1:5000, şi prin unul şi acelaşi semn, indiferent de faptul dacă ele dispun de cozoroace de protecţie sau nu.

(159-161) Semafoarele sînt instalate pe căile ferate, de regulă, din partea dreaptă a căii în direcţia mişcării. Se deosebesc semafoare pe stîlp (cele mai răspîndite) şi pe punte (cu două suporţi şi cu consolă). Semnele convenţionale ale semafoarelor se poziţionează pe planuri paralel liniei căii ferate. Baza lor va corespunde exact poziţiei din teren.

Pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 reprezentarea semafoarelor se prevede pe locul lor. Pe planurile la scările 1:2000 şi 1:5000, în cazul imposibilităţii redării tuturor semafoarelor existente la staţii, cele marginale de intrare sînt supuse reprezentării obligatorii, iar restul – în mod selectiv.

(162-164) Pentru redarea pe planuri topografice a semnalelor luminoase sînt prevăzute următoarele semne convenţionale: semnale luminoase pe stîlp, cele suspendate pe arcuri şi cele scunde, instalate jos deasupra suprafeţei solului.

Semnalele luminoase pe stîlp şi pe arc se reprezintă pe planuri la fel ca şi semafoarele (p. 234). Semnalele luminoase scunde se reprezintă în totalitate doar pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500; pe planuri la scările 1:2000 ele se reprezintă la cerinţe suplimentare, iar pe planurile la scara 1:5000 – ne se reprezintă.

(165) Pentru majoritatea semnalelor luminoase de la calea ferată instalate de-a lungul căilor, şi anume diferitor indicatori, discuri şi panouri este stabilit un semn convenţional unic, baza căruia se plasează conform poziţionării lui din teren, iar partea de sus – este orientată după linia căii ferate.

Semnele de pichetaj kilometric se înseamnă prin semn convenţional separat (corespunzător semnului nr. 153, 179).

(166) Poarta de gabarit deasupra căilor ferate, spre deosebire de porţile la trecere peste cale ferată (semnul nr. 155), sînt destinate pentru controlul dimensiunilor încărcăturilor, transportate în vagoane-platforme deschise. Ele se redau pe planuri la scările 1:2000 – 1:500; totodată se va ţine cont de explicaţiile elaborate referitor la reprezentarea unor altor obiecte ale căilor ferate (p. 234, 236).

## DRUMURILE

(167-169, 172) Pentru reprezentarea autodrumurilor pe planuri topografice este introdusă următoarea clasificare:

autostrăzi – lăţimea ambelor benzi de circulaţie a părţii carosabile alcătuieşte de la 8,0 x 2 metri şi mai mult, categoria tehnică – I;

şosele modernizate – lăţimea părţii carosabile de la 7,2 metri şi mai mult, categoriile – II şi III;

şosele de legătură – lăţimea părţii carosabile mai puţin de 7,2 metri (în majoritatea cazurilor 5,5 metri), categoriile IV şi parţial V;

drumuri naturale îmbunătăţite – lăţimea părţii lor carosabile, de regulă, 4,5 metri şi mai mult, categoria – V.

(167-169, 172) În cazul reprezentării autodrumurilor pe planuri la scările 1:500 – 1:2000 (pe ultimele – pentru categorii superioare) tot profilul transversal al suprafeţei lor, şi anume: partea carosabilă, fîşia de separare pe autostrăzi, banchetele, acostamentele (fîşiile laterale de-a lungul unui drum pentru amplasarea semnelor rutiere, drumurile pentru pietoni şi ciclişti) şi şanţurile pe lîngă drum, pot fi reprezentate la scară.

La ridicare topografică la scara 1:5000 autodrumurile cu îmbrăcăminte rutieră şi fără se reprezintă prin semne convenţionale în afara scării (după lăţime).

(167-169) Pe planuri la toate scările partea carosabilă a drumurilor auto (cu excepţia celor fără îmbrăcăminte) se reprezintă prin linii îngroşаte (0,3 milimetri).

Pentru aceste drumuri, în afară de indicarea lăţimii părţii carosabile, se indică şi lăţimea lor generală (din şanţ în şanţ) şi materialul îmbrăcămintei rutiere.

Dacă şanţurile lîngă drum nu se disting clar, atunci pentru redarea lor la ridicare topografică, în loc de linie dublă verde a semnului şanţurilor uscate pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000, sau o linie verde – pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 este desenată o linie neagră (la marginea banchetei). În cazul reprezentării zonei construite, şanţurile uscate de lîngă drum (cuvete) nu se reprezintă.

Hotarele între diferite tipuri de îmbrăcăminte rutieră şi hotarele între porţiunile de drum cu îmbrăcăminte şi cele fără îmbrăcăminte se fixează pe plan prin linie punctată. La fel se reprezintă şi schimbarea materialului îmbrăcămintei (dacă ea are loc) în locul intersecției drumului principal cu cel secundar.

(167-169) Materialul îmbrăcămintei se înseamnă pe planuri topografice prin următorii indici convenţionali:

Аs – asfalt, beton asfaltic, Bt – beton, BA – beton armat, Cl – clincher, Dl – dală, Pr – prundiş, Pş – pietriş, Pv – pavaj, Z - zgură.

Aceşti indici se amplasează uniform pe axa autostrăzii, dar cu prezentarea obligatorie la hotarele între diferite tipuri de îmbrăcăminte rutieră (din ambele părţi).

(167-169, 172, 173) În cazul reprezentării pe planuri topografice a intersecţiilor autodrumurilor sau ale drumurilor naturale la un nivel, semnele lor convenţionale se întrerup reciproc, iar la diferite nivele – se întrerupe semnul drumului de jos. Semnele convenţionale ale tuturor acestor drumuri se întrerup la intersecţia cu semnul căii ferate.

(167). Autostrăzile se deosebesc cu patul de fundaţie foarte solid şi îmbrăcămintea rutieră capitală – de beton de ciment, beton asfaltic, pavea. Ele se intersectează cu alte drumuri la nivele diferite. De regulă, autostrăzile au două părţi carosabile cu direcţii opuse de circulaţie a transportului.

Între părţile carosabile se află o fîşie de separare, care, în dependenţă de lăţimea ei în teren şi scara planului, se reprezintă prin una sau două linii, iar la dimensiuni considerabile – cu redarea îngrădirilor ei exterioare, plantaţiilor de arbuşti, gazoanelor, răzoarelor cu flori, etc.

În cazul cînd fîşia de separare are lăţimea de 15 metri şi mai mult autostrada se reprezintă sub formă de două drumuri alăturate cu îmbrăcăminte rutieră îmbunătăţită. În cazul cînd pe unele porţiuni de autostradă fîşia de separare lipseşte, atunci pe plan lăţimea părţii carosabile se indică printr-un număr (de ex. 24,5 în loc de 8,0 x 2) şi, în afară de aceasta, de-a lungul imaginii traseului se trece inscripţia suplimentară autostradă.

(168) Şoselele îmbunătăţite se caracterizează printr-o lăţime mai mică decît autostrăzile (p. 238), avînd patul de fundaţie la fel de solid; materialul îmbrăcămintei rutiere poate fi atît capital (de ex. beton asfaltic), cît şi mai uşor (amestec bituminos, pietriş sau pietriş mărunt, impregnate cu lianţi, etc.). Prin semnul convenţional al acestor drumuri pe planuri topografice se vor însemna şi acele porţiuni ale autostrăzilor, părţi carosabile ale cărora se află la o distanţă considerabilă una de alta (p. 243).

În cazul dacă o şosea are dimensiuni (în profil transversal) şi materialele îmbrăcămintei rutiere care corespund celor stabilite pentru şosele îmbunătăţite, însă ea a fost construită nemijlocit pe grund, atunci ea se reprezintă pe plan prin semnul şoselei cu îmbrăcăminte obişnuită (p. 245). La fel se reprezintă şi şoselele îmbunătăţite cu patul de fundaţie solid, dar cu lăţimea de 7 sau 7,5 metri.

(169) La şoselele de legătură la ridicare topografică se referă drumurile cu îmbrăcăminte rutieră intermediară, şi anume: de pietriş mărunt, pietriş sau zgură compactă, din materiale de piatră cu durabilitate joasă (dar cu impregnare), pavaje din bolovani şi piatră brută.

Prin semnul convenţional al acestor drumuri se reprezintă drumuri scurte la întreprinderi industriale, gospodării agricole, construite din plăci din beton de ciment fără amenajarea traseului cu banchete şi şanţuri. Respectiv lăţimea părţii carosabile şi lăţimea lor generală va fi una şi aceeaşi, fapt ce trebuie reflectat în caracteristica numerică a lor pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000, de exemplu, 4.2 (4.2) BA.

(169) În cazul efectuării ridicărilor topografice pe terenuri forestiere, la şoselele de legătură trebuie atribuite şi drumurile de profil transversal incomplet (lipsite de banchete şi şanţuri) pentru transportul lemnului, dar cu îmbrăcăminte rutieră solidă de lăţimea de 3-3,5 metri. Aceste drumuri sînt dotate cu buzunare-halte de încrucişare exprimate la scară conform realităţii. La însemnarea buzunarului se indică caracteristica reală a lui după lăţime, de exemplu sub formă 3.0 (6.2) P şi inscripţia explicativă lărg., adică lărgire.

Semnul şoselei de legătură se aplică şi atunci cînd este necesar de a reprezenta pe plan o şosea îmbunătăţită, dar cu lăţimea insuficientă pentru clasa dată sau fără patul de fundaţie solid.

(170) Părţile carosabile ale străzilor cu îmbrăcăminte rutieră dură, în dependenţă de existenţa sau lipsa bordurii de piatră, se reprezintă la ridicare topografică în primul caz – prin linie neîntreruptă a hotarelor ei, în al doilea caz – prin haşuri. Pe plan se vor indica cotele de nivel la bordură de piatră (dacă ea există) şi alături de ea, totodată valorile (sub formă de fracţie) sînt situate paralel laturii de sud sau axei străzii date.

(170). Trotuarele cu îmbrăcăminte rutieră din parcuri, cimitire, etc., în dependenţă de lăţimea lor, se reprezintă la scară sau prin semnul convenţional în afara scării. Aplicarea celui din urmă pe planurile la scara 1:5000 se prevede atunci cînd lăţimea trotuarului (sau drumului) în teren este sub 5 metri, la scara 1:2000 – sub 2 metri. Acest semn în afara scării reprezintă două linii paralele (neîntrerupte sau întrerupte, în dependenţă de caracterul îmbrăcămintei) cu lăţimea generală pe plan, de regulă, de 1 milimetru. În cazuri excepţionale la ridicare la scara 1:5000 se admite micşorarea acestei valori pînă la 0,5 milimetri.

În cazul reprezentării la scara 1:5000 a trotuarelor alipite aderent la partea carosabilă, ele nu se vor delimita între ele. Nu se reprezintă pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 şi împrejmuirile joase ale trotuarelor.

(170) În cazurile prevăzute de proiectul tehnic, străzile cu îmbrăcăminte rutoeră dură (a părţii carosabile, a trotuarelor, a straturilor de etanşare), precum şi autodrumurile se reprezintă la culoarea roz-pal sau se înseamnă prin plasă punctiformă la culoarea maro.

Străzile în localităţile de tip dispersat se reprezintă pe planuri topografice ca autodrumuri de clasa corespunzătoare.

(171) Pentru redarea pe planuri a străzilor necarosabile este stabilit un semn convenţional aparte, situat pe porţiunea lor, care este inaccesibilă pentru circulaţia transportului pe parcursul întregului an din cauza pantei abrupte, existenţei treptelor, îngrămădirii bolovanilor, etc. Haşurile marginale ale semnului se prezintă exact la limitele porţiunii necarosabile a străzii, iar celelalte – uniform între ele, din 2 în 2 milimetri.

În cazul dacă pe o porţiune dată există bolovani exprimaţi la scara planului, atunci cei mai considerabili dintre ei se supun reprezentării pe locurile lor (semnul nr. 282), totodată cu întreruperea haşurilor semnului convenţional al porţiunii necarosabile a străzii.

(172) Prin semnul convenţional al autodrumurilor naturale îmbunătăţite pe planuri topografice se reprezintă drumurile pentru transportul auto profilate şi regulat reparate (însă lipsite de patul de fundaţie şi îmbrăcăminte dură). Dacă aceste drumuri naturale sînt îmbunătăţite cu adaosuri de pietriş, pietriş mărunt sau zgură, atunci porţiunile corespunzătoare se evidenţiază pe plan cu linie punctată (perpendiculară axei drumului) şi se caracterizează cu indicii literali (p. 241). Porţiunile cu adaosurile altor materiale (de ex. nisip sau calcar lacustru), precum şi cele impregnate cu lianţi nu se reprezintă pe planuri topografice.

Lăţimea părţii carosabile a autodrumului natural îmbunătăţit se trece la intervale de aproximativ 15 centimetri, în primul rînd în locurile, unde terasamentul profilat este dotat cu adaosuri.

(172) În cazul reprezentării autodrumurilor naturale îmbunătăţite linia îngroşată a semnului convenţional se va trasa din partea lui de est şi de sud. Dacă direcţia drumului pe teren se schimbă, atunci modul stabilit de umbrire a liniei se păstrează pînă la localitatea cea mai apropiată sau intersecţia cu un alt autodrum. Se necesită, de asemenea, racordarea imaginii acestor drumuri la cadrul planurilor adiacente.

(173) Drumuri naturale se consideră drumurile neprofilate fără patul de fundaţie consolidat, îmbrăcăminte rutieră şi reparate neregulat. La ridicare topografică se prevede divizarea drumurilor naturale după semnele lor convenţionale în cele vicinale, cele de cîmp şi forestiere.

Deoarece toate aceste drumuri se reprezintă pe planuri prin două linii paralele diferite (neîntrerupte şi întrerupte), la desenarea lor trebuie să se conducă de aceleaşi reguli de umbrire a lor, care sînt stabilite pentru reprezentarea drumurilor naturale îmbunătăţite (p. 252).

Un grup aparte al drumurilor naturale îl constituie drumurile destinate obiectelor hidrologice şi reprezentate la ridicare topografică prin linie punctată.

(173) Semnele drumurilor naturale, precum şi ale cărărilor, în locurile de intersecţie a lor şi în apropierea autodrumurilor şi cadrului planului se desenează în aşa mod ca să intersecteze sau să unească segmentele şi nu intervalele liniilor întrerupte. Totodată, se admite modificarea nesemnificativă a haşurilor semnelor convenţionale corespunzătoare.

(173) Drumurile vicinale servesc pentru legătura localităţilor mici între ele, cu localităţile mai mari, staţiile feroviare, cheiurile şi autodrumurile cu îmbrăcăminte rutieră. De regulă, drumurile vicinale sînt nivelate de transportul auto şi hipo sezonier. În cazul cînd pentru o localitate ele prezintă unicele căi de comunicaţie accesibile pentru circulaţie, însemnarea acestor drumuri vicinale se însoţeşte de indicele lăţimii lor (rotunjite la zecimi din metru).

În cazurile cînd pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 este necesar de delimitat un drum vicinal de drumuri de cîmp şi forestiere, se prevede aplicarea inscripţiei explicative vicin.

(173) La drumuri de cîmp şi forestiere se referă drumurile naturale folosite de către transportul auto şi hipo sezonier, în special în timpul lucrărilor agricole şi exploatării forestiere. Drumurile în regiunile puţin valorificate, pe care este posibilă circulaţia doar a transportului cu şenile, se reprezintă prin semnul convenţional al drumurilor de cîmp şi forestiere însoţit de inscripţia de tractor de-a lungul liniei traseului.

Prin semnul drumurilor de cîmp şi forestiere se recomandă de a reda pe planuri şi unele drumuri vicinale secundare, insuficient nivelate (de exemplu drumurile mai lungi şi mai incomode din cîteva drumuri de această clasă care leagă localităţile învecinate).

(174) Toate autodrumurile în construcţie se reprezintă pe planuri prin semne convenţionale atribuite lor, dar cu întreruperile de 1 milimetru din 8 în 8 milimetri a imaginii traseului.

Podurile şi viaductele diferitor construcţii aflate în procesul de construcţie se reprezintă la ridicarea topografică ca şi cele în funcţiune, cu inscripţia suplimentară constr.

Dacă drumul se construieşte pe un rambleu atît de îngust, încît la reprezentarea porţiunii date a traseului semnul marginii superioare a rambleului coincide cu semnul drumului însuşi (părţii ei carosabile), atunci haşurile care înseamnă rambleul se vor dispune în aşa mod, ca să corespundă haşurilor liniei-punct a drumului în construcţie, şi nu intervalelor ei. Această metodă permite de a distinge pe plan drumul în construcţie pe un rambleu îngust de la cele care funcţionează şi se înseamnă cu linie întreruptă (p. 259). Aceasta nu se referă la reprezentarea drumurilor în debleu, deoarece marginile lor superioare se proiectează pe plan la o distanţă normală de la traseul drumului.

(175, 176) Reprezentarea pe planuri topografice a drumurilor pe rambleu şi în debleu se caracterizează printr-un şir de particularităţi referitor la combinarea însemnării obiectelor. Pentru reprezentarea lor se va conduce nu doar de semnele convenţionale, dar şi de exemplele adăugătoare, prezentate în atlas.

Cazurile care reglementează redarea a unor astfel de construcţii, în dependenţă de dimensiunile în teren, sînt prezentate la p. 221, regulile reprezentării taluzurilor rambleurilor, digurilor şi debleurilor la drumuri – la p. 124, 125, modul de selecţie şi trecere a cotelor de nivel – la p. 126.

(175, 176). Rambleuri sînt îndeosebi construcţiile de transport rutier, iar diguri – atît de umplutură, cît şi cele sedimentate hidraulice – construcţiile hidrotehnice, menite să apere terenurile joase de viitură. În legătură cu aceasta ele au o construcţie mai capitală şi suprafaţa părţii de sus este destul de largă, pe care pot fi trasate drumurile de secţiune transversală integrală.

În cazul reprezentării drumurilor naturale pe rambleu şi în debleu (celor vicinale, de cîmp şi forestiere), reprezentate prin linii-punct, haşurile semnului rambleului se dispun vizavi de haşurile sau intervalele însemnării drumului (spre deosebire de semnul drumurilor în construcţie – p. 257).

Redarea la ridicare topografică a porţiunilor drumurilor de diferite clase în debleuri la fel se va efectua în corespundere cu modelele prezentate a combinării semnelor lor convenţionale. Pentru obţinerea pe planuri a imaginii complete a debleurilor o semnificaţie esenţială o are reprezentarea stării (integrităţii profilului) cuvetelor pe lîngă drum. În cazul dat trebuie să se conducă de p. 240.

(177) Trecerile subterane sub străzi, drumuri şi căi ferate, adică tuneluri pentru pietoni se reprezintă pe planuri topografice cu ajutorul liniei întrerupte, care înseamnă însuşi trecerea şi semnele convenţionale ale intrărilor în tunel. Reieşind din particularităţile intrărilor în teren, ele pot fi redate la fel ca şi în modelul dat: prin intrare descoperită cu trepte în jos, intrare acoperită în subsol (semnul nr. 37).

În cazul prezenţei la intrări în treceri subterane a parapetelor (elemente de construcţie în formă de îngrăditură joasă) ele trebuie însemnate prin semnul convenţional corespunzător scării planului (semnul nr. 226).

(178) Scările pe drum în pantă se reprezintă la ridicare topografică ţinîndu-se cont de poziţia şi orientarea lor în teren, iar pe planuri la scările 1:2000 – 1:500, în afară de aceasta, cu redarea precisă a fiecărei scări suspendate şi a podestelor care le unesc.

(179) Utilajul rutier îl constituie semnele kilometrice instalate în lungul traseelor – piloni sau pietre, indicatoare de direcţie şi viraj, precum şi indicatoarele denumirii localităţilor şi rîurilor, alte semne rutiere (poziţia punctelor medicale şi de reparaţie, cafenelelor, etc.), arcuri permanente la intrările în regiunile (hotarele) raioanelor, judeţelor.

În cazul reprezentării semnelor kilometrice de-a lungul autodrumurilor (precum şi căilor ferate), în cazul lipsei altor semne de orientare pe terenul dat, se prevede trecerea pe planuri la desenul acestor semne a inscripţiilor numărului de kilometri.

Pentru indicatoarele drumurilor şi alte semne rutiere sînt introduse însemnări aparte, cînd ele nu se pot reprezenta la scară şi cînd se reprezintă la scară, totodată cu redarea stîlpilor lor (ca şi a arcurilor pe autodrumuri) cu subdivizarea celor din urmă după materialul de construcţie (semne nr. 92-94).

(179) Aceste obiecte pe planuri la scara 1:5000, în cazul complexităţii considerabile a celor din urmă şi existenţei pe teren a semnelor de orientare mai esenţiale, pot fi prezentate selectiv.

La ridicare topografică poziţia capătului de jos a fiecărui indicator de drum auto, a semnului kilometric şi altor semne se fixează cu precizie posibilă, iar însuşi însemnările acestor obiecte se reprezintă ţinîndu-se cont de asigurarea expresivităţii maximale (în majoritatea cazurilor – orientate de-a lungul drumului).

(180) Semnalele luminoase pe stîlpi se reprezintă doar pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 la cerinţe suplimentare. Aceleaşi restricţii sînt prevăzute şi pentru reprezentarea pilonilor reţelei de contact pentru troleibuze cu divizarea acestor piloni după material şi construcţie.

(181). Indexurile şi numerele drumurilor auto trebuie indicate în cadrul unui dreptunghi, dispus pe planuri la intervale de 12-15 centimetri.

În cazul trecerii indicelor literali a drumurilor trebuie de luat în considerație următoarea gradaţie: E– drumuri magistrale de importanţă internaţională, A – drumuri de importanţă naţională.

(182) Din staţiile de autobuze şi troleibuze la ridicare topografică urmează a fi evidenţiate doar cele situate în extravilan. Baza semnului lor convenţional se va dispune din acea parte a semnului drumului, unde este situată real staţia. Dacă staţiile în direcţii opuse sînt amplasate din ambele părţi ale drumului vizavi una de alta, este suficient de prezentat semnul uneia din ele.

Diferite obiecte la staţii amenajate, de exemplu buzunarele (lărgiri ale drumului, pavilioane), umbrare pentru pasageri (semnul nr. 45) se reprezintă păstrîndu-se poziţia şi orientarea lor din teren, luînd în consideraţie explicaţiile menţionate la p. 85, 94.

Pe autodrumurile de clase superioare, în afară de staţii amenajate, există şi locuri permanente de parcare a transportului auto sub formă de terenuri cu îmbrăcăminte dură, construcţii de serviciu şi construcţii tehnice mici – estacade pentru examinare şi reparaţie tehnică uşoară (semnul nr. 89, p. 142). Imaginea fiecărei parcări este însoţită de inscripţia explicativă parcare auto.

(183) Plantaţiile arbust-arborescente de-a lungul drumurilor, precum şi a rîurilor, a canalelor şi şanţurilor se reprezintă pe planuri topografice cu divizare în fîşii înguste (a primelor şi ultimelor), rînduri de arbori, arbori izolaţi, arbuşti izolaţi. Diferenţa între fîşiile înguste de arbori şi rîndurile de arbori de-a lungul drumurilor constă în aceia că primele se caracterizează prin cîteva rînduri de vegetaţie arborescentă, iar ultimile – printr-un rînd sau două. În cazul reprezentării fîşiei înguste de arbori în lungul axei pe plan se prezintă semnul speciei predominante şi indicatorul înălţimii în metri (semnul nr. 306). În dependenţă de valoarea celui din urmă aceste fîşii se delimitează după semne convenţionale în cele cu înălţime de 4 metri şi mai mult (diametrul cercului de 1,5 sau 2 milimetri, în corespundere cu scara planului – p. 440, 442) şi cu înălţimea sub 4 metri (diametrul cercului 0,8 milimetri).

(183) Rîndurile de arbori (atît plantaţii naturale, cît şi cele artificiale) se reprezintă la ridicare topografică fără caracteristicile sale. La amplasarea simetrică a acestor rînduri din ambele părţi ale drumului (plantaţii bilaterale) semnele lor convenţionale sînt date în eşichier. Dacă într-un rînd de arbori, ei sînt situaţi atît de aproape unul de altul, încît nu pot fi reprezentaţi pe plan în totalitate, atunci arborii marginali se indică exact pe locul lor, iar ceilalţi – cu menţinerea raportului relativ după desimea arboretului în rînd (pe planuri la scara 1:5000 – selectiv, la distanţa între cercuri în mediu de 4 milimetri). Semnele convenţionale ale arborilor izolaţi se reprezintă în strictă corespundere cu poziţia lor în teren (p. 443).

Fîşiile înguste de arbuşti şi tufe izolate de-a lungul drumurilor se reprezintă la ridicare topografică conform aceloraşi reguli, ca şi fîşiile corespunzătoare de arbori (p. 267), rîndurile lor şi arbori izolaţi (p. 446). Dacă în realitate toate aceste obiecte sînt alipite aderent la drum, atunci semnele lor convenţionale se vor dispune la distanţa de 0,3 milimetri de la semnul drumului.

## HIDROGRAFIA

Liniile de mal ale rîurilor şi lacurilor pe planurile topografice la scările 1:5000 şi 1:2000, de regulă, se reprezintă în corespundere cu nivelul malului la etiaj, adică în perioada mai stabilă a apelor mici. Pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 aceste linii se trasează conform poziţiei lor în teren la momentul ridicării.

Linii de mal ale rezervoarelor de apă se consideră liniile nivelului normal de retenţie a apei (NNR). Dacă într-un rezervor de apă nivelul apei s-a stabilit mai jos de cota proiectată şi rămîne într-o poziţie pe parcursul a cîtorva ani, atunci în calitate de linie de mal se consideră linia nivelului real al apei. Pentru rezervorul de apă cu nivelul apei flotant, şi care nu atinge NNR, linia de mal se consideră linia, care corespunde nivelului mediu de mai mulţi ani al apei rezervorului dat, stabilit după datele serviciului hidrometeorologic. În ambele cazuri nivelul proiectat NNR urmează a fi indicat pe planuri, dar prin alt semn convenţional (semnul nr. 200, p. 295).

(184, 185, 187) Liniile de mal ale cursurilor de apă şi rezervoarelor de apă se divizează la ridicări topografice în următoarele trei grupuri, cărora le sînt atribuite semne aparte:

invariabile şi determinate;

nedeterminate, adică cu toate că sunt invariabile, dar cu contururile neclare sau schimbate permanent;

variabile – potrivite rîurilor, lacurilor (şi iazurilor), care conţin apa numai o parte a anului, dar caracterizate de hotarul destul de clar între mal şi albie.

Linii invariabile şi determinate se reprezintă pe planuri prin linii neîntrerupte, restul – prin linii întrerupte. În cazul reprezentării cursurilor de apă, atît cu linii de mal nedeterminate, cît şi cu cele variabile, pe măsura apropierii către zona izvorului rîului lungimea haşurilor fiecăruia din semnele lor convenţionale se micşorează treptat pînă aproximativ două treimi din dimensiunile indicate în atlas.

(186). Cotele de nivel ale apei, reieşind din proiectul tehnic al lucrărilor de ridicare, se trec pe planuri topografice conform datelor de facto la ziua măsurătorilor sau după nivelul mediu al apelor mici. În cazul înaintării cerinţelor suplimentare se prevede combinarea acestor caracteristici sub formă de inscripţie dublă la semnul convenţional corespunzător.

Data la cota de nivel a apei se va include pentru ziua şi luna măsurătorilor; anul nu se indică decît în cazul efectuării ridicării trapezului dat în decurs de doi ani calendaristici şi mai mult. În cazul secţiunii simultane a nivelului apelor pe întreg teritoriu la lucrările de ridicare, alături de indicele cotelor nivelului apelor, după latura de est a cadrului fiecărui plan se trece inscripţia despre executarea lucrărilor date.

Cotele mici de nivel a apei se cer la crearea planurilor de multiplă folosinţă şi pe suprafeţe considerabile (adică îndeosebi la scările 1:5000 şi 1:2000), pentru asigurarea cartografierii ulterioare şi în alte scopuri.

(186) Determinarea cotelor nivelului apei se reprezintă, de regulă, cu o precizie pînă la zecimi din metru. Pentru planurile la scările 1:1000 şi 1:500 pe terenuri plate cu panta mică a albiei cursurilor de apă, la cerinţe suplimentare, cotele nivelului apei se măsoară şi se înscriu pînă la sutimi din metru.

Cotele de nivel a apei la rîuri, canale şi şanţuri se vor indica pe plan la intervale de 10-15 centimetri, în mod obligatoriu la cadrul planului, în locuri cu modificări semnificative în caracterul albiei şi la semnele obiectelor hidrografice cu destinaţie economică şi de orientare. La ridicarea topografică a terenurilor cu rezervoare de apă cota nivelului apei se trece pentru fiecare din ele, dacă suprafaţa lor pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 alcătuieşte 1 centimetri2 şi mai mult, la scările 1:1000 şi 1:500 – 5 centimetri2 şi mai mult, iar pentru lacuri şi iazuri izolate – indiferent de dimensiunile lor. Pentru bazinele de acumulare la rîuri este necesar de dat cotele părţii lor de capăt (terminale), unde remuul se efilează.

Semnul convenţional al cotei de nivel a apei se va plasa în centrul imaginii cursurilor de apă, reprezentate pe plan printr-o linie, şi în întreruperea semnului liniei de mal – pentru restul obiectelor reţelei hidrografice.

(188) În cazul reprezentării pe planuri a cursurilor de apă şi rezervoarelor de apă cu linia malului variabilă, în loc de nivelul apei, conţinute de ele numai o parte a anului, se vor trece cotele de nivel, reieşind din cerinţe corespunzătoare (p. 272, 402). La cerinţe suplimentare, pe lîngă cotele de nivel ale acestor linii de mal poate fi indicată şi data determinării lor, prezentată la fel ca în semnul convenţional nr. 186.

(189, 190) Malurile abrupte ale cursurilor de apă şi rezervoarelor de apă se reprezintă la ridicare topografică cu divizarea în maluri cu plajă, care nu se pot exprima la scară, maluri fără plajă la rîuri de lăţimea pe plan de 1,5 milimetri şi mai mult şi de lăţimea sub 1,5 milimetri. În cazul redării malurilor abrupte se conduc atît de cerinţe generale de reprezentare a rupturilor de teren (p.403, 404), cît şi de cerinţe concrete privind însemnarea combinată a malurilor abrupte şi a elementelor liniare ale hidrografiei (p. 275-278).

(189) Malurile abrupte cu plajă care nu se pot reprezenta la scară se reprezintă cu semnul convenţional al rupturii de teren astfel încît între haşura semnului şi linia de mal să rămînă o bandă cu lăţimea pe plan de 0,3 milimetri (conform condiţiilor tehnice de editare a planurilor).

(190) Malurile abrupte fără plajă la rîuri cu lăţimea pe plan de 1,5 milimetri şi mai mult se reprezintă la ridicare topografică în modul următor:

cînd distanţa de la proiecţia muchiei de sus a rupturii pe planul orizontal pînă la linia malului alcătuieşte 1 milimetri şi mai mult – prin două linii corespunzătoare cu haşurile semnului rupturii între ele;

cînd distanţa indicată este mai mică de 1 milimetri – printr-o linie, care corespunde pe plan poziţiei îmbinate a muchiei de sus a rupturii şi malului; totodată haşura semnului rupturii se dispune pe imaginea oglinzii apei perpendicular la linia malului.

Spre deosebire de semnele rupturii de teren şi celei stîncoase culoarea haşurii este albastră.

Malurile abrupte fără plajă la rîuri cu lăţimea pe plan mai mică de 1,5 milimetri se vor reprezenta prin combinarea aceloraşi semnuri, care se aplică şi pentru malurile cu plajă (p. 275).

(190) Pe planuri topografice se cere indicarea adîncimii maxime a fiecărei rupturi (rotunjită la zecimi din metru), în cazul rupturii de mal lungi – în cîteva locuri. Inscripţia corespunzătoare se trece obligatoriu la culoarea maro.

(191) Semnul convenţional al vegetaţiei de apă cu frunze plutitoare se introduce în liniere.

Vegetaţia de apă cu frunze plutitoare (lintiţă, nuferi, etc.) se reprezintă pe planuri topografice, cînd ea creşte în decursul anilor pe unul şi acelaşi loc al rezervorului de apă sau al cursului de apă, formînd „lunci subacvatice”. În cazurile cînd aceste plante au simultan şi frunze scufundate şi cele plutitoare, şi aflate deasupra apei, - ele se înseamnă prin semnul vegetaţiei cu frunze plutitoare.

(192) La ridicarea topografică a rezervoarelor de apă cu aplicarea izobatelor şi indicatorilor adîncimii drept nivel iniţial se ia: pentru fluvii şi lacuri mari – nivelul mediu al apelor mici; pentru bazinele de acumulare, care au atins nivelul NNR şi cele care nu l-au atins, dar cu nivelul stabil al apei – nivelul celui din urmă; pentru bazinele de apă cu nivelul variabil (oscilaţii sezoniere) – nivelul cel mai jos din cele stabilite în decursul observaţiilor.

(192) La reprezentarea prin izobate a caracterului fundului rezervorului de apă trebuie să se conducă de explicaţii generale privind reprezentarea reliefului suprafeţei terestre.

(192) Indicatorii adîncimilor rezervoarelor de apă se indică pe planuri, de regulă, pînă la zecimi din metru cînd adîncimea rezervorului este sub 20 metri, pînă la jumătate de metru – cînd adîncimea este între 20 - 50 metri, şi pînă la metri întregi - în cazul adîncimii de 50 metri şi mai mult. Densitatea acestor indicatori va fi aproximativ 20 de puncte pe 1 decimetri2 şi va depinde de particularităţile brăzdării fundului cu văi.

(192) În cazul reprezentării fundului fluviilor, lacurilor, bazinelor de apă cu curbele de nivel şi cotele absolute de nivel, drept nivel iniţial se ia nivelul zero fundamental Marea Baltică. Caracteristicile numerice corespunzătoare ale formelor reliefului, aflate sub acest nivel, se prezintă pe planuri cu semnul „minus”.

Reprezentarea suprafeţei fundului bazinelor de apă cu curbe şi cote de nivel se reglementează de aceleaşi reguli ca şi redarea reliefului uscatului (p. 392-401), în acest caz liniile maro ale curbelor de nivel sînt trasate pe fondul albastru deschis al spaţiului de apă.

(193) Rîurile şi pîraiele se reprezintă pe planuri topografice cu o linie sau cu două linii, în dependenţă de faptul dacă ele se pot reprezenta după lăţime la scara dată sau nu. Cursurile de apă, însemnate cu o linie se reprezintă cu îngroşarea treptată a ei de la izvor spre gură în limitele de 0,12-0,5 milimetri. Corespunzător, semnul cursurilor de apă „duble” se aplică cînd lăţimea imaginii lor pe plan constituie (împreună cu liniile malului) 0,5 milimetri şi mai mult. La ridicare la scara 1:5000 prin două linii se reprezintă rîuri şi pîraie cu lăţimea albiei peste 2,5 metri, la scara 1:2000 – peste 1 metru, la scările 1:1000 şi 1:500 – practic toate cursurile de apă invariabile.

(194) În cazul caracterizării imaginilor cursurilor de apă pe planuri topografice, alături de nivelurile apei (p. 271, 272) se înscriu indicatorii sensului şi vitezei curentului, lăţimii şi adîncimii albiei, precum şi a naturii fundului. În cazul înaintării cerinţelor suplimentare cursurile de apă poluată pot fi însoţite de inscripţia respectivă după denumirea lor, de exemplu, Pr. Ialpugel (poluat).

Sensul curentului se indică cu săgeata situată pe fondul oglinzii apei pe plan, sau alături de albie, dacă lăţimea ei nu se reprezintă la scară. Acest semn se va aplica pentru toate cursurile de apă cu albia pronunţată.

Viteza curentului se indică doar în cazul reprezentării cursurilor de apă „duble”, totodată se are în vedere viteza medie de suprafaţă în secţiunea dată, stabilită în baza materialelor hidrometrice sau a unui şir de determinări în procesul de ridicare topografică, care, de regulă, se execută la etiaj (pentru planuri la scările 1:1000 şi 1:500 de unică folosinţă se admite şi la momentul ridicării).

Valorile vetezei şi sensul curentului se vor trece la intervale de 10-15 centimetri, obligatoriu la izvor, în locul căderii de apă (mai sus şi mai jos de baraj, la bancuri), la gură şi la cadrul planului.

(194) Indicatorii lăţimii albiilor în metri se trec în mod obligatoriu doar în cazul reprezentării rîurilor şi pîraielor cu apă permanentă pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000; pe planuri la scări mai mari lăţimea cursurilor de apă poate fi stabilită cu ajutorul măsurătorilor nemijlocite pe plan. La cerinţe suplimentare parametrul lăţimii albiilor se indică la fel şi pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 cu precizia pînă la zecimi din metru.

Determinarea lăţimii albiei, precum şi a nivelului liniilor de mal, se reprezintă, de regulă, în timpul apelor mici (p. 269).

(194) Adîncimea rîurilor şi pîraielor se trece în baza măsurătorilor în cel mai adînc loc pentru secţiunea dată, cu precizia pînă la zecimi din metru.

Natura fundului cursurilor de apă se clasifică la ridicare topografică în felul următor: pietros (aflorimente accidentate ale rocii stîncoase, pietre mari) – indicele pe plan P, solid (galeţi, monolit neted, argilă compactă) – S, nisipos compact – Ns, vîscos (vîscos argilos, vîscos nisipos, vîscos mîlos) – V.

(195) Pentru albiile cu alternanţa porţiunilor de apă permanentă şi care seacă, însemnările liniilor de mal se reprezintă la cele dintîi – prin linii întrerupte, la cele din urmă prin linii neîntrerupte, iar adîncurile şi gropile de apă se redau sub formă de circuit închis. Albia se reprezintă în întregime la culoarea albastru.

(196) Bancurile pe rîu – sînt nişte praguri de rocă dură de bază sau bolovani mari. La ridicări topografice bancurile se reprezintă cu subdivizarea după lăţimea şi lungimea lor şi se însoţesc de inscripţia explicativă prag.

Bancuri cele mai mici, îndeosebi pe rîuri, lăţimea cărora pe plan este sub 2 milimetri şi lungimea nu se reprezintă la scară, se înseamnă printr-o liniuţă transversală pe imaginea albiei rîului. Bancurile înguste, dar de lungime mare – prin cîteva liniuţe, din care cele marginale se desenează exact „pe locul lor”, iar cele intermediare – cît mai uniform posibil la intervale de 1-1,5 milimetri.

Bancurile de lăţimea de 2 milimetri şi mai mult la scara planului se înseamnă ca un lanţ de pietre de formă triunghiulară. În cazul cînd lungimea sectorului de râu este considerabilă, aceste semne se amplasează pe toată suprafaţa lui, totodată rîndurile de sus şi de jos (după curentul apei) vor prezenta poziţia limitelor sectorului, iar restul pragurilor (adică cele intermediare) se indică ţinîndu-se cont de poziţia lor în teren. Respectiv, dacă pragurile pe un rîu larg taie nu toată albia rîului, ci numai o parte din secţiunia ei transversală, atunci această particularitate trebuie reflectată pe plan.

Însemnările pragurilor se vor însoţi de cotele nivelului apei mai sus şi mai jos de prag, măsurate după nivelul apelor mici, care cu toate că nu sînt incluse în semnul ei convenţional, sînt un element semnificativ ale caracteristicilor pragurilor pe planuri topografice.

(197) Vadurile sînt porţiunile puţin adînci ale albiilor în locul lărgirii lor sau în apropierea gurilor afluenţilor. Se reprezintă pe planuri topografice numai în cazul înaintării cerinţelor suplimentare şi dispunerii de date ale măsurătorilor sau a hărţilor de navigaţie.

Semnele convenţionale ale vadurilor se amplasează uniform pe suprafaţa ocupată de ele în plan; partea convexă a semnului se va orienta în direcţia aval a rîului.

(198) Bancurile de nisip sînt nişte fîşii subacvatice aluvionare, care diferă între ele doar după poziţionarea lor pe rîu şi se înseamnă prin semn convenţional comun. Cele mai mărite puncte ale semnului corespund porţiunilor celor mai puţin adînci.

(199) Lacurile pe planuri topografice la scările 1:1000 şi 1:500 se reprezintă în totalitate; pe planuri la scara 1:5000 – cele cu suprafaţa de la 2,5 milimetri2 şi mai mult, 1:2000 – de la 5 milimetri2 şi mai mult. În afară de aceasta, pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 se vor reprezenta şi lacurile de dimensiuni inferioare, dacă ele au destinaţie de orientare, economică sau terapeutică. Cele din urmă, după necesitate, pot fi reprezentate cu o oarecare exagerare a suprafeţei lor. Imaginile lacurilor mici fără denumire, în cazul conturării considerabile a planului, se vor însoţi de inscripţia lac pentru evidenţierea acestor obiecte.

În cazul reprezentării lacurilor cu apă mineralizată se prevede aplicarea inscripţiilor sărat şi amar.-săr., situate nemijlocit după termen nomenclator sau, în cazul existenţei denumirii lacului, după aceasta. Calitatea apei se determină în fond după starea rezervorului de apă vara la apele mici, deoarece în restul timpului apa poate fi desalinată sau, invers, cu concentraţia sărurilor sporită.

(200) Semnele convenţionale ale revărsărilor rîurilor şi lacurilor, rezervoarelor în construcţie şi celor care funcţionează, şi care nu ating nivelul retenţiei normale (NRN), se vor combina pe planuri cu toate semnele stabilite pentru redarea reliefului şi contururilor terenului supus periodic inundării. Respectiv liniile limitelor şi în special haşura suprafeţelor acestor obiecte se va trasa astfel, încît să nu fie redusă exspresivitatea conţinutului planului.

(200) Revărsările rîurilor şi lacurilor se reprezintă pe planuri topografice la scările 1:5000 şi 1:2000 în mod obligatoriu, pe planuri la scări mai mari – conform cerinţelor suplimentare.

Repezentarea limitelor şi suprafeţelor revărsărilor se reglementează de următoarele condiţii: durata revărsării de la 2 luni şi mai mult (ca urmare a ploilor îndelungate, topirii zăpezii, evacuării apelor de zăgazuri), lăţimea benzii de revărsare la scara 1:5000 – 1 centimetri şi mai mult, 1:2000 – 2,5 centimetri şi mai mult. Reprezentarea revărsărilor se va efectua în baza ridicării aeriene, executate în perioada cînd nivelul apei este maximal, sau în baza datelor serviciului hidrometeorologic.

(200) Limitele şi suprafeţele rezervoarelor în construcţie şi celor care funcţionează dar care nu ating nivelul proiectat se redau pe planuri topografice prin aceleaşi semne convenţionale ca şi revărsările. Totodată drept limită exterioară a zonei inundate, reprezentate prin linie întreruptă, se consideră linia NRN, deşi oglinda apei nu atinge nivelul ei.

Rezervoarele în construcţie se consideră rezervoarele de apă în procesul proiectării (proiectul este transpus pe teren), în construcţie şi cele aflate la etapa umplerii primare cu apă. Cînd zona inundată a rezervoarelor se reprezintă numai în baza cotelor proiectate se introduce inscripţia corespunzătoare după latura de est a cadrului planului.

(200) În semnul convenţional al limitei revărsării sau zonei de inundaţie lungimea haşurilor lui, cînd mărimea contururilor este mică, poate fi micşorată proporţional, cu condiţia respectării indicaţiilor menţionate la p. 293. Haşura semnului convenţional al suprafeţei revărsării sau zonei de inundaţie, de regulă, se va orienta sub un unghi de 45 grade la latura de sud a cadrului planului.

În cazul cînd suprafaţa sectoarelor de revărsare sau de inundaţie este considerabilă, la cerinţe suplimentare, în contururile lor pe plan se trece o inscripţie neagră, care indică în care luni ale anului se întîmplă acest eveniment. De exemplu, pentru caracterizarea revarsării rîurilor – Revărsare IV-VI, pentru caracterizarea terenurilor de separaţie a apelor inundate periodic – Inundaţie VIII-IX.

(200) În cazul dacă suprafeţele revărsării sau inundaţiei ocupă pe plan mai mult de o pătrime a întregului trapez, haşurarea lor nu se efectuează. În schimb, de-a lungul liniei corespunzătoare pe plan se trece inscripţia Limita revărsării sau Limita rezervorului în construcţie. Dacă toată această suprafaţă în perioada revărsării este acoperită de apă sau se află în întregime în zona de inundaţie a rezervorului de apă, atunci aceasta nu se reprezintă grafic pe plan, iar după latura de est a cadrului planului se trece inscripţia corespunzătoare. De exemplu, Toată suprafaţa se acoperă cu apă în timpul revărsării în perioada V-VI; Toată suprafaţa se află în zona de inundaţie de către apele rezervorului Central în perioada VI-VII.

## CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE

(201) La reprezentarea canalelor, porţiunilor de rîu canalizate şi a şanţurilor, segmentele lor rectilinii şi unghiurile definite a cotiturilor se vor fixa fără nivelare artificială, în strictă corespundere cu amplasarea şi orientarea din teren şi scara planului.

Consolidarea taluzurilor cursurilor de apă prin betonare se indică cu inscripţia prescurtată bet., iar pe planuri la scara 1:1000 şi 1:500, plus la aceasta, cu o linie subţire neagră din partea exterioară a liniei de mal (pe ambele maluri). Dacă consolidarea este executată prin altă metodă (de exemplu, cu plăci de beton armat sau pavare), atunci se trece şi inscripţia explicativă corespunzătoare – bet. armat, pavaj, etc.

(201) Pe porţiunile de rîu canalizate, spre deosebire de canale şi şanţuri, se prezintă aceleaşi caracteristici hidrotehnice, ca şi pe întreagă lungime a rîului, în special se indică natura fundului.

Reprezentarea canalelor şi rîurilor cu sensul schimbător al curentului are nu una, dar două săgeţi, orientate în direcţii opuse. Cotele nivelului apei la aceste obiecte, inclusiv la cele reprezentate cu o linie se vor trece la intervale de 10 centimetri.

(201) Din şanţurile de irigaţie, de drenare, de alimentare cu apă pe planuri se reprezintă acele, care au destinaţie permanentă. Şanţurile provizorii – de exemplu, brazde de irigaţie arate anual – nu sînt supuse reprezentării pe planuri topografice.

(201) Semnul convenţional al canalelor în construcţie, în cazul reprezentării lor pe planuri topografice unicolor, se va însoţi de inscripţia explicativă constr.

În cazul dacă de-a lungul canalului în construcţie se instalează diguri, atunci cele din urmă, în dependenţă de faza construcţiei: nu se reprezintă, se reprezintă (cu linii neîntrerupte) doar în sectoarele finisate sau pe parcursul întregii lungimi a canalului.

(202) Canalele subterane şi reţeaua de drenaj subterană se înseamnă pe planuri topografice doar în cazul dispunerii materialelor cartografice hidrotehnice, precum şi în cazurile cînd pe fotograme sau nemijlocit în teren se desluşesc careva elemente liniare, care demonstrează poziţia acestor canale şi sistemelor de drenaj. Cele din urmă pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 se reprezintă cu linie-punct.

(203) Datele caracteristice ale canalelor şi şanţurilor se diferenţiază la ridicare topografică în modul următor:

conform cerinţelor generale, pe planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 se reprezintă lăţimea obiectelor date la partea superioară (cu excepţia celor mai mari canale – p.304) şi adîncimea pînă la zecimi din metru; pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 – numai adîncimea, deoarece lăţimea poate fi citită nemijlocit de pe plan;

la cerinţe suplimentare se determină lăţimea canalelor şi a şanţurilor, precum şi la fund, care se înscrie sub formă de al doilea grup de cifre la numărătorul caracteristicii (inclusiv a şanţurilor reprezentate cu o linie).

În calitate de indicele lăţimii canalului la suprafaţă se va lua distanţa dintre maluri la nivelul marginii, iar dacă înălţimea lor relativă este diferită, atunci la nivelul malului inferior. Respectiv însemnările convenţionale ale canalelor pe plan se vor potrivi către acest indicator.

Adîncimea canalului se consideră distanţa pe verticală de la nivelul marginii malului mai scund pînă la nivelul fundului în centrul secţiunii transversale a canalului.

(203) Datele caracteristice ale celor mai mari canale (atribuirea către această categorie se execută în ordinea de redactare) se determină reieşind din faptul, că ele trebuie reprezentate pe planuri topografice în corespundere cu nivelul liniilor de mal la etiaj, şi nu după marginile superioare ale taluzurilor digurilor sau debleurilor de-a lungul acestor canale.

Datele caracteristice ale canalelor „singulare” (după lăţime) se reprezintă conform p. 303.

(203) Pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 locul determinării datelor caracteristice ale şanţurilor în funcţie de lăţimea lor se fixează cu o săgeată şi inscripţia, amplasată lateral de albie sau, după cum este stabilit pentru planuri la scările 1:1000 şi 1:500, inscripţia corespunzătoare se trece direct pe imaginea albiei.

(203) În unele cazuri, de exemplu pentru a reda pe planuri topografice destinaţia de îmbunătăţire funciară, în afară de caracteristica lăţimii şi adîncimii canalelor, se necesită şi determinarea cotelor de nivel nu numai ale marginilor, dar şi a fundului canalului. Cele din urmă se vor trece nemijlocit pe imaginea oglinzii apei.

(204) Către şanţuri uscate la ridicări topografice se referă şanţurile de ameliorare, antiincendiu, care nu funcţionează, şanţurile abandonate de construcţie şi de hotar, precum şi fostele rigole şi tranşei, care nu conţin apă în cea mai mare parte a perioadei calde. Dacă şanţurile uscate au fost betonate, atunci de-a lungul lor, la fel ca şi în cazul şanţurilor în funcţiune, se trece inscripţia bet. (p. 298).

Semnele convenţionale ale şanţurilor uscate pe planuri topografice unicolor se completează cu inscripţia explicativă uscat, pentru asigurarea distingerii lor de semnul canalelor în construcţie. În cazul reprezentării şanţurilor uscate care se pot reprezenta după lăţime la scară, în special pe planurile 1:1000 şi 1:500, e destul de dat numai parametrii adîncimii lor. Pentru a reprezenta şanţuri mai înguste pe aceste planuri, precum şi majoritatea şanţurilor pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 se prevede determinarea atît a adîncimii lor, cît şi a lăţimii în metri.

(205) La reprezentarea canalelor, porţiunilor de rîu canalizate şi a şanţurilor cu diguri de protecţie, la creasta digului, precum şi la fundaţiile din părţile interioare şi exterioare (dacă digul nu aderă la mal) se vor indica cotele absolute de nivel, coordonînd poziţionarea lor cu cotele nivelului apei. Se prevede, la fel, trecerea datelor caracteristice de înălţime relativă a acestor construcţii, de regulă, în schimbul cotelor absolute (în cazul insuficienţei spațiului pe plan).

În funcţie de scara ridicării topografice, lăţimea în teren şi îndepărtarea de la cursul de apă, digurile se pot reprezenta cu haşuri bilaterale şi unilaterale (mai ales la ridicările 1:5000).

(206) Diguleţele artificiale, construite îndeosebi în lungul cursului de apă, se reprezintă pe planuri topografice prin semne speciale la următoarele cerinţe: cînd lungimea imaginii diguleţelor pe plan este de 3 milimetri şi mai mult; cînd înălţimea diguleţelor în teren este de 0,25 metri şi mai mult – dacă ridicarea se execută cu secţiunea reliefului cu curbe de nivel peste fiecare 0,5 sau 1 metri; cînd înălţimea diguleţelor alcătuieşte 1 metri şi mai mult – dacă ridicarea se execută cu secţiunea de 2 sau 5 metri.

Selectarea semnelor pentru reprezentarea diguleţelor se reglementează, la fel ca şi la reprezentarea digurilor, de dimensiunile acestor obiecte şi posibilităţile grafice ale prezentării lor pe segmentul dat de plan. În semnul diguleţului unilateral haşurile transversale, de regulă, se orientează de la malul canalului.

(207) În cazul reprezentării pe planuri topografice a canalelor, porţiunilor de rîu canalizate şi a şanţurilor în debleuri, indicii caracteristicilor lor de altitudine se amplasează în aceeaşi ordine, ca şi pentru aceste obiecte dotate cu diguri (p. 308). În afară de aceasta, cînd spaţiul permite, cotele absolute de nivel se vor trece şi la berme – fîşii de teren orizontale sau uşor înclinate de-a lungul taluzurilor debleului în scopul sporirii rezistenţei lor contra alunecării solului.

(208) Imaginea canalului şi a şanţului pe dig, alături de semnele lor grafice, se va însoţi în cîteva locuri de cotele absolute de nivel a secţiunii lui transversale, inclusiv nivelul apei, vîrful digului şi fundaţia din partea exterioară, iar după posibilitate (dacă spaţiul permite) şi din partea interioară, întoarsă spre cursul de apă. În lungul canalului se va trece inscripţia explicativă de culoarea neagră: canal pe dig.

Combinarea amplasării vizate a cotelor de nivel şi a inscripţiilor explicative permite delimitarea reprezentării pe plan a canalelor pe dig şi a digurilor de-a lungul canalelor.

(209) Distribuitoarele de apă pe canale de irigaţie şi de aprovizionare cu apă au construcţii diferite; prezentul atlas include cele de bază dintre ele. La ridicări topografice se va aplica acel semn, care în măsură mai mare corespunde aspectului exterior al distribuitorului de apă în teren. În cazul cînd dimensiunile acestor obiecte sînt destul de mari, ele se reprezintă conform contururilor lor, totodată dacă aceste distribuitoare sînt construite din beton (precum şi din piatră sau cărămidă) – prin umplere la culoarea negru. Semnul distribuitoarelor de apă se însoţeşte de cotele: nivelului apei în canalul principal şi la evacuările de apă, ale solului pe lîngă cele din urmă şi ale vîrfului construcţiei.

Semnele distribuitoarelor cu o ramificaţie sau cu două ramificaţii se vor orienta cu partea convexă în direcţia de curgere a apei în canal. În cazul cînd este necesar de evedenţiat regulatorul, alături de semnul corespunzător se trece inscripţia explicativă reg.

(209) În cazul reprezentării îmbinării vanelor şi clapetelor ale distribuitoarelor de apă cu poduri şi ţevi care nu se reprezintă la scară, semnele lor convenţionale se dispun aderent unul de altul. În acest caz la tablierele podurilor şi ţevilor se trece cota de nivel absolută.

(210) Însemnările gurilor colectoarelor de drenaj a canalului de uscare se vor conduce de una dintre variantele vizate în atlas.

Pe planuri topografice cu destinaţie de ameliorare în cazul reprezentării gurilor colectoarelor se indică caracteristica numerică a ţevilor lor.

Prezentul semn convenţional poate fi aplicat la fel şi pentru a reda pe planuri dispozitivele corespunzătoare ale canalelor de colectare şi evacuare din sisteme de irigaţie.

(211) Evacuatoare de apă pe diguri şi diguleţe de irigaţie sînt nişte dispozitive pentru evacuarea unică anuală pe terenuri îndiguite a apei, colectate de la topirea zăpezii şi a apelor din bazinele de acumulare permanente cu destinaţie de irigaţie. Aspectul lor exterior seamănă cu un pod, dar ele fiind dotate cu vane de ridicare pentru evacuarea apei.

Pentru a reprezenta evacuatoarele de apă pe planuri se aplică semnele care corespund în cea mai mare măsură contururilor lor în teren. Aceste semne se cartografiază la culoarea negru şi se însoţesc cu inscripţia explicativă prescurtată ev. apă.

(212) Conductele subacvatice sînt nişte instalaţii pe canale sau alte apeducte, destinate pentru străbaterea obstacolelor naturale şi artificiale în debleu transversal sub ele (de exemplu, sub un rîu, rîpă, cale ferată). În majoritatea cazurilor ele reprezintă o ţeavă curbată (una sau cîteva alături una de alta). Există şi sifoane deschise, ceea ce trebuie să fie reflectat în inscripţia explicativă sifon deschis.

Sifoane lungi de secţiune mică se reprezintă pe planuri topografice prin semnul conductei subacvatice.

(213) Apeductele sînt instalaţii pentru transvazarea apei deasupra obstacolelor, în special pe poduri pe piloni. Semnele convenţionale ale obiectelor date pe plan vor corespunde dimensiunilor şi construcţiei lor. Cele mai răspîndite sînt apeducte sub formă de uluce, conducte sau canale. Semnele apeductelor, în afară de inscripţia explicativă apd. vor fi dotate cu o inscripţie prescurtată, care caracterizează materialul podului-apeduct (de exemplu, .met., bet.).

(214) Descărcătoare de apă se numesc instalaţii hidrotehnice destinate racordării a două porţiuni ale canalelor, apeductelor sau rezervoarelor de apă situate la niveluri diferite. La descărcătoarele de apă se referă curenţi forţaţi şi cascade ale diferitor construcţii, precum şi deversoare (p.325). Însemnările oricăror descărcătoare de apă se însoţesc de cotele nivelurilor apei în punctele curbării albiei, iar dacă spaţiul permite – de caracteristica înălţimii lor relative verticale pînă la zecimi din metru.

(214) Curenţii forţaţi sînt nişte şanţuri căptuşiţi deschişi pentru transferul curentului de apă avînd viteză sporită din porţiunea de sus în cea de jos a cursului de apă sau a bazinului de acumulare. Semnul corespunzător se dispune pe plan împreună cu inscripţia explicativă curent forţat şi indicarea materialului de construcţie (bet, bet. armat, etc.).

Cascadele reprezintă nişte apeducte. Răspîndire mai largă au căpătat cascadele în trepte deschise şi cele în consolă. Semnul lor pe planurile topografice va reda diferenţele exterioare în construcţie, iar în cazul reprezentării cascadelor în trepte, plus la aceasta, şi numărul treptelor (cu haşuri transversale ale semnului convenţional). Pentru cascade în trepte se mai prevede trecerea cotelor de nivel al apei peste o treaptă, iar după posibilitate – la fiecare treaptă a cascadei date.

(215) Tunelurile pe canal reprezintă construcţii capitale, părţile lor de bază fiind portalurile (de intrare şi ieşire) şi traseul subteran cu căptuşeală (monolit sau prefabricată) a suprafeţei interioare.

Deoarece portalurile au construcţie diferită, pentru reprezentarea lor pe planuri topografice se vor aplica astfel de semne, care în cea mai mare măsură corespund aspectului exterior al acestor obiecte. Respectiv semnul convenţional din atlas este dat ca exemplu al reprezentării lor.

Traseul subteran al tunelului se evidenţiază pe plan în cazul existenţei datelor sau a semnelor de orientare autentice (p. 302). În lipsa lor sensul general al traseului se înseamnă cu linie-punct pe segmente cu lungimea de 1,5-2 centimetri la scara planului de la portalurile de sus şi de jos în întîmpinarea unui altuia.

Unele tuneluri hidrotehnice sînt dotate cu puţuri de mină verticale, reprezentate pe planuri cu semnul convenţional al căminurilor de vizitare ale comunicaţiilor subterane şi caracteristica adîncimii lor în metri. În cazurile, cînd diametrele acestor obiecte se reprezintă la scara planului, semnele convenţionale corespunzătoare sînt date după contururile lor reale.

(216) Canalele, rîurile şi şanţurile „duble” care trec prin ţeavă se reprezintă prin linie întreruptă neagră combinată cu însemnarea capetelor acestor ţevi, corespunzătoare aparenţei lor în teren. În acelaşi mod se vor arăta şi construcţiile în afara drumurilor.

Dacă acest canal trece prin ţeavă în limitele localităţii cu numărul sporit de diferite elemente topografice, atunci trasarea pe plan a liniei întrerupte a semnului convenţional stabilit nu este obligatorie. Datele caracteristice ale ţevilor se trec conform semnului nr. 266, p. 387.

(217) Prizele de apă sînt construcţii pentru captarea apei din cursul de apă sau rezervor de apă, epurarea ei (cu ajutorul bazinelor de decantare, dispozitivelor de captare a depunerilor şi gunoiului, dispozitivelor de evacuare a aluviunilor) şi scurgerea ei în canal, tunel sau alt apeduct. Pompe de canal sînt instalaţii constituite din agregat de pompare, conducte de aducţie şi de evacuare.

În unele cazuri prizele de apă şi pompele pe canal sînt îmbinate într-un complex hidrotehnic unic, creat în scopurile asigurării funcţionării hidrocentralelor, navigaţiei, ameliorării terenurilor şi aprovizionării cu apă. Reprezentarea a unui astfel de complex pe planuri topografice se efectuează prin redarea contururilor exterioare a fiecărui din obiectele componente ale lui în combinaţie cu şirul inscripţiilor explicative (pomp., priză de apă, etc.). Totodată se reprezintă toate construcţiile şi clădirile legate cu prizele de apă şi pompe pe canale, indicînd materialul de construcţie.

(218) La ridicări topografice la scară mare, alături de pompe pe canale urmează a fi reprezentate şi pompe mici pe canale: staţionare; mobile pe malul canalului (rîului, rezervorului de apă); flotante pe şlepuri şi pontoane.

Pompe staţionare fără construcţii se reprezintă prin semnul convenţional special sub formă de pătrat negru. Cele mobile sînt aduse la intrarea canalului lateral doar pe un timp, cînd ele anual pompează în el apă. În legătură cu aceasta, pompele date nu posedă o poziţie strict determinată în teren, şi pentru a fixa prezenţa lor se trece numai inscripţia explicativă (pompă flotantă, pompă mobilă), începutul căreia se potriveşte la punctul unirii pe plan a canalului magistral cu cel lateral.

(219) Jgheaburile sînt nişte apeducte cu profilul transversal deschis şi curgerea apei gravitațională (fără presiune). Sînt destinate obiectivelor hidrotehnice şi de ameliorare, printre altele pentru trecerea lemnului plutitor, peştelui, etc. Se deosebesc jgheaburi la sol – pe baza planificată de pămînt şi jgheaburi pe piloni; după materialul de acoperire se deosebesc jgheaburi din beton armat (predominante), beton şi lemn. În unele regiuni se foloseşte termenul „rigolă” în loc de „jgheab”, mai ales pentru însemnarea corespunzătoarelor instalaţii cu dimensiuni reduse.

În cazul reprezentării jgheaburilor pe planuri se recomandă însoţirea imaginii lor cu inscripţia jgheab, jgheab bet., etc. Pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 liniile negre ale semnului jgheabului, ce corespund marginilor lui, se reprezintă conform poziţiei reale, iar în caz de insuficienţă a spațiului – se omit şi reprezentarea jgheaburilor se limitează de linia întreruptă albastră şi inscripţii explicative.

Pentru jgheaburi pe piloni materialul celor din urmă este redat cu ajutorul semnelor convenţionale stabilite pentru aceasta (nr. 92-94), în afară de aceasta, la unghiuri mari de înclinaţie a jgheabului către suprafaţa solului, se va determina şi se va trece înălţimea fiecărui al doilea pilon (pînă la zecimi din metru).

(220) Barajele sînt construcţii hidrotehnice, făcute transversal pe cursul unui rîu, pîrău sau canal pentru ridicarea nivelului apei, crearea presiunii apei şi formarea bazinului de acumulare. Barajele, fiind foarte diverse, se clasifică în cele pentru ridicarea nivelului de apă şi cele de acumulare; fixe, deversoare (cu revărsare liberă peste creastă) şi de staţie (cu deschideri pentru captarea apei); subacvatice şi de suprafaţă (deasupra apei); carosabile şi necarosabile. După materialul de bază se deosebesc baraje metalice, din piatră, din lemn, din beton, din beton armat, de pămînt, precum şi combinările lor.

La ridicări topografice barajele pot fi reproduse numai printr-un complex întreg al semnelor convenţionale separate sau combinate şi al inscripţiilor explicative. Alegerea lor va asigura reprezentarea completă, detailată şi precisă pe planuri a aspectului exterior şi a particularităţilor constructive ale corpului barajului şi ale instalaţiilor atribuite (deversoarelor-ţeavă şi deversoarelor-jgheab, stavilelor ridicătoare, zidurilor de sprijin, ecluzelor, etc.). Semnele din atlas sînt exemplele reprezentării celor mai răspîndite baraje de dimensiuni medii şi inferioare.

Pe planuri topografice la scările 1:5000 şi 1:2000, reieşind din materiale hidrometrice, se vor reprezenta datele caracteristice ale suprafeţelor şi volumelor bazinelor de apă. Ele se amplasează nemijlocit alături de semnele barajelor, totodată suprafaţa se indică numai în kilometri pătraţi întregi, iar volumul – în kilometri cubici întregi pentru bazinele de 10 km3 şi mai mult, pînă la zecimi din kilometri cubici – pentru bazinele între 0,1-10 km3, pînă la miimi – pentru bazinele între 0,001-0,1 km3.

(220) La reprezentarea barajelor pe planuri topografice pentru delimitarea barajului însuşi şi a digurilor aderente se prevăd întreruperile (pînă la 0,5 milimetri) între semnele corespunzătoare. În scopurile distingerii barajelor carosabile de la cele necarosabile, la marginile semnului celor din urmă se trasează haşuri scurte, orientate sub un unghi de 45 grade la axa barajului.

În semnele convenţionale ale barajelor liniile transversale mai lungi se vor orienta în partea biefului aval.

(220) Caracteristicile de altitudine ale barajelor sînt compuse din cotele nivelului apei a biefului aval şi celui amonte, cotele înălţimii absolute a crestei lor şi punctului inferior al bazei (pentru baraje fixe). În cazul cînd barajul se întinde pe o distanţă considerabilă cotele crestei şi bazei lor se trec la intervale de aproximativ 7-10 centimetri a planului. Pentru planuri la scările 1:1000 şi 1:500 se prevede, de asemenea, reprezentarea cotelor intrării şi ieşirii ţevii sau jgheabului deversor. Aceasta se răsfrînge şi asupra planurilor topografice la scara 1:2000 cu destinaţie de îmbunătăţire funciară.

Lăţimea părţii superioare a barajului se înscrie doar pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000.

(220, 221) Materialul de construcţie al barajului se indică dacă lungimea lui la scara planului este de 1 centimetri şi mai mult. În acest caz se trec inscripţii prescurtate, de exemplu: met. (pentru metalice), L-P (pentru cele de lemn şi pămînt), iar la lipsa spaţiului – sub formă de litere majuscule separate M, B, L.

Semnele barajelor de pămînt se vor însoţi în locuri corespunzătoare de inscripţii separate privind materialul barajului şi partea lui deversoare.

(221) Barajele rupte (în majoritatea cazurilor de pămînt) se caracterizează de existenţa rupturii transversale pe toată înălţimea construcţiei date. La imaginea acestui baraj, de regulă, este suficientă numai cota nivelului apei cu amplasarea ei pe imaginea biefului aval. Cota nemijlocit mai sus de baraj este necesar în cazul pantei semnificative a cursului de apă în ruptura barajului.

(222) Barajele subacvatice sunt destinate pentru crearea unui remuu în combinare cu revărsarea cantităților mai mari de apă în secțiunea dată peste o creastă cufundată. La redarea barajelor subacvatice linia semnului convențional orientată în direcția biefului amonte reprezintă o linie întreruptă. Pe planurile topografice barajele subcvatice se caracterizează doar prin cotele de nivel al apelor mai sus și mai jos de baraj.

(223) Construcţiile de protecţie a peştelui şi contra gunoiului sînt prezentate în special de gratii şi reţele pe piloni, amplasate transversal pe cursul rîului mai sus de nodul hidrotehnic, hidrocentrală şi alte construcţii similare. Gratiile şi reţelele se reprezintă pe planuri tipografice similar – cu o linie întreruptă, pilonii – prin semne stabilite, diferenţiate în dependenţă de materialul lor (semne nr. 92-94).

La instalaţii de protecţie a peştelui la fel se referă şi elevatoare de peşte, jgheaburi, canale, ecluze pentru trecerea peştelui şi scări de peşti. Pentru reprezentarea elevatoarelor de peşte nu este prevăzut un semn aparte; pe planuri ele se reprezintă prin liniile de contur în corespundere cu contururile reale împreună cu inscripţia elev. peşte. La reprezentarea restului construcţiilor de protecţie a peştelui se aplică acele semne convenţionale, care sînt stabilite pentru obiectele corespunzătoare cu inscripţii ce caracterizează atribuţia lor către construcţii pentru trecerea peştelui.

(224) Ecluzele sînt nişte construcţii hidrotehnice de transport naval, amplasate pe rîurile şi canalele care efectuează legătura rezervoarelor de apă cu diferite nivele. Pentru ecluze este caracteristică diversitatea mare în aspect constructiv, însă, de regulă, toate ele sînt constituite din camere, părţi frontale şi pereţi de apropiere.

Camere pentru ridicarea şi coborîrea navelor au pereţi din beton armat cu parapete, pentru care sînt stabilite semne convenţionale aparte (semnul nr. 226), sau fără ele. În ultimul caz se va trasa o linie la culoarea negru (bordura camerei).

Elementele de bază ale părţilor frontale a ecluzelor sînt porţile lor, de regulă metalice. Semnele convenţionale ale porţilor se dispun în corespundere cu poziţia lor în teren şi se orientează cu unghiul ascuţit contra curentului. Dacă deasupra porţilor ecluzei este construit un pod, atunci semnele lor se combină, totodată este de dorit ca semnul porţilor ecluzei să fie intercalat în semnul podului.

Caracteristicile numerice ale ecluzelor se indică doar pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000. Totodată pentru adîncimea ecluzei la porţi şi lăţimea porţilor se trec valorile lor minime.

(225) Semnele convenţionale ale cheiurilor în cazul reprezentării lor pe planuri topografice diferă pentru cheiuri verticale şi înclinate. În lungul liniei care înseamnă pe plan un chei vertical se trece inscripţia vertical şi se indică materialul de construcţie (piatră, bet., etc.).

Imaginile cheiurilor pe planuri se însoţesc de cotele înălţimii absolute a malului la marginea lor de sus şi a nivelului apei – la picior.

(226) Parapetele sînt nişte pereţi scunzi (în mediu de 1 metri) continui, construite în calitate de îngrădituri, în special la cheiuri, precum şi ecluze, baraje, poduri, curburi abrupte ale autodrumurilor, etc. La ridicări topografice la scările 1:1000 şi 1:500 parapetele se reprezintă cu delimitarea lor în cele de piatră sau beton, metalice şi de lemn, iar la scările 1:5000 şi 1:2000 – prin semnul convenţional comun.

Dacă un chei nu este dotat cu parapet, atunci semnul lui convenţional se substituie printr-o linie neagră. Intervalele în parapete pentru instalarea babalelor (piese cilindrice de care se leagă parîmele la ancorare) se reprezintă doar pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500.

(227) Coborîrile şi scările pe chei sînt construite atît în lungul lor, cît şi transversal, ceea ce urmează a fi reprezentat pe planuri în corespundere cu realitatea.

(228) Zidurile de sprijin sînt menite consolidării taluzurilor şi malurilor abrupte ale rîurilor, canalelor şi rezervoarelor de apă de-a lungul drumurilor muntoase în localităţile cu relieful accidentat. Se deosebesc ziduri de sprijin din piatră, din beton şi din beton armat. Aceste obiecte se divizează în cele verticale şi înclinate; cele din urmă în dependenţă de configuraţia şi mărimea proiecţiei zidului pe plan se redau prin pene de lungime diferită.

La ziduri de sprijin se trec datele caracteristice ale poziţiei lor de altitudine sub formă de fracţie: la numărător – cota absolută de nivel de sus, iar la numitor – cota de nivel la baza zidului. În cazul dificultăţii determinării acestor cote sau a insuficienţei spațiului pe plan se admite aplicarea inscripţiei care caracterizează înălţimea relativă a zidului (rotunjită la zecimi din metru).

(228) În cazul reprezentării zidurilor de sprijin pe planuri topografice ele trebuie distinse de taluzurile planificate (semnele nr. 78, 79), reieşind din faptul că zidurile, de regulă, sînt cu mult mai abrupte (deoarece construcţia lor nu prevede necesitatea, ca în cazul taluzurilor, orientate după înclinaţia echilibrului natural al grundurilor) şi respectiv ocupă pe plan suprafaţă mică. Aceasta predetermină imposibilitatea creşterii vegetaţiei arbust-arborescente pe ziduri de sprijin, spre deosebire de un şir de taluzuri planificate.

(229) Posturile hidrometrice reprezintă nişte instalaţii menite măsurării sistematice a nivelului apei în rîuri, canale şi rezervoare de apă. Se deosebesc posturi pe piloţi (cele mai răspîndite), posturi cu miră şi cele automatizate cu comandă la distanţă (cu aparate de autoînregistrare).

În atlas sînt date semnele postului pe piloţi, părţile lui principale fiind reperele pe vîrful versantului malului şi dispozitivul pentru calculul nivelului apei sub formă de un rînd de piloţi ce coboară jos perpendicular la linia malului şi parţial scufundat în apă. Deopotrivă cu semnul de bază al postului, reperele sînt reprezentate pe plan prin semne convenţionale ale semnelor de nivelment corespunzătoare (semnul nr. 11).

La imaginile posturilor hidrometrice se vor înscrie cotele nivelurilor apei, totodată în dependenţă de cerinţele proiectului de lucrări: la ziua ridicării, raportate la etiaj (după datele de mai mulţi ani) sau şi unele şi altele. În ultimul caz la numărătorul fracţiei se prezintă datele după determinările reale, la numitor – datele medii pentru perioada apelor mici.

(229) Dispozitivul principal al posturilor hidrometrice cu miră, numită tradiţional pe rezervoare mari riglă gradată, reprezintă o miră gradată, fixată la nivelul apei la un chei, pod, baraj, stîncă verticală. La reprezentarea acestor posturi pe planuri topografice semnul mirei se intercalează în însemnarea obiectului respectiv.

Posturi hidrometrice automate cu autoînregistrătoare se amplasează în cabine speciale, care se reprezintă pe planuri ca construcţii obişnuite, dar cu inscripţia explicativă p. hidr.

(229) Secţiunile hidrometrice amenajate, în dependenţă de destinaţia şi caracterul cursului de apă, pot avea construcţie diferită. Cele mai răspîndite sînt secţiunile cu cabluri întinse deasupra apei de la un mal la altul şi destinate suspensiei dispozitivelor hidrometrice pe perioada măsurătorilor (de exemplu, consumului apei şi vitezei ei la mijlocul cursului de apă). Deseori de-a lungul cablului se montează un pod suspendat pentru pietoni. În atlas sînt date exemplele secţiunii cu pod şi fără pod.

(230, 259) Spargheţurile sînt instalaţii pentru protecţia construcţiilor hidrotehnice de loviturile sloiurilor de gheaţă, de buşteni plutitori, etc. Ele au forma de construcţii masive verticale sau oblice cu capătul ascuţit orientat contra sensului cursului. Ele se aşează la picioarele unui pod sau baraj sau la o oarecare distanţă în faţa lor.

Pentru reprezentarea acestor obiecte este prevăzut un semn convenţional în afara scării; cînd spargheţul are dimensiuni considerabile pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 acest semn se intercalează în conturul, care redă conturul real al instalaţiei. În ultimul caz urmează a fi reprezentate la fel şi pilonii de colţ al spargheţului cu subdivizarea lor după materialul de construcţie (semne nr. 92-94).

(231) Construcţii hidrotehnice cu destinaţie de protecţie sînt în mai mare parte prezentate de moluri, sparge-valuri şi dane.

Molurile sînt construite la rezervoarele de apă pentru protejarea radelor portuare de la acţiunea valurilor. De regulă, ele aderă cu un capăt la mal, la mijlocul sînt utilizate pentru acostare, iar la capătul celălalt se instalează faruri.

Sparge-valurile sînt necesare pentru a proteja construcţii portuare, dane de radă, intrările în canale şi ecluze şi porţiunile de mal de la loviturile valurilor. Se deosebesc construcţii de protecţie înconjurate de apă şi de protecţia malului, construite nemijlocit la linia malului.

Danele sînt construcţii scurte, predominant străpunse, proeminente de la mal în rada portuară şi destinate acostării navelor din două părţi.

(231) Construcţiile hidrotehnice de regularizare sînt în mai mare parte prezentate de diguri transversale, epiuri şi pinteni.

Digurile transversale unesc dispozitive de ghidaj longitudinale în apă cu mal şi servesc în special pentru regularizarea migraţiunii aluviunilor.

Epiurile sînt menite în special regularizării regimului cursurilor de apă, protecţiei malurilor şi construcţiilor hidrotehnice de la eroziune. Ele se instalează perpendicular sau sub un unghi la linia malului. În combinaţie cu sparge valurile contribuie la consolidarea şi lărgirea plajelor.

Pintenii sînt nişte construcţii transversale de regularizare, ridicate în albiile rîurilor (pinteni de reorientatre a albiei) şi la litoralul mării. De regulă, ei sînt destul de înguşti, dar uneori se deosebesc cu profilul curbiliniu (în plan).

(231) Toate construcţiile hidrotehnice menţionate cu destinaţie de protecţie şi de regularizare au contururi asemănătoare sub formă de diguri lungite. Ele se reprezintă pe planuri topografice după un principiu unic în corespundere cu forma şi dimensiunile lor. Obiectele cu lăţimea sub 1 milimetru se vor reprezenta cu umplerea conturului, iar cele cu dimensiuni considerabile – fără umplere.

(231) Aceste construcţii pot avea ziduri atît verticale, cît şi înclinate, ceea ce necesită aplicarea diferitor semne convenţionale. Pentru reprezentarea zidurilor înclinate cel mai potrivit semn este cel stabilit pentru taluzuri consolidate planificate (semnul nr. 79). Pe planuri se vor reprezenta inscripţiile despre materialul fiecărei construcţii. Dacă materialele utilizate pentru ridicarea a însuşi molului, sparge-valului sau epiului sînt altele, decît la căptuşeala zidurilor, atunci în cazul existenţei spațiului suficient pe plan la scara 1:1000 sau 1:500 se indică caracteristicile lor separate (de exemplu, bet., plăci BA.).

La ridicare topografică este esenţial de a reda corect locul unde se începe construcţia hidrotehnică – pe taluzul malului, pe banda plajei sau nemijlocit la linia malului.

(232) Debarcadere, adică porturi pe căi de navigaţie, se subdivizează în cazul reprezentării pe planuri topografice în debarcadere cu acostare amenajată, debarcadere şi puncte de oprire fără ancorare amenajată şi locuri de ancorare.

La cele dintîi se referă debarcadere de mal pe baza compactă, pe piloţi pilonaţi în fund şi cele plutitoare – debarcadere pe navă sau pe ponton. Toate aceste debarcadere se reproduc prin linii de contur negru (fără colorare albastră) conform poziţiei lor reale, contururilor şi dimensiunilor la scara dată.

(233) Debarcaderele şi punctele de oprire fără ancorare amenajată se reprezintă pe planuri topografice prin semnul convenţional special sub formă de ancoră, situată în punctul corespunzător alături de linia malului pe imaginea spaţiului de apă.

În acelaşi mod, pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000, se înseamnă locuri permanente de ancorare a navelor în locuri determinate în adîncul golfurilor mici şi la radele în apropierea malurilor. Deseori aceste locuri sînt dotate cu geamanduri.

(234) Farurile sînt nişte construcţii pe mal sau plutitoare sub formă de turn sau turlă, servind drept reper pentru identificarea malurilor, avertismentul pericolului pentru navigaţie şi determinarea poziţiei navei. Ele sînt echipate cu sisteme optice de iluminare sau astfel de mijloace de semnalizare cum ar fi mijloace aeroacustice şi radiotehnice. Toate farurile pe mal se reprezintă printr-un semn convenţional comun; cele plutitoare, pe navele de construcţie specială, fixate cu ancore – prin alt semn. La cerinţe suplimentare alături de fiecare din ele poate fi dată inscripţia explicativă prescurtată: ilumin., acust. sau radioteh.

Dacă baza farului tip turn se poate reprezenta la scara planului, atunci ea se va reprezenta printr-un contur închis, în care se intercalează semnul convenţional respectiv. Pentru faruri sub formă de turlă pe piloţi este prevăzută reprezentarea celor din urmă pe locurile lor cu diferenţierea după materialul de construcţie, adică analogic cu reprezentarea punctelor reţelei geodezice naţionale (semnul nr. 1).

(235) Lumini de navigaţie instalate pe mal se deosebesc de faruri cu sisteme optice de putere mai redusă şi instalarea lor pe construcţii ajurate scunde, piloni izolaţi şi chiar la nivelul solului deasupra rupturilor malului. În cazul cînd baza turlei, pe care este fixată sursa de lumină, se reprezintă la scară, se aplică acelaşi mod de reprezentare a acestui obiect, ca şi în cazul reprezentării farurilor (p.348).

Lumini de avertisment, instalate pe acoperişul clădirilor sau pe construcţii industriale, situate pe malul rezervorului de apă (de exemplu pe coşurile uzinelor), nu se reprezintă la ridicări topografice.

(236) Balizele reprezintă semne de navigaţie plutitoare, dar ancorate la bazine de apă, destinate evidenţierii unei căi navigabile, îngrădirii segmentelor periculoase pentru navigaţie şi reperării ţintelor subacvatice. Tipul principal de balize sînt balize luminoase; mult mai puţin răspîndite sînt balize acustice şi radiotehnice, reprezentate pe planuri topografice prin acelaşi semn convenţional.

Acest semn se aplică şi pentru a reda, la cerinţe suplimentare, flotoare de marcare pe rîuri, în acele cazuri, cînd ele se poziţionează în aceste puncte pe parcursul unui timp îndelungat (de exemplu cîţiva ani), sau ele se instalează în fiecare an pe unu şi acelaşi loc.

(237) Din semnale permanente pe malul rîurilor şi rezervoarelor de apă la ridicare topografică se fixează doar semnale permanente de navigaţie de aliniament, de vad, de ancoraj, etc. şi nu acele care sînt mutate pe mal în legătură cu schimbări frecvente ale situaţiei de navigaţie.

(238) Semnul convenţional al staţiilor acvatice este stabilit în topografie pentru reprezentarea generalizată a plajelor deschise, debarcaderelor pentru barcă şi altor construcţii tip uşor pe un segment de apă îngrădit în apropierea malului. Staţii acvatice se reprezintă pe planuri prin linii întrerupte conform conturului lor pe apă şi inscripţia explicativă respectivă – una comună (st. acv.) sau, cînd spaţiul permite, una comună şi una suplimentară concretă (de exemplu deb. barcă).

(239) Semnul convenţional al plajei amenajate este introdus pentru a reprezenta în linii generale existenţa pe porţiunea dată a fîşiei de coastă – atît construcţiilor capitale, însemnate cu semne stabilite pentru ele, cît şi unui şir de umbrare, umbrele, cabine, etc.

Cînd plaja amenajată are o suprafaţă mică semnul ei poate fi micşorat de 1,5-2 ori, cînd suprafaţa este mare – repetat de cîteva ori. Pe planuri topografice se prevede combinarea acestui semn cu semnul solurilor descoperite ale plajei (nisipului, pietrişului, etc.) sau a vegetaţiei erbacee pe plajă.

(240) Pentru reprezentarea pe planuri a obiectelor de aprovizionare cu apă sînt prevăzute semnele separate ale fîntînilor cu ghizd, cu roată şi cu cumpănă; ale fîntînilor secate sau astupate; fîntînilor şi puţurilor cu pompă de mînă, cu motor de vînt, cu motor; puţurilor arteziene în clădiri şi în afara clădirilor; fîntînilor (puţurilor) combinate cu castel de apă; puţurilor părăsite şi celor care nu funcţionează.

O cerinţă comună în cazul reprezentării acestor obiecte este trecerea la semnul respectiv, în primul rînd, a inscripţiei explicative prescurtate F sau puţ şi denumirii proprii (dacă există), în al doilea rînd, a cotei absolute a nivelului solului, determinate nemijlocit lîngă obiectul dat sau la colţul clădirii, în care el se află.

(240) Densitatea în totalimente a fîntînilor pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500 se prezintă doar în cazul înaintării cerinţelor suplimentare. Tot aceeaşi restricţie este prevăzută şi pentru indicarea perioadei cînd fîntînile care seacă conţin apă pentru planuri la scările 1:5000 şi 1:2000.

Pe toate planurile topografice adîncimea fîntînilor pînă la apă şi pînă la fund se va trece pentru construcţii de mină, iar pentru cele de tip ţeavă, adică pentru puţuri, aceasta nu este necesar.

(240) Fîntînile din extravilan se reprezintă pe planuri topografice în totalitate, iar cele din intravilan – după necesitate în mod selectiv, dar cu reprezentarea a 2-3 fîntîni pe 1 decimetri2, inclusiv fîntînile de uz comun. La ridicări topografice la scările 1:5000 sau 1:2000 ale localităţilor datele caracteristice depline ale fîntînilor se reprezintă dacă spaţiul permite.

(240) În scopul asigurării cartografierii ulterioare pe planurile regiunilor cu puţină apă se vor evidenţia fîntînile principale, caracterizate de volumul sporit al apelor conţinute, calitatea înaltă a apei şi amplasarea oportună pentru accesul transportului. Pentru aceste fîntîni se prevede determinarea umplerii lor în litri-ore. Inscripţia respectivă pe plan se trece mai jos de însemnarea fîntînii; în partea stîngă de ea se amplasează inscripţia suplimentară princ. (adică fîntînă principală).

(241) Fîntînile cu ghizd, dar nedotate cu elevatoare de apă amenajate, şi fîntînile cu roată sînt reprezentate în atlas în cîteva variante, în dependenţă de dimensiunile lor şi construcţie. Fîntînile cu roată pe planuri la scara 1:2000 se înseamnă printr-un semn special doar în cazul înaintării cerinţelor suplimentare; pe planuri la scara 1:5000 ele se înseamnă ca fîntîni obişnuite fără dispozitive de elevare a apei.

(242) Deasupra fîntînilor şi puţurilor cu pompă de mînă deseori sînt instalate umbrare uşoare. Reprezentarea lor pe planuri topografie nu se prevede.

(243, 244) Fîntînile şi puţurile cu motor de vînt şi fîntînile cu cumpănă au semnificaţie nu doar ca construcţii de priză de apă, dar şi ca puncte de orientare pe teren. Aceste fîntîni (îndeosebi cele cu motor de vînt) se reprezintă pe planuri cu detaliere maximă pentru scara dată (de exemplu cu redarea pilonilor) şi datele caracteristice.

(245, 246) Pentru fîntîni şi puţuri cu motor (inclusiv cele utilate cu electromotor) şi cele arteziene, adică cu infiltraţia apei la suprafaţă prin efort (presiune) la orizontul acvifer, la ridicare topografică se prevede determinarea debitului în litri/ore (pentru fîntîni cu motor – la cerinţe suplimentare). Datele caracteristice respective se dispun pe plan mai jos de inscripţia explicativă, care indică existenţa în primul caz a pompei, iar în al doilea caz – a sistemului artezian cu autoefuziunea apelor subterane.

(247) Fîntînile şi puţurile situate în interiorul construcţiilor se reprezintă prin semne convenţionale ce corespund construcţiei, de regulă, în locul la care ele sînt potrivite de facto. Inscripţii explicative la această construcţie de priză se poziţionează în dependenţă de disponibilitatea spațiului pe plan – alături de conturul construcţiei sau înăuntru lui. În ultimul caz litera F nu se trece la semnul convenţional respectiv (pentru că aceasta poate fi interpretată eronat ca material de construcţie).

(247). Dacă fîntînile sau puţurile sînt îmbinate cu elevator de apă (pompă, etc.) sau castel de apă şi sînt situate în clădirea turnului de apă, atunci pe plan se reprezintă semnul celui din urmă, însoţit de inscripţia combinată, care caracterizează restul elementelor ale acestui sistem. Dacă spaţiul nu permite o parte a inscripţiei poate fi omisă, dar în aşa mod ca să nu provoace dubii privind destinaţia principală a obiectului. De exemplu, pentru planul la scara 1:5000 inscripţia c. apă şi indicarea debitului la semnul construcţiei tip turn oferă posibilitatea să considerăm, că acest turn reprezintă castel de apă, şi deoarece nici o conductă nu soseşte către el, aceasta înseamnă, că în interiorul lui se află o fîntînă sau un puţ.

(248) Fîntînile secate, adică acele care în prezent nu conţin apă de un an întreg, trebuie reprezentate pe planuri topografice prin semnul convenţional, inscripţia explicativă şi caracteristica lor prescurtată (cota absolută de nivelul solului lîngă fîntînă şi adîncimea ei pînă la fund).

Fîntînile astupate se redau în cazurile cînd pe teren s-au păstrat rămăşiţele lor vizibile; nici o caracteristică a obiectului, în afară de inscripţia explicativă, nu se prevede.

(2481) Puţurile care nu funcţionează şi cele părăsite se reprezintă grafic la fel, dar sînt însoţite pe plan de inscripţii diferite. Puţurile care nu funcţionează pot să nu fie părăsite, ci să se afle în stare de funcţionare şi temporar să nu funcţioneze. Puţuri părăsite, din contra, au pierdut destinaţia de exploatare, dar apa poate să se autoelimine.

(249) Coloanele de aprovizionare cu apă se subdivizează la ridicări topografice în următoarele grupuri:

hidraulice, apa la care afluieşte prin conducte (de exemplu, cele de alimentare cu apă pentru căi ferate);

de distribuţie a apei – îndeosebi arteziene (p. 361), destinate pentru asigurarea sectorului comunal;

potabile, potrivite parcurilor orăşeneşti, bulevardelor şi plajelor;

hidrante – construcţii sub formă de bară cu ştuţ de presiune destinate pentru captarea apei din reţea de alimentare cu apă pentru necesităţile de irigaţie şi de stins incendii. Pe planuri topografice la scara 1:5000 hidrantele se reprezintă doar în cazuri excepţionale, cînd ele au destinaţie de orientare.

Hidrantele îmbinate cu cişmele, se reprezintă prin semnul convenţional al celor din urmă în combinaţie cu inscripţia explicativă hidrant-cişmea (în două rînduri).

(250) Nodurile de conectare a maşinilor de irigaţie sînt destinate pentru alimentarea cu apă a tehnicii mobile de irigaţie (îndeosebi celei cu lăţime mare de lucru). Ele au distincţii constructive de la hidrantele de irigaţie, reprezentate pe plan cu un alt semn convenţional (semnul nr. 249, p. 366).

(251) Cabinele de distribuţie a apei, caracterizate prin prezenţa construcţiei cu scoaterea ţevii în exterior, în dependenţă de dimensiunile lor şi scara planului, se reprezintă după contururile reale (circulare, pătrate) cu indicarea materialului de construcţie sau prin semnul convenţional.

(252) Havuzurile se numesc nişte construcţii hidrotehnice decorative sub formă de baze sau încercuiri a jeturilor de apă, direcţionate în sus sau jos. Predomină havuzuri de forme circulare. Pe planuri topografice ele se reprezintă printr-un semn convenţional în afara scării, sau în cazul dimensiunilor semnificative a havuzului la scara dată, printr-un contur separat, în care se intercalează semnul respectiv.

(253) Rezervoarele de apă deschise, închise şi subterane, precum şi diversele bazine pentru acumulare a apei se reprezintă pe planuri topografice conform contururilor şi dimensiunilor lor reale, iar cele care nu se pot reprezenta la scară (îndeosebi la 1:5000) – printr-un pătrat albastru cu lungimea laturii de 1,5 milimetri.

La fiecare din aceste obiecte se trece inscripţia explicativă rez. sau un termen local.

(253) Contururile rezervoarelor de apă deschise se reprezintă cu linie albastră, iar ale celor închise şi subterane – neagră.

Dacă rezervoarele deschise au o căptuşeală, imaginile lor se conturează cu două linii de culoarea neagră. Dacă pentru aceasta nu este suficient spațiu pe plan, atunci se limitează de indicarea materialului de construcţie (bet., P, crm.).

Rezervoarele de apă închise şi subterane se reprezintă fără colorare albastră ci doar prin semnul construcţiei (conform realităţii – cu îndiguire sau fără) şi inscripţia explicativă potrivită; de exemplu, rez. subtr.

Rezervoarele şi alte bazine, care conţin apă numai o anumită perioadă a anului se redau pe planuri prin linie întreruptă şi inscripţia ce indică perioada prezenţei apei (de exemplu, III-VI).

(253) Cisternele deschise amplasate la sol, acoperite uşor sau complet cu pămînt se vor reprezenta la ridicare topografică în acelaşi mod, ca şi restul rezervoarelor de apă (p. 371), totodată cu inscripţia apă. Aceasta se referă şi la reprezentarea bazinelor de sedimentare, însă cele din urmă sînt însoţite de explicaţia decantor.

(254) Poluarea rezervoarelor cu deşeurile întreprinderilor industriale se reprezintă pe planuri la cerinţe suplimentare pe baza datelor organelor locale ale serviciului hidrometeorologic şi ale inspecţiei sanitare. Alături de semnul convenţional, la dispunerea spațiului, se trece inscripţia rez. poluat.

(255) Rezervoarele de apă sub presiune pe stîlpi sau pe ferme în cazul ridicării la scara 1:5000 se reprezintă prin semnul convenţional al turlei tip uşor (semnul nr. 25) împreună cu inscripţia apă. Pe planuri la celelalte scări aceste rezervoare se reprezintă conform contururilor lor reale cu delimitarea după tipul şi materialul pilonilor (semne nr. 92-94).

(256). Izvoarele naturale în cazul ridicării topografice la scara mare se subdivizează în cele neamenajate, amenajate şi amenajate cu monument.

Semnul convenţional în afara scării al izvoarelor neamenajate se va orienta în corespundere cu direcţia scurgerii lor în teren.

Izvoarele amenajate cu cercuri de beton, ghizduri, jgheaburi şi alte construcţii, precum şi izvoarele combinate cu monumente, se reprezintă pe planuri în două moduri: cele care nu se reprezintă la scara planului, indiferent de forma lor – printr-un pătrat cu cerculeţ înăuntru; cele care se reprezintă la scară – conform contururilor şi dimensiunilor cu redarea detaliilor (proeminenţelor arhitecturale, treptelor, etc.).

(256) Reprezentarea tuturor izvoarelor necesită trecerea inscripţiilor explicative. La izvoarele cu apă dulce se indică inscripţia izv. La izvoarele cu monumente se trece inscripţia mon.

Pentru izvoarele în regiunile cu dificit de apă se indică şi debitul lor în litri/ore, în cazul dispunerii datelor hidrologice.

În cazul reprezentării izvoarelor semnele lor convenţionale se însoţesc de cotele absolute la sol, determinate la fiecare obiect.

## PODURI ŞI LOCURI DE TRECERE

(257-267) Podurile se reprezintă pe planuri topografice cu divizarea lor după destinaţie, dimensiuni, construcţie şi materialul de construcţie. Părţile principale ale podurilor sînt suprastructurile şi pilonii.

După destinaţie se deosebesc poduri de căi ferate, rutiere şi pentru pietoni. Redarea podurilor de cale ferată şi celor rutiere nu necesită indicarea menirii lor, deoarece aceasta devine clar din însuşi imaginea drumurilor. Pentru reprezentarea punţilor pentru pietoni sînt prevăzute semne convenţionale şi inscripţii speciale.

După dimensiunile podurilor prin semne corespunzătoare se evidenţiază podurile mici, care totodată se subdivizează în cele cu lungimea sub 1 m, cele cu lungimea între 1-3 metri – la ridicare la scările 1:500-1:2000, şi cele cu lungime între 1-7,5 metri – la scara 1:5000.

În dependenţă de construcţie, reprezentării separate pe planuri se supun poduri cu o singură deschidere şi cu mai multe deschideri, poduri monoetaj cu căi ferate şi (sau) autodrumuri pe suprastructură comună sau separată şi viaducte. Nu se necesită delimitarea podurilor după particularităţile constructive secundare (poduri în arc, poduri cu grinzi, poduri de cadre, etc.).

După materialul de construcţie podurile se divizează în dependenţă de suprastructură în poduri metalice, de beton armat (mai rar de beton) şi din lemn. Pilonii podurilor, atît cele extreme (culee), cît şi cele intermediare (pile) se diferenţiază pe planuri topografice conform semnelor convenţionale nr. 92-94.

(257-259) La ridicarea topografică materialul suprastructurii podurilor capitale mari se indică pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 prin semne convenţionale aparte, iar la scările 1:1000 şi 1:500 – prin semnul comun, dar cu inscripţia explicativă met., BA, bet.

Podurile mari din lemn pe planuri la toate scările se reprezintă printr-un semn comun fără indicii suplimentari. Podurile din lemn, de regulă, sînt echipate cu spargheţuri, pentru reprezentarea cărora se aplică semnul convenţional nr. 230, ţinîndu-se cont de explicaţiile date la p. 341.

(257-259) Pe planuri topografice, destinate pentru proiectarea îmbunătăţirii funciare, suprastructurile podurilor exprimate la scară, trebuie să posede cotele absolute ale tablierului lor (în cazul profilului convex al podului – cota punctului culminant). Inscripţia respectivă se poziţionează, în dependenţă de existenţa spațiului, separat de datele caracteristice numerice ale podului sau alături de ele (în partea dreaptă, dacă e posibil).

(257-260) Suprastructurile podurilor la ridicare la scările 1:500 şi 1:1000 se reprezintă cu delimitarea părţii carosabile şi trecerilor pentru pietoni. Pe planuri la aceste scări se vor reprezenta parapetele (sau balustradele) podurilor cu diferenţierea în cele metalice, din beton armat, etc. (semnul nr. 226, p. 334). Aceste obiecte, în cazul lăţimii suficiente a podului pot fi reprezentate la fel pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000, dar fără divizarea lor după materialul de construcţie.

(257-261) Pilonii podurilor se reprezintă pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 în totalitate şi, dacă este posibil, cu redarea formei lor (circulare, ascuţite dintr-o parte sau din două părţi, etc.). Pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 în scopurile reflectării numărului deschiderilor se indică toţi pilonii intermediari (după necesitate, cu o oarecare „deplasare” a lor pe plan de sub proiecţia suprastructurii), iar din culee – doar acele, care nu sînt dosite de pod.

Pe planuri la toate scările pilonii se redau cu divizarea lor după materialul de construcţie.

(261) Viaductele sînt nişte construcţii de transport la intersecţia a două sau mai multe căi ferate şi (sau) autodrumuri (precum şi străzi din oraşe), trasate la diferite niveluri. Majoritatea viaductelor reprezintă nişte poduri pe piloni; în intravilan şi extravilan există de asemenea şi viaducte în tunel, numite estacade-viaducte.

La imaginea viaductului se vor indica dimensiunile trecerii sub nivelul ei superior; de exemplu, sub formă tr. 5 x 8, unde prima cifră – înălţimea, iar cea de a două – lăţimea în metri.

(263) În cazul reprezentării pe planuri topografice a podeţelor mici divizarea lor după construcţie şi materialul suprastructurii se produce altfel, decît pentru poduri mari. Astfel, toate podeţele mici, cu excepţia celor din lemn, se reprezintă printr-un semn comun în combinaţie pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 cu indicii literali (BA, M, P, etc.), iar la scările 1:1000 şi 1:500 – cu inscripţia prescurtată (met., bet., etc.).

(262, 264) Datele caracteristice ale dimensiunilor tuturor podurilor rutiere (cu excepţia celor cu lungimea sub 1 metru), în cazul redării lor pe planuri topografice la scările 1:2000 şi 1:5000, includ indicatorii lungimii tablierului (inclusiv părţile lui pe culee de mal), lăţimii părţii carosabile şi rezistenţei la sarcină a podului. Pentru podurile mari deasupra rîurilor navigabile se va trece înălţimea părţii de jos a suprastructurii deasupra nivelului apei în perioada apelor mici. Pentru podeţele pe planuri la scările 1:2000 sau 1:5000 în loc de acest indicator se trece indicele materialului suprastructurii (p. 383).

Pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 din datele caracteristice ale podurilor rutiere se menține doar rezistenţa lor la sarcină, datorită faptului, că restul datelor poate fi obţinut prin măsurători nemijlocite pe plan.

Dacă rezistenţa la sarcină a podului depăşeşte 100 tone, atunci pe planuri topografice la orice scară se indică inscripţia peste 100.

Redarea datelor caracteristice ale podurilor de cale ferată se prevede doar pentru planuri la scara 1:5000, pe care, în cazul cînd lungimea acestor poduri alcătuieşte 100 m şi mai mult, se indică înălţimea părţii de jos a suprastructurii deasupra nivelului apei sau al solului şi lungimea acestei construcţii, de exemplu sub formă 10-180, unde prima cifra este înălţimea, a doua – lungimea în metri.

(262, 264) În cazul reprezentării podurilor pe planuri topografice lungimea şi lăţimea semnelor convenţionale corespunzătoare vor corespunde dimensiunilor reale ale podurilor în teren. Liniuţele marginale ale însemnării podurilor pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 nu se includ în lungimea imaginii lor.

(265, 2651) Podurile rutiere cu lăţimea sub 1 metru şi podeţele cadru la căile ferate se reprezintă pe planuri topografice prin aceleaşi semne convenţionale cu intersectarea terasamentului acestei căi cu linie continuă.

Podeţele tubulare sub drumuri, spre deosebire de poduri, dispun de partea superioară (de pămînt sau materiale mai dure) şi nu se înalţă deasupra rambleului de drum. În legătură cu aceasta, o parte a ţevii, acoperită de terasamentul drumului, pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 nu se reprezintă, iar la scările 1:500 şi 1:1000 – se reprezintă cu linie întreruptă.

Materialul de construcţie al acestor podeţe tubulare pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 nu se prezintă grafic; pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 podeţele metalice, de piatră, de beton armat şi beton se înseamnă, spre deosebire de cele din lemn, cu linii îngroşate (pînă la 0,4 milimetri) ale însemnărilor orificiilor lor de intrare şi de ieşire din ambele părţi ale terasamentului drumului. Pe planuri topografice la toate scările la imaginea ţevilor de drum, la cerinţe suplimentare, poate fi prezentată inscripţia despre materialul construcţiei, situată, în combinare cu caracteristica numerică, din partea dreaptă a ei (semnul nr. 266, p. 387).

(266) În cazul trecerii pe plan a datelor caracteristice ale podeţelor sub drum, sînt prevăzute următoarele două variante: pentru planuri topografice cu destinaţie universală, doar la cerinţe suplimentare, - cota absolută a platformei drumului deasupra podeţului, numărul firelor ţevilor şi diametrul lor interior; pentru planuri topografice cu destinaţie de ameliorare, plus la aceasta, - cotele nivelului intrării şi ieşirii podeţului şi lungimea ţevii (pînă la zecimi din metru).

(267) În cazul reprezentării pe planuri topografice a punţilor pentru pietoni se vor reprezenta toate cotiturile şi curburile lor vizibile. Acele poduri, care se redau după lăţime prin două linii, se vor însoţi de inscripţia piet. (pentru distingerea lor de podurile pentru transportul auto şi hipo). Punţile pentru pietoni, ca şi restul podurilor, se deosebesc la ridicarea topografică după materialul de construcţie, ceea ce pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 se reprezintă prin însemnări diferite (semnul nr. 263), iar pe planurile la scările 1:500 şi 1:1000 – cu inscripţii (de exemplu, met, BA).

Pentru evidenţierea punţilor suspendate, la fel, este prevăzută inscripţia explicativă suspd.

În cazul reprezentării punţilor cu trepte pentru pietoni, referitor la prezentarea treptelor şi platformelor lor de legătură, trebuie să se conducă de explicaţiile, vizate în p. 261.

(268) Pe planurile topografice bacurile se reprezintă cu divizarea lor în cele autopropulsate, adică dotate cu motor şi cele fără motor, cum ar fi: plute, şlepuri, bacuri nepuntate, pontoane, care se deplasează cu ajutorul unui cablu, vîslelor sau sînt remorcate. În cazul reprezentării acestor obiecte pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000 semnele lor convenţionale se însoţesc de caracteristica lungimii, lăţimii şi rezistenţei la sarcină a punţii de încărcare. Pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 se indică doar rezistenţa la sarcină, deoarece restul indicilor sînt prezentate de dimensiunile ale însuşi însemnării bacului.

Linia căii bacului pe un rîu, canal, rezervor de apă sau lac se reprezintă păstrîndu-se poziţia reală a acestui traseu în teren (transversal sau sub un unghi către mal, etc.). Contururile şi dimensiunile reprezentării danelor bacului trebuie să corespundă celor din teren (datele din tabele trebuie considerate ca exemple).

(269) Din trecerile cu bărci prin obstacole hidrografice pe planuri topografice se reprezintă doar cele permanente. Cînd lăţimea rîului sau canalului pe plan (de exemplu la scara 1:5000) este mai mică de 4 milimetri, semnul convenţional al locului de trecere se va dispune pe unul din maluri.

Semnele trecerilor cu bărci, atît cu motor, cît şi fără motor se vor orienta spre sud sau est, şi se vor însoţi de inscripţia explicativă tr.

(270) Semnul convenţional al vadurilor (pentru transportul auto şi hipo şi pietoni) se reprezintă pe planuri în corespundere cu poziţia reală a vadurilor în teren. Acest semn se însoţeşte de aceleaşi date caracteristice ale vadurilor, ca şi rîurile (semnul nr. 194), dar cu ordinea diferită a amplasării indicelor, şi anume: la numărătorul fracţiei – adîncimea maximă a vadului şi lungimea (doar pe planuri la scările 1:2000 şi 1:5000), la numitor – natura fundului şi viteza curentului. Natura fundului poate fi de piatră, dură, nisipoasă şi vîscoasă.

Toţi parametrii vadurilor se indică corespunzător nivelului apei în rîu, care este stabilit în prezentul caz, de exemplu, la momentul ridicării sau nivelul mediu al apelor mici (p. 269).

## RELIEF

(271) Curbele de nivel sînt trasate pe planuri peste semnele convenţionale ale tuturor elementelor topografice, cu excepţia rezervoarelor de apă, rîurilor şi canalelor, reprezentate prin două linii, rîpelor şi albiilor secate cu lăţimi la fund sub 3 milimetri şi rupturilor, precum şi formelor reliefului de origine artificială - exploatărilor industriale (şantierelor în funcţiune), rambleurilor, debleurilor, rambleurilor de defrişare, movilelor, etc. De regulă, curbele de nivel nu se reprezintă în limitele şantierelor de construcţii.

Peste semnele convenţionale ale cimitirelor, locurilor săpate şi locurilor de aruncare a deşeurilor curbele de nivel se trasează ţinîndu-se cont de reprezentarea caracterului general al reliefului (fără detaliere), aplicînd pentru aceasta linii întrerupte cu lungimea medie a haşurilor de 3-3,5 milimetri şi intervalele de 1 milimetru.

În cazul înaintării cerinţelor suplimentare, pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000, pentru asigurarea ameliorării terenurilor, curbele de nivel se aplică la fel şi pentru reprezentarea depozitelor de rocă (tericoane), exploatărilor de turbă epuizate şi fostelor şantiere, terenurilor acoperite cu deşeuri industriale.

(271) La ridicarea localităţilor curbele de nivel se trasează peste imaginile pieţelor, străzilor şi curţilor, atît cu îmbrăcăminte rutieră de pămînt, cît şi cu îmbrăcăminte rutieră dură (dacă aceasta este predeterminat de proiectul tehnic).

Peste semnele clădirilor curbele de nivel sînt cartografiate doar la cerinţe suplimentare, cu linii întrerupte (p. 392).

(271) Curbele de nivel principale se aplică pentru a face desenul general al reliefului mai exact şi identificabile, precum şi pentru a facilita calculul curbelor de nivel în cazul determinării pantei trenului. Îngroşarea curbelor de nivel în cazul secţiunii peste 1, 2 şi 5 metri se efectuează pentru fiecare a cincea curbă de nivel; în cazul secţiunii 0,5 şi 2,5 metri – pentru fiecare a patra.

(271) În cazul reprezentării versantelor înţelenite abrupte, cînd numai curbele de nivel normale sînt aplicabile, în cazul, dacă intervalul între linii învecinate respective devine mai mic de 0,3 milimetri, se admite unirea lor (la lungimea versantului sub 1 centimetri la scara planului) sau trasarea între curbele principale nu a tuturor curbelor normale, ci numai a cîtorva din ele (la lungimea versantului de 1 centimetri şi mai mult). Restul curbelor normale se întrerup în apropierea semnului acestui versant. În cazul reprezentării surpăturilor şi stîncilor pe segmente de plan, unde la mărimea predeterminată a secţiunii reliefului curbele de nivel pot fi trasate, se trasează doar curbele de nivel principale. În acest caz cele din urmă se reprezintă prin linii subţiri (adică de grosimea de 0,12-0,15 milimetri).

(271) Curbele de nivel ajutătoare se trasează pentru evidenţierea pe planuri a formelor caracteristice de teren, care nu se pot reda prin curbe de nivel normale, precum şi a modificărilor în pantă a versantelor. Pe versantele opuse în mod obligatoriu se redau curbele de nivel ajutătoare care corespund ca valoare.

Pe planuri la scara 1:5000 la secţiunea reliefului de 2 metri pe terenurile plate se vor trasa toate curbele ajutătoare divizibile prin cinci.

(271) Curbele de nivel secundare (accidentale) sînt necesare pentru redarea pe planuri a vîrfurilor extreme ale unor creste şi a porţiunilor inferioare ale unor depresiuni, precum şi pentru reprezentarea cît mai detailată posibilă a elementelor de sol (movilelor mici, pîlniilor şi depresiunilor). Aceste curbe de nivel se trasează la o altitudine arbitrară şi, de regulă, se înscriu.

Pe planuri la scara 1:5000 la secţiunea reliefului de 2 metri pe porţiunile plate se reprezintă toate curbele accidentale peste 5 metri, începînd cu altitudinea de 2,5 metri (2,5; 7,5; 12,5, etc.).

(271) Pentru reprezentarea pantei accidentate (mai mult de 90°) curbele de nivel se trasează numai conform secţiunii principale a reliefului cu linia întreruptă neagră cu lungimea haşurilor de 3,5 milimetri. Adăugător la aceste curbe de nivel la poalele versantului se înscrie cota lui absolută de nivel.

(271) Semnele convenţionale ale curbelor de nivel ajutătoare şi secundare (accidentale), precum şi ale curbelor pentru reprezentarea pantei accidentate se vor dispune astfel, încît detaliile esenţiale ale reliefului să fie reprezentate de curburile haşurilor, şi nu de intervalele între ele.

(271) Indicatoare de pantă (bergstrich) se trec pe curbele de nivel ce conturează crestele, depresiunile şi colinele, terenuri cu pantă mică şi cu direcţia pantei neclară, precum şi la cadrul planului.

(271) Valorile curbelor de nivel se trec orientate cu baza spre vale, totodată dacă este posibil, astfel încît citirea lor să se facă din partea de sud sau est a planului. La secţiunea reliefului cu curbele de nivel din 0,5 în 0,5 sau din 2,5 în 2,5 metri valorile curbelor de nivel sub formă de fracţie zecimală se reprezintă doar pe curbele corespunzătoare, iar pe restul lor – în metri întregi (de exemplu, în primul caz – 112.5; în al doilea caz – 120, şi nu 120.0).

Locurile de dispunere a inscripțiilor  curbelor de nivel se aleg astfel încît să asigure, împreună cu cotele de nivel, determinarea rapidă a altitudinii oricărui punct de pe plan.

(272) Numărul cotelor de nivel pe fiecare plan se va determina de proiectul tehnic de ridicare, în mediu de la 5 pînă la 15 pe un decimetru2 cu includerea celor mai caracteristice puncte de pe terenul dat. În scopuri de ameliorare, la cerinţe suplimentare, numărul mediu al cotelor de nivel pe planuri topografice poate fi majorat de 3-4 ori.

(273) Prin semnul convenţional al rupturilor de teren se reprezintă versantele descoperite abrupte ale dealurilor şi văilor din roci afinate. Acest semn se aplică la adîncimea rupturilor de teren nu mai mică de jumătate din secţiunea reliefului stabilită, totodată pentru planurile cu secţiunea de 0,5, 1, şi 2 metri aceasta va fi de 0,25 metri şi mai mult, iar pentru planurile cu secţiunea de 2,5 şi 5 metri – 1 metru şi mai mult. Numărul haşurilor în semnul stabilit al rupturii se determină în funcţie de lungimea rupturii, numărul lor minimal este 3 haşuri. Lungimea celor din urmă va corespunde proiecţiei orizontale a fiecărei rupturi.

În cazul reprezentării rupturilor cu lungimea şi adîncimea mare, în special pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500, se admite rarefierea haşurilor de pînă la 3 ori (faţă de modelul din atlas) cu trasarea concomitentă de-a lungul poalelor rupturii prin capetele haşurilor a liniei-punct la culoarea maro.

La semnele rupturilor se trec indicii lor metrici, de preferinţă aceştia să fie cotele de nivel absolute ale vîrfului şi poalelor rupturii. În cazurile cînd se indică doar caracteristica adîncimii relative a rupturilor, ea se va determina după verticală; locul măsurătorii se fixează pe plan cu semnul punctului respectiv.

(274) Rupturile stîncoase se reprezintă în două moduri:

prin semnul convenţional stabilit pentru ele – cînd permit dimensiunile rupturii, adică la dimensiunile proiecţiei celei din urmă la scara dată de 2 milimetri şi mai mult;

prin semnul stabilit pentru rupturi de teren, dar cu inscripţia explicativă de culoarea neagră stîncoasă – cînd adîncimea rupturii este mai mică, cu reprezentarea ei cu o fîşie de haşuri de lungimea între 1-2 milimetri.

Desenul rupturilor stîncoase pe plan va corespunde fotogramei. Haşura va fi destul de rarefiată pentru reprezentarea atît aspectului general al rupturii, cît şi a liniilor structurale principale în combinaţie cu sistemul curbelor de nivel (p. 395).

(275) Peşterile şi grotele se reprezintă pe planuri topografice doar prin semnul convenţional al intrărilor lor, orientat cu baza paralel laturii de sud a cadrului planului şi însoţit de inscripţia peşteră (sau pştr.) sau grotă. La dispunerea materialelor ridicărilor subterane, la cerinţe suplimentare, conturul general al peşterii sau grotei poate fi reprezentat cu linie-punct la culoarea maro.

(276) Gropile de carst sînt, în majoritatea cazurilor, depresiuni conice sau sub formă de cazan, formate de activitatea apei în rocile solubile – de sare gemă, cretă, ghips, dolomită – cînd profilul transversal la scara planului este sub 2 milimetri, se reprezintă printr-un semn convenţional special. Gropile de diametru mai mare se vor reprezenta cu curbele de nivel – în cazul versantelor înţelenite; prin rupturile de teren sau stîncoase (semne nr. 273, 274) – în cazul versantelor descoperite abrupte; prin intermediul combinării acestor însemnări – în cazul existenţei la gropi naturale a versantelor de ambele tipuri.

Toate aceste formaţii, cu excepţia gropilor naturale care nu se reprezintă la scară, se vor însoţi, în cazul redării lor pe plan, de inscripţii explicative: carst, carst argilos, carst de loess. Formele reliefului carstic pot avea versante nu numai cu aflorimentul solului, dar şi acoperite cu diversă vegetaţie, funduri – cu mlaştini sau rezervoare de apă, fapt ce trebuie reflectat pe planuri prin combinarea semnelor carstului şi semnelor convenţionale stabilite pentru redarea acestor obiecte.

(277) Pe planuri topografice cu destinaţie universală se reprezintă depresiunile cu fundul plat şi versante plate, caracteristice pentru terenuri şes – pîlnii (farfurioare), dacă ele au suprafaţa la scara dată de 3 milimetri2 şi mai mult.

(278) Gropile, ca formă de teren, se reprezintă la ridicări topografice în două moduri; cele de origine naturală – la culoarea maro, de origine artificială (inclusiv cele cu pereţi alunecate) – la culoarea negru. Dacă cele din urmă sînt utilizate în scopuri economice, atunci ele se însoţesc pe plan de inscripţii explicative (de exemplu, siloz) sau se redau prin semne speciale (gropile pentru acumularea apelor pluviale). Adîncimea gropilor se indică pînă la zecimi din metru. Semnul lor în afara scării se necesită doar pentru planuri la scările 1:5000 şi 1:2000.

(279) Semnul convenţional al movilelor se aplică pentru a reda ridicăturile mici artificiale, în majoritatea cazurilor de formă conică sau de formă de boltă, avînd destinaţia economică contemporană, sau ridicate cîndva pentru delimitarea terenurilor, în calitate de construcţii la mormînt sau simboluri memorabile în locuri cu menire istorică. În cazurile cînd acest fapt este bine cunoscut, se vor aplica inscripţii explicative: mormînt vechi, istoric. La semnul movilelor de piatră, în afară de aceasta, se prevede inscripţia movilă de piatră sau piatră (în dependenţă de posibilitatea amplasării ei). În raport cu inscripţiile înălţimii movilelor şi aplicarea semnului lor în afara scării, trebuie să se conducă de aceleaşi indicaţii, ca şi pentru gropi (p. 408).

(280) Redarea pe planuri topografice a movilelor naturale care servesc ca repere de orientare, care nu se pot reda prin curbe de nivel, se efectuează prin aceleaşi semne ca şi movile artificiale, dar la culoarea maro.

La movile-puncte de orientare, se vor trece inscripţiile care caracterizează înălţimea şi construcţia lor.

(281) Semnul convenţional al rambleurilor de pămînt naturale se aplică în cazurile cînd ele nu se pot reda prin curbe de nivel. Caracteristica de altitudine a acestor rambleuri (pe mal la luncile rîului, de teren curgător, etc.) se trece la cerinţe suplimentare (de exemplu, pe planuri destinate pentru prospecţiuni de ameliorare).

(282) Pietrele izolate care servesc în calitate de repere de orientare se reprezintă la ridicare topografică:

prin semnul convenţional unic stabilit pentru ele – dacă conform dimensiunilor sale ele pot fi exprimate doar cu ajutorul semnului în afara scării;

prin conturul închis cu semnul corespunzător în centru – dacă aceste pietre se exprimă la scara planului.

(283) Îngrămădiri de pietre formate artificial (strînse în timpul curăţirii cîmpiilor – la haturi), se vor reprezenta pe plan la culoarea negru, iar îngrămădirile naturale – la culoarea maro. Determinarea înălţimii se reprezintă doar pentru îngrămădirile de hotar şi numai la cerinţe suplimentare.

(284) Îngrămădiri de pietre se reprezintă la ridicare topografică în două moduri: dacă ele se reprezintă la scară – prin conturul cu amplasarea uniformă pe suprafaţa lui a semnelor ascuţite ale pietrelor; în cazul cînd ele nu se reprezintă la scară – sub formă de trei semne de pietre, îndeosebi pe planurile la scările 1:5000 şi 1:2000.

(285, 286) Formele negative ale reliefului de eroziune, formate de acţiunea cursurilor de apă provizorii, în cazul reprezentării pe planuri topografice se subdivizează în viroage, viroage înguste şi brazde de eroziune; la aceste forme se referă albii uscate şi şanţuri produse de eroziune.

Trăsătura caracteristică a viroagelor, în special în părţile lor de sus, este panta abruptă şi dezvelirea versantelor. Respectiv, viroagele cu lăţimea la scara planului de 1,5 milimetri şi mai mult, se evidenţiază după conturul lor exterior prin semnul convenţional al rupturilor. Totodată, la reprezentarea părţii superioare a viroagelor crescătoare, se vor păstra contururile rotungite potrivite lor (ceea ce este consecinţa surpării pereţilor). Deoarece versantele înalte abrupte ale viroagelor se înseamnă prin haşuri de lungime considerabilă, în cazul reprezentării fundurilor acestor formaţii cu lăţimea în plan de 3 milimetri şi mai mult, trasarea curbelor de nivel urmează a fi limitată de zona talvegului astfel, încît caracterul desenului să reflecte forma profilului transversal al viroagei.

La imaginile tuturor rîpelor şi viroagelor, la intervale de 5-8 centimetri se trece adîncimea rotunjită la zecimi din metru, determinată pentru punctul cel mai adînc pe segmentul dat.

(285) Viroagele înguste şi cu lăţimea între 1,5 - 0,5 milimetri se reprezintă cu două linii îngroşate. Viroagele, lăţimea cărora la scara planului este sub 0,5 milimetri se reprezintă cu o linie îngroşată. Reprezentarea celor din urmă trebuie să fie însoţită de parametrul adîncimii şi lăţimii de sus (în punctul în care ea este maximală) cu precizia pînă la zecimi din metru.

(285) Brazdele de eroziune reprezintă formele iniţiale ale eroziunii liniare a suprafeţei solului cu ape pluviale. De regulă, ele se potrivesc acelor margini ale terenurilor arabile, care aderă nemijlocit la rîpe. Aceste brazde poartă caracter rarefiat şi au dimensiunile mici (lungimea - pînă la 15 metri, lăţimea – pînă la 0,5 metri, adîncimea – pînă la 0,2 metri), dar reprezintă un indice important al stării nesatisfăcătoare a terenurilor agricole în această regiune.

(286) Albiile de rîu mici uscate şi şanţurile produse de eroziune se întîlnesc la viroagele, terasele şi versantele văilor de despărţire a apelor. Aceste forme de teren se caracterizează prin adînciturile de eroziune relativ mici, sinuozitatea şi aspectul exterior similar, ceea ce oferă posibilitate de a le reprezenta la ridicări topografice prin semnul general al solurilor dezvelite (nisip, pietriş) sau al tipurilor de vegetaţie, sau cu două linii întrerupte, dacă această albie sau şanţ se poate reprezenta la scară după lăţime.

Linia întreruptă de culoarea maro se aplică pentru însemnarea albiilor, în care apa lipseşte în decursul unui şir de ani. Pentru a reda albiile care conţin apă sezonieră, care fac parte din hidrografie (semnul nr. 187), liniile de mal corespunzătoare se reprezintă la culoarea albastru.

(287) Semnul convenţional al treptelor de teren acoperite cu vegetaţie se aplică pentru reprezentarea încovoieturilor în relieful terenului (de lungimea lor la scara planului de 0,5 centimetri şi mai mult) care nu pot fi reprezentate cu curbe de nivel. Pe reprezentarea acestor trepte se pot trasa curbe de nivel.

(288) Alunecările de teren sînt configuraţiile reliefului, formate la deplasarea în jos pe pantă a solurilor superficial afinate. Pe planuri topografice ele se reprezintă cu divizarea în alunecări active şi cele consolidate (vechi). Reprezentarea ambelor se delimitează cu linie punctată de culoarea maro; caracterul general al suprafeţei lor (fără detaliere) se reprezintă prin curbele de nivel întrerupte cu lungimea haşurilor de 3-3,5 milimetri şi intervalul de 1 milimetru. Indicile principal după care se disting alunecările de teren este prezent la formele active în partea superioară (către amonte) a rupturii descoperite, redate pe plan prin semnul ei convenţional, combinat cu indicarea adîncimii. În cazul reprezentării alunecărilor consolidate ele se vor delimita în partea superioară, în corespundere cu realitatea cu linia marginii sau semnul treptei înţelenite.

În cazurile cînd pe alunecările de teren există vegetaţie, ea se va reprezenta cu semne stabilite.

(289, 290) Grohotişurile din pămînt sau nisip, potrivit poalelor şi părţilor inferioare ale versantelor abrupte, se subdivizează la ridicări topografice în grohotişurile rocilor afinate cu un semn comun şi inscripţia explicativă (argilă, nisip, etc.), şi grohotişurile rocilor dure, subdivizate la rîndul său în semne convenţionale ale grohotişurilor din piatră spartă şi din galeţi.

Grohotişurile se pot reprezenta pe plan în combinaţie cu semnul rupturii – dacă adîncimea ei e mai mare decît jumătatea secţiunii stabilite a reliefului cu curbele de nivel; cu delimitarea liniei marginii – dacă ruptura este mai mică; fără această linie – dacă marginea de sus a grohotişului este insuficient de clară în teren. Peste semnele grohotişurilor, de regulă, se trasează doar curbele de nivel principale (p. 395). Pentru a reda porţiunile cele mai line ale grohotişurilor este posibilă trasarea tuturor curbelor de nivel a secţiunii principale.

La crearea planurilor topografice la scările 1:500-1:2000 se admite (dacă aceasta este preconizat în proiectul tehnic al lucrărilor de ridicare) reprezentarea grohotişurilor extinse nu prin semnele lor convenţionale, ci cu desenul curbelor de nivel şi inscripţii explicative de tipul: grohotiş nisipos, grohotiş pietros, etc.

(291) Terasele artificiale în terenuri cu trepte se reprezintă la ridicări topografice în cazurile cînd lungimea lor la scara planului alcătuieşte 3 milimetri şi mai mult, iar înălţimea de depăşire – jumătate şi mai mult din secţiunea stabilită a reliefului cu curbe de nivel, iar la secţiuni peste 2,5 şi 5 metri – de la 1 metru. Terasele cu dimensiuni mai mici se vor reda pe planuri, dacă ele au destinaţie de orientare.

## VEGETAŢIE, TERENURI AGRICOLE, SOLURI, ELEMENTE DE SOL, MLAŞTINI

Vegetaţia în cazul reprezentării pe planuri topografice se subdivizează în:

arborescentă – păduri naturale şi codri, crînguri, păduri înalte plantate, plantaţii forestiere tinere, fîşii forestiere, păduri rare, terenuri de pădure tăiată şi defrişată, arbori izolaţi;

arbuşti;

erbacee.

Pe planurile date în mod special se evidenţiază vegetaţia de cultură.

Dacă contururile învecinate ale vegetaţiei, prezentate la editarea planurilor unele – cu culoare de umplere, altele – cu reţea punctiformă (îndeosebi pe planuri la scara 1:5000), nu au un hotar clar în teren, atunci pe originalele de teren se va aplica semnul convenţional al trecerii treptate sub formă de linie-punct îngroşată, trasată pe axa benzii de trecere între aceste terenuri, şi omisă la imprimare. Dacă, însă, contururile învecinate, reprezentate identic prin culoare de umplere, reţea punctiformă sau haşuri pe fondul alb, au în teren o porţiune de hotar comun distinct şi o porţiune cu trecere treptată între ele, atunci pe plan ele se delimitează în primul caz – cu ajutorul liniei întrerupte, în al doilea caz – prin amplasare potrivită a semnelor convenţionale marginale (p. 426).

La editarea planurilor topografice multicolore (la cerinţe suplimentare) pădurile naturale înalte se reprezintă la culoarea verde fără desenarea cerculeţelor semnelor lor convenţionale; pădurile înalte plantate, fîşiile forestiere largi, livezile (omogene şi combinate cu alte plantaţii perene) şi plantaţiile culturilor arborescente tehnice – la culoarea verde cu semnele grafice stabilite pentru ele.

Crînguri, desişuri, fîşii largi de arbuşti (inclusiv mărăcinişuri), afinişuri, vie, plantaţii de cultură tehnică, gazoane şi răzoare se reprezintă prin reţea punctiformă verde în combinaţie cu însemnările grafice stabilite pentru ele.

Pentru reprezentarea pe planuri a pepinierelor forestiere şi de pomi fructiferi şi vie fondul semnului nu se colorează deoarece puieţii crescuţi sînt săpaţi în fiecare 2-3 ani, iar pămîntul este arat din nou.

(292) Pe planuri topografice cu destinaţie universală contururile vegetaţiei naturale se delimitează cu linie-punct, cînd suprafaţa lor în plan alcătuieşte 0,5 centimetri2 şi mai mult – pentru scara 1:5000; 1 centimetri2 şi mai mult – pentru planuri la restul scărilor. Pentru contururile de orientare valorile respective sînt de două ori mai mici.

Delimitarea contururilor vegetaţiei de cultură din cadrul altor terenuri pe planuri topografice cu destinaţie agricolă se redă conform p. 474.

(292) Dacă schimbarea landşafturilor pe teren se caracterizează de trecerea treptată între diferite tipuri de vegetaţie (în unele cazuri şi soluri), atunci pentru mărirea expresivităţii topografice la reprezentarea pe planuri a acestei benzi de trecere, o parte a semnelor convenţionale ale terenurilor învecinate diferite se poziţionează pe marginile lor exterioare, paralel axei comune a benzii date.

(292) Pentru a reda pe planuri vegetaţia reprezentată prin cerculeţe în liniere, şirurile de cerculeţe din fiecare contur lungit vor fi dispuse paralel axei lui lungi; excepţia fac cazurile, cînd această axă este situată aproximativ sub un unghi de 45° față de cadru. În ultimul caz, precum şi pentru restul contururilor, inclusiv cele cu forma complexă şi neregulată şi cele care ocupă suprafeţe mari, cerculeţele se dispun paralel laturii de sud a cadrului planului.

(293) Pădurile se clasifică pe planuri topografice după componenţa lor şi caracteristicile metrice.

După componenţă se deosebesc păduri foioase şi conifere, cărora le sînt atribuite semnele de grup aparte, şi păduri mixte, reprezentate prin combinarea acestor semne; ele se amplasează în ordinea de predominanţă a grupurilor de specii respective din contur. Pentru subdivizarea ulterioară a celor din urmă se introduc inscripţii explicative, trecute din partea stîngă a semnului, de regulă fără prescurtarea denumirilor. Dacă pădurea este omogenă după componenţa sa cu 80% şi mai mult – se prezintă o denumire a speciei, în restul cazurilor – două. Denumirea speciei predominante din contur se indică la nivelul numărătorului fracţiei, iar speciei următoare – la nivelul numitorului fracţiei.

Datele metrice ale pădurii pe planuri topografice sînt înălţimea medie a copacilor, grosimea arborilor (la nivelul pieptului omului) şi distanţa între arbori. Pentru contururile mici şi înguste, ca excepţie, se admite prezentarea datelor referitoare doar la înălţimea arborilor. În cazul reprezentării pădurilor în intravilan această inscripţie prescurtată se trece doar cînd este suficient spațiu pe plan.

În cazul reprezentării pădurilor în contururile mari la fiecare 1 decimetri2 al planului se prezintă unu-doi indici referitoare la componenţă şi datele metrice; totodată se va ţine cont de schimbările în exteriorul plantaţiilor. În cazul, cînd caracterul lor se schimbă brusc şi des, se admite, în combinaţie cu conturarea fină, amplasarea indicelor pădurilor în afara limitei conturului.

(294) Semnul convenţional al pădurilor naturale înalte se aplică pentru reprezentarea pe planuri topografice a pădurilor continui cu înălţimea arborilor de la 4 metri şi mai mult şi gradul de acoperire a coronamentului de la 20 la sută şi mai mult.

Delimitarea masivelor forestiere în contururile cu componenţa diferită a speciilor arborilor şi datele metrice diferite, de regulă, se redau la cerinţe suplimentare. Totodată unele segmente ale pădurii, remarcabile cu destinaţie de orientare sau valoare deosebită a plantaţiilor se vor contura cu linie subţire.

Este oportună aplicarea semnului stabilit pentru păduri cu reprezentarea pe planuri a pădurilor maturi decorative, potrivite terenurilor de creştere a lor naturală şi fără planificare regulară (parcuri forestiere). Contururile acestor păduri, de exemplu, în oraşele şi zonele suburbane de protecţie a naturii, se reprezintă la editarea multicoloră, cu fonul de culoarea verde fără cerculeţe ale semnului convenţional şi se însoţesc de inscripţia decor. Pădurile decorative de alt tip se reprezintă respectiv prin semnele pădurii plantate sau ale livezii (p. 456).

În cazul reprezentării pădurilor cu subarboretul des, la cerinţe suplimentare (în scopurile asigurării prospecţiunilor de ameliorare), se prevede introducerea inscripţiei explicative subarb. des.

(295) Prin semnul convenţional al crîngurilor pe planuri topografice se reprezintă porţiunile de pădure tînără cu înălţimea sub 4 metri. Dacă înălţimea medie nu atinge 1 metru, atunci ea se determină şi se trece rotunjită la zecimi din metru. Grosimea arborilor din crîng se trece doar la ridicări topografice pentru îmbunătăţire funciară. La aceleaşi cerinţe pentru însemnarea crîngurilor mixte se prevede aplicarea a două semne de grup ale vegetaţiei arborescente şi respectiv a două inscripţii referitoare la denumirea speciilor predominante.

(296, 297) Pădurile înalte plantate şi plantaţiile forestiere tinere, caracterizate în teren cu rînduri drepte de arbori, se reprezintă pe planuri topografice cu amplasarea cerculeţelor semnelor lor convenţionale în liniere (spre deosebire de păduri naturale). Pentru delimitarea acestor plantaţii este stabilit acelaşi criteriu de înălţime medie a arborilor: 4 metri şi mai mult – pentru păduri plantate, sub 4 metri – pentru plantaţii forestiere.

Indicii componenţei speciilor şi datele metrice pentru păduri plantate, în cazul cînd conturul lor este neuniform, se indică mai des, decît pentru pădurile naturale, şi anume pînă la 3 pe 1 decimetri2 al planului. Din indicii numerici ai pădurilor pentru plantaţii forestiere tinere se prevede numai înălţimea medie, totodată în cazul cînd ea este sub 1 metru, ea se trece pînă la zecimi din metru.

(2971) În cazul reprezentării pepinierelor de specii şi decorative inscripţia explicativă se limitează de prescurtarea convenţională (pep.). Caracteristica speciilor, de regulă, nu se prezintă în legătură cu schimbarea lor frecventă şi substituirea cu terenuri arabile.

(298, 299). Potecile forestiere la ridicare topografică se clasifică după lăţime la scara planului în modul următor: 5 milimetri şi mai mult, 1-5, 0,5-1, 0,5 milimetri.

Primele dintre ele, fiind de hotar, de comunicaţii (pentru LTE de tensiune înaltă, conducte magistrale) sau antiincendiare, ce se înseamnă cu linie punctată simplă cu prezentarea vegetaţiei terestre sau arbuştilor, sau, dacă poteca a fost recent arată, – fără aplicarea semnelor. În lungul acestor poteci, dacă spaţiul permite, se trece inscripţia explicativă: arat. Următoarele două grupuri de poteci au menire de poteci principale de cartiere forestiere; ele se reprezintă prin două linii de haşuri. Totodată haşurile se vor plasa alternativ din două părți; intersecţiile potecilor se fixează cu haşuri şi nu cu intervale între ele. Potecile cu lăţimea în plan sub 0,5 milimetri (ceea ce la scara 1:5000 alcătuieşte în teren pînă la 2,5 metri, la scara 1:2000 – pînă la 1 metru), numite poteci de vizare, se reprezintă cu linii întrerupte.

Pentru potecile care se reprezintă la scara planului nu este necesar de a caracteriza lăţimea lor; pentru restul potecilor se prevede indicele respectiv în metri întregi. La poteci necurăţate se trece inscripţia necuraţată.

(300) Dacă pe poteci sînt trase drumurile, conductele, liniile de telecomunicaţii cu fire, atunci, cînd lăţimea potecii permite, se reprezintă şi unele şi altele. În cazul imposibilităţii combinării lor grafice semnul potecii se omite şi pe plan se redau doar obiectul respectiv. Totodată în întreruperea semnelor convenţionale ale liniilor de comunicaţii şi de transport a energiei electrice se menţine indicele numeric al lăţimii potecii. Limitele administrative potrivite potecilor se înseamnă în două moduri: la potecile largi – nemijlocit pe axa lor, la potecile înguste – prin haşuri alternativ din două părţi a elementului topografic respectiv. Cărările pe poteci nu se reprezintă.

(301) Numerele de ordine ale cartierelor forestiere au o semnificaţie de orientare sporită. De aceea, ele se trec pe planuri topografice în mod obligatoriu, fiind situate în centrul fiecărui cartier, sau, în dependenţă de prezenţa altor inscripţii pe plan, de preferinţă la colţurile lui, lîngă intersecţiile potecilor.

(302, 303) Semnul convenţional al pădurii rare înalte se aplică pentru reprezentarea pădurilor fără acoperămînt continuu, adică cu gradul de acoperire a coronamentului sub 20 la sută, cu interspaţiu între coroane în pădurile zonei temperate de 2-5 diametre ale coroanelor (în dependenţă de speciile arborilor).

În cazul reprezentării pădurilor cu distanţa mai mare între coroane se vor aplica semnele prevăzute pentru arborii izolaţi. Tot acelaşi mod de reprezentare se poate aplica, la cerinţe suplimentare, pe planuri la scările 1:1000 şi în special 1:500, unde fiecare arbore poate fi redat pe locul său.

Rariştele se reprezintă pe planuri neapărat în combinaţie cu semnele terenului de bază – arbuştilor, muşchilor, etc, sau semnele solurilor dezvelite – pietrişului, suprafeţelor monolit, etc. Semnele pădurii rare vor fi dispuse astfel, încît să redea rarefierea sau îndesirea comparativă a arborilor pe fiecare sector, iar semnele marginale – hotarul răspîndirii pădurii pe fondul terenului de bază.

Crîngul rar se reproduce pe planurile topografice avînd în vedere explicațiile din pct. 431. Spre deosebire depădure înaltă rară în acest caz caracteristica pădurii nu se indică.

(304) Ca terenurile ale pădurile tăiate la ridicări topografice se reprezintă suprafeţele, unde în urma tăierii arborilor au rămas cioturi. Semnele despăduririi, de regulă, se trec pe fondul vegetaţiei naturale existente sau al terenului agricol, totodată situarea acestor semne va corespunde aproximativ amplasării acestor cioturi în teren.

(305) La terenuri defrişate pe planuri topografice se referă suprafeţele, în limitele cărora s-a produs nu numai despădurirea, dar şi defrişarea şi extragerea cioturilor. Astfel de terenuri se vor reprezenta cu inscripţia defr. pe învelişul de iarbă sau fără combinarea cu semnul celui din urmă, dacă el a fost smuls în cadrul defrişării şi încă nu s-a restabilit.

(306) Fîşiile forestiere se clasifică la ridicări topografice: după lăţimea la scara planului – nu mai mică de 2, 2-10, 10 milimetri şi mai mult; după înălţimea pădurii sub 4 metri, de la 4 metri şi mai mult. Aceste fîşii se reprezintă prin rînduri de cerculeţe (de două diametre pentru planuri la fiecare scară) fără conturare sau cu conturare prin linie-punct comună – pentru fîşii de dimensiuni corespunzătoare. Semnul convenţional al fîşiei forestiere preconizează plasarea, cel puţin, a trei cercuri; cele extreme vor prezenta exact începutul şi sfîrşitul fîşiei, restul – vor reprezenta aproximativ poziţia arborilor în teren.

Însemnările speciei şi înălţimii arborilor se indică cînd lăţimea fîşiei la scara planului alcătuieşte pînă la 10 milimetri, totodată ele se amplasează perpendicular la axa fîşiei (cu bazele spre sud sau est). Caracteristicile arborilor depline, adică cu prezentarea denumirilor speciilor şi a tuturor datelor metrice se trec cînd lăţimea fîşiei pe plan este peste 10 metri; inscripţia se amplasează paralel la latura de sud a cadrului planului. În cazul schimbării bruşte a caracteristicilor arborilor dintr-o fîşie aceasta urmează a fi prezentat cu atribuirea inscripţiilor caracteristice.

(307) Pe planuri topografice destinate îmbunătăţirii funciare, la cerinţe suplimentare, pentru fîşiile forestiere se trec datele nu numai despre înălţimea arborilor, dar şi despre lăţimea totală a fîşiei şi numărul rîndurilor conţinute în ea. La fîşii înguste aceste date se înscriu într-un rînd, nemijlocit după semnul grafic al speciei. În cazul fîşiilor largi la caracteristica deplină a arborilor se adaugă în paranteze inscripţia referitoare la numărul rîndurilor. Lăţimea acestor fîşii nu se indică, deoarece ea se reprezintă la scara planului.

La calcularea numărului rîndurilor în fîşiile forestiere, care au în afară de rînduri ale arborilor şi rînduri de arbuşti, se consideră doar cele de arbori, inclusiv plantaţii forestiere tinere.

(306) Semnul convenţional al fîşiei forestiere se aplică pentru reprezentarea nu numai a arborilor cu destinaţie de protecţie pe terenuri rurale, ci şi pentru reprezentarea aleilor şi rîndurilor de arbori pe străzile oraşelor şi localităţilor. În cazurile cînd spaţiul nu permite (de exemplu pe planurile la scara 1:5000) pentru amplasarea cerculeţelor de diametru stabilit, ultimul poate fi micşorat pînă la dimensiunile stabile în semnul arborilor izolaţi (semnul nr. 309) şi aplicat selectiv.

(308-310) Arborii izolaţi se reprezintă pe planuri topografice la scările 1:5000 şi 1:2000 în două moduri: arbori cu destinaţie de orientare sau cu valoarea culturală istorică – prin semne de perspectivă („vedere laterală”) cu subdivizarea după grupurile în cei foioşi, conifere şi pomi; restul arborilor – prin cerculeţe izolate. Pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 toţi arborii izolaţi, de regulă, se reprezintă la „vedere laterală”. Însă pe aceste planuri, în cazul numărului mare al arborilor izolaţi în localităţi pe străzi, în interiorul cartierelor şi pe loturile de pe lîngă casă, se admite de a prezenta cu cerculeţe doar acei arbori, care nu au destinaţie de orientare sau istorico-culturală.

Pentru arborii remarcabili după valoarea lor istorică, se prevede evidenţierea lor specială cu inscripţia explicativă istoric.

(310) În cazul ridicării fiecărui arbore, executate la cerinţe suplimentare la crearea planurilor topografice la scările 1:1000 şi 1:500, în dependenţă de destinaţia ei, se aplică un şir întreg de semne convenţionale separate ale speciilor arborilor sau trei semne de grup generalizate (p. 443). Fiecare din aceste reprezentări poate fi însoţită de denumirea speciei (de exemplu, la semnul pomilor se trece inscripţia măr, păr, etc.).

Cînd ridicarea fiecărui arbore se execută în păduri sau fîşii forestiere dese se admite reducerea înălţimii stabilite a semnelor convenţionale pe planuri de la 3,5 pînă la 2,5 milimetri şi devierea uşoară a unor din ele de la verticală.

La efectuarea ridicării topografice, reprezentarea pe planuri a arborelor declaraţi monument al naturi este obligatorie.

(311-314) Vegetaţia de arbust se caracterizează, spre deosebire de cea arborescentă, prin ramificaţia nemijlocită de la sol, înălţimea mică a speciilor mature şi lipsa trunchiului principal. Pe planuri topografice ea se divizează în tufe izolate, grupuri de arbuşti izolaţi şi desişuri, şi însemnate separat mărăcinişurile, gardurile vii şi fîşiile de arbuşti cu lăţimea sub 2 milimetri, între 2 - 10 milimetri, peste 10 milimetri la scara planului.

(311, 312) Tufele izolate şi grupurile de arbuşti se reprezintă pe planuri topografice prin semne diferite: tufele – cu cerculeţe de diferite diametre, grupurile de arbuşti – printr-un cerc şi puncte măşcate. Poziţiei tufei sau grupului de arbuşti în teren va corespunde cerculeţul mijlociu (mare) al semnelor lor convenţionale. Cerculeţe mici sau puncte se amplasează în jurul celui mijlociu ţinînd cont de desimea distribuirii vegetaţiei date pe suprafaţa conturului.

(313) Însemnările grupurilor izolate de mărăcinişuri şi desişurilor lor se disting prin introducerea semnului special – unui ghimpe atribuit fiecărei însemnări a arbustului. În conturul acestor desişuri se indică aceeaşi caracteristică, ca şi pentru restul arbuştilor.

(314) Fîşii de arbuşti – naturale şi plantate, precum şi garduri vii (îngrădiri continui din arbuşti deşi) se reprezintă pe planuri topografice prin aceleaşi semne convenţionale (nu mai puţin de trei într-un rînd). În cazul cînd gardul conţine şi un rînd de arbori semnul lui convenţional se limitează numai de cerculeţe (fără puncte intermediare). Dacă în componenţa gardului intră nişte arbori izolaţi cu destinaţie de orientare, se vor aplica semnele lor de perspectivă.

În cazul cînd lăţimea fîşiilor de arbuşti plantate alcătuieşte pe plan 10 milimetri şi mai mult semnul lor convenţional se trece în liniere, de regulă la intervale de 5-7 milimetri.

Prin semnul fîşiei de arbuşti şi gardurilor vii se vor reprezenta plantaţii înguste de arbuşti (cu lăţimea de un arbust) de-a lungul drumuleţelor şi cărărilor în parcuri.

(315-318) Vegetaţia erbacee se reprezintă la ridicări topografice cu subdivizarea ei în cea de fîneaţă, hidrofilă, de stepă, stufăriş şi păpuriş. Vegetația erbacee mică se evidenţiază separat.

Din toată această vegetaţie stufăriş şi păpuriş pot avea înălţimea peste 1 metru, iar restul vegetaţiei erbacee, de regulă, nu atinge înălţimea de 1 metru.

Fiecărui din aceste tipuri de vegetaţie i se atribuie semnul convenţional aparte, care se aplică atît independent, cît şi în combinaţie cu semnele terenurilor agricole, solurilor şi elementelor de sol. Semnele vegetaţiei erbacee dintr-un contur de suprafaţă se trec în liniere, iar semnele unei fîşii de vegetaţie – într-o linie, care corespunde poziţiei axei acestei fîşii.

(315) La vegetaţia erbacee de fîneaţă pe planuri se referă amestecul de ierburi la fîneţele zonei temperate, ierburile din poieni forestiere, fîneţele de lîngă rîu.

(316) În componenţa vegetaţiei erbacee hidrofile predomină rogoz, bumbăcariţa, coada calului, barba ursului ş.a. Semnul respectiv se va aplica reieşind din prezenţa acestor plante, chiar dacă la momentul ridicării terenul dat nu era supraumezit. În interiorul contururilor mlaştinilor însemnările acestei vegetaţii se prezintă fără liniere.

(317) Stufărişurile şi păpurişurile se vor reprezenta conform realităţii atît pe uscat, cît şi pe oglinda bazinelor de apă şi a rîurilor cu vegetaţie. Stufărişurile şi păpurişurile potrivite malurilor se delimitează prin linia de contur, iar cele potrivite apei – se redau fără contur, dar la o  astfel de amplasare a semnelor convenţionale, încît cele marginale din ele să corespundă aproximativ hotarului vegetaţiei.

(318) Semnul convenţional al vegetaţiei erbacee mice este destinat îndeosebi pentru planurile la scările 1:5000 şi 1:2000 în scopul reprezentării vegetaţiei coborîrilor mici sub formă de farfurioară pe terenuri deschise. Deoarece vegetaţia erbacee mică întotdeauna este mai umezită decît terenurile înconjurătoare, ei i se potrivesc plantele hidrofile, totodată în afară de unele vegetaţii erbacee se întîlnesc şi arbuşti. Pe planurile la scările 1:1000 şi 1:500 vegetaţia erbeceei mici practic se poate reprezenta cu conturarea suprafeţei ocupate de ea.

(319) Vegetaţia erbacee de stepă se caracterizează cu ierburi perene rezistente la secetă cu predominarea năgarei, pănuşiţei, coliliei şi păiuşului de stepă. În cazul cînd suprafaţa acestor contururi este mare dimensiunile linierii semnelor ei convenţionale, stabilite în tabel, pot fi mărite corespunzător.

(320-3281) Către vegetaţia de cultură la ridicare topografică se referă livezi, afinişuri, vie, combinările acestor plantaţii şi pepinierele lor, plantaţii de culturi tehnice, precum şi gazoane şi răzoare. Acest capitol, referitor la planuri topografice universale, include şi semnele convenţionale ale arăturilor şi grădinilor. Pe planuri topografice specializate cu destinaţie agricolă, aceste bunuri agricole, precum şi restul, se reprezintă cu diferenţiere considerabilă.

Ordinea poziţionării semnelor convenţionale ale vegetaţiei de cultură este stabilită la p. 428.

Reţeaua de drumuri, care intersectează contururile vegetaţiei de cultură, se reprezintă prin semnele stabilite pentru drumuri, întreruperi tehnice în aceste contururi - prin semnul drumurilor de cîmp, iar la cerinţe suplimentare – în combinaţie cu indicele lăţimii întreruperilor în metri. Fîşiile arate înguste între rîndurile arborilor sau arbuştilor în limitele livezilor, afinişurilor, viilor, pepinierelor şi plantaţiilor nu se reprezintă pe planuri topografice.

(320) Semnul convenţional al livezilor este preconizat pentru reprezentarea livezilor cu diferite specii de pomi, inclusiv cele citrice. La cerinţe suplimentare în contururile livezilor se indică semnul de perspectivă al pomilor, inscripţia cu denumirea speciei (de exemplu măr) şi indicii înălţimii medii în metri.

Livezile cu copaci decorativi se înseamnă grafic la fel ca şi pomii, însă fără denumire şi caracteristica plantaţiilor, şi cu inscripţia decor.

(320) Livezile colective sînt nişte terenuri agricole independente. Ele urmează a fi însemnate pe planuri topografice cu inscripţia explicativă specială. Cea din urmă va corespunde denumirii livezii date în teren, dar aceasta va fi coordonată cu autorităţile publice locale.

În cazul reprezentării livezilor colective nu se prevede reprezentarea îngrădirilor şi cărărilor din cadrul gospodăriilor, precum şi evidenţierea contururilor mici cu diferite culturi. Respectiv cerculeţele semnului convenţional al livezilor se prezintă pe întreg teritoriu dat într-o liniere unică.

(321) Afinişurile sînt terenuri utilizate pentru creşterea plantelor de arbust şi erbacee care rodesc boabe comestibile. Cele mai răspîndite sînt afinişurile de zmeură, coacăză, căpşună, agrişă.

Semnul convenţional al afinişurilor reprezintă nişte puncte măşcate trecute în liniere „în carouri”- este desenat pe planuri la scările 1:5000 şi 1:2000 în două moduri: pentru contururi mici şi înguste – din 3 în 3 milimetri, pentru restul – din 5 în 5 milimetri, adică la fel, ca şi pe planuri la scările 1:1000 şi 1:500.

(322) Viile se reprezintă pe planuri topografice la toate scările prin semnul convenţional de configuraţie unică şi aceleaşi dimensiuni. Acest semn se plasează în mod obligatoriu în poziţia verticală cu rînduri paralele laturii de sud a cadrului planului.

(323, 324) Însemnările combinate ale livezilor cu afiniş şi cu vie sînt destinate reprezentării acestor bunuri agricole cu alternarea uniformă a culturilor diferite. Respectiv semnele lor convenţionale se reprezintă în liniere comună pe rînd pe toată suprafaţa conturului. Dacă careva din plante de cultură sînt plantate între pomi în unele locuri, atunci semnele acestor plante se prezintă doar în locuri potrivite.

(325) Pepiniere de plante fructifere şi vie reprezintă nişte terenuri agricole pentru cultivarea şi înmulţirea materialului săditor pentru livezi, afinişuri şi vii. În pepiniere se produce selecţia culturilor pentru replantare, datorită acestui fapt nu este necesar de a indica pe planuri denumirile lor.

(326) Pentru redarea pe planuri topografice a plantaţiilor de cultură tehnică este stabilit un semn unic în combinaţie cu inscripţii explicative ce conţin denumirea culturii, indicaţia formei ei (arborescentă, de arbust sau erbacee).

Aplicarea semnului convenţional al plantaţiilor se prevede doar pentru reprezentarea plantaţiilor perene şi nu se răsfrînge asupra solelor.

(327) Gazoanele şi răzoarele au însemnare unică pe planuri. Totodată, la gazoane se referă terenuri (în intravilan, precum şi pe lîngă construcţii de transport ş.a.) semănate cu iarbă fină, deasă şi scurtă în scopuri decorative. Terenuri respective în curs de definitivare sau parţial deteriorate la fel se consideră gazoane. În cazul cînd gazoanele sînt de dimensiuni mari se admit majorarea distanţei între semnele lor convenţionale în liniere.

Răzoarele se plantează atît pe gazoane, cît şi în afara lor. Reprezentarea răzoarelor se prevede, de regulă, pentru planuri la scările 1:2000 şi mai mari. Cele mai măşcate răzoare izolate, proeminente la pieţele orăşeneşti, pot fi redate şi la scara 1:5000, totodată pentru redarea lor se aplică acelaşi semn convenţional.

Contururile gazoanelor şi ale răzoarelor (inclusiv ale celor potrivite gazoanelor) se delimitează pe planuri topografice cu destinaţie universală cu linie întreruptă sau neîntreruptă, în ultimul caz atunci, cînd există bordură.

(328) Pentru arături pe planuri topografice cu destinaţie universală se referă toate suprafeţele agricole din extravilan prelucrate sistematic şi folosite pentru semănat, care nu necesită semne separate. La arături se mai referă suprafeţele semănate cu ierburi perene şi ogoarele. În afară de aceasta, pe planurile date prin semnul convenţional al arăturii se reprezintă şi pîrloagele – terenuri anterior utilizate în calitate de arătură cu urmare a prelucrării.

Terenurile arate pentru îmbunătăţirea suprafeţelor furajere naturale şi semănate cu culturi preliminare respective, precum şi terenurile ocupate pentru semănat între rîndurile livezilor nu se consideră arături.

În cazul reprezentării arăturilor se aplică inscripţii explicative (de exemplu litera A – pentru terenuri mici).

Reprezentarea detaliată a arăturilor, preconizată de conţinutul planurilor topografice cu destinaţie agricolă se reglementează în continuare la p. 468.

(3281) Ca grădini de zarzavat pe planuri topografice cu destinaţie universală se reprezintă terenurile de pe lîngă casă în intravilan, ocupate sub culturi agricole, cu excepţia celor, cărora le sînt atribuite semne convenţionale speciale (de exemplu afinişurile).

Pentru reprezentarea grădinilor se aplică inscripţia explicativă grădină, cu amplasarea ei, în cazul terenurilor aderente, indiferent de existenţa îngrădirilor între ele, sau grăd. – în contururile mici izolate.

Semnele convenţionale ale terenurilor agricole sînt destinate pentru crearea planurilor topografice specializate cu destinație agricolă adăugătoare (referitor la cerinţele organizării teritoriului, evidenţei funciare de stat şi cadastrului funciar, îmbunătăţirii funciare, prospecţiunilor liniare şi construcţiei în regiuni rurale). Prin combinarea acestor semne cu cele generale topografice, precum şi prin aplicarea inscripţiilor explicative se asigură posibilitatea reprezentării pe aceste planuri a tuturor tipurilor de terenuri şi delimitării lor calitative, trecerii la semne topografice unice pentru creare conform planurilor specializate a hărţilor topografice la scările 1:10 000 şi mai mici.

Terenuri agricole se numesc terenuri utilizate sistematic pentru obţinerea producţiei agricole. În componenţa acestor terenuri intră arături, pîrloage, fîneţe şi păşuni, precum şi plantaţii perene (livezi, afinişuri, vii, plantaţii).

În cazul reprezentării terenurilor agricole numărul de combinaţii ale semnelor convenţionale într-un contur nu va depăşi trei, totodată unul din aceste semne se ia drept tipul determinant de teren (şi respectiv denumirea lui), iar celelalte două – ca trăsătura caracteristică a terenului dat. Contururile învecinate ale terenurilor agricole identice, care nu au destinaţie de orientare, pot fi unite, iar terenurile mici alipite de cele mari, dacă distanţa între ele pe plan este sub 1 milimetri.

(329-332) La arături pe planuri topografice cu destinaţie agricolă se referă aceleaşi terenuri (în afară de ţelini) ca şi pe planuri topografice cu destinaţie universală (p. 464).

Redarea detailată a arăturilor la această ridicare topografică prevede divizarea lor în arături fără irigaţie (în regiuni cu agricultură irigată), arături drenate prin drenaj deschis şi prin drenaj închis, arături cu reţele de irigaţie, arături irigate.

Semnul convenţional de bază al arăturilor este însăși conturul lor fără completarea suprafeţei lui cu însemnări grafice. De regulă, el se combină cu litera A pentru mărirea expresivităţii arăturilor şi deosebirea lor de imaginile altor terenuri. Cînd conturul ocupă suprafaţă mare, această literă se trece fără liniere la intervale de 10-15 centimetri2 a planului.

Prin semnul arăturilor pe planuri specializate de asemenea se reprezintă ogoarele şi loturile de pe lîngă casă (cu însemnarea vegetaţiei arbust-arborescente), inclusiv cele situate parţial în extravilan. În contururile lor în loc de litera A se prevăd inscripţii explicative og.

(333-335) Ţelinile sînt terenuri anterior utilizate în calitate de arături, dar mai mult de un an necultivate. Nu se consideră ţelini porţiunile arate ale altor terenuri agricole, lăsate pentru acoperirea naturală cu iarbă.

La crearea planurilor topografice cu destinaţia agricolă ţelinile se subdivizează în ţeline reprezentate de un semn convenţional unic – curate şi de însemnări combinate – drenate prin drenaj deschis şi prin drenaj închis şi ţelini cu pietre.

(336-342) La fîneţe se referă terenuri, unde creşte iarbă pentru fîn. Pe planuri topografice cu destinaţie agricolă se prevede diferenţierea acestor terenuri în fîneţe curate, de ameliorare radicală, drenate prin drenaj deschis şi închis, cu reţea de irigaţie, irigate, mlăştinoase şi ancrasate cu pietre, cu prundiş, cu nisip. (p. 473).

Pentru concordanţa sarcinii planurilor topografice universale şi specializate, pentru cele din urmă se prevede reprezentarea fîneţelor prin semnele vegetaţiei erbacee de fîneaţă şi de stepă în combinaţie cu inscripţia fîneaţă şi însemnările caracteristicii lui calitative.

(343-346) Cu semnele păşunilor pe planuri topografice cu destinaţie agricolă se reprezintă terenuri utilizate sistematic pentru păşunatul, precum şi terenurile cu vegetaţie potrivită pentru nutreţul vitelor şi totodată care nu sînt ţelini sau fîneţe. Păşunile se subdivizează în păşuni curate, amenajate, de amenajare radicală şi mlăştinoase.

Pe aceste planuri păşunile se reprezintă în două moduri: contururile lor mici – prin semnul convenţional special (cu vîrful unghiului în sus), restul – prin combinarea semnului ierburilor cu inscripţia explicativă păşune şi semne adiţionale – corespunzătoare clasificării terenului agricol dat.

Păşuni amenajate se consideră terenurile unde datorită îmbunătăţirii complexe este creată iarbă bună, care este permanent îngrijită (inclusiv introducerea îngrăşămintelor) şi se produce păşunatul vitelor dozat. Pe planuri ele se evidenţiază cu inscripţia adiţională păş. amnj. Împrejmuirile păşunilor amenajate şi părţilor lor separate se reprezintă prin semne corespunzătoare în combinaţie cu inscripţia explicativă, de exemplu, cioban electric (semnul nr. 364).

(347) Terenurile unde se efectuează construcţie de ameliorare, pe planuri topografice cu destinaţie agricolă urmează a fi conturate şi evidenţiate cu inscripţia constr. amel., totodată cu menţinerea însemnării grafice a terenului agricol în teren.

Pentru terenuri la etapa de restabilire a fertilităţii se referă acele terenuri, unde recultivarea tehnică este finisată şi se întreprinde un complex de măsuri pentru recultivarea biologică (restabilirea vegetaţiei).

Aplicarea semnelor convenţionale ale terenurilor agricole destinate divizării ulterioare pe planuri a caracteristicilor terenurilor va fi reglementată de următoarele prevederi.

Terenuri curate trebuie considerate terenuri lipsite de arbuşti, moviliţe, cioturi, pietre (pietriş, nisip), deşeuri ale întreprinderilor industriale.

La terenuri fără irigaţie în regiuni cu agricultura irigată se referă terenuri curate, pe care cultivarea diferitor culturi se efectuează fără irigare artificială.

Terenuri drenate sînt terenuri cu reţea de drenaj deschisă sau închisă, care asigură regimul de apă şi aer normal pentru creşterea culturilor agricole (inclusiv plantaţii perene) şi a altei vegetaţii. La aceste terenuri se mai referă cele drenate, dar care necesită lucrări de irigaţie ulterioare.

La terenuri cu reţea de irigaţie se referă terenuri, unde această reţea este reprezentată predominant de sistemele şanţurilor de irigaţie (inclusiv cele care necesită reparaţie), legate cu sursa de irigaţie, care nu întotdeauna asigură lucrări de irigaţie în volumul necesar. După solicitarea beneficiarului (şi în cazul dispunerii datelor autentice) terenurile cu reţeaua de irigaţie închisă pot fi însemnate pe plan cu o inscripţie suplimentară reţea închisă.

Terenurile irigate regular se caracterizează cu reţea de irigaţie permanentă sub formă de canale, conducte, jgheaburi, şanţuri şi sursă de irigaţie, care asigură irigaţia deplină în termeni optimali. Tot la terenuri irigate se referă şi terenuri practic irigate, dar care necesită ameliorare ulterioară. Atribuirea terenurilor către categoriile terenurilor irigate în măsură suficientă şi insuficientă se efectuează după consultarea specialiştilor respectivi.

La terenuri irigate se mai referă astfel de terenuri, unde irigaţia se produce cu ajutorul unor agregate mobile, precum şi sectoarele irigate ce fac parte din terenuri drenate.

În cazul reprezentării terenurilor cu reţea de irigaţie şi a terenurilor irigate, obiectele liniare ale instalaţiilor hidrotehnice atribuite lor, se reprezintă cu semnele convenţionale stabilite; dispozitivele de irigaţie provizorii nu se prezintă pe plan.

La terenuri cu ameliorare radicală se referă fîneţele şi păşunile, unde în rezultatul măsurilor întreprinse (aratul periodic, semănatul ierburilor, drenare, irigaţie, etc.) a fost creată masa verde nouă, restabilită repetat.

La terenuri mlăştinoase folosite în agricultură se referă sectoarele puţin drenate cu supraumizeală cu ape freatice sau de suprafaţă, dar potrivite (cel puţin în unele luni) pentru păşunatul sau cositul ierbii.

Terenuri ancrasate cu pietre, prundiş sau nisip, atunci cînd îngrămădirile lor reduc suprafaţa prelucrată cu zece la sută şi mai mult, se înseamnă prin semne speciale. Semnul respectiv se va aplica şi în cazul cînd terenul este acoperit cu bolovani împrăştiaţi pe toată suprafaţa terenului cu densitatea de 20 şi mai mult pe un hectar, ceea ce împiedică prelucrării mecanizate a pămîntului.

Pentru evidenţierea pe aceste planuri specializate a contururilor terenurilor agricole sînt stabilite următoarele valori.

Păşunile irigate şi drenate, plantaţiile, afinişurile, viile şi livezile, precum şi sectoarele de pămînt nedestinate pentru agricultură din interiorul lor: de la 0,5 centimetri2 şi mai mult – la scara 1:2000, de la 0,25 centimetri2 şi mai mult – la scara 1:5000.

Aceleaşi terenuri dar neameliorate şi plantaţii perene, precum şi alte contururi în limitele lor: de la 1 centimetri2 şi mai mult – la scara 1:2000, de la 0,5 centimetri2 şi mai mult - la scara 1:5000.

Restul terenurilor, şi anume păşunile, ţelinile şi fîneţele: de la 2,5 centimetri2 şi mai mult – la scara 1:2000, de la 1,2 centimetri2 şi mai mult – la scara 1:5000.

Terenuri de acelaşi tip în cazul delimitării lor între ele (de exemplu ţelini curate şi ancrasate cu pietre, fîneţele de ameliorare radicală şi mlăştinoase) şi contururile vegetaţiei, solurilor descoperite, mlaştinilor şi terenurilor sărate în afara terenurilor agricole: de la 12 centimetri2 şi mai mult – la scara 1:2000, de la 5 centimetri2 şi mai mult – la scara 1:5000.

Notă:

Prezentele valori, întemeiate pe instrucţiunile respective (obligatorii pentru toate organizaţiile, care efectuează ridicările cu destinaţie agricolă), se caracterizează cu diferenţierea mai mare după tipul terenului, decît valorile stabilite pentru planuri topografice universale (p. 426, 475).

Planurile topografice la scările 1:1000 şi 1:500, de regulă, nu se produc în scopuri agricole.

Din soluri şi elemente de sol reprezentate pe planuri topografice urmează a fi conturate, de regulă, acele care ocupă suprafaţa de 1 centimetri2 şi mai mult la scara planului. Pentru contururile cu destinaţie de orientare se prevede posibilitatea evidenţierii lor şi în cazul cînd suprafaţa lor este mai mică.

(348). Suprafeţele nisipoase netede şi neregulate de diferite tipuri se reprezintă printr-un semn convenţional comun combinat cu desenul curbelor de nivel. În afară de aceasta, pentru reprezentarea nisipurilor neregulate este prevăzută aplicarea inscripţiilor explicative. Dacă curbele de nivel caracterizează aceste suprafeţe nisipoase într-o măsură suficientă, atunci se va trece inscripţia referitoare la denumirea tipului lor; de exemplu, nisipuri vălurate, nisipuri celulare. În cazul cînd curbele de nivel nu asigură redarea dimensiunilor elementelor la sol, atunci se trece inscripţia sub formă, de exemplu, movile cu înălţ. 1-1,5 m etc. Cînd elementele suprafeţei nisipoase sînt de acelaşi tip la fiecare 1-1,5 decimetri2 al planului se trece o inscripţie.

(349) Prin semnul convenţional al suprafeţelor nisipoase-pietroase pe planuri topografice se vor reprezenta terenuri acoperite cu sfărîmături rotunjite (cu apa curgătoare) de rocă dură cu dimensiunea în profil transversal de 0,1-10 centimetri (pietriş 0,1-1 centimetri, prundiş – 1-10 centimetri). Pentru reprezentarea sectoarelor respective cu predominarea pietrelor cu dimensiuni între 10 centimetri - 1 metru, se prevede semn aparte al suprafeţelor cu anrocamente lipsit de fondul punctiform. Suprafeţele cu pietre predominant colţuroase cu dimensiuni mai mari se clasifică ca o varietate cu sfărîmături mari ale terenurilor cu vărsături de pietre (semnul nr. 350), iar bolovanii mari – ca pietre de orientare separate (semnul nr. 282). Terenurile cu prundiş şi cu anrocamente se delimitează prin amplasarea semnelor lor marginale, adică fără conturare. Suprafeţele acoperite cu vegetaţie se reprezintă prin combinarea semnelor acestor formaţiuni cu semnele vegetaţiei corespunzătoare.

(350) Sectoarele formate de roci argiloase şi argilo-nisipoase de bază lipsite de vegetaţie se reprezintă pe planurile topografice prin semnul convenţional al suprafeţelor argiloase. Aceste suprafeţe pot fi întîlnite pe versanţi neînţeleniţi a dealurilor şi viroagelor mari.

(351) Suprafeţele de teren cu pietriş şi vărsături de pietre reprezintă îngrămădirile sfărîmăturilor colţuroase de rocă. Suprafeţele cu pietriş sînt potrivite şesurilor şi se evidenţiază după predominanţa pietrelor nerotunjite cu unghiuri ascuţite de mărimea în profil transversal pînă la 10 centimetri. Vărsăturile de pietre se potrivesc vîrfurilor plate sau puţin convexe ale munţilor, poalelor lor şi pantelor mici; dimensiunile sfărîmăturilor din vărsături pot fi foarte diferite. În cazurile cînd suprafeţele de teren cu pietriş şi vărsături de pietre ocupă sectoare învecinate de suprafaţă considerabilă (de exemplu în regiunile premuntoase), este oportun de a trece în contururile lor inscripţii explicative separate (teren cu pietriş, vărsături de pietre). Semnul convenţional al  acestor formaţiuni poate fi combinat cu semne atît ale vegetaţiei de grup, cît şi ale vegetaţiei continui (teren cu pietriş cu pădure, teren cu vărsături de pietre cu desiş de arbuşti, etc.).

(352) Terenurile sărate se reprezintă pe planuri topografice  prin dispunerea uniformă a însemnărilor lor şi obligatoriu în combinaţie cu semnele vegetaţiei existente.

(353) Ca mlaştini pe planuri topografice se reprezintă suprafeţele cu umiditate excedentară permanentă, vegetaţie hidrofilă de baltă şi un strat de turbă cu grosimea de cel puţin 30 centimetri.

Mlăştinile se reprezintă cu subdivizarea lor după accesibilitate şi caracterul vegetaţiei. După vegetaţie mlaştinile se subdivizează (şi corespunzător se reprezintă pe plan) în mlaştini cu iarbă, cu stuf, cu muşchi, cu tufăriş, împădurite şi complexe.

Adîncimile mlaştinilor pînă la pămînt tare (orizontul mineral) se determină şi se trec cu precizie pînă la zecimi din metru. În mediu se vor trece 2 indicatoare de adîncime la 1 decimetri2 al planului. Pentru mlaştini de suprafaţă mai mică inscripţia respectivă se trece în centrul conturului.

(354) Terenurile mlăştinoase (umede) se caracterizează cu gradul de umiditate mai mic decît la mlaştini accesibile şi se determină prin existenţa vegetaţiei ierboase şi grosimea mai mică a stratului de turbă sau lipsa lui. Ele se reprezintă printr-un semn special, totodată pentru contururile mici – prin însemnarea unică (trei haşuri) păstrîndu-se poziţia din teren, pentru contururi mai – pe toată suprafaţa ocupată fără liniere, pentru terenurile umede liniare – sub formă de fîşii de haşură cu dispunerea uniformă a însemnărilor. Semnul terenurilor umede se combină cu cel al vegetaţiei existente, care în cazul stratului vegetal compact se trece în liniere (cu excepţia plantaţiilor arborescente şi tufişurilor).

## FRONTIERE, LIMITE, ÎMPREJMUIRI

(355-362) Pe planuri topografice se reprezintă următoarele frontiere şi limite:

Frontiera de stat a Republicii Moldova;

limitele teritoriilor administrative ale regiunilor autonome, raioanelor, oraşelor, comunelor, limitele între diverse forme de proprietate;

limitele rezervaţiilor naturale, parcurilor naţionale şi monumentelor naturale.

În cazul cartografierii tuturor frontierelor şi limitelor se vor reprezenta toate cotiturile ale acestora în teren. Dacă în punctele corespunzătoare hotarul este fixat cu careva obiecte locale (p. 484), atunci imaginea celor din urmă se va fixa prin punctele cotiturilor. Altfel, punctele cotiturilor se vor reprezenta prin frînturile haşurilor sau cu punctele semnului convenţional, dar nu cu intervale. La cadrul planului liniile frontierei şi limitelor vor fi alipite cu segmente, şi nu cu intervale.

(355-362) Din frontiere şi limite reprezentate pe planuri topografice, Frontiera de stat a Republicii Moldova este prezentată în teren cu semne de frontieră speciale sub formă de stîlpi din beton armat, balize de traseu.

Pentru limite sînt stabilite stîlpi de hotar – borne, modul de reprezentare al cărora este vizat la p. 36. Reprezentarea lor precisă şi deplină pe planuri topografice are o semnificaţie sporită, de aceea toţi stîlpii de hotar, inclusiv cei deterioraţi sînt supuse reprezentării pe locurile lor. Pe planurile la scara 1:5000 cu densitatea mare a elementelor topografice pot fi reprezentate doar stîlpii de hotar cu destinaţie de orientare.

(355-362) Fiecare semn de frontieră de stat se va însoţi, în cazul reprezentării lui pe planuri, de numărul de ordine şi denumire (dacă există).

În cazul reprezentării altor semne de hotar – borne, numerele lor se vor reprezenta pentru semne care fixează punctele de cotitură ale hotarului.

(355-362) Frontierele sau limitele potrivite în teren elementelor liniare, se reprezintă prin 4-5 segmente din semnul convenţional de frontieră (limită) dispuse la intervale de 4-6 centimetri ale planului.

În cazurile cînd frontierele sau limitele sînt trasate:

dintr-o parte a obiectului liniar (de exemplu a cursului de apă, autodrumului, fîşiei forestiere înguste) – pe ea se trasează haşurile semnului convenţional;

pe un element liniar îngust şi nu pot fi reprezentate pe axa lui (de exemplu pe o împrejmuire, şanţ, sau potecă forestieră) – segmentele semnului se trasează alternativ pe o parte şi de alta a acestui element topografic;

la mijlocul elementului liniar, suficient de larg pentru reprezentarea însemnării limitei (de exemplu pe rîu, canal) – haşurile semnului se trasează pe axa obiectului;

pe un contur, reprezentat cu linie întreruptă – pe această porţiune se reprezintă doar semnele limitei.

(355-362) Frontierele şi limitele de toate categoriile, care traversează spaţiile deschise largi (arăturile, bazinele de apă, etc.) şi care nu fac parte din aceste obiecte se reprezintă pe planuri topografice fără întreruperea semnelor convenţionale în unele grupuri de semne. Sectoarele rectilinii ale hotarelor între punctele de cotitură se reprezintă cu linie dreaptă.

(355) Frontierele de stat se reprezintă pe plan în strictă corespundere cu documentaţia oficială, care determină poziţia lor. Totodată axa semnului convenţional trebuie să coincidă cu maximă precizie cu poziţia frontierei în teren. Semnul convenţional de frontieră se trasează astfel încît să rezulte clar apartenenţa de stat a elementelor topografice.

Corectitudinea reprezentării frontierei de stat pe planuri topografice urmează a fi controlată în modul stabilit.

(356) La ridicare topografică limitele regiunilor autonome se reprezintă în mod obligatoriu, totodată, dacă ele sînt fixate pe teren, atunci nemijlocit după stîlpii de hotar. Cînd cele din urmă lipsesc, ca bază pentru cartografierea hotarelor vor servi schemele-hărţi ale hotarelor, păstrate la autorităţile publice locale, cu descriere şi coordonatele punctelor de cotitură.

(357-360) Din limitele teritoriului administrativ şi cele de raion se reprezintă la fel ca şi limitele regiunilor autonome (p. 489), limitele teritoriului administrativ al oraşelor – în întregime, deoarece stîlpii lor de hotar, de regulă, sînt coordonate. Totodată, prin semnul limitelor teritoriului oraşelor se conturează nu numai teritoriul oraşului, dar şi terenurile incluse administrativ în componenţa lui, aflate în afara limitelor date.

Limitele teritoriilor administrative ale comunelor, diverselor forme de proprietate sînt trasate pe plan topografic, dacă ele sînt fixate în teren şi sînt înaintate cerinţe suplimentare referitor la reprezentarea lor (de exemplu la crearea planurilor cu destinaţie agricolă).

(361, 362) Pe planuri topografice se reprezintă limitele tuturor rezervaţiilor naturale, parcurilor naţionale şi monumentelor naturale.

La rezervaţiile naturale se referă teritoriile unde întregul complex al componentelor naturale este ocrotit de lege. La cerinţe suplimentare, lîngă clădirea administrativă din limitele teritoriului rezervaţiei naturale se indică categoria ei, de exemplu, R.N.

Limitele teritoriilor naturale ocrotite de stat se vor reprezenta prin semne convenţionale fără întrerupere, cu excepţia spaților, unde aceste limite reprezintă în teren o împrejmuire capitală, un dig, etc. sau unde ele trec pe astfel de limite naturale, cum ar fi linia de mal a lacului, rîului, rupturi verticale ş.a.

(363-368) La împrejmuiri la ridicare topografică se referă:

ziduri de piatră, beton armat, garduri metalice cu înălţimea de 1 metru şi mai mult şi cu înălţimea sub 1 metru, precum şi zidurile cu valoare istorică care s-au păstrat în teren;

garduri din lemn cu diferite fundaţii şi piloni;

împrejmuiri cu sîrmă de construcţie diferită;

garduri de nuiele sau tufe.

Toate tipurile de împrejmuiri se redau pe planuri topografice astfel, încît detaliile proeminente ale semnelor lor să fie orientate în interiorul teritoriului îngrădit (excepţie fac cazurile cînd cel din urmă este supraîncărcat cu semnele elementelor topografice locale). Modul stabilit de reprezentare a împrejmuirilor se va menţine acelaşi pe tot perimetrul dat.

Delimitarea împrejmuirilor după semne convenţionale se reprezintă cînd lungimea acestor obiecte la scara planului este de 0,5 centimetri şi mai mult (în lungul liniei de faţadă a caselor – de la 1 centimetru). În cazul cînd lungimea împrejmuirilor este mai mică ele se reprezintă identic – prin linii subţiri negre.

(363-368) Pe toate împrejmuirile la ridicări la scările 1:500 şi 1:1000, precum şi 1:2000 se prevede reprezentarea porţilor, însă pe cele din urmă – a numai celor cu lăţimea suficientă pentru reprezentarea la scara planurilor date.

Împrejmuirile în limitele gospodăriilor, de regulă, nu se reprezintă la ridicări topografice.

(363, 364) Ziduri din piatră şi beton armat pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 pot fi cedate nu numai după lungimea lor, dar şi după lăţime. Respectiv ele trebuie reprezentate cu linie dublă, iar în cazul existenţei proeminenţelor de 0,5 milimetri şi mai mult la scara planului - cu menţinerea configuraţiei lor.

Zidurile istorice pe aceste planuri chiar și cele mai mari pe planuri la scara 1:2000, se reprezintă după conturul fundaţiei, totodată partea lor exterioară, cînd este suficient spațiu, - cu linie îngroşată (ca la semnul nr. 30). La semnul zidurilor istorice la ridicări pentru toate scările se aplică inscripţia explicativă istoric.

(365, 366) Gardurile metalice şi gardurile din lemn pe piloni capitali, se reprezintă cu divizarea lor după formă şi material (semnele nr. 92-94). Pe planurile la scările 1:500 şi 1:1000 pilonii împrejmuirilor, de regulă, se prezintă pe locurile lor, la scările 1:2000 şi 1:5000 – peste intervale stabilite de semne convenţionale.

Fundaţiile capitale la garduri metalice şi cele din lemn se fixează doar pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000. Totodată lăţimea fundaţiilor împrejmuirilor se reprezintă conform realităţii cu două linii.

(367, 368) Din împrejmuirile cu sîrmă redării separate pe planuri topografice sînt supuse împrejmuirile cu sîrmă „netedă” şi ghimpată, „ciobani electrici” din sîrmă şi plase din sîrmă.

„Ciobani electrici” se numesc împrejmuirile uşoare din sîrmă cu înălţimea aproximativ de 1 metru pe stîlpi din beton sau din lemn, stabilite la limitele păşunilor; prin sîrmă trece curentul electric de intensitate redusă. Plase din sîrmă sînt padocuri îngrădite, aderente cuştilor sau altor construcţii pentru întreţinerea animalelor.

Împrejmuirile cu sîrmă „netedă” şi „ciobanii electrici” se reprezintă prin acelaşi semn convenţional, dar cu inscripţii explicative diferite.

În cazul prezentării plaselor din sîrmă, precum şi gardurilor de nuiele sau tufe semnele convenţionale speciale sînt introduse doar pentru planurile la scările 1:500 şi 1:1000; pentru restul planurilor se aplică însemnarea comună a gardurilor din lemn (semnul nr. 366).

## CARACTERE DE SCRIERE

## ȘI AMPLASAREA DENUMIRILOR

(369-376) Modelele prezentate ale caracterelor de scriere cuprind toate caracterele utilizate în conţinutul planurilor topografice pentru inscripţii cu diverse destinaţii, includ alfabet deplin ale literelor majuscule şi minuscule, seturi din primele zece cifre, precum şi denumirile şi indicii acestor caractere şi dimensiunile literelor lor majuscule în milimetri. Dacă inscripţiile modelelor conţin două cifre, atunci prima din ele se referă la planurile la scările 1:500 şi 1:1000, iar cea de-a doua – la scările 1:2000 şi 1:5000.

(369-376) Pentru crearea planurilor topografice se prevăd în calitate de set de bază complet următoarele patru caractere de scriere: Arial bold, Arial bold italic, Arial normal şi Arial normal italic.

În cazul cînd soft-urile specializate au un alt set de caractere de scriere, se admite aplicarea celor din urmă în cazul în care ele sînt destul de asemănătoare caracterelor indicate în prezentul atlas.

În cazul elaborării automatizate a planurilor topografice se adecimetriite (îndeosebi dacă planul este prevăzut pentru unica folosinţă) reproducerea inscripţiilor la unu-două caractere. În acest caz corpul, culoarea şi înclinaţia (după necesitate şi grosimea literelor) pot fi modificate. În general fiecare desen al inscripţiei va corespunde celui stabilit de prezentul atlas de semne convenţionale.

(369-376) În scopul asigurării calităţii înalte a copiilor obţinute la reproducerea ulterioară cu mărire sau micşorare, dimensiunile inscripţiilor pe planuri topografice pot fi mărite sau micşorate cu o treime. Aceeaşi regulă se aplică în cazul reprezentării porţiunilor planurilor topografice cu densitatea sporită a semnelor convenţionale.

(369-373) În cazurile cînd o localitate are două denumiri, pe plan se prezintă ambele, în acest caz denumirea oficială se amplasează deasupra denumirii locale scrise în paranteze. Denumirile localităţilor, de regulă, se înscriu din partea dreaptă şi vizavi de mijlocul lor.

Dacă imaginea unui oraş sau sat ocupă suprafaţă mare a foii, atunci denumirea acestui obiect pe planuri la scările 1:5000, 1:2000 şi 1:1000 se prezintă deasupra laturii de nord a cadrului planului. Pe planuri la scara 1:5000 denumirea corespunzătoare se reprezintă doar la cadrul planului (indiferent de suprafaţa ocupată de localitate în limitele date).

Dacă imaginea oraşului sau satului este prezentată pe două sau mai multe foi adiacente, şi ocupă pe fiecare din ele mai puţin de o jumătate a planului, atunci inscripţia denumirii se trece pe acea foaie, pe care se află partea mai considerabilă a localităţii. Pe restul foilor această inscripţie se prezintă la cadrul planului.

(369-373, 3741) Din localităţile, reprezentate pe planuri topografice, oraşele se reprezintă fără delimitare după semnificaţie administrativă şi populaţie, respectiv, inscripţiile denumirilor lor se reprezintă la caractere de scriere cu aceleaşi dimensiuni.

În cazul reprezentării localităţilor pe planuri topografice la scara 1:5000, de regulă, se indică numărul de locuitori în mii (de exemplu, 15,5; 0,85; 0,01). Inscripţia numerică se va situa mai jos de denumirea localităţii.

(3691, 3711, 3731) Dacă localitatea este denumită după denumirea silviculturii, etc., atunci denumirea acestei localităţi se scrie cu caracterul de scriere potrivit pentru sat.

(374) Inscripţiile denumirilor bulevardelor, străzilor şi stradelelor se amplasează pe axa imaginii lor cu baza literelor spre sud sau est. La aceste străzi denumirile se înscriu cu spaţiere, iar după intersecţii – se repetă. La străzile cu părţile carosabile separate cu răzoare, fîşii de arbuşti, etc., inscripţia denumirii se potriveşte uneia dintre părţile carosabile, care este mai puţin încărcată cu semne convenţionale.

Dacă porţiunile bulevardelor, străzilor sau stradelele, situate lîngă cadrul planului, sînt atît de scurte, încît denumirea lor nu poate fi înscrisă pe imaginea lor, atunci denumirile corespunzătoare nu trebuie înregistrate la ridicare.

(370, 3701, 372, 375) Inscripţiile denumirilor rîurilor, pîraielor, rîpelor, canalelor şi altor construcţii lungite se amplasează de-a lungul imaginilor lor nu mai rar decît peste fiecare 15-20 centimetri, totodată pentru rîurile şi rîpele obligatoriu la izvoare, în locuri de confluenţă şi la cadrul planului. Dacă aceste obiecte au denumiri diferite pe diferite porţiuni, atunci inscripţia se va reprezenta astfel, încît să rezulte clar locul de schimbare a denumirii. În cazul existenţei a două denumiri pentru unu şi acelaşi segment, cea de-a doua din ele se trece pe planuri în paranteze după denumirea de bază sau mai jos de ea.

Denumirile proprii ale rîurilor şi pîraielor, de regulă, nu necesită însoţirea cu inscripţii explicative. Denumirile rezervoarelor de apă, insulelor, elementelor de relief, mlaştinilor se reprezintă împreună cu inscripţia explicativă prescurtată sau deplină, situată după denumire sau în faţa ei, în dependenţă de formă stabilită, de exemplu, Lacul Manta, l. Ghidighici.

Pentru reprezentarea lacurilor mici şi iazurilor, care nu dispun de denumiri proprii, se prevăd inscripţii explicative în cazurile, cînd aceste obiecte au destinaţie de orientare locală.

La ridicări topografice la scară mare nu se necesită reprezentarea denumirilor obiectelor naturale mari, care ocupă teritorii vaste şi care corespunzător ocupă multe foi ale planurilor topografice.

(375-376) Caracteristicile numerice ale obiectelor din teren se reprezintă pe planuri cu cursiv, cu excepţia inscripţiilor curbelor de nivel şi izobatelor, precum şi a numărului de nivele, pentru care este stabilit caracterul fără înclinare.

(3731, 3741, 375, 376) La toate capitolele din prezentul atlas inscripţiile explicative la semne convenţionale sînt părţile lor componente şi trebuie, de regulă, să însoţească pe planuri topografice însemnările elementelor topografice. În cazul dacă semnul convenţional din atlas nu conţine inscripţia explicativă, atunci pe plan ea se prezintă doar în cazurile, cînd obiectul dat trebuie evidenţiat, avînd,ca de exemplu, destinaţie de orientare.

Inscripţiile explicative se vor dispune, de preferinţă, orizontal, din partea dreaptă a elementului topografic caracterizat, în locurile mai puţin încărcate cu alte însemnări. În dependenţă de dispunerea spațiului pe plan, se aplică inscripţii complete sau abrevierile lor, care pot avea două variante, de exemplu, pentru cuvîntul „metalic” – met., M.

(3731, 3741, 375) Abrevierile admise în conţinutul planurilor topografice sînt cele prevăzute de Lista abrevierilor, inclusă în prezentul atlas.

Aplicarea abrevierilor neprevăzute de Lista abrevierilor se admite cu condiţia că nu există nici o posibilitate de a citi cuvîntul dat ambiguu. De regulă, aceste abrevieri suplimentare nu vor poseda mai mult de trei litere.

Inscripţiile la cadrul planurilor topografice se înscriu conform modelelor anexate ale aplicării lor.

În cazul efectuării lucrărilor de ridicare de către organizaţii departamentale se admite, după coordonarea cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, introducerea unor modificări şi completări nesemnificative în reprezentarea grafica inscripţiilor la cadrul planului topografic din considerentele creării şi utilizării lor specifice de către aceste organizaţii.

În reprezentarea grafică a inscripţiilor la cadrul planului topografic se indică, în mod obligatoriu, metoda şi anul creării lor. De exemplu: „Ridicare cu planşetă 2016.”, „Aerofotografie topografică 2016.” (se indică anul descifrării în teren, iar dacă aceasta nu s-a efectuat – anul fotografierii aeriene), „Ridicare 2016-, actualizată în 2017” (în cazul dat metoda nu se precizează, iar din renovările efectuate se indică cea ultima), „Creat conform materialelor ridicării 2016” (dacă planul este creat prin metoda cartografierii).

Inscripţiile deasupra laturilor de nord şi de sud ale cadrului planului topografic sînt inscripţii de bază cu conţinut standard. După latura de vest inscripţiile nu se prezintă.

Banda respectivă de-a lungul laturii de est a cadrului planului, după necesitate, se utilizează pentru amplasarea inscripţiilor privind executorii ridicărilor topografice.

După latura de est a cadrului planului la oricare scară, dar în special 1:2000 şi 1:5000, se poate amplasa inscripţia „Nivelurile apelor sînt calculate după nivelul mediu la etiaj”, iar pe planuri la scările 1:500 şi 1:1000 – „Nivelul apelor este determinat la data executării măsurătorilor”. Tot pentru aceste planuri, în cazul ridicării fiecărui arbore, se prevede inscripţia „Arborii din parc sînt ridicaţi instrumental”, etc.

Dacă conform proiectului tehnic, deopotrivă cu semnele obligatorii prezente în actualul atlas, va fi necesară aplicarea semnelor convenţionale şi (sau) inscripţiilor explicative abreviate suplimentare, atunci şi unele şi altele, după aplicarea pe plan, trebuie repetate (desenul lor şi descifrarea completă) după latura de est a cadrului planului.

În dependenţă de scara planului şi suprafaţa ridicării topografice, la cadrul planului topografic se indică nomenclatura. În întreruperile cadrului planului se indică nomenclatura planurilor adiacente.