Anexă

la Regulamentul privind

inspecția periodică a sistemelor

de încălzire  din clădiri

FRECVENŢA

inspecției periodice a sistemelor de încălzire echipate cu cazane

Frecvenţa de efectuare a inspecțiilor periodice ale sistemelor de încălzire este stabilită în tabel, în funcție de categoria clădirii, de tipul şi puterea nominală utilă a sistemului de încălzire și tipul de combustibil ars.

În cazul în care obiectul inspecției periodice este un cazan mai vechi de     5 ani de la data fabricației acestuia, controlul sistemului de încălzire se efectuează odată cu controlul periodic al cazanului.

Frecvenţa inspecției periodice a sistemelor de încălzire

echipate cu cazane

Tabel

| Puterea nominală utilă a cazanului, kW | Combustibil | Frecvenţa inspecției periodice a sistemelor de încălzire (se aplică sistemelor de încălzire instalate în clădirile definite la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 128 din 11 iulie 2014), ani |
| --- | --- | --- |
| De la 20 la 100 inclusiv | Solid neregenerabil, lichid, gazos, altul decît gazele naturale | 5 |
|  | Gaze naturale | 5 |
|  | Biomasă, biogaz | 5 |
| De la 101 la 3 000 inclusiv | Solid, lichid, gazos, altul decît gazele naturale | 2 |
|  | Gaze naturale | 4 |
|  | Biomasă, biogaz | 4 |