Tabelul 3

Numărul necesar de probe primare, selectate aleatoriu, pentru

a detecta cel puţin o probă neconformă într-un lot de carne sau

de păsări de curte cu o probabilitate dată pentru un anumit nivel

al incidenţei de probe neconforme în acel lot

| Incidenţa de probe neconforme în lot | Numărul minim de probe necesar pentru detecţia probelor neconforme cu o probabilitate de: |
| --- | --- |
| % | 90% | 95% | 99% |
| 90 | 1 | - | 2 |
| 80 | - | 2 | 3 |
| 70 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 4 | 5 | 7 |
| 40 | 5 | 6 | 9 |
| 35 | 6 | 7 | 11 |
| 30 | 7 | 9 | 13 |
| 25 | 9 | 11 | 17 |
| 20 | 11 | 14 | 21 |
| 15 | 15 | 19 | 29 |
| 10 | 22 | 29 | 44 |
| 5 | 45 | 59 | 90 |
| 1 | 231 | 299 | 459 |
| 0,5 | 460 | 598 | 919 |
| 0,1 | 2301 | 2995 | 4603 |

Note:

1. Tabelul presupune o prelevare aleatorie.

2. Cînd numărul probelor indicat în prezentul tabel este mai mare de 10% din numărul unităţilor lotului, numărul total de probe primare se va calcula conform formulei:

n = no/((1+( no-1))/N), unde:

n – numărul minim de probe primare necesar;

no – numărul de probe primare, conform prezentului tabel;

N – numărul unităţilor, din care se pot recolta probe primare, ale lotului.

3. În cazul în care o singură probă primară este prelevată, probabilitatea de a depista o nonconformitate este aceeaşi cu incidenţa reziduurilor neconforme.

4. Pentru probabilităţi exacte sau alternative sau pentru o incidenţă diferită a nonconformităţii, numărul probelor ce vor fi prelevate poate fi calculat astfel:

1 - p = (1 - i)n, unde:

p – reprezintă probabilitatea;

i – reprezintă incidenţa reziduurilor neconforme din lot (ambele exprimate în fracţii şi nu în procente);

n – reprezintă numărul de probe.