- Непосредственно в Таблице:

Распределение:

| 5275-5450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5275-5450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 5275-5351.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5275-5351.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5351.5-5366.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская 5.133B | 5351.5-5366.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская 5.133B | РН018, РН035 | СИ |
| 5366.5-5450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5366.5-5450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | СИ |

- Распределение:

| 156.8375 – 161.9625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226, | 156.8375 - 161.9625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.226, РН018, РН018A РН019, РН021, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 156.8375 – 161.9375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226 | 156.8375 - 161.9375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.226, РН018, РН018A РН019, РН021, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 161.9375 – 161.9625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.228AA | 161.9375 - 161.9625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228AA РН018, РН018A РН019, РН021, РН035 | СИ |

- Распределение:

| 161.9875-162.0125 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226, 5.229 | 161.9875-162.0125 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.226, РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 161.9875-162.0125 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.229, 5.228AA | 161.9875-162.0125 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228AA РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределения:

| 335.4 - 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 335.4 - 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН024, РН025 РН025A РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 387 - 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A, 5.254, 5.255, 5.347A | 387 - 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.208A, 5.254, 5.255, 5.347A РН018 РН025A РН035 | ПР |
| 390 - 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 390 - 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025, РН025A РН026 РН035 | СИ |

Заменяются распределениями:

| 335.4 - 380 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 335.4 - 380 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН024, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 - 385 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 380 - 385 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025 РН025A РН035 | СИ |
| 385 - 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 385 - 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025A РН035 | СИ |
| 387 - 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A, 5.254, 5.255, 5.347A | 387 - 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.208A, 5.254, 5.255, 5.347A РН018 РН025A РН035 | ПР |
| 390 - 395 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 390 - 395 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025, РН025A РН035 | СИ |
| 395 - 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 395 - 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025A РН026 РН035 | СИ |

- Распределение:

| 399.9 - 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209, 5.224A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.222, 5.224B, 5.260 5.220 | 399.9 - 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.209, 5.220, 5.222, 5.223, 5.224A, 5.224B, 5.260 РН018, РН025A, РН026, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 399.9 - 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209, 5.220 | 399.9 - 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.209, 5.220, РН018, РН025A, РН026, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 470 - 790 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149, 5.291A, 5.294, 5.296, 5.300, 5.304, 5.306, 5.311A, 5.312, 5.312A | 470-790 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Сухопутная подвижная | 5.296 5.312A, 5.149, 5.306, 5.311A, РН014, РН018, РН035 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 470 - 694 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149, 5.291A, 5.294, 5.296, 5.300, 5.304, 5.306, 5.311A, 5.312 | 470-694 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Сухопутная подвижная | 5.296 5.149, 5.306, 5.311A, РН014, РН018, РН035 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 694 - 790 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312A, 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.300, 5.311A, 5.312 | 694 - 790 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.312A, 5.317A, 5.311A, РН014, РН018, РН032 | ГР |

- Распределение:

| 790 - 862 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316B, 5.317A 5.312, 5.314, 5.315, 5.316, 5.316A, 5.319 | 790 - 862 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Сухопутная подвижная | 5.314, 5.316B РН014, РН018, РН031, РН032, РН035 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 790 - 862 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316B, 5.317A 5.312, 5.314, 5.315, 5.316, 5.316A, 5.319 | 790 - 862 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.314, 5.316B РН014, РН018, РН031, РН035 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределения:

| 890 - 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 Радиолокационная 5.323 | 890 - 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.317A, РН018, РН034, РН035, РН037 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 942 - 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 5.323 | 942 - 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.317A, РН018, РН035, РН037 | ГР |

Заменяется распределениями:

| 890 - 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 Радиолокационная 5.323 | 890 - 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.317A, РН018, РН034, РН035, РН037, РН037A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 942 - 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322, 5.323 | 942 - 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.317A, РН018, РН035, РН037, РН037A | ГР |

- Распределение:

| 1452 – 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.345, 5.208B, 5.341, 5.342 | 1452 - 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.341, 5.345, 5.347A, РН023 РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 1452 – 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.345 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.345, 5.208B, 5.341, 5.342 | 1452 - 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.341, 5.345, 5.347A, РН023, РН023A РН035 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределения:

| 1710 - 1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A, 5.388A, 5.388B 5.149, 5.341, 5.385, 5.386, 5.387, 5.388 | 1710 –1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.341, 5.384A, 5.385, 5.388, 5.388A, РН035, РН044A, РН044B, РН045, РН046 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1930 – 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 1930 - 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН044B, РН046, РН047 | ГР |
| 1970 – 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B 5.388 | 1970 - 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН044B, РН046, РН047 | ГР |

Заменяются распределениями:

| 1710 - 1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A, 5.388A, 5.388B 5.149, 5.341, 5.385, 5.386, 5.387, 5.388 | 1710 –1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.341, 5.384A, 5.385, 5.388, 5.388A, РН035, РН037A, РН044A, РН044B, РН045, РН046 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1930 – 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 1930 - 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН037A, РН044B, РН046, РН047 | ГР |
| 1970 – 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 1970 - 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН037A, РН044B, РН046, РН047 | ГР |

- Распределения:

| 2110 - 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.388 | 2110 - 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) | 5.388, 5.388A РН035, РН044B, РН046 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2120 - 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B 5.388 | 2120 - 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН044B, РН046 | ГР |
| 2160 - 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B 5.388 | 2160 - 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН044B, РН046 | ГР |

Заменяются распределениями:

| 2110 - 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.388 | 2110 - 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) | 5.388, 5.388A РН035, РН037A, РН044B, РН046 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2120 - 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B 5.388 | 2120 - 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН037A, РН044B, РН046 | ГР |
| 2160 - 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B 5.388 | 2160 - 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН037A, РН044B, РН046 | ГР |

- Распределение:

| 1980 – 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.388, 5.389A, 5.389B, 5.389F | 1980 - 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.351A, 5.388, 5.389A РН035 РН043, РН047 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 1980 – 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.388, 5.389A, 5.389B, 5.389F | 1980 - 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.351A, 5.388, 5.389A РН035 РН043, РН047, РН047A | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A 5.388, 5.389A, 5.389F | 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.351A, 5.388, 5.389A РН035 РН043 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A 5.388, 5.389A, 5.389F | 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.351A, 5.388, 5.389A РН035 РН043, РН047A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Радиолокационная 5.150, 5.282, 5.384A, 5.395 | 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Радиолокационная | 5.150, 5.282, 5.384A РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Радиолокационная 5.150, 5.282, 5.384A, 5.395 | 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Радиолокационная | 5.150, 5.282, 5.384A РН035, РН047B | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределения

| 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.412 | 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.384A, 5.410 РН035 РН048A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2520 – 2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413, 5.416 5.339, 5.412, 5.417C, 5.417D, 5.418B, 5.418C | 2520-2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.339, 5.384A, 5.410, 5.417C, 5.417D, 5.418B, 5.418C РН035 РН048A | ГР |
| 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B, 5.413, 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149, 5.412 | 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.208B, 5.384A, 5.410, 5.413, 5.416 РН035 РН048A | ГР |
| 2670 – 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149, 5.412 | 2670 – 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.384A, 5.410, РН035 РН048A | ГР |

Заменяются распределениями:

| 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.412 | 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.384A, 5.410, РН035, РН037A, РН048A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 2520 – 2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413, 5.416 5.339, 5.412, 5.417C, 5.417D, 5.418B, 5.418C | 2520-2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.339, 5.384A, 5.410, 5.417C, 5.417D, 5.418B, 5.418C РН035, РН037A, РН048A | ГР |
| 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B, 5.413, 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149, 5.412 | 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.208B, 5.384A, 5.410, 5.413, 5.416 РН035, РН037A, РН048A | ГР |
| 2670 – 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149, 5.412 | 2670 – 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.384A, 5.410, РН035, РН037A, РН048A | ГР |

- Распределение:

| 3400 – 3600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная 5.430A Радиолокационная 5.431 | 3400 – 3600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.430A, РН035, РН048B | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 3400 – 3600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.430A Радиолокационная 5.431 | 3400 – 3600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.430A, РН035, РН048B | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 4200 – 4400 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.438 5.439, 5.440 | 4200 – 4400 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.438, 5.440, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 4200 – 4400 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.436 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.437, 5.438, 5.439, 5.440 | 4200 – 4400 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.436 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.438, 5.440, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 5850 – 5925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 5850 – 5925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.150, РН035, РН048C | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 5850 – 5925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 5850 – 5925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.150, РН035, РН048C, РН048I | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение

| 7300 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 | 7300 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.461, РН035, РН048F | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 7300 – 7375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 | 7300 – 7375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.461, РН035, РН048F | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 7375 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB | 7375 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461AA, 5.461AB, РН035, РН048F | ГР |

- Распределение:

| 7450 – 7550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461A | 7450 – 7550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.461A, РН035, РН048F | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 7450 – 7550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB, 5.461A | 7450 – 7550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной, МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461A 5.461AA, 5.461AB, РН035, РН048F | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН035 РН049 РН048F | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB | 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461AA, 5.461AB, РН035, РН049, РН048F | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 9200 – 9300 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 5.473, 5.474 | 9200 – 9300 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.472, 5.474, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 9200 – 9300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 5.473, 5.474, 5.474D | 9200 – 9300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.472, 5.474, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 9900 – 10000 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная 5.477, 5.478, 5.479 | 9900 – 10000 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная | 5.479, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределением:

| 9900 – 10000 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная 5.477, 5.478, 5.479, 5.474D | 9900 – 10000 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная | 5.479, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

- Распределение:

| 10 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская 5.479 | 10 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская | 5.479, РН035, РН050B, РН050, РН050A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 10 – 10.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская 5.479 5.474D | 10 – 10.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская | 5.479, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035, РН050B, РН050, РН050A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.4 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская | 10.4 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская | РН035, РН050B, РН050, РН050A | ГР |

- Распределение

| 10.7 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441, 5.484A (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10.7 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.441, 5.484, 5.484A, РН035, РН051 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 10.7 – 10.95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10.7 – 10.95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.441, 5.484, РН035, РН051 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.95 – 11.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10.95 – 11.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.484, 5.484A 5.484B, РН035 РН051 | ГР |
| 11.2 – 11.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 11.2 – 11.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.441, 5.484, РН035, РН051 | ГР |
| 11.45 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B (Земля-космос)5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 11.45 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.484, 5.484A, 5.484B, РН035, РН051 | ГР |

- Распределение:

| 13.4 – 13.75 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) 5.499, 5.500, 5.501, 5.501B | 13.4 – 13.75 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) | 5.501A, 5.501B, РН035, РН053 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 13.4 – 13.65 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.499A, 5.499B РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) 5.499, 5.499E, 5.500, 5.501, 5.501B | 13.4 – 13.65 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) | 5.501B, 5.499A, 5.499B, 5.499C, РН035, РН053 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.65 – 13.75 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) 5.499, 5.500, 5.501, 5.501B | 13.65 – 13.75 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) | 5.501A, 5.501B, РН035, РН053 | СИ |

- Распределение:

| 14.5 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 14.5 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН053A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |

Заменяется распределениями:

| 14.5 – 14.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E, 5.509F,5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 14.5 – 14.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН053A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.75 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G | 14.75 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН053A | ГР |

- Распределения:

| 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.524 | 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.484A, 5.516B | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.516B ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528 | 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.484A, 5.516B, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528 | ГР |

Заменяются распределениями:

| 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516B Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.524 | 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.484A, 5.516B, РН054A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.516B ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528 | 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.484A, 5.516B, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528, РН054A | ГР |

- Распределения:

| 29.5 – 29.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.516B, 5.539 Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.540, 5.542 | 29.5 – 29.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.484A, 5.516B, 5.539, 5.540, 5.541 | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.9 – 30 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.516B, 5.539 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541, 5.543, 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540, 5.542 | 29.9 – 30 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) | 5.484A, 5.516B, 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.539, 5.540, 5.543 | ГР |

Заменяются распределениями:

| 29.5 – 29.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.516B, 5.539 Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.540, 5.542 | 29.5 – 29.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.484A, 5.516B, 5.539, 5.540, 5.541, РН054A | ГР |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.9 – 30 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.516B, 5.539 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541, 5.543, 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540, 5.542 | 29.9 – 30 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) | 5.484A, 5.516B, 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.539, 5.540, 5.543, РН054A | ГР |

- Распределения:

| 76 – 77.5 ГГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 76 – 77.5 ГГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149 РН035 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 77.5 – 78 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 77.5 – 78 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, РН035 | СИ |
| 78 – 79 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149, 5.560 | 78 – 79 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.560 РН035 | СИ |
| 79 – 81 ГГц РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 79 – 81 ГГц РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, РН035 | СИ |

Заменяются распределениями:

| 76 – 77.5 ГГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 76 – 77.5 ГГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, РН035, РН067 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 77.5 – 78 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559B Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 77.5 – 78 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.559B, РН035, РН067 | СИ |
| 78 – 79 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149, 5.560 | 78 – 79 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.560, РН035, РН067 | СИ |
| 79 – 81 ГГц РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 79 – 81 ГГц РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, РН035, РН067 | СИ |

- Распределения:

| 92 – 94 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 | 92 – 94 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149, 5.338 A | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 – 94.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая 5.562, 5.562A | 94 – 94.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая | 5.562, 5.562A | СИ |
| 94.1 – 95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 | 94.1 – 95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149 | СИ |

Заменяются распределениями:

| 92 – 94 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 | 92 – 94 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149, 5.338 A, РН068 | СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 – 94.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая 5.562, 5.562A | 94 – 94.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая | 5.562, 5.562A | СИ |
| 94.1 – 95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 | 94.1 – 95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149, РН068 | СИ |

- Принимая во внимание изменения и дополнения, согласно вышеуказанных пунктов 2-34, посредством добавления колонки „Возможные применения”, НТРПЧ излагается следующим образом:

| Район 1 | Национальное распределение |
| --- | --- |
| Полоса частот – службы - примечания | Полоса частот -службы | Примечания | Возможные применения | Категория использования |
| Ниже 8.3 кГц (не распределена) 5.53, 5.54 | Ниже 8.3 кГц (не распределена) | 5.53, 5.54 |  |  |
| 8.3-9 кГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 5.54A, 5.54B, 5.54C | 8.3-9 кГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ | 5.54A | Системы обнаружения молний | СИ |
| 9 – 11.3 кГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.54A | 9 – 11.3 кГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.54A РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты ISM Индукционные применения Системы обнаружения молний | СИ |
| 11.3 - 14 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 11.3 - 14 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты ISM Индукционные применения | СИ |
| 14 - 19.95 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 5.55, 5.56 | 14 - 19.95 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.57 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 19.95 – 20.05 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц) | 19.95 – 20.05 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц) | РН018, РН035 | - | СИ |
| 20.05 - 70 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 5.56, 5.58 | 20.05 - 70 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.57 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 70 - 72 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 70 - 72 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения | СИ |
| 72 - 84 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.56 | 72 - 84 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.57, 5.60 РН001, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения Стандартные частоты и сигналы времени | СИ |
| 84 - 86 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 84 - 86 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 86 - 90 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.56 | 86 - 90 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.57 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 90 - 110 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.62 Фиксированная 5.64 | 90 - 110 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Фиксированная | 5.62, 5.64 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 110 - 112 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.64 | 110 - 112 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.64 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 112 -115 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 112 -115 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 115 – 117.6 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.64, 5.66 | 115 – 117.6 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Фиксированная Морская подвижная | 5.60, 5.64 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 117.6 - 126 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64 | 117.6 - 126 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60, 5.64 РН001, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 126 - 129 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 126 - 129 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 129 - 130 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64 | 129 - 130 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60, 5.64 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 130 – 135.7 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64, 5.67 | 130 – 135.7 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.64 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 135.7 – 137.8 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская 5.67A 5.64, 5.67, 5.67B | 135.7 – 137.8 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская | 5.64, 5.67A, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Любительский Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 137.8 – 148.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64, 5.67 | 137.8 – 148.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.64 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 148.5 - 255 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.68, 5.69, 5.70 | 148.5 - 255 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН002, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 255 – 283.5 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.70, 5.71 | 255 – 283.5 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | РН002, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 283.5 - 315 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 5.74 | 283.5 - 315 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) | 5.73, 5.74 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Маяки (морские) Индукционные применения | СИ |
| 315 - 325 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Морская Радионавигационная (радиомаяки) 5.73, 5.75 | 315 - 325 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) | 5.73, 5.75 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Маяки (морские) Индукционные применения | СИ |
| 325 - 405 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 325 - 405 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Индукционные применения | СИ |
| 405 - 415 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76 | 405 - 415 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.76 РН003, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Маяки (морские) Индукционные применения | СИ |
| 415 - 435 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 415 - 435 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.79 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 435 - 472 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79, Воздушная Радионавигационная 5.77, 5.82 | 435 - 472 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная Радионавигационная | 5.79, 5.82 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Обнаружение аварийных ситуаций Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 472-479 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 Радиолюбительская 5.80A Воздушная Радионавигационная 5.77, 5.80 5.82 5.80B | 472-479 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Воздушная Радионавигационная | 5.79, 5.80A, 5.82 | Активные медицинские имплантаты Любительский Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 479-495 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79,5.79A Воздушная Радионавигационная 5.77, 5.82 | 479-495 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная Радионавигационная | 5.79, 5.79A, 5.82 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Морская связь NAVTEX | СИ |
| 495 - 505 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 495 - 505 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения | СИ |
| 505 – 526.5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A,5.84 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 505 – 526.5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.79, 5.79A, 5.84 РН004, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Индукционные применения Морская связь NAVTEX | СИ |
| 526.5 – 1606.5 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.87, 5.87A | 526.5 – 1606.5 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН005, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 1606.5 - 1625 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92 | 1606.5 - 1625 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.90, 5.92 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 1625 - 1635 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | 1625 - 1635 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 1635 - 1800 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92, 5.96 | 1635 - 1800 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.90, 5.92, 5.96 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 1800 - 1810 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | 1800 - 1810 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 1810 - 1850 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.98, 5.99, 5.100 | 1810 - 1850 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | 5.100 РН018, РН035 | Любительский Индукционные применения | ГР |
| 1850 - 2000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.92, 5.96, 5.103 | 1850 - 2000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская | 5.92, 5.96, 5.103 РН018, РН035 | Любительский Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 2000 - 2025 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92, 5.103 | 2000 - 2025 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.92, 5.103 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 2025 - 2045 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии 5.104 5.92, 5.103 | 2025 - 2045 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | 5.92, 5.103, 5.104 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь Океанографиче-ские буи Системы слежения | СИ |
| 2045 - 2160 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92 | 2045 - 2160 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.92 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2160 - 2170 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93, 5.107 | 2160 - 2170 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 2170 – 2173.5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 2170 – 2173.5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2173.5 – 2190.5 кГц ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111 | 2173.5 – 2190.5 кГц ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) | 5.108, 5.109, 5.110, 5.111 РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2190.5 - 2194 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 2190.5 - 2194 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2194 - 2300 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92, 5.103, 5.112 | 2194 - 2300 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.92, 5.103, РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 2300 - 2498 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 5.103 | 2300 - 2498 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.103, 5.113 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2498 - 2501 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц) | 2498 - 2501 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц) | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 2501 - 2502 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 2501 - 2502 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 2502 - 2625 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92, 5.103, 5.114 | 2502 - 2625 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.92, 5.103 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 2625 - 2650 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИО-НАВИГАЦИОННАЯ 5.92 | 2625 - 2650 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИО-НАВИГАЦИОННАЯ | 5.92 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2650 - 2850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92, 5.103 | 2650 - 2850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.92, 5.103 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 2850 - 3025 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111, 5.115 | 2850 - 3025 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.111, 5.115 РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения SAR | СИ |
| 3025 - 3155 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 3025 - 3155 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 3155 - 3200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.116, 5.117 | 3155 - 3200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.116 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 3200 - 3230 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.113 5.116 | 3200 - 3230 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.113, 5.116 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 3230 - 3400 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.113 5.116, 5.118 | 3230 - 3400 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.113, 5.116 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 3400 - 3500 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 3400 - 3500 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 3500 - 3800 кГц РАДИОЛЮБИТЕ-ЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.92 | 3500 - 3800 кГц РАДИОЛЮБИТЕ-ЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.92 РН018, РН035 | Любительский Правительствен-ное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 3800 - 3900 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 3800 - 3900 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 3900 - 3950 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.123 | 3900 - 3950 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 3950 - 4000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 3950 - 4000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 4000 - 4063 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.127 5.126 | 4000 - 4063 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.127 РН018, РН035 | Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 4063 - 4438 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132, 5.128 | 4063 - 4438 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.79A, 5.109, 5.110, 5.128, 5.130, 5.131, 5.132, РН018, РН035, РН036 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 4438 - 4488 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132A, 5.132B | 4438 - 4488 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная | 5.132B РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 4488-4650 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 4488-4650 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 4650 - 4700 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 4650 - 4700 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 4700 - 4750 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 4700 - 4750 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 4750 - 4850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.113 | 4750 - 4850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.113 РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 4850 - 4995 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.113 | 4850 - 4995 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 4995 - 5003 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5000 кГц) | 4995 - 5003 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5000 кГц) | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 5003 - 5005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 5003 - 5005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 5005 - 5060 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.113 | 5005 - 5060 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.113 РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 5060 - 5250 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.133 | 5060 - 5250 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 5250 – 5275 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A, 5.133A | 5250 - 5275 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.133A РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 5275-5351.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5275-5351.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 5351.5-5366.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская 5.133B | 5351.5-5366.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская 5.133B | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение Любительский | СИ |
| 5366.5-5450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5366.5-5450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 5450 - 5480 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5450 - 5480 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Воздушная связь Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 5480 - 5680 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111, 5.115 | 5480 - 5680 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.111, 5.115 РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения SAR | СИ |
| 5680 - 5730 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.111, 5.115 | 5680 - 5730 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 5.111, 5.115 РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения SAR | СИ |
| 5730 - 5900 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5730 - 5900 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 5900 - 5950 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134, 5.136 | 5900 - 5950 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.136 РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 5950 - 6200 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5950 - 6200 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 6200 - 6525 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110, 5.130, 5.132, 5.137 | 6200 - 6525 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.109, 5.110, 5.130, 5.132, 5.137 РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 6525 - 6685 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 6525 - 6685 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 6685 - 6765 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 6685 - 6765 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 6765 - 7000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.138 | 6765 - 7000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.138 РН018, РН035 | ISM Индукционные применения Правительствен-ное применение Неспецифические SRD | СИ |
| 7000 - 7100 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.140, 5.141, 5.141A | 7000 - 7100 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Любительский Индукционные применения | ГР |
| 7100 - 7200 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ 5.141A, 5.141B, 5.141C, 5.142 | 7100 – 7200 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ | 5.141C РН018, РН035 | Любительский Индукционные применения | ГР |
| 7200-7300 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 7200-7300 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 7300 - 7400 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.143, 5.143A, 5.143B, 5.143C, 5.143D | 7300 – 7400 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.143 5.143B РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 7400-7450 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.143B, 5.143C | 7400-7450 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.143B РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 7450 - 8100 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.143E, 5.144 | 7450 - 8100 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.143E РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 8100 - 8195 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 8100 - 8195 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 8195 - 8815 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 5.111 | 8195 - 8815 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.109, 5.110, 5.111, 5.132, 5.145 РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 8815 - 8965 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 8815 - 8965 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 8965 - 9040 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 8965 - 9040 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 9040 - 9305 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 9040 - 9305 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 9305-9355 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A, 5.145B | 9305-9355 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 5.145B РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 9355-9400 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 9355-9400 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 9400 - 9500 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.146 | 9400 – 9500 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.146 РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 9500 - 9900 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.147 | 9500 – 9900 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.147 РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 9900 - 9995 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 9900 - 9995 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 9995 - 10003 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10 000 кГц) 5.111 | 9995 - 10003 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10 000 кГц) | 5.111 РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 10003 - 10005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 | 10003 - 10005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 5.111 РН018, РН035 | Индукционные применения SAR | СИ |
| 10005 - 10100 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 | 10005 - 10100 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.111 РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 10100 - 10150 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Радиолюбительская | 10100 - 10150 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Радиолюбительская | РН018, РН035 | Любительский Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 10150 - 11175 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 10150 - 11175 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 11175 - 11275 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 11175 - 11275 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 11275 - 11400 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 11275 - 11400 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 11400 - 11600 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 11400 - 11600 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 11600 - 11650 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.146 | 11600 - 11650 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.146 РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 11650 - 12050 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.147 | 11650 - 12050 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.147 РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 12050 - 12100 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.146 | 12050 - 12100 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.146 РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 12100 - 12230 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 12100 - 12230 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 12230 - 13200 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 | 12230 - 13200 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 РН009, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты DSC Индукционные применения Морская связь Железнодорожные применения | СИ |
| 13200 - 13260 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 13200 - 13260 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13260 - 13360 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 13260 - 13360 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13360 - 13410 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149 | 13360 - 13410 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение Радиоастрономия Железнодорожные применения | СИ |
| 13410 - 13450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 13410 - 13450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 13450-13550 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132A, 5.149A | 13450-13550 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.149A РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13550-13570 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.150 | 13550-13570 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.150 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты ISM Индукционные применения Правительствен-ное применение Неспецифические SRD Железнодорожные применения | СИ |
| 13570 - 13600 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.151 | 13570 - 13600 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.151 РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13600 - 13800 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 13600 - 13800 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 13800 - 13870 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.151 | 13800 - 13870 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.151 РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13870 - 14000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 13870 - 14000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 14000 - 14250 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 14000 - 14250 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 14250 - 14350 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ 5.152 | 14250 - 14350 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Любительский Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 14350 - 14990 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 14350 - 14990 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 14990 - 15005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15 000 кГц) 5.111 | 14990 - 15005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15 000 кГц) | 5.111, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Железнодорожные применения SAR | СИ |
| 15005 - 15010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 15005 - 15010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 15010 - 15100 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 15010 - 15100 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 15100 - 15600 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 15100 - 15600 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 15600 - 15800 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.146 | 15600 - 15800 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.146 РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 15800 - 16100 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.153 | 15800 - 16100 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 16100-16200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A, 5.145B | 16100-16200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 5.145B РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 16200-16360 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 16200-16360 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 16360 - 17410 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 | 16360 - 17410 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 РН009, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 17410 - 17480 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 17410 - 17480 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 17480 - 17550 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.146 | 17480 - 17550 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.146 РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 17550 - 17900 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 17550 - 17900 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 17900 - 17970 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 17900 - 17970 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 17970 - 18030 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 17970 - 18030 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 18030 - 18052 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 18030 - 18052 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 18052 - 18068 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований | 18052 - 18068 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 18068 - 18168 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.154 | 18068 - 18168 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения | ГР |
| 18168 - 18780 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 18168 - 18780 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты DSC Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 18780 - 18900 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 18780 - 18900 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН009, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 18900 - 19020 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.134 5.146 | 18900 - 19020 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.134, 5.146 РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 19020 - 19680 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 19020 - 19680 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 19680 - 19800 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 | 19680 - 19800 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.132 РН009, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 19800 - 19990 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 19800 - 19990 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 19990 - 19995 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 | 19990 - 19995 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 5.111 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения SAR | СИ |
| 19995 - 20010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 000 кГц) 5.111 | 19995 - 20010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 000 кГц) | 5.111 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения | СИ |
| 20010 - 21000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная | 20010 - 21000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 21000 - 21450 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 21000 - 21450 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения | ГР |
| 21450 - 21850 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 21450 - 21850 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 21850 – 21870 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.155A 5.155 | 21850 - 21870 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.155, 5.155A РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 21870 – 21924 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.155B | 21870 - 21924 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 5.155B РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 21924 – 22000 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 21924 - 22000 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 22000 – 22855 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 5.156 | 22000 - 22855 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.132, РН010, РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 22855 – 23000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.156 | 22855 - 23000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 23000 – 23200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.156 | 23000 - 23200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 23200 – 23350 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.156A ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 23200 - 23350 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 5.156A РН011, РН018, РН035 | Воздушная связь Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 23350 – 24000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.157 | 23350 - 24000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.157 РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 24000 – 24450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 24000 - 24450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 24450-24600 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A 5.158 | 24450-24600 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.158 RN018, RN035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 24600-24890 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 24600-24890 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 24890 – 24990 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 24890 - 24990 кГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения | ГР |
| 24990 – 25005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25 000 кГц) | 24990 - 25005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25 000 кГц) | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 25005 – 25010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 25005 - 25010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Индукционные применения Спутниковое исследование | СИ |
| 25010 – 25070 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 25010 - 25070 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 25070 – 25210 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 25070 - 25210 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН010, РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 25210 – 25550 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 25210 - 25550 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 25550 – 25670 кГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149 | 25550 - 25670 кГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149 РН018, РН035 | Индукционные применения Радиоастрономия | ГР |
| 25670 – 26100 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 25670 - 26100 кГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 26100 – 26175 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 | 26100 - 26175 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.132 РН010, РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 26175 – 26200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 26175 - 26200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН012, РН013, РН018, РН035 | Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 26200-26350 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A, 5.133A | 26200-26350 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.133A РН012, РН013, РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 26350-27500 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.150 | 26350-27500 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.150 РН012, РН013, РН018, РН035 | CB ISM Индукционные применения Правительствен-ное применение Управление моделями Неспецифические SRD Железнодорожные применения | СИ |
| 27.5 - 28 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 27.5 - 28 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Индукционные применения | СИ |
| 28 - 29.7 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 28 - 29.7 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения | ГР |
| 29.7 – 30.005 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 29.7 – 30.005 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительствен-ное применение | СИ |
| 30.005 – 30.01 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 30.005 – 30.01 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение | СИ |
| 30.01 – 37.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 30.01 – 37.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН013A, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительствен-ное применение Управление моделями PMR | СИ |
| 37.5 – 38.25 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая 5.149 | 37.5 – 38.25 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая | 5.149 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение PMR Радиоастрономия Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 38.25 – 39 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 38.25 – 39 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН013A, РН018, РН035 | Правительствен-ное применение PMR | СИ |
| 39-39.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A, 5.159 | 39-39.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.159 РН013A, РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Метеорная связь PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 39.5-39.986 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 39.5-39.986 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН013A, РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Метеорная связь PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 39.986 – 40.02 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 39.986 – 40.02 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН013A, РН018, РН035 | Правительствен-ное применение PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 40.02 – 40.98 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 40.02 – 40.98 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.150 РН018, РН035 | Правительствен-ное применение PMR Активные медицинские имплантаты Управление моделями Неспецифические SRD ISM | СИ |
| 40.98 - 41.015 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.160, 5.161 | 40.98 - 41.015 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН018, РН035 | PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 41.015 - 42 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.160, 5.161, 5.161A | 41.015 - 42 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Правительствен-ное применение PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 42-42.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A, 5.160, 5.161B | 42-42.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.161B РН018, РН035 | Правительствен-ное применение PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 42.5-44 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.160, 5.161, 5.161A | 42.5-44 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Правительствен-ное применение PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 44 - 47 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.162, 5.162A | 44 - 47 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Правительствен-ное применение PMR Активные медицинские имплантаты Радары профиля ветра | СИ |
| 47 - 68 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.162A, 5.163, 5.164 5.165, 5.169, 5.171 | 47 - 48.5 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ Cухопутная подвижная Фиксированная 48.5 - 56.5 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 56.5 - 58 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ Cухопутная подвижная Фиксированная 58 - 68 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.163 РН014, РН015, РН017, РН018 РН035 | Радиовещание Любительский PMR Правительствен-ное применение Радары профиля ветра | СИ ГР СИ ГР |
| 68 - 74.8 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149, 5.175, 5.177, 5.179 | 68 - 73 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 73 – 74.8 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.149, 5.175, РН017, РН018 РН035 | Радиовещание Правительствен-ное применение PMR/PAMR | СИ |
| 74.8 - 75.2 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.180, 5.181 | 74.8 - 75.2 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.180 РН018 РН035 | ILS | СИ |
| 75.2 - 87.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.175, 5.179, 5.187 | 75.2 – 76.0 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 76.0 - 87.5 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.175 РН014, РН018 РН035 | Правительствен-ное применение PMR/PAMR Радиовещание | СИ |
| 87.5 - 100 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.190 | 87.5 - 100 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН014, РН017, РН018, РН035 | Звуковое FM радиовещание Беспроводное звуковое/мультимедийное | СИ |
| 100 - 108 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.192, 5.194 | 100-108 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН017, РН018, РН035 | Звуковое FM радиовещание Беспроводное звуковое/мультимедийное | ГР |
| 108 - 117.975 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.197, 5.197A | 108 - 117.975 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.197A РН018 РН035 | Воздушная связь ILS VOR | ПР |
| 117.975 - 137 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111, 5.200, 5.201 5.202 | 117.975 - 132 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 132-136 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 136-137 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.111, 5.200, 5.201, РН018 РН035 | Воздушная связь EPIRBs | СИ |
| 137 - 137.025 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A, 5.209, 5.347A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5. 208 | 137 - 137.025 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.206, 5.208 5.208A, 5.209, 5.347A РН018 РН035 | Сухопутная подвижная S-PCS Метеорологиче-ские спутники | СИ |
| 137.025 - 137.175 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A , 5.209, 5.347A Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208 | 137.025 - 137.175 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.206, 5.208 5.208A, 5.209, 5.347A РН018 РН035 | Сухопутная подвижная S-PCS Метеорологиче-ские спутники | СИ |
| 137.175 - 137.825 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A, 5.209, 5.347A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208 | 137.175 - 137.825 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.206, 5.208 5.208A, 5.209, 5.347A РН018 РН035 | Сухопутная подвижная S-PCS Метеорологиче-ские спутники | СИ |
| 137.825 – 138 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A, 5.209, 5.347A Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208 | 137.825 - 138 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Подвижная спутниковая (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.206, 5.208 5.208A, 5.209, 5.347A РН018 РН035 | Сухопутная подвижная S-PCS Метеорологиче-ские спутники | СИ |
| 138 - 143.6 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210, 5.211, 5.212, 5.214 | 138 - 143.6 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Правительствен-ное применение Сухопутная подвижная Неспецифические SRD | ПР |
| 143.6 - 143.65 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.211, 5.212, 5.214 | 143.6 - 143.65 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | РН018 РН035 | Правительствен-ное применение Сухопутная подвижная | ПР |
| 143.65 - 144 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210, 5.211, 5.212, 5.214 | 143.65 - 144 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018 РН035 | Правительствен-ное применение | ПР |
| 144 - 146 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.216 | 144 - 146 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018 | Любительский Любительская спутниковая | ГР |
| 146 - 148 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 146 - 148 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН018A, РН018B РН035 | Правительствен-ное применение | ПР |
| 148 – 149.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.218, 5.219, 5.221 | 148 - 149.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.209, 5.218, 5.219, 5.221 РН018, РН018A РН035 | Правительствен-ное применение | ПР |
| 149.9 – 150.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209, 5.224A РАДИОНАВИГАЦИОН-НАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.224B 5.220, | 149.9 - 150.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.209, 5.220, РН018, РН018A РН035 | PMR/PAMR S-PCS | СИ |
| 150.05 - 153 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149 | 150.05 - 153 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149 РН018, РН018A, РН019 РН035 | PMR/PAMR Радиоастрономия | СИ |
| 153 - 154 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | 153 - 154 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | РН018, РН018A, РН019 РН035 | PMR/PAMR | СИ |
| 154 - 156.4875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.225A, 5.226 | 154 - 156.4875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.225A 5.226 РН018, РН018A, РН019 РН035 | Морская связь PMR/PAMR | СИ |
| 156.4875 – 156.5625 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ) 5.111, 5.226, 5.227 | 156.4875 – 156.5625 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ) | 5.111, 5.226, 5.227 РН018, РН018A, РН019 РН035 | Морская связь DSC | СИ |
| 156.5625 - 156.7625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.226 | 156.5625 - 156.7625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.226 РН018, РН018A, РН019 РН035 | Морская связь PMR/PAMR | СИ |
| 156.7625 – 156.7875 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.111, 5.226, 5.228 | 156.7625 - 156.7875 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.111, 5.226 5.228 РН018, РН018A РН035 | Морская связь | СИ |
| 156.7875-156.8125 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызов) 5.111, 5.226 | 156.7875-156.8125 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызов) | 5.111, 5.226 РН018, РН018A РН035 | Морская связь | СИ |
| 156.8125-156.8375 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.111, 5.226, 5.228 | 156.8125-156.8375 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.111, 5.226, 5.228 РН018, РН018A РН035 | Морская связь | СИ |
| 156.8375 – 161.9375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226, | 156.8375 - 161.9375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.226, РН018, РН018A РН019, РН021, РН035 | Морская связь PMR/PAMR | СИ |
| 161.9375 – 161.9625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.228AA | 161.9375 - 161.9625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228AA РН018, РН018A РН019, РН021, РН035 | Морская связь PMR/PAMR | СИ |
| 161.9625-161.9875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.228A,5.228B, 5.228F | 161.9625-161.9875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228A, 5.228B, 5.228F РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | AIS Морская связь | СИ |
| 161.9875-162.0125 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.229, 5.228AA | 161.9875-162.0125 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228AA РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | Морская связь | СИ |
| 162.0125-162.0375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226,5.229, 5.228A,5.228B, 5.228F | 162.0125-162.0375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228A, 5.228B, 5.228F РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | AIS Морская связь | СИ |
| 162.0375-174 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226, 5.229 | 162.0375-162.7625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 162.7625 – 163.2 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 163.2 - 168.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 168.5 - 174 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.226, РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | Аппараты для людей с нарушением слуха Неспецифические SRD PMR/PAMR Правительствен-ное применение | СИ ПР СИ ПР |
| 174 - 223 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.235, 5.237, 5.243 | 174 - 223 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | РН014, РН018, РН023, РН035 | Аппараты для людей с нарушением слуха Радиовещание (наземное) Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 223 - 230 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.243, 5.246, 5.247 | 223 - 230 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная | РН014, РН018, РН023 РН035 | Радиовещание (наземное) | СИ |
| 230 - 235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.247, 5.251, 5.252 | 230 - 235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН023 РН035 | Правительствен-ное применение T-DAB | СИ |
| 235 - 267 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.111, 5.252, 5.254, 5.256, 5.256A | 235 -240 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 240 – 267 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.111, 5.254, 5.256 РН018, РН023 РН035 | Правительствен-ное применение T-DAB EPIRBs Правительствен-ное применение | СИ ПР |
| 267 - 272 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.254, 5.257 | 267 - 272 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля) | 5.254, 5.257 РН018 РН035 | Правительствен-ное применение | ПР |
| 272 - 273 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 272 - 273 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018 РН035 | Правительствен-ное применение | ПР |
| 273 - 312 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 273 - 312 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН024 РН035 | Правительствен-ное применение | СИ |
| 312 - 315 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.254, 5.255 | 312 - 315 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.254, 5.255 РН018 РН035 | Правительствен-ное применение | ПР |
| 315 - 322 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 315 - 322 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018 РН035 | Правительствен-ное применение | ПР |
| 322 - 328.6 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149 | 322 - 328.6 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149 РН018 РН035 | Правительствен-ное применение Радиоастрономия | СИ |
| 328.6 - 335.4 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.258, 5.259 | 328.6 - 335.4 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.258 РН018 РН035 | Правительствен-ное применение | ПР |
| 335.4 - 380 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 335.4 - 380 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН024, РН035 | Правительствен-ное применение PMR/PAMR | СИ |
| 380 - 385 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 380 - 385 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025, РН025A, РН035 | Правительствен-ное применение PPDR | СИ |
| 385 - 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 385 - 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025A, РН035 | Правительствен-ное применение PMR/PAMR | СИ |
| 387 - 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A, 5.254, 5.255, 5.347A | 387 - 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.208A, 5.254, 5.255, 5.347A РН018 РН025A РН035 | Правительствен-ное применение PMR/PAMR | ПР |
| 390 - 395 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 390 - 395 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025, РН025A РН035 | Правительствен-ное применение PPDR | СИ |
| 395 - 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 395 - 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254 РН018, РН025A РН026 РН035 | Правительствен-ное применение PMR/PAMR | СИ |
| 399.9 - 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) 5.209, 5.220 | 399.9 - 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) | 5.209, 5.220, РН018, РН025A, РН026, РН035 | PPDR | СИ |
| 400.05 - 400.15 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400.1 МГц) 5.261, 5.262 | 400.05 - 400.15 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400.1 МГц) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.261, 5.262 РН018, РН025A РН026 РН035 | PPDR | СИ |
| 400.15 - 401 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A, 5.209, 5.347A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.263 Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.262, 5.264 | 400.15 - 401 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Служба космической эксплуатации (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.208A, 5.209 5.262, 5.263 5.264, 5.347A РН018, РН025A РН026 РН035 | PPDR S-PCS Метеорологиче-ские зонды Метеорологиче- ские спутники | СИ |
| 401 - 402 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 401 - 402 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН025A РН026, РН035 | Активные медицинские имплантаты Метеорологиче-ские зонды Метеорологические спутники | СИ |
| 402 - 403 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 402 - 403 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН025A РН026, РН035 | Активные медицинские имплантаты Метеорологиче-ские зонды Метеорологические спутники | СИ |
| 403 - 406 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.265 | 403 - 406 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.265 РН018, РН025A РН026, РН035 | Активные медицинские имплантаты Метеорологические зонды | СИ |
| 406 - 406.1 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.265, 5.266, 5.267 | 406 - 406.1 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (Pămînt-spaţiu) | 5.265, 5.266 5.267 РН018 РН025A РН035 | EPIRBs | СИ |
| 406.1 - 410 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149, 5.265 | 406.1 - 410 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149 5.265 РН018, РН025A РН026, РН027 РН035 | PMR/PAMR Радиоастрономия | СИ |
| 410 - 420 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) 5.268 | 410 - 420 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) | 5.268 РН018, РН025A РН027, РН028 РН035 | PMR/PAMR | СИ |
| 420 - 430 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269, 5.270, 5.271 | 420 - 430 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | РН018, РН025A РН027, РН028 РН035 | PMR/PAMR | СИ |
| 430 - 432 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277 | 430 - 432 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ | РН018, РН025A РН026, РН035 | Любительский | СИ |
| 432-438 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279A 5.138, 5.271, 5.276, 5.277, 5.280, 5.281, 5.282 | 432-438 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) | 5.138 5.279A РН018, РН025A РН026, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Любительский Любительская спутниковая ISM Неспецифические SRD | СИ |
| 438-440 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ 5.271, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277, 5.283 | 438-440 МГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ | РН018, РН025A РН026, РН035 | Любительский | СИ |
| 440 – 450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269, 5.270, 5.271, 5.284, 5.285, 5.286 | 440 - 446 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 446 – 446.2 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 446.2 - 450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.286 РН018, РН025A РН026 РН029 РН035 | PMR 446 PMR/PAMR Радары профиля ветра | ПР ГР ПР |
| 450 - 455 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.209, 5.271, 5.286 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286D, 5.286E | 450 - 453 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 453 - 455 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.286, 5.286A, 5.286AA РН018, РН025A РН029A РН035 | Сухопутная подвижная PMR/PAMR MFCN | СИ ГР |
| 455 - 456 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E | 455 - 456 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.209, 5.286A, 5.286AA РН018, РН025A РН029A РН035 | Сухопутная подвижная PMR/PAMR MFCN | ГР |
| 456 - 459 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.271, 5.287, 5.288 | 456 – 457.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 457.5 – 459 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.286AA, 5.287 РН018, РН025A, РН029A, РН030 РН035 | Сухопутная подвижная Бортовая связь PMR/PAMR MFCN | ГР СИ |
| 459 – 460 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA 5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E | 459 – 460 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.286A, 5.286AA, РН018, РН025A, РН035 | Сухопутная подвижная Бортовая связь PMR/PAMR | ПР |
| 460 - 470 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) 5.287, 5.288, 5.289, 5.290 | 460 - 463 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) 463 – 467.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) 467.5 - 470 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) | 5.286AA, 5.287, 5.289, РН018, РН025A, РН029, РН029A, РН030, РН035 | Сухопутная подвижная Правительствен-ное применение Бортовая связь PMR/PAMR MFCN | СИ ГР СИ |
| 470 - 694 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.149, 5.291A, 5.294, 5.296, 5.300, 5.304, 5.306, 5.311A, 5.312, | 470-694 МГц РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ Сухопутная подвижная | 5.296, 5.149, 5.306, 5.311A, РН014, РН018, РН035 | Радиовещание (наземное) PMSE Радиоастрономия Активные медицинские имплантаты Радары профиля ветра | ГР |
| 694 - 790 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312A, 5.317A РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ 5.300, 5.311A, 5.312 | 694 - 790 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕ-ЛЬНАЯ | 5.312A, 5.317A, 5.311A, РН014, РН018, РН032, РН035 | Радиовещание (наземное) MFCN PMSE Радиоастрономия Активные медицинские имплантаты Радары профиля ветра | ГР |
| 790 - 862 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316B, 5.317A 5.312, 5.319 | 790 - 862 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.316B РН014, РН018, РН031, РН035 | Радиовещание (наземное) MFCN PMSE Активные медицинские имплантаты | ГР |
| 862 - 890 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ 5.322 5.319, 5.323 | 862 - 880 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 880 - 890 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.317A, РН018, РН032, РН033, РН034, РН035, РН037 | Аппараты для людей с нарушением слуха Сигнализации GSM GSM-R IMT Правительствен-ное применение MCV Неспецифические SRD PMR/PAMR RFID Активные медицинские имплантаты TTT Слежение, отслеживание и сбор данных Беспроводное звуковое/мульти-медийное | СИ ГР |
| 890 - 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ 5.322 Радиолокационная 5.323 | 890 - 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.317A, РН018, РН034, РН035, РН037, РН037A | GSM GSM-R IMT MCV Неспецифические SRD PMR/PAMR RFID Активные медицинские имплантаты | ГР |
| 942 - 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ 5.322 5.323 | 942 - 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.317A, РН018, РН035, РН037, РН037A | GSM IMT MCV | ГР |
| 960 – 1164 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.328, 5.328 AA ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327A | 960 - 1164 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.327A, 5.328 5.328AA РН018, РН035, РН038 | Воздушная навигация | СИ |
| 1164-1215 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос -Земля) (космос -космос) 5.328B 5.328A | 1164-1215 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос -Земля) (космос -космос) | 5.328, 5.328A, 5.328B РН035 | Воздушная навигация GALILEO GLONASS Репитеры GNSS | СИ |
| 1215 – 1240 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос -Земля) (космос -космос) 5.328B, 5.329, 5.329A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.330, 5.331, 5.332 | 1215 – 1240 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос -Земля) (космос -космос) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.328B, 5.329, 5.329A, 5.332, РН035 | Активные датчики (спутниковые) GLONASS Репитеры GNSS GPS Радиолокация Радиолокация (правительствен-ная) | СИ |
| 1240 – 1300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос -Земля) (космос -космос) 5.328B, 5.329, 5.329A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РHHddfадиолюбительская 5.282, 5.330, 5.331, 5.332, 5.335, 5.335A | 1240 - 1300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос -Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РHHddfадиолюбительская | 5.329, 5.329A 5.332, 5.335A РН035 | Активные датчики (спутниковые) Любительский GLONASS Репитеры GNSS Радиолокация Радиолокация (правительствен-ная) GALILEO | СИ |
| 1300 – 1350 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОН-НАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ РАДИОНАВИГАЦИОН-НАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля -космос) 5.149, 5.337A | 1300 - 1350 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ АДИОЛОКАЦИОН-НАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля -космос) | 5.149, 5.337, 5.337A РН035 | Радиоастрономия Радиолокация Радиолокация (правительствен-ная) Спутниковые навигационные системы | СИ |
| 1350 – 1400 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149, 5.338, 5.338A, 5.339 | 1350 - 1400 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ | 5.149, 5.338A, 5.339 РН035 | Правительствен-ное применение Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | СИ |
| 1400 – 1427 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | 1400 - 1427 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341 РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 1427 – 1429 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341, 5.338A 5.341A, 5.341B, 5.341C | 1427 - 1429 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.338A 5.341A РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Правительственное применение | СИ |
| 1429 – 1452 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A, 5.341, 5.341A, 5.342 | 1429 - 1452 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.341A, 5.338A, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Правительственное применение | СИ |
| 1452 – 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.346 РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B, 5.345, 5.341, 5.342 | 1452 - 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.341, 5.345, 5.208B, РН023, РН023A, РН035 | MFCN T-DAB | ГР |
| 1492 - 1518 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341, 5.341A, 5.342 | 1492 - 1518 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.341A, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Правительствен-ное применение Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 1518-1525 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A, 5.348B, 5.351A, 5.341, 5.342 | 1518-1525 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.341, 5.348, 5.351A, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Спутниковая составляющая IMT Правительствен-ное применение Сухопутная подвижная | СИ |
| 1525 - 1530 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.347A, 5.351A Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349, 5.341, 5.342, 5.350, 5.351, 5.352A, 5.354 | 1525 - 1530 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.347A, 5.351, 5.351A, 5.354, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1530 - 1535 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.347A, 5.351A, 5.353A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.341, 5.342, 5.351, 5.354 | 1530 - 1535 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.347A, 5.351, 5.351A, 5.353A, 5.354, РН035 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1535 - 1559 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B, 5.351A, 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.357A, 5.359, 5.362A | 1535 – 1559 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.341, 5.208B, 5.351, 5.351A, 5.353A, 5.354, 5.357A, РН035 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1559 - 1610 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОН-НАЯ РАДИОНАВИГАЦИОН-НАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B, 5.329A, 5.208B, 5.341 | 1559 - 1610 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГА-ЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) | 5.328B, 5.329A, 5.341, 5.208B, РН035, РН041, РН042 | GALILEO GLONASS GNSS Репитеры GNSS GPS | СИ |
| 1610 - 1610.6 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372 | 1610 - 1610.6 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.341, 5.351A, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 РН035 РН042, РН043 РН044 | GLONASS Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1610.6 - 1613.8 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОН-НАЯ 5.149, 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372 | 1610.6 - 1613.8 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.149, 5.341, 5.351A, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372, РН035, РН042, РН043, РН044 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная Радиоастрономия | СИ |
| 1613.8 - 1626.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372 | 1613.8 - 1626.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.341, 5.208B, 5.351A, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 РН035 РН042, РН043 РН044 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1626.5 - 1660 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.357A, 5.359, 5.362A, 5.374, 5.375, 5.376 | 1626.5 - 1660 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.341, 5.351, 5.351A, 5.353A, 5.354, РН035, РН040 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1660 - 1660.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.362A, 5.376A | 1660 - 1660.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.341, 5.351, 5.351A, 5.354, 5.376A РН035 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная Радиоастрономия | СИ |
| 1660.5 - 1668.0 МГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149, 5.341, 5.379, 5.379A | 1660.5 - 1668.0 МГц РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.149, 5.341, 5.379A, РН035 | Правительствен-ное применение Радиоастрономия | СИ |
| 1668-1668.4 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, 5.379B, 5.379C РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149, 5.341, 5.379, 5.379A | 1668-1668.4 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.149, 5.341, 5.351A, 5.379A, 5.379B, 5.379C, РН035 | Правительствен-ное применение Спутниковая составляющая IMT Радиоастрономия | СИ |
| 1668.4 - 1670 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, 5.379B, 5.379C РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149, 5.341, 5.379D, 5.379E | 1668.4 - 1670 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.341, 5.351A, 5.379B, 5.379C, 5.379D, РН035 | Правительствен-ное применение Спутниковая составляющая IMT Метеорология Радиоастрономия | СИ |
| 1670 – 1675 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, 5.379B, 5.341, 5.379D, 5.379E, 5.380A | 1670 - 1675 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.341, 5.351A, 5.379B 5.379D, 5.380A, РН035, РН044 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная Метеорологические спутники | СИ |
| 1675 – 1690 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341 | 1675 - 1690 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.341, РН035 | Правительствен-ное применение Метеорологиче-ские зонды Метеорологиче-ские спутники | СИ |
| 1690 - 1700 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.289, 5.341, 5.382 | 1690 – 1700 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.289, 5.341, 5.382, РН035 | Правительствен-ное применение Метеорологиче-ские спутники | СИ |
| 1700 - 1710 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.289, 5.341 | 1700 - 1710 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.289, 5.341, РН035 | Правительствен-ное применение Метеорологические спутники | СИ |
| 1710 - 1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A, 5.388A, 5.388B 5.149, 5.341, 5.385, 5.386, 5.387, 5.388 | 1710 –1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.341, 5.384A, 5.385, 5.388, 5.388A, РН035, РН037A, РН044A, РН044B, РН045, РН046 | GSM IMT MCA MCV Радиоастрономия Сухопутная подвижная Активные медицинские имплантаты Беспроводное звуковое/мультиме-дийное DECT IMT | ГР |
| 1930 – 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 1930 - 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046, РН047 | IMT MCA MCV | ГР |
| 1970 – 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 1970 - 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A РН035, РН044B, РН046, РН047 | IMT MCA MCV | ГР |
| 1980 – 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) 5.351A 5.388, 5.389A, 5.389B, 5.389F | 1980 - 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля - космос) | 5.351A, 5.388, 5.389A, РН035 РН043, РН047, РН047A | Сухопутная подвижная | СИ |
| 2010 – 2025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 2010 - 2025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН046, РН047 | IMT | ГР |
| 2025 – 2110 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 | 2025 - 2110 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) | 5.391, 5.392, РН035, РН047 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Спутниковое исследование | ГР |
| 2110 - 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.388 | 2110 - 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046 | IMT MCA MCV | ГР |
| 2120 - 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B 5.388 | 2120 - 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046 | IMT MCA MCV | ГР |
| 2160 - 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B 5.388 | 2160 - 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046 | IMT MCA MCV | ГР |
| 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A 5.388, 5.389A, 5.389F | 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.351A, 5.388, 5.389A, РН035, РН043, РН047A | Сухопутная подвижная | ГР |
| 2200 – 2290 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос- Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос- Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос- Земля) (космос-космос) 5.392 | 2200 – 2290 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос- Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос- Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос- Земля) (космос-космос) | 5.391, 5.392, РН035, РН048 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия Спутниковое исследование | ГР |
| 2290 – 2300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 2290 – 2300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | РН035 РН048 | Сухопутная подвижная Спутниковое исследование | ГР |
| 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Радиолокационная 5.150, 5.282, 5.384A, 5.395 | 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Радиолокационная | 5.150, 5.282, 5.384A, РН035, РН047B | Воздушная телеметрия Любительский MFCN PMSE Любительская спутниковая ISM Неспецифические SRD RFID Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | СИ |
| 2450 – 2483.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.150, | 2450 – 2483.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | 5.150, РН035 | ISM Неспецифические SRD RFID Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | СИ |
| 2483.5 – 2500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398, Радиолокационная 5.150, 5.399, 5.398A, 5.401, 5.402 | 2483.5 – 2500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) Радиолокационная | 5.150, 5.398, 5.351A , 5.399, 5.402, РН035, РН043, РН044 | Активные медицинские имплантаты Спутниковая составляющая IMT ISM Сухопутная подвижная Сухопутная подвижная PMSE | ГР |
| 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.412 | 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.384A, 5.410, РН035, РН048A | MFCN MCV | ГР |
| 2520 – 2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413, 5.416 5.339, 5.412, 5.418B, 5.418C | 2520-2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.339, 5.384A, 5.410, 5.418B, 5.418C, РН035 РН048A | MFCN PMSE MCV | ГР |
| 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B, 5.413, 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149, 5.412 | 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.208B, 5.384A, 5.410, 5.413, 5.416, РН035 РН048A | MFCN MCV PMSE Радиоастрономия | ГР |
| 2670 – 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149, 5.412 | 2670 – 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.384A, 5.410, РН035, РН048A | MFCN MCV Радиоастрономия | ГР |
| 2690 – 2700 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.422 | 2690 – 2700 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 2700 – 2900 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.337 Радиолокационная 5.423, 5.424 | 2700 – 2900 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ Радиолокационная | 5.337, 5.423, РН035 | Воздушная навигация Радиолокация Метеорологические радары | СИ |
| 2900 – 3100 МГц РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.426 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424A 5.425, 5.427 | 2900 – 3100 МГц РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ Радиолокационная | 5.424A, 5.425, 5.426, 5.427, РН035 | Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 3100 – 3300 МГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) 5.149, 5.428 | 3100 – 3300 МГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) | 5.149, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Радиоастрономия Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) Применения UWB | СИ |
| 3300 – 3400 МГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ 5.149, 5.429,5.429A, 5.429B 5.430 | 3300 – 3400 МГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ | 5.149, РН035 | Радиоастрономия Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) Применения UWB | СИ |
| 3400 – 3600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.430A Радиолокационная 5.431 | 3400 – 3600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.430A, РН035, РН048B | Любительский BWA Применения фиксированной спутниковой службы MFCN PMSE Радиолокация Применения UWB | ГР |
| 3600 – 4200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная | 3600 – 4200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная | РН048B, РН035 | BWA ESV Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы MFCN Применения UWB | ГР |
| 4200 – 4400 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОН-НАЯ 5.438 5.439, 5.440 | 4200 – 4400 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.438, 5.440, РН035 | Высотомеры Пассивные датчики (спутниковые) Применения UWB | СИ |
| 4400 – 4500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 4400 – 4500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН035 | PMSE Применения UWB | ГР |
| 4500 – 4800 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.440A | 4500 – 4800 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.441, РН035 | Правительствен-ное применение Применения фиксированной спутниковой службы PMSE Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 4800 – 4990 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.442, 5.440A Радиоастрономическая 5.149, 5.339, 5.443 | 4800 – 4990 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономиче-ская | 5.149, 5.339, 5.442, РН035 РН048G | BBDR PMSE Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия Системы слежения | ГР |
| 4990 – 5000 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная) 5.149 | 4990 – 5000 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, РН035 | PMSE Радиоастрономия Системы слежения | ГР |
| 5000 – 5010 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA | 5000 – 5010 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) | 5.443AA, РН035 | GALILEO Радиоастрономия Системы слежения Спутниковые навигационные системы | СИ |
| 5010-5030 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B, 5.443B ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA | 5010-5030 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B, 5.443B ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) | 5.328B, 5.443AA, 5.443B, РН035 | GALILEO Радиоастрономия Системы слежения Спутниковые навигационные системы | СИ |
| 5030-5091 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.443C ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.444 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443D | 5030-5091 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ MOBIL ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) | 5.443C, 5.443D, 5.444, РН035 | MLS Системы слежения | СИ |
| 5091-5150 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444B ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.444, 5.444A | 5091-5150 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.443AA, 5.444, 5.444A, 5.444B, РН035 | Системы слежения | СИ |
| 5150 – 5250 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.447A ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.446B 5.446, 5.446C, 5.447, 5.447B, 5.447C | 5150 – 5250 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.446, 5.446A, 5.446B, 5.446C, 5.447A, 5.447B, 5.447C, РН035, РН048G, РН048H | Воздушная телеметрия BBDR Фидерные линии WAS/RLAN Системы слежения | СИ |
| 5250 – 5255 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований 5.447D ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.447F 5.447E, 5.448, 5.448A | 5250 – 5255 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Служба космических исследований ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.446A, 5.447A, 5.447B, 5.447C, 5.447F, РН035, РН048H | Активные датчики (спутниковые) Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) Метеорологические радары | СИ |
| 5255 – 5350 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.447F 5.447E, 5.448, 5.448A | 5255 – 5350 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Служба космических исследований (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.446A, 5.447F, 5.448A, РН035, РН048H | Активные датчики (спутниковые) Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) Метеорологические радары | СИ |
| 5350 – 5460 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B Служба космических исследований (активная) 5.448C ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.449 РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.448D | 5350 – 5460 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) Служба космических исследований (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.448B, 5,448C, 5.449, 5.448D, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Морской радар Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) Метеорологические радары | СИ |
| 5460 – 5470 МГц РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.449 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) Служба космических исследований (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.448D 5.448B | 5460 – 5470 МГц РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) Служба космических исследований (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.448B, 5.448D, 5.449, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Морской радар Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) Метеорологические радары | СИ |
| 5470 – 5570 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.450A СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) Служба космических исследований (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.450B 5.448B, 5.450, 5.451 | 5470 – 5570 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) Служба космических исследований (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.446A, 5.448B, 5.450A, 5.450B, РН035, РН048H | Активные датчики (спутниковые) Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Метеорологические радары | ГР |
| 5570-5650 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.450A РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.450B 5.450, 5.451, 5.452 | 5570-5650 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.446A, 5.450, 5.450A, 5.450B, 5.451, 5.452, РН035, РН048H | Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Метеорологические радары | ГР |
| 5650 – 5725 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.450A Радиолюбительская Служба космических исследований (дальний космос) 5.282, 5.451, 5.453, 5.454, 5.455 | 5650 – 5670 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская Служба космических исследований (дальний космос) 5670 – 5725 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская Служба космических исследований (дальний космос) | 5.282, 5.446A, 5.450A, 5.455, РН035, РН048H | Любительский Любительская спутниковая Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Метеорологические радары | СИ ГР |
| 5725 – 5830 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская 5.150, 5.451, 5.453, 5.455, | 5725 – 5830 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Радиолюбительская | 5.150, 5.455, РН035, РН048C | Любительский BFWA ISM Неспецифические SRD Системы слежения TTT WIA Метеорологические радары | ГР |
| 5830 – 5850 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая (космос-Земля) 5.150, 5.451, 5.453, 5.455, | 5830 – 5850 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая (космос-Земля) | 5.150, 5.455, РН035, РН048C | Любительский Любительская спутниковая BFWA ISM Неспецифические SRD Системы слежения WIA Метеорологические радары | ГР |
| 5850 – 5925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 5850 – 5925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.150, РН035, РН048C, РН048I | BFWA Применения фиксированной спутниковой службы ISM ITS Неспецифические SRD Системы слежения WIA | ГР |
| 5925 – 6700 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.457 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A, 5.457B ПОДВИЖНАЯ 5.457C 5.149, 5.440, 5.458 | 5925 – 6700 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.440, 5.457A, 5.458, РН035, РН048D, РН048E | ESV Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 6700 – 7075 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.458, 5.458A, 5.458B, | 6700 – 7075 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.441, 5.458, 5.458A, 5.458B, РН035, РН048D | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7075 – 7145 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458, 5.459 | 7075 – 7145 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.458, РН035, РН048D, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7145-7235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (Земля-космос) 5.460 5.458, 5.459 | 7145-7235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (Земля-космос) | 5.458, 5.460, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7235-7250 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458 | 7235-7250 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.458, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7250 – 7300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ 5.461 | 7250 – 7300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.461, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7300 – 7375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 | 7300 – 7375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.461, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7375 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB | 7375 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461AA, 5.461AB, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7450 – 7550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB, 5.461A | 7450 – 7550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461A, 5.461AA, 5.461 AB, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Применения UWB Метеорологические спутники | ГР |
| 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB | 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461AA, 5.461AB, РН035, РН049, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7750 – 7900 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИ-ЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 7750 – 7900 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИ-ЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.461B, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Применения UWB Метеорологические спутники | ГР |
| 7900 – 8025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ 5.461 | 7900 – 8025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.461, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 8025 – 8175 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A | 8025 – 8175 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.462A, 5.463, РН035, РН048F | Спутниковое исследование Земли Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 8175 – 8215 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) МЕТЕОРОЛОГИ-ЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463, 5.462A | 8175 – 8215 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) МЕТЕОРОЛОГИ-ЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.462A, 5.463, РН035, РН048F | Спутниковое исследование Земли Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 8215 – 8400 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A | 8215 – 8400 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.462A, 5.463, РН035, РН048F | Спутниковое исследование Земли Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 8400 – 8500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.465, 5.466 | 8400 – 8500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | 5.465, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Спутниковое исследование Применения UWB | ГР |
| 8500 – 8550 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.468, 5.469 | 8500 – 8550 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | РН035, РН049 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) Применения UWB | СИ |
| 8550 – 8650 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.468, 5.469, 5.469A | 8550 – 8650 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) | 5.469A, РН035, РН049 | Активные датчики (спутниковые) Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) Применения UWB | СИ |
| 8650 – 8750 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.468, 5.469 | 8650 – 8750 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | РН035, РН049 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) Применения UWB | СИ |
| 8750 – 8850 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.470, 5.471 | 8750 – 8850 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.470, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) Применения UWB | СИ |
| 8850 – 9000 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.472 5.473 | 8850 – 9000 МГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.472, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) Применения UWB | СИ |
| 9000 – 9200 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.337 PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.471, 5.473A | 9000 – 9200 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.337, 5.473A, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 9200 – 9300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.472 5.473, 5.474, 5.474D | 9200 – 9300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.472, 5.474, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 9300 – 9500 МГц РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A | 9300 – 9500 МГц РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) Метеорологические радары | СИ |
| 9500 – 9800 МГц СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.476A | 9500 – 9800 МГц СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.476A, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 9800 – 9900 МГц PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) Фиксированная 5.477, 5.478, 5.478A, 5.478B | 9800 – 9900 МГц PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) Фиксированная | 5.478A, 5.478B, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 9900 – 10000 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Фиксированная 5.474D, 5.477, 5.478, 5.479 | 9900 – 10000 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) PАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Фиксированная | 5.479, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 10 – 10.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A 5.474B 5.474C ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Радиолюбительская 5.474D, 5.479 | 10 – 10.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Радиолюбительская | 5.479, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035, РН050B, РН050, РН050A | Любительский PMSE Системы слежения BFWA Фиксированные радиорелейные системы Радиолокация | ГР |
| 10.4 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Радиолюбительская | 10.4 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Радиолюбительская | РН035, РН050B, РН050, РН050A | Любительский PMSE Системы слежения Радиолокация | ГР |
| 10.45 – 10.5 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая 5.481 | 10.45 – 10.5 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая | РН035, РН050A | Любительский Любительская спутниковая Фиксированные радиорелейные системы PMSE Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 10.5 – 10.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | 10.5 – 10.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | РН035, РН050B, РН050, РН050A | BFWA Фиксированные радиорелейные системы PMSE Системы слежения | ГР |
| 10.55 – 10.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Pадиолокационная | 10.55 – 10.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Pадиолокационная | РН035, РН050B, РН050, РН050A | BFWA Фиксированные радиорелейные системы PMSE Системы слежения | ГР |
| 10.6 – 10.68 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Pадиолокационная 5.149, 5.482, 5.482A | 10.6 – 10.68 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Pадиолокационная | 5.149, 5.482, 5.482A, РН035, РН050B, РН050, РН050A | BFWA Фиксированные радиорелейные системы PMSE Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 10.68 – 10.7 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.483 | 10.68 – 10.7 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 10.7 – 10.95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10.7 – 10.95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.441, 5.484, РН035, РН051 | AES Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы HEST LEST | ГР |
| 10.95 – 11.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10.95 – 11.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.484, 5.484A, 5.484B, РН035, РН051 | AES Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы HEST LEST | ГР |
| 11.2 – 11.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 11.2 – 11.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.441, 5.484, РН035 РН051 | AES Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы HEST LEST | ГР |
| 11.45 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 11.45 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.484, 5.484A, 5.484B, РН035, РН051 | AES Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы HEST LEST | ГР |
| 11.7 – 12.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.487, 5.487A, 5.492 | 11.7 – 12.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.487, 5.487A, 5.492, РН035 | Радиовещание (спутниковое) HEST LEST | ГР |
| 12.5 – 12.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B (Земля-космос) 5.494, 5.495, 5.496 | 12.5 – 12.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) | 5.484A, 5.484B | AES Применения фиксированной спутниковой службы HEST LEST | ГР |
| 12.75 – 13.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.441 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля) | 12.75 – 13.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля) | 5.441, РН052 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 13.25 – 13.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.497 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.498A, 5.499 | 13.25 – 13.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.497, 5.498A | Активные датчики (спутниковые) Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Морской радар | СИ |
| 13.4 – 13.65 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.499A, 5.499B РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.499C, 5.488D Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) 5.499, 5.499E, 5.500, 5.501, 5.501B | 13.4 – 13.65 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) | 5.499A, 5.499B, 5.499C, 5.499D, 5.499E, 5.501B, РН035, РН053 | Активные датчики (спутниковые) Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Морской радар Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 13.65 – 13.75 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) 5.499, 5.500, 5.501, 5.501B | 13.65 – 13.75 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) | 5.501A, 5.501B, РН035, РН053 | Активные датчики (спутниковые) Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Морской радар Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 13.75 – 14 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) 5.484A РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Спутниковая cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) Служба космических исследований Спутниковая служба исследования земли 5.499, 5.500, 5.501, 5.502, 5.503 | 13.75 – 14 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Спутниковая cлужба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля -космос) Служба космических исследований Спутниковая служба исследования земли | 5.484A, 5.502, 5.503, РН035 | Применения фиксированной спутниковой службы Морской радар Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения | ГР |
| 14 – 14.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.504C, 5.506A Служба космических исследований 5.504A, 5.505 | 14 – 14.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) Служба космических исследований | 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.504, 5.504A, 5.504B, 5.506A | AES ESV HEST LEST Сухопутная подвижная VSAT | ГР |
| 14.25 – 14.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) 5.457A, 5.457B, 5.484A,5.484B, 5.506, 5.506B РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.506A, 5.508A Служба космических исследований 5.504A, 5.505, 5.508 | 14.25 – 14.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) Служба космических исследований | 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.504, 5.504A, 5.504B, 5.506A, 5.506B | AES ESV Сухопутная подвижная VSAT | ГР |
| 14.3 – 14.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) 5.457A, 5.457B 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.506A, 5.509A Радионавигационная спутниковая 5.504A | 14.3 – 14.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) Радионавигационная спутниковая | 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.504A, 5.504B, 5.506A, 5.506B | AES ESV Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная VSAT | ГР |
| 14.4 – 14.47 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A,5.484B 5.457A, 5.457B, 5.506, 5.506B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.506A, 5.509A Служба космических исследований (космос-Земля) 5.504A | 14.4 – 14.47 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.504A, 5.504B, 5.506A, 5.506B, РН053A | AES ESV Применения фиксированной спутниковой службы Сухопутная подвижная VSAT | ГР |
| 14.47 – 14.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.506A, 5.509A Радиоастрономическая 5.149, 5.504A | 14.47 – 14.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) Радиоастрономичес-кая | 5.149, 5.457A, 5.484A, 5.504A, 5.506A, 5.506B, РН053A | AES ESV Применения фиксированной спутниковой службы Сухопутная подвижная Радиоастрономия VSAT | ГР |
| 14.5 – 14.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E, 5.509F, 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 14.5 – 14.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН053A | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 14.75 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G | 14.75 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН053A | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 14.8 – 15.35 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.339 | 14.8 – 15.35 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 5.339, РН053A | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 15.35 – 15.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.511 | 15.35 – 15.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 15.4 – 15.43 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ 5.511E, 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 15.4 – 15.43 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.511E, 5.511F | Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Радиолокация | СИ |
| 15.43 – 15.63 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ 5.511E, 5.511F ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.511A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.511C | 15.43 – 15.63 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.511A, 5.511C, 5.511E, 5.511F | Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Применения фиксированной спутниковой службы Радиолокация | СИ |
| 15.63 – 15.7 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ 5.511E, 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 15.63 – 15.7 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.511E, 5.511F | Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Радиолокация | СИ |
| 15.7 – 16.6 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ 5.512, 5.513 | 15.7 – 16.6 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ |  | Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 16.6 – 17.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос) 5.512, 5.513 | 16.6 – 17.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос) |  | Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 17.1 – 17.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ 5.512, 5.513 | 17.1 – 17.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ | РН035 | GBSAR Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 17.2 – 17.3 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ- ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.512, 5.513, 5.513A | 17.2 – 17.3 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.513A, РН035 | GBSAR Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 17.3 – 17.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 (космос-Земля) 5.516A, 5.516B Радиолокационная 5.514 | 17.3 – 17.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) Радиолокационная | 5.516, 5.516A, 5.516B | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии | ГР |
| 17.7 – 18.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ | 17.7 – 18.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.484A, 5.516, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 18.1 – 18.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.516B (Земля-космос) 5.520 ПОДВИЖНАЯ 5.519, 5.521 | 18.1 – 18.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.484A, 5.516B, 5.519, 5.520, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы Метеорологические спутники | ГР |
| 18.4 – 18.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.516B ПОДВИЖНАЯ | 18.4 – 18.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.484A, 5.516B, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 18.6 – 18.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Cлужба космических исследований (пассивная) 5.522A, 5.522C | 18.6 – 18.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Cлужба космических исследований (пассивная) | 5.522A, 5.522B, 5.522C, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 18.8 – 19.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) 5.516B, 5.523A ПОДВИЖНАЯ | 18.8 – 19.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.516B, 5.523A, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 19.3 – 19.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) (Земля - космос) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E ПОДВИЖНАЯ | 19.3 – 19.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) (Земля - космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) 5.484A 5.484B, 5.516B, 5.527A Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.524 | 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, РН024A | Применения фиксированной спутниковой службы GSO ESOMPs HEST LEST Сухопутная подвижная NGSO ESOMPs | ГР |
| 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528 | 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.484A, 5.516B, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528, РН024A | Применения фиксированной спутниковой службы GSO ESOMPs HEST LEST Сухопутная подвижная NGSO ESOMPs | ГР |
| 20.2 – 21.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.524 | 20.2 – 21.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) |  | Сухопутная подвижная | ГР |
| 21.2 – 21.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 21.2 – 21.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |  | PMSE Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 21.4 – 22 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B 5.530A, 5.530B, , 5.530D | 21.4 – 22 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.208B 5.530A, 5.530B, 5.530D, РН035 | Радиовещание (спутниковое) PMSE SRR | ГР |
| 22 – 22.21 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149 | 22 – 22.21 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.149, РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия SRR | ГР |
| 22.21 – 22.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.149, 5.532 | 22.21 – 22.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.532, РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия SRR | ГР |
| 22.5 – 22.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 22.5 – 22.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия SRR | ГР |
| 22.55 – 23.15 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.149 5.532A | 22.55 – 23.15 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) | 5.149, 5.338A, 5.532A, РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия SRR | ГР |
| 23.15 – 23.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ | 23.15 – 23.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.338A, РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE SRR | ГР |
| 23.55 – 23.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 23.55 – 23.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE SRR | ГР |
| 23.6 – 24 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 23.6 – 24 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия SRR | ГР |
| 24 – 24.05 ГГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.150 | 24 – 24.05 ГГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.150, РН035 | Любительский Любительская спутниковая ISM Неспецифические SRD PMSE SRR | ГР |
| 24.05 – 24.25 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.150 | 24.05 – 24.25 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Спутниковая служба исследования Земли (активная) | 5.150, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Любительский Правительствен-ное применение ISM Неспецифические SRD PMSE Системы слежения SRR TTT | СИ |
| 24.25 – 24.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ | 24.25 – 24.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Системы слежения SRR | ГР |
| 24.45 – 24.65 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ | 24.45 – 24.65 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ | РН035, РН050B, РН055 | PMSE TTT BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR | ГР |
| 24.65 – 24.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.532B | 24.65 – 24.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.532B, РН035, РН050B, РН055 | BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR | ГР |
| 24.75 – 25.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B | 24.75 – 25.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.532B, РН035, РН050B, РН055 | BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR | ГР |
| 25.25 – 25. 5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 25.25 – 25. 5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 5.536, РН035, РН050B, РН055 | BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR | ГР |
| 25.5 – 27 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) 5.536A, 5.536B ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос- Земля) 5.536A, 5.536C Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 25.5 – 27 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос- Земля) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 5.536, 5.536A, 5.536B, РН035 РН050B, РН055 | BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR Спутниковое исследование | ГР |
| 27 – 27. 5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ | 27 – 27. 5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.536 РН055 |  | ГР |
| 27.5 – 28. 5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.537A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.516B, 5.539 ПОДВИЖНАЯ 5.538, 5.540 | 27.5 – 28. 5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.484A, 5.516B, 5.537A, 5.538, 5.539, 5.540, РН050B, РН055, РН056 | BFWA Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 28.5 – 29.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539 ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540 | 28.5 – 29.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) | 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539, 5.540, 5.541, РН050B, РН055, РН056 | BFWA Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 29.1 – 29.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540 | 29.1 – 29.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) | 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.540, 5.541, 5.541A РН050B, РН056 | BFWA Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 29.5 – 29.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, 5.539 Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.540, 5.542 | 29.5 – 29.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, 5.539, 5.540, 5.541, РН054A | GSO ESOMPs HEST LEST Сухопутная подвижная NGSO ESOMPs SIT/SUT | ГР |
| 29.9 – 30 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, 5.539 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541, 5.543, 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540, 5.542 | 29.9 – 30 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) | 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.525, 5.526, 5.527, 5.527A, 5.538, 5.539, 5.540, 5.543, РН054A | Применения фиксированной спутниковой службы GSO ESOMPs HEST LEST Сухопутная подвижная NGSO ESOMPs SIT/SUT | ГР |
| 30 – 31 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.542 | 30 – 31 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) | 5.338A | Применения фиксированной спутниковой службы Сухопутная подвижная | ГР |
| 31 – 31.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A, 5.543A ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) Служба космических исследований 5.544, 5.545, 5.149 | 31 – 31.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) Служба космических исследований | 5.149, 5.338A, 5.544, РН057 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 31.3 – 31.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 31.3 – 31.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 31.5 – 31.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149, 5.546 | 31.5 – 31.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.149, 5.546 | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 31.8 – 32 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) 5.547, 5.547B, 5.548 | 31.8 – 32 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 5.547, 5.547A, 5.548, РН058 | Фиксированные радиорелейные системы | СИ |
| 32 – 32.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) 5.547, 5.547C, 5.548 | 32 – 32.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 5.547, 5.548, РН058 | Фиксированные радиорелейные системы | СИ |
| 32.3 – 33 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.547, 5.547D, 5.548 | 32.3 – 33 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.547, 5.548, РН058 | Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 33 – 33.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ 5.547, 5.547E | 33 – 33.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ | 5.547, 5.547A, РН058 | Фиксированные радиорелейные системы | СИ |
| 33.4 – 34.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.549 | 33.4 – 34.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ |  | Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 34.2 – 34.7 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.549 | 34.2 – 34.7 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) |  | Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 34.7 – 35.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Cлужба космических исследований 5.550, 5.549 | 34.7 – 35.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ Cлужба космических исследований |  | Системы слежения Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 35.2 – 35.5 ГГц ВСПОМОГА-ТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.549 | 35.2 – 35.5 ГГц ВСПОМОГА-ТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ |  | Активные датчики (спутниковые) Радиолокация (Правительствен-ная) | СИ |
| 35.5 – 36 ГГц ВСПОМОГА-ТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.549, 5.549A | 35.5 – 36 ГГц ВСПОМОГА-ТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.549A | Активные датчики (спутниковые) | ГР |
| 36 – 37 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.149, 5.550A | 36 – 37 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.550A | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 37 – 37.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.547 | 37 – 37.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | 5.547, РН059 | Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 37.5 – 38 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 | 37.5 – 38 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 5.547, РН059 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 38 – 39.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 | 38 – 39.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 5.547, РН059 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 39.5 – 40 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 | 39.5 – 40 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 5.516B, 5.547, РН059 | Применения фиксированной спутниковой службы | ГР |
| 40 – 40.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 40 – 40.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 5.516B, РН059 | Применения фиксированной спутниковой службы | ГР |
| 40.5 – 41 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.547 | 40.5 – 41 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная | 5.547, РН060 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы MWS | ГР |
| 41 – 42.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.547, 5.551F, 5.551H, 5.551I | 41 – 42.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩА-ТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная | 5.547, 5.516B, 5.551H, 5.551I, РН060 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы MWS | ГР |
| 42.5 – 43.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149, 5.547 | 42.5 – 43.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.547, 5.552, РН060 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы MWS Радиоастрономия | ГР |
| 43.5 – 47 ГГц ПОДВИЖНАЯ 5.553 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.554 | 43.5 – 47 ГГц ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.553, 5.554 | Правительственное применение | СИ |
| 47 – 47.2 ГГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 47 – 47.2 ГГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | Любительский Любительская спутниковая | ГР |
| 47.2 – 47.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.552A | 47.2 – 47.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.552, 5.552A | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии HAPS PMSE | ГР |
| 47.5-47.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) 5.552 (космос- Земля) 5.516B, 5.554A ПОДВИЖНАЯ | 47.5-47.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.516B, 5.552, 5.554A | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии PMSE | ГР |
| 47.9-48.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.552A | 47.9-48.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.552, 5.552A | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии HAPS PMSE | ГР |
| 48.2-48.54 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) 5.552 (космос- Земля) 5.516B, 5.554A, 5.555B ПОДВИЖНАЯ | 48.2-48.54 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.516B, 5.552, 5.554A, 5.555B, РН061 | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы PMSE | ГР |
| 48.54-49.44 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.149, 5.340, 5.555 | 48.54-49.44 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.340, 5.552 РН061 | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия | ГР |
| 49.44-50.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) 5.552, 5.338A (космос- Земля) 5.516B, 5.554A, 5.555B ПОДВИЖНАЯ | 49.44-50.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.338A, 5.516B, 5.552, 5.554A, 5.555B, РН061 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы PMSE | ГР |
| 50.2 – 50.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 50.2 – 50.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 50.4 – 51.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) 5.338A ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 50.4 – 51.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля- космос) ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.338A | Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 51.4 – 52.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ 5.547, 5.556 | 51.4 – 52.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.338A, 5.547, 5.556, РН062 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 52.6 – 54.25 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.556 | 52.6 – 54.25 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.556 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 54.25 – 55.78 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.556B | 54.25 – 55.78 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.556A | Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 55.78 – 56.9 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ 5.557A МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547, 5.557 | 55.78 – 56.9 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.547, 5.556A, 5.557A, 5.558, РН063 | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 56.9 – 57 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.558A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547, 5.557 | 56.9 – 57 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.547, 5.558, 5.558A, РН063 | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 57 – 58.2 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547, 5.557 | 57 – 58.2 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.547, 5.556A, 5.558, РН035, РН064, РН064A | Фиксированные радиорелейные системы Неспецифические SRD Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 58.2 – 59 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547, 5.556 | 58.2 – 59 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.547, 5.556, РН035, РН064, РН064A | Фиксированные радиорелейные системы Неспецифические SRD Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 59 – 59.3 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.559 | 59 – 59.3 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.556A, 5.558 5.559, РН035, РН064A | Фиксированные радиорелейные системы Неспецифические SRD Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 59.3 – 64 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.559 5.138 | 59.3 – 64 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.138, 5.558, 5.559, РН035, РН064A, РН064B | Правительствен-ное применение Фиксированные радиорелейные системы ISM Неспецифические SRD Системы слежения Широкополосные системы передачи данных Сухопутная подвижная ITS | СИ |
| 64 – 65 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.547, 5.556 | 64 – 65 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.547, 5.556, РН035, РН065 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 65 – 66 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.547 | 65 – 66 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.547, РН035, РН065 | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 66 – 71 ГГц МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.553, 5.558 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.554 | 66 – 71 ГГц МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.553, 5.554, 5.558 |  | ГР |
| 71 – 74 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 71 – 74 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | РН066 | Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 74 – 76 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ радиовеща-тельная радиовеща-тельная спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.561 | 74 – 76 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ радиовеща-тельная радиовеща-тельная спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.561, РН035, РН066 | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Спутниковое исследование Любительский Любительская спутниковая | ГР |
| 76 – 77.5 ГГц РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 76 – 77.5 ГГц РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, РН035, РН067 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия Системы слежения Радиолокация Железнодорожные применения SRR TTT | СИ |
| 77.5 – 78 ГГц РАДИОлюби-тельская РАДИОЛюби-тельская спутниковая РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.559B Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 77.5 – 78 ГГц РАДИОлюби-тельская РАДИОЛюби-тельская спутниковая РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиоастрономи-ческая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.559B, РН035, РН067 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия Системы слежения SRR | СИ |
| 78 – 79 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149, 5.560 | 78 – 79 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Радиоастрономи-ческая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.560, РН035, РН067 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) SRR | СИ |
| 79 – 81 ГГц РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 79 – 81 ГГц РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, РН035, РН067 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия Системы слежения Радиолокация Радиолокация (Правительствен-ная) SRR | СИ |
| 81 – 84 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338 A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОастроно-мическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149, 5.561A | 81 – 84 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОастроно-мическая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.338 A, 5.561A, РН035, РН066 | Любительский Любительская спутниковая Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Системы слежения | ГР |
| 84 – 86 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338 A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.561B ПОДВИЖНАЯ РАДИОастроно-мическая 5.149 | 84 – 86 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОастроно-мическая | 5.149, 5.338 A, 5.561B, РН035, РН066 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Системы слежения | ГР |
| 86 – 92 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОастроно-мическая СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 86 – 92 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОастроно-мическая СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 92 – 94 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338 A ПОДВИЖНАЯ РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.149 | 92 – 94 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОастроно-мическая РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.149, 5.338A, РН068 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | СИ |
| 94 – 94.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая 5.562, 5.562A | 94 – 94.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономиче-ская | 5.562, 5.562A | Активные датчики (спутниковые) Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Спутниковое исследование | СИ |
| 94.1 – 95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ 5.149 | 94.1 – 95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 5.149, РН068 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | СИ |
| 95 – 100 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-НАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149, 5.554 | 95 – 100 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.149, 5.554 | Радиоастрономия | СИ |
| 100 – 102 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОастроно-мическая СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | 100 – 102 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОастроно-мическая СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 102 – 105 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149, 5.341 | 102 – 105 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.341 | Радиоастрономия | СИ |
| 105 – 109. 5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B 5.149, 5.341 | 105 – 109. 5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.341, 5.562B | Радиоастрономия | СИ |
| 109. 5 – 111. 8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОастроно-мическая СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | 109. 5 – 111. 8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОастроно-мическая СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341 | Радиоастрономия | СИ |
| 111. 8 – 114.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B 5.149, 5.341 | 111. 8 – 114. 25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.341, 5.562B | Радиоастрономия | СИ |
| 114. 25 – 116 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОастроно-мическая СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | 114. 25 – 116 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОастроно-мическая СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341 | Радиоастрономия | СИ |
| 116 – 119.98 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562C СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.341 | 116 – 119.98 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.341, 5. 562C | Пассивные датчики (спутниковые) | СИ |
| 119.98 – 122.25 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562C СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.138, 5.341 | 119.98 – 122.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.138, 5.341, 5.562C, РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Неспецифические SRD | СИ |
| 122.25 – 123 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 Радиолюбительская 5.138 | 122.25 – 123 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская | 5.138, 5.558, РН035 | Любительский Любительская спутниковая Неспецифические SRD | СИ |
| 123 – 130 ГГц фиксированная спутниковая (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая 5.562D 5.149, 5.554 | 123 – 130 ГГц фиксированная спутниковая (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономиче-ская | 5.149, 5.554 | Радиоастрономия | СИ |
| 130 – 134 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.562E ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149, 5.562A | 130 – 134 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.558, 5.562A, 5.562E | Радиоастрономия | СИ |
| 134 – 136 ГГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая | 134 – 136 ГГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономиче-ская |  | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия | ГР |
| 136 – 141 ГГц РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ радиолокаци-онная Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая 5.149 | 136 – 141 ГГц РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ радиолокаци-онная Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая | 5.149 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия | СИ |
| 141– 148.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ радиолокаци-онная 5.149 | 141– 148.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ радиолокаци-онная | 5.149 | Радиоастрономия | СИ |
| 148.5 – 151.5 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.340 | 148.5 – 151.5 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 151.5 – 155.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ радиолокаци-онная 5.149 | 151.5 – 155.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ радиолокаци-онная | 5.149 | Радиоастрономия | СИ |
| 155.5 – 158.5 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) 5.562F ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.562B, 5.149, 5.562G | 155.5 – 158.5 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.385, 5.562F, 5.562G, 5.562B | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 158.5 – 164 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 158.5 – 164 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  | СИ |
| 164 – 167 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.340 | 164 – 167 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 167 – 174.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 5.149, 5.562D | 167 – 174.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.558 | Радиоастрономия | СИ |
| 174.5 – 174.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 | 174.5 – 174.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.558 |  | СИ |
| 174.8 – 182 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562H служба космических исследований (пассивная) | 174.8 – 182 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.562H | Пассивные датчики (спутниковые) | СИ |
| 182 – 185 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.340 | 182 – 185 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 185 – 190 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562H служба космических исследований (пассивная) | 185 – 190 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.562H |  | СИ |
| 190 – 191.8 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) служба космических исследований (пассивная) 5.340 | 190 – 191.8 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) служба космических исследований (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 191.8 – 200 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГА-ЦИОННАЯ РАДИОНАВИГА-ЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149,5.341, 5.554 | 191.8 – 200 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКО-ВАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГА-ЦИОННАЯ РАДИОНАВИГА-ЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.149, 5.341, 5.554, 5.558 | Радиоастрономия | СИ |
| 200 – 202 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.340, 5.341, 5.563A | 200 – 202 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.340, 5.341, 5.563A | Спутниковое исследование Земли Радиоастрономия | СИ |
| 202 – 209 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.340, 5.341, 5.563A | 202 – 209 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.340, 5.341, 5.563A | Спутниковое исследование Земли Радиоастрономия | СИ |
| 209 – 217 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149, 5.341 | 209 – 217 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.341 | Радиоастрономия | СИ |
| 217 – 226 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.562B 5.149, 5.341 | 217 – 226 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.341, 5.562B | Радиоастрономия | СИ |
| 226 – 231.5 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.340 | 226 – 231.5 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 231.5 – 232 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | 231.5 – 232 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная |  |  | СИ |
| 232 – 235 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | 232 – 235 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная |  |  | СИ |
| 235 – 238 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) служба космических исследований (пассивная) 5.563A, 5.563B | 235 – 238 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) служба космических исследований (пассивная) | 5.563A, 5.563B | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 238 – 240 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 238 – 240 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос- Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  | СИ |
| 240 – 241 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ | 240 – 241 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ |  |  | СИ |
| 241 – 248 ГГц РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая 5.138, 5.149 | 241 – 248 ГГц РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИ-ОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая | 5.138, 5.149 РН035 | Любительский Любительская спутниковая Неспецифические SRD Радиоастрономия | СИ |
| 248 – 250 ГГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радионастрономическая 5.149 | 248 – 250 ГГц РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИ-ТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радионастрономи-ческая | 5.149 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия | ГР |
| 250 – 252 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) 5.340, 5.563A | 250 – 252 ГГц спутниковая служба исследования земли (пассивная) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ служба космических исследований (пассивная) | 5.340, 5.563A | Спутниковое исследование Земли Радиоастрономия | СИ |
| 252 – 265 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ подвижная СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149, 5.554 | 252 – 265 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ подвижная СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИ-ОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.149, 5.554 | Радиоастрономия | СИ |
| 265 – 275 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ 5.149, 5.563A | 265 – 275 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАСТРОНО-МИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.563A | Радиоастрономия | СИ |
| 275 – 3000 ГГц (Не распределена) 5.565 | 275 – 3000 ГГц (Не распределена) | 5.565 |  |  |