Anexa nr.3

la Regulamentul Comisiei de stat

pentru evaluarea, bonificarea şi

rebutarea armelor

Tabelele dimensiunilor

admise între oglinda închizătorului şi suprafaţa de sprijin pentru cartuş

sau între oglinda din spate a ţevii şi suprafaţa frontală a cutiei

Tabelul 1

| Nr. d/o | Arme cu ţeava ghintuită | Cartuşe cu percuţie centrală | Presiunea medie şi maximă a cartuşului, Mpa (kgf/cm2) | Dimensiunile între oglinda închizătorului şi suprafaţa de sprijin a cartuşului nu va depăşi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arme, pistoale, revolvere, carabine de vînătoare, arme combinate | Cu panta şi lungimea tubului sau a cartuşului nu mai mare de 30 mm | Mai mică sau egală cu 330 (3366) | 0,15 mm |
|  |  |  | Peste 330 (3366) | 0,10 mm |
| 2. | Pistoale | Cu şanţ inelar şi pantă | - | 0,20 mm |
|  |  | Cu şanţ fără pantă şi altele | - | 0,30 mm |
| 3. | Revolvere | Alte cartuşe | - | 0,25 mm |

Tabelul 2

| Nr. d/o | Arme cu ţeava ghintuită care folosesc cartuşe cu percuţia inelară | Presiunea medie şi maximă a cartuşului sau energia cinetică, MPa (kgf/cm2) | Dimensiunile între oglinda închizătorului şi suprafaţa de sprijin a cartuşului în canalul ţevii nu va depăşi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arme sportive | Energia cinetică* | 0,20 mm |
| 2. | Pistoale | Mai mică sau egală cu 180 (1836) | 0,20 mm |
| 3. | Carabine de vînătoare | Pînă la 250 (2550) | 0,15 mm |
| 4. | Arme combinate | Mai mare de 250 (2550) | 0,10 mm |
| *Mărimea energiei cinetice în conformitate cu tabelele CIP |

Tabelul 3

| Nr. d/o | Arme cu ţeava lisă | Parametrii verificaţi | Nu va depăşi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arme semiautomate | Schimbarea jocului între oglinda închizătorului şi suprafaţa de sprijin a cartuşului în canalul ţevii | 0,35 mm |
| 2. | Arme cu ţevile basculante şi altele |  | 0,20 mm |
| 3. | Arme cu ţevile basculante | Schimbarea jocului între oglinda din spate a ţevii şi suprafaţa frontală a cutiei | 0,10 mm |