Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr.454

din 21 iunie 2017

RAPORT

privind monitorizarea securității aprovizionării 
cu energie electrică și cu gaze naturale

INTRODUCERE

- Balanța energetică doar pentru malul drept al Republicii Moldova (fără Transnistria) pentru anul 2015, ultimul an disponibil,  este prezentată în figurile 1-4.

Figura 1. Energia primară totală furnizată conform formelor de energie (1000 tone echivalent petrol (tep), %)

Din energia primară totală furnizată a țării, produsele petroliere și gazele naturale sînt resursele energetice predominante (35% și, respectiv, 34,7%). Gazul natural este 100% importat din Rusia (Gazprom), iar produsele petroliere sînt importate din România, Bulgaria, Rusia și alte țări. Biocombustibilul și deșeurile reprezintă 13,6% (în 2011 doar 9,3%). Cărbunele și electricitatea reprezintă 4,3% și, respectiv, 12,3%. Din cauza importului de resurse energetice primare, dependența energetică a Republicii Moldova este foarte mare, aproximativ 88%.

Figura 2. Consumul final total de energie conform formelor de energie 
(1000 tep, %)

La nivelul consumului final de energie, produsele petroliere reprezintă cea mai mare parte (38,1%), urmate de gazele naturale (18,5%) și energia electrică (15,0%). Biocombustibilul și deșeurile au o pondere de 14,1%, energia termică furnizată prin intermediul sistemelor centralizate de alimentare – 9,5% și cărbunele – 4,7%.

Figura 3. Consumul total final de energie pe sectoare (1000 tep, %)

Consumul final de energie pe sectoare demonstrează că 9,9% din energie este consumată în industrie, 30,5% în transport și 57,5% în alte sectoare. Toate detaliile sînt prezentate în figura 4.

Figura 4. Consumul final de energie în „Alte sectoare” (1000 tep, %)

În  compartimentul „Alte sectoare” predomină sectorul rezidențial, care reprezintă 72,6% din consumul total, urmat de „Servicii publice și comerț” – 21,3% și „Agricultură” – 6,1%.

- În general, în sectorul energetic al Republicii Moldova persistă multe impedimente. Dependența ridicată de gazele naturale și energia electrică de import, datoriile istorice, sistemele învechite de generare a energiei electrice și termice, sistemele de alimentare centralizată cu energie termică ineficiente, precum și tarifele stabilite cu mult sub nivelurile economice în trecut au contribuit la performanța slabă a sectorului de astăzi.

- Republica Moldova este o țară de tranzit și un importator considerabil de energie, după cum s-a menționat mai sus, cu doar 12% din cererea de energie primară satisfăcută din resursele energetice indigene de pe malul drept. Dependența energetică majoră face ca economia țării să fie foarte vulnerabilă la orice perturbare externă de aprovizionare cu energie, la fluctuațiile prețurilor energiei, avînd un grad mare de imprevizibilitate în viitor. Situația existentă reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru securitatea socială și un risc grav pentru dezvoltarea durabilă a economiei naționale pe viitor.

- Republica Moldova este săracă în resurse energetice. Ea nu are rezerve de cărbune și petrol. În ceea ce privește sursele de energie regenerabile (SER), potențialul nu este pe deplin exploatat, în special sursele eoliene și solare, din cauza constrîngerilor sistemelor tehnice și cadrului juridic. Datorită activităților intensive în agricultură, biomasa este considerată ca fiind una dintre cele mai importante surse de energie regenerabile, care poate fi exploatată la un grad extins în scopuri energetice.

- În conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în 2030, principalele sectoare de energie care trebuie să fie dezvoltate în viitor rămîn aceleași: energia electrică, gazele naturale, sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, energia din surse regenerabile și eficiența energetică.

6. Sistemul  de energie electrică din Moldova funcționează ca  o parte a Sistemului de alimentare cu energie integral/Sistemului de alimentare cu energie unificat (IPS/UPS) (figura 5) –  sistem de energie electrică care  nu este sincronizat cu sistemul ENTSO-E (UCTE – Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice) din celelalte țări ale Comunității Energetice (CE), ceea  ce împiedică  Republica Moldova să acceseze piața internă a energiei electrice din restul țărilor CE și UE, reprezentînd un impediment serios pentru investiții în generarea de energie în Republica Moldova și în consolidarea rețelei de alimentare spre CE și UE.

Figura 5. Principalele rețele de transmisie sincrone în Europa și CSI

7.  Diversificarea aprovizionării cu energie primară este destul de slab dezvoltată, de exemplu gazele naturale reprezintă cca 34,7% din totalul de energie primară a țării. Gazul natural este furnizat din Rusia, prin Ucraina și Transnistria, și este consumat predominant de companiile energetice din sectorul de transformare (centrale electrice, CET-uri, centrale  termice) – 44,7%, urmate de industrie – 7,3%, sectorul rezidențial – 28,9% și comerț și servicii publice – 10,4%.

8.  Republica Moldova este o țară/cale importantă de tranzit pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale la nivel regional (gazul rusesc prin Ucraina și Republica Moldova spre România, Bulgaria, Turcia și Macedonia). În 2014 a fost finalizată construirea unei noi interconexiuni cu România (Iași–Ungheni), dar, pentru a pune pe deplin în funcțiune această interconexiune, este necesară, de asemenea, construirea unei alte conducte de gaz: Ungheni–Chișinău, demararea căreia este planificată pîn 2018.

9.  Operațiunile de afaceri din sectorul gazelor naturale sînt realizate de „Moldovagaz” SA, în care „Gazprom” SA din Federația Rusă este acționar majoritar. Ca urmare a existenței unei singure surse de import și de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, în conformitate cu Rezoluția nr. 408 din 6 aprilie 2011 a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, piața gazelor naturale din Republica Moldova este considerată necompetitivă.

10. În condiții de resurse energetice interne insuficiente, eficiența energetică este un element fundamental al strategiei energetice de viitor, pentru că îmbunătățirea acesteia este una dintre activitățile care pot fi controlate de către stat. Cu toate acestea, în scopul de a proteja progresele și de a sprijini o dezvoltare durabilă, țara are nevoie de un cadru instituțional foarte puternic, care urmează să fie obținut printr-un mecanism de reformă administrativă bine argumentată, de consolidare a capacităților și de dezvoltare și, în  final, de suport al  partenerilor pentru dezvoltarea politicilor și planurilor și punerea în aplicare a acestora.

În ceea ce privește politicile de eficiență energetică, primul Plan național de acțiuni în domeniul eficienței energetice (PNAEE) pentru anii 2013-2015 a fost adoptat în februarie 2013. Guvernul a adoptat în decembrie 2016 cel  de-al doilea  Plan național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru perioada 2016-2018. Fondul pentru Eficiență Energetică a fost înființat în iunie 2012, în scopul de a promova, dezvolta și a  sprijini financiar proiectele de investiții în domeniul eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie.

Potrivit datelor disponibile, potențialul tehnic global al surselor de energie regenerabile (SER) este estimat la 113,4 PJ, din care cel solar (50,4 PJ) și cel eolian (29,4 PJ) reprezintă aproximativ 70% din potențialul total, iar restul – biomasa (21,5 PJ sau 19%) și energia hidraulică (12,1 PJ sau 11%). Cu toate acestea, încă mai este necesar  de a studia care tehnologii sînt mai potrivite de a fi introduse pe piața de energie din surse regenerabile sau care urmează să fie promovate prin intermediul sistemelor de stimulare coordonate de stat, pentru a nu pune în pericol stabilitatea tehnică a sistemului electroenergetic moldovenesc (SEM), precum și să nu implice o creştere prea mare pentru tarifele la energia electrică, care ar putea cauza probleme sociale și/sau să nu fie justificată din punct de vedere macroeconomic.

11. Acest raport se bazează pe datele și informațiile disponibile pentru anul 2015, care includ numai malul drept al rîului Nistru, preluate din rapoartele anuale ale Biroului Național de Statistică și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

I. Sectorul energiei electrice

12. Descrierea din această secțiune va cuprinde doar sectorul energiei electrice din Republica Moldova, fără Transnistria, avînd în vedere că sectorul energiei electrice al acestei regiuni nu este monitorizat de către instituțiile de stat din Moldova. Doar doi participanți de pe piața de energie electrică din regiunea transnistreană au solicitat și au obținut licențe de la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică: „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ – licență pentru producerea de energie electrică şi pentru  „Energocapital” SA – licență de furnizare.

### Principalii operatori de piaţă şi descrierea rolului lor

13. În afară de ramura executivă a puterilor administrației de stat desemnate pentru Guvern, ministerul de resort responsabil pentru domeniul energetic este Ministerul Economiei (ME), care, în conformitate cu Legea cu privire la energetică, este responsabil de administrarea sectorului energetic, fiind, în primul rînd, responsabil de politicile din sectorul energetic și dezvoltarea cadrului juridic. Ca o autoritate guvernamentală centrală, Ministerul Economiei este, de asemenea, responsabil de securitatea furnizării energiei (electricitate, gaz, petrol, energie termică etc.). Alte responsabilități ale Ministerului Economiei includ:

1) elaborarea și promovarea politicilor de stat și a strategiilor în sectorul energetic;

2) elaborarea conceptelor și programelor de dezvoltare a sectorului energetic;

3) monitorizarea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare și de investiții;

- elaborarea actelor normative în domeniul energeticii;

5) dezvoltarea relațiilor energetice internaționale, inclusiv privind achiziționarea resurselor energetice strategice, atragerea investițiilor, dezvoltarea interconexiunilor energetice și dezvoltarea pieței de energie;

6) gestionarea proprietății energetice de stat;

7) susţinerea concurenței și limitarea prezenței monopoliste în sectorul energetic.

Referitor la securitatea furnizării, Ministerul Economiei elaborează și implementează măsuri pentru a asigura securitatea energetică în țară.

14. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică este o autoritate publică de reglementare cu statut de persoană juridică, care nu este subordonată nici unei alte autorități publice sau private. Ca autoritate publică independentă care sprijină introducerea unor mecanisme de piață în sectorul energetic și reglementează sectorul, protejînd în același timp interesele consumatorilor și investitorilor, are următoarele competențe de bază:

1) supraveghează respectarea legilor și reglementărilor în domeniul energetic;

2) promovează și asigură o concurență loială și o funcționare eficientă a piețelor de energie, monitorizează nivelul și eficiența de deschidere a pieței și a concurenței pe piețele de energie angro și cu amănuntul;

3) eliberează licențe pentru activitățile de pe piața de energie (în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale, Legea cu privire la energia electrică, Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, Legea privind la promovarea utilizării energiei regenerabile și Legea privind piața produselor petroliere);

4) monitorizează respectarea condițiilor de licență și aplică prevederile legilor enumerate mai sus;

5) monitorizează planurile de investiții ale operatorilor de sisteme;

6) stabilește și aprobă standarde și cerințe pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare;

7) promovează politica tarifară adecvată conform interesului, atît a producătorilor, cît și a consumatorilor;

8) aprobă tarifele reglementate calculate pe baza metodologiilor aprobate și monitorizează aplicarea acestora;

9) supraveghează aplicarea principiilor de costuri necesare și justificate de către operatorii reglementaţi pentru activitățile reglementate;

10) supraveghează drepturile și protecția consumatorilor etc.

Rolul specific al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în asigurarea securității furnizării constă în aprobarea costurilor de întreținere a sistemului energetic și a investițiilor planificate de către companiile de transport și distribuție.

15. Consiliul Concurenței este autoritatea responsabilă de implementarea în mod corespunzător a dispozițiilor Legii concurenței.

16. Principalii actori pe piaţa energetică sînt întreprinderile din sistemul energetic, care reprezintă următoarele entităţi  juridice:

16.1. Generarea:

1) „Termoelectrica” SA în Chișinău;

2) „CET-Nord” SA în Bălți;

3) ÎS „Nodul Hidroenergetic Costești” (producător reglementat);

4) „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ;

5) Centrale Electrice cu Termoficare în industria zahărului (nereglementate);

6) 17 centrale electrice mici, care generează energie din surse de energie regenerabile  (E-SER) (producători la tarife reglementate).

„Termoelectrica” SA și „CET Nord” SA sînt producători de energie electrică și energie termică reglementați.

16.2. Transportul (inclusiv dispeceratul central): ÎS „Moldelectrica” este unicul operator de stat al sistemului de transport al energiei electrice (OST) din Republica Moldova specializat în centralizarea serviciilor de transport și dispecerizarea operativă a sistemului energetic al Republicii Moldova.

ÎS „Moldelectrica” administrează rețeaua de transport intern pe malul drept al rîului Nistru. În ceea ce privește securitatea furnizării, operatorul sistemului de transport este, de obicei, responsabil de:

1) asigurarea cu servicii auxiliare (de rezervă, de control al sarcinii-frecvenței și energiei de balansare) necesare pentru operarea sistemului energetic;

2) dispecerizarea sistemului energetic;

3) managementul congestiilor;

4) achiziționarea de energie pentru acoperirea pierderilor din sistemul de transport;

5) dezvoltarea și întreținerea sistemului de transmisie a puterii;

6) conectarea/deconectarea la/de la grila de utilizatori ai sistemului.

Activitatea de transportare, inclusiv tarifele, sînt reglementate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

16.3. Distribuția constă din 3 operatori ai sistemului de distribuție (OSD): RED Nord, RED Nord-Vest (ambele sunt întreprinderi de stat) și RED Union Fenosa (privat), ultimul acoperind aproximativ 70% din teritoriul Moldovei (fără Transnistria). În ceea ce privește securitatea de furnizare, operatorii sistemului de transport sînt, de obicei, responsabili pentru:

1) asigurarea de balansare a energiei necesare pentru consumatorii lor;

2) dispecerizarea unităților de generare a energiei electrice conectate la sistemul de distribuție;

3) achiziționarea de energie pentru acoperirea pierderilor în sistemul de distribuție;

4) dezvoltarea și întreținerea sistemului de distribuție a energiei electrice;

5) conectarea/deconectarea utilizatorilor sistemului la/de la rețea.

16.4. Furnizarea la tarife reglementate:

1) ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL (GNFFE), care a fost creată ca urmare a separării activităților de către SCS „RED Union Fenosa” SA (separarea activităților de distribuție și furnizare), în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică (care transpune Directiva UE 2003/54/CE);

2) SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, care a fost creată ca urmare a separării activităților RED Nord și RED Nord-Vest (separarea activităților de distribuție și furnizare).

Ambele companii acționează în calitate de furnizori de ultimă instanță în domeniile lor de aprovizionare.

16.5. Furnizarea la tarife nereglementate:

1) „Energocom” SA este un furnizor de energie electrică de stat și comerciant pe piața angro responsabil de gestionarea contractelor de energie electrică de import cu Ucraina;

2) „Energocapital” SA, companie din Transnistria care furnizează energie electrică produsă de „Mолдавкая ГРЭС” SAÎcătre „Energocom” SA;

3) alți 10 furnizori licențiaţi în prezent de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Cu toate acestea, acești furnizori nu sînt activi pe piața de energie electrică.

16.6. Funcții mixte (de rețea/generare) sînt realizate de „Dnestrenergo” SA, companie din Transnistria care gestionează rețelele de energie electrică din partea de est (malul stîng al Nistrului)  și Hidrocentrala Dubăsari, care nu este reglementată de către instituțiile din Moldova.

16.7. Consumatorii finali. Începînd cu 1 ianuarie 2015, toți consumatorii finali sînt declarați eligibili și au dreptul de a cumpăra energie electrică de la orice generator sau furnizor, inclusiv din străinătate.

În concluzie, pe piața de energie electrică a Republicii Moldova există 4 producători licențiaţi, 1 operator al sistemului de transport, 3 operatori ai sistemului de distribuție, 2 furnizori la tarife reglementate, 13 furnizori la tarife nereglementate, și 17 producători de electricitate din surse regenerabile (E-SER) la tarife reglementate.

### 1.2. Cadrul de bază legislativ și de reglementare relevant în sector

17. În scopul de a promova dezvoltarea sectorului energiei electrice, cadrul legal a fost dezvoltat în mod constant în ultimii ani, avînd ca obiectiv clar alinierea acesteia la cadrul european și acquis-ul relevant privind energia electrică a Comunității Energetice.

18. Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, care transpune Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (al Treilea pachet energetic), a creat cadrul necesar pentru punerea sa în aplicare, în special prin:

1) definirea competențelor autorităților guvernamentale, obiectivelor, îndatoririlor, atribuțiilor și drepturilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică;

2) definirea sarcinilor, drepturilor și responsabilităților producătorilor, operatorilor sistemului de transport, operatorilor sistemului de distribuție și furnizorilor de energie electrică;

3) definirea conceptului de „obligație de serviciu public și reguli de bază pentru impunerea unor astfel de obligații”, care se pot referi la securitate, inclusiv securitatea, regularitatea, calitatea și prețul furnizărilor, precum și la protecția mediului, inclusiv eficiența energetică, energia din surse regenerabile și protecția climei;

4) separarea, desemnarea, certificarea și independența operatorului sistemului de transport și de distribuție;

5) dezvoltarea rețelei și competențelor de a lua decizii de investiții;

6) definirea conceptului de protecție a consumatorului și, în primul rînd, a consumatorilor vulnerabili, care pot face referire la sărăcia energetică;

7) definirea organizării de piață, liberalizării de piață și a accesului terților la sistemele de transport și distribuție etc.

19. Noua Lege privind promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, care transpune Directiva 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 a Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și pentru modificarea și de abrogare Directivele 2001/77/CE și 2003/30/CE, adoptată la 26 februarie 2016, este importantă pentru problemele de E-SER, care pot avea, de asemenea, impact asupra securității furnizării energiei electrice.

20. Legea cu privire la energia termică și promovarea cogenerării a fost adoptată la 29 mai 2014 și, parțial, transpune Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, care modifică Directivele 2009/125/CE și 2010/30/UE și directivele abrogate 2004/8/CE și 2006/32/CE. Această lege prevede, de asemenea, transferul unor competențe de reglementare în sectorul termoenergetic (cum ar fi aprobarea tarifelor pentru activitățile din sectorul termoenergetic) de la autoritățile locale la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

21. În afară de legislația primară, există o serie de acte normative secundare aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în special cu privire la acordarea de licențe, regulile de piață, investiții, tarife, protecția consumatorilor, accesul și conectarea la rețeaua de energie electrică, contractarea, furnizarea și facturarea energiei, garanțiile de proveniență etc.

22. Ca urmare a adoptării Legii nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică și a Legii nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, unele acte normative în vigoare aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică trebuie să fie modificate pentru a se conforma la noua legislație primară și mai multe acte normative noi trebuie să fie dezvoltate și puse în aplicare pentru a asigura o implementare corespunzătoare a acestor legi.

### 1.3. Balanța energiei electrice (2013-2015)

23. Elementele selectate ale balanței energiei electrice pentru ultimii trei ani (2013-2015) sînt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Balanța energiei electrice din 2013-2015

| NS | Categorie | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GWh | % din total | GWh | % din total | GWh | % din total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producția locală – total | 747,9 | 18,3 | 788,2 | 19,1 | 792,8 | 19,1 |
|  | Din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | Termoelectrica (CET-1 și CET-2) | 647,3 | 15,9 | 660,4 | 16,0 | 670,5 | 16,1 |
|  | CET Nord | 49,4 | 1,2 | 50,1 | 1,2 | 53,2 | 1,3 |
|  | ÎS „Nodul Hidroenergetic Costești” | 44,6 | 1,1 | 58,3 | 1,4 | 49,8 | 1,2 |
|  | Industria zahărului | 4,7 | 0,7 | 16,2 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
|  | SER | 1,9 | 0,5 | 3,2 | 0,1 | 17,1 | 0,4 |
| 2 | Procurări și importuri – total | 3 331,2 | 81,7 | 3 341,5 | 80,9 | 3 360,1 | 80,9 |
|  | din care de la: |  |  |  |  |  |  |
|  | „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ | 1 875,5 | 46,0 | 2 610,8 | 63,2 | 3 342,5 | 80,5 |
|  | Ucraina | 1 455,7 | 35,7 | 7 30,7 | 17,7 | 17,6 | 0,4 |
| 3=2+1 | Total disponibil pentru sistem (consumul brut) | 4 079,1 | 100 | 4 129,7 | 100 | 4 152,9 | 100 |
| 4 | Procurări – total | 4 079,1 | 100 | 4 129,7 | 100 | 4 152,9 | 100 |
|  | Din care prin: |  |  |  |  |  |  |
|  | ÎCS RED „Union Fenosa” SA | 2 941,9 | 72,1 | 2 981,7 | 72,2 | 237,6 | 5,7 |
|  | ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL |  |  |  |  | 2 730,7 | 65,8 |
|  | SA RED Nord | 662 | 16,2 | 689,7 | 16,7 | 436,2 | 10,5 |
|  | SA RED Nord-Vest | 355,8 | 8,7 | 363,3 | 8,8 | 236,5 | 5,7 |
|  | SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” |  |  |  |  | 363,7 | 8,8 |
|  | ÎS „Moldelectrica” |  |  |  |  | 45,8 | 1,1 |
|  | Consumatori eligibili | 112,2 | 2,8 | 87,6 | 2,1 | 94,6 | 2,3 |
|  | Termoelectrica SA | 7,2 | 0,2 | 7,4 | 0,2 | 7,8 | 0,2 |
| 5 | Consumul de energie electrică – total | 3 551,4 | 100 | 3 645,9 | 100 | 3 717,2 | 100 |
|  | din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Consumatorii noncasnici – total | 1 946,2 | 54,8 | 1 989,7 | 54,6 | 2 053,8 | 55,3 |
|  | b) Consumatorii casnici | 1 605,2 | 45,2 | 1 656,2 | 45,4 | 1 663,4 | 44,7 |
|  | sau de furnizor de energie electrică: |  |  |  |  |  |  |
|  | ÎCS RED „Union Fenosa”SA | 2 550,3 | 71,8 | 2 626,1 | 72,0 |  |  |
|  | ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL |  |  |  |  | 2 684,3 | 72,2 |
|  | SA „RED Nord” | 579,7 | 16,3 | 613,7 | 16,8 | 368,7 | 9,9 |
|  | SA „RED Nord-West” | 305,2 | 8,6 | 313,5 | 8,6 | 199,6 | 5,4 |
|  | SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” |  |  |  |  | 363,7 | 9,8 |
|  | Consumatori eligibili | 109,0 | 3,1 | 85,2 | 2,3 | 93,1 | 2,5 |
|  | „Termoelectrica” SA | 7,2 | 0,2 | 7,4 | 0,2 | 7,8 | 0,2 |
| 6 | Pierderi – total | 527,7 | 12,9 | 483,8 |  | 435,7 |  |
|  | Din care: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pierderi în rețelele de electrice de transport | 117,0 | 2,9 | 112,5 | 2,7 | 110,1 | 2,7 |
|  | Pierderi în rețelele de electrice de distribuție | 410,7 | 10,4 | 371,3 | 9,2 | 325,6 | 8,1 |
| 7=3-5-6 | Diferențe | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

24. În perioada 2013-2015, consumul de energie electrică în Republica Moldova a fost în continuă creștere. În 2013, consumul a crescut cu 2,1% comparativ cu 2012, în 2014 cu 2,7% față de anul precedent și în 2015 cu 2% față de 2014. În această perioadă, consumul de energie electrică a crescut cu 6,8% (2015 față de 2012). Cea mai importantă creștere a consumului de energie electrică a fost înregistrat în sectorul noncasnic – 7,8%. Consumul energiei de către consumatorii casnici a crescut în această perioadă cu 5,6%.

25. Toată cererea de energie electrică în această perioadă a fost acoperită de producția locală și de import. Producția anuală locală în această perioadă a fost de aproximativ 745-793 GWh. În acest context, este necesar să se ia în considerare faptul că producția locală de energie electrică rămîne cu mult sub nivelul de consum, producția internă (malul drept al Nistrului), care acoperă doar 19% din cerere, rămînînd la același nivel ca și în anii anteriori. O astfel de situație denotă o dependență ridicată de energia electrică și vulnerabilitate în ceea ce privește securitatea furnizării energiei, în ciuda faptului că, în această perioadă, producția internă a crescut în mod constant. În 2014 producția locală a crescut cu 5,4% față de 2013, în timp ce în 2015 – cu 0,6% față de anul precedent. Cea mai mare creștere a producției de energie electrică locală a fost înregistrată de către producătorii de E-SER: de la 1,9 GWh la 17,1 GWh (mai mult de 9 ori). Ca și în perioadele anterioare, ponderea principală a producției locale aparține producătorilor CET-urilor (mai mult de 91%).

26. Restul cererii de energie electrică este, în general, acoperită de importurile din Ucraina și procurările de la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ. În această perioadă aici a fost procurată aproximativ 77,7% din cererea de electricitate rămasă, adică 63,3% din totalul cererii Republicii Moldova. Din Ucraina în perioada  2013-2015 au fost importați 2204 GWh (20,2% din cererea rămasă sau 17,8% din totalul cererii). Dar, avînd în vedere criza de energie din Ucraina, în 2014 importul din această țară s-a aflat într-un declin puternic. Deci, în 2014, importul de energie electrică din Ucraina s-a ridicat la numai 730,7 GWh, ceea ce este de 2 ori mai puțin decît cantitatea de energie electrică importată în 2013. În 2015 importurile din Ucraina, practic, au fost sistate și s-au ridicat doar la 17,6 GWh (0,4% din cererea Republicii Moldova). Trebuie remarcat faptul că energia electrică importată din Ucraina, este, în primul rînd, achiziționată în scopuri de balansare a  sistemului de energie electrică, deoarece nu există o capacitate de generare de energie electrică corespunzătoare și suficientă în Republica Moldova pentru a oferi rezervele de sistem necesare și energia de balansare. Prin urmare, importurile de energie electrică din Ucraina sînt foarte importante pentru Republica Moldova în ceea ce privește securitatea furnizării.

27. Din păcate, această situație poate fi îmbunătățită nesemnificativ doar într-un termen mediu de 3-5 ani. Ca urmare a dotării slabe a țării cu resurse naturale de energie, cu combustibili fosili și poziția geopolitică a țării, în afară de valorificarea limitată de energie din surse regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică, Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030 nu ia în considerare diversificarea combustibililor fosili la generarea de energie electrică.

28. Un alt risc pentru securitatea furnizării este fiabilitatea tehnică destul de limitată și, în consecință, disponibilitatea energiei existente și a CET-urilor din cauza ratei foarte ridicate de uzură a instalațiilor. Toate centralele electrice și CET-urile au o vechime de cel puțin 30-50 de ani. Rata foarte mare de uzură în instalațiile de producere și de transport al energiei (transport și distribuție) au efecte negative severe atît asupra performanței tehnice (disponibilitatea capacității, eficiența conversiei combustibilului, dependența de sarcina termică, problemele asociate cu aprobarea tarifelor etc.), cît și a celei economice ale unităților  producătoare de energie, reprezentînd astfel un risc pentru securitatea furnizării.

1.4. Capacitățile existente ale sistemului energetic

### 1.4.1. Generare

29. Principalii producători de energie electrică în Republica Moldova sînt:

1) „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ (1964-1982) în Transnistria, 2 520 MW – activează pe bază de cărbune, gaze naturale și păcură în calitate de combustibil lichid, capacitate instalată de 2 520 MW/capacitate disponibilă cca 1 700 MW, deținută și operată de Inter RAO EES Corporation din Federația Rusă din 2005;

2) „Termoelectrica” SA, care include:

a) sursa 1 (CET-2 din Chișinău) (1976-1980) – activează pe bază de gaze naturale, capacitatea instalată de 240 MWe/capacitatea disponibilă de 210 MWe și capacitatea termică instalată de 1.200 Gcal/h, din care doar 540 Gcal/h este instalată la unitatea de cogenerare și 660 Gcal/h la cinci cazane pe apă fierbinte;

b) sursa 2 (CET-1 din Chișinău) (1951-1961) – activează pe bază de gaze naturale, capacitate electrică instalată de 66 MWe (capacitatea disponibilă de aproximativ 40 MWe) și capacitatea termică instalată de 254 Gcal/h;

3) CET Nord din Bălți (1956-1970) – activează pe bază de gaze naturale, capacitate instalată de 24 MWe/capacitate disponibilă de 24 MWe și capacitate termică 342 Gcal/h, din care 200 Gcal/h constituie capacitatea a două cazane pe apă fierbinte. Datorită faptului că echipamentul centralei nu este învechit, capacitatea de energie termică disponibilă este aproximativ aceeași ca și cea instalată, totuși sarcina termică a scăzut în mod semnificativ în comparație cu capacitatea proiectată. CET Nord funcționează numai pe timp de iarnă, pentru o perioadă de aproximativ 5-6 luni, din cauza lipsei cererii de energie termică. Aceasta furnizează numai energie termică, nu și apă caldă menajeră din cauza indisponibilității infrastructurii;

4) 7 CET-uri de la fabricile de zahăr (1956-1981) – activează pe  bază de gaze naturale și păcură, capacitate instalată de 98 MWe/capacitate disponibilă pentru rețeaua de energie electrică de aproximativ 20 MWe (restul este autoconsum);

5) Hidrocentrala Dubăsari (1954-1966) din Transnistria – capacitatea instalată de 48 MW/capacitatea disponibilă 48 MW;

6)  ÎS „Nodul Hidroenergetic Costești” (1978) – capacitatea instalată de 16 MW/ capacitatea disponibilă aceeași, cu toate acestea în majoritatea cazurilor în care această unitate generatoare de energie produce electricitate, capacitatea sa, în medie, nu este mai mare de 10 MW;

7) 17 centrale electrice mici  care produc electricitate din surse de energie regenerabile, cu o capacitate totală instalată de 5,2 MW.

30. Evoluția capacității instalate a centralelor electrice care utilizează surse regenerabile și evoluția E-SER din diferite tipuri de surse de energie regenerabile (energie solară, biogaz produs din biomasă și eoliană) în 2011-2015 sînt prezentate în figura 6.

Capacitatea totală instalată a tuturor centralelor electrice care produc  E-SER este în jur de 5,2 MW (1,26 MW – solară; 1,13 MW – eoliană; 2,81 MW – biomasă (biogaz)). Energia electrică produsă din biogaz are cea mai mare pondere în cantitatea totală de energie electrică produsă din surse de energie regenerabile în 2015 (84,6% din totalul energiei electrice), urmată de electricitatea din energia eoliană (9,0%) și, respectiv, energia electrică produsă din energie solară (6,4% ).

Figura 6. Evoluția capacității instalate de energie și producției de electricitate din diferite surse de energie regenerabile

31. Capacitatea nominală de generare a energiei instalate pe întregul teritoriu al Republicii Moldova este de 3 021,7 MW. Dar, în situația actuală, nu mai mult de aproximativ 1 310 MW (43%) din această capacitate este de fapt disponibilă pentru malul drept al Nistrului. Astfel, din totalul de 453 MW de capacități de generare a energiei electrice instalate (inclusiv fabrici de zahăr și E-SER), care reprezintă nu mai mult de 15% din capacitatea totală instalată a țării, nu mai mult de 275 MW (61%) pot fi utilizate efectiv în acest moment, în timp ce pe de altă parte, datorită aranjamentelor contractuale, au fost disponibile nu mai mult de 840 MW din capacitatea totală instalată   de la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ din Transnistria.

### 1.4.2. Transportul

32. Operatorul sistemului de transport al energiei electrice ÎS „Moldelectrica” gestionează rețeaua internă de transport al energiei electrice, care include 5 977,5 km de linii de transport de 400kV, 330kV, 110kV și, de asemenea, gestionează 25 877,4 km linii de distribuție de 35 și 6-10 kV (tabelul 2 și figura 7).

Tabelul 2

Elementele-cheie ale rețelei existente de transport a energiei electrice

| Nivelul de tensiune (kV) | Linii | Transformatoare |
| --- | --- | --- |
|  | Lungime (km) | Număr | Capacitate instalată (MVA) |
| În sistemul de transport |
| 400 330 110 Transport – total | 202,5 532,4 5 231,1 5,977 | 1*) 5 (3*) 166 (131*) | 500* 2 515 (1,525*) 3 687 (2,413*) |
| În sistemul de distribuție |
| 35 6-10 Distribuție – total | 1 378,4 24 499,0 25 877,4 | 133 (47*) 14 698 (1*) | 846 (294*) 3 464 (5,6*) |

Notă: * Deținută de ÎS „Moldelectrica”

33. Liniile de distribuție de medie tensiune (MT) sînt, în principal, de tip radial.

34. Interconexiunile de înaltă tensiune (IT) cu țările vecine includ:

1) 1 linie de 400 kV cu România;

2) 7 linii de 330kV cu Ucraina;

3) 11 linii de 110kV cu Ucraina;

4) 4 linii de 110kV cu România.

Interconexiunea IT între Moldova și România este formată din linia electrică aeriană de 400kV Vulcănești–Isaccea și patru linii de 110kV. Dar aceste interconexiuni sînt utilizate numai în cazuri excepționale, privind principiile funcționării de bază, dat fiind faptul că Moldova nu este sincronizată cu sistemul energetic al României. Există o necesitate critică de a soluționa problema interconexiunii și sincronizării sistemului energetic al Moldovei cu cel al României, care ar putea oferi posibilitatea de integrare a pieței de energie electrică a Moldovei la piața de energie românească, precum și a liniilor de IT suplimentare, pentru a îndeplini fiabilitatea și criteriul de siguranță și pentru a crește capacitatea de interconexiune în viitor.

35. Rețeaua de transport al energiei electrice spre Republica Moldova a fost anterior optimizată și construită pentru a servi nevoilor sistemului interconectat al fostei Uniuni Sovietice, cînd acesta era încă sincronizat cu România, Bulgaria și majoritatea țărilor din Europa de Est (SUDEL). Astăzi, după ce România și toate celelalte țări au aderat la rețeaua ENTSO-E, sistemul energetic moldovenesc deconectat demonstrează anumite limitări în stabilitatea operațională și posibilitățile de schimb de putere.

Figura 7. Schema rețelei de transport la înaltă tensiune în Republica Moldova

1.5. Securitatea tehnologică și operațională a sistemului energetic

1.5.1. Aranjamente contractuale

36. Conform Legii cu privire la energia electrică, Regulilor pieței de energie electrică și licențelor emise, fiecare furnizor de energie electrică la tarife reglementate ar trebui să semneze contracte bilaterale pentru achiziționarea de energie electrică la cel mai mic preț care îi permite să acopere cererea tuturor consumatorilor săi finali, cu notificarea autorității de reglementare (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică).

37. Furnizorii de energie electrică și consumatorii eligibili sînt obligați să cumpere energia electrică produsă de CET-uri, centralele hidroelectrice și sursele de energie regenerabile pe malul drept al Nistrului, care, de facto, reprezintă energia electrică produsă pe malul drept în prezent. În acest sens, Legea cu privire la energia electrică promovează crearea unui furnizor central de energie, care trebuie să cumpere energia electrică produsă prin cogenerare de către CET-uri, hidrocentrale și sursele de energie regenerabile și o vinde la toți furnizorii și consumatorii eligibili, în funcție de cota de piață.

38. Pentru restul necesarului de energie electrică, furnizorii și consumatorii eligibili semnează contracte bilaterale, negociate, de obicei, pe o bază anuală. În prezent, în Republica Moldova există 3 furnizori activi:

1) SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” – furnizor la tarife reglementate;

2) ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare  Energie” SRL – furnizor la tarife reglementate;

3) „Energocom” SA – furnizor la tarife nereglementate.

SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” este o companie de stat, creată în urma separării activităților de distribuție și furnizare ale RED Nord și RED Nord-Vest. ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL  este o companie privată, care a fost creată de Gas Natural Fenosa ca urmare a separării activităților de distribuție și furnizare ale RED Union Fenosa și care cumpără energie electrică de la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ și de la „Energocom” SA. Ultima este o companie de stat care importă energie electrică din Ucraina și cumpără energie electrică de la „Energocapital” SA (electricitate de la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ). Toată energia electrică achiziționată de către „Energocom” SA din Ucraina și de la „Energocapital” SA este vîndută către SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare  Energie” SRL (inclusiv energia electrică pentru balansare) și consumatorilor eligibili, conform contractelor semnate.

39. Toate contractele privind achiziția de energie electrică de către furnizorii din străinătate ar trebui să fie prezentate Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pentru a fi coordonate și cu operatorul sistemului de transport (ÎS „Moldelectrica”) din punctul de vedere al posibilității tehnice de a pune în aplicare astfel de contracte.

40. Fiecare furnizor de energie electrică și consumatorii eligibili semnează contracte cu ÎS „Moldelectrica” pentru furnizarea serviciilor de transport de către operatorul sistemului de transport și cu operatorii sistemului de distribuție pentru serviciile de distribuție.

### 1.5.2. Procurarea energiei electrice

41. În afară de energia electrică cumpărată de la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ, ca parte a sistemului interconectat și sincronizat IPS/UPS, importul de energie electrică este tehnic posibil, de asemenea, din România, numai în regim  insular, datorită standardelor de frecvență diferite ale ENTSO-E.

42. În cazul unei defecțiuni a unității de generare la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ, sarcina este acoperită de sistemul energetic din Ucraina.

43. Pe lîngă „Energocom” SA, există alți 13 furnizori independenți de energie electrică la tarife nereglementate (autorizați de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică), care ar face concurență pentru a furniza energie electrică mai ieftină, fie că ne referim la energia electrică de bază sau de balansare. Cu toate acestea, din cauza lipsei de credibilitate a puterii financiare a acestor furnizori, precum și a condițiilor de export de energie electrică de către Ucraina, pînă în prezent nu a fost înregistrat niciun contract cu ei.

### 1.5.3. Rezerva de sistem

44. Din cauza capacității sale deficiente de generare a energiei pe malul drept al Nistrului (aproximativ 300 MW disponibili vs 800 MW sarcinii de vîrf pe timp de iarnă), a condițiilor foarte specifice de generare a energiei (CET-uri ce activează  pe baza cererii de  energie termică și hidrocentrale de capacitate mică) și a tehnologiilor implicate, malul drept a Republicii Moldova nu are practic nicio rezervă de sistem energetic în timpul iernii și verii, cînd CET-urile existente nu funcționează, în  general, din  cauza  lipsei  de  cerere de energie termică. Toate tipurile tipice de rezerve prevăzute în Normele tehnice ale rețelei de transport al energiei electrice (primare, secundare, terțiare rapide și terțiare lente) trebuie să fie, prin urmare, furnizate din exterior (Ucraina), inclusiv serviciile de control ale frecvenței. „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ poate oferi unele rezerve, cu toate acestea, pînă acum nu a fost înregistrat vreun astfel de acord sau negocieri de prețuri. Normele tehnice furnizează, de asemenea, condiții și cerințe pentru rezerve. Pentru ca operatorul sistemului de transport să poată contracta serviciile de sistem necesare și energia de balansare, este necesară o actualizare a Regulilor pieței de energie electrică.

### Compensarea puterii reactive

45. Pentru o funcționare normală, rețeaua internă de transport este suficientă pentru nivelurile de consum curent. Cu toate acestea, în timpul lucrărilor de întreținere sau defecțiuni ale rețelei electrice, ar putea apărea unele probleme locale sau ale sistemului de alimentare cu energie. Puterea reactivă generată în sistem (generatoare și linii electrice) este mai mare decît sarcina reactivă consumată și aceasta impune necesitatea de a pune în aplicare echipamentul de control al tensiunii corespunzător, care lipsește în acest moment.

Una dintre problemele sistemului local se referă la partea de sud. În cazul în care pe linia 400 kV Moldavskaya GRES–Vulcănești se efectuează lucrări de întreținere,  nivelul de tensiune poate fi greu de menținut în limitele stabilite.

De asemenea, din cauza integrării dificile a sistemului energetic al Republicii Moldova la sistemul energetic din Ucraina, se observă un impact semnificativ din partea sistemului energetic din Ucraina, care poate duce uneori la niveluri de tensiune prea mare sau prea mică în Republica Moldova, cazuri în care dispecerul din Moldova nu dispune de mijloacele necesare pentru a controla nivelul de tensiune local în sistemul de transport al Republicii Moldova și rămîne doar cu o singură opțiune – deconectarea liniilor de înaltă tensiune, pentru a reduce încărcarea lor.

### Managementul congestiilor

46. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a adoptat Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic (Hotărîrea nr. 353 din 27 decembrie 2016), care prevede următoarele:

1) distribuirea capacității disponibile pe interconectări de către operatorul sistemului de transport prin licitații efectuate anual și lunar;

2) distribuirea capacităților de interconexiune atît pentru fiecare interconector sau pentru un grup de interconectori ai sistemului energetic al Republicii Moldova cu sistemele învecinate, cît și pentru fiecare direcție, în conformitate cu dispozițiile regulamentului menționat mai sus;

3) rezolvarea problemelor de congestie a reţelelor electrice prin soluţii nediscriminatorii, bazate pe mecanismele pieţei, care să ofere semnale economice eficiente participanţilor la piaţa energiei electrice şi operatorilor sistemelor de transport implicaţi şi care să favorizeze concurenţa pe pieţele energiei electrice;

4) definirea de către operatorul sistemului de transport a perioadelor de alocare şi a capacităţilor ce urmează să fie oferite în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine;

5) aplicarea de către operatorul sistemului de transport a unei proceduri de distribuire obișnuită operatorului sistemului de transport vecin;

6) participarea producătorilor, furnizorilor, consumatorilor eligibili și entităților juridice străine care efectuează schimburile transfrontaliere de energie electrică la distribuirea de capacitate a interconectorilor;

7) realocarea capacității interconectorilor care nu este utilizată;

8) asigurarea transparenței procesului de distribuire a capacității de către operatorul sistemului de transport prin stabilirea și publicarea anuală și lunară pe site-ul său: capacitatea totală disponibilă de transmisie a fiecărui interconector, capacitatea de transmisie netă a fiecărui interconector, capacitatea de transmisie distribuită fiecărei marje de rezervă de interconexiune și de transmitere. Operatorul sistemului de transport coordonează toate aceste cifre cu operatorul sistemului de transport din țările vecine.

Condiția prealabilă pentru adoptarea noului regulament a fost promulgarea prealabilă a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la energia electrică.

### Pierderile de energie electrică în rețea

47. Aproximativ 70-75% din echipamentul sectorului energetic este uzat. Pe parcursul anilor 2001-2010, pierderile în rețelele de distribuție a energiei electrice a scăzut de la un nivel de peste 29% pînă la un nivel de 13%, după ce operatorii sistemului de distribuție au fost delimitați să investească în rețea și să îmbunătățească performanța lor în conformitate cu reglementările aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. În 2012, pierderile raportate de către operatorii sistemului de distribuție au reprezentat 11,93% (Red Nord – 9,89%, RED Nord-Vest – 11,9%; RED Union Fenosa – 12,39%). În perioada 2013-2015 pierderile de distribuție au continuat să fie reduse. Deci în 2015 pierderile de distribuție au scăzut pînă la un nivel de 8,46% (RED Nord –9,19%, RED Nord-Vest – 9,32%; RED Union Fenosa – 8,21%) (tabelul 3).

Tabelul 3

Pierderile de energie electrică în sistemul de distribuție *

|  | 2001 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED Nord | 28,4 | 14,39 | 10,43 | 9,89 | 9,89 | 9,83 | 8,53 | 9,19 |
| RED Nord-West | 39,9 | 20,07 | 12,98 | 12,39 | 11,9 | 11,7 | 11,3 | 9,32 |
| RED Union Fenosa | 28 | 21,44 | 13,68 | 13,11 | 12,39 | 10,75 | 9,45 | 8,21 |
| Total în sistemul de distribuție | 29,21 | 20,16 | 13,06 | 12,5 | 11,93 | 10,68 | 9,46 | 8,46 |

Notă: *Inclusiv pierderi tehnice și  comerciale

48. Este evident că situația privind pierderile s-a îmbunătățit foarte mult în ultimul deceniu la toți operatorii sistemului de distribuție. Pierderile reale în intervalul 28-40% înregistrate în anul 2001 au fost reduse la 8-9,5% în 2015. Din punct de vedere tehnic, sînt posibile îmbunătățiri suplimentare, numai cu investiții considerabile în sistemul de distribuție, ceea ce ar determina, prin urmare, majorarea tarifelor reglementate din cauza valorii crescute a activelor contabilizate.

### 1.5.7. Calitatea serviciilor operatorilor sistemului de distribuție

49. Calitatea distribuției energiei electrice în perioada anilor 2013-2015 a fost evaluată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind calitatea serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 282 din 11 noiembrie 2016.

Analiza calității serviciului de distribuție a energiei electrice se efectuează luînd în considerare trei aspecte de bază:

1)  continuitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor;

2) rezolvarea solicitărilor consumatorilor legate de calitatea energiei electrice;

3) calitatea relațiilor dintre operatorii sistemului de distribuție/furnizorii și consumatorii de energie electrică.

49.1. Continuitatea alimentării cu energie electrică. Conform Regulamentului, continuitatea aprovizionării este analizată cu ajutorul indicatorilor generali de continuitate (indicele mediu al duratei de întrerupere în funcționarea sistemului (SAIDI), indicele mediu al frecvenței de întreruperi în funcționarea sistemului (SAIFI) și indicele duratei medii de întrerupere a consumatorului (CAIDI)), care reflectă situația generală asupra companiei în ceea ce privește întreruperile neplanificate (de urgență) și indicatorii garantați care privesc fiecare consumator final în mod individual.

Indicatorii de continuitate depind de durata întreruperilor, de numărul de consumatori afectați de întrerupere și de numărul total de consumatori deserviți de către operatorul sistemului de distribuție.

Indicatorul SAIDI reflectă durata medie a întreruperii furnizării de energie în sistem în perioada de gestiune și este calculat pentru întreruperile generate din diferite motive. Situația din perioada 2012-2015 pentru operatorul sistemului de distribuție este prezentată în figura 8.

Figura 8. Evoluția indicelui mediu al duratei de întrerupere în funcționarea sistemului (SAIDI) în perioada 2012-2015 (minute)

Potrivit raportului Consiliului European de Reglementare în domeniul energetic (CEER) „CEER Raportul 5.2 Benchmarking privind continuitatea Furnizării Energiei Electrice”, publicat în februarie 2015, nivelul indicatorului SAIDI în diferite țări ale Uniunii Europene, în 2013 variază de la 30 pînă la 350 de minute. În acest context, indicatorii înregistrați în Moldova în anul 2015 sînt comparabili cu unele țări ale UE.

În afara indicatorului SAIDI, operatorii sistemului de distribuție raportează anual valorile indicatorului SAIFI – frecvența medie a întreruperilor în rețea. Evoluția acestui indicator în perioada anilor 2007-2015 este prezentată în figura 9.

Figura 9. Evoluția indicelui mediu al frecvenței de întreruperi în funcționarea sistemului (SAIFI) în perioada 2007-2015

Din datele prezentate în figura 9 se poate observa că în anul 2015 indicatorul SAIFI a fost redus pentru RED Union Fenosa și RED Nord-Vest, dar a rămas la același nivel pentru RED Nord.

Valoarea indicatorului SAIFI este direct influențată de starea rețelelor electrice – cu cît mai ineficiente sînt rețelele de distribuție, cu atît mai multe întreruperi vor surveni și valoarea indicatorului SAIFI va fi mai mare. Îmbunătățirea stării rețelelor implică investiții în reparații capitale și reconstrucția rețelelor. Deci, valoarea indicatorului SAIFI poate fi influențată de operatorii de sistem prin ajustarea corespunzătoare a programelor de investiții.

49.2. Indicatorii garantați de continuitate. În afară de indicatorii generali, pentru nerespectarea cărora Agenţia poate aplica operatorilor reţelelor de distribuţie penalităţi sub formă de reduceri de tarif, Regulamentul stabileşte şi indicatori garantaţi pentru fiecare consumator final în parte.  De exemplu, Regulamentul stabileşte durata admisibilă a unei întreruperi (programate sau neprogramate), numărul admis de întreruperi pe parcursul unui an etc.

Din rapoartele transmise pentru anul 2015, în 87 883 de cazuri consumatorii de energie electrică au avut dreptul de a solicita despăgubiri de la operatorul sistemului de distribuție pentru nerespectarea numărului permis de întreruperi planificate și neplanificate. În comparație cu anul precedent, numărul acestor cazuri a scăzut de două ori (cu 86 429 de cazuri), ceea ce denotă o îmbunătățire semnificativă a continuității furnizării energiei electrice către consumatorii finali. Deși regulamentul prevede plata de compensații consumatorilor finali care au suferit pe urma depășirii numărului permis de întreruperi, în anul 2015 s-au înregistrat doar 3 cereri de plată pentru despăgubiri (două de la RED Union Fenosa și una de la RED Nord, cu o sumă mică a despăgubirii).

Calitatea energiei electrice furnizate către consumatorii finali rămîne o problemă serioasă. Exprimată în termeni monetari, această problemă a provocat în cursul anului 2012 operatorilor sistemului de distribuție daune materiale în sumă de 724 884 lei (34 683 euro), din care RED Union Fenosa a plătit consumatorilor finali 691 966 lei (33 108 euro) și RED Nord – 32 918 lei (1 575 euro). În majoritatea cazurilor, s-au plătit bani pentru repararea aparatelor electrice deteriorate ale consumatorilor în urma alimentării cu energie electrică încălcînd parametrii standard stabiliți.

  - Furnizarea energiei electrice

### 1.6.1. Diversitatea furnizării de energie electrică

50. Electricitatea este furnizată consumatorilor de către 2 furnizori de energie electrică (pînă în 2015 – 3 furnizori) la tarife reglementate, în special, ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL (în trecut RED Union Fenosa) și SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (RED Nord și RED Nord-Vest). În afară de aceasta, sînt 15 furnizori angro la tarife nereglementate, însă în realitate doar doi din ei sînt activi, unul pe malul drept al Nistrului – „Energocom” SA și unul pe malul stîng (Transnistria) – „Energokapital” SA. Toți furnizorii sînt licențiați de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

51. Volumele achiziționate și vînzările de energie electrică către consumatorii finali, inclusiv prețurile medii respective pentru ultimii 3 ani (2013-2015), sînt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4

Energia electrică achiziționată și livrată consumatorilor finali

(mil. kWh)

| Indicatori | Unitate | 2013 | 2014 | 2015 | Schimbări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014/2013 | 2015/2014 |
|  |  |  |  |  | Cantitate | % | Cantitate | % |
| Cantitatea totală de energie electrică procurată de către furnizorii de energie electrică | mil. kWh | 3 959,7 | 4 034,7 | 4 050,4 | +75,0 | +1,9 | +15,7 | +0,4 |
|  | mil. lei | 3 903,9 | 4 265,4 | 5 383,3 | +361,5 | +9,3 | +1,118 | +26,2 |
| Prețul mediu al energiei electrice procurate | bani/kWh | 98,59 | 105,72 | 132,91 | +71,3 | +7,2 | 27,2 | +25,7 |
| Cantitatea totală de energie electrică livrată consumatorilor finali (cu excepția consumatorilor eligibili) | mil. kWh | 3 435,2 | 3 553,3 | 3 616,2 | +118,1 | +3,4 | +62,9 | +1,8 |
|  | mil. lei | 5 386,7 | 5 573,6 | 6 066,6 | +186,9 | +3,5 | +493,0 | +8,9 |
| Tariful mediu pentru energia electrică furnizată (excl. TVA) | bani/kWh | 156,81 | 156,86 | 167,76 | +0,05 | +0,0 | +10,9 | +6,9 |

Notă: 1 leu = 100 de bani.

52. Toți furnizorii de energie electrică, cu excepția consumatorilor eligibili, au achiziționat în 2015 energie electrică în valoare de 4.050 mil. KWh (cu 1,9% mai mult decît în 2014), în timp ce cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali a crescut cu 3,4% față de anul precedent (3.393,9 mil. kWh) datorită pierderilor reduse din rețeaua de distribuție. Structura consumului (inclusiv consumatorii eligibili) pentru perioada 2013-2015 este prezentată în tabelul 5.

| Tabelul 5 Structura consumului de energie electrică pe categorii de consumatori |
| --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2014 / 2013 | 2015 / 2014 |
|  | mil. | % | mil. | % | mil. | % | mil. | % | mil. | % |
|  | kWh |  | kWh |  | kWh |  | kWh |  | kWh |  |
| Consumul total | 3 551,4 | 100 | 3645,9 | 100 | 3717,2 | 100 | 94,5 | 2,7 | 71,3 | 1,9 |
| Gospodării casnice – total | 1 605,2 | 45,2 | 1656,2 | 45,4 | 1663,3 | 44,7 | 51 | 3,2 | 7,1 | 0,4 |
| din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urban | 876,4 | 24,7 | 887,3 | 24,3 | 879,8 | 23,7 | 10,9 | 1,2 | -7,5 | -0,8 |
| rural | 728,8 | 20,5 | 768,9 | 21,1 | 783,5 | 21,1 | 40,1 | 5,5 | 14,6 | 1,9 |
| Noncasnic | 1 946, 2 | 54,8 | 1989,7 | 54,6 | 2053,8 | 55,3 | 43,5 | 2,2 | 64,1 | 3,2 |

53. La sfîrșitul anului 2015, cei trei operatori ai sistemului de distribuție au servit un număr total de 1 342 703 de consumatori, din care 1 268 081 (99,4%) sînt consumatori casnici și 74 622 (5,6%) – consumatori noncasnici. Clienții sînt deserviți de RED Union Fenosa – 65%, RED Nord – 22% și RED Nord-Vest – 13%.

54. La nivel național, majoritatea (99,6%) instalațiilor consumatorilor sînt conectate la rețele electrice de tensiune joasă. Cu toate acestea, numai 13 instalații electrice ale consumatorilor sînt conectate la linii de 35 kV-110 kV și 5 649 instalații sînt conectate la linii de medie tensiune de 6-10 kV.

55. În 2015 a fost un singur consumator eligibil care și-a folosit efectiv dreptul de eligibilitate și și-a schimbat furnizorul de energie electrică.

1.7. Cererea maximă (de vîrf) de energie electrică

### 1.7.1. Cererea maximă (de vîrf) de energie electrică

56. În afara celor 2 hidrocentrale, generarea de energie electrică la CET-uri și CTE pe ambele maluri ale Nistrului se bazează aproape în întregime pe gazele naturale importate din Federația Rusă prin Ucraina. Prin urmare, practic nu există niciun fel de combustibil sau  alte opțiuni de resurse energetice în Republica Moldova, ceea ce reprezintă un risc considerabil pentru securitatea furnizării.

57. Variația tipică a sarcinii în sezonul de iarnă se situează între sarcina minimă de bază de 330-370 MW și sarcina maximă de 700-760 MW, iar în sezonul de vară se situează în intervalul de la min. 260 și max. 610 MW. Sarcina maximă/minimă lunară în zilele lucrătoare caracteristice (fiecare a treia miercuri din lună) pentru anul 2015 este prezentată în figura 10, iar curbele de sarcină lunare în figura 11. S-au înregistrat vîrfurile absolute ale sarcinii anuale de 756 MW la 18 februarie 2015, ora 19.00 și 750 MW la 16 decembrie, ora 18.00. Factorul dintre sarcina maximă de vîrf și sarcina minimă de bază este, prin urmare, mai mare de două ori (sau mai mult de 100%) atît în timpul iernii, cît și în perioada de vară.

Figura 10. Variațiile de sarcină în zilele de lucru, 2015 (MW)

Figura 11.  Curbele de sarcină în zilele de lucru, 2015 (MW)

58. Un exemplu de diagramă de sarcină medie zilnică pentru o lună cu cea mai mare valoare Smin de 376 MW și o cerere de vîrf anuală absolută de 756 MW la 18 februarie 2015 la ora 18.00 este prezentată în figura 12, care demonstrează un model tipic de cerere-ofertă pentru Republica Moldova. Este necesar să se observe că, indiferent de creșterea consumului de energie, cererea maximă anuală absolută în anul 2015 a fost mai mică decît cea din 2012 (836 MW la 2 februarie, ora 18.00).

Figura 12. Diagrama sarcinii și satisfacerea cererii într-o 
zi de vîrf absolut,  2015 (MW)

59. Cererea de energie termică din partea unităților de cogenerare (CET-1, CET-2 și CET Nord), precum și a ÎS „Nodul Hidroenergetic Costești” funcționează numai    într-un mod de sarcină de bază. Partea rămasă a sarcinii de bază și partea variabilă a cererii de sarcină maximă sînt acoperite din achizițiile de la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ și din importurile din Ucraina. În timp ce producția de energie electrică de la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ demonstrează un model destul de standard de generare a energiei electrice, care, într-o mare măsură, tinde să urmeze curba de sarcină, rolul Ucrainei este de a umple golurile și de a asigura balansarea sistemului electroenergetic din Moldova. Uneori, o parte din producția de la „Mолдавкая ГРЭС” SAÎ este utilizată și pentru exportul de energie electrică către România, care este implementat în regim de funcționare de bază.

### 1.7.2. Instrumente de balansare a cererii 
de energie și riscurile asociate

60. În conformitate cu regulile pieței de energie electrică, toți furnizorii de energie electrică la tarife reglementate și consumatorii eligibili trebuie să semneze contracte de balansare a energiei cu furnizorii de energie de balansare. În prezent, toate părțile responsabile de balansare, de ex. cei doi furnizori existenți de energie electrică la tarife reglementate și consumatorii eligibili, au semnat contracte cu „Energocom” SA pentru energia de balansare furnizată din Ucraina.

61. Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică stabilește un mecanism centralizat de balansare, în care sarcina/serviciile de balansare să fie asigurate de operatorul sistemului de transport (ÎS „Moldelectrica”), care poate conduce la o utilizare mai eficientă a furnizorilor de energie de balansare și, prin urmare, la costuri de balansare mai mici. Legea nominalizată prevede, de asemenea, crearea în viitor a unei piețe organizate de balansare a energiei electrice.

1.8. Investiții planificate în noua infrastructură a sistemului energetic

### 1.8.1. Mediul de investiții: Generalități

62. În conformitate cu Legea privind energia electrică, dezvoltarea sistemului de transport și distribuție este obligația operatorilor de sistem (operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție), bazată pe planuri de dezvoltare pe termen lung, mediu și scurt și planuri de investiții, care vor fi aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică conform Regulamentului de planificare, aprobare și executare a investițiilor, aprobat prin  Hotărîrea nr. 283 din 15 noiembrie 2016.

63. Dezvoltarea noilor centrale electrice va fi realizată de investitori privați, în urma licitațiilor organizate de Guvern.

64. Conform metodologiilor tarifare existente, operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție sînt obligați să investească cel puțin sursele financiare pe care le colectează în cadrul componentei de depreciere a tarifului. În ultima metodologie tarifară aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică s-au stabilit și sumele corespunzătoare, care nu sînt legate de valoarea deprecierii.

65. În baza legislației existente, responsabilitățile între instituțiile administrației publice centrale (APC) se alocă după cum urmează:

1) eliberarea autorizațiilor pentru construirea noilor centrale electrice care depășesc capacitatea de 20 MW, precum și pentru creșterea capacității de peste 20 MW în instalațiile existente de către Guvern, care este, de asemenea, responsabil pentru organizarea licitaţiilor respective (Guvernul Republicii Moldova);

2) aprobarea planului național de acțiune privind energia din surse regenerabile (Guvernul Republicii Moldova);

3) stabilirea mecanismelor, schemelor de sprijin și a stimulentelor pentru atingerea obiectivelor politicii de stat în domeniul energiei regenerabile (Guvernul Republicii Moldova);

4) aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaților pentru oferirea statutului de producător eligibil (Guvernul Republicii Moldova);

5) aprobarea planurilor de dezvoltare și investiții pentru sistemele de transport și distribuție pe termen lung, mediu și scurt (Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică);

6) eliberarea autorizațiilor tehnice în domeniul securității industriale și a certificatului privind securitatea echipamentelor care urmează a fi utilizate la obiectele industriale periculoase (Ministerul Economiei);

7) eliberarea licențelor pentru desfășurarea activităților privind generarea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau nereglementate (Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică);

8) realizarea expertizei ecologice de stat și evaluarea impactului asupra mediului (Ministerul Mediului și subdiviziunile sale);

9) eliberarea certificatelor de planificare și a autorizațiilor de construcție pentru lucrări/construcții de utilități publice de interes național (Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și subdiviziunile sale);

10) eliberarea autorizației pentru conectarea la rețea (operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție).

Autoritățile publice locale (APL) sînt responsabile de eliberarea certificatelor de planificare și a autorizațiilor de construcție.

### 1.8.2. Scoaterea planificată din utilizare a capacităților existente de producere a energiei electrice și noi proiecte și a capacităților planificate de generare a energiei

66. Integrarea generării de energie E-SER. Integrarea generatoarelor de energie electrică E-SER în sistemul electroenergetic din Moldova implică mai multe dificultăți, care pot fi cauza unor probleme tehnice serioase pentru operațiunile acestuia și pot reprezenta un risc pentru securitatea furnizării, cu excepția cazului în care sînt soluționate anticipat în mod corespunzător.

Condițiile existente necesită prezența instrumentelor de control pentru operatorul sistemului de transport, posibilitatea de a expedia (controlul puterii active și reactive generate, conectare/deconectare, control de tensiune în timp real, manual sau automat) și de a monitoriza (tehnologie de colectare a datelor electrice și digitale în timp real) noi surse de energie, atît din surse regenerabile, cît și din surse convenționale, pentru a asigura securitatea funcționării sistemului național de energie electrică și respectarea acordurilor contractuale.

O altă incertitudine este lipsa de date privind potențialul eolian, ceea ce ar permite o planificare mai optimă de dezvoltare a sistemului energetic. Lipsa de planificare a integrării surselor de energie regenerabile centralizate (capacități și locație) conduce la incertitudini în cadrul procesului de aprobare a proiectului. Lipsa unui mecanism reglementat de prioritizare a proiectelor privind sursele de energie regenerabile face foarte dificilă planificarea măsurilor de consolidare a rețelei de distribuție/transport.

Stabilitatea sistemului electroenergetic din Moldova depinde în mare măsură de stabilitatea sistemului energetic din Ucraina/CSI. Integrarea pe scară largă a generațiilor intermitente de energie regenerabilă, precum cea eoliană și instalațiile solare, combinate cu un scenariu de import ridicat al energiei electrice, ar putea determina probleme operaționale.

Controlul de frecvență al sistemului electroenergetic din Moldova este asigurat de operatorul sistemului de transport din Ucraina. Acest lucru este acceptabil atunci cînd nevoile de balansare a energiei electrice sînt mici, adică nu depășesc 50 MW. În cazul  în care această valoare este mai mare, practica actuală și costurile asociate pentru acoperirea acesteia ar putea să nu fie acceptabile pentru sistemul energetic ucrainean. Pentru a depăși această problemă, există doar două soluții: 1) în absența oricărei piețe de balansare, de a plăti pentru energia de balansare necesară conform solicitărilor Ucrainei, exercitînd o poziție de monopol, însă acest preț ar fi mult mai mare decît importurile de electricitate regulate; sau 2) de a deconecta întreaga regiune a sistemului electroenergetic din Moldova atunci cînd frecvența nu poate fi menținută în limitele prevăzute de standardele relevante.

Integrarea potențială pe scară largă a generației intermitente de energie regenerabilă în Moldova va necesita schimbări semnificative în practicile operaționale ale utilităților. Îmbunătățirea flexibilității generării convenționale prin adăugarea de unități de generare mai rapidă și reducerea nivelului minim de sarcină pe turbinele cu abur reprezintă o soluție potențială. Metodele suplimentare pot include încorporarea previziunilor privind energia eoliană și energia solară în procesul de planificare pentru o zi înainte a utilităților. Pot fi utilizate și alte mijloace de absorbție a variabilității energiilor regenerabile, cum ar fi satisfacerea cererii și stocarea energiei.

67. Noi proiecte și capacități de transport al energiei planificate. Avînd în vedere poziția sa geografică între două sisteme energetice puternice – România și Ucraina, configurația rețelei regionale de transport și potențialul de producere a energiei electrice, Moldova a avut întotdeauna un avantaj strategic, dar care nu a fost exploatat pe deplin în ultimul deceniu. În Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, Guvernul și-a stabilit drept prioritate consolidarea conexiunilor bidirecționale de transmisie între sistemele IPS/UPS și ENTSO-E, pentru a întări poziția Republicii Moldova în calitate de țară de tranzit energetic, precum și consolidarea comercială completă și exploatarea capacităților de producere a energiei indigene („Mолдавкая ГРЭС” SAÎ și noi centrale în viitor).

Diversificarea sursei de energie electrică către Moldova nu are alte alternative decît dezvoltarea rețelei de transport al energiei electrice. Proiectele de interconectare a Moldovei cu piața internă a energiei electrice a UE prin intermediul noilor linii electrice, precum și consolidarea rețelelor interne sînt esențiale atît pentru securitatea aprovizionării, cît și pentru bunăstarea socială în Moldova.

Beneficiul final al dezvoltării și intensificării concurenței poate fi asigurat numai prin aderarea la o piață energetică mai mare, participare care nu va apărea pentru Moldova fără o interconectare asincronă/sincronă a rețelei sale la sistemul ENTSO-E. Conexiunea cu ofertele UE, împreună cu o securitate sporită, prețuri mai bune de pe piață, avînd în vedere perspectiva de a îmbunătăți concurența, va duce, pînă la urmă, la un preț final pentru energie mai puțin constrîngător pentru consumatorii din Moldova.

ÎS „Moldelectrica” este în curs de dezvoltare continuă a interfețelor electrice între Republica Moldova–România și Republica Moldova–Ucraina. În ultimii 10 ani, au fost inițiate și parțial finalizate mai multe studii de fezabilitate în scopul de a determina măsurile necesare pentru sporirea securității electrice a Republicii Moldova. Astfel, au fost întreprinse o serie de acțiuni:

1) a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru construcția LEA (linii electrice aeriene) de 400 kV Bălți–Suceava, după care a fost determinat costul construcției LEA  (aproximativ 36 mil. euro numai din partea Moldovei) și, de asemenea, beneficiile tehnice după finalizarea acestei construcții. Studiul a prevăzut o interconectare sincronă;

2) în perioada 2014-2016, cu sprijinul UE, a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru interconectarea sincronă a sistemelor energetice din Moldova și Ucraina cu sistemul energetic ENTSO-E, care are ca scop analiza posibilităților tehnice de interconectare cu sistemul ENTSO-E. Acest scenariu este cel mai potrivit și constă în deconectarea sistemelor energetice ale Republicii Moldova și ale Ucrainei de la sistemul IPS/UPS și conectarea la sistemul ENTSO-E.

Pe lîngă studiul de fezabilitate pentru interconectarea sincronă, se realizează un studiu de fezabilitate pentru interconectarea sistemelor energetice ale Republicii Moldova și ale României prin instalarea stațiilor back-to-back (interconectare asincronă). Acest scenariu permite întreținerea interconectării cu Ucraina, precum și menținerea schimburilor de energie cu România. Acest studiu analizează următoarele scenarii:

a) instalarea unei stații back-to-back cu capacitate energetică de pînă la 600 MW la Vulcănești și construirea unei LEA Vulcănești–Chișinău (un proiect strict necesar). În prezent, studiul este în curs de desfășurare, iar suma estimativă pentru investiții se ridică la 200 mil. euro.

b) instalarea unei stații back-to-back cu o capacitate energetică de 300 MW la stația Bălți și construcția LEA 400 kV Bălți–Suceava, valoarea investiției fiind estimată la circa 90 mil. euro. Acest proiect va finaliza studiul de fezabilitate elaborat în perioada 2008-2009;

c) instalarea unei stații back-to-back cu o capacitate energetică de                     300 MW și construcția LEA de 400 kV Strășeni–Ungheni–Iași. În momentul de față nu s-a stabilit bugetul de investiții, pentru că nu s-a stabilit încă punctul de legătură din România.

Pe baza acestor studii se va determina cea mai bună opțiune pentru dezvoltarea interfeței cu România, care va deschide diversificarea pieței energiei electrice în Republica Moldova, iar punerea în aplicare a acestor proiecte va permite aderarea la sistemul ENTSO-E.

Figura 13. Planuri pentru noi interconexiuni ale Moldovei cu România și Ucraina

În ceea ce privește interconectorul energetic cu Ucraina, congestiile actuale pe interconectarea Republica Moldova–Ucraina limitează importul din Ucraina, precum și viitoarele posibilități de tranzit de energie electrică. Pentru a spori capacitatea interconectării Republicii Moldova cu Ucraina, o a doua linie 330kV Bălți–CHE Dnestrovsk de 123 km (87 km în Moldova) ar permite creșterea capacității de import prin interfața de control). Studiul de fezabilitate pentru partea moldovenească a fost finalizat. Costurile sînt estimate la minimum 15 mil. euro, din care 6 mil. euro din partea ucraineană și 9 mil. euro din partea moldovenească. Ca și în cazul proiectului precedent, efectuarea oricăror etape ulterioare ar putea depinde de proiectul de interconectare la sistemul ENTSO-E, precum și de costurile finale și de posibilitățile de finanțare.

Ca o continuare a lucrărilor de reabilitare și consolidare a rețelei de transport al energiei electrice, ÎS „Moldelectrica” modernizează rețeaua de transport prin asistență financiară în valoare totală de 39,3 mil. euro, din care împrumutul de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare constituie 14,3 mil. euro, împrumutul de la Banca Europeană de Investiții constituie 17 mil. euro și 8 mil. euro sînt subvenția oferită de fondul de investiții „Neighbourhood Investment Facility” (NIF).

Soluția back-to-back se bazează pe linia existentă 400kV Vulcănești–Isaccea, ca soluție minimă, cu extensii prin celelalte două LEA. În cazul unui scenariu de conectare asincron, LEA 330kV Bălți–CHE Dnestrovsk reprezintă un proiect suplimentar, pentru a extinde posibilitățile de import din Ucraina.

II. Sectorul gazelor naturale

Descrierea sistemului de gaze din Moldova (SGM) prezentată în acest document se referă, în principal, la teritoriul situat pe malul drept al Nistrului.

2.1. Participanții de bază de pe piață și descrierea rolului lor

68. Participanții de bază de pe piață sînt:

1) „Moldovagaz” SA este o singură societate integrată pe verticală, avînd astfel o poziție de monopol prin controlul întregului lanț al activităților în domeniul gazelor naturale (import, tranzit, transport, distribuție angro, distribuție și furnizare cu amănuntul), fiind desemnată ca operator național al sistemului de gaze și furnizor dominant. Ea semnează contractul de import cu SA „Gazprom” și un acord de utilizare a rezervelor de gaze în Ucraina. Acționarii săi sînt SA „Gazprom” (50%), administrația publică centrală a Republicii Moldova (36,6%), autoritățile regionale din regiunea transnistreană (13,4%);

2) 2 operatori de sisteme de transport din partea dreaptă a Moldovei: SRL „Moldovatransgaz” (subsidiară a „Moldovagaz” SA) și ÎS „Vestmoldtransgaz” care administrează noua conductă Iași–Ungheni (interconectarea cu sistemul de gaze din România);

3) 12 operatori regionali de distribuție (toate filialele „Moldovagaz” SA);

4) 12 operatori de sisteme de distribuție și furnizori la tarife reglementate;

5) 2 furnizori la tarife nereglementate;

6) 1 operator de transport în partea stîngă a Republicii Moldova (Transnistria) – SRL „Tiraspoltransgaz” (filială a „Moldovagaz” SA);

7) 5 operatori ai sistemului de distribuție din Transnistria (filiale ale SRL „Tiraspoltransgaz”).

69. Conform regulilor pieței gazelor naturale, statutul de operator național al sistemului de gaze a fost atribuit asociației „Moldovagaz” SA. Potrivit statutului din 1 ianuarie 2016, pe piața gazelor naturale există 11 furnizori licențiați care funcționează la tarife reglementate, 2 la tarife nereglementate, 1 operator al sistemului de transport (OST) – SRL „Moldovatransgaz” și                         23 de deținători de licențe pentru distribuția gazelor naturale (întreprinderile Transnistriei din domeniul gazelor naturale nu sînt reglementate de autoritățile moldovenești).

70. În conformitate cu Decizia nr. 408 din 6 aprilie 2011 a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, piața de gaze naturale din Republica Moldova este determinată ca fiind necompetitivă din cauza existenței unei singure surse de import, importurile fiind realizate de un furnizor la tarife reglementate – „Moldovagaz” SA.

2.2. Cadrul de reglementare

71. Legea  nr. 108 din 27 mai 2016 privind gazele naturale, care transpune Directiva 2009/73/CE, este principala lege din sectorul gazelor naturale.

În plus, există unele decizii ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în domeniul gazelor naturale care sînt relevante:

1) Regulile pieței gazelor naturale;

2) Regulamentul privind furnizarea și utilizarea gazelor naturale;

3) Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale;

4) Regulamentul privind extinderea rețelei de gaze naturale;

5) Normele tehnice pentru rețeaua de transport/transmisie de gaze;

6) Normele tehnice ale rețelelor de distribuție a gazelor;

7) Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor la gazele naturale;

8) Metodologiile de calcul al pierderilor de gaze naturale în rețelele de transport și de distribuție etc.

2.3. Diversificarea surselor și rețelelor de alimentare cu gaze

72. Există o diversificare insuficientă a aprovizionării cu energie primară în Republica Moldova, deoarece gazele naturale reprezintă mai mult de 34,7% din cantitatea totală de energie primară a malului drept. Gazul este furnizat predominant din Rusia (în anul 2015 – 1.007,4 mil. m3 sau 99,9% din total) și doar 0,1% (1,1 mil. m3) importuri de gaze din România prin interconectarea conductei Iași–Ungheni, pusă în funcțiune în 2014.

73. Moldova este o țară importantă de tranzit pentru gazele naturale rusești, fiind traseul din Ucraina în România, Bulgaria și Turcia, inclusiv ramuri în Grecia și FYR din Macedonia. Lungimea totală a celor trei conducte de tranzit din Moldova este de 247 km (SRL „Moldovatransgaz”), cu o capacitate totală de 34,6 mld m3/an.

O altă interconectare a gazoductului cu Ucraina din nordul țării trece prin Moldova pentru a conecta două părți ale rețelei ucrainene. Această conductă, cu o capacitate de 9,1 mld m3/an, are un rol important în securitatea aprovizionării Moldovei, deoarece se conectează la instalațiile de depozitare Bogorodchany din Ucraina.

74. În practică, rata de utilizare a capacității tuturor conductelor transfrontaliere este de circa 45-55%, circa 20 mld m3/an de gaze naturale sînt tranzitate prin traseul sudic și 1,3-2 mld m3/an prin traseul nordic.

Rețeaua națională este utilizată doar parțial. Rețeaua de transport intern se întinde pe o lungime de 1 550 km. Nu există instalații de depozitare a gazelor în Moldova și nu există acces la gazul natural lichefiat.

75. Trebuie de menționat că de fapt toate raioanele Republicii Moldova au acces la gaze naturale, iar 918 localități din totalul de 1 533 sînt gazificate (59,9%).

76. Interconectarea conductei cu România (Iași–Ungheni) a fost pusă în funcțiune în 2014, dar în prezent se poate utiliza doar la un nivel foarte scăzut al capacității din cauza mai multor constrîngeri tehnice, care limitează cantitatea de gaze naturale ce poate fi injectată în sistemul de transmisie moldovenesc de la această interconexiune. Pentru a utiliza interconexiunea Iași–Ungheni la capacitate maximă, este necesar să se dezvolte gazoductul Ungheni–Chișinău.

77. În prezent, în scopul dezvoltării infrastructurii în sectorul gazelor al Republicii Moldova, este prioritar proiectul de construcție a conductei Ungheni–Chișinău.

Acest proiect prevede construirea a cca 120 km de conducte de gaz (Ø600 mm) cu un buget estimativ de aproximativ 112 mil. euro. Autoritățile moldovenești intenționează să finalizeze acest proiect la sfîrșitul anului 2019. Se estimează că finanțarea va fi din împrumuturi și o componentă a subvenției care va fi contractată de Instituții de Finanțare Internaționale.

Figura 14. Conducta de gaze naturale pe teritoriul Republicii Moldova

Astfel, conectarea reală a sistemului de transport al gazelor naturale din Moldova la sistemul României va fi pe deplin fezabilă nu mai devreme de 2019, cu un obiectiv pe termen scurt de a oferi alternative de aprovizionare cu gaze în situații de urgență și un obiectiv strategic pe termen lung de a beneficia de legăturile românești existente cu alte țări europene.

78. În același timp, este necesar să se țină cont de faptul că interconectarea cu România va fi pe deplin fezabilă dacă va fi construită stația de pompare de gaze (pe teritoriul României) și va fi consolidată rețeaua de transport de gaze în această regiune.

2.4. Securitatea tehnologică, calitatea și nivelul de întreținere a rețelei

79. Regulamentul privind calitatea serviciului de transport și distribuție a gazelor naturale a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică la 9 iunie 2011 și a fost implementat începînd cu data de 11 noiembrie 2011.

Conform rapoartelor deținătorilor de licență privind indicatorii de calitate pentru anul 2015 care au fost transmise Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, toate societățile legate de grupul „Moldovagaz” au înregistrat 1 323 de întreruperi planificate, comparativ cu 1 672 de întreruperi în 2013. Operatorii de sistem au raportat că, în toate cazurile menționate, reconectarea a fost efectuată în timp util și în conformitate cu Regulamentul, ceea ce a condus la un indicator general de performanță de 100%. Toate cazurile de întreruperi au fost anunțate de operatorii de sistem cu cel puțin 3 zile înainte, ceea ce corespunde cerințelor stabilite în Regulamentul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Printre alți operatori de sistem care nu fac parte din grupul „Moldovagaz”, s-au raportat 59 de întreruperi planificate, toate anunțate în prealabil și înlăturate la timp, conform cerințelor existente.

80. Durata întreruperii planificate este prezentată în tabelul 6.

Tabelul 6

Durata întreruperilor planificate în sectorul 
gazelor naturale, 2015

|  | Total întreruperi planificate | Din care pînă la: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24 h | 48 h | 72 h | 120 h |
| Total pe sectoare | 1382 | 1225 | 42 | 36 | 29 |
|  | 100,0 % | 88,6 % | 3,0 % | 2,6 % | 2,0 % |
| Operatorul sistemului de distribuție al grupului „Moldovagaz” | 1323 | 1166 | 42 | 36 | 29 |
|  | 100,0 % | 88,1 % | 3,2 % | 2,7 % | 2,2 % |
| Alți operatori ai sistemului de distribuție | 59 | 59 | - | - | - |
|  | 100,0 % | 100,0 % | - | - | - |

81. Numărul total de întreruperi neplanificate înregistrate în anul 2015 a fost de 246, comparativ cu 360 de întreruperi înregistrate în 2013 de companiile afiliate grupului „Moldovagaz”. Toți ceilalți operatori ai sistemului de distribuție au înregistrat 29 de întreruperi neplanificate în 2015. Durata întreruperilor neplanificate este indicată în tabelul 7.

Tabelul 7

Durata întreruperilor neplanificate
 în sectorul gazelor naturale, 2015

|  | Total întreruperi neplanificate | Din care pînă la: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 36 h | 54 h | 72 h | 120 h |
| Total pe sectoare | 246 | 243 | 1 |  | 2 |
|  | 100,0 % | 98,8 % | 0,4 % | - | 0,8 % |
| Operatorul sistemului de distribuție al grupului „Moldovagaz” SA | 217 | 214 | 1 | - | 2 |
|  | 100,0 % | 98,6 % | 0,5 % | - | 0,9 % |
|  | 88,2 % | 88,2 % | 100,0 % | - | 100,0 % |
| Alți operatori ai sistemului de distribuție | 29 | 29 | - | - | - |
|  | 100,0 % | 100,0 % | - |  | - |
|  | 11,8 % | 11,8 % | - | - | - |

82. În 2015, toți operatorii sistemului de distribuție au primit 9.399 de solicitări de conectare, din care peste 94% au fost acceptate și aproximativ 6% au fost refuzate. Cele mai multe cereri de conectare au fost primite de către operatorii sistemului de distribuție a grupului „Moldovagaz” (94%). Informații detaliate privind solicitările de conectare sînt prezentate în tabelul 8.

Tabelul 8

Cereri de conectare la rețelele 
de distribuție a gazelor în 2015

|  | Total solicitări de conectare | Din care: |
| --- | --- | --- |
|  |  | acceptate | respinse |
| Segmentul total de gaze | 9 690 | 9 119 | 571 |
|  | 100,0 % | 94,1 % | 5,9 % |
| Operatorul sistemului de distribuție al grupului „Moldovagaz” SA | 9 399 | 8 828 | 571 |
|  | 97,0 % | 94,0 % | 100,0 % |
| Alți operatori ai sistemului de distribuție | 291 | 291 | - |
|  | 3,0 % | 6,0 % | - |

83. Planuri de dezvoltare și investiții ale operatorului sistemului de transport și ale operatorului sistemului  de distribuție legate de grupul „Moldovagaz”.

Conform prevederilor noii legi privind gazele naturale, operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție vor realiza dezvoltarea rețelelor de transport (distribuție) de gaze naturale în scopul creșterii cererii de gaze naturale, astfel încît să se asigure fiabilitatea și continuitatea aprovizionării consumatorilor. Costurile de dezvoltare eficiente pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale sînt suportate de operatorul sistemului de transport/operatorul sistemului de distribuție și sînt luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport/distribuție a gazelor naturale, dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu condițiile licenței, Metodologia de calculare a tarifelor și Regulamentul privind principiile de planificare, aprobare și efectuare a investițiilor în sectorul gazelor naturale și modul de recuperare a acestora prin intermediul tarifelor, emise de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

În contextul acestei obligații, operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție sînt obligați să dezvolte și, după o consultare prealabilă cu participanții la piață, să prezinte Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre aprobare un plan de dezvoltare a rețelelor de transport pentru următorii zece ani (pentru rețeaua de distribuție – pentru trei ani). La elaborarea planurilor de dezvoltare a rețelei, operatorii de sistem trebuie să țină cont de strategia energetică aprobată de Guvern și de datele statistice privind balanța energetică, oferta și cererea curentă și planificată. Aceste planuri de dezvoltare trebuie să includă măsuri eficiente pentru a asigura fiabilitatea sistemului de gaze naturale și securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Planurile de dezvoltare trebuie să informeze participanții la piața de gaze naturale despre principalele rețele de transport/distribuție a gazelor naturale care urmează să fie reconstruite sau reabilitate în următorul deceniu, să conțină informații privind investițiile care au fost deja înființate și să identifice noi investiții care trebuie efectuate în termen de trei ani și să ofere un interval de timp pentru punerea în aplicare a tuturor proiectelor de investiții.

De asemenea, operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție sînt obligați să elaboreze și să implementeze planuri anuale de investiții aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În conformitate cu obiectivele acestora legate de grupul „Moldovagaz”, investițiile vor fi alocate infrastructurii existente, în special în dezvoltarea tehnică și tehnologică a sistemelor de livrare  (de ex. reconstrucția, modernizarea instalațiilor și obiectelor existente), după cum urmează:

1) înlocuirea stațiilor de distribuție a gazelor existente cu noua generație de servicii automatizate, care oferă toate procesele tehnologice;

2) modernizarea sistemelor de transport și distribuție a gazelor pentru procesele de monitorizare;

3) instalarea sistemelor de montare a supapei de comandă, telemetrie și sisteme de monitorizare pentru protecția catodică a conductelor de gaz subterane de oțel pentru funcționarea sigură a sistemului de gaze;

4) asigurarea cu unități de înlocuire a fluxului de gaz în impulsul electronic modern;

5) dezvoltarea unei noi conducte de distribuție a gazelor naturale în localitățile deja conectate la sistemul de alimentare cu gaz, care va oferi posibilitatea conectării la rețeaua de distribuție a noilor consumatori și creșterea livrărilor de gaze naturale;

6) continuarea reparației capitale a conductei de transport de gaze Razdelinaia– Ismail etc.

Dar, ținînd seama de situația financiară a operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție și situația financiară generală a „Moldovagaz” SA (cu o datorie față de „Gazprom” SA de peste 11 mld lei), este foarte dificil să se planifice investiții majore în sistem, care sînt strict necesare pentru asigurarea continuității furnizării de gaze către consumatori.

Implementarea investițiilor depinde de mai mulți factori-cheie, printre care dezvoltarea eficientă a indicilor macroeconomici ai Republicii Moldova, precum și caracterul adecvat al politicii tarifare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, situația pieței gazelor naturale, solvabilitatea operatorului sistemului de transport, a operatorului sistemului de distribuție și a „Moldovagaz” SA și abilitatea acesteia de a colecta plăți de la consumatorii săi.

2.5. Securitatea aprovizionării și funcționarea 
sectorului în situații de urgență

84. Legea nr. 108 din 27 mai  privind gazele naturale prevede principiile și regulile de bază care reglementează obligațiile și comportamentul participanților la piața gazelor naturale în situații de urgență, coordonarea activităților în sectorul gazelor naturale, precum și acțiunile care trebuie întreprinse în cazul unor întreruperi efective în furnizarea de gaze naturale.

85. Asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale se află în competența Guvernului, care aprobă Regulamentul privind situațiile de urgență pe piața gazelor naturale, Planul de acțiune preventiv, Planul de acțiune pentru situații de urgență pe piața gazelor naturale și structura Comisiei pentru supravegherea de urgențe pe piața gazelor naturale.

Regulamentul privind situațiile de urgență pe piața gazelor naturale și Planul de acțiune pentru situațiile de urgență de pe piața gazelor naturale trebuie să includă măsuri clare, transparente și nediscriminatorii, care nu afectează concurența și funcționarea pieței gazelor naturale, în alte cazuri decît cele justificate.

86. Regulamentul privind situațiile de urgență pe piața gazelor naturale va fi aprobat de Guvern și va defini rolurile și funcțiile participanților la piața de gaze naturale, va stabili standardele minime de siguranță în aprovizionarea cu gaze naturale și va conține, în special, următoarele:

1) criteriile pentru identificarea consumatorilor protejați;

2) măsurile care trebuie luate de întreprinderea din sectorul gazelor naturale pentru a asigura aprovizionarea cu gaze a consumatorilor protejați în următoarele cazuri:

a)  la temperaturi extreme, înregistrate în timpul perioadei de vîrf de șapte zile calendaristice, care apar, conform statisticii, la fiecare 20 de ani;

b) în decursul unei perioade, dacă în decurs de cel puțin 30 de zile calendaristice cererea de gaze naturale este excepțional de ridicată, ceea ce se produce, conform statisticii, la fiecare 20 de ani;

c) în decursul unei perioade, în cazul în care, în decursul a cel puțin 30 de zile calendaristice, rețelele principale de gaze naturale sînt afectate în condiții normale de iarnă;

3) criteriile de identificare a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale care vor furniza gaze naturale consumatorilor protejați și criteriile de identificare a diferitor categorii de riscuri majore pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

4) măsurile de reducere a riscurilor în caz de întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale, ceea ce implică perturbarea infrastructurii de gaze naturale sau a sursei/căii de alimentare cu gaze în cazul unei cereri excepțional de mari de gaze naturale;

5) conținutul raportului care trebuie prezentat de întreprinderile din sectorul gazelor naturale privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale și alte obligații impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și altor autorități, entități competente, inclusiv obligațiile privind funcționarea în siguranță a sistemului de gaze naturale.

87. Planul de acțiuni pentru situații de urgență pe piața gazelor naturale va fi aprobat de Guvern și va conține următoarele:

1) definirea nivelurilor de criză;

2) determinarea rolului și funcțiilor Ministerului Mediului, ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, Comisiei pentru supravegherea situațiilor de urgență pe piața gazelor naturale, ale altor autorități responsabile și ale consumatorilor industriali de gaze, luînd în considerare diferențele în măsura în care acestea sînt afectate în caz de întrerupere a furnizării gazelor naturale, și stabilirea căilor și mijloacelor de interacțiune a acestora din urmă cu organul central al administrației publice, specializat în domeniul energiei, cu Comisia pentru supravegherea de urgențe pe piața gazelor naturale pentru fiecare nivel de criză definit;

3) identificarea, acolo unde este cazul, a măsurilor și acțiunilor de reducere a impactului potențial al întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra sistemului de încălzire și a furnizării de energie electrică produsă prin utilizarea gazelor naturale;

4) stabilirea măsurilor și procedurilor detaliate care trebuie respectate pentru fiecare nivel de criză, inclusiv a sistemelor de asigurare a fluxului de informații, pentru a permite întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și consumatorilor industriali de gaze naturale să reacționeze la fiecare nivel de criză;

5) identificarea măsurilor care nu se bazează pe mecanismele de piață care să fie implementate în situațiile de urgență și evaluarea nivelului de  utilizare a acestora pentru rezolvarea situațiilor apărute în urma unei crize, identificarea efectelor acestora și definirea procedurilor necesare pentru punerea lor în aplicare;

6) descrierea mecanismelor aplicate pentru cooperarea cu țările care sînt în componența Comunității Energetice în cazul apariției crizelor, la toate nivelurile de criză;

7) descrierea detaliilor obligației de raportare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale în caz de alertă pentru fiecare dintre nivelurile de criză;

8) stabilirea unei liste a acțiunilor predefinite care trebuie luate pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în situații de urgență, inclusiv a unor acorduri comerciale între părțile implicate în astfel de acțiuni și mecanismele de compensare pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale, a listei consumatorilor finali întrerupți și ordinea în care furnizarea de gaze naturale către consumatorii finali va fi limitată și/sau sistată etc.

88. De asemenea, Legea cu privire la gazele naturale prevede că, la elaborarea planului de acțiuni, trebuie luați în considerare următorii factori:

1) necesitatea de a asigura capacitățile de transmisie a gazelor naturale pentru a permite preluarea și livrarea volumelor de gaze naturale către zonele de risc;

2) necesitatea extinderii rețelelor de transport al gazelor naturale;

3) flexibilitatea sistemului de gaze naturale;

4) posibilitatea utilizării combustibililor alternativi de rezervă de către consumatorii industriali și producătorii de energie electrică și termică;

5) necesitatea dezvoltării capacității de interconectare pentru a permite schimburile transfrontaliere de gaze naturale;

6) cooperarea și coordonarea activităților operatorului sistemului de transport și operatorului sistemului de distribuție;

7) posibilitatea diversificării surselor de aprovizionare cu gaze naturale;

8) necesitatea de a optimiza investițiile în infrastructură în vederea extinderii capacităților de transmisie, înlocuirea rețelelor cu durata de viață expirate, pentru a reduce pierderile de gaze naturale, pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale și pentru a diversifica importurile de gaze naturale din diverse surse posibile, inclusiv de la terminalele de regazificare și interconexiunile bidirecționale.

2.6. Importul și furnizarea gazelor naturale

89. Republica Moldova este un importator net de gaze naturale, care reprezintă o sursă majoră de combustibil, procentul gazelor naturale în totalul aprovizionării cu energie primară fiind de aproximativ 34,7%.

90. Tabelul 9 prezintă cantitățile de gaze naturale achiziționate și furnizate consumatorilor finali pe malul drept al Nistrului, distribuite atît consumatorilor finali, cît și livrate direct din rețelele de transport.

Tabelul 9

Volumul de gaze naturale procurat și livrat consumatorilor finali în perioada 2001–2015

| Indicatori | Unitate | 2001 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | Schimbări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014/2013 | 2015/2014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | % | Cantitate | % |
| 1.Volumul de gaze naturale procurate– total | mil. m3 | 1 127,0 | 1 418, 6 | 1 187, 8 | 1 031,2 | 1 053,1 | 1 008,5* | +21,9 | +2,1 | -44,6 | -4,2 |
|  | mil. lei | 1 131,8 | 1 364, 9 | 3674, 0 | 4 922,2 | 5 658,7 | 4 847,3 | +736,5 | +15,0 | 811,4 | -14,3 |
| 2. Prețul mediu de procurare a gazelor naturale | dolari SUA/1000 m3 | 78,0 | 76,1 | 250,1 | 379,6 | 377,1 | 256,0 | -2,5 | -0,7 | 121,1 | -32,1 |
|  | lei/1000 m3 | 1 004 | 962 | 3093 | 4 773 | 5 373 | 4 806 | +600 | +12,6 | -567 | -10,6 |
| 3.Volumul de gaze naturale livrate (prin rețele de distribuție și transport) - total | mil. m3 | 1 108,5 | 1 315, 0 | 1 089, 8 | 945,3 | 959,0 | 927,6 | +13,6 | +1,4 | -31,4 | -3,3 |
|  | mil. lei | 1 004,0 | 1 551, 0 | 4 362, 2 | 5 786,7 | 5 867,3 | 5 794,0 | +80,6 | +1,4 | -73,3 | -1,2 |
| 4. Tarif mediu de livrare a gazelor naturale(inclusiv TVA) | lei/1000 m3 | 906 | 1 180 | 4003 | 6 121 | 6 118 | 6 246 | -3,0 | -0,0 | +128 | +2,1 |

Notă: * În anul 2015, importul de gaze naturale din Rusia cuprindea o valoare de 1007,4 mil.m3 și din România 1,1 mil. m3

În 2015, ca și în perioada anterioară, principalul furnizor de gaze naturale în Moldova a fost „Moldovagaz” SA, care a importat 1 007,4 milioane m3 de gaz natural (99,9% din import total) de la „Gazprom” SA, Rusia. În 2015, al doilea importator de gaze naturale în Moldova a fost „Energocom” SA, care a livrat            1,1 mil. m3 de gaz (0,1%) din România. Comparativ cu anul precedent, importul de gaze naturale a fost redus cu 4,2%.

91. Nivelul consumului în Moldova depinde în cea mai mare parte de nivelul tarifelor de aprovizionare, care, la rîndul său, depinde de doi factori principali: prețul gazului importat și cursul de schimb lei/dolari SUA, astfel încît în perioada 2010-2015 prețul anual de import a crescut de 3,3 ori (de la 76,1 dolari SUA/1000 m3 la 250,1 dolari SUA/1000 m3), tariful mediu local de aprovizionare a crescut de peste 4,3 ori și, ca urmare, consumul de gaze naturale de către consumatorii finali a scăzut cu 17% (de la 1315 mil. m3 la 1090 mil. m3). Această tendință a continuat și în perioada 2011-2015.

92. În perioada 2011-2014, prețul de import, exprimat în lei, a crescut cu 34,2%, avînd în vedere că în această perioadă rata de schimb a leului a crescut cu 20,8% (de la 11,8 lei/ dolari SUA la 14,25 lei/dolari SUA).

93. În 2015, prețul de achiziție al gazelor naturale importate a scăzut cu 32,1% (de la 377,1 dolari SUA/1000 m3 în 2014 la 256 dolari SUA/1000 m3 în 2015). Dar, în același timp, rata de schimb a leului a crescut cu 31,7% (de la 14,25 lei/dolari SUA la 18,77 lei/dolari SUA). În consecință, tariful mediu anual a crescut cu 2,1% față de 2014. Evoluția tarifelor de furnizare în Moldova în perioada 1997–2015 (în lei și dolari SUA) este prezentată în figura 15.

Figura 15. Evoluția tarifelor de furnizare a gazelor în perioada 1997-2015,

dolari SUA /1000 m3

Conform diagramei din figura 15, în perioada 1997 (prima aprobare tarifară de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică) pînă în 2015, tarifele medii de furnizare în lei au crescut mai mult de 13,7 ori. În dolari SUA, tarifele au cresc de numai 3,4 ori. O astfel de diferență mare se explică prin deprecierea leului de peste 4 ori.

Consumul de gaze naturale de către consumatorii finali în 2015 a fost de aproximativ 927,6 mil. m3, care este mai mic cu 3,3% față de 2014 și mai mic cu 12,5% față de anul 2011.

În 2015, cantitatea de gaze naturale livrată consumatorilor finali din sistemul de transport a fost de 19,1 mil. m3, în timp ce cantitatea de gaze naturale livrată de sistemele de distribuție – 908,5 mil. m3.

94. Trebuie remarcat faptul că ponderea fiecărei companii pe piața gazelor naturale din Moldova este diferită, deoarece numărul consumatorilor fiecărei companii este diferit. În același timp, structura consumatorilor și nivelul consumului lor este diferit. Acțiunile diferitor companii de distribuție de pe piața gazelor naturale din RoM sînt prezentate în figura 16.

Figura 16. Cota de participare a companiilor la piața gazelor naturale 
din Moldova în 2015, %

2.7. Consumul de gaze naturale

95. După cum este demonstrat în figura 16, consumul de gaze naturale este concentrat în capitala Republicii Moldova – Chișinău, care consumă 64,6% din cantitatea totală de gaze naturale, și în mun. Bălți, care consumă 9,1% din consumul total al Republicii Moldova. Gazele naturale consumate în Moldova sînt utilizate în principal pentru producția de energie electrică și termică.

96. Moldova deține o cotă foarte mare de gaze naturale utilizate în consumul total de energie primară (34,7%) și se numără printre țările cu cea mai mare pondere de gaze naturale în producția de energie electrică și termică (cu mai mult de 90%).

98. În contextul scăderii generale a consumului de gaze naturale în anul 2015, se remarcă faptul că, pentru categoria sectorului energetic, consumul de gaze naturale a crescut cu 0,3%. O scădere relevantă a fost înregistrată pentru categoria „alți agenți economici” (industrie, agricultură, transport, construcții etc.), unde consumul a scăzut cu 11,2%. Pentru gospodăriile casnice, scăderea a fost de circa 2,0% (tabelul 10), în ciuda faptului că în 2015 și în anii precedenți operatorul sistemului de transport și operatorul sistemului de distribuție aferenți grupului „Moldovagaz” au dezvoltat noi rețele de distribuție a gazelor naturale, la care au fost conectați noi consumatori.

Tabelul 10

Componența consumului final de gaze naturale

pe categorii de consumatori

| Categorii de consumatori | 2013 | 2014 | 2015 | 2014/2013 | 2015/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % | mil. m3 | % |
| Consumul final de gaze naturale, din care: | 945,4 | 100,0 | 959,0 | 100,0 | 927,6 | 100,0 | +13,6 | +1,4 | -31,4 | -33 |
| - Gospodăriile casnice | 278,1 | 29,4 | 277,1 | 28,9 | 271,6 | 29,3 | -1,0 | -0,3 | -5,5 | -2,0 |
| - Instituțiile publice | 42,8 | 4,5 | 42,7 | 4,4 | 42,7 | 4,6 | +0,3 | +0,6 | 0 | 0 |
| - Sectorul energetic | 393,5 | 41,6 | 396,9 | 41,4 | 398,1 | 42,9 | +3,4 | +0,9 | +1,2 | +0,3 |
| - Alți agenți economici | 231,4 | 24,5 | 241,3 | 25,3 | 215,2 | 23,2 | +10,9 | +4,7 | -27,1 | -11,2 |

99. În structura consumului de gaze naturale în anul 2015, cea mai mare pondere (43%) aparține consumatorilor din sectorul energetic (CET și CT), care a crescut cu 2 puncte procentuale față de 2014. Ponderea consumatorilor casnici a fost de 29%, la fel ca și în ultimii 2 ani, dar a scăzut în comparație cu 2009-2012. Ponderea celorlalți agenți economici (cu excepția celor din sectorul energetic) a fost de 23%, adică a scăzut cu 2% din cauza celei mai importante scăderi pe categorii. Trebuie subliniat că ponderea consumului de gaze naturale a instituțiilor publice în perioada de referință a rămas în intervalul de 4-5%.

2.8. Implementarea celui de-al Treilea pachet 
energetic în sectorul gazelor naturale

100. Moldova este membră a Comunității Energetice și s-a angajat să implementeze cel de-al Doilea și cel de-al Treilea pachet energetic. Pentru a asigura o mai bună coordonare a procesului de punere în aplicare, Guvernul a elaborat o foaie de parcurs care vizează punerea în aplicare a angajamentelor respective în perioada 2013-2020.

101. Legea nr. 123 din 2009 cu privire la gazele naturale a stabilit cadrul legislativ de bază pentru piața gazelor naturale în conformitate cu cel de-al Doilea pachet energetic și, în special, cu Directiva 2003/55/CE.

102. Legea cu privire la gazele naturale transpune Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă a gazelor naturale, Directiva UE 2004/67/CE privind măsurile de protecție a securității furnizării gazelor naturale și Regulamentul UE nr. 715/2009 privind condițiile de acces la rețelele de transport al gazelor naturale. Această lege prevede implementarea integrală, treptată, a celui de-al Treilea pachet energetic pînă în 2020.

103. În anul 2013, „Moldovagaz” SA a început să reorganizeze societățile de distribuție și, în primul rînd, compania „Chișinău-Gaz” SRL, care este una dintre cele mai mari din cei 12 operatori regionali de distribuție (toate filialele „Moldovagaz” SA). „Moldovagaz” SA a preluat activitatea de aprovizionare, iar compania „Chișinău-Gaz” SRL a rămas doar o companie de distribuție (operator al sistemului de distribuție). Ulterior, începînd cu ianuarie 2016, toate celelalte companii de distribuție ale „Moldovagaz” SA au fost detașate, iar serviciul de aprovizionare este furnizat numai de către compania „Moldovagaz” SA. Cele 12 filiale ale „Moldovagaz” SA funcționează doar ca operatori ai sistemului de distribuție.

104. Procesul de punere în aplicare a celui de-al Treilea pachet energetic în sectorul gazelor naturale al Republicii Moldova trebuie să fie luat în considerare în contextul evoluțiilor actuale, precum și al celor pe termen mediu și scurt, pe baza realităților contractuale și de proprietate existente în țară.

105. În ceea ce privește separarea operatorului sistemului de transport, noua lege cu privire la gazele naturale oferă ca opțiuni trei modele, stabilite în Directiva 2009/73/CE: 1) separarea proprietății; 2) operatorul independent de sistem; și 3) operatorul independent de transport.

Cu toate acestea, autoritățile Republicii Moldova au ajuns la concluzia că punerea în aplicare a oricăruia dintre cele 3 modele prevăzute de Directiva UE 2009/73 este legată la momentul actual de dificultăți specifice, care ar putea pune în pericol nu numai procesul de implementare, ci și dezvoltarea economică, politică, financiară și socială a țării. Cu toate acestea, posibilele eșecuri în implementarea separării „Moldovagaz” SA ar putea avea implicații iremediabile negative, prin urmare problema reprezintă cel mai grav risc atît pentru securitatea furnizării a țării, cît și pentru securitatea furnizării a țărilor învecinate, ținînd seama de faptul că teritoriul Republicii Moldova este traversat de conductele de tranzit prin care „Gazprom” SA furnizează gaze naturale către alte țări din Europa de Sud-Est.

106. Ținînd cont de perspectiva punerii în aplicare a celui de-al Treilea pachet energetic și pentru a avea garanții privind activele din sectorul gazelor al Republicii Moldova, „Gazprom” SA a cerut clarificarea situației activelor sale în cadrul „Moldovagaz” SA.

107. Contractul anterior pe termen mai lung dintre „Moldovagaz” SA și „Gazprom” SA a expirat în 2011. De atunci părțile nu au reușit să renegocieze și să semneze un nou contract pe termen lung, astfel încît în fiecare an acordul anterior este prelungit anual. Toate negocierile pentru un nou contract au fost perturbate de discuții privind punerea în aplicare a celui de-al Treilea pachet energetic, inclusiv amenințările cu o posibilă oprire a livrărilor de gaze către Moldova.

108. Începînd cu 2011, Republica Moldova a negociat cu partea rusă un nou cadru de cooperare în domeniul energiei și, în primul rînd, un acord pe termen lung cu privire la aprovizionarea cu gaze și separarea juridică a datoriei pentru gazele livrate în regiunea Republicii Moldova și regiunea transnistreană, precum și restructurarea, care în prezent reprezintă peste 6 mld dolari SUA, din care peste 87% reprezintă datoria regiunii transnistrene.

109. Consolidarea datoriei restante necesită luarea în considerare a tuturor opțiunilor posibile privind remedierea situației foarte complicate, ceea ce presupune implementarea de reforme complexe în mai multe sectoare: gaz, energie electrică și termică.

110. Prin urmare, ținînd seama de situația specială a Republicii Moldova și pe baza Deciziei D/2012/04/MC-EnC, Moldova a obținut derogări ce constau în amînarea punerii în aplicare a articolului 9 din Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă a gazelor naturale și abrogarea Directivei 2003/55/CE pînă la 1 ianuarie 2020. Aceasta a fost o decizie pozitivă pentru dezvoltarea sectorului gazului din Moldova.

# Footnotes

Sursa: Biroul Național de Statistică. Balanța energetică nu acoperă malul stîng al Moldovei (Transnistria).

Denotă consumul intern brut de energie, inclusiv energia utilizată în transformări (de exemplu, centralele electrice, CET-urile etc.), pierderile în sistemul de transport al energiei către consumatorii finali și consumul final de energie.

Termenul „gaz” din această secțiune se referă în întregime la gazele naturale. Alte gaze care pot fi utilizate în lanțul de aprovizionare din sectorul gazelor naturale (de exemplu, gazul natural lichefiat, biogaz, gaze sintetice, diverse tipuri de gaze derivate etc.) nu sînt încă dezvoltate în Republica Moldova, deci nu sînt incluse în raport.

Pe baza Deciziei D/2012/04 /MC-EnC, Moldova a obținut derogări în ceea ce privește amînarea punerii în aplicare a articolului 9 din Directiva 2009/73/CE pînă la 1 ianuarie 2020.